海南省政务外网安全接入平台和省公务邮箱升级

改造项目

招标文件

招标编号：HZ2016-250

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南省党政信息中心

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年五月

目      录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	26

第五章 投标文件内容和格式	29

第六章  评审办法和程序	37

# 第一章 投标邀请函

受海南省党政信息中心的委托，海南海政招标有限公司就海南省政务外网安全接入平台和省公务邮箱升级改造项目（项目编号：HZ2016-250）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：海南省政务外网安全接入平台和省公务邮箱升级改造项目，本项目包括：

2、项目编号：HZ2016-250

3、用途：海南省党政信息中心工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目预算：2,321,900.00元。

二、投标人资格要求 ：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一证件复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2016年近期任一月企业纳税证明或者会计师事务所出具的2015年财务审计报告）；

3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2016年近期任一月社会保障缴费记录复印件）；

4、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年5月16日至2016年5月20日09：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：100元/套（售后不退）。保证金金额：￥5,000.00元。

4、投标人提问截止时间：2016年5月31日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2016年6月6日前10:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年6月6日上午10：15--10：30；

2、开标时间：2016年6月6日上午10：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼203开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询： www.hainan.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn和http//www.hizw.gov.cn 。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660     传真：0898-68500661

联系人： 白蕾/林嘉嘉

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、联 系 人：杨文龙

2、联系方式：0898-65321446

3、地址：海南省海口市美兰区国兴大道9号省政府政务中心4楼

海南海政招标有限公司

二〇一六年五月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省党政信息中心

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：海南省政务外网安全接入平台和省公务邮箱升级改造项目

项目编号：HZ2016-250

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

海南省政务外网安全接入平台和省公务邮箱升级改造项目

二、项目内容

- 海南省政务外网安全接入平台建设

目前政务外网PC终端接入方式主要有两种：

- 通过802.1X方式，使用H3C EAD解决方案实现接入认证；

- 通过Protal方式实现接入认证。

随着我省政务外网覆盖面的扩大，已覆盖全省50余家省直单位、19个市县和洋浦开发区的高速信息网络，是目前我省覆盖面最广、连接政务部门最多、承载业务类型最丰富的政务公用网络平台。由于接入的用户单位越来越多，而用户单位的网络现状也参差不齐，现有的PC终端接入方式已逐渐不能满足用户使用，且使用不方便，接入安全性也不高，主要体现在如下两个方面：

- 需要安装客户端进行手动连接和退出，便捷性较差；

- 认证无法穿透NAT进行，如果用户单位通过NAT后，无法进行Protal认证；

为了解决以上问题，故需要对PC终端安全接入进行改造、扩容，以满足更多用户单位的接入及提高PC终端接入安全性的需要，实现以下几项功能：

1）保留现有的政务外网802.1X和protal访问认证方式，增加SSL VPN认证方式，提供了多种选择认证，以提升政务外网访问的便捷性和安全性；

2）省平台用户SSL VPN通过汇聚交换机上的VPN网关连接，而各市县用户通过路由器上的VPN网关连接，实现负载分担、用户分流，以提高政务外网访问业务的高可用性；

3）各市县VPN网关使用路由器License实现，新采购的路由器即可作为VPN网关，也可作为汇聚路由器的备用路由器，一旦汇聚路由器故障，可人工快速实现路由接管，以提高政务外网访问业务的高可靠性。

海南省电子政务外网现网已经部署了H3C EAD 安全认证系统，20个市县用户进行SSL VPN连接时，可以直接通过浏览器访问，也可采用原有H3C EAD 认证系统进行安全认证，确保平滑过渡。

目前20个市、县接入目前采用的是H3C MSR5040 路由器通过运营商线路与省厅H3C SR8808高端路由器进行连接来保证市、县对国家、省电子政务网络的访问。

##### PC终端接入

##### 省级终端接入

在省级部署一套SSL VPN网关，SSL VPN网关能以插卡方式与省级汇聚交换机S7506E无缝融合，并且能满足省级1000用户的并发接入。为了能满足后期扩容的需求，SSL VPN网关可通过增加功能授权的方式增加用户接入并发数。

省级SSL VPN网关部署完成后，可提供802.1X、protal访问及SSL VPN等多种认证方式，以提升政务外网访问的便捷性和安全性；

##### 市县终端接入

每个市县将部署1台路由器配合SSL VPN功能授权实现SSL VPN功能作为SSL VPN网关，各市县用户通过路由器上的VPN网关连接，实现负载分担、用户分流，以提高政务外网访问业务的高可用性；同时新部署的路由器也作为汇聚路由器的备用路由器一旦汇聚路由器故障，可人工快速实现路由接管，以提高政务外网访问业务的高可靠性。

##### 移动终端安全接入设计

针对政务外网业务接入需要和安全需求，以及从成本和管理角度考虑，建议升级改造现有接入平台，通过应用虚拟化、移动设备管理、移动用户管理、移动应用管理和移动内容管理等功能，帮助业务单位将Windows应用快速迁移到移动智能终端实现移动办公，还可以避免移动业务开展过程中各个环节的安全风险，提升移动业务的管理效率。

1、统一平台接入入口，统一UI标识。所有用户，使用任何终端都能通过“统一标识的接口APP”接入海南省电子政务外网，下为示意图，供参考。

2、新建移动应用管理（MAM）系统，帮助业务单位快速进行APP安全加固和发布。支持手动/自动方式的APP安全加固、建立统一的海南电子政务APP应用商店、实现移动应用单点登录等功能，为移动办公平台提供更加易用的使用环境。

3、新建移动设备管理（MDM）系统，为业务单位批量管理移动办公设备。MDM移动设备管理解决方案支持对移动设备进行管理，包括设备注册、设备擦除、用户关联、策略关联、状态监测等功能，帮助管理员管理轻松管理海量设备，降低运维成本。

4、新建移动用户管理（MUM）系统，为业务单位轻松管理用户权限分配。MUM移动用户管理解决方案支持对移动用户的全面管理，包括16级用户认证鉴权、用户权限与移动设备关联等功能，轻松实现多部门用户管理以及细粒度权限管控，减轻管理员运维压力。

5、新建移动内容管理（MCM）系统，确保业务单位数据不被外泄。支持对下载至移动终端的单位数据进行管理，包括控制文档分发、控制邮件分发，为业务提供单位文档安全阅读环境，避免单位数据被动泄密。

6、集中管理。通过集中管理，统一管控，智能报警，智能负载等多种方式，能够减少IT部门的管理难度。

##### 单点登录接口设计

省政府数据中心现有一套单点登陆Novell统一身份认证系统，新部署的PC终端和移动终端安全接入须与统一身份认证系统对接，系统管理员只需维护单点登陆上的用户数据库，实现外网接入的统一用户管理和统一身份认证。

- 公务邮箱升级改造

本次省公务邮箱系统的升级改造，是在对原有coremail邮件系统的版本进行升级，系统架构如下：

前端服务器：2台，可使用原有系统或云平台资源，无须采购新硬件。运行前端应用模块SMTP/Webmail/ POP3等，采用负载均衡设备（可采用现有设备或者另行购买），增强2台服务器的工作效率。

后端服务器：2台，可使用原有系统或云平台资源，无须采购新硬件。安装MD/UD/MS等后端数据管理服务模块，负责用户验证和邮件数据存储，并通过热备软件组成双机热备架构，当主服务器出现故障后，会由备份服务器接管服务。

网络：使用现有资源。

存储设备：对现有存储进行扩容。

三、项目工程量清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、政务外网安全接入平台 |
| 1 | 省级SSL VPN接入设备 | 1台 | 详见“项目软硬件技术指标” |
| 2 | 市县VPN网关路由器 | 20台 | 详见“项目软硬件技术指标” |
| 3 | PC终端安全接入 | 1套 | 详见“项目软硬件技术指标” |
| 4 | 移动终端安全接入 | 1套 | 详见“项目软硬件技术指标” |
| 5 | 单点登录对接 |  | 实现SSO单点登录 |
| 二、公务邮箱升级改造 |
| 1 | 邮箱系统升级 | 1套 | 详见“项目软硬件技术指标” |
| 2 | 存储扩容 | 1套 | 详见“项目软硬件技术指标” |
| 三、系统集成 |
| 1 | 系统集成 |  | 市县VPN网关路由器需全省实施 |

四、项目软硬件技术指标

## （一）海南省政务外网安全接入平台

## 1.PC终端接入

## 省级SSL VPN接入设备

| 序号 | 货物名称 | 设备数量 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 省级SSL VPN 接入设备 | 1 | ★要求能插入现网汇聚交换机(H3C S7506E)部署或提供可行的解决方案，实配并发SSL VPN授权许可 ≥ 2000； ▲采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器，主控模块内存≥16G，固化千兆光口数量≥10，固化千兆电口数量≥12，固化万兆光口数量≥4，扩展槽位数量≥1，SSL吞吐量≥2Gbps，最大并发用户数≥10000，每秒新建连接数≥5000，最大并发连接数≥40000； 支持操作系统的种类、版本和补丁检查，支持对浏览器的种类、版本和补丁检查，支持对杀毒软件的类型、版本和病毒库版本的检查； 可以根据用户登录时主机检查的结果，动态生成当前安全状态下用户可以访问的资源列表； 支持双机集群式高可靠性技术，支持基于CPU、内存等硬件划分资源的完全虚拟化技术,可分配吞吐量、新建、并发，虚拟设备可独立重启、配置独立导出，虚拟设备≥64， 本地认证、Radius认证、Ldap认证、AD认证、RSA SecureID认证、证书认证和双因子认证等多种认证方式； |

## 市县VPN网关路由器

| 序号 | 货物名称 | 设备数量 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 市县VPN网关路由器 | 20台 | ★主机固化广域网接口≥3GE（2combo），本次配置并发SSL VPN ≥200； ▲包转发率≥15Mpps，可扩展槽位≥10，支持（1+1）冗余内置模块化电源 支持通道化E1、非通道化E1、异步串口、同异步串口、3/4G全制式扩展板卡等广域网接口扩展 支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备， 支持对PC、移动终端常见互联网应用识别，并能够针对应用下发过滤和限速控制策略 支持openflow功能；支持对已知网络攻击进行安全防御， 支持VXLAN数据中心特性 支持无线控制器功能，对下挂瘦AP设备进行注册、配置管理、版本管理、流量转发等统一控制。 |

## PC终端安全接入

| 序号 | 货物名称 | 设备数量 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PC终端安全接入 | 1套 | ★根据海南省电子政务外网统一登录UI标识定制PC终端安全接入软件，要求与本项目省级SSL VPN接入设备和市县VPN网关路由器相配套使用；支持动态令牌和数字证书认证方式，与现有身份认证系统对接实现SSO登录； 软件各组件可以分布安装在多台服务器上，通过虚拟化技术进行部署，使用同一个IP地址进行管理和使用； 支持用户分权管理，操作员可以管理各自的用户群组和策略组，只有上级管理员才能管理全部的用户组和策略 支持客户端防卸载、防破解，可以通过客户端专用管理工具对运行参数进行定制，如接入配置、认证方式、是否上传IP地址、是否上传客户端版本信息、是否支持多播等。 支持802.1x、Portal、VPN、APN、无线等多种网络环境的身份认证，支持基于端口的802.1x和基于MAC地址的802.1x，可管理HUB或非智能交换机下的多个用户，支持NAT穿越。 实现基于用户的权限控制，接入权限（如VLAN、ACL、QOS等）可以在认证通过后下发给接入设备，由设备动态控制用户的访问权限，限制用户对内部敏感服务器和外部非法网站的访问。 客户端支持exe文件安装、AD域登录脚本安装、静默安装、网页下载等安装方式。未安装客户端的用户上网时自动重定向到安装网页，弹出exe文件安装提示或者ActiveX安全插件，帮助用户下载相关安全客户端，并自动对终端用户进行病毒、补丁等安全状态的检查。 支持PAP/CHAP/EAP-MD5/EAP-PEAP/EAP-TLS/WAPI等认证协议，支持USB Key、数字证书、LDAP服务器、Windows域管理器、WLAN等方式的认证及多种方式的组合鉴别 |

## 2.移动终端接入

★须与现有深信服VPN网关设备兼容或提供可行的解决方案。

## 统一接入APP定制

★根据海南省电子政务外网统一登录UI标识定制，支持VPN和APN拨号方式，与现有身份认证系统对接实现SSO登录；支持Windows、IOS、Android等操作系统的智能手机、平板电脑（PAD）、等移动终端接入；支持Windows应用发布和Windows虚拟桌面功能。

## 移动终端管理系统要求

- ★系统应支持移动设备注册功能，可对IOS、Android智能终端进行注册操作。注册后应能看到设备名称、关联用户、设备型号、操作系统、注册时间、状态、系统存储（可用空间和总空间）、手机号码（若有）、IMEI\UDID、WI-FI MAC地址等信息。本次项目改造至少提供2000个移动终端管理授权。

- 系统应支持注册设备标记功能，可对已注册用户进行状态标记，可标记状态包括正常、丢失、找回、已擦除。

- 系统应支持异常状态设备查看功能，可将异常状态设备筛选后单独进行管理，提高设备管理效率。

- 系统应支持多维度查询功能，支持分别按照设备名称、设备型号、关联用户、操作系统、IMEI\USID进行查询；

- 系统应支持对单位认证移动终端设备的锁定和解锁功能，一旦单位认证终端处于异常状态时，管理员可以远程将其锁定，避免企业数据泄露。锁定设备后，要求不能被终端用户自行解除设备锁定状态。

- 产品应支持消息推送功能，管理员可将通知消息推送至单位认证终端，保证单位的通知信息直接推送到最终用户。

- 产品应支持对终端ROOT/越狱状态的检测，并可根据配置，手动或者自动对这类数据进行擦除和锁定操作，避免ROOT/越狱后的终端被恶意程序利用，危害企业数据安全。

- 产品应支持应用黑白名单检测功能，若企业终端存在不符合黑白名单策略的设备，EMM平台将通知管理员进行处理；

- 产品应对失联进行自动化策略管理，一旦失联时间超过设置阀值，EMM平台应通知管理员，并对失联设备发送锁定、擦除等管控指令。

- 产品应支持设备管理操作日志查看功能，可查看回溯管理员对设备进行管理的操作日志；

## 移动用户管理系统要求

- 系统支持5级以上的管理员分级分权限管理，从Admin派生树形结构下级管理员；上级管理员可分配下级管理员享有设备配置模块权限；上级管理员可限制下级管理员对权限内配置享有查看或配置权限；

- 系统支持设置对控制台管理员密码复杂度的要求；

- 系统支持针对用户/用户组设置认证方式的与、或组合，可进行用户名/密码、LDAP、USB KEY、硬件特征码、短信认证或动态令牌的五因素捆绑认证；

- 系统支持5级以上用户组树形结构分级管理，下级组可继承上级组的角色，资源及认证方式等属性；

## 移动应用管理系统要求

- 系统支持针对移动APP的VPN安全代码的自动封装，实现App应用的安全加固；

- 支持应用封装超时注销功能，即在用户对企业应用无操作一段时间后，断开与单位移动管理平台的链接，减少用户流量消耗。

- 系统支持为企业应用增加手势密码保护功能，当单位应用从后台切换到前台时，必须重新输入手势解锁码，解决安全性问题的同时，避免用户重复输入用户名/密码。

- 系统支持对IOS、Android系统应用的登录界面模板做背景替换，为用户提供个性化的登录界面，提高用户使用感知。

- 系统支持单位自建应用商店功能，可将单位应用发布到应用商店，为用户提供权威的企业应用下载地址，防止用户安装被盗版的企业应用，规避数据泄密风险。

- 支持对企业应用分发进行权限管控，以规避信息泄露风险和越权访问风险；支持指定应用的适用平台（如可指定Android、IOS系统应用仅可安装于手机上，不能安装至虚拟机中，避免PC录屏泄密）；

- 可指定应用的分发范围功能（如销售部用户仅能下载使用销售管理系统应用，财务部用户仅能下载使用财务系统应用）；

- 系统应支持对企业应用发布进行管理，至少可进行应用上架、应用下架、应用编辑、应用更新、应用删除等操作。

- 支持应用下载次数统计功能，为管理员提供企业应用推广效果数据依据。

- 支持Android、IOS智能终端应用单点登录功能（SSO）,即移动用户通过平台认证后，再登录其他移动应用时不需要二次重复认证。

## 移动内容管理系统要求

- 系统支持基于 IOS、Android 的安全沙箱功能，用户通过加固后的企业应用下载文件后，文件以密文方式保存；

- 通过安全沙箱中的应用下载的数据，能够被安全沙箱中另外的应用打开，安全沙箱外的应用无法打开该文档；

- 支持可选仅对通过安全加固后的企业应用下载的所有文件进行加密存储，加密文件不限文件类型；

## （二）省公务邮箱升级改造

★须与现有省公务邮箱系统（coremail）兼容或提供可行的解决方案，并负责原有数据的迁移。

## 1.邮箱系统功能

配置清单：

| 序号 | 名称 | 配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准模块 | 包括不限于以下模块 Webmail 高性能IMAP Web管理界面、支持IPv6 iPad&iphone模板/Andriod模板 组织通讯录 邮件召回、邮件加速 语音视频邮件 高级日程管理 邮件列表 安全办公功能 SSL安全连接 标准API开发包 邮件到达通知短信接口 反病毒邮件（ClamAV） 反垃圾邮件系统（Anti-spam GT） 中文邮 客户端插件 邮箱搬家 |
| 2 | 增值模块 | 网络硬盘及大文件中转站模块 邮件搜索引擎模块 高级API开发包模块 监控与审核模块 手机APP功能 |
| 3 | 安全模块 | 标识管理平台 1套 标识密码机 1台 WEBS邮件密码机 1套 SMG邮件加密网关 1套 |

参数指标：

| 序号 | 功能项 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体技术要求 | 安全邮件系统应包括安全邮件网关、邮件加密平台（含邮件加密机、密钥管理平台等）和邮件服务器、专用邮件客户端部分，实现邮件在服务器上加密存储以及以加密方式在互联网上传输，采用标识密码技术，使用邮件地址作为标识实现安全功能，不改变用户原有邮件使用习惯；支持各类邮件终端(B/S、C/S)上收发安全邮件，充分支持移动终端；安全邮件编码应符合国际规范。 系统应通过国家密码管理局安全评审，应获得国家密码管理局颁发的标识密码电子邮件系统的商用密码产品型号证书。 |
| 邮件客户端功能指标 |
|  | 系统架构安全性 | 系统架构应具备强大的安全性，防止非授权用户的攻击，在模块化系统架构基础上，应具备单入口访问控制机制。 |
|  | 网络传输安全性 | 网络传输应具备安全性的设计，防止动态方式加载Web前端代码，禁止在网络上传输代码，保证Web前端代码的安全性。 |
|  | 后台存储安全性 | 系统应具备块式存储机制，确保即使是操作系统的管理员也无法窥探邮件内容，邮件内容必须加密存储。 |
|  | 后台管理安全性设计 | 应保证后台管理具备安全性设计，Web应采用Web1.0方式架构。 |
|  | SSL传输安全控制 | 用户访问系统时，应采用 SSL安全方式传输，禁止从网络上监听明文数据。 |
|  | WebMail登录攻击防护 | WebMail登录应具备安全防护机制，禁止频繁密码猜测。登陆后可显示上次登陆IP和区域。 |
|  | Pop3登录攻击防护 | Pop3登录应具备安全防护机制，禁止频繁密码猜测。 |
|  | 密码强度探测及展现 | 当用户密码强度较弱时，应能够提醒用户安全存在问题 |
|  | 可疑登录行为探测及展现 | 用户应可以对账户最近的登录情况进行查看，以发现账户被非授权人员访问。 |
|  | 邮件收发安全控制功能 | 对邮件收发的安全可控，应防止系统被用来恶意发送大量邮件。 |
|  | WebMail登录弱密码检测 | WebMail登录，密码强度不够应给出安全提示，并强制用户修改为复杂密码 |
|  | 弱密码修改检测 | 用户修改密码时，应有弱密码检测控制，不允许用户修改为简单密码 |
| 邮件加密平台功能指标 |
|  | 系统管理 | 组织管理时，应有安全邮箱管理相关功能 |
|  | 组织管理 | 用户后台可选择启动安全邮箱 |
|  | 加密解密管理 | 应无需与密钥管理中心通讯交互，支持本地离线加解密 |
|  |  | 应无需提前获取收件人公钥即可发送加密电子邮件 |
|  |  | 应支持国产SM9加密算法 |
|  |  | 应支持云端加解密功能 |
|  | 普通邮件发送和收取 | 应支持普通邮件的发送和接收，支持添加抄送、密送以及附件，提示是否成功发送。 |
|  | 发送和收取加密邮件并解密 | 应支持web页面选择加密发送、普通发送，并支持对附件的加密； |
|  |  | 收到加密邮件，在web应可以选择解密查看，并支持对附件的解密； |
|  | 普通邮件回复/全回/转发加密发送 | 应支持对于普通邮件选择全部回复或回复，添加正文和附件后，支持加密回复； |
|  |  | 应支持对于普通邮件选择直接转发或作为附件转发，添加正文和附件后，支持加密发送； |
|  | 加密邮件回复/全回/转发加密发送 | 应支持对于加密邮件解密后选择全部回复或回复，添加正文和附件然后，支持加密发送，可进入收件箱解密； |
|  |  | web端，密文邮件必须先解密再进行回复、转发 |
|  |  | 应支持对于加密邮件解密后选择转发或作为附件转发，添加正文和附件支持加密发送，可进入收件箱解密 |
|  | 加密邮件解密后普通回复/全部回复 | 应支持对于加密邮件解密后选择回复、全部回复或转发，添加正文和附件后，应支持普通不加密发送 |
|  | 加密邮件的自动回复/转发 | 应支持加密邮件自动回复，加密发送邮件后，进入收件箱解密；发件人将收到自动回复信息 |
|  |  | 应支持加密邮件自动转发，收到加密邮件后解密，到相应用户的收件箱查看解密邮件 |
|  | 草稿箱发出普通/加密邮件 | 应支持草稿箱中邮件普通发送或加密发送 |
|  | 验证群发单显 | 应具备群发单显功能，同时支持群发单显模式下邮件发送、回复以及转发时的普通发送和加密发送 |
|  | 客户端加密邮件 (POP3/IMAP使用SSL) | 应支持客户端发送一封邮件，邮件服务器端邮件自动加密存储和加密发出 |
|  |  | 应支持接收加密邮件时，可在邮件服务器端解密后分发到客户端 |
| 24 | 自动加密功能 | 应支持对来自其他第三方邮箱的邮件，自动进行加密存储 |
| 邮件系统功能指标 |
|  | 功能多标签技术 | 支持功能多标签，能够同时打开相同功能的多个标签，方便用户并行对邮件操作。 如可以同时打开收件箱、发件箱等。 |
|  | 邮件主题线索功能 | 邮件系统应具备主题线索功能，能够对同主题的邮件进行一键式查看功能 |
|  | 邮件发件人线索功能 | 邮件系统应具备发件人线索功能，能够对同一发件人发送的邮件进行一键式查看功能 |
|  | 日程管理功能 | 系统应集成日程管理功能，能够安排协调用户的日程，并能够以邮件的形式提醒用户。 |
|  | 通讯录功能 | 应提供组织通讯录功能，满足企业级用户的需求。 |
|  | 网盘功能 | 应为用户提供网络文件存储功能，满足用户在网络上存取、共享文件的便利性需求。 |
|  | 黑白名单设置功能 | 用户自己应可以设置邮件的黑白名单 |
|  | 前端兼容性 | 前端支持HTML5和CSS3标准,操作流畅快速 |
|  | 页面自适应 | 提供适应iPad/iPhone/Android/win8等主流平台的移动模板，支持手机端的邮件收发、组织通讯录和个人通讯录同步、批量邮件操作和搜索操作； |
|  | 定制显示 | 支持个性化定制、登录页、企业签名、通讯录字段； |
|  | 写信功能 | 支持写信编辑框支持word、excel格式粘贴； |
|  | 客户端配置 | 支持PC端（Windows、MAC）一健配置； |
|  | 自动转发 | 支持自动转发、自动回复； |
|  | 口令设置 | 支持邮箱文件夹设置口令 |
|  | 邮件打包 | 支持邮件打包下载 |
|  | 区别显示 | 支持普通邮件与安全邮件显示不同标示 |
|  | 超大附件 | 支持超大文件的上传与存储管理，超过有效期自动回收空间，支持断点快速续传、进度显示等，支持超大附件以链接方式进行投递，收件人可提取链接下载附件 |
|  | 会话显示 | 支持邮件会话显示模式，将所有人围绕同一主题的邮件集成显示 |
|  | 多语言邮件 | 支持国际互联网技术组织IETF制定关于国际化多语种邮箱（也称国际化邮件地址）的国际技术标准 |
|  | 在线预览 | 支持未解密邮件附件在线预览，无需安装任何程序，可以直接通过邮箱在线查看office文档、pdf文档、图片、压缩包等格式的附件中的内容 |
|  | 邮箱共享 | 支持邮箱共享，可授权他人查看、代表发送、代理发送。代表发送有阅读、回复/转发权限，不能改变邮件阅读状态；代理发送有阅读、回复/转发、改变邮件阅读状态权限 |
|  | 邮件自毁 | 支持邮件自销毁。发信时可设置查看次数和销毁日期；邮件内容只能阅读无法下载、转发、打印；邮件正文内容需通过独立页面阅读；通过客户端读取邮件需再次验证用户密码。 |
|  | 后台管理报告 | 定期由系统自动提供邮件系统健康自检报告邮件给管理员，报告内容包括但不仅限于磁盘读写状态、磁盘空间、数据库状态、邮件发送情况、反病毒引擎和病毒库状态、反垃圾引擎状态、弱密码检查、系统入侵检测等； |
|  | 后台统计报告 | 支持统计报表功能，能够针对整个邮件系统的运行情况，将统计数据转换成统计报表形式 |
|  | 后台通讯录管理 | 支持组织通讯录排序显示，包括部门排序和联系人排序，也可对部分联系人信息保密，支持可见性及发送权限设置 |
|  | 后台服务等级设置 | 支持用户服务等级定制，可以根据不同用户级别分配不同大小邮箱容量及不同功能权限，定义内容包括用户邮箱空间大小、附件大小、邮箱邮件数量、RCPT数量、网络硬盘大小、可否使用网络硬盘、可否使用邮件召回功能等 |
|  | 反病毒反垃圾功能 | 支持反病毒邮件/反垃圾邮件功能； 支持垃圾邮件投诉、黑白名单、自定义用户过滤器。支持基于行为的智能频率拦截， DNS拦截、RBI拦截、相似度、特征串等多种手段 |
|  | 垃圾邮件报告 | 支持每周垃圾邮件发送统计功能 |
| 邮件客户端功能指标 |
|  | 加密功能 | 使用邮件地址为公钥，发送加密邮件无需对方证书 |
|  | 支持USBKEY | 支持USBKEY加解密，USBkey获得国家密码管理局标识密码型号证书，支持SM1/SM9等国家密码算法 |
|  | 远程管理 | 增强型远程管理，可以直接查看服务器上邮件的内容、可以在服务器上直接删除邮件。 |
|  | 支持邮件服务器 | 无需改动邮件服务器，即装即用 |
|  | 配置选项 | 添加账号时自动检索POP3/SMTP服务器，一键导入其他客户端的邮件、用户帐户信息、地址。 |
|  | 加密效果 | 加密内容显示为图片，并可自定制为形象广告图片； |
|  | 加密强度 | 支持128位的加密安全强度，防止邮件内容在传输过程中被窃阅；支持对邮件内容的数字签名，防止邮件内容被纂改； |
|  | 加密群发 | 支持对邮件加密后群发 |
|  | 策略加密 | 基于时间的加密策略，接收者只能在指定的时间才能解密阅读 |
|  | 编码标准 | 支持S/MIME标准。 |

## 存储扩容升级

★须与现有HP 3PAR系列存储兼容扩展。

| 序号 | 名称 | 详细配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 存储升级 | 1个2.5英寸硬盘扩展笼；24块900G 2.5英寸 10K SAS硬盘及使用许可 |

三、其他要求

1、交货期及工期：合同签订后30天内全部到货，工期为合同签订后90天内。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于二年的免费维护，硬件设备提供三年原厂商保修服务。

2）提供每周7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

3、 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日海南省政务外网安全接入平台和省公务邮箱升级改造项目（项目编号:HZ2016-250）公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

- 合同标的及金额等

| 序号 | 名称 | 内容（规格） | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | （小写） |
|  | （大写） |

- 付款

1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的60%  ；

2、主要设备到货并经甲方验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30%；

3、项目安装、调试并通过验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 10%；

三、违约赔偿

1.除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括：

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方执两份，乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和投标人资格要求里的相关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、同类项目业绩表（表5）

11、所投产品彩页、技术资料等

12、投标保证金缴纳证明（在保证金单据上必须注明项目名称）

13、技术部分（实施方案、售后服务、培训等及人员安排等）

15、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码

注：以上复印件需要加盖公章。

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司：

根据贵单位海南省政务外网安全接入平台和省公务邮箱升级改造项目（项目编号为HZ2016-250）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地    址：                               邮编：

电    话：                           传真：

授权代表：  （签字或私章）         职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：海南省政务外网安全接入平台和省公务邮箱升级改造项目

项目编号：HZ2016-250

交货期及工期：合同签订后  天内全部到货，工期为合同签订后 天内

| 序号 | 项目/设备名称 | 品牌型号、规格配置或要求 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 投标总价 | （小写） （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表（签字或私章）：

注: 1、投标总金额包括本文件要求的所有货物、运输、安装、集成、调试、服务和相关的税费。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的海南省政务外网安全接入平台和省公务邮箱升级改造项目（项目编号为：HZ2016-250）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受  托  人  （签名或私章）

二0     年     月     日

### 表5、同类项目业绩

项目名称：海南省政务外网安全接入平台和省公务邮箱升级改造项目

项目编号：HZ2016-250

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目金额 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：                 授权代表（签字或私章）：

注：在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 工期或交货期不满足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2.技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3.价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术及商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 60% | 40% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1.1

### 初步审查表

项目名称：海南省政务外网安全接入平台和省公务邮箱升级改造项目

项目编号：HZ2016-250

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期/交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表1.2

### 技术、商务评分表

项目名称：海南省政务外网安全接入平台和省公务邮箱升级改造项目

项目编号：HZ2016-250

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术指标响应情况 | 完全满足招标要求得满分，带★的关键指标只要有一个不满足本项得0分；带▲的重要指标不满足每个扣2分，其它指标不满足每个扣1分，扣完为止 | 30 |  |
| 2 | 总体设计方案 | 对客户需求的理解程度，总体设计方案是否科学、先进、合理，优：≤3分；良：≤2分；一般：≤1分 （分值可精确到小数，下同） | 3 |  |
| 3 | 施工组织方案 | 进度计划是否符合要求，施工组织结构的完整性，技术措施科学性，安全文明施工措施是否具体可行 优：≤3分；良：≤2分；一般：≤1分 | 3 |  |
| 4 | 售后服务、培训 | 根据售后服务承诺、售后服务机制、培训计划等进行考核 优：≤3分；良：≤2分；一般：≤1分 所有硬件设备在3年保修服务的基础上，每增加1年加3分，最高6分 | 9 |  |
| 5 | 投标人本地化服务能力 | 投标人具有较强的本地化服务能力，非本地投标人应在本地设有分公司或办事处作为常驻技术服务支持机构(需提供注册资料或办公场所证明材料)，满足得1分，否则不得分 | 1 |  |
|  | 项目实施团队 | 项目经理具备工信部或中国电子信息行业联合会颁发的项目经理证书得2分，没有不得分； 项目技术主管有H3C或华为网络工程师认证的得2分，否则不得分； 投入本项目技术人员数量≧10人得2分，否则不得分 （提供证书复印件并加盖公章，提供社保证明材料，缴纳单位须为投标人） | 6 |  |
| 5 | 投标人业绩 | 提供2013年以来合同金额在300万元以上的同类信息化系统集成案例（主要建设内容必须为网络系统集成），每个1分，最高8分。（需提供合同复印件） | 8 |  |
| 6 | 价格 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 40 |  |
| 8 | 合计 |  | 100 |  |