# 1.6报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能型温湿度变送器 | 深圳平行 | 型号：RH11R， 工作电压：DC12V～DC24V 2) 通讯接口：RS485 3) 测量范围：温度：-20℃～70℃；湿度：0～100%rh 4) 测量精度：温度：±0.5℃；湿度：±3%rh 5) 显示方式：LCD液晶屏点阵显示 6) 安装方式：室内墙面安装，天花板吸顶安装 材料：ABS树脂 ★温湿度传感器EMC及性能检测报告 | 个 | 10 | 1628 | 16280 |  |
| 2 | 温湿度监测系统软件接口 | 深圳平行 | 型号：P3000-PROTOCOL-TH，监控温湿度集成到系统平台，记录储存温湿度。 | 套 | 1 | 3870 | 3870 |  |
| 3 | 圆柱柜式空调 | 格力、美的、海尔 | 3P圆柱柜机 制冷类型：冷暖 直流变频 能效等级:3级 制冷量(W)：7200(1500-8100) 制冷功率(W):2470(500-3280) 制热量(W)：8900(1500-9500) 制热功率(W):3050(460-3510) 电辅加热功率(W)：1800 带红外遥控器 | 台 | 5 | 7660 | 38300 |  |
| 4 | 空调控制模块 | 深圳平行 | 型号：HR168，自动控制空调制冷和制热，开启与关闭 | 台 | 5 | 6260 | 31300 |  |
| 5 | 空调监测系统软件接口模块 | 深圳平行 | 型号：P3000-PROTOCOL-AC，将空调监控集成到系统管理平台加以控制，根据温湿度监测数据，现场温度超过设定值，开启制冷，现场温度低于设定值，开启制热。 | 套 | 1 | 5168 | 5168 |  |
| 6 | 壁挂式空调 | 格力 | 大1.5匹，冷暖电辅，额定制冷功率1075W，额定制冷量3500W，额定制热量3580W，额定制热功率1120W，空调技术定频 | 台 | 2 | 3190 | 6380 |  |
| 7 | 抽风、排风控制模块 | 深圳平行 | 开启与关闭 | 台 | 10 | 4310 | 43100 |  |
| 8 | 系统软件接口 | 深圳平行 | 接入主软件平台，确保档案库房内环境达到用户手动控制开关功能。 | 套 | 2 | 7530 | 15060 |  |
| 9 | 风机 | 定制 | 切入是墙体、带单层棉、外墙不锈钢罩 | 台 | 10 | 5490 | 54900 |  |
| 10 | 红外探测器 | 深圳平行 | 型号：IFS-01，红外发射载波频率可设定，设定范围30KHz～50KHz， 提供RS485接口，采用标准Modbus协议，方便接入到远程监控系统。 | 台 | 5 | 1160 | 5800 |  |
| 11 | 红外对射 | 深圳平行 | 定制：室外警戒距离：30m 光束数:2 感应速度：50～700ms 报警输出-常规：常闭和常开（NC&NO） 接点容量AV/DC 30V/0.5mA 报警联动：是 工作电压:DC 13.8～24V 工作电流 :40mA 长寿命模式:20mA 使用温度 -25℃～55℃ 使用湿度 5%～95% (RH) 防拆输出 常闭(NC) | 台 | 20 | 1020 | 20400 |  |
| 12 | 控制模块 | 深圳平行 | 型号：DIDO，红外对射报警，接入模块，转换数据，传输电脑 | 台 | 5 | 6210 | 31050 |  |
| 13 | 红外监控系统软件接口 | 深圳平行 | 型号：P3000-PROTOCOL-TP，主软件平台监控红外探测，有出现人员入侵状况，软件平台声光报警，远程手机短信报警。 | 套 | 1 | 5030 | 5030 |  |
| 14 | 网络半球红外摄像机 | 海康威视 | 型号：DS-2CD3110F-I，130万像素 | 个 | 25 | 1000 | 25000 |  |
| 15 | 电源 | 海康威视 | 220/12，摄像头电源 | 台 | 25 | 95 | 2375 |  |
| 16 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 型号：DS-7804N-K2，32路高清网络录像机（NVR）。 | 台 | 1 | 8100 | 8100 |  |
| 17 | 硬盘 | 西数 | 型号：WD40EZRX，硬盘容量：4T | 块 | 8 | 1610 | 12880 |  |
| 18 | 图像监控系统软件接口模块 | 深圳平行 | 型号：P3000-PROTOCOL-TX，采用高性能SONY CCD 分辨率高,720TVL,图像清晰、细腻 低照度,0.001Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 支持自动彩转黑功能,实现昼夜监控 符合IP66级防水设计,可靠性高 | 套 | 1 | 5168 | 5168 |  |
| 19 | 气溶胶灭火装置 | 江西荣和 | 1).适用温度-20℃～+55℃； 2).适用湿度≤95%； 3).喷口处5mm出口温度≤180℃； 4).箱体温度≤80℃； 5).释放时间灭火装置充装气溶胶发生剂的质量大于1KG时≤120s； 6).灭火装置充装气溶胶发生剂的质量小于1KG时≤40s； 7).启动电流1A/5ms； 8).喷射滞后时间≤3s； 9).灭火时间≤30s； 10).安全电流150m A/5min； 11).灭火效能130-150g/m3； 12).直流电阻1—9Ω； 13).灭火剂用量（KG）：9-10 14).外形尺寸（mm）：590*300*620 15).有效期6年 | KG | 200 | 840 | 168000 |  |
| 20 | 感烟探测器 | 江西荣和 | 型号：JTY-GD-930，工作电压：总线15V~28V（脉冲电压） 总线静态电流:≤0.3mA 总线报警电流：≤2.8mA 编码方式:电子编码 执行标准：GB4715-2005 | 只 | 15 | 124 | 1860 |  |
| 21 | 感温探测器 | 江西荣和 | 型号：JTY-GD-920，工作电压:总线15V~28V（脉冲电压） 总线静态电流：≤0.3mA 总线报警电流:≤2.8mA 编码方式：电子编码 执行标准:GB4716-2005 | 只 | 15 | 685 | 10275 |  |
| 22 | 紧急启停按钮 | 定制 | 型号：QM-AN-965K，气体启停按钮 24V 可复位 | 只 | 5 | 580 | 2900 |  |
| 23 | 指示灯 | 定制 | 型号：QM-ZSD-02， 1）.工作电压： 信号总线电压：24V 允许范围：16V～28V 电源总线电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V 2）.工作电流： 信号总线监视电流≤3mA 电源总线监视电流≤2mA 信号总线动作电流≤4mA 电源总线动作电流≤25mA 3）.闪光频率：每分钟闪亮60±6次 4）.编码方式：电子编码方式，编码范围可在11～20之间任意设定 5）.线制：与气体灭火控制器采用四线连接。其中两线接总线，无极性； 另外两线接电源DC24V，无极性 | 只 | 5 | 566 | 2830 |  |
| 24 | 声光报警器 | 定制 | 型号：SG-991，声光报警器频闪 | 只 | 5 | 1160 | 5800 |  |
| 25 | 多区气体灭火控制器 | 江西荣和 | 型号：JB-QBL-300/4，具有火灾探测报警和气体灭火控制双重功能，可配接各种编码火灾探测器、手动报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块，实现多个防火区的火灾报警和气体灭火控制。 | 台 | 5 | 11565 | 57825 |  |
| 26 | 配件 | 定制 | 电源线信号导线 | 批 | 5 | 5900 | 29500 |  |
| 27 | 其他 | 定制 | 整体配套 | 批 | 1 | 48000 | 48000 |  |
| 28 | 消防报警软件接口 | 深圳平行 | 型号：P3000-PROTOCOL-XF，主平台软件对接消防报警，库房内出现异常平台软件声光报警，短信 | 套 | 1 | 6600 | 6600 |  |
| 29 | 烟雾探测器 | 深圳平行 | 型号：SK-02 1) 使用电压： DC18V-DC30V 2) 监视电流：24uA 3) 动作电流：10～65mA 4) 认灯：红色LED x 1 点灯 | 台 | 10 | 660 | 6600 |  |
| 30 | 烟雾监控系统软件接口 | 深圳平行 | 型号：P3000-PROTOCOL-FP，主软件平台监控烟雾探测，现场出现烟雾状况时，软件平台声光报警，远程手机短信报警 | 套 | 1 | 5530 | 5530 |  |
| 31 | 客户端PC电脑 | 联想 | 处理器I5 4590，内存4G，硬盘1TB ，1G独显，DVDRW，配21.5寸，独立外加固态120G。 | 台 | 2 | 8500 | 17000 |  |
| 32 | 液晶电视 | 创维 | 65英寸4色4K超高清12核智能网络液晶电视 | 台 | 2 | 8600 | 17200 |  |
| 33 | 电视辅材 | 定制 | VGA线，系统二次开发对接 | 套 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 34 | 功率分析仪 | 深圳平行 | 采集设备的功率、电能，实现耗能设备的功率。 | 台 | 5 | 1888 | 9440 |  |
| 35 | 一体化嵌入式采集单元EMU | 深圳平行 | 名称：一体化数据采集器、型号：EMU-I, 一体化嵌入式主机,集成智能设备接入、开关量/模拟量转换于一体，1U机箱，嵌入LINUX/FTP/WEB服务，软件固化，硬件集成：1个100M网口，2路USB口，2路电池总电压口，1个短信口，7串口(RS232/RS485),14路开关量/模拟量,4路控制量；IE浏览，IE配置，本地存储1周（标配，无硬盘情况下），1个短信口。48V供电，低功耗，无风扇（CPU和电源都无风扇）。 ★提供原厂国家知识产权局实用新型专利证书 ★提供原厂国家版权局物联网平台管理系统软件著作权登记证书 ★提供原厂信息产业部检测报告 ★提供中国质量认证中心3C认证报告 | 台 | 2 | 28200 | 56400 |  |
| 36 | 触摸屏 | 深圳平行 | 10.4寸触摸屏，库房门口安装，显示库房内温湿度数据值，控制数据值。 | 台 | 5 | 7470 | 37350 |  |
| 37 | LED显示屏 | 深圳平行 | 高亮LED显示分辨率：256*64 全屏色彩 1红(1R) 可显示16*16汉字 8行*4列 刷新速率 300Hz/s 象素管 F3.75， 1红(1R) 象素密度 44321点/㎡ 单元板尺寸 0.304m × 0.152 m 单元板分辨率 64*32 可视角 140o 每平米亮度 大于300cd/㎡ 使用寿命 100000小时 象素点间距 4.75mm 最大功率 450w/㎡ 最佳观看距离 4-30m | 台 | 1 | 9200 | 9200 |  |
| 38 | 短信报警平台 | 深圳平行 | 型号：MSN-01，库房出现状况可发送短信到管理人员手机，自备移动或联通卡。 | 台 | 1 | 6850 | 6850 |  |
| 39 | 邮件报警平台 | 深圳平行 | 型号：P3000-PROTOCOL-EMALL，库房内出现异常邮件发送报警 | 套 | 1 | 6850 | 6850 |  |
| 40 | 电话报警平台 | 深圳平行 | 型号：TGJ-01，库房内出现异常电话报警 | 套 | 1 | 6850 | 6850 |  |
| 41 | 声光报警平台 | 深圳平行 | 型号：SGJ-01，库房出现状况，可在主机房声光报警。 | 台 | 5 | 355 | 1775 |  |
| 42 | 库房助手管理模块 | 深圳平行 | 型号：P3000-APP，平台提供库房助手功能，实现手机浏览和操作，支持两次不同级别的密码验证如操作员验证密码，监护人验证密码，验证通过后，实现开关库房门、启停设备和其他已经授权需要控制如加湿机启动等的命令。维护人员发现设备异常告警后，可以选择任意一路摄像头，在手机上查看当前现场的监控画面，以便作出正确的维护决定。系统自适应支持不同屏幕大小的终端。为提高系统的安全性，要求与互联网逻辑隔离。支持安卓，IOS，WP移动终端手机的数据浏览 | 套 | 1 | 34500 | 34500 |  |
| 43 | 主软件真三维，全实景安全管理环境平台 | 深圳平行 | 型号：P3000，空调组态软件protocol-AC、温湿度组态软件protocol-TH、红外探测组态软件protocol-ZN、烟雾探测组态软件protocol-YW、漏水组态软件protocol-LS、视频监控组态软件protocol-SP、恒湿净化消毒组态软件protocol-JX短信报警模块软件建立库房、密集架、制冷设备、加湿设备、除湿设备、灭菌设备、传感器的三维模型，场景逼真，可实现库房旋转、翻转、自转、平移、缩放漫游等可视化的三维操作，无缝融合集成温湿度控制、制冷控制、加湿控制、除湿控制、灭菌控制、智能密集架等，集中监控数据流、视频流、音频流，非链接外部程序方式集成。采用物联网平台专利技术,实现实时数据采集，准确的设备控制和多种远程告警管理。 ★提供软件界面截图并厂家盖章响应 ★国家版权局温湿度监控系统软件登记证书 ★国家版权局温湿度传感器管理软件登记证书 ★温湿度自动控制系统测试报告 ★环境监控管理软件产品登记测试报告 ★国家版权局定位防盗管理系统软件登记证书 ★提供档案安全保护一体化管理系统国家版权证书 ★提供自动送风排风管理系统国家版权证书 | 套 | 1 | 59000 | 59000 |  |
| 44 | 核心交换机 | H3C | 24口千兆，三层24口+4光口千兆交换机 | 台 | 1 | 10800 | 10800 |  |
| 45 | 监控专用交换机 | H3C | 16口千兆 | 台 | 3 | 2360 | 7080 |  |
| 46 | 机柜 | 金盾 | 金盾2米机柜 | 台 | 1 | 5250 | 5250 |  |
| 47 | 监控箱(含5A工业电源) | 定制 | 定制 | 个 | 5 | 2360 | 11800 |  |
| 48 | 信号线，电源线，线管 | 定制 | RVVP4*0.75、RVV2*1、 双绞线、Ф25 | 批 | 1 | 35400 | 35400 |  |
| 49 | UPS | 佛山众盈 | P-10KL | 台 | 1 | 6845 | 6845 |  |
| 50 | 电池 | 中山航天 | 12V24AH | 节 | 16 | 566 | 9056 |  |
| 51 | 电池箱 | 定制 | 电池箱C-8 | 个 | 1 | 1062 | 1062 |  |
| 52 | 电池连接线 | 定制 | 电池连接电缆 | 组 | 1 | 1062 | 1062 |  |
| 49 | 操作台 | 定制 | 豪华双联 | 台 | 1 | 3540 | 3540 |  |
| 投标报价总计 | （小写）： 1050191元 （大写）： 壹佰零伍万零壹佰玖拾壹元整 |

注：以上报价已含运输费、安装费、调试费、税金。

供应商名称：海口联合佳用科技有限公司（公章）

被授权人：                    （亲笔签名）