# 二期病房楼及门诊楼设备一批

# 招标文件

# 项目编号：HZ2017-397

甲级政府采购代理机构

采   购   人：儋州市第一人民医院

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一七年九月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	11

第五章 投标文件内容和格式	47

第六章 评审办法和程序	54

初步审查表	56

技术、商务评分表	57

# 第一章 投标邀请函

受儋州市第一人民医院的委托，海南海政招标有限公司就二期病房楼及门诊楼设备一批（项目编号：HZ2017-397）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：二期病房楼及门诊楼设备一批；

2、用途：儋州市第一人民医院工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算为：￥1,529,746.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期社保缴费记录复印件）；

4、如投标人非生产厂商，需提供主要产品生产厂商针对本项目的授权书；

5、购买本招标文件并缴纳投标保证金。

三、招标文件的获取

1、时间：2017年9月14日至2017年9月21日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥200元/套（售后不退）。报名费用在开标现场缴纳。

4、投标人提问截止时间：2017年9月25日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2017年10月17日前09:00:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付；

支付网址：http://218.77.183.48/htms

收款开户行：建设银行儋州支行营业部

收款名称：儋州市公共资源交易服务中心

投标保证金专户账号：4605 0100 6236 0000 0184

保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。投标保证金为：￥10,000元。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年10月17日上午 08：45--09：00；

2、开标时间：2017年10月17日上午09：00；

3、开标地点：海南省儋州市迎宾大道怡心花园D15栋商铺二楼（儋州市公共资源交易服务中心）2开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交PDF格式电子版(加盖电子印章)、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、http://dzggzy.hi.gov.cn/、www.danzhou.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

电话： 0898-68500660、0898-68500116；

传真：0898-68500661；财务：0898-68555187；

项目联系人： 何敬栋

公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、联系人：符腾

2、联系电话：13518034918

3、地址：海南省儋州市那洋公路与伏波东路交界处

海南海政招标有限公司

二○一七年九月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：儋州市第一人民医院

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

3.4联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：二期病房楼及门诊楼设备一批

项目编号：HZ2017-397

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

（投标人为小型、微型企业，同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠）

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

二期病房楼及门诊楼设备一批

二、项目清单

| 序号 | 采购品目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污物桶 | 4 | 个 |  |
| 2 | 不锈钢脚踏凳 | 1 | 张 |  |
| 3 | 不锈钢输液架 | 10 | 个 |  |
| 4 | 麻醉车 | 2 | 辆 |  |
| 5 | 治疗车 | 2 | 辆 |  |
| 6 | 二层治疗车 | 5 | 台 |  |
| 7 | 病历车 | 4 | 辆 |  |
| 8 | 二层配药车 | 2 | 台 |  |
| 9 | 平板推车 | 1 | 台 |  |
| 10 | 抢救车 | 4 | 台 |  |
| 11 | 三层治疗车 | 5 | 辆 |  |
| 12 | 普通气管插管 | 2 | 套 |  |
| 13 | 全自动自控洗胃机 | 1 | 台 | 需要授权书 |
| 14 | 可视喉镜 | 1 | 台 |  |
| 15 | 简易呼吸器 | 6 | 套 |  |
| 16 | 电动多功能超声检查床 | 5 | 台 |  |
| 17 | 超声检查椅 | 5 | 台 |  |
| 18 | 气垫床 | 12 | 台 |  |
| 19 | 药品保存箱 | 1 | 台 |  |
| 20 | 不锈钢麻醉车 | 2 | 台 |  |
| 21 | 治疗方盘 | 6 | 个 |  |
| 22 | 治疗盘 | 4 | 个 |  |
| 23 | 开水瓶推车 | 2 | 台 |  |
| 24 | 床单位消毒机 | 3 | 台 | 需要授权书 |
| 25 | 轮椅 | 5 | 张 |  |
| 26 | 手术台垫 | 2 | 张 |  |
| 27 | 脚后跟垫 | 2 | 个 |  |
| 28 | 圆形头圈 | 2 | 个 |  |
| 29 | 多用途平垫（通用方垫） | 2 | 个 |  |
| 30 | 多用途平垫（臂垫) | 2 | 个 |  |
| 31 | 凹形体位垫 | 4 | 个 |  |
| 32 | 侧卧位垫 | 1 | 个 |  |
| 33 | 俯卧位垫 | 1 | 个 |  |
| 34 | 甲状腺垫 | 2 | 个 |  |
| 35 | 不锈钢双杆托盘升降台 | 2 | 个 |  |
| 36 | 病人检查床 | 6 | 张 |  |
| 37 | 二层器械车 | 1 | 台 |  |
| 38 | 升降洗胃留观床（救护担架床） | 1 | 台 |  |
| 39 | 污物车（被服污车） | 4 | 台 |  |
| 40 | 麻醉药品柜保险箱 | 1 | 个 |  |
| 41 | 精神药品柜 | 1 | 个 |  |
| 42 | 药房摆药台 | 1 | 个 |  |
| 43 | 晨间护理车 | 2 | 台 |  |
| 44 | 病人推车 | 3 | 台 |  |
| 45 | 仪器柜 | 4 | 台 |  |
| 46 | 污物车 | 1 | 台 |  |
| 47 | 平板推车 | 1 | 台 |  |
| 48 | 备药盒 | 30 | 个 |  |
| 49 | 备药盒 | 30 | 个 |  |
| 50 | 紫外线消毒车 | 2 | 台 |  |
| 51 | 五层蓝框推车 | 2 | 台 |  |
| 52 | 血液体液加温仪 | 2 | 台 | 需要授权书 |
| 53 | 移动式空气消毒机 | 3 | 台 |  |
| 54 | 成人体重秤 | 2 | 台 |  |
| 55 | 微量注射泵（双通道） | 6 | 台 | 需要授权书 |
| 56 | 输液泵 | 8 | 台 | 需要授权书 |
| 57 | 微量注射泵（单通道） | 68 | 台 | 需要授权书 |
| 58 | 无创呼吸机 | 2 | 台 | 需要授权书 |
| 59 | 病人升温装置 | 2 | 台 | 需要授权书 |
| 60 | 吸引调节阀 | 10 | 个 |  |
| 61 | 中心吸氧装置 | 13 | 个 |  |
| 62 | 发药车 | 1 | 台 |  |
| 63 | 豪华输液架 | 8 | 个 |  |
| 64 | 红外额温快筛仪 | 2 | 个 |  |
| 65 | 便携式供氧器 | 2 | 个 |  |
| 66 | 普通喉镜 | 2 | 套 |  |
| 67 | 不锈钢氧气瓶推车 | 2 | 辆 |  |
| 68 | 专用取血箱 | 2 | 台 |  |
| 69 | 观片灯 | 1 | 台 |  |
| 70 | 换药车 | 2 | 台 |  |
| 71 | 频谱仪 | 2 | 台 |  |
| 72 | 电子血压计 | 2 | 台 |  |
| 73 | 水银血压计 | 2 | 个 |  |
| 74 | 听诊器 | 12 | 个 |  |

三、详细参数需求

（以下参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分）

（一）、污物桶

规格：约450*450*430（mm）

材料：不锈钢

- 、不锈钢脚踏凳

规格：约430*430*400（mm）

材料：不锈钢

（三）、不锈钢输液架

规格：四脚

材料：优质不锈钢

- 、麻醉车

1、整车采用钢塑集合结构。

2、不锈钢护栏、ABS工作台面、防撞圈、高级带刹车静音脚轮、垃圾桶、网篮、中控锁、五层抽屉，

3、内配分隔挡，带双层翻斗药盒。

4、可选配：副工作台。

（五）、治疗车

1、整车采用ABS注塑成型。不锈钢护栏、ABS工作台面、防撞圈、高级带刹车静音脚轮、储物盒、带抽屉，内配分隔挡。带两个垃圾桶。

2、外形尺寸：约700*480*1010（mm）

- 、二层治疗车

1、整车采用ABS注塑成型。

2 、不锈钢护栏、ABS工作台面、防撞圈、ABS柱、高级带刹车静音脚轮、储物盒、带抽屉，内配分隔挡。

3、带两个垃圾桶。

4、外形尺寸：约850*520*920（mm）

（七）、病历车

1、台面ABS材质，注塑成型。带扶手面板，单排25格带抽，带刹静音轮，配25个病历夹；

2、加厚病历夹：约320*230mm，全新生产的加厚病历夹，颜色有蓝色，灰白，粉红，病历夹上方有过敏标识。

- 、二层配药车

1、外形尺寸：约750mm(L)X500mm(W)X800+80mm(H) (大号)

2、功能：

2.1、整车共分二层，每层都配有三面围栏，围栏高80mm；

2.2、右边配有推手，方便推动；

3、材质：

3.1、整车采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型；

3.2、面板、层板采用T1.0mm不锈钢压折成型；

3.3、四柱及推手采用φ22X1.0不锈钢圆管；

3.4、此车采用3寸万向轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，稳定性好；

3.5、围栏采用φ13X1.0不锈钢圆管；

3.6、整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。

- 、平板推车

整车采用ABS注塑成型，配静音四轮。

- 、抢救车

1、整车采用ABS注塑成型。不锈钢护栏、ABS工作台面、防撞圈、高级带刹车静音脚轮、储物盒、双垃圾桶、中控锁、两层抽屉，内配分隔挡，底部对开门设计。

2、带输液杆、除颤板。

3、可另选配：副工作台、除颤平台、氧气瓶托架、电源插座。

4、外形尺寸：约850*520*920（mm）

（十一）、三层治疗车

1、整车采用ABS注塑成型。

2、不锈钢护栏、ABS工作台面、防撞圈、ABS柱、高级带刹车静音脚轮、储物盒、带抽屉，内配分隔挡。

3、带两个垃圾桶。

4、外形尺寸：约850*520*1050（mm）

（十二）、普通气管插管

一、主要结构、性能

采用高分子材料（PVC）制成，管体和接头组成）和有套囊（管体、接头、套囊、指示气囊、充气管、单向阀组成）两种类型。

二、适用范围

供临床经口腔或鼻腔插入气管内，建立呼吸通道.

- 、全自动自控洗胃机

一、主要技术参数

1、额定电压:220V±10％

2、电压频率:50Hz±2％

3、额定功率:＜120VA

4、工作噪声:＜60dB(A)

5、进胃压力:+0.015MPa～+0.055MPa     ﹝可循环调节﹞

6、出胃压力:-0.015MPa～-0.055MPa      ﹝可循环调节﹞

7、进胃液量：≤350ml   （随压力调节变化）

8、出胃液量：≤450ml   （随压力调节变化）

9、洗胃频次：≤40s       ﹝正常洗胃压力设定值﹞

10、工作环境：环境温度1℃～45℃；相对湿度≤80％。

11、体积重量：约430mm*210mm*160mm、12kg

二、主要功能特点

1、新型正负压无油膜式泵结构，压力自动反馈控制系统增大管径，通路设计，保证仪器内部无堵塞现象发生压力、液量双重安全保护进、出胃状态显示进、出胃压力数字显示洗胃周期次数自动数字记录显示，可随机清零依照不同年龄患者，可随机调节进、出胃压力独立、实用的液量平衡系统 强力自动反冲、超强防堵功能，有效缓解胃内胃管堵塞

▲2、本机使用压力为真实压力，非模拟压力。

- 、可视喉镜

一、产品性能

1、设备所属的类：II类，

2、设备应用部分：喉镜片

3、设备的输入功率：100～220V；50/60HZ

4、电源适配器输入功率：30VA

5、输出电压：4.2-12V

6、设备属于不防浸水的普通设备

7、设备运行方式：连续运行

8、设备为可携带式手持式设备

9、视频喉镜分辨率：≥3.71LP/mm

二、部件

1、显示屏：

1.1 尺寸：3寸高清（直角平面）

1.2分辨率：1600*1200

1.3电源：12V

1.4背光：LCD

1.5上下转动角度:0-120°

1.6左右转动角度:0-270°

2、▲数据输出	方便档案的建立和储存。

3、▲影像输出	可外接显示器，方便教学及演示。

4、喉镜片（含摄像头）

4.1、分辨率：200万高清

4.2、电源：12V

4.3、▲喉镜片：15种规格钛钢视频镜片（详见附件1），适应不同病员，消毒时镜片与摄像头可拆卸独特设计，大大避免损伤摄像头

4.4、视场角：90°

4.5、光照度：8000LUX

5、电池

5.1、▲类型：大容量锂电子可充电电池/2节（每节满电池待机高达300分钟）

5.2、电压：7.4V

5.3、▲容量：3000mAh

5.4、▲充电次数＞500次

5.5、充电时间＜6小时

6、电源适配器

6.1、充电接口输入极性：内正外负

6.2、充电器输入：100-250V,50Hz

6.3、充电器输出：4.2V-12V,1000mA

7、运输/储存环境

7.1、温度	-10℃~﹢40℃

7.2、湿度	≤93％

7.3、大气压力	500hPa to 1060hPa

8、工作环境

8.1、温度：-10℃~﹢40℃

8.2、湿度：30％~85％

8.3、大气压力：700hPa to 1060hpa

9、▲独特的防雾功能：采用全球最先进的防雾技术，开机5秒内即可迅速启动防雾系统

10、整机重量：整机210g 轻巧，便捷，舒适性能高。

11、▲摄像头的位置：视频喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离小于等于45mm。45mm的可视距离设计，使摄像头焦距清晰度最大化。视野无盲区，气管插管更精确，清楚的辨认咽喉部的结构，区别食道入口和气道入口，避免了盲穿和误穿。

12、拍照摄像功能：手柄上安置一键快速拍照按钮，拍照速度反应迅速，人性化设计。更可以连续摄像.

13、▲独特的金属连接部件：镜片和手柄之间锁定连接	镜片和手柄之间的连接采用最新锁扣防镜片脱落开关设计，并且镜片固定支架采用高强度的金属制作，更加牢固，安全性能达到最大化，连接器内所有弹性针孔都采用电镀真金处理，接触更稳定，信号更流畅

14、手柄形状，长度，舒适型短手柄设计：手指式仿真波浪型凹凸设计，10CM短巧长度，操作者握持舒适方便，并减少患者胸部对喉镜插入操作的影响。

困难喉镜镜片型号：（带弯头可调节型）

MAC2号：100mm(幼儿)

MAC3号：130mm (成人)

MAC4号：160mm±4mm（成人）

- 、简易呼吸器

一、产品用途：使用于心肺复苏术及病患无法自行呼吸及缺氧时，提供紧急呼吸使用。

二、产品规格：

1、适用性 成人

2、球体容积 1600ml

3、单手挤压 750ml

4、储氧袋容量 2500ml

5、顺应性 21ml/cmH2O

6、容许最大呼吸次数 每分钟>40 次呼吸

7、压力泄放阀 60cmH2O±5

8、最高氧浓浓度 外接氧气无储气袋大于40%，外接氧气有储气袋大于90%。

（注意：实际氧浓度会依氧气流速、潮气量、呼吸频率和操作者技巧而有所不同。）

9、球体材质 硅胶

10、病人端介面尺寸 内径约15mm/外径约22mm

（十六）、电动多功能超声检查床

1.1▲尺寸：床面长度：1900mm；床面宽度：630mm；高度650mm;

1.2静态载荷≥170KG;

1.3▲床面使用防水防紫外线耐磨仿皮材料;

1.4床面内质选用高密度泡沬,结实耐用不易变形;

1.5诊疗床配有万向静音脚轮，移动自如; 有可靠耐用的刹车系统;

1.6▲床尾具有移动把手,方便移动,同时保护医护人员及患者安全;

1.7配有四个挂架的输液架装置;

2. ▲电子自动纠偏装置:

2.1▲具有电子自动纠偏装置,可控制纸床单左右不跑偏;提高效率;

2.2 便捷的更换纸床单结构,快捷方便。.

- 、超声检查椅

1、技术、材质要求：

1.1 符合人体工程学设计，缓解腰肌劳损，减少疲劳及神经压迫，预防肩周炎、腕管及脉管综合症等职业病症；

1.2 ▲椅面、椅背采用防水、防腐防紫外线、抗菌耐磨防皮，适用于医学、化工等各种科研工作环境；

1.3 ▲椅面、椅背内部坐（靠）垫使用高密度泡沬软垫，一次性整体发泡成型坐垫工艺，不易变形，结实耐用；

1.4 椅面坐垫托盘采用钢板固定件，安全可靠，使用寿命长；

1.5▲进口万向轮，静音耐磨，有重力制动功能，负重即自动锁定，防摔防滑，安全等级高，可满足儿童使用；

1.6 底座采用吕合金材质，抛光处理，光亮如新。

2、功能、规格要求

2.1 靠背可适度后倾，可在最大后倾范围内的任意角度位置锁定，有解锁自动回调功能，最大后倾角度10度；

2.2 移动式马鞍形椅面，前后移动范围：5±1cm；

2.3 椅面可高度调节，高度范围：55-78cm；

2.4 ▲高级气动杆，30余万次使用寿命，气缸承重≥100Kg；

2.5 ▲全方位脚托，优质钢材质，二次电镀，永久防锈；脚托直径：50cm；上下调节范围：16±1cm；

2.6 ▲脚轮整体承重≥175公斤，整体安全承重和抗冲击重量≥100Kg；

3、其他

3.1整体设计与电动病床、诊疗床相匹配。

- 、气垫床

1、额定电压：交流220v 50HZ

2、耗电量：8.5va

3、最高输出气压：≥9Kpa

4、最大输出流量：≥6L/min

5、工作时所产生噪声：≤40dB（A)

6、气泵外形尺寸：约29.5x195

7、气垫充气尺寸：约1850x800

8、外包装尺寸：约350x230x340cm

9、整机重量：约6.5Kg

10、安全类型:Ⅱ类

11、防电击程度：B型

12、工作制：连续运行大气压：850hpa~1060hpa

（十九）、药品保存箱

1、工作条件：适合环境温度10℃~32℃，湿度60%以下使用。

2、功能描述：是医疗行业冷藏药品的专业设备，也可用于储存生物制品等，适用于药房、制药厂、医院、卫生所及防疫站。

3、样式：立式

▲4、有效容积：约260L

5、外部尺寸（宽/高/深)：约620*1720*655mm

6、内部尺寸（宽/高/深)：约550*1065*460mm

7、 毛重/净重（KG）：约100/88

8、气候类型：N

9、制冷剂：无氟环保制冷剂R134a。

10、温度控制：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调节增量为0.1℃。

▲11、安全系统：两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；可实现高低温报警、传感器故障报警。

▲12、压缩机：采用进口压缩机斯科普。

▲13、风机：采作德国EBM冷凝风机，性能优良。

14、门：透明玻璃门设计，方便随时观察箱内物品；安全门锁设计，防止随意开启。

15、外箱材料：采用冷轧钢板。

16、内胆材料：采用PS板材。

▲17、人性化设计：多层搁物架设计（4个抽屉），并有搁物条，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间。

（二十）、不锈钢麻醉车

- 材质：

高档不锈钢，立柱：￠25*1.0圆管，推手：￠22*1.0圆管，台面、围板，钢板厚：δ1.0mm，抽屉面板钢板厚0.8mm，其余抽屉板厚：0.6mm。

- 配置：

二层凹台面，凹深40mm，上层三面围板，下层四面围板，下层台面下标配抽屉一只，配4只￠100万向静音轮、对角刹，左侧上部配推手。

（二十一）、治疗方盘

不锈钢材质，约310×240×30mm

（二十二）、治疗盘

不锈钢材质，约310×240×30mm

（二十三）、开水瓶推车

一、材质：不锈钢制成, 立柱用圆管φ25×1.0，台面板厚1.0，瓶架φ6圆钢

二、配置：4根立柱，二层台面，四只φ100万向静音轮对角刹。

三、可装30只热水瓶

（二十四）、床单位消毒机

1、彩色中英文触摸屏操作运行监控系统，可预先设置(抽真空、充臭氧、消毒、解析)四个程序、关键元器件工作累时显示、关键元器件故障报警，臭氧产量低于限值报警，具有显示功能。

2、能同时对2张病床及床上用品消毒灭菌；

3、电源：220V/50HZ

4、功率：≤300W，

5、尺寸大小（mm)约960*450*400；

6、消毒效果： 对大肠杆菌的杀灭对数值≥3.00， 对金黄色葡萄球菌杀灭对数值≥3.00。

7、臭氧输出浓度：≥550mg/m3

8、臭氧产量3g；

9、消毒时间：0-120min可调；

10、臭氧管使用寿命:15000h；

11、操作程序结束30分钟后，床单位中臭氧残留量≤0.16mg/m3.

12、配10张一次性消毒床罩，反复使用床罩及床袋一套；

13、噪音：≤50dB；

14、安全防护分类：I类B型设备

15、不锈钢搪瓷臭氧管+模块电源；

16、消毒床罩尺寸：2.6m×1.8m（一次性床罩），2.6m×1.68m（反复使用性床罩）。

17、消毒床袋尺寸：2.6m×1.68m（反复使用性床袋）

（二十五）、轮椅

1、铝合金车架、表面氧化、固定手、固定脚、铝合金前叉；

2、前轮6寸2个、后轮14寸PU新型后轮强度好、软座；

3、含有后轮刹车装置；

4、PU发泡扶手易清洁；

5、背垫缝制新工艺加强度网衬；

6、条形防滑踏板、强度高。

7、可承重100KG

（二十六）、手术台垫

材质：高聚氨酯,尺寸：约100(L)*50(W)*1.3(H)CM

（二十七）、脚后跟垫

材质：高聚氨酯，尺寸：约20(L)*11(W)*7(H)CM

（二十八）、圆形头圈

材质：高聚氨酯，尺寸：约20(L)*4.5(W)cm

（二十九）、多用途平垫（通用方垫）

材质：高聚氨酯,尺寸：约40(L)*24(W)*1(H)cm

（三十）、多用途平垫（臂垫)

材质：高聚氨酯,尺寸：约50(L)*52(W)*1(H)cm

（三十一）、凹形体位垫

材质：高聚氨酯,尺寸：约55(L)*15(W)*6(H)cm

（三十二）、侧卧位垫

材质：高聚氨酯,尺寸：约70(L)*50(W)*12(H)/0.8cm

（三十三）、俯卧位垫

材质：高聚氨酯,尺寸：约60(L)*47(W)*18（H）cm

（三十四）、甲状腺垫

材质：高聚氨酯,尺寸：约45(L)*45(W)*11（H）cm

（三十五）、不锈钢双杆托盘升降台

一、规格：750*450*920～1300　单托盘规格：750*450*20

二、材质：不锈钢，2－脚轮架30*30*1.0方管，立柱间加强管25*13*1扁管，2－静立柱为：￠25*1.0圆管、2－动立柱￠19*1.0圆管，托盘架￠8圆钢，托盘钢板厚1.0mm.

三、配置：松开锁紧手柄，2－动立柱可手动升降，到位后锁紧手柄，单托盘可从托盘架取下清洗，底配4－￠75施可瑞万向静音轮，对角刹。

（三十六）	病人检查床

一、规格：约1900(L)x600(W)x700mm(H)

二：功能：

1.平板式床面：脚架与床面可拆，便于运输；

2.承载重量：≥200kg

三、材质：

1.床面外框架采用：50X25X1.2mm不锈钢扁管，

2.床面为海棉外包人造革，四周嵌不锈钢边，人造革颜色可选；

3.四脚用φ38X1.2mm不锈钢管，加强用φ25X1.0mm不锈钢管

4.整体坚实稳固、美观大方、操作简单方便。

（三十七）	二层器械车

一、规格：约750(L)x500(W)x880mm(H)

二、功能：

1、整车共分二层，每层都配有三面围栏，围栏高80mm；

2、右边配有推手，方便推动；

三、材质：

1、整车采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型；

2、面板、层板采用T0.8mm不锈钢压折成型；

3、四柱及推手采用φ22X1.0不锈钢圆管；

4、4寸万向轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，稳定性好；

5、围栏采用φ13X1.0不锈钢圆管；

（三十八）	升降洗胃留观床（救护担架床）

一、规格：约1900(L)x610(W)x550/860mm(H)

二、功能：

1、摇杆：单组摇杆，折叠式设计，操作轻松自如；可灵活调节床体升降高度；采用到位极限保护装置，耐磨、寿命长；

2、调节范围：手提式背部倾斜角度80±5°；床体升降高度：550mm～860mm；

3、调节承载重量:≥200kg；

4、双页式ABS护栏，可上下升降，护栏转动柄上有暗开关，可控制上升下降，下降收缩时平齐床面，可以减少空间；

5、ABS床面板一次注塑成型，床面有透气孔，前后有四个弧形推手洞，方便推动；

6、床面旁对角有二个点滴架插孔，方便输液；

7、工字型加重底架，中控制动，刹车时稳固安全；床体底架有5寸定位轮；

8、头部床面下有氧气瓶固定座，方便急救时使用；

三、材质：

1、摇杆采用自限位梯形丝杆，直线式推力，外套ABS塑料防尘套；

2、床体涂覆为静电粉体涂装,达到国家标准；

3、配伸缩输液杆一支；

4、PP双面6寸万向轮，高耐磨，无噪音，带中控刹车装置，稳定性好；

三十九、污物车（被服污车）

一、规格：外形尺寸：φ550mm(L)x800mm(H)

二、功能：

1、污物车为圆形，直径为：φ550mm

2、底层采用5条30X15X1.0mm不锈钢扁管隔条

3、中间栏杆有管加强；

三、材质：

1、上下主管采用：φ25X1.0mm不锈钢圆管

2、中间栏杆加强管采用：φ19X1.0mm不锈钢圆管

3、配防水污物袋；

4、4寸万向轮，高耐磨，无噪音，稳定性好。

（四十）、麻醉药品柜保险箱

1、规格尺寸：约H760×W470×D410mm

2、产品重量：107公斤

3、基本配置：搁板一块，内小门

（四十一）、精神药品柜

一、外形尺寸：约980(L)X500(W)X1980mm(H) ；

二、技术说明：

1、柜有六块层、共七层；（层板可先择做活动层板）；

2、第一层离底面350mm高，再平均分六层。五块层板；

3、药柜配有转帘门（配锁）、简便实用；

三、材质：

1、药架采用304#不锈钢经压折、焊接成型；

2、侧板用料厚T1.0mm，层板、底板、顶板、后板用料厚T0.9mm；

3、整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。

（四十二）、药房摆药台

一、外形尺寸：约1400(L)X280/500mm(W)X1980mm(H)

二、技术说明：1、治疗柜分上柜和下柜,下柜高900mm,上柜高1080mm;

2、上柜第一层离台面300mm高，再平均分五层。肆块层板；

3、下柜为一活动柜体总高610mm，配三层六抽屉（配锁）

三、材质：1、治疗柜采用A5#冷扎钢经压折、焊接成型；采用防菌粉末喷涂

2、台面用料厚T1.2mm，内夹夹板，减少撞击时发出的响声。侧板厚T1.0mm；门框采用T1.0 mm板压折成型；

3、后板、底板、层板用料厚T1.0mm；柜内管料厚T1.2mm；

4、拉手为五金桥形拉手,抽屉用三折导轨；

5、整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。

（四十三）、晨间护理车

一、规格：约900(L)x500(W)x880mm(H)

功能：

1、左边共分三层，第二层配有污物桶圈

2、右边为大污物格，配防水污物袋；

3、左边一体式圆管推手

二、材质：

1、污物车层板采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型；

2、层板用料厚T0.8mm；

3、六根竖管为φ25X1.0不锈钢圆管，加强管为φ16X1.0不锈钢圆管；

4、围栏为φ13X1.0不锈钢圆管；

5、4寸万向轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，稳定性好。

（四十四）、病人推车

一、规格：约2000(L)x630(W)x680mm(H)；床面：1900x570mm

二、功能：

1、管式床面，床面架可活动取出；

2、弹簧下翻式不锈钢圆管护栏；

3、床面下座为防撞架，推动时可防止碰到人体；

4、底架配有放物篮；承载重量：≥200kg

三、材质：

1、床面外框架采用：φ38X1.0mm不锈钢圆管，床面采用38x25xT1.0mm不锈钢方管；床面下外框架采用：φ38X1.0mm不锈钢圆管；四脚采用：φ38X1.0mm不锈钢圆管，加强用φ25X1.0mm不锈钢管；

2、护栏采用：φ22X1.0mm不锈钢圆管；配输液杆一支；

3、底篮采用：φ5不锈钢线，坚实美观；

4、5寸万向轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，稳定性好。

（四十五）、仪器柜

一、规格：约950(L)x400(W)x1800mm(H)；

二、功能：

1、器械柜上层为活动支架；下部分为三层板，对开不锈钢门带锁；

2、活动支架活动可调节；

三、材质：

1、采用304#不锈钢经压折、焊接成型；

2、侧板用料厚T1.0mm，门、层板、顶板、底板、后板用T0.9mm不锈钢板；

3、活动支架为30x15xT1.0mm方管；挂钩为φ8mm不锈钢元支弯折焊接

（四十六）、污物车

规格：约550(L)x550(W)x800mm(H)；

功能：

1、污物车为方形，底层采用5条30X15X1.0mm不锈钢扁管隔条；中间栏杆有管加强；

材质：

1、上下主管采用：φ25X1.0mm不锈钢圆管

2、中间栏杆加强管采用：φ19X1.0mm不锈钢圆管

3、配防水污物袋；

4、4寸万向轮，高耐磨，无噪音，稳定性好

（四十七）、平板推车

规格：约800(L)x500(W)x200+600mm(H)；

功能：

1、活动推手，推手可活动倒平板面，方便运输和存放；

2、板面采用不锈钢板折弯焊接成型，板厚T1.2mm；

3、内加加强管为38X38X1.2mm方管 ,推手为φ38X1.2管；

4、5寸万向轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，稳定性好

（四十八）、备药盒

塑料材质，蓝色，小号

（四十九）、备药盒

塑料材质，蓝色，大号

（五十）、紫外线消毒车

1、本产品适用于医疗卫生部门、科研单位、院校、制药、食品制造工业、养殖业等作为室内空气杀菌，消毒，以及其它生活办公用品的杀菌，消毒使用。

2、将本产品电源插头插在电源上，打开电源开关，可单管或双管使用。

3、根据需要设定消毒时间(0～60分钟)，或人工控制消毒时间。

4、消耗功率：≥60W

5、▲产品外型尺寸：450*430*1180MM

6、▲灯管调节角度：0-160°

7、▲消毒车箱体采用0.8MM优质钢板成型，静电喷涂，外型美观，质地厚重不易变形。

8、▲底座采用高强ABS塑料注塑成型，轻便耐用。

（五十一）、五层蓝框推车

1、不锈钢制作坚固耐用美观大方

2、用于无菌物品的运输、存放、发放等

3、搁架带仿抽屉功能，使用中可将篮筐抽出1/2存取物品

4、两侧带锁，防止运输过程中篮筐滑落

5、四周带滚动防撞轮

6、外形尺寸（mm）:约645×400×1650

7、可存放5只585×395×195（mm）灭菌篮筐

（五十二）、血液体液加温仪

1.▲产品用途：主要用于对输入人体的液体进行加温，维持患者体温

2.性能：

2.1 微电脑PID闭环温控系统，有超温报警保护，传感器故障报警，低温报警功能

2.2▲双加温通道，每个通道可单独设定温度和独立控制加温

2.3双加温通道串联使用可满足大流量加温需要

2.4一机两用，避免更多的支架和电源线占用空间

2.5两个通道显示温度，可帮助临床及时判断仪器是否需要校准

2.6▲柔性加热套管结构，全程包裹液体管路加温，加温效果好

2.7液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷环境使用

2.8▲显示屏≥80*90mm，可同时显示两个通道的控制信息，包括设定温度，加热温度，加热时间，故障信息，工作状态

2.9仪器内置报警测试程序，在面板即可操作，使用者可随时测试报警功能

2.10使用常规输血输液管路，无需专用耗材

3.参数

3.1▲温度设定范围：33-41℃，步进0.1℃

3.2电气安全保护级别：I类BF型，防除颤保护

3.3温度精度：±1℃

3.4超温断电保护：42℃

3.5低温报警：≤32℃

3.6预热时间：从20℃-36℃约2分钟

3.7工作 制：连续运行

3.8加 热 管：≥1.4米，内径3.5-5mm或6-7mm可选

（五十三）、移动式空气消毒机

一、主要功能：

1、微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏；

2、▲UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；

3、UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；

4、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

5、主管失效备管自动支援及加强功能；

6、采用进口主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠；

7、程控、遥控、手控多控消毒运行；

8、风速高、中、低可选；

9、双通道立体式出风，循环风量大；

10、带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭及光触媒除菌等辅助消毒手段；

11、内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能；

12、外设防滑扶手，推拉移动自如。

二、主要技术参数：

1、适用体积：80m3

1.1、外形：移动式

1.2、外观尺寸：约55cm×43cm×93cm

1.3、循环消毒风量：≥640m3/h

1.4、*紫外线照射强度：≥7×1800μW/cm2

1.5、消毒功率：≤350W

1.6、紫外线管寿命：≥5000h

1.7、紫外线泄漏量：≤1μW/cm2

1.8、消毒时空气中臭氧量：≤0.16mg/m3

1.9、负离子发生量：≥6×106个/cm3

1.10、额定电压：AC 220V±22V

1.11、额定频率：50Hz±1Hz

1.12、噪音：≤55dB

1.13、消毒后空气中细菌总数：部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准

1.14、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

1.15、安全防护分类：I类B型设备

（五十四）、成人体重秤

1、最大秤重：120-KG/分度值500G

2、称量范围：0.1kg-120kg

3、装箱尺寸：约90x35x31cm

4、台面尺寸：约38.5*28cm

（五十五）、微量注射泵（双通道）

- 注射器规格：10mL、20mL、30mL、50/60mL普通注射器

- 注射量范围：0mL~10000mL，＜100mL可按0.1mL递增或递减，≥100mL可按1mL递增或递减。

3、▲注射速度：10mL注射器： 0.1mL/h~420mL/h，20ml注射器：0.1mL/h~650mL/h，30m注射器： 0.1mL/h~1000mL/h，50mL/60mL注射器： 0.1mL/h~1600mL/h，

0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。

- ▲快速输注：10ml：200-420ml/h；20ml：300-650ml/h；30 ml：500-1000 ml/h；50 ml：800-1600 ml/h。

- ▲速度增量：0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。

- ▲注射精度：±2%（注射器误差不大于1%）

- ▲注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式

- ▲六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min

- 报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、遗忘操作报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警

- 其他功能：注射器自动识别、累计量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、动态压力显示、交直流自动切换、残留提示、记忆功能、通道休眠功能、历史记录功能、护士呼叫功能、▲无线监视功能、报警音多级可调、单通道独立报警、夜间模式/省电模式、数据下载端口

- ▲历史记录功能：可记录不少于50000条使用记录

12、KVO:a)速度范围：0.1mL/h~1mL/h可调，可按0.1mL/h递增或递减；

b）KVO流速误差≤±5%

13、丸剂量注射速度：

10mL注射器：200mL/h~420mL/h

20ml注射器：300mL/h~650mL/h

30mL注射器：500mL/h~1000mL/h

50mL/60mL注射器： 800mL/h~1600mL/h

- 丸剂量范围1mL~5mL；可按0.1mL递增或递减

- 阻塞灵敏度：高中低三档可选择，分别为：0.02MPa~0.07Mpa；0.05MPa~0.10MPa；0.08MPa~0.14Mpa。

- 使用环境：环境温度：5℃～40℃；

- 相对湿度：20%～90%；

- 大气压力：860hPa～1060hPa；

- 电源类型：交流：220V/50Hz±1Hz，电池：9.6V

- 电池工作时间：内部电池充电完成后，在夜间模式/省电模式下，注射泵以5mL/h的速度进行注射：单通道可连续工作不小于8小时、双通道可连续工作不小于5小时。

- 整机功耗：≤30VA

- 尺寸：约330（长）×125（宽）×225（高）（不含突出部分）

- 重量：约4.5kg

- 安全分类：Ⅱ类CF型，外壳防护等级为IPX4，可连续运行

25、▲适用范围：适用于医疗机构对患者静脉恒速注射

适用于国内外生产的10mL、20mL、30mL、50/60mL普通已注册注射器。

注射泵已经内置21种品牌注射器和2种可定义注射器。

（五十六）、输液泵

- 泵送方式：指状蠕动式

- 输液器规格：标准PVC输液器，▲六档位设计。

3、输液速度：1-1100ml/h

4、输液精度误差：±5%（普通输液器），±3%（优质输液器），输液量精度误差可调。

▲泵内独有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。

5、输液量预置：1-9999ml

- KVO（保持血管畅通）流速：4ml/h（当输液速度大于KVO时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO时，输液完成只发出报警，输液速度不变）

- 声光报警：阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、开机后一段时间无任何操作报警。

- 其他功能：输液累计量显示；交直流自动转换、自动充电；快排；“滴数/分”和“毫升/小时”转换；报警声消除。

- 气泡探测方式：超声波检测式

- 护士呼叫接口：选配

- 电源电压AC：220V±22V/50Hz±1 Hz

- 电源电压DC：9.6V±1.6V

- 功耗：20VA

14、电池工作时间：在30ml/h流速下连续工作不小于3小时，▲可选配救护车车载电瓶。15、工作环境温度：﹢10-﹢40℃

16、工作环境湿度：30%-75%

17、大气压力：700-1060hpa

18、外型尺寸：174mmx126mmx215mm

19、重量：约3KG

20、安全分类：Ⅰ类和带内部电源的BF型

21、适用范围:适用于对患者普通输液之用。 CE认证

（五十七）、微量注射泵（单通道）

- 注射器规格：自动识别各种品牌注射器，规格：10 ml、20 ml、30 ml、50 ml

- 注射量范围：0-9999 ml（0.1-100ml以0.1 ml增量，100-9999ml以1ml增量）

- ▲注射速度：10 ml：0.1-400 ml /h；20 ml：0.1-600ml/h；30ml：0.1-900ml/h；50ml：0.1-1300ml/h

- 快速输注：10ml：400ml/h；20ml：600ml/h；30 ml：900 ml/h；50 ml：1300 ml/h。

- 速度增量：0.1 ml/h（0.1-100ml/h以0.1 ml/h递增，大于100ml/h以1ml/h递增）

- ▲注射精度：±2%

- ▲注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式

- ▲六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min

- 报警功能：药物将尽、注射完成、注射器脱落、外接电源掉电、备用电池欠压、操作遗忘、电机故障、注射器管道阻塞、速度异常、安装错误、开合异常、电池耗尽

- 其他功能：交直流电自动转换、开机自检、自动记忆功能、声光显示报警、标准RS232接口、快排、压力释放(Anti-Bolus功能)、预充、残留药物提示、参数记忆、静音功能

- KVO: 保持静脉开放，速度可调0.1ml/h-1ml/h

- 丸剂量：1ml-5ml可调

- 阻塞灵敏度：高中低档可选

- 使用环境：温度：+5-+40℃；湿度：20%-90%；大气压力：860-1060hPa

- 电源类型：AC220V±22V/50Hz±1Hz；DC9.6V±1.6V（以5ml/h速度，运行不小于5小时）

- 整机功耗：15VA

- 尺寸：314mmx167mmx140mm

- 重量：约2.5KG

- 安全分类：II类CF型，外壳防护等级IPX3，可连续运行

- 适用范围：适用于医疗机构对患者静脉恒速注射

（五十八）、无创呼吸机

一、范围及用途：适用于体重低于40公斤的新生儿和儿童

二、工作原理：持续流量、压力限制

三、空氧混合器类型：浮子流量计

四、主要技术参数

1、吸入氧气浓度：21-100%

2、流量：氧气0-15L/min、空气0-15L/min

3、呼吸压力监测范围：-10-60mbar

4、压力调节范围：呼吸末正压/持续气道正压0-10mbar

5、手动呼吸功能吸气平台压调节范围：15-60mbar

6、压力限制调节范围：15-60mbar

7、负压吸痰：可选配

8、药物雾化：可选配

五、病人单元

1、 型号：P1

2 、功能：加温湿化一体化，压力调节

六、病人管路

1、 型号：P1

2、材质：医用硅胶

3 、功能：加热管路，加热丝密封在硅胶管路外部缠绕的螺纹壁内

七、气源

1、 空气：中心供气或者外置空压机

2、 空气压力：3-6bar

3 、氧气：中心供氧或者医用氧气瓶

4 、氧气压力：3-6bar

八、电源

1、电压：220VAC，50-60Hz

2、功率：85VA

（五十九）、病人升温装置

1.▲温度范围：20℃~41℃全程可调，调节步长，0.1℃

2.升温速度快

3.显示工作时间

4.具有双重过热保护功能

5.多种规格升温毯配合使用

6.内置长寿命细菌过滤器

7.有效保护病人体温

8.▲带轮一体化机身，无需另配推车和装配

8.体积：900mm*370mm*450mm

9.重量：16Kg

10.功率：1600VA

11.配置清单

11.1升温装置1

11.2送风管1

11.3电源线1

（六十）、吸引调节阀

1、本调节阀由黄铜数控精加工而成，经久耐用，插接式负压调节阀插在医院治疗带负压终端上用，插头可选，国标，美标，德标，英标等

2、负压吸引装置由调压器、集液瓶、软管等组成。集液瓶上有两个软管接口，一个接负压终端，一个接入工作腔体。当负压终端接通时，集液瓶内将产生空气负压，该负压将引导污物（如污血、痰等）从另一个软管流入集液瓶内。当集液瓶内液体高度达到一定高度时，集液瓶盖上的止流阀将开始工作，切断液体流入管路，从而防止集液瓶内液体过盈而溢出。

（六十一）、中心吸氧装置

1、介质:O2

2、流量范围:1-10,1-15

3、准确度:4级

4、入口压力：0.35 Mpa

5、插入式终端：A型（日式）B/C型德标/美标1/美标2

6、输出连接螺纹：8mm

（六十二）、发药车

一、材质：所用材料为树酯：ABS（D-190）

二、结构：简易送药车采用全塑结构设计生产，由把手、托盘、脚轮、护栏、立柱、连接螺丝、抽屉、及专用垃圾桶等装配而成。其中立柱采用ABS工程塑料挤塑成型，托盘采用聚丙烯注塑成型，把手采用ABS工程塑料吸塑成型。该产品具有美观、轻巧，结构牢固等特点。

该车配备一个或者两个轨道抽屉，内放35孔药盘或者分割档，便于存放药品。

三、主要技术指标：

1、外型尺寸：约71cm*46cm*91cm

2、托盘规格：约55cm*41cm

3、最大承载：约50kg

4、净    重：约10kg

5、毛    重：约11kg

6、包装尺寸：约51cm*24cm*67cm

（六十三）、豪华输液架

一、输液杆材质：不锈钢

二、支架底座：高强度ABS工程塑料，独创五向固定底座。

三、高度调节：快速锁钮

四、助推扶手：有

五、输液泵架：有

六、高度：2米、挂钩4个、ABS蓝盘/把手1个。

七、功能：

1、输液瓶高度调节轻松、灵活、方便、省力；

2、一体化精工设计，手感舒适、外形美观；

3、部件采用原生优质材料，环保、抗菌、抗老化；

4、四个吊钩，同时满足1000ml、500ml、250ml不同规格输液瓶的固定；

5、独创助推扶手，可根据患者身高随时调节高度和角度，设计符合人体力学原理，握感舒适、操作轻巧；

6、快速锁定旋钮采用德国技术,快速锁紧和松开,使用人员可以一只手操作；

7、支架底座配有万向自琐滑轮，可灵活移动和刹车。

8、配专用托盘，适用不同国家生产厂家的输液设备。

（六十四）、红外额温快筛仪

1、工作条件：环境温度16℃～40℃

2、相对温度：15%-85%RH

3、电源：DC3V（2节AA LR6电池）

4、运输与储存条件 环境温度：-20℃～50℃

5、相对湿度：15%-95%RH

6、基本尺寸：约90*43*148mm (长*宽*高)

7、重量：约 120克（不含电池）

8、分辨力：0.1℃（0.1℉）

9、测量范围：Body体温模式下: 22.0℃～42.9℃（71.6～109.0℉） Surface Temp表面温度模式下： 0℃～100℃（32.0～212.0℉）

10、消耗功率：≤50mw

11、测量误差：22.0～42.0℃ ±0.3℃ 22.0～42.0℃之外：±0.5℃

12、测量时间：≤1秒

13、测量距离：50mm-150mm

14、黑体发射率：推荐按GB/T 19146-2010标准6.2.2要求黑体进行验证。

15、自动关机时间：约10秒

16、记忆储存组数：32个

17、Body体温模式：显示值为人体体温，经环境温度、额头温度动态补偿后的结果值

18、Surface temp表面温度模式：显示值为表面温度

（六十五）、便携式供氧器

1、单表，

2、瓶内氧气可装2L，

3、配有手提箱，方便转运携带。

（六十六）、普通喉镜

1、镜片及镜勾部分采用304医用不锈钢，手柄采用H62铜材及铝合金桶材车加工而成。

2、镜片尺寸:MAC2_100mm、MAC3_130mm、MAC4_160mm

3、手柄：约28.5 mm

4、发光方式:卤素灯泡(热光直接照明式)

5、灯泡功率:2.5V600MA

6、包装方式:塑料盒包装，每套内含MAC2，MAC3，MAC4镜片各一片，手柄一只，备用灯泡两颗.

7、单套尺寸:约22.5cm*16.8cm*2.5cm

（六十七）、不锈钢氧气瓶推车

材质：不锈钢

结构：倾斜式，可折叠。主管为∅25x1.0圆管，钢板δ2.0

配置：2只∅100万向轮，2只∅145定向承重轮。

（六十八）、专用取血箱

一、血液运输箱，可用于运送全血或冰冻血浆,完全符合最新的WS/T400-2012血液动输要求数显报警温度计，专为血液运输设计，充分考虑血液运输的专业需要。

1、一体化注塑箱体，美观，重量轻，易清洁；

2、内层聚氨酯发泡，保温性能佳；

3、箱体安装数字温度计；

4、配合4°C的冷源板，箱内温度可以保持6-10小时2-10°C；

5、配合-30°C的冷源板，箱内温度可以保持4-6小时-18°C，用于动送冰冻血浆；

6、冷量释放技术，一方面可以防止血液过冷，另一方面可以延长保冷的时间；

7、绝热隔离垫避免冷源板直接接触血液，防止血液过冷；

8、可以按要求订做更长时间的运输箱，可达72小时；

9、可用于生物冷链运输，疫苗运输，药品运输，精液运输等方面。

二、技术参数：

外形尺寸：约：长×宽×高(mm)	395×220×275(mm)

运输量：10升(10袋200ml)

备注：进口箱体，背带

（六十九）、观片灯

1、双联，约800*110*520mm，外框采用铝合金压折成型；

2、内有两支光管;两面为透明的有机玻璃;便于光的穿透；

3、配一定长度的电线和一个插头；

4、光管可以折换；

5、整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。

（七十）、换药车

一、结构

整车采用钢塑集合机构，板面由高强度ABS工程塑料注塑成型，坚固耐用，美观大方。板面为天蓝色，凹面结构，配备护栏，可防止物品滑落。四柱为不锈钢材质，圆弧形折角设计，方便医护人员推动。抽屉采用ABS工程塑料注塑成型，配自由分隔档，可自由存取药品或器械，更适应于临床。可选配不锈钢换药碗、垃圾桶等配件。

二、主要技术指标：

1、	外型尺寸：约820mm（宽）*510mm（长）*950mm（高）

2、	最大承载：75kg

3、	脚轮配置：四只Ø75mm聚氨酯脚轮，其中两只带刹车。

三、外观颜色：

主板为天蓝色，立柱为银色。

（七十一）、频谱仪

电压：220V

功率：360w

外型尺寸：约830*450*230mm

机头尺寸：约36cm*15cm
频谱板尺寸：约25cm*7cm

使用方法治疗：1-2次/每日 30-40分钟/次

保健：1次/每日 15-30分钟/次

治疗范围:可用于下列疾病的治疗或辅助治疗适应症：

骨科：颈椎病、腰椎间盘突出、软组织损伤，腰肌劳损，骨关节炎；

内科：支气管炎、支气管哮喘，慢性胃炎、十二指肠溃疡、慢性肝炎、肠炎、便秘、腹泻；

皮肤科：带状疱疹，湿疹，神经性皮炎，烧伤，褥疮，冻疮；

外科：预防及治疗伤口感染，伤口愈合不良，慢性前列腺炎；

妇科：慢性盆腔炎，痛经；

儿科：小儿肺炎，腮腺炎。

（七十二）、电子血压计

测量范围：收缩压：60～230mmHg (8.0～30.7kPa)

舒张压：40～130mmHg (5.3～17.3kPa)

脉搏：40～200次/分

精度压力：±3mmHg(±0.4kPa)以内

脉搏：读数的±5%以内

设备运行方式：间歇式运行方式

电气安全分类：BF型应用部分

显示方式：LCD数字显示

压力检测方式：电阻式压力传感器

加压方式：压力泵自动加压

减压方式：慢速泄气阀自动减压

排气方式：电磁阀自动快速排气

适合腕粗:13.5~19.5厘米(cm)

电源：可用4节7号干电池或外接6v/600mA直流电源

（七十三）、水银血压计

1、水银储存装置采用手动开关

2、测量范围：0-40kPa（0-300mmHg）

3、体积：约350mmx95mmx50mm

（七十四）、听诊器

双用听诊器。

四、其它要求

1、交货期：合同签订之日起60天内。

2、投标人报价时需包括运输、安装、税费等一切费用。

3、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体提供不少于一年的免费维护，其中微量注射泵（双通道）、输液泵、微量注射泵（单通道）、无创呼吸机不少于二年的免费维护。设备按原厂商标准提供维护。

2）提供一年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

4、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人有权报政府采购主管部门严肃处理。

第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日二期病房楼及门诊楼设备一批（项目编号:HZ2017-397）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

与采购人协商决定

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。（如果甲方或乙方需要，则可在此增加合同份数）。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、投标人资格要求中的所有材料复印件

6、保证金缴纳证明复印件

7、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

8、社会保障缴费记录复印件

8、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

9、法人代表、授权代表身份证复印件

10、同类项目业绩表（表5）

11、生产厂商授权书（表6）

12、技术部分（包括所投产品彩页、方案、技术资料、售后服务、培训等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：二期病房楼及门诊楼设备一批

项目编号： HZ2017-397

工期/交货期：合同签订后

| 序号 | 项目/设备名称 | 品牌型号、规格配置或要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有货物、运输、安装、集成、调试、试运行、服务、税等费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的二期病房楼及门诊楼设备一批（项目编号为： HZ2017-397 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、投标人项目业绩表

项目名称：二期病房楼及门诊楼设备一批    项目编号： HZ2017-397

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 签约时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

### 表6、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2017-397的二期病房楼及门诊楼设备一批的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人最低的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：二期病房楼及门诊楼设备一批

项目编号： HZ2017-397

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 关键性技术要求 | 带★的技术指标是否全面满足（如有） |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：二期病房楼及门诊楼设备一批

项目编号： HZ2017-397

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格及技术性能 | 全部满足招标文件要求的得满分，带▲的指标不满足每条扣3分，其它指标不满足每条扣1分，扣完为止 | 45 |  |
| 2 | 设备品牌质量 | 根据所投主要设备的品牌质量、市场美誉度评比 优：8-10分；良：5-7分；一般：1-4分 | 10 |  |
| 3 | 同类项目业绩 | 投标人2013年以来同类项目业绩，每提供一个得2分，最多得10分。（提供合同复印件或中标通知书复印件） | 10 |  |
| 4 | 售后服务 | 售后服务承诺、服务措施等 优：5分；良：3-4分；一般：1-2分 | 5 |  |
| 5 | 价格分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 6 | 合计 |  | 100 |  |

评委：