海南省政府采购文件

采购方式：公开招标

项目编号：HXY2017-381

项目名称：多文镇农村环境空气自动监测站项目

采购单位：临高县生态环境保护局

海南和信源招标代理有限公司编制

2017年11月

目      录

第一部分  投标邀请函	1

第二部分  投标人须知	3

（一）总则	3

（二）招标文件	4

（三）投标文件编制和数量	5

（四）投标文件的递交	7

（五）开标	8

（六）评标	8

（七）定标	13

（八）合同	14

第三部分  合同条款及格式	15 第四部分  投标文件内容及格式	20

第五部分  用户需求书	31

# 第一部分  投标邀请函

# 受临高县生态环境保护局（以下简称“采购人”）的委托，海南和信源招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”）拟对多文镇农村环境空气自动监测站项目项目（项目编号：HXY2017-381）所需的货物及服务组织公开招标采购工作，兹邀请符合本次公开招标采购要求的投标人进行密封投标，有关事项如下：

一、招标项目的名称、采购预算、用途、数量及简要技术要求或招标性质：

1、项目名称：多文镇农村环境空气自动监测站项目

2、采购预算：225万元

3、用途：监测需要

4、数量：一批

5、简要技术要求或招标性质：详见《用户需求书》

二、投标人资格要求：（投标人必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件（如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可)；

2、必须在海南省人民政府政务服务中心办理电子招投标企业信息登记，购买招标文件参加本项目，并按时提交投标保证金。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2017年任意1个月的财务报表并加盖公章）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2017年任意1个月的税收、社保记录凭证并加盖公章）；

5、投标人不是所投主要产品（二氧化硫监测仪、氮氧化物监测仪、一氧化碳监测仪、臭氧监测仪、可吸入颗粒物（PM10)监测仪、细颗粒物（PM2.5）监测仪）制造商的，需提供制造商出具的针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

1、时间：2017年11月27日上午08:30至2017年12月4日17:00（北京时间）；

2、网址：http://218.77.183.48/htms；

3、售价：人民币￥200.00元/份（开标现场缴纳,未缴纳标书费用的企业不得参加本次投标），投标保证金为人民币￥20000.00元；

4、投标人提问截止时间：2017年12月5日17:30（北京时间）；

5、保证金到账截止时间：2017年12月18日下午14:40（北京时间），投标保证金的支付形式：网上支付，支付网址为：http://218.77.183.48/htms。

四、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、递交时间：2017年12月18日下午14:25至14:40（北京时间），逾期或不符合规定的投标文件恕不接收；

2、开标时间：报名成功后于系统的项目信息中查看；

3、开标地点：海南省公共资源交易服务中心二楼207室；

4、投标人务必在开标前将PDF格式及WORD格式的投标文件上传到网址http://218.77.183.48/htms，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http://www.ccgp-hainan.gov.cn。

五、联系方式

采购人：临高县生态环境保护局

地 址：临高县生态环境保护局

电 话：17776922688

联系人：王先生

代理机构：海南和信源招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

邮 编：570310

电 话：0898-65328224     传 真：0898-65328214

联系人：张女士

第二部分  投标人须知

（一）总则

1、适用范围

# 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是临高县生态环境保护局。

2.2 “招标代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是海南和信源招标代理有限公司。

2.3 “投标人”系指实名购买招标文件拟参加投标和拟向采购人提供货物及相应服务的投标单位。其职责如下：

2.3.1 对招标文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳投标保证金；

2.3.3 按要求编制投标文件；

2.3.4 派投标代表投标（递交投标文件），参加开标活动，对评审小组就投标文件提出的问题进行澄清；“投标代表”系指在投标过程中代表投标单位处理投标事宜的人员，包括投标单位法定代表人或负责人及取得授权的投标单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就公开招标采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的投标人

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合招标文件规定的资质要求，有能力提供满足招标要求的相关货物及服务的法人实体。

2.5 “中标人”系指经评标委员会评审，并授予合同的投标人。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理机构按国家相关部门的规定标准向中标人收取招标代理服务费。中标人须在中标通知书发出之日起三个工作日内向招标代理机构支付招标代理费，逾期未付，每日按代理费的百分之五收取滞纳金，且招标代理机构有权在中标合同上拒签或盖章，因此造成的法律责任均由中标人承担。

（二）招标文件

5、招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  投标人须知

第三部分  合同条款及格式

第四部分  投标文件格式

第五部分  用户需求书

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝或流标。

6、招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间15天前（逾期不受理）通知招标代理机构，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本招标文件的投标人。未对招标代理机构提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

7、招标文件的修改

7.l 在投标截止时间15天前，招标代理机构和采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，招标代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构和采购人确认。

7.3 为使投标人准备投标时有充分的时间对招标文件修改部分进行研究，招标代理机构和采购人可适当推迟投标截止时间。

7.4 本招标文件的解释权属于招标代理机构和采购人。

# （三）投标文件的编制和数量

8、投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

9、投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容（详见第五部分）：

（1）投标资格证明文件（招标文件“投标邀请函”中“投标人资格要求”）

（2）投标承诺函

（3）法定代表人授权书

（4）销售授权书

（5）资格申明信

（6）投标一览表

（7）投标报价明细表

（8）技术响应情况表

（9）中小企业声明函（非中小企业无需提供）

（10）售后服务承诺

（11）投标人简介

（12）投标人认为应该附上的其它文件、资料

10、投标文件编制

10.1 投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装。

10.2 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标承诺函》、《投标一览表》等招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

10.4 如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由投标人承担。

10.5 投标文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与投标人名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

10.6 投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

10.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

11、投标报价

11.1 本项目的采购预算金额为￥225万元。

11.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

11.3 投标人应按投标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

11.4 中标候选投标人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的中标候选投标人。

12、备选方案

本次招标只允许投标人有一个投标方案，否则视其投标文件无效。

13、投标保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，每个投标单位￥20000.00元。

13.2 投标保证金的支付形式：网上支付，支付网址为：http://218.77.183.48/htms。如投标人的投标保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收投标文件。

13.3 投标保证金的退还

13.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

13.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

13.4 发生下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

14、投标文件的有效期

14.1 投标文件应自开标之日起60个日历日内保持有效。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构和采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构和采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

15、投标文件的数量和签署

15.1 投标文件纸质版一式五份（正本一份，副本四份），固定装订（注：胶装）。投标一览表一份，独立信封密封，信封外注明“投标一览表”。提供电子word文档1份，并将U盘或光盘（标明公司名称）密封在“投标一览表”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

15.2 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

15.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。

# （四）投标文件的递交

16、投标文件的密封及标记

16.l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本四份共一袋）及投标一览表（独立信封密封一份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“投标一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南和信源招标代理有限公司

项目名称：多文镇农村环境空气自动监测站项目

项目编号：HXY2017-381

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

16.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

17、投标截止时间

17.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

17.2 投标人的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

17.3 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的投标截止时间为准。

17.4 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

（五）开标

18、开标

18.l 招标代理机构按“招标公告”或“投标邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

18.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

18.3 开标时，投标人授权代表将查验投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“投标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

18.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该投标人的投标文件。

# （六）评标委员会的组成和评标方法

19、评标委员会的组成和评标方法

19.1 评标委员会由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共5人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人，提交评标报告。

19.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标办法进行。评标委员会对投标文件的评审分为资格性和符合性审查、技术评审和商务评审。

19.3 本次评标采用综合评分法，满分为100分。

19.4 综合评分法评标步骤：先进行资格审查，再进行技术、商务部分的量化评审。只有通过资格审查的投标人才能进入量化评审。

19.5 资格审查：评标委员会根据国家相关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如投标人不具备投标资格，评标委员会可按投票方式决定是否作无效投标处理（详见附表1）。

19.5.1 评标委员会根据《资格审查表》对投标文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

（1）投标人未能满足投标人资格要求的；

（2）投标人未提交法人授权委托书的；

（3）投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

（4）投标有效期不满足的；

（5）交货期或工期不满足要求的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

（7）投标报价不是固定价或者投标报价不是唯一的；

（8）不符合招标文件规定的其它条件。

（9）在单一品目的货物采购活动中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，按照一家供应商计算；

19.5.2 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

19.5.3 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

（1）投标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

19.6 量化评审

19.6.1 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

19.6.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）。

19.6.3根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供相关部门出具的证明材料，其参与评分的投标报价取值按投标报价的90%计（即按投标报价扣除10%后计算）。

19.6.4根据财政部、环保总局文件2006年10月24日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号第五条规定政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品（需提供相关证明材料）。

19.6.5 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（基准价／投标报价）×价格权值×100

19.6.6 技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术项 | 商务项 | 价格项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 45% | 25% | 30% |

19.7 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，对招标文件要求的响应情况进行评审和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

注：

1、技术项得分=（∑各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；

2、商务项得分=（∑各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；

3、价格项得分=（基准价／投标报价）×价格权值×100；

4、投标人综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留二位小数）。

（附表1）

资格审查表

项目名称：多文镇农村环境空气自动监测站项目

项目编号：HXY2017-381

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 投标文件数量 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

(附表2)

评分细则表

| 序号 | 评比项目 | 评比内容 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术项 （45分） | 1、设备技术性能、规格配置响应等 | 完全满足招标文件技术参数要求，得满分，带★技术参数不满足，每一项扣5分，其他技术参数每一项不满足扣2分，扣完为止。 （投标人所投产品技术指标必须提供授权单位盖章的技术白皮书或产品彩页，技术白皮书或产品彩页上没有的技术指标视为不响应）。 | 1-45 |
| 2 | 商务项 （25分） | 所投产品资质权威认证 A、提供二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物（PM10）分析仪的国家环保部环境监测仪器质量监督检验中心的检测报告，全部提供得2分，每缺一个扣1分，扣完为止； B、提供二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物（PM10）分析仪EPA认证（或TUV认证）证书，全部提供得分2分，每缺一个扣1分，扣完为止； C、提供PM2.5颗粒物分析仪EPA认证（或TUV认证）证书，提供得2分，未提供得0分； | 0-6 |
|  |  | 投标人信誉 2008年至今，投标人连续7-9年获得由所在省份或国家工商行政管理部门颁发的“守合同重信用企业”证书的得6分，连续4-6年获得由所在省份或国家工商行政管理部门颁发的“守合同重信用企业”证书的得2分，其他不得分（提供证书复印件并加盖公章,不满足或未提供者不得分） | 0-6 |
|  |  | 3、品牌知名度、产品质量 根据投标人提供的所投主要设备（货物清单所列前6项）品牌知名度、产品质量、用户评价（须加盖用户公章）、售后服务方案、培训计划等情况评比：优7-9分，良3-6分，一般0-2分； | 0-9 |
|  |  | 类似项目经验 2013年至今，提供投标人的空气质量自动监测系统同类项目业绩，每提供一份合同（合同总额不低于200万元）得1分，满分4分。（提供合同复印件或中标通知书复印件为准，原件备查） | 0-4 |
| 3 | 价格项（30分） | 报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权重×100 | 30 |

（七）定标

20、定标

20.1 评标委员会依据对各投标文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据招标文件的规定，按综合得分由高至低的顺序向采购人推荐最高的前三名为中标候选投标人，排名第一的为中标候选投标人，排名靠后的前二名为备选中标候选投标人。

20.2 中标候选投标人因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选中标候选投标人依次递补为中标人。

20.3 中标人确定后，招标代理机构将在政府采购指定媒体上公示中标结果。

20.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会及有关工作人员自始至终均不得向投标人或其它无关的人员透露。

20.5 在评标期间，投标人企图影响采购人、招标代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

21、公告

代理机构将在指定的网站（中国海南政府采购http://www.ccgp-hainan.gov.cn/）上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。评标结果公告期为7个工作日。

22、质疑和投诉

22.1 如果投标人对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向招标代理机构提出质疑。

22.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对投标人的质疑进行回复，或投标人对招标代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

22.3 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

23、合同授予标准

除本须知第13.4条的规定之外，采购人将与中标人签订供货合同。

24、接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下，评标委员会、招标代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

25、签订合同

25.1 采购人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 采购人应在中标通知书发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。

26、付款

按照政府采购有关规定办理。

27、适用法律

采购人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分  合同条款及格式

临高县生态环境保护局多文镇农村环境空气自动监测站项目项目

采购合同（仅供参考）

项目编号：    HXY2017-381

# 项目名称：    多文镇农村环境空气自动监测站项目

# 合同编号：

甲方：      临高县生态环境保护局

乙方：          中标人

签订日期：      年    月    日

甲方：      临高县生态环境保护局

乙方：        中标人

甲乙双方根据      年    月    日临高县生态环境保护局多文镇农村环境空气自动监测站项目（项目编号：HXY2017-381）公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |

二、付款

1、本合同签订生效之日起    个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

2、采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

3、质保期满后没有质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额尾款。

三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在    天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

乙方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：      年    月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南和信源招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：   海南和信源招标代理有限公司   （盖章）

地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

法定（授权）代表人：                        （签章）

# 签订日期：      年    月    日

# 第四部分  投标文件内容及格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价：

1、投标承诺函（表1）

2、法定代表人授权委托书（表2）

3、销售授权书（表3）

4、资格申明信（表4）

5、投标一览表（表5）

6、投标报价明细表（表6）

7、技术响应情况表（表7）

8、中小企业声明函 （表8, 非中小企业无需提供）

9、售后服务承诺（包括实施方案、服务承诺、培训等）

10、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及相关资质证复印件

11、投标人简介

12、投标人认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

## （表1）

## 1.1 投标承诺函

致：海南和信源招标代理有限公司

根据贵单位多文镇农村环境空气自动监测站项目（项目编号：HXY2017-381）的投标邀请函，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表投标人（投标人名称），提交纸质投标文件正本一式一份，副本一式四份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受招标文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按招标文件的要求投标。

2、本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向贵司缴纳投标保证金，如果获得中标并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次公开招标采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人名称：                （公章）  法定代表人：            （亲笔签名）

被授权人：              （亲笔签名）  职      务：

承诺日期：      年    月    日

（表2）

1.2 法定代表人授权委托书

致：海南和信源招标代理有限公司

（投标人名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：        职务：        代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就临高县生态环境保护局的多文镇农村环境空气自动监测站项目（项目编号：HXY2017-381）进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

投标人名称：              （公章）    营业执照号码：

法定代表人：          （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

被授权人：            （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

生效日期：      年    月    日

注：本授权书内容不得擅自修改。

（表3）

1.3 销售授权书

（制造厂商无需提供）

致：海南和信源招标代理有限公司

作为设在（制造厂商地址）的制造/生产（货物名称）的（制造厂商名称）在此以制造厂商的名义授权（供应商名称和地址）用我厂制造的上述货物参加贵公司组织的多文镇农村环境空气自动监测站项目（项目编号：HXY2017-381）公开招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述供应商就本次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按采购文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

供应商名称：                                （公章）

出具授权书的制造厂商名称：                  （公章）

制造厂商授权代表：                      （亲笔签名）

职    务：

授权日期：      年    月    日

注：

1、如供应商所投货物为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权书（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定；

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达；

3、制造厂商盖章可以为公章或授权专用章（需提供授权单位相关资料）。

（表4）

1.4 资格申明信

致：海南和信源招标代理有限公司

为响应贵公司组织的多文镇农村环境空气自动监测站项目（项目编号：HXY2017-381）货物及服务的招标采购活动，我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上符合招标文件对投标人的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

投标人名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

申明日期：      年    月    日

（表5）

1.5投标一览表

（独立信封另密封一份）

| 项目名称 | 多文镇农村环境空气自动监测站项目 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |
| 交付时间 | 合同签订生效之日起 天内。 |
| 备 注 |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、投标一览表应准确填写，若投标一览表与投标文件不符时，以投标一览表为准；

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

（表6）

1.6 投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

3、总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填表；

4、“投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“投标一览表”中“投标报价总计”数。

（表7）

1.7 技术响应情况表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★，否则视为不响应。投标人必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。

| 序号 | 货物名称 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投货物的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

（表8）

1.8 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：附相关证明资料

1.9售后服务承诺

1、本附件内容由各投标人进行填写，应至少包括招标文件要求的服务内容的响应条件；

2、保修期应明确；

3、其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

投标人名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

承诺日期：      年    月    日

2.0 保证金退还申请书

## 致：海南省政府政务服务中心招投标管理处

## 我司于      年    月    日为临高县生态环境保护局多文镇农村环境空气自动监测站项目（项目编号：HXY2017-381）投标所提交的保证金人民币￥20000.00元，请贵处退还时划到以下账户：

| 开 户 名 称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行全称 |  | 联 系 人 |  |
| 银 行 账 号 |  | 联系电话 |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

## 日    期：        年      月      日

## 注：此申请书在中标通知书发出后，请提交至海南省政府政务服务中心招投标管理处，在提交此申请书时，请附上法人授权委托书及经办人身份证复印件（均需加盖公章），联系地址：海口市国兴大道9号海南省政务服务中心308室，联系人：郑科长，联系电话：0898-65203207。（请勿将此文放入投标文件中）

第五部分  用户需求书

一、采购清单表

| 序号 | 采购品目名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 授权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫监测仪 | 1 | 台 | 接受 进口 产品 | 需授权 |
| 2 | 氮氧化物监测仪 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 一氧化碳监测仪 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 臭氧监测仪 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 可吸入颗粒物（PM10)监测仪 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 细颗粒物（PM2.5）监测仪 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 空气负氧离子监测系统 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 紫外线强度监测仪 | 1 | 台 | 接受进 口产品 |  |
| 9 | 气象仪（五参数） | 1 | 套 | 接受进 口产品 |  |
| 10 | 采样系统、机架、稳压电源等辅助设备 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 城市环境摄影系统 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 质控设备（动态校准仪、零气发生器、标气、阀门等） | 1 | 套 | 动态校准仪、零气发生器接受进口产品 |  |
| 13 | 数据传输与网络化质控平台软硬件 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 系统集成辅助及耗材 | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 专用站房 | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 环境空气质量手机短信推送系统 | 1 | 套 |  |  |

# 二、技术要求

## 1、二氧化硫监测仪

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 分析方法 | ★脉冲紫外荧光法或差分吸收光谱法 |
| 1.2 | 量程 | ★0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，100ppm，具有自动切换功能 |
| 1.3 | 最低检测限 | ★0.5ppb |
| 1.4 | 线性 | ±1%满量程 |
| 1.5 | 精度 | 读数的1%或1ppb |
| 1.6 | 零漂（24小时） | <1.0ppb |
| 1.7 | 跨漂（24小时） | 24小时为±1.0%F.S. |
| 1.8 | 响应时间（从0上升到90％满量程） | ≤80秒(10秒平均时间)，≤110秒（60秒平均时间），≤320秒（300秒平均时间） |
| 1.9 | 诊断功能 | 仪器有自诊断及报警功能 |
| 1.10 | 电源要求 | 220±10%VAC，50Hz |
| 1.11 | 模拟输出信号 | 电压输出：0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V；电流输出：0-20mA |
| 1.12 | 数字输出信号 | RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口） |
| 1.13 | 数据存储功能 | 数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能 |
| 1.14 | 校准 | 有自动校零、校跨自动检查功能，显示仪器的操作状态和远距离诊断 |
| 1.15 | 运行环境 | 20℃～30℃（0℃～45℃也可安全运行） |
| 1.16 | 其他要求 | 要求仪器稳定可靠、精度高，因此要求通过欧盟TUV认证或美国环保总署EPA认证 |

## 2、氮氧化物监测仪

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 分析方法 | ★化学发光法或差分吸收光谱法 |
| 2.2 | 量程 | 0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10，20ppm，具量程自动切换功能 |
| 2.3 | 噪声 | ≤0.2ppb RMS(60秒平均时间) |
| 2.4 | 最低检测限 | ★0.4ppb（60秒平均时间） |
| 2.5 | 零漂 (24 hour) | ≤ 0.5 ppb |
| 2.6 | 跨漂 (24 hour) | ±1％ 满量程 |
| 2.7 | 线性 | ±1％ 满量程 |
| 2.8 | 重现性 | 1％读数 |
| 2.9 | 精度 | ★ ≤0.5ppb |
| 2.10 | 响应时间（NO/NOX自动模式） | ★≤40秒(10秒平均时间)，≤800秒（60秒平均时间），≤300秒（300秒平均时间） |
| 2.11 | 采样流量 | 0.6-0.8升/分钟 |
| 2.12 | 运行环境 | 20℃～30℃（0℃～45℃也可安全运行） |
| 2.13 | 诊断功能 | 仪器有自诊断及报警功能 |
| 2.14 | 模拟输出信号 | 电压输出：0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V；电流输出：0-20mA |
| 2.15 | 数字输出信号 | RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口） |
| 2.16 | 数据存储功能 | 独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能 |
| 2.17 | 校准 | 具有自动校零、校跨自动检查功能，显示仪器的操作状态和远距离诊断 |
| 2.18 | 其他要求 | 要求仪器稳定可靠、精度高，因此要求通过欧盟TUV认证或美国环保总署EPA认证 |

## 3、一氧化碳监测仪

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 分析方法 | ★气体滤光相关红外吸收法，对环境空气中的一氧化碳进行实时监测 |
| 3.2 | 标准量程 | 0-5,20,200ppm，可设置双量程自动切换 |
| 3.3 | 零点噪声限 | 0.02ppm RMS（30秒平均时间） |
| 3.4 | 最低检出限 | ★0.04ppm |
| 3.5 | 零点漂移（24小时） | ★≤0.1 ppm |
| 3.6 | 跨度漂移（24小时） | ±1％（满量程） |
| 3.7 | 响应时间 | 60秒（30秒平均时间） |
| 3.8 | 精度 | ±0.1ppm |
| 3.9 | 线性 | ±1％ 满量程 |
| 3.10 | 采样流量 | 1升/分钟 |
| 3.11 | 运行环境 | 20℃～30℃（0℃～45℃也可安全运行） |
| 3.12 | 供电电源 | 220-240 VAC@50/60Hz |
| 3.13 | 其他要求 | 要求仪器稳定可靠、精度高，因此要求通过欧盟TUV认证或美国环保总署EPA认证 |

## 4、臭氧监测仪

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 分析方法 | ★紫外光度法或差分吸收光谱法 |
|  |  | ★采用双光室检测系统 |
| 4.2 | 量程设置 | ★ 0～0.05,5,200ppm，可设置量程自动切换 |
| 4.3 | 零点噪声 | 0.25ppb RMS（60秒平均时间） |
| 4.4 | 最低检出限 | ★0.5ppb |
| 4.5 | 线性 | ±1%满量程 |
| 4.6 | 精度 | 1.0ppb |
| 4.7 | 零漂 | <1.0ppb/小时 |
| 4.8 | 跨漂 | ±1.0%满量程/月 |
| 4.9 | 响应时间（从0上升到90％满量程 | ≤20秒（10秒平均时间） |
| 4.10 | 诊断功能 | 仪器有自诊断及报警功能 |
| 4.11 | 模拟输出信号 | 电压输出：0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V；电流输出：0-20mA |
| 4.12 | 数字输出信号 | RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口） |
| 4.13 | 校准 | 具有自动校零、校跨自动检查功能，显示仪器操作状态和远距离诊断 |
| 4.14 | 其他要求 | 要求仪器稳定可靠、精度高，因此要求通过欧盟TUV认证或美国环保总署EPA认证 |

## 5、可吸入颗粒物（PM10）监测仪

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | 分析方法 | ★采用连续实时β射线法，采样与测量连续地同时进行 |
| 5.2 | 监测量程 | 0 - 5,000 μg/m3 或 0 -10,000 μg/m3 |
| 5.3 | 分辨率 | 0.5μg/m3 |
| 5.4 | 最低检出限 | ★ 4μg/m3 (1小时平均), 1µg/m3（24小时平均） |
| 5.5 | 数据输出频率 | 1秒 |
| 5.6 | 精度 | ★±2.0 μg/m³ <80 μg/m³; ±5 μg/m³ >80 μg/m³ (24小时平均) |
| 5.7 | 数据平均 | 自动保存1分钟，1小时，和24 小时的值 |
| 5.8 | 采样流量 | 16.67L/min |
| 5.9 | 校准膜重现性 | ±5% |
| 5.10 | 运行环境 | -30℃～60℃ |
| 5.11 | 输出 | RS232串口；模拟输出4-20mA或0-10V;用于10 Mbs以太网连接的RJ45接口 |
| 5.12 | 标准附件 | 监测仪说明书、金属加热采样管和PM10切割采样头、校准膜、采样泵 |
| 5.13 | 其他要求 | 要求仪器稳定可靠、精度高，因此要求通过美国环保总署EPA认证 |

## 6、细颗粒物（PM2.5）监测仪

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 仪器要求 | ★β射线加动态加热系统联用光散射法连续实时测量颗粒物或微量振荡天平加膜动态测量系统。 |
|  |  | 采样系统：PM2.5采样头采用EPA推荐方法设计,旋风式采样头符合国际标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接 |
|  |  | ★监测仪必须实时地在环境温度下同时进行颗粒物的采集和质量测量 |
| 6.2 | 监测量程 | 0-1,000ug/m3和0-10,000ug/m3 |
| 6.3 | 分辨率 | ★0.1μg/m³ |
| 6.4 | 最低检出限 | ★<0.5μg /m3 (1小时平均), <0.2μg/m3（24小时平均） |
| 6.5 | 精度 | ★±2.0 μg/m³ <80 μg/m³; ±5 μg/m³ >80 μg/m³ (24-hour) |
| 6.6 | 数据平均 | 自动保存1分钟，1小时，和24 小时的值 |
| 6.7 | 源 | ★光学：IRLED,6mW,880nm;Beta C-14,3.7MBq(100µCI),半衰期5700年 |
| 6.8 | 输出 | RS232串口；模拟输出4-20mA或0-10V；用于10 Mbs以太网连接的RJ45接口 |
| 6.9 | 采样流量 | 16.67L/min |
| 6.10 | 校准膜重现性 | ±5% |
| 6.11 | 数据输出速率 | 每1秒 |
| 6.12 | 其他要求 | 要求仪器稳定可靠、精度高，因此要求通过美国环保总署EPA认证 |

## 空气负氧离子监测系统

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | 工作环境 | 温度：-20~60℃,湿度：0～90% RH |
| 7.2 | 测量范围 | ★ 0～105 个/cm3 |
| 7.3 | 测量方法 | 电容式吸入法 |
| 7.4 | 离子迁移率 | ≥0.4 |
| 7.5 | 测量分辨率 | 10（个/cm3 ）。 |
| 7.6 | 误差 | ★离子浓度：±10% ,离子迁移率：±10% |
| 7.7 | 观测频率 | 一小时一组数据 |
| 7.8 | 通信方式 | GPRS |
| 7.9 | 数据记录时长 | 连续1个月 |
| 7.10 | 数据分析系统 | 分级式软件管理系统，包含数据接收软件、数据入库软件和WEB主页显示软件 |
| 7.11 | 保护功能 | 防雷保护、防结露保护等 |

## 8、紫外线强度监测仪

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | 输出范围 | 0～200W/㎡ |
| 8.2 | 测量方法 | 宽波段紫外辐射传感 |
| 8.3 | 光谱波长 | 280～400nm |
| 8.4 | 响应时间 | <1.0s |
| 8.5 | 非稳定性（年变化） | <5% ；非线性：<1% |
| 8.6 | 灵敏度 | 300～500μV/W/m2 |
| 8.7 | 适用环境条件 | 温度-40～80℃，相对湿度0～90 RH。温度依赖性：-0.1%℃ |
| 8.8 | 阻抗 | 10kΩ |
| 8.9 | 最大辐射强度 | 200W/m2 |
| 8.10 | 方向误差 | <5%（80°时） |
| 8.11 | 电缆 | 10m（标准） |

## 9、气象仪（五参数）

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | 气压 | 原理：电容式；测试范围：600-1100 hpa；测试精度：±1 hpa。 |
| 9.2 | 风向 | 原理：超声波；测试范围：0-359.90，测试精度：±50 |
| 9.3 | 风速 | 原理：超声波；测试范围：0-45 m/s，测试精度：±0.3m/s |
| 9.4 | 温度 | 原理：负温度系数；测试范围：-30～50 0C，测试精度：±0.2 0C |
| 9.5 | 湿度 | 原理：电容式；测试范围：0-100%RH，测试精度：±3 %RH |
| 9.6 | 配件 | 气象固件：用于固定气象传感器的气象杆或气象塔其垂直高度应不小于5米，安装相应的气象传感器后，能承受12级风力 |

## 10、采样系统、机架、稳压电源等辅助设备

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | 采样系统 | 高品质多支路外管不锈钢，采样管长度满足子站采样高度设置要求，房顶长度高于1.2米,采样杆室外部分能抵抗12级风； 采样系统密封，与房体联接具有法兰或其他形式多级防水连接； 气态物质采样管路连接线为聚四氟材质； 采样管采用加热式除湿的处理设施，空气滞留时间＜20s； 采样杆接地；雷诺数<2000； 具有加热保温功能,加热范围30-60℃。 |
| 10.2 | 机架 | 机柜材料为不锈钢或钢材（必须作防锈处理），承重应该能够满足所有的仪器上架。 |
| 10.3 | 稳压器 | 1台，3KVA交流参数稳压器； 源电压范围：单相154V～264V； 额定输出电压：220V±2%； 瞬态总恢复时间：10-90ms； 稳压精度:﹤±1.5%-4%； 应具有两路输出,自动恢复供电,过欠压保护等功能。 |
| 10.4 | UPS不间断电源 | 1套，3KVA； 市电输入电压：单相115V—295V，宽广的电压输入范围，避免频繁地切换至电池供电； 输入频率：40-70Hz，输入频率范围大，接入各种燃油发电机均可稳定工作； 输出电压：220VAC±1% UPS主机具备经济运行模式ECO功能； UPS机柜具有防潮功能； 为了防止电池漏液，需要每节电池配置防漏液托盘； 面板采用LED+LCD液晶显示； 开机自诊断功能，输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能;满足系统运行需求。 |

## 11、城市环境摄影系统

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | 设备用途 | 主要用于室外环境能见度定时拍照 |
| 11.2 | 环境拍照系统 | ⑴ ★数字图像拍照、摄像，应选用工业相机，相片分辨率不低于 1600 万像素，照片分辨率可调； ⑵ 固定或旋转镜头，能够拍摄一个或多个方位，反映有代表性的视野开阔的城市环境能见度状况； ⑶ 图像传感器分辨率：4666*3456； ⑷适用于室外较恶劣的监控环境，要求带防护罩，防护罩具有防雾、防结霜、防海盐等功能； ⑸ ★时间分辨率可调，至少能够达到每半小时（整点时间）定时拍照1次，每天48次的水平，同时可支持非等时间间隔拍照（例如：12:00；2:00;4：00；6：00；8:00；9:00；10:00；11:00）； |
| 11.3 | 数据采集传输 | 支持RS232/RS485、USB、以太网口等接口 |
| 11.4 | 工作温度范围 | -20℃~50℃，适用于室外较恶劣的监控环境，能够适宜大范围温度的室外操作 |
| 11.5 | 工作湿度范围： | 0～95% |
| 11.6 | 电源 | 220VAC 50/60Hz |
| 11.7 | 安保监控管理功能 | 可灵活选择监控画面,实现图像抓拍、录像和录像回放、报警和报警联动功能。 |
| 11.8 | 安保摄像机 | 安保摄像机选用带红外夜视功能，能够拍摄整个站房内以及室外，摄影分辨率不低于200万象素，子站设置一台半球，二台枪机。 |
| 11.9 | 安保监控数据 | 监控数据实时传输到计算机储存，储存期至少4周 |
| 11.10 | 安保实时摄像监控系统管理主机要求 | 选用硬盘录像机，用于安保视频管理实时对监测站进行监控，不能与其他系统混用 |

## 12、质控设备（动态校准仪、零气发生器、标气、阀门等）

### 12.1动态校准仪

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 12.1.1 | 仪器要求 | 采用稀释法多元气体校准技术，能够依据外接标准气体种类提供SO2、NO、CO、NO2、CH、O3等标准气体输出，完成大气自动分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作 |
|  |  | 可存储多条可编程气体校准程序 |
|  |  | 校准仪既能自动又能手动生成指定浓度的标气 |
|  |  | 校准仪可以被数据采集器的遥控指令激活 |
|  |  | 校准仪可以把它在校准时的信息反馈给数据采集器 |
|  |  | 当校准仪的零气和标气入口的压力满足本系统使用说明书所要求时，校准仪输出的零气和标气的流量保持稳定 |
|  |  | 可对校准时钟的频率进行手动调整 |
| 12.1.2 | 臭氧发生器 | 输出范围在6L/min时：10ppb～1ppm |
| 12.1.3 | 稀释气入口 | 1个 |
| 12.1.4 | 标气输入口 | 6个，可同时外接6个标气瓶 |
| 12.1.5 | 稀释零气的MFC标准量程 | 0-10 SLPM |
| 12.1.6 | 稀释标气的MFC标准量程 | 0-100sccm |
| 12.1.7 | 流量计准确度 | ±1%F.S |
| 12.1.8 | 质量流量测量 重现性 | ±0.2%F.S |
| 12.1.9 | 臭氧输出量 | 最小输出10ppb@6SLPM，最大输出1ppm@6SLPM |
| 12.1.10 | 数字输入输出 | 10路继电器输出、16路数字输入、可控制8个24V外接电磁阀 |
| 12.1.11 | 稀释率 | 10：1～1000：1 |
| 12.1.12 | 臭氧发生器 | 500ppb～1000ppb@3SLPM |
| 12.1.13 | 数据通讯 | 串口，RS232/RS485接口(或 TCP/IP ) |
| 12.1.14 | 工作环境温度 | 0℃-40℃ |
| 12.1.15 | 工作电压 | AC220V±10% 50Hz |

### 12.2零气发生器

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 12.2.1 | 用途 | 作为稀释校准仪器的零气源 |
| 12.2.2 | 压力 | 10～30 psi |
| 12.2.3 | 零气的纯度 | SO2 ≤ 0.5ppb； NO ≤ 0.5ppb； NO2 ≤ 0.5ppb； CO ≤ 0.02 ppm； O3 ≤ 0.8ppb； HC ≤ 0.02 ppm |
| 12.2.4 | 配置 | 配置高温炉，HC碳氢涤除器 |
|  |  | 外置进口无油空气压缩机，低噪音 |
|  |  | 提供可达30PSI气压、20 LPM 流量的气体 |
|  |  | 10L储气罐，气流稳定，避免空压机的频繁启动 |
| 12.2.5 | 输出流量 | 输出压力200kPa时大于10L/min |
| 12.2.6 | 结露点 | <0℃ |

### 12.3标气及阀门

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 12.3.1 | SO2标气 | 国家一级标准SO2标准钢瓶气，1瓶，8L，浓度50ppm左右 |
| 12.3.2 | NO标气 | 国家一级标准NO标准钢瓶气，1瓶，8L，浓度50ppm左右 |
| 12.3.3 | CO标气 | 国家一级标准CO标准钢瓶气，1瓶，8L，浓度2500ppm左右 |
| 12.3.4 | 阀门 | 3个，材质为不锈钢，内衬材料为特氟隆的减压阀 |

## 13、数据传输与网络化质控平台软硬件

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | 数据采集器 | ⑴ ★ 满足国家《环境自动监控系统数据采集传输规范》； ⑵ 采用*.xml格式进行数据传输，传输数据包括自动站所有监测项目（污染物项目和气象参数等）； ⑶ 传输项目为两种：5分钟和1小时平均值； ⑷ ★ 可兼容采集大西比、美国热电、瑞典OPSIS、武汉天虹等仪器设备监测数据进行传输； ⑸ 提供免费安装调试和质保期内免费维护，实现自动站数据一点多发，实时传输至市县站、省站。 ⑹ 嵌入式硬件 CPU：AMD Geode® LX800 500 MHz；内存：512M DDR；CF卡存储容量：2G； ⑺ 操作系统和界面 Windows CE 5.0嵌入式操作系统，中文版人机界面； ⑻ 输入/输出\模拟量输入（AI）：8路通道16位高精度模拟量采集（可扩展至16路）； ⑼ 通信端口：1路隔离RS485，7路全隔离RS232，可连接智能仪器 2路10/100 Base-R RJ-45端口，可用做现场调试和以太网接入； ⑽ 远程通信 ：支持LAN/WLAN/ADSL/CDMA/GPRS路由通信方式； ⑾ 温度范围：-10℃～55℃； ⑿电源：AC220V±10% 50Hz； ⒀安装方式：4U机箱，19"标准机柜机架式安装（滑轨或托盘）。 |
| 13.2 | VPN网关 | ⑴ 支持3个百兆网络接口（1 LAN, 1 WAN, 1 DMZ），提供安全网关（VPN/防火墙/共享上网）功能。 ⑵ 最大并发会话数：5000； ⑶ IPSec加密最大流量：12M； ⑷IPSec隧道数：45； ⑸防火墙吞吐（双向）：90； |
| 13.3 | 一级温度计和压力表 | 温度计：测量精度：±0.5℃；测量范围：-20～60℃； 大气压：精度等级0.5级或以上；测量范围：60.0～106.0KPa |
| 13.4 | 中心站软件 | 中心站软件具有独立的知识产权，具有完整的备份安装软件； 中心站软件为汉化，可运行在中文Windows操作系统下； 中心站软件能将原始监测资料自动生成可在其它通用软件上使用的基础数据文件； 中心站通过子站数据采集器下载的监测数据中带有相应的数据标志（如校准数据、异常数据等）； 中心站软件具有自动校零、校标并依据校准数据自动和手动修正监测数据功能； 中心站自动下载并储存子站的校准记录、校准设置及停电复电等事件记录； 中心站软件能自动记录操作人员进行人机对话时的所有信息； 中心站软件能手动和自动呼叫所有的子站来获取数据； 中心站软件能允许操作人员设置密码进行保护； 当数据采集器设置丢失时，中心站软件能传输关于设置配置文件给数据采集器，使数据采集器自动恢复原来工作状态； 中心站软件能允许操作人员打印日报； 中心站软件能让操作人员根据点位原始数据生成符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）日报。 |

## 14、系统集成辅助及耗材

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 14.1 | 系统集成及 辅助部件 | 含系统设备的安装、调试、联网、测试、比对、培训、维保、技术服务等；包括系统控制电磁阀和接头、安装材料、专用工具等辅助部件 |
| 14.2 | 耗材清单 | 1个子站/1年（自系统设备投入运行之日起计）用量： 滤膜(25片/盒）：4盒； 泵膜：3套； 泵膜：1套； 活性炭（磅）：2磅； 分子筛（磅）：2磅； 纸带：4盒； 泵刮板：2套； 泵过滤器：2个； O形圈：4个； O形圈：2个； O形圈：2个； O形圈(PM2.5)：1个。 |

## 15、专用站房

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 15.1 | 总体性能 | ⑴ 站房采用积木式组合可多次拆装，重复使用，也可由用户使用简单工具安装和拆卸，能适合所购置的空气监测系统和气象仪等设备的安装和使用，能抗12级强台风； ⑵ 站房具有良好的密封性，门窗、站房的出入管道（如空调管道，光缆/电缆管道等）需进行密封； ⑶ 站房设立两道相互独立的门，把站房分隔成里间和外间。外间形成对外界环境的缓冲区，里间为仪器间。仪器间温度范围：25℃～30℃，湿度范围：50%～60%。 |
| 15.2 | 室外尺寸 | 4150*5150*2650mm。 |
| 15.3 | 材质 | 地面主板为15mm玻镁板；墙体、顶板材料均为彩色钢板夹心复合板，中间的隔温层为75mm厚的聚胺酯；站房具有防腐蚀、抗风、防渗漏、隔热保温。阻燃等特点。 |
| 15.4 | 屋顶 | 倾斜式屋顶，高低落差为100mm：屋顶加铝型材横粱可以保证三人(300公斤)能在屋顶安装和检修设备时的安全：屋顶预留空气样品采样孔、PMl0样品采样孔和PM2.5样品采样孔各1个；屋顶四周围有1200mm高，根距为500mm的防护护栏。注：采样孔和气象仪的安装位置在安装仪器时确定。 |
| 15.5 | 门 | 保温门为双面彩色钢板夹心复合板、防锈安全锁，整体下压式门把手。门上防雨装置用厚度2mm的铝板制作，尺寸1000* 200mm(长*宽)。为防止门漏水，在门上加胶皮，并保证开门时不产生负压。 |
| 15.6 | 底盘 | 底盘由底框架和地板组成：底框钢材作防锈处理。地板分为四层，底层为镀锌钢板，其上为聚胺酯隔热层，再上层为普通木质地板，最上层为优质高强度耐磨地板。地板具有全部仪器设备的承载能力。 |
| 15.7 | 安装 | 站房安置在构筑物的承重梁上并保证站房与构筑物的完整和安全不受影响。站房采用咬合式接缝。室内转角处安装铝制阴角装饰条。安装过程中、保证现场清洁，文明施工。仪器架的安装位置在安装仪器时确定。 |
| 15.8 | 供电 | 电表60A；过流保护开关；避雷装置；电表后设380V／30A电源插座1个；然后分三组单相220V／20A，各相分别设20A空气开关1个，空调一相，泵及照明一相，仪器一相。 |
| 15.9 | 插座 | 室内设空调插座2个(220V／15A)，其余安全电源插座9个(带地线插孔)(220V／10A)。 |
| 15.10 | 电线 | 室内插座电线为4mm2的铜芯线，照明电线为2.5mm2铜芯线；室内所有布线均采用明敷。 |
| 15.11 | 照明 | 照明为2盏40W日光灯；安装交流36V／100W可移动照明灯1盏(带降压变压器)；注：空气开关、插座等电气设施用标准级别的产品。 |
| 15.12 | 消防设施 | 安装有定温自动灭火器（气体灭火方式）；配有手持式二氧化碳灭火器；配有灭火器固定架。 |
| 15.13 | 避雷系统 | 站房需预埋避雷网，并提供电源三级防雷、电话防雷、网线防雷装置； 避雷系统由避雷针、引下线和接地体组成。这个系统应能保护站房和其中的空气自动监测系统不被雷击，还应符合中国国家电气安全规范关于避雷系统的技术要求（国家《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004）。中标人负责站房的防雷验收工作。 |
| 15.14 | 除湿机 | 除湿量≥15升/天（80% RH），保证站房内湿度范围为：50％～60％ |
| 15.15 | 空调机 | 2台1.5匹，具有来电自恢复功能，保证站房内温度范围为：25℃～30℃ |
| 15.16 | 温湿度传感系统 | 为站房配置温湿度传感系统，量程范围：湿度0～100%RH，温度0～60℃,实时掌握站房内的温度、湿度情况。 |
| 15.17 | 换气扇 | 安装带遮盖的换气扇一把（8寸）。 |
| 15.18 | 通讯 | 提供电话线插座1个。 |
| 15.19 | 梯子 | Z型梯子1套，可通往站房屋顶;铝合金梯子1把，要求可伸缩2-4米。 |
| 15.20 | 办公设备 | 办公桌椅及文件柜各1套。 |
| 15.21 | 外部电源接入 | 外部380V三相电的接入,含电缆电线。 |
| 15.22 | 网络宽带 | 子站站房所用网络宽带的接入。 |

## 16、环境空气质量手机短信推送系统

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 16.1 | 实时值报送 | 提供向特定用户报送与国家空气质量发布平台统计规则一致的城市空气质量日报与实时报功能。 |
| 16.2 | 报警信息报送 | 当污染物浓度、AQI指数超过设定值、站点仪器断线时，提供向指定用户报送报警信息，提醒特定用户采取处理措施。 短信报送系统中的可设置实时报送、定时定频报送、报警信息报送、断线报警、接收配置等功能、业务流程设计，根据实时报送的流程、报警信息报送及断线报警的功能设计及应用场景 |
| 16.3 | 信息报送方式 | 提供定时报送与人工报送两种短信报送方式。 |
| 16.4 | 数据统计与查询 | 提供城市小时值（CO、SO2、NO2、O3-8h、PM2.5、PM10浓度）短信报送历史查询功能。 |
| 16.5 | 对象管理 | 对指定接收人信息进行管理，包括增加、编辑、查询、分组、删除等功能。 |
| 16.6 | 系统管理 | 提供用户管理、角色管理、权限管理、首页配置、机构信息配置、系统菜单管理功能。 |

# 三、其他要求

# 1、环境空气质量自动站的要求

⑴ 所有系统必须满足或优于《环境空气质量监测规范（试行）》（国家环保总局公告 2007年第4号）和《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T 193-2005）的要求；

⑵ 每个监测子站可以独立获取数据。监测子站在子站计算机控制下无人值守运行；

★⑶为保证主要设备的兼容性及方便日常维护管理，采购需求清单所列二氧化硫监测仪、氮氧化物监测仪、一氧化碳监测仪、臭氧监测仪、可吸入颗粒物（PM10)监测仪、细颗粒物（PM2.5）监测仪、动态校准仪和零气发生器等8种设备需为同一品牌。

⑷ 每套系统应附有单机和系统的中文安装说明书及使用说明书（包括软件说明书）；

⑸ 附有中文装箱单及相关质量、技术管理机构对仪器各项技术指标的认证依据；

# 基本要求

所有仪器设备除特别注明外，均应满足以下基本要求：

⑴ 工作电源：AC220V±10％，50HZ；

⑵ 工作环境温度：0℃－40℃；

⑶ 工作环境湿度：0％RH－80%RH；

⑷ 工作方式：连续自动；

单机技术性能指标：各监测仪均应具备停电来电自恢复功能。

# 交付事项

⑴ 交付时限：合同签订之日起90天内。

⑵ 交付地点：用户指定地点。

⑶ 交货时必须向采购人提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的中文技术文件（图纸、手册、说明书等）。

# 安装、调试与验收

⑴ 安装、调试：由供应商负责在买方现场进行整机安装、调试及试运行。

⑵ 验收：根据招标文件要求及有关规定标准由采购方进行验收。

5、售后服务和培训计划

⑴ 中标人必须向采购人提供自系统验收合格之日起12个月或仪器设备到货之日起15个月的质量保证期，以时间先到为准。质量保证期内由于设备自身原因造成的系统损坏及故障，由中标人负责修理或更换相应设备并承担相关费用；

⑵ 中标人应对当地的具体气象条件进行调研，根据具体的气象环境对系统进行安装调试，并承诺仪器设备不受气象条件等因素影响，保证其运行正常稳定。

⑶ 中标人在接到采购人维修及技术服务要求后应立即作出响应，在远程不能解决问题的情况下，必须在72小时内赶到现场并及时排除故障，若到现场后2个工作日内不能解决问题，则须更换备品备件，使系统能正常运行。在质量保证期结束后，中标人也必须提供24小时内对仪器故障做出响应和72小时解决出现问题的技术服务。

⑷ 中标人在仪器安装结束后，对所有采购方使用人员现场培训不少于10个工作日，确保使用人员能够正确操作和维护设备；

⑸ 仪器安装、验收：中标人应安排技术人员到现场安装并在使用人员在场的情况下完成仪器性能调试，仪器完全正常运转且经采购人组织的技术验证确认后，安装工作才能认为全部完成。

6、综合说明

⑴ 招标文件对货物品牌和型号的要求仅作为参考指标，投标人所投产品应能够至少达到招标文件的要求，同时必须明确所投产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，并提供详细的技术参数、性能说明书、产品图片等资料。

⑵ 投标人系直接生产商者，在投标文件中应提供生产许可证、企业信誉等级证、质量体系认证、质量检验报告，以及所投产品的市场销售业绩。

⑶ 投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

⑷ 投标人必须响应招标文件中提出的全部技术规格与要求。如果对其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出。

⑸ 所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收。供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由供应商负责。

⑹ 凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构书面通知为准。

⑺ 投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

# Text boxes

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）