# 实验室及教学设备设施、功能教室及校园设施

公开招标文件

采 购 人：保亭黎族苗族自治县保亭中学

项目名称：实验室及教学设备设施、功能教室及校园设施

招标编号：HNZH-2017-159

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2017年12月

目    录

第一章  投 标 邀 请 函	2

前 附 表	4

第二章  投标人须知	5

第三章  用 户 需 求 书	10

一、项目概况	10

二、投标人资格要求	10

三、验收要求	10

四、采购清单	10

五、参考技术参数及要求	错误！未定义书签。

第四章 合同条款	55

第五章  投标文件内容和格式	59

第六章  评审办法和程序	66

# 第一章  投 标 邀 请 函

海南政辉招投标代理有限公司（简称“招标代理机构”或“招标人”下同）受保亭黎族苗族自治县保亭中学（简称“采购人”下同）的委托，就实验室及教学设备设施、功能教室及校园设施项目（招标编号HNZH-2017-159）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：实验室及教学设备设施、功能教室及校园设施

2、项目编号：HNZH-2017-159

3、用途：教学配套设备

4、采购需求：见“用户需求书”

5、本项目预算：￥5100000.00元。

二、投标人资格要求 ：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期1个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件）；

3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期1个月社会保障缴费记录复印件）；

4、投标人需提供参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明）；

5、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

6、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、发售标书时间：2017年12月18日08:30:00 — 2017年12月25日17:30:00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：300元/套（售后不退），开标现场缴费。

4、投标人提问截止时间：2017年12 月26日 17:30:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2018年  1  月 8  日 09:30 （北京时间）前，投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称。保证金金额：￥10,000元。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2018年  1  月 8  日 09:30   ；

2、开标时间：2018年  1  月 8  日 09:30  ；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼203开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、公告媒体： 中国海南政府采购网、中国采购与招标网、海南省人民政府政务服务中心网。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

电  话：0898-66557609              传真：0898-66557605

联系人：梁女士                     电子邮箱：hnzhztb@163.com

海南政辉招投标代理有限公司

2017年12月 18日

## 前 附 表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及招标编号 | 实验室及教学设备设施、功能教室及校园设施HNZH-2017-159 |
| 2 | 采购人 | 保亭黎族苗族自治县保亭中学 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 采购预算：￥5100000.00元，投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。 |
| 5 | 项目交付使用时间要求 | 自签订合同之日起45天之内，供应商必须完成本项目的全部工作任务，包括工程的最终验收工作。 |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 7 | 投标文件有效期 | 自投标文件递交截止之日起 60 天内有效 |
| 8 | 投标保证金 | 保证金到账截止日期：2018年 1 月 8 日 09:30（北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。 投标保证金为： ￥10000.00元。 |
| 9 | 投标文件的递交 | 投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)上传到http://218.77.183.48/htms网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子光盘。 |
| 10 | 纸质投标文件份数 | 投标文件一式 伍 份，固定装订，正本 壹 份，副本肆份。投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件，独立密封。 |
| 11 | 投标文件递交截止时间 | 2018年 1 月 8 日 09:30。 |
| 12 | 开标时间及地点 | 2018年 1 月 8 日 09:30； 海南省人民政府政务服务中心二楼 203 室（海口市国兴大道9号）。 |

# 第二章  投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：保亭黎族苗族自治县保亭中学

1.2招标人：海南政辉招投标代理有限公司

1.3投标人：系指符合本项目采购要求相应资质、向招标方提交投标文件的货物制造厂商或代理商。在投标阶段称为供应商，在签订和履行合同阶段称为中标方、供货方或卖方。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1投标人购买本招标文件后如在7天内未对招标人提出书面质疑，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.3 本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审办法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于投标截止时间15天前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

8．招标文件的修改或补充

8.l 在投标截止时间前15天，招标人可以书面通知的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的修改/补充公告为准。

8.3 投标人收到修改/补充公告后，应在1个工作日内以书面形式回复招标人，逾期不回者，被视为已收到修改/补充公告。

8.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了此招标文件的投标人。

三、投标文件

9．投标文件的组成

9.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

10．投标报价

10.1报价均须以人民币为计算单位。

10.2本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

10.4中标候选人的报价如超过采购预算而采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

11．投标保证金

11.1投标保证金是参加本项目投标的必要条件，投标保证金额及到账截止日期，详见招标公告。投标文件须附有缴纳保证金的相关证明单据(银行回执单),投标保证金采用网上支付形式，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

11.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

11.4 投标保证金的退还

11.4.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后退还。

11.4.2 落标的投标人的投标保证金将在中标公示结束后退还。

11.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标人恶意串通的；

（5）向采购人、招标人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12．投标有效期

12.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．投标文件的数量、签署及形式

13.1 投标文件一式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件，独立密封。

13.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

13.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

14．投标文件的密封及标记

纸质投标文件：投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件，独立密封。

14．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。投标文件电子光盘单独密封。封皮上均应写明：

致：海南政辉招投标代理有限公司

项目名称：实验室及教学设备设施、功能教室及校园设施

招标编号：HNZH-2017-159

包    号：    包（    包号名称     ）或 项目本身

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

14.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

15．投标截止时间

15.l投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)上传到http://218.77.183.48/htms网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子光盘。

15.2 若招标人推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

五、开标及评标

16．开标

16.l 招标人按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标人有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

16.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

16.4 若投标文件未密封，招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

17．评标委员会

受采购人的委托，招标人从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家 4 名和采购人代表  1 名组成评标委员会，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

18.评标

见“第六章 评审办法”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

19.2 招标人将在指定的网站（海南省人民政府政务服务中心网、海南省人民政府网、海南省财政厅网）上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向招标人提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l定标后,招标人应将定标结果通知所有的投标人。

21.2中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标人处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按相关规定收取，由成交供应商向海南政辉招投标代理有限公司支付。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章  用 户 需 求 书

## 一、项目概况

1、项目名称：实验室及教学设备设施、功能教室及校园设施

2、招标编号：HNZH-2017-159

3、采购单位：保亭黎族苗族自治县保亭中学

4、交付时间：自签订合同之日起45天之内，供应商必须完成本项目的全部工作任务，包括工程的最终验收工作。

5、交付方式：按合同约定执行

## 二、投标人资格要求

见投标邀请

## 三、验收要求

由县教育局组织人员负责验收。

## 四、采购清单

| 普通录播教室 |
| --- |
| 序号 | 品目名称 | 规格和配置技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高清互动录播主机 | ★1U标准机架式外观设计，便于机柜安装。设备前面板具有2吋以上液晶显示屏，显示设备网络参数、设备开机状态、录制状态、升级状态，支持通过前面板按键快速设置设备网络参数。提供液晶显示屏显示设备网络参数的实拍图片。 2) 考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能。 3) ★内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。提供上述功能的软件设置界面截图。 4) 内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。 5) 支持6路1080P高清视频输入，包括4路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。支持CVBS、S-video、YPbPr信号源的兼容接入。 6) 支持2路HDMI画面的输出，每个HDMI输出口的输出信号支持自定义选择本地导播画面或录制效果画面输出。 7) 采用AAC音频编码技术，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。 8) ★采用标准H.264或H.265视频编码技术，录播主机应支持电影模式和资源模式多流同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式。提供两种多流录制方式功能界面截图。 9) 内置至少2T存储硬盘，支持多种视频封装格式，包括MP4、AVI、WMV。 10) 支持4个USB2.0，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝；支持鼠标键盘的本地导播操作； 11) 支持本地导播功能，可直接在录播主机接入鼠标、键盘、显示器进行导播操作，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 12) 高清录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 13) 支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当录播主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。 14) ★具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过40W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。提供录播主机噪声测试报告复印件。 15) ★应具备自主知识产权，提供视频信号处理相关知识产权证明文件复印件。 16) 所投录播主机通过CCC提供证书复印件。 17) 所投录播主机提供由中国合格评定国家认可委员会检测通过的产品无故障运行时间MTBF大于60000小时(CNAS)检测报告复印件。 ★为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件、参数确认函并加盖公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 录播软件系统 | 流媒体管理软件： 1）支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。 2）支持录制、暂停、停止等基本功能操作。 3）支持全自动、半自动、手动三种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 4）支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。 5）支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。 6）★支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图。 7）★支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。提供中英文切换功能界面截图。 8）支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。 9）录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机。采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性，跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施。 10）★支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义教师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“教师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间。提供上述功能软件界面截图。 11）★支持10个以上任意区域主动屏蔽功能，比如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。投标应分别提供教师跟踪场景、学生跟踪场景的屏蔽区域功能设置界面截图。 12）提供流媒体管理软件著作权证书复印件。 | 套 | 1 |
|  |  | 流媒体直播软件： 1）支持录播一键开启“直播”功能。 2）支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置 3）支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。 4）支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。 5）支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。 6）★支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。提供上述功能软件界面截图。 7）支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 8）提供流媒体直播软件著作权证书复印件。 流媒体导播软件： 1）提供所有接入摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。 2）支持9种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。提供布局模式软件界面截图。 3）应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 4）提供8种以上转场特效，包括渐变、缩放、切换等。支持在添加LOGO、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置。 5）★支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，支持通过辅助软件远程实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持字幕和背景的透明度设置功能。支持字幕滚动和固定位置两种显示方式。提供上述功能软件界面截图。 6）具备移动导播APP，支持IOS系统，可通过App Store进行下载。支持与导播系统一致的窗口预览、画面切换、录制、停止、自动与手动录制切换、转场特效、布局切换、云台控制等功能。 7）提供流媒体导播软件著作权证书复印件。 |  |  |
|  |  | 流媒体点播软件： 1）为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示； 2）支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。提供自定义录制分辨率、码流、帧率的软件功能界面截图。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放； 3）★录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供软件功能界面截图。 4）支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P； 5）支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流； 6）支持录像文件和对应PPT课件下载； 7）支持对视频进行手动FTP上传。 8）提供流媒体点播软件著作权证书复印件。 |  |  |
| 3 | 高清云台摄像机 | 1) 视频输出接口：HDMI接口、SDI接口 2) 传感器类型：CMOS、1/2.7英寸 3) 传感器像素：总像素：220万，有效像素：212万 4) 镜头焦距：20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 5) 最低照度：0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) 6) 电子快门：1/25s ~ 1/10000s 7) 水平视场角：60.7° ~ 3.36°，垂直视场角：34.1° ~ 1.89° 8) 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120° 9) 水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围 1.0° ~ 74.8°/s 10) 电源支持：DC12V、PoE、PoC 11) 音频接口：Line In,3.5mm 12) 通讯接口：RS232、RS422 13) 支持的协议类型：VISCA 14) 视频分辨率：最大支持1080P30 15) 网络流传输协议：RTP、RTSP 16) 视频编码：H.264 17) 音频编码：AAC 18) 网络接口：RJ45 | 台 | 2 |
| 4 | 高清全景摄像机 | 1) ★视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像 2) 传感器类型：CMOS、1/3.0英寸 3) 传感器像素：不小于200万 4) 镜头焦距：10倍光学变焦、8倍数字变焦 5) 采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 6) 水平视场角80.7° ~ 8.77°，垂直视场角45.3° ~ 4.92° 7) 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°；水平转速1.0° ~ 94.2°/s，垂直转速1.0° ~ 74.8°/s 8) 支持水平、垂直翻转 9) 预置位数量：255 10) 网络接口：RJ45 11) 音频接口：Line In,3.5mm 12) 通讯接口：RS232、RS422 13) 支持的协议类型：VISCA 14) 编码技术：视频H.264，音频AAC 15) 电源支持：DC12V、PoE、PoC 16) 要求摄像机与录播主机为同一品牌 17) 提供产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 18) ★提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的摄像机质量检验报告复印件。 | 台 | 2 |
| 5 | 教师/学生特写摄像机管理软件 | 1) 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2) 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3) 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4) 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5) 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6) 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7) 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8) 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 9) ★提供中国软件评测中心出具的高清摄像机管理软件相关检测报告复印件。 | 套 | 4 |
| 6 | 教师跟踪定位分析仪 | 硬件参数： 1) 扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7) 最低照度：0.3Lux 8) 自动白平衡：开 9) 自动曝光：开 10) 对焦模式：手动 11) 接口控制：网络 12) 供电：PoE 功能参数： 13) 特写镜头应自动识别距离的远近自动调节摄像变焦功能始终保持教师的特写画面；特写画面的大小、远近可以预设调节。 14) 支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果；具有多人员识别与拍摄策略；单人员是特写拍摄、多人员是全景拍摄。 15) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 16) ★提供产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 | 台 | 1 |
| 7 | 教师跟踪定位分析仪软件 | 1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2) 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3) 支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 4) 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5) 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 6) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 7) ★提供教师定位分析相关软件著作权证书复印件。 | 套 | 1 |
| 8 | 学生跟踪定位分析仪 | 硬件参数: 1) 扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7) 最低照度：0.3Lux 8) 自动白平衡：开 9) 自动曝光：开 10) 对焦模式：手动 11) 接口控制：网络 12) 供电：PoE 功能参数： 13) 特写镜头应自动识别距离的远近自动调节摄像变焦功能始终保持学生的特写画面；特写画面的大小、远近可以预设调节。 14) 支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果；具有多人员识别与拍摄策略；单人员是特写拍摄、多人员是全景拍摄。 15) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 16） 提供产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 | 台 | 1 |
| 9 | 学生跟踪定位分析仪软件 | 1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2) 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3) 支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； 4) 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； 5) 支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； 6) 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 7) 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 8) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 9) 提供学生定位分析相关软件著作权证书复印件。 | 套 | 1 |
| 10 | 板书跟踪定位分析仪 | 硬件参数: 1) 扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7) 最低照度：0.3Lux 8) 自动白平衡：开 9) 自动曝光：开 10) 对焦模式：手动 11) 接口控制：网络 12) 供电：PoE 功能参数： 13) 特写镜头应自动识别距离的远近自动调节摄像变焦功能始终保持特写板书的特写画面；特写画面的大小、远近可以预设调节。 14) 支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果；具有多人员识别与拍摄策略。 15) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 16)★ 提供产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 | 台 | 1 |
| 11 | 板书跟踪定位分析仪软件 | 1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2) 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3) 支持板书行为跟踪拍摄，当老师书写板书是自动切换为板书特写画面； 4) 支持板书画面大小、位置的自定义调节； 5) 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 6) 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 7) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 8) 提供板书定位分析相关软件著作权证书复印件。 | 套 | 1 |
| 12 | 数字音频处理器 | 1) 矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。模拟音频输入/输出通道（MIC/LINE）：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 2) AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3) AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 4) AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5) ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 6) 转换器类型 24bit;采样率 48K 7) 频率响应 20~20KHZ 8) 模/数动态范围（A-计权） 114dB | 台 | 1 |
| 13 | 数字音频处理软件 | 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2) AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3) AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 4) AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5) ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 6) 提供设备具备回声消除、反馈啸叫消除、自动噪声消除功能的软件设置界面截图。 7) 提供数字音频处理软件计算机软件著作权登记证书及相关检测报告复印件。 | 套 | 1 |
| 14 | 授课无线领夹话筒 | 综合特性： 射频范围：740MHz---790MHz 调制方式：FM 振荡方式：PLL 偏移度：±48KHz(具压缩扩展及自动音量限制电路) 频道宽度：250KHz 信噪比S/N：>105dB 失真：≤ 0.3% (1KHz，A计权) 频率响应：40Hz~18KHz(±3dB) 接收机： 接收方式：自动选讯接收 振荡方式：PLL 灵敏度：12dBuv 谐波干扰比 ： >80dB 13) 假象干扰比 ： >70dB | 套 | 1 |
| 15 | 指向性拾音话筒 | 1) 单体：背极式驻极体 2) 指向性：超心型 3) 频率响应：40Hz—16kHz 4) 低频衰减：内置 5) 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 6) 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz） 7) 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 8) 信噪比：70dB（1KHz at 1Pa） 9) 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL） 10) 使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA | 支 | 6 |
| 16 | 录播控制面板 | 1) 在讲台上镶嵌式安装方式； 2) 一键式录播控制：录制、暂停、停止等功能； 3) 可锁定VGA信号进行录制和直播； 4) 支持一键式系统电源开关控制。 | 台 | 1 |
| 17 | 电源管理器 | 1）向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2） 支持对录播系统控制功能，实现通过控制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3） 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 台 | 1 |
| 18 | 功放 | 1、具有完善的电子保护线路，包括过载保护、短路保护、自激保护、DC直流保护、过热保护、关机保护等功能，确保安全可靠地工作。 2、输出功率：2×100W/8Ω，2×160W/4Ω 3、信噪比：100dB 4、谐波失真：<0.03% 5、频响：20Hz～20KHz(+1/-3dB) 6、输入阻抗： 10KΩ（不平衡） | 台 | 1 |
| 19 | 音箱 | 输出功率：60W-100W阻抗：8欧姆频率响应：68Hz-20KHz单元构成：Low 6.5”*1 , Hi 1”*1灵敏度：90dB(1w/1m)尺寸（H×W×D)：310×220×205mm重量：7.5KG | 对 | 1 |
| 20 | 设备调试培训费 | 系统集成安装调试及培训费 | 项 | 1 |
| 21 | 录播线材费 | 国产优质VGA线/电源线/控制线/高清SDI线/音频线/网络线等线材、接头以及线槽/插板等铺设材料 | 项 | 1 |
| 22 | 教学一体机 | 一、显示部分： ★1. 尺寸:≥65英寸,采用LED背光,液晶A规屏; 2.屏幕物理分辨率:≥1920*1080 3.满足全屏显示比例16:9; 4.整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀; 5.表面无尖锐边缘或凸起,保证师生安全使用; 6.采用4mm厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体; ★7.交互平板表面钢化玻璃玻璃硬度不低于7H,可见光透射比≥89%,雾度范围2%-5%; 8.整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控、书写. 9.触摸框采用前维护结构,实现正面免工具拆装维护; ★10.双系统下支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:≥32768*32768; 11.具备书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写、操作，不影响教学进程顺利进行； ★12.提供屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示; 13.提供硬件系统检测(支持无PC状况下使用):对系统内存、硬盘、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示; 14. 一键PC系统还原物理按钮，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； ★15.交互平板采用Windows和Android双系统架构并存设计方案； ★16.整机内嵌针脚数为80Pin(双面),符合 Intel®标准规范的插拔式电脑,支持Windows平台教学应用. 17.提供前置快捷按键实现硬件快速操作,数量不少于6个, 其中包含综合设置键，可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测、童锁、单独听等功能进行快速设置； 18.为了便于教育用户使用，避免误操作，交互平板前置物理按键具备中文标识； 19.为便于教学应用，交互平板左右两侧具有与教学应用密切相关的物理智能快捷键，该快捷键至少具有触控开关键、关闭窗口键，一键打开展台键，并且双侧快捷键具有中文标识，不占用屏显面积，不接受软件快捷键方式； ★19.交互平板前置面板提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清教学信号源输入需求 20.为了便于交互平板与推拉黑板嵌入应用状态下外接USB存储设备使用，交互平板前置面板具有不少于3路USB接口，至少1路USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，交互平板前置接口具备表述清晰的中文标识； 21.交互平板输入端子:≥1路AV；≥1路 YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV ；≥3路多媒体 USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 ★22.交互平板需提供多样化护眼显示模式：智能护眼、护眼书写、护眼光控； | 台 | 1 |
|  |  | 二、插拔式电脑 1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数不少于80Pin,与大屏无单独接线. 2.散热处理:具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计. 3.主板规格:采用H110芯片组，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能； 4. 处理器性能:采用Intel第6代酷睿 Skylake平台I3处理器（CPU 6100及以上）、主频3.7GHz或以上配置; 5.内存性能:4G DDR3笔记本内存或以上配置; 6.硬盘性能:存储空间128G SSD,并具有防震功能; 7.网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11n标准 8.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、RS232*1,DP*1,满足教学拓展需求; ★9.设备兼容与认证:插拔式电脑模块与整机必须为同一厂家生产并通过3C认证，提供单独电脑模块3C认证（制造商名称与整机3C制造商名称一致） |  |  |
|  |  | 三、交互平板智慧软件 1.提供二维码扫描方式快速注册与登陆，支持免登录直接使用本地教学工具与资源; 2.所有应用模块的入口在统一界面上，包括备授课、资源中心、班级圈、个人中心。 3.远程课堂：软件可以创建远程课堂，传输本地界面和摄像画面给听众；听众可以通过教师班级邀请进入课堂，也可以通过邀请码进入课堂。同时教师也可以加入其它老师创建的课堂。 4.便于用户使用，有效降低误操作，所有功能模块、按键均具备与实际功能一致、表述清晰的中文标识，非悬浮提示。 5.课件背景:提供背景颜色设置；提供多种图片背景模板，并支持自定义图片背景;提供五线谱、田字格、米字格、作文本、拼音本、笔记本、生字本、小楷本、英语本等学科背景; 6.页面特效:至少提供快报、收缩、展开、覆盖、淡出、推进等20种形式的页面切换动态特效; 7.学科工具：至少提供17门学科工具，工具不是简单的静态图片，而是可以交互式操作的动画。动画课件:至少提供算盘、计数器、成语词典、电流/电压表、元素周期表、地球仪、拼图等动画课件; 8.软件提供翻翻卡工具，可以制作多张正反两面的卡片，用户可以编辑卡片上的文字和图片内容，便于制作课堂小游戏。 9.展台:支持白板软件直接调用展台进行教学，对展台图像可实现画面冻结、拍照、批注、灯光控制、分辨率、焦距、颜色模式、旋转等功能的设置与控制; 10.思维导图:提供思维导图功能，提供内容节点的上、下、左、右方位快速增删，支持节点内容编辑,支持思维导图逐级、逐个节点展开及收缩，满足不同教学需求。 |  |  |
|  |  | ★7.书写工具:至少提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、手势笔、手写识别、纹理笔、竹笔、图章笔等十种书写工具;手势笔提供手势翻页、擦除、聚光、放大等功能,并提供明确的手势定义说明;手势识别支持手写输入自动转变为标准电子文字;纹理笔提供多种纹理模板,并可自定义纹理;针对藏文、阿拉伯文教学需求提供竹笔工具;图章笔提供多种图章模板，可自定义图章图案,满足教师趣味教学需求;提供手势擦除功能; ★8.擦除工具：软件提供多种擦除方式，包括点擦除、区域擦除、擦除批注和擦除全部内容。擦除批注是指一键擦除书写笔迹，保留图片素材和图形素材。 ★9.页面操作:提供整体页面的缩放、漫游功能,提供缩放、漫游后的还原以及全局鸟瞰功能, 用户可以通过多指触控的方式，整体移动板书内容，增加书写面积; 10.索引功能:提供索引栏快速浏览所有教学内容,提供页面复制、剪切、置顶、移动、置尾等功能; ★11. PPT课件:提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、绘图、聚光灯、书写批注等功能,并可将批注嵌入至PPT中做注释保存;支持PPT课件原有动画效果正常播放; 12.文件管理:支持授课纪要以PDF、PPT或特有格式进行邮件发送,支持打印功能; 13. 仿真实验:具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源;具备按学科、年级、章节、知识点等分类查找方式;各实验应至少包含实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验检测、实验应用等模块； 14. 网络学科资源:具备各学科总数70万条，1000G的网络学科资源;具备年级、版本、学科、章节等分类查找方式,支持一键插入白板页面进行展示； 15. 专题课程:具备素质教育类课程,包括中华古诗词、中国传统节日、健康教育、公共安全教育等方面,具备动画、图片多种格式； ★16. 数字教材: 提供正版人民教育出版社数字教材，资源素材内容覆盖小学、初中、高中三个学段各年级相关学科的教学要求，教师易学、易用、易操作；符合当前教育理念，数字资源内容与新一轮的课程标准及现行教材完全配套相符，能够满足广大中小学教师同步教学、备课及教务管理的需求，具有可拓展性和前瞻性，并能根据中小学教材内容的变化随时更新、补充。 |  |  |
|  |  | 四、家校互动模块 A.教师移动端APP工具 1.系统兼容:免费下载及使用,支持通用移动手机及PAD多种手持终端,兼容Android 4.0和IOS 8.0以上版本系统; 2教师可以在PC端和移动端管理班级，发布通知、作业、投票、和班级圈（图文并茂的消息）。布置的作业来源可以是软件题库中选取，拍照或者文本。可以给学生点赞。 3.家校互通:提供班级通讯录、班级公告发布、班级朋友圈等功能,教师可同家长分享校庆、运动会、判卷改错等信息,提供在线习题作业、视频作业、文档作业的布置,提供点赞等学生评价功能; B.家长移动端APP工具 1.系统兼容:免费下载及使用,支持移动手机及PAD多种手持终端,兼容Android 4.0和IOS 8.0以上版本系统; 2.应用功能:通过应用APP,家长和孩子可加入已创建的班级、课堂;可观看网络直播课程；可即时查看班级公告，班级朋友圈（例如校庆、运动会的有趣图片等），可查看学生被老师点赞、表扬原因，可实时接收班级通知。 3.作业监督:可接收教师布置的文字、语音、习题等类型作业，作业结果可及时反馈给教师，便于教师掌握精准学情。 资质 1.交互平板生产厂家（非制造商）需提供屏体厂家2017年出具的屏体规格证明文件； ★2. 为保证产品质量、供货进度及后续便利维护，最大限度保护用户根本利益，本次投标商所投交互平板产品必须为原厂产品，要求交互平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂必须为同一企业，不接受OEM等代工方式产品； ★3.为保障用户使用安全，交互平板整机需达到4级浪涌安全标准,满足恶劣天气下正常使用需求； ★4. 为避免虚假应标，技术参数指标均需提供CNA级别权威部门出具的检测报告，并且出现在同一整机检测报告中，不接受独立功能检测报告，整机检测报告； ★6.交互平板生产企业取得产品设计开发、生产及售后服务企业社会责任评价等级证书； 7. 投标产品制造商应具备国际电工委员会电子元器件质量评定体系（IECQ）出具的QC080000危害物质过程管理体系。 8. 交互智能平板的平均无故障时间（MTBF）≥100000小时，提供国家级检测机构所出具的证书并加盖公章； ★为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。 |  |  |
| 23 | 高清实物展台 | 1.像素：≥500万像素； 2.变焦：整机220倍放大； 3.解像度：≥900线； 4.对焦/白平衡：自动/手动； 5.图像特技：负片、冻结、镜像、黑白、旋转、同屏对比、标题； 6.接口：2组RGB输入、2组RGB输出、3.5插口音频输入3组、3.5插口音频输出1组、麦克风输入、复合视频RCA输入1组、复合视频RCA输出1组、S-VIDEO输出1组、1组RS232控制接口； 7.光源：2*1W LED双臂灯；红、蓝增益及亮度调节功能； 8.方便的底部抽拉式主板设计；展台臂杆顶部放大缩小旋钮；展台内置遥控器 9.内置简易中控功能，可控制投影机开关机，投影机输入信号切换等； 10.功能键：为方便使用者操作，展台操作面板功能按键不少于18个，且提供中文标识，通过展台面板功能键可实现：图像存储、回放、同屏对比、标题显示、投影机开关机、投影机输入信号切换、冻结、旋转、文本/图像、灯光调整、聚远、聚近、亮度加减、展台/电脑/视频信号切换、自动白平衡及聚焦等功能 11.尺寸：超薄设计收拢尺寸厚度≤120mm 12.重量：≤5.5KG | 台 | 1 |
| 24 | 教学电脑 | I3 CPU | 台 | 1 |
| 25 | 讲台 | 1、材料：采用钢木复合结构，进一步提升了使用者的舒适性; 结构紧凑，2、表面处理：经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷塑，正常使用塑面经久耐用。 | 台 | 1 |
| 26 | 推拉黑板 | 1、结构：双层结构，由大框及四块书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与一体机前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保一体机安全。2、基本尺寸：≥4000mm×1280mm，保证与一体机外形尺寸配套。3、书写板面：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤10GU，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康。 4、内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 5、背板：采用优质防锈彩涂钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用， 6、边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；外框（滑道）设计为发明专利，一次成型设计，规格≥57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；两侧加配专用同色钢制侧封；内框规格20㎜×37㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜ 7、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 8、黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个,上下均匀安装。 9、限位档：黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 10、易维护性：一体机上下配同色同质书写板，上下可根据一体机尺寸进行微调，两侧用H型边框与固定板配合，可自由拆装。使一体机不用拆整个黑板即可直接拆装维护，减少麻烦，延长使用寿命。 11、安装：配装自制带凹槽钢制安装件，厚度为3.5mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 12、包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装 | 套 | 1 |
| 27 | 课桌椅 | 定制 | 套 | 50 |
| 28 | 机柜 | (宽600*深600*高1600 mm) | 台 | 1 |
| 29 | 空调 | 3p | 台 | 2 |
| 30 | 系统集成安装费 | 多媒体设备布线安装等 | 项 | 1 |
| 31 | 装修精装 | 室内装修 | 间 | 1 |
| 观摩录播教室 |
| 序号 | 品目名称 | 规格和配置技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高清互动录播主机 | ★1U标准机架式外观设计，便于机柜安装。设备前面板具有2吋以上液晶显示屏，显示设备网络参数、设备开机状态、录制状态、升级状态，支持通过前面板按键快速设置设备网络参数。提供液晶显示屏显示设备网络参数的实拍图片加盖厂家公章。 2) 考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能。 3) ★内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。提供上述功能的软件设置界面截图加盖厂家公章。 4) 内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。 5) 支持6路1080P高清视频输入，包括4路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。支持CVBS、S-video、YPbPr信号源的兼容接入。 6) 支持2路HDMI画面的输出，每个HDMI输出口的输出信号支持自定义选择本地导播画面或录制效果画面输出。 7) 采用AAC音频编码技术，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。 8) ★采用标准H.264或H.265视频编码技术，录播主机应支持电影模式和资源模式多流同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式。提供两种多流录制方式功能界面截图加盖厂家公章。 9) 内置至少2T存储硬盘，支持多种视频封装格式，包括MP4、AVI、WMV。 10) 支持4个USB2.0，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝；支持鼠标键盘的本地导播操作； 11) 支持本地导播功能，可直接在录播主机接入鼠标、键盘、显示器进行导播操作，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 12) 高清录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 13) 支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当录播主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。 14) ★具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过40W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。提供录播主机噪声测试报告复印件加盖厂家公章。 15) 应具备自主知识产权，提供视频信号处理相关知识产权证明文件复印件。 16) 所投录播主机通过CCC提供证书复印件。 17) 所投录播主机提供由中国合格评定国家认可委员会检测通过的产品无故障运行时间MTBF大于60000小时(CNAS)检测报告复印件。 ★为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件、参数确认函并加盖公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 录播软件系统 | 流媒体管理软件： 1）支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。 2）支持录制、暂停、停止等基本功能操作。 3）支持全自动、半自动、手动三种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 4）支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。 5）支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。 6）★支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图加盖厂家公章。 7）★支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。提供中英文切换功能界面截图加盖厂家公章。 8）支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。 9）录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机。采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性，跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施。 10）★支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义教师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“教师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间。提供上述功能软件界面截图加盖厂家公章。 11）★支持10个以上任意区域主动屏蔽功能，比如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。投标应分别提供教师跟踪场景、学生跟踪场景的屏蔽区域功能设置界面截图加盖厂家公章。 12）提供流媒体管理软件著作权证书复印件。 | 套 | 1 |
|  |  | 流媒体直播软件： 1）支持录播一键开启“直播”功能。 2）支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置 3）支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。 4）支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。 5）支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。 6）★支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。提供上述功能软件界面截图加盖厂家公章。 7）支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 8）提供流媒体直播软件著作权证书复印件。 流媒体导播软件： 1）提供所有接入摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。 2）支持9种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。提供布局模式软件界面截图。 3）应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 4）提供8种以上转场特效，包括渐变、缩放、切换等。支持在添加LOGO、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置。 5）★支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，支持通过辅助软件远程实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持字幕和背景的透明度设置功能。支持字幕滚动和固定位置两种显示方式。提供上述功能软件界面截图加盖厂家公章。 6）具备移动导播APP，支持IOS系统，可通过App Store进行下载。支持与导播系统一致的窗口预览、画面切换、录制、停止、自动与手动录制切换、转场特效、布局切换、云台控制等功能。 |  |  |
|  |  | 7）提供流媒体导播软件著作权证书复印件。 流媒体点播软件： 1）为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示； 2）★支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。提供自定义录制分辨率、码流、帧率的软件功能界面截图加盖厂家公章。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放； 3）★录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供软件功能界面截图加盖厂家公章。 4）支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P； 5）支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流； 6）支持录像文件和对应PPT课件下载； 7）支持对视频进行手动FTP上传。 8）提供流媒体点播软件著作权证书复印件。 |  |  |
| 3 | 高清云台摄像机 | 1) 视频输出接口：HDMI接口、SDI接口 2) 传感器类型：CMOS、1/2.7英寸 3) 传感器像素：总像素：220万，有效像素：212万 4) 镜头焦距：20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 5) 最低照度：0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) 6) 电子快门：1/25s ~ 1/10000s 7) 水平视场角：60.7° ~ 3.36°，垂直视场角：34.1° ~ 1.89° 8) 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120° 9) 水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围 1.0° ~ 74.8°/s 10) 电源支持：DC12V、PoE、PoC 11) 音频接口：Line In,3.5mm 12) 通讯接口：RS232、RS422 13) 支持的协议类型：VISCA 14) 视频分辨率：最大支持1080P30 15) 网络流传输协议：RTP、RTSP 16) 视频编码：H.264 17) 音频编码：AAC 18) 网络接口：RJ45 | 台 | 2 |
| 4 | 高清全景摄像机 | 1) 视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像 2) 传感器类型：CMOS、1/3.0英寸 3) 传感器像素：不小于200万 4) 镜头焦距：10倍光学变焦、8倍数字变焦 5) 采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 6) 水平视场角80.7° ~ 8.77°，垂直视场角45.3° ~ 4.92° 7) 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°；水平转速1.0° ~ 94.2°/s，垂直转速1.0° ~ 74.8°/s 8) 支持水平、垂直翻转 9) 预置位数量：255 10) 网络接口：RJ45 11) 音频接口：Line In,3.5mm 12) 通讯接口：RS232、RS422 13) 支持的协议类型：VISCA 14) 编码技术：视频H.264，音频AAC 15) 电源支持：DC12V、PoE、PoC 16) 要求摄像机与录播主机为同一品牌 17)★ 提供产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 18) 提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的摄像机质量检验报告复印件。 | 台 | 2 |
| 5 | 教师/学生特写摄像机管理软件 | 1) 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2) 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3) 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4) 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5) 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6) 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7) 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8) 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 9) ★提供中国软件评测中心出具的高清摄像机管理软件相关检测报告复印件。 | 套 | 4 |
| 6 | 教师跟踪定位分析仪 | 硬件参数： 1) 扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7) 最低照度：0.3Lux 8) 自动白平衡：开 9) 自动曝光：开 10) 对焦模式：手动 11) 接口控制：网络 12) 供电：PoE 功能参数： 13) 特写镜头应自动识别距离的远近自动调节摄像变焦功能始终保持教师的特写画面；特写画面的大小、远近可以预设调节。 14) 支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果；具有多人员识别与拍摄策略；单人员是特写拍摄、多人员是全景拍摄。 15) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 16) ★提供产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 | 台 | 1 |
| 7 | 教师跟踪定位分析仪软件 | 1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2) 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3) 支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 4) 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5) 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 6) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 7) 提供教师定位分析相关软件著作权证书复印件。 | 套 | 1 |
| 8 | 学生跟踪定位分析仪 | 硬件参数: 1) 扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7) 最低照度：0.3Lux 8) 自动白平衡：开 9) 自动曝光：开 10) 对焦模式：手动 11) 接口控制：网络 12) 供电：PoE 功能参数： 13) 特写镜头应自动识别距离的远近自动调节摄像变焦功能始终保持学生的特写画面；特写画面的大小、远近可以预设调节。 14) 支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果；具有多人员识别与拍摄策略；单人员是特写拍摄、多人员是全景拍摄。 15) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 16） 提供产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 | 台 | 1 |
| 9 | 学生跟踪定位分析仪软件 | 1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2) 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3) 支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； 4) 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； 5) 支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； 6) 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 7) 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 8) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 9) ★提供学生定位分析相关软件著作权证书复印件。 | 套 | 1 |
| 10 | 板书跟踪定位分析仪 | 硬件参数: 1) 扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7) 最低照度：0.3Lux 8) 自动白平衡：开 9) 自动曝光：开 10) 对焦模式：手动 11) 接口控制：网络 12) 供电：PoE 功能参数： 13) 特写镜头应自动识别距离的远近自动调节摄像变焦功能始终保持特写板书的特写画面；特写画面的大小、远近可以预设调节。 14) 支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果；具有多人员识别与拍摄策略。 15) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 16) ★提供产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。 | 台 | 1 |
| 11 | 板书跟踪定位分析仪软件 | 1) 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2) 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3) 支持板书行为跟踪拍摄，当老师书写板书是自动切换为板书特写画面； 4) 支持板书画面大小、位置的自定义调节； 5) 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 6) 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 7) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 8) ★提供板书定位分析相关软件著作权证书复印件。 | 套 | 1 |
| 12 | 数字音频处理器 | 1) 矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。模拟音频输入/输出通道（MIC/LINE）：12路输入/8路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 2) AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3) AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 4) AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5) ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 6) 转换器类型 24bit;采样率 48K 7) 频率响应 20~20KHZ 8) 模/数动态范围（A-计权） 114dB | 台 | 1 |
| 13 | 数字音频处理软件 | 1) 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2) AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3) AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 4) AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5) ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 6) 提供设备具备回声消除、反馈啸叫消除、自动噪声消除功能的软件设置界面截图。 7) 提供数字音频处理软件计算机软件著作权登记证书及相关检测报告复印件。 | 套 | 1 |
| 14 | 授课无线领夹话筒 | （1）综合特性： 1) 射频范围：740MHz---790MHz 2) 调制方式：FM 3) 振荡方式：PLL 4) 偏移度：±48KHz(具压缩扩展及自动音量限制电路) 5) 频道宽度：250KHz 6) 信噪比S/N：>105dB 7) 失真：≤ 0.3% (1KHz，A计权) 8) 频率响应：40Hz~18KHz(±3dB) （2）接收机： 9) 接收方式：自动选讯接收 10) 振荡方式：PLL 11) 灵敏度：12dBuv 12) 谐波干扰比 ： >80dB 13) 假象干扰比 ： >70dB | 套 | 1 |
| 15 | 指向性拾音话筒 | 1) 单体：背极式驻极体 2) 指向性：超心型 3) 频率响应：40Hz—16kHz 4) 低频衰减：内置 5) 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 6) 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz） 7) 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 8) 信噪比：70dB（1KHz at 1Pa） 9) 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL） 10) 使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA | 支 | 9 |
| 16 | 录播控制面板 | 1) 在讲台上镶嵌式安装方式； 2) 一键式录播控制：录制、暂停、停止等功能； 3) 可锁定VGA信号进行录制和直播； 4) 支持一键式系统电源开关控制。 | 台 | 1 |
| 17 | 电源管理器 | 1）向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2） 支持对录播系统控制功能，实现通过控制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3） 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 台 | 1 |
| 18 | 功放 | 1、具有完善的电子保护线路，包括过载保护、短路保护、自激保护、DC直流保护、过热保护、关机保护等功能，确保安全可靠地工作。2、输出功率：2×100W/8Ω，2×160W/4Ω 3、信噪比：100dB 4、谐波失真：<0.03% 5、频响：20Hz～20KHz(+1/-3dB) 6、输入阻抗： 10KΩ（不平衡） | 台 | 1 |
| 19 | 音箱 | 输出功率：60W-100W 阻抗：8欧姆 频率响应：68Hz-20KHz 单元构成：Low 6.5”*1 , Hi 1”*1 灵敏度：90dB(1w/1m) 尺寸（H×W×D)：310×220×205mm 重量：7.5KG | 对 | 1 |
| 20 | 图像切换控制台 | 1） 支持远程操作录播主机的开关机； 2） 支持不少于5种特技效果； 3） 支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 4） 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 5） 支持录制、暂停、停止功能； 6） 支持全自动录播模式和手动录播模式。 7） 支持通过USB线缆连接录播主机； 8） 安装导播控制台软件，并设置录播地址； 9） 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； 10） 导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 | 台 | 1 |
| 21 | 教学视频资源管理平台 | ★录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。提供软件功能界面截图。 （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交，并能参加区平台组织的活动。 （3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 （5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。提供平台首页公告截图及上述类型的公告设置功能界面截图。 （7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 （8）★虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。提供添加和修改的功能界面截图。 （9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。提供S-T功能界面截图和编辑界面截图。 （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 （11）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （12）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 （13）★流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。提供功能界面截图。 | 套 | 1 |
|  |  | （14）★存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。提供功能界面截图。 （15）提供基于录播设备的智能教学信息处理系统相关自主知识产权证明文件复印件。 3.直播点播系统 （1）基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。 （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （4）★多码率支持：要求转发时支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。提供转发高标清设置功能界面截图。 （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时可在线预览附件或下载。 |  |  |
|  |  | 5.微媒体发布系统 （1）支持数字校园音视频、通知统一发布，将发布内容实时统一发布到各教室、走廊、校门口等场所的大屏一体机或显示屏上。 （2）★支持平台通过网络可直接将录播教室的直播画面、平台内视频文件、通知公告，定时推送到所有指定分组的显示接收端。提供软件功能界面截图。 （3）支持对推送对象进行分组，如全校、初一年级、初二年级等，实现强制性定向推送。 （4）★支持管理员制定推送节目计划列表，推送计划至少支持未来六个月。支持设置推送内容，包括直播、视频点播、通知公告。支持设置推送的节目时间，精确到分钟，可实现对推送内容的预览。提供软件功能界面截图。 （5）支持查询节目列表记录，支持对制定的节目列表进行编辑和删除。 （6）通知公告内容支持手动输入文字或直接导入PDF，支持PDF文档通知在推送过程中自动按指定速度翻页。 （7）学校各课室显示设备在指定的时间段内自动弹出并播放推送列表的节目，无需人为操作，实现虚拟直播效果。播放完毕后自动最小化播放软件。 （8）安装在各课室的客户端接收软件支持在线自动升级，无需人为后期维护。 （7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 4.微课管理系统 （1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 （2）★提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。提供微课软件客户端在平台下载界面截图。 （3）★微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。提供软件界面截图。 （4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 （5）提供微课制作软件相关软件著作权证书复印件。 |  |  |
|  |  | 6、移动APP应用服务 （1）提供自主研发的平台移动端APP，支持与视频资源管理平台对接。 （2）移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。 （3）★移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 （4）移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播。 （5）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。提供APP功能界面截图。 （6）★手机端平台APP支持IOS和Android系统，APP应通过相关标准审核，支持在AppStore、安卓APP商店如小米应用商城，华为应用商城，豌豆荚，应用宝，安卓市场等直接搜索下载。提供在AppStore、至少3个安卓APP商店直接搜索下载的界面截图。 （7）支持用户权限系统，区分老师、家长、学生角色；支持班级管理，老师可创建班级并绑定班级学生、家长可绑定与学生关系。支持老师在班级内发布通知、在线布置作业。（8）支持学生成绩统计功能，家长可查询学生子女的历次考试成绩，并查看子女所在班级平均分。子女历次成绩的变化以曲线图形式呈现。提供学生成绩统计功能界面截图。 （9）支持学校和老师通过APP在线组织校园活动、创建社团管理。 （10）支持建立班级群，班级内家长和老师、学生可实现如微信、QQ般的在线文字、语音、图片即时交流。并支持在班级圈发布图文形式的内容分享。 （11）★支持家长通过APP进行在线请假，支持老师一键批复功能。提供学在线请假和老师一键批复功能界面截图。 （12）要求提供APP定期推送教育资讯相关精品文章服务，老师、家长、学生可进行阅读并评论、点赞。 ★为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件、参数确认函并加盖公章。 |  |  |
| 22 | 资源平台主机 | 外观结构：1U高度 ★硬件架构：软硬件一体嵌入式设计，主机出厂内置校园资源管理平台，无需进行复杂的手动安装。 系统支持： Linux系统 数据库支持：MYSQL 存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in。 网络连接：RJ45千兆网口 通讯接口：支持两个以上USB2.0接口 支持Rst设备一键复位功能 采用安全电压DC12V或DC24V供电，节能环保 10) 支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 | 台 | 1 |
| 23 | 录播设备调试培训费 | 录播系统调试及培训费 | 项 | 1 |
| 24 | 录播线材费 | 国产优质VGA线/电源线/控制线/高清SDI线/音频线/网络线等线材、接头以及线槽/插板等铺设材料 | 项 | 1 |
| 25 | 教学一体机 | 一、显示部分：★1. 尺寸:≥65英寸,采用LED背光,液晶A规屏;2.屏幕物理分辨率:≥1920*10803.满足全屏显示比例16:9;4.整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀;5.表面无尖锐边缘或凸起,保证师生安全使用;6.采用4mm厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体;★7.交互平板表面钢化玻璃玻璃硬度不低于7H,可见光透射比≥89%,雾度范围2%-5%; 8.整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控、书写.9.触摸框采用前维护结构,实现正面免工具拆装维护;★10.双系统下支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:≥32768*32768;11.具备书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写、操作，不影响教学进程顺利进行★12.提供屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示;13.提供硬件系统检测(支持无PC状况下使用):对系统内存、硬盘、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示;14. 一键PC系统还原物理按钮，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；★15.交互平板采用Windows和Android双系统架构并存设计方案；★16.整机内嵌针脚数为80Pin(双面),符合 Intel®标准规范的插拔式电脑,支持Windows平台教学应用. 17.提供前置快捷按键实现硬件快速操作,数量不少于6个, 其中包含综合设置键，可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测、童锁、单独听等功能进行快速设置；18.为了便于教育用户使用，避免误操作，交互平板前置物理按键具备中文标识；19.为便于教学应用，交互平板左右两侧具有与教学应用密切相关的物理智能快捷键，该快捷键至少具有触控开关键、关闭窗口键，一键打开展台键，并且双侧快捷键具有中文标识，不占用屏显面积，不接受软件快捷键方式；★19.交互平板前置面板提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清教学信号源输入需求20.为了便于交互平板与推拉黑板嵌入应用状态下外接USB存储设备使用，交互平板前置面板具有不少于3路USB接口，至少1路USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，交互平板前置接口具备表述清晰的中文标识；21.交互平板输入端子:≥1路AV；≥1路 YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV ；≥3路多媒体 USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。★22.交互平板需提供多样化护眼显示模式：智能护眼、护眼书写、护眼光控； | 台 | 1 |
|  |  | 二、插拔式电脑 1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数不少于80Pin,与大屏无单独接线. 2.散热处理:具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计. 3.主板规格:采用H110芯片组，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能； 4. 处理器性能:采用Intel第6代酷睿 Skylake平台I3处理器（CPU 6100及以上）、主频3.7GHz或以上配置; 5.内存性能:4G DDR3笔记本内存或以上配置; 6.硬盘性能:存储空间128G SSD,并具有防震功能; 7.网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11n标准 8.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、RS232*1,DP*1,满足教学拓展需求; ★9.设备兼容与认证:插拔式电脑模块与整机必须为同一厂家生产并通过3C认证，提供单独电脑模块3C认证（制造商名称与整机3C制造商名称一致） |  |  |
|  |  | 三、交互平板智慧软件 1.提供二维码扫描方式快速注册与登陆，支持免登录直接使用本地教学工具与资源; 2.所有应用模块的入口在统一界面上，包括备授课、资源中心、班级圈、个人中心。 3.远程课堂：软件可以创建远程课堂，传输本地界面和摄像画面给听众；听众可以通过教师班级邀请进入课堂，也可以通过邀请码进入课堂。同时教师也可以加入其它老师创建的课堂。 4.便于用户使用，有效降低误操作，所有功能模块、按键均具备与实际功能一致、表述清晰的中文标识，非悬浮提示。 5.课件背景:提供背景颜色设置；提供多种图片背景模板，并支持自定义图片背景;提供五线谱、田字格、米字格、作文本、拼音本、笔记本、生字本、小楷本、英语本等学科背景; 6.页面特效:至少提供快报、收缩、展开、覆盖、淡出、推进等20种形式的页面切换动态特效; 7.学科工具：至少提供17门学科工具，工具不是简单的静态图片，而是可以交互式操作的动画。动画课件:至少提供算盘、计数器、成语词典、电流/电压表、元素周期表、地球仪、拼图等动画课件; 8.软件提供翻翻卡工具，可以制作多张正反两面的卡片，用户可以编辑卡片上的文字和图片内容，便于制作课堂小游戏。 9.展台:支持白板软件直接调用展台进行教学，对展台图像可实现画面冻结、拍照、批注、灯光控制、分辨率、焦距、颜色模式、旋转等功能的设置与控制; 10.思维导图:提供思维导图功能，提供内容节点的上、下、左、右方位快速增删，支持节点内容编辑,支持思维导图逐级、逐个节点展开及收缩，满足不同教学需求。 ★7.书写工具:至少提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、手势笔、手写识别、纹理笔、竹笔、图章笔等十种书写工具;手势笔提供手势翻页、擦除、聚光、放大等功能,并提供明确的手势定义说明;手势识别支持手写输入自动转变为标准电子文字;纹理笔提供多种纹理模板,并可自定义纹理;针对藏文、阿拉伯文教学需求提供竹笔工具;图章笔提供多种图章模板，可自定义图章图案,满足教师趣味教学需求;提供手势擦除功能; |  |  |
|  |  | ★8.擦除工具：软件提供多种擦除方式，包括点擦除、区域擦除、擦除批注和擦除全部内容。擦除批注是指一键擦除书写笔迹，保留图片素材和图形素材。 ★9.页面操作:提供整体页面的缩放、漫游功能,提供缩放、漫游后的还原以及全局鸟瞰功能, 用户可以通过多指触控的方式，整体移动板书内容，增加书写面积; 10.索引功能:提供索引栏快速浏览所有教学内容,提供页面复制、剪切、置顶、移动、置尾等功能; ★11. PPT课件:提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、绘图、聚光灯、书写批注等功能,并可将批注嵌入至PPT中做注释保存;支持PPT课件原有动画效果正常播放; 12.文件管理:支持授课纪要以PDF、PPT或特有格式进行邮件发送,支持打印功能; 13. 仿真实验:具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源;具备按学科、年级、章节、知识点等分类查找方式;各实验应至少包含实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验检测、实验应用等模块； 14. 网络学科资源:具备各学科总数70万条，1000G的网络学科资源;具备年级、版本、学科、章节等分类查找方式,支持一键插入白板页面进行展示； 15. 专题课程:具备素质教育类课程,包括中华古诗词、中国传统节日、健康教育、公共安全教育等方面,具备动画、图片多种格式； ★16. 数字教材: 提供正版人民教育出版社数字教材，资源素材内容覆盖小学、初中、高中三个学段各年级相关学科的教学要求，教师易学、易用、易操作；符合当前教育理念，数字资源内容与新一轮的课程标准及现行教材完全配套相符，能够满足广大中小学教师同步教学、备课及教务管理的需求，具有可拓展性和前瞻性，并能根据中小学教材内容的变化随时更新、补充。 |  |  |
|  |  | 四、家校互动模块 A.教师移动端APP工具 1.系统兼容:免费下载及使用,支持通用移动手机及PAD多种手持终端,兼容Android 4.0和IOS 8.0以上版本系统; 2教师可以在PC端和移动端管理班级，发布通知、作业、投票、和班级圈（图文并茂的消息）。布置的作业来源可以是软件题库中选取，拍照或者文本。可以给学生点赞。 3.家校互通:提供班级通讯录、班级公告发布、班级朋友圈等功能,教师可同家长分享校庆、运动会、判卷改错等信息,提供在线习题作业、视频作业、文档作业的布置,提供点赞等学生评价功能; B.家长移动端APP工具 1.系统兼容:免费下载及使用,支持移动手机及PAD多种手持终端,兼容Android 4.0和IOS 8.0以上版本系统; 2.应用功能:通过应用APP,家长和孩子可加入已创建的班级、课堂;可观看网络直播课程；可即时查看班级公告，班级朋友圈（例如校庆、运动会的有趣图片等），可查看学生被老师点赞、表扬原因，可实时接收班级通知。 3.作业监督:可接收教师布置的文字、语音、习题等类型作业，作业结果可及时反馈给教师，便于教师掌握精准学情。 资质 1.交互平板生产厂家（非制造商）需提供屏体厂家2017年出具的屏体规格证明文件； ★2. 为保证产品质量、供货进度及后续便利维护，最大限度保护用户根本利益，本次投标商所投交互平板产品必须为原厂产品，要求交互平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂必须为同一企业，不接受OEM等代工方式产品； ★3.为保障用户使用安全，交互平板整机需达到4级浪涌安全标准,满足恶劣天气下正常使用需求； ★4. 为避免虚假应标，技术参数指标均需提供CNA级别权威部门出具的检测报告，并且出现在同一整机检测报告中，不接受独立功能检测报告，整机检测报告； ★6.交互平板生产企业取得产品设计开发、生产及售后服务企业社会责任评价等级证书； 7. 投标产品制造商应具备国际电工委员会电子元器件质量评定体系（IECQ）出具的QC080000危害物质过程管理体系。 8. 交互智能平板的平均无故障时间（MTBF）≥100000小时，提供国家级检测机构所出具的证书并加盖公章； ★为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。 |  |  |
| 26 | 高清实物展台 | 1.像素：≥500万像素； 2.变焦：整机220倍放大； 3.解像度：≥900线； 4.对焦/白平衡：自动/手动； 5.图像特技：负片、冻结、镜像、黑白、旋转、同屏对比、标题； 6.接口：2组RGB输入、2组RGB输出、3.5插口音频输入3组、3.5插口音频输出1组、麦克风输入、复合视频RCA输入1组、复合视频RCA输出1组、S-VIDEO输出1组、1组RS232控制接口； 7.光源：2*1W LED双臂灯；红、蓝增益及亮度调节功能； 8.方便的底部抽拉式主板设计；展台臂杆顶部放大缩小旋钮；展台内置遥控器 9.内置简易中控功能，可控制投影机开关机，投影机输入信号切换等； 10.功能键：为方便使用者操作，展台操作面板功能按键不少于18个，且提供中文标识，通过展台面板功能键可实现：图像存储、回放、同屏对比、标题显示、投影机开关机、投影机输入信号切换、冻结、旋转、文本/图像、灯光调整、聚远、聚近、亮度加减、展台/电脑/视频信号切换、自动白平衡及聚焦等功能 11.尺寸：超薄设计收拢尺寸厚度≤120mm 12.重量：≤5.5KG | 台 | 1 |
| 27 | 教学电脑 | I3 CPU | 台 | 1 |
| 28 | 讲台 | 1、材料：采用钢木复合结构，进一步提升了使用者的舒适性; 结构紧凑，2、表面处理：经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷塑，正常使用塑面经久耐用。3、整体造型设计以人为本，边角圆弧过渡，工艺精湛，高贵大方。 | 台 | 1 |
| 29 | 推拉米黄板 | 1、结构：双层结构，由大框及四块书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与一体机前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保一体机安全。 2、基本尺寸：≥4000mm×1280mm，保证与一体机外形尺寸配套。 3、书写板面：采用优质防锈热镀锌钢板，浅米黄色，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤10GU，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康。 4、内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 5、背板：采用优质防锈彩涂钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用， 6、边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；外框（滑道）设计为发明专利，一次成型设计，规格≥57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；两侧加配专用同色钢制侧封；内框规格20㎜×37㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜ 7、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 8、黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个,上下均匀安装。 9、限位档：黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 10、易维护性：一体机上下配同色同质书写板，上下可根据一体机尺寸进行微调，两侧用H型边框与固定板配合，可自由拆装。使一体机不用拆整个黑板即可直接拆装维护，减少麻烦，延长使用寿命。 11、安装：配装自制带凹槽钢制安装件，厚度为3.5mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 12、包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装。 | 套 | 1 |
| 30 | 课桌椅 | 定制 | 套 | 50 |
| 31 | 空调 | 3P | 台 | 2 |
| 32 | 机柜 | (宽600*深600*高1600 mm) | 台 | 1 |
| 33 | 系统集成安装费 | 多媒体设备布线安装等 | 项 | 1 |
| 34 | 观摩高清电视 | 屏幕尺寸：50英寸。 | 台 | 2 |
| 35 | 观摩桌椅 | 定制 | 套 | 6 |
| 36 | 导播电脑 | I5 cpu | 台 | 1 |
| 37 | 装修精装 |  | 间 | 1 |
| 台式计算机（共2间，每间配置如下） |
| 序号 | 品名 | 规格和配置技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师机 | 1、CPU： Intel Core i3-6100 3.7G 3M 2133 2C CPU 2、主板：英特尔H110芯片组 3、内存：4GB DDR4-2133 4、硬盘： 1000G硬盘 自带相当NCQ和SmartIV技术，提升读盘速度，有效硬盘保护数据，减震橡胶垫圈设计，延长硬盘寿命,支持与固态硬盘混插。 5、光驱： DVDRW 6、显卡：集成显示卡 7、通讯：LAN: Realtek RTL8111HSH-CG Gbe集成网卡。 8、I/O端口及扩展槽：2×PCI Express x1，1×PCIExpress x16，1个全PCI插槽；前部：2个USB3.0，1个耳机和1个麦克风接口；后部：4个USB3.0；1串口，2串口（可选），1并口，1个DVI，1VGA，1RJ-45以太网，1个音频输入，1个麦克风。 9、键盘/鼠标：USB、PS/2光电防水防尘。 10、音频：DTS Sound 音频管理技术，带有Realtek ALC221编解码器的HD音频，。 | 台 | 1 |
| 2 | 学生机 | 1、CPU： Intel Core i3-6100 3.7G 3M 2133 2C CPU 2、主板：英特尔H110芯片组 3、内存：4GB DDR4-2133 4、硬盘： 1000G硬盘 自带相当NCQ和SmartIV技术，提升读盘速度，有效硬盘保护数据，减震橡胶垫圈设计，延长硬盘寿命,支持与固态硬盘混插。 5、光驱： DVDRW 6、显卡：集成显示卡 7、通讯：LAN: Realtek RTL8111HSH-CG Gbe集成网卡。 8、I/O端口及扩展槽：2×PCI Express x1，1×PCIExpress x16，1个全PCI插槽；前部：2个USB3.0，1个耳机和1个麦克风接口；后部：4个USB3.0；1串口，2串口（可选），1并口，1个DVI，1VGA，1RJ-45以太网，1个音频输入，1个麦克风。 9、键盘/鼠标：USB、PS/2光电防水防尘。 10、音频：DTS Sound 音频管理技术，带有Realtek ALC221编解码器的HD音频，。 | 台 | 56 |
| 3 | 综合布线系统集成 | 包括教室内所有信息点的综合布线，材料包括服务器机柜（1.2米高0.8米深0.6米宽）、电源线、网线、水晶头、电源插座、线槽、扎线、过道盖板等。（按室内信息点计算） | 点 | 57 |
| 云计算机教室（共3间，每间配置如下） |
| 序号 | 名称 | 规格和配置技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 云服务器 | 1、 软硬件一体化设备,2U机架式服务器 2、 处理器：CPU配置不低于2颗Intel E5-2650 V3*2 3、 内存：160GB DDR3内存，24个内存插槽，最大支持1.5TB内存 4、 硬盘：240GB SSD*4 5、 ★网卡：4个1000Mb网口,服务器网卡支持图形化的配置，包括单网卡模式、备份模式及负载均衡模式，7个PCIe插槽。为方便调试服务器时外接显示器，要求服务器有前置VGA输出接口，可实现对CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的诊断；支持双SD卡，可以部署OS或虚拟化平台； 6、 RAID卡:支持Raid 0、1、5、10，最高可支持两组独立的硬件Raid 7、 电源：500W 冗余电源 8、 光驱：DVD 9、 接口：USB 2.0*4，VGA*2(前后各一个)，PCI-E*7，与服务器同品牌的键盘鼠标； 10、★通过远程控制台可以在远端如同管理本地计算机一样管理服务器；可以远程开关机、远程安装系统、查看远程桌面，远程调试BIOS，远程调试RAID，将本地文件远程挂载到服务器，远程产看服务器硬件健康状况等； 11、内置虚拟化系统软件，服务器可以同时支持50路操作系统镜像的虚拟桌面应用，可以模拟真实 PC的运行和操作环境，同时兼容主流的教学应用软件。50路虚拟桌面可以同时点播1080p教学视频。 12、支持 C/S 架构的教学管理软件，学生端教学管理程序可自动登录虚拟机。并支持对于所有虚拟终端实现一键重启、关机、重置等功能，支持虚拟桌面断线自动重连； 13、镜像管理：支持教师机和学生机镜像导入、导出、启动、停止、删除以及在线定制镜像模板； 14、教师机管理：支持教师机创建、删除、启动、关闭、在线登陆功能，同时对其运行状态进行监控，允许创建独立数据私有盘； 15、学生机管理：支持学生机创建、删除、启动、关闭、在线登陆等，同时对其运行状态进行监控； 16、监控和日志管理：支持修改和查看各集群节点单元网络配置信息，收集系统日志、导出系统日志； 17、集群节点管理：在线添加和删除集群节点；提供各集群节点的状态监控，核心服务管理以及系统信息和资源。无需另购服务器集群软件； 18、★服务器支持图形化的管理，允许创建独立数据私有网盘； 19、★云教室软件“一键式“安装，全图形化配置，减少部署复杂度。云教室管理软件可以一键切换所有学生机IP模式，从静态IP直接转换为动态IP或者从动态IP转换成静态IP，并且不影响当前的使用； 20、★保修期： 整机主要部件三年免费保修、三年免费上门服务。 | 台 | 1 |
| 2 | 云终端 （云终端显示器一体方案） | 1、图形化的配置功能：系统提供图像化的配置工具，如DHCP配置工具、模板拷贝工具、模板制作工具、模板查询工具及丰富的系统管理； 2、多网卡绑定功能：支持图形化的网卡绑定，提升网络的负载及可靠性； 3、升级功能：支持在线和离线升级； 4、快速部署：支持“一键式”的无人值守安装； 5、桌面虚拟化功能：创建虚机、虚拟桌面池管理、自适应带宽功能、内存页共享等； 镜像管理：支持教师机和学生机镜像导入、导出、启动、停止、删除以及在线定制镜像模板； 教师机管理：支持教师机创建、删除、启动、关闭、在线登陆功能，同时对其运行状态进行监控，允许创建独立数据私有盘； 学生机管理：支持创建、删除、启动、关闭、在线登陆等，同时对其运行状态进行监控； 监控和日志管理：支持修改和查看各集群节点单元网络配置信息，收集系统日志、导出系统日志； ★集群节点管理：在线添加和删除集群节点；提供各集群节点的状态监控，核心服务管理以及系统信息和资源； | 台 | 56 |
|  |  | 1、 ★ARM主机置于显示器内部，与显示器一体化设计，为软硬一体化设备；加电直接启动进入虚拟桌面功能； 2、 处理器：ARM架构低功耗双核处理器，处理器主频不得低于1.2GHz； 3、 ★每个端OS处理器：分配 E5-2650双核处理器（截图加盖公章证明）； 4、 内存：容量不低于1GB，不少于8GB的NandFlash； 5、 ★存储：每个端都分配公共盘和私有盘（截图加盖公章证明）； 6、 ★显示器：19.5″WLED 1600*900 （内置云终端） 7、 接口：USB 2.0*4，音频输入*1，音频输出*1，1000Mb网络接口*1； 8、 ★与云终端同品牌的防水抗菌键盘鼠标，抗菌功能须提供第三方权威机构测试报告； 9、 其他：3C认证；加电直接启动进入虚拟桌面功能；★方便维护：服务器、云终端（包括显示器）、云教室管理软件为同一品牌。 10、VDI图像传输通道化协议（非远程桌面协议） 11、 厂商资质：★中国云计算市场年度创新产品；★云计算最具影响力品牌；★中国电源市场年度成功企业，★新一代信息技术创新典范企业； 12、 服务：三年免费保修（键盘、鼠标、适配器一年免费保修），提供厂商售后服务承诺函 13、 提供厂商针对本项目的授权 |  |  |
| 3 | 云教室管理软件GCR | 授权管理：提供加密狗（U-KEY）认证授权服务； 前端桌面登录系统：支持网络检测、虚拟机重置、虚机重启、终端机关闭、上传文件、学生机自助开机； 1、至少支持54个终端同步流畅播放1080P视频； 2、IP地址与座位一一对应，即使重构系统亦无需重新设定IP地址与座位的对应关系； 3、支持每个终端自行安装应用程序而不会干扰其它终端； 4、方便维护：教师机、云终端（包括显示器）、云教室管理软件为同一品牌； 5、★ 云教室管理软件具有计算机软件著作权登记证书.提供厂商针对本项目的授权；实现屏幕教学演示与示范、屏幕监视、遥控辅导、黑屏肃静、屏幕录制、屏幕回放、视频流的网络播放、网络考试和在线考试、试卷管理和共享、网上语音广播、两人对讲和多方讨论、语音监听、联机讨论、同步文件传输、提交作业、远程命令、电子教鞭、电子黑板与白板、电子抢答、电子点名、网上消息、电子举手、获取远端信息、获取学生机打开的程序和进程信息、学生上线情况即时监测、锁定学生机的键盘和鼠标、远程开关机和重启、学生机同步升级服务、计划任务、时间提醒、自定义功能面板、班级和学生管理等。 | 套 | 56 |
| 4 | 多媒体教学管理软件 | 实现屏幕教学演示与示范、屏幕监视、遥控辅导、黑屏肃静、屏幕录制、屏幕回放、视频流的网络播放、网络考试和在线考试、试卷管理和共享、网上语音广播、两人对讲和多方讨论、语音监听、联机讨论、同步文件传输、提交作业、远程命令、电子教鞭、电子黑板与白板、电子抢答、电子点名、网上消息、电子举手、获取远端信息、获取学生机打开的程序和进程信息、学生上线情况即时监测、锁定学生机的键盘和鼠标、远程开关机和重启、学生机同步升级服务、计划任务、时间提醒、自定义功能面板、班级和学生管理等。 | 套 | 1 |
| 5 | 教师机电脑 | ① i3-6100；主板：Intel H110（带PCI接口） ；内存：4G DDR4；显示屏：19.5寸宽屏液晶 LED；光驱：DVD；显卡：集成高性能显卡；标准声卡：集成；硬盘：500G，7200rpm；网卡：10/100/1000M以太网卡；接口：≥6个USB接口；② 硬盘保护功能：与主机同一品牌：主板集成硬盘保护、增量传输功能，可保护多个硬盘分区，支持网络安装／网络拷贝／网络增量拷贝：只要打开发射端电脑使用增量拷贝传输功能，就可以在多台电脑上同时进行操作系统和软件的安装、设置、升级、卸载等工作；③★电源： 90V-264V宽压节能电源； ④键盘/鼠标：光电鼠标,键盘双重防水；⑤产品认证：★平均无故障运行时间≥12万小时：分别提供整机证书、显示器证书、电源证书⑥证书; ★提供中国绿色之星认证；提供3C认证证书；★提供通过CQ080000有害物质管理标准认证；中国环境标志产品认证； ⑦计算机系统安全：▲用户数据保护的安全计算机（提供国家权威机构证明）；可信计算机系统证书（提供国家权威机构证明）；▲底层BIOS仿写功能（提供国家权威机构证明）；▲计算机I/O监控功能（提供国家权威机构证明）；▲计算机系统度量功能（提供国家权威机构证明）； ⑧厂商资质：★中国电源市场年度成功企业，★新一代信息技术创新典范企业，；⑨维护便易：★投标人计算机（主机、显示器、电源）为同一品牌与同一制造商；⑩保修期：整机主要部件三年免费保修、三年免费上门服务，提供厂家售后服务承诺函；提供厂家针对此项目的授权 ； | 台 | 1 |
| 6 | 教师资源库软件 | 1.软件支持语言：支持简体、繁体、英语三种以上语言版本。2.学科绘图：能按学科分类提供至少6门学科的绘图功能，提供绘制多种或多个原子结构图、地理图例与符号、各国国旗、天气符号、坐标系、光学符号、电学符号、力学符号、神经系统符号、运行系统符号、遗传学符号等。3.实验仪器绘图功能：能提供包括物理、化学等学科常用的实验仪器绘制功能，至少可绘制天平、显微镜、试管、酒精灯、启普发生器、量筒、三角架、木块等50种以上实验仪器。4.教学工具：提供仿真教学工具:直尺、30º、45º三角尺、量角器、圆规，可在刻度边缘画直线，以上工具可移动、缩放和旋转；量角器、直尺和三角板提供双游标，方便用户测量使用。量角器可以画角度和弧度。5.★学科工具：汉语拼音、英语词典、三角函数图像、光学实验、元素周期表、乐器工具、几何工具、电路设计工具、化学有机分子三维模型工具等教学常用工具；涵盖语文、数学、英语、物理、化学、历史、音乐等学科，超过30个以上学科工具。6.背景功能：用户可以自定义页面背景的颜色和图案，提供多种常用颜色以及图案的背景供用户使用，能至少提供10种以上常见作业本，例如汉字田字格、拼音、课文、方格、英文、音乐五线谱等常用的教学背景模板。7.图片素材：能提供至少3000个以上的各种学科符号和图片素材，图片必需涵盖数学、化学、物理、地理、生物、英语、政治、美术、音乐等学科，并且各科素材数量有准确数值标注。8.★配套教学资源：配备单机精品教学资源库，提供树状知识点结构展现形式，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与主流教材保持同步。小学可提供至少科学、数学、语文、英语的教学资源，初中或高中可提供至少数学、生物、化学、物理、地理学科的教学资源。9.★配套网上的资源中心，至少应能提供包括元数据规范、人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版等至少7种主流教材的资源。能提供中央电教馆教学资源库免费使用。10.★配套试题工具：提供近3年全国各地高考、主要城市中考试题和答案。可实现试题导入、编辑、重复性检查、对比以及多种组合条件查询、导出及打印，同时可提供智能组卷功能。11.仿真实验：配套提供仿真实验软件，并配备有高校、中学、小学和幼儿的多个实验；实现实验教学与教学完美结合；实验包括幼儿实验、初高中物理、化学、生物、小学科学、卡诺图、数字逻辑、几何软件等，可以按主流教材的知识点用树状结构进行知识点的分类和展开；同时提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；实验数量不少于100个；幼儿实验不少于10个。12.★软件资质:教学软件、配套教学资源、试题工具、实验软件、网上教学资源要求为同一品牌，须提供教学软件、教学资源库、试题工具、实验软件（包含中学、小学、幼儿）的著作权证书，以证明软件的合法知识产权。13.★提供中央电教馆教学资源库授权证明文件。 投标时提供制造厂商出局的的项目授权书原件及三年免费升级承诺函。 | 套 | 1 |
| 7 | 路由器 | 标准 | 个 | 1 |
| 8 | 稳压器 | 10KVA | 台 | 1 |
| 9 | 服务器机柜 | 深900mm*宽600mm*高1600mm，立式，24U | 台 | 1 |
| 10 | 电源线 | 2.5平方 | 米 | 1500 |
| 11 | 理线架 | 24口 | 个 | 3 |
| 12 | 交换机 | 全千兆交换机；24口10/100/1000M自适应端口；包转发率：42Mpps以上，背板带宽:192G以上。 | 个 | 3 |
| 13 | 超五类网线 | 超五类网线 | 米 | 1500 |
| 14 | 系统集成 | 云课堂系统集成安装费 | 个 | 57 |
| 电脑桌 |
| 序号 | 名称 | 具体参数配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师桌椅 | 老师电脑桌：1.5m*0.6m,定制,带背板；老师椅：靠背转椅，定制 | 套 | 3 |
| 2 | 学生电脑桌 | 双人桌：1.2m*0.6m,定制 | 张 | 84 |
| 3 | 学生靠背椅 | 坐板采用中空吹塑板，一次成形 | 张 | 168 |
| 4 | 耳麦 | 网吧型 | 个 | 285 |
| 地理园 |
| 序号 | 名称 | 规格和配置技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 象座立体地球仪 | 模型规格：直径 1380mm 基础规格：直径1500*30mm 采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩 性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维 修方便.教学元素：1.七大洲，包括地形概况.四大洋：包括位置、面积、深度、地理分区、海底地形、岛屿等。识别功能：球体表示的文字是采用镂 空字体进行喷漆标注，大小比例协调，内容详细，实用性较强。底座为大象仿铜艺术造型。 | 套 | 1 |
| 2 | 地球内部构造 | 模型规格：直径1000mm 基础规格：直径1200*300mm 底座由10浪花和海豚组成规格530*530*650mm,高分子材料，教学元素有：地壳，上地幔，下地幔，过度层，地核，地心，等内部结构,球面为立体凹凸造型,地球表面内容主要有四大洋及七大洲.2、模型外观：底部设计大海的浪花中跳跃出海豚顶住地球，地球内部构造,整体形象美观。3、主体材料采用进口高分子经精细加工而成，底部采用钢架加固。表面使用高级汽车漆，经得起日晒雨淋，不易褪色。总体结构坚固。 | 套 | 1 |
| 3 | 海南省立 体地形图 | 模型规格:3000*2000mm 底座基础规格:3000*2000*600mm 采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便.教学元素：1.七大洲，包括地形概况.四大洋：包括位置、面积、深度、地理分区、海底地形、岛屿等。识别功能：球体表示的文字是采用镂空字体进行喷漆标注，大小比例协调，内容详细，实用性较强。底座为大象仿铜艺术造型。 | 套 | 1 |
| 4 | 中国立体地形图 | 模型规格:3000*2000mm 底座基础规格:3000*2000*600mm 采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便. 教学元素：1.位置、疆域。2.地形：包括地形特点、地形分布、山脉山峰、四大高原、四大盆地、三大平原、河流等。识别功能：地图总标注与地形一体化雕塑而成，地图表示的文字与地形一体化雕塑而成，采用立体凹形标注，大小比例协调，内容详细，实用性较强，不易损坏维修方便。 | 套 | 1 |
| 5 | 日晷仪模型 | H1700:1200*1200mm 基础规格:1500*1500*300mm 采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便. | 套 | 1 |
| 6 | 浑天仪 | 模型规格:1600*1600*2000mm 基础规格:1900*1900*300mm 采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便. | 套 | 1 |
| 7 | 简仪 | 模型规格:2000*1500*1600mm 底座规格:2300*1800*300mm 采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便. | 套 | 1 |
| 8 | 地平经仪模型 | 模型规格:1300*1300*1960mm 底座规格：1600*1600*300mm 采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便. | 套 | 1 |
| 9 | 黄道经纬仪模型 | 模型规格:1300*1300*1960mm 底座规格:1600*1600*300mm 采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便. | 套 | 1 |
| 10 | 地动仪 | 模型规格:1900*1900*1300mm 基础规格:1900*1900*300mm 采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便. | 套 | 1 |
| 11 | 地震地貌 | 模型规格:1700*1200mm 基础规格:2000*1500*300mm 教学元素：震源、震中、震源深度、震中距不同对地表建筑物的破坏程度不同，遭破坏的房屋、公路、山坡产生滑坡等。模型艺术造型讲究，肌理细腻。模型总规格为170*120*29cm,主要显示内容有11栋房子，其中塌陷有3栋，山体泥石损坏3栋房子。有5台小汽车在公路上行驶，最小的汽车规格为2.6*1.9cm,最大的汽车规格为3.8*1.8*1cm，受损的铁路总长为180*7cm,被分裂三段，在铁路上行驶的火车也被分截成三段，总的有六节车厢，完全分段的火车头总长为14cm。地震裂痕总长80cm，深度2.5cm，宽度7.5cm 提供国家工程复合材料产品质量监督检验报告 。模型采用高分子材料，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。表面使用进口烤漆，不易褐色。 | 套 | 1 |
| 12 | 冰川地貌 | 模型规格:1700*1200mm 基础规格:2000*1500*300mm 教学元素：U形谷、冰碛、冰碛湖、冰碛垅、冰斗、角峰、刃脊、漂砾、悬谷。模型艺术造型讲究，肌理细腻。采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。表面使用进口烤漆，不易褐色。 | 套 | 1 |
| 13 | 火山地貌 | 模型规格:1700*1200mm 基础规格:2000*1500*300mm 教学元素：两类火山口（盾形，锥形）典型火山的剖面（火山口、火山通道、岩浆）的两大熔岩流，熔岩丘、堰寒湖。模型艺术造型讲究，肌理细腻。采用高分子复合材料制作，，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。表面使用进口烤漆，不易褐色。 | 套 | 1 |
| 14 | 五种地貌 | 模型规格:1700*1200mm 基础规格:2000*1500*300mm 教学元素：按合理的水平、垂直比例尺反映高原、山地、平原、丘陵和盆地。模型艺术造型讲究，肌理细腻。采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。表面使用进口烤漆，不易褐色。 | 套 | 1 |
| 15 | 丹霞地貌 | 模型规格:1700*1200mm 基础规格:2000*1500*300mm 教学元素：巨红色的几乎呈水平状的砂砾岩层、垂直节理发育形成丹崖、齐峰，有直立状、堡状、宝塔状，形成巨大陡崖、石墙、巷谷。 模型艺术造型讲究，肌理细腻。采用高分子复合材料制作，，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形， 平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。表面使用进口烤漆，不易褐色。 | 套 | 1 |
| 16 | 黄土地貌 | 模型规格:1700*1200mm 基础规格:2000*1500*300mm 教学元素：冲沟、河谷、黄土梁、黄土茆、川、窑洞及人工改造的平原、梯地。模型艺术造型讲究，肌理细腻。采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。表面使用进口烤漆，不易褐色。 | 套 | 1 |
| 17 | 喀斯特地貌 | 模型规格:1700*1200mm 基础规格:2000*1500*300mm 教学元素：石林、洼地坝子、落水洞、峰大、峰丛、地下河、溶洞、钟乳石、石笋、地下瀑布、地下湖。模型艺术造型讲究，肌理细腻。采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。表面使用进口烤漆，不易褐色。 | 套 | 1 |
| 18 | 煤和石油地貌 | 模型规格:1700*1200mm 基础规格:2000*1500*300mm 教学元素：煤矿地质构造、煤层分布、坑道、采煤作业面、露田煤矿作业；石油矿的含油层、天然气层分布、钻井及井架、采油机、地面输煤线、储油罐、煤矿堆场、石油管道等。储油箱有3个，油管长度79cm,每个油箱直径3.5cm;房子有2栋，车子有3辆，有5个停车位，其中1辆停在第四格里，运煤车有2辆，挖煤山口直径3cm,运煤厢有7节，每节长5.5cm.山梯有2条；石油井规格：13*9.5*3cm。模型艺术造型讲究，肌理细腻。 采用高分子复合材料制作,以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度5mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。表面使用进口烤漆，不易褐色 | 套 | 1 |
| 19 | 等高线地貌 | 模型规格:1700*1200mm 基础规格:2000*1500*300mm 采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、 强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调, 实用性较强,不易损坏,维修方便. | 套 | 1 |
| 20 | 海底地貌 | 模型规格:1700*1200mm 基础规格:2000*1500*300mm 教学元素:大陆棚,大陆坡,海底平原,中洋脊,海桌山等. 有8条海鱼，按顺序规格是：9cm、6.5cm、3cm、6.8cm、5cm、4cm、8.5cm、5.8cm；有2个海龟，最大7cm,最小4.8cm；有3个扇贝，最大的是6.5cm,中4.5cm,小2.5cm；有2个海螺最大的4cm,最小3cm；有1个海星，长7cm,直径8.5cm；有一棵海草3片叶子，长8cm；有3簇珊瑚；海底火山有3个，有2个半截，最大火山10cm,火山口直径2.5cm;海礁有13个。模型艺术造型讲究，肌理细腻。 | 套 | 1 |
| 21 | 重力地貌 | 模型规格:1700*1200mm 基础规格:2000*1500*300mm 教学元素: 倒石堆、石流坡（岩屑坡）、滑坡台阶、滑坡鼓丘、泥石流扇、泥流阶地等. 有5个滑落的山体，1辆长4cm的小车，受灾房子有4栋，被滑落山体埋没的铁路有一条，铁路长58cm ,有半截火车被埋没，火车总长33.5cm,宽4cm,高4.3cm，有6节车厢，火车头长9.5cm ,火车占用铁路长35cm,从山顶上滑落有1条泥石流，泥石坡一堆，山路被山体滑坡分成2截，每节车厢左右各有2个窗口。模型艺术造型讲究，肌理细腻。 | 套 | 1 |
| 22 | 地质构造地貌 | 模型规格:1700*1200mm 基础规格:2000*1500*300mm 采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便. | 套 | 1 |
| 23 | 地理园简介牌 | 1100*700*1300mm 采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便. | 套 | 1 |
| 24 | 地理园铭石 | 1070*800*1780mm 采用高分子复合材料制作，以有色无机物为填充料，阻燃性好，采用多层泊金纤维，一次性高压成形，平均厚度7mm以上。具有密度高、强度高、收缩性好，不易龟裂变形。采用高级汽车油漆烤漆，表面使用高级汽车水晶漆保护,经得起风吹,日晒,雨淋不退色.大小比例协调,实用性较强,不易损坏,维修方便. | 套 | 1 |
| 25 | 十八种矿物岩 | 1500*900mm原石采集 教学元素：十八种矿物岩石，分为三大类。识别功能：原石采集。仿大理石基础。 | 套 | 1 |
| 26 | 气象站 | Ｈ2200底座规格:直径1500mm 标配： 雨量筒、百叶箱、风向标等 | 套 | 1 |
| 27 | 产品简介说明牌 | 45*20mm 电脑雕刻说明内容，不锈钢材质,永不生锈。 | 个 | 17 |
| 28 | 安装调试 | 模型安装、模型调试 | 批 | 1 |
| 29 | 清理场地 | 模型搬运、清洗模型、清洗现场、清理垃圾 | 批 | 1 |
| 数字化地理教室 |
| 序号 | 项目名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 |
| 一、基础装修 |
| 1 | 基础装修 | 喷绘成蓝天白云图案.吊平顶、石膏板造型、石膏板迭级顶、立面墙体涂料、开关管线、灯具管线铺设、插座管线铺设、开关面板安装(含暗盒埋设)、墙插面板安装(含暗盒埋设)、地插、配电箱、日光格栅灯、立体地形背景墙、强化地板 | 项 | 1 |
| 二、教室基础配套产品 |
| 1 | 知识窗帘 | 喷绘地形图，市政区图，自然风景地貌等。 | ㎡ | 30 |
| 2 | 课桌椅 | 1.桌子规格：1.1.2米*1.2米（等边六边形）产品结构和功能：铝木结构。 2.主要材料：桌面采用蓝色0.6mm耐磨、弯曲防火板，板芯厚度为25mm。桌身采用三聚氢胺板，双面贴优质高压三聚氰胺贴面板。 3.所有板材截面均采用进口全自动热溶封边机PVC封边条热溶封边具有：粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用等特点。实验桌采用三聚氰胺板围边,优质工程塑料脚垫。 凳子规格尺寸：340*240*430mm, 1.材质：三聚氰胺板凳面；20*20*1.5方钢管钢架。 2.生产工艺：钢架采用二氧化碳保护焊接，表面喷涂环氧树脂。 3.质量：结构合理、耐酸碱腐蚀，经久耐用。 | 套 | 9 |
| 3 | 地形地貌柜 | 76*56*50cm1.6密度板造型，防火板饰面，。造型美观做工精致，专业木工施工制作，迎合专业教室氛围。 | 个 | 18 |
| 4 | 防尘玻璃罩 | 75*55*50cm采用5mm钢化玻璃制作，导角，磨边，达到防尘、美观的同时，很好的保护模型不被损坏。 | 个 | 18 |
| 5 | 多媒体讲台 | 材质：桌面主体选用优质冷轧钢板，精加工制作。 产品规格：1100*700*960MM。 | 台 | 1 |
| 三、数字化展示区 |
| 1 | 投影地形（数字化中国、世界地形） | 硬件构成： （1）立体地形×2 ；比例尺：中国地形1:400万、世界地形1:1600万，地图内容丰富。地图印刷和注记符合GB GB/T 14511-2008 地图印刷规范和GB/T 16820-2009 地图学术语等标准的规定，地形立体化后高度比例尺适中，符合地形高低起伏规律。 中国地图主要地理要素有：我国相邻的国家；我国首都、省级行政区划及主要城市；邻国首都及部分主要城市；我国与邻国间及邻国与邻国间的国界线；我国主要铁路、公路以及重要的国、省干道；我国及部分邻国主要高原、河流、湖泊、沙漠、盆地、平原、丘陵、山脉、山峰及其它地形相关要素；与我国相邻的主要湖泊、海洋、海峡、岛屿及海湾等内容。世界地图主要地理要素有：世界七大洲、四大洋；世界各国的国家；世界各国首都；主要国家的部分重点城市；世界各国主要铁路干线；世界主要航海线；世界各国主要高原、河流、湖泊、沙漠、盆地、平原、丘陵、山脉、山峰及其它地形相关要素；世界主要海洋、海峡、岛屿、海湾、海沟、海丘、海岭、海台、海盆；世界主要能源矿产分布；世界主要科学考察站；世界大陆冰及陆缘冰分布；世界永冰界等内容。 | 台 | 1 |
|  |  | （2）黑板边框尺寸：3.77米×1.29米；全金属烤漆材质，强度高，不变形，移动黑板推拉阻尼适中。手写白板为无尘设计，可以使用普通白板笔进行书写，擦拭方便不留痕迹。（3）投影机：.分辨率：1024*768；亮度：2700lm及以上；显示技术：3lcd；变焦方式：定焦，屏幕分辨率：4:3（兼容16:9），75CM距离可以投射80寸画面。（4）一体机大屏幕显示器：显示屏参数：标配65寸及以上尺寸 （5）电脑：超薄插拔式模块化电脑：超薄插拔式Intel Core系列模块化电脑，Intel Core 系列 CPU： Intel Core I3，声卡：集成高清晰立体音效声卡，网卡：集成10/100/1000M自适应网卡，内存：DDR3 标配4G，硬盘：SATA 标配500G，USB接口， VGA输出，HDMI输出，耳机输出，麦克风输入。 |  |  |
|  |  | 产品特色：（1） 多媒体教学模式：不仅可以双屏演示初中高中教科书中配套多媒体课件，还可以动态演示锋面雨的形成、冬季风和夏季风等形成的原因、影响我国台风形成的因素等内容。动态演示方式形象逼真、采用央视天气预报图演示方式，演示寒流或暖流的推进、风向的运动以及云雾对部分地区的影响等等。课程资源丰富，含所有关联多媒体课件。人性化操作。配备数字化地形资源软件。可以实现双通道互动。基于普通地形和黑板的硬件基础进行软件的研发，软件完全运行于整体硬件，软件架构采用视窗方式，菜单分级管理，使用更加方便和人性化，能通过软件调用PPT课件等新媒体 （2）传统教学模式：本地图为我公司独家生产，全行业规格最大，彩色印刷，地图信息量大：包括详细的铁路网图，全国主要高速公路和各省省道网图以及直辖市省会和地级市分布，在不使用多媒体教学的情况下可以详细查看主要地理信息。比其他白胚地形功能更强大，白胚地形在不进行多媒体教学的时候是无法作为传统教学教具来使用的。 （3）软件平台：1、支持校准功能：能够对投影内容进行上下左右和旋转等功能的校准，通过一体机控制软件对投影内容进行校准。 2、支持菜单窗口化管理：窗口化管理有利于使用者更加熟练的使用软件，软件设计采用WIDOWS界面管理理念进行设计，使用和熟练操作更加方便快捷。 3、支持PPT课件的使用。PPT教学俨然成为学校教学的一部分，本软件支持PPT内容的时时批注改写以及保存功能，能够单独使用内容中的动画和视频。 4、支持双屏同步显示功能，双屏同步书写功能更加有利于教学内容的直观的表现，通过互动数字平台应用程序，打开各种标准模拟地图并通过同步书写和圈划功能使地理教学内容更加直观，教授不同教学内容时可以使用不同标准地图，更加有利于课程的编排和学生的理解。 5、支持课件资源的任意编排和课件资源的更新 课件资源可以以多种方式编排：可以根据需要分为初中地理和高中地理也可以将课件内容根据年级编排，可以将不同年级的课件划分到各自年级的文件夹里，可以新建课件的文件夹，支持课件的持续更新。 6、支持各种视频的控制，能够通过软件自带控制功能，能对视屏内容进行控制。 （4）课程包：初中教科书和高中教科书有关联多媒体课件。 |  |  |
|  |  | 中国地理 中国的经度位置概述，中国的纬度位置概述，中国的海陆位置概述，中国的地理位置优越性，中国的省级行政区划，中国的地理区域划分，中国的人口数量，中国的人口分布，中国的民族，中国的主要地形区，中国的主要地势特征，中国平均气温，中国的寒极与火炉，中国温度带划分，中国降水分布情况，影响中国的季风的形成与移动，梅雨的形成与移动，中国的气候类型，垂直气候与植被分布 世界地理 七大洲地形分布概况，七大洲地理位置与分界线，世界海陆分布情况，四大洋的分布，世界海洋分布情况，四大洋位置与分界线，四大洋数据对比，太平洋航线，西北欧航线，印度洋航线，世界集装箱海运干线，寒流分布情况，暖流分布情况，印度洋洋流，上升流洋流分布，世界渔场分布，各大洲人口分布，各大洲人口密度情况，各大洲人口数量，各大洲人口自然增长率，世界人种分布，1月与7月等压线分布，1月与7月气压带分布，气压带与风带的季节性移动，大陆漂移过程，板块运动的演示与影响，厄尔尼诺现象的演示与影响，拉尼娜现象的演示与影响，世界森林覆盖率变化，台风的形成与运动，飓风的形成与运动，世界主要火山分布，世界主要地震带分布。 |  |  |
| 2 | 多媒体球幕投影系统(数字星球系统） | "1、该产品可与电子白板、大屏幕液晶电视等多媒体设备无缝对接，使产品的教学应用更为广泛； 2、本产品符合教育部最新颁布的装备标准； 3、多媒体球幕投影系统是信息时代最先进的教学仪器之一，也是目前国内唯一实现三维立体动态展示的单体数字化教学仪器； 4、通常的教学环境是平面的，数字星球系统球面、平面、立体、动态、实时相结合； 5、数字星球系统――融文本、声音、图像、图形、动画、视频、平面、立体于一体，改变书本单一的线性结构，活化教学内容； 6、内置FLAH模块，可以播放任何格式和大小的动画，可以将普通平面动画自动转化为球面显示动画，球面显示大小形状位置等可以随意调节。 7、可以播放视频、网页以及ppt等内容，并同步在球面上进行显示，显示内容的大小形状位置等可以随意调节。 8、带有交互学习功能，可以模拟24节气以及晨昏等自然现象。 9、镜头电动调节功能，通过无线键盘可以远距离进行镜头的调节，解决了由于离数字星球太近而无法整体观看调节状态的问题。 10、数字星球平台的开放性、互动性，能够满足教学多元化和个性化需求； 11、数字星球系统可以实现信息技术和学科课程内容的深层次整合； 12、数字星球系统运行支撑软件一套，经过控制软件和硬件系统的配合，能够将二维图像显示为球形屏幕上的3600三维图像，逼真模拟各种天体、星体和球体。图像最大分辨率为2048*1536。在球形屏幕上显示三维动画，模拟演示各种动态过程； 13、控制软件可以通过软件或者软件接口，选择演示内容；控制动画播放；控制球面图像或者动画的旋转；分别为 HTML 文件、FLASH 文件和 PowerPoint 提供软件接口， 使得这些格式的文件可以通过软件接口调用和控制数字星球系统的显示内容和显示方式。 14、所有课件带有语音解说功能，语音功能可以通过按钮关闭和打开。 | 套 | 1 |
|  |  | 一：基本参数： 1、外观尺寸：480×390×390毫米 2、重量：18-20KG 二：外设接口以及拓展： 1、USB接口：2个2.0连接端口；一个3.0连接端口，1个1.1连接端口；共计4个USB接口。 2、VGA接口：1个VGA-A接口；一个VGA-B接口，共计2个视屏接口 3、音频接口：3个3.5MM接口，共计3个音频接口 4、网络接口：1个RJ45接口 三：工艺参数： 1、外观设计：造型简洁稳健，产品更加人机，贴合教师操作使用尺度，减缓疲劳，颜色搭配整洁理性，不会在课堂使用中过分吸引学生注意力，影响教学效果。 2、外观工艺处理：外观采用烤漆工艺。金属烤漆不仅具有高硬度和良好的柔韧性，还具有优良的防锈性能和储存稳定性。 金属烤漆与溶剂型金属烘烤漆相比，金属烤漆的耐老化性能好，无毒、无污染、不燃不爆的特点更特出。 3、内部结构合理性：数字星球为紧凑型、多设备融合的现代化教学仪器，产品内部结构的合理性尤为重要，不仅要考虑能够正常的工作，还要考虑各个仪器之间的电磁兼容性以及布线合理性和软硬件的兼容性。 4、整机散热系统：宽流量散热方案，优化的散热设计，采用多点散热、专用气流进/出口，强效吹除机内积热；即使在空气稀薄的高海拔地区也能稳定使用。 |  |  |
|  |  | 四：电脑硬件配置参数： 1、CPU：intel i3系列，核心类型：Lynnfield;cpu核心：双核心四线程；制程工艺：45纳米；CPU频率：2.5GHz以上；睿频加速频率：3.0GHz以上；处理器倍频：20倍以上。 硬盘：美光M4或其他厂家同型号产品，尺寸规格：2.5英寸，内置安装方式，硬盘容量：512GB,传输接口：SATA3，持续读取和写入速度约为：415MB/S和260MB/S 显卡：GTS440 D5 1G、内存：4GB； 五：投影机参数： 1、亮度：3600流明（ISO21118标准） 2、对比度：4000：1 3、均匀性：85% 4、显示技术：3LCD 0.63“ BrightEra无机液晶板 5、灯泡使用寿命230w高压汞灯泡，3000小时-5000小时。 六：球幕参数： 球幕直径大于60CM；内有特殊涂层，保证亮度均匀，防眩光、辐射；高对比度。 七：鱼眼镜头参数： 焦距：4.9mm；光圈数：2.0；相面直径：9.92mm；出瞳位置：-39.6mm；传递函数（36线对/mm时）：0.60；横向色差：15μm；相对照度：98%；畸变：正负3%；视场角：175°；光学总长：200mm |  |  |
|  |  | 八：调焦系统参数： 自动柔性步进调焦系统。系统软件集成调焦界面可进行调焦参数的编写和输入，能够手动和自动X/Y方向调节，内置柔性步进控制电路和电脑板进行控制，使调焦更加细腻、平滑稳定。通过无线键盘方向键无极自由调节，还可通过点按触摸屏进行无极调节，调焦系统无噪音，带有音频提示、采用品牌步进和减速系统，可选配多媒体中央控制器系统可以进行远程、远距离调焦。多种调焦方式使使用者在调焦时更加人性化和便捷化。 九：触摸屏参数： 10.1寸工控级液晶触控面板；电阻压力触屏（可选配电容触控）；支持3点以上触摸技术，分辨率最高可达 1920x1200，单点触摸寿命大于5000万次；光学透光率大于95-98%；触控玻璃表面毛氏硬度大于7H；驱动程序自动安装，带有软键盘功能，无需外接键盘，省去外置接口，新型高精度控制器，单次校准，永不漂移；具最恶劣环境适应能力，防水、防磁、防尘、防油污； 十：课件参数： 课程包包含符合初高中地理课程标准，满足教师教学和学生自主学习和探究性学习的双重需要，除自然地理学科内容外，包括人文和环境等的有关内容。 1.地球与地球仪 2.经线、纬线和经纬网3.地球自转 4.世界地形 5.海陆分布 6.非洲 7.南极洲 8.地表形态变化的内力作用 9.地球自转 10.气压带和风带 11.气候类型 12.气压 13.季风14.常见的天气系统15.海水运动 16.渔场分布 17.新工业与新能源 18.地球在宇宙中的位置19.气压带风带对气候的影响20.海陆分布对大气环流的影响21.全球气候变化22.传统工业与新工业23.现代技术在国土整治中的应用 24.天气系统与气象灾害25.世界农业地域类26.自然环境对城市的影响27.自然灾害 28.地域与人口29.行星与太阳系 30.地理知识应用31.星空探索。 |  |  |
|  |  | 十一：软件参数 1、独立登陆系统 产品采用usb热插拔型加密狗与密码进行软件双重加密加密狗即插即用，携带方便安全性高；密码可根据用户数量及习惯自行添加，每个用户享有独立存储空间，在可以多人共享产品操作的同时保护每个用户独立的备课文件及素材，避免用户数量较多时产生的相关问题。 2.自主备课系统 软件内置自主备课系统，通过该系统，教师可根据教学需要自行选取课程包中各类素材制成pre课件，课件支持多素材、自定义播放时间与顺序等功能。完成后的课件可实现一键式播放演示，无需另加操作，便于教师多角度、全方位的授课。课件实现独立存储，用户只能查看与编辑当前登陆账号创建的课件与素材。 3.演示控制系统 软件内置演示控制系统，可根据使用需求调整投影角度、运动方向以及运动速度，全智能化操作，避免硬件调节，延长产品使用寿命。 4.穹顶投影系统 软件内置穹顶投影系统，配合本公司的配套穹顶，可实现穹顶演示功能，360度可视角提供3D立体感。并且具有智能调节系统，根据需求调节投影面积，避免硬件调节，延长产品使用寿命。 5.智能昼夜系统 软件内置智能昼夜系统，能配合地球自转实现晨昏变化的展现与四季的交替的展现，动态直观的诠释相关知识点，达到更好的教学目标和教学要求。 |  |  |
| 3 | 移动展示台 | 外圆直径1米，内方55cm，高70cm。装有滑轮，可移动教学。展示台台面为烤漆高密度板，一个万向双刹制动轮，2个定向轮。激光切割，机滚成型，点焊，原子灰抛光，外面金属烤漆，内壁防锈喷涂。 | 台 | 1 |
| 4 | 演示穹顶幕 | 直径：3m，与本系统配套的内装天象演示穹顶，冠底直径不小3米，玻璃钢成型，表面白色亚光优质涂料，整体钢结构固定，可以和数字星球系统配合使用用于科普、天象、星空、星象等内容的教学。 | 台 | 1 |
| 四、模型展示区 |
| 11 | 18种地形地貌 | 规格：68cm*48cm,ABS模具注塑；优质颜料着色，色彩鲜艳、直观，永不褪色。 地貌采用永不褪色优质复合材料，精雕而成，外形直观，细腻，能防潮，牢固，配以底座，说明牌，使学生一目了然，直观了解到各种地貌形状。 1) 流水地貌2) 黄土地貌3) 冰川地貌4) 海岸侵蚀地貌5) 丹霞地貌6) 重力地貌7) 喀斯特地貌8) 科罗拉多大峡谷模型9) 火山熔岩地貌10) 断层褶皱地貌11) 温室效应后果之一12) 荒漠（风蚀）地貌13) 地下水模型 14) 五种地形模型15) 地震模型16) 煤、石油矿质构造17) 地上河模型。 | 套 | 1 |
| 12 | 天球体 | 灯光两用320mm | 个 | 1 |
| 13 | 平面地形地球仪 | Φ32cm，1.产品由球体和支架等组成。 2.球体直径为320±5mm,平面比例尺1:40000000 3.符合JY58－80《地球仪技术条件》的有关规定。 4.符合JY0001－2004《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 1 |
| 14 | 平面政区地球仪 | Φ32cm，1.产品由球体和支架等组成。 2.球体直径为320±5mm,平面比例尺1:60000000 3.符合JY58－80《地球仪技术条件》的有关规定。 4.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定 | 件 | 1 |
| 15 | 褶皱构造及地貌演变模型 | 51×23×17 cm，整体部分尺寸不小于510mm*230mm*170mm，清晰演示岩层最初产状及新老关系，岩层遭遇外力侵蚀后的变化程度，岩层受力发生弯曲变形的褶皱构造的基本形态与特征，褶皱构造形成的地形特征及外力作用影响后的地形变化。 | 件 | 1 |
| 16 | 断裂构造及地堑地垒发育模型 | 50×28×19 cm，模型分为两个部分，共五块，演示说明的内容如下： 1、 活动演示断裂构造的形成。 2、 活动演示地垒、地堑的形成。 3、 断裂构造形成的地形：陡崖、断块山、谷地。 外力作用影响后，形成的地貌形态：三角面山坡、V形峡谷、河流、沟谷、湖泊、冲积扇、沙洲 | 件 | 1 |
| 17 | 电子时区演示仪 | 外形尺寸：约1.15米×1.03米×0.4米，球体尺寸：不小于60CM显示屏参数：采用480×272触摸屏，屏幕尺寸不小于7英寸，带触摸功能，通过串口通信，实现对显示终端的所有显示操作；串口通信速度高达 2Mbps，支持 100 级的背光亮度调节；支持四线电阻触摸屏；40MB 字库存储空间，内置 10 个中英标准字库，并可扩展用户字库；79MB 图片存储空间，最多可以管理 65535张图片。语音芯片参数：采用工业级MP3语音芯片设计，音质优美动听，并带有USB下载功能，语音文件可以随时更改。高保真立体声音响，输出功率大于50W。自动控制参数：可对全球24个区时进行实时定位功能，并能够显示每个区时里重要国家所使用的区时，能够实时显示这些国家的当地时间，同时定位这些国家所在的区时。语音同步介绍这些国家使用当前区时的主要城市以及范围。同时会计算出这些国家（当前区时）与北京时间相差多少时差。显示屏实时显示东八区即北京时间，以及年、月、日等，采用24小时制显示，前一天或者后一天的时间日期同步自动计算并实时显示。 | 台 | 1 |
| 18 | 中国立体地形模型 | 外框尺寸：2850mm*2000mm 水平尺：1：250万，垂直比例尺：1：6万；1.立体地形图通过卫星遥感资料，采用等高线分层设计，利用集成电路和发光管，使国界、省会、直辖市循环闪动，五大河流的流向以及13条主要铁路按北京发往全国各地重要车站闪动，且由20路开关控制，可以全显示和分条显示，同时配语音同步解说。地形采用永不褪色的进口复合材料和地图的比例尺大小精雕而成；色泽鲜艳，立体感强，效果逼真，是一个集声、光、电为一体的现代高科技教学产品。2.外框尺寸：2850mm×2000mm ； 内容：1.国界；2.省会；3.五岳名山；4.地形阶梯分布；5.青藏线；6.京广线；7.京九线；8.京沪线；9.京哈线；10.陇海线；11.兰新线；12.京包线、包兰线；13.浙赣线、湘黔线；14.宝成线、成昆线。PVC材料底图彩色印刷，整体成型，低碳环保。 | 套 | 1 |
| 19 | 世界立体地形模型 | 1外形尺寸：2850mm×2000mm水平比例尺：1：1250万，垂直比例尺：1：18万，1.模型采用集成电路和彩色高亮度发光管，通过19条开关控制，同时显示和分别显示各国首都、首府，世界十大河流，及世界能源和主要矿产分布，同时配有同步语音解说，地图采用卫星遥感资料，利用进口复合材料，根据分层等高线和地图比例尺精雕而成。模型立体感强，色泽鲜艳，柔和，注记清晰，信息量大，是集声、光、电为一体的适合现代教学的高科技产品。2.外形尺寸：2850mm×2000mm ；根据卫星遥感资料和地形等高线精雕模具，复合材料，一次成型； 。内容：1.河流：长江、黄河、松花江、雅鲁藏布江、珠江；2.核电站：石油天燃气、煤炭、世界能源分布；3.鄂毕河4070km（俄罗斯）、勒拿河4320km（俄罗斯）、湄公河4500km（亚洲）、刚果河4640km（非洲）、拉普拉塔河4700km（南美）、黄河5460km（中国）、密西西比河6262km（北美洲）、长江6300km（中国）、亚马孙河6480km（南美）、尼罗河6671km（非洲）。PVC材料，整体成型，低碳环保。 | 件 | 1 |
| 20 | 珠峰模型 | 模型按照珠穆拉玛峰进行等比例缩放进行制作，模型采用高分子材料制作而成，模型表面以珠峰地表形态等地理要素进行着色处理。能够详实的展现整个珠峰的自然面貌等地理特征。 参数要求：1、模型尺寸：1米×1米。2、模型表面标注主要的登山线路图；登山线路要有具体登山名称的标注；2、模型表面要能够完全展现珠峰的地形地貌特征；3、登山线路要能够进行灯光演示及语音解说；4、操作方式分为面板操作及平板控制操作：面板操作方式：面板配备为8寸触摸屏，通过点按触摸屏内容可以对每条登山线路进行独立演示和灯光显示。能够对语音的大小及暂停等功能进行调节。平板控制方式：通过产品自身具有的无线功能进行设置连接，通过平板APP进行无线控制。可以扩展无线联动功能，联动功能为通过平板点击不同演示内容发出两组信号，一组信号控制模型语音解说及灯光显示，另一组信号控制视频内容（视频内容可以进行自行进行更换）。 | 个 | 1 |
| 21 | 长江流域立体地形 | 外形尺寸：1800mm×1000mm， 水平比例尺1：180万，长江流域立体地形模型采用标准地形图作为底图设计，能够清楚表示出长江流域河流、湖泊、平原、丘陵、山脉、及其它地形相关要素；立体地形图通过卫星遥感资料，采用等高线分层设计，利用集成电路和LED光源，分布显示地形和物产；长江的分段；长江概述；长江水系；政区和城市闪动，是一个集声、光、电为一体的现代高科技教学产品，达到全方位互动式的展示效果。模型沙盘可让学生生动、形象、快速、准确地认识了解模型沙盘所展示的内容。其语音介绍、灯光特效等，使模型展示富有生命力、智能化、丰富多彩、方便展示，真实的三维地理信息。 | 台 | 1 |
| 数字化历史教室 |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 一、基础配套区 |
| 1 | 教室基础装修 | 石膏板吊平顶、仿古吊灯、吊顶花格、跌级吊顶、顶面造型花格、顶面涂料、立面墙体涂料、开关管线、灯具管线铺设、插座管线铺设、开关面板安装(含暗盒埋设)、墙插面板安装(含暗盒埋设)、地插、品牌筒灯、中国历史沿革背景墙、配电箱、仿古地板。 | 项 | 1 |
| 二、教室基础配置产品 |
| 1 | 窗帘 | 定制 | ㎡ | 30 |
| 2 | 防尘玻璃罩 | 950×650×500mm，采用5mm钢化玻璃制作，导角，磨边，达到防尘、美观的同时，很好的保护模型不被损坏。 | 个 | 18 |
| 3 | 仿古柜 | 980×680×500m，机制木工板加工，1.6密度板造型，防火板贴面。 | 个 | 18 |
| 4 | 课桌椅 | 1200mm×400mm×690mm,实木雕刻，故桃木色着色。古案几设计，不设课桌抽屉，两头装饰角斗。凳子规格Φ300×450Hmm。 | 套 | 30 |
| 5 | 多媒体讲台 | 材质：桌面主体选用优质冷轧钢板，精加工制作,板材厚度1.2mm。表面经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷塑处理，喷后均匀，光洁度好，塑面经久耐用。具有防尘钢化汽车玻璃，要求达到防水、防尘功能。 | 台 | 1 |
|  |  | 产品规格：1100*700*960MM，底台高度210MM，底台与讲台紧密连接。 |  |  |
| 三、数字化展示区 |
| 1 | 教学一体机 | 一、显示部分：★1. 尺寸:≥65英寸,采用LED背光,液晶A规屏;2.屏幕物理分辨率:≥1920*10803.满足全屏显示比例16:9;4.整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀;5.表面无尖锐边缘或凸起,保证师生安全使用;6.采用4mm厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体;★7.交互平板表面钢化玻璃玻璃硬度不低于7H,可见光透射比≥89%,雾度范围2%-5%; 8.整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控、书写.9.触摸框采用前维护结构,实现正面免工具拆装维护;★10.双系统下支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:≥32768*32768;11.具备书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写、操作，不影响教学进程顺利进行★12.提供屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示;13.提供硬件系统检测(支持无PC状况下使用):对系统内存、硬盘、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示;14. 一键PC系统还原物理按钮，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；★15.交互平板采用Windows和Android双系统架构并存设计方案；★16.整机内嵌针脚数为80Pin(双面),符合 Intel®标准规范的插拔式电脑,支持Windows平台教学应用. 17.提供前置快捷按键实现硬件快速操作,数量不少于6个, 其中包含综合设置键，可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测、童锁、单独听等功能进行快速设置；18.为了便于教育用户使用，避免误操作，交互平板前置物理按键具备中文标识；19.为便于教学应用，交互平板左右两侧具有与教学应用密切相关的物理智能快捷键，该快捷键至少具有触控开关键、关闭窗口键，一键打开展台键，并且双侧快捷键具有中文标识，不占用屏显面积，不接受软件快捷键方式；★19.交互平板前置面板提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清教学信号源输入需求20.为了便于交互平板与推拉黑板嵌入应用状态下外接USB存储设备使用，交互平板前置面板具有不少于3路USB接口，至少1路USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，交互平板前置接口具备表述清晰的中文标识；21.交互平板输入端子:≥1路AV；≥1路 YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV ；≥3路多媒体 USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。★22.交互平板需提供多样化护眼显示模式：智能护眼、护眼书写、护眼光控； | 台 | 1 |
|  |  | 二、插拔式电脑 1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数不少于80Pin,与大屏无单独接线. 2.散热处理:具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计. 3.主板规格:采用H110芯片组，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能； 4. 处理器性能:采用Intel第6代酷睿 Skylake平台I3处理器（CPU 6100及以上）、主频3.7GHz或以上配置; 5.内存性能:4G DDR3笔记本内存或以上配置; 6.硬盘性能:存储空间128G SSD,并具有防震功能; 7.网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11n标准 8.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、RS232*1,DP*1,满足教学拓展需求; ★9.设备兼容与认证:插拔式电脑模块与整机必须为同一厂家生产并通过3C认证，提供单独电脑模块3C认证（制造商名称与整机3C制造商名称一致） |  |  |
|  |  | 三、交互平板智慧软件 1.提供二维码扫描方式快速注册与登陆，支持免登录直接使用本地教学工具与资源; 2.所有应用模块的入口在统一界面上，包括备授课、资源中心、班级圈、个人中心。 3.远程课堂：软件可以创建远程课堂，传输本地界面和摄像画面给听众；听众可以通过教师班级邀请进入课堂，也可以通过邀请码进入课堂。同时教师也可以加入其它老师创建的课堂。 4.便于用户使用，有效降低误操作，所有功能模块、按键均具备与实际功能一致、表述清晰的中文标识，非悬浮提示。 5.课件背景:提供背景颜色设置；提供多种图片背景模板，并支持自定义图片背景;提供五线谱、田字格、米字格、作文本、拼音本、笔记本、生字本、小楷本、英语本等学科背景; 6.页面特效:至少提供快报、收缩、展开、覆盖、淡出、推进等20种形式的页面切换动态特效; 7.学科工具：至少提供17门学科工具，工具不是简单的静态图片，而是可以交互式操作的动画。动画课件:至少提供算盘、计数器、成语词典、电流/电压表、元素周期表、地球仪、拼图等动画课件; 8.软件提供翻翻卡工具，可以制作多张正反两面的卡片，用户可以编辑卡片上的文字和图片内容，便于制作课堂小游戏。 9.展台:支持白板软件直接调用展台进行教学，对展台图像可实现画面冻结、拍照、批注、灯光控制、分辨率、焦距、颜色模式、旋转等功能的设置与控制; 10.思维导图:提供思维导图功能，提供内容节点的上、下、左、右方位快速增删，支持节点内容编辑,支持思维导图逐级、逐个节点展开及收缩，满足不同教学需求。 ★7.书写工具:至少提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、手势笔、手写识别、纹理笔、竹笔、图章笔等十种书写工具;手势笔提供手势翻页、擦除、聚光、放大等功能,并提供明确的手势定义说明;手势识别支持手写输入自动转变为标准电子文字;纹理笔提供多种纹理模板,并可自定义纹理;针对藏文、阿拉伯文教学需求提供竹笔工具;图章笔提供多种图章模板，可自定义图章图案,满足教师趣味教学需求;提供手势擦除功能; |  |  |
|  |  | ★8.擦除工具：软件提供多种擦除方式，包括点擦除、区域擦除、擦除批注和擦除全部内容。擦除批注是指一键擦除书写笔迹，保留图片素材和图形素材。 ★9.页面操作:提供整体页面的缩放、漫游功能,提供缩放、漫游后的还原以及全局鸟瞰功能, 用户可以通过多指触控的方式，整体移动板书内容，增加书写面积; 10.索引功能:提供索引栏快速浏览所有教学内容,提供页面复制、剪切、置顶、移动、置尾等功能; ★11. PPT课件:提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、绘图、聚光灯、书写批注等功能,并可将批注嵌入至PPT中做注释保存;支持PPT课件原有动画效果正常播放; 12.文件管理:支持授课纪要以PDF、PPT或特有格式进行邮件发送,支持打印功能; 13. 仿真实验:具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源;具备按学科、年级、章节、知识点等分类查找方式;各实验应至少包含实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验检测、实验应用等模块； 14. 网络学科资源:具备各学科总数70万条，1000G的网络学科资源;具备年级、版本、学科、章节等分类查找方式,支持一键插入白板页面进行展示； 15. 专题课程:具备素质教育类课程,包括中华古诗词、中国传统节日、健康教育、公共安全教育等方面,具备动画、图片多种格式； ★16. 数字教材: 提供正版人民教育出版社数字教材，资源素材内容覆盖小学、初中、高中三个学段各年级相关学科的教学要求，教师易学、易用、易操作；符合当前教育理念，数字资源内容与新一轮的课程标准及现行教材完全配套相符，能够满足广大中小学教师同步教学、备课及教务管理的需求，具有可拓展性和前瞻性，并能根据中小学教材内容的变化随时更新、补充。 |  |  |
|  |  | 四、家校互动模块 A.教师移动端APP工具 1.系统兼容:免费下载及使用,支持通用移动手机及PAD多种手持终端,兼容Android 4.0和IOS 8.0以上版本系统; 2教师可以在PC端和移动端管理班级，发布通知、作业、投票、和班级圈（图文并茂的消息）。布置的作业来源可以是软件题库中选取，拍照或者文本。可以给学生点赞。 3.家校互通:提供班级通讯录、班级公告发布、班级朋友圈等功能,教师可同家长分享校庆、运动会、判卷改错等信息,提供在线习题作业、视频作业、文档作业的布置,提供点赞等学生评价功能; B.家长移动端APP工具 1.系统兼容:免费下载及使用,支持移动手机及PAD多种手持终端,兼容Android 4.0和IOS 8.0以上版本系统; 2.应用功能:通过应用APP,家长和孩子可加入已创建的班级、课堂;可观看网络直播课程；可即时查看班级公告，班级朋友圈（例如校庆、运动会的有趣图片等），可查看学生被老师点赞、表扬原因，可实时接收班级通知。 3.作业监督:可接收教师布置的文字、语音、习题等类型作业，作业结果可及时反馈给教师，便于教师掌握精准学情。 资质 1.交互平板生产厂家（非制造商）需提供屏体厂家2017年出具的屏体规格证明文件； ★2. 为保证产品质量、供货进度及后续便利维护，最大限度保护用户根本利益，本次投标商所投交互平板产品必须为原厂产品，要求交互平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂必须为同一企业，不接受OEM等代工方式产品； ★3.为保障用户使用安全，交互平板整机需达到4级浪涌安全标准,满足恶劣天气下正常使用需求； ★4. 为避免虚假应标，技术参数指标均需提供CNA级别权威部门出具的检测报告，并且出现在同一整机检测报告中，不接受独立功能检测报告，整机检测报告； ★6.交互平板生产企业取得产品设计开发、生产及售后服务企业社会责任评价等级证书； 7. 投标产品制造商应具备国际电工委员会电子元器件质量评定体系（IECQ）出具的QC080000危害物质过程管理体系。 8. 交互智能平板的平均无故障时间（MTBF）≥100000小时，提供国家级检测机构所出具的证书并加盖公章； ★为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。 |  |  |
| 2 | 推拉黑板 | 外框尺寸：3800*1350mm，可左右推拉式黑板，内置一体机；，由两块推拉黑板组成，可任意预留液晶显示器或一体机的安装空间，带有隐形联动装置，使用时只需推动任意一块，另一块会自动随之打开或闭合，联动装置采用不锈钢油绳与导绳轮装配在上吊滑轨内，使用时只需推动任意一块黑板，另一块会自动随之打开或闭合，完全隐蔽无外露件，不脱落，噪音少。 | 块 | 1 |
| 3 | 历史长河 | 产品外形尺寸：长：3007mm；宽：893mm；厚度：131mm | 套 | 1 |
|  |  | 产品构成：1、65寸液晶一体机 ； 3、数据交换模块；4、沿革运行轨道。 |  |  |
|  |  | 65寸液晶一体机：1、显示类型 |  |  |
|  |  | l：LED背光源，有效显示尺寸≥65英寸； 2、分辨率：1920×1080（1080P）3、亮度：≥450cd/m² 4、对比度：≥5000:15、音频功率：功率≥2×15W，喇叭口前置。CPU：Intel i3；H61主板，显卡：集成显卡；内存：DDR3 4G；硬盘：128G固态 ；集成网卡；WIFI，无线鼠标，电脑可独立拆卸设计，双系统。输入输出： 输入端口：TV ×1、 CVBS×1、 Component (YPBPR)+Audio ×1 、 HDMI ×3、RS232 ×1、LAN× 1、 PC-Audio-in ×1、VGA×2（带音频 、可同时接驳计算机、视频展台、携带的笔记本电脑等）、 USB3.0×1、 USB2.0×2、(支持流媒体、图片直接播放功能)、 MIC×12. 输出端口：VGA 1路、耳机 1路、PC-Audio-out 1路、PC-VGA 1路、PC-HDMI×1；3.前置端口： VGA×1（带音频）、HDMI×1、多媒体USB×1、外置触摸USB×1 |  |  |
|  |  | l数据交换模块：电压：直流5V，采用USB供电，数据交换采用光栅为媒介处理，数据处理量大，精准。每周脉冲数1200ppr，输出方式；电压输出型， |  |  |
|  |  | l沿革运行轨道：采用静音设计，阻力小于:1N;运行平稳，承载力：大于100KG;无振动，摩擦方式：滚动摩擦。 |  |  |
|  |  | 产品特色：《历史长河》是依据我国新课改的需要，基于多媒体技术、数码摄影技术、多媒体技术、数字存储技术开发的软硬一体化产品。具有以下特色： |  |  |
|  |  | l采用屏幕移动的创新性演示方式，内容更加虚实结合。仿佛是一张超长的历史画卷摆在眼前，用我们手中的“放大镜”在这个超长的画卷中细细的搜寻和品位中国五千年文明史的味道。 |  |  |
|  |  | l历史长河以历史时间轴为主要探寻线索。随着屏幕的移动，时间也在不停的更替，时间轴上的重要时间节点也在不停的前行，每个历史都会在眼前一亮，让你情不自禁的想探索其中的每个时间节点的历史背景和事件。 |  |  |
|  |  | l长河内容设置3层菜单。每个历史时期根据特有的事件、文化、人物等内容进行编排。 |  |  |
|  |  | l可以扩展到其他产品应用，如：校史沿革、世界史沿革生物进化沿革、数字历史馆、等。 |  |  |
| 四、模型配套区 |
| 10 | 巴西基督像 | 规格：93*63*55cm，全景缩微模型，复合材料复制； 简介：里约热内卢基督像（救世基督像，葡萄牙语：Cristo Redentor）落成于1931年，总高38米，体积庞大，有200吨重，左右手的指间距达到了23米。雕像中的耶稣基督身着长袍，双臂平举，深情地俯瞰山下里约热内卢市的美丽全景，预示着博爱的精神和对独立的赞许。耶稣像面向着碧波荡漾的大西洋，张开着的双臂从远处望去，就像一个巨大的十字架，显得庄重、威严。耶稣基督的身影与群山融为一体，一些云团不时飘浮在山峰之间，使耶稣像若隐若现，使他显得更加神秘圣洁。巨大的耶稣塑像建在这座高山的顶端，无论白天还是夜晚，从市内的大部分地区都能看到，成为巴西名城里约热内卢最著名的标志。 | 项 | 1 |
| 11 | 帕特农神庙 | 规格：93*63*37cm 全景缩微模型，复合材料复制；简介；神庙的内部，既遵循多利亚柱式的惯例，安排得很简单，又主题突出，庄重宏伟。专与一般神庙相同，殿堂均分为前后两间，前厅安置神像，后库存放祭品和财物。帕特农神庙的前厅安置着菲迪亚斯制作的黄金象牙雕的雅典娜巨像。为配合这尊巨像，前厅用两层多利亚的柱列围绕巨像的左右和后方。上承屋顶，旁开空廊，更衬托出巨像的高大，而它们的檐部也大大简化，只有额枋而没有三陇板和间板。像之帕特农神庙前方直到大门为一片空白，不置任何杂物，却在靠近巨像基座处挖出一个长方形水池，利用池中之水反射从大门而来的阳光，控使金光闪烁的巨像更显富丽堂皇。和前厅隔开的后库则是真正的宝库，用来存放雅典海上同盟各邦交纳的贡金。廊前列雕花铁栅，库房用四根柱子支撑，不过柱子是爱奥尼亚式而非前厅所用的多利亚式。这一方面适应了同盟各邦主要属于爱奥尼亚地区的情况，同时也反映了神庙设计思想的一大特点，即按伯里克利所宣扬的“雅典是全希腊的学校”的思想，把两种柱身容于一身。 | 项 | 1 |
| 12 | 秦明古长城模型 | 930×630×200mm；复合材料复制。 | 项 | 1 |
| 46 | 殷墟甲骨文模型 | 一甲一骨、高度仿真制作、盒装 | 套 | 1 |
| 47 | 地动仪模型 | 小型，根据实物仿制 | 个 | 1 |
| 48 | 人面鱼纹陶瓷盆模型 | 规格:400×400×160mm | 个 | 1 |
| 49 | 筒车 | 材质：木质，规格：450×1900×360mm | 个 | 1 |
| 50 | 辘轳模型 | 材质：木质，规格：370×210×250mm | 个 | 1 |
| 51 | 连击水碓模型 | 材质：木质，规格：450×250×330mm | 个 | 1 |
| 52 | 冶铁水排模型 | 材质：木质，规格：500×190×330mm | 个 | 1 |
| 53 | 桔槔模型 | 材质：木质，规格：380×210×380mm | 个 | 1 |
| 54 | 镂车模型 | 材质：木质，规格：380×260×450mm | 个 | 1 |
| 55 | 翻水车模型 | 材质：木质，规格：940×200×280mm | 个 | 1 |
| 56 | 纺车模型 | 材质：木质，规格：高度不小于50mm | 个 | 1 |
| 57 | 水磨模型 | 材质：木质，规格：500×240×280mm | 个 | 1 |
| 58 | 历代木犁 | 材质：木质，规格：610×410×180mm | 套 | 1 |
| 59 | 铜车马 | 材质：合金，高仿；规格：250×230×150mm | 个 | 1 |
| 60 | 马踏飞燕 | 材质：青铜’高仿；400*80*300mm | 个 | 1 |
| 61 | 编钟 | 材质：合金1420*高580mm | 个 | 1 |
| 62 | 清明上河图 | 绢质 | 卷 | 1 |
| 63 | 尖底陶瓶 | 材质：高分子材料，高仿长480mm | 个 | 1 |
| 64 | 三星堆青铜立人像 | 材质：青铜，高仿；规格：60×60×280mm | 个 | 1 |
| 65 | 金镂玉衣模型 | 规格：610×410×120mm | 个 | 1 |
| 66 | 长信宫灯模型 | 规格：380×350×630mm | 个 | 1 |
| 67 | 二里头殷墟遗址复原模型 | 材质：高分子材料，规格：930×630×250mm | 个 | 1 |
| 69 | 北京人头像 | 材质：高分子材料，470×290×260mm | 个 | 1 |
| 70 | 京张铁路青龙桥段人字型铁路 | 材质：PVC,无毒无气味，模具一次成型，规格：600×400×260mm | 个 | 1 |
| 71 | 木活字 | 材质：木质 | 套 | 1 |
| 72 | 楔形文字泥板 | 材质：高分子材料，规格：400×400×10mm400*400*60mm，高分子复合材料制作，表面进行修旧处理 | 个 | 1 |
| 73 | 阿斯旺三金字塔沙盘 | 材质：高分子材料，规格：600×400×150mm | 个 | 1 |
| 74 | 三桅帆船 | 规格：长度400mm | 个 | 1 |
| 75 | 改良蒸汽机 | 规格：230×170mm，材质：高分子复合材料 | 个 | 1 |
| 76 | 三轮汽车 | 1886年奔驰1号，各部件均连动， 品牌：富兰克林，规格：280×150×150mm | 个 | 1 |
| 77 | 早期飞机 | 双翼，长度480×500×180mm | 个 | 1 |
| 78 | 都江堰模型 | 全景微缩模型声光电语音解说，材质：PVC，五毒无气味，模具一次成型，规格：600×400×220mm | 个 | 1 |
| 68 | 中国古观星台模型 | 材质：高分子材料，规格：930×630×250mm | 个 | 1 |
| 43 | 历史教室新图版中国古代、近代、现代史 | 80cm×120cm×5cm。触摸式控制播放，描述中国古代史始于170万年前，到新中国成立和巩固，阐述了这段时间内的朝代更替、重要历史变革、经济和社会发展情况、中国对人类文明的贡献、中国文化的深远影响和发展等。1.边框采用高级电泳铝合金材料2.彩色室外高精度灯片写真，内置电容式触摸系统和灯光显示以及语音系统3.语音内容详实，除图片本身文字以外，语音内容还增加一些与图片有关的历史史实，教师使用时可以根据此图片讲解一些与图片有关的历史内容和当时的时代背景等内容，起到以点带面逐步深入的学习方法，拓宽学生的知识面，语音还穿插一些真实历史事件，让学生在学习的过程中不感觉学习的枯燥，帮助记忆和提高学习兴趣等5.高精度的电容式触摸技术操作简单灵活，替代了机械开关操作不便的弊端，展板整体没有安装任何开关，保证了展板的光洁和整体感。因为为电容式触摸技术，请不要用其他材料进行与图纸接触，只能用手进行触摸感应，保证了产品长期使用不会因为触摸不当损毁展板面板。6.高亮度的LED替代了传统日光灯做背光的技术，需要演示某个内容某个LED才会发光，使整个产品的功率大幅降低，更加节省能源的消耗。 | 件 | 1 |
| 44 | 东汉市井画像砖模型 | 长48.4厘米、宽27厘米、东汉（公元25年-220年）1954年四川广汉出土，砖面表现了市井的部分场面。左边有门垣，其上有隶书题记东市门三字，门内侧有一灶，灶上有釜炊之器。一人在灶前操作，并目首与人呼应。中间和上端有六人分为三组，相对交易。右边有一市楼，楼顶栖一朱雀。楼上悬大鼓，楼下二人若宾主相对而坐，其右一人头戴高冠，似为官吏。其上有隶书题记“市楼”二字。布局疏密得体，人物生动传神，刻制朴质古拙。 | 件 | 1 |
| 45 | 赵州桥 | 赵州桥又称安济桥（宋哲宗赐名，意为“安渡济民”），位于河北省石家庄东南约四十多公里赵县城南2.6公里处，它横跨洨水南北两岸，建于隋朝大业元年至十一年（605——616），由匠师李春设计建造。距今已有1400年的历史。因桥体全部用石料建成，俗称“大石桥”。时隔约1397年（也有些资料为大约700年），欧洲才建成类似的石拱桥。 | 套 | 1 |
|  |  | 该桥是一座空腹式的圆弧形石拱桥，是世界上现存最早、保存最好的巨大石拱桥。赵州桥是入选世界纪录协会世界最早的敞肩石拱桥，创造了世界之最。1961年被国务院列为第一批全国重点文物保护单位。 |  |  |
|  |  | 模型采用高分子材质精雕而成，完全按照赵州桥结构原理进行设计，能够从表面看到桥梁的构造以及结构等，表面颜色处理参照赵州桥原石着色，完全模仿实物设计。具有很高的产品艺术性，在中小学教科书中又很多教材都有所提及，对学生理解赵州桥的结构及历史知识有一定的辅助作用。 |  |  |
|  |  | 基本参数：模型比例：1:59 |  |  |
|  |  | 赵州桥模型尺寸：桥长：860mm；宽16.8mm |  |  |
|  |  | 产品尺寸：长：930mm；宽：63mm；高；33mm。 |  |  |
| 通用实验室仪器（共五间，每间配置如下） |
| 序号 | 设备名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 |
| 金工工具 |
| 1 | 金工工具组合箱 | 吹塑盒规格470*350*110mm，工具需定点定位，方便使用和管理。含26种必备常用工具。工具包括：钢丝钳，6"，1把；尖嘴钳，6"，1把；钢直尺，300mm，1把；扁锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；半圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；三角锉，200mm黄黑塑料柄，1把；圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；划针，200mm，1把；划规，150mm，1把；样冲，1把；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，300g木柄，1把；圆头锤，1磅木柄圆头，1把；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，5m，1把；两用扳手，4件/套；内六角扳手，1.5-10mm，9件/套；三叉扳手，1套；螺丝刀，6*100mm+-PH2，2把；螺丝刀，5*75mm+-PH1，2把；活动扳手，8，1把”；钢丝刷，6排木柄，1把；钢锯架，铁皮活动钢锯架，1把；铁皮剪，8”美式铁皮剪，1把；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，20*40mm不锈钢，带数字1把。 | 套 | 14 |
| 2 | 台虎钳 | 钳口宽度 100mm 可旋转 | 台 | 14 |
| 3 | 双把拉铆枪 | ￠2.4mm￠3.2mm双手用， | 个 | 14 |
| 4 | 打孔器 |  | 把 | 14 |
| 5 | 平口钳 | 100mm | 把 | 8 |
| 木工工具 |
| 1 | 木工工具组合箱 | 吹塑盒规格470*350*110mm，工具需定点定位，方便使用和管理。含18种必备常用工具。工具包括：木工凿子，3/4” ，1把；美工刀，包胶，1把；木工锉，8"半圆，1把；多用剪刀，1把；羊角锤，0.5KG铁柄，1把；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺300mm，1把，；螺丝刀，6*100+-铬钒钢，按摩柄，1把；老虎钳，6"黄黑双色柄，1把；卷尺，5m，1把；G形夹，3"，1把；有机玻璃钩刀，钩刀带两把刀片，1把；磨齿锯（锰钢三面齿），1把；木工铅笔，1支；小水平尺，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°，1把；墨斗，新型迷你墨斗，1个；磨刀石1块。 | 套 | 14 |
| 2 | 电动曲线锯 | 轻型；含锯条，切割功能55mm | 把 | 2 |
| 3 | 手摇钻 | 6mm，手持式 | 套 | 14 |
| 4 | 线坠 | 3米 | 支 | 14 |
| 5 | 铸铁平板 | 300mm×400mm，球墨铸铁，含底角 | 台 | 2 |
| 6 | 组合角尺（水平角尺） | 一般用于测量物品的直角和相关垂直度、相关平行度。45度和90度直角测量。 产品特点:1.不锈钢尺身，激光刻度清晰准确2.手柄内装有画针和控制平水泡 | 把 | 14 |
| 7 | 气钉枪（直钉） | 重量:1.2千克，工作压力：0.4～0.7MPa,钉槽容量：100颗，适用钉子长度：10～30mm. | 把 | 8 |
| 8 | 木工锯 | 400mm，齿距2.5mm，框架式，木材表面光滑，两头用硬木，中间横档用杉木，表面涂清漆。锯条端力握手一边木框的距离30mm，该端锯条倒角。一头固定（45°）。开好锯路，锯口有安全包扎。 | 把 | 14 |
| 9 | 竹弓钢丝锯 | 钢丝长500mm左右，竹弓用料宽不小于30mm，厚不小于10mm，钢丝锯两端用钩固定。 | 把 | 14 |
| 10 | 手扳锯 | 350mm | 把 | 14 |
| 电工工具 |
| 1 | 电子电工工具组合箱 | 吹塑盒规格470*350*110mm，工具需定点定位，方便使用和管理。含22种必备常用工具。工具包括：电工胶布，5m，1卷；按摩柄螺丝批，6*100mmPH2# （十字一字各一），2把；按摩柄螺丝批，3*75mmPH1#，（十字一字各一），2把；按摩柄螺丝批，5*75mmPH0# （十字一字各一），2把；钢卷尺，5m，1把；吸锡器，铝塑吸锡泵，1个；剥线钳，磨齿剥线钳、剥线经0.6-2.6mm，1把；刷子，软毛刷，1把；焊锡丝，1.0mm FLNX 2.0%，1卷；迷你钢锯，1把；测电笔，氖管，1支；活动扳手，8” ，1把；羊角锤，0.25KG铁柄，1把；钢丝钳，6” ，1把；尖嘴钳，6"，1把；斜口钳，6"，1把；数显万用表，DT830B数字，1台；精密螺丝批，PH00 PH0 -3.0 -2.0 -1.2，6把/套；电烙铁，30W，1把；美工刀，包胶，1把；烙铁架，1付。 | 套 | 14 |
| 2 | 镊子 | 弯头 | 个 | 14 |
| 3 | 电工刀 | 木柄，采用优质钢材料， | 把 | 14 |
| 4 | 小手电筒 | 常规 | 个 | 14 |
| 5 | 静电手环 | 满足某些元件焊接时的防静电要求 | 只 | 56 |
| 6 | 集成电路起拔器 | 更换集成电路工具 | 只 | 14 |
| 7 | 通针 | 每盒8种规格，有手柄，不锈钢空芯针，不沾锡，用于焊接拆卸电子元器件脚。 | 盒 | 14 |
| 8 | 热熔胶枪 | 220V，60W，11mm～11.5mm白色热熔胶用，安全符合国家标准 | 把 | 7 |
| 9 | 手电钻 | 直流手枪钻，钻头直径最大10mm，符合国家标准GB3883.1 | 把 | 7 |
| 10 | 塑料焊枪（带风焊枪） | 500W，200V交流电，开关可调节热风或冷风。 | 把 | 8 |
| 11 | 电圆锯 | 手提式，额定电压220v,额定频率50HZ，额定输入功率1300w,锯片直径φ185mm,转速5500r/min | 台 | 4 |
| 12 | 电烙铁 | 外热40W | 把 | 14 |
| 13 | 数显测电笔 | 常规 | 支 | 14 |
| 14 | 照度计 | 3 1/2位LCD显示，最大显示1999 范围；测量范围1—50，000Lux，分辨率高1Lux；具有读数锁定功能，可随时锁定测量数值，便于采集和记录； 准确度：±0.4%rdg±0.5%f.s；取样率：2.0次/秒；仪表尺寸：116×70×29mm；本仪器配合台灯功能设计试验箱测试台灯照度，比较灯泡的种类、功率、高度等对照度的影响。 | 台 | 3 |
| 计量工具 |
| 1 | 擦图片 | 不锈钢 | 片 | 56 |
| 2 | 绘图板 | 3号 | 块 | 56 |
| 3 | 分规 | 110mm | 个 | 56 |
| 4 | 曲线板 | 有机塑料,250mm | 付 | 56 |
| 5 | 直尺 | 规格：150mm 材质：塑料 | 只 | 56 |
| 6 | 三角尺 | 规格：300mm 材质：有机塑料 | 付 | 56 |
| 7 | 比例尺 | 规格：300mm，材质：PVC | 把 | 56 |
| 8 | 丁字尺 | 规格：450mm，材质：有机塑料 | 把 | 56 |
| 9 | 量角器 | 规格：150mm材质：塑料 | 只 | 56 |
| 10 | 多功能绘图模板 | 模板上含有椭圆，圆，曲线等图形 | 套 | 56 |
| 11 | 圆规 | 规格：三用圆规 | 个 | 56 |
| 12 | 游标卡尺 | 0.02mm，0～150mm | 把 | 14 |
| 13 | 高度游标卡尺 | 200mm，0.02mm | 把 | 2 |
| 14 | 角度尺 | 150mm | 个 | 14 |
| 15 | 外径千分尺 | 0～25mm | 个 | 14 |
| 16 | 外径千分尺 | 25～50mm | 个 | 14 |
| 17 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 台 | 2 |
| 18 | 电子天平 | 100g，0.01g | 台 | 2 |
| 19 | 电子秤 | 电子式挂钩秤（40kg），电子台秤（5kg）。 | 台 | 4 |
| 20 | 宽座直角尺 | 160mm | 把 | 8 |
| 21 | 万能角度尺 | 0～320°，精度2＇，符合GB/T6315 | 把 | 8 |
| 22 | 金属钩码 | 50g×4，200g×4 | 套 | 8 |
| 23 | 电热丝切割器 | 工作台尺寸：250*350，技术标准：电热丝电流：0.8-1.5A，最大切割宽度：160MM,最高切割宽度：150MM，最大斜切角度：45度，用途：可把泡沫等材质加工成圆柱、圆椎、棱边、多边形等几何体 | 台 | 2 |
| 24 | 木工组合机床 |  | 台 | 3 |
| 25 | 小型钻铣两用机床 | 西马特XJ9510，可加工金属材料、木材；含随机附件 | 台 | 3 |
| 26 | 防护眼镜 | 防冲击 | 套 | 60 |
| 27 | 高度游标卡尺 | 300MM,0.02MM,技术要求符合GB/T1214.2的相关规定 | 套 | 8 |
| 28 | 微型车床 | 可加工金属材料，木材 | 台 | 4 |
| 29 | 简易急救箱 | 碘酒、药棉、纱布、胶布、创可贴、烫伤药膏等 | 个 | 1 |
| 30 | 电焊机 | 焊铁、不锈钢 | 台 | 4 |
| 31 | 塑料弯曲机 | 电源220V,50HZ,功率350W,加热长度：570MM，加热宽度：5-15MM.功能：1、温度控制采用无极连续可调方式2、工作台表面温度采购数码显示方式。 | 台 | 1 |
| 32 | 仪器柜 | 三滤氰胺板\860*1800*390 | 个 | 20 |

第四章 合同条款

甲方：

乙方：

甲乙双方根据      年    月    日            项目公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |

二、付款

1、本合同签订生效之日起    个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

2、采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在    天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲   方：						         乙   方：

签字盖章：						         签字盖章：

法人/授权代表：				         法人/授权代表：

日    期：						         日    期：

开户银行：						         开户银行：

账    号：						         账    号：

招标人：海南政辉招投标代理有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章  投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

- 价格标的组成

- 开标一览表（表1）

- 报价明细表（表2）

- 技术要求响应表（表3）

- 商务标的组成

- 投标函（表4）

- 法定代表人证明书（表5）

- 授权委托书（表6）

- 投标保证金证明单据

- 投标人简介：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍。

- 投标人资格要求证明文件：详见第一章 投标邀请函“投标人资格条件”

- 其他：如类似项目业绩等

- 技术标的组成

- 产品质量及服务承诺书：

由供应商根据自身实际情况并结合采购文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：产品技术参数、质量保证、售后服务及体系、人员、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用等（分质保期内和期后两个时间段）

- 项目实施及验收方案

- 项目培训方案

- 投标人认为需要提供的其他材料

注：为了便于评委对投标文件内容的审核，建议投标人针对本招标文件第六章中“综合评分表”的各项编写响应页码索引表。投标文件中的复印件均必须加盖公章。

投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件。

表1、开标一览表

项目名称：

招标编号：

包    号：    包（    包号名称    或项目本身  ）

金额单位：元

| 序号 | 内容 | 合计价格 （金额单位：元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |
| 本项目投标总报价（大小写一致） | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 本项目交付使用时间 |  |

报价人全称：（盖章）       授权代表（签字）：

日期：

注: 1、投标总金额包括本招标书中要求的所有服务的费用，如果投标方采用进口设备，可以报免税价，招标方负责提供免税进口手续，投标所报价格须包含运输、保险、清关等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

2、报价一览表格式不得自行改动。

3、投标总报价超过该包采购预算的将视为无效投标。

表2、报价明细表

项目名称：

招标编号：

包    号：    包（    包号名称   或项目本身   ）

金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号、规格 | 原产地及制造厂名 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2)相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

(3)总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列；

(4)本表中“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标总计”数。

报价人全称：（盖章）                授权代表签字

表3、技术要求响应表

项目名称：

招标编号：

包    号：    包（    包号名称    或项目本身    ）

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，招标方有权要求投标方在投标后进行产品测试，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理，并没收投标保证金。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

报价人全称（公章）：            授权代表（签字）：

日   期：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“用户需求书” 中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

表4、投标函

致：海南政辉招投标代理有限公司：

根据贵司             项目（招标编号：       ）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），递交    包投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

  - 我方接受招标文件的所有的条款和规定。

  - 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

  - 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

  - 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

  - 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

  - 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

  - 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

开户名：

开户行：

账  户：

授权代表签字：               职务：

日期：

表5、法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：     职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：                  （签章）

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

表6、授权委托书

致：海南政辉招投标代理有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年   月   日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                       联系方式:

兹委托受托人          代表我方参加海南政辉招投标代理有限公司组织的

项目（招标编号：     ）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件

法定代表人  （签名）

受托人  （签名）

委托单位    （公章）

年     月     日

# 第六章  评审办法和程序

一、评审办法

- 评审办法：综合评分法。

- 综合评分法评审步骤：先进行初步评审，再进行详细评审（技术、商务和价格评审）。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（ 附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 交货期或工期不满足要求的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4. 投标人数不足3家时，可按中华人民共和国财政部令（第18号）第四章第四十三条执行（经主管财政部门批准，转为竞争性谈判。谈判时，本招标文件将直接转为竞争性谈判文件进行谈判）。

三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术、商务和价格的评审打分。

2.技术评分和商务评分：

具体评审的内容详见 附表1。

3.价格分：基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝基准价/投标报价×价格权值（基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）

4.技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

5、综合评分统计及排名：

（1）技术商务分统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的技术商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术商务最终得分。

（2）综合得分：技术商务最终得分与投标报价得分相加得出综合得分。

6、推荐中标候选人

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据投标人综合得分由高到底进行排序，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选人，并标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1                  初 步 评 审 表

项目名称：                                        招标编号：

项目单位：                                        日  期：2017年  月  日

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 企业营业执照、法人授权委托书；投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件递交情况 | 正本和副本的数量是否符合招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 4 | 投标人应提交的相关文件 | 是否提交投标函、开标一览表、技术要求响应表 |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 是否按要求提交投标保证金证明的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |
| 7 | 交付时间 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 投标报价 | 投标报价是否满足招标文件要求（报价有效、不漏项、不超过采购预算） |  |  |  |
| 9 | 其它 | 是否有其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2               技术、商务评分表

项目名称：                                        招标编号：

项目单位：                                        日  期：2017年  月  日

| 序号 | 评分项目 | 评分标准及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 （60分） | 投标人提供的设备指标参数与招标文件中的参照技术参数进行点对点比较。（1）完全满足招标文件要求，得60分；（2）每一项★技术指标不符合标书要求的扣3分，其他技术指标不符合标书要求的扣1分，直至扣完为止。 | 60 |
| 2 | 售后服务（10分） | 根据投标人服务承诺及售后保障措施的合理性完备性情况综合评审，分为三档：优10-7分，良6-4分，一般3-1分 | 10 |
| 3 | 价格得分 （30分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |
| 合计 |  | 100 |

评委：

【末页】