水域救援及战勤保障装备器材采购项目

消防车辆采购

询

价

文

件

采  购 编 号：HCGJ18-015

采   购   人：海南省公安消防总队

招标代理机构：红城国际工程项目管理有限公司

二0一八年一月

目     录

第一章 询价公告	3

第二章  询价须知	5

第三章  供应商资格证明文件	9

第四章  询价项目及要求	11

第五章  询价程序	14

第六章  合同主要条款（供参考）	16

第七章  报价文件（格式）	22

# 第一章 询价公告

受海南省公安消防总队（以下简称“采购人”）的委托，红城国际工程项目管理有限公司（以下简称“招标代理机构”）拟对水域救援及战勤保障装备器材采购项目--消防车辆采购（项目编号：HCGJ18-015）所需的货物及相关服务进行询价采购，国内合格的供应商提交密封报价文件，有关事项如下：

一、采购项目的名称、用途、数量及简要技术要求：

1、项目名称：水域救援及战勤保障装备器材采购项目--消防车辆采购。

2、用途：消防作业。

3、简要技术要求：详见“询价项目及要求”。

二、供应商资格要求：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证、税务登记证复印件或三证合一的营业执照副本复印件）；

2、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供2017年任意3个月的税收和社保记录凭证并加盖公章；

3、供应商不是制造商的，须提供制造厂商的授权书（仅限进口设备）；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

5、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，在政府采购活动中查询及使用信用记录。查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商的信用记录。(投标时提供加盖公章的网上查询截图)

6、缴纳本项目的保证金复印件。

7、本项目不接受联合体投标。

三、询价文件的获取

1、时间：2018年 1月30日至2018年2月1日（上午08:30－12:00，下午14:30－17:00，北京时间），法定节假日除外。

2、地点：海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦31楼A1房。

3、售价：人民币300元/份（文件售后不退）。

4、购买询价文件时须提供：

（1）营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（复印件加盖公章，原件核验）；

（2）需提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（加盖公章，原件核验）；

四、询价响应文件递交截止时间及询价时间和地点

1、询价响应文件递交截止时间：2018年2月2日 9：30（北京时间），逾期送达的文件拒不接收。

2、询价时间：2018年 2月 2日 9：30（北京时间）。

3、询价地点：海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦31楼A1房。

4、采购信息及结果请查询：中国海南政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）。

五、采购人及采购机构联系方式

1、采 购 人：海南省公安消防总队

地址：海南省海口市龙昆南路170号

联 系 人：陈工

电    话：0898-65921182

2、采购代理机构：红城国际工程项目管理有限公司

海南分公司地址：海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦31楼A1房

联 系 人：蔡工

电    话：0898-68510846

传    真：0898-68510846

3、购买标书及交纳投标保证金银行账户

名    称：红城国际工程项目管理有限公司海南分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司海口美舍河支行

帐    号：4605 0100 3036 0000 0048

2018年1月25日

# 第二章  询价须知

1、适用范围

本询价文件仅适用于本询价中所叙述项目的货物采购。

2、定义

2.1“采购人”系海南省公安消防总队。

2.2“招标代理机构” 系红城国际工程项目管理有限公司。

2.3 “供应商”系指响应询价文件要求，并提交报价文件的法人组织。

3、合格的供应商基本资格条件

3.1具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.2在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，并具有相关经营范围。

4、询价费用

无论询价的结果如何，供应商自行承担所有与参加询价有关的全部费用。

5、询价文件

5.1 询价文件是采购人用以阐明所需提供的服务、询价的程序和评定成交供应商的标准、合同主要条款等内容的文件。

5.2 询价文件的组成

（1）询价邀请

（2）询价须知

（3）供应商资格证明文件

（4）询价项目及要求

（5）询价程序

（6）合同主要条款

（7）报价文件格式

5.3 供应商应详细阅读询价文件的全部内容，并实质性响应询价文件的要求。

5.4 供应商对询价文件有任何异议的均应在递交报价文件截止时间3天前向采购人提出，在规定时间内未提出异议的视为完全认同本询价文件的要求。

6、报价文件

供应商须按询价文件的要求编写报价文件，对询价文件提出的要求和条件做出实质性响应。报价文件应包括但不限于下列内容：

包括报价函、供应商的资格声明、法定代表人授权书、法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、技术规格响应/偏离表、商务要求响应/偏离表、质量保证和售后服务承诺、产品说明材料等文件。

7、报价

7.1所有报价一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

7.2供应商报价应为完成本询价文件中所要求的货物所应包括内容的所有价格。

8、报价文件的递交及密封

8.1报价文件分资格性文件和技术商务两部分。

8.2供应商递交的报价文件为一式三份，其中正本壹份，副本两份、电子版一份（U盘或光盘）。报价文件正本应用不褪色的墨水中文书写或打印，并装订成册。并在报价文件封面标明项目名称、采购编号、供应商名称以及 “正本”、“副本”、 “电子版”字样。

8.3报价文件应由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的供应商代表按询价文件的要求签字或加盖公章。

8.4 方便唱标，供应商应将《报价一览表》单独密封提交，并在信封上清晰标明“报价一览表”字样。信封上应当注明采购项目名称、采购编号和供应商名称，封口处应加盖供应商印章。

8.5采购人将拒绝接收在递交报价文件截止时间后送达的任何报价文件。

- 询价保证金

保证金金额： 10000元 保证金到账截止日期：2018年 2月 2日 9 : 30 （北京时间） 询价保证金的到账形式：银行转账 名 称：红城国际工程项目管理有限公司海南分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司海口美舍河支行 帐 号：4605 0100 3036 0000 0048

9.1 询价保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购人在因供应商的行为受到损害时可根据第9.5条的规定不予退还供应商的询价保证金。

9.2 询价保证金应用人民币，询价保证金交纳方式：银行转帐（请注明项目名称及包号，所有递交方式以到帐时间为准）。

9.3  未按规定时间和数额交纳询价保证金的报价文件，应视为非响应性响应予以拒绝。

9.4  未成交的供应商的询价保证金，将于成交通知书发出之日起5个工作日后无息退还供应商（不退现金），退还时请供应商填写退还申请书，并附上原保证金缴纳凭证同时加盖公章，到本招标代理机构财务部办理；

成交人的投标保证金在成交人与采购人签订采购合同并按规定交纳了履约保证金后5个工作日内无息退还（不退现金），退还时请递交采购合同（原件）1份及保证金退还申请书，填写完整后附上原保证金缴纳凭证加盖公章，到本招标代理机构财务部办理。

9.5  下列任何情况发生时，询价保证金将被不予退还：

9.5.1 供应商在有效期内撤回其报价文件的；

9.5.2 供应商在采购活动中有违法、违纪行为的；

9.5.3 成交供应商无正当理由不与采购人签订政府采购合同的；

9.5.4 供应商在报价文件中提供虚假材料的；

9.5.5 成交供应商未交纳成交服务费的。

10、确定成交候选人

10.1采购人在收到询价报告后三个工作日内，按照询价报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

10.2采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：

（一）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

（二）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的；

（三）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

（四）其他不应确定成交供应商的情形。

成交候选供应商有本款情形之一的，采购人将确定后一位成交候选供应商为成交供应商。依次类推。无法确定成交供应商的，采购人将重新组织采购。

成交候选供应商以本款第（三）项放弃成交的，应当说明理由，但其询价保证金将被没收。后一位成交候选供应商报价与其差额比例超过15%的，采购人应当不予确定成交供应商，并重新组织采购。

- 成交服务费

以成交金额作为计算基数,按照国家计委计价格[2002]1980号通知规定标准收取，发放成交通知书前由成交人向招标代理机构交纳招标服务费。

12、成交通知书

采购人按成交供应商候选人的排名顺序确定成交供应商，由采购人向成交供应商发出成交通知书。

13、签订合同

13.1成交供应商应在领取成交通知书后30日内，按照询价文件、报价文件以及询价过程中确定的事项与采购人签订采购合同。

13.2询价文件、供应商提交的报价文件、询价中的报价、供应商承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同的组成内容。

# 第三章  供应商资格证明文件

- 供应商应提交的资格证明材料

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证、税务登记证复印件或三证合一的营业执照副本复印件）；

2、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供2017年任意3个月的税收和社保记录凭证并加盖公章；

3、供应商不是制造商的，须提供制造厂商的授权书（仅限进口设备）；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

5、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，在政府采购活动中查询及使用信用记录。查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商的信用记录。(投标时提供加盖公章的网上查询截图)

6、缴纳本项目的保证金复印件。

说明：

1）如若三证合一，供应商只需提供营业执照副本复印件。

2）供应商提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖供应商公章。

3）供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

资格性、符合性审查合格条件表

| 序号 | 项 目 | 合 格 条 件 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格要求 | 复印件加盖公章 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 |
| 2 | 法定代表人授权书 | 原件 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 |
| 3 | 法定代表人和授权代表身份证 | 复印件加盖公章 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 |
| 4 | 保证金交纳证明材料 | 银行转帐回单复印件 加盖公章 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 |
| 5 | 报价文件格式 | 报价文件符合询价文件的式样和签署要求、无重大缺漏 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 |
| 6 | 其他实质性响应 | 报价文件实质性响应询价文件规定的其他要求 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 |
| 结 论 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 |

备注：表中只需在“合格”或“不合格”前的“□”内打“√”。

# 第四章  询价项目及要求

一、本项目采购预算总额：人民币152万元。

二、采购项目概况：

| 包号 | 车辆名称 | 数量 | 单位 | 单价限价 （万元） | 预算总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 本身 | 消防车辆采购 | 2 | 辆 | 76 | 152 | / |

三、技术参数

（一）底盘技术要求
采用国际知名品牌的成熟型两轮摩托车，发动机采用机油辅助冷却四冲程对列2缸顶置双凸轮轴，功率≥80KW，排气量≥1170cc，转向角≥60°，最高速度≥180 km/h，六档干式单片离合，轴传动，最大扭矩≥110NM，乘员1人，满载质量≤360kg，油箱≥25L。配警灯和警笛。
   （二）灭火设备要求
1、配备2个25L不锈钢水/泡沫罐，1个6.8L、30MPa碳纤维气瓶，1个两用喷头（可随时选择变换细水雾或水柱/泡沫），采用压缩空气驱动，产生泡沫和高压细水雾，适用于3%AFFF/AR泡沫和水的混合液，工作压力≤2MPa,流量≥20L/min，射程≥11m，连续喷射时间≥130s。
2、配备30米水管，装于手动绞盘上，水管符合欧洲标准EN854，抗油耐高温（-40°至100°），耐腐蚀。2个安全阀（2.6MPa及4MPa）减压阀和水/泡沫罐之间配装单向阀。另外，喷枪配备刺矛、清洁喷头，刺穿木质地板的转接头，补水装置等。
3、可扑灭A、B、C、E类火灾，符合欧洲EN3-7标准检测，可扑灭不大于1万伏的电器火灾。

四、商务要求：

（一）质量保证

1、车辆必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。

2、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

3、对于影响车辆正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在响应文件中明确列出。

4、所投的产品必须是在中国范围内合法销售，且为全新并完全符合用户要求的产品，若是进口产品需要原装整车进口。

（二）交货时间和地点及付款条件

1、交货地点：采购人指定地点。

2、交货时间：自签订合同之日起60天内。

3、付款方式：签订合同后10个工作日内，甲方支付乙方合同金额30%的预付款；合同货物到甲方指定地点交付并最终验收合格后，甲方在10个工作日内向乙方支付合同总额的65%，甲方暂扣合同总金额的5%作为质量保证金，质保期满后产品没有质量问题且售后服务良好的（须提供质保期内每半年对有乙方提供的装备的单位的巡检记录，巡检记录须有甲方大队级以上单位的盖章），质保金全额（无息）退还乙方。

（三）安装调试

1、所有设备均由供货方送货至买方指定的交货地点，在项目所在地负责对设备安装调试好，安装调试应以本需求书要求的技术参数指标为标准。

2、卖方应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如:设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备中英文使用说明和维护手册等。

3、应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。

4、卖方须负责对用户方的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，学会为止。

（四）售后服务要求

1、产品出现问题的，应在2小时内响应，48小时内上门服务，并在2天内修复，否则，必须提供备用装备器材。整车质保期不少于1年，终身维修。质保期内定期回访，每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有装备超过质保期后，三年内维修只收取零部件成本费。

2、提供区域维修服务网络和技术保障能力情况，对售后服务进行承诺。

3、在质保期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号全新装备器材或者性能更加高级的替代产品，用户不再支付额外任何费用。

4、每件产品必须提供至少一份纸质中文使用说明书和电子文档说明书。

5、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

# 第五章  询价程序

1、询价小组及专家组成

采购执行机构组织实施询价采购活动应当成立询价小组，询价小组由采购人的代表和根据采购项目情况确定的技术或经济或法律类等有关专家三人以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二，负责本次采购项目的询价和评审工作。

2、询价组织

询价工作由我公司组织，具体询价事务由依法组建的询价小组负责。

3、询价程序

3.1 在供应商递交报价文件截止时间结束后，采购人组织询价小组对递交报价文件的供应商进行资格性、符合性审查，确定参加询价的供应商名单。

确定参加询价的供应商数量采用合格数量制，即询价小组对各供应商资格性、符合性审查后，凡符合本询价文件规定资格性、符合性条件的，均进入参加询价的供应商名单。

询价小组资格性、符合性审查结束后，向采购人出具资格性、符合性审查报告，确定参加询价的供应商名单。没有通过资格性、符合性审查的供应商，询价小组应在资格性、符合性审查报告中说明原因。

3.2 采购人收到询价小组出具的资格性、符合性审查报告后，当场向所有递交报价文件的供应商宣布通过及未通过资格性、符合性审查的供应商名单。

3.3 在采购文件和采购程序符合法律规定的前提下，符合项目资格条件的供应商不足三家时，做流标处理。

3.4对提供产品采购需求、质量和服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商

归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最

低者确定为成交供应商。

供应商报价文件满足或者高于询价文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商报价文件符合采购需求、质量和服务相等。

3.8 询价小组经审查，供应商报价文件不能满足询价文件规定的采购项目最低要求的，或者询价过程中，询价小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，询价小组应当将该供应商淘汰，不允许参加报价。

询价小组淘汰供应商的，在发布成交公告时说明理由。

3.9 询价结束后，部分供应商报价文件优于询价文件要求的，不能以此作为高价成交的依据，询价小组也不能接受其高价成交。

3.10 询价过程中，有下列情形之一的，询价失败：

（一）参加询价的供应商均被淘汰的；

（二）询价结束，供应商报价文件均不能满足询价文件规定的采购项目最低要求的；

（三）供应商报价均超过政府采购预算或者本次采购项目最高限价的；

（四）其他无法继续开展询价或者无法成交的情形。

3.11 在询价中，询价的任何一方不得透露与询价有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4、确定成交供应商的标准

4.1 本次询价活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按报价从低到高确定成交供应商候选人。

4.2 供应商报价结束后，询价小组按照供应商的报价由低到高排序，推荐1~3名成交候选供应商。

4.3 询价小组推荐成交候选供应商后，应当向采购执行机构出具询价报告。

4.4 对于违反询价纪律的将可能被取消成交供应商资格或视为无效响应。

# 第六章  合同主要条款（供参考）

合同通用条款部分

(略)

甲方：海南省公安消防总队

乙方：******************

为了保护供需各方的合法权益，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》有关条款，就水域救援及战勤保障装备器材采购项目消防车辆采购（项目编号***）*包中乙方向甲方提供的***的供货及相关服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

一、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的组成部分：

1．乙方参加海南省公安消防总队水域救援及战勤保障装备器材采购项目消防车辆采购（项目编号***）的投标文件、招标文件、投标人提交的开标一览表和规格响应表、技术规格参数及配置表等；2．合同条款；3.附件：技术规格参数及配置表；4.乙方在招投标过程中所作出的各项承诺、保证等。

二、合同标的

1．本合同标的为包括设计、货物供应、安装、调试、培训、验收、技术服务，保质期保障等全部内容.

2．供货货物名称、型号、规格、数量及价格：

| 货物名称 | 品牌及型号 | 数量 | 单位 | 交货期 （天） | 单价 （元） | 单项总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价（大写）: |  |  |

具体的供货产品技术参数详见招标文件、投标文件以及本合同附件。

3．乙方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合本合同要求。

三、合同价格

1．合同总价：***元（****元整）。

2．合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险、装卸以及乙方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务、保质期保障服务和器材送检等的全部含税费用。

四、合同货物的包装、交货、安装、调试及验收

1．合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，同时每类器材应分类包装，禁止混包。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2．交货时间：签订合同后**天内交付合格货物。

3．到货及安装地点：用户指定地点。

4．合同货物验收：合同货物安装调试完成并移交所有中文使用说明书等资料文档后进行验收，每件货物须有产品出厂合格证、产品使用说明书（如是进口产品必须提供有效的原产地证明、报关手续及中文使用说明书）、电子文档产品使用说明书（如是进口产品必须同时提供中文版）、产品质量检验报告、CCC证书、型式检验报告和货物有关配件等。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏、不符合招标文件的技术要求或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，甲方有权终止合同，甲方有权要求乙方赔偿由此产生的所有费用。此现场记录或备忘录是本合同的有效组成部分，可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排调换，以保证合同货物安装调试的及时完成，换货的相关费用由乙方承担。

5．货物的装卸：货物到达甲方指定地点后，由乙方负责货物装卸及发生的一切费用。

五、付款方式

签订合同后10个工作日内，甲方支付乙方合同金额30%（￥**）的预付款；合同货物到甲方指定地点交付并最终验收合格后，甲方在10个工作日内向乙方支付合同总额的65%（￥**），甲方暂扣合同总金额的5%（￥**）作为质量保证金，质保期满后产品没有质量问题且售后服务良好的（须提供质保期内每半年对有乙方提供的装备的单位的巡检记录，巡检记录须有甲方大队级以上单位的盖章），质保金全额（无息）退还乙方。

六、质量保证

1．乙方提供的全部产品须符合国家消防产品技术规范和相关产品标准，且都属于厂家原装正品产品，并为合法渠道进货的全新产品，其质量、规格及技术特征符合招标和投标文件要求。

2．因货物的质量问题而发生争议，优先选择国家消防装备质量监督检验中心进行质量鉴定。国家消防装备质量监督检验中心无法鉴定的，经甲乙双方同意，可委托有相关资质的第三方机构进行质量鉴定。鉴定费用均由乙方承担。

3．产品质保期*年。产品质保期满*年后，整体项目再提供*年的免费维护。产品质保期自验收合格之日起计。

七、售后服务

1．产品交付使用后，质保期内免费上门保修，终身免费维修保养。质保期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后即派员到现场维修。质保期外，乙方保证继续向用户提供所需零配件，免费安装。

2．乙方开通*小时服务热线，提供**小时技术服务。产品出现问题，故障响应时间不超过*分钟，到达现场时间不超过*小时，*小时无法排除故障，乙方应提供同款设备供用户使用，直至送修设备修好后换回为止。

3．质保期内，乙方负责对其提供的系统及全部货物进行维修和软件维护、升级，不再向甲方收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4．所有设备和软件质保服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

5．乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点由甲方确定。

6．乙方应按照招标文件、投标文件及本合同的要求，对出售给甲方的货物进行有效跟踪服务，定期巡检，每年不少于2次。

八、索赔

1．消防装备器材经2次验收仍不合格的，甲方有权根据验收结果立即解除与乙方签订的合同，并向乙方提出索赔。

2．在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔有异议，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

3．如果在甲方发出索赔通知后5天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

九、违约与处罚

1．甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的1‰的违约金，但不超过合同金额的2%。

2．乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的1‰作为违约金。如逾期交货超过30天的，甲方有权单方面取消本合同，并要求乙方立即赔付合同价款的10%作为违约金；如逾期交货超过30天，甲方选择继续履行本合同的，甲方将从本合同货款内一次性扣除10%合同款作为乙方的违约金。超过本合同第四条约定供货时间1倍及以上的，甲方有权单方面取消合同，并要求乙方立即赔付合同价款的10%作为违约金，同时甲方向采购监管部门申请将乙方列入“黑名单”，禁止乙方在三年内参与甲方及甲方下属机构的任何招投标采购活动。

3．乙方交付的货物不符合合同规定的或性能参数达不到招标文件要求的，甲方有权拒收或单方面取消合同，并要求乙方赔付合同价款的10%作为违约金，同时甲方向采购监管部门申请将乙方列入“黑名单”，禁止乙方在三年内参与甲方及甲方下属机构的任何招投标采购活动。

4．甲方无正当理由拒收乙方按照合同约定提供合格货物的，甲方应向乙方支付合同金额的10%的违约金。

5．乙方未能按照故障响应时间履行售后维修、培训等服务的，甲方根据使用单位书面反馈情况，经核实属实的，每次可扣留乙方的合同金额的1%，直至扣完质保金。

6．质保期满后，乙方未提供货物使用所有单位每半年巡检记录的，甲方将全部扣除乙方的质量保证金（即合同金额的5%）作为违约金。

十、合同终止与法律诉讼

1．如甲乙任一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后的10天内仍未能采取有效措施阻止违约行为继续发生的，另一方可立即终止本合同, 并追究违约方给守约方所造成的损失赔偿责任。

2．签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决。若经协商不能达成协议时，则甲乙任一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼受理期间，双方应继续执行合同中没有争议的有关约定。

十一、其他

1．合同标的物只有在全部验收合格后甲方才正式接收。在此之前，乙方提供的标的物存在损毁、灭失以及发生火灾等潜在风险由乙方承担，甲方概不负责。验收合格后，上述风险由甲方承担。

2．本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份。

3．本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。

4．本合同自双方签署起立即生效。

甲  方（盖章）：   	                       乙  方（盖章）：

海南省公安消防总队

甲方法定代表或委托代理人：     	            乙方法定代表（签字）：

委托代理人：

地 址：海口市龙昆南路120号                 地 址：

省消防总队

邮政编码：570206	                          邮政编码：

电    话：0898-65906532	                 电    话：

传    真：0898-65907447	                   传    真：

开户银行：农行海口南航支行营业部            开户银行：

开户账号：195001040033089                   开户账号：

签约日期：     年   月    日　              签约日期：     年   月    日

附件：

技术规格参数及配置表

| 序号 | 货物名称 | 技术规格参数及配置 |
| --- | --- | --- |

招标代理机构声明：本合同标的经红城国际工程项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：红城国际工程项目管理有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第七章    报价文件（格式）

政府采购项目

报  价 文 件

（封面）

项目名称：

采购编号：

（正本/副本）

供应商名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

电子邮箱：

报价代表：          签字：

手机：                日期 ：201  年   月   日

一、响应函

致：红城国际工程项目管理有限公司：

根据贵方                        项目，编号为                的询价邀请，正式授权的下述签字人                    (姓名和职务)代表供应商                            (供应商的名称)，提交正本1份，副本2份，电子版1份。

据此函，签字人兹承诺如下：

按询价通知书规定提供交付的产品的报价总价为人民币￥      元，(大写：

元。

（2）我们根据询价通知书的规定，承担完成合同的责任和义务。

（3）我们已详细审核全部询价通知书，包括询价通知书修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）本投标有效期为自开标日起 60 天。报价有效期满之前均具有约束力。

（5）同意按供应商须知中关于不予退还投标保证金的规定。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

（8）如果我方成交，我方保证按照询价通知书的规定向贵方交纳成交服务费

与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：

地址：

电话：                        传真：

供应商代表姓名：               签字:

公章：

日期：        年      月      日

二、报价一览表

项目名称：消防车辆采购

采购编号：HCGJ18-015

| 包号 | 项目内容 | 投标报价 （人民币/元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目本身 | 消防车辆采购 | 大写： 小写： |  |  |

注：1. 报价应包含询价通知书所规定的招标范围的全部内容,是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和询价通知书规定的其它费用。

投标人名称：                      （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：

三.、分项报价明细表

项目名称：消防车辆采购          采购编号：HCGJ18-015

| 序号 | 产品名称 | 品牌/产地 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计（人民币/元）: |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：                      （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：

四、资格证明文件

目   录

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证、税务登记证复印件或三证合一的营业执照副本复印件）；

2、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供2017年任意3个月的税收和社保记录凭证并加盖公章；

3、供应商不是制造商的，须提供制造厂商的授权书（仅限进口设备）；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

5、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，在政府采购活动中查询及使用信用记录。查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商的信用记录。(投标时提供加盖公章的网上查询截图)

6、缴纳本项目的保证金复印件。

1、法定代表人授权书

致 红城国际工程项目管理有限公司：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加红城国际工程项目管理有限公司组织的（采购编号：HCGJ18-015  ，项目名称：消防车辆采购）的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的公开招标，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与采购文件（询价通知书）中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：            （亲笔签名）        联系电话：

职    务：                                身份证号码：

公司名称：              （盖公章）        营业执照号码：

法定代表人：           （亲笔签名）       联系电话：

职    务：                                身份证号码：

生效日期：       年       月       日

注：本授权书内容不得擅自修改。

2、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证、税务登记证复印件或三证合一的营业执照副本复印件）；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供2017年任意3个月的税收和社保记录凭证并加盖公章；

4、供应商不是制造商的，须提供制造厂商的授权书（仅限进口设备）；

制造厂商授权书

致：  红城国际工程项目管理有限公司

作为设在                    （制造厂商地址）的制造/生产               （货物名称）的                     （制造厂商名称）在此以制造厂商的名义授权                    （投标人名称和地址）  用我厂制造的上述货物参加  红城国际工程项目管理有限公司  组织的  消防车辆采购（采购编号：HCGJ18-015 ）项目的招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

根据询价通知书的规定，我们在此保证为上述投标人就此次招标而提交的货物及服务承担全部质量保证责任。

我方于      年      月      日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签字）

职   务：                 联系电话：

公   章：                 日    期：

注：1、如产品制造商为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。3、应根据本项目实际，结合不同的产品制造商提供相应的授权书。4、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。5、制造厂商参与投标的则无需提供此授权书。

5、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、没有任何违法行为记录的声明（格式）

我公司在参加本次政府采购（采购编号: HCGJ18-015  ）活动近三年内，在经营活动中没有重大事故，没有任何违法行为记录。

特此声明。

投标人名称：                    （盖公章）

法定代表人或被授权人：

日      期：        年        月        日

6、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，在政府采购活动中查询及使用信用记录。查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商的信用记录。(投标时提供加盖公章的网上查询截图)

7、缴纳本项目的保证金复印件

售后服务承诺

投标人名称：                      （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：

五、用户需求响应情况表

项目名称：消防车辆采购           采购编号：HCGJ18-015

| 序号 | 用户需求书要求 | 投标响应情况 | 正偏离/响应/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表“用户需求书要求”应列出第三章“用户需求书”技术要求所有条款，各投标人须对所有条款一一予以描述应答（在本表“投标响应情况”填写）。

2、请各投标人认真填写本表内容，行数可自行添加，但表式不变。

投标人名称：                      （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：

六、其他资料

附本项目询价通知书要求的其他材料和投标人认为有助于本次招标的其他资料，格式自拟。

# Text boxes

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处