琼中县环境监测预警信息化综合管理平台项目

公开招标文件

采 购 人：琼中黎族苗族自治县生态环境保护局

项目名称：琼中县环境监测预警信息化综合管理平台项目

项目编号：HNZH-2018-124

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2018年02月

目    录

第一章  投 标 邀 请 函	2

前 附 表	4

第二章  投标人须知	5

第三章  用 户 需 求 书	10

第四章 合同条款（参考）	23

第五章  投标文件内容和格式	26

第六章  评审办法和程序	37

# 第一章  投 标 邀 请 函

海南政辉招投标代理有限公司（简称“招标代理机构”或“招标人”下同）受琼中黎族苗族自治县生态环境保护局（简称“采购人”下同）的委托，就琼中县环境监测预警信息化综合管理平台项目（招标编号HNZH-2018-124）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

项目名称：琼中县环境监测预警信息化综合管理平台项目

招标编号：HNZH-2018-124

数    量：1批不分包

采购内容及详细技术参数要求详见：《用户需求书》

- 投标人资格要求（需在投标文件中提供以下相关资格证明材料）

（1）投标人资格须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供工商营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证件复印件，加盖公章）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2017年任意一个月企业纳税证明）；

3、有依法缴社会保障资金的良好记录（需提供2017年任意一个月企业社保缴费记录复印件）；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供声明函)；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）投标人应具有CMMI3（含）以上认证资质。

（3）本项目招标不接受联合体投标。

- 招标文件的获取

1、发售标书时间：2018年 2 月 11 日08:30 — 2018年 2 月 23 日17:30。

2、发售标书地点：http://218.77.183.48/htms 。

3、标书售价

招标文件每套售价300.0 元；投标保证金的金额：50000.00 元。

4、投标人提问截止时间：2018年 2 月 23 日17:30（北京时间）。

- 投标截止时间、开标时间及地点（北京时间）

1、投标文件递交截止时间：2018年  3  月 5 日15:30（北京时间）。

2、投标文件递交地址：http://218.77.183.48/htms 。

3、开标时间：2018年  3  月 5 日15:30（北京时间）。

4、开标地点：海口市国兴大道9号海南省公共资源交易中心（省政务中心旁）二楼 202 开标室。

5、保证金到账截止日期：2018年  3  月 5 日15:30（北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

6、公告发布媒介：海南省人民政府政务服务中心网、中国海南政府采购网。

- 其他

- 必须在海南省人民政府政务服务中心企业信息管理系统（http://218.77.183.48）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（http://218.77.183.48/htms）下载、购买电子版的招标文件； 
2、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)。

- 招标代理机构联系方式

名称：海南政辉招投标代理有限公司

地址：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

联系人：梁女士

电话：0898-66557609     传真：0898-66557605

电子邮箱：hnztzb@163.com

海南政辉招投标有限公司

2018年2月11日

## 前 附 表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 招标编号 | 琼中县环境监测预警信息化综合管理平台项目 HNZH-2018-124 |
| 2 | 采购人 | 琼中黎族苗族自治县生态环境保护局 地 址：琼中黎族苗族自治县 联系人：郭先生 电 话：13687592893 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 本项目的采购预算：407.84415万元。 投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。 |
| 5 | 建设周期 | 合同签订后12个月交付使用 |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 7 | 投标文件有效期 | 自投标文件递交截止之日起 60 天内有效 |
| 8 | 投标保证金 | 保证金到账截止日期：2018年 3 月 5 日15:30（北京时间），投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金的金额为：50000.00元； |
| 9 | 投标文件的递交 | 投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)上传到http://218.77.183.48/htms网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子光盘。以纸质正本投标文件为准。 |
| 10 | 纸质投标文件份数 | 投标文件一式 伍 份，固定装订，正本 壹 份，副本肆份。 |
| 11 | 投标文件递交截止时间 | 2018年 3 月 5 日15:30（北京时间）。 |
| 12 | 开标时间及地点 | 2018年 3 月 5 日15:30（北京时间）； 海口市国兴大道9号海南省公共资源交易中心（省政务中心旁）二楼 202 开标室 |

# 第二章  投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人： 琼中黎族苗族自治县生态环境保护局

1.2招标人：海南政辉招投标代理有限公司

1.3投标人：系指符合本项目采购要求相应资质、向招标方提交投标文件的货物制造厂商或代理商。在投标阶段称为供应商，在签订和履行合同阶段称为中标方、供货方或卖方。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1投标人购买本招标文件后如在7天内未对招标人提出书面质疑，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.3 本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审办法和程序

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于投标截止时间15天前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

8．招标文件的修改或补充

8.l 在投标截止时间前15天，招标人可以书面通知的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的修改/补充公告为准。

8.3 投标人收到修改/补充公告后，应在1个工作日内以书面形式回复招标人，逾期不回者，被视为已收到修改/补充公告。

8.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了此招标文件的投标人。

三、投标文件

9．投标文件的组成

9.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

10．投标报价

10.1报价均须以人民币为计算单位。

10.2本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

11．投标保证金

11.1投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额详见须知前附表。投标文件须附有缴纳保证金的相关证明单据(银行回执单)。投标保证金采用网上支付形式。支付地址为：http://218.77.183.48/htms，保证金到账截止日期详见须知前附表。

11.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

11.3 投标保证金的退还

11.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后退还。

11.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标人发出中标通知书后退还。

11.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标人恶意串通的；

（5）向采购人、招标人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12．投标有效期

12.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．投标文件的数量、签署及形式

13.1 投标文件一式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。（同时提供投标文件电子光盘）

13.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。封面上应注明项目名称、项目编号、包号（如有）、投标单位名称、联系人和电话。

13.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

13.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

14．投标文件的密封及标记

纸质投标文件：

14.1投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。另唱标信封单独密封（内含“开标一览表”副本、电子版投标文件、投标保证金缴纳凭证和法人委托书）。封皮上均应写明：

致：海南政辉招投标代理有限公司

项目名称：琼中县环境监测预警信息化综合管理平台项目

招标编号：HNZH-2018-124

包    号：（如有）

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

14.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

15．投标截止时间

15.l投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)上传到http://218.77.183.48/htms网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子光盘。

15.2 若招标人推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

五、开标及评标

16．开标

16.l 招标人按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标人有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

16.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

16.4 若投标文件未密封，招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

17．评标委员会

受采购人的委托，招标人从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家 4 名和采购人代表1名组成评标委员会，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

18.评标

见“第六章 评审办法”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

19.2 招标人将在指定的网站（海南省人民政府政务服务中心网、中国海南政府采购网）上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向招标人提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l定标后,招标人应将定标结果通知所有的投标人。

21.2中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标人处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按相关规定收取，由采购人向海南政辉招投标代理有限公司支付招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 采购需求书

# 一、项目概括

1、项目名称：琼中县环境监测预警信息化综合管理平台项目

2、招标编号：HNZH-2018-124

3、采购单位：琼中黎族苗族自治县生态环境保护局

4、建设周期：项目建设期为合同签订后12个月交付使用

5、验收要求：由琼中黎族苗族自治县生态环境保护局组织人员负责验收。

## 二、项目总体需求

### 2.1 建设目标

本项目建设将实现监测自动化，传输网络化，管理数字化，政务电子化，促进水务、环保事业改革和发展的科学化、现代化。使环境监测信息化指数和信息技术应用达到中等发达国家水平。

采用百万高清监控设备，在每个污染源监测站点对各区域重要部分进行全面监控，以达到安全、高效管理的目的。所有监控视频信号和监测数据均可在监控中心进行集中管理，整个系统采取“分散监控,集中管理”的设计思想。所有数字监控主机均可以通过宽带网络链路接入琼中县环境保护局办公大楼监控中心进行展示，可以任意调阅各个区域的监控图像。

本项目选取5个污染源监测站作为试点，以全面监测分析琼中县各大污染源。

### 2.2 建设内容

本期项目内容包括两大部分，具体内容如下：

1、基础设施建设

⑴前端站点建设

1)1套工业污染源站点建设

2) 1套农业污染源站点建设

3) 1套农村生活污水站点建设

4) 1套河道水质在线监测站点建设

5) 1套饮用水源水质在线监测站点建设

⑵监控中心、机房及配套工程建设

2、应用系统建设

（1）环境资源数据中心建设

（2）环境地理信息系统建设

（3）污染源综合管理系统建设

（4）水环境综合监管系统建设

（5）河长管理信息系统建设

（6）智慧治水APP建设

（7）中央控制与通信服务软件

### 2.3 建设周期与地点

建设周期：项目建设期为合同签订后12个月交付使用。

建设地点：琼中黎族苗族自治县生态环境保护局和五个站点建设地（大边村、新进十九队猪场、百花岭水库、万泉河河段乘坡大桥监测断面和县城垃圾填埋厂）。

### 2.4 建设标准

#### 2.4.1 政策法规

- 《全国生态保护“十三五”规划纲要》(环生态[2016]151号);

- 关于印发《生态环境大数据建设总体方案》的通知（环办厅[2016]23号）;

- 《国家环境保护”十三五”规划》（国发〔2016〕65号）;

- 《关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》（国办发[2015]56号）;

- 《海南省生态环境保护“十三五”规划》（琼府办〔2017〕42号）;

- 《省政府关于印发海南省促进大数据发展实施方案的通知》（琼府〔2016〕111号);

- 《海南省生态环境监测网络建设与改革方案》（琼府办〔2016〕210号）;

- 《海南省环境保护条例》;

- 《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）;

- 《海南省人民政府关于印发海南省水污染防治行动计划实施方案的通知》（琼府[111]号）;

- 《海南省2017年度水污染防治工作计划》（琼府办[2017]79号）;

- 省政府办公厅《关于印发海南省城镇内河内湖水污染治理三年行动方案的通知》（2015年）;

- 关于应发《水污染防治行动计划实施情况考核规定（试行）》的通知环水体[2016]179号;

- 《水污染防治法实施细则》（200年）;

- 《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）。

#### 2.4.2 标准与规范

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

- 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）；

- 《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993）；

- 《环境水质监测质量保证手册（第二版）》；

- 《水和废水监测分析方法》 （第四版）；

- 《水污染物排放总量监测技术规范》 （HJ/T 92-2002）

- 《固定源废气监测技术规范》 （HJ/T 397-2007）；

- 《环境数据库设计与运行管理规范》（HJ/T419-2007）

- 《环境信息分类与代码》（HJ720-2017）

- 《计算机软件产品开发文件编制指南 GB 8567-2008》；

- 《计算机软件需求说明编制指南 GB/T 9385-2008》；

- 《计算机软件测试文件编制规范GB/T 9386-2008》；

- 《信息处理文件编制符号及约定 GB 1526-2008》；

- 《软件工程术语标准GB/T 11457-2006》；

- 《计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T 14394-2008》；

- 《软件工程标准分类法GB/T15538-2005》；

- 《信息技术、软件包质量要求和测试》；

- 《信息安全管理（Information Security Management）》；

- 《信息技术软件生存周期过程	ISO/IEC12207:2008》；

- 《计算机软件质量保证计划规范	IEEE730:》；

- 《计算机软件配置管理计划规范	IEEE828:》；

- 《信息处理程序构造及其表示的约定ISO8631:1993》；

- 《计算机信息系统安全等级保护划分准则 （GB 17859-1999）》；

- 《信息系统安全等级保护实施指南 （GB/T 25058-2010）》；

- 《信息系统安全保护等级定级指南 （GB/T 22240-2008）》；

- 《信息系统安全等级保护基本要求 （GB/T 22239-2008）》；

- 《信息系统通用安全技术要求 （GB/T 20271-2006）》；

- 《信息系统等级保护安全设计技术要求 （GB/T 25070-2010）》；

- 《信息系统安全管理要求 （GB/T 20269-2006）》；

- 《信息系统安全工程管理要求（GB/T 20282-2006）》。

### 2.5 建设原则

- 需求导向驱动、逐步实施建设

从琼中黎族苗族自治县监测预警综合管理建设项目的现实需求出发，确定系统建设方案，稳步推进，逐步实施。

- 保护既往投资、整合现有资源

系统建设立足对已有基础设施、网络安全设备、业务系统、数据等资源的完善与整合，重视环境管理与信息流的结合和重组优化，使既往投资和现有资源发挥更大作用。

- 服务管理、先进实用

系统建设的根本目标是符合并满足琼中黎族苗族自治县环境管理业务工作的需要，真正实现对海南省环境信息的高效管理。利用先进的计算机及网络技术，把握领导决策的最新需求，为海南省环境治理和决策提供及时、准确的数据和信息服务。

- 设计创新、资源继承

在系统设计与建设的过程中，需要在考虑系统创新性的前提下，充分考虑对已有系统、数据以及软硬件资源的有效继承，以确保充分利用用户已有资源，保护用户已有投资，减少系统建设的投资。

## 三、项目各部分具体技术要求

### 3.1 基础设施建设技术要求

#### 3.1.1 前端站点建设

本项目选取5个污染源监测站作为试点。

建设地点：琼中黎族苗族自治县生态环境保护局和五个站点建设地（大边村、新进十九队猪场、百花岭水库、万泉河河段乘坡大桥监测断面和县城垃圾填埋厂）

通过前端监测站点的建设，方便及时对水的常规五项参数（溶解氧、浊度、电导率、PH、温度)、氨氮、总氮、总磷进行监测。通过数据采集器采集监测数据，经过专业的COD、氨氮、总磷、总氮分析仪进行监测数据分析，监测数据和分析数据传入监测中心。

1、工业污染源站点

对重点排水企业、工业园区污水排放口安装常规五参数（溶解氧、浊度、电导率、PH、温度分析仪)、COD分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪及数字高清球机等在线监测设备，对污水排放口污水进行实时监测。

2、农业污染源站点

规模以上养殖场的污水达标排放至河道，安装常规五参数（溶解氧、浊度、电导率、PH、温度分析仪)、COD分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪及数字高清球机等在线监测设备，对河道水质情况进行实时监测，并对环境周边实行24小时视频监管。

3、农村生活污水站点

对农村生活污水处理出水排放口安装COD分析仪、氨氮分析仪、BOD分析仪、总磷分析仪及数字高清球机等在线监测设备，对农村生活污水水质情况实时监测。

4、河道水质在线监测站点建设

对全县河道断面交接处上、中、下水流点常规五参数（溶解氧、浊度、电导率、PH、温度分析仪)、COD分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪及数字高清球机等在线监测设备，对河道水质情况进行实时监测。

5、饮用水源水质在线监测站点建设

建设固定式监测站房，站房内安装常规五参数（溶解氧、浊度、电导率、PH、温度分析仪)、COD分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪，叶绿素分析仪、挥发酚分析仪、在线综合毒性监测仪及数字高清枪机、球机等在线监测设备，对饮用水源地水质情况进行实时监测。

#### 3.1.2 前端站点建设相关设备及技术规格要求

投标型号应不得低于清单所列参考型号的技术参数及功能要求；标★为关键参数，不满足作为废标处理。为了防止虚假应标，投标时需提供加盖生产厂家公章的产品彩页或者产品说明书。

1、 工业污染源站点

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr分析仪 | 测量方法：重铬酸钾法 ★测量范围：0～200mg/L，0～600mg/L，0～1200mg/L可根据客户要求拓展至5000mg/L 接口输出：RS232/485、两路4～20mA， ★仪器尺寸：仪器机柜：宽＊高＊厚：420mm＊600mm＊250mm 安装方式：仪器机柜：壁挂式安装或者二合一柜式安装。 核心分析系统：安装于仪器机柜内部，可拆卸 | 套 | 1 |
| 2 | 总氮分析仪 | 测量方法：碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 ★测量范围：0～7mg/L，0～30mg/L，0～100mg/L，可根据用户拓展 测量精度：±10% ， 接口输出：RS232/485、两路4～20mA， ★仪器尺寸：仪器机柜：宽＊高＊厚：600mm＊450mm＊300mm 安装方式：仪器机柜：壁挂式安装或者二合一柜式安装。 核心分析系统：安装于仪器机柜内部，可拆卸 | 套 | 1 |
| 3 | 氨氮分析仪 | 测量方法：水杨酸分光光度法 测量范围：0～8mg/L；0～30mg/L； 0～500mg/L可根据客户要求拓展 测量精度：≤2mg/l，±0.1mg/l；＞2mg/l，±5％， 接口输出：RS232/485、两路4～20mA， | 套 | 1 |
| 4 | 总磷分析仪 | 测量方法：钼酸铵分光光度法 ★测量范围：0～0.8mg/L，0～2mg/L，0～8mg/L，可拓展至0-60mg/l 测量精度：≤0.4mg/l，±0.02mg/l；＞0.4mg/l，±5mg/l， 接口输出：RS232/485、两路4～20mA， ★仪器尺寸：仪器机柜：宽＊高＊厚：420mm＊600mm＊250mm 安装方式：仪器机柜：壁挂式安装或者二合一柜式安装。 核心分析系统：安装于仪器机柜内部，可拆卸 | 套 | 1 |
| 5 | 中控设备 | Cortex-A8 CPU（主频600MHz）。7英寸高亮度TFT液晶显示屏（分辨率800×480），四线电阻式触摸屏（分辨率4096×4096），存储空间128MB，接口：RS232,RS485 | 套 | 1 |
| 6 |  | 24DI/16Relay,4AI/1AO 12位精度,通信口:3个RS485，支持PPI、高级PPI协议、AC220V AC供电、24VDC输出 | 套 | 1 |
| 7 |  | M600内嵌RTOS实时操作系统、支持TCPSERVER/CLIENT、UDP、虚拟串口、P2P模、接口类型：RS485（1200bps-115200bps），网口：RJ45（10M/100M),9-27VDC供电 | 套 | 1 |
| 8 | 仪器工业控制柜 | 超声波碳钢喷塑1200*600*350 | 套 | 1 |
| 9 | 控制柜 | 尺寸800*600*350 | 套 | 1 |
| 10 | 低压电器 | 含总空开、开关电源、电缆电线、接线端子等辅材 | 套 | 1 |
| 11 | SBBC软件 | 控制器与HMI软件（工业污水数据采集、实时数据存储、缓存、分析及协议转换及自控功能、断点续传。） | 套 | 1 |
| 12 | 工业交换机 | 百兆、5个10/100自适应RJ45口，背板总带宽1.6Gbps | 套 | 1 |
| 13 | 防雷系统 | 一体式电涌保护器单元。最高可承受40KA(10/350μs)雷电流冲击。动作响应时间小于100纳秒可视窗口颜色表示保护的工作状态白色（正常），红色（故障） | 套 | 1 |
| 14 | 立杆 | 碳钢喷塑，壁厚3mm,高度3.5米左右 | 套 | 1 |
| 15 | 户外防水数字高清球机 | 200万；1920×1080@30fps；星光级超低照度:0.0004Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR；200米红外照射距离；焦距：4.8-120mm，25倍光学；支持音频、报警；支持数字宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别；水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°-90° (自动翻转)；H.265/H.264/MJPEG；支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，68W max；支持IP66；工作温度：-40℃- | 个 | 1 |

2、农业污染源站点

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化数字温度PH计 | 量程：0~14PH， 分辨率：0.01， 精确度：±0.1pH， 自动温度补偿， 缓冲液标定，亦可样液标定，标定信息保存在传感器内部， 数字接口：RS485/MODBUS协议， 可同时输出PH值和温度值， 传感器电缆长度：10m | 套 | 1 |
| 2 | 一体化数字电导率仪 | 量程： 0～100mS/cm， 分辨率：1μS/cm， 精确度：1%FS， 自动温度补偿， 出厂标定，一年无需校准，可现场标定， 数字接口：RS485/MODBUS协议， 传感器电缆长度：10m | 套 | 1 |
| 3 | 一体化浊度分析仪 | 量程： 0～4000NTU， 分辨率：0.01 NTU 精 确 度： 读数的±2%，10NTU以内时,误差不大于1NTU； 数字接口：RS485/MODBUS协议 传感器电缆长度：10m | 套 | 1 |
| 4 | 一体化荧光法溶解氧仪 | 荧光法，无需更换荧光帽， 量程：0～20mg/l， 分辨率：0.01mg/l， 精确度：精确度：±0.15 mg/l， 自动温度补偿， 出厂标定，一年无需校准，可现场标定， 数字接口：RS485/MODBUS协议， 传感器电缆长度：10m | 套 | 1 |
| 5 | 氨氮分析仪 | 测量方法：水杨酸分光光度法 测量范围：0～8mg/L；0～30mg/L； 0～500mg/L可根据客户要求拓展 测量精度：≤2mg/l，±0.1mg/l；＞2mg/l，±5％， 接口输出：RS232/485、两路4～20mA， | 套 | 1 |
| 6 | 高锰酸盐 分析仪 | 测量方法：酸性高锰酸钾分光光度法 ★测量范围：0～5mg/L，0～25mg/L，可根据客户要求拓展 测量精度：≤5mg/l，±0.4mg/l；＞5mg/l，±8％， 接口输出：RS232/485、两路4～20mA， ★仪器尺寸：仪器机柜：宽＊高＊厚：420mm＊600mm＊250mm 安装方式：仪器机柜：壁挂式安装或者二合一柜式安装。 核心分析系统：安装于仪器机柜内部，可拆卸 | 套 | 1 |
| 7 | 总磷分析仪 | 测量方法：钼酸铵分光光度法 测量范围：0～0.8mg/L，0～2mg/L，0～8mg/L，可拓展至0-60mg/l 测量精度：≤0.4mg/l，±0.02mg/l；＞0.4mg/l，±5mg/l， 接口输出：RS232/485、两路4～20mA， ★仪器尺寸：仪器机柜：宽＊高＊厚：420mm＊600mm＊250mm 安装方式：仪器机柜：壁挂式安装或者二合一柜式安装。 核心分析系统：安装于仪器机柜内部，可拆卸 | 套 | 1 |
| 8 | 中控设备 | Cortex-A8 CPU（主频600MHz）。7英寸高亮度TFT液晶显示屏（分辨率800×480），四线电阻式触摸屏（分辨率4096×4096），存储空间128MB，接口：RS232,RS485 | 套 | 1 |
| 9 |  | 24DI/16Relay,4AI/1AO 12位精度,通信口:3个RS485，支持PPI、高级PPI协议、AC220V AC供电、24VDC输出 | 套 | 1 |
| 10 |  | M600内嵌RTOS实时操作系统、支持TCPSERVER/CLIENT、UDP、虚拟串口、P2P模、接口类型：RS485（1200bps-115200bps），网口：RJ45（10M/100M),9-27VDC供电 | 套 | 1 |
| 11 | 仪器工业控制柜 | 超声波碳钢喷塑1200*600*350 | 套 | 1 |
| 12 | 控制柜 | 尺寸800*600*350 | 套 | 1 |
| 13 | 低压电器 | 含总空开、开关电源、电缆电线、接线端子等辅材 | 套 | 1 |
| 14 | SBBC软件 | 控制器与HMI软件（畜禽养殖污水数据采集、实时数据存储、缓存、分析及协议转换及自控功能、断点续传。） | 套 | 1 |
| 15 | 工业交换机 | 百兆、5个10/100自适应RJ45口，背板总带宽1.6Gbps | 套 | 1 |
| 16 | 防雷系统 | 一体式电涌保护器单元。最高可承受40KA(10/350μs)雷电流冲击。动作响应时间小于100纳秒可视窗口颜色表示保护的工作状态白色（正常），红色（故障） | 套 | 1 |
| 17 | 立杆 | 抗风12级，热镀锌厚度≥100μm，地笼、商砼C25，含避雷接地 | 套 | 1 |
| 18 | 户外防水数字高清球机 | 200万；1920×1080@30fps；星光级超低照度:0.0004Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR；200米红外照射距离；焦距：4.8-120mm，25倍光学；支持音频、报警；支持数字宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别；水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°-90° (自动翻转)；H.265/H.264/MJPEG；支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，68W max；支持IP66；工作温度：-40℃- | 个 | 1 |

3、农村生活污水站点

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr分析仪 | 测量方法：重铬酸钾法 ★测量范围：0～200mg/L，0～600mg/L，0～1200mg/L可根据客户要求拓展至5000mg/L 接口输出：RS232/485、两路4～20mA， ★仪器尺寸：仪器机柜：宽＊高＊厚：420mm＊600mm＊250mm 安装方式：仪器机柜：壁挂式安装或者二合一柜式安装。 核心分析系统：安装于仪器机柜内部，可拆卸 | 套 | 1 |
| 2 | 氨氮分析仪 | 测量方法：水杨酸分光光度法 测量范围：0～8mg/L；0～30mg/L； 0～500mg/L可根据客户要求拓展 测量精度：≤2mg/l，±0.1mg/l；＞2mg/l，±5％， 接口输出：RS232/485、两路4～20mA， | 套 | 1 |
| 3 | BOD分析仪 | 测量量程：0-500mg/L；电缆长度10m，电缆等级IP68，供电电源；220V， | 套 | 1 |
| 4 | 总磷分析仪 | 测量方法：钼酸铵分光光度法 ★测量范围：0～0.8mg/L，0～2mg/L，0～8mg/L，可拓展至0-60mg/l 测量精度：≤0.4mg/l，±0.02mg/l；＞0.4mg/l，±5mg/l， 接口输出：RS232/485、两路4～20mA， ★仪器尺寸：仪器机柜：宽＊高＊厚：420mm＊600mm＊250mm 安装方式：仪器机柜：壁挂式安装或者二合一柜式安装。 核心分析系统：安装于仪器机柜内部，可拆卸 | 套 | 1 |
| 5 | 中控设备 | Cortex-A8 CPU（主频600MHz）。7英寸高亮度TFT液晶显示屏（分辨率800×480），四线电阻式触摸屏（分辨率4096×4096），存储空间128MB，接口：RS232,RS485 | 套 | 1 |
| 6 |  | 24DI/16Relay,4AI/1AO12位精度,通信口:3个RS485，支持PPI、高级PPI协议、AC220V AC供电、24VDC输出 | 套 | 1 |
| 7 |  | M600内嵌RTOS实时操作系统、支持TCPSERVER/CLIENT、UDP、虚拟串口、P2P模、接口类型：RS485（1200bps-115200bps），网口：RJ45（10M/100M),9-27VDC供电 | 套 | 1 |
| 8 | 仪器工业控制柜 | 超声波碳钢喷塑1200*600*350 | 套 | 1 |
| 9 | 控制柜 | 尺寸800*600*350 | 套 | 1 |
| 10 | 低压电器 | 含总空开、开关电源、电缆电线、接线端子等辅材 | 套 | 1 |
| 11 | SBBC软件 | 控制器与HMI软件（农村污水站点污水数据采集、实时数据存储、缓存、分析及协议转换及自控功能、断点续传。） | 套 | 1 |
| 12 | 工业交换机 | 百兆、5个10/100自适应RJ45口，背板总带宽1.6Gbps | 套 | 1 |
| 13 | 防雷系统 | 一体式电涌保护器单元。最高可承受40KA(10/350μs)雷电流冲击。动作响应时间小于100纳秒可视窗口颜色表示保护的工作状态白色（正常），红色（故障） | 套 | 1 |
| 14 | 立杆 | 碳钢喷塑，壁厚3mm,高度3.5米左右 | 套 | 1 |
| 15 | 户外防水数字高清球机 | 200万；1920×1080@30fps；星光级超低照度:0.0004Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR；200米红外照射距离；焦距：4.8-120mm，25倍光学；支持音频、报警；支持数字宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别；水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°-90° (自动翻转)；H.265/H.264/MJPEG；支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，68W max；支持IP66；工作温度：-40℃- | 个 | 1 |

4、河道水质在线监测站点建设

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化数字温度PH计 | 量程：0~14， 分辨率：0.01， 精确度：±0.1pH， 自动温度补偿， 缓冲液标定，亦可样液标定，标定信息保存在传感器内部， 数字接口：RS485/MODBUS协议， 可同时输出PH值和温度值， 传感器电缆长度：10m | 套 | 1 |
| 2 | 一体化数字电导率仪 | 量程： 0～100mS/cm， 分辨率：1μS/cm， 精确度：1%FS， 自动温度补偿， 出厂标定，一年无需校准，可现场标定， 数字接口：RS485/MODBUS协议， 传感器电缆长度：10m | 套 | 1 |
| 3 | 一体化浊度分析仪 | 量程： 0～4000NTU， 分辨率：0.01 NTU 精 确 度： 读数的±2%，10NTU以内时,误差不大于1NTU； 数字接口：RS485/MODBUS协议 传感器电缆长度：10m | 套 | 1 |
| 4 | 一体化荧光法溶解氧仪 | 荧光法，无需更换荧光帽， 量程：0～20mg/l， 分辨率：0.01mg/l， 精确度：±0.15 mg/l， 自动温度补偿， 出厂标定，一年无需校准，可现场标定， 数字接口：RS485/MODBUS协议， 传感器电缆长度：10m | 套 | 1 |
| 5 | 氨氮分析仪 | 测量方法：水杨酸分光光度法 测量范围：0～8mg/L；0～30mg/L； 0～500mg/L可根据客户要求拓展 测量精度：≤2mg/l，±0.1mg/l；＞2mg/l，±5％， 接口输出：RS232/485、两路4～20mA， | 套 | 1 |
| 6 | 高锰酸盐 分析仪 | 测量方法：酸性高锰酸钾分光光度法 ★测量范围：0～5mg/L，0～25mg/L，可根据客户要求拓展 测量精度：≤5mg/l，±0.4mg/l；＞5mg/l，±8％， 接口输出：RS232/485、两路4～20mA， ★仪器尺寸：仪器机柜：宽＊高＊厚：420mm＊600mm＊250mm 安装方式：仪器机柜：壁挂式安装或者二合一柜式安装。 核心分析系统：安装于仪器机柜内部，可拆卸 | 套 | 1 |
| 7 | 总磷分析仪 | 测量方法：钼酸铵分光光度法 ★测量范围：0～0.8mg/L，0～2mg/L，0～8mg/L，可拓展至0-60mg/l 测量精度：≤0.4mg/l，±0.02mg/l；＞0.4mg/l，±5mg/l， 接口输出：RS232/485、两路4～20mA， ★仪器尺寸：仪器机柜：宽＊高＊厚：420mm＊600mm＊250mm 安装方式：仪器机柜：壁挂式安装或者二合一柜式安装。 核心分析系统：安装于仪器机柜内部，可拆卸 | 套 | 1 |
| 8 | 工控机 | 内建 Core 2 Duo 1.6GHZ, 8GB DDR2内存, 4*RS-232/422/485, 4*Giga LAN, 1*外部CF, 1*内部CF, 1*音频输出, 5*USB(其中1个为内部),1*1394B,4*DI,4*DO, 2*DVI-D, 2 * 2.5" SATA支架并支持Raid0 and Raid1功能, 3*PCI + 1*PCIe 无风扇嵌入式控制器 | 台 | 1 |
| 9 | 工业交换机 | 百兆、5个10/100自适应RJ45口，背板总带宽1.6Gbps | 台 | 1 |
| 10 | 显示器 | 尺寸19英寸；屏幕类型 IPS；分辨率1600×900 宽屏；颜色 黑色；平均亮度 200cd/m2；响应时间 5ms；可视角度 垂直65°/水平90°；LED背光； | 台 | 1 |
| 11 | 协议转换器 | 1.)PLC内核，万年历内嵌 2.)超级时钟，数据永不丢失 3.)电源：24VDC 4.)12K程序存储区、10K数据存储区 5.)安装简单，支持DN35导轨 6.)通讯口：1个RS232/285口，1个RS485口 7.)功耗：10W | 个 | 1 |
| 12 | 现场数据采集软件 | 现场数字量、模拟量采集，数字通信；采集精度16位；支持仪表、控制器驱动；同时支持多用户在线等 | 套 | 1 |
| 13 | 数据通信软件 | 数据本地化存储、缓存、断电续传、曲线本地化显示、分析等 | 套 | 1 |
| 14 | 仪器控制柜 | 尺寸1600*700*350 、包含工业空调 | 套 | 1 |
| 15 | 通讯控制柜 | 尺寸800*600*350 | 个 | 1 |
| 16 | 低压电器 | 含总空开、开关电源、电缆电线、接线端子等辅材 | 批 | 1 |
| 17 | 取水站台 | 含取水平台、浮筒、活动铰链等 | 套 | 1 |
| 18 | 立杆 | 碳钢喷塑，壁厚3mm,高度3.5米左右 | 套 | 1 |
| 19 | 户外防水数字高清球机 | 200万；1920×1080@30fps；星光级超低照度:0.0004Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR；200米红外照射距离；焦距：4.8-120mm，25倍光学；支持音频、报警；支持数字宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别；水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°-90° (自动翻转)；H.265/H.264/MJPEG；支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，68W max；支持IP66；工作温度：-40℃- | 个 | 1 |

5、饮用水源水质在线监测站点建设

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化数字温度PH计 | 量程：0~14PH， 分辨率：0.01， 精确度：±0.1pH， 自动温度补偿， 缓冲液标定，亦可样液标定，标定信息保存在传感器内部， 数字接口：RS485/MODBUS协议， 可同时输出PH值和温度值， 传感器电缆长度：10m | 套 | 1 |
| 2 | 一体化数字电导率仪 | 量程： 0～100mS/cm， 分辨率：1μS/cm， 精确度：1%FS，， 自动温度补偿， 出厂标定，一年无需校准，可现场标定， 数字接口：RS485/MODBUS协议， 传感器电缆长度：10m | 套 | 1 |
| 3 | 一体化荧光溶解氧仪 | 荧光法，无需更换荧光帽， 量程：0～20mg/l， 分辨率：0.01mg/l， 精确度：±0.15 mg/l， 自动温度补偿， 出厂标定，一年无需校准，可现场标定， 数字接口：RS485/MODBUS协议， 传感器电缆长度：10m | 套 | 1 |
| 4 | 一体化浊度分析仪 | 量程： 0～4000NTU， 分辨率：0.01 NTU 精 确 度： 读数的±2%，10NTU以内时,误差不大于1NTU； 数字接口：RS485/MODBUS协议 传感器电缆长度：10m | 套 | 1 |
| 5 | 氨氮分析仪 | 测量方法：国际水杨酸法 测量范围 : 0~50mg/L （分档 0~2mg/L ；2~50mg/L），最大可至 200mg/L 示值误差 : ≤ 2.0mg/L 时 ：±0.2mg/L； ＞ 2.0mg/L 时 ：±10% 重复性 : ≤ 3% 稳定性 : 24h 内不超过 ±10% 测量周期 : 最小测量周期为 20min 输出 : 4~20mA 数字接口 : RS232 交流供电 : 220VAC±22%，50Hz±1%，5A 预热时间 : 建议预热 30min 尺寸 : 1500×550×450mm | 套 | 1 |
| 6 | 高锰酸盐分析仪 | 测量方法：高锰酸钾分光光度法 测量范围 :0～50mg/L，可根据客户要求拓展 测量精度：≤5mg/l，±0.4mg/l；＞5mg/l，±8％， 接口输出：RS232/485、两路4～20mA 交流供电 : 220VAC±22%，50Hz±1% 尺寸 : 1500×550×450mm | 套 | 1 |
| 7 | 总氮分析仪 | 测量方法：碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 测 量 范 围 : 0.05~100mg/L 重 复 性 : ≤ 10%（水样） 零 点 漂 移 : ±5% 量 程 漂 移 : ±10% 直 线 性 : ±10% 测 量 周 期 : 30min，可调 输 出 : 4~20mA/0~20mA 数 字 接 口 : MODBUS RS232/RS485 交 流 供 电 : 220VAC±22%，50Hz±1%，5A 预 热 时 间 : 建议预热 30min 尺 寸 : 1500×550×450mm | 套 | 1 |
| 8 | 总磷分析仪 | 测量方法：钼酸铵分光光度法 测量范围 : 0~50mg/L （分档 0~2mg/L ；2~50mg/L） 检测误差 : ≤ 10% 重复性 : ±3% 零点漂移 : ±5% 量程漂移 : ±5% 测量周期 : 15~30min 输出 : 4~20mA/0~20mA 数字接口 : MODBUS RS232/RS485 交流供电 : 220VAC±22%，50Hz±1%，5A 预热时间 : 建议预热 30min 尺 寸 : 1500×550×450mm | 套 | 1 |
| 9 | 叶绿素分析仪 | 0-20、0-200μg/L 自适应 灵敏度：0.02 μg/L 分辨率：0.02μg/L 准确度：±3% 输出：RS232和0.5V 外壳：不锈钢、钛合金 尺寸：φ48*200mm 连接头：SUB CONN Micro Spin maie 重量：0.5Kg 防水深度：500m | 套 | 1 |
| 10 | 挥发酚分析仪 | 测量原理在线蒸馏4-氨基安替比林比色法 测量量程0-0.15 mg/L；0-10 mg/L（量程可选） 分辨率0.001mg/L 准确度≤5%FS 精密度≤3%FS 报警输出4路继电器输出，故障自动检测自动报警 防护等级IP55 电源220±10%V ； 50±2%Hz 输出信号CANBUS/MODBUS，标准4-20mA 可选接口（选配）RS232/485/ | 套 | 1 |
| 11 | 在线综合毒性监测仪 | 分析方法 发光菌法（费希尔弧菌） 检测技术 双通道对照检测方法 检测方法 符合国际标准组织标准ISO 11348-3-2007 检测项目 综合毒性 检测器 光电倍增管PMT 测量范围-100% ～ 100% 重复性≤＋3% 分辨率1% 测量时间可设置 测量间隔 连续或者任意选择，可设置 校准定时自动校准 反应时间可设置 数据存储 5年以上通讯方式 RS485,（Modbus协议），LAN，可选 4-20mA，GPRS | 套 | 1 |
| 12 | 数据控制传输单元 | 具有水质、流量数据的采集、存贮、显示和传输等功能 14DI/10RLY 4A I/1AO 12位精度、至少16路高速脉冲计数器，2个RS485 | 套 | 1 |
| 13 | 设备箱非正常开启监测套件 | / | 套 | 1 |
| 14 | 协议转换器 | 1.)PLC内核，万年历内嵌 2.)超级时钟，数据永不丢失 3.)电源：24VDC 4.)12K程序存储区、10K数据存储区 5.)安装简单，支持DN35导轨 6.)通讯口：1个RS232/285口，1个RS485口 7.)功耗：10W | 套 | 1 |
| 15 | 水浸控制器 | 供电电压： DC 24V (9V~36V) 工作温度：0℃~50℃ 工作湿度： 20%RH ~100%RH | 套 | 1 |
| 16 | 温湿度变送器 | 工作电压AC 24 V 或 DC 13.5...35 V 信号输出DC 0...10 V/ 4…20 mA，用于相对湿度 信号输出 DC 0...10 V/ 4…20 mA 或T1 或 LG-Ni 1000，用于温度 测量精度为舒适范围内的±3 % 相对湿度 | 套 | 1 |
| 17 | 控制变压器 | 输出容量500VA,频率50HZ,工作电压220V | 套 | 1 |
| 18 | 工业交换机 | 百兆、5个10/100自适应RJ45口，背板总带宽1.6Gbps | 套 | 1 |
| 19 | 工控机 | 内建 Core 2 Duo 1.6GHZ, 8GB DDR2内存, 4*RS-232/422/485, 4*Giga LAN, 1*外部CF, 1*内部CF, 1*音频输出, 5*USB(其中1个为内部),1*1394B,4*DI,4*DO, 2*DVI-D, 2 * 2.5" SATA支架并支持Raid0 and Raid1功能, 3*PCI + 1*PCIe 无风扇嵌入式控制器，含键盘、鼠标 | 台 | 1 |
| 20 | 显示器 | 24寸液晶，分辨率：1920*1080 | 套 | 1 |
| 21 | 防雷系统 | 一体式电涌保护器单元。最高可承受40KA(10/350μs)雷电流冲击。动作响应时间小于100纳秒可视窗口颜色表示保护的工作状态白色（正常），红色（故障） | 套 | 1 |
| 22 | 自动采样系统 | 配套水质监测整套系统 | 套 | 1 |
| 23 | 户外防水数字高清球机 | 200万；1920×1080@30fps；星光级超低照度:0.0004Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR；200米红外照射距离；焦距：4.8-120mm，25倍光学；支持音频、报警；支持数字宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别；水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°-90° (自动翻转)；H.265/H.264/MJPEG；支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，68W max；支持IP66；工作温度：-40℃- | 套 | 2 |
| 24 | 户外防水数字高清枪机 | 200万，低照度星光级，宽动态 | 套 | 1 |
| 25 | 立杆 | 碳钢喷塑，壁厚3mm,高度3.5米左右 | 套 | 3 |
| 26 | 站房基础 | 水库打桩框架 | 套 | 1 |
| 27 | 自动站站房建设 | 建筑面积40平米 | 套 | 1 |
| 28 | 站房装修 | / | 套 | 1 |
| 29 | 仪器控制柜 | 超声波碳钢喷塑900*800*2000 | 套 | 8 |
| 30 | 站房公示牌 | 不锈钢，UV喷绘 | 套 | 1 |
| 31 | 电气控制柜 | 碳钢喷塑900*800*2000 | 套 | 1 |
| 32 | 防火墙 | 4GE+2Combo固定接口，可扩展千兆电口/千兆光口/万兆光口，支持BYPASS插卡，功率170W，电源100-240V, | 套 | 1 |
| 33 | 空调 | 3P | 台 | 1 |

#### 3.1.2 监控中心、机房及配套工程建设

监控中心建设场地由业主指定，由12块LED显示大屏及基础硬件设施组成，用于显示前端监控视频获取的视频信息。

机房面积约20平方，机房内安装防静电地板，机房配电系统包括防雷接地措施、机房配电设施，采用市电作为电源，本次不建设UPS系统。

本项目网络系统部署在政务云的服务器上，租赁运营商20M数字专线，将现场监测站信号传输到监控平台，再利用琼中县现有的电子政务外网接入政务云。

按照国家对信息系统的相关安全等级保护要求，本项目信息系统须达到二级等保要求。

监控中心、机房及配套工程建设相关设备及技术规格要求：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46寸液晶拼接屏 | 46寸三星液晶拼接单元，双边超窄边物理拼缝3.5mm，支持1920*1080高清分辨率，LED光源，800亮度，单屏外观尺寸：1024.58（H)*680.80(V)mm，画面 比率16：9,采用工业级A+液晶面板，使用寿命60000小时，可M*N任意拼接，响应时间5MS,可视角度178度； | 块 | 12 |
| 2 | 视频综合平台 | 1.集成，视频综合管理、高清信号矩阵、解码器、拼控处理器;2.本机支持支持8路DVI输入、8路VGA输入和24路DVI输出 3.任意相邻的大屏可进行拼接显示，或者单屏显示，每块屏可显示多个画面或者多块屏显示单个画面； 4.通过软件控制操作，简单易学； 5.选配可视化操作客户端软件，实现信号源的可视化调度； 6.自带端口映射功能，无需一一对应接口 7.本机配自带LED字幕滚动功能，实现LED功能 | 台 | 1 |
| 3 | LED字幕屏 | 室内P3.75 单红色 0.3*3.5 | 平方 | 1.05 |
| 4 | 音频处理器 | 音频数字采样，均衡、压限、分频、延时。 | 台 | 1 |
| 5 | 台式电脑 | I5-6500/4G/1T/DVDRW/WIN10/2016 office/GT720 1G独立/19.5WLED/H110/PCI | 台 | 2 |
| 6 | 机柜 | 42U，多层隔板，双32APDU | 台 | 1 |
| 7 | 交换机 | 全千兆24口交换机+4SFP | 台 | 1 |
| 8 | 视频数据储存系统 | 3U标准机架式IP存储/DSP+ARM架构/嵌入式软硬件设计/64路H.265、H.264混合接入/320M接入/320M存储/256M转发/16盘位/3U/1个eSATA/Raid/2个HDMI、2个VGA，HDMI1支持4K，VGA1支持2K显示/报警16进8出/16路1080P或4路4K H.265、H.264混合解码/2个千兆网口/2个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |
| 9 | 存储硬盘 | 监控级硬盘. | 块 | 16 |
| 10 | 无线话筒 | U段，双手持，带会议支架。 | 套 | 1 |
| 11 | 功率放大器 | 带反馈抑制功能 | 台 | 1 |
| 12 | 全频音响 | 20-20KHz扩声音箱 | 只 | 2 |
| 13 | 空调 | 1.5匹 壁挂式冷暖变频空调 | 台 | 1 |
| 14 | 空调 | 3匹冷暖柜机 | 台 | 1 |
| 15 | 高清线缆 | 包含高清线材一批（3-20米)，电源线，网线 | 套 | 12 |
| 16 | 液晶屏支架 | 前维护液压支架 | 单元 | 12 |
| 17 | 拼接屏整体支架 | 定制支架，方便维护 | 套 | 4 |
| 18 | 操作台 | 双人位 | 套 | 2 |
| 19 | 7人位主席桌 |  | 套 | 1 |
| 20 | 会议椅 |  | 张 | 20 |
| 21 | 网络布线 | 6个信息点，500元/个，六类UTP | 点 | 6 |
| 22 | 电缆 | ZR 4×3 | 米 | 300 |
| 23 | 等电位地网 | 30mm×3mm紫铜排 | 米 | 10 |
| 24 | 接地电缆 | 25mm2 | 米 | 35 |
| 25 | 静电地板 | 600*600*35mm | 平方 | 20 |
| 26 | 背景墙制作 |  | 面 | 1 |

### 3.2 应用系统建设技术要求

#### 3.2.1 环境资源数据中心

环境数据中心平台为环保综合信息应用系统的基础数据平台，用于统一组织、存储和管理环境保护部门的原有业务系统数据、本次建设产生的监测数据和本次新建系统产生的业务数据，从底层实现环保基础数据、地理信息数据和业务数据的共享。环境数据中心应符合环境保护部数据中心建设总体要求，遵循《环境数据库设计与运行管理规范》相应要求。主要建设内容包括：

1.数据采集与建库

环境数据中心的数据资源以excel 表格、已有信息系统支持、非结构化数据和没有信息系统支持的电子文档或者纸质文档等形式存在，采用必要的数据获取方式，对不同来源及异构数据进行整合。系统应提供环境数据的校核功能。

2.数据整合与分析

根据《环境信息分类与代码》标准，建立环境信息资源目录体系，存放和管理各类环境数据，为信息共享交换提供服务。将收集的各项环境管理业务的基础数据进行数据加工处理、数据仓库分析和数据对比、匹配、校核，以解决同一数据来自不同业务的数据冗余和不一致问题，形成一套环境管理中心数据库，使其符合环境保护部要求的环境数据中心数据库结构。

3.二次开发要求

环境数据中心作为一个数据中间件，在完成支持本项目功能的基础上需要提供各种二次开发接口，须提供WebService 方式的二次开发接口，本项目的其它应用系统需基于此接口进行二次开发。

4.空间数据采集与管理

在数据中心对属性数据进行规范化管理的同时，空间数据、特别是空间专题数据的采集与管理更新，空间数据与属性数据的挂接等。

(1)空间数据分类

通过数据中心对空间数据进行分类管理,方便用户的管理及各应用系统的调用。

(2)空间数据新增与维护

对空间数据中的基础类图层，采用GIS 系列工具实现数据的新增与维护，对环保专题图层，如污染源企业排口、在线监控设备等点位信息的新增与维护，在数据中心中结合每一条属性数据完成空间与属性数据的挂接。

(3)空间、属性的关联查询

完成空间、属性数据的挂接后，可在数据中心中实现简单的空间、属性的关联查询、筛选定位等功能操作，可实现根据属性数据进行不同的图例设置等功能。

#### 3.2.2 环境地理信息系统

环境地理信息系统要求在地图上展示工业污染源、农村生活污水，饮用水源地，河道水质，农业面源污染这五类监测数据，按照专题方式进行展示。具体功能如下：

1．工业污染源图层

污染源图层展示包括重点排水企业、工业园区、污水处理厂、农村污水处理设施、畜牧养殖等污染源信息、污染源分类查询、重点污染源分布情况、风险源分布情况等，分别具有单独的图层显示。

2．农村生活污水图层

基于GIS地图，对农村污水处理设施建设分布专题图层，系统可实现污水处理设施的快速筛选并得到污染源的相关信息。包括分散式污水处理设施空间分布信息和基本信息。

3．饮用水源地图层

（1）饮用水源地保护区划分展示

系统基于GIS展示一级保护区、二级保护区以及准保护区的范围，并按城区中心地、区县、乡镇三个层次进行分层展示。可添加图片和文字描述。同时提供检查信息录入功能，在对水源地实现现场检查时，可拍摄现场照片并上传，录入检查情况等信息。相关信息可以通过系统的GIS图层进行展示。

（2）饮用水源地基础信息展示

该系统应对饮用水水源地、保护区相关详细基础信息进行展示，包括水源地的地理位置描述、所属行政区划、水源地保护等级、面积、水文地质条件、开采方式、供水量、服务年限，不同类型水源的数量，水源地保护区管理机构状况，法规建设情况等。水源地分类按照河流型水源地、湖库型水源地、复合型（河流+湖库)、地下水水源地进行分类管理。同时按照标准指标展示一类二类三类水质。

（3）取水口分布展示

基于GIS地图设立水厂取水口建设分布专题图层，包括取水口空间分布信息。其中取水口基本信息应包含供水水厂信息、取水口位置、取水量、服务人口量等。

（4）饮用水源地监测信息展示

建立饮用水源地保护区信息管理，按照河流型水源地、湖库型水源地、复合型（河流+湖库)、地下水水源地进行分类管理，并结合GIS实现水源地保护区信息的可视化展现，使用户可查询水源地点位分布、名称、类别（城镇、农村)等。

4．河道水质图层

（1）断面信息展示

在断面图层中，基于GIS技术，在地图上展示流域分布及各断面的水质参数、污染指数变化情况。重点标注不同类型的水质断面，有超标情况进行预警提醒。包括:控制单元边界、国家考核断面、省考核断面、参照断面。

各控制断面或监测断面均有单独的图层显示。

（2）地表水水质自动监测信息展示

基于GIS地图，展现地表水水质测点的点位分布情况，能够查看水质自动监测数据，并根据对监测数据进行趋势变化分析，提供报警信息的展示。

（3）地表水水质手工监测信息展示

基于GIS地图，展现地表水水质测点的点位分布情况，能够查看水质手工监测数据，并对监测数据进行趋势变化分析。

5、农业污染源图层

基于GIS地图，展现农业污染源污染的信息情况，能够查看农业污染源污染监测数据，并对监测数据进行趋势变化分析。

6、WEB应用接口

与各个环保业务系统进行对接，获取环保相关数据进行展示。

7、应用数据库接口

数据资源中心将基础代码数据传给GIS系统，GIS结合空间属性在地图上展现出来。

8、智慧治水APP应用接口

系统与监测APP进行对接，调用手机现有的导航软件，利用APP展示环境地理信息系统信息。

#### 3.2.3 污染源综合管理系统

污染源监测软件通过监测设备、高清摄像头，可实时查看并监测各监测点的污染情况。能有效保障站点设施的正常运转。当水质出现异常、设备等出现故障，系统能自动报警，维修人员能在最短的时间内到达故障点进行故障修复。具体功能如下：

1．污染源站点管理

对现场监测点基本信息、监测点基本信息等基本信息进行设置。

2．异常指数管理

实现判定各个级别的阀值，当污染源异常能发出预警信息。

3．环境质量管理

能直接获取环保部在琼中部署的环境监测点信息，包括环境质量指标数据，如：CO2 ，SO2，PM2.5，PM10等信息。同时抓取国家和省环保部门的监测数据进行分析。

4．污染源在线监测管理

实现对污染源的全面、实时、网络化的监测体系。了解设备运行情况，同时通过表格和曲线浏览污染物排放的详细监测数据。能使各个监测站点自动监测数据回传到系统中。

环境监测站能够向省级环保单位上报监督性检查数据，上报内容包含：监测数据、任务分工管理、监督性监测年度报告等。能对现场检查记录的进行填写与上报，对环保监督性监测数据进行查询、分析、统计等。

5．监测设备信息维护

支持对原辅材料、产品、监测设备、监测方法等信息的增、删、改、查，实现对信息库的管理和维护，保证信息的丰富与完善性，方便工作人员应用。

完成对污染源基础信息的管理与维护，维护内容主要包括基本信息、管理属性、环境属性、主要产品、主要原料、监测机构等信息。

（1）基本信息

主要指污染源基础信息，主要包括污染源名称、单位地址、组织机构代码、所属区域、经纬度、环保监控级别、污染源类别等信息。

（2）管理属性

主要包括是否危废生产企业、是否固废经营单位、是否市政设施重点污染源、是否废水/废气排放企业、是否纳管、是否风险源等信息。

（3）环境属性

主要包括是否水源区、是否减排项目单位、排放方式、主要生产工艺、污水处理工艺等信息。

（4）主要产品

对企业产品进行维护管理，包括产品名称、年产量等信息。

（5）主要原料

对企业生产所用原料信息行维护，包括原料名称、年用量等信息。

6．统计分析管理

系统提供统计分析功能，包括工作绩效统计、监测频次统计和监测合格率统计，统计结果以曲线、图表等多种方式展示。

（1）工作绩效的统计

为能提高环保部门的工作效率，系统能对各地市环保部门的监测/检测工作量进行统计，其中包括计划任务数量统计、完成任务数量统计等内容。

（2）监测频次统计

可针对单个站点或多个站点的监测频次进行统计，形成统计数据，以图表两种方式进行展示。

（3）监测合格率的统计

对监测结果进行分析，按年度或季度监测频次及监测结果综合判断监测合格率，形成分析曲线，并可导出统计报表。

7．报表管理

支持报表查询、批量导出功能。包含统计报表、统计分析、相关分析。可根据用户需求生成各类型日报、周报、月报、季报、年报，并以Excel等方式导出。

8．大数据分析管理

对大数据进行实时和离线的统计分析，系统还提供标准的关联规则分析服务，方便用户挖掘数据价值。对系统和业务进行实时监控，统一管理集群日志。通过对现有数据进行挖掘，实现数据可视化应用。

9、智慧治水APP应用接口

系统与监测APP进行对接，调用手机现有的导航软件，利用APP展示污染源综合管理信息系统信息。

#### 3.2.4水环境综合监管系统

对水环境监测设备的数据、视频、水质指标、设备运行状态进行调取，实现设备远程启、停操控。在污染事件、防洪排涝、自然灾害等特殊情况下，可在平台上实现各部门联合办公决案处理。具体功能如下：

1．地表水监测管理

对地表水监测在线监测点的实时数据，实时视频上传平台，使用户能对站点的实时数据以及运行状态进行了解。

2．工业城镇污水监测管理

对工业城镇污水在线监测点的实时数据，实时视频上传平台，使用户能对站点的实时数据以及运行状态进行了解。

3．河道水质监测管理

对河道水质在线监测点的实时数据，实时视频上传平台，使用户能对站点的实时数据以及运行状态进行了解。

以河道断面监测结果数据为基础，结合流域、水系、河流、断面等空间维度和月度、季度、年度、任意时间等时间维度，依照评价规则生成水质类别、超标结果、综合污染指数与污染物分担率等评价结果。按照时间统计评价结果的变化趋势，按照空间维度分析评价结果的同比、环比情况。

分析结果以数据表和图表结合的形式进行可视化展现，需实现图形展示形式的灵活变化（如切换折线图、柱状图、堆积图），图形、数据表均可导出到本地。

4．水库监测管理

对水库监测在线监测点的实时数据，实时视频上传平台，使用户能对站点的实时数据以及运行状态进行了解。

以水库测点的监测结果数据为基础，结合流域、水系、河流、测点等空间维度和月度、季度、年度、任意时间等时间维度，依照评价规则生成水质类别、超标结果、综合污染指数与污染物分担率、营养状态指数等评价结果。按照时间统计评价结果的变化趋势，按照空间维度分析评价结果的同比、环比情况。

分析结果以数据表和图表结合的形式进行可视化展现，需实现图形展示形式的灵活变化（如切换折线图、柱状图、堆积图），图形、数据表均可导出到本地。

5．饮用水监测管理

以饮用水源测点的监测结果数据为基础，结合流域、水系、河流、测点等空间维度和月度、季度、年度、任意时间等时间维度，依照评价规则生成水质类别、超标结果、综合污染指数与污染物分担率、营养状态指数等评价结果。按照时间统计评价结果的变化趋势，按照空间维度分析评价结果的同比、环比情况。

分析结果以数据表和图表结合的形式进行可视化展现，需实现图形展示形式的灵活变化（如切换折线图、柱状图、堆积图），图形、数据表均可导出到本地。

6．农业污水监测管理

规模以上养殖场的污水排放至河道，河道在线监测点的实时数据，实时视频上传平台，使用户能对站点的实时数据以及运行状态进行了解。

7．农村污水监测管理

对农村污水在线监测点的实时数据，实时视频上传平台，使用户能对站点的实时数据以及运行状态进行了解。

8．水质档案管理

为各个水环境断面监测点建立唯一档案，通过档案展现监测点的基本信息、照片，并且集中展现该断面/监测点的监测情况，如展现断面/监测点水质类别、监测项目浓度趋势、综合污染指数和污染分担率。可以按照年份、所属水系、河流、行政区划、断面/测点名称等条件筛选查找档案。应支持文件上传、文件搜索、档案库授权、日志记录等。

9．报表查询管理

应包含统计报表、统计分析、相关分析。可根据用户需求生成各类型日报、周报、月报、季报、年报，并以Excel等方式导出。

10．统计分析管理

能够按行政区划、时间等条件，对辖区在线监测监控站点进行分析，比较该辖区内监测站点异常情况对比。

11．智慧治水APP应用接口

系统需与监测预警APP进行对接，调用手机现有的导航软件，利用APP展示水环境综合监管信息系统信息

#### 3.2.5河长管理信息系统

河长管理信息系统需具有信息集成、实时反映、监测预警、数据分析和全程考核等功能，需将河长在治理治水过程中的各种信息全方位的展现，便于统一管理，建立预警、分析、交办，增强各部门的协调，提高工作效率，降低行政成本，实现高效、精准化管理。具体功能如下：

1．河长信息管理

对河道的各级河长、镇级河长、河长单位、职务、管辖河道名称以及河道的目标水质等基础信息进行管理，提供增加、删除、修改等功能。

2．河道台账信息管理

建立河道台账，对河道基本信息进行管理，可增加、删除、修改河道信息。具有对数据进行多维度统计功能。

3．水质在线监控管理

对水质在线监测点的实时数据，实时视频上传至平台，使用户能对站点的实时数据以及运行状态进行了解。

4．举报投诉管理

用户可以对发现的污染事件进行上报投诉。

5．河长巡河记录管理

记录巡河员的巡河路线，确保巡河工作有效开展。中心平台可查看巡河员的巡河轨迹，对巡河工作进行监督。

6．河长交办管理

运维公司实行及时记录运维工作中出现的紧急情况，上报至相关管理部门；依据约定的运维应急抢修周期解决问题，并做好反馈工作。

7．河长通信录管理

该功能可实现对河长的通信信息进行管理，包括信息查询、增加、删除、修改等，可以直接点击通信录拨打河长电话，及时有效的处理异常问题。

8．视频监控管理

实现对相关区域的视频监控功能:

1)实时监视功能

2)远程图像调度控制

3)历史图像的检索和回放

9．智慧治水APP应用接口

系统需与监测预警APP应用进行对接，实现系统数据与APP数据同步，方便河长管理工作。

#### 3.2.6智慧治水APP建设

智慧河长APP管理软件需能查看河道的起点、终点、长度、所属县、河道等级、河长职责、整治目标，河道水质等信息。河长制APP需接受群众的监督和建议，为推进河长制工作开展，需设 “全民参与”按钮，使河长能实现掌上巡河，查看每条河道的水质情况及河道周边的环境，发现异常问题能及时处理。具体功能如下：

1．河长信息公示

记录每条河道的县、镇、村三级河长姓名、联系电话、把河道信息纳入智慧平台。位于河道两侧的排放口等其它基础信息记录定位。河道长度、起点、终点、宽度、水位、蓄水能力和过去河道治理措施、现在的成果、将来治理的目标进行展示体现。

2．水环境信息管理

可以通过手机APP实现查看河道实时视频，并可通过手机APP实现对摄像头的远程控制（上下左右、放大缩小、抓拍等）。

3．污染源管理

对污染源站点的基础信息，实时数据，实时视频上传至平台，使用户能对站点的基础信息，以及运行状态进行了解。

4．巡查上报管理

借助于APP软件的签到功能，可对巡河过程的信息进行记录，主要涉及巡河用户、巡河区域、签到/签出时间以及轨迹回放。多条轨迹以时间顺序列表排列，也可以通过提供的用户查询功能，查询特定用户的巡河轨迹并进行轨迹回放。

5．河长交办管理

通过河长交办功能，实现监测异常图像截取，发送截图并通知河长本人，达到业务协同的效果。

6．河长通信录管理

实现对河长的通信信息进行增加、删除、修改、查询等管理，可以直接点击通信录拨打河长电话，及时有效的处理异常问题。

7．河道水质管理

用户可点击查看所管辖的河道，通过实时水质功能查看该河道水质监测站点的现场视频及实时水质所需监测等项目数据。

8．河道运维管理

通过河道运维功能，方便快捷实现巡河工作，查看河道运维情况，及时了解河道信息。

9．手动巡河管理

通过手动巡河功能，方便快捷实现巡河工作，查看河道附近情况，及时了解河道信息。

10．一键巡河管理

通过一键巡河功能，方便快捷实现巡河工作，查看河道附近情况，及时了解河道信息。

11．投诉公示管理

设立投诉公示管理，对投诉案件的处理和结果进行公示，督促河长制管理工作。

12．电子导航管理

基于GPS或GPRS定位机制，通过内嵌的导航系统，建立河道的一键导航功能，为巡河人员快速到达所需站点提供指引，支持站点模糊和街道区域搜索功能。

#### 3.2.7 系统管理

提供用户管理、权限管理、流程配置等系统管理功能；将系统配置操作分为用户配置和系统管理员配置，用户配置开发给指定的使用者，可以自由配置信息；系统管理源配置功能由系统管理员使用，配置系统的初始化配置。

1．机构管理

机构管理单元作为系统管理子系统的子单元，机构是真实地反映当前系统运行时所涉及到的机构的结构。每个机构包含若干不同的部门。各个机构具有不同的权限；同一个级别的机构需具有不同的权限。机构的系统管理员可以管理辖区内的机构信息，并随意定制机构层次结构。具体功能包括对机构的新增、修改、停用、启用、移动等。

2．部门管理

部门管理单元作为系统管理子系统的子单元，部门管理是真实地反映当前系统运行时所涉及到的部门的结构。各个部门具有不同的权限。具体功能包括对部门的新增、修改、停用、启用、移动功能。

3．用户管理

用户管理单元作为系统管理子系统的子单元需对登录用户相关信息的存储进行管理，由系统管理员完成。包括用户新增管理、用户修改管理、用户密码重置、用户启用、用户停用和用户查询管理等功能。

4．授权管理

授权管理单元作为系统管理子系统的子单元，需完成对用户的授权、岗位的授权和部门的授权，由管理员完成。所有的授权管理操作都要记录日志信息表。

5．日志管理

平台日志包括系统日志和业务日志。

系统日志是记录系统各模块的运行状态，用户对系统运行情况进行跟踪，在系统出现故障的时候能根据日志快速进行问题排查。系统业务日志主要记录用户对数据资源的访问情况。

日志管理完成平台用户登录、访问、操作等各种工作日志的记录、查询、统计、审查、备份和恢复等工作，是系统安全审查的证据和依据。

#### 3.2.8中央控制与通信服务软件

该中央控制与通信服务软件主要为现场数据传输、环保专网数据分包解析、GIS数据信息、人工交办服务以及第三方数据库接口提供通讯及控制服务，能够实现现场设备的远程控制，移动手机APP事件反馈服务。

### 3.3 安装、调试及系统集成要求

本项目涉及到多个系统的数据整合，各应用系统之间要求按统一的数据交换标准进行数据交换。需要高标准进行整体规划，确保系统的稳定性、安全性、灵活性和扩展性。

要求中标人：

负责本项目范围内应用软件的现场安装部署、测试和调试，保证系统功能、性能要求的实现。在安装、配置和测试、调试过程中，中标人应对最终用户技术人员所提出的技术问题，给予满意的答复。

要求有完整的安装和配置程序，具有详细的系统安装配置说明手册、用户使用说明书和系统维护说明书。

要求具有完整的系统测试计划，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。

负责解决系统集成中全部技术问题，对采购人项目建设中碰到的其他技术问题，有责任和义务提供咨询和帮助。

系统开发应当符合业主实际需求。

### 3.4 商务条款要求

#### 3.4.1总体要求

（1）本标书所提供的设备清单及配置要求中关于产品的型号、数量、技术参数、规格标准、性能要求仅供参考，主要目的是为了满足工作的基本要求。投标人在投标时必须详细、准确、真实地提供所投系统解决方案及产品的各项设计、技术指标、相关证明材料、相应阐述材料(如设计方案、施工图纸等描述文件)。

（2）本项目投标人须根据招标人的需求提供完整的设计方案，不得缺项漏项，同时应对由于设计、工艺或产品(型号、质量、数量)的缺陷而造成的任何系统缺陷负责。

（3）系统中所有相关软件须具有自主版权或正式版权。因中标方提供的软件而引起的任何版权纠纷和法律责任，由中标方承担。

（4）投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门处理。

（5）投标商须完成本项目设备的集成、安装、调试和培训等工作，同时须全力配合总台项目整体规划和建设。

#### 3.4.2付款方式

本项目分四个阶段付款：

1．中标人在合同签订后7个工作日内，招标人凭中标人开具的正式有效发票向中标人支付合同总金额的10%预付款；

2．合同所有设备运达招标人指定现场，安装、调试完成并提交相关的文档、资料后，7个工作日内，招标人凭中标人开具的正式有效发票向中标人支付合同总金额的 60%进度款；

3．招标人组织验收，验收合格并正常运行后7个工作日内，招标人凭中标人开具的正式有效发票向中标人支付合同总金额的25%进度款；

4．在质保期满后7个工作日内，招标人凭中标人开具的正式有效发票向中标人支付合同总金额的5%货款。

#### 3.4.3质保期及售后服务要求

1．★中标人须提供全部所投设备至少1年的免费保修期，按原厂商标准提供维护，自项目验收通过之日起计算。

2.在质保期内，中标人须提供全天候（7×24小时）的热线电话技术支持服务。如远程不能解决问题，须在48小时内到现场处理，对短时间内不能解决的设备问题，须提供备机、备件，保证在24小时内恢复系统的正常运行。

3．售后服务要求

（1）设备在安装调试、现场测试、试运行、终验后的保修期满后，因系统涉及技术、设备等问题而影响系统正常运行或出现用户无法自行处理的问题，中标人必须提供及时的技术支持。

（2）在保修期内和保修期外，系统设备如有重大故障，供货方接到用户电话后，必须及时赶到现场并排除故障。

#### 3.4.4 培训要求

中标人必须为招标人提供系统使用、系统操作和管理培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；投标人必须列明相应的培训课程。

中标人提供详细的培训计划、大纲、课程内容等相关内容，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

培训工作必须在合同生效之后系统试运行之前安排。

所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

实际培训时间、人数和地点按中标人与招标人商定的为准。

# 第四章 合同条款（参考）

合同通用条款部分

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日                 （项目编号:       ）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

| 序号 | 建设项目（设备） | 技术指标 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写） |
|  | （大写） |

二、项目建设进度及地点：

1、项目建设进度：

2、地点：采购人指定地点

三、付款方式

参照第三章《采购需求书》第3.4.2项方式付款。

四、违约赔偿

1、除下一条规定的不可抗力外，如果乙方未按合同约定的时间提交工作成果和提供服务及提交工作成果及服务不符合项目要求，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每迟延一个工作日提交工作成果或提供服务或提交工作成果及服务不符合项目要求的，按合同总金额1%/天计扣违约赔偿费，但违约赔偿费的最高限额为合同总额的10%。如果乙方迟延提交工作成果和提供服务时间超过1个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2、如果双方中任何乙方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不可抗力的事故，只是合同履行受阻时，履行合同的期限应适当予以延长，延长期限应相当于事故所影响的时间。

五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地人民法院。

六、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同鉴证

招标人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括：

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式六份，中文书写。甲方三份，乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标人：                      （盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章  投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

- 价格标的组成

1、开标一览表（表1）

2、报价明细表（表2）

- 商务标的组成

3、投标函（表3）

4、法定代表人证明书（表4）

5、授权委托书（表5）

6、投标保证金证明单据

7、投标人简介：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍。

8、中小企业声明函（表9）

9、投标人基本情况表（表6）

10、投标人资格要求证明文件：见第一章投标人资格要求

11、其他：如资质证书、获奖证书、类似项目业绩（表7）等

- 技术标的组成

12、规格、技术指标响应偏离表（表8）

13、产品质量及售后服务承诺书：

由供应商根据自身实际情况并结合招标文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：产品技术参数、质量保证、售后服务及体系、人员、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用等（分质保期内和期后两个时间段）

14、项目实施方案：包括项目协调与运行维护方案、质量保障体系方案、技术支持解决与服务方案等

15、投标人根据项目需要提供的其他技术支持文件（详见评分要点）

注：为了便于评委对投标文件内容的审核，建议投标人针对本招标文件第四章中“初步评审表”和“综合评分表”的各项编写响应页码索引表。投标文件中的复印件均必须加盖公章。

初步评审表各项页码索引表

| 序号 | 评审项 | 材料所在页码 （第 页） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |

综合评分表各项页码索引表

| 序号 | 评比项 | 材料所在页码 （第 页） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |

表1、开标一览表

项目名称：琼中县环境监测预警信息化综合管理平台项目

项目编号：HNZH-2018-124

金额单位：元

| 琼中县环境监测预警信息化综合管理平台项目 |
| --- |
| 本项目投标总报价 （大小写一致） | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 工期 | 合同签订后 个月 |
| 交货地点 | 采购人指定地点 |

报价人全称：（盖章）       授权代表（签字）：

日期：

注: 1、投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

2、报价一览表格式不得自行改动。

3、本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

4、表内序号应与用户需求书中设备清单的序号一致。

表2、报价明细表

项目名称：琼中县环境监测预警信息化综合管理平台项目

招标编号：HNZH-2018-124

包    号：    包（    包号名称   或项目本身   ）

金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号、规格 | 原产地及制造厂名 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2)相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

(3)总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列；

(4)本表中“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标总计”数。

报价人全称：（盖章）                授权代表签字

表3、投标函

致：海南政辉招投标代理有限公司

根据贵司琼中县环境监测预警信息化综合管理平台项目（项目编号为HNZH-2018-124）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交投标书正本一式壹份，副本肆份， “唱标封”1份。

根据此函，我们宣布同意如下：

  - 我方接受招标文件的所有的条款和规定。

  - 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

  - 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

  - 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

  - 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

  - 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

  - 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

  - 如果我方中标，我方将根据招标文件的规定递交履约保证金。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

开户名：

开户行：

账  户：

授权代表签字：               职务：

日期：

表4、法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：                  （签章）

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

表5、授权委托书

致：海南政辉招投标代理有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年   月   日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                       联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南政辉招投标代理有限公司组织的琼中县环境监测预警信息化综合管理平台项目（项目编号为：HNZH-2018-124）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件

法定代表人  （签名）

受托人  （签名）

委托单位    （公章）

年     月     日

表6、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

表7：投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

表8、规格、技术指标响应偏离表

项目名称：琼中县环境监测预警信息化综合管理平台项目

项目编号：HNZH-2018-124

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

报价人全称（公章）：            授权代表（签字）：

日   期：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“用户需求书” 中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应.

表9　中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加     单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

# 第六章  评审办法和程序

## 一.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

## 二. 评标程序

1. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，评标按照下列工作程序进行：

（1）投标文件初审（初步评审表）；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价（综合评分表）；

（4）推荐中标候选人名单；

（5）编写评标报告。

2.评标细则及标准（详见附表2  综合评分表）

（1）本次综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、对招标文件的响应程度以及环保、节能、自主创新产品。

（2）除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分，全部评委打分的算术平均值即为该投标人的得分。

（3） 在评标过程中，投标文件响应招标文件出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

（4）实质性偏离是指投标文件未能响应招标文件的要求。以下情况属于实质性偏离：

投标文件中附有采购人不能接受的条件；

投标文件有上述情形之一的，在评标时视为：对招标文件要求有实质性偏离处理。

（5）非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

1） 文字表述的内容含义不明确；

2） 同类问题表述不一致；

3） 有明显文字和计算错误；

4） 提供的技术信息和数据资料不完整；

5） 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

6） 评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述1）~4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（6）在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

3.计算错误的修改

投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

（4）按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

4.评标专家在政府采购活动中须遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

| 评估因素 | 技术商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

5、综合评分统计及排名：

（1）技术商务分统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的技术商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术商务最终得分。

（2）综合得分：技术商务最终得分与投标报价得分相加得出综合得分。

6、推荐中标候选人

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据投标人综合得分由高到底进行排序，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选人，并标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

## 附表1：资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |
| 1 | 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力的证明材料（提供复印件加盖公章）； |  |  |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2017年任意一个月企业纳税证明）； |  |  |  |
| 4 | 有依法缴社会保障资金的良好记录（需提供2017年任意一个月企业社保缴费记录复印件）； |  |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供声明函)； |  |  |  |
| 6 | 投标人应具有CMMI3（含）以上认证资质 |  |  |  |
| 7 | 本项目招标不接受联合体投标 |  |  |  |
| 结论（合格/不合格） |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

4、符合资格要求的投标人至少达到三家或以上，才能进入公开招标程序。

## 附表2符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 保证金 | 是否按要求提交保证金证明的 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求（60天） |  |  |  |
| 5 | 投标报价 | 投标报价是否满足招标文件要求 （报价有效、不漏项、不超出采购预算） |  |  |  |
| 6 | 交货期 | 是否符合招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其他无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结论（合格/不合格） |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

4、符合性审查合格的投标人至少达到三家或以上，才能进入公开招标程序。

## 附表3：综合评分表

| 序号 | 评审 内容 | 标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（32分） |
| 1 | 产品技术指标 | 投标参数全部符合招标文件要求的得2分；主要技术指标、参数低于规定的相应技术指标、参数的，每一项扣0.5分，扣完为止。（带★的参数不允许负偏离，否则直接按无效标处理。实质性偏离情况以评委认定为准） | 2分 |
| 2 | 方案 设计 | 环境监测预警信息化综合管理平台系统总体设计、建设方案、软件开发方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，以及对功能设计的建议具有科学性、合理性、规范性、扩展性和可操作性进行打分，0-4分 | 4分 |
| 3 | 项目实施方案 | 项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括软件开发、站点建设、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优、应用开发培训、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、实施场所、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等进行打分；0-2分 | 2分 |
| 4 | 系统 演示 | 投标人是否有可演示的真实的案例（不接受PPT或模拟环境演示），真实案例是否紧密结合业务，能符合本项目实际情况；（须提供案例合同原件核查）；无真实案例系统演示或演示不符合业务实际情况不得分；演示所需的电脑、网络等设备由投标人自行准备，演示时间控制在20分钟以内。 |
|  |  | 平台系统演示： 1、河长管理系统应具有镇级及以上河长信息的查询与公示，至少应包括河长等级、河长姓名、单位职务、河道名称、目标水质、流经乡镇、河道长度等内容，满足以上4项及以上的得1分，每增加1项内容得0.5分，本项最高得2分； 2、河道详情展示：应能够展示河道信息、监测点位、流域信息、一河一策等功能，能够实现在线水质数据与人工采样数据的采集与展示的得2分； 3、针对水质异常能够实现水质预警功能并以河道、乡镇、指标三种方式呈现预警情况的得2分； 4、针对在线监测设备具有站点视频监控画面且将现场采集的数据与视频进行叠加并展示在视频画面上的得2分； 5、针对预警事件具有交办功能且具有对事件发生时间、事件内容、处理时间、处理过程进行全过程跟踪功能；对处理过程能够以处理前、处理中、处理后3张照片及文字描述的形式进行呈现的得2分； 6、能够以短信推送的方式进行交办推送并将推送的内容以列表展示的得1分； 7、能够分别对农业污染源、工业污染源、农村生活污水、水源地、河道以类别形式进行预警分析，满足以上4项及以上的得2分； | 13分 |
|  |  | 智能移动终端演示： 1、针对河道级别对区县级河道分别从一河一策、上报水质、信息公开、巡河记录等层面进行信息展示，每个得0.5分，本项最高得2分； 2、针对水质监测站点现场水质情况可通过APP以数据和曲线的形式分析，监测指标应至少包括高锰酸盐、氨氮、总磷、溶解氧等4个及以上指标且能够将各个参数指标的水质情况绘制成趋势曲线的得1分； 3、具有巡查上报功能且能将现场情况以文字和图片的形式上报到平台的得1分； 4、具有手动巡河功能且能够对巡河情况以文字和图片形式通过移动端直接进行交办，自动生成告知短信或APP推送形式发送到相关责任人手机的得1分； 5、具有一键巡河、投诉公示、电子导航、电子签到功能的每项得0.5分，共2分， | 7分 |
| 5 | 项目人员配备 | 拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、经验等情况，项目组实施人员专业人员素质：须具有1名（含）及以上注册环保工程师，1名及以上市政工程专业一级建造师（带安全生产考核证书），3名（含）及以上环保专业工程师，1名(含)及以上电气设备工程师，2名（含）及以上专职安全生产管理人员；1名（含）及以上电工的得3分；以上人员注册环保工程师和一级建造师少1名扣1.5分，其他人员少1名扣1分，扣完为止。人员社保必须在投标人公司，以社保部门出具的社会保险参保证明为准(单位专用），需提供资格证书及最近3个月的社保证明原件，不提供不得分。0-3分 | 3分 |
| 6 | 售后服务承诺、培训计划 | 由评委情况根据投标单位服务机构设置地点、服务响应和故障排除时间、保障措施、售中售后服务包括后续技术支持、软件升级服务和维护能力情况、保修期满后零部件、备品备件、消耗品供应及设备维修、培训计划（培训方案、培训时间、培训方式）等比较后打分。0-1分 | 1分 |
| 商务部分（38分） |
|  | 投标企业实力 | 为保障本项目实施的质量，投标人须具备健全的管理体系，投标人同时具备ISO9001质量管理体系认证、 ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，得5分，缺1项扣2分，扣完为止。 （开标时提供原件核查，未提供或原件与复印件不一致，不得分。） | 5分 |
|  |  | 本项目涉及IT设备及前端设备的系统集成，投标人须具有信息系统集成与服务能力，投标人具有信息系统集成及服务三级或以上资质的得1分。 （开标时提供原件核查，未提供或原件与复印件不一致，不得分。） | 1分 |
|  |  | 企业资质： 1．投标人同时具有市政公用工程施工总承包三级、环保工程专业承包三级、建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质且具有安全生产许可证的得3分，缺1项扣2分，扣完为止； 2.投标人具有安全技术防范三级或以上资质的得2分； 3.投标人具有电子与智能化工程专业承包三级资质的得1分，二级或以上资质的得2分； 4.投标人具有农村生活污水治理设施运维机构服务能力评价乙级的得1分，甲级的得2分； （开标时提供原件核查，未提供或原件与复印件不一致，不得分。） | 9分 |
|  |  | 企业荣誉： 投标人获得国家高新技术企业认定证书的得1分； 投标人获得省科技型中小型企业荣誉的得1分； 投标人获得工商、银行部门或有认定资质的第三方机构认定的信誉证书AAA级得1分； （开标时提供原件核查，未提供或原件与复印件不一致，不得分。） | 3分 |
|  | 专业技术先进性 | 投标人所提供软件需为成熟软件产品，所投主要软件产品具有国家版权局颁发的农村生活污水远程监控软件著作权、水质在线监测软件著作权、河道污染源监测APP软件著作权、河道污染源检测软件著作权、河长制APP管理软件、排涝站联动系统管控软件著作权、大数据分析系统软件著作权，以上著作权具有4个的得1分，每增加1个得1分，最高得3分；以上软件具有省级及以上电子信息产品检验所出具的软件测评报告的每个得1分，最多得2分；本项最高得5分。 （开标时提供原件核查，未提供或原件与复印件不一致，不得分。） | 5分 |
|  | 本地化服务 | 招标公告发布日前投标人在本地注册或设有分公司的得1分 （开标时须提供营业执照原件及本地人员社保缴纳证明核查，否则不得分。) | 1分 |
|  | 成功案例业绩 | 1.具有区县级或以上五水共治智慧管控平台软件开发且单个合同金额超过150万元及以上的业绩每个得1分，最高得3分； 2.具有区县级或以上农村污水治理工程站房在线监测站点建设10个站点以上业绩的得每个得1分，最高得2分； 3.具有区县级或以上单个合同中同时具有五水共治综合管理系统软件开发、农村生活污水提升泵站接入、水位监测点接入、河道水质在线监测站点、平台数据共享点位接入金额1500万元以上业绩的得2分； 4.具有地级市农村生活污水治理设施监控平台开发业绩的得2分； 5.具有区县级或以上河道水质监测站建设业绩的每个得1分，最高得2分； 6.具有区县级智慧环保物联网管理系统软件开发(含水环境综合监管、大气综合监管、污染源综合监管、视频监控及掌上环保综合管理软件)及配套软硬件建设单个合同金额超过500万元以上的得2分； （开标时提供合同或中标通知书原件核查，未提供或原件与复印件不一致，不得分。） | 13分 |
|  | 投标文件质量 | 投标文件制作内容是否规范完整，是否有条理、外观是否整齐，便于检索、查阅，满足得1分，否则0分。 | 1分 |

| 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 价格分是以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分则按比例算出。 价格分＝（评标基准价/投标报价）×30 |