大地电磁测深系统技术指标

一、货物配置清单：1套 大地电磁测深系统（进口设备）

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5道采集系统（三磁两电） | 1 |
| 2 | MT感应式磁传感器（400HZ-0.00002HZ） | 3 |
| 3 | AMT感应式磁传感器(10000HZ-0.1HZ) | 2 |
| 4 | MT/AMT磁传感器连接线 | 3 |

二、技术指标：（*为重要指标，其它均为一般指标）

1.1输入范围：25毫伏，…1200毫伏，具有130分贝动态范围

1.2输入阻抗：大于1兆欧姆

*1.3频率范围：0.0001Hz到400Hz（MT）

10000Hz到0.1Hz（AMT）高低频磁棒必须分开。

1.4滤波器：使用数字滤波（24位高速讯号处理器实时运算），电力干扰频率（50或60赫兹）及全部奇/偶谐波，数字陷波优于40分贝

其他滤波：高，低，带通等

1.5时基精度：恒温高精确钟与国际标准时间（格林威治时间）同步，优于±100纳秒

1.6标定：对系统和外部磁棒可自行标定

*1.7模数转换：24位

1.8数据传输：使用可插拔的存储卡，插入微机标准CF口直接读取形成文件，或连接公共通讯网络

三、交货、培训及售后服务要求：

1、交货期：合同签订后三个月内

2、交货地点：采购人指定地点

3、质保期：自货物验收合格起12个月内，免费保修；

海南地质综合勘察院软件、硬件设备采购项目

采购项目清单

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 多源地理数据综合处理系统 | 1套 |  |
|  | 图阵三维智能测图系统 | 1套 |  |
|  | 倾斜摄影数据处理计算机集群 | 1套 | 点（1个主节点+7个计算节点+10TB磁盘整列） |

软、硬件技术参数

| 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 多源地理数据综合处理系统 | 一、基础模块： 功能： 源数据的输入、输出 内定向、相对定向、绝对定向 核线采集 要求： 1、支持不同坐标系统之间的坐标转换。（应能实现自由带的坐标转换，含Beijing54、xian80和CGCS2000三个坐标系统） 2、支持DATMatrix, Patb, Jx-4, Viruozo,LH,bingo等国内市场常见空三结果的导入。 3、支持图形化工程树的目录管理。 4、支持换带重投影。（包括3°带、1.5°带、6°带及自定义中央子午线的投影换带） 5、支持可视化测区，模型管理。 底层支持多种数据源。（支持ADS40、80、100、DMC、UCXWV、IK等多种多种数字传感器获取的立体像对数据测图） 6、支持国内等多种数字摄影测量系统等数据的导入、导出及模型接边，支持国内国外所有数据的转换。 二、数字高程模型处理系统 功能： ★1、影像匹配（支持基于原始影像的物方匹配和像方匹配两种匹配方式） 2、全自动DEM生成，并支持特征点线面采集构建TIN，生产DEM。 3、支持物方DEM单点编辑、DEM线或面模式编辑 三角网编辑，并能在本模块直接方便按编辑好的DEM重采样生产不同格网间隔的DEM或不同投影带的DEM。 要求： ★1、支持输入图幅名、指定坐标系、导入结合表等多种方式的DEM标准图幅裁切。数据输出符合国家相关测绘标准要求。 2、支持任意多边形范围裁外和裁内的裁切。 3、支持DEM伪彩分色渲染三维透视显示,以方便快速查错,并可联动DEM编辑。 4、支持DEM区域误差分布驱动,并可以输入单点坐标，驱动测标至该点。 5、支持超大(GB级)DEM拼接\裁切。 6、支持跨模型的DEM编辑，能自动切换模型。 7、能实时采集特征点线配合匹配结果进行三角网编辑。 能实现纯特征点线生成DEM。 ★8、支持DEM自动过滤人工建筑物功能。 ★9、立体编辑支持点线面混合编辑,支持DSM编辑同步更新DOM。 10、支持无影像下的DSM立体编辑 三、数字正射影像处理系统 功能： 正射影像自动生成、正射影像匀光 正射影像编辑；正射影像修补 要求： ★★1、支持自动关联原始影像进行正射影像修复，编辑DEM后，正射影像自动更新。 2、支持输入图幅名、指定坐标系、导入结合表等多种方式批量进行图幅裁切。支持根据影像范围，坐标系统计算各比例尺图幅进行裁切，数据输出符合国家相关测绘标准要求。 3、常用遥感影像格式数据(TIF、ECW、IMG、HDR…)直接处理不需转换。 4、能进行正射影像换带处理。 四、数字特征采集更新系统 功能： 全数字化测图、符号库转换和制作 几何图形的采集、编辑、检查、符号化成图 特征属性的采集、编辑、检查 几何图形和属性的导入导出及直接入库 支持 要求： 1、所有采编功能可套合立体模型，预见、可无限制回撤。能无级缩放立体影像，支持实时线性内插，影像显示支持实时直方图调整。 ★★2、支持二次定向作业。（功能描述：可以内外业同时作业：外业采集像控点的同时，内业即可开始测图，等外业像控点采集完成并且空三加密做完后，即可通过二次定向功能将此前无地理坐标数据改正过来，可缩短整个作业工期） 3、支持多边形范围矢量裁外和裁内的裁剪。 直接支持Windows字体，矢量颜色定义采用系统方式。 支持特征属性的动态定制、查询、修改和入库。 4、支持多种数字摄影测量系统矢量数据交换接边 5、支持矢量文件自动接边。 6、提供多种作业模式支持一体化调绘，可综合利用多种资料进行立体判读、快速制作调绘地图并可支持调绘成果与测图成果透明叠加。 7、同时支持单屏作业与双屏作业。 ★★8、支持实时核线功能。 ★9、支持层快捷键功能和功能快捷键，并可以导出参数设置，拷贝到其他作业机器使用 10、支持矢量数据整体平移或局部平移，坐标系转换和同一坐标系下投影换带。 ★11、能定制检查功能，对采集数据进行自动检查和定位。 ★12、支持直接导出到南方cass（本单位已有的编图软件）中，无需层转换等工作。 ★★13、DLG采集模块支持采集同一个地物采用不同线型而不间断采集过程。 ★★14、支持按边采集多个房角（大于2个）不能直接立体观测的房屋。 15、支持等高线恢复高程和恢复图形功能，能编辑若干年前纸质图矢量化跟踪的数据. ★16、支持采集过程中严格的捕捉和严格的正交化。 17、丰富的矢量要素在立体模型环境下的特征采集绘图功能（包括地物采集、地形采集、水系采集）：自动直角化、自动闭合、已采集地物的三维咬合，二维咬合、自动判断咬合就不捕捉 18、高程点自动注记、文本注记、道路采集、高程锁定功能辅助等高线半自动采集、等高线自动注记、基于TIN/DEM的等高线自动生成等。 19、丰富的矢量要素在立体模型环境下的编辑功能：曲线内插（整体/局部）、曲线修侧、曲线光滑、批量连接、打断、矢量的任意内，外裁切、平行线的打散连接等 开放的符号系统，能支持可视化的符号库制作和编辑 ★20、支持特征属性的动态定制，查询，修改和入库，使采集编辑入库一体化成为可能。 21、支持各种普通鼠标、三维鼠标，手轮脚盘等硬件设备（支持单，双屏作业） 22、支持自动/手动切换立体像对 23、支持扩展码功能，方便测图接边，以及多幅图之间的接边。 24、支持导出红绿立体像对叠合图，打印成纸图后，使用红绿眼镜可观测立体，辅助外业调绘 25、可划分跨图幅的作业区域，以作业区域为单元测图，在测图过程中可实时加载相邻模型数据，实现立体模型环境下的无缝动态接边。 26、支持多种方式矢量裁切：可以按照标准图幅进行数据裁切，可以按照任意多边形进行内裁切，外裁切。 ★27、支持符号打散再编辑功能，可进行普染色渲染矢量图，配合图廓整饰功能，程序可以直接连打印机出纸质线划图。 28、双线自动转单线、面自动转换为点、点转面域点、面转点、双线转面、打散的双线生成面、层转换等功能可以让作业员减少人为地物判读工作量以及误判情况。 ★29.支持编辑功能。 1、修改->符号编辑菜单中的大部分功能； 比如：符号打散、文字打散、河流渐变、河流普染、分离面符号、生成填充符号、晕线填充、生成湖泊晕线； 2、图形修改->修测与打断中的大部分功能； 比如：打断、曲线修测、修测公共边、修测穿越道路的等高线、修测穿越坡坎的等高线、指定曲线长度、相交线打断 3、图形修改->双线处理的大部分功能； 比如：双线打散、合成打散的双线、自动调整平行线内的中心线、将双线的辅助线反向、自动合成首尾衔接的双线、打散的双线生成面 4、图形修改->特殊地物处理的大部分功能； 比如：修改交叉口、房檐改正、河流增加流向、河流高程渐变、删除线周围的点、涵洞反向、道路按按阳光法则处理、删除道路面 5、图形修改->加密和抽稀的功能； 比如：顶点加密、线串压缩、去除多余点 ★30、具备检查功能的部分； 顺时针、边重叠、点线矛盾、线线矛盾、曲线相交、小范围内的高程点重复、层与对象的一致性、无效的线、面，不合理断线、点与面的一致性、检查悬挂点、检查伪节点 1） 拓扑构面之前的检查包括检查悬挂点、伪节点、删除线上重复节点、自相交、地物完全重叠检查、地物局部重叠检查、线串非正常重叠检查、线穿过房屋层检查、路和坎相交检查、不合理断线 2） 拓扑构面之后的检查包括编码合法性检查、面相交、面包含或重叠、面缝隙检查、空间逻辑检查、沟渠方向检查、坡面检查、尖角检查、图幅接边检查、涵洞线型检查 3） 可以自定义其他检查项包括高程点落在房屋或者水面、隧道和双线上不能有实交点等 ★31、支持扩展属性相关的功能： (定义扩展属性；输入扩展属性；在符号中定义属性注记；属性转换；由属性生成注记文本；) 比如：基本属性转扩展属性、扩展属性转基本属性、重置对象基本属性、复制对象扩展属性、属性字段值作偏移、属性值作随机偏移、点属性复制到面、透过面域点刷面的图层和属性、检查地物的扩展属性、显示和编辑扩展属性、导出字段和坐标到文件 ★32、支持DWG格式的导入导出支持； ★33、支持ArcGIS MDB\GDB\shp文件的带属性和扩展属性的导入导出 ★34、支持自动修改质检结果功能（处理悬挂点、处理伪节点、消除悬挂点、消除伪节点、消除伪节点（只处理方向一致的）、点线悬挂处理、线线悬挂处理、手工匹配节点、全图匹配节点） ★35、具备非打断构面、单点构面、删除拓扑面、为面生成面域点（全图）、面的非公共部分生成地类界、面的公共部分生成地类界、面分割、面合并、面裁切、创建复杂面等入库前的预处理功能。 ★36、支持批量分幅（分幅方式必须具备标准矩形、倾斜矩形、公路图3类）分幅输出图廓整饰图例制作 37、支持调叠放顺序； 38、支持参考多个影像、参考多个矢量 ★39、具备条件查询和条件选择功能 40、支持侧视图显示（ADSWC 这5个键可以控制视图角度 41、支持批量分幅输出fdb和dxf文件 42、支持添加查图注记 43、菜单栏中支持种植面域点、复杂面、自动完成面等类型 44、支持批处理删除地物，比如删除重复地物、删除重叠线、删除线上的重复节点、删除短线、删除高差太小的比高点 45、支持国情资料录入的格式包括shp文件、mdb、gdb 46、支持切换常用图层和所有图层 47、选择地物时功能包括只开选中地物图层、只关选中地物图层、通过一个地物选择同层地物、选择、反选、全选等功能 48、支持显示全图中所有图层的方向 49、支持隐藏不能进入ArcGIS的数据 50、支持显示开关工具条包括符号化、点符号化、线符号化、面符号化、显示点注记、显示图幅网格、显示图幅编号、显示线宽、点开关、线开关、面开关、文字开关 51、视图栏中支持图层管理包括显示和编辑扩展属性、按层组分组、按入库类型分组、添加参考矢量、移除参考矢量、添加任意参考影像、选择该层所有地物、符号配置等 52、支持重叠切换功能 53、支持仿CAD操作习惯进行采集和编辑处理 54、支持符号库制作包括创建比例尺、新建符号库的新组、新层码、可以编辑特征层码的相关属性、删除组、删除层码等 ★★55、支持立体窗口和矢量窗口上显示地物种类和数量不一致，可以控制地物仅在立体窗口显示，而矢量窗口不显示，也可以仅矢量窗口显示而立体窗口不显示。 五、加★★条款需要现场演示 六、加★条款需截图（附著作权） |
| 图阵三维智能测图系统 | 支持导入多种格式三维数据，对三维数据进行旋转、缩放、量测以及标注 支持对三维数据进行场景置平，绝对定向和多场景拼接 支持对三维数据进行按范围裁切、按高度裁切、补空洞、重新贴纹理等场景编辑功能 支持输出各种格式的三维场景模型、真正射影像、数字地表模型等产品 支持全新的三维数据立体测图，包括智能提取房屋轮廓线、提取剖面线等 |
| 倾斜摄影数据处理计算机集群 | 型号：八型（基本配置要求）。 节点数量：8个（1个主节点+7个计算节点+10TB磁盘整列）。 主节点配置：（共1套） CPU主频2.4GHz/8核，ATX主板，128GB内存，GTX1080显卡，1000W电源，系统盘250GB固态硬盘+2TB机械硬盘，4U工业机箱，1台24”高清显示器+1台27”高清显示器。 计算节点配置：（共7套） CPU主频3.4GHz/4核，miniATX主板，64GB内存，GTX1080显卡，600W电源，系统盘120GB固态硬盘+1TB机械硬盘，4U工业机箱。 10TB磁盘阵列：10TB Raid5 机械磁盘阵列。 其他配件：（共1套） 24口千兆交换机、鼠标键盘、电源插座、8口KVM多计算机切换器等。 品质保障：3个月保修，12个月质保。 说明：以上性能和配置要求为基本配置要求，具体型号、性能、技术参数可能因产品品牌和采购时间有所改变，但技术性能应不低于上述要求。 |