招标编号：HCGJ18-196

陵水黎族自治县创平安医院乡镇卫生院安防监控项目

招

标

文

件

招   标  人：陵水黎族自治县卫生和计划生育委员会

招标代理机构：红城国际工程项目管理有限公司

2018年9月

## 目    录

第一章 招标公告	3

第二章  投标人须知	5

一、投标人须知附表	5

二、总  则	6

三、招标文件	6

四、投标文件	7

五、投标文件的递交	8

六、开标及评标	9

七、授标及签约	10

第三章 用户需求书	12

第四章  合同条款（仅供参考）	26

第五章  评审办法和程序	30

第六章 投标文件内容和格式	37

一、投标函、投标报价及项目相关文件	37

二、资格证明文件	37

三、其他资料	37

四、用户需求响应情况表	37

# 第一章 招标公告

红城国际工程项目管理有限公司受陵水黎族自治县卫生和计划生育委员会的委托，对陵水黎族自治县创平安医院乡镇卫生院安防监控项目 进行公开招标，现邀请国内合格的供应或制造商来参加密封投标。

1、招标编号：HCGJ18-196

2、招标项目及范围：本次招标项目为陵水黎族自治县创平安医院乡镇卫生院安防监控项目，方式为公开招标，不分包，详细技术要求或招标项目的性质见招标文件《用户需求》部分。

3. 投标人资格要求（投标人必须具备以下条件并出具相关证明资料）

3.1、

(1)在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，须提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（如已三证合一，只需提供营业执照副本复印件）；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2018年任意3个月企业纳税证明复印件加盖单位公章）；

(3)具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2018年任意3个月缴纳社保证明复印件加盖单位公章）；

(4) 提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商的信用记录(投标时提供加盖公章的网上查询截图)；

(5)交纳投标保证金证明复印件；

(6)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

3.2、 不接受进口产品投标；

3.3、 投标时必须提交以上相关证明资料；

3.4、 本项目不接受联合体投标；

3.5、 符合法律、行政法规规定的其他条件。

4、招标文件发售时间、地点、售价：

4.1、发售标书时间： 2018年 9月28日上午8:30 – 2018年10月10 日下午17：30（北京时间，节假日除外）

4.2、发售标书地点：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/  。

4.3、标书售价

招标文件每套售价300.0 元；投标保证金的金额：10000.00元。

5. 投标文件的递交

5.1、投标文件递交截止时间： 2018年 10 月19 日 08 ： 30 时（北京时间）。

5.2、投标文件递交地址(地点)：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ （海口市国兴大道公共资源交易服务中心（省政务服务中心旁）2楼 207室 。

5.3、开标时间： 报名成功后于系统的项目信息中查看（2018年10 月 19 日08 ： 30 时（北京时间）。

5.4、开标地点： 报名成功后于系统的项目信息中查看（海口市国兴大道公共资源交易服务中心（省政务服务中心旁）2楼 207 室）。

5.5、保证金到账截止日期：2018年 10 月 19 日 08 ： 30时（北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ 。

5.6、公告发布媒介：海南省公共资源交易中心网、中国海南政府采购网。

6. 其他

1、必须在海南省公共资源交易中心企业信息管理系统中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ ）报名，下载、购买电子版的招标文件；

2、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标书——（非电子标：投标书需上传PDF加密压缩的rar格式）；

7. 联系方式

采购单位：陵水黎族自治县卫生和计划生育委员会

地址：陵水黎族自治县

联系人：杨先生

联系电话：0898- 83332848

采购代理机构：红城国际工程项目管理有限公司

地  址：海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦31楼A1房

联系人：蔡工

电 话：0898-68510846

传 真：0898-68510846

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 本项目采购预算价人民币：440.696747万元 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 4 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币10000元 投标保证金的形式：网上支付 支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ 投标保证金截止时间：2018 年 10 月 19 日08 ： 30时 |
| 5 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |

## 二、总  则

1. 名词解释

1.1采购人：陵水黎族自治县卫生和计划生育委员会

1.2招标代理机构：红城国际工程项目管理有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

## 三、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  评审方法和程序

第六章  投标文件内容和格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接收，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清

投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

## 四、投标文件

9．投标文件的组成

9.1 投标文件应按“第六章 投标文件内容和格式”要求编制。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

10．投标报价

10.1报价均须以人民币为计算单位。

10.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

10.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

11．投标保证金

11.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额见第一章。

11.2 投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ 。

备注：项目名称（可简写）或项目编号，否则投标无效。

11.3 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

11.4 投标保证金的退还

11.4.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

11.4.2 未中标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

11.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12．投标有效期

12.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．投标文件的数量、签署及形式

13.1投标文件正本1份、副本4份和相应的电子文档1份，以及用于开标唱标另单独提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

13.2投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并按招标文件要求盖章及签字。

13.3投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

## 五、投标文件的递交

14．投标文件的密封及标记

14．1投标文件正本、所有副本、另单独提交的开标一览表、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，封口处应加盖单位公章。封皮上均应写明：

致：红城国际工程项目管理有限公司

项目名称：陵水黎族自治县创平安医院乡镇卫生院安防监控项目

项目编号：HCGJ18- 196

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

14.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，代理机构有权拒收。

15．投标截止时间

15.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

15.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

## 六、开标及评标

16．开标

16.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

16.2参加开标仪式的投标人代表应携带本人身份证和法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书签到，法人投标的只需携带身份证和法定代表人身份证明签到，未携带以上证件的人员不得进入会场。每个投标人只能派出壹名代表进入开标仪式现场。

16.3 开标时，采购代理机构请投标人对投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

16.4开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

16.5投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

17．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和业主专家组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。评标委员会由1名业主代表，4名专家组成，专家按规定在海南省评标专家库中抽取。

18.评标

见“第六章 评审方法和程序”。

## 七、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

24.1本项目不召开答疑会。

24.2关于政策性加分

24.2.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

24.2.2具体评审价说明

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供营业收入、人员等相关证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

第三章 用户需求书

## 前端系统

根据陵水黎族自治县卫生和计划生育委员会9个卫生院安全防范的实际需要，下列的部位和区域确定为医院安全防范的重点区域：

- 卫生院周界

- 卫生院出入口

- 卫生院门卫室

- 室外公共区域的主要通道

- 机动车停车场

- 门（急）诊室、住院部、行政办公楼的出入口、走廊、各楼层出入口

- 门（急）诊部、住院部公共区域

- 收费窗口、收费处和财务室

- 输液室、室外输液区域

- 对外接待室或用于医患纠纷调解的场所

- 药房

- 监控中心

### 卫生院监控点位部署

9个卫生院监控点位部署如下：

| 序号 | 单位 | 枪式摄像机 | 球机 | 立杆 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隆广卫生院 | 56 | 2 | 0 |  |
| 2 | 文罗卫生院 | 45 | 2 | 0 |  |
| 3 | 提蒙卫生院 | 21 | 2 | 0 |  |
| 4 | 祖关卫生院 | 30 | 0 | 0 |  |
| 5 | 群英卫生院 | 20 | 2 | 0 |  |
| 6 | 陵城卫生院 | 13 | 0 | 0 |  |
| 7 | 长城卫生院 | 19 | 0 | 0 |  |
| 8 | 军田卫生院 | 33 | 2 | 0 |  |
| 9 | 田仔卫生院 | 27 | 3 | 1 |  |
| 10 | 合计 | 264 | 13 | 1 |  |

## 存储系统

陵水黎族自治县创平安医院乡镇卫生院安防监控项目采用在每个卫生院做分布式存储，而存储介质采用硬盘录像机的方式进行存储，设置硬盘录像机存放在监控机房，通过网络把所有监控点的网络摄像机的图像上传到硬盘录像机进行存储。

摄像机采用H.265编码，依据1080P格式2M码流、存储时间30天、9个卫生院的所需硬盘数和NVR为：

| 序号 | 单位 | 枪式摄像机 | 球机 | 硬盘录像机 | 硬盘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 16盘位 | 8盘位 |  |
| 1 | 隆广卫生院 | 56 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | 文罗卫生院 | 45 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | 提蒙卫生院 | 21 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 祖关卫生院 | 30 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | 群英卫生院 | 20 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 陵城卫生院 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 长城卫生院 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | 军田卫生院 | 33 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | 田仔卫生院 | 27 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | 合计 | 264 | 13 | 1 | 8 | 51 |

## 监控中心

监控中心作为整个医院监控系统的核心，在系统中处于非常重要的地位，包括处理报警、画面实时上墙、管理前端设备、存储重要录像、应急指挥调度等。

- 卫生院监控室

卫生院监控室包括电视墙和控制台两个部分。

大屏显系统：中间由4块（2×2）单屏尺寸为55寸的高亮度液晶显示屏组成，可滚动显示有关信息。配备大屏控制器的方式获取视频信号。

控制台：操作台设置1台独立显卡输出PC客户端，配1台21.5寸液晶显示器，同时配置1台矢量控制键盘。

卫生院监控室由存储录像机、大屏控制和高清显示单元组成，采用PC客户端等多种方式实现各项业务功能。

机房配置1台22U机柜，机柜中安装1个8位16A的防雷PDU。

- 陵水卫计委监控中心

陵水卫计委监控中心包括电视墙和控制台两个部分。

大屏显系统：中间由9块（3×3）单屏尺寸为55寸的高亮度液晶显示屏组成，可滚动显示有关信息。配备大屏控制器的方式获取视频信号。

控制台：操作台设置1台独立显卡输出PC客户端，配1台21.5寸液晶显示器，同时配置1台矢量控制键盘。

监控中心由智能综合管理平台、大屏控制和高清显示单元组成，采用PC客户端等多种方式实现各项业务功能。

机房配置1台42U机柜，机柜中安装2个8位16A的防雷PDU。

显示部分

显示部分采用55″超窄边液晶拼接屏，支持HDCVI、BNC、VGA、DVI、HDMI等多种信号源的接入及显示。

控制部分

大屏控制系统采用综合视频处理设备，支持多种视频信号接入模式，支持模拟与数字视频矩阵切换功能，支持解码、大屏控制、图像拼接、漫游等功能；能与传统的模拟矩阵系统及中控系统无缝对接，组成功能强大的视频监控系统。

- 控制系统采用机架式模块化设计，可以根据客户实际需求灵活选择相应接口的输入输出板卡；

- 系统所有关键部件（如电源、风扇等）均采用冗余设计且支持热插拔，方便进行维护；

系统具备安全多样的运维功能，直观的展现系统当前的运行状态，如风扇状态、电源状态、网络状态、CUP状态、内存状态等，便于及时解决系统运行中出现的各种故障问题；

监控中心功能

- 平台管理：

通过客户端，进行视频的预览、录像查找及回放、报警处理、录像文件处理、对讲、电子地图显示控制等操作，同时通过视频综合平台实现视频拼接、融合功能，将实时视频流进行解码上墙。

## 医院综合管理平台

### 视频监控业务

#### 实时监控

通过实时监视功能，实现对监控网点全天候、全方位的视频监视功能。对监视目标进行实时、直观、清晰的监视，全天24小时均可观察到前端现场的监控状况。

#### 录像回放

监控系统的建设除了实时监视和报警，防患未然外，还有一个重大的作用就是事发后有据可查，因此，录像的检索、连续流畅、多功能播放也是平台的一个很重要的功能。

#### 录像管理

提供录像计划的管理。可以添加、删除、修改录像计划，并可以配置录像计划模板，时间模板。

### 系统管理

#### 云台控制

用户在实时监视时，可以通过云台控制摄像机的转动、聚焦、变倍等基本操作，以及预制点、巡航线、灯光等辅助功能。此外，用户可以使用三维定位功能，在实时监视时可以通过框选的方式，迅速将局部区域放大，方便地定位到重点关注区域。云台控制操作有不同的优先级，高优先级的用户可以抢占低优先级的用户的操作。

#### 组织管理

系统提供组织结构的管理操作，包括添加、修改、删除、导入、导出。

#### 用户管理

系统提供用户的管理操作和权限控制，包括添加、修改、删除、导入、导出。

#### 设备管理

设备管理功能是通过对安防监控设备的分类设置和管理，实现对设备信息按组织结构添加、删除和修改，以及对设备的远程配置。

#### 电视墙配置

提供电视墙配置方案的管理。支持电视墙配置方案的添加、删除、修改、启用。

#### 人员管理

支持人员基本信息管理，以及访客登记等功能。

#### 报警日志

系统记录采集到的设备报警信息，并提供查询功能，从而跟踪设备的报警情况。提供按报警类型、报警时间段、报警状态、报警等级、处理状态等多个搜索条件的过滤查询。

#### 报表统计

系统记录设备的状态信息，并提供查询功能，从而可以追溯设备的状态历史。提供按时间段、设备类型条件的过滤查询。

## 运行维护方案

项目保修期2年，提供售后服务和7×24技术支持。

## 设备采购清单：

| 序号 | 采购品目名称 | 规格和配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 卫生院前端设备 |  |  |  |
| 1 | 网络高清红外枪机 | 详见招标文件主要产品技术参数要求 | 264 | 台 |
| 2 | 网络高清红外高速球机 | 详见招标文件主要产品技术参数要求 | 13 | 台 |
| 3 | 枪机支架 | 壁装 | 264 | 套 |
| 4 | 球机支架 | 壁装 | 13 | 套 |
| 二、 | 卫生院后端设备 |  |  |  |
| 1 | 网络硬盘录像机1 | 详见招标文件主要产品技术参数要求 | 1 | 台 |
| 2 | 网络硬盘录像机2 | 详见招标文件主要产品技术参数要求 | 8 | 台 |
| 3 | 监控级硬盘 | 4000G-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口 | 51 | 块 |
| 4 | 控制键盘 | 128*64单色点阵屏；3D操纵杆； 控制方式三种：网络、RS232、RS485； 1个网络接口，RJ45，10M/100M自适应。 | 6 | 台 |
| 5 | 核心交换机 | 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥24，最大可用万兆口≥4； | 9 | 台 |
| 6 | 接入交换机1 | 16个10/100Base-TX以太网端口；2个10/100/1000Base-T以太网端口和2个复用的100/1000Base-X SFP端口 | 22 | 台 |
| 7 | 接入交换机2 | 8个10/100Base-TX以太网端口 | 1 | 台 |
| 8 | 管理电脑 | i5/8G/1T/独显/21.5英寸 | 9 | 台 |
| 9 | 操作台 | 2联，实木贴面 | 6 | 张 |
| 10 | 电脑椅 | 定制 | 12 | 把 |
| 11 | 机柜 | 22U | 9 | 台 |
| 12 | 壁挂机柜1 | 6U | 15 | 台 |
| 13 | 壁挂机柜2 | 9U | 1 | 台 |
| 14 | 光纤收发器 | 单模/单纤/千兆/SC | 19 | 对 |
| 15 | 集中供电器1 | DC12V20A | 9 | 个 |
| 16 | 集中供电器2 | DC12V12.5A | 33 | 个 |
| 17 | 电源适配器 | DC12V2A | 6 | 个 |
| 三、 | 卫生院大屏设备 |  |  |  |
| 1 | 液晶拼接单元 | 详见招标文件主要产品技术参数要求 | 36 | 台 |
| 2 | 大屏控制器 | 详见招标文件主要产品技术参数要求 | 9 | 台 |
| 3 | 视频解码输出板 | 6路HDMI视频接口；支持8路4096*2160@25fps，8路3840*2160@30fps ， 32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码；支持8路1080P的SVAC解码；支持24路非标D1码流解码；1/4/6/8/9/16/25/36画面分割，自由分割 | 9 | 张 |
| 4 | 视频输入板 | DVI-I接口，标配转接头支持VGA；支持VGA、DVI、HDMI信号接入；H.264/MPEG4； 单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率，支持VGA、YPbPr逐行分量信号，支持RGBHV以及SOG信号 | 9 | 张 |
| 5 | 大屏控制软件 | 大屏幕设备的设置和日常使用，可以设置预案、开关机、信号切换，实现大屏拼接、漫游、叠加、缩放等功能； | 9 | 套 |
| 6 | 前维护支架 | 定制 | 36 | 套 |
| 7 | 工程电缆 | DVI | 36 | 套 |
| 四、 | 卫计委监控中心 |  |  |  |
| 1 | 综合管理平台 | 详见招标文件主要产品技术参数要求 | 1 | 台 |
| 2 | 液晶拼接单元 | 详见招标文件主要产品技术参数要求 | 9 | 台 |
| 3 | 大屏控制器 | 详见招标文件主要产品技术参数要求 | 1 | 台 |
| 4 | 视频解码输出板 | 6路HDMI视频接口；支持8路4096*2160@25fps，8路3840*2160@30fps ， 32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码；支持8路1080P的SVAC解码；支持24路非标D1码流解码；1/4/6/8/9/16/25/36画面分割，自由分割 | 2 | 张 |
| 5 | 视频输入板 | DVI-I接口，标配转接头支持VGA；支持VGA、DVI、HDMI信号接入；H.264/MPEG4； 单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率，支持VGA、YPbPr逐行分量信号，支持RGBHV以及SOG信号 | 1 | 张 |
| 6 | 大屏控制软件 | 大屏幕设备的设置和日常使用，可以设置预案、开关机、信号切换，实现大屏拼接、漫游、叠加、缩放等功能； | 1 | 套 |
| 7 | 前维护支架 | 定制 | 9 | 套 |
| 8 | 工程线缆 | DVI | 9 | 套 |
| 9 | 混合硬盘录像机 | 详见招标文件主要产品技术参数要求 | 2 | 台 |
| 10 | 监控级硬盘 | 4000G-128M缓存-SATA3.0接口 | 14 | 套 |
| 11 | 柜式空调 | 3匹柜式空调 | 1 | 台 |
| 12 | 核心交换机 | 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥24，最大可用万兆口≥4； | 1 | 台 |
| 13 | 管理电脑 | i5/8G/1T/独显/21.5英寸 | 1 | 套 |
| 14 | 操作台 | 3联，实木贴面。 | 1 | 张 |
| 15 | 电脑椅 | 定制 | 3 | 把 |
| 16 | 机柜 | 42U/600*1000*2000/玻璃门 | 1 | 台 |
| 17 | 监控中心铁栅栏门 | 在监控中心门外加铁栅栏订制的门 | 1 | 扇 |
| 18 | 配电柜 | 根据新增设备置相应的空开 | 1 | 面 |
| 19 | 强电布线 | 新设备的的供电布线 | 1 | 项 |
| 20 | 弱电布线 | 监控中心设备网线连接 | 1 | 项 |
| 21 | 拼接屏包边 | 拼接屏四周加边框保护并装饰 | 1 | 项 |
| 22 | 辅材 | 五金、线槽、管、胶水等 | 1 | 项 |
| 五、 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 超五类双绞线 | CAT5e | 16700 | 米 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0 | 16700 | 米 |
| 3 | 机柜电源线 | RVV3*1.5 | 510 | 米 |
| 4 | 摄像机立杆 | 3.5m，防水箱 | 1 | 套 |
| 5 | 立杆基础 | 60*60*80CM | 1 | 套 |
| 6 | 立杆接地 | 10欧 | 1 | 套 |
| 7 | PVC管 | φ25 | 5000 | 米 |
| 8 | PVC线槽 | 60cm | 6600 | 米 |
| 9 | 室外光缆 | 铠装8芯单模室外光纤 | 2900 | 米 |
| 10 | 光纤配线架 | 24口 | 8 | 个 |
| 11 | 光缆终端盒 | 8口 | 19 | 个 |
| 12 | 耦合器 | FC | 288 | 个 |
| 13 | 光纤尾纤 | 单模，FC，1.5m | 288 | 条 |
| 14 | 光纤跳线 | 单模，FC-SC，3m | 144 | 条 |
| 15 | 熔纤 | 光纤熔接 | 288 | 芯 |
| 16 | 切割、恢复水泥路面 | 切割、恢复水泥路面 | 230 | 米 |
| 17 | 电缆沟开挖、回填 | 电缆沟开挖、回填 | 440 | 米 |
| 18 | 辅材 | PDU、取电电缆、五金、水晶头、直接、弯头、穿管线、胶水等 | 9 | 项 |
| 六、 | 系统集成 |  |  |  |
| 1 | 系统集成费 | 整个项目的调试、试运行 | 1 | 项 |
| 2 | 专线1年租 | 9个卫生院至卫计委20M专线1年租赁费 | 1 | 项 |

备注：该项目的核心设备为网络摄像机、液晶拼接单元。

## 主要产品技术参数：

### 网络高清红外枪机

- 具有200W像素，1/2.8英寸CMOS传感器；

- 采用星光级超低照度，低照度效果好，图像清晰度高；

- 最大可输出200万(1920x1080)@30fps；

- 支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境；

- ▲最大红外监控距离50米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性；

- 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；

- 支持多种异常检测，网络断开，IP冲突，非法访问，电压异常报警；

- ▲支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，人脸检测，人员聚集，徘徊检测，快速移动，停车检测；

- 支持DC12V/POE供电方式，宽压设计；

- 支持IP67防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计；

### 网络高清红外高速球机

1. 具有200W像素，1/2.8英寸CMOS传感器；

2. 水平解析度：≥1100TVL，信噪比≥55dB；

3、焦距4.5mm～135mm；光学变倍30倍；

4、补光方式红外；补光距离≥150m；

5、垂直范围 -15°～90°自动翻转180°后连续监视；

6、▲视频压缩：H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）

7、人脸智能检测，网络接口；

8、报警输入2路开关量输入(0～5V DC)；报警输出1 路，支持报警联动；

9、音频输入，音频输出；

10、电源AC24V/2.2A ±25%（含红外控制电路）；

11、功耗13W/26W(红外灯、加热器开启）；

12、▲温度-40～70℃； 湿度＜95% ；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）

13、IP66，TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准；

### 网络硬盘录像机1

- 工业级嵌入式微控制器，嵌入式Linux实时操作系统；

- 网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF；

- 前智能支持；后智能支持；

- ▲网络带宽接入384Mbps，储存384Mbps，转发384Mbps；

- 网络视频接入128路；

- IPC分辨率12M/4K/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P，支持1080P@60帧；

- 解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P(选带4×HDMI解码输出卡可再扩展16个1080P解码能力）；

- ▲录像机带1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出(可扩展至6路HDMI，选带4×HDMI解码输出卡）；

- 最大支持16路回放；

- 视频压缩标准H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；

- ▲录像机带16 个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持6TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式；

- 录像机带4个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 , 2个千兆光口；2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；

- 支持IPC复合音频输入/1路，支持语音对讲输出；报警接口16进8出；串行接口1个RS-232/1个RS-485；

- 1个外置eSATA接口，1个Mini SAS接口；

- 1个电源接口，AC100～240V 50+2% Hz；

### 网络硬盘录像机2

- 工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；

- 网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF；

- 前智能支持；后智能支持；

- ▲网络带宽接入384Mbps,储存384Mbps,转发384Mbps；

- 网络视频接入64路；

- IPC分辨率12M/4K/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P，支持1080P@60帧；

- 解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；

- ▲录像机带1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；

- 最大支持16路回放；

- 视频压缩标准H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；

- ▲录像机带8 个SATA接口，单盘容量支持6TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式；

- 录像机带2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；

- 支持IPC复合音频输入/1路，支持语音对讲输出；报警接口16进8出；串行接口1个RS-232/1个RS-485；

- 1个外置eSATA接口；

- 1个电源接口，AC100～240V 50+2% Hz；

### 混合硬盘录像机

1. 支持smart H.264编码，平均编码效率提高50%，录像存储时间更长；

2. ▲支持5种摄像机（HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IPC）的任意接入，且支持HDCVI、AHD、TVI、CVBS自适应 ；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）

3. 支持全通道720P/1080N实时编码、1080P@15fps非实时编码 ；

4. 每4路第1通道设置1080P@25fps时，其余通道支持1080P@7fps/720P@15fps/960H@25fps  ；

5.     默认不支持IP通道，通过模数转换，最大支持32个1080P IPC接入，最高支持600W IPC接入；

6. 支持长距离可靠无损图像传输，实现720P同轴高清摄像机（HDCVI、AHD、TVI）不低于500m、1080P不低于300m的同轴传输；

7.  支持长距离同轴控制，实现720P同轴高清摄像机（HDCVI、AHD、TVI）不低于500m、1080P不低于300m的同轴控制；

8. ▲支持同轴视控功能，即对前端摄像机菜单调用、云台控制以及程序升级；支持同轴报警功能，即前端报警信号经同轴线可传输至主机；支持CVI同轴音频，即每路音频经同轴线传输至主机；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）

9.     支持VGA、HDMI同步显示；支持双HDMI高清输出，并且支持HDMI1、VGA和HDMI2异源输出；

10.  支持一键开启录像功能；

11.  支持卡号录像、标签录像、报警录像、动检录像、定时录像、智能录像、录像锁定等；

12.  支持同步回放、事件回放、标签回放、智能回放（人脸、动检）、图片回放、智能检索（人脸、动检）、快放、慢放功能；

13.  支持8个SATA接口，每个SATA支持8T硬盘，支持磁盘柜外扩8块硬盘存储；

14.  支持U盘或移动硬盘备份，支持USB3.0，备份下载速度更快；

15.  设备支持2个1000M网口；

16.  支持1路人脸检测、拌线入侵、区域入侵、物品看护等智能功能；支持一键式人脸界面展示；

17. ▲支持条纹、噪声、偏色、虚焦、过曝等视频质量诊断，及时发现图像异常问题； （以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）

18. ▲支持录像切片回放功能，可将录像文件分为4/8/16等份回放浏览，以快速查看某一个重要录像文件；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）

### 液晶拼接单元

- 尺寸: ≥55英寸，拼缝：≤3.5mm；

- 背光模组：直下式LED背光；

- 屏幕比例:16:9 分辨率:1920*1080；

- 亮度:≥500cd/m2，对比度:≥3500:1；

- 色域(CIE1931)：72% ；

- ▲响应速度:≤8ms，可视角度：178度水平/垂直视角；

- 外型尺寸（宽/高/厚）MM： 约1213.50×684.35×246.9；

### 大屏控制器

1. 19”标准4U机架设计，ATCA电信级架构；

2. 10个业务卡槽位，主板内置485模块，可直接控制球机；

3. ▲满配320路D1/80路1080P信号（HDCVI/SDI）编码输入/ 40路高清视频接入（DVI/HDMI/VGA)；

4. 满配支持40路4K，320路1080P，640路720P，1280路D1解码能力；

5. 满配支持40路1080P的H.265解码；

6. 满配支持80路SVAC解码；

7. 满配支持240路非标D1解码；

8. 满配40路输出，最大40块大屏拼接；

9. 支持SVAC/MPEG4/H.264/MJPEG/H265视频标准；

10. ▲支持SAS存储卡，可直连SAS盘柜，支持0/1/5/6/10的raid模式，提供安全快速高效的存储性能；

11. 标配1个220V电源，可选冗余电源；

### 综合管理平台

- 高端的一体化标准服务器，让平台7*24小时安全运行更稳定；

- 强劲的流媒体转发、存储性能：多址进转存800M，绑定进转存1500M，充分提高万路级前端资源集中管理水平；

- 多元的IP（段）、GB28181、ONVIF及主动注册等设备添加方式，支持500个设备或2000路通道的承载接入；

- 支持人脸识别、行为分析、智能跟踪、主从跟踪、全景拼接、指挥调度、鱼球联动及报警报表等业务接入、展现，让平台监控管理步入智能；

- ▲支持双机热备、平台级联（上下5级）、N+M备份（20个堆叠）及第三方平台对接等集群拓展，进一步夯实大业务场景解决方案的技术基础；

- 兼融的本地磁盘（RAID0/RAID1/RAID5）、网络磁盘及云存储等方式选择，让存储更灵活、更安全；

- 支持二次开发，提供丰富的二次开发接口；

- ▲支持光栅图，Google、百度在线/离线等多种地图类型，真切的三维地图立体化应用，让地图应用的感知更细微；

### 工期和保修期

- 交付时间：合同签订后120天内。

2、保修期2年；

# 第四章  合同条款（仅供参考）

合同名称：

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

甲方：

乙方：

根据              项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．本合同项下的服务指

2．……

3．……

三、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

四、交付期间（项目完成期限）

委托服务期间自______年______月至______年______月止。

五、付款方式

由甲方按下列程序付款。

1）在合同实施及服务人员到达服务地后__天内，甲方应将第一次付款总服务费的__(-%)付给乙方。

2）第二次付款额应为总服务费的__(-%)，甲方应在乙方已经准备好，并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方验收后付给乙方。

3）最后一次付款额应为总服务费的__(-%)，甲方应在乙方递交了服务总结报告和说明并完全履行合同完毕日内付给乙方。

4）因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

六、知识产权产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

七、保密

项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1）未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2）除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是乙方的财产。如果乙方有要求，甲方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给乙方。

八、违约责任与赔偿损失

1）乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价 5%的违约金。

2）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向甲方支付违约金；逾期 15 天以上（含 15 天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3）甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价 5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰向乙方偿付违约金。

4）其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、 其它

1）本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。4）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

### 十三、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 十四、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 十五、合同备案

本合同一式八份，中文书写。甲方、乙方各执三份，招标代理机构一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经红城国际工程项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

采购代理机构：红城国际工程项目管理有限公司

地         址：海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦31楼A1房

经   办    人：

年       月       日

# 第五章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

无效投标的认定：

- 未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 交货期不满足招标文件要求，且采购人无法接受的；

- 少报、漏报投标内容且不接受评标委员会的修正的；

- 投标报价超出预算，且采购人无法支付的；

- 投标技术参数标准严重偏离招标文件要求，且采购人无法接受的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2.技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4.技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 商务技术 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

5. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

资格性审查表

项目名称：陵水黎族自治县创平安医院乡镇卫生院安防监控项目

项目编号：HCGJ18-196

| 序号 | 资格条件 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，须提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（如已三证合一，只需提供营业执照副本复印件） |  |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2018年任意3个月企业纳税证明复印件加盖单位公章） |  |  |  |
| 3 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2018年任意3个月缴纳社保证明复印件加盖单位公章） |  |  |  |
| 4 | 提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商的信用记录(投标时提供加盖公章的网上查询截图) |  |  |  |
| 5 | 投标保证金证明 |  |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）。 |  |  |  |
| 7 | 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

符合性审查表

项目名称：陵水黎族自治县创平安医院乡镇卫生院安防监控项目

项目编号：HCGJ18-196

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 按照招标文件规定交纳投标保证金证明复印件； |  |  |  |
| 2 | 投标有效期 | 满足招标文件要求； |  |  |  |
| 3 | 投标文件格式 | 投标文件符合招标文件的式样和签署要求 |  |  |  |
| 4 | 投标文件签字盖章 | 符合招标文件签字盖章要求 |  |  |  |
| 5 | 其它情况 | 符合招标文件规定的其他要求 |  |  |  |
| 6 | 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

评分标准

| 序号 | 评分项目 | 评分标准及说明 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品技术指标、参数响应 | 技术指标（含产品资质要求）响应情况，完全满足为满分，带▲的指标不满足每个扣2分，非▲的指标不满足每个扣0.5分，扣完该项分值为止。 | 21 |
|  |  | 投标人提供本项目核心产品（本项目的网络摄像机、液晶拼接单元）生产厂商对本项目的原厂授权书、售后服务承诺函（加盖原厂公章原件）的得2分。 | 2 |
|  |  | 投标人所投网络高清红外枪机（9分） |
|  |  | 支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。（提供公安部相关检测报告复印件，加盖厂商公章或投标专用章证明）满足得1分，不满足得0分。 | 1 |
|  |  | 支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片进行成像。 （提供公安部相关检测报告复印件，加盖厂商公章或投标专用章证明）满足得1分，不满足得0分。 | 1 |
|  |  | 支持IP地址获取和IP地址搜索功能。（提供公安部相关检测报告复印件，加盖厂商公章或投标专用章证明）满足得1分，不满足得0分。 | 1 |
|  |  | 摄像机在视频遮挡、存储器满、非法访问、SD卡拔出、网络断开、IP冲突时可给出报警提示。 （提供公安部相关检测报告复印件，加盖厂商公章或投标专用章证明）满足得1分，不满足得0分。 | 1 |
|  |  | 支持12行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能。 （提供公安部相关检测报告复印件，加盖厂商公章或投标专用章证明）满足得1分，不满足得0分。 | 1 |
|  |  | 支持热度图导出功能，摄像机可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出。 （提供公安部相关检测报告复印件，加盖厂商公章或投标专用章证明）满足得1分，不满足得0分。 | 1 |
|  |  | 支持场景参数设置，可设置4套场景参数，不同场景参数可按设定时间自动切换。 （提供公安部相关检测报告复印件，加盖厂商公章或投标专用章证明）满足得1分，不满足得0分。 | 1 |
|  |  | 支持DC12V供电，电源电压在DC(7~24)V范围内变化时设备可以正常工作。（提供公安部相关检测报告复印件，加盖厂商公章或投标专用章证明） | 1 |
|  |  | 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 （提供公安部相关检测报告复印件，加盖厂商公章或投标专用章证明）满足得1分，不满足得0分。 | 1 |
|  |  | 投标人所投网络高清红外高速球机（8分） |
|  |  | 支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。（提供公安部相关检测报告复印件，加盖厂商公章或投标专用章证明）满足得1分，不满足得0分。 | 1 |
|  |  | 支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片进行成像。 （提供公安部相关检测报告复印件，加盖厂商公章或投标专用章证明）满足得1分，不满足得0分。 | 1 |
|  |  | 支持IP地址获取和IP地址搜索功能。（提供公安部相关检测报告复印件，加盖厂商公章或投标专用章证明）满足得1分，不满足得0分。 | 1 |
|  |  | 摄像机在视频遮挡、存储器满、非法访问、SD卡拔出、网络断开、IP冲突时可给出报警提示。 （提供公安部相关检测报告复印件，加盖厂商公章或投标专用章证明）满足得1分，不满足得0分。 | 1 |
|  |  | 支持12行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能。 （提供公安部相关检测报告复印件，加盖厂商公章或投标专用章证明）满足得1分，不满足得0分。 | 1 |
|  |  | 支持热度图导出功能，摄像机可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出。 （提供公安部相关检测报告复印件，加盖厂商公章或投标专用章证明）满足得1分，不满足得0分。 | 1 |
|  |  | 支持场景参数设置，可设置4套场景参数，不同场景参数可按设定时间自动切换。 （提供公安部相关检测报告复印件，加盖厂商公章或投标专用章证明）满足得1分，不满足得0分。 | 1 |
|  |  | 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 （提供公安部相关检测报告复印件，加盖厂商公章或投标专用章证明）满足得1分，不满足得0分。 | 1 |
|  |  | 投标人所投网络硬盘录像机（4分） |
|  |  | 支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机，CSV格式文件允许用户编辑（提供公安部相关检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章证明）满足得1分，不满足得0分。 | 1 |
|  |  | 可将多台设备配置为集群管理方式，当某台样机发生故障时，备用样机可替换故障样机继续录像,故障恢复后，备用样机可将存储的录像回传给故障机，可以同时指定多台为备用样机（提供公安部相关检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章证明）满足得1分，不满足得0分。 | 1 |
|  |  | 将多路通道的多幅图像拼接成一幅图像（提供公安部相关检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章证明）满足得1分，不满足得0分。 | 1 |
|  |  | 可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz（提供公安部相关检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章证明）满足得1分，不满足得0分。 | 1 |
|  |  | 投标人所投液晶拼接单元（2分） |
|  |  | 液晶显示单元金属外壳符合防火试验要求；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明）满足得1分，不满足得0分。 | 1 |
|  |  | 液晶显示单元符合GB9254-2008—30MHz～1000MHz 辐射骚扰场强限值要求；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明）满足得1分，不满足得0分。 | 1 |
|  |  | 投标人所投大屏控制器（2分） |
|  |  | 控制器具备底图功能，支持BMP、JPEG图片格式，支持底图更换、轮巡，最大支持分辨率15765X8868的底图；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明）满足得1分，不满足得0分。 | 1 |
|  |  | 视频上墙延时小于92ms；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） | 1 |
| 2 | 投标产品要求 | 所投核心交换机产品能提供工信部IPv4和IPv6进网许可证、IPv6 Ready第二阶段认证证书的（提供复印件加盖厂家公章或投标专用章）得满分4分，不满足1项扣2分，扣完该项分值为止； | 4 |
| 3 | 施工方案 | 根据施工方案的可操作性、工序合理性，内容完整得体，可操作性强，符合项目和本地实际的。优秀得4~3（不含）分，良好得3~2（不含）分，一般得2~1分； | 4 |
|  |  | （优秀）：总体概述准确，有详细的人员组织计划、项目进度安排清晰，建设进度时间节点明确，满足业主单位的建设进度、质量、安全文明生产管理要求、施工组织设计界面、施工技术措施、人员组织等相互衔接明确（至少细化至每月），技术说明清晰、准确、完整； |  |
|  |  | （良好）：总体概述较为准确，建设流程、项目进度、设计界面、施工进度图、施工技术措等较符合要求（至少细化至每月），技术说明较为清晰、准确、完整； |  |
|  |  | （一般）：总体概述不准确，没有以上的细节。 |  |
| 4 | 售后服务 | 投标人具有较强的本地化服务能力，提供售后方案，内容完整得体，可操作性强，符合项目和本地实际的。优秀得4~3（不含）分，良好得3~2（不含）分，一般得2~1分； | 4 |
|  |  | （优秀）：能结合项目要求，提出完善的培训方案，培训内容和课程安排合理； |  |
|  |  | （良好）：提交了培训方案，但培训内容和课程安排与项目要求联系不够紧密； |  |
|  |  | （一般）：培训方案不详尽，且培训内容和课程安排针对性不强。 |  |
| 5 | 企业资质、信誉和实力 | 投标人技术服务支持，即在海南本地具有技术服务队伍20人或以上得2分，具有技术服务队伍10-19人得1分，其它不得分。（以近3个月本单位社保缴纳记录为准，复印件加公章或投标专用章） | 2 |
|  |  | 投标人具有《ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书》符合性叁级及以上资质证书(在有效期内)得2分，其他或没有不得分； | 2 |
|  |  | 投标人具备具有《信息系统集成及服务资质证书》三级或以上资质（含）以上(在有效期内)的得2分，其他或没有不得分； | 2 |
|  |  | 投标人具备《电子与智能化工程专业承包资质证书》贰级资质证书（含）以上(在有效期内)的得2分，其他或没有不得分； | 2 |
|  |  | 投标人具备有《安全生产许可证》证书(在有效期内)得2分，不满足不得分； | 2 |
| 6 | 价格部分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： | 30 |
|  |  | 价格得分=(基准价／投标报价)×价格权值×100% |  |
| 7 | 合计 | 100 |

# 第六章 投标文件内容和格式

注：请各投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

## 一、投标函、投标报价及项目相关文件

1、投标函

2、开标一览表

3、分项报价明细表

## 二、资格证明文件

(1)在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，须提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（如已三证合一，只需提供营业执照副本复印件）；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2018年任意3个月企业纳税证明复印件加盖单位公章）；

(3)具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2018年任意3个月缴纳社保证明复印件加盖单位公章）；

(4) 提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商的信用记录(投标时提供加盖公章的网上查询截图)；

(5)交纳投标保证金证明复印件；

(6)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

三、其他资料

四、用户需求响应情况表

## 一、投标函、投标报价及项目相关文件

1、投标函

红城国际工程项目管理有限公司：

你们（招标编号：HCGJ18-196 ）招标文件（包括更正公告、澄清、补遗、答疑如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

（2）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照招标文件第二章“投标人须知”第12条的规定，投标有效期为       天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（4）我们同意提供招标代理机构要求的有关本次招标的所有资料。

（5）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（6）如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求必要时提供履约保证金。

投标人名称：                      （盖公章）

地      址：

授权代表签字：

职      务：

日      期：

2.开标一览表

项目名称：陵水黎族自治县创平安医院乡镇卫生院安防监控项目

招标编号：HCGJ18-196

| 包号 | 项目内容 | 投标报价 （人民币/元） | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目本身 | 陵水黎族自治县创平安医院乡镇卫生院安防监控项目 | 总价大写： 总价小写： |  |  |

注：1. 投标人投标报价中须包括运输、发放、税收、验收和技术支持等相关所有费用。

投标人名称：                      （盖公章）

法人或授权代表签字：

日      期：        年        月        日

3. 分项报价明细表

项目名称：陵水黎族自治县创平安医院乡镇卫生院安防监控项目

招标编号：HCGJ18-196

| 序号 | 产品名称 | 产品型号、规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | （大写） |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、报价包含了设备、运输、安装等等发生的一切费用。

投标人名称：                      （盖公章）

法人或授权代表签字：

日      期：        年        月        日

## 二、资格证明文件

目   录

1、 法定代表人授权书；

2、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，须提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（如已三证合一，只需提供营业执照副本复印件）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2018年任意3个月企业纳税证明复印件加盖单位公章）；

4、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2018年近3个月缴纳社保证明复印件加盖单位公章）；

5提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商的信用记录， (投标时提供加盖公章的网上查询截图)；

6、交纳投标保证金证明复印件；

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

1、法定代表人授权书

致 红城国际工程项目管理有限公司 ：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加红城国际工程项目管理有限公司组织的（招标编号：HCGJ18-196 ，项目名称：陵水黎族自治县创平安医院乡镇卫生院安防监控项目）的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的公开招标，并负责一切投标文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。投标有效期为      天 。

被授权人：            （亲笔签名）        联系电话：

职    务：                                身份证号码：

公司名称：              （盖公章）        营业执照号码：

法定代表人：           （亲笔签名）       联系电话：

职    务：                                身份证号码：

生效日期：       年       月       日

注：本授权书内容及格式不得擅自修改。

2、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，须提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（如已三证合一，只需提供营业执照副本复印件）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2018年任意3个月企业纳税证明复印件加盖单位公章）；

4、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2018年任意3个月缴纳社保证明复印件加盖单位公章）；

5、提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商的信用记录 (投标时提供加盖公章的网上查询截图)；

6、交纳投标保证金证明复印件；

7、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、没有任何违法行为记录的声明（格式）

我公司在参加本次政府采购（招标编号: HCGJ18-196、项目名称：陵水黎族自治县创平安医院乡镇卫生院安防监控项目）活动近三年内，在经营活动中没有重大事故，没有任何违法行为记录。

特此声明。

投标人名称：                    （盖公章）

法定代表人或被授权人：        （亲笔签名）

日      期：        年        月        日

## 三、其他资料

附本项目招标文件要求的其他材料和投标人认为有助于本次招标的其他资料，格式自拟。

四、用户需求响应情况表

投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

项目名称：陵水黎族自治县创平安医院乡镇卫生院安防监控项目

招标编号：HCGJ18-196

| 序号 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 正偏离/响应/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

说明：1、本表“用户需求书要求”应列出第三章“用户需求书”要求所有条款，各投标人须对所有条款一一予以描述应答（在本表“投标响应情况”填写,否则视为不响应）。

2、请各投标人认真填写本表内容，行数可自行添加，但表式不变。

投标人名称：                      （盖公章）

法定代表人或授权代表签字：

日      期：

# Text boxes

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处