竞争性谈判文件

采 购 人：乐东黎族自治县第二人民医院

项目名称：采购医疗设备项目

项目编号：HNZH-2018-393

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2018年11月

目   录

第一章  谈判邀请函

第二章  报价人须知

第三章  用户需求书

第五章  报价文件内容和格式

第六章  评审办法

初 步 审 查 表

# 第一章  谈判邀请函

受乐东黎族自治县第二人民医院的委托，我公司将对采购医疗设备项目组织竞争性谈判。欢迎国内有供货能力且符合条件的供应商参与，有关事项如下：

一、项目概况

1、项目名称：采购医疗设备项目

2、项目编号：HNZH-2018-393

3、项目要求：见“用户需求书 ”

4、节能产品：根据国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知在同等条件下优先采购节能产品。

二、供应商资格要求（必须具备以下条件并在投标文件中提供相关资格证明材料）

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商应当具备的条件要求；

2、供应商必须在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人；须提供企业法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证或三证合一营业执照副本（复印件加盖公章）。

3、供应商必须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人须提供2018年任意一个月的纳税证明和社保缴费记录证明；（证明材料复印件加盖公章）】。

4、供应商必须近三年内无重大违法记录，信用状况良好，未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单；须提供承诺函加盖公章。

5、投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商。

7、本项目不接受联合体投标。

三、竞争性谈判文件的获取

1、时间：2018年11 月 30 日至 2018 年 11 月 04  日（上午 09:00 ~ 11:30 ，

下午 15:00 ~17:00  ）

2、地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

3、方式：现场报名。现场提供的材料:营业执照副本、组织代码证副本、税务登记证副本或三证合一证原件、投标人须提供2018年任意一个月的纳税证明和社保缴费记录证明、法定代表人授权委托书（复印件）、法定代表人身份证和经办人身份证复印件。

4、标书售价：人民币300元/套（售后不退）。

四、竞争性谈判文件提交时间及地点

1、递交投标文件时间：2018年 12 月 05 日 09:00  - 09:30  ；

2、报价截止时间：2018年 12 月 05 日 09 时 30 分；

3、开标时间： 2018 年 12 月05 日 09 时 30 分；

4、谈判地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A；

5、采购信息发布媒介：中国政府采购网；

6、逾期送达或者未送达指定地点的竞争性谈判响应文件，不予受理；

五、招标代理机构联系方式

名  称：海南政辉招投标代理有限公司

地  点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

电  话：0898-66557609              传真：0898-66557605

联系人：陈女士                     电子邮箱：hnzhztb@163.com

海南政辉招投标代理有限公司

2018年 11月 29 日

# 第二章  报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：乐东黎族自治县第二人民医院

1.2招标代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

1.3 报价人（投标人）：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2．适用范围：本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3．合格的报价人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

3.3 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  谈判邀请函

第二章  报价人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  报价文件内容和格式

第六章  评标细则

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按招标文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7. 竞争性谈判文件的澄清

7.1报价人在收到竞争性谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截止时间三天前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一竞争性谈判文件的报价人。

8．竞争性谈判文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改竞争性谈判文件。修改通知作为竞争性谈判文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2 当竞争性谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按招标文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一竞争性谈判文件的报价人。

三、报价文件

9.报价文件的组成

按《第五章 报价文件内容和格式》中的要求制作符合招标文件的报价文件

10．报价

10.1报价人应按《第三章 用户需求书》的要求报价（不允许漏项）。

10.2报价均须以人民币为计算单位。

11．投标保证金

11.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，投标保证金为：5000.00元（人民币伍仟元整）。

11.2投标保证金应在2018年12 月 04 日下午 17 ：00 前划入或存入招标代理机构指定账户并注明汇款单位。

缴纳投标保证金银行账户：

户  名：海南政辉招投标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行

账  户：2201023809200980178

11.3 若报价人不按规定提交投标保证金，其报价文件将被拒绝接受。

11.4 投标保证金的退还

11.4.1 落标的报价人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书5个工作日内无息退还。

11.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤回其报价书的；

（2）中标人不按招标文件规定签订合同的；

（3）报价人提供虚假材料谋取中标的；

（4）与采购人、其它报价人或者其他招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12．报价文件有效期

12.l 报价文件有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价文件有效期满之前，征得报价人同意延长报价文件有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长投标的有效期。受报价文件有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．报价文件的数量、签署及形式

13.1 报价文件一式叁份，正本一份，副本贰份（报价文件封面需注明正副本，如有分包按包号分别制作投标文件）。

四、报价文件的递交

14．报价文件的密封及标记

14．l 报价人应将报价文件密封在报价专用袋中，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致: 海南政辉招投标代理有限公司

项目名称：采购医疗设备项目

项目编号： HNZH-2018-393注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

15．报价截止时间

15.l 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、授标及签约

16．定标原则

16.1 竞争性谈判小组由用户代表和专家组成，具体评标办法详见第六章：评标细则。

16.2 我司将在中国海南政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上公示中标结果。

17．中标通知

17.l 定标后,招标代理机构应在规定时间内将中标通知书送达中标人。

17.2 中标人收到中标通知后，须在规定时间到招标代理机构办理相关手续。

17.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

18．签订合同

18.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同。

18.2 招标文件、中标人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

19．代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按国家相关规定收取，由中标人向海南政辉招投标代理有限公司支付。

- 其它：不得恶意低价竞标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，投标将作为无效投标处理。

# 用户需求书

## 一、项目概况

1、项目名称：采购医疗设备项目

2、采购预算: 118.5万元，（超出采购预算的为无效报价）

3、交货期：合同签订之日起60天内

4、交货地点：采购人指定地点。

5、付款方式：按照合同约定的付款方式付款

二、采购需求表

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析机 | 2 |
| 2 | 血液透析滤过机 | 1 |
| 3 | 多功能病床 | 3 |
| 4 | 光纤喉镜 | 10 |
| 5 | 软水机 | 1 |
| 6 | 电动流产吸引器 | 1 |
| 7 | 电动吸引器 | 3 |
| 8 | 电动吸引器 | 6 |
| 9 | 输液泵 | 3 |
| 10 | 微量泵 | 6 |
| 11 | 低速离心机 | 1 |

三、技术要求

1、血液透析机技术参数

一、技术参数

1、供水：压力：100—700kPa；温度：5—30℃

2、透析液流速：设置范围：300—800mL/min，任意可调

3、透析液温度：设置范围：34—40℃，可实时监测及可调，并设有超温保护装置

4、脱水速度：设置范围：0.0—4.00L/h，脱水精度：±30mL/h或透析液流量±0.1%

5、漏血检测器：方法：光学检测，具有污染补偿功能，可尽量避免假漏血报警，精度：≤0.35mL/min。

6、动脉血泵：设置范围：40—600mL/min

7、肝素泵：设置范围：0.0—9.9mL/h；快注功能：10.0—1500mL/h；注射器类型：10mL、20mL、30mL均可用，可设定停止时间，肝素泵有自动注入和追加功能。

8、空气检测器：方法：超声波；普通气泡：0.02 mL 微小气泡0.0003mL，防止气泡进入体内，同时具备血液判别器，避免引血上机时意外失血，确保治疗安全。

9、动脉压力：测量范围：-300—+300mmHg  测量精度：±10mmHg

10、透析器血液入口压：测量范围：-200—+735mmHg 测量精度：±10mmHg

11、静脉压力：测量范围：-200—+500mmHg;测量精度：±10mmHg

12、TMP：测量范围：-100—+500mmHg;测量精度：±10mmHg

13、碳酸氢盐浓度：测量范围：2.0—8.0mS/cm

14、透析液浓度：测量范围：10.0—20.0mS/cm

15、透析液压：测量范围：-600—+600mmHg;测量精度：±10mmHg

二．系统功能概述

1、设备用途：用于血液净化治疗，治疗急慢性肾功能衰竭，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析多种透析治疗模式，可使用碳酸氢盐干粉筒或浓缩液进行透析

2、人机交互：≥12英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，中文操作系统，治疗、调校、维修界面等全部为中文显示

3、参数显示：可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、透析器血液入口压、总电导度、碳酸氢盐电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量等

4、信息记录：具备装置的设定、报警、操作信息记录功能，方便查询；具备配管监视功能，可提供机器内部液路流程及相关参数的实时显示，直观了解透析液回路的运行状态

5、报警提示功能：360°可视四种颜色报警指示灯，具有声光报警指示，20首和旋乐提示音可选，可帮助医护及时准确判断报警或提示内容

6、消毒方式：具备药液消毒和热消毒方式，≥4种自动运转程序可选，可任意更改，热水柠檬酸消毒温度≥90℃，消毒、脱钙一体化完成时间不超过36min ，消毒完成后可设定自动关机、预设、自检模式，可设定自动开机时间

7、人体感应：采用红外遥感技术，自动感应操作人员的靠近点亮屏幕，节能环保

8、后备电池：标准配置后备电池组件，在断电时可以自动切换，能继续进行全面的安全监测，可维持机器继续工作≥20分钟；具备断电状态保存功，任意时刻恢复供电可恢复至断电前的治疗状态

9、超滤系统：采用复式泵加脱水泵或电磁流量计式平衡与超滤控制系统。采用独特的精密陶瓷泵体、耐磨损、耐腐蚀，透析液连续提供，能达到零超滤，同时采用电极不间断的监视泵和电磁阀的工作状态，保证治疗安全和脱水精准

10、配液方式：先吸B液后吸A液，B液浓度误差更小，同时具有电导度反馈调节系统，保证透析液浓度准确，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，调节方便，可对酸中毒患者有针对性进行治疗

11、浓度曲线：可进行可调钠和碳酸氢盐曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存≥8条曲线，实现个性化透析

12、超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存≥8条曲线，实现个性化透析

13、B液干粉筒组件：标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统

14、通讯组件：标准配置通讯组件RS232，可连接透析管理系统

15、液面调整：具备动、静脉壶液面电动调整功能，操作更加简单、方便

16、原液配方：原液配方全开放，默认记忆≥4种原液配方，可任意更改

17、透析液过滤：标准配备透析液过滤器组件，透析液过滤器可截留、吸附细菌和内毒素，透析液纯净度更高，减少微炎症反应和感染风险，提高治疗安全

18、零部件更换提醒：为了方便保养和维护，能够监测机器内部零部件的使用时间，可以在零部件磨损到期后发出更换提醒

19、KT/V计算：标准配备KT/V计算功能，帮助医护人员评价透析处方的合理性，辅助调整治疗方案

三、配置要求：

1、主机1台

2、透析液过滤器1个

3、附属品1套

4、盐水挂架（主体）1个

5、盐水挂架（挂钩）1个

四、提供本产品的授权书

2、血液透析滤过机技术参数

一、主要技术参数

1、供水：压力：100—700kPa；温度：5—30℃

2、透析液流速：设置范围：300—700mL/min，任意可调

3、透析液温度：设置范围：33—40℃，可实时监测及可调，并设有超温保护装置

4、脱水速度：设置范围：0.00,0.10—4.00L/h

5、脱水精度：±30mL/h或透析液流量±0.1%

6、漏血检测器：方法：光学原理检测，灵敏度：0.5mL血液/1L透析液

7、动脉血泵：设置范围：40—600mL/min

8、肝素泵：给药速率：0.0—9.9mL/h；快速功能：10.0-1500 mL/h ； 注射器尺寸：10mL，20mL，30mL均可用,可设定停止时间，肝素泵有自动注入和追加功能

9、空气检测器：检测方式：超声波方式；检测精度：普通气泡：0.02 mL 微小气泡0.0003mL，防止气泡进入体内，同时具备血液判别器，避免引血上机时意外失血，确保治疗安全

10、在线HDF/HF置换液泵：设置范围： 0.00，0.10—18.00L/h（在线HDF） 0.00,0.10-30.00 L/h(在线HF)

11、一次注入补液功能：设置范围：40—500mL/min

12、动脉压：测量范围：-300—+300mmHg，测量精度：±10mmHg

13、透析器血液入口压：测量范围：-200—+735mmHg，测量精度：±10mmHg

14、静脉压：测量范围：-200—+500mmHg,测量精度：±10mmHg

15、TMP：测量范围：-100—+500mmHg,测量精度：±10mmHg

16、透析液浓度：测量范围：10.0—20.0mS/cm

17、碳酸氢盐浓度：测量范围：2.0—8.0mS/cm

18、透析液压：测量范围：-600—+600mmHg,测量精度：±10mmHg

二、系统功能概述

1、治疗功能：具有碳酸氢盐透析功能、单超、透析与单超自由组合的序贯治疗、On-line HDF，On-line HF治疗模式，可用碳酸氢盐干粉筒、浓缩液进行透析

2、人机交互：≥12英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，中文操作系统，治疗、调校、维修界面等全部为中文显示

3、报警提示功能：360°可视四种颜色报警指示灯，具有声光报警指示，20种和旋乐提示音可选，可帮助医护及时准确判断报警提示内容

4、消毒方式：具备药液消毒和热消毒方式，5种自动运转程序可选，可任意更改，热水柠檬酸消毒温度最高≥90℃，消毒、脱钙一体化完成时间≤36min，消毒完成后可设定自动关机、预设、自检模式，可设定自动开机时间

5、后备电池：标准配置后备电池组件，在断电时可以自动切换，能继续进行全面的安全监测，可维持机器继续工作≥20分钟；具备断电状态保存功，任意时刻恢复供电可恢复至断电前的治疗状态

6、超滤系统：采用复式泵加脱水泵或电磁流量计的容量式平衡与超滤控制系统。采用独特的精密陶瓷泵体、耐磨损、耐腐蚀，同时采用电极不间断监视泵和电磁阀的工作状态，保证治疗安全和脱水精准

7、配液方式：先吸B液后吸A液，B液浓度误差更小，同时具有电导度反馈调节系统，保证浓度准确，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，调节方便，可对酸中毒患者有针对性进行治疗

8、浓度曲线：可进行可调钠和碳酸氢盐曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存≥8条曲线，实现个性化透析

9、超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存≥8条曲线，实现个性化透析

10、B液干粉筒组件：标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统

11、通讯组件：标准配备通讯组件，可连接科室透析管理系统

12、液面调整：具备动、静脉壶液面电动调整功能，操作更加简单、方便

13、原液配方：原液配方全开放，默认记忆≥4种原液配方，可任意更改

14、透析液过滤：机器内部标准配备双透析液过滤组件，在线生产置换液，无需在置换液管路加装过滤器，并且置换液、透析液都经过两个透析液过滤器的双重过滤，保证治疗的安全，可使用置换液进行在线预冲、回血，减少生理盐水用量，降低科室运营成本

15、耗材：可使用通用型血路管和透析器等耗材，方便科室管理

16、补液比率：置换液量随血液量的调整，按比例自动进行调整，防止血液过度浓缩，选择最佳置换量，实现效率和安全的有效平衡

17、KT/V计算：标准配备KT/V计算功能，帮助医护人员评价透析处方的合理性，辅助调整治疗方案

三、配置要求：

1、主机1台

2、工具（扳手）1个

3、血泵间隙量规1个

4、透析器外旁路组件1套

5、过滤器1个

6、采样管组件1个

7、扣带2个

8、消毒、酸洗接水盘1个

9、小物件搁置架1个

10、固定用缓冲垫4个

11、固定螺钉3个

12、血泵手摇柄1个

13、消毒液连接管（柠檬酸）1根

14、酸洗液连接管（过氧乙酸）1根

15、透析器夹子1个

16、架子1个

17、指示灯1个

18、⏀8排液管3M

19、⏀8供液管3M

四、提供本产品的授权书

3、多功能病床 技术参数

1、尺寸要求：2360(±20mm)×880(±15mm)×500mm(±15mm)、床面宽:760mm(±15mm)、整体护栏长度1400mm(±20mm)

2、两摇杆系统实现各种体位，背部升降：0-70°（±2°），腿部升降：0-40°（±2°）

3、调节承载重量:≥400kg；

4、采用双层稳固结构；床体+整体底座，稳固扎实；床框、底座均加厚用材，分别采用30×60×1.5mm、25×50×1.5mm矩型钢管，床体静态最大载重400kg，床体动态最大载重205kg

5、背部床板采用双支撑卸力结构，有效转移床板承重的三分之二于床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长螺管及病床使用寿命

6、采用“双向到位无极限保护”螺管，背部螺管内置精铜螺母，静音耐磨；双向到位保护功能，操作轻松，有效保证使用寿命；专利金奖品质

7、ABS摇手采用含件注塑成型工艺，内置Φ8mm钢芯，椭圆形防滑设计，加长加粗用材，并开创两级到位开合防夹手设计，外表美观，手感舒适，不易折断

8、流线型豪华床头尾板，采用全新纯正PE原材料整体一次吹塑成型，无缝隙，不藏污纳垢，易清洁，不变形；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便

9、弯管护栏，开创“易清洁”设计理念之先河,下座隐藏倒置结构，彻底解决了护栏易藏污纳垢的弊病；六支铝合金弯管支柱，高强度，不弯曲变形，美观大方；加厚型航空铝开关和护栏上座，联结处采用双重固定结构，配以3mm厚冷扎钢板护栏下座，彻底根除护栏在高频率使用下出现的松垮、歪斜、断裂等频繁坏损现象，牢固可靠

10、采用五寸面包轮，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型，质地坚硬且轻盈；四轮带刹车，双边抓地，稳固牢靠；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；轮面采用TPR耐磨材料，专业品质，静音耐磨

11、床板采用1.2mm武钢冷扎钢板，由模压钣金加工成型，提高了床板的强度，解决拼缝焊接导致隐患背的难题；部增加“日”字型钢管加固结构，带模压透气孔，外形美观，抗压力强，永不变形

12、采用进口焊接机器人以集群焊接，整床金属部件100% 施以高精度焊接工艺，确保病床安全可靠，牢固结实

13、金属表面（包括内部）处理采用双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，真正达到内外防锈，延长病床的使用寿命，表面光洁亮丽，日久如新

14、床体四周配四个输液架插座，钢管整体成型，无破裂之忧

16、床体两侧配八个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流

17、两个置物书写台插座, 可插入置物书写台

18、床体两侧与床尾共设置三个床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时前后、左右滑动

19、仪器托盘活动放置，方便摆放医用仪器

20、床底配置金属杂物篓，方便放置杂物

21、床尾活动插入置物书写台，既方便放置医用仪器，又满足医护人员为患者诊治之用，节省空间

22、配置要求：

22.1病床1张

22.2床垫1张

22.3输液架1个

22.4餐桌板1个

22.5床头柜1个

23、提供本产品的授权书

4、光纤喉镜 技术参数

1、喉镜的手柄，采用网纹设计，防止操作者有汗或水导致滑落。

2、喉镜采用冷光源设计，灯泡光源在手柄上，通过光纤光亮，使用疝气灯泡，使光源更亮，麻醉师和医生看的更清楚。

3、叶片可更换

4、高品质的不锈钢（表面亚光处理），防止光线反射，可用134℃高压进行4000次以上消毒。

5、线束≥5500束极光米

6、光纤导管为直径≥4mm，光纤传导测量距离≥35mm

7、配置：手柄1根+叶片3个（成人、少年、儿童）

8、提供本产品的授权书

5、软水机 技术参数

1、用途：为医院消毒供应中心用水点提供软化水

2、产水量	100L/h/套（25℃）

3、水利用率：≥90%

4、产水水质:

4.1处理方式：单级软化

4.2出水硬度小于0.03mmol/L

4.3《工业锅炉水质标准》GB1576-2007

5、设备主要技术要求/标准性能

5.1全自动运行控制,实现无人看管

5.2系统自动冲洗及再生运行

5.3智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全

6、控制方式：通220v电源即可使用

7、组成：该设备由控制器、离子交换器及盐箱组成

8、控制器：阀体为全自动软化再生控制阀，品牌：美国pentair

9、离子交换器：罐体为pentair玻璃钢罐

10、主机：集成在一体化容器中，尺寸：480×280×1150

11、水电耗量、重量

11.1耗水量：200L/h

11.2设备功率：10W(220V、50Hz)

11.3供水压力：0.2Mpa～0.4MPa（最佳为0.3MPa ）

11.4进水最佳水温：5～35℃ （25℃ 最佳）

11.5最高工作压力：0.6Mpa

11.6重量：35Kg

12、配置要求：

12.1控制阀	5600系统1套

12.2布水器1套

12.3离子交换器Φ200×H8801套

12.4离子交换树脂001×7阳树脂20Kg

12.5盐箱480×280×1150（mm）1套

13、提供本产品的授权书

6、电动流产吸引器 技术参数

1、选用大流量无油润滑真空泵作负压源，负压上升快，无油雾污染，压力系统不会产生正压；
2、二级负压控制，可以在停机时进行操作，噪声低、容量大。
3、机器的运转和吸引压力的调节通过控制脚踏开关即可实现，临床手术操作更加方便；
4、顶部一体式的器械盘供使用时放置手术器械包或其它物品；
5、精心设计的手柄和脚轮使机器简洁大方，移动灵活、舒适
6、储物箱内可放置电源线和脚踏开关，便于机器停用时收藏；
7、整机外部均有圆弧光滑过度，易于清洁和保

8、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)(I级负压）
9、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值
10、抽气速率：≥15L/min

11、噪音：≤60dB（A）
11、贮液瓶：500ml×2（玻璃）
12、贮气瓶：2500ml×2（玻璃）
13、电源：AC220V 50Hz
14、输入功率：150VA

15、重量：20kg。

16、配置要求：

16.1 500CC瓶x2  1套

16.2 电源线1根

16.3脚踏开关1只

16.4熔丝管3只

16.5吸引软导管（2M）1根

16.6空气过滤器2只

16.7过渡连接管（十公分）1根

16.8流产管（6.7.8.）1套

16.9滤液器1个

17、提供本产品的授权书

7、电动吸引器 技术参数

1、采用大流量无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养。

2、大口径贮液瓶，配上带密封环的瓶塞，可方便用户开启和盖紧瓶塞，便于清除瓶内污液。

3、设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和泵内。

4、采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体。

5、配备的空气过滤器可以防止负压泵受到污染。

6、手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。

7、整机工作平稳，噪声低，使用寿命长。

8、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)

9、负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg)

10、瞬时抽气速率：≥40L/min

11、噪音：≤60dB（A）

12、贮液瓶：2500ml×2只(玻璃)

13、电源：AC220V 50Hz

14、输入功率：250VA.

15、重量：20kg。

16、配置要求：

16.1 2500CC瓶X2  1套

16.2电源线1根

16.3脚踏开关1只

16.4熔丝管3只

16.5吸引软导管（2M）1根

16.6空气过滤器2只

16.7一次性使用头1根

17、提供本产品的授权书

8、电动吸引器 技术参数

1、采用无油润滑真空泵，抽气速率高、负压上升快，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养;

2、设备后部的槽型板内可放置脚踏开关及电源线等；

3、设有溢流保护装置，可防止液体进入中间管道；

4、负压调节系统可根据临床需要作无级调压；

5、标准配置为玻璃贮液瓶，可根据需要改为PC塑料瓶；

6、采用工程塑料和金属相结合的外形结构，拉杆可摆动，

7、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)

8、负压调节范围:0.02Mpa(150mmHg)～极限负压值

9、噪音：≤65dB（A）

10、瞬时抽气速率：≥32L/Min

11、贮液瓶：2500mL×2(玻璃)(可另配2L塑料瓶及一次性吸液袋)

12、电源：AC220V 50Hz

13、输入功率：150VA

14、重量：12kg

15、配置要求：

15.1 2500CC瓶X2  1套

15.2电源线1根

15.3脚踏开关1只

15.4熔丝管3只

15.5吸引软导管（2M）1根

15.6空气过滤器2只

15.7一次性使用头1根

16、提供本项目的授权书

9、输液泵 技术参数

1、≥6种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、点滴模式、序列模式、级联模式（配合多通道输液工作站）；

1.1序列模式可设置5组序列；

1.2流速范围：0.1-1200.0mL/h, 最小增量为0.1mL/h ；

1.3输液精度：≤±5%；

1.4 KVO速度:0.1-5.0mL/h可调；

1.5可以选择3档阻塞级别，并且可以显示管路的压力状态。

1.6触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面；

1.7分低、中、高三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

1.8气泡检测：最小可检测25ul气泡；

1.9防药液自流：智能阻断技术，泵门打开时，保证液体不会任意流出；

1.10泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制；

1.11更改速速时完全不需要中断输液；

1.12具备输液精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的输液器；

1.13报警输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、级联序号重复、无法启动输液、待机结束；

1.14其他：

1.14.1再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警；

1.14.2阻塞降压功能：智能降压防止过量输液；

1.14.3界面背景颜色：可选择7种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级。

1.14.4具备字体放大功能：运行时可一键放大显示输液速度字体倍数，最多三倍。

1.14.5夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；

1.14.6能够存储、回放≥2000组历史信息记录；

1.14.7屏幕显示亮度9级可调；

1.14.8报警音量11级可调；

1.14.9模块化插装结构设计，泵与泵之间可以方便组合成多道泵；可升级为多通道输注工作站，即插即用，可热插拔；

1.14.10可选配内置无线网络模块，可与静脉输注中央站连接；

1.14.11可与静脉输注中央站实现语音通话功能；

1.14.12可与静脉输注中央站实现护士呼叫功能；

1.14.13可连接条码扫描仪，快速录入患者信息；

1.15 具有RS32接口、USB接口；

1.16 内置锂电池在中速（25ml/h）状态下，工作时间不小于5个小时

1.17 重量：约1.2 Kg（含锂电池）

1.18 外形尺寸不超过202(W) ×74(H) ×133(D)mm

1.19配置要求：主机1台、电源线1条

1.20提供本产品的授权书

10、微量泵 技术参数

1、自动识别注射器：规格为2ml、3ml、5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器；

2、≥9种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、微量模式、序列模式、梯度模式、首剂量模式、TIVA模式、级联输液模式（配合多通道输液工作站）；

3、速率范围：0.1-2000ml/h，以0.01 ml/h递增；

4、预置量设定范围：0.10-9999.99mL（最小增量为0.01mL）；

5、注射精度：≤±2%、机械精度：≤±1%；

6、KVO速度:0.1-5.0mL/h可调；

7、支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.2ml；

8、阻塞压力检测范围：150 - 975mmHg，可以选择12档阻塞级别，并且可以动态显示管路的压力状态；

9、分低、中、高三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

10、触摸屏操作，方便快捷的人机操作界面，全中文彩色显示，80度可视角；

11、更改速速时完全不需要中断输液；

12、具备输液精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的输液器；

13、报警：注射将完成（残留量）、注射器推空、注射完成、注射阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、注射器无法识别、推头安装不正确、注射泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作。

14、其他：

14.1再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警。

14.2夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；

14.3能够存储、回放≥2000组历史信息记录；

14.4内置无线网络模块，可与静脉输注中央站连接；

14.5内置有线网络模块，可与静脉输注中央站连接；

14.6配备USB2.0，Micro USB 2.0和USB3.0接口进行数据导入导出或者接口拓展；

14.7可连接条码扫描仪，快速录入患者信息；

14.8内置不少于5000种药物；

14.9重量：＜2 Kg（含锂电池）

14.10锂电池续航连续使用时间：≥10小时 @ 5mL/h；

15、配置要求：

15.1主机1台

15.2托盘1个

15.3电源线1个

15.4提手1个

16、提供本产品的授权书

11、低速离心机 技术参数

1、回转数值（rpm）：数码管显示，具有转速和离心力双显示功能

2、最大离心力：1610×g & 4000rpm

3、电子控制部

3.1微电脑控制系统

3.2动态显示离心力和离心转速/可设置和转换绝对离心力和相对离心力

3.3具有记忆装置,可存储20组工况(20组离心参数)其中1组预设为血库凝聚胺试验专用，其它工况可人工调节设定。

3.4即时离心功能

4、安全装置

4.1具有离心不平衡补偿装置(可达10g)和不平衡自动断电保护装置,马达过热安全防护装置

4.2三点悬吊式平衡系统

4.3电子门盖锁，转子停止门盖自动打开

4.4玻璃保险丝 3A

定时器

5.1 1-99min59sec 数位定时装置

5.2采用有效离心时间倒计时系统，可精确掌控有效离心时间

6、刹车系统：自动刹车系统，可实现4000转满载情况下10秒内停机无回荡

7、电源：220V,50Hz

8、功率：150W

9、套管容积：10ml/15ml × 12支

10、重量（kg）：毛重13KG

11、尺寸（cm）：31.6*31.4*25（CM）

12、配置要求：

12.1主机1台

12.2套管（10ml）12个

12.3套管（15ml）12个

12.4电源线	1条

13、提供本产品的授权书

# 第四章  合同主要条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日采购医疗设备项目（项目编号: HNZH-2018-393）招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

## 一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 | （小写）： |
|  | （大写）: |

## 付款方式

按照合同方式执行。

## 三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，

甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

## 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

## 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

## 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

## 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

## 八、合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构和主管财政部门各执一份。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

开户行：

帐号：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构：海南政辉招投标代理有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章  报价文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对报价文件的评价。

- 报价函（表1）；

- 开标一览表（表2）；

- 报价明细表（表3）

- 法定代表人证明书（表4）

- 授权委托书（表5）

- 技术响应（表6）

- 无重大违纪声明函（表7）

8.投标保证金证明单据

9.供应商资格证明文件：见第一章报价人资格要求

10.其他材料

※所提供的复印件须加盖供应商的公章。

表1、报价函

致：海南政辉招投标代理有限公司：

根据贵单位项目编号为               的报价邀请函，正式授权下述签字人

（姓名和职务）代表报价人        （报价单位名称），提交报价书正本一式壹份，副本一式贰份。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照谈判文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的六十天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价，即最低报价不是成交的保证。

5、如果我方成交，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方成交，我方将支付本次谈判的服务费。

报价人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

开户行：

账  户：

授权代表签字：               职务：

日期：

表2、开标一览表

项目名称：采购医疗设备项目

项目编号：HNZH-2018-393

单位：人民币元

| 项目名称：采购医疗设备项目 |
| --- |
| 本项目投标总报价 （大小写一致） | （报价小写）： |
|  | （大写）： |
| 交货期 | 签订合同后 天内 |

说明：1、投标人的报价应包含服务、税费等所有费用；

2、一次报出不得更改的价格。

投标人名称：							    (加盖公章)

法定代表人或代理人：					（签字）

年    月     日

表3、报价明细表

项目名称：

招标编号：

包    号：    包（    包号名称   或项目本身   ）

金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2)相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

(3)总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列；

(4)本表中“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标总计”数。

报价人全称：（盖章）                授权代表签字

表4、法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：                  （签字或盖章）：

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

表5、授权委托书

致：海南政辉招投标代理有限公司 ：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：     年   月   日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南政辉招投标代理有限公司 组织的采购医疗设备项目（项目编号为：HNZH-2018-393）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、出席谈判会议；

3、签订与成交事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

受托人  （签名）

年     月     日

表6、技术响应表

## 项目编号：                               项目名称：

| 序号 | 项目/设备 | 招标文件技术要求 | 投标技术响应情况 | 正偏离/响应/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：1. 投标人须把采购需求书的技术要求列入此表。

## 2．按照采购需求书技术要求的顺序对应逐条应答。

## 3．投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

表7、无重大违法记录的声明函

海南政辉招投标代理有限公司：

本公司                   参加                      的采购活动，现承诺：

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

## 日期:

表8、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加     单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

## 表9、中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：

1、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

## 3、投标人为非企业单位的，可不提供此声明。

表10、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明

# 第六章  评审办法

- 评审原则

- 本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

- 本次评审是以谈判文件，报价文件和谈判承诺文件和最终报价（即二次报价）为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。

- 参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

- 小微企业投标价格依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件及《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件规定，按6%的优惠折算后计算投标报价得分。

- 评审程序和评审方法

评审程序分初步评审和谈判。

- 初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对报价人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和初步审查表的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- 报价人未提交报价保证金或金额不足、出具的证明不按谈判文件要求的；

- 资格证明文件不全的。

- 报价文件无法人代表签字，或签字人无有效的法人代表授权书的；

- 报价文件有效期不足的；

- 非固定价格投标的；

- 不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

- 谈判（二次报价）

按照评审程序的规定，谈判小组阅读通过初步评审的报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务、服务和价格内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现报价人的报价文件资料不清晰或造成理解有歧义时,谈判小组准许其在规定时间内做出解释说明，如不及时做出合理的说明，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

3、推荐成交候选人

- 有效报价是指通过文件初审的报价人最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

- 如果有效报价达到3家或以上，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。

- 报价的核对

- 谈判小组详细分析、核对价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1.1若用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准；

1.2当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；（小数点明显标示错误的除外）

- 谈判小组将按上述修正错误的方法调整报价文件中的报价，调整后的价格对报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

- 谈判、评审过程的保密性。

1、接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

- 接受和拒绝任何或所有报价的权利。

招标人和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

- 变更技术方案的权利。

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标人不承担任何责任。

附表1：

## 初 步 审 查 表

项目单位：乐东黎族自治县第二人民医院               项目编号： HNZH-2018-393

项目名称：采购医疗设备项目

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |
| 1 | 投标人的资格 | 符合第一章报价人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 报价文件的有效性 | 是否符合采购文件的式样和签署要求，且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 保证金 | 是否按时足额提交保证金证明的 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 从投标截止日期起计算的60天 |  |  |  |
| 5 | 交货期 | 是否满足采购文件要求 |  |  |  |
| 6 | 实质性响应 | 是否完全满足用户需求书中各项需求，无其他重大负偏离，能满足采购需求 |  |  |  |
| 7 | 投标报价 | 第一轮报价有效、不漏项、不超出采购预算 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

日期：2018年  月

附表2：        澄清、说明、补正事项

| 序号 | 投标人 | 邀请文件中需要澄清的 | 对投标文件中含义不明确的 | 对同类问题表述不一致 | 明显文字和计算错误的 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、评标小组可以书面要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、报价文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、报价人拒不按照要求对报价文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会认定其为不合格投标人。

【末页】