# 三沙市国家保密局

# 销毁设备项目公开招标采购需求

一、项目基本情况

1、项目名称: 销毁设备采购项目

2、项目编号： SSZC2019-002

3、采购预算： 102万元

最高限价： 102万元

4、采购需求一览表：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高保密碎纸机 | 1 | 套 | 详细商务、技术需求详见第二章《采购需求》。 |

5、项目实施地点:海南省三沙市永兴岛

6、项目完成时间:合同签订后40个工作日完成供货、安装调试、验收工作。

7、付款方式:在合同签订后十个工作日内预付30%，终验后三十日内支付65%,质保期结束后三十日内支付5%。

二、投标人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人须提供在《信用中国》网站信用信息栏中无任何违法违规记录的查询截图并加盖公章和中国政府采购网查询投标人无政府采购严重违法失信行为信息记录查询截图并加盖公章。（查询截图时间为：开标时间截止前20天内）。

3、投标人具备合法有效的安全生产许可。

4、本项目不接受联合体投标。

三、项目简介和商务要求

（一）项目简介

采购人拟采购一台销毁设备（即高保密碎纸机）用于日常办公产生的载体（包括但不限于纸张、光盘、U盘（外壳）芯片等物品）进行销毁，销毁效果须达到国家保密等级1级标准，并通过对降噪、监控等环境改造，最大程度减少对日常工作和环境的影响。

- 报价要求

本项目投标报价为包干价，①包含设备采购、运输（运输至海南省三沙市永兴岛）、装卸、安装、集成、调试、检测、直至验收合格和质保期服务等等环节；②包含对产品销毁效果和降噪方案进行优化改造费用，包括但不限于配备降噪箱、电源供给等性能进行优化、改造；③包含对设备安装场所物理环境进行安全改造费用，包括但不限于配备灭火设备、安装门禁、视频监控和报警装置等；④包含其他不可预见的所有费用。

（三）完工期要求

合同签订后40个工作日完成供货、安装调试和验收完毕工作。

（四）质保期内售后服务方案基本要求

1、本项目质保期至少一年，从验收合格之日起计算。

2、若设备零部件出现故障应提供免费现场维修、更换服务。

2、服务响应时间基本要求为：提供7×24电话、远程协助或工程师现场维护，接到业主报修应立即做出明确响应和安排。如需现场解决问题的，具有解决故障能力的工程师须在72小时内到达现场, 96小时内恢复系统正常运行。

4、若设备出现故障4个工作日内不能恢复正常工作的，在须提供备机服务直至原机正常使用。

5、质保期满后，设备零部件的维修、更换按照材料成本费用收取，其他服务费用由双方友好协商确定。

（四）项目实施方案基本要求

为了达到项目合同目的，投标人需提供本项目实施方案，主要针对产品销毁效果和降噪方案进行优化改造，包括但不限于配备降噪箱、电源供给等性能进行优化、改造；对设备安装场所物理环境进行安全改造，包括但不限于配备灭火设备、安装门禁、视频监控和报警装置等。

四、设备性能及参数要求：以下标注“★”的为设备关键性性能指标及参数要求，如不满足则投标无效；标注“▲”的为设备重要性能指标及参数要求，不满足做扣分处理，其他性能指标和参数要求不满足也做扣分处理，具体详见第五章“评分细则”。

（一）设备性能要求

1、设备须配备8.6千瓦或以上功率减速电机，提高粉碎能力。

2、▲配件：配备5把或以上旋转的合金钢刀具、配备2把或以上固定合金钢刀具。

3、▲配备筛网，具备通过筛网的变化，实现不同粉碎效果，以满足不同的保密要求。

4、载体收集要求：粉碎后颗粒通过气力输送系统装袋收集。

（二）设备功能要求

1、刀具采用优质材料设计。

2、电机须具备抗冲击和振动性。

3、设备应可高转速，大扭矩，剪切力强，处理量大，坚固耐用。

4、▲设备需具备多重保护系统：机械和电器等多重智能保护，设有主电机启动保护、电机卡死过载、自动反转等保护系统。

5、设备应具备电控系统，防堵自动反转，智能化设定，自动化运行，计算机控制界面友好，相关参数设置可以根据用户需求进行优化调整。

6、设备应具备PLC液晶显示器控制屏，配备多点传感器监控系统，监控设备各部件运行情况，如出现过载过流等情况，设备控制系统可实现自动应答响应，自动进行正反转倒料工作，有效辅助液压推板推进挤压，保证设备正常运行，防止设备出现过载过流等情况发生。

7、应配套整套设备操作系统，要求系统操作简单、自动化程度高、多点部位需具备实时触点及光学监控，便于维修维护。

（三）设备部件功能要求

1、文件：大量文件可投入进料斗投料，进行快速销毁；

2、旋转刀片：可拆卸的刀片固定在刀轴上，旋转过程中与固定刀片不断切断粉碎文件；

3、固定刀片：固定刀片固定在机身上，与旋转刀具配合切割文件；

4、筛网：大量粉碎后的文件经筛网网孔过滤出，同时可根据不同筛网网孔尺寸来选择碎纸效果，可将文件分碎成颗粒到微粒状的各种不同效果

5、旋转刀轴：特种耐磨钢制成的刀轴与马达配合高速旋转，带动刀片粉碎文件；

（四）其他性能要求

▲投标产品粉碎级别达到国家1级保密销毁效果，提供产品合法有效认证证书。 （复印件加盖公章）

（五）技术参数

| 序号 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用类型★ | ★用于高保密介质销毁，粉碎范围包括：纸张（A4、A3）、光盘、U盘（拆壳）芯片等物品。 |
| 2 | 入料口 | ≥400×200mm |
| 3 | 工作宽度 | ≥400mm |
| 4 | 粉碎效果★ | ★1x1mm或以下细小颗粒； |
| 5 | 粉碎能力★ | ★≥100-130kg/h |
| 6 | 功率 | ≥8.6kw |
| 7 | 输入电压 | ≤380V/50Hz |
| 8 | 转速 | ≥280 1/min |
| 9 | 转轴直径 | 200mm或以下 |
| 10 | 保险 | 32A |
| 11 | 噪音水平 | ▲≤80dBa（可以使用降噪箱达到相关水平） |
| 12 | 定刀 | 2把或以上刀具 |
| 13 | 转刀 | 5把或以上刀具 |
| 14 | 筛网标准 | 2.15mm或以下 |
| 15 | 设备主机外形尺寸★ | ★长宽高不得超出：1200×1000×1500mm |

## 评标细则

## 评标细则

| 评分 因素 | 评分条款 | 单项 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格标 | 投标报价 | 30 | 投标报价得分＝（评标基准价÷评审价格）×价格分值 注：“评标基准价”是指有效评审价格当中的最低价。 |
|  | 小 计 | 30 | 以上为价格标评分细则 |
| 商务响应情况 | 投标供应履约能力响应情况 | 9 | 1、保密资格证书，得1分； 2、电子与智能化工程专业承包资质证书，得1分； 3、高新技术企业认证证书，得1分； 4、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，得1分； 5、武器装备质量管理体系认证证书，得1分； 6、国家保密行政管理部门颁发的涉密信息系统集成资质乙级或以上资质，得1分； 7、国家保密行政管理部门颁发的涉密信息系统集成资质（运行维护）乙级或以上资质，得1分； 8、国家保密行政管理部门颁发的涉密信息系统集成资质（软件开发）乙级或以上资质，得1分。 9、、国家保密行政管理部门颁发的涉密信息系统集成资质（安防监控）乙级或以上资质，得1分。 注：以投标人提供的资质证书复印件加盖公章为评分依据，无则不得分。 |
|  | 投标供应商管理实力响应情况 | 4 | 1、ISO 14001环境管理体系认证，得1分； 2、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证，得1分； 3、ISO 20000信息技术服务管理体系认证，得1分； 4、ISO 27001信息安全管理体系认证，得1分。 注：以投标人提供的证明材料复印件加盖公章为评分依据，无则不得分。 |
|  | 投标供应商信誉情况 | 4 | 1、2015年以来具备连续3年或以上获得工商部门颁发的“守合同重信用企业证书”，得1分； 2、2015年以来具备连续3年或以上获得银行颁发的AAA级或以上级别认证证书，得1分； 3、2015年以来具备连续3年或以上获得纳税信用A级证书，得1分； 4、2015年以来具备连续3年或以上获得省级或以上诚信示范企业证书，得1分。 注：以投标人提供的证明材料复印件加盖公章为评分依据，无则不得分。 |
|  | 投标供应商关于本项目拟委派技术和项目管理人员的情况 | 6 | 1、具有信息系统项目管理师证书，得1分； 2、具有信息安全保障人员认证证书（安全集成类），得1分； 3、具有IT服务工程师证书，得1分； 4、具有保密工作岗位资格证书，得1分； 5、具有智能建筑弱电工程师认证证书，得1分； 6、具有办公设备维修工程师证书，得1分。 注：以投标人提供的人员资格证明材料复印件加盖公章为评分依据，无则不得分。以上得分人员需提供近期在本单位连续三个月的社保缴纳记录，同一个人可以重复得分。 |
|  |  | 5 | 1、具有保密工作岗位资格证书，得1分； 2、具有办公设备维修工工程师证书，得1分； 3、具有计算机（微机）维修工工程师证书，得1分； 4、具有信息安全保障人员认证证书证书，得1分； 5、具有注册信息安全专业人员CISP证书，得1分。 注：以投标人提供的人员资格证明材料复印件加盖公章为评分依据，无则不得分。以上得分人员需提供近期在本单位连续三个月的社保缴纳记录，同一个人可以重复得分。 |
|  | 业绩 | 3 | 根据投标人完成的同类项目业绩进行评分，每个符合要求的业绩得3分，最高得3分。 注：以投标人提供的业绩证明即合同复印件为评分依据，未能提供上述证明文件的，该项业绩不得分。 |
|  | 小 计 | 31 | 以上为商务标评分细则 |
| 技术标 | 技术响应 | 25 | 投标设备对标示★设备性能指标和参数的响应，任何一个不满足的，做无效投标处理。 |
|  |  |  | 投标产品完全响应招标文件技术要求的 得25分。 对标示“▲”的设备功能及参数要求没有实质响应的，每一个指标扣3分，至多可以扣15分；其他非标示“▲”的设备功能及参数要求，没有实质响应的，一个指标扣1分，至多可扣10分。 |
|  | 实施方案 | 10 | 根据本项目合同目的，投标人需要对产品销毁效果和降噪效果做出切实可行的实施方案，包括但不限于配备降噪箱、电源供给安装调试、实施计划、验收方法、运输等内容的实施过程。 方案内容切实可行、有针对性，有利于实现合同目的 得3分； 方案内容完整，可以实现合同目的，但是缺乏针对性的 得1分； 其他得0分。 |
|  |  |  | 据本项目合同目的，投标人需要对设备安装的物理环境安全改造做出切实可行的实施方案，主要内容针对拟配备的灭火设备、安装门禁、视频监控和报警装置等其他设备的品牌规格型号、性能指标、数量、实施效果做出承诺等。 方案内容切实可行、有针对性，配备的门禁、视频监控和报警等设备性能优越，有利于实现合同目的 得7分； 方案内容完整，有针对性，提供门禁、视频监控和报警等设备性能一般，可以实现合同目的 得4分 方案内容完整，没有针对性，提供门禁、视频监控和报警等设备性能一般，可以实现合同目的 得2分 其他 得0分 |
|  | 培训及售后服务方案 | 4 | 针对招标文件关于“质保期内售后服务方案基本要求”内容，投标人须对本项目培训和售后服务内容作出响应。 优于招标文件基本要求的得4分； 满足招标文件基本要求的得2分； 不满足招标文件基本要求的0分； |
|  | 小 计 | 39 | 以上为技术标评分细则 |
| 合 计 | 100 | 合计分值＝价格分值＋商务分值＋技术分值 |