# 用户需求书

项目名称：高清电视播控系统等级保护设备购置（四次招标）

交货期：合同签订之日起 75天内

预算金额：1330000.00元

（投标人的报价不得超过其预算金额，否则将导致废标）

交货地点：海口市龙华区中沙路15号

付款方式：合同签订后支付合同总价的30%，项目验收完成后支付合同总价65%，扣除5%质保金一年后支付。

## 一、概述

随着广播电视数字化、网络化的快速推进，IT技术在广播电视台得到了广泛应用，计算机网络渗透到了广播电视制作、播出、传输、发射等各个环节，广播电视的数字化程度得到了大幅提升。先进的技术手段深刻的影响着广播电视的转型发展，但对广播电视的安全工作也提出了更高的要求。网络信息安全是新技术的产物，也是广播电视系统安全工作近年来面临的一个重要问题。尤其是随着广播电视台的业务网规模的不断扩大，系统功能和业务内容的不断扩宽，网络信息安全工作的重要性日益凸显，上升到了与安全播出同等重要的层面。

基于此，广电总局于2011年发布了《广播电视安全播出管理规定》（总局令第62号），明确提出要开展信息系统等级保护工作。并且为进一步贯彻落实相关要求，广电总局先后制定了《广播电视相关信息系统安全等级保护定级指南》（GD/J 037-2011）和《广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求》（GD/J 038-2011）等相关标准与规范，作为规范全行业信息安全防护工作，提升安全播出保障能力的基础性标准。

由此可见，信息安全事关国家安全、社会稳定，广播电视系统虽然对信息安全给与了高度重视，尤其是信息安全与广播电视行业技术特性差异性，迫切需要广播电视系统进一步加大对信息安全工作研究力度，加大新技术手段的应用，建立可管可控可信可行的信息安全保障体系是一项迫在眉睫的工作。

海口广播电视台作为海口市重要宣传机构，承担着向市民传播当地社会政治、经济、文化和群众生活的重大任务。因此，应积极响应国家号召，进行信息安全建设，保障安全播出。本方案依据广电总局已发布的相关技术标准、技术规范、实施指南、实施细则等要求，为海口广播电视台高清播控系统制定符合标准要求的信息安全网络安全防护体系建设方案。安全播出是海口广播电视台运营与发展的基础与核心，保障播出安全，是本次建设的最终目的。

## 二、需求分析

海口广播电视台高清播控系统为我单位现有业务系统，现要对高清播控系统进行等级保护合规建设。根据《广播电视相关信息系统安全等级保护定级指南》（GD/J 037-2011）中4.5.2广播电视相关信息系统安全保护等级要求，高清播控系统等级保护应按照第三级进行建设。根据《广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求》（GD/J 038-2011）中基础网络安全、边界安全、终端系统安全、服务端系统安全、应用安全、数据安全与备份恢复、安全管理中心、通用物理安全和通用管理安全等相关要求，本项目是对海口广播电视台高清播控系统进行第三级等级保护建设。

所投的主要网络安全产品必须取得IPV6认证证书、经过国家相关部门认可和取得入网许可证，且经过国家权威机构检测，并提供证明文件和检测报告。

本次投标人应严格按照等级保护基本要求对海口广播电视台进行等级保护方案设计，按照如下安全域进行划分：

## 三、技术规范

投标人所提供的方案和设备应至少满足所列标准和规范性文件，对于未列出的标准和规范性文件，若国内已有相应标准的首先应遵循国内标准，若国内暂无标准的可以参照厂家标准，但必须提供厂家标准的详细资料，并作详细说明。

- 信息安全等级保护管理办法（公通字[2007]43号）

- 关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知（公信安[2007]861号）

- 信息安全等级保护整改工作的指导意见（公信安[2009]1429号）

- 广播电视安全播出管理规定（总局令62号）

- 广播电视相关信息系统安全等级保护定级指南（GD/J 037-2011）

- 广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求（GD/J 038-2011）

- 广播电视相关信息系统安全等级保护测评指南（GD/J 044-2012）

- 《中华人民共和国网络安全法》

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

- 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

- 《供配电系统设计规范》GB50052-1995

- 《建筑照明设计规范》GB50034-1995

- 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

- 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 50343-2004

- 《气体灭火系统设计规范》GB50370

- 《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）

## 四、设备清单及配置

| 序号 | 产品名称 | 配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全部分 |  |
| 1 | 综合安全网关 | 机箱：标准2U机箱；整机吞吐率≥10Gbps；端口规格：不少于6个10/100/1000M Base-TX；4个SPF插槽 ；冗余电源：双电源；详细配置：2个USB接口，IPS吞吐量≥6Gbps,防病毒吞吐量≥3.5Gbps,每秒新建连接数≥8万，最大并发连接数≥320万；保修情况：含三年硬件维修服务，含三年AV和IPS特征库升级服务。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 网闸 | 标准2U机箱，双冗余电源；内网：不少于4个SFP插槽，4个SFP+插槽，4个10/100/1000M Base-TX网络接口，1个10/100/1000M Base-TX管理接口，1个10/100/1000M Base-TX HA接口（双机热备口）；外网：不少于4个SFP插槽，4个SFP+插槽，4个10/100/1000M Base-TX网络接口，1个10/100/1000M Base-TX管理接口，1个10/100/1000M Base-TX HA接口（双机热备口）；系统吞吐量≥9Gbps,并发连接数>60万；系统延时 <1ms，硬件延时 <1ns；整机配液晶屏，提供工作状态，当设备处于异常状态下，声或光报警、设备提供HA工作状态监控灯，可通过HA灯可查看设备HA工作状态，方便设备维护；支持文件交换、FTP访问、数据库传输、邮件传输、安全浏览、安全通道、消息模块等功能；含三年硬件保修和技术支持服务。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 数据库审计系统 | 系统：审计产品采用专用工控机硬件架构，非普通PC服务器， MTBF(平均故障间隔时间)≥65000小时；网口类别:2管理口，≥4千兆审计电口 硬盘: ≥1T*2（支持RAID1） 内存≥8G；电源:双电源；系统启动采用CF卡加硬盘方式，保证稳定可靠不可篡改。审计性能：能够稳定、流畅地同时支持12个数据库数审计能力，不会产生漏审；含三年硬件维修和技术支持服务。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 堡垒机 | 1U机架式软硬一体设备,专用硬件平台和安全操作系统，不少于6个千兆电口，1个扩展槽位（可扩展4个千兆光口、8个千兆光口、8个千兆电口、4个千兆光口+4个千兆电口或2个万兆光口）1个console管理口，硬盘容量≥1TB，单电源。实现对运维操作（telnet/ssh/ftp/sftp/RDP/VNC/X11)的集中管理、访问控制、单点登录以及操作审计等功能，含应用发布模块。支持不少于700路字符会话或200路图形会话并发。最少支持两种以上不同的组合鉴别技术实现被管资源双因素认证，被管资源数不少于50个点，含三年的硬件维保服务。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 入侵检测系统 | 系统主机为1U独立式硬件架构平台，冗余电源；整机吞吐率≥800Mbps；端口规格：不少于1个10/100/1000M管理口，不少于5个GE ，2个SFP捕包口；不少于2个USB接口，TCP 64 字节小包处理能力≥330 Mbps；UDP 64 字节小包处理能力≥310 Mbps；含三年硬件维修服务，含三年事件库和病毒库升级服务。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 日志审计系统 | 2U标准机架式，冗余电源；端口规格：不少于8个千兆电口， 2个管理口， 1个console口 内存≥8GB，磁盘≥4T*2；双电源；产品采用CF卡启动；支持审计100个日志源； 平均处理能力（每秒日志解析能力EPS）：4000EPS；峰值处理能力（每秒日志解析能力EPS）：5000EPS。含三年硬件维修和技术支持服务。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 杀毒软件 | 功能描述：防病毒的病毒查杀引擎包括云查杀引擎、AVE、QEX、QVM等引擎，支持多引擎的协同工作对病毒、木马、恶意软件、引导区病毒、BIOS病毒等进行查杀，提供主动防御系统防护等功能。客户端系统默认支持Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10；售后服务情况：一年7*24小时电话服务；服务使用期限：含三年升级服务。包含1个控制中心+50个终端或以上。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 终端安全管理 | 实现集中式、有效的IP地址管理分配，通过IP开通自动化来控制操作成本；优化网络资源的使用率；实现集中高效DNS域名解析服务，支持多线路DNS智能解析，实现服务器宕机检测，提高DNS系统安全性和可靠性；实现终端资产管理，可自动识别和区分终端类型是台式机或笔记本电脑，方便用户根据终端类型进行分类管理和查询与统计；实现补丁管理，自动帮助计算机终端及时安装最新的操作系统、浏览器和应用程序等补丁；支持软件分发，支持多种类型软件通过指定分组和指定时间分发到指定的终端目录下；实现非法IP接入控制，实现有线、无线网络终端集中管控，根据IP规划，不同区域划分不同VLAN，按需实现自动分配；系统内嵌WEB认证服务；灵活的网络端口安全扫描，实时分析服务器/终端提供了哪些应用和服务，能够有效的预先评估和分析终端所存在的安全隐患。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 漏洞扫描服务 | 漏洞扫描服务可以对不同操作系统下的计算机、网络设备、安全设备等进行漏洞检测。对用户网络进行漏洞扫描，用于分析和指出网络设备的安全漏洞及被测系统的薄弱环节，给出详细的《漏洞扫描报告》，并针对检测到的网络安全隐患给出相应的修补措施和安全建议。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 安全加固 | 依据国家及行业信息安全等级保护的相关标准及法规的要求，结合我单位业务系统的实际情况和测评结果，从网络安全、主机安全、应用安全和数据安全的角度，结合多种技术手段为信息系统提供信息安全等级保护加固服务，逐步构建动态、完整、高效的信息安全技术体系，提高信息系统的整体技术防护能力，从整体上促进信息系统的安全稳定运行，最终出具《信息安全加固报告》。主要服务内容如下：（1）网络安全加固：调整网络拓扑结构，以提高网络系统的安全性；划分安全域，并根据响应安全域的安全要求，配置各安全域边界管理设备的安全策略，使得各安全域之间可靠安全隔离；启用网络设备安全审计，以追踪网络设备运行状况、设备维护、配置修改等各类事件。（2）主机安全加固：修改操作系统安全策略，以提高主机操作系统安全性；启用操作系统安全审计，以追踪操作系统运行状况、登录事件等各类安全事件；修改数据库安全策略，以提高数据库系统安全性；启用数据库安全审计，以追踪数据库登录事件，修改事件等各类安全事件。（3）应用安全加固知道：结合应用系统相关业务流程的实际情况，并在不影响系统稳定运行的前提下，指导优化业务应用安全策略，以提高应用系统的安全性；指导优化及完善应用系统安全审计；对WEB应用系统的代码规范安全加固进行指导。 | 项 | 1 |  |
| 11 | 安全管理制度 | 依据国家广电行业信息安全等级保护基本要求，针对我单位信息管理工作实际需求，开展信息安全管理体系建设，对组织的管理体系方面进行安全管理，明确主管领导、落实责任部门、落实安全岗位和人员、确定安全管理策略、制定安全管理制度、落实安全管理措施、落实《基本要求》管理制度各项指标和要求，提高信息系统的管理和运维水平。 提交由安全策略、管理制度、操作规程等构成的全面的信息安全管理制度体系： 一级文件为纲领性文件，是信息安全工作的总体方针和安全策略，说明机构安全工作的总体目标、范围、安全框架和安全职责，包括《信息安全工作总体仿真》、《信息安全管理机构职责》、《安全管理制度制定和发布》和《信息安全管理体系评审与修订》。 二级文件为安全管理制度，是安全管理活动中的各类安全管理制度，包括《人员安全管理制度》、《安全培训与考核管理制度》、《信息系统建设管理制度》、《机房安全管理制度》、《办公计算机安全管理制度》、《资产管理制度》、《介质管理制度》、《恶意代码防范管理制度》、《网络安全管理制度》、《系统安全管理制度》、《数据备份与恢复管理制度》、《信息安全事件处置管理制度》、《账户与密码管理制度》、《变更管理制度》和《应急预案管理制度》。 三级文件为安全操作规程，是管理人员或操作人员执行的日常管理操作规程，包括《设备操作规程》、《操作系统操作规程》、《数据库操作规程》等。 四级文件为操作过程记录表单，记录各类安全管理活动的过程和操作。 | 项 | 1 |  |
| 12 | 管理交换机 | 二层百兆盒式交换机；可支持双绞线、光纤传输介质；；支持IPV4、IPV6等网络标准协议；配置24个10/100Base-TX以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,PoE+,交流供电；支持WEB管理、SNMP管理 ；交换容量64Gbps、包转发率14.1Mpps；保修情况：默认3年保修 | 台 | 1 |  |
| 二、集成部分 |  |
| （一）、红外报警系统 |  |
| 1 | 电话型语音报警器 | 99路无线防区，接警真人语音播报； 添加迎客门铃功能，增加智能求救报警； 主机具有防破解功能、同频干扰提示、系统密码保护、多防区模式； 拥有智能防区实现零误报，报警事件查询，电话断线报警、抢线报警； 报警时有声无声可调、布防延时、报警延时0-99秒可调； 远控制电话振铃次数，外出全设防、在家部份设防、定时布撤防功能； 可远程控制主机或报警后电话远程主机控制功能； 标准配置：主机1部+遥控器2个+门磁1个+红外探测器1个+喇叭1个+电源适配器1个+电话线1条 | 套 | 1 |  |
| （二）、气体消防灭火系统 |  |
| 1 | 气体喷射装置 | 含柜体、储瓶、压力表、电磁驱动阀、压力信号器、高压软管 | 套 | 1 |  |
| 2 | 灭火剂 | 七氟丙烷 | kg | 83 |  |
| 3 | 感烟探测器 | 内含CPU，安装部位天花 | 只 | 2 |  |
| 4 | 感温探测器 | 内含CPU，安装部位天花 | 只 | 2 |  |
| 5 | 气体灭火控制器 | 壁挂式，液晶汉字显示；总线制，，直接连接现场设备；具有火灾报警控制器功能。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 放气指示灯 | 无地址编码，直接连接 | 只 | 1 |  |
| 7 | 手动启/停按钮 | 直接连接，带指示灯、防护罩 | 只 | 1 |  |
| 8 | 气体泄压阀 | 气体泄压阀 | 项 | 1 |  |
| 9 | 声光报警器 | 配声光底座使用 | 只 | 2 |  |
| 10 | 检测费 | 第三方公司检测费用 | 项 | 1 |  |
| 11 | 辅助材料 | 线管、RVV连接线、接头、固件等 | 批 | 1 |  |
| （三）、监控报警系统 |  |
| 1 | 网络高清室内半球 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 | 台 | 4 |  |
| 2 | 8路硬盘录像机 | 1U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/8路H.265、H.264混合接入，HDMI支持4K | 台 | 1 |  |
| 3 | 监控硬盘 | 3T | 块 | 1 |  |
| 4 | 网孔门机柜 | 42U；前后单开门 | 台 | 1 |  |
| 5 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |
| （四）、门禁系统 |  |
| 1 | 门禁一体机 | 用户数：5000人；指纹容量：3000；通讯方式：TCP/IP、RS485/232；电源规格：DC12V/3A | 台 | 3 |  |
| 2 | 单门磁力锁 | ≥350㎏力,灯指示,单门磁信号 | 套 | 3 |  |
| 3 | 门禁专用电源 | 流输入标准220VAC ，50HZ；直流输出标准12VDC，5A；外形尺寸180*77*77MM | 块 | 3 |  |
| 4 | 玻璃门夹 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 5 | 闭门器 | 国产优质 | 套 | 2 |  |
| 6 | 地弹簧 | 国产优质 | 套 | 1 |  |
| 7 | 出门按钮 | 86*86*38mm | 个 | 3 |  |
| 8 | 超五类非屏蔽网线 | 超五类4对非屏蔽双绞线 | 箱 | 2 |  |
| 9 | 镀锌钢管 | φ25 | 米 | 150 |  |
| 10 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 11 | 系统工程辅助材料 | 水晶头、扎带、胶粒、螺丝钉、胶布、材料配件及接头固件等 | 批 | 1 |  |

## 五、技术要求

应在综合安全网关、网闸、交换机等网络设备数据传输顺畅不堵塞的前提下、计算环境分别对各类型应用服务器、工作站、业务应用系统，其中主机操作系统的安全至关重要，为此我们通过身份鉴别、安全审计、入侵防范和恶意代码防范等功能，确保应用系统自身运行的安全可信，从而在整体上达到等级保护。

本项目软硬件配置必须达到国家广电总局对广播电视播出系统的三级安全等保要求，能通过等级保护评测和验收，提供本项目信息安全等级保护最终测评报告。

### 1、边界安全

根据对安全保护等级达到等级保护三级的基本要求，必须符合以下技术要求：

- 满足与外部网络数据交换时应采取带宽分配策略保障重要业务运行；

- 网络访问控制设备应启用基于IP地址段及端口级的允许/拒绝访问控制策略；

- 边界网络设备和关键网络设备，应对重要网段采取网络地址与数据链路地址绑定或其它网络准入控制措施等技术手段防止地址欺骗；

- 外部网络用户应采取安全接入方式，基于用户级对用户权限进行管理；

### 1.1身份鉴别

身份鉴别是对信息系统访问者身份合法性的确认，是对其访问权限进行分配与管理的前提，同时也是审计功能及用户数据保护的先决条件。

应满足以下条件：

内部业务人员在使用业务系统前，应通过强制身份认证方式鉴别是否是合法用户；

业务人员在系统内部登陆服务器/工作站、业务系统时，用户登录需采用用户名和静态密码、动态密码结合的方式进行认证；

身份鉴别、账户及密码的具体安全策略需求如下所示：

| 项目 | 序号 | 策略 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份鉴别 | 1 | 重命名超级用户administrator的名字，更改成非administrator | Administrator为默认账户，恶意直接利用该账户通过字典方式破解密码 |
|  | 2 | 禁用guest或者其它无用账号 | 禁止默认Guest账户登陆操作系统，Guest账号容易被非法利用 |
|  | 3 | 禁止administrator作为业务系统登陆使用，建立专用业务账户： 业务账户：如dayang 归属组：administrator组 权限：建立administrator同样权限的一个系统专用管理账户，用于操作系统日常管理，更名后的administrator用于涉及操作系统硬件或者自身疑难问题的情况下使用、以及业务软件的安装等 | 增加账户破解的难度 |
|  | 4 | 设置非授权登陆提示信息 | 提示非授权用户登陆的错误信息 |
| 密码策略 | 1 | 密码设置策略如下： 密码必须符合复杂性要求已启用 密码长度最小值 8个字符 密码最短使用期限 0天 密码最长使用期限 180天 强制密码历史3个记住的密码 | 设置复杂密码，并定期更换，防止密码猜测和泄露、防止弱口令容易被猜测 |
|  | 2 | 密码锁定策略如下： 帐户锁定时间 3分钟 帐户锁定阀值 5次无效登录 重置帐户锁定计数器 3分钟之后 | 合法账户如果多次探测密码，则对该账户进行锁定，防止字典攻击 |

#### 1.2访问控制

通过对操作系统进行安全加固，严格限制文件访问和系统使用权限，防止非授权使用高安全区业务数据、或者非授权登陆操作进行非法操作。

具体的安全策略需求如下所示：

| 项目 | 序号 | 策略 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 访问控制 | 1 | 修改snmp沟通串 | 默认配置沟通串public/private能够远程探测和管理该服务器 |
|  | 2 | 共享文件夹权限授权 | 禁止任何人都能访问到共享的资源 |
|  | 3 | 系统关键位置文件夹/文件权限保护 | 防止非授权对windows操作系统关键配置文件进行恶意操作 |

#### 1.3安全标记与访问控制

根据GD/J038-2011基本要求，高清播控系统定级为等级保护三级系统，标准如下：

重要服务器应根据管理用户的角色分配权限，实现管理用户的权限分离，仅授予管理用户所需的最小权限，应对重要信息资源设置敏感标记，应依据安全策略严格控制用户对有敏感标记重要信息资源的操作。

网络业务系统应具有对重要信息资源设置敏感标记的功能，应依据安全策略严格控制用户对有敏感标记重要信息资源的操作。

### 2、入侵防范

#### 2.1主机防入侵

针对主机操作系统的入侵防范，首先使用漏洞扫描系统，评估主机的脆弱性，然后通过操作系统安全加固，对主机操作系统补丁进行定期更新、对主机的外设和默认的服务进行集中管理，以减少系统漏洞。

通过域控制器策略进行部署，具体的安全策略需求如下：

| 项目 | 序号 | 策略 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入侵防范 | 1 | 补丁管理 | 关闭系统不必要的服务，提高系统安全，否则系统面临容易被攻击、渗透或利用的风险 |
|  | 2 | 禁用系统不必要的服务 |  |
|  | 3 | 关闭默认共享$ |  |
|  | 4 | 关闭外设自动播放功能 | 防止移动介质容易引发病毒传播 |
|  | 5 | 禁用移动存储介质 |  |
|  | 6 | 关闭服务器默认web管理 | 服务器默认具备后台以web方式管理服务器，利用默认的账户和密码容易引发安全风险 |

#### 2.2网络防入侵

针对整个系统边界的入侵防范，应能够在信息系统的网络边界处监视以下攻击行为：端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等，节目上载终端、收录服务器等高清播控系统的边界可根据需要进行部署；

当检测到攻击行为时，应记录攻击源IP、攻击类型、攻击目的、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警。

### 3、恶意代码防范

为了防止恶意代码对网络业务系统进行恶意传播或者破坏，应部署具有统一管理功能的防恶意代码软件，并定期更新防恶意代码软件版本和恶意代码库。系统当前未部署防病毒软件的设备，应选择几个测试机经过测试并试运行1个月左右，如果无任何影响，则分布安装部署防病毒软件。

应在信息系统的网络边界处进行恶意代码检测和清除，并维护恶意代码库的升级和检测系统的更新，节目上载终端、收录服务器等与播出直接相关的边界可根据需要进行部署；防恶意代码产品应与信息系统内部防恶意代码产品具有不同的恶意代码库。

### 4、集中安全审计

信息系统的安全审计就是对系统中有关安全的活动进行记录、检查及审核。检测和阻止非法用户对信息系统的入侵，并显示合法用户的误操作。审计作为一种事件追查的手段来保证系统的安全，它对涉及系统安全的行为做一个完整的记录。

审计为系统进行事故原因查询、定位，为事故发生前的预测、报警以及事故发生之后的实时处理提供详细、可靠的依据和支持，以备有违反系统安全规则的事件发生后能够有效的追查事件发生的地点和过程以及责任人。

安全审计应涉及两个方面：一个是日志，另一个是审计。日志是安全事件及行为的记录，审计则是对日志的分析。

#### 4.1网络审计

应对关键网络设备的运行状况、用户行为等重要事件进行日志记录；

审计记录应包括事件的日期、时间、用户名、IP地址、事件类型、事件是否成功等；

应提供保护审计记录的功能，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等，并且审计记录可保存6个月；

应提供定期对审计记录进行分析的功能，以便及时发现异常行为；

应为安全管理中心提供集中管理的接口。

#### 4.2主机安全审计

播出系统定级为等级保护三级系统，标准要求如下三级系统服务器/工作站审计达到如下要求：

1) 应保护审计进程，避免受到未预期的中断；应保护审计进程，避免受到未预期的中断；

2) 应保护审计记录，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等至少存应保护审计记录，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等至少存应保护审计记录，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等至少存应保护审计记录，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等至少存应保护审计记录，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等至少存应保护审计记录，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等至少存 6个月；

3) 应定期对审计记录进行分析，以便及时发现异常应定期对审计记录进行分析，以便及时发现异常应定期对审计记录进行分析，以便及时发现异常行为；

4) 应为安全管理中心提供集的接口。

根据主机审计的要求，提出了相应的解决方案，具体来说，需要在业务服务器上均开启安全审计策略，通过在服务器上部署Agent方式（Windows类服务器）或SYSLOG方式（UNIX/LINUX类服务器）统一采集安全审计日志，并发送到安全管理平台进行集中分析与管理，服务器需要审计的内容包括：

1)	接口服务器、应用服务器和数据库服务器应开启操作系统安全审计功能，对重要用户行为（如用户创建、登录、注销）、系统资源的异常使用情况（如特权使用、文件权限更改）、重要系统命令（如FTP、TELNET）使用情况进行审计；

2)	审计记录至少应包括事件的日期、时间、类型、用户名、终端IP地址、访问对象和结果等；

3)	审计记录应通过SNMP、SYSLOG或专用接口等方式发送到安全管理平台进行审计集中管理，审计记录应至少保存6个月以上；

4)	应保护审计记录，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等；

5)	应定期对审计记录进行分析，以便及时发现异常行为。

#### 4.3数据库审计

根据GD/J 038-2011基本要求，对数据库的审计应至少包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重要的安全相关事件；

审计记录至少应包括事件的日期、时间、类型、用户名、客户端IP地址、访问对象、结果等。

#### 4.4应用审计

应至少提供覆盖到每个用户的审计功能；

审计内容应至少包括用户登录、修改配置、核心业务操作等重要行为，以及系统资源的异常使用等；

审计记录应至少包括事件的日期和时间、事件类型、客户端IP地址、描述和结果等；

保证无法单独中断审计进程；

保证无法删除、修改或覆盖审计记录，审计记录保存6个月；

提供对审计记录数据进行统计、查询、分析及生成审计报表的功能；

保证为安全管理中心提供集中管理的接口。

#### 4.5集中管理

应保证对基础网络、边界安全、服务器及应用系统的安全审计进行集中管理；

应保证对审计记录进行统计、查询、分析及生成审计报表；

应提供对6个月以上的审计日志进行归档，归档日志保存一年以上。

### 5、运维监控

应支持对PC 工作站、服务器整机的性能指标及工作状态进行监控；

应支持对网内交换机、存储等周边网络设备的性能指标及工作状态进行监控；

应支持对数据库运行状态及关键指标、关键软件进程状态进行监控；

应支持对系统中的业务流程运行状态进行监控；

应保证各监控项可设定监控指标，并可对指标预设警告和报警阈值，超过报警阈值的异常指标可实现多种形式的报警。

## 六、详细技术参数要求

| 一、综合安全网关 |
| --- |
| 参数项 | 指标要求 |
| ★基本配置 | 标准2U设备，双冗余电源；不少于6个10/100/1000M Base-TX，一个Console口（RJ45），2个USB接口；不少于4个SPF插槽）；最大整机吞吐量≥10G,IPS吞吐量≥6G,防病毒吞吐量≥3.5G,每秒新建连接数≥8W,最大并发连接数≥320W。含三年入侵防护特征库升级授权，含三年标准病毒库升级授权，含三年硬件保修和技术支持服务。 |
| 网络访问控制 | ▲支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理（提供产品功能界面截图证明，并加盖公章）。 |
|  | ▲支持同一个地址对象中可以包含IP、IP段、IP range、排除地址等多种类型（需提供截图证明并加盖公章）。 |
|  | 支持将源MAC作为独立的访问控制条件，防止非法设备接入。 |
|  | 必须支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路。 |
|  | 支持以组的方式管理安全策略，支持安全策略组的增、删、改操作，简化大量安全策略管理。 |
|  | 必须支持基于 WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路。 |
|  | 实现链路备份、端口冗余、双机热备份。（提供产品功能界面截图证明，并加盖公章） |
|  | 支持策略命中数显示，并支持通过安全策略命中数范围查询。 |
|  | 支持根据IP地址进行策略查询、支持根据服务端口进行策略查询。 |
|  | 支持针对策略中的源、目的地址进行新建限制，可以针对单IP(或地址范围)进行新建控制。 |
|  | 支持对虚拟环境的数据流进行全策略控制 |
|  | 支持多NAT环境下的多用户L2TP认证加密接入 |
| 服务器负载均衡 | 服务器负载均衡至少支持10种算法。 |
| 入侵防护 | 支持HTTP类攻击重定向功能，能够把HTTP协议的攻击类型重定向到指定蜜罐系统，便于对攻击进行审计与分析。（提供产品功能界面截图证明，并加盖公章） |
|  | 支持基于策略的入侵检测与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的入侵防护策略（提供产品功能界面截图证明，并加盖公章） |
|  | 产品应采用业界领先的入侵检测技术，支持IP碎片重组、TCP流重组、会话状态跟踪、应用层协议解码等数据流处理方式；支持模式匹配、异常检测，统计分析，以及抗IDS/IPS逃逸等多种检测技术。 |
|  | ▲支持细粒度的自定义IPS特征功能，要求支持DNS\HTTP\FTP\TFTP\TELNET\SNMP\POP3\SMTP\IMAP\等17大类应用层协议的自定义，可以精准设置各个协议字段内容，例如字符内容、偏移、长度等细粒度的参数（提供产品功能界面截图证明，并加盖公章）。 |
|  | 支持基于不同安全域防御DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持告警、阻断、首包丢弃、TC反弹技术、NS重定向、手工确认等多种防护措施。 |
| 防病毒 | ▲支持基于策略的病毒扫描与防护，可针对不同的源目IP地址、源MAC地址、服务、时间、安全域、用户等，采用不同的病毒防护策略（提供产品功能界面截图证明，并加盖公章）。 |
|  | ▲支持隔离病毒源地址，防止病毒源主机访问内部网络，提高网络整体安全性（提供产品功能界面截图证明，并加盖公章） |
|  | 采用自有知识产权的病毒防护引擎；支持双防病毒引擎（标准引擎和增强引擎），杀毒强度可控，支持快速扫描、全面扫描模式。（提供相关证明） |
|  | 支持主流ICMPFLOOD\SYNFLOOD\ACKFLOOD\SYNACKFLOOD\UDPFLOOD攻击防护，采用专业高效攻击防护算法，非采用简单的阈值进行攻击防护。 |
| 上网行为管理 | ▲支持依据协议、源目的端口、二进制特征码等条件自定义应用（提供产品功能界面截图证明，并加盖公章） |
| 安全日志 | ▲可将流量、系统或默认3类型日志发送到》3 台syslog服务器。（提供产品功能界面截图证明，并加盖公章） |
|  | 支持U盘定时导出日志文件。 |
| 其他 | ▲需提供原厂三年售后服务承诺函并加盖公章。 |
| ★产品资质 | 具备公安部公共信息网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(增强级） |
|  | 具有中国信息安全产品认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》（三级） |
|  | 具备国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3+级） |
|  | 产品具备国家权威机构颁发的设备进网许可证,并提供设备进网证明文件。 |

| 二、网闸 |
| --- |
| 参数项 | 指标要求 |
| 基本要求 | 采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成； |
|  | ▲支持设备自我检测，提供工作状态，且能在异常状态下提供声音报警装置并能通过指示灯报警。（提供产品功能界面截图证明） |
|  | 设备提供液晶面板实时显示设备工作状态及配置信息。 |
|  | 支持病毒检测、文件交换、数据库同步、数据库访问、安全浏览、FTP访问、邮件传输、定制访问、消息传输、流媒体传输等基本功能； |
| 安全系统 | ▲内外网主机系统分别支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以随时切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份；（提供产品功能界面截图证明，并加盖公章） |
| ★接口 | 内、外网分别配置6个10/100/1000M电口，4个SFP插槽，4个SFP+插槽；内外网主机系统分别具有独立的网络口、管理口、HA口（热备口）；4个USB口； |
|  | 内外网主机系统分别具有1个RJ45串口； |
| ★性能 | 系统吞吐量不小于9000Mbp；并发连接数不小于60万； |
| ★网络与接口 | 支持IPV6、IPV4双栈接入（提供产品功能界面截图证明，并加盖公章） |
|  | 支持接口冗余模式设置包括：轮询、热备、链路聚合协议（提供产品功能界面截图证明） |
| IPv6环境支持 | ▲支持纯IPv6网络环境，能够在纯IPv6网络环境下正常工作（提供《公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检测报告》证明，并加盖原厂公章） |
|  | ▲支持IPv4/IPv6双栈网络环境，能够在IPv4/IPv6双栈网络环境下正常工作（提供《公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检测报告》证明，并加盖原厂公章） |
|  | ▲支持隧道，能够在6over4和6to4网络环境下正常工作（提供《公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检测报告》证明，并加盖原厂公章） |
| 文件交换 | ★支持文件传输长度及MD5校验，并支持校验失败自动重传；（提供产品功能界面截图证明并加盖公章） |
|  | ▲支持文件格式特征过滤；并能提供文件类型判断工具以帮助用户识别不常见文件类型（提供产品功能界面截图证明并加盖公章） |
|  | 支持一对多，多对一的文件交换；接收端客户端支持对重名文件的控制策略，提供“覆盖”、“丢弃”、“重命名”等重名策略。（提供产品功能界面截图证明，并加盖公章） |
|  | 支持断点续传；支持内容过滤，支持文件大小传输限制，支持时间策略； |
| ★数据库同步 | 支持oracle、Sql Server 、DB2、Sybase、MySQL等主流数据库间的同构或异构数据库同步，支持单向和双向同步； |
|  | 支持灵活的数据库冲突处理策略，当关键字数据发生冲突时可选择：覆盖/丢弃；支持数据容错处理，当数据同步失败时，用户可以查询、恢复、删除未能正常传输的数据；（提供产品功能截图，并加盖公章） |
|  | 支持字段值按条件进行数据同步；（提供产品功能界面截图证明，并加盖公章） |
|  | 支持数据库同步客户端的双机热备技术，为用户提供更高的冗余技术支持； |
|  | 支持数据库同步数据统计功能； |
|  | 支持数据库同步异常邮件报警功能； |
|  | 支持客户端与网闸间的数字证书方式的身份认证；（提供产品功能界面截图证明，并加盖公章） |
| 强制访问控制 | 支持基于动态令牌的双因子认证方式；可对用户的客户端版本和进程进行检查，进行准入控制；支持WEB认证方式和专用客户端两种认证方式（提供产品功能界面截图证明，并加盖原厂公章） |
| 病毒检测 | 支持病毒检测专用模块，支持自动/手动两种升级模式；（提供产品功能界面截图证明，并加盖公章） |
|  | 采用自有知识产权的病毒防范引擎（提供相关证明文件）； |
| 管理审计 | 支持中文日志显示，并能实现内外网主机日志同步（提供产品功能界面截图证明）；支持FTP方式上传日志（提供产品功能界面截图证明）；日志实现按功能模块分组管理 |
|  | 支持配置文件以加密的方式导出（提供产品功能界面截图证明，并加盖公章） |
| 可靠性 | 双机热备支持配置同步；支持多台设备实现负载均衡，无需第三方软硬件支持； |
|  | 双机热备支持抢占模式，支持主、备设备状态图表实时显示；（提供产品功能界面截图证明，并加盖公章） |
| 其他 | ▲支持设备重要信息监控，包括运行正常设备数量、网络连通状态、snmp 连通状态、告警设备数、设备位置、管理员联系方式等功能（提供产品功能界面截图证明，并加盖公章） |
|  | ▲需提供原厂三年售后服务承诺函并加盖公章。 |
| ★产品资质要求 | 具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（网络隔离-增强级）； 具备《公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检测报告》（网络隔离-增强级） 具备国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3+级） |

| 三、数据库审计系统 |
| --- |
| 参数项 | 指标要求 |
| 硬件规格 | 系统：审计产品采用专用工控机硬件架构，非普通PC服务器， MTBF(平均故障间隔时间)≥65000小时； |
|  | ★网口类别:2管理口，≥4千兆审计电口；硬盘: ≥1T*2（支持RAID1） 内存≥8G；电源:双电源； |
|  | 审计性能：能够稳定、流畅地同时支持12个数据库数审计能力，不会产生漏审； |
| 部署管理 | 旁路部署模式下无须在被审计数据库系统上安装任何代理即可实现审计 |
|  | 支持在目标数据库安装agent解决云环境、虚拟化环境内部流量无法镜像场景下数据库的审计。 |
|  | 支持分布式部署，管理中心可实现统一配置、统一报表生成、统一查询； |
|  | 管理中心和探测器都可存储审计数据，实现大数据环境下磁盘空间的有效利用和扩展； |
|  | 管理中心和探测器直接的数据传输速率、时间、端口都可自定义；(提供功能截图证明并盖原厂公章)； |
|  | 支持大数据平台部署，具有成熟的大数据平台处理，支持后期无缝扩展大数据版本，支持审计数据外送至大数据平台，检索性能高达100亿数据仅需6-8秒，存储数据量高达3000亿以上。 |
| 处理能力 | 吞吐能力：≥2000M，日处理业务操作数：≥4亿条 |
|  | ★峰值处理能力：≥2万条/秒 提供国家权威检测机构的检测报告 |
| 审计协议 | 支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL等六种主流数据库审计； |
|  | 支持PostgreSQL、Teradata、Cache、人大金仓、达梦、南大通用等数据库审计； |
|  | 支持主流业务协议 HTTP、Telnet、FTP、SMTP、POP3、DCOM； |
|  | 支持对MySQL、Oracle、sqlserver、MongoDB、redis数据库的状态监控，主动发现数据库潜在风险 |
| 审计功能 | 支持数据库操作类、表、视图、索引、存储过程等各种对象的所有SQL操作审计； |
|  | 支持对操作时间、SQL语句、执行结果、返回结果集、影响行数、执行时长、数据库用户名、实例名、源/目的IP、源/目的端口、源/目的MAC、客户端主机名、客户端程序名称、客户端操作系统用户名、业务主机群、SQL模板、会话ID、事件唯一ID等至少21个条件进行审计； |
|  | 支持数据库请求和返回的双向审计，特别是返回字段和结果集、执行状态、返回行数、执行时长等内容，支持通过返回行数和内容大小控制返回结果集大小 (提供功能截图证明并盖原厂公章)； |
|  | 支持跨语句、跨多包的绑定变量名及绑定变量值的审计 |
|  | 支持导入审计关联的账号信息，支持通过IP和账号关联到具体SQL是哪个自然人操作。 |
|  | 应对数据库中所有初始化参数的状态进行审计。至少将数据库自身审计的启用和禁用、日志恢复的启动和禁用等信息记入审计日志 |
|  | 全面支持后关系型数据库Cache的集成工具Terminal、Portal、Studio、Sqlmanager、MedTrak工具的审计，其中Portal能审计到SQL语句、查询Global、返回结果、Treminal能审计到M语句和返回结果 |
| 智能发现 | 自动识别流量中存在的数据库，也可通过扫描发现网络中的数据库(提供功能截图证明并盖原厂公章)。 |
| 应用关联 (三层关联) | 支持B/S业务系统三层关联审计；（需提供功能截图并盖原厂公章） |
|  | 支持C/S、B/S三层架构下的真实用户名关联配置 |
|  | 支持旁路自动学习三层审计关联功能(提供功能截图证明并盖原厂公章)； |
| 审计策略 | 内置审计规则库不少于200条。支持事件类型和策略分组，同时支持黑白名单方式策略 |
|  | 告警分析应支持根据SQL模板排行分析，便于告警处理。 |
|  | 告警查询应支持根据登陆用户、客户端工具名、客户端IP、规则进行归并分析，能详细展示每类告警占总告警数量百分比，便于告警分析处理（提供截图证明并盖原厂公章）； |
| 统计报表 | 系统提供内置多种报表模板库，根据客户需求免费提供不少于35种报表, （提供功能截图并盖原厂公章） |
|  | 支持根据单个数据库或逻辑数据库组生成报表 |
|  | 报表支持严格按照塞班斯（SOX）法案、等级保护标准要求生成多维度综合报告； |
|  | 支持按照源IP地址、客户端工具、帐号、告警数等源信息生成报表； |
|  | 支持定期自动生成审计报表且以电子邮件方式自动进行发送； |
|  | 支持报表自定义，自定义的条件不少于20个（提供功能截图并盖原厂公章） |
| 模型分析 | ▲支持对数据库自动建模及智能对异常行为告警功能；（提供产品功能截图，加盖原厂公章，并提供国家权威检测机构的检测报告证明）； |
|  | 可通过行为轨迹图方式展示数据库访问行为 |
|  | 可基于账号、IP地址、访问权限、客户端工具等维度对行为模型做钻取分析、变更分析，对学习的安全基线以外的行为自动智能的进行告警（提供功能截图并盖原厂公章） |
|  | 可以自动对比不同时期的行为模型，以区分其审计日志数趋势、用户、IP地址、工具、访问权限的差异情况； |
|  | 提供审计策略和系统配置信息的单独导入、导出功能； |
| 实时监视 | 提供用户界面告警、Syslog告警、SNMP告警、邮件告警、短信告警、ftp告警等六种方式 |
|  | 支持本地和数据中心查看CPU、内存、磁盘、网口、运行状态等信息 |
| 系统管理 | 采用B/S架构管理，支持中英文两种管理界面（提供产品功能截图，加盖原厂公章）； |
|  | 支持离线手工自动升级，升级数据和配置均需保留 |
|  | 支持三权分立，系统默认设定系统管理员、规则配置员、审计查看员、操作日志查看员等角色 |
| 故障排错 | 系统内置独立的故障排错系统，可以支持导出加密的系统调试日志，支持检测服务、许可证、流量等大部分常见常见故障的检测（提供功能截图并盖原厂公章） |
|  | 支持流量分析功能，包括抓包、包内容查看、自动探测sql语句等； |
| 其他 | ▲需提供原厂三年售后服务承诺函并加盖公章。 |
| ★产品资质 | 所有资质必须为数据库审计产品专有的资质，不能是网络审计产品或者综合审计的产品资质。 |
|  | 具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，数据库安全审计国标-增强级 |
|  | 要求内置的数据库扫描系统也通过国家相关部门的认证和检测，并获得销售许可。 |
| 厂家资质 | 设备厂商按照相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求，具备国家信息安全测评，信息安全服务资质证书，安全工程类二级。 |
| 四、运维堡垒机 参数项 指标要求 ★基本参数 字符协议不低于700个，图形协议不低于200个 可管理设备数不少于50台 1U机架式软硬一体设备，不少于4G内存，物理存储不少于1T 至少支持6个千兆电口，具有一个扩展插槽（可扩展4个千兆光口、8个千兆光口、8个千兆电口、4个千兆光口+4个千兆电口或2个万兆光口） 系统架构 专用安全操作系统，软硬件一体化 物理旁路，逻辑串联模式，不影响现有网络结构；支持分布式部署 管理功能 ▲用户账号命名字母区分大小写、账号支持中文，账号长度最大支持256位字节（需提供截图） 支持从AD域抽取组织机构和用户账号，方便快速建立组织机构和用户账号 支持用户客户端IP和MAC限制，非法地址无法登录（需提供截图） 支持不同的资源使用相同的IP或域名，便于同一资源按照不同的服务类型进行分类管理 ▲支持手动改密，修改指定资源的账号密码，支持改密的资源包括：Linux、Unix、Windows（采用RPC方式）、AIX以及数据库Oracle、SqlServer、PostgreSQL、MySql、DB2、Informix 、SYBASE（需提供截图并加盖公章） 支持自定义系统logo图片，无需定制开发 审计功能 支持RDP、VNC图形操作过程中键盘输入操作记录和鼠标点击行为记录，并支持开启或关闭键盘输入审计功能 支持RDP窗口标题审计，并支持通过窗口标题内容检索定位回放 支持对剪贴板拷贝文件行为和文本信息内容的记录，并支持通过搜索文本内容关键字定位审计回放 RDP协议支持windows服务端开启安全层SSL加密，加密级别符合FIPS标准，允许运行使用网络级别身份验证的远程桌面的计算机连接，以满足运维过程安全性的更高要求 支持web页面防跳转功能，进行http/https访问过程中，运维人员仅允许访问授权地址 审计查询关键字和结果显示支持多种编码(UTF-8,Big5,EUC-JP,EUC-KR,GB2312,GB18030,ISO-8859-2,KOI8-R,KS_C_5601_1987,Shift_JIS,Window-874)，由用户自主选择 支持通过账号核查报表统计幽灵账号、僵尸账号、孤儿账号，快速发现账号异常情况 权限控制 基本认证：本地账号+密码认证；支持USB-KEY认证；支持内置动态口令认证；支持短信认证；支持数字证书认证；其它外部认证：支持Windows AD、RADIUS、LDAP； ★双因素认证：支持对不同用户设置不同认证方式组合的双因素认证，用户名+密码算一种认证方式，最少提供两种以上组合的双因素认证（需提供截图） 支持双人授权审计和协同用户审计 支持用户属性中手机号码和邮箱地址作为主账号身份登录 支持用户的批量修改，包括重置密码、移动部门、更改角色、修改多因子配置、修改有效期、修改IP限制、修改MAC限制 支持TELNET、SSH协议使用SecureCRT工具批量登录目标资源，并支持对多台主机批量执行操作指令（需提供截图） 其他 ▲需提供原厂三年售后服务承诺函并加盖公章。 ★产品资质 具备国家版权局计算机软件著作权登记证书 具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 具备《中国国家信息安全产品认证证书》（3C证书） 五、入侵检测系统 |
| 参数项 | 指标要求 |
| 产品架构 | 要求系统主机为1U独立式硬件架构平台，冗余电源 |
|  | 要求IDS为专业的旁路检测类产品，因此要求不得以IPS旁路部署的方式提供，不能串接部署，即由厂商提供承诺函，承诺IDS和IPS非同一系统架构，同时提供IPS和IDS的界面截图，并加盖公章。 |
| ★基本配置 | 产品应至少支持1个通讯接口，不少于5个10/100/1000M电口监听口，不少于2个千兆SFP光口监听口 |
|  | 最大检测能力：不小于800Mbps |
|  | 最大并发TCP会话数：不小于100万 |
| ★网络适应性 | 支持IPv4/v6 双协议栈网络地址解析；支持针对 Ipv4/v6网络中的数据包解析、支持Ipv4/v6碎片重组等功能。 |
|  | 支持基于Ipv4/v6网络的攻击检测。 |
|  | 支持基于IPv4/v6网络的病毒检测。 |
| 攻击检测 | 产品应具有对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、刺探扫描、暴力破解、拒绝服务、缓冲区溢出、欺骗劫持、僵尸网络、SQL注入、XSS、Xpath、网页木马、钓鱼网站、Webshell、数据库攻击、网络设备攻击、可疑行为等常见攻击具有高精度的检测能力。 |
|  | 超过3500条的检测规则，全面兼容CVE、BugTraq等国际标准漏洞库 |
|  | 产品应具有专业的病毒检测引擎，病毒库数量不少于百万级 |
|  | ★系统提供自定义弱口令规则的能力，使用户可以灵活定义网络内的弱口令条件，（需提供界面截图并加盖公章）； |
| 安全事件监控 | 攻击事件监控功能要求显示每一条事件的威胁程度、流行程度、事件名称、源IP、目的IP、发生时间、最近24小时发生次数、最近十分钟发生次数、合并方式，实时事件显示精确到秒。 |
|  | 系统支持事件过滤功能，并可基于事件名称、风险级别进行事件过滤，同时还支持基于引擎名称进行事件过滤。 |
|  | 设备可以图形化展示应用风险指数、网络风险指数便于用户整体了解网络风险等级。 |
|  | 支持在线帮助说明，每个功能页面都提供当前页面的功能说明。 |
|  | 系统支持重要消息提示功能，通过重要消息实时闪烁，进行报警提示。 |
| 智能威胁事件管理 | 产品可提供对威胁事件的自动分析功能，通过系统的自动分析，对告警事件进行分类管理（高、中、低），便于客户分析与关注价值的告警事件，以此减少告警事件对用户安全运维的干扰（提供界面截图） |
|  | ▲支持对威胁事件的闭环管理功能，帮助用户发现威胁、分析威胁、处理威胁，完成威胁管理工作的闭环（提供界面截图） |
|  | 系统具有智能新增事件分析、显示功能，可针对阈值的设定，判定是否是新增事件。（提供界面截图） |
| 日志报表 | 产品可提供基本报表的查询功能，可以将事件发生的详细信息生成报表，有超过50种报表模板，并可自定义报表 |
|  | 产品可提供对历史日志进行对比分析的能力，并可基于分析结果自动生成报表，历史事件的周期可以手工设定，该报表用于辅助用户分析一段时间内的威胁（提供界面截图） |
| 系统配置 | 系统支持操作系统资产配置与报警自动关联功能，根据配置的目的地址、影响系统与影响设备进行上报事件的过滤。（提供界面截图） |
| 产品联动 | ▲要求产品可以与网关设备进行联动，检测到攻击后网关设备可以自动生成策略进行阻断。 |
| 其他 | ▲需提供原厂三年售后服务承诺函并加盖公章。 |
| ★产品资质 | 具有备公安部公共信息网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(三级) |
|  | 具有中国信息安全产品认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》（ISCCC认证） |
|  | 具有中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》（EAL3级） |
| 六、日志审计系统 |
| 参数项 | 指标要求 |
| 工作模式 | 独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统； |
|  | 审计工作不影响被审计对象的性能、稳定性或日常管理流程； |
|  | 审计结果存储于独立存储空间； |
|  | 自身用户管理与设备或主机的管理、使用、权限无关联； |
|  | 提供全中文WEB管理界面，无需安装任意客户端软件或插件 |
| ★硬件规格 | 2U标准机架式，冗余电源； ≥8个千兆电口， 2个管理口， 1个console口 内存≥8GB，磁盘≥4T*2；双电源； 产品采用CF卡或硬盘启动（提供第三方检测报告） |
| 处理性能 | 支持审计100个日志源； 平均处理能力（每秒日志解析能力EPS）：4000EPS； 峰值处理能力（每秒日志解析能力EPS）：5000EPS。 |
| 日志收集 | 支持Syslog、SNMP Trap、OPSec、FTP协议日志收集 支持使用代理(Agent)方式提取日志并收集； 支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等； 日志收集支持厂商：Cisco(思科)，Juniper，联想网御/网御神州，F5，华为，H3C，微软，绿盟，飞塔(fortinet)，Foundry，天融信，启明星辰，天网，趋势，东软，Nokia，CheckPoint，Hillstone(山石)，安恒，珠海伟思，BEA，中国电信，安氏，帕拉迪，apc，arbor，clam，戴尔（dell），digium，东方电子，EMC，中国电力科学研究院，Eudora，google，冠群金辰，linksys，Mcafee，netapp，NAS（美国国家安全局），永达，sonicwall，vigor，天存，西岭，Symantec（赛门铁克），Hardened-PHP，foundertech(方正)，三零盛安，allot，蓝盾，IBM，金诺网安，网威，nortel(北电)，citrix(思杰)，watchguard，中兴，阿帕奇，WINDOWS系统日志，Linux/UNIX syslog、IIS、Apache等。 |
| 性能监控 | 能够通过在目标主机上按章agent程序，支持监测目标主机的CPU利用率、内存使用率、磁盘使用情况、流量等信息、监测结果正确并支持设置报警阈值。为避免虚假应标，需提供国家权威机构的检测报告并加盖公司公章。 |
| 日志备份 | 可设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、磁盘使用率百分比；支持日志备份自动传送到远程服务器； |
| 关联分析 | ★产品维护一个安全知识库和包含资产信息的弱点库，当接受到针对制定资产并且匹配到弱点库中指定漏洞攻击时会触发与安全知识库、弱点库的关联。为避免虚假应标，需提供国家权威机构的检测报告并加盖公司公章。 |
| 日志查询和存储转发 | 支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问； |
|  | 支持对资产日志进行过滤，设置允许接收和拒绝接收日志，并可以对资产设置一定时间范围内未收到事件后进行主动告警 |
|  | 支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询； |
|  | 支持用任意关键字对所有事件进行高性能全文检索 |
|  | 支持可指定多个查询条件进行组合查询 |
|  | 支持将查询的条件存储为查询模版，方便再次使用 |
|  | 极高的日志高查询性能，支持亿级的日志里根据做任意的关键字及其它的检索条件，在秒级里返回查询结果。 |
| 弱点管理 | ▲支持多家导入应用弱点扫描器等扫描报告，可进行统一检索、并支持计算威胁等级，需提供国家权威机构的检测报告并加盖公司公章。 |
| 告警功能 | 可预设置安全告警策略； 支持数据阀值设置，超过阀值将产生告警; |
|  | 可以通过邮件、短信和屏幕显示进行告警；支持自动防止报警信息在短时间内大量发送(告警抑制)；具备报警合并和在一个时间段内抑制报警次数的能力。 |
| 综合查询及报表管理 | 内置合规性报表1000+种； |
|  | 内置SOX、ISO27001、WEB安全等解决方案包 |
|  | ▲内置完善的等级保护合规报表，需提供截图并加盖原厂公章。 |
|  | 内置综合性自动化审计报告；支持用户自定义报表；自定义的报表支持多个统计维度的数据集合；支持报表导出为PDF和Word格式文件。 |
| 用户管理 | 根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理。 |
|  | ▲注册用户资产时，提供自动发现识别能力。提供故障排除功能。提供自助式的升级接口，支持对产品升级、规则升级。需提供截图并加盖原厂公章。 |
| 部署方式 | 支持分布式部署；支持集中式管理和升级模式； |
|  | 支持分级管理模式； |
|  | 采用B/S架构操作方式，无需客户端安装。 |
|  | 支持监控设备自身CPU、内存、磁盘等工作运行状况 |
| 其他 | ▲需提供原厂三年售后服务承诺函并加盖公章。 |
| ★产品资质 | 所提供的产品必须获得国家信息安全认证中心最新颁发的《IT产品信息安全认证证书》，产品取得国家权威机构销售许可。 |
| 七、防病毒系统 |
| 参数项 | 指标要求 |
| 杀毒软件 | ★终端授权不少于50个 |
|  | 防病毒软件管理控制中心可以在32位、64位windows server上安装部署。 |
|  | 防病毒软件管理控制中心能够按照逻辑网络，集中监控全网客户端的病毒感染情况，并对下属终端进行管理，下发病毒检测策略 |
|  | 防病毒软件管理控制中心支持从互联网下载升级文件进行升级。能够进行程序引擎、功能模块、病毒检测库等数据的更新。 |
|  | 防病毒软件管理控制中心能够收集客户端信息，包括但不限于 IP 地址、MAC 地址、病毒库版本、软件版本等。 |
|  | 产品支持安全策略定义，设置后终端将依照安全策略对终端进行防护 |
|  | 防病毒软件管理控制中心可以提供文本、图表格式的可视化报表 |
|  | ★支持 32 位、64 位 Windows XP、WIN7、WIN8、Windows Server2003、2008、2012 及以上操作系统； ▲支持linux操作系统。 |
|  | 具备本地引擎查杀能力，在与互联网断开的情况下具备不依赖病毒库对未知病毒查杀的能力。 |
|  | 支持私有病毒检测云，降低客户端在病毒查杀上的性能开销 |
|  | 产品支持 U 盘管控功能，支持系统防护、Windows XP 加固等功能 |
|  | 产品提供漏洞一键修复，系统垃圾清理、电脑加速等体验优化功能 |
|  | 产品支持硬件检测、电脑概况查看等功能 |
|  | 支持Web安装、远程安装 |
| 八、终端安全管理 |
| 产品功能总体要求 | 采用专用的、经过加固的操作系统 |
|  | 采用专用内置的、不需维护的数据库，保证数据存储的有效性 |
|  | ★系统集成终端资产管理、补丁管理、DNS、DHCP、软件分发、设备管理、内置WEB Portal认证服务、IP地址管理审计、IP地址接入控制、IP地址调和、智能DNS解析、应用服务器宕机检测，终端服务端口扫描审计、全面支持Ipv6（需提供原厂证明资料并加盖公章）。 |
|  | 管理IP地址数量不少于1500 |
|  | ▲支持基于802.1x协议的网络准入控制，支持有线网络和无线网络接入（需提供截图并加盖原厂公章）。 |
|  | 用户界面支持中文，并具有纠错功能 |
|  | ▲支持双因子登录鉴别，支持动态令牌+用户名/密码方式，防止密码重放性攻击 |
|  | 支持对终端接入的移动存储设备提供认证、授权和审计，杜绝通过移动存储设备的数据非法外泄； |
|  | 如果计算机终端未安装客户端程序，则会被重新定向URL到指定的网页下载客户端并进行安装，在此基础上修复安全漏洞（需提供界面截图，加盖公章） |
|  | 支持交换机端口绑定，支持指定交换机端口只允许接入指定的终端，或者指定的用户通过指定的交换机端口接入网络。 |
|  | 支持基于部门管理，支持面向不同的终端组织机构下发不同的策略 |
| DHCP服务 | 基于IP/MAC地址的静态绑定（IP保留地址分配） |
|  | 实现地址的动态分配和回收 |
|  | 支持业界标准的DHCP Failover |
|  | 支持DHCP Option 60/Option 82 |
|  | 终端的计算机名称可配置为中文，通过DHCP显示中文计算机名（需提供界面截图，加盖公章） |
|  | 支持基于 MAC以及Option数据的DHCP访问控制 |
| 资产管理 | 能够自动收集计算机终端资产状况（需提供界面截图，加盖公章）。 |
|  | 当计算机终端安装的软件发生变化时，能够自动提供资产变更报警。 |
| IP地址管理和审计 | 支持对IP地址进行逻辑分组管理 |
|  | 实时显示分配地址的状态和续租信息 |
| 访客IP授权控制 | 支持IP自助授权和管理员审批授权等多种方式，可通过后台配置进行灵活切换 |
|  | 基于Portal的访客自服务注册信息录入和自动授权，针对于笔记本和手机终端支持响应式界面，既然页面自适应 |
|  | 与LDAP/RADIUS/AD域控/本地数据库等认证服务器帐户进行验证 |
| IP地址调和 | 支持以旁路的方式接入网络中，使用标准SNMP协议对网络设备进行端口操作，开启或关闭（需提供界面截图，加盖公章） |
|  | ▲支持终端服务端口扫描功能，支持多种扫描方式，包括TCP同步扫描(TCP SYN)/TCP connect()扫描)/TCP ACK扫描/TCP Window窗口扫描/TCP Maimon扫描/UDP扫描（需提供界面截图，加盖公章） |
| 其他 | ▲所投产品必须提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。 |
| ★产品资质 | 具备公安部公共信息网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供证明材料并加盖公章。 |
| 九、视频监控系统 |
| 网络高清室内半球 | ▲1、1/2.7" Progressive Scan CMOS ▲2、0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；2.8mm, 水平视场角: 113.5°°；H.265 / H.264 / MJPEG 3、ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),GB28181,ISAPI； 4、1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口； 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码； 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离可达20-30米； 支持smart IR，防止夜间红外过曝； 支持3D数字降噪, 支持120dB超宽动态； 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 支持GB28181接入,支持E家平台接入,支持萤石云平台接入； 提供公安部型式检测报告。 |
| 8路硬盘录像机 | ▲1、网络视频接入带宽≥80Mbps； 2、网络接口：不少于2个千兆网络电口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口； 3、不少于2个HDMI，2个VGA。 4、支持8路H.264、H.265混合接入； 5、支持8*1080P解码，支持H.265、H.264解码； ▲6、支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息至客户端（以公安部检测报告为准,需提供相关证明材料） 7、支持按姓名检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格（以公安部检测报告为准，需提供相关证明材料） ▲8、支持客户端实时展示人脸比对结果，比对成功人员可查看人脸抓拍图、样本图、相似度、姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省市、年龄段、戴眼镜等信息；比对失败人员可查看实时抓拍的人脸图片、性别、年龄段、戴眼镜等信息，支持倒叙显示24H统计的人脸检测记录（以公安部检测报告为准，需提供相关证明材料） 9、支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出（以公安部检测报告为准，需提供相关证明材料） |
| 十、门禁系统 |
| 门禁一体机 | ▲1、用户数≥5000人；指纹容量≥3000；记录容量≥10万条； ▲2、通讯方式：TCP/IP、RS485/232； 3、电源规格：DC12V/3A； 4、其它功能：高级门禁、Wiegand in/out； 5、使用温度：0℃～45℃；使用湿度：20%～80%。 |

## 项目其他要求：

1、交货期：合同签订之日起 75 天内。

2、投标人必须完成本项目设备的安装、调试及培训等工作，投标报价须包含设备、安装、调试、培训费、运输费及税金等费用，采购方无需再另行支付任何费用。

3、为了满足项目售后服务应急需求，投标人必须提供详细的保修期内技术支持及服务方案，具体内容包括（但不限于）：

1）、整体工程提供不少于三年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）、提供每周7×24 小时技术支持和服务，4 小时内作出实质性响应，对重大问题提供技术支持。

4、培训要求

中标人应在项目实施的过程中为使用单位人员提供培训。

培训应包括硬件、软件、安全等。投标人必须为使用单位提供业务操作培训并提供详细的培训方案、培训手册及技术资料。

中标人的培训师能够全面介绍系统的整体架构及流程，讲解系统的设置及维护维修方法。

中标人应提供满足需求的中文培训手册以及培训时间表。培训师应结合现场进行操作培训和理论培训，使受培训人员理解如何操作以及维护系统。