海南省政府采购文件

采购方式：公开招标

项目编号：HXY2020-002

项目名称：洋浦经济开发区空气质量自动监测站备

机添置项目

采购单位：洋浦经济开发区生态环境保护局

海南和信源招标代理有限公司编制

2020年03月

目      录

第一部分  投标邀请函	1

第二部分  投标人须知	3

（一）总则	3

（二）招标文件	4

（三）投标文件编制和数量	5

（四）投标文件的递交	7

（五）开标	8

（六）评标	9

（七）定标	14

（八）合同	15

第三部分  合同条款及格式	18 第四部分  投标文件内容及格式	23

第五部分  用户需求书	37

# 第一部分  投标邀请函

# 海南和信源招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”） 受洋浦经济开发区生态环境保护局（以下简称“采购人”）委托，对洋浦经济开发区空气质量自动监测站备机添置项目所需的货物及服务进行公开招标，现邀请国内合格的供应商或制造商参加密封投标。有关事项如下：

一、项目编号：HXY2020-002

二、招标项目的名称、预算、公告期限、用途、数量及简要技术要求或招标性质：

1、项目名称：洋浦经济开发区空气质量自动监测站备机添置项目

2、项目预算：￥1600000.00（超出采购预算金额的投标按无效投标处理）

3、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

4、用途：工作需要

5、数量：一批

6、简要技术要求或招标性质：详见《用户需求书》

三、投标人资格要求：（投标人必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1、具有独立承担民事责任的能力。（需提供营业执照副本（三证合一））；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年至今任意1个月的财务报表并加盖公章）；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2019年至今任意1个月的税收、社保记录凭证并加盖公章）；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供投标人书面声明）；

5、购买本项目招标文件并按时提交投标保证金；

6、本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取：

1、发售标书时间：2020年03月27日至2020年04月02日（上午08:30－11:30，下午14:30－17:00，北京时间），节假日除外；

2、地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室；

3、售价：人民币200元/份（文件售后概不退）；

4、购买招标文件时须提供（复印件加盖公章，原件现场查验）：

（1）营业执照副本；

（2）法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件；

（3）单位负责人证明、供应商的股东信息（工商行政部门打印或国家企业信用信息公示网上截图并加盖公章）。

五、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、投标文件递交时间：2020年04月17日08:45至09:00（北京时间），逾期或不符合规定的投标文件恕不接收；

2、开标时间：2020年04月17日09:00（北京时间）；

3、开标地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室。

4、公告发布媒介：中国政府采购网、中国海南政府采购网

六、联系方式

采购人：洋浦经济开发区生态环境保护局

地 址：洋浦经济开发区生态环境保护局

电 话：0898-28832505

联系人：许工

代理机构：海南和信源招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

邮 编：570310

电 话：0898-65328224

传 真：0898-65328214

联系人：冯女士

第二部分  投标人须知

（一）总则

1、适用范围

# 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是洋浦经济开发区生态环境保护局。

2.2 “招标代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是海南和信源招标代理有限公司。

2.3 “投标人”系指实名购买招标文件拟参加投标和拟向采购人提供货物及相应服务的投标单位。其职责如下：

2.3.1 按要求缴纳投标保证金；

2.3.2 按要求编制投标文件；

2.3.3 派投标代表投标（递交投标文件），参加开标活动，对评审小组就投标文件提出的问题进行澄清；“投标代表”系指在投标过程中代表投标单位处理投标事宜的人员，包括投标单位法定代表人或负责人及取得授权的投标单位人员；

2.3.4 配合相关职能部门就公开招标采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.5中标人与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反该规定的，相关投标均无效，由此产生的一切后果均由相关投标人承担。

2.3.7除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3.8投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、或存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

2.3.9政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的投标人

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合招标文件规定的资格要求，并有能力提供满足招标要求的相关货物及服务的法人实体。

2.5 “中标人”系指经评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，推荐合格的中标候选人，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。所投货物必须是合法生产且符合招标文件要求的合格货物，并能够按照货物采购合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、本招标文件由招标人负责解释。

5、投标费用

5.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.2 招标代理机构按海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知琼价费管[2011]225向中标人收取招标代理服务费。中标人须在中标公告之日起至领取《中标通知书》前向招标代理机构支付招标代理费，逾期未付，每日按代理费的百分之五收取违约金，且招标代理机构有权拒绝向中标人发放 《中标通知书》、在中标合同上拒签或盖章，因此造成的法律责任均由中标人承担。

（二）招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  投标人须知

第三部分  合同条款及格式

第四部分  投标文件格式

第五部分  用户需求书

6.2 投标人须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人未对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝或流标等风险均由投标人承担。

7、招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式在投标截止时间15天前（逾期不受理）通知招标代理机构，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本招标文件的投标人。在上述期限内未对招标代理机构提出需要澄清的书面意见，或从收到招标文件之日起7个工作日内未向招标代理机构提出质疑，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

8、招标文件的修改

8.l 在投标截止时间15天前，招标代理机构和采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，招标代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本招标文件的潜在投标人，并对所有潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构和采购人确认。

8.3 为使投标人准备投标时有充分的时间对招标文件修改部分进行研究，招标代理机构和采购人可适当推迟投标截止时间。

# （三）投标文件的编制和数量

9、投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

10、投标文件的构成

投标人编制的投标文件应以本招标文件第四部分为准。

11、投标文件编制

11.1 投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装。

11.2 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标承诺函》、《投标一览表》等招标文件中规定的所有内容。

11.3 投标人保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，须接受并配合招标代理机构对其提供的任何资料进行审查和核实。

11.4 如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由投标人承担。

11.5 投标文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与投标人名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.6 投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

11.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

12、投标报价

12.1本项目的采购预算金额为￥1600000.00元。

12.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

12.3 投标人应按投标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

12.4 中标候选投标人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的中标候选投标人。

13、备选方案

本次招标只允许投标人有一个投标方案，否则视其投标文件无效。

14、投标保证金

14.1 提交投标保证金是参加本项目投标的必要条件，每个投标单位须提交保证金为￥16000.00元。

14.2 投标保证金应在2020年 04 月 17 日 09 ： 00 前划入或存入招标代理机构指定的账户并注明汇款单位及项目编号（或项目名称）。投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式从其公户提交。任何以个人账户或个人名义汇入（自然人投标的情形除外）的保证金，视为提交无效，导致其投标无效或被拒收投标文件所产生的一切后果均由投标人承担。

# 开户名称：海南和信源招标代理有限公司

银行账号： 4600 1002 3360 5300 9677

# 开户银行： 中国建设银行海口金盘支行

14.3 投标保证金的退还

14.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

14.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（7）逾期未支付招标代理服务费的。

15、投标文件的有效期

15.1 投标文件应自开标之日起60个日历日内保持有效。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构和采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构和采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

16、投标文件的数量和签署

16.1 投标文件纸质版一式五份（正本一份，副本四份），固定装订（注：胶装）。投标一览表一份，独立信封密封，信封外注明“投标一览表”。提供与纸质版投标文件一致的（经签字盖公章（或电子章）的）PDF格式或WORD格式电子文档1份，并将U盘或光盘（标明公司名称）密封在“投标一览表”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

16.2 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

16.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。

# （四）投标文件的递交

17、投标文件的密封及标记

17.l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本四份共一袋）及投标一览表（独立信封另密封一份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“投标一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南和信源招标代理有限公司

项目名称：洋浦经济开发区空气质量自动监测站备机添置项目

项目编号：HXY2020-002

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

17.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构将有权拒收其投标文件。

18、投标截止时间

18.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

18.2 投标人的授权代表须携带投标人营业执照、法定代表人身份证复印件、《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

18.3 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的投标截止时间为准。

18.4 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

（五）开标

19、开标

19.l 招标代理机构按“招标公告”或“投标邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件及相关授权证明材料签名报到以证明其出席。投标人未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

19.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

19.3 开标时，投标人授权代表将查验投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“投标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

19.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该投标人的投标文件。

# （六）评标委员会的组成和评标方法

20、评标委员会的组成和评标方法

20.1 评标委员会由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共5人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立评审，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人，提交评标报告。

20.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标标准及方法进行评审。评标委员会对投标文件的评审分为资格性和符合性审查、技术评审和商务评审。

20.3 本次评标采用综合评分法，满分为100分。

20.4 综合评分法评标步骤：先进行资格审查，再进行技术、商务部分的量化评审。只有通过资格审查的投标人才能进入技术、商务部分的量化评审。

20.5 资格性及符合性审查：

20.5.1 采购人或者采购代理机构应当依法并根据《资格审查表》（附表1）对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

20.5.2评标委员会根据《符合性审查表》（附表2）对投标文件的符合性进行审查，只有对《符合性审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

20.5.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前上述规定处理。

20.5.4 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

20.5.5评标委员会在初审中，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）若投标人不同意以上修正，其投标文件将视为无效。

20.6 量化评审

20.6.1 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

20.6.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表3）。

20.6.3根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，其参与评分的投标报价取值按投标报价的94%计算（即按投标报价扣除6%后计算）。

20.6.4根据财政部、环保总局文件2006年10月24日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号第五条规定政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品（需提供相关证明材料）。

20.6.5评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.6.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

20.6.7价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100

20.6.8技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术项及商务项 | 价格项 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

20.6.9综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，对招标文件要求的响应情况进行评审和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。（附表3）

注：

1、技术项得分=（∑各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；

2、商务项得分=（∑各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；

3、价格项得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100；

4、投标人综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留二位小数）。

（附表1）

资格审查表

项目名称：洋浦经济开发区空气质量自动监测站备机添置项目

项目编号：HXY2020-002

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格（略） | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

（附表2）

符合性审查表

项目名称：洋浦经济开发区空气质量自动监测站备机添置项目

项目编号：HXY2020-002

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 2 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 4 | 交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 投标文件数量 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

（附表3）

评分细则表

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（30分） |
| 投标报价 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |
| 二、商务部分评分标准（16分） |
| 1 | 主要分析仪品牌统一性 | 为保证产品兼容性及可扩展性，根据投标人所投主要分析仪器（NH3/NOx分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、H2S/SO2分析仪、可吸入颗粒物（PM10)分析仪、细微颗粒物（PM2.5）分析仪）品牌情况评分： 以上主要分析仪器的品牌全部为同一品牌的，得3分； 以上主要分析仪器有两家品牌的，得2分； 以上主要分析仪器有三家品牌的，得1分； （4）以上主要分析仪器有三家品牌以上的不得分。 | 3 |
| 2 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案进行评比（满分8分）： A.售后服务方案科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成，得6-8分； B.售后服务方案科学合理，思路清晰，内容全面，但未根据实际情况制订，操作性不强，得3-5分； C.售后服务方案有较多不足的视为差，得1-2分； D.不提供者，得0分。 | 8 |
| 3 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行比较评比（满分5分）： A.培训方案科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成，得4-5分； B.培训方案基本能够满足采购需要，操作性不强，得2-3分； C.培训方案有较多不足的视为差，得1分； D.不提供者，得0分。 | 5 |
| 三、技术部分评分标准（54分） |
| 1 | 主要规格及技术性能 | 完全满足招标要求的得满分44分，“▲”项一项不满足扣2分，其余项一项不满足扣0.5分，扣完为止。（投标人所投主要分析仪器技术参数，必须提供授权单位盖章的技术白皮书或产品彩页作为佐证，技术白皮书或产品彩页上没有的技术指标视为不满足。） | 44 |
| 2 | 应用案例数量、产品质量 | 根据投标人所投的主要分析仪（清单中的1-8项）至2014年以来具有同类项目应用案例数量、产品质量等情况评比（满分10分）： 1、应用案例数量情况评比：提供100个或以上同类产品应用案例及10份或以上合同复印件的得5分，提供75-99个同类产品应用案例及6-9份合同复印件的得4分，提供50 -74个同类产品应用案例及3-5份合同复印件的得3分，提供25-49个同类产品应用案例及2份合同复印件的得2分，1-24个案例及1份合同复印件的得1分，不提供的得0分。证明材料：需提供项目业绩统计表(含业主名称及联系电话)、相对应的合同复印件及项目业绩统计表承诺书，不提供不得分。 2、产品质量情况评比：提供15份或以上用户对产品的质量服务评价证明得5分，提供10-14份用户对产品的质量服务评价证明得4分，提供6-9份用户对产品的质量服务评价证明得3分，提供2-5份用户对产品的质量服务评价证明得2分，提供1份用户对产品的质量服务评价证明得1分，不提供的得0分。（需提供用户盖章的质量服务评价证明复印件并加盖投标人公章）。 | 10 |

（七）定标

21、定标

21.1 评标委员会依据对各投标文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据招标文件的规定，按综合得分由高至低的顺序向采购人推荐最高的前三名为中标候选投标人，排名第一的为中标候选投标人，排名靠后的前二名为备选中标候选投标人。

21.2 中标候选投标人因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选中标候选投标人依次递补为中标人。

21.3 中标人确定后，招标代理机构将在政府采购指定媒体上公示中标结果。

21.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会及有关工作人员自始至终均不得向投标人或其它无关的人员透露。

21.5 在评标期间，投标人企图影响采购人、招标代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

22、公告

代理机构将在指定的网站（中国海南政府采购http://www.ccgp-hainan.gov.cn/）上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。评标结果公告期为1个工作日。

23、质疑和投诉

23.1提出质疑

23.1.1如果投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑事项。

23.1.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向招标代理机构或采购人提出。

23.1.3供应商提出质疑应当提交以下材料：质疑供应商的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证复印件、授权委托书、代理人的身份证复印件、已参与所质疑项目采购活动的证明材料、质疑函和质疑证明材料。（身份证复印件及相关证明材料均加盖公章）

23.1.4质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

23.1.5提出质疑的供应商应按23.1.3规定的材料及23.1.4规定的质疑函一次性向代理机构或采购人提交，提交的材料及质疑函不符合以上规定或有遗漏的，质疑供应商须在法定质疑期限内一次性向招标代理机构补齐或修正。超过法定质疑期限提交的质疑函或补充材料，代理机构或采购人有权拒收。

23.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对投标人的质疑进行回复，或投标人对招标代理机构的回复不满意时，可以在答复期满后15个工作日内可向政府采购财政部门投诉。供应商投诉的事项不得超过已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

23.3 投标人任何匿名、非书面形式、超过质疑期的质疑均不予受理。

（八）合同

24、合同授予标准

除本须知第14.4条的规定之外，采购人将与中标人签订供货合同。

25、接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下，评标委员会、招标代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

26、签订合同

26.1 采购人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2 采购人应在中标通知书发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。

27、付款

按照政府采购有关规定办理。

28、适用法律

采购人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分  合同条款及格式

洋浦经济开发区空气质量自动监测站备机添置项目

采购合同（仅供参考）

项目编号：    HXY2020-002

# 项目名称：洋浦经济开发区空气质量自动监测站备机添置项目

# 合同编号：

甲方： 洋浦经济开发区生态环境保护局

乙方：        中标人

签订日期：      年    月    日

甲方： 洋浦经济开发区生态环境保护局

乙方：        中标人

甲乙双方根据      年    月    日 洋浦经济开发区空气质量自动监测站备机添置项目（项目编号：HXY2020-002）公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等（详见附件清单，金额均为含税价）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |

二、付款

1、本合同签订生效之日起    个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

2、采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

3、质保期满后没有质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额尾款。

三、交货

1、交货方式：乙方于甲方指定的地点建设满足招标文件及用户需求书要求的站房，仪器设备由乙方负责包装并运送至建设验收完成的站房。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方站房建设通知后，乙方应在    天内进场开始站房建设；在站房建设验收完成后，乙方应在    天内将仪器设备运送至站房并开始安装调试。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方建设的站房及交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在质保期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在质保期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得建设、交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

乙方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：      年    月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南和信源招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：   海南和信源招标代理有限公司   （盖章）

地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

法定（授权）代表人：                        （签章）

# 签订日期：      年    月    日

# 第四部分  投标文件内容及格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价：

1、投标承诺函

2、法定代表人授权委托书

3、资格申明信

4、投标一览表（表1）

5、投标报价明细表（表2）

6、技术响应情况表（表3）

7、投标人项目业绩一览表（表4）

8、中标服务费承诺书（格式）

9、中小企业声明函

10、售后服务承诺

11、投标人基本信息表（表5）

12、保证金退还申请书（表6）

13、投标人认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

## 1、投标承诺函

致：海南和信源招标代理有限公司

根据贵单位 洋浦经济开发区空气质量自动监测站备机添置项目（项目编号：HXY2020-002）的投标邀请函，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表投标人（投标人名称），提交纸质投标文件正本一式一份，副本一式四份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受招标文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按招标文件的要求投标。

2、本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向贵司缴纳投标保证金，如果获得中标并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次公开招标采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

9、我公司与参加该项目投标的其它供应商未存在单位负责人为同一人、未存在直接控股或管理关系。

我公司若有违反以上承诺和声明的行为，将无条件接受取消投标资格及中标资格、接受列入不良行为名单的处罚，对此造成的一切损失及法律责任，均由我公司承担。

投标人名称：                （公章）  法定代表人：            （亲笔签名）

被授权人：              （亲笔签名）  职     务：

承诺日期：      年    月    日

2、法定代表人授权委托书

致：海南和信源招标代理有限公司

ＸＸＸ（姓名、姓别）在ＸＸＸ公司（投标人名称）任ＸＸ职务，是ＸＸＸ公司的法定代表人 。现代表本公司授权（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就洋浦经济开发区空气质量自动监测站备机添置项目（项目编号：HXY2020-002）进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务，所签署的有关文件，本公司均予以认可并承担相应的法律责任。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

投标人名称：              （公章）    营业执照号码：

法定代表人：          （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

被授权人：            （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

生效日期：      年    月    日

注：本授权书内容不得擅自修改。

3、资格声明函

致：海南和信源招标代理有限公司

为响应贵公司组织的洋浦经济开发区空气质量自动监测站备机添置项目（项目编号：HXY2020-002）货物及服务的招标采购活动，我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上符合招标文件对投标人的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实有效的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中未有重大事故、违法记录。

特此声明

注：附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，依法拒绝其参与政府采购活动。（打印网站查询结果，并加盖公章）

投标人名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

申明日期：      年    月    日

（表1）

4、投标一览表

（独立信封另密封一份）

| 项目名称 | 洋浦经济开发区空气质量自动监测站备机添置项目 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |
| 交货期 |  |
| 备 注 |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、投标一览表应准确填写，若投标一览表与投标文件不符时，以投标一览表为准；

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

（表2）

5、投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 产地/制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

3、总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填表；

4、“投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“投标一览表”中“投标报价总计”数。

（表3）

6、技术响应情况表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★及▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留★及▲，否则视为不响应。投标人必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。

| 序号 | 货物名称 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投货物的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

（表4）

7、投标人项目业绩一览表

项目名称：洋浦经济开发区空气质量自动监测站备机添置项目

项目编号：HXY2020-002

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 完成时间 | 服务质量 | 项目单位 联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、请提供合同或项目验收报告等有关证明的复印件。

2、合同只提供首页、含金额页、盖章页即可（复印件加盖公章）。

8、支付招标代理服务费承诺书（格式）

致：海南和信源招标代理有限公司

我公司在贵公司组织的洋浦经济开发区空气质量自动监测站备机添置项目（ 项目编号：HXY2020-002）招标中若获中标，我公司承诺：保证按招标文件的规定在中标公告之日起至领取中标通知书前以支票、汇票或现金方式，向贵公司一次性支付该项目的招标代理服务费，逾期支付，须向海南和信源招标代理有限公司每日支付招标代理服务费的0.5％的违约金，并愿意承担投标保证金不予退还的后果。

本项目的代理服务费按照琼价费管[2011]225号《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》文件规定的招标代理服务收费基准价格计取费用,如招标代理服务收费计算后不满5000元，按5000元收取,由中标单位支付。

特此承诺！

承诺方：名称

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

9、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人：企业名称（盖章）

日 期：

10、售后服务承诺

致：　洋浦经济开发区生态环境保护局

根据　洋浦经济开发区生态环境保护局　在洋浦经济开发区空气质量自动监测站备机添置项目的投标邀请，我公司对该项目售后服务做如下承诺：

- 质量保证：　　　　　　　　　　　　　　　　；

- 安装及培训时间：　　　　　　　　　　　　　；

- 质保期：　　　　　　　　　　　　　　　　　；

- 工作服务及响应时间：　　　　　　　　　　　；

- 质保期外的服务承诺：　　　　　　　　　　　；

6、其他售后方面的承诺。

以上是我公司对该项目的售后服务承诺，若我公司达不到采购人要求及以上承诺标准，在售后服务中给采购人造成损失，我公司愿意接受由此造成的一切责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。

投标人名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

承诺日期：      年    月    日

（表5）

11、投标人基本信息表

| 公司名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东名单持股比例 |  | 单位负责人 |  |
| 公司所有制 | 私企（ ） 国企（ ） 外企（ ） 个体（ ） 其他（ ） |
| 地 址 |  | 联系电话 |  |
| 成立日期 |  | 注册资本 |  |
| 营业执照代码 |  |
| 联系人 |  | 联系人电话 |  |
| 投标人性质 | 总代理（ ） 经销商（ ） 制造厂商（ ） |
| 经营范围 |  |
| 银行账号 |  | 开户银行 |  |

注：1、以上基本信息真实、有效、合法，若否，将承担一切法律责任；

2、若与参加本项目投标的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股关系、管理关系的情形，视为无效投标并承担因此产生的一切法律责任。

投标人名称：                         （公章）

年　　月　　日

（表6）

12、保证金退还申请书

## 致：海南和信源招标代理有限公司

## 我司于      年    月    日为洋浦经济开发区空气质量自动监测站备机添置项目（项目名称：HXY2020-002）所提交的保证金人民币￥16000.00，请贵司退还时划到以下账户：

| 开 户 名 称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行全称 |  | 联 系 人 |  |
| 银 行 账 号 |  | 联系电话 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

## 日    期：        年      月      日

## 注：请将此申请书在递交投标文件时，提交至海南和信源招标代理有限公司财务部，联系地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室，联系人：黄女士，联系电话：65328224（转财务室）。（递交投标文件时需单独提交此文，勿放入投标文件中）

第五部分  用户需求书

# 一、项目概述

为了加强经济开发区的环境保护管理，全面掌握开发区环境空气质量，逐步完善我区环境空气质量自动监测系统，根据海南省有关文件及省环境监测中心站《关于2019上半年我省环境空气自动监测站核查情况的通报》（琼环测〔2019〕32号）要求，本次计划采购一套空气质量自动监控设备以做备机使用，包括空气质量监测仪器、质控设备、站房等。

本次招标的仪器设备涉及空气中常规6参数：SO2、NOX(NO/NO2)、CO、O3、PM10、PM2.5等项目的监测和分析。

## 二、投标产品要求及说明

1、常规6参数二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM10、PM2.5分析仪必须通过中国生态环境部认证检测。

2、为了保证整个监测系统的稳定性,便于维护保养，二氧化硫/硫化氢分析仪、氮氧化物/氨气分析仪、臭氧分析仪、一氧化碳分析仪、质控设备、PM2.5和PM10分析仪（动态校准仪、零气发生器）等优先选用同一品牌制造商。

## 三、所有仪器设备及系统集成必须符合下列相应的国家标准

《环境空气质量监测规范》（试行）

《空气和废气监测分析方法》（第四版）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、CO、O3）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654-2013）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、CO、O3）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、CO、O3）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 193-2013）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013）

其他相关法律法规规范要求

## 四、采购设备清单及技术要求

### （一）、采购设备清单

| 序 号 | 仪器设备名称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★NH3/NOx分析仪 | 套 | 1 | 同一设备可同时对两参数进行监测，并附带一年耗材滤膜 |
| 2 | 一氧化碳分析仪 | 套 | 1 | 带一年耗材滤膜 |
| 3 | 臭氧分析仪 | 套 | 1 | 带一年耗材滤膜 |
| 4 | ★H2S/SO2分析仪 | 套 | 1 | 同一设备可同时对两参数进行监测，并附带一年耗材滤膜 |
| 5 | 可吸入颗粒物（PM10)分析仪 | 套 | 1 | 带一年耗材 |
| 6 | PM10采样单元及动态加热系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 细微颗粒物（PM2.5）分析仪 | 套 | 1 | 带一年耗材 |
| 8 | PM2.5采样单元及动态加热系统 | 套 | 1 |  |
| 9 | 气象仪（六参数） | 套 | 1 |  |
| 10 | 紫外线强度监测仪 | 套 | 1 |  |
| 11 | 采样系统、机架、稳压电源等辅助设备 | 套 | 1 |  |
| 12 | 质控设备（动态校准仪、零气发生器、常规6参数标气、阀门等） | 套 | 1 |  |
| 13 | 数据采集传输与网络化质控平台软硬件 | 套 | 1 | 含数据采集仪及VPN等设备 |
| 14 | 系统集成辅助及耗材 | 套 | 1 |  |
| 15 | 专用站房（含站房主体、照明、桌椅、空调、通讯等辅助设备） | 套 | 1 |  |
| 16 | 防雷系统 | 套 | 1 |  |
| 17 | 专用站房外部供电设备系统 | 套 | 1 |  |

### 注:带★号的为必须满足项,不满足的做废标处理。

### （二）、 技术要求

#### 1、总体要求

| 序号 | 指标或性能 |
| --- | --- |
| 1 | ▲NH3/NOx、H2S/ SO2、CO、O3、PM10/PM2.5优先选用相同品牌。 |
| 2 | NH3/NOx、H2S / SO2、CO、O3、PM10/PM2.5设备若为进口产品需提供原产地证明。 |
| 3 | ▲如投标人非制造商，应提供PM10分析仪、PM2.5分析仪、硫化氢和二氧化硫分析仪、氨气和氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪的制造商技术参数确认函原件。 |
| 4 | 仪器具备可通过网络实现远程诊断、校准、诊断功能，最好支持中文。 |
| 5 | 所有仪器均应具有良好的抗干扰能力，具备停电来电自恢复功能。 |
| 6 | 可全天自动采样，自动响应时间功能。 |
| 7 | 获得权威机构的认证，中国计量器具型式批准证书等 SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5设备必须通过中国环境保护部认证检测 |

#### 2、基础分析设备

#### 2.1、NH3/NOx分析仪

| 序号 | 项目 | 指标或性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测原理 | 化学发光法 |
| 2 | 量程 | 0-0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20ppm |
| 3 | 零点噪声 | ≤0.5 ppb RMS |
| 4 | 最低检测限及精度 | ≤1.0ppb，±0.4ppb |
| 5 | 零点漂移 | ＜1ppb（24小时） |
| 6 | 跨度漂移 | ±1%满量程（24小时） |
| 7 | ▲功能要求 | 可同时提供NH3、NO、NO2、NOx、Nt的测量结果； |
| 8 | 线性 | ±1%满量程 |
| 9 | 响应时间 | 120秒（10秒平均时间） |
| 10 | 使用温度 | 5℃～40℃ |
| 11 | 电源 | 220V, 50Hz |
| 12 | 模拟输出 | 需提供4种模拟输出，0-1V，0-10V，0-20mA，4-20mA |
| 13 | 数字输出 | RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口） |
| 14 | 数据备份 | 可通过USB接口备份数据和软件升级 |
| 15 | 数据存储 | 独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能。 |
| 16 | 校 准 | 有自动校零、校跨自动检查功能，显示仪器的操作状态和远距离诊断。 |
| 17 | 产品授权 | 获得制造厂商（或国内总代理）针对本项目的授权与服务承诺，须提供原件。 |

#### 2.2、H2S/SO2分析仪

| 序号 | 项目 | 指标或性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲监测原理 | 脉冲紫外荧光法 |
| 2 | 量程 | 0-0.05，0.1，0.2，0.5，1，2，5，10ppm |
| 3 | ▲最低检测限及精度 | ≤1.0ppb（60秒平均时间）；读数的1%或1ppb |
| 4 | 零漂 | ＜1ppb（24小时） |
| 5 | 跨漂 | ±1%满量程（24小时） |
| 6 | 功能要求 | 可同时测量硫化氢 |
| 7 | 线性 | ±1%满量程 |
| 8 | 响应时间（90％） | ≤110秒（60秒平均时间） |
| 9 | ▲滤光片 | 反射式带通滤光片，与透过式滤光片相比，可减少光化学降级，提高光选择性和仪器长期稳定性 |
| 10 | 采样流量 | 1.0L/min |
| 11 | 使用温度 | 5℃～40℃ |
| 12 | 电源 | 220V, 50Hz |
| 13 | H2S转化炉 | 要求内置在SO2分析仪机箱内。 |
| 14 | 模拟输出 | DC 0-1.0V.0-5.0V.0-10.0V.0-20mA |
| 15 | 数字输出 | RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪.VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）。 |
| 16 | 数据备份 | 可通过USB接口备份数据和软件升级 |
| 17 | 数据存储 | 独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能。 |
| 18 | 校 准 | 有自动校零、校跨自动检查功能，显示仪器的操作状态和远距离诊断。 |
| 19 | 产品授权 | 获得制造厂商（或国内总代理）针对本项目的授权与服务承诺，须提供原件。 |

#### 2.3、CO分析仪

| 序号 | 项目 | 指标或性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测原理 | 红外吸收相关法（气体滤光相关法） |
| 2 | 量程 | 0～20ppm |
| 3 | ▲最低检测限及精度 | ≤ 0.04ppm；≤ 0.1ppm |
| 4 | 零漂 | ≤ 0.1ppm |
| 5 | 跨漂 | ≤ 1%满量程 |
| 6 | 线性 | ≤1%满量程 |
| 7 | 响应时间 | ≤60秒（30秒平均时间） |
| 8 | 使用温度 | 5℃～40℃ |
| 9 | 电源 | 220V, 50Hz |
| 10 | 模拟输出 | DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA |
| 11 | 数字输出 | 具有RS232/485数字接口 |
| 12 | ▲其他要求： | 要求仪器稳定可靠、精度高，因此要求所投标分析仪具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告（提供证明文件，加盖制造商公章）。 |
| 13 | 产品授权 | 获得制造厂商（或国内总代理）针对本项目的授权与服务承诺，须提供原件。 |

#### 2.4、O3分析仪

| 序号 | 项目 | 指标或性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲监测原理 | 紫外光度法，且采用双光室检测系统 |
| 2 | 量程 | 0～500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能 |
| 3 | 最低检测限及精度 | ≤ 0.5ppb；≤ 1ppb |
| 4 | 零漂 | ≤ 1ppb（24小时） |
| 5 | 跨漂 | ≤ 1.0%满量程（24小时） |
| 6 | 诊断功能 | 仪器有自诊断及报警功能 |
| 7 | 线性 | ≤ 1%满量程 |
| 8 | 响应时间 | ≤20秒（10秒平均时间） |
| 9 | 使用温度 | 5℃～40℃ |
| 10 | 电源 | 220V, 50Hz |
| 11 | 模拟输出 | DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA |
| 12 | 数字输出 | 具有RS232/485数字接口 |
| 13 | ▲其他要求： | 要求仪器稳定可靠、精度高，因此要求所投标分析仪具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告（提供证明文件，加盖制造商公章）。 |
| 14 | 产品授权 | 获得制造厂商（或国内总代理）针对本项目的授权与服务承诺，须提供原件。 |

#### 2.5、可吸入颗粒物（PM10)分析仪

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量原理 | ▲β射线吸收和光散射技术连续实时测量颗粒物 |
|  |  | 采样系统：符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房连接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房连接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造 |
|  |  | ▲采样与测量同点位不间断同时进行，而非采样后移位测量 |
| 2 | 监测量程 | 0-10000μg/m3 |
| 3 | ▲测量频率 | 每1秒钟测量一次瞬时值，4秒钟内更新一次1min均值 |
| 4 | 分辨率 | 0.1μg/m³ |
| 5 | 最小检出限 | ≤0.3µg/m3（24h平均值） |
| 6 | 测量周期 | 1min～1h（可设） |
| 7 | 运行环境 | -30 ~ 50 °C |
| 8 | 数字输出信号 | RS232串口；模拟输出4-20mA或0-10V；用于10 Mbs以太网连接的RJ45接口 |
| 9 | 模拟输出信号 | DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA |
| 10 | 采样流量 | 16.7L/min，流量稳定性优于1% |
| 11 | 校准膜重现性 | ±5% |
| 12 | 标准附件 | 分析仪说明书、金属加热采样管和PM10切割采样头、校准膜、采样泵 |
| 13 | 校 准: | 能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远程诊断。 |
| 14 | ▲其他要求： | 要求仪器稳定可靠、精度高，因此要求所投标分析仪具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告。 |
| 15 | 产品授权 | 获得制造厂商（或国内总代理）针对本项目的授权与服务承诺，须提供原件。 |

#### 2.6、PM10采样单元及动态加热系统

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采样器 | 采样杆接地 |
| 2 | PM10采样单元 | PM10外采样装置及PM10采样头，外采样设备独特的设计能防止雨水和灰尘进入到采样阀板中，PM10采样头采用EPA推荐方法设计，监测仪采样管的长度满足各子站采样高度设置要求 |
| 3 | 动态加热系统 | 带动态加热系统，针对高湿度地区,采样装置带有加热除湿系统，具有加热保温功能,加热范围30-60℃ |

#### 2.7、PM2.5分析仪

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量原理 | ▲β射线吸收和光散射技术连续实时测量颗粒物 |
|  |  | 采样系统：符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房连接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房连接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造 |
|  |  | ▲采样与测量同点位不间断同时进行，而非采样后移位测量 |
| 2 | 监测量程 | 0-1、10000μg /m3 |
| 3 | 显示分辨率 | ≤ 0.1µg/m3 |
| 4 | ▲最小检出限 | ≤ 0.3µg/m3（24h） |
| 5 | ▲测量频率 | 每1秒钟测量一次实时采样浓度值，每4秒钟内更新一次1min均值 |
| 6 | 精度 | ≤ ±2µg/m3 (24-hour) |
| 7 | 跨漂 | ≤0.05%/天 |
| 8 | ▲检测器 | 具有Beta C14放射源检测器和IR LED光学检测器两个检测器 |
| 9 | 测量周期 | 1min～1h（任意设置） |
| 10 | 运行环境 | -30 ~ 50 °C |
| 11 | 采样流量 | 16.7L/min，流量稳定性优于1% |
| 12 | 校准膜重现性 | ±5% |
| 13 | 标准附件 | 分析仪说明书、金属加热采样管和PM2.5切割采样头、校准膜、采样泵 |
| 14 | 数字输出信号 | 具有RS232/485数字接口 |
| 15 | 模拟输出信号 | DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA |
| 16 | ▲其他要求： | 要求仪器稳定可靠、精度高，因此要求所投标分析仪具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告 |
| 17 | 产品授权 | 获得制造厂商（或国内总代理）针对本项目的授权与服务承诺，须提供原件。 |

#### 2.8、PM2.5采样单元及动态加热系统

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采样器 | 采样杆接地 |
| 2 | PM2.5采样单元 | PM2.5外采样装置及PM2.5采样头，外采样设备独特的设计能防止雨水和灰尘进入到采样阀板中，PM2.5采样头采用EPA推荐方法设计，监测仪采样管的长度满足各子站采样高度设置要求 |
| 3 | 动态加热系统 | 带动态加热系统，针对高湿度地区,采样装置带有加热除湿系统，具有加热保温功能,加热范围30-60℃ |

#### 3、气象仪（六参数）

| 1 | 气压 | 测试范围：600-1100 hpa，测试精度：±1 hpa |
| --- | --- | --- |
| 2 | 风向 | 测试范围：0-359.90，测试精度：±50 |
| 3 | 风速 | 测试范围：0-45 m/s，测试精度：±0.3m/s |
| 4 | 温度 | 测试范围：-30～50 0C，测试精度：±0.2 0C |
| 5 | 湿度 | 测试范围：0-100%RH，测试精度：±3 %RH |
| 6 | 降水 | 符合环保部相关要求 |
| 7 | 配件 | 气象塔—用于固定气象传感器的气象杆或气象塔其垂直高度应不小于5米，安装相应的气象传感器后，能承受10级以上的风力（在南方沿海地区应能承受12级以上的风力） |
| 8 | 要求 | 要求进口一体化免维护设计，无任何轴承部件，确保长期使用因磨损造成的精度误差，外壳和安装组件均需防水设计，密封等级达到IP66。 |

#### 4、紫外线强度监测仪

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输出范围 | 0～200W/㎡ |
| 2 | 测量方法 | 宽波段紫外辐射传感 |
| 3 | 光谱波长 | 280～400nm |
| 4 | 响应时间 | <1.0s |
| 5 | 非稳定性（年变化） | <5% ；非线性：<1% |
| 6 | 灵敏度 | 300～500μV/W/m2 |
| 7 | 适用环境条件 | 温度-40～80℃，相对湿度0～90 RH。温度依赖性：-0.1%℃ |
| 8 | 阻抗 | 10kΩ |
| 9 | 最大辐射强度 | 200W/m2 |
| 10 | 方向误差 | <5%（80°时） |
| 11 | 电缆 | 10m（标准） |

#### 5、采样系统、机架、稳压电源等辅助设备

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采样系统 | 1.高品质多支路外管不锈钢，采样管长度满足子站采样高度设置要求，房顶长度高于1.2米,采样杆室外部分能抵抗12级风； 采样系统密封，与房体联接具有法兰或其他形式多级防水连接； 2.采样总管及采样多支管为内衬聚四氟乙烯（特氟隆）材料的不锈钢管，内径为15mm，保证对采样气体（特别是对臭氧）无吸附。 3.采样管采用加热式除湿的处理设施，空气滞留时间＜20s； 4.采样杆接地；雷诺数<2000； 5.具有加热保温功能,加热范围30-60℃。 |
| 2 | 机架 | 机柜材料为不锈钢或钢材（必须作防锈处理），承重应该能够满足所有的仪器上架； 可满足自动监测系统气体管路及采用新的接线总板，可以连接更多的电源插头，采用新的接线槽，让仪器的气路管路统一经过接线槽，使机柜看起来更加整洁美观，操作更加方便； 配置机架配套的滑轨、托板、机柜式插排等配套组件。 |
| 3 | 稳压电源 | UPS不间断电源1套，满足系统运行需求，3kVA；交流稳压器1台，满足系统运行需求，5kVA /台。 |

#### 6、质控设备（动态校准仪、零气发生器、标气、阀门等）

##### 6.1、动态校准仪

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器要求 | 采用稀释法多元气体校准技术，能够依据外接标准气体种类提供SO2、NO、CO、NO2、CH、O3等标准气体输出，完成大气自动分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作 |
|  |  | 可存储多条可编程气体校准程序 |
|  |  | 校准仪既能自动又能手动生成指定浓度的标气 |
|  |  | 校准仪可以被数据采集器的遥控指令激活 |
|  |  | 校准仪可以把它在校准时的信息反馈给数据采集器 |
|  |  | 当校准仪的零气和标气入口的压力满足本系统使用说明书所要求时，校准仪输出的零气和标气的流量保持稳定 |
|  |  | 可对校准时钟的频率进行手动调整 |
| 2 | 臭氧发生器 | 内置臭氧发生器，臭氧发生准确度：1%满量程 |
| 3 | 稀释气入口 | 1个 |
| 4 | 标气输入口 | 多于3个，可同时外接3个以上标气瓶 |
| 5 | 流量计准确度 | ±1%满量程 |
| 6 | 质量流量测量 重现性 | ±1%满量程 |
| 7 | ▲臭氧发生器输出范围 | 0.01~1ppm |
| 8 | 数字输入输出 | 10路继电器输出、16路数字输入、可控制8个24V外接电磁阀 |
| 9 | 稀释率 | 10：1～1000：1 |
| 10 | 数据通讯 | 串口，RS232/RS485接口(或 TCP/IP ) |
| 11 | 工作环境温度 | 0℃-40℃ |
| 12 | 工作电压 | AC220V±10% 50Hz |

##### 6.2、零气发生器

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 作为稀释校准仪器的零气源 |
| 2 | 压力 | 10～30 psi |
| 3 | 零气的纯度 | SO2 ≤ 0.1ppb； NO ≤ 0.1ppb； NO2 ≤ 0.1ppb； CO ≤ 0.02 ppm； O3 ≤ 0.4ppb； HC ≤ 0.005 ppm H2S≤0.1ppb； NH3≤0.1ppb； |
| 4 | 配置 | 配置高温炉，HC碳氢涤除器，CO洗涤器 |
|  |  | 内置空压机 |
|  |  | 提供可达30PSI气压、20 LPM 流量的气体 |
|  |  | 10L储气罐，气流稳定，避免空压机的频繁启动 |
| 5 | 输出流量 | 输出压力200kPa时大于10L/min |
| 6 | 结露点 | ＜-30℃ 10NI/min |

##### 6.3、标气及阀门

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标气 | NO、SO2、H2S、CO、NH3标准气体及气瓶各一套，气体能满足常规监测仪器的校准校工作，质量满足国家或国际标准。 |
| 2 | 减压阀 | 用于校准气瓶出口连接处，不锈钢或铜质材料，尽量减少因对校准气体的吸附而引起的分析误差，满足国家相关标准。 |

#### 7、数据传输与网络化质控平台软硬件

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据传输 | 1.满足国家《环境自动监控系统数据采集传输规范》； 2.采用*.xml格式进行数据传输，传输数据包括自动站所有监测项目（污染物项目和气象参数等）； 3.传输项目为两种：5分钟和1小时平均值； 4.可兼容采集大西比、美国热电、瑞典OPSIS、武汉天虹等仪器设备监测数据进行传输； 5.提供免费安装调试和质保期内免费维护，实现自动站数据实时一点多发。 6.嵌入式硬件 CPU：AMD Geode® LX800 500 MHz；内存：512M DDR；CF卡存储容量：2G； 7.操作系统和界面 Windows CE 5.0嵌入式操作系统，中文版人机界面； 8.输入/输出\模拟量输入（AI）：8路通道16位高精度模拟量采集（可扩展至16路）； 9.模拟量输入方式 ：支持±1V、±5V、±10V、0\4—20mA多量程输入 |
| 2 | VPN | 集成的硬件VPN/防火墙网关，采用嵌入式一体化硬件平台，确保可靠性和实用性； 确保VPN设备可兼容开发区现有的所有系统和设备，能做到兼容即用 3.支持3个百兆网络接口（1 LAN, 1 WAN, 1 DMZ），提供安全网关（VPN/防火墙/共享上网）功能。 |
| 3 | 温度范围 | 25℃～30℃ |
| 4 | 电源 | 电压220V（±10%），频率50Hz； |

#### 8、系统集成辅助及耗材

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成及 辅助部件 | 含系统设备的安装、调试、联网、测试、比对、培训、维保、技术服务等；包括系统Teflon加热采样总管、系统控制电磁阀和接头、安装材料、专用工具等辅助部件 |
| 2 | 耗材清单 | 1个子站/年（自系统设备投入运行之日起计）最少用量： 滤膜(25片/盒）：4盒 泵膜：4套 活性炭（磅）：2磅 分子筛（磅）：2磅 纸带：4盒 泵刮板：2套 泵过滤器：2个 O形圈：8个 O形圈(PM2.5)：1个 |

#### 9、专用站房（含站房主体、照明、桌椅、空调、通讯等辅助设备）

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体性能 | 站房采用积木式组合可多次拆装，重复使用，也可由用户使用简单工具安装和拆卸，能适合所购置的空气监测系统和气象仪等设备的安装和使用，能抗12级强台风； 站房内必须配置齐全设备正常工作所需各种辅助设施。包括但不限于空调、稳压器、UPS、灭火器及办公桌等，UPS电源提供不少于3小时使用时间。 3.站房具有良好的密封性，门窗、站房的出入管道（如空调管道，光缆/电缆管道等）需进行密封； 4.站房设立两道相互独立的门，把站房分隔成里间和外间。外间形成对外界环境的缓冲区，里间为仪器间。仪器间温度范围：25℃～30℃，湿度范围：50%～60%。 |
| 2 | 室外尺寸 | 至少4150*5150*2650mm。 |
| 3 | 材质 | 墙体及屋面材料均为彩色钢板夹心复合板，中间的隔温层为75mm厚的聚胺酯；站房具有防腐蚀、抗风、防渗漏、隔热保温、阻燃等特点。 |
| 4 | 屋顶 | 倾斜式屋顶，高低落差为100mm：屋顶加铝型材横粱可以保证三人(300公斤)能在屋顶安装和检修设备时的安全：屋顶预留空气样品采样孔、PMl0样品采样孔和PM2.5样品采样孔各1个；屋顶四周围有1200mm高，根距为500mm的防护护栏。注：采样孔和气象仪的安装位置在安装仪器时确定。 |
| 5 | 门 | 保温门为双面彩色钢板夹心复合板、防锈安全锁，整体下压式门把手。门上防雨装置用厚度2mm的铝板制作，尺寸1000* 200mm(长*宽)。为防止门漏水，在门上加胶皮，并保证开门时不产生负压。 |
| 6 | 底盘 | 底盘由底框架和地板组成：底框钢材作防锈处理。地板分为四层，底层为镀锌钢板，其上为聚胺酯隔热层，再上层为普通木质地板，最上层为优质高强度耐磨地板。地板必须具有全部仪器设备的承载能力。 |
| 7 | 安装 | 站房安置在构筑物的承重梁上并保证站房与构筑物的完整和安全不受影响。站房采用咬合式接缝。室内转角处安装铝制阴角装饰条。安装过程中、保证现场清洁，文明施工。仪器架的安装位置在安装仪器时确定。 |
| 8 | 供电 | 电表60A；过流保护开关；避雷装置；电表后设380V／30A电源插座1个；然后分三组单相220V／20A，各相分别设20A空气开关1个，空调一相，泵及照明一相，仪器一相。 |
| 9 | 插座 | 室内设空调插座2个(220V／15A)，其余安全电源插座9个(带地线插孔)(220V／10A)。 |
| 10 | 电线 | 室内插座电线为4mm2的铜芯线，照明电线为2.5mm2铜芯线；室内所有布线均采用明敷。 |
| 11 | 照明 | 照明为2盏40W日光灯；安装交流36V／100W可移动照明灯1盏(带降压变压器)；注：空气开关、插座等电气设施用标准级别的产品。 |
| 12 | 消防设施 | 安装有定温自动灭火器（气体灭火方式）；配有手持式二氧化碳灭火器；配有灭火器固定架。 |
| 13 | 除湿机 | 除湿量≥15升/天（80% RH），保证站房内湿度范围为：50％～60％ |
| 14 | 空调机 | 2台1.5匹，具有来电自恢复功能，保证站房内温度范围为：25℃～30℃ |
| 15 | 换气扇 | 安装带遮盖的换气扇一把（8寸）。 |
| 16 | 通讯 | 提供电话线插座1个。 |
| 17 | 梯子 | Z型梯子1套，可通往站房屋顶。 |
| 19 | 办公设备 | 办公桌椅及文件柜各1套。 |

#### 10、防雷系统

| 1 | 防雷系统 | （1）为保护站房可靠安全的运行，尤其是针对山区，雷雨天气对设备的影响。站房必须有完善的防雷接地系统，包括工作接地、保护接地。 （2）符合《建筑物防雷规范》GB50057-2010的要求，按均压、等电位的原理，将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。站房的墙体、屋面、檐口、包角、地槽等，匀连接在一起，与法拉第地网连通，并连接地下闭合环，加设泄流方式。站房的接地引入线在接入联合地网时，其接入点应与其他接入点相互距离大于5m，接地电阻≤4Ω。 （3）站房内机架或设备等设作保护接地，接地铜排规格为300mm×100mm×8mm。站房预留防雷接地端子，采用40mm（宽）×4mm（厚）镀锌扁钢和地网预留端子连接。 |
| --- | --- | --- |

#### 11、专用站房外部供电设备系统

| 序号 | 项目 | 技术指标功能/性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电表安装入户及电缆敷设 | （1）为防止电噪声的互相干扰，站房的供电电源要求三相供电分相使用，频率50/60HZ，三相额定容量15KVA,站房需提供单相稳压电源，保障仪器使用电压的稳定性；供电电源电压在接至站房内总配电箱处时的电压降要小于5%； （2）要求电源电路供电平稳，不能经常停电。电压波动和频率波动应符合有关国家及行业的规定。 （3）电源线引入方式应符合相关的国家标准。穿墙时应预埋穿墙管。 （4）应设置站房总配电箱，箱中应有电表及空气总开关。应在总配电箱处进行重复接地，确保零、地线分开，其间相位差为零。 （5）电源动力线和通讯线、信号线应相互屏蔽，以免产生电磁干扰。 |

## 五、其他必须满足的要求

### 1.监测仪器要求

1.1工作方式：各监测设备为连续自动化不间断工作方式。各类保障性设备必须适应空气自动站连续不间断运行的要求。各仪器设备具有来电自动恢复工作功能。

1.2监测仪器输出接口优先选用RS232/RS485等双向数字通讯接口；相关技术说明书应对设备的数字接口协议作出详细描述，应能使第三方根据该技术说明书的数字接口协议描述开发接口程序，同时也应具备模拟电压、电流输出。

1.3本项目自动监测仪器设备要求性能稳定、安全可靠，优先选用在国内环保系统有成熟应用业绩的进口品牌仪器设备。

1.4投标人应提供生产厂商原装、全新的、符合国家及招标人提出的有关质量标准的仪器和设备。进口设备交货时必须提供原产地证明、海关验放等相关文件，以证明该设备是通过正常渠道合法进口的产品。

1.5主要仪器须经过国家或国际公认质量认证。

1.6本项目要求投标人必须熟悉掌握环境空气质量自动监测系统的工作性质及流程规范，对分析仪器的数据采集方式、设备质量控制要求、监测数据处理和通讯技术有全面了解，对自动站建设和运行管理有实际的操作经验，并且对洋浦空气质量自动监测站的实地运行情况有一定了解。

1.7所有仪器设备除特别注明者外，均应满足以下基本要求：

工作电源为AC 220V±10%，50Hz；

工作环境温度位于0～45 0C；

工作环境湿度范围应在0～90％；

工作方式为连续自动工作；

标准值输出接口可采用0～500mV/0～20V/ 0～5V/0～10V、4-20mA等模拟方式接口，一个RS232接口和一个RS485数字接口，一个以太网口一个USB口（可用于数据采集+远程控制）

安装方式要求为导轨/托盘式安装组合式机架；

单机技术性指标必须保证各监测仪具备停电自恢复功能；

如果投标货物对安装的环境条件有特殊要求，应在投标文件中加以说明；

本次中标的承建单位必须承诺提供长期技术服务及备品备件供应；

所提供的设备性能应能达到和超过参考指标表中所列技术指标；

所提供的任何设备必须直接来源于厂家并有原厂家的质量合格证明和原厂保修证明书；

1.8所有设备必须提供中文说明书及中文操作手

### 2.技术服务与支持

2.1仪器供应商必须能够承担本项目所用自动监测仪器技术支持及售后服务。

2.2仪器供应商必须向用户提供一年的仪器设备质量保证期，质量保证期自项目验收合格之日算起。质量保证期内由于设备自身原因造成的系统损坏及故障，由供应商负责修理或更换相应设备并承担相关费用。

2.3在质保期满时，供应商和采购人应对系统进行一次性能测试，测试指标未达到合同要求的由供应商负责改进并承担相关费用，其结果须取得采购人的签字认可。

2.4供应商应对洋浦经济开发区的具体气象条件进行调研，根据具体的气象环境对系统进行安装调试，保证仪器设备运行正常稳定。

2.5供应商在接到业主维修及技术服务要求后应立即做出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在24小时内赶到现场并及时排除故障，若到现场后2个工作日内不能解决问题，则须更换备品备件，使系统能正常运行。在质量保证期结束后，供应商也必须提供24小时内对仪器故障做出响应和72小时解决出现问题的有偿技术服务。

2.6供应商应保证在保修期以后长年对用户零配件的供应，并保证在通常的情况下，其备件和耗材价格不应超过合同清单的定价。若因物价指数和（或）海关税率的上涨，甲方可以接受合理的上涨指数，除上述原因之外保证期内及保证期满后8年之内的价格应按照合同清单价格不变。

2.7仪器安装验收：供应商应安排技术人员到现场安装并在使用人员在场的情况下完成仪器性能调试，仪器完全正常运转且经采购人组织的技术验证确认后，安装工作才能认为全部完成。

2.8供应商在仪器安装结束后，对采购方使用人员现场培训不少于三次（每次不低于2个工作日），确保使用人员能够正确操作和维护设备。

2.9供应商在提交投标文件时应提供技术服务、项目实施及后续服务的详细方案，供应商应具有相关产品的授权书。

## 六、完成时间

### 1、交货期

签订采购合同后，中标人收到采购人交货通知后进行交货。中标人应严格按照合同要求的时间节点进行站房的建设、工程验收、设备交付和设备调试验收。投标人应制订明确的站房建设、工程验收、设备交货及安装调试进度表。

### 2、交货地点

供货方应在买方指定地点交货。

### 3、超期处罚

对于因中标人原因使得建设、交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，中标人应按相当于合同总价0.5%的标准向采购方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使采购方额外增加的各项费用由中标人承担。如中标人任一阶段工作延迟使采购方遭受损失的，中标人还应承担采购方由此造成的损失。如知足不辱任一阶段工作延迟累计超过30天时，采购方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除中标人根据采购方要求应当承担的上述违约责任。

## 七、验收方式

### 1、开箱验收

采购设备到达采购人最终用户现场后，由采购人和供应商共同根据货物装箱单及采购设备配置清单对货物进行开箱检查。检查内容如下：

1.1核对仪器及配置、备件名称、型号、规格、数量、订货号是否符合合同要求：检查仪器及备件外观是否完好无损。

1.2检查仪器技术资料，仪器出厂测试数据表、产品说明书是否配备齐全。

1.3开箱检查结果应在开箱验收单上作完整记录。

### 2、单机验收

在安装和试运行期间，分别对SO2/H2S、NOX/NH3、CO、O3、PM10、PM2.5系统的指标进行验收。

依照《环境空气气态污染物（SO2、NO2、CO、O3）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 193-2013）和《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013）中的技术要求，对仪器参数性能指标进行验收。

供应商应为上述测试工作提供技术支持，验收测试方案应依照制造商的技术规范和国家有关标准。供应商应在验收测试前将测试方案告知最终用户，验收测试由采购人完成。供应商保证其提供的仪器按照制造商的说明在正常运行情况下无材料和工艺上的瑕疵，新更换的零部件应在1个月内到货。

如果仪器经过全面调查确实无法修复，供应商将更换有瑕疵的仪器。新更换的仪器应在1个月内到货。

3、验收费用由供应商承担。

## 八、培训要求与售后服务

### 1.培训要求

1.1中标人负责对买方使用、维护人员进行设备安装、操作、维护和修理的培训。投标人必须提供详细具体的培训计划。

1.2集中培训要求：培训人数为4-6人；培训地点由招标人在中标人所属中国内地的定点培训基地中选择,培训现场须备有所有设备样机;培训时间在仪器安装后6个月内完成,为期6-8天；

1.3现场培训要求：培训人数为4～6人；培训地点为安装现场；培训时间在安装调试时同时进行，为期6～8天；

### 2.售后服务

2.1.在设备安装调试期间，如果设备出现不正常情况（如设备损坏、故障、达不到技术规范或设备说明书的指标），中标人应免费在不延误工期的情况下从速替换或修复。在设备试运行期间，如果发生由于中标人的责任造成任何设备系统的功能和性能不符合技术规范书的要求，或由于设备故障的发生导致设备停止运行，中标人应承诺在24小时内作出响应并及时修理和更换，所有产生的费用由中标人承担，同时相应顺延试运行期。

2.2.中标人有责任提供24小时服务热线电话以及售后服务队伍名称、职称、人员配备、联系电话等详细资料。并提供在保修期内的维修保养计划书。设备发生故障后，应在收到买方信息12小时内给予圆满答复或到达故障现场，24小时内完成故障排除工作。

### 3.软件升级

如今后国家环境保护部对环境监测的技术规范作调整，供货或服务商须及时免费提供软件升级服务或调整。

### 4.操作维护手册

中标人应提供所有仪器设备详细的中文或中英文操作手册，详细的系统操作和维护手册，详细的软件使用手册。

### 5.专用工具

中标人应提供完整的专用工具，以便维护、维修所供仪器设备。

九、交付标准和要求：

1、交付地点：用户指定地点。

2、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

3、验收要求：按招标文件技术参数及采购合同进行验收。

# Text boxes

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）