用户需求书

一、购需求一览表

| 序号 | 采购货物名称 | 参考规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒精测试指挥棒 | 检测探头：采用英国电化学燃料电池。 语言提示：正常使用时有语音提示，操作方便。 屏幕显示：彩色 240*240高分辨率显示屏，图像清晰界面清楚，可动态地显示测试过程。 按键功能：两个主要按键加两个辅助按键，有按键音，可以简单方便地进行操作和界面切换。 快速酒精检测功能：采用电机循环抽气采样，检测快速且反应灵敏；直观动态地通过屏幕输出测试过程，1秒出结果，其结果可用于定性分析，方便交警进行酒驾筛查。 指挥棒模式：闪光棒模式和亮灯模式两种模式可切换。 前灯模式：设备前端的3W白光灯可在手电筒模式和爆闪模式两种模式中切换。 手势感应功能：设备内置加速度传感器，可以通过挥动设备进行模式切换，更加方便交警在执勤的时候使用。达到一键操作。 9、可存储90000条测试记录，记录内容有日期、时间、温度和酒精浓度值，全部记录可直接备份到后台计算机系统； 电子哨音功能：使得交通指挥棒更有灵便性。 防水功能：所有按键和USB接口处都有采用简单适用的防水设计。 12、震动马达提示功能：当测试结果低于国家标准时，震动马达不震动，指示灯不工作业；当测试结果高于国家标准时，震动马达发出震动提示，指示灯闪烁，可让检测人与被检测人及时了解检测结果有无酒精情况。 13、不用预热时间：开机直接测试。 14、电源：节能设计，本机采用可充锂离子电池，容量3000mAh，可连续工作10小时以上。 15、设备底部安有强磁铁，可以强力吸附在贴纸外壳上，比如摩托车、汽车，方便携带。 16、设备带有良好的人机交互界面，可菜单栏里完成：系统时间设置、测试门限设置、测试时间设置、背光灯亮度设置、仪器校准等等。 17、可中英文，繁体自己转换，抽气时间可以自己设置。 18. 量程范围：0～120mg/100ml BAC(血液酒精浓度）; 灵敏度：仪器与嘴之间距离：7—8cm酒精气体浓度C / ( mg/100mL)：20; 测试结果( mg/100mL)：大于8归零时间(t)：仪器与嘴之间距离：7—8cm； 酒精气体浓度C / ( mg/100mL)：150； 常温（25°±3°）：t≤15S； 工作温度范围：0℃～45℃； 贮存温度范围：－20℃～70℃； 环境压力：600～1400hPa； 环境湿度：20～98%r.h. 指示灯提示：酒精浓度超过预设置指示闪亮提示； 马达提示：酒精浓度超过预设置发出振动提示； 抽气方式：微型电动机； 抽气显示：彩色240*240LCD屏（1.4寸）； 主机尺寸：长265mmX直径45mm 足够长度避免交警手在车窗位置受伤夹伤危险； 主机电池：内置3000mAh/3.7V锂离子电池； 主机重量：265g。 | 160 | 条 |  |
| 2 | 高速公路车载移动执法设备 | 1.车载取证系统 【车载取证】【智慧云台+4路IPC】(主机、云台、手控器、显示屏)视频通道：1路H.265高清1080P云台+4路H.265网络1080P IPC(6芯航空头对接)；存储容量：标配1T硬盘(最大支持2块2.5寸硬盘)；通信模块：电信4G（全网通）；定位模块：标配GPS&北斗；WIFI模块：需要下单走ZTA备注；电源输入：DC+8V～+36V； ★云台参数：含云台(iDS-TCC225系列，支持车牌识别、人脸抓拍)；显示屏：标配7寸LED显示屏，分辨率1024X600 RGB，支持触摸屏操作 主机尺寸：205mm(宽)×102.3mm(高)×256mm(深) 2.车载配件产品 产品类型：车载调试工具；包含部分：硬盘盒1.5的USB线、调试串口线、遥控器、钥匙、梅花螺丝包、遥控器； 3.网络摄像机 6芯航空头型号（PON，配合PON接口车载主机使用）130万1/3" CMOS日夜型车载网络摄像机最小照度:彩色:0.01Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.001Lux @ (F1.2, AGC ON)镜头:4mm水平视场角70.2°[2.0mm(115.5°),2.8mm(93.7°),6mm(45.7°)可选]调整角度:水平0-360°,垂直0-75°宽动态范围:数字宽动态视频压缩标准:H.264 最大图像尺寸:1280 × 960通讯接口:六芯航空头网络接口工作温度和湿度:-10℃~50℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应:DC:12V±20%功耗:3 W MAX;红外照射距离:最远可达5米尺寸(mm):78×69×54重量:裸机:120 g;带包装:220 g 内置麦克风 4.对讲外设 产品类型：车载外置语音对讲盒；对讲方式：全双工语音对讲；配线长度：6米； 供电方式：车载主机供电，12V/30mA；尺寸：85mm(长)×85mm(宽)×26mm(高) 5.云台支架 根据车型进行定制 不支持测速 | 1 | 台 | 需提供厂家针对本项目的授权书原件 |
| 3 | 警用手电 | 外观：主体表面经硬质阳极氧化处理后为黑色，产品外观光滑、无划痕、无磨损、无毛刺、无油渍。正面为警徽图案和“警POLICE察”字样，背面为手电编号、充电孔、“强光手电”字样，警徽图案符合GA244-2000《人民警察警徽技术标准》标准规定； 重量：（含电池）216g； 尺寸：总长度：长度150 mm.头盖直径35mm.握柄直径26.5mm 挂绳154mm； 开关工作模式转换：强光→弱光→强光爆闪，在任何模式下均可以直接关闭手电； 强光初始照度：距光源5m处中心光斑初始照度≥120 lx；弱光照度：距光源1m处中心光斑照度（120～180） lx；强光爆闪频率：（8～10）Hz；强光维持照度：强光状态，连续照明200min后，距光源5m处中心光斑照度≥100 lx； 光束角：4°～7°，光强分布以手电光轴呈旋转对称分布； 防水性能：常温条件下，强光状态，将产品置于水深0.5m处1h，不进水； 跌落可靠性：距水泥地面1.5m处，手电以水平状态、头部及尾部向下各跌落三次，强光手电无裂纹、无破碎； 外壳强度：强光手电外壳能承受980N径向压力，产品不变形； 开关耐久性：以（5～12）N压力，循环按压开、关各15000次后，开关功能正常； 充电插头座连接可靠性：插拔3000次，能正常充电； 电池保护功能：18650锂离子可充电电池具有过充保护，过放保护，防短路功能，充电截止电压为4.2V±0.15V，放电终止电压为2.75v±0.15v； 挂绳强度：挂绳能承受50N拉力不断裂； 主要材料：外壳采用6061-T6铝合金材料，导电安装体采用黄铜材料H62，光源采用美国CREE公司P4大功率LED，镜片采用聚碳酸酯T1230平面镜片，按钮胶帽、密封圈采用丁腈橡胶； 15.其他：防滑、颈部防滚动、锐利六角攻击头、字体字高3.5mm黑体、警徽图案、雕刻警POLICE察执行标准：《公安单警装备—警用强光手电制造与验收规范》。说明：警用强光手电为前置开关、防滚动圆柱形结构，由六角攻击头盖、照明单元、握柄、18650电池、尾盖和挂绳组成。 | 150 | 支 |  |
| 4 | 无人机 | 6轴机体1台/星光@23倍3轴自稳云台1套/地面站；UAV-S11HA*1台/电池；UAV-MX6150B电池套装*2/电池充电器：UAV-AC6S050B*1块/包装箱：1套 技术参数： 1.无人机：对角线轴距1500mm/续航时间：>60分钟/最大平飞速度；54km/h，控制模式：手动操控，自动飞行/机身自重：约7.0kg/抗风能力：7级。 2.相机：最大分辨率1080P/25帧每秒/23倍光学变倍/16倍数字变倍/压缩标准：H.264、H.265、MJPEG/3D降噪/支持TF存储/俯仰90°~+30°，横滚±45°、航向360°/云台工作模式：跟随模式，独立模式。 3.地面站支持自动飞行控制、手动飞行控制、云台操作/支持接收显示飞行数据和图像/内置8*触控显示屏/最大传输控制距离3-5km/视频接口：micro HDMI/支持移动、联通、电信4G、RJ45、WIFI AP/存储：支持TF存储/内置电池/尺寸：360mm*170mm*70mm(尺寸不包括天线和把手)。 4.包含红外夜视功能。 5.含1、航空产品责任险（保障因产品质量原因导致的第三方事故赔付第三方）+加三者险。 | 1 | 台 | 需提供厂家针对本项目的授权书原件 |
| 5 | 无人机 | 1.遥控器：集成3轴云台和1/2.3英寸1200万像素传感器，并支持2倍光学变焦以及4倍变焦无损全高清视频，全新 OcuSync 2.0 图传提供远达8公里的控制距离和1080p高清画质，31分钟续航时间，FlightAutonomy 系统经过全面升级，具备全向环境感知能力，能在大部分飞行环境中提供有效的辅助保护。 2.喊话器：根据环境噪音差异，喊话器有效距离约20-40米。 3.探照灯：在约30米的距离内可辅助相机有效拍摄。 4.夜航灯：视环境而定，最远可达5公里左右。 5.安全保护箱：集安全、收纳于一体的安全保护箱，具备IP67级防水防尘能力，抗1米跌落冲击。箱内空间能够同时容纳飞行器、遥控器、4块飞行电池、电源适配器、车载充电器、电池管家、电源线、电池-充电宝转换器、ND镜套装盒以及1对备用螺旋桨。 6.配件包：智能飞行电池 × 2 ，车载充电器 × 1，电池管家 × 1电池-充电宝转换器 × 1，螺旋桨（对） × 2，单肩包 × 1。 7.行业保险：有效期1年内，在保额范围内，在飞行 状态中由于操作不当炸机造成的损坏， 在保额范围内都可以免费维修。落水、 店面设备、电池、第三方设备不在保 障范围内。 8.高速内存卡：128GB大容量，更长的4K视频录制时间。读取速度高达160MB/秒，写入速度高达90MB/秒，U3视频等级，4K视频画质有保障。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 新款反光背心 | 材质100%涤纶荧光黄网布；反光材料是白色PVC晶格条，反光条耐寒-10度。 | 250 | 条 |  |
| 7 | 警用雨衣 | 检测依据GB 20653-2006《职业用高可视性警示服》 面料。 面料：200D加密斜纹桃皮绒 米克200-210g； 里料：瑞士网格； 涂层：环保PU； 反光条：DM3930晶格 反光亮度≥600cd/(1x.m²）； 雨衣面料透气率：4000db； 水压：10000p； 环保：EN471； 色牢度达到国际EN471标准； 本产品符合欧盟环保标准。 | 150 | 条 |  |
| 8 | 伸缩警棍 | 采用12Cr18Mn9Ni5N不锈钢,橡胶握柄；重复伸缩次数大于3000次，抗击打次数大于1000次，加拉力至1000N时，伸缩警棍不得损坏； 2.展开共三节,展开长度≥530mm； 3.收起长度200mm±5mm； 4.握把直径为28mm±1mm； 5.重量：≤350g。 | 130 | 条 |  |
| 9 | 警用手铐 | 1.外表均匀，无脱壳、起泡等缺陷，各连接部位应光滑整齐；每支铐体上的硬印不超过4处，每处面积不大于3㎜2且不得集中在同一表面,左右铐体形状一致，无明显弯曲变形；扇齿齿形应完整，边角圆滑整齐，每只扇齿上的硬印不超过2处，每处面积不大于3㎜2，且不得集中在同一表面； 2.重量：345g（不带钥匙和包装）； 3.灵活性、安全性：产品锁闭时应灵活、轻松，方便上铐，钥匙应能自然插入金属手铐的锁芯，且旋转灵活，无阻滞现象；金属手铐在反锁定位状态时，扇齿不能转动；锁闭时，防拨净工作时间大于2min。产品锁闭时，从2m高处跌落至水泥地面后，能正常开启、锁闭和反锁定位； 4.工作次数6500次循环； 5.金属手铐能承受纵向和横向静拉力2200N，明装铆钉能承受静压力2940N； 6.耐腐蚀性等级为9级，喷雾周期为12h。 | 46 | 副 |  |
| 10 | 警用辣椒水 | 1、尺寸：长度：148mm,喷射器外径：34mm 2、使用温度:-30℃---+45℃ 3、装剂量：50ml 4、喷射距离：5m 5、喷射可靠性:99％ 产品说明：本品是利用它的喷射剂，对袭击者进行喷射，使袭击者立刻流泪、咳嗽不止、睁眼不开，失去攻击能力，达到有效地保护自己。 | 200 | 瓶 |  |
| 11 | 警用手套 | 1、外观：防割手套颜色为白色，表面平整，无线头、破损、缺口、开线、漏针、污渍等缺陷； 2、防切割能力：用专用的防割手套试验机，刀口压力为20N、刀片转速为20r/min，在手套掌部或背部垂直于手指方向切割5次，切割周数不少于7周，耐切割系数为2.51； 3、 纤维含量：聚酯纤维≥26%、金属纤维≥36%、已纶≥37%； 4、 顶破强力：> 3842N； 5、 PH值：≥6.8； 6、耐干摩擦色牢度≥4级、耐酸碱色牢度：4-5级、耐水色牢度：4-5级、耐酸汗渍色牢度4-5级； 7、手套应无异味、无甲醇含量、无可分解致癌芳香胺染料、无毒； 8、执行标准： GB18401-2010（B类）。 | 200 | 双 |  |
| 12 | 临检牌 | 高度：1100cm； 宽度：60cm ； 材质：铝合金。 | 6 | 套 |  |
| 13 | 查验工具箱 | 箱子规格：480*370*15MM。 | 2 | 个 |  |
| 14 | 激光测距仪 | 测距望远镜是一款高性能激光测距望远镜，该测距望远镜操作简便快捷，可供用户在野外长时间的工作。在清晰地观察物体的同时，可测量固定和慢速运动物体在一定范围内的距离。具有测距精度高、测距时间短、距离显示直观、耗电省和自动断电等优点。 | 2 | 台 |  |
| 15 | 反光标识检验仪 | 彩色LCD人机交互界面。2、可检测道路标牌（表面必须是反光膜材质）、车身反光标识、反光膜、等反光材料的逆反射系数。 自动校验置零和调校测量标准。 具有单机数据存储功能，选配无线蓝牙打印机。 采用备用电池供电，连续工作8小时以上。 配六块标准色板。 可以输入车牌号（包括新能源车牌号）、日期、地点等。 基本参数 1:测量范围：0-1999cd/1x/㎡； 2:观察角0.2°、入射角-4°； 3：光源色温：2856K； 4：外接电源：DC12V，内置电源：内置可更换电池； 5：符合GB21861-2014。 | 1 | 台 |  |
| 16 | VIN码读取仪 | 车辆VIN码专用读取设备是研发的一款基于安卓系统的VIN码读取设备。通过读取车身现有VIN码和原始VIN码信息比对，结合大数据，对车架号进行解析，能有效打击车辆违法犯罪行为、规范车辆信息管理体系。 | 1 | 台 |  |
| 17 | 查验智能终端PDA | 具备北斗卫星定位功能，定位精度达到10m以内，具备前后摄像功能，图像成像主分辨率不低于500万像素，视频分辨率不低于40万像素，该终端前置摄像头为500万像素，后置摄像头1300万像素，摄像头视频720P（约92万像素），在网络通信正常状态下，响应时间不大于5S，电源适配器及充电/数据接口技术要求符合GB/T32638的相关要求，内置运行内存容量为3GB，内置存储介质容量32GB，读写速度不低于8MB/S，内置存储介质容量大于16GB，具备USB数据接口、电源充电接口，屏幕对角线尺寸为116.6mm（4.6英寸）分辨率1280。 | 2 | 台 |  |
| 18 | 铅锤 | 1.锁扣功能、强磁、收线自如、快速定位； 2.采用磁能优良的铷磁石、实现了小型化、轻量化、磁性高达2000高斯； 3.具有自动平衡调节功能。木材用插外、钢材用磁石、混凝土等用挂钩来固定； 4.采用黄色醒目丝线、长6米，测量方便、重锤能够快速停摆。 | 2 | 个 |  |
| 19 | 车用提示爆闪灯 | 磁铁式，底部磁铁吸附。 | 10 | 个 |  |

二、验收标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按谈判文件技术参数进行验收。