用户需求书

一、项目内容：屯昌县生活垃圾填埋场渗滤液处理项目运营管理。

二、运营标准：出水水质满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准。

表2    现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值

| 序号 | 控制污染物 | 排放浓度限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度（稀释倍数） | ≤40 | 常规污水处理设施排放口 |
| 2 | 化学需氧量（CODCr）（mg/L） | ≤100 | 常规污水处理设施排放口 |
| 3 | 生化需氧量（BOD5）（mg/L） | ≤30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 4 | 悬浮物（mg/L） | ≤30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 5 | 总氮（mg/L） | ≤40 | 常规污水处理设施排放口 |
| 6 | 氨氮（mg/L） | ≤25 | 常规污水处理设施排放口 |
| 7 | 总磷（mg/L） | ≤3 | 常规污水处理设施排放口 |
| 8 | 粪大肠菌群数（个/L） | ≤10000 | 常规污水处理设施排放口 |
| 9 | 总汞（mg/L） | ≤0.001 | 常规污水处理设施排放口 |
| 10 | 总镉（mg/L） | ≤0.01 | 常规污水处理设施排放口 |
| 11 | 总铬（mg/L） | ≤0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 12 | 六价铬（mg/L） | ≤0.05 | 常规污水处理设施排放口 |
| 13 | 总砷（mg/L） | ≤0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 14 | 总铅（mg/L） | ≤0.1 | 常规污水处理设施排放口 |

三、运营要求：

1、总处理量：280吨/天，其中：移动设备100吨/天，传统工艺设备180吨/天，两套设备为同一个总排口、同一套在线监控系统，确保出水水质达标排放；

2、做好设备的防护、保养，安全运营；

3、做好相关运营记录；

4、保证材料和药剂及时供应，确保系统稳定运营；

5、保证运营质量，严格执行安全操作规程；

6、保证文明生产，场地清洁；

7、运营期间出现设备及设施故障应及时向采购人汇报，并提出解决方案，确保系统运营正常；

8、运营期间若需对现有的工艺进行调整，需报采购人审核同意；

9、运营管理必须严格执行国家相关规范、规定及要求，遵守中华人民共和国有关法律、法规及本项目有关的规定。

四、其他要求

1、服务期限：招标1年，委托运营年限3年，运营期满如继续委托运营，应提前2个月参照已签订的合同条款并结合现实情况双方协商，另行签订合同。

2、中标人在收到中标通知书后，五个工作日内开展运营服务工作。

3、中标人要严格审核人员录用，保证人员的稳定。

4、中标人要尊重采购人的意见，接受采购人的监督及合理的提议和指导。

5、运营费用按月结算（最终结算量以进水流量计为准），次月5日前报上月结算费用。

6、报价中包含：运营的人员组织、安全生产、设备设施维护保养、药品药剂费、水电费、交通、通讯、保险、管理费、利润及税金等费用。