# 用户需求书

一、项目说明

1.1项目名称：1+X证书“传感网应用开发”实训设备项目采购（三次招标）

1.2项目概况：

1.2.1采购内容：详见“项目采购要求”。

1.2.2项目预算：￥241.10 万元，最高限价：￥241.10 万元。

1.2.3项目编号：ZA-CG2020-010

1.3供货地点：海南省银行学校。

1.4供货期限：双方在供货合同中约定。

二、项目采购要求

2.1采购参数表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感网应用开发实训套件 | 传感网应用开发实验平台 ★1)平台须能够提供至少3种不同安全电压等级的独立电源输出接口。 ★2)平台须支持自主电路搭建，内嵌集成电路实验板（面包板）。 ★3)平台须支持“通讯”与“自动”两种通信模式，并支持面板一键切换。 4)支持与PC及Android设备联机实验。 5)平台具备实验模块在线监测功能。 6)平台支持多种课程实训。 ★7)平台支持传感网应用开发职业技能认证培训系统。 8)为利于实验的操作性与后期相关技术升级，平台与模块采用非固定式磁性吸合连接方式，不接受螺丝或针脚固定方式。 ★9)平台须经过可靠性验证，平台实验模块槽与教学模块之间采用弹性探针触点方式供电及提供信号传输。 物联网云平台 ★1）实现家居情景模式设定管理，灯光照明系统智能控制，家庭环境智能控制，智能化安防报警等功能。 ★2）可在广域网中通过PC、移动智能终端、智能网关等设备登录此云平台。 3）具备项目管理功能，提供定制化的项目中心集中管理。 ★4）支持物联网SAAS项目的新建并支持授权API的自动生成功能。 5）支持物联网云网关的配置，支持云网关的设备管理、编辑等功能。 6）云平台与物联网项目云网关之间的心跳轮询时间可在3-15S之间灵活设置。 7）需能提供多种的项目案例配置默认地址，至少提供智能家居安居、养殖案例等默认地址配置。 8）兼容行业中常见的物联网功能节点，至少支持数字量Modbus、模拟量Modbus及Zigbee无线传输类型的节点管理。 9）支持至少15种以上常用传感器节点，支持温度、湿度、水温、二氧化碳、光照、风速、大气压力、空气质量、可燃气体、火焰、红外对射传感器等。 10）同时支持手动与默认的物联网节点配置方案，提供至少一种默认节点配置方案。 11）支持物联网节点的状态查询并按需控制。 ZigBee协调器模块 1)适用于2.4GHz、IEEE 802.15.4.ZigBee和 RF4CE 应用。 2)支持ZigBee2007/ ZigBee2007 PRO协议。 3)可应用在2.4-GHz IEEE 802.15.4系统、RF4CE控制系统、ZigBee系统。 4)Zigbee开发模块可以支持外置数字量输入通道，模拟量输入通道，数字量输入输出通道。 5)支持多种无线网络组网模式：点对点通讯、星状通讯、树状通讯、广播通讯。 6)具备RS-232通信接口。 7)带USB2.0控制器，具备全速接口。 ZigBee模块 1)适用于2.4GHz、IEEE 802.15.4.ZigBee和 RF4CE 应用。 2)支持ZigBee2007/ ZigBee2007 PRO协议。 3)可应用在2.4-GHz IEEE 802.15.4系统、RF4CE控制系统、ZigBee系统。 4)Zigbee开发模块可以支持外置数字量输入通道，模拟量输入通道，数字量输入输出通道。 5)支持多种无线网络组网模式：点对点通讯、星状通讯、树状通讯、广播通讯。 M3主控模块（CAN/485） 1)支持ISO国际标准化的串行通信协议。 2)通过CAN收发器接口芯片与物理总线相连。 3)内置总线ESD保护：±16kV HBM。 4)兼容ISO 11898-2标准。 5)总线支持不少于120个节点的连接。 6)数据速率至少1Mbps。 7)支持三种工作模式：高速、低功耗、斜率控制。 8)具备独立的RS-485通信总线，收发可控。 9)内置TVS/ESD保护（HBM:±2kV），驱动器输出短路保护。 10)3.3V供电，兼容5V逻辑电平接口。 11)支持不少于32个收发器的总线连接。 12)传输速率至少10Mbps。 NB-IoT模块 1)内置Cortex-M3(32位），主频支持 32 kHz 到 32MHz，64K FLASH,16K RAM,4K EEPROM,支持ADC（12位）24个通道。 2)支持频段B8(900MHz),B5(850MHz)。 3)支持AT指令：3GPP TR 45.820和其它AT扩展指令。 4)下载方式支持UART。 5)支持节点盒独立供电方式。 6)支持OLED液晶。 7)支持SWD调试接口。 8)支持传感器扩展接口。 多功能底座 1)支持USB供电，采用USB-B型母口。 2)须内置不低于1000mAh可充电锂电池，其接入状态可通过滑动开关切换，并带有充电管理功能，电池充电状态通过指示灯提示。 3)具备至少一个RS-485接口，可将NB-IOT、LoRa的实验模块连接到其它带有RS-485通信接口的设备。 4)内置UART-USB2.0转换电路，实现实验模块与PC机的数据通信。 物联网网关 1）处理器主频不低于580MHz。内部集成了DDR2控制器、SPI控制器接口、PCI-E控制器、TF卡等接口，硬件资源丰富，能够作为高端产品的高性能CPU使用。 2） Ethernet接口：网关内部集成了10/100自适应以太网，可直接实现LAN口及WAN口功能，每一个完整的收发器通过网口变压器连接到网口，遵循IEEE802.3和IEEE802.3u规范。 3）WIFI： a.符合IEEE 802.11b/g/n标准。 b.支持2.4G 300MHz全功能无线路由。 c.支持WEP/TKIP/AES数据加密。 d.支持WPA/WPA-PSK、WPA2/WPA2-PSK安全机制。 e.支持Wi-Fi Direct(P2P)连接。 f.支持工作模式：Station/SoftAP/SoftAP+Station。 g.传输距离：室内约50米。室外约100米（典型可视环境下）。 4）安全：使用硬件加密芯片，包含EEPROM 阵列，可用于存储至少16 个密钥、证书、其他读/写、只读或密码数据、使用记录和安全配置。可通过多种方式限制对存储器各个部分的访问，并且可以锁定配置以防止更改。可通过标准I2C 接口至少1 Mb/s 的速度访问器件。芯片可采用椭圆曲线加密和ECDSA 签名协议实施完整的非对称（公钥/私钥）加密签名解决方案。该器件可对NIST 标准P256 主曲线进行硬件加速，并支持从高质量私钥生成到ECDSA 签名生成、ECDH 密钥协议和ECDSA 公钥签名验证的完整密钥生命周期。此外，芯片还可以在硬件中实施AES-128、SHA256 以及多种SHA 衍生品，如HMAC（SHA）、PRF（TLS 中的密钥派生功能）和HKDF。便于GCM 加密/解密/身份验证，支持Galois Field Multiply（又名Ghash）。 5）其他接口：具备电源接口。TF卡槽。RS-232接口不少于4个。RS-485接口不少于 2个。 移动实训台 1)可置于普通桌面上，灵活快速搭建物联网实训环境。 2)配置网孔面板，可从正面、背面灵活安装各类物联网设备。 3)电源输入：220V。 4)强电供电至少6组，220V 3孔插座。带电涌保护功能，有SPD指示灯。 5)弱电供电至少2组，每组不少于三种不同输出电压。 6)网络接口：至少支持1个WAN口和4个LAN口。 7) 支持WIFI功能。 报警灯 1）发光材料： LED。 2）工作电流：120mA。 3）频闪速度：至少90次/分钟。 灯泡 1）标准螺口带底盒灯座。 2）LED照明灯。 继电器模块 1）至少两路控制继电器。 2）继电器规格为7A-240VAC。10A-24VDC。10A-110VAC。 可定义传感器（支持模拟输出） 1）支持通过服务下发的方式，对传感器类型、连接方式、传输协议和生成数据进行自定义。 2）可定义传感器可模拟出多种传感器数据并输出模拟信号。 3）工作电压：DC 12V@1A。 4）通讯协议：支持WiFi、RS-485通讯。 WiFi技术参数： a)兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈。 b)WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式。 c)支持TCP、UDP、HTTP、FTP。 d)支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式。 5）输出： a)具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4-20 mA、0-20 mA或者0-24 mA，输出温漂±3ppm/℃。 b)具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压不大于3.3V。 c)具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离）。 6）外型尺寸不大于：90×70×60MM （含天线）。 模拟量传感模块 输出信号是电压型模拟量的传感器组合，用于光照度、气体浓度传感实验。 光敏传感器模块： 1）暗电流：0.2μA。 2）亮电流：4μA（Vdd=5V,10Lux,Rss=1kΩ），40μA(Vdd=5V,10Lux,Rss=1kΩ)。 3）感光光谱：880~1050 nm。 4）功耗不大于50mW，电流不大于30μA。 可燃性气体传感器： 1）回路电压±5V，加热电压最高直流24V。 2）对甲烷、乙烷、丙烷等可燃性气体灵敏度高。 3）测量范围：500~10000ppm。 4）灵敏度（电阻比）：0.60±0.05。 5）加热器功耗：835mW。 空气质量传感器： 1）加热器电压5V±0.2V AC/DC，回路电压5V±0.2V DC。 2）对VOC、氨气、硫化氢等气体灵敏度高。 3）加热器功耗：280mW。 4）灵敏度（传感器电阻变化率）：0.15~0.5。 数字量传感模块 输出信号是数字量的传感器组合，用于温度、湿度、心率等传感实验。 温湿度传感模块规格： 1）工作电压：3.3V或5V。 2）电容式传感器测量相对湿度，带隙传感器测量温度。 3）默认测量分辨率为温度14 位、湿度12 位，可通过给状态寄存器发送命令将其降低为温度12 位、湿度8 位。 4）湿度测量范围：0～100% RH，温度测量范围：-40～+123.8℃。 5）湿度测量精度：±3.0%RH，温度测量精度：±0.4℃。 6）全量程标定。 7）两线串行通信接口。 心率传感模块规格： 1）工作电压：3.3V或5V。 2）集成心率监测仪和脉搏血氧仪功能。 3）I2C通信接口，并带中断信号输出，逻辑电平均为3.3V。 4）可编程采样率和LED电流，低功耗。 开关量传感模块 输出信号是开关量的传感器组合，用于热释电红外、火焰、声音等传感实验。 热释电红外传感器： 1）工作电压：3.3V或5V。 2）信号输出信号电平：高3.3V/低0V。 3）感应范围：小于120度锥角，7米以内。 4）延迟时间：可调（0.3秒~10分钟）。 5）封锁时间：0.2秒。 6）触发方式：L不可重复，H可重复，默认值为H。 声音传感模块： 1）灵敏度：-48~66dB。 2）频响范围：50~20kHz。 3）方向特性：全指向。 4）信噪比：大于58dB。 5）声音信号强度阈值电位器可调。 火焰传感模块： 1）探测波长：700~1100 nm。 2）供电电压：3.3V或5.5V。 3）探测距离：大于1.5m。 4）带有开关量和模拟量两种输出。 应用开发配件 包含线材、仿真器、接口转换器等配件。 | 45 | 套 |  |
| 2 | 传感网应用开发教学资源 | ★1）授课教材 授课教材内容须涉及“传感器应用开发（初级）”的考证要求掌握的内容。本教材包含数据采集、RS485总线技术基础、CAN总线技术基础、ZiggBee基础开发、NB-IoT数据传输五个学习单元，覆盖了标准四个工作领域的知识点和技能点，教材内容充分体现了传感网应用开发相关人员在职业活动和个人职业生涯发展中所需要的综合能力。 2）授课PPT 每学习单元至少准备1个PPT文档，共5个学习单元。贴合实际教学，PPT生动形象，具有带入性。 要求： a.版式设计独特、新颖、颜色统一。 b.模板朴素、大方，颜色适宜，便于长时间观看。在模板的适当位置标明课程名称、模块（章或节）序号与模块（章或节）的名称。 c.多个页面均有的相同元素，如背景、按钮、标题、页码等，可以使用幻灯片母版来实现。 3）授课视频 a.须提供不少于50个教学视频，每个视频时长不少于2分钟。 b.视频内容须基于所授课程中所包含的重要知识点，视频内容须聘请行业专业教师共同开发。 c.输出统一，具有高清画质。 d.声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显失真、放音过冲、过弱。伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声、背景音乐无明显比例失调。 ★4）教学工具包 教学软件工具包： a.能够提供传感网应用开发职业技能等级认证所需的教师讲授和学生学习的辅助工具，方便在课堂教学中随时使用。 ★5）配套源码 a.能够提供传感网应用开发职业技能等级认证所需的源码须提供源码的部分样章。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 收纳方案 | ★储物柜 1）钢制储物柜，规格尺寸不大于：1800*1100*500mm。 2）至少承重500KG，柜体内置4块层板，整体呈现灰白色。 ★收纳盒 1）塑料材质，可拆卸，八格凹槽。 2）规格尺寸不小于：200*140*48mm。 标签打印机 1）重量：0.75KG。 2）电池容量不小于：2600mAh，待机时长不少于：180天，打印宽度：18-50mm，接口类型：蓝牙和USB，可匹配线材及普通便签纸。 标签纸 1）小卷芯，配备25*38+40mm，12*22mm，12*30mm，15*26mm等多种规格、颜色标签。 | 2 | 套 |  |
| 4 | 物联网智慧生活教学资源包 | ★中职产品教学资源包：配置 NB-IoT 模块、 LoRa 模块、 LoRa 网关、 NEWLab、智慧盒、 NEWSensor、 PDA、传感器、可执行器件。教学资源库等。含一次售后安装培训服务，含两年质保价 | 5 | 套 |  |
| 5 | 物联网应用开发终端 | 10 寸屏，适用于安卓应用开发，替换 A9 实验箱 | 5 | 套 |  |
| 6 | 智能检测平台中心管理系统 | 智能检测平台中心管理系统，可对智能检测平台SOL-MONITOR、智能检测软件进行智能管理，对台式机系列、笔记本系列、显示器系列、硬盘系列等电路功能板的芯片级维修过程实现维修报告管理、维修结果自动汇总批阅、练习/考核管理、成绩管理、学生管理、教师管理等功能。 | 2 | 套 |  |
| 7 | 智能检测软件 | 智能检测软件，可与智能检测平台SOL-MONITORE配合，对台式机系列、笔记本系列、显示器系列、硬盘系列等电路功能板进行高精度智能检测，快速定位、自动判断所有故障点，可与智能检测平台中心管理系统配合实现维修报告上传、维修结果自动汇总批阅功能。 | 2 | 套 |  |
| 8 | 智能检测平台 | 智能检测平台，可与智能检测软件配合，对台式机系列、笔记本系列、显示器系列、硬盘系列等电路功能板进行高精度智能检测，快速定位、自动判断所有故障点，并接受智能检测平台中心管理系统的管理。 | 2 | 套 |  |
| 9 | 智能检测云平台中心管理系统 | 智能检测云平台中心管理系统，采用METRO风格界面，扁平化导航设计，可对智能检测云平台。SOL-MONITOR-E、智能检测软件V2.0进行智能管理，对台式机系列、笔记本系列、显示器系列、硬盘系列等电路功能板的芯片级维修过程实现维修报告管理、维修结果自动汇总批阅、练习/考核管理、成绩管理、学生管理、教师管理等功能。 | 2 | 套 |  |
| 10 | 智能检测软件 | 智能检测软件V2.0，采用METRO风格界面，扁平化导航设计，可与智能检测云平台SOL-MONITOR-E配合，对台式机系列、笔记本系列、显示器系列、硬盘系列等电路功能板进行高精度智能检测，快速定位、自动判断所有故障点，可与智能检测云平台中心管理系统配合实现维修报告上传、维修结果自动汇总批阅功能。 | 2 | 套 |  |
| 11 | 智能检测云平台 | 智能检测云平台，可与智能检测软件配合，对台式机系列、笔记本系列、显示器系列、硬盘系列等电路功能板进行高精度智能检测，快速定位、自动判断所有故障点，并接受智能检测云平台中心管理系统的管理。 | 2 | 套 |  |
| 12 | 数据恢复平台 | 专用数据恢复设备，支持多种存储介质的及数据恢复：2.5寸/3.5寸/SATA接口/IDE接口硬盘、U盘、多媒体存储卡及移动存储介质。支持单分区扫描和整盘扫描。对于对分区表不熟悉的用户可以简单的查找各个分区的数据。 | 2 | 套 |  |
|  | 小计 | 232.7万元（投标人高于此限额的投标报价无效） |  |  |  |
| 13 | 实训室桌椅 | 符合物联网实训台标准，定制（钢制材料），包含桌子和椅子 | 45 | 套 |  |
| 14 | 装修工程 | 墙面、顶部粉刷，护眼灯光6组，地面强化 | 1 | 项 |  |
| 15 | 布线和强电 工程 | 弱电布线，强电布线，含线材，网络布线须用六类线 | 1 | 项 |  |
| 16 | 场地清理 | 完工后所有涉及的地方垃圾清理和切割部分的恢复 | 1 | 项 |  |
| 17 | 系统集成费用 | 包含原厂规定的技术集成、服务集成费用，三年上门培训费用；3年内软件系统免费升级与技术服务。 | 1 | 项 |  |
|  | 小计 | 8.4万元（投标人高于此限额的投标报价无效） |  |  |  |
|  | 合计 | 241.1万元 |  |  |  |

2.2商务要求

2.2.1、售后服务（服务标准）

（1）质量保证期：所有产品经验收合格交付使用之日起免费保修2年；提供“三包”承诺。

（2）随时提供及时、高效、优质的上门售后服务，对需返修、退换的产品，在接到通知后24小时内提供上门服务。所有返修、退换的产品必须在15日内完成。

2.2.2、验收方式及标准：

（1）中标公示期满后，签订成交合同前，采购人有权要求中标人提供其所投产品的样品，由采购人组织相关专家进行检验和测试。如中标人不提供样品或其所提供的样品检验和测试的结果与其投标文件响应的产品不符，采购人有权拒绝与其签订成交合同并将情况上报政府采购监管部门，所产生的法律责任和后果由中标人承担。

（2）中标人交付的产品必须符合中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本采购需求的要求。中标人承诺向采购人提供的产品应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，产品及相关许可证明文件、技术文件、服务等均不存在瑕疵。

（3）若在产品接收验收时发现产品有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，中标人负责于10个工作日内退换，相关费用由中标人承担。

（4）验收地点：采购人单位。

2.2.3其他：

（1）安全标准：符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

（2）项目的实质性要求：按本招标文件要求实施。