C包（创新实验室设施设备购置）

一、采购需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 参考规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、中学物联网创新实验室设施及仪器设备配置方案（8组/48人） |
| 第一部分 |
| 一 | 物联网教学区 |  |  |  |
| 1 | 《物联网智慧农场》教材 | 包括不少于16课时的课程，学生通过学习本套件，搭建一套完整的智慧农场模型，在搭建过程中，学习各种传感器的使用方法，并逐渐完善各部分功能。除此之外，学生还可以学习智能气象站、自动控温、智能补光、智能灌溉等课程案例。 | 本 | 49 |  |
| 2 | 《物联网智慧农场》课程资源包 | 1、电子文档资料，提供不少于16个课件PPT，包含课程导入、动手实操、小结评价等主要环节；提供课程详案，包括课程介绍、适用对象、背景分析、课程目标、课时安排、实施条件、课程评价等内容；提供课程案例的所有设计文件和程序文件； 2、视频资料，1个示范课视频，示范课讲解上课流程，引导搭建方法和主要知识点梳理。 | 套 | 1 | 附赠 |
| 3 | 智慧农场套件 | 1、智慧农场套件包括4章课程，学生通过学习本套件，搭建一套完整的智慧农场模型，在搭建过程中，学习各种传感器的使用方法，并逐渐完善各部分功能。除此之外，学生还可以学习种植环境、智能气象站、农场的能源、植物的一生、无土栽培、鱼菜共生、智能灌溉等课程案例。本套件让学生学习物联网技术在现代农业种的应用，帮助学生掌握基本的电子知识和各种常用的传感器，模型使用椴木板和亚克力结构件搭建，最终获得具有物联网控制功能的智慧农业沙盘。程序使用Mixly编写，可以让学生掌握基本的代码语法知识，了解并掌握蓝牙、zigbee等通讯模块的使用，学会常用的传感器程序代码，编写逻辑、功能较复杂的程序，从而提升学生的信息素养； 2、主控采用不少于3个，每种主控有不少于27个通用引脚，主控用于上传程序，控制其他电路； 3、插座式传感器扩展板，具有不少于14个数字端口、不少于6个模拟端口、不少于2个I2C端口，用于连接主控与传感器； 4、USB-TTL模块只需通过普通的USB连接线就可以把主控模块与电脑连接起来； 5、USB-TTL-C模块，配合主控和通信模块，用于加载程序或为其他模块进行供电； 4、充电模块轻松实现对3.7V锂电池充电，结合锂电池横扩模块，能离线演示功能，而且电池能反复使用，节约成本； 5、锂电池横扩模块，为模块提供稳定电源，8个螺丝孔位，便于适配各类结构； 6、OLED显示屏，控制接口：4个通用引脚和4PIN连接座； 7、蓝牙模块协议：Bluetooth Specification V4.0 BLE，工作频率：2.4G； 8、电机驱动模块，支持2路电机驱动； 9、舵机驱动模块，支持13路舵机驱动； 10、遥控航拍四轴飞行器，飞行距离：150米左右，200W像素实时航拍； 11、传感器模块种类不少于16种，数量不少于29个，包括：REDLED，GREENLED，YELLOWLED，碰撞传感器，全彩LED，光线传感器，电位器，温湿度传感器，气体质量传感器，继电器传感器，无源蜂鸣器，IO分线器，追光模块，太阳能电池板，加湿器线路板雾化片； 12、椴木板切割结构不少于6块，亚克力板结构不少于15块，结构件可组织一套完整的农场模型； 13、双头4P端子连接线不少于30根，一体式防反插传感器线，可信号反馈，兼容三路、四路信号传递； 14、Micro USB数据线不少于3根； 15、SG90舵机组件不少于2个：转动范围：180度，电压：4.8-6.0v,接口规格：JR/FP通用，扭矩：1.6kg/cm(4.8v),反应速度：0.1sec/60degree(4.8v)； 16、130电机不少于1个，70*22*18mm,DC3-6v,减速比48:1，双轴； 17、N20减速电机不少于2个，减速比：1:100，电压/转速：6v/100转，扭力：0.7，电机固定螺丝孔径M1.6； 18、微型水泵不少于1个，隔膜气/液泵 6V 直流有刷电机； 19、电池不少于6节，3.7v 7号可充电锂电池，容量10400，900mAh，满电压4.2v； 20、散热风扇不少于1个，2线无插头 尺寸：40*40*10mm 风量：12.86CFM 电压：5V 电流：0.15A； 21、风力发电风扇不少于3个，风叶直径：62mm 发电机尺寸：直径18.5mm*33mm 电机轴：直径1.5mm*10mm 手持杆尺寸：直径4mm*168mm； 22、核心模块和功能模块的连接采用磁吸式，非对称防反插设计卡位孔；电路板通过弹针进行供电和通信； 23、可以通过使用图形化编程软件、在线编程、Arduino IDE开发工具进行编程，支持app inventor编程，通过蓝牙控制模型的相关功能； ★24、核心模块和功能模块的连接采用磁吸式的电子积木，电子积木具有非对称防反插设计卡位孔；电路板通过弹针进行供电和通信；（提供厂家自主研发的相关证明材料） 25、展示套件配件、教材目录页，展示套件对应的课程（如：自动控温与补光、智能灌溉、智能气象站等）其中一个效果，展示课程不少于32课时； | 套 | 15 | 含课程资源包及扩展包 |
| 4 | 《物联网智慧农场》扩展包 | 包含雨滴传感器、水位监测仪、自动喂鱼器3D打印结构件，亚克力结构件若干 | 套 | 15 | 附赠 |
| 5 | 《物联网智能家居》教材 | 配套不少于16节主题课程教材，提供16个功能案例供学生学习，包括盆栽小帮手、省心晾衣架、智能小风扇等案例。 | 本 | 49 |  |
| 6 | 《物联网智能家居》课程资源包 | 1、电子文档资料，提供不少于16个课件PPT，包含课程导入、动手实操、小结评价等主要环节；提供课程详案，包括课程介绍、适用对象、背景分析、课程目标、课时安排、实施条件、课程评价等内容；提供课程案例的所有设计文件和程序文件； 2、视频资料，1个示范课视频，示范课讲解上课流程，引导搭建方法和主要知识点梳理。 | 套 | 1 | 附赠 |
| 7 | 智能家居套件 | 1、智能家居套件提供4个系统的功能案例供学生学习，包括智能照明系统、环境检测与安防系统、家居清洁系统、家电控制系统，可以实现室内烟雾报警、室内安防报警室、内点灯开关、远程红外遥控、室内温度调控灯功能。让学生学习物联网相关的知识，掌握基本的电子知识和各种常用的传感器，模型使用椴木板结构件搭建，通过学习，学生能搭建一个完整的、具有物联网控制功能的家居沙盘。程序使用Mixly、App Inventor编写，可以让学生掌握基本的代码语法知识，学会常用的传感器程序代码，编写逻辑、功能较复杂的程序，从而提升学生的信息素养。本套件重在培养学生对物联网系统的理解，让学生了解并掌握蓝牙、zigbee等通讯模块的使用，学会代码编程，提升其创新能力，强化其动手能力； 2、主控采用不少于8个，每种主控有不少于27个通用引脚，主控用于上传程序，控制其他电路； 3、插座式传感器扩展板，具有不少于14个数字端口、不少于6个模拟端口、不少于2个I2C端口，用于连接主控与传感器； 4、USB-TTL模块只需通过普通的USB连接线就可以把主控模块与电脑连接起来； 5、USB-TTL-C模块，配合主控和通信模块，用于加载程序或为其他模块进行供电； 6、充电模块轻松实现对3.7V锂电池充电，结合锂电池横扩模块，能离线演示功能，而且电池能反复使用，节约成本； 7、锂电池横扩模块，为模块提供稳定电源，8个螺丝孔位，便于适配各类结构； 8、OLED显示屏，控制接口：4个通用引脚和4PIN连接座，低功耗：180uA，额定负荷：DC3V3。 9、SD卡模块，用于数据存储和读取。也可以配合解码+功放模块播放SD卡中存储的音乐； 10、电机驱动模块，支持2路电机驱动； 11、解码+功放模块，可实现音频解码，用于驱动4Ω负载的扬声器； 12、数码管，用于计数显示； 13、蓝牙模块协议：Bluetooth Specification V4.0 BLE，工作频率：2.4G； 14、实时时钟模块，可用于提供稳定的时钟信号； 15、六轴、气压传感器，用于方位和气压检测； 16、Zigbee模块协议：IEEE 802.15.4 Zigbee，工作频率：2.4G，最大速率：250kbps，最高到4.5dBm的可编程输出功率，256KB可编程Flash； 17、WiFi模块支持802.11 b/g/n/e/i，支持WPA/WPA2 PSK和WPS安全模式； 18、全彩LED阵列集成6个LED彩灯，每个彩灯可单独控制； 19、传感器模块种类不少于29种，数量不少于62个，包括：REDLED、GREENLED、YELLOWLED、碰撞传感器、光线传感器、电位器、无源蜂鸣器、IO分线器、土壤湿度检测传感器、声音检测传感器、红外反射传感器、单色LED矩阵、继电器传感器、人体感应传感器、红外发射传感器、红外接收传感器、电容触摸传感器、气体质量传感器、温湿度传感器、心率传感器、霍尔传感器、手势传感器、数字光照传感器、RGB LED矩阵、舵机连机器； 20、椴木板结构件总数量不少于49个，可搭建一个完整的智能家居模型； 21、双头4P端子连接线不少于40根，一体式防反插传感器线，可信号反馈，兼容三路、四路信号传递； 22、Micro USB数据线不少于6根； 23、SG90舵机不少于4个：转动范围：180度，电压：4.8-6.0v,接口规格：JR/FP通用，扭矩：1.6kg/cm(4.8v),反应速度：0.1sec/60degree(4.8v)； 24、N20减速电机组件4个：减速比：1:100，电压/转速：6v/100转，扭力：0.7，电机固定螺丝孔径M1.6； 26、130电机不少于2个，70*22*18mm,DC3-6v,减速比48:1，双轴； 27、红外遥控器不少于1个； 28、3.7v 7号可充电锂电池不少于4节； 29、内存卡不少于1个； 30、USB集线器不少于1根； 31、核心模块和功能模块的连接采用磁吸式，非对称防反插设计卡位孔，契合乐高积木；电路板通过弹针进行供电和通信； 32、可以通过使用图形化编程软件、在线编程、Arduino IDE开发工具进行编程，支持app inventor编程，通过蓝牙控制模型的相关功能； 33、展示套件配件、教材目录页，展示套件对应的课程（如智能照明系统、环境检测与安防系统、家居清洁系统、家电控制系统等）其中一个效果，展示课程不少于32课时； | 套 | 15 | 含课程资源包及扩展包 |
| 8 | 《物联网智能家居》扩展包 | 包含物联网智能家居普惠制课程需要的结构件，满足课程中16课时的结构拼搭需求 | 套 | 15 | 附赠 |
| 二 | 加工工坊 |  |  |  |
| 9 | 3D打印机套装 | 1、打印原理：熔铸堆积成型原理； 2、喷头数量：≥1个； 3、构建尺寸：≥150*140*140mm； 4、打印层厚：0.05-0.4mm； 5、打印精度：0.1mm； 6、运动轴速度：40-200mm/s； 7、是否支持打印预览：是，支持GX格式文件； 8、圆润造型工业设计，无棱角、无高温部件及电线裸露，使用更安全； 9、文件格式支持：STL/OBJ/3MF； 10、拥有前门传感器，打印过程中检测到前门开启即停止运行，保障安全。 11、是否支持自动/辅助调平：是； 12、配置断丝提醒功能，及可抽取式打印平台； 13、内设8G存储空间，同时支持Wifi、U盘及USB连接； 14、超静音设计，适合安静的工作环境； 15、自主研发切片软件，无专利风险；智能生成支撑，提供树状及线状2种支撑方案，可手动修改支撑； 16、内置多国语言包，可实现多国语言操作； | 台 | 1 |  |
| 10 | 桌面级全彩三维（3d）扫描仪 | 1.扫描模式：转台全自动扫描、自由扫描。2.扫描范围：转台全自动扫描220*220*210mm，自由扫描：740*740*740mm。3.扫描速度：转台全自动扫描：≤2min；自由扫描：＜6s（单幅）。4.拼接模式：转台自动拼接、标记点拼接、手动拼接、特征拼接。5.扫描精度：体积精度≤0.1mm。6.相机：300万彩色相机2个（需提供相关检测报告）。7.输出格式：STL，ASC，OBJ，PLY，VTX，OFF、FB。8.输出数据是否可直接打印：无须借助第三方软件，直接输出完整STL模型，直接进行3D打印。9.多接口智能转台：智能转台除了可以配合三维扫描仪进行全自动扫描，也可以通过软件单独控制转台，用于物品拍摄或是照片三维建模等研究。10.彩色纹理：支持，24真彩。11.一键3D打印：软件中设有一键打印按键，内置Himalaya3D、Pango、HORI 3DPrinter Software、FlashPrintf、等多家主流打印机分层后置，无需格式转换，通过快捷按钮将扫描STL数据直接导入分层软件内，进行分层处理，生成相对应机型的分层文件。12.配备一体化支磁吸架，确保转台跟扫描头稳固一体式。（只需一次标定校准，无需后续重复标定，无需手动调整支架定位。抗抖稳固扫描效果）。13.推荐电脑配置：Windows7及以上，64位，Intel i5处理器及以上（或AMD同档CPU），内存2G及以上，一个USB接口，显卡支持OpenGL2.1及以上版本。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 激光宝盒 | 一、 基本参数1、激光器类型采用CO2激光管2、激光器功率 ≥35W3、激光器寿命 ≥9800小时4、激光机切割机尺寸 ≤980x558x278mm5、Z轴行程 ≥25 mm6、切割厚度 ≥15mm桐木板7、工作区域 ≥500×300 mm8、可放置材料 ≥22mm9、支持有线或者无线连接方式10、支持系统 Windows、mac OS11、支持软件 Ps、Ai、CorelDRAW、AutoCAD、Solidworks等12、支持文件格式 JPG，PNG，BMP，TIF，DXF，SVG等13、支持加工材料 纸板、瓦楞纸板、木板、亚克力板、布料、皮革、垫板、双色板、PET、橡胶、木皮、玻璃纤维、塑料、可丽耐等数十种材料14、工作速度≥ 600mm/s15、定位精度 ≤0.05mm16、可视工作区域 ≥490mm*290mm17、500万像素高清超广角镜头18、支持通过手绘来定义切割及雕刻，通过手绘的图纸可直接切割，无需连接电脑，开标现场需提供视频演示材料。19、支持智能提取物体（书籍，画册等）表面上的图案到软件中并应用。开标现场需提供视频演示材料。20、开盖即停功能，打开正在工作的激光切割机，立即停止工作，避免发生意外。开标现场需提供视频演示材料。21、对焦方式支持识别材料自动对焦、设置厚度自动对焦、视觉识别自动对焦等22、冷却方式：内置水冷系统23、设备连接方面支持多对一控制24、激光切割机翻盖可半自动翻起，并有效防止盖子掉落。25、激光管外壳需采用金属材质，易于激光管的拆卸维护及更换。26、反射镜及激光头外壳需采用磁吸等可快拆结构，易于反射镜及聚焦镜拆卸和清理。27、配备智能烟雾净化器，滤芯即装即用。二、配套服务1、提供固件升级服务。2、配套课程不少于16学时课程3、保修期≥12个月 | 台 | 1 |  |
| 12 | 《鲁班智造——激光切割STEAM入门》教材 | 教材适合小高和中学生适用，结合配套教具可实现多个木工创客作品，共提供10个作品案例供学生学习模仿，不少于24个课时的主题课程，包括东方魔板、我的生肖、木牛流马、私人印章、六子联方、元宵花灯、首饰方盒、招财进宝、动力水车、长虹卧波等，以Inkscape软件为设计工具，结合智能硬件与编程，采用项目式教学方式，引导学生自主设计与制作作品，并进行展示分享，提升科技素养、动手能力与创新精神。 | 本 | 49 |  |
| 13 | 《鲁班智造——激光切割STEAM入门》课程资源包 | 1.电子文档资料，提供不少于10个课件PPT，包含课程导入、动手实操、小结评价等主要环节；提供课程详案示范，包括课程介绍、适用对象、背景分析、课程目标、课时安排、实施条件、课程评价等内容；提供课程案例的所有设计文件和程序文件；2.视频资料，包括不少于10个微课视频，视频涵盖主要知识点讲解、设计软件实操步骤演示等内容；3.交互式图形编程软件：支持自研发的硬件以及多种Arduino硬件（包括但不限于Arduino Uno、Arduino Mega 2560等），能自动识别硬件接入COM口，能实现图形编程模块到Arduino指令的实时转换，能编译、上传图形编程内容到配套的硬件，软件内置串口监视器：收发串口数据，查看串口传输过来的实时二进制数据；4.开源矢量设计软件：支持多种语言和扩展插件，可以导入或导出多种文件格式，包括 SVG、AI、 EPS、 PDF、 PS 、PNG和DXF等 | 个 | 1 | 附赠 |
| 14 | 《鲁班智造》套件 | 鲁班智造套件采用mixly图形化编程软件和开源矢量软件Inkscape，结合自主研发的电子积木模块，让学生了解传统木工文化，掌握作品结构设计与激光切割操作，加深对工匠精神的理解，体验动手创作的乐趣，提升实践能力、设计思维与创新素养。配套的结构模型采用激光切割的方式，搭建造型美观的作品，锻炼学生的动手能力。模块使用塑料壳包覆，造型美观，具有更强的科技感，而且可以避免学生使用时受伤，更适用于低年龄段学生。主控自带TFT彩屏，显示更方便，色彩更绚丽；串口使用Micro USB接口，传感器模块使用Type-C线连接，学生可以任意反插。 一、主要参数 1、主控采用不少于8个Type-C接口，包含12个数字I/O口，5个模拟I/O口（core+为6个），1个UART口，1个SPI口，3个I2C口；输入电压：5V直流输入，输出电压：5V直流电压输出和3.3V直流电压输出； 2、主控自带TFT屏，屏幕大小2.4寸，分辨率240RGB*320 3、串口只需通过普通的USB连接线就可以把主控模块与电脑连接起来； 4、主控带电池，充电功能使用SGM4056芯片，插上USB就能轻松实现对3.7V锂电池充电，保证离线演示功能，而且电池能反复使用，节约成本； 二、主要配置： 1、主控模块1个； 2、传感器模块种类不少于5种，至少包括：蜂鸣器：额定电压: DC3.3V，响应时间:两次操作时间间隔≥10s，低功耗模式传感器电工作电流仅为2.5µA； 按钮：额定负荷: DC5V，接触电阻: ≤100mΩ，绝缘阻抗: ≥100mΩ DC250V 红外反射传感器：多用于距离检测和灰度检测，检测距离：≤5cm，额定电压: DC5V； 人体感应传感器：用于检测移动的热源，响应时间:两次操作时间间隔≥1s，低功耗: ≤50uA，额定电压: DC5V； 舵机转接：把主控上IO口通过转接连接3个舵机； 3、TYPE-C线：不少于两种4根，学生可任意反插； 4、Micro USB数据线1根； 5、舵机:180度舵机1个； 6、电机：130直流减速电机1个； 7、彩灯带1个，彩灯带上有30个彩灯，每个彩灯可单独控制； 8、魔术贴不少于12个，用于把模块黏贴到结构件上； 9、十字槽盘头机牙螺钉4个，配套螺母4个； 10、双面胶带1卷； 11、丙烯颜料套件1套； 12. 激光切割3mm椴木板5块，每块尺寸≥400mm*270mm*3mm； 5mm椴木板7块，每块尺寸为400mm*270mm*5mm；结构件总数量不少于100个； 三、功能特色 1、核心控制板、电池模块、全彩显示屏三合一，电池待机续航4-5天，2.4寸彩色显示屏，能显示中英文，色彩更绚丽； 2、电子模块使用外壳包裹，外观更优美，并且具有保护性； 3、传感器线采用type-c接口，插接容易，学生可以任意反插； 4、配套24课时主题课程的课程教材，10个案例供学生学习和模仿，包括东方魔板、我的生肖、木牛流马、私人印章、六子联方、元宵花灯、首饰方盒、招财进宝、动力水车、长虹卧波等，以Inkscape软件为设计工具，结合智能硬件与编程，采用项目式教学方式，引导学生自主设计与制作作品，并进行展示分享，提升科技素养、动手能力与创新精神。 5、可以通过使用图形化编程软件、在线编程、Arduino IDE开发工具进行编程； 6、提供视频展示套件配件，操控展示私人印章、元宵花灯、招财进宝、首饰方盒的其中一个作品，展示配套教材目录页，不少于24课时； ★7、提供厂家产品说明书或宣传单页盖章； | 套 | 49 |  |
| 15 | 椴木板 | 1.3mm椴木板材料包56个装；2.产品尺寸：297*210*3mm | 套 | 10 |  |
| 16 | 瓦楞纸 | 1.3.5mm瓦楞纸耗材包45个装；2.产品尺寸：297*210*3mm | 套 | 10 |  |
| 17 | 电子工具箱 | LED电笔*1；焊锡丝15G*1；电胶布*1；7"剥线钳*1；美工刀*1；吸锡器*1；30W电烙铁*1；烙铁架*1；小手电筒*1；十字6X100螺丝刀*1；尖嘴钳6"*1；钢丝钳6"*1；一字3X100螺丝刀*1；十字3X100螺丝刀*1；数字万用表*1 | 套 | 5 |  |
| 18 | 五金工具箱 | 多用批头组*1；套筒5—13mm*1套；棘轮手柄*1；尖嘴钳6寸*1；钢丝钳6寸*1；羊角锤8寸*1；零件盒*1；迷你锯架锯条*1；塑料柄美工刀*1；LED手电筒*1；内六角扳手*8；活动扳手8寸*1；精密螺丝批*6；喷绒卷尺*1；水晶螺丝批*1；数显电笔*1；美工刀片*1；电工胶布*1； | 套 | 5 |  |
| 19 | 热熔胶枪 | 1.产品功率：150W； 2.适用胶棒：11mm； 3.电线长：140cm； 4.枪口直径：2.5mm； 5.胶嘴材质：铜。 | 套 | 12 |  |
| 20 | 工具箱 | 21寸三层折叠（不锈钢锁扣+支杆） | 套 | 6 |  |
| 三 | 体验展示区 |  |  |  |
| 21 | 智能家居模型 | 1、可以使用Android平板或者手机通过WiFi（局域网）连接到智能家居系统中，监测室内空气中烟雾浓度、温度、湿度，实现远程控制开关灯、空调等； 2、可以模拟有物体非法侵入住宅后触发报警，同时平板也会有警报提醒； 3、可以模拟烟雾触发报警，同平板也会有报警提醒； 4、可以通过平板对智能家居系统的功能进行设置。 | 台 | 1 | 含底座 |
| 22 | 智慧农业模型 | 一、尺寸：1.1米 x 1.3米 二、智慧农业模型演示功能: 1.智慧灯光系统 2.智能门 3.智能排风系统 4.智慧灌溉 5.温湿度传感 6.视频监控系统 7.水浸传感器 8.对接手机APP控制 | 台 | 1 | 含底座 |
| 四 | 物联网控制改造 |  |  |  |
| 23 | 智能多功能一体控制主机 | 1.联网方式：无线wifi（2.4g）/网线连接； 2.支持红外码库：空调、电视机、机顶盒等； 3.支持遥控类型：射频遥控（315/433MHZ ASK）、红外遥控（26K-64K载波）； 4.支持安防设备：智家联和安防配件（门磁、红外等）、315M无线报警器（1527/2262编码） 5.电源电压：DC5V/1A，当主机休眠时CPU处于断电状态； 6.工作温度：0-40℃ 工作湿度10%-90%RH（不凝结） 7.手机APP：Android4.3以上，IOS10.0以上 | 台 | 1 |  |
| 24 | 智能ID分址器 | 1.通讯方式：433MGFSK（无线加密） 2.天线类型：内置天线3.电池型号：锂电池4.工作温度：0-40℃ 工作湿度10%-90%RH（不凝结）5.产品尺寸：65*65*32（mm）6.功能支持：红外转发（26k-64k载波）、射频转发（315/433MHzASK）、温度/湿度监测7.网络配置：与主机可以实现自动组网。 | 台 | 1 |  |
| 25 | 智能反馈灯光面板（1路） | 1.通讯方式：433MGFSK（无线加密） 2.室内通讯：距离<20m 3.工作电压：AC220V±15% 4.商品尺寸：86*86*34（mm） 5.阻性负载：一位开关1000W、二位开关750W（每路）、三位开关500W（每路）（如果使用容性负载灯具，额定功率减半。） | 个 | 1 |  |
| 26 | 智能反馈灯光面板（2路） |  | 个 | 1 |  |
| 27 | 智能反馈灯光面板（3路） |  | 个 | 1 |  |
| 28 | 智能一键情景面板(4键) | 1.通讯方式：433MGFSK（无线加密） 2.室内通讯：距离<25m 3.工作电压：AC220V±15% 4.商品尺寸：86*86*34（mm） | 个 | 1 |  |
| 29 | 智能数码遥控插座（L） | 1.产品颜色：白色 2.面板材质：塑料玻璃面板 3.外观尺寸：86*86mm 4.入墙深度：28mm | 个 | 2 |  |
| 30 | 智能自动密码指纹锁(APP已对接) | 标配国标锁体 | 套 | 1 |  |
| 31 | 智能电动窗帘电机（开合帘） | 1.材质、尺寸： 电机采用全铝合金外壳、转动轴采用不锈钢材、 电机内部绕丝采用全铜丝；其余配件：异戊二烯高聚物； 2.电机重量 ： 1.2KG； 3.电机尺寸： 3.6*6.8*53cm； 4.遥控器： 电池3V（CR2450），发射频率433Mhz，发射功率10毫瓦，工作温度-10℃～+50℃，发射距离空旷处200米； 5.轨道：铝合金材质 | 套 | 1 |  |
| 32 | 燃气泄漏感应智能报警器 | 额定电压：AC100-240 50/60Hz 315射频信号 | 个 | 1 |  |
| 33 | 烟雾探测报警器 | 315射频信号 | 个 | 1 |  |
| 34 | 智能红外感应器 | 1.通讯方式：433MGFSK（无线加密）2.电池型号：七号电池(AAA)*33.电池寿命：标准环境超过一年4.工作温度：0-40℃ 工作湿度10%-90%RH（不凝结）5.室内通讯：距离<25m6.产品尺寸：65*65*30（mm） | 个 | 1 |  |
| 35 | 智能无线门磁 | 1.通讯方式：433MGFSK（无线加密） 2.电池型号：3V CR-2450 3.电池寿命：标准环境超过一年 4.工作温度：0-40℃ 工作湿度10%-90%RH（不凝结） 5.室内通讯：距离<25m 6.商品尺寸（mm）：59*34.5*15（主体）35.5*12.5*12（磁体） | 对 | 1 |  |
| 36 | 小度智能语音控制音箱 | 1.供电方式: 电源适配器 2.操作系统: iOS 安卓系统 3.声道: 单声道 4.蓝牙版本: 4.2 5.功能: 语音提示 6.尺寸：90*103mm 7.定阻：6欧 | 个 | 1 |  |
| 37 | 智能无线旋转摄像头 | 1.镜头像素：100W 2.传感器类型：CMOS 3.镜头聚焦：3.6mm 4.硬件接口：DC5V电源接口、100M网口 5.联网方式：有线连接/wifi连接 6.其他功能：红外夜视、边看边控 7.工作电压：DC5V/1A | 台 | 1 |  |
| 38 | 智能电动平移开关窗主机（带模块） | 额定电压：AC100-240 50/60Hz 最长支持2米，最短支持0.45米 | 套 | 1 |  |
| 39 | 低功耗可视门铃 | 1.镜头：1.7MM@F1.4，最大可视角度170度 2.存储功能：支持TF卡（最大32G） 音频：内置拾音器，拾音距离5米；内置扬声器，功率1W 3.连接方式：WIFI 4.供电及续航：18650电池，DC5V-1A,AC8-24V交流供电 5.功耗：休眠状态160uA，工作状态200mA@3.7V 6.防水等级：IP65 7.外观尺寸：162*78*30mm | 台 | 1 |  |
| 40 | 智能外推窗器（厨房安防） | 1.额定电压：AC100-240 50/60Hz 2.链条行程：30cm 、40cm | 台 | 1 |  |
| 41 | 燃气报警智能处置机械手 | 1、适配各类燃气报警器，适配4分、6分、1英寸不同型号新旧、管道燃气球阀、蝶阀.安装方便，无须更改燃气管道原设计配置，用户可自行安装.2、带自动、手动转换离合器。3、外型尺寸：100mmX90mmX70mm4、额定电压：DC12V5、工作电压：DC8V-DC16V6、工作电流：20mA-350mA-1000mA7、工作功率：0.24W-4.5W-10W8、扭矩：10-30-40kg.cm9、自动关阀时间：3-8秒10、电动开阀时间：3-8秒11、绝缘电阻：大于20MQ12、耐压：DC600V13、工作环境：温度-25、+85C湿度小于95% | 台 | 1 |  |
| 42 | 智能声光警笛报警器 | 1.通讯方式：433MGFSK（无线加密） 2.室内通讯：距离<30m 3.工作电压：220V 4.工作温度：0-40℃ 工作湿度10%-90%RH（不凝结） 5.商品尺寸：110*70*68（mm） | 台 | 1 |  |
| 43 | 智能水浸报警器 | 315射频信号 | 台 | 1 |  |
| 44 | 平板 | 1、10寸教育平板电脑； 2、外观材质：全金属外壳 3、处理器类型：≥八核RK3368H，频率≥1.5GHz 4、高速缓存：≥4GB 5、大容量储存：≥32GB； 6、WiFi模组：支持双频5G/2.4G；802.11a/b/g/n， 7、充电接口：TypeC接口 8、耳机接口：支持3.5mm标准立体声耳机输出口 9、前置像素：≥200万像素，后置像素：≥800万像素 10、光感：支持自动感应光线，调节屏幕亮暗度 11、音频外放：支持双通道立体声，2*0.8W 12、麦克风：支持高灵敏度全向麦克风 13、分辨率：≥1200*1920 14、电池容量：≥8000mAh； 15、触摸输入：电容式多点触控； 16、护眼模式：支持近距离感应，护眼提醒； 17、配件：防蓝光保护膜，对开式保护套，耳机，触控笔，数据线，充电插头 | 台 | 1 |  |
| 45 | 安装调试 | 设备安装、调试、培训 | 次 | 1 |  |
| 五 | 耗材区 |  |  |  |
| 46 | PLA耗材 | 直径1.75mm，材料类型：PLA/ABC，颜色：红、绿、蓝、黄、白，重量：500g/包，3D打印耗材带卷线盘。 | 卷 | 32 |  |
| 47 | 电子耗材包 | 1、主控模块≥2个，包含主控、USB主控；2、功能模块≥4个，包含USB-TTL、RTC、SD卡、解码+功放传感器；3、通信模块≥1个，包含蓝牙模块；4、扩展模块≥6个，包含直流电机、舵机驱动模块、锂电池横扩、充电模块、OLED显示屏、传感器扩展板；5、常用传感器≥20个，包含碰撞传感器、遥杆传感器、全彩LED、REDLED、GREENLED、YELLOWLED、数字温度传感器、土壤湿度检测传感器、温湿度传感器、颜色检测传感器、声音检测传感器、红外发射传感器、红外接收传感器、无源蜂鸣器、舵机连接器、继电器传感器、IO分线器、光敏亮度检测传感器、红外反射传感器、红外热释电运动传感器等；6、SG90舵机≥4个；7、N20减速电机≥4个；8、130直流电机减速模组≥4个；9、双头4P端子连接线≥40根；10、2P端子连接线≥20根11、micro USB数据线≥2根；12、3.7v 7号可充电锂电池≥4节 | 套 | 10 |  |
| 六 | 培训 |  |  |  |
| 48 | 实验室软硬件安装指导 | 1.软件安装；2.硬件操作培训。 | 天 | 1 | 附赠 |
| 49 | 师资培训 | 1.物联网课程培训；2.三维设计培训；3.3D打印机培训；4.激光切割培训；5.其它硬件操作培训。 | 天 | 3 |  |
| 第二部分 |
| 一 | 配置课桌椅、编程电脑等教室基础设备 |  |  |  |
| 1 | 教师讲台 | 1、讲台整体采用分体式结构，长宽高≥830mm*610mm*950mm；台面≥830x610x220mm，箱体≥670mmx540mmx770mm。2、材质：台面、、中控盖板、下箱体、左右侧门均采用ABC工程塑一次注塑成型（壁厚大于或等于4MM），整个台面无金属板材,左右侧门，方便装入设备，不受讲台地面限制，结构牢固，不变形；3、台面左边为放置台，可放置任意尺寸的笔记本电脑及课本等，台面左右两侧带有木纹扶手，让使用者有更好的选择；整机采用圆弧倒圆角设计，从而避免误伤师生的手，安全稳定、可靠、圆弧倒圆角式设计符合校安工程。4、讲台组装为徒手安装，无需使用工具两分钟可组装好。 5、台面右边功能盒，内可安放中控（最大开孔205mmx110mm），标准电源插座，并且有各自独立的标准安放位置不会重叠，方便使用。6、全封闭结构，安全防盗，锁好讲桌后，桌外无任何可拆卸部件。7、结构特点：台面操作，中控安装在台面保护盒内，打开操作轻松、方便，一锁开启； 8、钥匙通用：一把钥匙可以开启左右门，中控保护盖。9、包装：采用拆分式包装，台面为1包装，下箱体1个包装；运输方便，搬运省力，在教室既可现场组装。10、专为电视机设定；简洁、方便、美观大方。11、整体造型设计以人为本，符合人机工程学要求。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 智慧黑板 | （一）整体外观 ★1、智慧黑板采用一体化结构设计，由传统书写黑板、显示设备、电脑主机、立体声功放音响、多媒体中控、环境信息显示屏等高度集成，非多个独立产品的组合体设备。（提供产品规格书或宣传单页，加盖制造商公章） 2、智慧黑板采用三拼结构，中间为多媒体显示屏，两侧为书写黑板；整个黑板无推拉式结构，可实现整块黑板唯一平面书写，要求整机可书写板面尺寸（长宽）≥4200*1230mm； 3、智慧教室互动黑板采用纯平面、圆角包边设计，固定钢化玻璃结构；表面钢化玻璃符合GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》标准中的技术要求。 ★4、表面采用耐书写技术，普通粉笔、无尘粉笔、水性笔和干擦笔书写对显示屏表面永久性无损伤，不影响触摸互动功能；触控玻璃抗磨性能需符合JC/T 2130-2012《移动电子产品视屏盖板玻璃》标准中的技术要求；因磨耗而引起的雾度应不大于1%；需提供第三方权威检测机构出具的至少标识计量认证标志（CMA）的智慧黑板钢化玻璃检验报告，复印件加盖制造商公章； ★5、智慧黑板两侧书写副板要求符合《GB 50033-2013建筑采光设计标准》和《GB 7793-2010中小学校教室采光和照明卫生标准》，各区域的反射比检测结果全部符合0.15~0.20的技术要求。需提供第三方权威检测机构出具的至少标识计量认证标志（CMA）的检测报告，复印件加盖制造商公章； ★6、环境信息显示屏：显示大屏底部镶嵌环境信息LED液晶显示屏，实时显示时间、温湿度等信息，节能设计，OPS电脑关机、显示大屏熄屏节能状态下仍可以正常显示环境信息；（提供产品功能演示视频） （二）OPS主机模块配置 1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式设计； 2、采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔；集成设计，80pin接口中也包含RJ45网络信号，可实现网线内置式连接； 3、主机配置：处理器不低于Intel Core i5，内存≥8GB；硬盘≥256GB SSD固态硬盘； 4、网络配置：有线网卡：支持10M/100M/1000M自适应； 5、具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 6、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口（USB2.0*3+USB3.0*3）。具有独立非外扩展的音视频输出接口：≥1路VGA接口；≥1路Line Out；≥1路HDMI ；≥1路DP；≥1路LAN口；≥1路Mic-in。 （三）安卓系统主要功能 1、黑板内置嵌入式安卓（Android）系统，与内置OPS电脑形成双操作系统安全备用，可以实现白板书写、Office软件使用、多媒体播放、电子说明书、网页浏览等功能，方便教师操作； 2、为了适应不同身高条件操作人员对黑板实际操作的需求，在不采用任何物理升降结构的前提下，可实现液晶屏显示窗口下移，并可以进行正常使用触摸，方便教师操作。 3、手势板擦：在嵌入式系统下白板须实现多点书写状态下识别手掌为板擦，且能够实现根据接触面积识别手势板擦的大小。 4、在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找文档、音乐、视频、图片等文件，其中必须可以进行Office文档的检索，可识别Word、Excel、PPT等文档，检索后可直接在界面中打开。 5、整机在任意通道下，可通过手势在整机下方任意位置迅速调出中控便捷菜单，且菜单调取及操作各功能触摸速度小于1s，响应无延迟，具有任务、输入源、菜单、音量-、音量+、背光-、背光+、屏幕下拉等功能菜单；并且便捷菜单具备中文提示，可以轻触隐藏，不用时不占用显示面积。（提供产品功能截图，加盖制造商盖章） 6、智能温度监控：整机支持温度监控功能，可实时监测整机温度值； 7、智能待机唤醒：脱离遥控器及实体按键，实现触摸式节能待机（防止按键损坏和遥控丢失）。 8、智能遥控功能：具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、Windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键黑屏等功能。 9、信号源记忆功能：设备可设置开机默认通道，在任意通道关机时可实现设置的默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源功能。 10、自动节能功能：当设备在长时间处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动黑屏待机，节省能耗。 11、信号源智能返回功能：当信号源切换后，切换后的信号源状态如果切断或处于无信号状态下，信号源可自动返回上一通道。 12、自定义数字密码锁屏：可通过遥控器锁定/解锁触摸操作及按键使用，且可通过触摸菜单锁定/解锁触摸操作及按键使用，触摸方式需要求输入密码解锁，不接受无密码方式触摸解锁，可以自定义修改锁屏密码，有效保护老师教学内容。 13、安卓系统提供全通道状态下浮动快捷菜单，可快速呼唤出常用应用功能，提供内置电脑、白板软件、多屏互动、采集系统等快速进入功能，同时可由用户自行添加应用功能，同时浮动快捷菜单可随意拖动至显示屏任意位置。 14、整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽； 15、侧边菜单栏：支持自定义侧边菜单的显示位置与有效通道；用户可根据不同教学场景，设置侧边菜单中显示的功能应用及其有效通道； 16、远程开关机功能，通过设备IP地址，发送开关机指令完成设备的开关机操作； 17、支持通过windows软关机直接关闭整个黑板； 18、整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 19、外接电脑设备连接整机且触摸信号联通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠等外接设备可直接使用于外接电脑，无需重复部署。 20、内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），工具可对触摸框、PC模块等进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理，确保嵌入式系统运行流畅。 （四）屏幕功能 1、液晶屏显示尺寸≥86英寸，采用工业级A规液晶面板；中心亮度：≥400cd/㎡；单屏物理分辨率：≥4K； 2、触控特性：采用metal-mesh电容触控技术，手指轻触式多点（≧10点触控）互动体验；连续响应速度：≤10ms；触摸有效识别：≤5mm； ★3、智慧黑板具有蓝光过滤功能，提供蓝光危害检测无危险报告，要求实测辐亮度≤0.35W*m-2*sr-1，符合GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》（国家标准）和SJ/T11348-2016《平板电视显示性能测量方法》（电子行业标准）两项标准。提供第三方权威检测机构出具的至少标识计量认证标志（CMA）的产品检测报告，复印件加盖制造商公章； ★4、为了保护师生视力，智慧黑板具有蓝光过滤功能，要求蓝光透过率≤50%；（提供具有CNAS标志的蓝光危害和护眼功能检测报告复印件加盖制造商公章）； 5、具有背光一键开关，支持关闭液晶背光，同时切断触控USB控制信号，防止黑板关屏后，板书导致触摸乱操作； ★6、具有智能手势识别功能：操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，支持五指以上按压屏幕实现对屏幕的开与关； (提供产品功能演示视频) 7、表面采用耐书写技术，普通粉笔、无尘粉笔、水性笔和干擦笔书写对显示屏表面永久性无损伤，不影响触摸互动功能； 8、具备防眩光功能，不会在表面形成反射影像，不影响可视画面； （五）视频展台 1、智慧黑板内置视频展示台，抽屉式设计，有效保护视频展台避免落灰；采用USB线实现供电、高清数据传输需求，支持高清图片展示，保持信号性能稳定传输； 2、视频展示台采用铝合金外壳，无锐角无利边设计，塑胶包裹，有效防止师生划伤，碰撞； 3、采用折叠开合式托板，展开后托板尺寸A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用空间； 4、分辨率：不低于800万像素高清高帧率实物展示（3264*2448），可快速展示教师操作或试验工程； 5、灯光辅助：5颗LED灯补光，黑暗环境下仍然能拍摄高质量图像，触摸式按键，多级亮度调节； （六）功放音响 ★1、数字式高保真功放；额定功率：≥32W；喇叭：≥2个，独立音腔设计，提供超强立体声教学音响效果；（提供产品规格书或宣传单页，加盖制造商公章） ★2、黑板内置防啸叫电路，采用移频算法，支持有线或无线麦克风直接接入，麦克风距离喇叭单元的啸叫距离≤20cm，有效抑制自激啸叫声；（提供第三方权威检测机构出具的至少标识计量认证标志（CMA）的检测报告，复印件加盖制造商公章） （七）外接端口 ★1、为方便日常教学应用，要求前置快捷功能实体按键至少包含（电源、设置、护眼、音量-、音量+）等功能按键。（提供产品实物照片，加盖制造商公章） ★2、前置接口：双系统共享USB≥3，TYPE C 接口前置；（提供产品实物照片，加盖制造商公章） 3、具有220V电源接口≥1，HDMI输入接口≥1， RJ45网口≥1，USB接口≥6，外置功放接口≥1，耳机接口≥1，TYPE C接口≥1；红外接口≥1； （八）安全可靠性 1、智慧黑板依据电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验；静电放电抗扰度性能不低于“A”要求。 2、智慧黑板依据电磁兼容试验和测量技术的检测，浪涌（冲击）抗扰度性能不低于“A”要求。 3、整机外壳采用耐腐蚀技术处理，符合电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾的检测标准要求； ★4、智慧黑板依据GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验，GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级，盐雾试验保护等级不低于10级；（提供第三方权威检测机构出具的至少标识计量认证标志（CMA）的检测报告，复印件加盖制造商公章） 5、整机具有较好的抗快速脉冲群干扰性能，符合电快速瞬变脉冲群抗扰度试验检测，有效防止设备或电网其他设备、雷电带来的电脉冲干扰，确保产品符合国家相关标准。 ★6、整机具有阻燃外壳，通过V-0级材料的可燃性试验，防水性能通过IPX5等级的试验，防止学生触电，保证学生安全；符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》和GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》，（提供第三方权威检测机构出具的至少标识计量认证标志（CMA）的检测报告，复印件加盖制造商公章） ★7、智慧黑板要求通过产品可靠性检验，样品平均无故障时间（MTBF）不低于120000小时；提供第三方权威检测机构出具的至少标识计量认证标志（CMA）的产品可靠性检验证书，加盖制造商公章； 8、智慧黑板通过国际安全认证，要求同时提供FCC认证和CE认证，确保产品安全性，提供证书复印件，加盖制造商公章； | 台 | 1 | 含设备安装、调试、培训及升级 |
| 3 | 智慧黑板安装调试费 | 设备安装、调试、培训 | 项 | 1 | 附赠 |
| 4 | 教师创客电脑 | CPU:i5-10500;内存：8GB, 1X8GB, DDR4 ;硬盘：1块M.2 256GB PCIe NVMe Class 35固态硬盘+1块3.5 英寸 1TB 7200rpm SATA 硬盘；显卡：NVIDIA GeForce GT 730, 2GB；无线和蓝牙；光驱：DVD-RW；;操作系统：Windows 10 家庭单语言版, 64位 (简体中文) ；23.8显示器：标配双 VESA 支架；3年专业下一工作日; | 台 | 1 |  |
| 5 | 学生创客电脑 | CPU:i3-10100T;内存：4GB, 1X4GB, DDR4;硬盘：1块2.5英寸 500GB 7200rpm；显卡：集成；不含光驱;原厂WIFI蓝牙模块，操作系统：Windows 10 家庭单语言版, 64位 (简体中文) ；21.5显示器；双 VESA 支架；3年专业下一工作日 | 台 | 16 |  |
| 6 | 教师椅子 | 规格：直径：55cm；坐宽46cm；背宽45cm，总高：88-97cm；涤纶网布+高密度回弹海绵；白框灰色转椅；钢制脚；带万象轮；固定扶手。 | 张 | 1 |  |
| 7 | 工作桌 | 材料：新西兰松木+冷轧钢铁；规格：200*80*75cm，面板厚4.5cm；桌面选用环保木漆；原木色；桌脚规格：5*5cm高温烤漆钢架；底部设计有防滑脚垫。 | 张 | 1 |  |
| 8 | 学生桌 | 创客定制桌，6张拼；颜色：橙白拼；桌面采用高密度板材；25mm加厚面板；桌面直径：1.2cm；桌脚采用1.2mm厚，直径60mm圆管，采用双横梁钢制结构；PP脚套；桌子高度75cm | 套 | 8 |  |
| 9 | 学生凳子 | 学生钢木凳子，凳子面板采用高密度板材，下部实心钢制脚，凳子规格：34*24*45cm；立柱采用25*25*1.2mm；；颜色：根据现场定制 | 张 | 48 |  |
| 10 | 24口接入交换机 | 1. 整机交换容量≥330Gbps，转发性能≥50Mpps； 2. 主机固化千兆以太网电口数量≥24，千兆以太网光口数量≥4； 3. MAC地址表≥16K，路由表容量≥1K 4. 支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能； 5、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，为防止虚假应标，提供权威机构颁发的测试报告； 6. 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换； 7. 支持以设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 柜式空调 | 空调类型：柜机式空调；匹数：2匹；冷暖类型：单冷；变频/定频 ：定频；电源电压：220伏特； | 台 | 2 |  |
| 第三部分 |
| 一 | 室内装修项目 |  |  |  |
| 1 | 多层实木复合地板 | 材质：多层复合板；产品类型：耐磨面；单片规格：1222*174*15mm（含槽口）；含人工铺设。 ·浸渍剥离：每一边的任一胶层开胶的累计长度不超过该胶层长度的1/3（3mm以下的不计） ·静曲强度：≥30MPa ·弹性模量：≥3500MPa ·含水率：6%~14% ·表面耐磨度：≥6000转 ·表面耐香烟灼烧：无黑斑、裂纹和鼓包 ·表面耐干热：无龟裂、无鼓包 ·表面耐污染腐蚀：无污染、无腐蚀 ·甲醛释放量：E0级，且≤0.5mg/L | 平方 | 80 |  |
| 2 | 拆除及清场 | 1、人工拆除原强弱电设备及线路；2、清除教室内废弃物；3、拆除2扇门及地脚线。 | 平方 | 80 |  |
| 3 | 地脚线修补 | 1、地脚线水泥砂浆修补。 | 米 | 38 |  |
| 4 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 标称截面：1*4mm²材质：BVR多股纯铜芯、高纯度无氧铜芯；长度100米。 | 扎 | 2 |  |
| 5 |  | 标称截面：1*2.5mm²材质：BVR多股纯铜芯、高纯度无氧铜芯；长度100米。 | 扎 | 4 |  |
| 6 |  | 标称截面：1*2.5mm²材质：BVR多股纯铜芯、高纯度无氧铜芯；长度100米,(地线) | 扎 | 2 |  |
| 7 |  | 标称截面：1*1.5mm²材质：BVR多股纯铜芯、高纯度无氧铜芯；长度100米。 | 扎 | 2 |  |
| 8 | 超六类网线 | 线缆类别：六类；导体材质：无氧铜；绝缘材质：高密度聚乙烯；长度：305米 | 箱 | 2 |  |
| 9 | 网络水晶头 | 工程级六类非屏蔽水晶头；RJ45标准接口、环保PC工程新料、DACK镀金弹片 | 盒 | 1 |  |
| 10 | PVC线管、线槽等 | PVC绝缘阻燃电工线管Φ16、Φ20等 | 批 | 1 |  |
| 11 | 4五孔+2电脑镶嵌式地插座 | 规格：200mm*130mm*85mm；底盒高度65mm；面板材质：不锈钢；底盒采用不锈钢；四个五孔电源+二个网络插孔 | 个 | 8 |  |
| 12 | 五孔插座 | 产品材质：PC阻燃；产品尺寸：86*86mm；带底盒 | 个 | 10 |  |
| 13 | 双开单控开关 | 产品材质：PC阻燃；产品尺寸：86*86mm；带底盒 | 个 | 2 |  |
| 14 | 空调插座 | 产品材质：PC阻燃；产品尺寸：86*86mm；带底盒 | 个 | 2 |  |
| 15 | 吸顶（吊）灯 | 规格：直径80cm；高6cm；光源：74W白光LED；材质：铝材 空心圆形；颜色：根据现场装修定制 | 盏 | 6 |  |
| 16 | 配电箱（空气开关、漏电开关） | 电箱和动力型空气开关，含63A空气开关1个、32A空气开关2个、10A空气开关1个、16A空气开关4个。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 布置暗装强电人工 | 1、墙地面开槽布置暗装PVC线管布线 | 平方 | 80 |  |
| 18 | 布置暗装弱电人工 | 1、墙地面开槽布置暗装PVC线管布线 | 平方 | 80 |  |
| 19 | 大门大理石门槛铺贴 | 1、人工拆除地板；2、铺贴大理石门槛，3、门槛石防水处理。 | 个 | 2 |  |
| 20 | 钢板防火门 | 材质：镀锌钢板烤漆；门框材料厚度：1.2mm；门板材料：0.8mm；单开带竖防火玻璃；标配：防火五金、防火锁、铰链；（尺寸：根据现场定制） | 平方 | 6 |  |
| 21 | 墙体（顶）涂料 | 1.乳胶漆墙柱面3遍 2.涂料(油漆)墙柱面基层 满刮双飞粉腻子两遍 | 平方 | 195 |  |
| 22 | 套件收纳柜 | 材质：木；规格：2900*850*330mm （异性造型收纳柜、根据现场室内定制） | 平方 | 2.5 |  |
| 23 | 套件收纳装饰墙 | 材质：木；套件收纳装饰墙 2850*2800*330mm（根据现场室内定制） | 平方 | 8 |  |
| 24 | 设备装饰台 | 材质：木；规格：2900*850*330mm （异性造型收纳柜、根据现场室内定制） | 平方 | 2.5 |  |
| 25 | 工具收纳柜 | 材质：木；4个工具收纳柜 规格1000*1000*330mm （根据现场室内定制） | 个 | 4 |  |
| 26 | 窗帘 | 1、材质：布，颜色：按现场室内定制（含带配件、杆及安装等） | 米 | 30 |  |
| 27 | 材料搬运 | 人工搬运及车辆运输 | 项 | 1 |  |
| 28 | 垃圾清理 | 人工清理及车辆清运 | 项 | 1 |  |
| 29 | 清洁 | 人工清洁 | 项 | 1 |  |
| 2、中学人工智能创新实验室配置方案（8组/48人） |
| 第一部分 |
| 一 | 人工智能教学 |  |  |  |
| 1 | 人工智能基础套件 | 一、主要参数： 1、主控板采用闪存≥256kb，16MHz； 2、蓝牙通讯：支持协议Bluetooth 4.1/BLE，2.4GHz ISM，50 2MHz通道，灵敏度：低功耗模式下-93dBm； 3、无线通信：2.4GHz，通道速率：1Mbps或2Mbps，101个通道，协议：Nordic Gazell； 4、按钮：≥2个按钮传感器，≥1个复位按钮，最小反应间隔：≤54ms，张力：传感器按钮4K7，复位按钮10K； 5、显示屏：支持微型表面贴装红色发光二极管，5x5 matrix，10级强度控制，强度范围：TBC，基于软件算法的环境光估计，红色光，波长700nm； 6、重力传感器由I2C 跟处理器连结，提供了三轴的感应数据并包含了手势感测的算法，3轴感应，2/4/8g范围，最大输出数据速率≥800Hz； 7、磁力传感器也是透过I2C 跟处理器连结，提供了磁力感测数值，并提供指南针功能，最大更新速率：80Hz，最大测量值:1000uT； 8、nRF51 处理器提供了板子上的实时温度感测，温度范围：-25℃-75℃； 9、主控板有不少于19个可分配的GPIO引脚，工作电压1.8v-3.6v，USB电流：最大120mA，电池连接器：USB micro， MOLEX_47346-0001，数据传输速率12Mbit/sec； 10、扩展板尺寸：≥78mm x 57mm x 23mm，PCB板厚：1.5mm，供电电压：3.7v，USB输入电压5v，VM引脚最大：1A，支持4路直流电机/2路28BYJ步进电机，支持8路舵机，板载4路全彩RGB、I2C接口、无源蜂鸣器、8个IO口。 二、主要配置： 1、主控模块≥1，扩展板≥1；主控模块为传感器控制终端；（提供产品相关实用新型知识产权证明材料复印件，加盖制造商公章；） 2、舵机≥6：转动范围：180度，电压：4.8-6.0v，接口规格：JR/FP通用，扭矩：1.6kg/cm(4.8v)，反应速度：0.1sec/60degree(4.8v)； 3、喇叭：3瓦/4欧，直径4cm，高度20mm，铁壳内磁，橡胶PU边； 4、传感器模块种类不少于10种，数量不少于14个，传感器用塑料壳封装，共4个引脚（GND，D5V，IO，NC）；包括: REDLED:红色LED光源，可用作信号指示灯，额定负荷: DC5V 25mA； GREENLED：黄色LED光源，使用温度: －40℃～＋85℃，额定负荷: DC5V 25mA； YELLOWLED：黄色LED光源，使用湿度: ≤85%RH，额定负荷: DC5V 25mA； 碰撞传感器：额定负荷: DC5V，接触电阻: ≤100mΩ，绝缘阻抗: ≥100mΩ DC250V，操作力 :15～40±5gf； 全彩LED：三基色颜色可实现256级亮度显示，完成16777216中颜色的全真色彩显示，额定负荷: DC5V 100mA，端口扫描频率:2KHz； 光线传感器：额定负荷: DC5V，电阻范围：亮电阻5~10K，暗电阻0.6M，光谱峰值：540nm，最大功耗: 50mW； 人体感应传感器：用于检测移动的热源，响应时间:两次操作时间间隔≥1s，低功耗: ≤50uA，额定负荷: DC5V 无源蜂鸣器：额定负荷: DC3V3，响应时间:两次操作时间间隔≥10s，低功耗模式传感器电工作电流仅为2.5µA； 红外反射传感器：额定负荷: DC5V，检测距离：≤5cm； 声音检测传感器：音频检测，声音信息采集，额定负荷: DC5V，响应时间:两次操作时间间隔≥10s。 5、包含端木板切割结构组件和3D打印模型文件； 6、4P端子转杜邦母头连接线、公对母杜邦线不少于20根，一体式防反插4P端子，兼容三路、四路信号传递； 7、Micro USB数据线：micro-USB接口，0.8m； 8、电池：3.7v 可充电锂电池，容量18650，2200mAh，标称电压3.7v，直径：18.2±0.1 mm 高度：64.8±0.2 mm，外壳材质：镀镍钢壳，充电限制电压：4.20V； 三、功能特色： 1、多功能主控板，主板集成了可编程LED点阵，可编程按键，加速度计，电子罗盘，温度计，蓝牙等电子模块； ★2、可搭建多种案例或场景，至少包括11个小案例，配套不少于16节主题课程教材。包括，猜拳机器人、情绪晴雨表、智能手环、手势感应灯、旅行好帮手、水果钢琴等作品案例；投标现场实物或视频展示套件配件，展示作品，猜拳机器人、情绪晴雨表、智能手环、手势感应灯、旅行好帮手的其中一个，展示配套教材目录页，不少于16课时。 3、主控板与扩展板采用插口式链接，随用随插，传感器与扩展板使用连接线链接，传感器端一体式防反差端子，使用方便；核心模块和功能模块的连接采用磁吸式的电子积木，电子积木具有非对称防反插设计卡位孔；电路板通过弹针进行供电和通信；（提供电子积木相关实用新型知识产权证明材料复印件，加盖制造商公章；） 4、可以通过使用图形化编程软件、在线编程、micropython进行编程。 5、中标后提供不少于16课时的授课用PPT。 ★6、提供厂家产品规格书或宣传单页，加盖制造商公章； | 套 | 17 |  |
| 2 | 《人工智能基础》教材 | 配套教材结合教具，可搭建多种案例或场景，包括11个小案例，提供不少于16节主题课程。包括,猜拳机器人、情绪晴雨表、智能手环、手势感应灯、旅行好帮手、水果钢琴、防走丢神器、热情的机器人、自如行走的机器人、会讲故事的机器人等作品案例 | 本 | 49 |  |
| 3 | 《人工智能基础》课程资源包 | 包含配套的软件、源代码、电子档教材,不少于16课时的ppt | 套 | 1 |  |
| 4 | 智能语音助理 | 一、主要参数： 1、主控采用≥1.4GHz 64位4核 CPU处理器，运行内存≥1G SDRAM； 2、有线网络：千兆以太网（通过USB2.0通道，最大吞吐量 300Mbps）； 3、无线网络：2.4GHz和5GHz 双频Wi-Fi，支持802.11b/g/n/ac； 4、蓝牙：蓝牙4.2&低功耗蓝牙（BLE）； 5、存储：Micro-SD （TF卡）； 6、其他接口：HDMI，3.5mm模拟音频视频插孔，4x USB 2.0，以太网，摄像机串行接口（CSI），显示器串行接口（DSI），MicroSD卡座，40pin扩展双排插针； 二、主要配置： 1、主控≥1、USB-TTL≥1、16G TF卡≥1、显示屏≥1、电源线≥1、麦克风≥1、杜邦线≥40、单色led≥1、继电器≥1等； 三、功能特色： ★1、该项目融入人工智能应用知识，通过项目学习python编程，紧扣通用技术和信息技术新课标；智能语音助理支持聊天、查天气、控制灯； 2、提供详细的教案，融入设计思维课程理念，老师可以用于教学，提升学生的学习、思维技能； 3、配套不少于10张的授课用PPT； | 套 | 12 |  |
| 5 | 《智能语音助理》教师指南 | 配套8课时的教程，围绕“语音识别”展开项目式教学，可了解语音识别的原理、应用和发展，教会学生使用配套的教具搭建自己的智能语音识别系统，并在此基础上扩展学习智能硬件的应用。该课程融入了项目管理与工程设计思维的理念，使用python编程学习人工智能技术、传感器的使用，小组合作完成项目并展示答辩。通过本项目的学习，让学生掌握基础的科学和理论知识，提升学习的信息技术素养，培养学生的科技创新能力。 | 本 | 24 |  |
| 6 | 图像识别智能车 | 一、主要参数： 1、主控采用≥1.4GHz 64位4核 CPU处理器，运行内存≥1G SDRAM 2、有线网络：千兆以太网（通过USB2.0通道，最大吞吐量 300Mbps） 3、无线网络：2.4GHz和5GHz 双频Wi-Fi，支持802.11b/g/n/ac 4、蓝牙：蓝牙4.2&低功耗蓝牙（BLE） 5、存储：Micro-SD （TF卡） 6、其他接口：HDMI，3.5mm模拟音频视频插孔，4x USB 2.0，以太网，摄像机串行接口（CSI），显示器串行接口（DSI），MicroSD卡座，40pin扩展双排插针 7、转接板支持16路PWM控制，4路电机接口，板载蜂鸣器、红外接收头 8、配有720P摄像头 二、主要配置： 1、主控≥1、USB-TTL≥1、16G TF卡≥1、读卡器、电源线≥1、摄像头≥1、小车组件≥1、机械臂组件≥1、杜邦线≥40、蓝牙模块等； 三、功能特色： ★1、该项目融入人工智能应用知识，通过项目学习python编程，紧扣通用技术和信息技术新课标；智能图形识别小车支持识别障碍物、红绿灯，能循线； 2、提供详细的教案，融入设计思维课程理念，老师可以用于教学，提升学生的学习、思维技能； 3、配套不少于10张的授课用PPT； | 套 | 12 |  |
| 7 | 《图像识别智能车》教师指南 | 配套8课时的教师指南，围绕“图象识别”展开项目式教学，可了解图象识别技术的原理、应用和发展，加强对人工智能的理解，教会学生使用配套的教具搭建自己的图像识别智能车系统。该课程融入了项目管理与工程设计思维的理念，使用python编程学习人工智能技术、传感器的使用，小组合作完成项目。通过本项目的学习，让学生掌握基础的人工智能知识，提升学习的信息技术素养，培养学生的科技创新能力。 | 本 | 24 |  |
| 8 | 图像识别小车地图包 | 图像识别小车配套用地图包，至少包含地图1副、红绿灯1个、STOP标志1个。 | 套 | 3 |  |
| 9 | 人脸识别安防系统 | 一、主要参数： 1、主控采用≥1.4GHz 64位4核 CPU处理器，运行内存≥1G SDRAM 2、有线网络：千兆以太网（通过USB2.0通道，最大吞吐量 300Mbps） 3、无线网络：2.4GHz和5GHz 双频Wi-Fi，支持802.11b/g/n/ac 4、蓝牙：蓝牙4.2&低功耗蓝牙（BLE） 5、存储：Micro-SD （TF卡） 6、其他接口：HDMI，3.5mm模拟音频视频插孔，4x USB 2.0，以太网，摄像机串行接口（CSI），显示器串行接口（DSI），MicroSD卡座，40pin扩展双排插针 7、配有720P摄像头 二、主要配置： 1、主控≥1、USB-TTL≥1、16G TF卡≥1、读卡器、电源线≥1、摄像头≥1、单色LED灯、继电器、蜂鸣器、显示屏、结构组件、杜邦线≥40等； 三、功能特色： ★1、该项目融入人工智能应用知识，通过项目学习python编程，紧扣通用技术和信息技术新课标；智能识别闸机可应用于学校、家庭智能安防； 2、提供详细的教案资源，课程融入设计思维理念，老师可以用于教学，提升学生的学习、思维技能； 3、配套不少于10张的授课用PPT； | 套 | 12 |  |
| 10 | 《人脸识别安防系统》教师指南 | 配套8课时的教师指南，围绕“人脸识别”展开项目式教学，课程设计人脸注册、模型训练、人脸识别等方面的知识，并教会学生使用配套的教具搭建自己的人脸闸机系统。该课程融入了项目管理与工程设计思维的理念，使用python编程学习人工智能技术、传感器的使用，小组合作完成项目。通过本项目的学习，让学生掌握基础的人工智能知识，提升学习的信息技术素养，培养学生的科技创新能力。 | 本 | 24 |  |
| 11 | 人工智能魔镜 | 一、主要参数：1、主控采用不低于1.4GHz 64位4核 CPU处理器，运行内存1G LPDDR2 SDRAM2、有线网络：千兆以太网（通过USB2.0通道，最大吞吐量 300Mbps）3、无线网络：2.4GHz和5GHz 双频Wi-Fi，支持802.11b/g/n/ac4、蓝牙：蓝牙4.2&低功耗蓝牙（BLE）5、存储：Micro-SD （TF卡）6、其他接口：HDMI，3.5mm模拟音频视频插孔，4x USB 2.0，以太网，摄像机串行接口（CSI），显示器串行接口（DSI），MicroSD卡座，40pin扩展双排插针7、500p摄像头8、原子镜，单向透视玻璃，背光一面不透视9、双麦克风阵列，基于WM8960开发的低功耗立体声编解码器，两侧有两个麦克风采集声音，提供3个APA102 RGB LED，1个用户按钮和2个板载Grove接口10、10.1寸显示屏，1024*600分辨率二、主要配置：1、主控*1、双麦克风阵列*1、16G TF卡*1、显示屏*1、电源线*1、原子镜*1、喇叭*40、椴木板结构件*1、螺丝包等；三、功能特色：1、该项目融入人工智能应用知识，帮助学生打造一款人工智能魔镜，能语音对话聊天，人脸识别主人信息，界面显示天气、欢迎语等内容；2、提供详细的教案，融入设计思维课程理念，老师可以用于教学，提升学生的学习、思维技能；3、通过项目学习python编程，紧扣通用技术和信息技术新课标；4、提供不少于10张的授课用PPT | 套 | 12 |  |
| 12 | 《人工智能魔镜 》教室指南 | 配套8课时的教师指南，围绕“人工智能”展开项目式教学，可了解人脸识别、语音识别技术的原理、应用和发展，加强对人工智能的理解，增强python编程的能力。该课程融入了项目管理与工程设计思维的理念，使用python编程学习人工智能技术，小组合作完成项目并展示答辩。通过本项目的学习，让学生掌握基础的科学和理论知识，提升学习的信息技术素养，培养学生的科技创新能力。 | 本 | 24 |  |
| 13 | 电子耗材包 | 1、主控模块≥2个，包含主控、USB主控； 2、功能模块≥4个，包含USB-TTL、RTC、SD卡、解码+功放传感器； 3、通信模块≥1个，包含蓝牙模块； 4、扩展模块≥6个，包含直流电机、舵机驱动模块、锂电池横扩、充电模块、OLED显示屏、传感器扩展板； 5、常用传感器≥20个，包含碰撞传感器、遥杆传感器、全彩LED、REDLED、GREENLED、YELLOWLED、数字温度传感器、土壤湿度检测传感器、温湿度传感器、颜色检测传感器、声音检测传感器、红外发射传感器、红外接收传感器、无源蜂鸣器、舵机连接器、继电器传感器、IO分线器、光敏亮度检测传感器、红外反射传感器、红外热释电运动传感器等； 6、SG90舵机≥4个； 7、N20减速电机≥4个； 8、130直流电机减速模组≥4个； 9、双头4P端子连接线≥40根； 10、2P端子连接线≥20根 11、micro USB数据线≥2根； 12、3.7v 7号可充电锂电池≥4节 | 套 | 8 |  |
| 14 | Python编程软件 | 1、Python集成编辑器，使用PyQT5框架（使得Qt GUI工具包可用于Python）来创建其用户界面，工作界面极其精简，适用于儿童，教师和初学者程序员，主要为用户提供了微控制工具、微处理器编程学习帮助； 2、能够在Windows、Mac OSX、Linux和Raspberry Pi上工作，支持windows 7/10系统； 3、具有ADAFRUIT的CircuitPython模式、Micro:bit模式、Pygame Zero和标准Python 3（包括一个图形调试器）模式； 4、支持BBC micro：bit主控板，在micro:bit模式下自带事例，方便用户入手学习，插入主控后自动识别，带有一个绘图器，能制作简单的图形，支持主题切换，支持为主控导入自写文件，Python代码自带命令提示； 5、用户键入代码的文本区域基于Scintilla的小部件； 6、Python3调试器由debugger命名空间中的调试客户端和调试运行器组成。 | 49节点/套 | 1 | 附赠 |
| 二 | 综合教学区 |  |  |  |
| 15 | Eaglet AI自动驾驶原型车 | 一、硬件配置 1、主处理器：inter(R) Celeron N4100，主频1.1GHz，睿频2.4GHz，运行内存4G，存储空间64G，支持HDMI 2.0、HDMI 1.4双接口，2个USB2.0，3个USB3.0，1个USB3.0（Type C），支持Wifi/GIGA LAN 802.11a/b/g/n/ac和BT 4.2，电源接口采用DC插头，使用19V/3.42A 65W适配器，操作系统使用Ubuntu18.04.4； 2、驱动主控板：带FPU的ARM32位Cortex™-M4 CPU，主频168M，支持单精度浮点运算单元，具备增强的DSP指令集，IMU芯片MPU6050，CAN芯片VP230，支持SWD和串口一键下载程序，支持一键切换速度模式和位移模式，板载自恢复保险丝和ESD防护系统； 3、电机驱动板：工作电压范围7v-30v，驱动频率范围3KHz~10KHz，能同时驱动4路电机，自带LM2596电源芯片，可为外部提供5v输出； 4、显示屏：5寸，分辨率800*480，最高可支持1920*1080，支持Raspbian、Ubuntu、WIN10 IOT，单点触控，免驱，带3.5mm音频接口，支持HDMI音频输出； 5、摄像头：1/4inch CMOS，像素尺寸：6.0*6.0um，30帧/秒，USB bus power，5v/150mA，输出格式：MJPG YUY2，免驱，动态范围：0.051lux，灵敏度39dB，最小分辨率160*120，最大640*480； 6、加速卡：inter NCS 2代，内置Intel Movidius Myriad X VPU视觉处理器，集成16个SHAVE计算核心、专用深度神经网络硬件加速器，可以极低的功耗执行高性能视觉和AI推理运算，支持TensorFlow、Caffe开发框架； 7、遥控手柄：2.4G无线遥控手柄，遥控距离最大可达15米左右； 8、电源管理模块：输入电压3.2V-40V，输出电压1.25v-35v可调，最大输出电流3A，带数码管显示电压值，能一键切换显示输出输入电压，带输出电压开关； 9、电机：永磁有刷直流减速电机，带编码器，堵转电流5.4A，额定电流540mA，额定扭矩1.5kgf.cm，减速比1:30； 10、轮子：4个麦克纳姆轮，直径97mm，实现全向移动； 11、结构件：主体采用铝复合材料，表面黑色，部分装饰性结构采用亚克力板，外观富有科技感，保证坚固的同时，增强外壳的多样性，顶层留有接口，方便学生自定义结构； 12、整机尺寸：370*260*165mm（±2%）； 13、电池：电压19v，容量6000mA，带智能控制保护电路； 14、软件环境：系统：Ubuntu18.04，编程语言：python3.6。 二、功能特点 1、支持学习物体跟随、赛道识别与自主导航、障碍物识别、交通标志识别等共32课时的项目课程，课程编写以信息技术课程标准为依据，用项目实践的方式帮助学生掌握人工智能基础、简单人工智能应用模块开发和人工智能技术的发展与应用等内容； 2、配套课程以学生公司项目展开，学生将经历寻找合伙人、组建公司，研发产品、设置定价、制作广告、发布产品这一系列创业过程，以兴趣驱动，培养未来需要的计算思维和创业精神； 3、使用python编程语言，更贴合人工智能学习目的，学生更容易上手与理解； 4、可通过手柄遥控小车实现全向移动，并实现采集地图图片； 5、提供全开源的TensorFlow深度学习应用案例机代码； 6、基于MobileNetV2-SSD、YOLO3V3-Tiny等经典开源模型学习与案例； 7、学习体验Keras开源框架下的图片采集、数据处理、模型训练等深度学习流程； 8、结合在线学习平台，学习搭建神经网络并训练测试； 9、采用intel神经网络专用硬件加速器，大幅提升AI运算速度； 10、学习了解AI经典算法：决策树、随机森林、K均值、支持向量机等; 11、物体追踪、模型训练支持界面操作，触发按钮就能实现相应操作； ★12、提供教材目录页和产品宣传单页盖章，展示课程不少于32课时； | 套 | 4 |  |
| 16 | 《自动驾驶创业记（初级版）》 | 本课程共32课程，适用于初中，配合Eaglet AI 自动驾驶原型车，通过本课程的学习，学习能体验人工智能技术如物体跟随、赛道识别与自主导航、障碍物识别、交通标志识别等功能，且本项目课堂以学生公司项目展开，学生能体验一个产品研发到上市的全过程 | 本 | 49 |  |
| 17 | 《自动驾驶创业记（初级版）项目指南》 | 《自动驾驶创业记(初级版）》项目指南，旨在为教师提供开课指导，按照项目化学习的要求，详细阐释项目设计、项目实施、项目成果、评价反思，包括学习者特征分析、项目目标、驱动性任务、涉及课程标准、评价设计以及每个分任务的教案等。 | 本 | 49 |  |
| 18 | 《自动驾驶创业记（初级版）学生手册》 | 为每位学生制定的项目记录手册，用于自动驾驶创业记项目过程记录，包括每节课的任务单、重要信息、产品开发项目计划、活动过程记录表、测试题、评价表等。 | 本 | 49 |  |
| 19 | 《自动驾驶创业记（高级版）》 | 本课程共32课程，适用于高中，配合Eaglet AI 自动驾驶原型车，通过本课程的学习，学习能体验人工智能技术如物体跟随、赛道识别与自主导航、障碍物识别、交通标志识别等功能，学习图像识别、神经网络等知识，掌握Tensorflow、keras等机器学习框架，且本项目课堂以学生公司项目展开，学生能体验一个产品研发到上市的全过程 | 本 | 24 |  |
| 20 | 《自动驾驶创业记（高级版）项目指南》 | 《自动驾驶创业记(高级版）》项目指南，旨在为教师提供开课指导，按照项目化学习的要求，详细阐释项目设计、项目实施、项目成果、评价反思，包括学习者特征分析、项目目标、驱动性任务、涉及课程标准、评价设计以及每个分任务的教案等。 | 本 | 24 |  |
| 21 | 《自动驾驶创业记（高级版）学生手册》 | 为每位学生制定的项目记录手册，用于自动驾驶创业记项目过程记录，包括每节课的任务单、重要信息、产品开发项目计划、活动过程记录表、测试题、评价表等。 | 本 | 24 |  |
| 22 | Eaglet AI原型车课程资源包 | 包含Eaglet AI原型车的PPT、视频资源、教案、程序文件等 | 套 | 1 |  |
| 23 | Eaglet AI自动驾驶原型车地图 | 一：主要参数 自动驾驶创世纪地图采用复合EVA耐磨材质，厚度1cm，包含至少60块赛道拼图和60块边界拼图，整体尺寸6m*3m，至少可搭建4种不同的形状，套件中还包含障碍物模型、交通标志模型、人模型、车模型、垃圾分类模型块。 二：功能特点 1、本地图配合“Eaglet AI自动驾驶原型车”使用，学生可使用遥控器在地图上无线操作自动驾驶原型车； 2、可导入相应模型在地图上实现自动行驶功能； 3、在地图中放入障碍物模型、人模型、垃圾分类图标模块，自动驾驶原型车可实现识别与避障功能； 4、加入交通标志模型，自动驾驶原型车可实现识别交通标志并按标志行驶。 | 套 | 1 |  |
| 24 | Eaglet AI自动驾驶原型车训练机 | 一、硬件配置1、使用Inter Core i7处理器，六核六线程；2、内存16GB；3、独立显卡，显存容量6GB；4、256GB SSD（固态硬盘）；5、支持WLAN：802.11 a/b/g/n，BLE:Bluetooth 4.0；6、I/0接口：支持USB3.0，串口通讯，千兆网口，音频输出，麦克风，HDMI接口；7、1*Power ( DC in )，电源输入12~19V；8、机箱：使用高强度合金材料，边角防撞设计，机箱带提手，方便移动。二、功能特点1、便携式移动训练机，机箱自带提手，方便移动展示；2、安装OpenVino，支持Intel CPU/GPU/Movidous上进行神经网络计算加速，可完成基于tensorflow的pb模型到IR模型的转化，提升最终模型的推理速度；3、安装Tensorflow机器学习框架，支持Tiny-YOLO V3模型训练；4、安装Keras，支持赛道识别模型的训练和推理；5、安装模型训练界面，支持对模型初始数据的处理，支持按键式模型训练操作。 | 台 | 1 |  |
| 三 | 加工区 |  |  |  |
| 25 | 3D打印机套装 | 1、打印原理：熔铸堆积成型原理； 2、喷头数量：≥1个； 3、构建尺寸：≥150*140*140mm； 4、打印层厚：0.05-0.4mm； 5、打印精度：0.1mm； 6、运动轴速度：40-200mm/s； 7、是否支持打印预览：是，支持GX格式文件； 8、圆润造型工业设计，无棱角、无高温部件及电线裸露，使用更安全； 9、文件格式支持：STL/OBJ/3MF； 10、拥有前门传感器，打印过程中检测到前门开启即停止运行，保障安全。 11、是否支持自动/辅助调平：是； 12、配置断丝提醒功能，及可抽取式打印平台； 13、内设8G存储空间，同时支持Wifi、U盘及USB连接； 14、超静音设计，适合安静的工作环境； 15、自主研发切片软件，无专利风险；智能生成支撑，提供树状及线状2种支撑方案，可手动修改支撑； 16、内置多国语言包，可实现多国语言操作； | 台 | 1 |  |
| 26 | PLA耗材 | 直径1.75mm，材料类型：PLA/ABC，颜色：红、绿、蓝、黄、白，重量：500g/包，3D打印耗材带卷线盘。 | 卷 | 12 |  |
| 27 | 电子工具箱 | LED电笔*1；焊锡丝15G*1；电胶布*1；7"剥线钳*1；美工刀*1；吸锡器*1；30W电烙铁*1；烙铁架*1；小手电筒*1；十字6X100螺丝刀*1；尖嘴钳6"*1；钢丝钳6"*1；一字3X100螺丝刀*1；十字3X100螺丝刀*1；数字万用表*1 | 套 | 1 |  |
| 28 | 五金工具箱 | 多用批头组*1；套筒5—13mm*1套；棘轮手柄*1；尖嘴钳6寸*1；钢丝钳6寸*1；羊角锤8寸*1；零件盒*1；迷你锯架锯条*1；塑料柄美工刀*1；LED手电筒*1；内六角扳手*8；活动扳手8寸*1；精密螺丝批*6；喷绒卷尺*1；水晶螺丝批*1；数显电笔*1；美工刀片*1；电工胶布*1； | 套 | 1 |  |
| 29 | 热熔胶枪 | 1.产品功率：150W； 2.适用胶棒：11mm； 3.电线长：140cm； 4.枪口直径：2.5mm； 5.胶嘴材质：铜 | 套 | 6 |  |
| 30 | 基础焊接工具套装 | 一、主要参数 1、输入电压：220VAC 50/60Hz 2、整机功率：750W 3、显示方式：LED数显（红） 4、电焊台:功率50W、温度范围150-480度，手柄长度：110cm(包括手柄线) 5、热风拆焊台：功率700W、温度范围100-500度、手柄长度120cm（包括手柄线），最大气流量120L/min 二、主要配置 调温台*1、风枪手柄*1、风枪嘴*3、焊接支架*1、焊接手柄*1、烙铁海绵*1、说明书*1。 三、功能特点 1、焊枪手柄采用双注塑，无缝隙，高效隔热耐高温材料 2、风枪手柄采用螺旋式无刷风机设计，涡轮原理吹出的风风力更柔和。 | 套 | 1 |  |
| 四 | 体验展示区 |  |  |  |
| 31 | 音乐套件 | 音乐套件至少包含10种机械件和电子元件，搭建成双臂形态进行敲击，编程设计敲击的顺序可以让音乐套件敲击出不同的曲目。 | 套 | 2 |  |
| 32 | 旋转飞椅 | 仿照游乐园中的旋转木马进行搭建，能够变换不同的转速，同时灯光进行不同颜色变换。能够播放出不同的MP3音乐。 | 套 | 2 |  |
| 33 | 抓娃娃机套件 | 可以抓取糖果、娃娃等物品，具有较强的娱乐性和奖励性，能锻炼学生的动手搭建能力、编程思维和创造力。 | 套 | 2 |  |
| 34 | alpha Ebot教育定制版 | 类⼈型的外观搭载16个⾼速伺服舵机，行动灵活，栩栩如⽣，通过内置的⾏为习惯养成体系和腾讯叮当智能助⼿，结合优必选人形机器⼈强⼤的运动性和传感器扩展，能够帮助⽤户养成良好的教育⽣活习惯。其寓教于乐的个性化教育内容以及完整的⼈⼯智能课程体系等功能，为⽤户带来更具个性化的未来教育体验。1、配备专⽤APP，通过蓝⽛实现近场连接机器人，操作控制简明易⽤，⽀持iOS和Android 设备通用。引入wifi⽹网络接口，支持大文件传输，优化用户体验。2、可支持扩展集控机器人，内置红外和G-sensor、陀螺仪，亮度传感器，温湿度传感器。可实现机器人避障功能，跌倒爬起和简单动作调整。预留可扩展的传感器串行接口，可扩展更多传感器器。3. 加入BLOCKLY图形化逻辑编程，结合传感器，扩展更多教学内容；⽀持本机编程和PC编程。增加了学习模式，学习模式可用来 上人工智能课程，并且不需要学生有任何社交或手 机号，不需要连接网络4、新⼀代数字舵机升级为磁编码伺服舵机，除具安全可靠的MCU, 设计过电保护功能、升级认证功能和引信测试功能外。还提⾼了其执行精度，同时提升了舵机通信速率，在此引⼊步态算法，使机器⼈动作更顺滑。5、头部增加电容式触控，可实现触摸打断。6、眼睛三色LED灯，可实现多状态提醒7、防磨外壳采用品质磨砂面ABS，金属支架采用⾼级铝合金，抗打击，触感佳，防磨及耐⽤用。通过编程使用户的逻辑思维、重力平衡、艺术感，动⼿和空间想象能⼒等得到全⽅位的锻炼和提升8. 产品参数如下：操作系统：linux处理器：MCIMX6Y2DVM09AA,i.MX,6ULL，900MHz舵机：16个⾃由度(腿5*2，⼿ 3*2）。扬声器：4Ω 3W双声道立体声喇叭。⻨克风：双MIC容量：内置EMMC，RAM 512M，内存4GB蓝牙：蓝牙双模BLE+EDR/Bluetooth,3.0/4.2电池：7.2v 2500mAh锂电池。待机下续航可达2.5h。适配器：DC IN：100V-240V,50/60Hz 0.7A DC OUT：DC 9.6V，4ASensor：六轴G-sensor+陀螺仪；红外检测（接收、发射达80cm）；⽀持外接sensor操作⽅式：配备支持iOS和Android移动设备的APP以及支持Windows和Mac的PC 3D 可视化编程软件。尺寸：401*208*124mm。接口：Micro USB接⼝ 按键: 开关键，急停件。 | 台 | 5 |  |
| 35 | 大型人工智能机器人 | 一、主要参数： （一）机器人主体 1.输入方式:语音、手机遥控、触控； 2.CPU:八核 （二）显示 1.屏幕尺寸:约10.1英寸 2.触摸屏:电容5点触摸 3.分辨率:1280*800, 32*24线。 （三）储存 1. 机身内存:商用版为64G ROM 2. 运行内存:2G RAM 3. 储存卡类型: MicroSD(TF) 4. 最大扩展内存: 64G 5. 扩展USB接口:USB2.0； （四）网络 1. WIFI制式:支持2.4G 802.11 b/g/h 2. 支持 蓝牙 二、功能特点： 1、互动聊天，点播音乐 2、高清移动投影 3、视频聊天 4、体感游戏 5、远程遥控 6、自助充电 | 台 | 1 |  |
| 五 | 培训 |  |  |  |
| 36 | 实验室软硬件安装指导 | 1.软件安装；2.硬件操作培训。 | 天 | 1 | 附赠 |
| 37 | 师资培训 | 1.人工智能入门培训；2.人工智能基础培训；3.人工智能创意实践培训；4.三维设计培训；5.激光切割机培训；6.硬件操作培训。 | 天 | 3 |  |
| 第二部分 |
| 一 | 配置课桌椅、编程电脑等教室基础设备 |  |  |  |
| 1 | 教师讲台 | 1、讲台整体采用分体式结构，长830mm、宽610mm、高950mm； 台面为830x610x220mm，箱体为670mmx540mmx770mm。2、材质：台面、中控盖板、下箱体、左右侧门均采用ABC工程塑一次注塑成型（壁厚大于或等于4MM），整个台面无金属板材,左右侧门，方便装入设备，不受讲台地面限制，结构牢固，不变形；3、台面左边为放置台，可放置任意尺寸的笔记本电脑及课本等，台面左右两侧带有木纹扶手，让使用者有更好的选择；整机采用圆弧倒圆角设计，从而避免误伤师生的手，安全稳定、可靠、圆弧倒圆角式设计符合校安工程。4、讲台组装为徒手安装，无需使用工具两分钟可组装好。 5、台面右边功能盒，内可安放中控（最大开孔约205mmx110mm），标准电源插座，并且有各自独立的标准安放位置不会重叠，方便使用。6、全封闭结构，安全防盗，锁好讲桌后，桌外无任何可拆卸部件。7、结构特点：台面操作，中控安装在台面保护盒内，打开操作轻松、方便，一锁开启； 8、钥匙通用：一把钥匙可以开启左右门，中控保护盖。9、包装：采用拆分式包装，台面为1包装，下箱体1个包装；运输方便，搬运省力，在教室既可现场组装。10、专为电视机设定；简洁、方便、美观大方。11、整体造型设计以人为本，符合人机工程学要求。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 智慧黑板 | （一）整体外观 ★1、智慧黑板采用一体化结构设计，由传统书写黑板、显示设备、电脑主机、立体声功放音响、多媒体中控、环境信息显示屏等高度集成，非多个独立产品的组合体设备。（提供产品规格书或宣传单页，加盖制造商公章） 2、智慧黑板采用三拼结构，中间为多媒体显示屏，两侧为书写黑板；整个黑板无推拉式结构，可实现整块黑板唯一平面书写，要求整机可书写板面尺寸（长宽）≥4200*1230mm； 3、智慧教室互动黑板采用纯平面、圆角包边设计，固定钢化玻璃结构；表面钢化玻璃符合GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》标准中的技术要求。 ★4、表面采用耐书写技术，普通粉笔、无尘粉笔、水性笔和干擦笔书写对显示屏表面永久性无损伤，不影响触摸互动功能；触控玻璃抗磨性能需符合JC/T 2130-2012《移动电子产品视屏盖板玻璃》标准中的技术要求；因磨耗而引起的雾度应不大于1%；需提供第三方权威检测机构出具的至少标识计量认证标志（CMA）的智慧黑板钢化玻璃检验报告，复印件加盖制造商公章； ★5、智慧黑板两侧书写副板要求符合《GB 50033-2013建筑采光设计标准》和《GB 7793-2010中小学校教室采光和照明卫生标准》，各区域的反射比检测结果全部符合0.15~0.20的技术要求。需提供第三方权威检测机构出具的至少标识计量认证标志（CMA）的检测报告，复印件加盖制造商公章； ★6、环境信息显示屏：显示大屏底部镶嵌环境信息LED液晶显示屏，实时显示时间、温湿度等信息，节能设计，OPS电脑关机、显示大屏熄屏节能状态下仍可以正常显示环境信息；（提供产品功能演示视频） （二）OPS主机模块配置 1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式设计； 2、采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔；集成设计，80pin接口中也包含RJ45网络信号，可实现网线内置式连接； 3、主机配置：处理器不低于Intel Core i5，内存≥8GB；硬盘≥256GB SSD固态硬盘； 4、网络配置：有线网卡：支持10M/100M/1000M自适应； 5、具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 6、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口（USB2.0*3+USB3.0*3）。具有独立非外扩展的音视频输出接口：≥1路VGA接口；≥1路Line Out；≥1路HDMI ；≥1路DP；≥1路LAN口；≥1路Mic-in。 （三）安卓系统主要功能 1、黑板内置嵌入式安卓（Android）系统，与内置OPS电脑形成双操作系统安全备用，可以实现白板书写、Office软件使用、多媒体播放、电子说明书、网页浏览等功能，方便教师操作； 2、为了适应不同身高条件操作人员对黑板实际操作的需求，在不采用任何物理升降结构的前提下，可实现液晶屏显示窗口下移，并可以进行正常使用触摸，方便教师操作。 3、手势板擦：在嵌入式系统下白板须实现多点书写状态下识别手掌为板擦，且能够实现根据接触面积识别手势板擦的大小。 4、在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找文档、音乐、视频、图片等文件，其中必须可以进行Office文档的检索，可识别Word、Excel、PPT等文档，检索后可直接在界面中打开。 5、整机在任意通道下，可通过手势在整机下方任意位置迅速调出中控便捷菜单，且菜单调取及操作各功能触摸速度小于1s，响应无延迟，具有任务、输入源、菜单、音量-、音量+、背光-、背光+、屏幕下拉等功能菜单；并且便捷菜单具备中文提示，可以轻触隐藏，不用时不占用显示面积。（提供产品功能截图，加盖制造商盖章） 6、智能温度监控：整机支持温度监控功能，可实时监测整机温度值； 7、智能待机唤醒：脱离遥控器及实体按键，实现触摸式节能待机（防止按键损坏和遥控丢失）。 8、智能遥控功能：具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、Windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键黑屏等功能。 9、信号源记忆功能：设备可设置开机默认通道，在任意通道关机时可实现设置的默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源功能。 10、自动节能功能：当设备在长时间处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动黑屏待机，节省能耗。 11、信号源智能返回功能：当信号源切换后，切换后的信号源状态如果切断或处于无信号状态下，信号源可自动返回上一通道。 12、自定义数字密码锁屏：可通过遥控器锁定/解锁触摸操作及按键使用，且可通过触摸菜单锁定/解锁触摸操作及按键使用，触摸方式需要求输入密码解锁，不接受无密码方式触摸解锁，可以自定义修改锁屏密码，有效保护老师教学内容。 13、安卓系统提供全通道状态下浮动快捷菜单，可快速呼唤出常用应用功能，提供内置电脑、白板软件、多屏互动、采集系统等快速进入功能，同时可由用户自行添加应用功能，同时浮动快捷菜单可随意拖动至显示屏任意位置。 14、整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽； 15、侧边菜单栏：支持自定义侧边菜单的显示位置与有效通道；用户可根据不同教学场景，设置侧边菜单中显示的功能应用及其有效通道； 16、远程开关机功能，通过设备IP地址，发送开关机指令完成设备的开关机操作； 17、支持通过windows软关机直接关闭整个黑板； 18、整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 19、外接电脑设备连接整机且触摸信号联通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠等外接设备可直接使用于外接电脑，无需重复部署。 20、内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），工具可对触摸框、PC模块等进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理，确保嵌入式系统运行流畅。 （四）屏幕功能 1、液晶屏显示尺寸≥86英寸，采用工业级A规液晶面板；中心亮度：≥400cd/㎡；单屏物理分辨率：≥4K； 2、触控特性：采用metal-mesh电容触控技术，手指轻触式多点（≧10点触控）互动体验；连续响应速度：≤10ms；触摸有效识别：≤5mm； ★3、智慧黑板具有蓝光过滤功能，提供蓝光危害检测无危险报告，要求实测辐亮度≤0.35W*m-2*sr-1，符合GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》（国家标准）和SJ/T11348-2016《平板电视显示性能测量方法》（电子行业标准）两项标准。提供第三方权威检测机构出具的至少标识计量认证标志（CMA）的产品检测报告，复印件加盖制造商公章； ★4、为了保护师生视力，智慧黑板具有蓝光过滤功能，要求蓝光透过率≤50%；（提供具有CNAS标志的蓝光危害和护眼功能检测报告复印件加盖制造商公章）； 5、具有背光一键开关，支持关闭液晶背光，同时切断触控USB控制信号，防止黑板关屏后，板书导致触摸乱操作； ★6、具有智能手势识别功能：操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，支持五指以上按压屏幕实现对屏幕的开与关； (提供产品功能演示视频) 7、表面采用耐书写技术，普通粉笔、无尘粉笔、水性笔和干擦笔书写对显示屏表面永久性无损伤，不影响触摸互动功能； 8、具备防眩光功能，不会在表面形成反射影像，不影响可视画面； （五）视频展台 1、智慧黑板内置视频展示台，抽屉式设计，有效保护视频展台避免落灰；采用USB线实现供电、高清数据传输需求，支持高清图片展示，保持信号性能稳定传输； 2、视频展示台采用铝合金外壳，无锐角无利边设计，塑胶包裹，有效防止师生划伤，碰撞； 3、采用折叠开合式托板，展开后托板尺寸A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用空间； 4、分辨率：不低于800万像素高清高帧率实物展示（3264*2448），可快速展示教师操作或试验工程； 5、灯光辅助：5颗LED灯补光，黑暗环境下仍然能拍摄高质量图像，触摸式按键，多级亮度调节； （六）功放音响 ★1、数字式高保真功放；额定功率：≥32W；喇叭：≥2个，独立音腔设计，提供超强立体声教学音响效果；（提供产品规格书或宣传单页，加盖制造商公章） ★2、黑板内置防啸叫电路，采用移频算法，支持有线或无线麦克风直接接入，麦克风距离喇叭单元的啸叫距离≤20cm，有效抑制自激啸叫声；（提供第三方权威检测机构出具的至少标识计量认证标志（CMA）的检测报告，复印件加盖制造商公章） （七）外接端口 ★1、为方便日常教学应用，要求前置快捷功能实体按键至少包含（电源、设置、护眼、音量-、音量+）等功能按键。（提供产品实物照片，加盖制造商公章） ★2、前置接口：双系统共享USB≥3，TYPE C 接口前置；（提供产品实物照片，加盖制造商公章） 3、具有220V电源接口≥1，HDMI输入接口≥1， RJ45网口≥1，USB接口≥6，外置功放接口≥1，耳机接口≥1，TYPE C接口≥1；红外接口≥1； （八）安全可靠性 1、智慧黑板依据电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验；静电放电抗扰度性能不低于“A”要求。 2、智慧黑板依据电磁兼容试验和测量技术的检测，浪涌（冲击）抗扰度性能不低于“A”要求。 3、整机外壳采用耐腐蚀技术处理，符合电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾的检测标准要求； ★4、智慧黑板依据GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验，GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级，盐雾试验保护等级不低于10级；（提供第三方权威检测机构出具的至少标识计量认证标志（CMA）的检测报告，复印件加盖制造商公章） 5、整机具有较好的抗快速脉冲群干扰性能，符合电快速瞬变脉冲群抗扰度试验检测，有效防止设备或电网其他设备、雷电带来的电脉冲干扰，确保产品符合国家相关标准。 ★6、整机具有阻燃外壳，通过V-0级材料的可燃性试验，防水性能通过IPX5等级的试验，防止学生触电，保证学生安全；符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》和GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》，（提供第三方权威检测机构出具的至少标识计量认证标志（CMA）的检测报告，复印件加盖制造商公章） ★7、智慧黑板要求通过产品可靠性检验，样品平均无故障时间（MTBF）不低于120000小时；提供第三方权威检测机构出具的至少标识计量认证标志（CMA）的产品可靠性检验证书，加盖制造商公章； 8、智慧黑板通过国际安全认证，要求同时提供FCC认证和CE认证，确保产品安全性，提供证书复印件，加盖制造商公章； | 台 | 1 | 含安装、调试、培训及系统升级 |
| 3 | 智慧黑板安装调试费 | 设备安装、调试、培训 | 项 | 1 | 附赠 |
| 4 | 教师创客电脑 | CPU:i5-10500;内存：8GB, 1X8GB, DDR4 ;硬盘：1块M.2 256GB PCIe NVMe Class 35固态硬盘+1块3.5 英寸 1TB 7200rpm SATA 硬盘；显卡：NVIDIA GeForce GT 730, 2GB；无线和蓝牙；光驱：DVD-RW；;操作系统：Windows 10 家庭单语言版, 64位 (简体中文) ；23.8显示器：标配一体式支架；3年专业下一工作日; | 台 | 1 |  |
| 5 | 学生创客电脑 | CPU:i3-10100T;内存：4GB, 1X4GB, DDR4;硬盘：1块2.5英寸 500GB 7200rpm；显卡：集成；不含光驱;原厂WIFI蓝牙模块，操作系统：Windows 10 家庭单语言版, 64位 (简体中文) ；21.5显示器；标配一体式支架；3年专业下一工作日 | 台 | 16 |  |
| 6 | 教师椅子 | 规格：直径：55cm；坐宽46cm；背宽45cm，总高：88-97cm；涤纶网布+高密度回弹海绵；白框灰色转椅；钢制脚；带万象轮；固定扶手。 | 张 | 1 |  |
| 7 | 工作桌 | 材料：新西兰松木+冷轧钢铁；规格：200*80*75cm，面板厚4.5cm；桌面选用环保木漆；原木色；桌脚规格：5*5cm高温烤漆钢架；底部设计有防滑脚垫。 | 张 | 1 |  |
| 8 | 学生桌 | 创客定制桌，6张拼；颜色：蓝白拼；桌面采用高密度板材；25mm加厚面板；桌面直径：1.2cm；桌脚采用约1.2mm厚，直径60mm圆管，采用双横梁钢制结构；PP脚套；桌子高度75cm | 套 | 8 |  |
| 9 | 学生凳子 | 学生钢木凳子，凳子面板采用高密度板材，下部实心钢制脚，凳子规格：34*24*45cm；立柱采用约25*25*1.2mm；颜色：根据现场定制 | 张 | 48 |  |
| 10 | 24口接入交换机 | 1. 整机交换容量≥330Gbps，转发性能≥50Mpps； 2. 主机固化千兆以太网电口数量≥24，千兆以太网光口数量≥4； 3. MAC地址表≥16K，路由表容量≥1K 4. 支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能； 5、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，为防止虚假应标，提供权威机构颁发的测试报告； 6、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换； 7、支持以设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理 | 台 | 1 |  |
| 11 | 网络设备 机柜 | 类型：4U 网络壁挂墙柜；材质：优质冷轧钢；承重：80KG；尺寸：220*530*400MM | 个 | 1 |  |
| 12 | 柜式空调 | 空调类型：柜机式空调；匹数：2匹；冷暖类型：单冷；变频/定频 ：定频；电源电压：220伏特； | 台 | 2 |  |
| 第三部分 |
| 一 | 室内装修项目 |  |  |  |
| 1 | 多层实木复合地板 | 材质：多层复合板；产品类型：耐磨面；单片规格：1222*174*15mm（含槽口）；含人工铺设。·浸渍剥离：每一边的任一胶层开胶的累计长度不超过该胶层长度的1/3（3mm以下的不计）·静曲强度：≥30MPa·弹性模量：≥3500MPa·含水率：6%~14%·表面耐磨度：≥6000转·表面耐香烟灼烧：无黑斑、裂纹和鼓包·表面耐干热：无龟裂、无鼓包·表面耐污染腐蚀：无污染、无腐蚀·甲醛释放量：E0级，且≤0.5mg/L | 平方 | 80 |  |
| 2 | 拆除及清场 | 1、人工拆除原强弱电设备及线路；2、清除教室内废弃物；3、拆除2扇门及地脚线。 | 平方 | 80 |  |
| 3 | 地脚线修补 | 1、地脚线水泥砂浆修补。 | 米 | 38 |  |
| 4 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 标称截面：1*4mm²，材质：BVR多股纯铜芯、高纯度无氧铜芯；长度100米。 | 扎 | 2 |  |
| 5 |  | 标称截面：1*2.5mm²，材质：BVR多股纯铜芯、高纯度无氧铜芯；长度100米。 | 扎 | 4 |  |
| 6 |  | 标称截面：1*2.5mm²，材质：BVR多股纯铜芯、高纯度无氧铜芯；长度100米,(地线) | 扎 | 2 |  |
| 7 |  | 标称截面：1*1.5mm²，材质：BVR多股纯铜芯、高纯度无氧铜芯；长度100米。 | 扎 | 2 |  |
| 8 | 超六类网线 | 线缆类别：六类；导体材质：无氧铜；绝缘材质：高密度聚乙烯；长度：305米 | 箱 | 2 |  |
| 9 | 网络水晶头 | 工程级六类非屏蔽水晶头；RJ45标准接口、环保PC工程新料、DACK镀金弹片 | 盒 | 1 |  |
| 10 | PVC线管、线槽、直通等 | PVC绝缘阻燃电工线管Φ16、Φ20等 | 批 | 1 |  |
| 11 | 4五孔+2电脑镶嵌式地插座 | 规格：200mm*130mm*85mm；底盒高度65mm；面板材质：不锈钢；底盒采用不锈钢；四个五孔电源+二个网络插孔 | 个 | 8 |  |
| 12 | 五孔插座 | 产品材质：PC阻燃；产品尺寸：86*86mm；带底盒 | 个 | 10 |  |
| 13 | 双开单控 开关 | 产品材质：PC阻燃；产品尺寸：86*86mm；带底盒 | 个 | 2 |  |
| 14 | 空调插座 | 产品材质：PC阻燃；产品尺寸：86*86mm；带底盒 | 个 | 2 |  |
| 15 | 吸顶 (吊)灯 | 规格：直径80cm；高6cm；光源：74W白光LED；材质：铝材 空心圆形；颜色：根据现场装修定制 | 盏 | 3 |  |
| 16 | 灯管 | 光源：40W LED | 盏 | 3 |  |
| 17 | 配电箱（空气开关、漏电开关） | 电箱和动力型空气开关，含63A空气开关1个、32A空气开关2个、10A空气开关1个、16A空气开关4个。 | 套 | 1 |  |
| 18 | 布置暗装 强电人工 | 1、墙地面开槽布置暗装PVC线管布线 | 平方 | 80 |  |
| 19 | 布置暗装 弱电人工 | 1、墙地面开槽布置暗装PVC线管布线 | 平方 | 80 |  |
| 20 | 大门大理 石门槛 铺贴 | 1、人工拆除地板；2、铺贴大理石门槛，3、门槛石防水处理。 | 个 | 2 |  |
| 21 | 钢板防火门 | 材质：镀锌钢板烤漆；门框材料厚度：1.2mm；门板材料：0.8mm；单开带竖防火玻璃；标配：防火五金、防火锁、铰链；（尺寸：根据现场定制） | 平方 | 6 |  |
| 22 | 墙体(顶)涂料 | 1.乳胶漆墙柱面3遍2.涂料(油漆)墙柱面基层 满刮双飞粉腻子两遍 | 平方 | 195 |  |
| 23 | 背景墙 | E0级胶合板、防水石膏板、环保涂料、高清写真画面、具有材质轻、不易变型、造型多样、装饰效果好、组装简便等特点。 | 平方 | 11 |  |
| 24 | 文化装饰墙 | E1级胶合板、防水石膏板、环保涂料、高清写真画面、具有材质轻、不易变型、造型多样、装饰效果好、组装简便等特点。 | 平方 | 13.2 |  |
| 25 | 产品体验 收纳柜 | 材质：木；规格：2900*850*330mm（根据现场室内定制） | 平方 | 2.5 |  |
| 26 | 窗帘 | 1、材质：布，颜色：按现场室内定制（含带配件、杆及安装等） | 米 | 30 |  |
| 27 | 材料搬运 | 人工搬运及车辆运输 | 项 | 1 |  |
| 28 | 垃圾清理 | 人工清理及车辆清运 | 项 | 1 |  |
| 29 | 清洁 | 人工清洁 | 项 | 1 |  |

二、其他要求和验收标准等：

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方另行协商最终约定。

4、验收要求：按招标文件技术参数、投标文件、采购合同及国家标准进行验收。

5、产品质保期及质量要求：

要求所供货产品必须符合国家三包要求，正规厂家产品，产品质量保证，厂家质保承诺，质保期要求项目整体1年（信息化教学设备3年）。

6、售后服务承诺

质保期内提供上门服务，服务态度好，提供5*8小时服务。

7、故障设备取走和交还时应提供单据，单据内容包含设备资产信息、故障现象、设备外观情况、交接日期、交接人等信息。维修检测过程中不得损毁设备资产标签。维修过程中造成设备新的故障，维修商应免费修复。