# 三沙市拘留所信息化系统建设

# 邀请招标文件

# 招标编号：HZ2016-181

甲级政府采购代理机构

采   购   人：三沙市公安局

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年五月

目   录

第一章  投标邀请函 ………………………………………… 2

第二章  投标人须知 ………………………………………… 4

第三章  用户需求书 ………………………………………… 10

第四章  合同条款 …………………………………………… 80

第五章  投标文件内容和格式 ……………………………… 83

第六章  评审方法和程序   ………………………………… 90

附表一、初步审查表

附表二、技术商务评分表

# 第一章 投标邀请函

（投标人）：

受三沙市公安局的委托，海南海政招标有限公司就三沙市拘留所信息化系统建设项目（项目编号：HZ2016-181）所需的货物及相关服务组织邀请招标，特邀请贵公司前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：三沙市拘留所信息化系统建设

2、用途：三沙市公安局工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算：￥4,139,005.32元

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供统一社会信用代码的营业执照复印件加盖公章）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2015年以来任意三个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件加盖公章）；

3、有依法缴纳社保资金的良好记录（需提供近期社保缴费记录复印件加盖公章）；

4、投标人如为产品代理商，需提供所投主要产品的制造商针对本项目的授权。

5、具有较强的本地化服务能力，非本地投标人应在本地设有分公司或办事处作为常驻技术、服务支持机构(需提供注册资料或办公场所证明材料，办公场所为租赁的必须提供房管部门出具的房屋租赁合同登记备案证明)。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年5月20日至2016年5月26日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥100元/套（售后不退），投标保证金为：￥10,000元。

4、投标人提问截止时间：2016年6月6日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2016年6月13日前08:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年6月13日上午08：15--08：30；

2、开标时间：2016年6月13日上午08：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼207开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询： www.hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn和http//www.hizw.gov.cn 。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话： 0898-68500660、68500116；传真：0898-68500661；

财务：0898-68555187项目联系人： 白蕾/林嘉嘉

六、采购人联系方式

1、地址： 海口市龙华区南海大道80号

2、联系人： 程先生

3、联系电话：18889607778

海南海政招标有限公司

二〇一六年五月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：三沙市公安局

1.2招标人：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，请投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金到账支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：三沙市拘留所信息化系统建设

项目编号：HZ2016-181

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

17.关于政策性加分

17.1本项目所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2本项目所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

17.3.2具体评审价说明：

投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-2%）；

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人，如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

第三章  用户需求书

一、项目背景

公安监管场所，是羁押和管理依法被逮捕、刑事拘留各类罪犯和重大犯罪嫌疑分子的机关，是公安系统下设的机构之一，也是对安全防范等级要求极高的场所之一。

因此，公安监管场所综合管理系统的建设对公安监管场所的安全防范、辅助公安监管场所管理、教育在押人员、开展深挖犯罪、配合预审办案等方面起着十分重要的作用。实践证明，利用现代技术手段辅助公安监管场所管理，能及时了解和掌握在押人员的言行，及时发现和制止事故的发生，保障公安监管场所的安全。针对公安监管场所迫切“向科技要效率、向科技要警力、向科技要安全”这一大背景下，适时提出了一套管控结合的公安监管场所综合管理系统解决方案，为促进公安监管场所的监管防范能力、提升公正文明执法水平、提高安全保障能力、增强应对紧急突发事件的能力，打造“平安监管”、“智慧监管”、构建和谐社会提供了有力技术保障。

二、项目概述

本项目建设系统如下：中心平台、监控&存储、监控中心、智能监室系统、报警系统、门禁&AB门&巡更、讯问指挥系统、电教系统、家属会见对讲系统、违禁物品检测系统、电子围栏系统、网络系统、综合布线及管道、机房工程、视频会议系统。

- 中心平台：整个信息化系统的数据流转、数据分发的中心。

- 监控&存储：系统内所有监控摄像机和存储服务器。

- 监控中心：安防中心，指挥中心。

- 智能监室系统：提供监室与监控中心的人员互动。

- 报警系统：防止人员非法行为。

- 门禁&门&巡更：安全防范。

- 讯问指挥系统：对嫌犯讯问系统。

- 电教系统：政策、教育宣传系统。

- 家属会见对讲系统：家属探访嫌犯管理系统。

- 违禁物品检测系统：检测违禁物品。

- 电子围栏：周界防范，防止非法入侵或外逃。

- 网络系统、综合布线、机房工程：项目配套系统。

- 视频会议系统：办公用远程会议系统。

- 项目清单

| 三沙市拘留所信息化系统建设清单 1、中心平台 序号 产品名称 数量 单位 备注 1 中心服务器（监所平台管理软件） 1 台 需要授权 2 流媒体服务器 2 台 需要授权 3 功能管理服务器 1 台 需要授权 4 报警管理服务 1 台 需要授权 5 智能监室管理服务器 1 台 需要授权 2、监控&存储 一、前端监控 1 监所专用双Sensor垂直拼接相机 10 台 需要授权 2 双目摄像机支架 10 个 3 200万像素半球型网络摄像机 35 台 需要授权 4 200万像素高清红外筒机 4 台 5 200万像素高清红外筒机 25 台 需要授权 6 监所专用周界摄像机 9 台 7 摄像机支架 38 个 8 200万像素星光级智能球机 1 台 9 摄像机支架 57 个 10 摄像机镜头 93 个 11 摄像机电源 93 个 12 监所专用拾音器 31 个 二、后端存储 1 公安监管专用高级网络存储服务器 1 台 需要授权 2 监控级硬盘 24 块 3 显示器 1 个 4 鼠标及键盘 1 套 三、辅材 1 汇聚交换机 1 台 2 交换机 5 台 3 20A开关电源 8 台 4 数据线 35 箱 5 电源线 50 捆 6 PVC管 4000 根 7 桥架 310 米 8 PVC直接 4000 个 9 PVC弯头 850 个 10 PVC三通 420 个 11 机柜 1 台 12 配线架 7 个 13 跳线 140 根 14 光纤 150 米 15 光纤收发器 1 对 16 光纤盒 1 个 17 光纤熔接 12 点 18 光纤跳线 8 根 19 管路预埋 8500 | 米 20 套接管 25 米 21 管内穿线 2500 米 22 预埋管穿线 8500 米 23 多媒体箱 6 个 24 12V电源接头 102 个 25 网络接头 200 个 26 其它配件 1 套 3、监控中心 一、监控中心设备 1 46"LCD大屏拼接单元 12 台 需要授权 2 模块化框架 12 套 3 模块化底座 4 套 4 解码拼接控制器 1 台 5 线缆 12 条 6 触屏网络键盘 1 台 7 客户端电脑（一机双屏） 3 台 8 音箱 3 台 二、总监控中心装修 1 天棚装修 1) 轻钢龙骨 60 m² 2) 微孔天花 60 m² 3) 涂料 130 m² 4) 吊顶隔音棉 60 m² 2 墙柱面工程 1) 墙面天棚乳胶漆 130 m² 2) 麻纱窗帘 6 m 3) 防紫外线窗帘 6 m 4) 暗式窗帘盒 6 米 3 地面工程 1) OA智能化网络地板 60 m² 2) 网络地插 5 个 3) 电源地插 5 个 4 门禁系统 1) 不锈钢门 1 镗 2) 电磁门锁 1 套 3) 开门按钮 1 套 4) 门禁电源 1 个 5) 闭门器 1 套 6) 门禁卡 10 张 7) 电源电缆 12 米 8) 控制电缆 10 米 9) PVC管材 1 批 10) 辅材 1 批 5 照明 1) 暗藏灯槽T4灯管 64 只 2) 格栅灯盘 16 套 3) 翘板开关 1 个 4) 翘板开关 4 个 5) 墙面插座 9 只 6) 应急灯 7 台 7) 市电配电箱 1 只 8) 主干电缆 100 米 9) 电源电缆 200 米 10) 电源电缆 200 米 11) PVC管材 1 批 12) 辅材 1 批 6 环境监测系统 1) 温湿度传感器 5 只 2) 温湿度显示器 1 台 7 空调系统 1) 3P空调 1 台 2) 空调专用插座 5 只 3) 空调铜管及保温 10 米 4) 电源电缆 100 米 5) PVC管材 1 批 6) 辅材 1 批 8 综合 1) | 指挥中心强、弱电布线 5 点 2) 3席位控制台 1 套 3) 工作座椅 3 套 4) 指挥中心配电系统 1 套 5) 安装辅材 1 项 4、智能监室 1 监室智能交互终端 10 台 需要授权 2 触摸一体机 10 台 需要授权 3 监室智能控制器 10 台 4 温湿度检测器（外接） 10 个 5 智能监室管理服务器 1 台 6 智能分析服务器 2 台 7 数据线 480 米 8 控制线 480 米 9 电源线 480 米 10 PVC管 360 米 11 PVC直接 100 个 12 PVC弯头 45 个 13 PVC三通 20 个 14 管路预埋 400 米 15 套接管 10 米 16 管内穿线 80 米 17 预埋管穿线 400 米 18 其它配件 1 套 5、报警系统 一、监区报警 1 紧急按钮 7 台 2 声光报警器 2 个 3 门磁 6 只 4 单防区扩展模块 13 台 5 4路继电器输出模块 1 台 6 总线式网络报警主机 1 台 7 LCD液晶键盘 1 个 二、周界报警 1 三光束主动红外对射 4 对 2 三光束主动红外对射 4 对 3 紧急按钮 4 台 4 声光报警器 2 个 5 单防区扩展模块 12 个 6 4路继电器输出模块 2 个 7 总线式网络报警主机 2 台 8 LCD液晶键盘 2 个 9 数据线 480 米 10 控制线 480 米 11 电源线 480 米 12 PVC管 360 米 13 PVC直接 100 个 14 PVC弯头 45 个 15 PVC三通 20 个 16 管路预埋 400 米 17 套接管 10 米 18 管内穿线 80 米 19 预埋管穿线 400 米 20 多媒体箱 4 个 21 其它配件 1 套 三、探照灯 1 1KW遥控/线控安防探照灯 4 台 6、讯问指挥系统 1 全景摄像机（半球） 1 台 2 特写摄像机（半球） 1 台 3 监所专用拾音器 1 只 4 温湿度显示屏（数据接口接入审讯主机） 1 台 5 高清审讯主机 1 台 6 硬盘 2 块 7 审讯终端电脑 1 台 8 打印机 2 台 9 审讯管理软件 1 套 10 数据线 60 米 11 控制线 60 米 12 电源线 60 米 13 PVC管 50 米 14 PVC直接 30 个 15 PVC弯头 10 个 16 PVC三通 5 个 17 管路预埋 50 米 18 套接管 3 米 19 管内穿线 50 米 20 预埋管穿线 10 米 21 其它配件 1 套 7、门禁&AB门&巡更 一、监区+AB门禁 1 电控锁 11 个 2 密码+刷卡读卡器 25 台 3 双门网络门禁控制器 1 台 4 四门网络门禁控制器 5 台 5 门磁 14 只 二、后端管理 1 客户端电脑 1 台 2 指纹发卡器 1 台 3 IC卡发卡器 1 台 4 IC卡 100 张 5 门禁管理软件 1 套 6 门禁服务器 1 台 7 人脸识别高清摄像机 5 台 8 室外护罩 5 个 9 | 高清镜头 5 个 10 摄像机电源 5 个 11 8路NVR硬盘录像机 1 台 12 信息对比服务器 1 台 13 信息对比管理系统 1 套 14 专用硬盘 2 台 15 数据线 850 米 16 控制线 850 米 17 电源线 850 米 18 PVC管 600 米 19 PVC直接 200 个 20 PVC弯头 90 个 21 PVC三通 40 个 22 管路预埋 550 米 23 套接管 15 米 24 管内穿线 550 米 25 预埋管穿线 300 米 26 其它配件 1 套 8、电教系统 1 电教管理服务器 1 台 2 电教管理软件 1 套 3 高清编码服务器（信号源编码） 4 台 4 支队宣教级联模块（级联到支队） 1 台 5 高清分发服务器（内部分发） 1 台 6 调音台 1 台 7 视频源（DVD、机顶盒） 1 套 8 电视广播模块（外嵌） 8 块 9 电视机（含机架） 8 台 10 音箱 8 个 11 数据线 480 米 12 控制线 480 米 13 电源线 480 米 14 PVC管 400 米 15 PVC直接 110 个 16 PVC弯头 50 个 17 PVC三通 20 个 18 管路预埋 400 米 19 套接管 30 米 20 管内穿线 400 米 21 预埋管穿线 80 米 22 其它配件 1 套 9、家属会见对讲系统 1 会见主控设备 1 台 2 监听客户端电脑 1 台 3 十六路录音监听卡 1 套 4 会见话机 2 台 5 | 监听话机 1 台 6 功放 1 台 7 高级铝音柱 1 台 8 耳麦 1 套 9 防爆高清红外半球 4 台 10 卡接模块 2 个 11 监所专用拾音器 2 个 12 附件 1 批 13 移动会见系统管理软件 2 点 14 笔记本 2 台 15 数据线 60 米 16 控制线 60 米 17 电源线 60 米 18 PVC管 50 米 19 PVC直接 30 个 20 PVC弯头 10 个 21 PVC三通 5 | 个 22 管路预埋 50 米 23 套接管 3 米 24 管内穿线 50 米 25 预埋管穿线 10 米 26 其它配件 1 套 10、违禁物品检测系统 1 金属探测器 3 台 2 安检门 1 台 11、电子围栏系统 一、系统主机 1 电子围栏控制器 6 台 二、周界设备 1 多功能终端受力杆 48 套 2 多功能终端杆绝缘子 192 个 3 终端杆防水帽 48 个 4 多功能万向底座 96 个 5 中间承力过线杆 300 套 6 中间杆绝缘子 1200 个 7 中间杆防水帽 300 个 8 中间杆套筒 300 个 9 多功能万向底座 300 个 10 专用多股合金丝20＃ 4800 米 11 专用高压绝缘线 300 米 12 专用线-线连接器 384 套 13 专用中间收紧器 288 个 14 高压避雷器（含安装支架） 12 个 15 围栏警示牌 120 块 16 围栏专用高分贝频闪灯 12 个 17 不锈钢防雨箱 6 个 三、控制主机 1 大型总线制报警主机 1 套 2 中文液晶键盘 1 个 3 单防区地址模块 12 套 4 报警主机专用蓄电池 1 块 5 声光报警器 1 个 6 监控联动模块 1 套 四、辅材 1 通讯线(防区信号线) 1350 米 2 专用电工电源线 1350 米 3 PVC穿线管 2700 米 4 其它辅助材料 1 批 12、网络系统 1 公安网交换机 2 台 2 物业网汇聚交换机 1 台 3 物业网接入交换机 2 台 4 | 互联网交换机 2 台 5 无线AP 2 台 6 光模块 8 个 13、综合布线 1 86型双孔面板 110 个 2 六类非屏蔽模块 50 个 3 六类24口非屏蔽配线架 6 个 4 1U理线面板 6 个 5 6类十字芯非屏蔽双绞线 10 箱 6 六类屏蔽模块 12 个 7 6类十字芯屏蔽双绞线 3 箱 8 六类24口屏蔽配线架 3 个 9 六类RJ45/RJ45屏蔽跳线 20 根 10 六类RJ45/RJ45非屏蔽跳线 58 根 11 6芯室内多模光纤50um 100 米 12 4芯室内多模光纤 300 米 13 12口光纤空箱 2 个 14 12口光纤箱机架式安装附件 2 对 15 机柜20U 2 个 16 光纤熔接 1 批 17 附件 1 批 14、机房工程 1 UPS系统 1) UPS主机 1 台 2) 蓄电池 48 只 3) 蓄电池箱体 2 套 4) 市电配电柜、UPS配电箱 1 只 5) 电源电缆 100 米 6) PVC管材 1 | 批 7) 辅材 1 批 2 空调系统 1) 机房精密空调 1 台 2) 空调配电箱 1 只 3) 主干电缆 80 米 4) 电源电缆 30 米 5) 电源电缆 200 米 6) PVC管材 1 批 7) 辅材 1 批 3 气体消防系统 1) 柜式灭火装置备 1 台 2) HFC-227ea药剂 80 KG 3) 气体灭火控制器 1 台 4) 手动控制盒 1 个 5) 声光报警器 1 只 6) 放气指示灯 1 只 7) 感烟探测器 5 只 8) 感温探测器 5 只 9) 手提灭火器 6 只 10) 灭火器箱 3 个 11) 防毒面具 2 套 12) 控制电缆 200 米 13) 管材 1 批 14) 辅材 1 批 4 环境监测系统 1) 环境监测主机 1 台 2) 显示器 1 台 3) 管理软件 1 套 4) 信号电缆 1 箱 5) PVC管材 1 批 6) 辅材 1 批 5 防雷接地 1) 等点位端子箱 1 套 2) 接地母线 80 米 3) 接地导线 80 米 4) 接地镀锌扁钢 1 套 5) 汇流铜排 1 套 6) 附件 1 批 6 地面工程 1) OA智能化网络地板 20 m² 2) 网络地插 5 个 3) 电源地插 5 个 7 网络机柜 5 个 15、视频会议音响系统 1 1080P高清会议终端 1 套 需要授权 2 高清摄像机 2 台 3 电视机可移动支架 1 只 4 电视会议控制计算机 1 台 5 电视机 1 台 6 调音台 1 台 7 功率放大器 1 台 8 音箱 2 只 9 音箱支架 2 只 10 反馈抑制器 1 台 11 图示均衡器 1 台 12 高集成数字会议系统主机 1 台 13 话筒 8 只 14 8芯会议专用延长线 1 条 15 TS系列会议专用地插 1 个 16 无线话筒 2 只 17 机柜 1 台 18 卡侬头（母）-卡侬头（公） 4 条 19 6.35话筒插头-6.35话筒插头 1 条 20 电源线 1 批 21 工程辅料 1 批 22 摄像机升降三角架 1 只 23 数据线 100 米 24 控制线 100 米 25 电源线 100 米 26 视频线 100 米 27 音频线 100 米 28 PVC管 80 米 29 PVC直接 50 个 30 PVC弯头 30 个 31 PVC三通 20 个 32 管路预埋 80 米 33 套接管 5 米 34 管内穿线 80 米 35 预埋管穿线 20 米 36 多媒体箱 1 个 37 其它配件 1 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、产品技术要求（注：以下参数要求中带▲的指标为重要指标，如不满足将在技术评审中加重扣分。）

### 4.1、拘留所平台

4.1.1	中心服务器

1、系统的核心组件，负责本级平台组织机构资源、编码资源、解码资源、平台服务器资源等各种资源的管理、配置、认证；

2、对各种资源提供统一的分级配置管理及查询。提供平台用户管理、权限分配、统一鉴权认证、支持公安PKI认证方式、用户权限级别细分；

3、提供完善的操作日志、告警日志、配置日志的记录和查询。提供各种计划任务、实现校时、云台复位、录像备份等自动化管理；

4、提供B/S客户端，C/S客户端，移动客户端的信息获取和消息转发服务，满足各种用户操作需求；

5、提供平台的对接服务接口，方便第三方平台对视频业务的接入集成。

6、数据库服务对系统内所有需要维护和使用的数据进行存储管理；

7、提供数据的关联、查询、修改和删除；

8、支持数据定期备份，支持基于数据库备份的数据异常恢复功能

9、E5-2609 V2(4核2.5GHz)×1/8GB DDR3 ECC /1000G SATA×2/热插拔/DVD/1000M NIC×2/(1+1)冗余电源/导轨/2U

4.1.2	监所平台管理软件

1、平台应符合《GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》及补充文件，支持国标平台和国标设备接入，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

2、平台应支持双目拼接摄像机接入，实现双目摄像机近景、远景、拼接融合画面的预览、录像、回放及上墙，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

3、系统应支持通过网络、串口等方式接入对讲主机、门禁主机、电网主机、巡更主机、监仓一体机等。

4、系统具有指挥通讯管理模块，指挥通讯管理模块支持网络对讲、网络点名、点名超时、网络签到等功能。

5、系统支持监控点接入容量应不小于8万路，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

6、系统应具有“视频监控系统”、“电子地图”、“所情管理系统”、“指挥通讯系统”、“对讲系统”、“报警系统”、“门禁系统”、“巡视系统”、“周界系统”、“信息业务系统”、“视频质量诊断”和“智能分析系统”等子系统模块。

7、系统最高应支持不低于72画面分割及全屏显示，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

8、系统应支持监控通道检测，支持模糊检索

9、系统预览画面应支持即时回放，回放当前预览画面前30秒录像。

10、系统应根据通道、事件等信息检索录像，检索结果应能回放、备份、光盘刻录、下载、备份应支持10路并行备份。

11、系统应支持不小于16路同步回放、16路分段回放，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

12、系统能根据不同的解码设备配置不同的大屏控制，支持2*3、3*4、7*8等多种拼控模式。

13、系统应支持用户管理，角色管理，角色克隆，部门管理，用户锁定，用户切换功能。

14、系统能通过IP地址或者MAC地址控制用户访问，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

15、系统应支持监室报告、违规、生病、在押人员报警、设施异常、其他异常六类所情信息。

16、系统应支持分机呼叫、主机呼叫、对讲、监听、广播、对讲报警等六种对讲类型。提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

17、系统应支持视频遮挡、移动侦测、穿越警戒面等不少于15种视频报警类型；以及非法卡刷门、胁迫开门、超级密码开门等不少于15种门禁事件。（提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

18、系统应支持巡视员、巡视线路计划设定、地图定位、巡视联动、巡视查询等功能。

19、统支持声音突变检测，场景中突然发生大声喧闹时，应自动触发报警，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

20、系统应支持攀高检测，监控区域内目标触碰到设定警戒线，应自动触发报警提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

21、系统应支持操作日志包括锁定、设备调度记录、查看工作记录等不少于15种类型以及支持配置日志包括报警管理、智能管理、视频质量诊断管理等不少于15种类型。

22、系统支持用户并发数应不小于200路，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

23、系统应支持通过网络、串口方式接入电网主机，可按报警、信息通知、短路、断路、触网等5种报警类型进行周界查询，支持3种报警等级、6种报警状态的分类查询，具有周界内容显示、视频显示、周界设备报警状态显示、周界报警处理、周界联动等功能。

24、需提供相应的软件著作权证书并加盖厂商公章或投标专用章；

4.1.3	流媒体服务器

1、提供视频流转、分发管理功能；

2、支持干线管理及权限抢占，当分发数超限时，可根据策略配置进行权限判断，将会提示并提出低级别权限用户，以满足高级别用户网络视频访问需求；

3、不受前端编码格式限制，支持多级视频流转分发功能；

4、支持流媒体集群和负载均衡策略；

5、支持对前端设备存储, PCNVR存储, NVR存储, CVR存储,云存储的录像计划设置管理；

6、支持多种存储策略制定，包括录像补录、录像锁定解锁（可进行单个或批量的解锁）、录像计划配置等；

7、支持录像完整性检测，可实时查看监控点在指定时间范围内是否正常录像；

8、提供多种录像检索方式，包括常规检索、分段检索、事件检索、标签检索；

9、提供录像点播服务，支持回放录像上墙，回放电子放大、断点续传功能，录像回放可精确定位到秒级；

10、接收内部所情事件相关图片、视频等媒体信息的存储；

11、支持报警、违规事件等平台操作事件相应的图片、视频等媒体信息在服务器中的长期保存；

12、E3-1220V3(4核3.1GHz)×1/C224芯片组/8GB×1/1TB SATA×1/1Ge×4/1U/导轨。

4.1.4	功能管理服务器

1、集大屏配置、大屏控制和轮巡预案管理功能于一体，支持大屏场景记忆功能，可快速调用；

2、支持任意分组轮循输出、手动切换输出和报警联动输出、文件回放上墙、预案上墙等功能；

3、支持监视屏的分割、拼接、开窗漫游等大屏拼控功能；

4、支持模拟键盘和网络键盘控制。

5、支持ONVIF/PSIA/E-Home/GB-T28181等各类不同协议视频编码设备的接入；

6、支持主流厂商设备SDK接入，支持第三方设备常用功能封装，具备快速接入第三方厂商设备的能力；

7、屏蔽设备层与平台层的差异，对外提供统一对接接口；

8、通过调用设备接入服务，可实现前端设备云台控制、设备参数配置等功能；

9、具备设备状态巡检功能（视频设备、解码资源、服务器）；

10、支持以图像化方式展示在线\不在线状态，可点击柱状图进行逐层展示；

11、可查看异常设备详细信息，包括所属通道的状态、数据流类型、码率、帧率以及存储状态等信息；

12、可查看服务器的CPU、内存使用情况等信息；

13、具备门禁接入功能

14、支持第三方的设备协议转换成标准协议。与系统实现集成应用。

15、具备巡更设备的接入；

16、具备巡更计划及巡更情况的管理统计；

17、支持第三方的设备协议转换成标准协议。与系统实现集成应用。

18、具备传统技防报警设备的接入功能

19、支持第三方的设备协议转换成标准协议。与系统实现集成应用。

20、提供键盘接入，实现键盘的云台控制，上墙控制等功能。

21、针对第三方键盘，先通过矩阵网关与派尔高键盘实现接入，再通过矩阵网关与键盘管理服务实现对接，完成对第三方键盘的支持。

22、E3-1220V3(4核3.1GHz)×1/C224芯片组/8GB×1/1TB SATA×1/1Ge×4/1U/导轨。

4.1.5	报警管理服务

1、接受系统内全部的报警消息，来源包括设备报警、服务器报警等；

2、接受客户端或者其他服务器的报警订阅，根据报警联动规则，实现报警联动，并提供报警事件布防功能。

3、E3-1220V3(4核3.1GHz)×1/C224芯片组/8GB×1/1TB SATA×1/1Ge×4/1U/导轨

4.1.6	智能监室管理服务器

1、安装：交互终端服务模块

2、触摸一体服务模块（含医疗管理模块）

3、监室智能控制服务模块（一体机）

4、消费管理模块

5、SQLserver数据

6、E5-2609 V2(4核2.5GHz)×1/8GB DDR3 ECC /1000G SATA×2/热插拔/DVD/1000M NIC×2/(1+1)冗余电源/导轨/2U

### 4.2、监控&存储

4.2.1、前端监控

4.2.1.1	监所专用双Sensor垂直拼接相机

1、采用1/3”Progressive Scan CMOS

2、最小照度 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)

3、快门1/25秒至1/100,000秒，支持慢快门

4、支持3D数字降噪

5、设备应支持H.264 / MJPEG/MPEG4视频压缩标准

6、设备应支持BaseLine Profile / Main Profile / High Profile  H.264编码类型，

7、视频压缩码率32Kbps~16Mbps，音频压缩标准G.711/G.726/MP2L2，音频压缩码率 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)

8、应支持多路访问功能，同时访问数量不小于20个，需提供公安部型式检验报告证明文件并加盖厂商公章或投标专用章；

9、摄像机应具备双镜头，上镜头和向镜头，且各有两种规格可选，上镜头最大不超过4mm，下镜头最大不超过2.8mm；

10、设备应支持将两个内置摄像头的视频拼接为1个视频图像输出，需提供公安部型式检验报告证明文件并加盖厂商公章或投标专用章；

11、最大图像尺寸 双目拼接：1280 × 1920，单镜头：1280 × 960

12、通道一分辨率与帧率(原始) 主码流 50Hz: 25fps (1280 × 1920,1024×1536)、60Hz: 30fps (1280 × 1920,1024×1536)，子码流 50Hz: 25fps (1280 × 1920,1024×1536)、60Hz: 30fps (1280 × 1920,1024×1536)，通道二分辨率与帧率(拼接) 50Hz: 25fps (1280 × 1920,1024×1536)、60Hz: 30fps (1280 × 1920,1024×1536)

13、支持饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调

14、支持自动,定时,报警触发等方式进行日夜转换

15、支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(64G)断网本地存储,NAS

16、应支持背光补偿功能、强光抑制功能、防红外过曝功能、感兴趣区域设置等功能，需提供公安部型式检验报告证明文件并加盖厂商公章或投标专用章；

17、支持移动侦测，动态分析，遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错智能报警

18、设备在首次登录访问时，应能在登录界面提示修改密码，并具备密码复杂度提示功能，设置密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高，需提供公安部型式检验报告证明文件并加盖厂商公章或投标专用章；

19、为保证设备的安全性，设备应具备登录锁定功能，即密码输入错误次数超过设定值，设备给出报警并锁定用户，需提供公安部型式检验报告证明文件并加盖厂商公章或投标专用章；

20、支持TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,

NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour协议

21、支持ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181接口协议

22、支持一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,匿名访问,IP地址过滤

23、支持1 个RJ45 10M / 100M / 1000M  自适应以太网口

24、工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

25、红外距离不小于15米，需提供公安部型式检验报告证明文件并加盖厂商公章或投标专用章；

26、电源供应DC12V±10%

27、功耗8W MAX

4.2.1.2	双目摄像机支架	　定制

4.2.1.3	200万像素半球型网络摄像机

1、200万1/1.8”星光级，CMOS，120DB宽动态，1对音频/报警输入输出，1个RS485，DC12V / PoE(802.3af)，支持红外10-30米(2.8-12mm)，支持128g  micro SD，ROI支持三码流分别设置4个固定区域，支持H.265编码，Smart功能

4.2.1.4	200万像素高清红外筒机

1、具有200万像素1/1.8" CMOS传感器。

2、最低照度彩色：0.001 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0001 lx (AGC开，RJ45输出) ,需提供公安部型式检验报告证明；

3、内置2.8-12mm一体化高速电动变焦、自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。

4、▲最大分辨率1920x1080，需具120dB宽动态，提供公安部型式检验报告证明；

5、应支持不小于20个用户同时访问；

6、ICR红外滤光片切换方式彩转黑

7、红外补光距离应不小于60米，提供公安部型式检验报告证明

8、需支持三码流技术，可同时输出三路码流。主码流最高1920x1080@60fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@25fps，需提供公安部型式检验报告证明；

9、▲支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，提供公安部型式检验报告证明；

10、在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，采用H.265编码，网口输出，清晰度不小于1000TVL，需提供公安部型式检验报告证明；

11、信噪比不小于56dB。需提供公安部型式检验报告证明；

12、支持本地SD卡存储，存储容量不低于64G；

13、需支持OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改。

14、需具有web认证模式，需提供公安部型式检验报告证明；

15、▲需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、徘徊、场景变更、音频异常检测、实时视频透雾、ROI感兴趣区域设置等功能，需提供公安部型式检验报告证明；

16、为适应海南高温天气，摄像机能够在60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，提供公安部型式检验报告证明；

17、▲不低于IP67防尘防水等级，需提供公安部型式检验报告证明；

18、需同时支持DC12V和POE供电

19、需满足GB28181协议，并提供公安部检测报告证明。

4.2.1.5	200万像素高清红外筒机

1、具有200万像素1/1.8" CMOS传感器。

2、▲最低照度彩色：0.001 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0001 lx (AGC开，RJ45输出) ,需提供公安部型式检验报告证明；

3、内置2.8-12mm一体化高速电动变焦、自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。

4、最大分辨率1920x1080，需具120dB宽动态，提供公安部型式检验报告证明；

5、应支持不小于20个用户同时访问；

6、ICR红外滤光片切换方式彩转黑

7、红外补光距离应不小于60米，提供公安部型式检验报告证明

8、需支持三码流技术，可同时输出三路码流。主码流最高1920x1080@60fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@25fps，需提供公安部型式检验报告证明；

9、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，提供公安部型式检验报告证明；

10、在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，采用H.265编码，网口输出，清晰度不小于1000TVL，需提供公安部型式检验报告证明；

11、信噪比不小于56dB。需提供公安部型式检验报告证明；

12、支持本地SD卡存储，存储容量不低于64G；

13、需支持OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改。

14、需具有web认证模式，需提供公安部型式检验报告证明；

15、▲需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、徘徊、场景变更、音频异常检测、实时视频透雾、ROI感兴趣区域设置等功能，需提供公安部型式检验报告证明；

16、▲为适应海南高温天气，摄像机能够60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，提供公安部型式检验报告证明；

17、不低于IP67防尘防水等级，需提供公安部型式检验报告证明；

18、需同时支持DC12V和POE供电

19、需满足GB28181协议，并提供公安部检测报告证明。

4.2.1.6	监所专用周界摄像机

1、200万 1/1.8" CMOS，星光级 ，120DB宽动态，1对音频/报警输入输出，DC12V / PoE(802.3at)，红外距离最大可到50m(2.8-12mm)，三码流,透雾，IP67，支持128G  micro SD，,最大可输出Full HD 1080p@30fps实时图像，支持H.267编码，Smart功能

4.2.1.7　	摄像机支架          1、壁装支架/铝合金，70×97.1×181.8mm

4.2.1.8	200万像素星光级智能球机

1、传感器应满足1/1.9” Progressive Scan CMOS

2、▲视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL，需提供公安部型式检验报告证明；

3、支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux，信噪比≥57dB，需提供公安部型式检验报告证明；

4、支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪、防红外过曝功能

5、宽动态范围应不小于120db

6、红外距离不小于320米，需提供公安部型式检验报告证明；

7、支持23倍光学变焦

8、内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾

9、支持隐私遮蔽功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色、马赛克可选

10、支持水平手控速度不小于470°/S，云台定位精度为±0.1°，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-30°~90°，需提供公安部型式检验报告证明；

11、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口，需提供公安部型式检验报告证明；

12、垂直手控速度不小于120°/S，支持300个预置位，支持12条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能

13、▲支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级，需提供公安部型式检验报告证明；

14、支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能

15、支持屏幕字符显示功能，最多支持8行字符显示，字体大小、颜色可设

16、支持掉电记忆功能，支持IP地址过滤功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能

17、球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，应不小于64G

18、▲支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域，支持智能感兴趣区域、人脸感兴趣区域、车牌感兴趣区域可选，需提供公安部型式检验报告证明；

19、支持采用H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，需提供公安部型式检验报告证明；

20、▲支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，需提供公安部型式检验报告证明；

21、支持GB28181协议，支持标准Onvif协议,需提供公安部GB28181检测报告

22、当监控的现场环境相对较嘈杂时，支持环境噪声的过滤，需提供公安部型式检验报告证明；

23、支持强制设置密码，球机首次登陆时会提示用户重新设置密码，需提供公安部型式检验报告证明；

24、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品拿取、声强突变、人脸侦测、人员聚集、进入区域、离开区域，并联动报警，需提供公安部型式检验报告证明；

25、室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波，需提供公安部型式检验报告证明；

26、为适应海南的高温天气，设备应具备较好的环境适应性，工作温度可达70℃，需提供公安部型式检验报告证明；

4.2.1.9	摄像机支架                 1、壁装支架/铝合金

4.2.1.10	摄像机镜头                 1、国产

4.2.1.11	摄像机电源                 1、国产

4.2.1.12	监所专用拾音器             1、国产

4.2.2、后端存储

4.2.2.1	公安监管专用高级网络存储服务器

1、设备应支持128路网络摄像机的接入，接入带宽不小于400Mbps，提供公安部检测报告证明文件并加盖厂商公章或投标专用章；

2、网络视频接入协议 HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.4）、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO

3、设备应支持不小于2路HDMI输出，提供公安部检测报告证明文件；分辨率应能满足如下分辨率1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz， 1920x1080p/60Hz

4、设备应能支持1路VGA输出，分辨率应能满足如下要求1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz

5、设备应支持1路音频输出，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）

6、设备应支持6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF录像分辨率；

7、设备应支持8路1080P预览输出，8路1080P/16路720P同步回放

8、应支持24个SATA接口，1个eSATA接口，可选配miniSAS接口，每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB等容量硬盘

9、设备应支持Raid 0， Raid 1， Raid 5， Raid 10

10、应支持手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像、智能侦测录像等

11、应支持即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放及常规备份、事件备份等备份模式

12、应支持IPv6、HTTPS、UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DDNS（动态域名解析）等网络协议

13、应支持1路，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）语音对讲输入

14、应支持4个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，4个千兆光口（1.25Gbps SFP模块），16路支持报警输入 ，8路报警输出及USB3.0接口，提供公安部检测报告证明文件并加盖厂商公章或投标专用章。

15、设备应能支持双目摄像机的接入，并能支持双目摄像机的单目画面或合成画面的预览、录像、回放及参数配置功能；提供公安部检测报告证明文件并加盖厂商公章或投标专用章。

16、设备应能支持视频入侵检测、视频信号丢失报警及保龄联动功能，提供公安部检测报告证明文件并加盖厂商公章或投标专用章。

17、设备应支持整机热备功能，支持对指定录像添加标签功能，支持标签数量不少于64个，并支持录像加锁功能，提供公安部检测报告证明文件并加盖厂商公章或投标专用章。

18、在前端摄像机支持的情况下，设备应支持自从续传、绊线入侵、浓缩播放等功能，并支持1/4/9/16/64画面分割显示，提供公安部检测报告证明文件并加盖厂商公章或投标专用章。

19、AC220V电源供电，功耗(不含硬盘) ≤100W

20、工作温度-10℃--＋55℃，工作湿度 10％--90％

4.2.2.2	监控级硬盘             1、3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3

4.2.2.3	显示器                 1、国产

4.2.2.4	鼠标及键盘             1、国产

4.2.3、辅材

4.2.3.1	汇聚交换机

4.2.3.2	交换机	        监控专用交换机

4.2.3.3	20A开关电源   	12V

4.2.3.4	数据线 	5cat

4.2.3.5	电源线 	3*1.0

4.2.3.6	PVC管  	N25

4.2.3.7	桥架	   不锈钢

4.2.3.8	PVC直接   	N25

4.2.3.9	PVC弯头   	N25

4.2.3.10	PVC三通   	N25

4.2.3.11	机柜   	定制

4.2.3.12	配线架 	24口

4.2.3.13	跳线   	 2米

4.2.3.14	光纤          	 室外单模

4.2.3.15	光纤收发器    	 视频收发器

4.2.3.16	光纤盒 	   国产

4.2.3.17	光纤熔接   	国产

4.2.3.18	光纤跳线   	国产

4.2.3.19	管路预埋

4.2.3.20	套接管

4.2.3.21	管内穿线

4.2.3.22	预埋管穿线

4.2.3.23	多媒体箱   	定制

4.2.3.24	12V电源接头   	摄像机专用

4.2.3.25	网络接头   	R45

4.2.3.26	其它配件

### 4.3、监控中心

4.3.1、监控中心设备

4.3.1.1	46"LCD大屏拼接单元

1、LCD显示单元需提供CB、 CE、FCC、 RoHS检测报告。

2、▲LCD显示单元需提供国家知识产权局颁发的拼接显示单元外观设计专利证书、中国质量认证中心所出具的中国环保产品（II型）认证证书。

3、LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率：1920×1080，亮度达到700cd/㎡，对比度达到3500:1，色彩饱和度达到92％；物理拼缝≤5.3mm，响应时间≤8ms。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1;输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2

4、 LCD拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏、漫游显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。

5、LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。

6、▲LCD显示单元可选配内置解码引擎，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC取流解码显示；支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/9/16分屏显示；支持H264、MJPEG、MPEG4解码显示 . 提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。

7、LCD拼接显示系统应能透明连接并控制第三方矩阵等外围设备和系统，开放大屏幕显示系统的相关协议和接口并免费提供接口软件的开发。

8、LCD显示单元支持智能开机延时，可设置延时开机时间，显示单元根据自己的ID号按照预定规则，顺序启动，减小瞬间脉冲电流，增强系统稳定性。

9、LCD显示单元支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。

10、LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、等信号的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求，使成本投入最小化。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。

11、LCD显示单元支持将实时画面的一帧定格持续显示，满足用户特定情况下的细节观察，静止查看。

12、LCD显示单元支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。

13、LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。

14、LCD显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信号源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。

15、▲LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。

16、LCD显示单元为了使非标准分辨率的视频也可以全屏完美的显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。

17、LCD显示单元支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。

4.3.1.2	模块化框架	     全部采用304不锈钢制作，包括拼接件和固定件。

4.3.1.3	模块化底座	        全部采用305不锈钢制作，包括拼接件和固定件。

4.3.1.4	解码拼接控制器

1、DVI输出路数 ：16路或4路

2、输出分辨率应支持：1920*1080@60/50HZ，UXGA：1600*1200@60HZ，SXGA：1280*1024@60HZ，720P：1280*720@60/50HZ，XGA：1024*768@60HZ

3、BNC输出16路设备应支持8路（无音频），4路设备应支持2路（无音频）；

4、应支持支持畅显功能；

5、设备应支持800W@20fps、600W@25fps、500W及以下@25fps解码能力

6、16路应支持100个解码通道、4路设备应支持32个解码通道。

7、16路设备解码能力应满足8路800W/16路500W/24路300W/32路1080P/64路720P/100路4CIF及以下分辨率；4路设备解码能力应满足2路800W/4路500W/6路300W/8路1080P/16路720P/32路4CIF及以下分辨率。

8、设备应支持1/4/6/8/9/12/16画面分割显示，并支持一路图像发送至多个输出口进行拼接显示，提供公安部检测报告证明文件并加盖厂商公章或投标专用章；

9、应支持1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口， 1个输入1个输出语音对讲接口；16路音频输出，4路报警输入4路报警输出；

10、设备应支持通过客户端软件将接入帧率为18-36帧的视频图像转换为36-60帧的视频图像输出功能，提供公安部检测报告证明文件并加盖厂商公章或投标专用章；

11、设备应至支持一个标准232接口（DB9）、一个标准485接口；

12、设备应支持与客户端软件之间的双向语音对讲功能，并能功过客户端软件对外接的云台设备进行控制。提供公安部检测报告证明文件并加盖厂商公章或投标专用章；

13、内置 AC220V电源 ，功耗≤108W

14、工作温度-10℃--＋55℃，工作湿度 10％--90％

15、设备应符合GB28181标准，提供公安部检测报告证明文件并加盖厂商公章或投标专用章。

4.3.1.5	线缆             	DVI-D电缆,单通道,10m,黑色

4.3.1.6	触屏网络键盘

1、采用7 英寸TFT LCD触控屏，800*480 的触摸式液晶屏；

2、采用四维摇杆；

3、支持控制视频综合平台、数字矩阵、解码器的切换和PTZ 控制；

4、支持云台预置点、巡航路径和轨迹的设置与调用；

5、支持直接在触控屏幕上预览前端视频，支持1080P及以下分辨率的网络视频；

6、支持飞梭控制录像回放；

7、支持抓图、录像保存到键盘连接的U 盘；

8、支持U 盘录像文件回放；

9、最大15 个操作员用户，每个用户支持管理256 台设备

10、支持IE 方式配置键盘；

11、网络接口：1个，RJ45 100M/1000M自适应以太网口；

12、工作温度：-10℃--＋55℃

4.3.1.7	客户端电脑（一机双屏）        	　国产

4.3.1.8	音箱	　                         国产

4.3.2、总监控中心装修

4.3.2.1	天棚装修

4.3.2.1.1  轻钢龙骨	               　定制

4.3.2.1.2	微孔天花	               　定制

4.3.2.1.3	涂料	                     墙面处理

4.3.2.1.4	吊顶隔音棉	              　定制

4.3.2.2	墙柱面工程

4.3.2.2.1	墙面天棚乳胶漆	       　国产

4.3.2.2.2	麻纱窗帘	              　国产

4.3.2.2.3	防紫外线窗帘	          　国产

4.3.2.2.4	暗式窗帘盒	　             国产

4.3.2.3	地面工程

4.3.2.3.1	OA智能化网络地板

全钢外壳结构，PVC贴面，底面采用ST14拉伸板，表面选用SPCC硬质钢材，四周导电嵌条镀边。四周配线槽含接地铜带。

4.3.2.3.2	网络地插	              2个以太网口

4.3.2.3.3	电源地插	              2+3孔

4.3.2.4	门禁系统

4.3.2.4.1	不锈钢门	              定制

4.3.2.4.2	电磁门锁	              国产

4.3.2.4.3	开门按钮	              国产

4.3.2.4.4	门禁电源	              国产

4.3.2.4.5	闭门器	                 国产

4.3.2.4.6	门禁卡               	定制

4.3.2.4.7	电源电缆             	国产

4.3.2.4.8	控制电缆             	国产

4.3.2.4.9	PVC管材              	国产

4.3.2.4.10 	辅材	　           螺丝、扎带、直接、弯头等。

4.3.2.5	照明

4.3.2.5.1	暗藏灯槽T4灯管	     　国产

4.3.2.5.2	格栅灯盘	              600*1200无眩光格栅灯盘

4.3.2.5.3	翘板开关             	国产

4.3.2.5.4	翘板开关	              国产

4.3.2.5.5	墙面插座	              国产

4.3.2.5.6	应急灯	                  国产

4.3.2.5.7	市电配电箱           	国产

4.3.2.5.8	主干电缆	              国产

4.3.2.5.9	电源电缆	　            国产

4.3.2.5.10 	电源电缆	　         国产

4.3.2.5.11 	PVC管材	          DN20、DN25、软管

4.3.2.5.12 	辅材	            底盒、绑扎辅料、五金配件

4.3.2.6	环境监测系统

4.3.2.6.1	温湿度传感器	         　国产

4.3.2.6.2	温湿度显示器	         　国产

4.3.2.7	空调系统

4.3.2.7.1	3P空调	　                国产

4.3.2.7.2	空调专用插座	　         国产

4.3.2.7.3	空调铜管及保温	       空调铜管及保温

4.3.2.7.4	电源电缆	　             国产

4.3.2.7.5	PVC管材	　            国产

4.3.2.7.6	辅材	　               螺丝、扎带、直接、弯头等。

4.3.2.8	综合

4.3.2.8.1	指挥中心强、弱电布线

4.3.2.8.2	3席位控制台	         3席位 全钢喷塑

4.3.2.8.3	工作座椅	          　定制

4.3.2.8.4	指挥中心配电系统     	含配电箱、电缆

4.3.2.8.5	安装辅材	           含铜接头、电缆头、网头等

### 4.4、智能监室

4.4.1	监室智能交互终端

1、内置android嵌入式操作系统，可按需扩展应用程序配套相关应用系统，支持可视对讲、预约申请、电视点播、消费点单；监室点名、身份识别、监室电源管理等功能；

2、7”液晶800*480高清屏，外层采用5mm高强度防爆钢化玻璃保护；

3、支持金属数字及功能键盘，兼具防水，防暴功能；

4、前置320W像素高清摄像机；

5、支持指纹和RFID读写功能；

6、支持语音数字输入、输出，支持行双向数字可视对讲；

7、支持全数字网络化传输，可构架大型对讲网络系统；

8、对讲可以单独进行运行，不受嵌入式操作系统死机影响；

9、内置自适应主动降噪（ANC）算法，抑制环境噪声

10、采用松下高传真拾音器，10K带宽时频率响应误差小于0.3dB，增益一致性误差小于1dB

11、采用防水强磁钢高保真扬声器，确保通话音质及高保真度；

12、精拉丝工艺的全铝面板，一体成型，外观精美坚固

13、采用DC12V安全供电。

4.4.2	触摸一体机

1、操作系统：Android 4.4.2，

2、主要性能：双核处理器，1GB RAM，4GB以上ROM 2个USB 2.0，19”触摸屏

3、主要功能：定时开机，加电开机；内置巡视管理终端软件，可以查看监室在押人员概况，所内安防动态，交接班通报，用药信息，消费查询，监控查看，视频回放等。

4.4.3	监室智能控制器

1、ABS机箱外壳，内置安装底板，散热风扇，漏电保护开关，内置DC 12V 10A开关电源。

2、内置1台5口10/100/1000M自适应网络接口交换机，具备简单网管功能；

3、全数字网络化传输，无节点数量限制，构架大型系统极为便利；

4、独立宽范围电源模块，接受DC 12V 电压输入，支持1路5V2A可控制输出；

5、开关量全光电隔离输入，提供3KV隔离等级，有效抵抗浪涌，雷击，静电；

6、具有1个红外遥控输入，方便用户本地安全控制及设备调试检测；

7、具有1个高精度数字校准的温湿度传感器接入端口，互换性强，无需单独校准；

8、 具有1个速率高达1M的CAN总线接口，硬件CRC校验，短帧电流型传输，提供可靠性极高，响应速度极快的多主机通讯网络，支持人员无线定位模块，实时报警模块，紧急按钮模块等需要快速响应的设备；

9、具有2个兼容WG26，WG34，多种按键面板的读卡器接口，可灵活配置为RFID及指纹读头等各种应用；

10、具有2个大动态高分辨位数的电平检测接口，提供实时的音强检测，同时联动报警及记录；

11、具有1路输入，4路输出通道2A容量的电源控制接口，其中1个可配置为调光或调速通道，可根据环境温度自动开启，关闭，或改变风扇速度；

12、精准的电压电流监测，实时检测受控电源供电回路的过压，欠压，过流，短路等各种情况；

13、具有8通道开关量输入检测接口，可用于各类开关量报警设备的接入；

14、具有6通道高灵敏快速信号继电器输出，可用于报警联动，门禁控制，电动门控制等功能；

15、具有1个RJ45以太网接口；

16、内置64M大容量的存储器，提供复杂的联动关系列表以及多达10000条的事件记录，可断网续传，并可存储系统控制器配置信息，提供系统备份及恢复；

17、达到2ppm精度的宽温时钟，提供误差每年不超过5秒，支持时间服务器同步功能；

18、采用完全可配置的事件触发编程模式，所有事件均可指定输出以及需要上送或联动的网络设备；

19、完全可编程的时序控制功能，可脱离后台全自动运行；

20、高速32位ARM处理器，确保网络通讯流畅,以及实时的时间处理；

21、全宽温工业级器件，固态钽电容，确保设备长时间不间断稳定工作。

22、3.5“工业液晶屏，可显示控制器各项指示及运行状态。

4.4.4	温湿度检测器（外接）

1、温度测量范围：- 22 ~+55℃，精度 ±0.5℃；

2、环境湿度测量范围：10 ~ 90% ，精度 ±3%

4.4.5	智能监室管理服务器

1、	E5-2609 V2(4核2.5GHz)×1/8GB DDR3 ECC /1000G SATA×2/热插拔/DVD/1000M NIC×2/(1+1)冗余电源/导轨/2U

4.4.6	智能分析服务器

1、处理器 支持1颗Intel 单路处理器：Intel® Xeon® E3 series ,Intel® Core™ i3 processor ,Intel® Pentium® processor G6xx/G8xx,前端总线可达1333MHz

2、芯片组 Intel C204芯片组

3、4个内存插槽、双通道、最大支持32GB，ECC DDR3 1066/1333MHz DIMM

4、Intel® Rapid Storage Technology ，支持HOSTRAID 0、1

5、提供6个板载SATA接口，其中2个支持SATA 6.0 Gb/秒

6、最大支持2块SATAⅡ大容量硬盘

7、网络控制器 集成2个Intel千兆网卡（RJ45接口），Intel® 10/100/1000 82574L Gigabit Ethernet Controller，Intel® 10/100/1000 82579 Gigabit Ethernet Controller

8、I/O扩展槽 PCI *1、PCI-E 2.0 x8 *3、PCI-E 2.0 x16 *3，可选支持一个全高PCI-E x16

9、外部设备接口：1个VGA口，在机器后端；1个COM口，在机器后端，2个USB口在机器后端；2个USB口，在机器前端

10、标配400W电源1个

11、单个设备支持两路视频，可实现两路视频拼接成一幅画面进行监控浏览；提供公安部检测报告证明文件并加盖厂商公章或投标专用章；

12、具有报警功能，并具有报警联动功能，可可联动报警所在的摄像机视频或拼接视频在终端设备上显示，并能够按照时间、时间类型、关键词等查询报警事件，并具有报警详情备注功能，并能进行报警分析统计，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

13、设备应具备硬件系统认证控制功能，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

14、运行时温度10℃～35℃，相对湿度40% ～ 80%，非运行时温度-40℃～55℃，相对湿度20% ～ 93%

15、运行模式中噪声值为43.2dB-72.7dB，低于国家标准

16、安全及电磁测试符合国家标准

17、支持操作系统 Microsoft* Windows* WIN7 64位

18、同时并发处理16-20路视频的智能分析。

19、支持剧烈运动：对监控区域内疑似打架、斗殴、异常剧烈运动的检测；

双人值岗：能有效检测二名值岗，当其中1人或2人离开区域或长时间静止时，提示相应民警。

起身检测：支持监室场景内有人在特定的时间段内上床、下床时，系统会自动触发报警

区域看防：支持目标进入检测区域或在该区域内长时间停留时，及时报警

警戒线：支持目标触碰到预设的警戒线时产生报警

在岗检测：对室内、室外值岗区域检测，如果值岗时间没有人员，系统将立即报警提示

高声喧闹：支持对安静场景中发生大声喧闹时间进行检测报警

音频检测：支持对音频信号丢失进行报警

上述功能需提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

4.4.7	数据线	                            国产

4.4.8	控制线	                            国产

4.4.9	电源线	                            国产

4.4.10	PVC管	                            国产

4.4.11	PVC直接	                        国产

4.4.12	PVC弯头	                        国产

4.4.13	PVC三通	                        国产

4.4.14	管路预埋

4.4.15	套接管

4.4.16	管内穿线

4.4.17	预埋管穿线

4.4.18	其它配件

### 4.5、报警系统

4.5.1、监区报警

4.5.1.1	紧急按钮	　               国产

4.5.1.2	声光报警器	                　国产

4.5.1.3	门磁	                     国产

4.5.1.4	单防区扩展模块	　         国产

4.5.1.5	4路继电器输出模块

1、四路触发器扩展模块具有8位拨码地址，通过MBUS总线与报警主机连接，进行4路常开（NO）或常闭（NC）开关量受控输出；

2、继电器输出：220V/10A

3、线缆最大阻抗：额定值29.04欧姆，+20℃

4、电压：12V

4.5.1.6	总线式网络报警主机

1、8+248防区/4+64路输出/串口输出/电话/网络上报/8子系统/2400米

4.5.1.7	LCD液晶键盘

1、最多显示256个防区信息均以液晶显示，以声、光、汉字方式显示系统的状态

4.5.2、周界报警

4.5.2.1	三光束主动红外对射	三光束室外探测距离200米，高140CM

4.5.2.2	三光束主动红外对射	三光束室外探测距离200米，高140CM

4.5.2.3	紧急按钮	　               国产

4.5.2.4	声光报警器	　               国产

4.5.2.5	单防区扩展模块	总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流

4.5.2.6	4路继电器输出模块

1、四路触发器扩展模块具有8位拨码地址，通过MBUS总线与报警主机连接，进行4路常开（NO）或常闭（NC）开关量受控输出；

2、继电器输出：220V/10A

3、线缆最大阻抗：额定值29.04欧姆，+20℃

4、电压：12V

4.5.2.7	总线式网络报警主机

1、8+248防区/4+64路输出/串口输出/电话/网络上报/8子系统/2400米

4.5.2.8	LCD液晶键盘

1、最多显示256个防区信息均以液晶显示，以声、光、汉字方式显示系统的状态

4.5.2.9	数据线                 	  国产

4.5.2.10	控制线	                   国产

4.5.2.11	电源线	                   国产

4.5.2.12	PVC管	                   国产

4.5.2.13	PVC直接	               国产

4.5.2.14	PVC弯头	               国产

4.5.2.15	PVC三通	               国产

4.5.2.16	管路预埋

4.5.2.17	套接管

4.5.2.18	管内穿线

4.5.2.19	预埋管穿线

4.5.2.20	多媒体箱

4.5.2.21	其它配件

4.5.3、探照灯

4.5.3.1	1KW遥控/线控安防探照灯

1、额定功率:1000W

2、额定电压:AC220VAC\50-60HZ

3、灯      泡：高压短弧氙灯1000W

4、灯泡寿命：1000小时（800小时后光衰开始)

5、色      温：6000 K

6、光 通 量：32000LM

7、有效射程: 850M-1100M

8、旋转角度:水平0-355度，垂直正负45-60度

9、旋转速度;水平9度每秒，垂直1度每秒

10、旋转限位;外部限位柱可调散热方式：强迫风冷

11、防护等级：IP54

12、重      量：10KG

13、外形尺寸: 380MM×250MM×580MM

### 4.6、讯问指挥系统

4.6.1	全景摄像机（半球）

1、传感器类型1/1.8" Progressive Scan CMOS

2、最低照度0.001 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

3、快门1秒至1/100,000秒，支持慢快门

4、镜头2.8-12mm F1.4, 水平视场角90.1°~31°，接口类型 Φ14

5、镜头应支持自动变焦、自动光圈功能，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

6、支持水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355°调整

7、DC驱动自动光圈

8、ICR红外滤片式日夜转换模式，支持自动,定时,报警触发方式

9、支持3D数字降噪、宽动态，宽动态范围120dB

10、支持H.265/H.264 / MJPEG视频压缩标准，H.265编码类型 Main Profile，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

11、最大图像尺寸1920×1080

12、主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)

13、第三码流独立于主码流设置，最高支持：50Hz: 1fps(1920 × 1080)；60Hz: 1fps(1920 × 1080)，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

14、在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流2Mbps时，延时不大于85ms，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

15、支持走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调

16、设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

17、支持背光补偿、透雾、区域裁剪

18、支持BMP 24位图像叠加,可选择区域

19、支持ROI，支持三码流分别设置4个固定区域

20、支持Micro SD/SDHC /SDXC卡，最大支持128G，支持断网续传功能

21、支持移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错等智能报警

22、支持TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour支持协议

23、支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI, GB28181接口协议

24、支持一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术, 匿名访问,IP地址过滤

25、支持越界侦测、区域入侵侦测等行为分析、支持场景变更、音频异常、虚焦等异常侦测，支持人脸侦测；

26、支持1对3.5mm音频输入(Line in)/输出外部接口

27、支持1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口

28、1路报警输入 1路报警输出，最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA

29、支持1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 视频输出

30、工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

31、支持DC12V / PoE(802.3af)供电方式

32、功耗7W MAX；(红外灯2W,电动镜头1W)

33、红外照射距离不小于50米，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

34、支持IK10防暴等级

35、设备应满足GB28181标准，需提供公安部GB28181检测报告并加盖厂商公章或投标专用章。

4.6.2	特写摄像机（半球）	       国产

4.6.3	监所专用拾音器

1、音频监听面积：10-60平方米；

2、音频传输距离：3000米；

3、频率响应：20Hz ～ 20kHz；

4、灵敏度：-46dB；

5、信噪比：60dB ( 1米40 dB音源)50dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa；

6、指向特性：全指向性；

7、动态范围：120dB (1KHz at Max dB SPL)；

8、最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)；

9、输出阻抗：600欧姆非平衡；

10、输出信号幅度：2.5Vpp/-25db；

11、▲设备需通过美国联邦委员会FCC国际认证通过欧盟CE国际认证，通过欧盟环保ROHS指令2011/65/EU的SGS认证。

4.6.4	温湿度显示屏（数据接口接入审讯主机）

1、温度传感器：美国MAXIM 精度±0.5 ℃

2、湿度传感器：美国 HONEYWELL 精度±3％

3、按钮调整：温度±10 ℃， 湿度±10％

4、可视距离：25m， 建议适用环境面积：<20平方米

4.6.5	高清审讯主机

1、支持4路SDI高清数字信号和2路高清网络信号混合接入，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

2、支持标准Onvif和RTSP协议接入高清网络信号；

3、支持7寸高清触摸屏控制与显示；

4、支持HDMI和VGA同时输出显示，分辨率最高可达1080P；

5、支持标准DVD光盘刻录；

6、支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种刻录模式；

7、支持1、2、3、4、5、6等多种画面合成方式，小画面位置和大小可调；

8、▲具备案件编号、名称等片头叠加功能，叠加于视频画面中。提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

9、支持按码率和按时间两种刻录方式，单张光盘刻录时间可调；

10、支持一键开启/停止刻录；支持按键、菜单、远程控制等多种审讯控制方式；

11、支持刻录过程中实时监测并显示光盘状态、已刻录进度和光盘剩余时间；

12、▲具备对所刻录、存储的音视频数据计算哈希值的功能，并将其以单独文件的形式与音视频数据一并存储。两个直刻光盘有共同哈希值，硬盘备份数据有单独哈希值，共2个哈希值，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

13、支持刻录光盘剩余刻录时间倒计时提醒功能；

14、具备自动封盘及讯问结束后补录功能，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

15、支持光盘不间断刻录，确保更换光盘时数据不丢失；

16、支持异常断电硬盘和光盘数据保护功能，确保数据安全性；

17、支持光盘刻录异常事后恢复刻录功能，支持双光盘同步恢复；

18、支持远程音频预览权限控制；

19、支持讯问记录恢复时音频数据屏蔽功能；

20、支持审讯文件和笔录信息同步上传刻录功能；

21、支持刻录完成自动生成光盘名称和编号，防止拷贝或篡改；

22、支持讯问数据数字水印加密和哈希检验技术，防止原始音视频数据被篡改；

23、刻录光盘集成播放器，支持自动调用播放器播放录像；

24、支持重点标记功能，可按照标记位快速定位回放讯问记录；

25、支持双光盘同时回放；

26、支持多种协议温湿度信息叠加显示功能；

27、支持音频混音配置和音量调节；

28、支持音频波形实时监测显示和音频丢失报警功能；

29、支持按月视图和案件信息检索回放讯问录像；

30、内嵌WEB浏览器，可实现远程审讯控制、参数配置及讯问录像回放功能；

31、双千兆网卡，支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用；

32、支持NTP、SADP、NFS、iSCSI、PPPoE、DDNS、GB28181、Onvif、PSIA、RTSP等多种协议；

33、支持网络检测、硬盘检测和光盘状态检测等多种系统维护管理功能。

34、设备需提供3C文件并加盖厂商公章或投标专用章；

35、产品需符合GA/T882-2010标准，并提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告复印件；

36、产品需符合GB/T28181-2011标准，并提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告复印件；

4.6.6	硬盘	                         监控级硬盘，2T

4.6.7	审讯终端电脑                	国产

4.6.8	打印机	                         国产

4.6.9	审讯管理软件

1、采用B/S（浏览器/服务器）架构，模块化功能设计，最大化降低系统间的耦合性；

2、支持多级平台级联，便携式审讯系统的讯问资料导入平台，集中化管理；

3、提供简便化操作，可一键开启应用功能，或一键链接常用平台；

4、对近期讯问信息，或待办事项醒目提示，可一键查看其具体信息；

5、具备完善的案件卷宗管理系统，支持一件案件多次讯问关联记录，含讯问音视频资料、笔录资料等；

6、提供多种讯问方式，支持案件信息、讯问信息、笔录信息集中管理；

7、可根据应用需求，自主选择是否需要笔录，是否讯问结束后添加案件信息；

8、支持讯问过程指挥交流，支持语音、文字通讯；

9、提供电子地图应用功能，可视化直观展示讯问现场情况；

10、支持多种审讯专用主机接入，笔录、视频同一界面显示，音视频资料重点标记；

11、讯问结束后，系统自动上传讯问音视频资料，集中化管理；

12、支持指挥中心人员或领导远程查看各审讯室现场情况，及周界环境状况，并实时通信；

13、支持用户权限精细化控制，可针对角色细化功能授权，并临时授权人员查看权限；

14、支持外来人员资料调阅临时授权，权限时间可控制；

15、支持平台操作、配置日志完善记录，可根据人员或时间查看操作日志。

4.6.10	数据线	                           国产

4.6.11	控制线	                           国产

4.6.12	电源线	                           国产

4.6.13	PVC管	                           国产

4.6.14	PVC直接	                        国产

4.6.15	PVC弯头	                        国产

4.6.16	PVC三通	                        国产

4.6.17	管路预埋

4.6.18	套接管

4.6.19	管内穿线

4.6.20	预埋管穿线

4.6.21	其它配件

### 4.7、门禁&AB门&巡更

4.7.1、监区+AB门禁

4.7.1.1	电控锁	                        国产

4.7.1.2	密码+刷卡读卡器 	              国产

4.7.1.3	双门网络门禁控制器

1、32bit处理器16M容量，上行TCP/IP网络接口和RS-485接口，下行RS-485和wiegangd；

2、合法卡/事件记录，10万合法卡和30万刷卡记录，可扩充至20万合法卡和60万刷卡记录；

3、电源状态、通讯状态、异常状态LED指示灯，内置时钟，可接读卡器4个，报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case输入*4、防拆*1，输出开门继电器*2  报警继电器*2

4、工作温度-20℃ - +65℃，工作电压DC 12V/1A

4.7.1.4	四门网络门禁控制器

1、32位高速处理器，性能强劲、速度快。

2、支持TCP/IP网络通信，网速自适应，通讯数据采用特殊加密处理，更安全，无泄密之忧。

3、主机可支持长度为20位的卡号识别和存储。

4、主机可存储10万笔合法卡，30万笔刷卡记录。提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

5、可接读卡器数量，4门控制器应可接8个RS485接口的读卡器和4个wiegand接口的读卡器，2门控制器支持4个读卡器；提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

6、输入接口 4门控制器应可接报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case输入*8、防拆*1，输出开门继电器*4  报警继电器*4，2门控制应可支持报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case输入*4、防拆*1

7、主机支持多门互锁功能、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能。提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

8、主机具读卡器防拆报警功能、门未关妥报警功能、门被外力开起报警功能、开门等待超时报警功能、胁迫卡和胁迫码报警功能、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警功能。

9、主机同时支持RS485接口和韦根接口读卡器的接入，RS485接口采用双接口设计，支持环路断点故障检测和冗余功能；韦根格式支持W26、W34、W37等多种格式，无缝兼容第三方韦根接口读卡器。

10、主机支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。

11、多种状态灯显示功能。

12、支持NTP校时、手动校时、自动校时功能。

13、脱机记录保持功能、支持纪录储存空间不足警告功能。

14、主机具有备用电池设计、看门狗设计、防拆功能。

15、主机断电后数据可以永久保存。

16、工作温度-20℃ - +65℃

4.7.1.5	门磁	                  国产

4.7.2、后端管理

4.7.2.1	客户端电脑	               国产

4.7.2.2	指纹发卡器	    标准USB 2.0，指纹登入时间:<=1秒，指纹模块:光学式

4.7.2.3	IC卡发卡器

1、CPU：8bit；

2、通讯接口：USB；

3、读卡格式：13.56Mhz IC卡

4.7.2.4	IC卡	                定制

4.7.2.5	门禁管理软件	         定制

4.7.2.6	门禁服务器

1、E3-1220V3(4核3.1GHz)×1/C224芯片组/8GB×1/1TB SATA×1/1Ge×4/1U/导轨

4.7.2.7	人脸识别高清摄像机

1、采用1/2.8” Progressive Scan CMOS

2、最高分辨率可达230万像素（1920×1200），提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

3、最小照度：彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)，黑白:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON) 提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

4、中心水平分辨力应不小于1000TVL，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

5、快门1秒至1/100,000秒，支持慢快门

6、采用H.264 High Profile编码输出Full HD 1080p@30fps实时图像

7、逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿

8、应支持ROI、背光补偿、图片叠加、水印功能，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

9、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活

10、支持3D数字降噪功能

11、支持宽动态范围达120dB

12、摄像机内嵌人脸算法，支持人脸抓拍功能。通过浏览器开启人脸抓拍功能后能够抓拍人脸图像；提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

13、支持人脸区域自动曝光功能，能够根据外部不同场景以及光照变化自动控制调节曝光参数，确保在逆光等情况下抓拍人脸仍较为清晰。

14、按照指定的安装规范位置进行架设的情况下，人脸抓拍准确率90%以上

15、能够对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，利用人脸质量评分算法从人脸轨迹中筛选出一张最优的人脸图像作为该行人的抓拍图像。可根据用户需求设置抓拍次数。

16、支持同时对画面中15个以上的人脸进行检测和抓拍。

17、支持DC/AC/PoE三种供电模式

18、支持最大64G Micro SD/SDHC/SDXC卡本地存储

19、ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控

20、本地模拟输出,方便安装调节

21、内置麦克风,支持双向语音,

22、支持三码流同时输出,双路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率,帧率与码率。

23、可最大支持20路同时访问,支持手机监控

24、具有多种白平衡模式,适合各种场景需求

25、支持背光补偿,自动电子快门功能,自动光圈,慢快门,适应不同监控环境

26、功能齐全:图片叠加,匿名访问,IP地址过滤,心跳,镜像,PTZ控制,报警,一键恢复等

27、支持GB28181协议，提供公安部GB28181检测报告证明文件。

4.7.2.8	室外护罩	            国产

4.7.2.9	高清镜头

1、Φ9mm（1/1.8"）八百万像素，自动光圈手动变焦镜头，红外共焦，玻璃非球面最近摄距0.1m

2、焦距3.8-16mm， CS接口

3、光圈F1.5-C 机械后焦12.5mm

4、控制 DC自动光圈

5、手动（锁紧结构）聚焦，手动（锁紧结构）变焦

6、工作温度 -10~50度

7、需提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

4.7.2.10	摄像机电源	　           国产

4.7.2.11	8路NVR硬盘录像机

1、2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持8路高清，128M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出；支持8个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持关键视频添加标签和加锁保护、N+1备机冗余、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。

4.7.2.12	信息对比服务器	         国产

4.7.2.13	信息对比管理系统

1、最多支持接入16路人脸抓拍机，接入进行黑名单实时比对。

2、黑名单人数推荐1000人以内。

3、设备应支持USB3.0接口，数量不小于2个，USB2.0接口不小于4个，VGA接口一个，网卡不小于5个，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

4、支持对接入人脸抓拍机抓拍图片的性别、年龄段、是否戴眼镜等属性的查询。

5、支持人脸抓拍图片查询、建模、比对识别功能。

6、操作人性化，简洁方便，支持黑名单批量导入功能。

7、支持图片、录像、实时图像等多种方式注册黑名单。

8、支持人脸重复出现功能。

9、人脸图片导入：支持单张人脸图片导入和批量人脸图片的导入，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

10、黑名单报警：在特定条件下，设备对前端摄像机抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的人脸图片与关联的黑名单数据库进行比对。比对成功时，触发报警，产生报警提示。提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

11、人脸属性显示：设备支持将前端抓拍摄像机提供的人脸图片属性信息（年龄段、性别、是否戴眼镜）进行显示，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

12、抓拍库查询：设备支持通过IE客户端实现按时间段、抓拍摄像机号、抓拍人脸图片的属性（年龄段、性别、是否戴眼镜）进行人脸图片的查询，提供公安部检测报告并加盖厂商公章或投标专用章；

13、重复出现报警：特定条件下，当同一人在一段时间内被关联的抓拍摄像机重复抓拍，设备将通过IE客户端产生报警提示

14、抓拍库比对检索:设备可通过IE客户端实现将待比对图片与抓拍数据库人脸图片进行比对，并将比对检索后的相似人脸图片在界面上显示。

15、报警记录查询:支持黑名单报警历史记录查询

16、支持重复出现报警历史记录查询

17、提供软件著作权登记证书

18、至少提供3项相关的智能基础算法的相关专利

19、至少提供2项人脸相关专利

4.7.2.13	专用硬盘	3.5英寸 4000G 7200 64M SATA3.0

4.7.2.14	数据线	                      国产

4.7.2.15	控制线	                      国产

4.7.2.16	电源线	                      国产

4.7.2.17	PVC管	                      国产

4.7.2.18	PVC直接	                  国产

4.7.2.19	PVC弯头	                  国产

4.7.2.20	PVC三通	                  国产

4.7.2.21	管路预埋

4.7.2.22	套接管

4.7.2.23	管内穿线

4.7.2.24	预埋管穿线

4.7.2.25	其它配件

### 4.8、电教系统

4.8.1	电教管理服务器

1、E5-2609 V2(4核2.5GHz)×1/8GB DDR3 ECC /1000G SATA×2/热插拔/DVD/1000M NIC×2/(1+1)冗余电源/导轨/2U

4.8.2	电教管理软件

1、具有对电教系统编码设备、媒体服务器、升级服务器及时间管理服务器的配置管理功能；

2、具有对电教播放终端的管理功能；

3、具有音、视频文件的管理功能；

4、具有电视广播的播放计划管理功能，可以根据监所一日作息时间编辑播放计划；

5、具有实时电视直播功能，实现电视信号或实时授课的管理要求；

6、具有视频文件的播放、点播功能，支持多种文件格式的播放；

7、具有字幕叠加，紧急通知，协查通报的管理功能。

8、具有权限管理功能，能实现对平台功能配置的权限进行配置；

9、具有播放模块的配置信息管理功能；

10、具有可以对所有监室进行点对点播放管理

4.8.3	高清编码服务器（信号源编码）

1、支持HD-SDI高清数字分量串行接口、OPT光传输接口、HDMI高清多媒体接口、YPbPr色差分量接口、VGA接口视频输入；

2、支持1080p、UXGA、720p等高清分辨率编码；

3、支持一键恢复默认配置；

4、支持NAS、IP SAN模式存储；

5、支持标准PSIA协议；

6、支持RTP、RTSP、NFS、ISCSI、DHCP、NTP、SMTP、SADP等协议

4.8.4	支队宣教级联模块（级联到支队）

1、主芯片：4核；

2、内存：≥1GB；闪存：≥4GB，可扩展至32GB；

3、外部接口：1个RJ45，1个HDMI接口，1组AV复合音视频输出接口，2个USB接口；电源：DC 5V 2A；

4、支持1080P视频解码播出， H.264 HP 1080P@30fps视频编码，VC-1、MPEG2-HD等主流高清格式；

5、支持RM、RMVB、DIVX等普通格式，并可扩展。

6、通过与平台软件配合，可以实现电视、广播的直播。

7、支持电教平台的统一管理，可以手动或定时自动播放电教节目及一日生活制度,并根据监管平台系统要求显示相应的软件功能；

8、能够实现大课教育功能，让领导能对所有监室进行单独或者全部的视频大课教育；

4.8.5	高清分发服务器（内部分发）

1、单台支持30路（监室）分发；

2、网络视频输入 4路

3、网络视频接入带宽 25Mbps

4、1路HDMI输出 ，1路VGA输出，1路音频输出

5、同步回放 4路

6、备份模式 常规备份、事件备份

4.8.6	调音台	              至少2路以上（一路给广播，一路给直播）

4.8.7	视频源              （DVD、机顶盒）

4.8.8	电视广播模块（外嵌）	　国产

4.8.9	电视机（含机架）	    32寸，液晶

4.8.10	音箱	             功率15W以上

4.8.11	数据线	               国产

4.8.12	控制线	               国产

4.8.13	电源线	               国产

4.8.14	PVC管	               国产

4.8.15	PVC直接	           国产

4.8.16	PVC弯头	           国产

4.8.17	PVC三通	           国产

4.8.18	管路预埋

4.8.19	套接管

4.8.20	管内穿线

4.8.21	预埋管穿线

4.8.22	其它配件

### 4.9、家属会见对讲系统

4.9.1	会见主控设备

1、控制内线通讯；控制通话录音；提供监听通道，支持10路会见，支持1对1的监听。

4.9.2	监听客户端电脑	国产

4.9.3	十六路录音监听卡

1、基于局域网传输，由一块16路录音卡和一套探访录音监听软件组成；

2、16个通道，可接16对通话分机，同时可对16路通话的分机录音；

3、软件最大可支持1-128路通道同时录音(由8张WBT-R16录音监听卡组成)；

4、全数字方式录音及回放，高保真原音再现；

5、界面直观，可添加每条查询记录的备注信息(如姓名记事等)，每个通道自动呈现其分机摘挂机状态或通话状态，便于查看、管理；

6、可根据分机的挂机状态自动判断叫号；

7、可同时完成多路分机对讲及多路同时录音；

8、可实时监听任一路分机的通话，并可插话；

9、可任意切断每路分机的通话状态；

10、可设定每路分机的通话时间（时间范围1000分钟以内）；

11、有重犯提醒功能，重犯会见时，系统自动提醒干警重点监听；

12、支持三种录音方式：压控、音控和键控；

13、录音文件格式支持Microsoft wave格式；

14、支持录音查询的回放、循环播放以及连续播放；可查询会见信息记录：会见人、犯人、会见日期、会见开始结束时间；

15、可网络查询任意通道的录音和实时监听任意通道的通话；自动检测硬盘容量，录音文件可自动清理、转储；

4.9.4	会见话机	           高保真

4.9.5	监听话机	          监听所有会见窗口通话

4.9.6	功放	              输出功率70V/110V定阻定压

4.9.7	高级铝音柱

1、输入功率20W 灵敏度90DB 频率相应200HZ-10KHZ  输入电压120V／240V

4.9.8	耳麦	           佩戴方式 后挂式，接头标准 3.5mm

4.9.9	防爆高清红外半球

1、200万1/1.8”星光级，CMOS，120DB宽动态，1对音频/报警输入输出，1个RS485，DC12V / PoE(802.3af)，支持红外10-30米(2.8-12mm)，支持128g  micro SD，ROI支持三码流分别设置4个固定区域，支持H.265编码，Smart功能

4.9.10	卡接模块	 接触点的设计基于气密性原理，使簧片和线缆之间获得可靠连接

4.9.11	监所专用拾音器           国产

4.9.12	附件	              各类线缆、安装卡子等

4.9.13	移动会见系统管理软件

1、强大的远程功能，会见隔离，会见安全可控，会见方式多样化，严格的控制功能，会见日期管理，会见次数管理，会见时长管理，强大的监控功能，详细的记录功能，会见查询功能，会见视频认证，分级权限管理

4.9.14	笔记本	                     国产

4.9.15	数据线	                     国产

4.9.16	控制线	                     国产

4.9.17	电源线	                     国产

4.9.18	PVC管	                     国产

4.9.19	PVC直接	                 国产

4.9.20	PVC弯头	                 国产

4.9.21	PVC三通	                 国产

4.9.22	管路预埋

4.9.23	套接管

4.9.24	管内穿线

4.9.25	预埋管穿线

4.9.26	其它配件

### 4.10、违禁物品检测系统

4.10.1金属探测器

1、外形尺寸：410mm（长）x 85mm（宽）x 45mm （高）

2、电源: 标准6F22 9V电池或充电电池（选配）

3、频率: 约25千赫兹，净重:400G （不含电池）

4、使用温度: -15℃ - +55℃

4.10.2安检门

1、液晶显示屏，200级，四侧带灯

2、外形尺寸：2220(高) x 820(宽) x610(深)，通道尺寸：(mm)2000(高) x 700(宽) x 610(深)

### 4.11、电子围栏系统

4.11.1、系统主机

4.11.1.1	电子围栏控制器

1、防区数量：2个；差电压技术，每线有电击，相邻两线有压差；

2、输出电压：5～10KV；低压700～1000V；

3、输出电流峰值：<10A；

4、脉冲宽度：≤0.1s；

5、脉冲间隔时间：1s；

6、脉冲输出电量：≤2.5mC；

7、脉冲输出能量：≤5.0J；

8、系统功耗：≤5W

9、报警条件：合金线断路、相邻合金线短路

4.11.2、周界设备

4.11.2.1	多功能终端受力杆

1、￠32*2.0*750mm304不锈钢(18Cr-8Ni)

2、防锈性能：大于三年

3、强   度：大于100KG

4.11.2.2	多功能终端杆绝缘子

1、抗氧化性：良好

2、耐腐蚀性：良

3、绝缘子性能：ABS工程塑料复合材质耐高压10KV-15KV

4.11.2.3	终端杆防水帽

1、抗氧化性：良好

2、耐腐蚀性：良好，不锈钢材质

4.11.2.4	多功能万向底座

1、防绣性能：大于五年，镀锌钢板材质

2、强度： 良好，壁厚2.0mm

4.11.2.5	中间承力过线杆

1、￠12.7 *750mm实心玻璃纤维

2、强  度 ：良好

3、耐酸碱： 良好

4、抗UV： 良好

4.11.2.6	中间杆绝缘子

1、抗氧化性：良好

2、耐腐蚀性：良

4.11.2.7	中间杆防水帽

1、抗氧化性：良好

2、耐腐蚀性：良好，ABS工程塑料

4.11.2.8	中间杆套筒

1、抗氧化性：良好

2、耐腐蚀性：良，ABS工程塑料

4.11.2.9	多功能万向底座

1、防绣性能：大于五年，镀锌钢板材质

2、强度： 良好，壁厚2.0mm

4.11.2.10	专用多股合金丝20＃

1、每平方毫米，拉伸强度＞40KG

2、抗氧化性：良好

3、导电率： 18.1KM

4.11.2.11	专用高压绝缘线

1、每平方毫米，拉伸强度＞40KG

2、抗氧化性：良好

3、导电率：  18.1KM

4、断裂拉伸率：中间值最小110％

4.11.2.12	专用线-线连接器

1、防绣性能：大于三年

2、强   度： 良好

4.11.2.13	专用中间收紧器

1、抗氧化性：良好

2、耐腐蚀性：良

3、绝缘性能：ABS工程塑料复合材质耐高压10KV-15KV

4.11.2.14	高压避雷器（含安装支架）

1、材料：氧化锌、复合材料

2、外观尺寸：80*190mm

4.11.2.15	围栏警示牌

1、颜色：黄色

2、材料：复合材料

3、外观尺寸：210*100*3mm

4.11.2.16	围栏专用高分贝频闪灯

1、额定电压：交流 24V

2、额定电流：300mA

3、闪动频次：60次/分钟

4.11.2.17	不锈钢防雨箱	   【不锈钢防雨箱】 490*330*200mm专用防水箱

4.11.3、控制主机

4.11.3.1　	大型总线制报警主机	    含键盘

4.11.3.2　	中文液晶键盘	中文LCD编程键盘（与7480V2.0/7480EV2.0配套使用）

4.11.3.3　	单防区地址模块	      每个防区一个

4.11.3.4　	报警主机专用蓄电池	  每台报警主机配一个

4.11.3.5	声光报警器           	每台报警主机个

4.11.3.6	监控联动模块	        可实现监控联动

4.11.4、辅材

4.11.4.1　	通讯线(防区信号线)	2芯内径为1.5国标线

4.11.4.2	专用电工电源线	    2芯内径为1.5国标线

4.11.4.3	PVC穿线管	           内径为2公分

4.11.4.4	其它辅助材料	接地桩、膨胀螺钉、抽芯铆钉、安装螺丝、尼龙扎带等

### 4.12、网络系统

4.12.1	公安网交换机

1、48个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口

4.12.2	物业网汇聚交换机

1、以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持2个40G QSFP+端口

4.12.3	物业网接入交换机

1、48个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口和2个100/1000Base-X SFP端口

4.12.4	互联网交换机

1、24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口

4.12.5	无线AP	        内置天线双频2条流802.11ac/n AP-FIT

4.12.6	光模块	       光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)

### 4.13、综合布线

4.13.1	86型双孔面板	               国标

4.13.2	六类非屏蔽模块	            国标

4.13.3	六类24口非屏蔽配线架

1、快接式配线架；实现铜缆和光缆的无缝集成；前端接入式,

4.13.4	1U理线面板	          机架式水平理线架

4.13.5	6类十字芯非屏蔽双绞线	     国标

4.13.6	六类屏蔽模块	                国标

4.13.7	6类十字芯屏蔽双绞线	         国标

4.13.8	六类24口屏蔽配线架

1、6A类全屏蔽配线架；与标准19寸机柜/机架兼容；符合ISO/IEC 11801以及ANSI/TIA/EIA-568-B系列连接硬件标准要求

4.13.9	六类RJ45/RJ45屏蔽跳线  	       国标，3米

4.13.10	六类RJ45/RJ45非屏蔽跳线 	国标；3米

4.13.11	6芯室内多模光纤50um	       国标

4.13.12	4芯室内多模光纤	           国标

4.13.13	12口光纤空箱

1、1U高度,集成了前部理线器；固定式；前面板用于支持端接各类单工/双工光纤适配器。

4.13.14	12口光纤箱机架式安装附件	配套

4.13.15	机柜20U	          定制

4.13.16	光纤熔接	          定制

4.13.17	附件	             定制

### 4.14、机房工程

4.14.1	UPS系统

4.14.1.1	UPS主机	          7.5KW

4.14.1.2	蓄电池	           12V-100AH

4.14.1.3	蓄电池箱体	           定制

4.14.1.4	市电配电柜、UPS配电箱	定制

4.14.1.5	电源电缆	      YJV 4×25+1×16

4.14.1.6	PVC管材	     DN20、DN25、软管

4.14.1.7	辅材	     底盒、绑扎辅料、五金配件

4.14.2	空调系统

4.14.2.1	机房精密空调	  7.5Kw 恒温恒湿 上送风

4.14.2.2	空调配电箱	         定制

4.14.2.3	主干电缆	      YJV22 3×25＋2×16

4.14.2.4	电源电缆	        YJV 4×10＋1×6

4.14.2.5	电源电缆	        BVR 2.5

4.14.2.6	PVC管材	     DN20、DN25、软管

4.14.2.7	辅材	      底盒、绑扎辅料、五金配件

4.14.3	气体消防系统

4.14.3.1	柜式灭火装置备	    国标

4.14.3.2	HFC-227ea药剂	       国标

4.14.3.3	气体灭火控制器	    1区

4.14.3.4	手动控制盒 	       国标

4.14.3.5	声光报警器	          国标

4.14.3.6	放气指示灯	                      国标

4.14.3.7	感烟探测器	                    烟感器

4.14.3.8	感温探测器	                  温度测试器

4.14.3.9	手提灭火器	                 二氧化碳 2KG

4.14.3.10	灭火器箱	                    2×2KG

4.14.3.11	防毒面具	             消防过滤式自救呼吸器

4.14.3.12	控制电缆	                 RVS2×1.0mm2

4.14.3.13	管材	               JDG20、JDG25、金属软管

4.14.3.14	辅材	                 五金配件、绑扎辅料

4.14.4	环境监测系统

4.14.4.1	环境监测主机	                 定制

4.14.4.2	显示器	                     19.5"LED

4.14.4.3	管理软件	                   配套软件

4.14.4.4	信号电缆	              UTP CAT.5e 4*2*0.5

4.14.4.5	PVC管材	                 DN20、软管

4.14.4.6	辅材	                 五金配件、绑扎辅料

4.14.5	防雷接地

4.14.5.1	等点位端子箱	                10位

4.14.5.2	接地母线	                   BVR50

4.14.5.3	接地导线	                   BVR6

4.14.5.4	接地镀锌扁钢	                4*40

4.14.5.5	汇流铜排	                   4*40

4.14.5.6	附件	                铜鼻子、绝缘子等

4.14.6	地面工程

4.14.6.1)	OA智能化网络地板

1、全钢外壳结构，PVC贴面，底面采用ST14拉伸板，表面选用SPCC硬质钢材，四周导电嵌条镀边。

4.14.6.2)	网络地插	         2个以太网口

4.14.6.3)	电源地插	           2+3孔

4.14.7	网络机柜	      800*800*2000 标准网络机柜

### 4.15、视频会议音响系统

4.15.1	1080P高清会议终端

1、符合ITU-T H.323、H.320；IETF SIP国际协议标准；

2、支持E1+IP、E1+E1的多种网络备份机制；

3、支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 SVC、 H.264 High Profile视频协议，以及G.711A、G.711U、G.722、G.728、AAC-LD、G.722.1、G.722.1 Annex C*等音频协议；

4、支持主流分辨率1080p 50/60fps、1080p 25/30 fps、1080i 50/60fps、720p 50/60fps、720p 30fps、4CIF 25fps、 CIF 25fps，辅流分辨率640×480（VGA）、800×600（SVGA）、1024×768（XGA）、1280×1024（SXGA）、1280x800（WXGA）、1366x768（WXGA）、1440x900（WXGA+）、720p、1080p；

5▲、为满足扩展需求，要求终端背板视频物理输入接口≥5个、视频物理输出接口≥5个，支持如HDMI、DVI或VGA等输入输出接口。具备独立的3G-SDI和CVBS视频输入、输出物理接口，硬件支持可扩展E1接口，提供背板照片并加盖公章；

6、为确保会议数据安全，支持H.235、SRTP加密方式；

7、终端支持主席控制功能，系统的会议控制功能都可以在主席终端侧实现，包括：LSD令牌申请释放以及远遥、主席令牌的申请和释放、视频广播、选看会场、主席广播自己、强制终端退出会议、终端申请发言、终端列表显示、申请发言列表显示、与会终端数量统计、主席浏览等；

8、终端支持扩展控制功能：点名发言、主席结束会议、主席添加/删除会场、主席静音/闭音/（全部/单个终端的声音控制）、主席延长会议时间、主席点名发言/自由讨论、主席查询会议时间、主席声控、主席支持自动广播/点名会场等。；

9▲、终端支持高温告警。温度超过85摄氏度时界面上弹出告警提示框。；

10、支持自动轮询和手动轮询功能，当主会场发言时，主会场应能以自动或手动轮询方式切换选择其它分会场的画面进行浏览，而不影响主会场图像和声音向下广播。；

11、本次所配置的高清终端经过本地采集编码后,经过网络传输，显示输出后的整体时延不超过300ms。提供第三方权威测试报告并加盖公章

12▲、具备CCC认证证书，具备信息产业部入网证书，复印件并加盖制造商公章。；

13、提供国内厂家对本项目的授权书以及服务承诺函；

4.15.2	高清摄像机

1、要求与多点控制单元MCU同一品牌，确保系统兼容性；

2、采用1/2.5英寸，500万象素的高品质HD CMOS传感器，18倍光学变焦，有效像素达到210万；

3、支持高清视频信号：1080p50/60,1080p25/30,1080i50/60, 720p50/60；

4、支持丰富完善的接口，同时提供YPbPr接口、DVI接口、3G-SDI接口；

5、支持倒装，并可通过菜单设置，采用遥控器或通过发送串口命令改变安装方式；

6、支持通过摄像机来控制终端，接收用户视频会议终端红外遥控器信号，将其转换成为串口信号发给视频会议终端；

7、提供国内厂家对本项目的授权书以及服务承诺函；

4.15.3	电视机可移动支架	全钢支架，含稳定器，移动轮。国标，产品合格。

4.15.4	电视会议控制计算机	          国产

4.15.5	电视机	                        国产

4.15.6	调音台

1、两编组混合型调音台，带DSP效果；

2、平衡式话筒输入及2路立体声输入；

3、1-8通道设三段式中段扫频均衡，9/10-15/16通道设三段式均衡器；

4、话筒提供优质的+48V幻象电源；

5、6组母线（立体声+4编组），三个辅助发送，一个立体声回送；

6、中频扫频的三段均衡，MF频段的范围是从140Hz到3KHz；

7、前6个话筒通道内置压缩器，所有通道均有高通滤波器；

4.15.7	功率放大器

1、三种输出模式提供最大的系统灵活性：立体声，平行，桥接；

2、增益开关可以设置 4dBu/26dB/32dB输入电平；

3、阻尼系数400:1，立体声功率 8Ω/250W 互调失真≤0.01%；

4、电源功率:交流220V/50Hz ；

5▲、产品具有国家3C认证，生产企业通过ISO9001：2008国际质量管理体系认证；

4.15.8	音箱

1、频响范围: 60Hz-16kHz,功 率：175W(连续音乐),灵 敏 度：92dB 1W1m,阻 抗：8Ω 。

4.15.9	音箱支架	               国产

4.15.10	反馈抑制器

1、24bit高质量音频编解码，48KHz高速采样；

2▲、100MPS高速DSP处理，5级可编程移频数调节，超宽频响，超强反馈抑制；

3、稳定增益量：可以提高到6 dB,在反射严重的场所可提高20 dB；

4、频率响应：

1）移频工作状态：50～15000Hz；

2）不移频工作状态：20～20000Hz；

5、信噪比≥85 dB；

6、失真度<0.1%（1KHz）；

4.15.11	图示均衡器

1、由左右声道相加而合成的超低音,两通道均有x10范围选择开关,两个通道均有40Hz高通滤波器（低频切除）,所有的输出均带相位反转开关,所有频段上的输出电平均可独立调整。

4.15.12	高集成数字会议系统主机	    国产

4.15.13	话筒

1、具有清晰的讨论发言功能主席机单元具有优先权按键，可关闭发言的代表单元，具有批准/否决代表发言请求的功能。

4.15.14	8芯会议专用延长线	               国产

4.15.15	TS系列会议专用地插	　             国产

4.15.16	无线话筒

1、采用微电脑CPU控制,TONE单音频率：32K-51.2KHz。

4.15.17	机柜	              1.2米标准机柜。国标，产品合格。

4.15.18	卡侬头（母）-卡侬头（公）	        国产

4.15.19	6.35话筒插头-6.35话筒插头	　      国产

4.15.20	电源线	视频线、六类网线、音频线

4.15.21	工程辅料	各类端子，转接头，扎带，线槽等。国标，产品合格。

4.15.22	摄像机升降三角架	含升降器，移动轮。国标，产品合格。

4.15.23	数据线	                             国产

4.15.24	控制线	                             国产

4.15.25	电源线	                             国产

4.15.26	视频线	                             国产

4.15.27	音频线	                             国产

4.15.28	PVC管	                             国产

4.15.29	PVC直接	                         国产

4.15.30	PVC弯头	                         国产

4.15.31	PVC三通	                         国产

4.15.32	管路预埋

4.15.33	套接管

4.15.34	管内穿线

4.15.35	预埋管穿线

4.15.36	多媒体箱

4.15.37	其它配件

五、设计要求：

1、投标人需对现场实地勘察设计合理的技术方案。

2、投标人在规定时间进行实地踏勘，充分了解采购项目中用户需求及安装工程的设计技术标准。

现场踏勘时间：2016年 月  日上午09：30

1、联系人： 程先生

2、联系电话：18889607778

六、其他要求

1、项目地点：海南省三沙市境内。

2、工期要求：合同签订后90个工作日内完成。

3、产品质保期：

（1）产品设备质量的保质期应以《中华人民共和国产品质量法》为基本准绳，免费保修期为在用户验收设备合格后一年内，若在质量保修期内发生重要设备损坏，该设备在更换或维修正常工作后顺延质量保证期。

（2）系统软件的质量保质期，以对软件验收合格之日起计算，为期一年。

4、技术培训：

免费为2—3位业主技术人员提供系统操作、维护培训。

5、售后服务：

投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

（1）整体工程保修期为一年，自项目验收通过之日起计算。

（2）在保修期间提供免费保修，在归定的时间内上门服务，免费更换故障配件。提供7×24小时电话支持服务，3小时内作出实质性响应，通过远程方式无法解决的，必要的时候由用户协调时间到达故障现场进行处理，直至问题解决。故障设备现场无法修复的，在下一艘船的周期内准备相同品质规格的设备备用。待问题解决后3个工作日内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

（3）在保质期满后，投标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，投标人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

6、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

7、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付（即第一笔合同）款比例调整为0%，如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日三沙市拘留所信息化系统建设（项目编号:HZ2016-181）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

## 一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

## 二、付款方式

1、本合同签订后5个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30%  ；

2、主要设备安装、调试完成或总项目建展到80%后5个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的50%。

3、系统建设完成并试运行1个月，验收合格后甲方支付乙方工程款15%；余款5%作为质保金，质保期满无质量责任问题则无息付款。

## 三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的5％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

## 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

## 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

## 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

## 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

## 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和投标人资格要求中的所有材料复印件

6、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、生产厂商授权书（表5）

11、同类项目业绩表（表6）

12、所投产品彩页、技术资料等

13、技术部分（包括设计方案、实施方案、售后服务、培训等）

14、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对投标文件内容的审核，建议投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码

注：以上复印件需要加盖公章，原件备查。

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司：

根据贵单位项目编号为HZ2016-181的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：    （签字或私章）           职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：三沙市拘留所信息化系统建设

项目编号： HZ2016-181                    工期：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表（签字或私章）：

注: 1、投标总金额包括本招标书中要求的所有设备以及服务的费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的三沙市拘留所信息化系统建设（项目编号为：HZ2016-181）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签字或私章）

受托人  （签字或私章）

二0     年     月     日

### 表5、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-181的三沙市拘留所信息化系统建设的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

### 表6、投标人项目业绩表

项目名称：三沙市拘留所信息化系统建设

项目编号： HZ2016-181

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 签约时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

### 三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2.技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1：

初步审查表

项目名称：三沙市拘留所信息化系统建设

项目编号：HZ2016-181

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

技术商务评分表

项目名称：三沙市拘留所信息化系统建设

项目编号： HZ2016-181

| 序号 | 项目名称 | 评分标准 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标和功能要求 | 全部满足招标文件第三部分“用户需求书” 设备技术参数和要求的得满分30分，带▲号条款有一项不满足招标文件要求的扣3分，其他条款有一项不满足要求的扣1分，扣完该项分值为止。 注：需要提供主要设备的检测报告、资质证书等材料的条款，评委在评审时应逐项核对，技术偏离一览表中注明响应，但未提供相关材料或未按要求盖章的视为不满足。 | 30 |  |
| 2 | 设计方案 | 提供完整详细的实施方案（包含详细的施工图纸和现场勘察反馈表）的得10分；提供有现场勘察反馈表但施工图纸不完善的得2-5分；未提供现场勘察反馈表或施工图纸的得0分。 | 10 |  |
| 3 | 售后服务方案 | 根据投标人的售后服务承诺、服务措施、培训等进行评审，优5分，良3-4分，一般1-2分。 | 5 |  |
| 4 | 投标人业绩 | 1、投标人近3年内安防项目成功案例，每提供一份得1分，最高2分（提供合同复印件，原件备查）； 2、为保证项目实施和维护的质量，投标人应熟悉海岛项目实施环境的特殊性，有海岛项目实施成功案例的得5分，否则得0分（提供合同复印件，原件备查）。 | 7 |  |
| 5 | 系统完整性 | 为保证系统的兼容性和稳定性，所投主要产品统一品牌，2分。 | 2 |  |
| 6 | 投标人所投主要产品制造商实力 | 具有国家级高新技术企业证书的，得2分。 具有ISO环境管理体系认证证书的，得2分。 具有CMMI三级及以上认证证书的，得2分。 | 6 |  |
|  |  | 投标人所投主要产品厂商2012、2013、2014年连续3年获得工信部中国电子信息企业百强入围，提供证书复印件，并加盖厂商公章或投标专用章或招投标专用章，3分。 | 3 |  |
|  |  | 为保证厂商技术支持服务的及时性，投标人所投主要产品厂家在海南本地具有稳定的服务团队，本地服务团队人数50人（含）以上，得6分；41~49人得3分，30-40人得2分，30人以下得0分；（需提供厂家在海南近3个月的员工社保缴纳证明） | 6 |  |
| 7 | 标书质量 | 是否规范、完整，是否便于查阅、检索 | 1 |  |
| 8 | 价格分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

评委：