招 标 文 件

采购方式：公  开  招  标

项目编号：HNZC2016-111-004

项目名称：医院信息化集成项目

采 购 人：海南省农垦三亚医院

采购代理：海南政采招投标有限公司

2016年5月

目   录

第一章  投标邀请函 ……………………………………………

第二章  用户需求书 ……………………………………………

第三章  投标人须知 ……………………………………………

第四章  合同条款 ………………………………………………

第五章  投标文件内容和格式 …………………………………

第六章  评审方法和程序   ……………………………………

附表1、初步审查表

附表2、技术商务评分表

第一章    投标邀请函

海南政采招投标有限公司受海南省农垦三亚医院的委托，对（项目编号: HNZC2016-111-004、医院信息化集成项目）进行公开招标 ，现邀请国内合格的供应或制造商来参加密封投标。

一. 项目编号： HNZC2016-111-004

二. 招标项目及范围：医院信息化集成项目   一批不分包

1、名称：医院信息化集成项目

2、用途：工作需要

3、数量及分包：一批不分包（详见用户需求书）

4、简要技术要求或项目基本概况：海南省农垦三亚医院采购医院信息化集成项目，其他详见《用户需求书》。

5、采购预算：471万元

三. 供应商资格要求：

1、必须在海南省人民政府政务服务中心办理电子招投标企业信息登记，购买招标文件参加本项目，并按时提交投标保证金。

2、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人。

3、提供2016年近三个月份的社保和税收证明。

4、投标人不是制造商的必须提供数据服务器、服务器、光纤交换机、磁盘阵列、虚拟化软件设备制造商或国内总代针对本项目的授权书原件。

5、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函。

6、投标人必须对本项目所投包号内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则视为无效投标。

7、本项目不接受联合体投标。

四. 招标文件的获取

1、发售标书时间：2016- 05 - 23-08:00— 2016- 05 -27-18:00。

2、下载标书地址：http://218.77.183.48/htms 。

3、标书售价项目本身：招标文件每包售价100.0元；

投标保证金的金额：5000元。

4、投标人提问截止时间：2016- 05 - 31 -18:00（北京时间）。

五. 投标文件和保证金的递交

1、投标文件递交截止时间： 2016- 06 - 15 - 08：30（北京时间）。

2、投标文件递交地址：http://218.77.183.48/htms 。

3、开标时间：2016年 06月 15 日 08 时 30 分

4、开标地点：海南省公共资源交易服务中心二楼  207  开标室。

5、保证金到账截止日期： 2016- 06  - 15 – 08：30  （北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

6、公告发布媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、海南省人民政府网（www.hainan.gov.cn）、海南省人民政府政务服务中心网（http://www.hizw.gov.cn）

六. 其他

1、必须在海南省人民政府政务服务中心企业信息管理系统（http://218.77.183.48）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（http://218.77.183.48/htms）下载、购买电子版的招标文件； 
2、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)；

七、采购人的名称、地址和联系方式

1、采购人名称：：海南省农垦三亚医院

2、采购项目联系人：郑先生

3、采购人地址：三亚市天涯区解放四路146号

4、联系电话：0898-38226010

八. 采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、代理机构名称：海南政采招投标有限公司

2、项目联系人：贾玲

3、代理机构地点：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

4、联系电话：0898-68501635/13976096820

电子邮箱：JL_1399@163.com

传真：0898-68501527，邮编：570125

海南政采招投标有限公司

2016年5月

第二章   用 户 需 求 书

一、交付时间与地点要求：合同签订后 60天内。 地点：用户指定地点

二、付款条件：由双方协商

三、供应商资格要求：见投标邀请函

四、验收要求：按标书技术参数和国家行业标准进行验收

五、伴随服务要求：

六、用户的配合条件：

七、技术要求：

注明：投标报价超出采购预算的视为无效投标。

采购清单表

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIS核心数据库服务器 | 2 | 台 | 不 接 受 进 口 产 品 投 标 |
| 2 | Shadow数据库服务器 | 1 | 台 |  |
| 3 | HIS应用/Web服务器（虚拟化） | 7 | 台 |  |
| 4 | 门诊应急服务器 | 1 | 台 |  |
| 5 | 集成服务器 | 2 | 台 |  |
| 6 | 光纤交换机 | 2 | 台 |  |
| 7 | 数据磁盘阵列 | 2 | 台 |  |
| 8 | 虚拟化软件 | 20 | 个 |  |
| 9 | 网络机柜 | 4 | 台 |  |
| 10 | KVM | 4 | 套 |  |
| 11 | 负载均衡器 | 1 | 套 |  |
| 12 | 辅 材 | 1 | 批 |  |
| 13 | 安装人工费 | 1 | 项 |  |
| 14 | 系统集成及调试技术费 | 1 | 项 |  |

参考配置及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HIS核心数据库服务器 | ▲国产品牌,与磁盘阵列同一品牌； 自主设计，提供100条以上2011年之后在国内申请的专利清单； 2015年上半年中国区X86机架服务器市场发货量排名前四，提供IDC数据引用授权书证明； 投标机型在spec网站上发布测试报告：CINT2006 Rates ≥ 3120, CFP2006 Rates ≥2440，提供截图证明； ▲支持Intel Xeon E7-8800 V2 全系列处理器，本次配置8颗E7-8850 V2处理器，主频:≥2.30GHz，≥12核，L3缓存≥24MB; 内存类型：ECC DDR3 RDIMM /LRDIMM内存，最大支持≥192个内存插槽数，最大内存容量支持12TB； ▲本次配置16根16GB RDIMM DDR3内存，共256GB内存，支持内存ECC、SDDC、DDDC、内存温度调节、内存Rank备用等内存保护技术, 支持内存模块热插拔,提供官方证明材料。 ▲硬盘类型：热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，本次配置4块300GB 10K 2.5英寸SAS硬盘； ▲配置1块RAID卡，1GB Cache,支持RAID 0,1,10，5，50，6，60，超级电容保护，最大支持2块相同型号的RAID卡； ▲板载网络接口支持GE端口或10GE电口或10GE光口，提供官方材料证明；本次配置2块2端口千兆网卡+2块双通道8G HBA卡； I/O扩展：支持≥12个PCIe扩展插槽，所有PCIe插槽均为PCIe 3.0，支持双槽位GPU； 支持并配置内置DVD驱动器； ▲配置4个2000W交流电源，提供配套的电源连接线；满配冗余风扇,支持单风扇失效； 长期工作环境温度支持5-40度 可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；须提供软件著作权登记证书证明； 支持千兆管理网口； ▲支持linux系统内核panic时的内核栈信息记录和导出，以及提供给第三方应用的读写接口，便于第三方应用记录自定义信息，记录的系统故障数据，不会因系统重启和上下电而丢失，方便问题定位；可提供官方资料发布 支持触摸式液晶屏LCD，提供官方材料说明； 支持Windows，SLES，RHEL 操作系统；支持Vmware，Citrix 虚拟化软件； ▲中国环境标志产品认证证书（中国），提供证书证明； 设备厂商具备由中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，提供证书证明； 具备权威机构颁发的ISO28000体系证书，可提供证书证明； 具备FCC认证，提供证书证明； ▲设备生产商在海南设有办事机构，并具备备件库，提供3年7*24*4H上门维保服务；须提供证明。 其他：8U机架式，提供滑轨； |
| 2 | Shadow数据库服务器 | ▲国产品牌,与磁盘阵列同一品牌； 自主设计，提供100条以上2011年之后在国内申请的专利清单； 2015年上半年中国区X86机架服务器市场发货量排名前四，提供IDC数据引用授权书证明； 投标机型在spec网站上发布测试报告：CINT2006 Rates ≥ 978, CFP2006 Rates ≥778，提供截图证明； ▲支持Intel Xeon E7-4800 v3列处理器，本次配置4颗E7-4809 v3处理器，主频≥2.0GHz，≥8核，三级缓存≥20M； 内存类型：ECC 1333MHz或以上 RDIMM，内存插槽最大支持 ≥48个； ▲配置容量8根16GB DDR3内存，共128GB内存容量；支持SDDC、双设备数据更正DDDC、内存镜像、内存冗余位校验ECC校验，并提供官网证明材料； ▲配置8*600GB 10K SAS 2.5英寸硬盘，支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，最大支持≥23个热插拔2.5英寸硬盘槽位； ▲配置内置DVD驱动器； 配置磁盘阵列卡，1GB Cache，支持RAID 0，1,10，5，50，6，60，带电池保护； 支持板载2*10GE/2*GE/4*GE灵活选择，本次配置1块4端口千兆网卡+1块双通道8G HBA卡； 最大支持PCI-E I/O插槽数≥7个； 长期工作环境温度支持5-40度； 配置1200W交流双电源；前置系统风扇，支持免开箱维护； ▲可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；须提供软件著作权登记证书； 支持linux系统内核panic时的内核栈信息记录和导出，以及提供给第三方应用的读写接口，便于第三方应用记录自定义信息，记录的系统故障数据，不会因系统重启和上下电而丢失，方便问题定位；可提供官网资料发布 支持最后一屏功能，可提供官网资料发布 支持LED诊断面板 支持Windows，SLES，RHEL 操作系统；支持Vmware，Citrix虚拟化软件； 通过能源之星ENERGY STAR(全球)认证，中国环境标志产品认证证书（中国），提供证书证明； ▲设备厂商具备由中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，提供证书证明 提供中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书； 具备权威机构颁发的ISO28000体系证书，可提供证书证明； 通过FCC,UL认证，可提供证书证明； ▲设备生产商在海南设有办事机构，并具备备件库，提供3年7*24*4H上门维保服务；须提供证明。 其他：4U机架式，提供滑轨 |
| 3 | HIS应用/Web服务器（虚拟化） | ▲国产品牌,与磁盘阵列同一品牌； 自主设计，提供100条以上2011年之后在国内申请的专利清单； 2015年上半年中国区X86机架服务器市场发货量排名前四，提供IDC数据引用授权书证明； 投标机型在spec网站上发布测试报告：CINT2006 Rates ≥ 1140, CFP2006 Rates ≥858，提供截图证明； ▲支持Intel Xeon E7-4800 v3列处理器，本次配置4颗E7-4820 v3处理器，主频≥1.9GHz，≥10核，三级缓存≥25M； 内存类型：ECC 1333MHz或以上 RDIMM，内存插槽最大支持 ≥48个； ▲配置容量8根16GB DDR3内存，共128GB内存容量；支持SDDC、双设备数据更正DDDC、内存镜像、内存冗余位校验ECC校验，并提供官网证明材料； ▲配置4*300GB 10K SAS 2.5英寸硬盘，支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，最大支持≥23个热插拔2.5英寸硬盘槽位； ▲配置内置DVD驱动器； 配置磁盘阵列卡，1GB Cache，支持RAID 0，1,10，5，50，6，60，带电池保护； 支持板载2*10GE/2*GE/4*GE灵活选择，本次配置1块4端口千兆网卡+1块双通道8G HBA卡； 最大支持PCI-E I/O插槽数≥7个； 长期工作环境温度支持5-40度； 配置1200W交流双电源；前置系统风扇，支持免开箱维护； ▲可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；须提供软件著作权登记证书； 支持linux系统内核panic时的内核栈信息记录和导出，以及提供给第三方应用的读写接口，便于第三方应用记录自定义信息，记录的系统故障数据，不会因系统重启和上下电而丢失，方便问题定位；可提供官网资料发布 支持最后一屏功能，可提供官网资料发布 支持LED诊断面板 支持Windows，SLES，RHEL 操作系统；支持Vmware，Citrix虚拟化软件； 通过能源之星ENERGY STAR(全球)认证，中国环境标志产品认证证书（中国），提供证书证明； ▲设备厂商具备由中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，提供证书证明 提供中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书； 具备权威机构颁发的ISO28000体系证书，可提供证书证明； 通过FCC,UL认证，可提供证书证明； ▲设备生产商在海南设有办事机构，并具备备件库，提供3年7*24*4H上门维保服务；须提供证明。 其他：4U机架式，提供滑轨 |
| 4 | HIS应用/Web服务器（虚拟化） 仲裁服务器部署在该服务器上的一台虚拟机上 | ▲国产品牌,与磁盘阵列同一品牌； 自主设计，提供100条以上2011年之后在国内申请的专利清单； 2015年上半年中国区X86机架服务器市场发货量排名前四，提供IDC数据引用授权书证明； 投标机型在spec网站上发布测试报告：CINT2006 Rates ≥ 1140, CFP2006 Rates ≥858，提供截图证明； ▲支持Intel Xeon E7-4800 v3列处理器，本次配置4颗E7-4820 v3处理器，主频≥1.9GHz，≥10核，三级缓存≥25M； 内存类型：ECC 1333MHz或以上 RDIMM，内存插槽最大支持 ≥48个； ▲配置容量8根16GB DDR3内存，共128GB内存容量；支持SDDC、双设备数据更正DDDC、内存镜像、内存冗余位校验ECC校验，并提供官网证明材料； ▲配置4*300GB 10K SAS 2.5英寸硬盘，支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，最大支持≥23个热插拔2.5英寸硬盘槽位； ▲配置内置DVD驱动器； 配置磁盘阵列卡，1GB Cache，支持RAID 0，1,10，5，50，6，60，带电池保护； 支持板载2*10GE/2*GE/4*GE灵活选择，本次配置2块4端口千兆网卡+1块双通道8G HBA卡； 最大支持PCI-E I/O插槽数≥7个； 长期工作环境温度支持5-40度； 配置1200W交流双电源；前置系统风扇，支持免开箱维护； ▲可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；须提供软件著作权登记证书； 支持linux系统内核panic时的内核栈信息记录和导出，以及提供给第三方应用的读写接口，便于第三方应用记录自定义信息，记录的系统故障数据，不会因系统重启和上下电而丢失，方便问题定位；可提供官网资料发布 支持最后一屏功能，可提供官网资料发布 支持LED诊断面板 支持Windows，SLES，RHEL 操作系统；支持Vmware，Citrix虚拟化软件； 通过能源之星ENERGY STAR(全球)认证，中国环境标志产品认证证书（中国），提供证书证明； ▲设备厂商具备由中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，提供证书证明 提供中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书； 具备权威机构颁发的ISO28000体系证书，可提供证书证明； 通过FCC,UL认证，可提供证书证明； ▲设备生产商在海南设有办事机构，并具备备件库，提供3年7*24*4H上门维保服务；须提供证明。 其他：4U机架式，提供滑轨 |
| 5 | 门诊应急服务器 | ▲国产品牌,与磁盘阵列同一品牌； 自主设计，提供100条以上2011年之后在国内申请的专利清单； 2015年上半年中国区X86机架服务器市场发货量排名前四，提供IDC数据引用授权书证明； 投标机型在spec网站上发布测试报告：CINT2006 Rates ≥ 697, CFP2006 Rates ≥579，提供截图证明； 在VMware官网上发布Vmmark测试结果,测试结果>= 26.5@22 tiles,提供证明； ▲支持Intel Xeon E5-2600 v3全系列处理器，本次配置2颗E5-2630 V3处理器，主频≥2.4GHz，≥8核，三级缓存≥20M； 内存类型：ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM内存插槽，内存槽位最大支持≥24个； ▲配置容量4根16GB DDR4内存，共64GB内存容量；支持故障DIMM标识隔离，单颗粒数据纠错（SDDC），内存巡检，内存过热调节，内存Rank冗余热备，Socket内的内存镜像，可提供官网资料发布； ▲配置8*600GB 10K SAS 2.5英寸硬盘，支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，最大支持≥27个热插拔2.5英寸硬盘槽位； 配置内置DVD驱动器； 配置磁盘阵列卡，1GB Cache，支持RAID 0，1,10，5，50，6，60，支持超级电容； ▲板载网络接口支持GE端口或10GE电口或10GE光口，提供官方材料证明；本次配置1块4端口千兆网卡+1块双通道8G HBA卡； 最大支持PCI-E I/O插槽数≥9个 （包括RAID）； 长期工作环境温度支持5-45度； 配置750W交流双电源，提供配套的电源连接线；满配冗余风扇,支持单风扇失效； 可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；须提供软件著作权登记证书； 支持linux系统内核panic时的内核栈信息记录和导出，以及提供给第三方应用的读写接口，便于第三方应用记录自定义信息，记录的系统故障数据，不会因系统重启和上下电而丢失，方便问题定位；可提供官网资料发布 支持触摸式液晶屏LCD，可提供官网资料发布； 支持Windows，SLES，RHEL 操作系统；支持Vmware，Citrix虚拟化软件； ▲提供中国环境标志产品认证、中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书、中国CQC节能认证、能源之星认证、FCC、UL等国际及国内认证，须提供证书证明； 具备权威机构颁发的ISO28000体系证书，可提供证书证明； ▲设备生产商在海南设有办事机构，并具备备件库，提供3年7*24*4H上门维保服务；须提供证明。 其他：2U机架式，提供滑轨； |
| 6 | 集成服务器 | ▲国产品牌,与磁盘阵列同一品牌； 自主设计，提供100条以上2011年之后在国内申请的专利清单； 2015年上半年中国区X86机架服务器市场发货量排名前四，提供IDC数据引用授权书证明； 投标机型在spec网站上发布测试报告：CINT2006 Rates ≥ 1140, CFP2006 Rates ≥858，提供截图证明； ▲支持Intel Xeon E7-4800 v3列处理器，本次配置4颗E7-4820 v3处理器，主频≥1.9GHz，≥10核，三级缓存≥25M； 内存类型：ECC 1333MHz或以上 RDIMM，内存插槽最大支持 ≥48个； ▲配置容量8根16GB DDR3内存，共128GB内存容量；支持SDDC、双设备数据更正DDDC、内存镜像、内存冗余位校验ECC校验，并提供官网证明材料； ▲配置4*300GB 10K SAS 2.5英寸硬盘，支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，最大支持≥23个热插拔2.5英寸硬盘槽位； ▲配置内置DVD驱动器； 配置磁盘阵列卡，1GB Cache，支持RAID 0，1,10，5，50，6，60，带电池保护； 支持板载2*10GE/2*GE/4*GE灵活选择，本次配置1块4端口千兆网卡+1块双通道8G HBA卡； 最大支持PCI-E I/O插槽数≥7个； 长期工作环境温度支持5-40度； 配置1200W交流双电源；前置系统风扇，支持免开箱维护； ▲可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；须提供软件著作权登记证书； 支持linux系统内核panic时的内核栈信息记录和导出，以及提供给第三方应用的读写接口，便于第三方应用记录自定义信息，记录的系统故障数据，不会因系统重启和上下电而丢失，方便问题定位；可提供官网资料发布 支持最后一屏功能，可提供官网资料发布 支持LED诊断面板 支持Windows，SLES，RHEL 操作系统；支持Vmware，Citrix虚拟化软件； 通过能源之星ENERGY STAR(全球)认证，中国环境标志产品认证证书（中国），提供证书证明； ▲设备厂商具备由中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，提供证书证明 提供中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书； 具备权威机构颁发的ISO28000体系证书，可提供证书证明； 通过FCC,UL认证，可提供证书证明； ▲设备生产商在海南设有办事机构，并具备备件库，提供3年7*24*4H上门维保服务；须提供证明。 其他：4U机架式，提供滑轨 |
| 7 | 光纤交换机 | 最大支持端口数量：最大支持24口。 接口类型：8Gb FC。 交换机功能：FC交换。 详细配置：单电源-交流-24端口激活(含24*8Gb 多模SFP，24*10m光跳线)。 ▲设备生产商在海南设有办事机构，并具备备件库，3年7*24*4H上门维保服务，须提供证明。 |
| 8 | 磁盘阵列 | 国内知名品牌，非OEM产品，拥有自主知识产权,具有软硬件自主研发能力,保障后续产品的连续性； ▲2015年上半年中国区外部磁盘存储市场排名前4，并出具IDC官方证明； ▲全冗余模块化结构，存储系统支持SAN和NAS一体化，不需额外配置NAS网关；同时支持FC-SAN、IP-SAN和NAS功能； 阵列控制器：多控制器架构，可根据业务需要扩展到8控；采用64位多核Intel处理芯片； ▲本次双控配置缓存≥96GB，（不含任何性能加速模块或NAS缓存、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等）； ▲支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、10Gbps FCoE,16Gbps FC，56Gb IB接口类型，双控最大支持≥24个主机接口；具备控制器在线主机接口IO模块热拔插功能； ▲本次配置8*8Gbps FC ＋8 *1Gbps GE主机接口； 后端磁盘通道支持SAS 3.0宽端口硬盘通道，双控最大支持≥12*4*12Gbps SAS3.0磁盘通道； ▲硬盘通道总体带宽不少于192Gbps，本次双控配置≥4*4*12Gbps SAS3.0磁盘通道； ▲配置9块900G 10K RPM SAS 2.5英寸硬盘+9块600GB SSD 2.5英寸硬盘； 最大支持磁盘插槽个数≥750； 支持高密框，每4U磁盘框硬盘数不少于60块盘； 支持RAID 1、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6； 冗余电源、风扇、控制器、缓存断电保护功能；磁盘、电源、IO模块都可以不停机热插拔； 支持iSCSI、FC、NFS、CIFS、HTTP、FTP等多种存储网络和协议； 支持windows、Linux、Solaris、HP-UX、AIX、MAC OS等主流操作系统； 配置≥256个连接主机的License； 支持异构虚拟化技术,提供证明材料； 支持服务质量管理按优先级控制功能，提供证明材料； 支持Cache缓存分区功能，保障关键业务资源使用，提供证明材料； 配置数据销毁功能，提供证明材料； 支持数据卷镜像功能，提供证明材料； 配置自动精简配置，可实现存储资源的按需分配，提高空间利用率； 配置智能数据分级功能； ▲配置多租户功能，实现隔离租户间的资源，分权分域； 配置数据快照功能，恢复某个时间点的快照，其他时间点快照不丢失； 配置数据卷复制功能； 配置多路径软件功能； ▲配置阵列双活功能，任何一套存储设备宕机均不影响上层业务系统运行； 获得VMware VAAI、SRM、VASA兼容性认证，并提供VMware官方网站截图； 获得SMI-S v1.4或以上版本的CTP认证，提供SNIA官方网站截图证明； 储产品通过CCC、CE、CB、UL及FCC等国内及国际认证； ▲获得《中国环境标志产品认证证书》； 存储设备厂商商应具备ISO9001、ISO14001，提供证明； 存储设备厂商具备SNIA存储网络工业协会Vendor Large最高投票权厂家； 设备厂商具备由中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，提供证书证明； ▲设备生产商在海南设有办事机构，并具备备件库，提供3年7*24*4H上门维保服务；须提供证明。 |
| 9 | 虚拟化软件 | 虚拟化平台技术规格要求： ▲知名国内品牌，非OEM产品，具有自主研发能力, 保障后续产品的连续性,可提供《计算机软件著作权登记证书》证明； ▲本次配置20颗CPU高级版虚拟化软件授权，提供3年原厂技术支持；所投虚拟化软件品牌为Gartner魔力四象限中推荐品牌，须提供证明； 为了保证后期维护的统一性，投标方所提供的虚拟化云平台软件产品和硬件产品（服务器、磁盘阵列）要求为同一厂家，设备提供厂家具备解决方案级研发和交付能力，具备自主知识产权和自主品牌的全系列硬件产品（服务器、磁盘阵列）、软件产品以及服务能力。 虚拟化软件架构须采用裸金属架构，虚拟化软件必须能直接安装在服务器硬件设备上，不能采用在服务器上先安装操作系统的方式，虚拟化软件要能直接管理硬件资源； ▲需要通过微软SVVP(Server Virtualization Validate Program)认证，并提供微软官网截图证明。微软的服务器虚拟化认证计划（SVVP）主要是运用Windows Server操作系统对服务器虚拟化解决方案进行认证。一旦通过认证，微软就能认可对经认证配置环境下运行的Windows Server虚拟机提供支持服务，而无需在物理硬件上重现问题； 支持USB直通功能，将物理服务器上的USB设备与虚拟机关联，以满足在虚拟化场景下使用U盘、USB加密卡等USB设备的需求； 支持虚拟机远程挂载光驱功能；支持虚拟机在运行情况下，管理员将本地PC、本地服务器或者本地虚拟机的光驱设备或者镜像文件（ISO9660格式）挂载到虚拟机中，进行虚拟机操作系统或者软件的安装、修复； ▲支持虚拟机卷的安全删除，保证虚拟机卷在删除后不能被恶意恢复数据； 支持热添加虚拟CPU 和虚拟内存功能，根据需要为虚拟机部署更多CPU和内存; ▲系统运行记录仪功能，能够在虚拟化系统死机时，记录系统死机时的故障信息如BMC截屏、CPU传感器信息、BMC日志等异常情况，供故障定位使用； 支持用户虚拟机IP与MAC绑定，防止IP和MAC地址仿冒，防止用户虚拟机DHCP Server仿冒； 虚拟化软件系统管理模块默认支持主备冗余部署，以保障系统运行的可靠性； 虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 ▲支持虚拟机HA功能，虚拟化系统在服务器硬件故障导致虚拟机宕机的情况下，可自动地将虚拟机在其它正常的服务器启动，或者当虚拟机的操作系统出现故障，导致虚拟机无法正常运行时，虚拟化系统可自动将故障虚拟机在其它服务器上启动，尽快恢复虚拟机上业务运行； 支持虚拟机热迁移功能。在虚拟机运行期间，通过手工或自动地实现虚拟机在集群之内的不同物理机之间迁移，保障业务连续性； ▲单个逻辑集群最多支持128个物理主机；每台物理服务器最大逻辑CPU核数可达4095； ▲每台虚拟机最大支持6TB内存；每台虚拟机的虚拟网卡可达12块； 虚拟机的单个虚拟磁盘最大容量可达64TB 本项目要求配置跨多物理服务器的分布式虚拟交换机（DVS/VDS）功能，分布式虚拟交换机可以同时作用于多台物理服务器组成的集群，保证对于虚拟网络管理的便捷性，避免在多台物理主机上重复进行网络配置。 本项目要求虚拟化软件系统管理模块使用主备冗余部署，以保障系统运行的可靠性。 兼容性要求： 兼容现有市场上主要服务器厂商的主流X86服务器，包括IBM、HP、DELL、Huawei、浪潮、曙光服务器等服务器品牌，可提供证明； 兼容现有市场上主流的存储阵列产品，如 SAN、NAS和iSCSI，品牌包括EMC、IBM、Huawei 、HP、Netapp、Dell等品牌存储，可提供证明； ▲兼容现有市场上X86服务器上能够运行的主流操作系统，尤其包括以下操作系统：Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012, Redhat Linux、Suse linux、Windows XP、CentOS 、Windows 7、中标普华、中标麒麟、Ubuntu、Fedora等，可提供证明； 虚拟化平台支持部署常见的应用软件，比如：Windows SQL Server 2008 R2 Enterprise；Oracle；Exchange Server；SharePoint Server，可提供证明； 虚拟化管理平台技术要求： 管理系统基于免费Linux操作系统和数据库，无需额外的商用操作系统和数据库的License费用 支持业界主流交换机厂商支持告警上报与状态监控； 支持对物理服务器进行的维护操作：上电，下电，安全重启，安全下电，进入维护模式，退出维护模式，一键式上电、下电所有物理服务器； 支持F5等业界主流负载均衡器接入管理，可以监控负载均衡器的状态是否正常； 管理系统支持至少两种虚拟化平台统一的管理， 虚拟化资源的统一呈现（计算资源池， 存储资源池， 网络资源池），统一的操作流程； 支持资源SLA，管理员为不同的资源池打上不同的SLA标签，用户创建虚拟机时选择不同的资源SLA标签，系统会根据用户选择自动匹配SLA标签，选择满足用户SLA要求的资源池分配资源； ▲系统支持“三权分立”的管理运维模式。支持系统管理员、安全管理员、安全审计员的三员角色。其中：系统管理员：可以授予系统管理、业务管理类的角色，进行资源和业务的维护工作。安全管理员：只能授予安全管理员的角色，可以管理用户及授权，不能进行资源和业务的维护工作。安全审计员：只能开展审计类业务，无权维护其他业务； 告警管理支持通过统一的界面集中监控服务器、交换机、存储设备虚拟化环境报上来的告警； ▲支持系统健康检查工具。健康检查工具是云平台为技术支持工程师和系统维护工程师提供的一套日常检查工具，并能输出各部件健康检查报告； 为了方便项目实施后更方便的对资源池进行管理，本次投标系统要求配置虚拟数据中心（VDC）能力，管理员可以通过虚拟数据中心对集群的计算、存储、网络资源按用户或组织进行资源的逻辑配额分配，并将虚拟数据中心划分给不同的组织。 为了提供资源流程管理能力，本次项目需要配置服务目录的能力，用户可以通过Portal页面进行虚拟机、磁盘等资源的申请，管理员审批通过后，自动完成对应资源的创建。 ▲虚拟化厂商在海南设有办事机构，并具备备件库，须提供证明； |
| 10 | 网络机柜 | 服务器机柜，42U高，配置4个PDU |
| 11 | KVM | 机柜式显示器、键盘、鼠标、切换器 |
| 12 | 负载均衡 | AD-3000 |
| 13 | 辅材 | 电源线，光纤跳线、网络跳线、线管及其它不可预见的辅材 |
| 14 | 安装人工费 | 一项 |
| 15 | 系统集成及调试技术费 | 一项 |

注：以上“技术要求”的响应以产品彩页或厂家出具的技术支持文件（产品彩页或技术支持文件须加盖厂商公章）为准。否则，视为不响应。

第三章    投 标 人 须 知

## 一、总则

1. 名词解释

1.1招标人：指采购人及其委托的采购代理机构

1.2投标人：已从采购代理机构购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次招标投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备招标文件第一章“供应商资格条件”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5． 法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6．招标文件的约束力

6.l 投标人一旦购买了本招标文件并在7个工作日内未对招标人提出书面质疑，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6.2 本招标文件由招标人负责解释。

## 二、招标文件

7．招标文件的组成

7.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  用户需求书

第三章  投标人须知

第四章  合同条款

第五章  投标文件格式

第六章  评审方法和程序

附表1 初步审查表

附表2 技术商务评分表

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

7.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

7.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

8．招标文件的澄清

若投标人对招标文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间15天前通知招标人，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一招标文件的投标人。

9．招标文件的更正或补充

9.l 在投标截止时间前十五天，招标人均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

9.2 对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的更正公告为准。

9.4 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函招标人。逾期不回的，招标人视同投标人已收到更正公告。

9.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

## 三、投标文件

10．投标文件的语言及度量衡

10.l 投标文件以及投标人与招标人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

10.3 除在招标文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

11．投标文件的组成

11．l 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五章“投标文件格式”要求）：

11.1.l 投标函、投标报价及相关证明文件。

11.1.2 投标人资格证明文件。

11.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

12．投标报价

12.1本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

12.2招标人不接受任何有选择的报价。

12.3 预中标人的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

13. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

14．投标保证金

14.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额人民币：5000元 
   人民币。

14.2 投标保证金缴纳方式：

投标人必须在投标截止时间前将投标保证金按海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统提示提交到指定账户并注明汇款单位，投标人在投标截止时间前投标保证金未到达海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统指定账户，其投标将被拒绝。

14.3 投标保证金的退还

14.3.l 中标人：本项目在海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里发布中标通知书后，投标人需按照海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里的提示，上传相关资格证明文件后提交审核，审核通过后，投标保证金会在5个工作日内自动退还。

14.3.2 落标的投标人:本项目在海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里发布中标通知后，投标人需按照海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里的提示，上传相关资格证明文件后提交审核，审核通过后，投标保证金会自动退还。

14.3.3流标项目由招标人或招标代理机构出具项目流标情况说明书，省政务中心将自动退回其保证金。

14.3.4退保证金申请资料受理地点和收件地址：海口市国兴大道9号海南省政务服务中心308室。收件人:郑先生   电话：0898-65355520

14.4网址：http://218.77.183.48/site/notices/592.htm

14.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）中标人不按第30条规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

15．投标有效期

15.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

15.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

16．投标文件的数量、签署及形式

16.1 投标文件一式柒份，固定胶装。其中正本壹份，副本陆份。

16.2 提供电子word文档1份，并将U盘（U盘上请标明公司名称）密封在“唱标信封”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

16.3 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

16.4 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

16.5 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

## 四、投标文件的递交

17．投标文件的密封及标记

17．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

17.2 投标专用袋（箱）上须按招标人提供的格式注明：

（l）采购编号及项目名称：

（2）分包号（如有的话）：

（3）投标人的名称、地址、联系人、电话和传真：

17.3 投标文件未按第 17.l和 17.2条规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

17.4投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

（1）从投标文件正本中复印的开标一览表；

（2）交纳投标保证金证明文件的复印件；

（3）投标函。

18．投标截止时间

18.l 投标人须在招标文件第一章规定的投标截止时间前将投标文件送达招标人规定的投标地点。

18.2 若招标人按9．5条规定推迟了投标截止时间，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

19．迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

20．投标文件的修改和撤回

20.l 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使招标人在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

20.2 投标文件的修改文件应按第16条规定签署，正、副本分别密封，并按第 17.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标人规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

20.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

20.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

## 五、开标及评标

21．开标

21.l 招标人按招标文件第一章规定的时间和地点开标。采购人代表、招标人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

21.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，招标人有权要求参加开标的代表持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

21.3 开标时，招标人、公证员（如有）或投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

21.4 若投标文件未密封，或投标人未按招标文件规定提交投标保证金（包括投标保证金不符合第14条规定），招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

21.5 按照第19条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

22．评标委员会

评标委员会由采购人的代表和有关专家共7人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，专家均从政府采购专家库中随机抽取产生。负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人。

23．对投标文件的资格性审查和符合性审查

23.l 资格性审查的内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件规定的条件

（2）投标文件递交情况：正本和副本数量

（3）投标文件签署情况

23.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件内容是否齐全

（2）对招标文件的响应是否存在重大负偏离

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

23.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。

23.3.1 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

23.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

23.4.l开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

23.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

23.4.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

24．投标文件的澄清

24.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

24.2 评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充，

24.3投标供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

24.4 并非每个投标人都将被询标。

25．评标及定标

25.1 招标人、评标委员会分别对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

25．2 评标委员会按招标文件“附则”中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25.3关于政策性加分

25.3.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.3.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.3.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

(1)中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

(2)具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

(3)投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。

如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

26．评标过程保密

26.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

26.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3 在评标期间，招标人将有专门人员与投标人进行联络。

26.4 招标人和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

## 六、授标及签约

27．定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在海南省人民政府网上公示。

28. 质疑处理

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

29．中标通知

29.l采购代理机构应按评审报告的评审结果向预中标供应商发出中标通知书。29.2  中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复招标人，确认中标通知书已收到，并同意接受（若到招标人领取则无需回复）。

29.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

30．签订合同

30.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

31．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费由中标供应商向海南政采招投标有限公司支付。

第四章     合 同 条 款

合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

# 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

# 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

# 4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

# 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后 6 0天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五章要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

# 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

# 21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

# 合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2016年    月    日（项目编号:HNZC2016-111-004、医院信息化集成项目）公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

# 一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 采购货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） ￥： |
| 甲方 | 联系人： 固定电话： |
| 乙方 | 联系人： 固定电话： |

二、交货地点：

# 三、付款：见用户需求书。

四、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为海南省经济仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

# 五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

# 六、 合同鉴证：集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

# 七、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）乙方的开标一览表及投标报价明细表；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

# 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购管理部门备案。

甲方：                    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一六年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一六年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

采购代理机构：海南政采招投标有限公司（盖章）

地  址：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

经办人：

二〇一六年   月    日

第五章   投 标 文 件 格 式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

## 一、投标函、投标报价及项目相关文件

1、投标函

海南政采招投标有限公司：

你们      号招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

（2）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照招标文件第三章“投标人须知”第15条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（4）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（5）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（6）如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

法定代表人或被授权人（签字）：

职务：

日期：

2、开标一览表

项目名称&项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 | 单项总价 | 交货期 |
| 交货地点： 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

投标人名称（公章） ：

法定代表人或被授权人（签字）：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

表内“序号”应与“用户需求书”中设备清单的“序号”一致

3、技术和服务要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关服务要求，并对所有技术规范和服务要求偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

| 序号 | 原技术规范和服务要求条款描述 | 投标人技术规范和服务要求条款描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标人名称（公章）：          法定代表人或被授权人（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“投标人技术规范和服务要求条款描述” 中列出所投设备的详细技术参数和服务要求情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

4、产品质量及服务承诺书

此承诺由供应商根据自身实际情况并结合招标文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：质量保证、售后服务体系、人员、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用等（分质保期内和期后两个时间段）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

5、项目验收方案

（格式自定）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

6、项目培训方案

（格式自定）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

注：①4－6项均须全权代表签字并加盖投标单位公章

②1－3项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查

二、资格证明文件

（以下内容必须提供，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查）

1、提供企业营业执照、税务登记证、组织代码证(副本复印件加盖公章)

2、提供2016年连续三个月份的社保和税收证明。（复印件加盖公章）

3、投标保证金证明单据

4、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致海南政采招投标有限公司：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号: HNZC2016-111-004、医院信息化集成项目）项目的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的公开招标采购活动，并负责一切投标文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与招标文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：

职    务：                      身份证号码：

公司名称：        （公章）      营业执照号码：

法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：

职    务：                      身份证号码：

生效日期：20  年   月   日

注：本授权书内容不得擅自修改。

5、制造厂商授权书

海南政采招投标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号:HNZC2016-111-004、医院信息化集成项目）项目的公开招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签字）

职   务：

公   章：                       日   期：

注：1、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

2、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

6、近三年无重大违法记录声明函

海南政采招投标有限公司：

本公司声明如下：

本单位在参加（项目编号: HNZC2016-111-004、医院信息化集成项目）项目的政府采购活动近三年内，未有任何违法行为记录。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

三、其他资料

1、投标人概况：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。

2、投标人认为对其中标有利的其它书面材料。

第六章  评审办法和程序

一、评标办法

（一）评审规则

  - 评标办法采用综合评分法。

  - 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务（包括：验收方案、培训方案）的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

  - 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的总分，评分的算术平均值即为该投标人的合计得分。合计得分与投标报价份（投标报价的分值计算由招标人工作人员负责计算）相加得出综合得分。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选供应商。

（二）初步评审

1． 招标人、评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

  - 招标人、评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

  - 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

  - 无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标

- 投标人未按要求提供企业法人营业执照；

- 投标人未提交投标保证金或金额不足的；

- 投标有效期不足的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或投标价不是唯一的；

- 对招标文件的响应存在重大负偏离的；

（三）详细评审

本项目采用如下综合打分法，总分为100分，具体打分方法如下：

项目评定标准及评分表见评审评分表

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

1、价格占30分：将所有通过符合性筛选的投标报价中最低价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分。

2、整个项目的技术商务分占70分，具体由评委根据投标人的投标文件中《技术要求响应表》及有关投标人的质量保证、售后服务说明等资料说明等情况打分。

其中价格评审按如下方法处理：

- 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

- 投标人在投标报价时，虽然报价未低于设备成本，技术参数、规格配置也符合招标文件的要求，但设备的实际应用情况（如精确度、稳定度和耐用度等）名不符实。经由三分之二（含三分之二）以上评标委员会成员以记名方式投票通过认定为名不符实的，其投标作无效投标处理。

- 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

  - 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

  - 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

附表1

（HNZC2016-111-004）采购初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 企业营业执照、税务登记证、组织代码证、法人授权委托书 |  |  |  |
|  |  | 供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件递交情况 | 正本和副本的数量是否符合招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 4 | 投标人应提交的相关文件 | 是否提交投标函、开标一览表、技术要求响应表 |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金证明的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |
| 7 | 交付时间 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                       日期

附表2

（HNZC2016-111-004）技术商务评分表

| 投标人及货物 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评比 项目 | 评比内容 | 满分 |  |  |  |
| 1 | 投标产品技术指标、参数响应（35分） | 完全满足招标文件要求得满分，带“▲”为的重要指标，不满足每个扣2分，其他指标不满足每个扣1分，扣完为止。（需提供证明材料，产品彩页或技术支持文件须加盖厂商公章） | 35 |  |  |  |
| 2 | 投标人业绩(12分) | 投标人2011年以来承接过医院信息化或智能化项目且合同金额单笔在600（含）万以上；600至800万的每个1分，最高3分；1000万至1400万每个得2分，最高得6分；1500万及以上每个得4分，最高12分；（提供3个项目的合同复印件，现场提供原件备查）。 | 12 |  |  |  |
| 3 | 企业资质、信誉和实力（11分） | 投标人具备住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》得2分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 投标人具备《ISO9001质量体系认证书》认证书得2分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 投标人具备《全国质量、信用、服务AAA级企业证书》得2分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 投标人具备《信息系统集成及服务资质证书》叁级及以上资质得2分，四级资质得1分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 投标人具备建筑智能化工程设计与施工资质证书或《建筑智能化工程专业承包资质证书》壹级资质得3分，二级资质得1分。 | 3 |  |  |  |
| 4 | 系统验证测试与演练方案（4分） | 根据投标人系统验证测试与演练方案：优：4分；良2分；一般1分。 | 4 |  |  |  |
| 5 | 售后服务（3分） | 根据投标人售后服务承诺、售后服务措施：优：3分；良2分；一般1分。 | 3 |  |  |  |
| 6 | 培训（3分） | 根据投标人培训方案、培训措施：优：3分；良2分；一般1分。 | 3 |  |  |  |
| 7 | 标书制作（2分） | 投标文件的规范性、完整性，是否方便查阅、评审。优得2分；一般得1分。 | 2 |  |  |  |
| 8 | 投标报价（30分） | 见评审办法3 | 30 |  |  |  |
| 9 | 评比总得分（100分） | 100 |  |  |  |

为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人可针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码。

# Text boxes

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处