# 2015年消防车辆装备器材采购（消防车辆）

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-275-1

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海口市公安消防支队

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年五月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	5

第三章 用户需求书	11

（A包需求书）	11

（B包需求书）	19

（C包需求书）	25

第四章 合同条款	36

第五章 投标文件内容和格式	39

表1、投标函	40

表2、开标一览表	41

表3、技术及资质响应表	42

表4、授权委托书	43

表5、投标人项目业绩表	44

第六章  评审办法和程序	45

初步审查表	47

技术、商务评分表（A包）	48

技术、商务评分表（B包）	50

技术、商务评分表（C包）	52

# 第一章 投标邀请函

受海口市公安消防支队的委托，海南海政招标有限公司就2015年消防车辆装备器材采购（消防车辆）（项目编号：HZ2016-275-1）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：2015年消防车辆装备器材采购（消防车辆），包括：

A包：压缩空气泡沫消防车

B包：水罐消防车

C包：登高平台消防车

2、用途：海口市公安消防支队工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算为：A包440万；B包320万；C包320万。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证的复印件或者具有三证合一的工商营业执照的复印件，加盖公章、原件备查）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期任意三个月的企业纳税证明）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期任意三个月的社会保障缴费记录复印件）；

4、所投车辆都必须通过中国国家强制性产品（3C）认证或承诺在交车时提供中国国家强制性产品（3C）认证，随车配备的消防水带须具有3C认证；

5、投标人必须是车辆生产厂家；

6、必须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；

7、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

8、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年6月1日至2016年6月8日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005 。

购买招标文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和投标人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）

3、标书售价：￥150元/包（售后不退）。

招标文件购买的账户信息：

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

投标保证金为：A包88,000.00元；B包63,000.00元；C包64,000.00元。

4、投标人提问截止时间：2016年6月20日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2016年6月21日 9:00  （北京时间）。

投标保证金的账户信息：

单位：海口市建设工程招标投标服务中心

账号：3927 0188 0000 3558 0

地址：光大银行海口美兰支行

要求：供应商办理保证金手续时，请务必注明采购项目名称、编号，在“付款人”一栏中填写报投标单位名称（须与购买招标文件单位名称、参与投标的单位名称一致，否则自行承担投标被拒绝的风险）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件截止时间：2016年6月21日上午9：00；

2、开标时间：2016年6月21日上午9：00；

3、开标地点：海口市公共资源交易中心开评标会议室（海口市海甸五西路28号建安大厦附楼2楼会议室） ；

4、在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、公告发布媒介：本项目采购信息指定发布媒体为中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、海南省人民政府网（http://www.hainan.gov.cn/code ）、海口市人民政府网（http://www.haikou.gov.cn）和海口市公共资源交易网（http://www.hkcein.com）。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人：  林小姐

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、地址：海口市兴丹路2号

2、联系人：吴先生

3、联系电话：0898-65230035

海南海政招标有限公司

二○一六年五月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海口市公安消防支队

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

投标保证金为公共资源服务中心收取，则和公共资源服务中心办理退款手续，联系人：毛先生。联系电话：0898-66156091。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：2015年消防车辆装备器材采购（消防车辆）

项目编号：HZ2016-275-1    包号：   包

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1投标人为小型和微型企业的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

# （A包需求书）

一、项目名称

2015年消防车辆装备器材采购（消防车辆）

二、项目需求

| 序号 | 车辆名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩空气泡沫消防车 | 2辆 |  |

(一)底盘

1. 选用进口知名品牌消防车底盘，最高车速≥120公里/小时；

2. 六缸直列涡轮增压中冷电控共轨喷射柴油发动机，发动机功率≥213KW；

3. 排放量达到欧IV标准，比功率≥12，满载质量≤18t，驱动4×2，轴距≤4000 mm，选用自动或手动变速箱，底盘原厂原装钢丝轮胎（含备胎1个）；

4. 电子制动系统（EBS）含防抱死制动系统（ABS），发动机排气制动，前桥盘式制动，后桥盘式制动；

5. 底盘原厂原装取力器，与离心泵带有的闭路水套（热交换器）和发动机的散热器相连，冷却的水套可防止发动机冷却水和取力器的油温过热，连续工作时间≥24h；

6. 底盘全免费维护保养2年，终身免费维修（不包材料）。

7. 空气滤芯安装在驾驶室后面，提高消防车涉水深度，在底盘尾部，处于整车纵向中心线上，安装5吨拖车拉钩。

（二）驾驶室

1. TGM DK驾驶室（四门，双排座，座位1+1+4，在生产线上直接安装），消防红色；

2. 翻转角应≥45º，除驾驶员侧外，其它车门的开启角度≥85º；

3. 配置高舒适空气弹簧司机座椅，前排单人副司机座椅，后排四人条椅，均配有安全带，带4具空呼器架，并有足够的空间保证身着消防服的人员乘坐及移动；

4. 座椅下设置可放入消防器材的储物箱；

5. 多处储物空间，自动温控环保空调系统（R134A冷媒，无氟里昂），收音机+CD，电动电热后视镜，电动电热广角镜、右侧电动电热下视镜，右前侧下视镜等等，预留车载电台电源接口、GPS定位接口，配有带雷达测距报警功能的倒车影像系统，设有1个6″液晶显示器；配有科立讯DM880数模车载台一部；

6. 在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室门开启时指示警告灯亮。

（三）上装

1. 厢体采用全铝合金板式粘接结构，通过激光切割折弯成型的铝合金板粘接而成，减少上装重量，无焊接应力的发生，厢体永不生锈，保质期10年；

2. 罐和顶部区域使用铝制通用全铝合金轻型上装结构设计，左右两边各设置3个或3个以上器材箱，采用为高强度铝合金型材,表面经过阳极氧化处理；

3. 厢体为高强度进口铝合金材料，进口铝合金板厚度≥4mm，每个器材箱由一防尘、防水的粉末涂层铝制的卷帘门关闭，卷帘门为弹簧式装有一个可锁定杆式锁，操作安全舒适，打开卷帘门的时候，一个自动开关确保对应的器材室立即照明，在驾驶室内能显示每个器材门启闭情况；

4. 器材厢门启闭灵活，噪音低，边胶条需具备防水耐用功能；接近每个储物箱的位置均设有脚踏翻板，可收回；

5. 泵室位于后部隔间，采用轻铝合金上翻铰接门，通过进口橡胶铰链连接，气弹簧助力，设有关闭拉带、把手及锁；

6. 车尾部适当位置设置1个登入车顶的爬梯，车顶工作甲板覆有特殊塑料涂层，充分防滑；

7. 安装有全自动充电、充气装置，保证车辆随时出动，电源插座安装在驾驶室左侧，当启动发动机电源插头不能自行弹出时，便于驾驶员顺手拨出；

8. 内部器材架采用铝合金型材搭建，可根据器材轻松调整，器材架结构根据用户需求摆放器材进行设计，按照人性化、实战实用、便于存取、减少损耗的原则，设置时常用、重型的固定在下方，器材固定后保证车辆在行驶时不会出现器材移位损坏现象，器材摆放醒目位置装有相对应器材的名称铭牌；

9. 上装改装后牌照的安装固定位置、面积尺寸和照明应符合相关要求；

10. 灌体

10.1 水罐容积≥3.5吨，A类泡沫罐≥0.3吨，B类泡沫罐≥0.5吨，罐体顶板及侧板厚≥4mm，底板厚≥5mm，优质316不锈钢，经过酸洗钝化处理并设有“牺牲”阳极装置，能更好地保护罐体免被腐蚀，保质期10年；

10.2 水罐人孔内径450mm，采用高强度玻璃钢制作，设有绿色弹簧加载快速打开盖和自动泄压设计，人孔盖一边固定，1个带绿色玻璃钢管帽的溢流管，满足罐体溢流及通气要求；

10.3 罐底下面安装排水口，管径DN40，手动启动，泵往罐注水管径DN25；

10.4 左右侧各2个罐注水口（共4个接头），内径DN65，配有不锈钢球阀、滤网、卡式快速接口及闷盖等；

10.5 泡沫罐配有2个带黄色玻璃钢管帽的溢流管，满足罐体溢流及通气要求；

10.6 排液管管径DN25球阀，手动启动，带固定装置及闷盖，青铜材质；

10.7 A类泡沫、B类泡沫补液口设于车尾部，补液管内径DN40，通过不锈钢球阀控制，带铜合金内扣式接扣及闷盖；

10.8 配有1套罐液位系统，在泵室控制面板和车顶炮控制面板上通过液位表显示；

11. 消防泵

11.1 离心常压消防泵，泵壳及叶轮为防腐轻合金，泵轴为高级不锈钢，机械轴封，压力1.0Mpa时流量≥3500L/min，消防泵通过取力器由汽车发动机驱动，有附加冷却装置能够连续运转24小时以上；

11.2 真空泵与水泵同一品牌，最大吸深≥7米，最大真空度≥85kPa，引水时间≤50秒；

11.3 所有水管及泵接头为防腐热浸镀钢、刚性橡胶管或弹性橡胶连接材质，所有泡沫管及泵接头为高级不锈钢，青铜、刚性橡胶管或聚酯材料；

11.4  1个DN125吸水口，配不锈钢蝶阀，手动控制，带滤网，卡式雌接口及闷盖；

11.5  4个常压出口，左右各一个DN80、DN65卡式雌快速接扣，包括闷盖；

11.6  1个常压炮供水管，与车顶炮连接；1个泵排水口，10mm球阀，手动操作；

12. 泡沫比例混合器

12.1 与消防泵原厂配套，自动“环泵式”，混合比例3%、6%可调节，手动启动；

12.2  1个DN40泡沫罐吸液管，带气动操作球阀；

12.3  1个DN40外吸泡沫管，带手动操作球阀及卡式接扣，通过外吸泡沫管冲洗泡沫；

12.4 泡沫吸液管路装有单向阀，防止泡沫倒流进泡沫罐，单向阀要便于检查和清洗。

13. 消防控制系统

13.1 配有原装进口泵室内泵控制系统和消防炮控制系统；

13.2 泵室内泵控制系统位于车后部，包括常压表、真空表、取力器启动开关指示、油门控制开关、发动机油压显示、泵工作累时表、泵转速表、水罐液位计、水罐吸水启动开关、真空泵启动开关、A类泡沫罐液位计、B类泡沫罐液位计、泡沫罐出液启动开关、CAFS控制面板等，在明显位置附加操作流程及说明铭牌（中文）；

13.3 消防炮控制系统位于车顶，包括常压表、水罐液位计、B类泡沫罐液位计、面板工作灯开关、炮出水启动开关、油门控制开关等。

14. 消防炮

14.1原装消防泵，遥控水/泡沫两用炮，压力1.0Mpa时流量≥40L/s，水射程≥60米，泡沫射程≥55米。

15. 压缩空气泡沫系统

15.1 有泵轴所带的V型皮带驱动的空气压缩机，空气压缩机流量≥2500L/min，驱动功率≥17kw；

15.2 整个系统与消防泵整合在一起，系统可以使用常规的A类及B类泡沫，电驱正压泡沫比例混合系统，混合比0.1-1%，无级调节；

15.3  2个DN65常压侧出口，每个出口可以独立人工调节CAFS输出的干湿程度，1.0Mpa压力时泡沫流量≥22L/min，压缩空气泡沫流量≥3000L/min。

16. 牵引绞盘

16.1 原装产品，牵引力≥7吨，直径≥11.5mm，长度≥30m；

16.2 电动控制，液压驱动，前置式。

17. 发电照明系统

17.1 原装产品，主升降杆采用电控气压云台，可伸缩，升降照明灯最大离地面高度7.5m，360°全方位照明，灯具可旋转365°倾斜近300°，带自动复位功能，照明灯功率4×1000W/220V，卤素灯，有线遥控；

17.2 进口发电机，额定功率≥6KW，可持续工作8小时以上；

17.3 加装复位接近开关，当升降杆和照明灯具未回收到车辆行驶状态时，驾驶室有提示。

18. 警报系统

18.1  1个1.6m长排爆闪警灯安装于驾驶室顶部，可从驾驶室开关，红色，电子公共广播系统，带Wail-Yelp声警笛，包括麦克风及100W扬声器，安装于驾驶室顶；

18.2  左右两侧各3组红蓝爆闪灯。

19. 上装电气

19.1 电压24V，2个后位灯（红色），2个制动灯（红色），2个转向信号灯（琥珀色），2个危险警告信号（琥珀色），2个后回复反射器（红色），2个后部雾灯（红色），2个倒车灯（白色），2个示廓灯（红色），1个牌照灯（白色）；每个储物箱1个LED照明灯，储物箱在驾驶室内带控制灯，红灯亮时，警告提示车门未关；

19.2 配1个70W的卤素灯泡安装于车顶，车顶过线、接头均有保护，能承受车顶行人的意外踩踏冲击；

19.3 探照灯带枢轴，线缆及插头，可手动调整照明角度。

（四）随车器材

| 类别 | 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火 装备 | 1 | 消防吸水管 | DN125 | 米 | 8 | 共4根，每根2m |
|  | 2 | 滤水器 | KGK125 | 件 | 1 |  |
|  | 3 | 消防水带 | 国内知名品牌产品16-65-20 | 盘 | 12 | 卡式快速接口 |
|  | 4 | 消防水带 | 国内知名品牌产品16-80-20 | 盘 | 12 | 卡式快速接口 |
|  | 5 | 分水器 | FF80 | 件 | 1 |  |
|  | 6 | 集水器 | FJ125-2B1 | 件 | 1 |  |
|  | 7 | 异径接口 | KJK65/80 | 件 | 4 |  |
|  | 8 | 水带包布 | L=400mm | 件 | 4 |  |
|  | 9 | 护带桥 | 570*380*160 | 副 | 1 | 橡胶 |
|  | 10 | 水带挂钩 | L=440mm | 件 | 4 |  |
|  | 11 | 地上消火栓扳手 | 大口57mm/小口30mm/L=390/铸铁 | 件 | 1 |  |
|  | 12 | 地下消火栓扳手 | 985-1370mm | 套 | 1 |  |
|  | 13 | 消防吸水管扳手 | DN125 | 件 | 2 |  |
|  | 14 | 吸液胶管扳手 | DN40 | 件 | 2 |  |
|  | 15 | 混合器吸液管 | DN40 | 根 | 1 | 包括插入管 |
|  | 16 | 空气泡沫枪 | PQ8 | 支 | 2 | 包括吸液管 |
|  | 17 | 多功能水枪 | TFT FQS125BCP | 支 | 2 |  |
|  | 18 | 手抬机动消防泵 | V20ES | 台 | 1 |  |
|  | 19 | 多功能救援梯 | D6224-2 | 把 | 1 |  |
| 破拆 救生 工具 | 20 | 铁锹 | 1080mm | 件 | 1 |  |
|  | 21 | 消防腰斧 | 270×160×40 | 件 | 1 |  |
|  | 22 | 丁字镐 | 910mm | 件 | 1 |  |
|  | 23 | 铁铤 | 955mm/弯(V+尖)/钢质 | 件 | 1 |  |

1．多功能水枪参数要求

1.1 是一款直接发泡可调流量多功能消防水枪，打开一体化发泡管直接发泡，收起发泡管回到水流控制；

1.2 旋转消防接口，不锈钢球阀，直流/开花/喷雾/冲洗功能快速转换，金属固定雾化齿，金属表面硬质阳极氧化处理涂层，流线形设计流道且内壁光滑无阻，利用通径调节环设定额定工作流量（四档），低倍发泡；

1.3 流量：110、230、360、470L/min可调,五年质保。

2．手抬机动消防泵参数要求

2.1 东发V20ES，含吸水管、滤水器，水泵类型：单泵单程离心泵；2.2 真空泵：碳纤维活片无油式（最大吸程约9米）；

2.3 抽真空时间：1米吸程（0.7秒）；7米吸程（11.5秒）；

2.4 吸水口尺寸：Φ65 mm；

2.5 出水口尺寸：Φ65 mm（可转动90度）；

2.6 吸程3米 流量／压力	527升/分钟/0.5MPa。250升/分钟/0.8MPa；

2.7 标准喷嘴：Φ19 mm，Φ13 mm；

2.8 发动机类型：立式，单缸，手动，电动，风冷，二冲程；

2.9 输出功率：最大15PS=12KW；

2.10 转速规格：6,000 转/分钟；

2.11 油箱容量：3.5升（标准耗油量每小时约3.5升）；

2.12 润滑供应：分离吸油；

2.13 点火方式：飞轮永磁电机（C.D.I.）；

2.14 起动系统：电力起动，自动反冲系统，绳拉式；

2.15 长度：555mm；宽度：470mm；高度：532mm；重量：42 公斤；2.16 蓄电池：蓄电池12V，14Ah/10h。

3．多功能救援梯参数要求

3.1 防腐蚀和防高压设计，可抗击35KV的电压，适用于带电作业，材料为玻璃钢；

3.2 主梯和副梯可拆分使用，配备挂钩、V形踏棍、脚部平衡系统等功能；

3.3 工作参数：承重能力：136公斤，闭合长度：3.7米，延伸长度：6.4米，最大触及高度：7.5米，梯级数：24级，重量：23公斤，包装尺寸：3.66*0.46*0.14米。

（五）其它

1. 底盘、压缩空气泡沫系统、消防泵、消防炮办理免税手续，交车时须提供型式检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告，主要进口部件须提供报关单及相关证明材料；

2. 各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，各种指示标牌为中文标识；

3. 泵室内操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识；

4. 所有开关阀门具有中文标识；车身贴有进口3M反光安全标识。

三、售后服务要求：

1、产品问题24小时内响应，48小时内上门服务，并在两天内修复。产品质量保修期不少于1年，终身维修。3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有车辆、器材超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

2、提供区域维修服务网络，对售后服务进行承诺。

3、在保修期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号的零配件或者性能更加高级的替代产品。

4、所投车辆随车的一切设备和所投的其他装备如有国家相关行业标准的，均须符合相关行业标准。

四、交货期及地点

交货期：签订合同后360天内。

交货地点：海口市公安消防支队

五、质保期要求

所有包的整车质保期为1年，罐体的质保期为10年，底盘质保期为2年。

六、其它要求

1、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

# （B包需求书）

一、项目名称

2015年消防车辆装备器材采购（消防车辆）

二、项目需求

| 序号 | 车辆名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水罐消防车 | 2辆 |  |

（一）底盘

选用进口知名品牌消防车底盘，最高车速≥120公里/小时，六缸直列涡轮增压中冷电控共轨喷射柴油发动机，发动机功率≥213KW，排放量达到国IV标准，比功率≥12，满载质量≤18t，驱动4×2，轴距≤4000 mm，选用自动或手动变速箱，底盘原厂原装钢丝轮胎（含备胎1个）；电子制动系统（EBS）含防抱死制动系统（ABS），发动机排气制动，前桥盘式制动，后桥盘式制动；底盘原厂原装取力器，与离心泵带有的闭路水套（热交换器）和发动机的散热器相连，冷却的水套可防止发动机冷却水和取力器的油温过热，连续工作时间≥24h；底盘全免费维护保养2年，终身免费维修（不包材料）。空气滤芯安装在驾驶室后面，提高消防车涉水深度，在底盘尾部，处于整车纵向中心线上，安装5吨拖车拉钩。

（二）驾驶室

TGM DK驾驶室（四门，双排座，座位1+1+4，在生产线上直接安装），消防红色。翻转角应≥45º，除驾驶员侧外，其它车门的开启角度≥85º。配置高舒适空气弹簧司机座椅，前排单人副司机座椅，后排四人条椅，带4具空呼器架，并有足够的空间保证身着消防服的人员乘坐及移动。座椅下设置可放入消防器材的储物箱。多处储物空间，自动温控环保空调系统（R134A冷媒，无氟里昂），收音机+CD，电动电热后视镜，电动电热广角镜、右侧电动电热下视镜，右前侧下视镜等等，预留车载电台电源24V接口2个、GPS定位12V接口2个、首车图传48V接口1个。配有带雷达测距报警功能的倒车影像系统，设有1个6″液晶显示器。在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室门开启时指示警告灯亮。配有科立讯DM880数模车载台一部。

（三）上装

厢体采用全铝合金板式粘接结构，通过激光切割折弯成型的铝合金板粘接而成，减少上装重量，无焊接应力的发生，厢体永不生锈，保质期10年。罐和顶部区域使用铝制通用全铝合金轻型上装结构设计，左右两边各设置3个或3个以上器材箱，采用为高强度铝合金型材,表面经过阳极氧化处理；厢体为高强度进口铝合金材料，进口铝合金板厚度≥4mm，每个器材箱由一防尘、防水的粉末涂层铝制的卷帘门关闭，卷帘门为弹簧式装有一个可锁定杆式锁，操作安全舒适，打开卷帘门的时候，一个自动开关确保对应的器材室立即照明，在驾驶室内能显示每个器材门启闭情况。器材厢门启闭灵活，噪音低，边胶条需具备防水耐用功能；接近每个储物箱的位置均设有脚踏翻板，可收回；泵室位于后部隔间，采用轻铝合金上翻铰接门，通过进口橡胶铰链连接，气弹簧助力，设有关闭拉带、把手及锁；车尾部适当位置设置1个登入车顶的爬梯，车顶工作甲板覆有特殊塑料涂层，充分防滑。车后部安装有全自动充电、充气装置，保证车辆随时出动，启动发动机电源插头自行弹出。内部器材架采用铝合金型材搭建，可根据器材轻松调整，器材架结构根据用户需求摆放器材进行设计。

灌体：水罐容积≥6吨罐体顶板及侧板厚≥4mm，底板厚≥5mm，优质316不锈钢，经过酸洗钝化处理并设有“牺牲”阳极装置，能更好地保护罐体免被腐蚀，保质期10年。水罐人孔内径450mm，采用高强度玻璃钢制作，设有绿色弹簧加载快速打开盖和自动泄压设计，1个带绿色玻璃钢管帽的溢流管，满足罐体溢流及通气要求；罐底下面安装排水口，管径DN40，手动启动，泵往罐注水管径DN25；左右侧各2个罐注水口（共4个接头），内径DN65，配有不锈钢球阀、滤网、卡式快速接口及闷盖等。泡沫罐配有2个带黄色玻璃钢管帽的溢流管，满足罐体溢流及通气要求；排液管管径DN25球阀，手动启动，带固定装置及闷盖，青铜材质；A类泡沫、B类泡沫补液口设于车尾部，补液管内径DN40，通过不锈钢球阀控制，带铜合金内扣式接扣及闷盖。配有1套罐液位系统，在泵室控制面板和车顶炮控制面板上通过液位表显示。

消防泵：进口知名品牌离心中低压消防泵，泵壳及叶轮为防腐轻合金，泵轴为高级不锈钢，机械轴封，压力1.0Mpa时流量≥65L/S，压力1.7Mpa时流量≥35L/S消防泵通过取力器由汽车发动机驱动，有附加冷却装置能够连续运转24小时以上；真空泵与水泵同一品牌，最大吸深≥7米，最大真空度≥85kPa，引水时间≤60秒。所有水管及泵接头为防腐热浸镀钢、刚性橡胶管或弹性橡胶连接材质，所有泡沫管及泵接头为高级不锈钢，青铜、刚性橡胶管或聚酯材料；左右各1个DN125吸水口，配不锈钢蝶阀，手动控制，带滤网，卡式雌接口及闷盖，配置连接地上消火栓转换接口；左右侧各2个常压出口，带阀门及DN65卡式雌接扣及闷盖；1个常压炮供水管，与车顶炮连接；1个泵排水口，10mm球阀，手动操作。

消防控制系统：配有原装进口泵室内泵控制系统和消防炮控制系统。泵室内泵控制系统位于车后部，包括常压表、真空表、取力器启动开关指示、油门控制开关、发动机油压显示、泵工作累时表、泵转速表、水罐液位计、水罐吸水启动开关、真空泵启动开关，在明显位置附加操作流程及说明铭牌（中文）。消防炮控制系统位于车顶，包括常压表、水罐液位计、面板工作灯开关、炮出水启动开关、油门控制开关等。

消防炮：消防泵，手动或者电控水/泡沫两用炮，压力1.0Mpa时流量≥40L/s，水射程≥60米。

牵引绞盘：原装进口产品，牵引力≥7吨，直径≥11.5mm，长度≥30m；电动控制，液压驱动，前置式。

发电照明系统：原装进口产品，主升降杆采用电控气压云台，可伸缩，升降照明灯最大离地面高度7.5m，360°全方位照明，灯具可旋转365°倾斜近300°，带自动复位功能，照明灯功率4×1000W/220V，卤素灯，有线遥控；采用德国艾斯曼汽油发电机或优于该型号进口发电机，额定功率≥6KW，可持续工作8小时以上。

警报系统：1个1.6m长排爆闪警灯安装于驾驶室顶部，可从驾驶室开关，红色，电子公共广播系统，带Wail-Yelp声警笛，包括麦克风及100W扬声器，安装于驾驶室顶；车尾左右各设一个方形红色/蓝色频闪警灯；车身左右两侧各3组红蓝爆闪灯。

上装电气：电压24V，2个后位灯（红色），2个制动灯（红色），2个转向信号灯（琥珀色），2个危险警告信号（琥珀色），2个后回复反射器（红色），2个后部雾灯（红色），2个倒车灯（白色），2个示廓灯（红色），1个牌照灯（白色）；每个储物箱1个LED照明灯，储物箱在驾驶室内带控制灯，红灯亮时，警告提示车门未关；配1个70W的卤素灯泡安装于车顶，车顶过线、接头均有保护，能承受车顶行人的意外踩踏冲击；探照灯带枢轴，线缆及插头，可手动调整照明角度，以及车身两侧各装有2组LED照明灯。

（四）随车器材

| 类别 | 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火 装备 | 1 | 消防吸水管 | DN125 | 米 | 8 | 共4根，每根2m |
|  | 2 | 滤水器 | KGK125 | 件 | 1 |  |
|  | 3 | 消防水带 | 国内知名品牌产品16-65-20 | 盘 | 12 | 卡式快速接口 |
|  | 4 | 消防水带 | 国内知名品牌产品16-80-20 | 盘 | 12 | 卡式快速接口 |
|  | 5 | 分水器 | FF80 | 件 | 1 |  |
|  | 6 | 集水器 | FJ125-2B1 | 件 | 1 |  |
|  | 7 | 异径接口 | KJK65/80 | 件 | 4 |  |
|  | 8 | 水带包布 | L=400mm | 件 | 4 |  |
|  | 9 | 护带桥 | 570*380*160 | 副 | 1 | 橡胶 |
|  | 10 | 水带挂钩 | L=440mm | 件 | 4 |  |
|  | 11 | 地上消火栓扳手 | 大口57mm/小口0mm/L=390/铸铁 | 件 | 1 |  |
|  | 12 | 地下消火栓扳手 | 985-1370mm | 套 | 1 |  |
|  | 13 | 消防吸水管扳手 | DN125 | 件 | 2 |  |
|  | 14 | 吸液胶管扳手 | DN40 | 件 | 2 |  |
|  | 15 | 混合器吸液管 | DN40 | 根 | 1 | 包括插入管 |
|  | 16 | 空气泡沫枪 | PQ8 | 支 | 2 | 包括吸液管 |
|  | 17 | 多功能水枪 | TFT FQS125BCP | 支 | 2 |  |
|  | 18 | 手抬机动消防泵 | V20ES | 台 | 1 |  |
|  | 19 | 多功能救援梯 | D6224-2 | 把 | 1 |  |
| 破拆 救生 工具 | 18 | 铁锹 | 1080mm | 件 | 1 |  |
|  | 19 | 消防腰斧 | 270×160×40 | 件 | 1 |  |
|  | 20 | 丁字镐 | 910mm | 件 | 1 |  |
|  | 21 | 铁铤 | 955mm/弯(V+尖)/钢质 | 件 | 1 |  |

1．多功能水枪参数要求

1.1 是一款直接发泡可调流量多功能消防水枪，打开一体化发泡管直接发泡，收起发泡管回到水流控制；

1.2 旋转消防接口，不锈钢球阀，直流/开花/喷雾/冲洗功能快速转换，金属固定雾化齿，金属表面硬质阳极氧化处理涂层，流线形设计流道且内壁光滑无阻，利用通径调节环设定额定工作流量（四档），低倍发泡；

1.3 流量：110、230、360、470L/min可调,五年质保。

2．手抬机动消防泵参数要求

2.1 东发V20ES，含吸水管、滤水器，水泵类型：单泵单程离心泵；2.2 真空泵：碳纤维活片无油式（最大吸程约9米）；

2.3 抽真空时间：1米吸程（0.7秒）；7米吸程（11.5秒）；

2.4 吸水口尺寸：Φ65 mm；

2.5 出水口尺寸：Φ65 mm（可转动90度）；

2.6 吸程3米 流量／压力	527升/分钟/0.5MPa。250升/分钟/0.8MPa；

2.7 标准喷嘴：Φ19 mm，Φ13 mm；

2.8 发动机类型：立式，单缸，手动，电动，风冷，二冲程；

2.9 输出功率：最大15PS=12KW；

2.10 转速规格：6,000 转/分钟；

2.11 油箱容量：3.5升（标准耗油量每小时约3.5升）；

2.12 润滑供应：分离吸油；

2.13 点火方式：飞轮永磁电机（C.D.I.）；

2.14 起动系统：电力起动，自动反冲系统，绳拉式；

2.15 长度：555mm；宽度：470mm；高度：532mm；重量：42 公斤；2.16 蓄电池：蓄电池12V，14Ah/10h。

3．多功能救援梯参数要求

3.1 防腐蚀和防高压设计，可抗击35KV的电压，适用于带电作业，材料为玻璃钢；

3.2 主梯和副梯可拆分使用，配备挂钩、V形踏棍、脚部平衡系统等功能；

3.3 工作参数：承重能力：136公斤，闭合长度：3.7米，延伸长度：6.4米，最大触及高度：7.5米，梯级数：24级，重量：23公斤，包装尺寸：3.66*0.46*0.14米。

（五）其它

1. 底盘、消防泵、消防炮办理免税手续，交车时须提供型式检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告，主要进口部件须提供报关单及相关证明材料；

2. 各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，各种指示标牌为中文标识；

3. 泵室内操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识；

4. 所有开关阀门具有中文标识；车身贴有进口3M反光安全标识。

三、售后服务要求：

1、产品问题24小时内响应，48小时内上门服务，并在两天内修复。产品质量保修期不少于1年，终身维修。3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有车辆、器材超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

2、提供区域维修服务网络，对售后服务进行承诺。

3、在保修期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号的零配件或者性能更加高级的替代产品。

4、所投车辆随车的一切设备和所投的其他装备如有国家相关行业标准的，均须符合相关行业标准。

四、交货期及地点

交货期：签订合同后360天内。

交货地点：海口市公安消防支队

五、质保期要求

所有包的整车质保期为1年，罐体的质保期为10年，底盘质保期为2年。

六、其它要求

1、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

# （C包需求书）

一、项目名称

2015年消防车辆装备器材采购（消防车辆）

二、项目需求

| 序号 | 车辆名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登高平台消防车 | 1辆 |  |

（一）底盘

1. 选用进口知名品牌消防车底盘，最高车速≥100km/h，V型6缸涡轮增压中冷柴油发动机，发动机功率≥320KW，排放量符合欧Ⅳ标准（加配尿素溶液罐）；

2. 驱动形式6×4，轴距4500mm+1350mm，整车质量≤33吨，最大爬坡度≥53%，最大拐弯角直径≤19.8m；

3. 选用自动或手动变速箱，带附加冷却装置的原装底盘取力器；

4. 底盘原厂原装钢丝轮胎（含备胎1个），具有智能制动系统，带防抱死（ABS）功能和加速防滑控制（ASR）功能，双回路压缩空气制动，恒定制动压力达10巴，发动机常开阀辅助制动系统及排气制动系统；

5. 配有尿素溶液罐，底盘全免费维护保养2年，终身免费维修（不包材料）。

6. 空气滤芯安装在驾驶室后面，提高消防车涉水深度，在底盘尾部，处于整车纵向中心线上，安装5吨拖车拉钩。

（二）驾驶室

1. 驾驶室内配置为该车型的最高配置，左侧驾驶，2门，座位设置：1+1；

2. 驾驶室液压翻转装置，翻转角应≥45º；

3. 钢制天窗，中控门锁，电动调节可加热后视镜，驾驶员侧可加热广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜，驾驶员气悬可调座椅，副驾驶员座椅可折叠，驾驶侧和副驾驶侧电动门窗，上车踏板照明灯，CD收音机，暖风/通风系统，空调系统，粉尘过滤器；

4. 预留车载电台电源接口、GPS定位接口，配有带雷达测距报警功能的倒车影像系统，配有科立讯DM880数模车载台一部；

5. 在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室门开启时指示警告灯亮；

6. 配有仪表盘图表式显示系统，具有行车记录仪、室外温度显示、燃油消耗显示等功能。

（三）上装

1. 上车采用360°全回转，直伸缩臂加折臂结构，各运动机构均采用电气控制液压驱动的方式，上车采用了电脑自动控制极限位置减速和停止；

2. 设有两套（转台、工作平台各一套）上车操纵系统，采用国际上最先进的电液比例控制阀做为驱动元件，在转台和工作平台操纵处均设有电脑显示屏，可直接显示臂架的变幅角度、伸臂长度、风速、工作斗载重等，另附有接近开关和信号灯显示报警；

3. 转台电脑显示屏可直接显示火场监控图像，臂架上设有高强度铝合金焊接成的付梯，与臂架伸缩同步进行；

4. 工作高度≥32米，工作幅度≥17米，下探深度≥3米。

5. 支撑机构

5.1 H型支腿，水平外套由高强度合金钢型材制作，副梁由高强度钢板经冷弯后焊接而成的箱式结构；

5.2 纵向跨距5330mm，横向跨距5600mm，支腿自动调平，支腿展开时间≤40s；

5.3 下车操作系统具有手动、自动调平功能，配备有线移动操控盒，支腿操作人员在操作位置应可观察支腿运动状况；

5.4 支腿的外侧设置黄色警示标志灯，当支腿展开时黄色警示标志灯自动点亮并闪烁；

5.5 黄色警示标志灯的亮度应保证白天在10米外清晰可见，闪烁频率不小于1次/秒；

5.6 支腿伸出消防车外的部分应使用反光漆漆成条状；

5.7 当支腿运动时，应有不小于87dB(A)的报警声直至完成调平；

5.8 支腿操作处应有紧急停止支腿运动的按钮，按下按钮，支腿的所有运动应立即停止；

5.9 下车调平后在支腿操作处应有灯光指示；

5.10 采用支腿调平应在支腿操作处安装纵、横二个方向的水平仪；5.11 采用回转台调平应在回转台上便于观察处安装纵、横二个方向的水平仪；

5.12 在支腿操作处应装有支腿液压系统液压油压力表；

5.13 支腿伸展、支撑并调平的时间应不大于50秒；

5.14 应有调节下车或回转台水平的能力，调节范围应不小于5度。

6. 回转与变幅机构

6.1 回转机构是由三级NGW行星齿轮传动机构，一套制动装置及一个高速液压马达组成；

6.2 常闭式制动器采用上置式摩擦窄弹簧压紧、制动力矩大；

6.3 下臂变幅机构主要由下臂、转台、两支变幅油缸等组成，下臂（变幅油缸）的变幅角度从－5°～80°，折臂变幅机构由四臂头部里面的折臂变幅油缸和连杆组成，变幅角度从0°～175°。

7. 臂架结构

7.1 臂架由四节套同步伸缩臂和一节折臂组成，由高强度合金钢板冷弯焊接而成的箱式结构，伸缩臂的动作由伸缩油缸和链条来完成，曲臂通过双作用油缸实现180°折叠；

7.2 四节臂头部里面装有折臂变幅机构，折臂头部里面装有工作平台调平机构；

7.3 臂架（梯架）应在安全工作范围内动作，当接近安全工作范围的边缘或臂架运动的极限位置时，臂架（梯架）的运动应减速，当超出安全工作范围时，臂架（梯架）应自动停止向危险方向运动并有声光报警，臂架（梯架）停止运动后不论操作手柄在任何位置，都不得再向危险方向动作；

7.4 臂架可向安全方向运动，并不应通过转换开关来实现；

7.5 臂架升起额定高度并旋转90°时间≤160s；

7.6 臂架（梯架）上应涂刷消防车名称、型号缩写、最大工作高度和强制性认证标志；

7.7 涂刷的长度应不小于臂架行驶状态长度的1/4。

8. 工作平台

8.1 载人平台由无缝型钢焊接而成，设置在臂架顶端，平台上安有电脑控制和臂架运动显示系统，可左右旋转，左右摆动各35°，工作斗载重400Kg，载有大流量电遥控水炮；

8.2 工作斗设有三面喷淋自保装置，工作斗内控制，手动阀门，工作斗配置DN65出水口1个，手动球阀；

8.3 工作斗安装风速仪，通过转台和工作斗的显示屏直接观看显示，当风速超过生产企业规定的要求时应有报警信号；

8.4 安装超载报警装置，当工作斗负载超出额定负载时，应有报警信号，声光报警的声音在回转台和工作斗操作位置不小于90dB(A)，光应闪烁，并保证在回转台和工作斗操作位置能够看到；

8.5 安装照明系统，照明设施应保证接口处有足够的照明，消防炮上应安装探照灯，探照灯的照射方向应与消防炮的射流方向相同，探照灯的开关在工作斗操作台和回转台操作台上，探照灯的光色应是穿透烟雾能力强的黄色；

8.6 安装对讲系统，该对讲系统应不需要手持操作；

8.7 安装火场监控装置，并可以在显示屏上及时观看火场情况，并带有储存功能，以便回放；

8.8 工作斗内放置安全带，安全带数量不少于按额定载荷核算（75kg/人）的工作斗中人员数量；

8.9 工作斗中设置供人员使用的空呼系统，此系统必须按国家相关规定获得产品准入资格，系统应最少有供二人使用的空呼面罩，二人同时使用的时间应大于1小时，系统的空气瓶不得放置在工作斗的任何部位，且不得影响举高消防车的正常工作；

8.10 工作斗的明显位置标出以公斤计的工作斗额定载荷和系上安全带，防止超员等内容；

8.11 以公斤计的工作斗额定载荷字体大小应保证离工作斗10米外的人员可清晰阅读，字体应使用与周围颜色反差大的颜色；

8.12 字迹不得因震动、高温、水淋及其他原因脱落或腐蚀；

8.13 若工作斗可绕臂架左右摆动，摆动角度宜大于20°；

8.14 工作平台随臂架的变幅运动由调平机构自动调整水平，工作平台的底面始终与地面保持平行，变幅运动停止后，工作平台将自动锁死。

9. 车身、围板、平台、工具箱

9.1 车身平台铺设氧化防滑花纹铝合金板，厚度≥4mm，车身围板粘贴铝合金平板，厚度≥4mm；

9.2 水泵操作箱配有铝合金卷帘门；

9.3 两侧工具箱，内表面铺设铝合金板，外有铝合金卷帘门。

10. 罐体

10.1 载水量≥4吨，载泡沫量≥1吨，罐体采用优质316不锈钢材料，经过酸洗钝化处理并设有“牺牲”阳极装置，能更好地保护罐体免被腐蚀，罐底板厚度≥5mm，其余部位厚度≥4mm；

10.2 罐体内设置网格式纵向、横向防荡板，水罐设DN125溢水管带溢水帽，泡沫罐设呼吸阀，水罐和泡沫罐均安装电子液位计，罐体与付梁采用弹性联接，罐体顶板采用防滑不锈钢花纹板，水罐设人孔1个,内孔φ440,带有快速锁定/开启（一端固定），罐体压力超过2公斤时的自动泄压，水罐盖涂绿色，罐体保质期10年。

11. 消防泵

11.1 中低压消防泵，压力1.0Mpa时，流量≥90L/S，压力1.8Mpa时，流量≥45L/S；

11.2 入口管径DN150，出口管径DN125；

11.3 真空泵与水泵同一品牌，真空度≥85kPa，吸水深度≥７米，引水时间≤50秒。

12. 泡沫比例混合器

与消防泵原厂配套，自动“环泵式”，混合比例1%—10%可调节。

13. 消防炮

13.1 水、泡沫两用电遥控消防炮，流量可调950—4800L/min，工作压力0.55Mpa，水射程≥70m，泡沫射程≥60m，水平转角度±45度，仰角度90度，俯角45度，无线遥控距离≥100米；

13.2 不锈钢泡沫炮头。

14. 应急装置

配有汽油机应急液压泵，当消防车发动机出现故障时，可启动应急液压泵，将登高车臂架收回到行驶状态。

15. 其他方面

| 水路控制 | 水路控制方式：气动控制 |
| --- | --- |
|  | 控制面板位置：车体左侧 |
| 消防管路 | 下车：不锈钢管+铸铝管 |
|  | 上车：伸缩水管，铝合金无缝管 折臂水管，铝合金无缝管 软连接管，不锈钢丝编织金属波纹软管 |
| 水口配置 | 水口 | 规格 | 阀 | 位置 |
|  | 外供水口 | 2XDN80 | 水带接扣配闷盖 | 车体左右各1个 |
|  | 外吸水口 | 2XDN150 | 配闷盖 | 车体左右各1个 |
|  | 罐内吸水口 | 1XDN150 | 气动蝶阀 |  |
|  | 罐体注水口 | 1XDN65 | 气动球阀 |  |
|  | 出水口 | 4XDN80 | 手动球阀 | 车体左右各2个 |
|  | 上炮口 | 1XDN125 | 气动蝶阀 |  |
|  | 车尾部供水口 | 2XDN80 | 手动球阀配闷盖 | 车尾部 |
|  | 水罐排污口 | 1XDN50 | 手动球阀带接扣 |  |
|  | 外吸泡沫 | 1XDN40 | 手动球阀配闷盖 | 车体左侧 |
|  | 外供泡沫 | 1XDN50 | 手动球阀配闷盖 | 车体左侧 |
|  | 泡沫排污口 | 1XDN50 | 手动球阀带接扣 |  |
|  | 供水口/出水口接扣形式：卡式（快速）接口 吸水管接口形式：卡式（快速）接口 |
| 电气配置 | 上车操作台位置：转台左侧，带座椅 |
|  | 整车控制类型：触摸屏操作界面，电脑控制 |
|  | 驾驶室顶部安装2个圆警灯 驾驶室内安装警报器 驾驶室内安装可视倒车监视器 驾驶室内预留车载电台接口 |
|  | 配置24V充电插座1个 工作斗安装风速仪 工作斗超载报警 配置视频监控及硬盘录像 |
| 车身围板 | 上车梯：车体左右各1件，脚踏板式 |
|  | 车身骨架：优质碳钢框架 |
|  | 车身围板：粘帖铝合金平板 |
|  | 车身平台/器材箱泵室顶：铺设氧化防滑铝合金板 |
|  | 器材箱/泵室/工具箱：配有铝合金带锁卷帘门 |
| 备胎 | 随车带走 |
| 车身漆料 | 底漆采用美国杜帮磷化底漆 面漆采用美国杜帮68808号烤漆喷烤而成 |
| 车身颜色 | 上装整体与罐体横杠、翼子板为亮白色； 驾驶室、罐体、围板外表面为消防红。 |

（四）安全控制系统

安全装置由电器控制系统与液压控制系统并存，当电器控制系统出现故障时，液压控制系统仍能保证臂架在安全区域内的正常使用。具有以下安全限位功能：

1. 工作幅度限制

1.1 在变幅任一角度，主臂都有一个确定幅度限制。在到达幅度限制前一米时，变幅落和伸臂自动减速，屏幕上有相应文字提示，并有声光报警，直到到达极限值时自动停止；

1.2 设有双重工作幅度控制，即电控和液压控制。正常操作是电脑自动控制工作幅度，并在屏幕上实时显示工作曲线图。当电控系统失灵或使用液压手柄操作时，由液压幅度限制装置实行安全控制。

2. 软腿控制

2.1 在操作上车过程中，如某个支腿不受力，则通过电控开关控制产生报警信号，支腿灯闪烁并发出声音报警。

3. 上、下车互锁装置

3.1 当下车支腿没有牢牢支撑地面，并调平车身前，上车停止一切动作；

3.2 当臂架没有收到支撑架内时，下车停止一切动作。

4. 臂架变幅、伸缩至极限位置的减速停止装置。

5. 臂架取中位回落装置

5.1 当臂架与平台在侧面或上面接近罐体或驾驶室时，会停止向不安全方向的全部动作；

5.2 屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时发出声光报警；

5.3 当臂架与平台全部归位，取中位后，方可自动回落臂架。

6. 平台防碰装保护

6.1 平台下方设有防碰撞保护，当接近障碍物时，会自动停止平台与臂架向不安全方向的全部动作；

6.2 屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时发出声光报警。

7. 工作平台超载控制

7.1 当工作平台上的负载超重时，屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时发出声光报警。

8. 保护驾驶室控制

8.1 当主臂在驾驶室上面70度范围内时，当工作平台底部距离车体1米以内时，系统会自动停止危险方向动作，屏幕会有图标及文字提示，同时发出声光报警。

9. 主臂落回托架控制

9.1 只有在折臂完全收回，主臂对准托架，工作平台对中以后，才可以将臂架落到托架上。

10. 其它安全控制

10.1 只有当折臂起大于3度时，才可进行伸缩臂的操作；

10.2 只有当中臂全收回，折叠梯折起，才可将折臂全收回；

10.3 只有当折臂与工作平台夹角大于45度时，才可进行工作平台自动对中的操作；

10.4 回转台操作台和工作斗操作台应有脚蹋开关，当蹋下开关，同时操纵液压系统操作阀时，发动机转速应自动响应并调整到液压油泵的工作转速范围内，液压系统做相应动作。当未蹋下开关，操纵液压系统操作阀时，液压系统应不响应。

（五）主要液压电器件明细表

| 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 数量 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双联主油泵 | A10VO100DFR1/31L-PSC12K52- A10VSO18DR/31L-PSC12N00 | 1 | 主油泵 |
|  | 电液比例阀 | 12SL 210 C | 1 | 上车操作阀 |
|  | 液控先导阀 | VPRSCM-04-LRM-001-N-A | 1 | 上车手动控制阀 |
|  | 减压阀 | DDRB-7M-4-03-S-1+GAMA | 1 |  |
|  | 双向平衡阀 | CBCA-LHN-2 | 2 | 变幅控制 |
|  | 平衡阀组 | 388A0100-09 | 1 | 伸缩控制 |
|  | 双向平衡阀 | DPH-0527D-11(CBCA-LHN) | 1 | 回转控制 |
|  | 双向平衡阀 | LHDV33-21-D6-210/210 | 1 | 折臂控制 |
|  | 双向平衡阀 | LHDV33-21-D6-210/210 | 1 | 调平控制 |
|  | 调平控制系统 | LGK2-01+SWH-G02-B21-D24-20 | 1 | 平台调平 |
|  | 齿轮泵 | HGP-3A-F-14-R-X-2B-10 | 1 | 备用泵（汽油机） |
|  | 电液动换向阀 | DHG-04-3C6-T-WC24+4WE-6J/E-G24-20 | 1 | 上下车转换 |
|  | 叠加式节流阀 | MTCV-02-W-O | 1 | 平台摆动 |
|  | 双向液压锁 | A05045203.00(P385) | 4 | 支腿油缸 |
|  | 手动换向阀 | DMG-03-3D6 | 1 | 备有泵上下车转换 |
|  | 汽油机 | MZ360 | 1 | 备用泵动力源 |
|  | 控制器 | PLVC4＋IPWM | 1 | 主控系统 |
|  | 控制器 | PLVC4 | 1 | 主控系统 |
|  | 触摸屏 | GP2500T-TC41-24V | 1 | 主控系统 |
|  | 触摸屏 | GP2400T-TC41-24V | 1 | 主控系统 |
|  | 角度传感器 | SCP50 | 2 | 主控系统 |
|  | 回转传感器 | WDH35 | 1 | 主控系统 |
|  | 接近开关 | BI5-M18-AP6X | 12 | 主控系统 |
|  | 电控手柄 | V10.2 | 4 | 主控系统 |
|  | 按钮开关 | A22 | 15 | 主控系统 |
|  | 圆警灯 | LTE135 | 2 | 行车警报 |
|  | 警报器 | CJB300D | 1 | 行车警报 |
|  | 爆闪器 | LTE292 | 2 | 行车警报 |
|  | 后视雷达系统 | JT-RV01 | 1 | 行车警报 |

（六）随车器材配备清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 随车工具 | 套 | 1 | 底盘自带 |
|  | 备胎 | 个 | 1 | 底盘自带 |
|  | 灭火器 | 具 | 1 | 底盘自带 |
|  | 千斤顶 | 个 | 1 | 底盘自带 |
|  | 内六角扳手 | 套 | 1 |  |
|  | 液压系统易损件 | 套 | 1 |  |
|  | 垫板 | 块 | 8 |  |
|  | 安全带（配挂钩） | 套 | 4 |  |
|  | 吸水管2米 | 根 | 4 | DN150 |
|  | 滤水器 | 个 | 1 | FLF150 |
|  | 气阀应急手动扳手 | 套 | 1 |  |
|  | ABC扳手 | 套 | 1 |  |
|  | 消防水带16型 | 盘 | 4 | Φ65X20M |
|  | 消防水带16型 | 盘 | 4 | Φ80X20M |
|  | 异径接口80/65 | 个 | 4 |  |
|  | 水带挂钩 | 只 | 4 | FG600 |
|  | 水带包布 | 块 | 8 | FP470 |
|  | 开关直流水枪 | 把 | 1 |  |
|  | 直流开花水枪 | 把 | 1 |  |
|  | 泡沫炮头 | 个 | 1 |  |
|  | 泵浦吸液管 | 套 | 1 | （不锈钢管和黑胶管） |
|  | 三角制动块 | 块 | 2 | 三角垫木 |
|  | 安全带 | 根 | 6 | 工作斗配置 |
|  | 泡沫输转泵 | 台 | 1 |  |

（七）其它

1.交车时须提供型式检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告，需提供整车进口部件的相关证明材料；

2. 各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，各种指示标牌为中文标识；

3. 车身贴有进口3M反光安全标识。

三、售后服务要求：

1、产品问题24小时内响应，48小时内上门服务，并在两天内修复。产品质量保修期不少于1年，终身维修。3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有车辆、器材超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

2、提供区域维修服务网络，对售后服务进行承诺。

3、在保修期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号的零配件或者性能更加高级的替代产品。

4、所投车辆随车的一切设备和所投的其他装备如有国家相关行业标准的，均须符合相关行业标准。

四、交货期及地点

交货期：签订合同后180天内。

交货地点：海口市公安消防支队

五、质保期要求

所有包的整车质保期为1年，罐体的质保期为10年，底盘质保期为2年。

六、其它要求

1、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日2015年消防车辆装备器材采购（消防车辆）（项目编号:HZ2016-275-1）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

第一期：合同货物到采购人指定地点交付并完成设备安装调试，经采购人、中标供应商共同验收合格，采购人凭中标供应商开具的正式有效发票在十个工作日内向中标供应商支付合同价的95%；

第二期：合同价的5%作为质量保证金，待质保期满后，若无质量及售后问题，由中标供应商提出申请，采购人应在十个工作日内支付给中标供应商。（质保期自验收合格之日起计）。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、同类项目业绩（表5）

11、技术部分（包括所投产品彩页、技术资料等，培训及售后服务承诺等）

12、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：2015年消防车辆装备器材采购（消防车辆）

项目编号： HZ2016-275-1

包    号：   包                      交货期/工期：合同签订后   天内

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2)本报价已包含所有设备、运输、安装、调试、服务及相关税费等。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带★或▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留★或▲。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的2015年消防车辆装备器材采购（消防车辆）（项目编号为： HZ2016-275-1 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务、服务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：2015年消防车辆装备器材采购（消防车辆）

项目编号： HZ2016-275-1

包    号：    包

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                       日期

附表2

### 技术、商务评分表（A包）

项目名称：2015年消防车辆装备器材采购（消防车辆）                项目编号： HZ2016-275-1

| 序号 | 评比 项目 | 评价 | 得分 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆技术性能 | 底盘、照明系统、牵引绞盘、压缩空气泡沫系统、泡沫比例混合器、消防泵、消防炮、电器及控制设备等主要性能参数优于招标文件要求的得31-45分 | 31-45 | 45 |  |
|  |  | 底盘、照明系统、牵引绞盘、压缩空气泡沫系统、泡沫比例混合器、消防泵、消防炮电器及控制设备等主要性能参数符合招标文件要求的得30分， | 30 |  |  |
|  |  | 底盘、照明系统、牵引绞盘、压缩空气泡沫系统、泡沫比例混合器、消防泵、消防炮电器及控制设备等主要性能参数有一项不符合招标文件要求的得0分 | 0 |  |  |
| 2 | 车辆结构布局 | 车辆上装部位布局科学合理，贴近实战，满足消防员灭火救援工作快速展开需求的依据合理性可得1至5分（未提供车辆上装即器材箱的部局彩图的不得分，） | 0-5 | 5 |  |
| 3 | 制造工艺及用材 | 车辆制造工艺精良，器材箱用材结实耐用（须提供器材箱用材的彩图和截面图，未提供的不得分） | 0-5 | 5 |  |
| 4 | 售后服务及信誉 | 售后服务机构及机制健全，售后服务承诺是否详细周到、是否有培训计划等，供货商有区域售后服务网络，在用户所在地有完善的服务网络，有足够的技术保障。售后服务质量和信誉好，售后服务承诺优于标书要求 | 2-3 | 3 |  |
|  |  | 有售后服务机构，售后服务质量和信誉一般，售后服务承诺满足招标要求 | 1 |  |  |
| 5 | 质保 服务 | 整车质保期超过2年的得2分 | 2 | 2 |  |
|  |  | 整车质保期符合招标文件要求，但不足2年的的得1分，不符合招标文件的得0分 | 0-1 |  |  |
| 6 | 配置 方案 | 随车器材配置优于招标文件要求的得2分 | 2 | 2 |  |
|  |  | 随车器材配置符合招标文件要求得1分，不满足招标文件的得0分。 | 0-1 |  |  |
| 7 | 项目业绩及财务 | 项目业绩 | 2014年-2015年销售同类产品业绩良好，相应产品单份合同金额大于400万元人民币且达4份（含4份）以上的（带相应合同复印件加盖公章）得4分, 每增加1份合同的加1分，最高得6分 | 4-6 | 6 |  |
|  |  |  | 2014年-2015年相应产品单份合同金额大于400万元人民币且达2份（含）以上4份以下的得2分，销售业绩未达到以上要求或未提供合同复印件的得0分。 | 0-2 |  |  |
|  |  | 财务能 力 | 财务能力优良，无欠账等不良财务记录的 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 财务能力一般的得1分，财务能力较差的得0分。 | 0-1 |  |  |
| 8 | 投标报价（30分） | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 |  | 30 |  |
| 9 | 评比总得分（100分） |  | 100 |  |

### 技术、商务评分表（B包）

项目名称：2015年消防车辆装备器材采购（消防车辆）           项目编号： HZ2016-275-1

| 序号 | 评比 项目 | 评价 | 得分 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆技术性能 | 底盘、照明系统、牵引绞盘、消防泵、消防炮、电器及控制设备等主要性能参数优于招标文件要求的得31-45分 | 31-45 | 45 |  |
|  |  | 底盘、照明系统、牵引绞盘、消防泵、消防炮电器及控制设备等主要性能参数符合招标文件要求的得30分， | 30 |  |  |
|  |  | 底盘、照明系统、牵引绞盘、消防泵、消防炮电器及控制设备等主要性能参数有一项不符合招标文件要求的得0分 | 0 |  |  |
| 2 | 车辆结构布局 | 车辆上装部位布局科学合理，贴近实战，满足消防员灭火救援工作快速展开需求的依据合理性可得1至5分（未提供车辆上装即器材箱的部局彩图的不得分，） | 0-5 | 5 |  |
| 3 | 制造工艺及用材 | 车辆制造工艺精良，器材箱用材结实耐用（须提供器材箱用材的彩图和截面图，未提供的不得分） | 0-5 | 5 |  |
| 4 | 售后服务及信誉 | 售后服务机构及机制健全，售后服务承诺是否详细周到、是否有培训计划等，供货商有区域售后服务网络，在用户所在地有完善的服务网络，有足够的技术保障。售后服务质量和信誉好，售后服务承诺优于标书要求 | 2-3 | 3 |  |
|  |  | 有售后服务机构，售后服务质量和信誉一般，售后服务承诺满足招标要求 | 1 |  |  |
| 5 | 质保 服务 | 整车质保期超过2年的得2分 | 2 | 2 |  |
|  |  | 整车质保期符合招标文件要求，但不足2年的的得1分，不符合招标文件的得0分 | 0-1 |  |  |
| 6 | 配置 方案 | 随车器材配置优于招标文件要求的得2分 | 2 | 2 |  |
|  |  | 随车器材配置符合招标文件要求得1分，不满足招标文件的得0分。 | 0-1 |  |  |
| 7 | 项目业绩及财务 | 项目业绩 | 2014年-2015年销售同类产品业绩良好，相应产品单份合同金额大于400万元人民币且达4份（含）以上的（带相应合同复印件加盖公章）得4分, 每增加1份合同的加1分，最高得6分 | 4-6 | 6 |  |
|  |  |  | 2014年-2015年，相应产品单份合同金额大于400万元人民币且达2份（含）以上4份以下的得2分，销售业绩未达到以上要求或未提供合同复印件的得0分。 | 0-2 |  |  |
|  |  | 财务能 力 | 财务能力优良，无欠账等不良财务记录的 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 财务能力一般的得1分，财务能力较差的得0分。 | 0-1 |  |  |
| 8 | 投标报价（30分） | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 |  | 30 |  |
| 9 | 评比总得分（100分） |  | 100 |  |

### 技术、商务评分表（C包）

项目名称：2015年消防车辆装备器材采购（消防车辆）                  项目编号： HZ2016-275-1

| 序号 | 评比 项目 | 评价 | 得分 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能 | 底盘、工作高度、工作平台、消防泵、消防炮、安全控制系统、应急装置等主要性能参数优于招标文件要求的 | 36-50 | 50 |  |
|  |  | 底盘、工作高度、工作平台、消防泵、消防炮、安全控制系统、应急装置等主要性能参数符合招标文件要求的 | 35 |  |  |
|  |  | 底盘、工作高度、工作平台、消防泵、消防炮、安全控制系统、应急装置等主要性能参数不符合招标文件要求的 | 0 |  |  |
| 2 | 售后服务及信誉 | 售后服务机构及机制健全，售后服务承诺是否详细周到、是否有培训计划等，供货商有区域售后服务网络，在用户所在地有完善的服务网络，有足够的技术保障。售后服务质量和信誉好，售后服务承诺优于标书要求 | 2-3 | 3 |  |
|  |  | 有售后服务机构，售后服务质量和信誉一般，售后服务承诺满足招标要求 | 1 |  |  |
|  |  | 2014-2015年至少有1年对同一个省份开展2次装备巡检，每次巡检单位不少于5家，每次巡检间隔不得少于2个月。满足以上条件的得5分。（不满足条件的或者未提供被巡检单位签名盖章的巡检记录的均不得分）。 | 0-5 | 5 |  |
| 3 | 质保期 | 整车质保期超过2年的得2分，整车质保期符合招标文件要求，但不足2年的得1分，不符合招标文件的得0分。 | 0-2 | 2 |  |
| 4 | 配置 方案 | 随车器材配置优于招标文件要求的得2分 | 2 | 2 |  |
|  |  | 随车器材配置符合招标文件要求得1分，不满足招标文件的得0分。 | 0-1 |  |  |
| 4 | 项目业绩及财务 | 项目业绩 | 在2014年-2015年销售同类产品业绩良好，相应产品单份合同金额大于400万元人民币且达4份（含）以上的（带相应合同复印件加盖公章）得4分，每增加1份合同的加1分，最高得6分 | 4-6 | 6 |  |
|  |  |  | 2014年-2015年，相应产品单份合同金额大于400万元人民币且达2份（含）以上4份以下的得2分，销售业绩未达到以上要求或未提供合同复印件的得0分。 | 0-2 |  |  |
|  |  | 财务能 力 | 财务能力优良，无欠账等不良财务记录的 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 财务能力一般的得1分，财务能力较差的得0分。 | 0-1 |  |  |
| 5 | 投标报价（30分） | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 |  | 30 |  |
| 6 | 评比总得分（100分） |  | 100 |  |