招 标 文 件

采购方式：公  开  招  标

项目编号：HNZC2016-050-002

项目名称：2016年广播电视基础设施
              建设和维护项目

采 购 人：海南省文化广电出版体育厅

采购代理：海南政采招投标有限公司

2016年5月

目   录

第一章  投标邀请函 ……………………………………………

第二章  用户需求书 ……………………………………………

第三章  投标人须知 ……………………………………………

第四章  合同条款 ………………………………………………

第五章  投标文件内容和格式 …………………………………

第六章  评审方法和程序   ……………………………………

附表1、初步审查表

附表2、技术商务评分表

- 投标邀请函

海南政采招投标有限公司受海南省文化广电出版体育厅的委托，对（项目编号: HNZC2016-050-002、2016年广播电视基础设施建设和维护项目）进行公开招标 ，现邀请国内合格的供应或制造商来参加密封投标。

一. 项目编号： HNZC2016-050-002

二. 招标项目及范围：2016年广播电视基础设施建设和维护项目

一批分包

1、名称：2016年广播电视基础设施建设和维护项目

2、用途：工作需要

3、数量及分包：一批分包（详见用户需求书）

4、简要技术要求或项目基本概况：海南省文化广电出版体育厅采购2016年广播电视基础设施建设和维护项目，其他详见《用户需求书》。

5、采购总预算：860万元

A包：地面数字电视信号监测系统：540万元

B包：台站自动化系统：320万元

注明：投标报价超出采购预算的视为无效投标。为防止恶意竞争导致用户权益无法保障，投标报价原则上不能低于预算金额的75%，如投标人报价低于预算金额的75%，则：

1、必须做出书面合理解释；

2、如中标，中标人在签订合同前需提供投标金额的20%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%，待项目最终验收合格并试运行三个月后开始支付合同款；如中标人在签订合同后延缓项目人员进场时间或设备到货时间，实施过程中偷工减料、产品有重大质量问题、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

三. 投标人资格要求：

A包

1、必须在海南省人民政府政务服务中心办理电子招投标企业信息登记，购买招标文件参加本项目，并按时提交投标保证金。

2、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件）。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期连续三 个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的2015年度财务审计报告）。

4、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期连续三个月企业社会保障缴费记录复印件）。

5、具有履行合同所必需的技术支持和服务能力。投标人不是系统关键设备（各类信号监测设备、切换设备）制造商的必须提供制造商或国内总代理针对本项目的授权书（提供加盖公章的授权书复印件，原件备查）。

6、投标人需通过ISO9001质量管理体系认证（提供加盖公章的证书复印件，原件备查）。

7、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函。

8、投标人必须对本项目所投包号内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则视为无效投标。

9、本项目不接受联合体投标。

注：上述投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评标时不予认可。资格条件中资质证明文件所标示的设备名称、型号应与投标设备相符，否则评标时其投标将被认定为无效投标。

B包

1、必须在海南省人民政府政务服务中心办理电子招投标企业信息登记，购买招标文件参加本项目，并按时提交投标保证金。

2、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件）。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期连续三
个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的2015年度财务审计报告）。

4、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期连续三个月企
业社会保障缴费记录复印件）。

5、具有履行合同所必需的技术支持和服务能力。投标人不是系统关键设备制造商的必须提供制造商或国内总代理针对本项目的授权书（提供加盖公章的授权书复印件，原件备查）。

6、由于发射机监控为项目的核心功能需求，投标时必须现场提供发射机采集控制设备样机。

7、发射机采集控制设备和发射机监控相关软件应具备国家新闻出版广电总局备案的第三方检测机构出具的检测报告（提供加盖公章的证书复印件，原件备查）。（第三方检测机构如下：1）国家新闻出版广电总局广播电视计量检测中心；2）国家新闻出版广电总局广播科学研究院广播电视检测中心；3）国家新闻出版广电总局广播电视信息安全测评中心；4）国家广播电视设备质量监督检验中心。)

8、投标人需通过ISO9001质量管理体系认证（提供加盖公章的证书复印件，原件备查）。

9、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记

录声明函。

10、投标人必须对本项目所投包号内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则视为无效投标。

11、本项目不接受联合体投标。

注：上述投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评标时不予认可。资格条件中资质证明文件所标示的设备名称、型号应与投标设备相符。否则评标时其投标将被认定为无效投标。

四. 招标文件的获取

1、发售标书时间：2016- 06- 16 -08:00— 2016- 06 - 22 -18:00。

2、下载标书地址：http://218.77.183.48/htms 。

3、标书售价项目本身：招标文件每包售价100.0元；

每包投标保证金的金额：10000元。

4、投标人提问截止时间：2016- 06  - 24 -18:00（北京时间）。

五. 投标文件和保证金的递交

1、投标文件递交截止时间： 2016- 07 - 11 -  09：30 （北京时间）。

2、投标文件递交地址：http://218.77.183.48/htms 。

3、开标时间：2016年  07 月 11 日 09  时 30 分

4、开标地点：海南省公共资源交易服务中心二楼  202 开标室。

5、保证金到账截止日期： 2016- 07  - 11  -  09：30  （北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

6、公告发布媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）、海南省人民政府网（www.hainan.gov.cn）、海南省人民政府政务服务中心网（http://www.hizw.gov.cn）

六. 其他

1、必须在海南省人民政府政务服务中心企业信息管理系统（http://218.77.183.48）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（http://218.77.183.48/htms）下载、购买电子版的招标文件；

2、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)；

七. 采购人的名称、地址和联系方式

1、采购人名称：海南省文化广电出版体育厅

2、采购项目联系人：易娇

3、采购人地址：海口市海府路59号

4、联系电话：0898-65236516

八. 采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、代理机构名称：海南政采招投标有限公司

2、项目联系人：贾玲

3、代理机构地点：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

4、联系电话：0898-68501635/13976096820

电子邮箱：JL_1399@163.com

传真：0898-68501527    邮编：570125

海南政采招投标有限公司

2016年6月

- 用 户 需 求 书

A包

一、项目名称

2016年广播电视基础设施建设和维护项目A包：地面数字电视信号监测系统

- 项目概述

地面数字电视信号监测系统针对全省18个转播地面数字电视和数字音频广播节目的市县广播电视发射台进行信号实时监测，参考以下示意图对信源和末端空收等环节实现监测。

地面数字电视信号源接入示意图

说明：1、各市县地面数字电视节目发射情况有所差异，详见“货物需求一览表”；

2、信号源情况：2个中央节目DTMB频点分别具备2路卫星、2路光缆共4路信号源，省节目DTMB频点信号源具备2路光缆信号源，中央节目CDR频点具备2路卫星信号源；

3、节目套数：2个中央节目DTMB频点分别转播中央8套和4套电视节目，省节目DTMB频点转播省、市县节目共5套（今后可能扩展至8套），中央节目CDR频点转播1套模拟和3套数字音频广播节目。

三、货物需求一览表

| 序号 | 建设地点 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三亚市广播电视发射台 | 1 | 2个中央节目DTMB频点、1个省节目DTMB频点和1个中央节目CDR频点 |
| 2 | 海口市广播电视发射台 | 1 | 2个中央节目DTMB频点和1个省节目DTMB频点 |
| 3 | 文昌市广播电视发射台 | 1 |  |
| 4 | 琼海市广播电视发射台 | 1 |  |
| 5 | 万宁市广播电视发射台 | 1 |  |
| 6 | 陵水县广播电视发射台 | 1 |  |
| 7 | 保亭县广播电视发射台 | 1 |  |
| 8 | 琼中县广播电视发射台 | 1 |  |
| 9 | 澄迈县广播电视发射台 | 1 |  |
| 10 | 屯昌县广播电视发射台 | 1 |  |
| 11 | 白沙县广播电视发射台 | 1 |  |
| 12 | 临高县广播电视发射台 | 1 |  |
| 13 | 昌江县广播电视发射台 | 1 |  |
| 14 | 东方市广播电视发射台 | 1 |  |
| 15 | 乐东县广播电视发射台 | 1 |  |
| 16 | 乐东县冲坡广播电视发射台 | 1 |  |
| 17 | 定安县广播电视发射台 | 1 | 1个省节目DTMB频点 |
| 18 | 五指山市广播电视发射台 | 1 |  |

说明：本次项目由综合评分排名第一和第二的投标人共同建设，综合评分排名第一的中标人承建10个台站（三亚、海口、文昌、琼海、万宁、陵水、保亭、琼中、澄迈、屯昌），综合评分排名第二的中标人承建8个台站（白沙、临高、昌江、东方、乐东、乐东冲坡、定安、五指山）。

四、 技术要求

（一）监测系统总体功能要求

本建设任务为我省地面数字电视信号监测系统，具体内容包括18个广播电视发射台站信号监测，以及为未来各台站监测数据接入省监测平台预留接口。监测设备部署在18个广播电视发射台站，每个台站发射2个频点的中央地面数字电视节目（定安和五指山除外）和1个频点的省、市县地面数字电视节目，其中1个台站（三亚）还承担一个频点的CDR广播发射任务（尚未建设的台站预留接口）。功能需求包括：

针对通过光缆送到台站的主备路IP信号实时监测；

卫星接收机后的信号、统计复用后的多节点的ASI信号实时监测；

针对进入发射机之前的信号进行实时监测；

针对发射后的DTMB信号进行实时监测；

将各台站现有模拟广播电视监测节点信号转换为IP信号接入本系统；

预留系统扩展输入输出的软硬件接口。

投标人按照监测系统总体要求，根椐自身产品的特性按台站分类，提供能实现信号监测的框图，附到标书中。

（二）监测系统具体功能要求

1、传输信号监测

传输信号质量监测，是对通过光缆/微波传输的IP信号、卫星接收机后的信号、切换后的多节点ASI码流信号、进发射机的信号、发射后空收信号，进行采集和射频层、码流层分析，同时将信号TS OVER IP 封装输出，进入基于 IP处理的监听监看系统，并将所有输入节目进行多画面组合输出至大屏，具有监听、监看、报警、故障触发记录存储及日志查询等功能。

（1）监测信号输入

支持通过光缆来的IP码流信号输入；

支持微波接收端的IP码流信号输入；

支持多通道TS流ASI接口输入；

支持多通道DTMB开路射频信号输入；

支持多通道CDR数字广播信号输入。

（2）信号分析

系统层监测：射频层数据包测试，码流分析(三级错误)等；

视频层监测；视频黑场、静帧、彩条、彩场等；

音频层监测：无音频、音量过高、音量过低等。

（3）视音频制式

监测系统支持AVS+和DRA地面数字电视视音频编码格式，支持多通道视音频实时解码并输出；

监测系统支持CDR数字广播的音频DRA+编码格式，支持多通道音频实时解码并输出。

2、多画面监测显示

传输信号质量监测系统需配备多画面监看，监测系统本身具备多种视音频格式解码的能力，实时监控节目视音频指标，可支持双屏输出，支持多画面组合输出的显示方式；

配置2台55寸大屏幕液晶电视（中标数量和尺寸可根据各台站实际情况进行调整），实现数据的可视化呈现，1块屏以多画面方式显示进入发射机前的信号；1块屏显示发射空收回来的信号。

▲3、存储功能

监测系统可实现监测节目的实时转码记录存储和故障报警触发录像存储两种方式。节目正常时，节目录像存储7天，节目异常时自动实现提前故障30秒和故障延后30秒录像并故障录像存储90天，设计要求最新录像文件自动覆盖。

4、本地管理平台

台站管理平台，由管理平台软件和大屏幕电视墙组成。管理平台软件集中于一台计算机或服务器中，配置液晶显示器以及相应的键盘、鼠标，实现对信号的实时监测、数据存储及可视化呈现等功能，并同时具备一下功能:

（1）参数设置：支持信号报警参数的设置；

（2）校时功能：要求配备校时软件，为台站所有监测设备提供授时服务，确保全网时间一致；

（3）支持回查1年内历史信息。

（三）关键设备技术参数要求

1、 ASI信号监测设备

▲1)要求支持DVB-ASI码流、支持AVS+标准；支持8路以上ASI信号的并行监测；

2)集码流分析、TS over IP于一体；

3)码流分析全面、准确，可以自动识别188和204码流包格式；

4)支持码流表格的深度解析，支持数据广播和EPG信息的解析；

5)支持总带宽、空包率、有效带宽、PID带宽统计；

6)要求支持单频网SIP包的深入分析；

▲7)支持4路以上（可以扩展到16个ASI流）TS流可通过一个千兆网口输出，另有一个备份千兆网口；

8)ASI输入口数量：4个以上（可以扩展到16个ASI码流）；

9)接口阻抗：75Ω；

10)数据包格式：符合EN301 192标准；

11)数据输出方式：单播、组播；

12)监测设备应内置Web控制页面，可直接通过Web页面配置监测设备的监测参数，查看TS信号的测量指标；

13)控制网口和数据网口应分离；

14)监测设备支持热插拔。

2、 IP信号监测设备

▲1)要求支持IP码流、支持AVS+标准；支持8路以上IP信号的并行监测；

2)输入接口采用千兆以太网口，支持基于UDP的MPEG-2、AVS+等格式封装；

3)实时测量IP码流的MDI（RFC4445）指标；

4)支持码流协议错误分析，对三级指标进行全面监测；

5)支持码流表格的深度解析，支持数据广播和EPG信息的解析；

6)支持总带宽、空包率、有效带宽、PID带宽统计；

7)支持轮巡监测模式；

8)单端口最大码流路数：8路（可以扩展到32个IP码流）；

9)单端口最大码流分析能力：320Mbps；

10)支持协议：UDP封装；

11)数据输出方式：单播、组播；

12)监测监测设备应内置Web控制页面，可直接通过Web页面配置监测设备的监测参数，查看TS信号的测量指标；

13)控制网口和数据网口应分离；

14)监测设备支持热插拔。

3、 DTMB信号监测设备

▲1）完成空收或发射机耦合口输出的4路以上国标地面数字电视节目码流与信道监测；

2)要求支持射频层信号锁定状态、信号强度、误码率的监测；

3)要求完全符合国标地面数字电视标准GB 20600-2006，支持单载波或多载波信号输入；

4)要求集射频信号接收、信道及码流指标监测、TS over IP于一体；

5)要求信道参数的指标监测准确可靠，码流分析全面、准确；

6)要求支持码流表格的深度解析，支持数据广播和EPG信息的解析；

7)要求支持总带宽、空包率、有效带宽、PID带宽统计；

8)接口阻抗：75Ω；

9)频率范围：470MHz~798MHz；

10)信号电平监测范围：40dBµV~110dBµV；

11)信号强度精度：±2dB；

12)误码率精度：±1%；

13)信道失锁反应时间：<1s；

14)监测监测设备应内置Web控制页面，可直接通过Web页面配置监测设备的监测参数，查看DTMB信号的测量指标；

15)控制网口和数据网口应分离；

16)监测设备支持热插拔。

4、 CDR信号监测设备

▲1)完成发射后1路CDR数字广播的监测，支持2个以上频点的CDR广播信号的并行监测；

2)要求符合多声道数字音频编解码技术规范GB/T 22726-2008、调频频段数字音频广播标准GY/T268-2013；

3)要求监测音频丢失、音量过高、音量过低等播出异态；

4)要求输出单节目流符合ISO/IEC13818-2标准，码率及节目名称可设；

5)要求音频数据通过网络传输，支持组播或单播模式；

6)要求对音频数据进行压缩编码输出，进行录制存储和上传；

7)要求任意一个或多个通道可在上位机控制下完成轮巡监测功能；

8)射频信号输入口数量：2个；

9)接口阻抗：75Ω；

10)频率范围：64~108MHz；

11)信号电平输入范围：25dBµV~115dBµV；

12)信号功率监测范围：40dBµV~110dBµV；

13)信号功率精度：±2dBuV；

14)信噪比精度：±1dB；

15)调制度测量精度：±1.5%；

16)信道失锁反应时间：<1s；

17)数据输出方式：单播、组播；

18)监测监测设备应内置Web控制页面，可直接通过Web页面配置监测设备的监测参数，查看CDR信号的测量指标；

19)控制网口和数据网口应分离；

20)监测设备支持热插拔。

5、多画面监测设备

▲1)完成主备光纤信源、主备卫星信源和进入发射机主备激励器前的信号及末端空收信号的多画面监测，可支持100套以上AVS+电视节目的实时监测报警、多画面显示、录音录像；

2)为便于部署及节省机柜空间，单个多画面设备高度不宜超过1U；

▲3)所有节目（不管电视节目还是广播节目）任意组合，应可实现实时监测与轮循监测相结合的监测方式，并且要求可以提供高效的录像存储、高质量解码显示等功能；

要求支持双屏独立显示，对于所有屏幕上显示的节目，频道的位置及大小可任意调整；具备自定义显示模板功能，提供多种信息提示，自定义设置通道显示，以OSD方式显示节目信息（节目名称等）；

提供彩色音频VU表，双声道音频显示，以叠加在画面边缘实时变化的彩色音量柱来指示音量的大小；系统具备大屏幕防灼伤功能；任何一个电视频道画面可以放大到全屏，同时监听此频道声音；

▲4)要求支持MPEG-2、AVS+等众多主流高、标清节目解码；系统应支持MP2、DRA+声道的音频解码，能区分双声道与立体声监测；

5)要求支持轮巡监测，轮巡时画面切换平滑无缝、无黑屏；

6)系统输出分辨率1920×1080；

7)要求系统可显示实时音量柱、模拟/数字时钟，并可以叠加图片；

8)要求可以对节目内容层面的故障如：黑场、静帧（静帧可结合伴音判断）、视频丢失、视频解码异常、彩场、彩条等视频故障监测，音频丢失、音量过高、音量过低等音频故障监测；

9)对于音频故障，系统应能准确识别正常伴音丢失后的杂音，区分双声道与立体声监测；

10)各频道在规定播出时段内出现下列任何情况之一时，监测前端系统自动报警记录，并实时上传至数据处理中心，在数据处理中心以语言、文字和颜色图形报警提示；

a.无音频：1-600秒可调，可按频道、时间段任意设置；

b.彩条：1秒，报警延时时间可调（1-60秒）；

c.黑场：1-10秒可调，可按频道、时间段任意设置；

d.静止画面：1-600秒可调，可按频道、时间段任意设置。

11)要求支持用户对报警信息和报警规则自定义，具备语音文件库，可根据文字自动生成报警语音文件；

12)系统支持清晰语音、日志、OSD状态灯报警、图像边框和标题等多种方式同时报警，并可以扩展短信、电话、声光报警灯等更多报警方式；

13)要求监测系统支持录制原始码流，支持故障触发录制码流，可以对码流录制的文件大小、持续时间和提前录制时间进行设定；

▲14)要求系统具备故障节目视音频24小时文件录像、定时录像和故障触发录像功能，故障触发录像可实现提前故障30秒录像；录像文件通过H.264格式保存；系统应提供自动磁盘维护门限，当占用磁盘空间或保存时间超出所设定的门限值会自动覆盖和清理。

▲15)提供错误画面集中单屏幕显示功能，最大限度的提醒值班人员或技术人员及时处理故障：

a.当错误发生时，发生错误的视频自动跳转到指定显示设备上，同时伴随报警声音和错误信息飞字提示；

b.任意大屏的任意一套或多套节目发生错误，则在错误节目所在大屏自动全屏，同时伴随报警声音和错误信息飞字提示。

6、切换设备

（1）IP切换

1）完成主备路光纤IP码流的智能切换；

2）可结合IP码流切换系统软件，完成码流播出状态监看及手动切换、监测PID信息配置等功能；板卡具备主路网口断电直通功能；

3）每模块应支持1~16路IP主、备、辅码流的故障自动切换；

4）每模块应支持1~16路IP主、备码流的每个流32个PID的带宽监测，并能触发故障切换；

5）每模块应支持1~16路IP主、备、辅路码流丢失监测，并能触发故障切换；

▲6）要求支持主路网口断电直通功能；

7）板卡可通过WEB页面设置各组播流的组播地址及端口，支持批量下发，支持主、备、辅状态展示及切换控制，支持主备路监测PID及其带宽展示；

▲8）IP输入和输出

千兆电输入口数量：至少2个

千兆电输出口数量：至少1个

千兆以太输入口数量：2×3个

数据包格式：符合EN301192标准

数据输入方式：组播

9）控制网口和数据网口应分离；

10）监测设备支持热插拔；

11）要求软件配合切换板卡使用，应能够实现两种应急切换控制：

a.自动切换：板卡通过监测码流中断故障，自动完成主、备、辅路切换；

b.手动切换：通过该软件或控制面板手动控制切换。

12）要求网管软件能提供直观友好的界面，能完成切换控制、信号状态展示、切换状态展示和设备管理等功能，能手动控制切换系统进行切换动作，手动与自动切换模式更改方便；

13）要求设置简洁，只需在系统中添加切换设备，完成主、备、辅的通道使能设置、信源设置，即可查看信号状态及切换状态；系统支持设备自动探测，支持通道名称自定义；

14）要求提供详尽的日志功能，包括错误日志的实时显示，日志条目显示包括故障发生时间、故障类型、故障描述；支持本地日志保存记录；

15）要求具有独立的语音报警服务器，可以准确报告切换系统的切换动作及切换系统主、备、辅三路所接收的码流故障的具体发生情况；

16）要求能够把所有切换动作和故障发生状态用日志方式进行记录，便于事后查询；

17)设备电源：双电源，电源模块支持热插拔。

（2） ASI切换

a.硬件要求

1）要求系统能实时监测主、备、辅三路码流中是否有信号丢失、同步丢失、PID丢失、节目解扰失败，判断门限和切换条件自定义方便；

▲2）要求支持主备辅三路码流中的任意PID节目的替换，也可以整个码流切换；备路、辅路均具有码流复用功能，支持用1个PID节目瞬间替换所有节目，便于应急处理突发事件或垫播；

3）要求主路码流支持断电直通，支持热插拔；

4）要求系统具有独立控制面板，控制面板能在断电的情况下,对切换器进行手动控制，并提供了防止误操作的按键锁定装置，内置蜂鸣器报警；

5）要求主备路信号在无替换输出状态下信号直通输出，不衰减信号质量；

6）要求主、备、辅三路信号都是处在实时监测状态，有故障发生时由控制模块发出切换命令，切换时间在毫秒内完成，在码流切换或节目替换时，不出现黑场；

7）要求在切换器断电情况下实现主路信号直通（设备断电主路直通），设备有故障时不影响信号传输；断电恢复后依然保持断电前的传输通道；

8）要求所有模块均支持热插拔；

9）设备电源：双电源，电源模块支持热插拔。

b.软件要求

1）通用软件须保证正版，系统管理软件具备自主知识产权证明文件；

2）要求网管软件能提供直观友好的界面，能同时显示码流名称、板卡状态、码流错误日志以及切换情况，能手动控制切换系统进行切换动作，手动与自动切换模式更改方便；

3）要求提供详尽的日志功能，包括错误日志的实时显示，日志条目显示包括故障发生时间、故障类型、故障描述；支持本地日志保存记录；

4）要求具有独立的语音报警服务器，可以准确报告切换系统的切换动作及切换系统主、备、辅三路所接收的码流故障的具体发生情况；

5）要求能够通过语音报警、网管软件、LED灯、蜂鸣等多种报警方式实时报告码流故障及切换动作。

7、集成辅料与安装调试服务

1)本项目为交钥匙工程，要求中标方提供为完成本项目所需要的一切辅材及安装调试，包括但不限于：高品质线缆、工业级连接头、现场调试等内容；

2)要求每个台站配置一套键盘、鼠标、显示器；

3)要求每个台站配置一套监听音箱；

4）要求每个台站配置一台千兆交换机，

5）要求每个台站配置2台55英寸大屏幕液晶电视；

6）交换机参数要求：

端口：24个10/100/1000Base-T；

包转发率：72Mpps；

交换容量：256G；

支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制；

支持VLAN内组播转发和组播；

支持IP路由、IPv6、QoS和ACL等。

五、项目工作内容

根据招标文件，投标人中标后须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、完成货物的生产、调试、老化测试、运输装卸（含保险）、安装调试工作，提供各种数据资料及技术支持，直至通过验收。

2、提供全套设备及软件和所有设备内部接管、接线并留出用于连接的连接件和电源接线，即提供的货物安装到相关位置后，接好相关电源即可进行正式运转。

3、调试及试运行期间，中标人应派遣有实践经验的技术人员与本次货物的用户一起进行调试及试运行工作。因货物自身质量问题或安装出现差错，中标人应全权负责消除差错直到用户满意。在调试期间中标人应派遣技术人员在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器，一切费用由中标人负责。

4、货物安装调试完成后对用户进行技术培训。

5、相关技术升级（包含软件和硬件费用）。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

六、其它要求

1、中标人负责向采购人指定用户供应上述产品，货物自合同签订之日起60个日历日内供应到采购人指定地点，90个日历日内完成安装开通。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于3年的免费维护。

2）提供一年7×24小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

3、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。

4、采购人使用投标人提供的产品时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如有任何因采购人使用投标人提供的产品而提起的侵权指控，投标人依法承担全部责任。

5、安装

本项目的安装调试及售后服务由中标人组织实施，在供货期限内，中标人在与采购人签署供货合同后，保证在双方约定时间内派人将合同货物运送至采购人指定地点并安装调试完毕具备验收条件。

6、验收

1）中标人应提供货物的有效检验文件及供货清单，经用户认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须予以解决。

2）验收合格条件：运行结果及使用效果符合招标要求及国家相关标准；在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到用户的认可；所有合同中规定的货物和资料都已提交并得到接受。

3）中标人应在采购的全部货物安装完成并调试开通交付使用试运行三个月后，方可申请验收。验收应在中标人递交验收申请书（附测试报告并经用户签章）后一个月内完成；如合同约定甲方无故不予验收，应视为验收合格。

B 包

一、项目名称

2016年广播电视基础设施建设和维护项目B包：台站自动化系统

二、项目概述

台站自动化系统是在转播调频广播节目、模拟电视节目、地面数字电视节目和数字音频广播节目（各发射台站具体情况见“货物需求表一览表”）的发射台站，建设包括核心业务自动化管理系统、电力管理系统、环境监测系统和安全防范系统在内的自动化系统，实现对发射台站的自动化监控，提升管理效率、降低停播事故。

三、货物需求一览表

| 序号 | 建设地点 | 系统名称 | 数量（套） | 发射台现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琼海市广播电视发射台 | 台站自动化系统 | 1 | 广播4套（1KW3套，3KW1套，含主备机）、模拟电视4套（均为1KW，含主备机）、数字电视3套（均为1KW，无备机），同轴开关4个（1KW）、假负载1个（1KW），有UPS电源，主备机均需建倒换系统 |
| 2 | 琼中县广播电视发射台 | 台站自动化系统 | 1 | 广播4套（1KW，含主备机）、模拟电视3套（1KW，含主备机）、数字电视3套（均为1KW，无备机），同轴开关7个（1KW），假负载7个（1KW），有UPS电源，主备机均需建倒换系统；需要建远程监控分平台（无UPS电源） |
| 3 | 屯昌县广播电视发射台 | 台站自动化系统 | 1 | 广播1套（1KW，含主备机）、模拟电视2套（1KW，含主备机）、数字电视3套（均为1KW，无备机），无同轴开关，假负载3个，有UPS电源，主备机均需建倒换系统 |
| 4 | 东方市广播电视发射台 | 台站自动化系统 | 1 | 广播3套（1KW2套、3KW1套，含主备机）、模拟电视4套（1KW，含主备机）、数字电视3套（均为1KW，无备机），同轴开关7个（1KW6个、3KW1个），假负载3个（1KW），有UPS电源，主备机均需建倒换系统 |
| 5 | 澄迈县广播电视发射台 | 台站自动化系统 | 1 | 广播1套（1KW，含主备机）、模拟电视2套（1KW，含主备机）、数字电视3套（均为1KW，无备机），无同轴开关，假负载1个，有UPS电源，主备机均需建倒换系统 |

说明：

由于每个建设市县发射台现状和设备需求不一样，要求对每个发射台单独报价，5个发射台的报价总价作为评分价格。

综合评分排名第一的中标人承建琼海、琼中、屯昌3个市县广播电视发射台项目；综合评分排名第二的中标人承建东方、澄迈2个市县广播电视发射台项目。

# 技术要求

（一）功能要求

发射台自动化系统要求完成对发射台内发射机、电力、机房环境、台区视频安防等的监测，主要功能要求有：调频广播、模拟电视、数字电视发射机的监测和控制，机房环境（温度、烟雾、浸水）监测，机房电力设备监测和控制，台区视频监测，手机APP远程监看，实现异态数据的存储和实时报警，具备远程监控功能并预留有接口，为以后应急广播和升级监控平台做好基础。考虑到项目实施地处发射台，周边电磁环境极为恶劣，所投设备针对发射台强干扰和雷电环境应采取防电磁干扰和防雷措施。

# 1、发射机的数据采集控制系统

1） 对机房内发射机进行数据采集和控制，要求发射机采集系统具备串口、网口的通讯模式，需对不同接口发射机进行数据采集，对监测的参数可单独进行报警门限、延时时间设置，当任何一个参数出现故障时，可进行声光报警的提示，对出现的报警可进行数据存储。

2） 采集控制器是监控系统与发射机之间的桥梁，负责采集发射机的相关工作参数，同时可以接受远程控制指令对发射机进行遥控操作。

3） 采集控制器应内设时钟系统，即使脱离计算机系统，也可根据预设的时间参数对发射机进行自动开关机、自动倒备机和倒天馈操作的功能。

# 2、发射机指标在线监测系统

1） 在不中断正常音频业务且不用接入标准音频信号的情况下进行发射机指标测试，系统采用时频分析等技术，准确估计音频之间的时延差，完成精确音频信号的同步，通过对发射机输入音频信号以及射频解调音频信号的分析计算，从而完成发射机指标测试；

2） 通过发射台自动化监控系统实时对发射机主要指标进行测试，可对发射机“失真”，“信噪比”，“频响”等指标实时报警，数据自动存储、远程监测，对发射机指标的变化进行提前预判。

# 3、机房电力参数监测系统

1） 在发射机房配电室的稳压器、配电柜、UPS进行三相电压、三相电流的实时监测，出现电压偏低、电流偏高、缺相等异常情况时，在监控界面上进行声光报警提示并生成报警记录；

2）对发电机设备运行参数进行监测，实现对发电机手动、自动控制。

# 4、机房环境监测系统

对发射机房、配电机房内的环境进行实时监测，根据需要在发射机房适当位置安装温湿度传感器、烟雾传感器、浸水传感器，在配电机房适当位置安装温湿度传感器、烟雾传感器、浸水传感器，当出现异常时，监控软件能实现实时声光或短信的报警提示。

# 5、安防视频监视系统

在整个发射台安装16个高清网络摄像头，摄像头全部具备红外定焦功能并采取防雷措施，远距离视频传输时需通过光缆进行传输，硬盘录像机对摄像头的视频进行实时录像，录像数据保存30天以上。

# 6、手机APP软件监测系统

整个系统配备专门的手机APP软件，可实现专业软件的手机远程监测，软件系统采用客户注册、审核机制，审核后可对审核人分配不同的权限进行监测，要求手机APP软件可实现对监测设备的同步监看。

# 7、远程监控系统（琼中县广播电视发射台需求）

系统具备远程监控的功能，实现对发射台站监测信号的远程同步监看和设备的远程同步控制。

# 8、监控桌平台

1） 在发射台监控室放置六联平台式控制台，台面上可放置23寸以上液晶显示器，监控桌内可放置服务器、客户端等，实现日常监测软件的监看。

2） 监控桌内需配置足够的专业PDU插座，具备阻燃性和国家3C认证。

3） 监控桌应能可分拆组合，结构设计应满足稳定性、平衡性、承重力等要求。

# 台站自动化系统管理平台软件要求

- 通用软件须保证正版。专用发射台监控软件具备自主知识产权证明文件。

- 管理平台软件要根据台站自动化系统特点设计，做到使用方便，易于操作。软件系统采用B/S架构，支持客户端通过浏览器方式对监测系统进行业务参数、设备参数、监测结果数据与报警信息的综合配置、查询、统计、分析、导出等操作功能。

（二）主要设备技术参数要求（带“※”为关键设备）

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ※模拟发射机采集控制设备 | ▲针对调频广播发射机、模拟电视发射机进行采集、控制，对主备机的同轴开关进行状态采集、控制； ▲具有数字接口，可对数字接口的发射机进行模拟量、状态量实时参数采集，同时可以通过数字接口对发射机的开关、功率升降进行控制； ▲具备设备运行状态指示，可通过运行指示显示发射机通讯故障、发射机倒机故障、采集器之间通讯故障等，同时具有开关机命令下发状态显示； 可以存储运行图，按照运行图对发射机执行开、关，功率调整等控制； 自动进行同计算机的时间同步，确保时间准确； 具备天馈线切换系统的状态、位置识别，以及倒换开关的自动控制； 具备简单逻辑自定义功能，可根据实际要求自定义控制逻辑，包括顺序控制、时序控制、条件控制等； 具备数字接口调节转换的功能，每个数字接口可以根据现场需要设置为RS232、RS485、RS422等三种类型； 11路高阻运放输入，独立高速A/D采样，采样精度12bit，采集电压（0-5V）； 12路高速光耦隔离开关量输入采样，采样速率可达1K； 12路继电器开关量输出； 具有三个串行通讯口，三个通讯口可在RS422、RS485、RS422进行转换调节，支持多种波特率通讯； |
| 2 | ※数字发射机采集控制设备 | 对数字电视发射机进行实时参数的采集； ▲支持RS232/485或网络监控接口（采用SNMP/Web协议）接入数据采集系统；支持任意发射设备厂家协议的接入；支持发射设备运行状态、指标状态、工作状态等所有状态实时采集；支持发射设备远程开关机等所有工作参数控制；支持主要指标报警门限和报警级别设置； ▲发射台站的信号传输设备，卫星接收机、单频网适配器、复用器、码流调制器、编码器和码流处理器，可以通过网络接口（采用SNMP/Web协议）或RS232/485接入，根据设备提供的监控协议，监控设备工作状态、工作参数、输入输出信号状态、锁定情况、信号质量、错误和报警信息等。 标准机架设备，多路RS232/RS485接口，多路网卡、百兆或千兆以太网接口； 可扩展本地存储，存储容量须满足前端平台运行和存储的要求，内置2G/3G/4G网络模块； 本地数据存储，嵌入式硬件平台，软件功能远程升级； 内置WEB server，远程控制访问； 具有前面板液晶显示屏，可查看本地设备状态； ▲采集被监控设备数据状态，支持开放性协议； 作为数据网关，支持本地各种设备参数采集、控制以及数据的本地存储，并完成本地与中心平台的通讯和数据的上传； 设备双电源供电； |
| 3 | ※天线自动倒换控制器 | 配合发射机采集器实现对发射机同轴开关的控制； 具有控制输出接口，可适应同轴开关、真空继电器等倒换方式； ▲具有主/备发射机倒换按键、手动/自动按键； 具有天线状态输出接口； 具有天线位置指示灯； |
| 4 | 串以转换器 | 可完成6路RS-422（RS-232、RS-485）转以太网输出； 以太网模块，支持TCP/IP协议，支持TCP以及UDP的连接方式； 各个模块IP地址、波特率等参数可以人为更改设置； 具有侦测数据自启动功能，防止模块死机； 以太网交换输出，具有二层交换机功能； RS422接口：DB9，数量6个； 以太网接口：RJ45，数量6个； 设备双电源供电； |
| 5 | 数据服务器 | 标准19英寸机架式； CPU ：Intel 至强V5四核系列； 内存 ：DDR4，4G； 硬盘，1TB 热插拔SATA3.5寸硬盘（7200转）； RAID，支持RAID 5； 光驱，DVD ； 网卡，双口千兆网卡 ； 电源，热插拔冗余电源（1+1），1100W； |
| 6 | 液晶显示器 | 屏幕大小：23寸； 屏幕比例：16:9； 分辨率：1920×1080； 类型：LCD； |
| 7 | ※台站自动化系统管理平台 | 定时开关机； 遥控开关机； 预留自动倒备机； 升降功率； 手动/自动抄表； 启用/禁止自动倒备机； 手动开关机记录； 发射机事故前工作状态记忆，事故处理后恢复事故前工作状态； ▲存储各发射机故障报警数据并进行数据处理分析； 播出统计记录、查询； 发射机功率、驻波比等参数的人工/自动监测、采样、存储； 参数指标异常自动报警，自动存储； 查询各发射机运行状态的历史参数曲线； ▲对调频、电视、DTMB发射机节目切换器的远程控制； 信号源故障自动报警，自动存储； 本地实时报警； 报警记录查询、统计、打印； 机房、监控室、电力机房温度监控，可设置温度报警参数并自动报警； 机房、监控室、电力机房湿度监控，可设置湿度报警参数并自动报警； 机房、监控室浸水监测，并可实现自动报警； 系统用户添加、修改、删除； 用户权限设定； 用户交接班日志； 值班员操作日志； 值班员巡机日志； 日志查询、统计、打印； 台站通知颁布； |
| 8 | 交换机 | 应用层级：三层； 传输速率：10/100Mbps； 交换方式：存储/转发； 背板带宽：64Gbps； 包转发率：9.6Mpps； MAC地址表：16K； 端口结构：非模块化； 24个10/100Base-TX端口，2个1000Base-X SFP端口，2个千兆Combo口（10/100/1000Base-T或100/1000Base-X）； 环境标准：工作温度：0～50℃； 工作湿度：10%～90%；存储温度：-5～55℃；存储湿度：10%～90%； |
| 9 | 指标在线测试服务要求 | ▲通过在线的方式实时对模拟发射机“失真”，“信噪比”，“频响”等指标和数字发射机的“带肩”、“调制误差率”、“带内不平坦度”等指标进行测试，并实现实时报警，数据自动存储、远程监测； 系统采用时频分析等技术，准确估计音频之间的时延差，完成精确音频信号的同步，通过对发射机输入音频信号以及射频解调音频信号的分析计算，从而完成发射机指标测试； 基于时频分析，利用频域探针和频谱对消技术，快速提取系统幅度频率响应随时间变化曲线和信噪比变化曲线； 提供指标在线测试服务器（标准19英寸机架式；支持RAID 5；热插拔冗余电源（1+1）；双口千兆网卡） |
| 11 | ※动态环境监测设备 | 提供16通道状态报警量输入，可单独通过跳线设置遵循RS485物理接口的差分信号量或者开关状态量； 每一通道报警量都设有一个布防灯和报警灯指示，布防/撤防时间可通过上位机软件或者网页进行设置； ▲报警类型有三种：实时报警、延时报警和历史报警； 提供一路串口，通讯方式为RS485或RS422，用于同数字温湿度传感器通讯以获取环境温湿度模拟量数据； 带内部时钟系统； 可连接温湿度模拟量，浸水、烟感、被动红外、门磁开关等开关量； 19英寸标准机箱； 远程通讯接口：RS422串型接口、以太网接口； 设备双电源供电； |
| 12 | 温湿度变送器 | 供电：+5V/+24V； 准确度：温度±0.5℃；湿度：±3%； 响应时间：小于15S； 负载能力：大于3KΩ； 接口：485数字型接口方式； 安装方式：壁挂； |
| 13 | 烟雾传感器 | 离子烟雾探测器； 响应时间：小于15S； DC12V供电； 开关量闭合输出报警； 5、安装方式：壁挂； |
| 14 | 浸水变送器 | 浸水量探测器； 响应时间：小于15S； DC12V供电； 开关量闭合输出报警； 安装方式：壁挂、悬挂； |
| 15 | 电力参数采集器 | 内含智能电表采集设备； 六路模拟量输入接口，对六路模拟信号进行采集； 带内部时钟系统； 具备RS422上传通讯接口； |
| 16 | 柴油发电机采集器 | 含多路通讯串口，实现对发电机设备参数的采集； 带内部时钟系统； 具备RS422上传通讯接口； 可实现发电机开启/停止； |
| 17 | 硬盘录像机 | 配备2T以上硬盘存储； H.264压缩格式、16路全实时录像； D1预览分辨率，CIF回放分辨率； 支持OSD、实时监听、看门狗等功能； 支持VGA、BNC、S-video同时输出； 采用双码流技术，支持PPPoE、DHCP、TCP/UDP协议； 支持USB硬盘、USB/SATA刻录机、网络等备份，可外置USB刻录机； 支持手动录像、定时录像、报警触发及移动侦测触发录像等多种录像方式； 支持按录像类型、时间、日期等方式检索； 支持IE、客户端等多种方式的网络远程访问，支持远程浏览，回放和设备管理； 支持8路视音频同步回放，支持快放/快退/慢放/单帧进； 多区移动侦测； 视频信号丢失报警功能； 支持多种录像方式：全时录像、运动检测录像、报警录像、运动检测&报警录像、运动检测¦报警录像、手动录像； 循环录像或非循环录像模式可选； 可网络远程设置DVR参数，异地回放,支持远程下载DVR录像资料； 远程录像功能，DVR在线升级，网络远程云台控制，支持IE浏览器预览； |
| 18 | 红外高清网络摄像头 | 类型：30米防水型红外夜视摄像机； 显示尺寸：1/3" SONY Super HAD CCD； 彩色黑白自动转换，自带红外灯； 网络接口输出； 红外灯有效距离：30米； 标配4-9mm变焦镜头·可外部调节镜头变焦/对焦，方便用户使用； 防水效果好，镜面不起雾； 工作电压：DC12V； |
| 19 | ※光传输视频编解码器 | 一路光纤接口，所有数据可通过光纤进行传输； 标准IEEE802.3u Fast Ethernet，10/100Base-TX and 100Base-FX； 传输速率，光纤100Mbps； 单模光纤 8.3/125，8.7/125，9/125 or 10/125μm，最长25－120公里； 接口标准，光纤SC/ST(可选)； 双工方式 全双工或半双工； 光波长 850/1310/1550nm； 工作温度 -10－50℃； 工作湿度 5%－90%； LED指示灯 PWR，TXL,SPD，FXL 100，PDX； 电磁干扰标准 FCC Part 15 Class A，CE； |
| 20 | GPS/北斗授时器 | 通过卫星系统校时，时钟精度：0.001秒/年； 具有液晶屏幕显示，可显示年/月/日/时/分/秒； 具有断电记忆功能； 初始跟踪时间：在足够的信噪比下，不长于2分钟； 直观指示信号搜索、跟踪和失锁等状态，并依此控制输出信号是否开通； 具备RJ45格式的输出接口； 设备采用1U标准机箱，220V交流供电； 设备双电源供电； |
| 21 | 短信报警器 | 具有RS 232通讯口； 具有即插即用功能； 监控数据异常信息的短信推送； 支持GSM网络； 可设置报警信息及报警手机号； |
| 22 | 监控桌 | 监控室6联平台式规格监控桌； 材质采用优质冷轧钢板，表面为静电喷塑，颜色为SONY灰和无光驼搭配； 每联标准配置2付托架； 表面为静电喷塑，喷塑颜色为SONY灰，内部件镀锌处理； 采用优质冷轧钢，六联全散件组装式控制台； 采用积木式结构，标准化机箱，按各子系统功能划分； 键盘在桌面下（轨道抽出），桌面上开鼠标孔，整个控制桌无外露线； |
| 23 | 机柜 | 结构合理，坚固可靠，符合人体工程学； 采用钢制或铝制材料，经过防锈、防腐处理； 具有屏蔽功能；侧板可以拆卸； 有一条接地铜带，并为每部设备提供接地端子； 电源采用专业PDU电源； 包含所有配件（螺丝、螺钉、托架、盲板等）； 标准19英寸，高度2米； |
| 24 | UPS | UPS类型：在线式； 额定功率：6KVA； 后备时间：半载>60分钟； 电池类型：阀控式免维护铅酸蓄电池； 输入电压范围：115～300V； 输入频率范围：40～60Hz； 输出电压范围：220V（±2%）； 输出频率范围：电池模式下50Hz±0.2%； 输出电压波形：正弦波； |
| 25 | ※同轴开关（1KW、3KW） | 手动/电动，本地/遥控一体； ▲驻波比≤1.08； 隔离度≥65DB； ▲倒换时间＜1S； 输出控制节点：主备发射机连锁各一对，假负载连锁一对； 位置状态指示2组，假负载状态指示1组； |
| 26 | 假负载 （3KW） | 工作频率：DC～1GHz； 阻抗：50欧姆； 电压驻波比：≤1.10； 输入接口：直口； 功率指示方式：表盘指针式； 测量精度：5%以内； 冷却方式：风冷或油冷。 |

五、项目工作内容

根据招标文件，投标人中标后须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、完成货物的生产、调试、老化测试、运输装卸（含保险）、安装调试工作，提供各种数据资料及技术支持，直至通过验收。

2、提供全套设备及软件和所有设备内部接管、接线并留出用于连接的连接件和电源接线，即提供的货物安装到相关位置后，接好相关电源即可进行正式运转。

3、调试及试运行期间，中标人应派遣有实践经验的技术人员与本次货物的用户一起进行调试及试运行工作。因货物自身质量问题或安装出现差错，中标人应全权负责消除差错直到用户满意。在调试期间中标人应派遣技术人员在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器，一切费用由中标人负责。

4、货物安装调试完成后对用户进行技术培训。

5、相关技术升级（包含软件和硬件费用）。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

六、其它要求

1、中标人负责向采购人指定用户供应上述产品，货物自合同签订之日起60个日历日内供应到采购人指定地点，90个日历日内完成安装开通。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于3年的免费维护。

2）提供一年7×24小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

3、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。

4、采购人使用投标人提供的产品时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如有任何因采购人使用投标人提供的产品而提起的侵权指控，投标人依法承担全部责任。

5、安装

本项目的安装调试及售后服务由中标人组织实施，在供货期限内，中标人在与采购人签署供货合同后，保证在双方约定时间内派人将合同货物运送至采购人指定地点并安装调试完毕具备验收条件。

6、验收

1）中标人应提供货物的有效检验文件及供货清单，经用户认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须予以解决。

2）验收合格条件：运行结果及使用效果符合招标要求及国家相关标准；在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到用户的认可；所有合同中规定的货物和资料都已提交并得到接受。

3）中标人应在采购的全部货物安装完成并调试开通交付使用试运行三个月后，方可申请验收。验收应在中标人递交验收申请书（附测试报告并经用户签章）后一个月内完成；如合同约定甲方无故不予验收，应视为验收合格。

第三章    投 标 人 须 知

## 一、总则

1. 名词解释

1.1招标人：指采购人及其委托的采购代理机构

1.2投标人：已从采购代理机构购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次招标投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备招标文件第一章“供应商资格条件”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5． 法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6．招标文件的约束力

6.l 投标人一旦购买了本招标文件并在7个工作日内未对招标人提出书面质疑，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6.2 本招标文件由招标人负责解释。

## 二、招标文件

7．招标文件的组成

7.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  用户需求书

第三章  投标人须知

第四章  合同条款

第五章  投标文件格式

第六章  评审方法和程序

附表1 初步审查表

附表2 技术商务评分表

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

7.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

7.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

8．招标文件的澄清

若投标人对招标文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间15天前通知招标人，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一招标文件的投标人。

9．招标文件的更正或补充

9.l 在投标截止时间前十五天，招标人均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

9.2 对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的更正公告为准。

9.4 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函招标人。逾期不回的，招标人视同投标人已收到更正公告。

9.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

## 三、投标文件

10．投标文件的语言及度量衡

10.l 投标文件以及投标人与招标人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

10.3 除在招标文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

11．投标文件的组成

11．l 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五章“投标文件格式”要求）：

11.1.l 投标函、投标报价及相关证明文件。

11.1.2 投标人资格证明文件。

11.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

12．投标报价

12.1本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

12.2招标人不接受任何有选择的报价。

12.3预中标人的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

12.4 除本招标文件另有规定外，供应商应按招标文件所附的投标一览表格式标明拟提供货物的单价和总价等内容。如供应商总报价低于采购预算金额的75%，需同时单独提交详细的报价明细说明即证明材料，包括但不限于项目的人员数量及其工作时间，项目人员的工资支出，以及项目实施过程中可能涉及的其它费用。评审委员会将据此作为考查投标是否低于成本价的依据，若不能提交证明材料或评标委员会认定为低于成本报价的将按照无效投标处理。

13. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

14．投标保证金

14.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，每包保证金金额人民币：10000元人民币。

14.2 投标保证金缴纳方式：

投标人必须在投标截止时间前将投标保证金按海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统提示提交到指定账户并注明汇款单位，投标人在投标截止时间前投标保证金未到达海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统指定账户，其投标将被拒绝。

14.3 投标保证金的退还

14.3.l 中标人：本项目在海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里发布中标通知书后，投标人需按照海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里的提示，上传相关资格证明文件后提交审核，审核通过后，投标保证金会在5个工作日内自动退还。

14.3.2 落标的投标人:本项目在海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里发布中标通知后，投标人需按照海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里的提示，上传相关资格证明文件后提交审核，审核通过后，投标保证金会自动退还。

14.3.3流标项目由招标人或招标代理机构出具项目流标情况说明书，省政务中心将自动退回其保证金。

14.3.4退保证金申请资料受理地点和收件地址：海口市国兴大道9号海南省政务服务中心308室。收件人:郑先生   电话：0898-65355520

14.4网址：http://218.77.183.48/site/notices/592.htm

14.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）中标人不按第30条规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

15．投标有效期

15.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

15.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

16．投标文件的数量、签署及形式

16.1 投标文件一式伍份，固定胶装。其中正本壹份，副本肆份。

16.2 提供电子word文档1份，并将U盘（U盘上请标明公司名称）密封在“唱标信封”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

16.3 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

16.4 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

16.5 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

## 四、投标文件的递交

17．投标文件的密封及标记

17．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

17.2 投标专用袋（箱）上须按招标人提供的格式注明：

（l）采购编号及项目名称：

（2）分包号（如有的话）：

（3）投标人的名称、地址、联系人、电话和传真：

17.3 投标文件未按第 17.l和 17.2条规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

17.4投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

（1）从投标文件正本中复印的开标一览表；

（2）交纳投标保证金证明文件的复印件；

（3）投标函。

18．投标截止时间

18.l 投标人须在招标文件第一章规定的投标截止时间前将投标文件送达招标人规定的投标地点。

18.2 若招标人按9．5条规定推迟了投标截止时间，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

19．迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

20．投标文件的修改和撤回

20.l 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使招标人在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

20.2 投标文件的修改文件应按第16条规定签署，正、副本分别密封，并按第 17.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标人规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

20.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

20.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

## 五、开标及评标

21．开标

21.l 招标人按招标文件第一章规定的时间和地点开标。采购人代表、招标人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

21.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，招标人有权要求参加开标的代表持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

21.3 开标时，招标人、公证员（如有）或投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

21.4 若投标文件未密封，或投标人未按招标文件规定提交投标保证金（包括投标保证金不符合第14条规定），招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

21.5 按照第19条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

22．评标委员会

评标委员会由采购人的代表和有关专家共5人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，专家均从政府采购专家库中随机抽取产生。负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人。

23．对投标文件的资格性审查和符合性审查

23.l 资格性审查的内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件规定的条件

（2）投标文件递交情况：正本和副本数量

（3）投标文件签署情况

23.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件内容是否齐全

（2）对招标文件的响应是否存在重大负偏离

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

23.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。

23.3.1 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

23.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

23.4.l开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

23.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

23.4.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

24．投标文件的澄清

24.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

24.2 评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充，

24.3投标供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

24.4 并非每个投标人都将被询标。

25．评标及定标

25.1 招标人、评标委员会分别对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

25．2 评标委员会按招标文件“附则”中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25.3关于政策性加分

25.3.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价▲（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.3.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价▲（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.3.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

(1)中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

(2)具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价▲（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价▲（1-2%）。

(3)投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。

如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

26．评标过程保密

26.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

26.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3 在评标期间，招标人将有专门人员与投标人进行联络。

26.4 招标人和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

## 六、授标及签约

27．定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在海南省人民政府网上公示。

28. 质疑处理

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

29．中标通知

29.l采购代理机构应按评审报告的评审结果向预中标供应商发出中标通知书。29.2  中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复招标人，确认中标通知书已收到，并同意接受（若到招标人领取则无需回复）。

29.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

30．签订合同

30.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

31．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费由中标供应商向海南政采招投标有限公司支付，支付标准为：以中标金额作为计算基数,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准的30%。

第四章     合 同 条 款

合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

# 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

# 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

# 4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

# 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后 6 0天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起36个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五章要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

# 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

# 21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

## 合同条款资料表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如果有矛盾，应以本合同条款资料表为准。

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 甲方：各市县广播电视台（详见货物需求一览表） |
| 2 | 9. | 1、合同签订后甲方凭乙方开具的发票，向乙方支付30%的合同货款作为预付款。 2、验收合格后，乙方向甲方支付合同总价的百分之五（5%）质量保证金（或不可撤消、无附加条件银行保函）后，甲方向乙方支付总价70%的合同款。 3、质量保证金有效期：至货物质量保证期满。在没有任何未解决的质量问题基础上，无息退还。 |
| 3 | 11.5 | 质量保证期为每批设备验收合格并签署验收报告后36个月（如中标人承诺的质量保证期更长，以中标人承诺的时间为准）。 |
| 4 | 12 | 中标人投标时提供的样机封存，作为验收参考。 |

# 合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2016年    月    日（项目编号: HNZC2016-050-002、海南省广播电视基础设施建设和维护项目）公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

# 一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 采购货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（含税费、运费、安装等相关费用）：人民币（大写） ￥： |
| 甲方 | 联系人： 固定电话： |
| 乙方 | 联系人： 固定电话： |

二、交货地点：

# 三、付款：见用户需求书。

四、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下 3 处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为海南省仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

# 五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

# 六、 合同鉴证：集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

# 七、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）乙方的开标一览表及投标报价明细表；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

# 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购管理部门备案。

甲方：                    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一六年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一六年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

采购代理机构：海南政采招投标有限公司（盖章）

地  址：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

经办人：

二〇一六年   月    日

第五章   投 标 文 件 格 式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

## 一、投标函、投标报价及项目相关文件

1、投标函

海南政采招投标有限公司：

你们      号招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

（2）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照招标文件第三章“投标人须知”第15条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（4）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（5）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（6）如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

法定代表人或被授权人（签字）：

职务：

日期：

2、开标一览表

A包

项目名称&项目编号：

| 序号 | 建设地点 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三亚市广播电视发射台 |  |  |
| 2 | 海口市广播电视发射台 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 投标总价 | （小写） |
|  | （大写） |

投标人名称（公章） ：

法定代表人或被授权人（签字）：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

表内“序号”应与“用户需求书”中设备清单的“序号”一致

.

2.1三亚市广播电视发射台开标一览表

项目名称&项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 | 单项总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

投标人名称（公章） ：

法定代表人或被授权人（签字）：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

表内“序号”应与“用户需求书”中设备清单的“序号”一致

. . . . . .

2.18五指山市广播电视发射台开标一览表

项目名称&项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 | 单项总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

投标人名称（公章） ：

法定代表人或被授权人（签字）：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

表内“序号”应与“用户需求书”中设备清单的“序号”一致

B包

项目名称&项目编号：

| 序号 | 建设地点 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琼海市广播电视发射台 |  |  |
| 2 | 琼中县广播电视发射台 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 投标总价 | （小写） |
|  | （大写） |

投标人名称（公章） ：

法定代表人或被授权人（签字）：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

表内“序号”应与“用户需求书”中设备清单的“序号”一致

2.1琼海市发射台站开标一览表

项目名称&项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 | 单项总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

投标人名称（公章） ：

法定代表人或被授权人（签字）：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

表内“序号”应与“用户需求书”中设备清单的“序号”一致

. . . . . .

2.5澄迈县发射台站开标一览表

项目名称&项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 | 单项总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

投标人名称（公章） ：

法定代表人或被授权人（签字）：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

表内“序号”应与“用户需求书”中设备清单的“序号”一致

3、技术和服务要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关服务要求，并对所有技术规范和服务要求偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

| 序号 | 原技术规范和服务要求条款描述 | 投标人技术规范和服务要求条款描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标人名称（公章）：          法定代表人或被授权人（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“投标人技术规范和服务要求条款描述” 中列出所投设备的详细技术参数和服务要求情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

4、产品质量及服务承诺书

此承诺由供应商根据自身实际情况并结合招标文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：质量保证、售后服务体系、人员、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用等（分质保期内和期后两个时间段）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

5、项目验收方案

（格式自定）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

6、项目培训方案

（格式自定）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

注：①4－6项均须法定代表人或被授权人签字并加盖投标单位公章

②1－3项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查

二、资格证明文件

（以下内容必须提供，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查）

1、提供企业营业执照、税务登记证、组织代码证(副本复印件加盖公章)

2、提供近期连续三个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的2015年度财务审计报告。(复印件加盖公章)

3、提供近期连续三个月企业社会保障缴费记录。(复印件加盖公章)

4、提供发射机采集控制设备和发射机监控相关软件的第三方检测机构检测报告。(复印件加盖公章，原件备查）（A包不需要提供）

5、提供ISO9001质量管理体系认证。(复印件加盖公章，原件备查）

6、投标保证金证明单据

7、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致海南政采招投标有限公司：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号: HNZC2016-050-002、海南省广播电视基础设施建设和维护项目）的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的公开招标采购活动，并负责一切投标文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与招标文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：

职    务：                      身份证号码：

公司名称：        （公章）      营业执照号码：

法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：

职    务：                      身份证号码：

生效日期：20  年   月   日

注：本授权书内容不得擅自修改。

8、制造厂商授权书

海南政采招投标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产

（货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号: HNZC2016-050-002、海南省2016年广播电视基础设施建设和维护项目）的公开招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签字）

职   务：

公   章：                       日   期：

注：1、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

2、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

9、近三年无重大违法记录声明函

海南政采招投标有限公司：

本公司声明如下：

本单位在参加（项目编号: HNZC2016-050-002、海南省广播电视基础设施建设和维护项目）的政府采购活动近三年内，未有任何违法行为记录。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

三、其他资料

1、投标人概况：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。

2、投标人认为对其中标有利的其它书面材料。

第六章  评审办法和程序

一、评标办法

（一）评审规则

  - 评标办法采用综合评分法。

  - 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务（包括：验收方案、培训方案）的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

  - 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的总分，评分的算术平均值即为该投标人的合计得分。合计得分与投标报价份（投标报价的分值计算由招标人工作人员负责计算）相加得出综合得分。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选供应商。

（二）初步评审

1． 招标人、评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

  - 招标人、评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

  - 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

  - 无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标

- 投标人未按要求提供企业法人营业执照；

- 投标人未提交投标保证金或金额不足的；

- 投标有效期不足的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或投标价不是唯一的；

- 对招标文件的响应存在重大负偏离的；

（三）详细评审

本项目采用如下综合打分法，总分为100分，具体打分方法如下：

项目评定标准及评分表见评审评分表

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

1、价格占30分：将所有通过符合性筛选的投标报价中最低价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分。

其中价格评审按如下方法处理：

（1）投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（2）投标人在投标报价时，虽然报价未低于设备成本，技术参数、规格配置也符合招标文件的要求，但设备的实际应用情况（如精确度、稳定度和耐用度等）名不符实。经由三分之二（含三分之二）以上评标委员会成员以记名方式投票通过认定为名不符实的，其投标作无效投标处理。

（3）投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

d 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

e买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

2、整个项目的技术商务分占70分，具体由评委根据投标人的投标文件中《技术要求响应表》及有关投标人的质量保证、售后服务说明等资料说明等情况打分。

B包投标人有下列情形之一，则该包整个技术部分为0分：

（1）第三方检测报告有不合格项或缺项；

（2）第三方检测报告与所投产品、样机不相符；

第三方检测机构是指具备中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目招标相关设备检测资质且在国家新闻出版广电总局备案的检测机构。包括：1）国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心；2）国家广播电影电视总局广播科学研究院广播电视检测中心；3）国家广播电影电视总局广播电视信息安全测评中心；4）国家广播电视设备质量监督检验中心。

附表1

（HNZC2016-050-002）采购初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 企业营业执照、税务登记证、组织代码证、法人授权委托书 |  |  |  |
|  |  | 供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件递交情况 | 正本和副本的数量是否符合招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 4 | 投标人应提交的相关文件 | 是否提交投标函、开标一览表、技术要求响应表 |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金证明的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |
| 7 | 交货时间 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                       日期

附表2

A包技术商务评分表

| 一 | 技 术 （48分） | 1.技术指标响应（满分为26分） 根据投标文件对招标文件技术要求的响应程度进行评分： a．在招标文件第二章“用户需求书”的功能要求中，每出现一项功能缺项，扣4分，扣完为止； b．在招标文件第二章“用户需求书”的技术参数要求中，标注“▲”号的技术参数为重要技术参数，每出现一项重要技术参数不满足招标文件要求，扣2分，扣完为止；未标注“▲”号技术参数为一般技术参数，每出现一项一般技术参数不满足招标文件要求，扣1分，扣完为止。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2.技术方案（满分为4分） 根据投标人针对本项目的实际情况提出的项目技术方案书体现的合理性、灵活性、可扩展性和先进实用性的优劣，由评委进行评议并在0～4分之间进行评分。 |
|  |  | 3.关键设备研发能力（满分12分） 管理平台软件为投标人自主开发的，加4分；其余关键设备（见第二章“用户需求书”）为投标人自主研发的，每项加2分，加满为止（须提供相关证明的复印件，原件备查）。 |
|  |  | 4.检测报告（满分6分） 出具国家新闻出版广电总局备案的第三方检测机构的关键设备检测报告，每项设备得2分，加满为止。 |
| 二 | 商 务 （22分） | 1.投标人业绩（满分8分） 近三年来，投标人中标地市级以上广电部门广播电视信号监控或监测系统案例，单笔合同金额为50万元（含）～100万元加1分，100万元（含）～500万元加2分，500万元（含）以上加4分，加满为止。 注：必须提供业绩证明材料（中标通知书和合同复印件，原件备查）。 |
|  |  | 2.交货期（满分2分） 满足招标文件要求的得2分，不满足招标文件要求的得0分。 |
|  |  | 3.质保期（满分4分） 投标文件中承诺的质保期在满足三年的基础上，增加一年（12个月，不足12个月的不计）的加1分，增加二年加4分。 |
|  |  | 4.服务方案（满分6分） 按投标文件服务方案中的组织实施保障、售后服务承诺、培训内容等进行评分，“优”得5-6分，“良”得3-4分，“一般”得1-2分。 |
|  |  | 5.投标文件规范性、完整性（满分2分） 按投标文件的规范性和完整性进行评分，“优”得2分，“良”得1分。 |
| 三 | 投标报价（30分） | 见评审办法（三） |
|  | 评比总得分（100分） |

为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人可针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码。

B包技术商务评分表

| 一 | 技 术 （50分） | 1.技术指标响应（满分为24分） 根据投标文件对招标文件技术要求的响应程度进行评分： a．在招标文件第二章“用户需求书”的功能要求中，每出现一项功能缺项，扣4分，扣完为止； b．在招标文件第二章“用户需求书”的技术参数要求中，标注“▲”号的技术参数为重要技术参数，每出现一项重要技术参数不满足招标文件要求，扣2分，扣完为止；未标注“▲”号技术参数为一般技术参数，每出现一项一般技术参数不满足招标文件要求，扣1分，扣完为止。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2.技术方案（满分为4分） 根据投标人针对本项目的实际情况提出的项目技术方案书体现的合理性、灵活性、可扩展性、先进实用性的优劣。由评委进行评议并在0～4分之间进行评分。 |
|  |  | 3.关键设备研发能力（满分12分） 发射机采集控制设备、发射机监控相关软件为投标人自主研发的，每项加4分，其余关键设备（见第二章“用户需求书”）为投标人自主研发的，每项加2分，加满为止（须提供相关证明的复印件，原件备查）。 |
|  |  | 4.检测报告（满分6分） 出具国家新闻出版广电总局备案的第三方检测机构的关键设备（“发射机采集控制器和发射机监控软件”除外）检测报告，每项设备得2分，加满为止。 |
|  |  | 5.样机（满分4分） 投标人提供发射机采集器控制器样机，对样机进行评测打分，优得4分，一般得1～3分。 |
| 二 | 商 务 （20分） | 1.投标人业绩（满分8分） 近三年来，投标人中标地市级以上广电部门发射台站自动化系统或监控系统案例，单笔合同金额大于100万元（含）加1分，200万元（含）以上加2分，500万元（含）以上加4分，加满为止。 注：必须提供业绩证明材料（中标通知书和合同复印件，原件备查）。 |
|  |  | 2.交货期（满分1分） 满足招标文件要求的得1分，不满足招标文件要求的得0分。 |
|  |  | 3.质保期（满分4分） 投标文件中承诺的质保期在满足三年的基础上，增加一年（12个月，不足12个月的不计）的加1分，增加二年加4分。 |
|  |  | 4.服务方案（满分5分） 按投标文件服务方案中的组织实施保障、售后服务承诺、培训内容等进行评分，“优”得5-4分，“良”得3分，“一般”得1-2分。 |
|  |  | 5.投标文件规范性、完整性（满分2分） 按投标文件的规范性和完整性进行评分，“优”得2分，“良”得1分。 |
| 三 | 价 格 （30分） | 见评审办法（三） |
|  | 评比总得分（100分） |

# Text boxes

备卫星接收机

主卫星接收机

IP

IP

多画面显示监测报警系统

IP

ASI/IP

信号监测系统

DTMB

信号监测系统

现模拟

广播电视改造

多画面显示监测报警系统

备光纤3路IP

主光纤3路IP

IP切换系统

多画面显示监测报警系统

IP

IP

IP

接入交换机

大屏幕

……

……

ASI切换系统

光终端设备

主卫星接收机输出2路ASI

备卫星接收机输出2路ASI

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处