竞争性谈判文件

采购方式：竞争性谈判

项目编号：HNZC2016-224-002

项目名称：龙华法院龙泉法庭审判基础信息化建设

采 购 人：海口市龙华区人民法院

采购代理：海南政采招投标有限公司

2016年7月

目   录

第一章  谈判邀请函 ……………………………………………

第二章  用户需求书 ……………………………………………

第三章  供应商须知 ……………………………………………

第四章  合同条款 ………………………………………………

第五章  响应文件内容和格式 …………………………………

第六章  评审方法和程序   ……………………………………

附表1、初步审查表

第一章    谈 判 邀 请 函

海南政采招投标有限公司受海口市龙华区人民法院的委托，就（项目编号：HNZC2016-224-002、龙华法院龙泉法庭审判基础信息化建设）项目所需的货物及相关服务，组织竞争性谈判，欢迎合格的国内供应商提交密封报价。有关事项如下：

一、竞争性谈判项目的名称、用途、数量、简要技术要求或项目基本概况及采购预算

1、名称：龙华法院龙泉法庭审判基础信息化建设

2、用途：工作需要

3、数量及分包：一批不分包（详见用户需求书）

4、简要技术要求或项目基本概况：海口市龙华区人民法院采购龙华法院龙泉法庭审判基础信息化建设，其他详见《用户需求书》。

5、采购预算：44.1322万元

二、供应商资格要求

1、必须在本公司报名并购买竞争性谈判文件参加本项目的，并按时提交保证金的。

2、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人。

3、提供2016年任意一个月的社保和纳税缴纳证明。

4、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记
   录声明函。

5、若投标人不是生产厂商，则必须获得所投主要设备（见用户需求说明，带“▲”的设备材料）生产厂商针对本项目的授权书。

6、投标人所投产品必须满足用户需求书中的技术指标参数或技术要求；

7、本次购置设备安装要与使用环境匹配，投标人须对安装场地进行实地勘察,并根据勘察结果提供符合现场需要的施工方案及设计图，并得到采购委托方使用单位的签字确认。

8、投标时若不能按招标文件要求提供与本标相关的授权委托书和使用单位确认的施工方案及设计图，投标书将视为不完整的标书，其投标将被拒绝，开标后不得补交。

9、投标人须具有较强的本地化服务能力，非本地投标人在海南须有分公司作为常驻服务和技术支持机构(需提供本地工商或商务部门注册资料)。

10、供应商必须对本项目内所有的内容进行响应，不允许只对其中部分内容进行响应，否则视为无效报价。

11、本项目不接受联合体投标。

三、获取竞争性谈判文件的时间、地点、方式及竞争性谈判文件售价和保证金缴纳相关事项

1、获取竞争性谈判文件时间：2016年07月07日起至2016年07月  11日（上午9:00-12:00，下午14:30-17:00）

2、获取竞争性谈判文件地点（联系电话）：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座梁安伟先生18976367180

3、获取竞争性谈判文件方式：报名购买，出示单位法人授权委托书原件、营业执照副本原件、营业执照复印件（加盖公章）。

4、竞争性谈判文件售价：人民币100元/套 （售后不退）

5、保证金缴纳相关事项

保证金的金额：3000元

保证金到账截止时间：2016年 07 月13 日11时00分

保证金缴纳帐户名称：海南政采招投标有限公司

开户银行：中国工商银行海口国贸支行

帐  号：2201028119200122488

财务联系人：郑小姐    联系电话：0898-68501523

四、响应文件递交和截止时间、开启时间及地点

1、递交响应文件时间：2016年 07月14 日09:00-09:30 时（北京时间）

2、递交响应文件截止时间、开启时间：2016年07 月14 日09:30 时（北京时间）

3、开启地点：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座会议室。

五、采购信息及采购结果发布媒体

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn） 、海南省人民政府网（www.hainan.gov.cn）

六、采购人的名称、地址和联系方式

1、采购人名称：海口市龙华区人民法院

2、采购项目联系人： 吴中超

3、采购人地址：海口市金宇东路10号

4、联系电话：0898- 66742090

七、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、代理机构名称：海南政采招投标有限公司

2、项目联系人：符章林

3、代理机构地点：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

4、联系电话：0898-68501524

电子邮箱：fuzhanglin@163.com

传真：0898-68501527   邮编：570125

海南政采招投标有限公司

2016年7月

第二章   用 户 需 求 书

一、交付时间与地点要求：合同签订后30天内，地点：用户指定地点。

二、付款条件：由双方协商。

三、供应商资格要求：见谈判邀请函。

四、验收要求：按竞争性谈判文件的技术参数和国家行业标准进行验收。

五、伴随服务要求： 。

六、用户的配合条件：

七、技术要求：

注明：报价超出采购预算的视为无效报价。

用户需求

一）、龙泉法庭审判基础布线需求说明：

（1）基于海口市龙华区人民法院龙泉法庭办公楼的建筑特点，楼内之间的最长距离小于90米，设计方案考虑到用较少的投资资金达到较好的投资效果，以及龙泉法庭大楼对网络传输速度和带宽的特殊要求，建议该系统由工作区子系统、水平区子系统、管理子系统、设备间子系统四个子系统组成，系统组成采用如下方式：

设立主设备间（MDF）一个，安装在办公楼二层中心机房内；主设备间包括数据配线架。管理办公楼的水平子系统。

水平线路：各设备间子系统至水平子系统连接，法院专网采用六类非屏蔽双绞线，使网络水平传输速度和带宽达到千兆以上。业务外网采用超五类非屏蔽双绞线，使网络水平传输速度和带宽达到百兆以上。

工作区子系统采用六类及超五类8芯RJ45标准信息接口模块。

网络系统对接法院专网电信及移动光纤端口。

（2）办公楼信息点分布情况

龙泉法庭办公楼共计2层，根据用户需求应用考虑信息点的分布，具体分布情况如下图所示：

|  | 楼层 | 1层 | 2层 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法院专网ZW | 个 | 32 | 16 | 48 |
| IP电话网IP | 个 | 16 | 8 | 24 |
| 模拟电话网TP | 个 | 16 | 8 | 24 |
| 业务外网TO | 个 | 16 | 8 | 24 |
| 有线电视网TV | 个 | 5 | 8 | 13 |
| 无线热点 | 个 | 2 | 2 | 4 |
| 合计 | 个 | 87 | 50 | 137 |

（3）提供布线系统材料10年保证。

工程质量

需提供一年保证，除人为因素（机械损伤及不可抗力）外，在工程完工后一年内，将免费提供工程维修。

（4）技术指标与测试

线路通断检测

测试段落：全部线路段。

测试项目：导通、异位、开路、短路、串音、对地电压。

指标要求：全部合格。

线路特性指标测试

测试段落：全部线路段（要求抽测段落不少于10%）。

测试项目：接线图、电缆长度、衰减、近端干扰衰减。

技术指标：符合下表要求（YD/T1019标准第5.3.2条）

| 项 目 名 称 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 绝缘外径 最大 | 1.3 MM |
| 护套厚度 最小 | 0.50 MM |
| 护套最薄点厚 最小 | 0.40 MM |
| 外径尺寸 最大 | 6.3 MM |
| 介电强度（直流）导体间（1000V、1min） | 不击穿 |
| 绝缘电阻（20℃） 最小 | 5000 M ☊.100km |
| 导体电阻 最大 | 9.50 ☊/100m |
| 电阻不平衡 最大 | 2.50% |
| 工作电容 最大 | 5.6 Nf/100m |
| 绝缘线芯断线、混线 | 不断线、不混线 |
| 标志间距离 最大 | 1000 MM |
| 长度标志误差 最大 | ±0.5 % |

二)、龙泉法庭审判基础安防监控系统

全数字网络视频监控系统按安防规范分作几个部分：采集部分（前端摄像头）、传输部分（IP视频专网、流媒体模块）、存储部分（视频存储系统）、管理控制部分（视频管理视频管理系统）和显示部分（视频显示设备），并单独设计一个报警服务模块来接收、转发报警信号。

室外：配置多台室外全方位摄像机，了解室外现场情况。

大楼前方安装有一台室外采用高清黑白/彩色自动转换型快球摄像机，用于监控大楼前方广场和路面的现场情况。

在整个院区建筑物四周围墙边界、院区各出入口安装有红外夜视摄像机。

在地上停车场安装有室外采用高清黑白/彩色自动转换型快球摄像机，用于方便监控停车场情况。

在亭岗位置安装高清枪机摄像机，对相关出入法庭大院的车辆、人员进行摄像。

公共区：满足大楼的正常办公需求。

大楼出入口安装高清红外半球摄像机，用于监视进入大楼的人员情况。

在大厅上安装室内采用高清红外半球摄像机，便于监视楼内大厅内情况。

具体数量如下：

|  | 1层 | 2层 | 小计 | 楼层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200万高清红外(H.265)网络摄像机 | 9 | 3 | 12 | 台 |
| 硬盘录像机（H.265） | 1 | 台 |
| 4000G监控专用硬盘 | 8 | 块 |
| 监视器（22寸1920*1080） | 1 | 台 |
| 其它配件（根据具体实施配数量） | 1 | 项 |

用户能远程控制网络高速球，能远程配置网络摄像头的参数和对其升级。软件平台还能通过IP网对网络摄像头校时以及监测其工作状态。若用户配备PoE交换机，网络摄像头还可选配PoE模块，实现以太网线对网络摄像头的供电。

网络摄像头可内置SD\TF卡，当与网络存储设备之间无法通信时，产生的录像文件将缓存在SD\TF卡内。

摄像头选型原则：

| 序号 | 位置 | 分辨率 | 选型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通监控点 | D1（704*576） | 网络摄像头 |
| 2 | 要求高清监控点 | HD720p（1280*720） | 高清网络摄像头 |
| 3 | 开阔区域 | HD1080p（1920*1080） |  |
| 4 | 光照不良区域 | D1 | 红外网络摄像头 |
| 5 | 要求跟踪的复杂区域 | D1 | 网络高速球 |
| 6 | 难于布线的监控点 | D1 | 无线网络摄像头 |

## 高清(200万像素)红外(H.265)网络摄像机

技术参数：

| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
|  | 传感器有效像素 | 200W |
|  | 电子快门 | 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节 |
|  | 最低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux（红外灯开启） |
|  | 最大红外距离 | I1:50米;I2:80米 |
|  | 日夜转换 | IR-CUT自动切换 |
|  | 扫描方式 | 逐行扫描 |
|  | 降噪 | 3D降噪 |
|  | 宽动态 | 120dB |
|  | 信噪比 | ＞56dB |
|  | 增益控制 | 手动/自动 |
|  | 白平衡 | 手动/自动 |
|  | 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
|  | 强光抑制 | 支持 |
| 镜头参数 | 镜头焦距 | 3.6mm/6mm/8mm/12mm |
|  | 镜头接口 | M12 |
|  | 镜头光圈 | F2.08/F2.0/F2.06/F2.06 |
|  | 光圈控制 | 固定 |
|  | 变焦类型 | 定焦 |
|  | 视场角 | 3.6mm:水平77°,垂直42°,对角90°; 6mm:水平52.5°,垂直29°,对角62°; 8mm:水平37°,垂直20.5°,对角42°; 12mm:水平24°,垂直14°,对角28° |
| 音频参数 | 音频输入 | 1路,RCA音频输入; |
|  | 音频输出 | 1路,RCA音频输出; |
|  | 音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729;PCM（web上不体现PCM） |
|  | 音频码率 | 8Kbps/16Kbps |
| 视频参数 | 视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
|  | 视频码率 | "H265:24K~10Mbps；H264:24K ~ 10Mbps MJPEG:32K ~ 11520Kbps" |
|  | 视频帧率 | 50Hz:主码流(2560x1440@25fps),辅码流1(704× 576@25ps),辅码流2(704× 576@3ps) 60Hz:主码流(2560x1440@25fps),辅码流1(704×480@30fps),辅码流2(704× 480@3ps) |
| 报警参数 | 报警输入 | 1路 |
|  | 报警输出 | 1路 |
|  | 报警联动 | 支持无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;区域入侵;拌线入侵;物品遗留/消失;场景变更;徘徊检测;人员聚集;快速移动;非法停车;音频异常侦测;人脸侦测 |
| 功能 | 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;gamma |
|  | OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片; |
|  | 图像镜像 | 支持镜像，翻转 |
|  | 图像负像 | 支持90°/270°旋转 |
|  | 心跳机制 | 支持 |
|  | 录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像 录像优先级从高到低依次为手动/视频检测/定时 |
|  | 存储功能 | 支持Micro SD卡存储,最大容量128GB NAS FTP |
|  | 预览最大用户 | 20个 |
|  | 恢复默认 | 支持一键恢复默认 |
|  | 浏览器 | 支持IE7;IE8;IE9;IE10;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 |
|  | 用户管理 | 最大支持20个用户,多级用户权限管理 |
|  | 安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
|  | 超低码流 | 720P(1280×720):1~2Mbps |
|  | 智能跟踪 | 支持区域入侵;拌线入侵;物品遗留/消失;徘徊检测;快速移动;人员聚集;场景变更;非法停车;人脸检测;视频检测;动态检测;音频输入异常,声强突变;车辆检测;报警联动; |
|  | 人脸检测 | 支持 |
|  | 隐私遮挡 | 4块区域 |
|  | 走廊模式 | 支持 |
| 接口 | 网络接口 | 1个 ,10/100M以太网口 |
|  | 网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
|  | 接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA |
| 常规参数 | 供电 | DC12V（±30%）/POE |
|  | 功耗 | DC12V供电时，正常使用2.16W，最大4.6W(红外灯开启,ICR切换) |
|  | 工作温度 | -40℃~+60℃ |
|  | 工作湿度 | ≤95% |
|  | 防护等级 | IP67 |
|  | 外壳材料 | 塑胶+金属 |
|  | 安装方式 | 支持壁装、吊装 |

## 硬盘录像机（8盘位H.265）

技术参数：

| 参数分类 | 参 数 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 视音频输入 | 网络视频输入 | 最大16路 |
|  | 音频输入 | 1路，RCA接口，与语音对讲输出复合 |
| 视音频输出 | HDMI输出 | 2路 |
|  | VGA输出 | 1路 |
|  | 音频输出 | 1路，与语音对讲输出复合 |
| 视音频编解码参数 | 视频格式 | H.264/H.265/MPEG4/MJPEG |
|  | 录像分辨率 | 12M/8M/5M/3M/1080P/720P |
|  | 解码回放 | 支持H.264: 10路720P或5路1080P同时回放，或1路4K回放，同时支持 H.265: 10路720P或5路1080P同时回放，或1路4K回放 |
| 录像管理 | 录像/抓图模式 | 手动录像;动态检测录像;定时录像;报警录像;录像的优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 |
|  | 备份模式 | 支持硬盘、外接USB存储设备（如普通U盘、移动硬盘）、eSATA扩展柜、 |
| 硬盘管理 | 类型 | 8 个内置SATA3.0接口 |
|  | 最大容量 | 最大单盘容量6TB |
| 外部接口 | 语音对讲 | 1路，RCA接口 |
|  | 网络接口 | 2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 |
|  | 串行接口 | 1个RS232 ； 1个 RS-485 |
|  | USB接口 | 2个USB2.0接口(前置)，2个USB3.0 接口(后置) |
|  | eSATA接口 | 1个 |
|  | 报警输入 | 16路 |
|  | 报警输出 | 6路 |
| 网络管理 | 网络协议 | IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF |
| 其他 | 电源 | AC100~240V |
|  | 功耗（不含硬盘） | ≤40W |
|  | 工作温度 | -10℃～+55℃ |
|  | 工作湿度 | 10℅～90℅ |

监控视频存储系统

概述

基于目前海南省法院整体信息化的发展，以及基于IP 架构的安防监控系统的成熟应用。安防监控系统存储应容易扩展和管理，建议采用IP SAN存储技术进行图像数据的存储和备份。

存储容量的计算

根据自身情况设定不同区域监控点的存储图像质量，按照统一标准来实行。具体存储容量计算方法如下：

| 前端接入类型 | 分辨率/帧率 | 码率 | 总容量 | 保存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60路标清前端 | 4CIF/25fps | 1.5Mbps | 20TB | 15天 |
| 120路标清前端 | 4CIF/25fps | 1.5Mbps | 20TB | 7天 |
| 30路高清前端 | HD720p/25fps | 2Mbps | 20TB | 15天 |
| 60路高清前端 | HD720p/25fps | 2Mbps | 20TB | 7天 |

数据存储应考虑到RAID5与热备技术，同时兼顾报警录像存储以及重要录像的存放空间。

综上所述，应根据不同点位的重要性按照相应天数进行数据存储。

三)、龙泉法庭审判基础门禁管理系统 一套

智能卡门禁管理系统是基于以太网或GPRS/CDMA无线通讯模式工作的网络化的IC卡门禁系统，系统应由中心数据库和本地数据库、门禁系统、通讯采集程序、门禁控制器、门禁考勤一体机、门磁、电控锁、开门按钮等软硬件组成。要求实现对通道安全、有效的出入控制。

功能需求：

（1）门禁刷卡数据可以用于考勤。

（2）要求提供两路输入和两路输出，可以方便的接入匪警、火警、拍照联动等安全需求。

（3）系统需采用B/S模式，管理员可以在任意联网的电脑上对门禁系统控制。

（4）提供的灵活的授权方式和受禁方式可以让管理很轻松的管理授权名单。

（5）具有请假功能，可以方便有效的管理短期受禁名单。

（6）需具有胁迫密码功能，可以让高级安全部门人员提高人身安全。

（7）具有主机开门功能，管理员可以在远程控制门锁。

（8）监视功能需图文并茂，让管理员比较当前的刷卡人员是否和系统保存的照片是否一致，可以及时发现刷卡人员的合法身份。

（9）具有门超时未关和门被强制打开报警功能，使管理员能够发现本门禁系统是否被破坏了，能够及早的发现问题并解决问题。

（10）门禁应采用分体式结构，由门禁控制器，门禁读卡器，门禁锁具组成。

（11）可根据时间段进行控制，如宿舍门可设定卡控开门时间和自由出入时间。

（12）可查询未上传的纪录和当天打卡人次。

（13）实时时钟显示，刷卡可以显示卡片使用者的姓名，支持2-4字的中文名称。

（14）支持脱机验证机和联网验证两种模式运行。

（15）数据存储量大，可以存储10000多条刷卡纪录，具有断电后数据保护功能。

（16）在线升级，支持远程下载，在线更新系统软件。

（17）门禁控制器完成对门锁的通讯和控制。

具体数量如下：

|  | 1层 | 2层 | 小计 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单门控制器 | 7 | 6 | 13 |  |
| RF-ID读头 | 7 | 6 | 13 |  |
| 磁力锁 | 7 | 6 | 13 |  |
| 开门按钮 | 7 | 6 | 13 |  |
| 发卡器RF-ID | 1 | 台 |
| 综合管理平台 | 1 |  |
| 线材及其它配件（根据具体实施配数量） | 1 | 项 |

四)、龙泉法庭审判基础显示屏主要技术参数 一套

LED全彩显示屏安装在本法庭大门口上方，要求宽3.8米*高2.2米。也可根据现场适当调整尺寸。

（1）LED屏型号

室内φ5全彩LED电子显示屏，点间距：5mm，像素密度:40000像素／m2；颜色：红色、绿色、蓝色。

（2）显示屏尺寸及相关参数

屏体设计方案

设计方案采用P5室内表贴，每个像点内封装3只灯，即1R.1G.1B结构。

φ5显示屏技术参数

| 参 数 | 全 彩 |
| --- | --- |
| 像素管 | 像素管直径 | 5mm |
|  | 点间距 | 5mm |
|  | 发光点颜色 | 红色、绿色、蓝色 |
|  | 密度 | 40000点/ m2 |
|  | 基色 | 全彩 |
| 屏 体 | 单元板尺寸 | 160mm×160mm |
|  | 模组行列数 | 宽32点×高32点 |
|  | 分辨率 | 1024点/块 |
|  | 最佳视距 | ≥3m |
|  | 最佳视角 | ±60度/±80度 |
|  | 扫描频率 | ≥200帧/秒 |
|  | 刷新频率 | ≥60帧/秒 |
|  | 亮度 | 1000cd/ m2 |
|  | 灰度 | 256级 |
|  | 可显示内容 | 图片/视频/文字/数据/表格 |
|  | 显示控制方式 | 同步 |
|  | LED驱动方式 | 1/8扫描驱动 |
|  | 亮度调节方式 | 软件调节 |
|  | 控制距离 | 小于100米（无中继）（5类线）（光纤大于3000米） |
|  | 工作环境温度 | -20℃~+65℃ |
|  | 相对湿度 | 10%~85% |
|  | 屏体重量 | 约20kg/ m2 |
|  | 屏体厚度 | ≤10cm |
|  | 屏幕寿命 | ≥10万小时 |
|  | 盲点率 | ＜万分之一 |
|  | 通讯方式及速率 | 同步，20Mbps |
|  | 屏体散热方式 | 自然散热 |
|  | 屏体自然温升 | ＜5℃ |
|  | 主构件阻燃级别 | VO级 |
|  | 拼缝精度 | ＜0.5mm |
|  | 构件平整度 | ＜0.4mm |
|  | 整屏平整度 | ＜0.4mm |
|  | 整屏失控点 | ＜万分之一 |
|  | 显示模式 | VGA800×600/1024×768/1280×1024/640×480 |
|  | 数据传输 | 网络传输方式 |
|  | 数据丢失率 | ≤0.1‰ |
|  | 平均无故障时间 | ＞5000小时 |
|  | 环境工作环境温度 | -20°C～+65°C |
|  | 环境工作环境湿度 | ≤92%RH |
|  | 连续工作时间 | 72小时 |
|  | 屏幕保护 | 采用专用电源，具有空载、短路、过热 |

五、产品授权书

▲非屏蔽双绞线

▲网络摄像机、硬盘录像机

▲LED显示屏

以上带“▲”主要设备及材料需提供生产厂商针对本项目的授权书。

第三章    供 应 商 须 知

## 一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海口市龙华区人民法院

1.2采购代理机构：海南政采招投标有限公司

1.3供应商：已从采购代理机构购买竞争性谈判文件并向采购代理机构提交响应文件的供应商。

2．适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于采购代理机构组织的本次竞争性谈判采购活动。

3．合格的供应商

3.1 凡有能力按照本竞争性谈判文件规定的要求交付货物、工程和服务的，均为合格的供应商。

3.2 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备竞争性谈判文件第一章“供应商资格条件”规定的条件。

3.3 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．相关费用

无论报价过程中的做法和结果如何，供应商均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5． 法律适用

本次采购活动及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6．竞争性谈判文件的约束力

6.l 供应商一旦购买了本竞争性谈判文件并在开启前未对采购人提出书面质疑，即被认为接受了本竞争性谈判文件中的所有条款和规定。

6.2 本竞争性谈判文件由采购代理机构负责解释。

## 二、竞争性谈判文件

7．竞争性谈判文件的组成

7.l 竞争性谈判文件由六部分组成，包括：

第一章  谈判邀请函

第二章  用户需求书

- 供应商须知

- 合同条款

第五章  响应文件内容和格式

第六章  评比办法

附表1：初步审查表

请仔细检查竞争性谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性谈判文件不再对上述情况进行描述。

7.3 供应商必须详阅竞争性谈判文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按竞争性谈判文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

8．竞争性谈判文件的澄清

若供应商对竞争性谈判文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间前通知采购代理机构，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一竞争性谈判文件的供应商。

9．竞争性谈判文件的更正或补充

9.l 在递交响应文件截止时间前，采购代理机构均可对竞争性谈判文件用更正公告的方式进行修正。

9.2 对竞争性谈判文件的更正，将以书面形式通知所有供应商。更正公告将作为竞争性谈判文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

9.3 当竞争性谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

9.4 供应商在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视同供应商已收到更正公告。

9.5 为使供应商有足够的时间按竞争性谈判文件的更正要求修正响应文件，采购代理机构有权决定推迟递交响应文件截止日期和开启时间，并将此变更书面通知所有购买了同一竞争性谈判文件的供应商。

## 三、响应文件

10．响应文件的语言及度量衡

10.l 响应文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以译文为准。

10.3 除在竞争性谈判文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.4 本竞争性谈判文件所表述的时间均为北京时间。

11．响应文件的组成

11．l 响应文件格式按竞争性谈判文件第五章“响应文件格式”要求编制。

11.2 若供应商未按竞争性谈判文件的要求提供资料，或未对竞争性谈判文件做出实质性响应，将导致响应文件被视为无效。

12．报价要求

12.1本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

12.2采购代理机构不接受任何有选择的报价。

12.3 预成交供应商的报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预成交供应商，而递选下一个顺位排序人。

13. 报价货币

报价均须以人民币为计算单位。竞争性谈判文件另有规定的，从其规定。

14．保证金

14.1 保证金是参加本项目报价的必要条件,保证金金额人民币：3000元人民币，在保证金单据上必须注明项目编号。

14.2 保证金可采用下列形式之一，并符合下列规定：

供应商必须在递交响应文件截止时间前一天上午11：00（北京时间）前将保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交到海南政采招投标有限公司指定账户并注明汇款单位（开户银行及账号见竞争性谈判文件第一章），供应商在报价截止时间前一天上午11：00（北京时间）前保证金未到达海南政采招投标有限公司指定账户，其响应文件将被拒绝。

14.3 若供应商不按规定提交保证金，或提交保证金而未注明所报价的项目及分包号的，其响应文件将被拒绝接受。

14.4 保证金的退还

14.4.l 成交供应商的保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还（除有特殊情况外）。

14.4.2 落标的供应商的保证金将在采购代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

14.5 发生下列情况之一，保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回报价的；

（2）成交供应商不按第29条规定签订合同；

（3）供应商提供虚假材料谋取成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

15．投标有效期

15.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

15.2 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求，保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

16．响应文件的数量、签署及形式

16.1 响应文件一式三份，固定胶装。其中正本壹份，副本贰份。

16.2 提供电子word文档1份，并将U盘（U盘上请标明公司名称）密封在“报价信封”中，电子介质的响应文件与纸质响应文件具有同等的法律效力。

16.3 响应文件须按竞争性谈判文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

16.4 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖公章。

16.5响应文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

## 四、响应文件的递交

17．响应文件的密封及标记

17．l 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

17.2 报价专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

（l）项目编号及项目名称：

（2）分包号（如有的话）：

（3）供应商的名称、地址、联系人、电话和传真：

17.3 响应文件未按第 17.l和 17.2条规定书写标记和密封者，采购人不对响应文件被错放或先期启封负责。

17.4供应商提交响应文件时应备有一个“报价信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于响应文件正本封套内：

（1）从响应文件正本中复印的报价一览表；

（2）交纳保证金证明文件的复印件；

（3）响应函。

18．响应文件递交截止时间

18.l 供应商须在竞争性谈判文件第一章规定的响应文件递交截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

18.2 若采购代理机构按9．5条规定推迟了响应文件递交截止时间，采购人和供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

19．迟交的响应文件

在报价截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接受。

20．响应文件的修改和撤回

20.l 供应商在提交响应文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在报价截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

20.2 响应文件的修改文件应按第16条规定签署，正、副本分别密封，并按第 17.3条规定标记，还须注明“修改响应文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在报价截止时间前送达采购代理机构规定的地点。上述补充或修改若涉及报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

20.3 供应商不得在报价截止时间以后修改响应文件。

20.4 供应商不得在报价截止时间起至投标有效期满前撤回响应文件，否则保证金将被没收。该供应商的响应文件不予退还。

## 五、开标及评审

21．开标

21.l 采购代理机构按竞争性谈判文件第一章规定的时间和地点开标。采购人代表、采购人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

21.2 供应商应委派授权代表参加竞争性谈判活动，采购代理机构有权要求参加竞争性谈判活动的代表持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

21.3 开标时，采购人、公证员（如有）或供应商代表将查验响应文件密封情况，确认无误后拆封报价，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及采购人认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

21.4 若响应文件未密封，或供应商未按竞争性谈判文件规定提交保证金（包括保证金不符合第14条规定），采购代理机构将拒绝接受该供应商的响应文件。

21.5 按照第20条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

22．谈判小组

谈判小组由采购人的代表和有关专家共3人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，专家均从政府采购专家库中随机抽取产生。负责评审所有响应文件并推荐3名以上成交候选人。

23．对响应文件的资格性审查和符合性审查

23.l 资格性审查的内容包括：

（1）供应商资格是否符合竞争性谈判文件规定的条件

（2）响应文件递交情况：正本和副本数量

（3）响应文件签署情况

23.2 符合性审查的内容包括：

（1）响应文件内容是否齐全

（2）对竞争性谈判文件的响应是否存在重大负偏离

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

23.3 所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于竞争性谈判文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所响应的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足竞争性谈判文件的要求。重大负偏离的认定须经谈判小组三分之二以上无记名投票同意。

23．3.1 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

23.4 谈判小组在初审中，对算术错误的修正原则如下:

23.4.l报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准

23.4.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

23.4.5 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

24．响应文件的澄清

24.1 在评审期间，谈判小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按谈判小组通知的时间和地点接受询标。

24.2 谈判小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充，

24.3供应商不按谈判小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

24.4 并非每个供应商都将被询标。

25．评审及推荐成交候选人

25.1 采购人、谈判小组分别对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

25.2 谈判小组按竞争性谈判文件“第六章”中公布的评审办法对每份响应文件进行评审，推荐3名以上成交候选人。最低报价等任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

26．评审过程保密

26.l 在宣布预成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和预成交意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

26.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

26.3 在评审期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

26.4 采购代理机构和谈判小组不向落标的供应商解释落标原因，也不对评审过程中的细节问题进行公布。

## 六、授标及签约

27．推荐成交候选人原则

27.1谈判小组将严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行评审,根据评审办法推荐3名以上成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的供应商为预成交供应商并向其授予合同。排名第一的预成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。预成交供应商将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、海南省人民政府网（www.hainan.gov.cn）上公告。

27.2出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

28. 质疑处理

供应商认为竞争性谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

29．成交通知

29.l 采购代理机构应按评审报告的评审结果向预成交供应商发出成交通知书。

29.2 预成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购人，确认成交通知书已收到，并同意接受（若到采购人领取则无需回复）。

29.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

30．签订合同

30.l 预成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，预成交供应商还应承担赔偿责任。

30.2 竞争性谈判文件、预成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

31．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费由成交供应商按国家收费标准向海南政采招投标有限公司支付。

第四章     合 同 条 款

合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

# 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

# 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

# 4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

# 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后 6 0天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五章要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

# 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

# 21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原响应文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

# 合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2016年    月    日（项目编号：HNZC2016-224-002、龙华法院龙泉法庭审判基础信息化建设）竞争性谈判采购结果及竞争性谈判文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

# 一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 采购货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） ￥： |
| 甲方 | 联系人： 固定电话： |
| 乙方 | 联系人： 固定电话： |

二、交货地点：

# 三、付款：见用户需求书。

四、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为海南省经济仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

# 五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

# 六、 合同鉴证：集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与竞争性谈判文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

# 七、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）乙方的开标一览表及报价明细表；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

# 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购管理部门备案。

甲方：                    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一六年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一六年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招响应文件的内容一致。

采购代理机构：海南政采招投标有限公司（盖章）

地  址：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

经办人：

二〇一六年   月    日

第五章   响应文件内容和格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

## 一、响应函、报价一览表及项目相关文件

1、响应函

海南政采招投标有限公司：

你们      号竞争性谈判文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目的报价。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

（2）我们接受竞争性谈判文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照竞争性谈判文件第三章“供应商须知”第15条的规定，本响应文件的有效期为从报价截止日期起计算的六十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

（4）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（5）如果我们为预成交供应商，为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

法定代表人或被授权人（签字）：

职务：

日期：

2、报价一览表

项目名称&项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 | 单项总价 | 交货期 |
| 交货地点： 报价总计：￥ 人民币（大写） |

供应商名称（公章 ）：

法定代表人或被授权人（签字）：

注:①报价应包括竞争性谈判文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

表内“序号”应与“用户需求书”中设备清单的“序号”一致

3、技术和服务要求响应表

说明：供应商必须仔细阅读竞争性谈判文件中所有技术规范条款和相关服务要求，并对所有技术规范和服务要求偏离的条目列入下表，未列入下表的视作不响应。供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，谈判小组如发现有虚假描述的，该响应文件作废标处理。

| 序号 | 原技术规范和服务要求条款描述 | 技术规范和服务要求响应条款描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

供应商名称（公章）：        法定代表人或被授权人（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、供应商根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“供应商技术规范和服务要求条款描述” 中列出所投设备的详细技术参数和服务要求情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

4、产品质量及服务承诺书

此承诺由供应商根据自身实际情况并结合竞争性谈判文件相关要求据实填写，格式由供应商自定，主要内容应包括：质量保证、售后服务体系、人员、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用等（分质保期内和期后两个时间段）

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

5、项目验收方案

（格式自定）

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

6、项目培训方案

（格式自定）

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

注：①4－6项均须法定代表人或被授权人签字并加盖公章。

②1－3项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。

二、资格证明文件

（以下内容必须提供，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查）

1、提供企业营业执照、税务登记证、组织代码证(副本复印件加盖公章)

2、提供2016年任意一个月的社保和纳税证明。（复印件加盖公章）

3、保证金证明单据

4、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致海南政采招投标有限公司：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号：HNZC2016-224-002、龙华法院龙泉法庭审判基础信息化建设）项目的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的竞争性谈判采购活动，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与竞争性谈判文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：

职    务：                      身份证号码：

公司名称：        （公章）      营业执照号码：

法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：

职    务：                      身份证号码：

生效日期：20  年   月   日

注：本授权书内容不得擅自修改。

5、近三年无重大违法记录声明函

海南政采招投标有限公司：

本公司声明如下：

本单位在参加（项目编号：HNZC2016-224-002、龙华法院龙泉法庭审判基础信息化建设）项目的政府采购活动近三年内，未有任何违法行为记录。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

6、5、制造厂商授权书

海南政采招投标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号: HNZC2016-224-002、龙华法院龙泉法庭审判基础信息化建设）项目的公开招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按采购文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签字）

职   务：

公   章：                       日   期：

注：1、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

2、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

三、其他资料

1、供应商概况：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、供应商技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。

2、供应商认为对其响应有利的其它书面材料。

第六章  评审方法和程序

一、评审原则

本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法评审。本次评审是以竞争性谈判文件，最终形成的响应文件和谈判承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的供应商。

参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

按照评审程序的规定，谈判小组首先阅读供应商的响应文件，据此与供应商进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现供应商的响应文件资料不齐或欠缺时,准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

在谈判的同时谈判小组对供应商的响应文件进行初步评审。

1、初步评审: 谈判小组将根据评审办法的规定，对响应文件进行初步评审。（附表1）；

出现下列情况的响应文件将被认定为不满足采购需求而被拒绝：

（1）响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

（2）供应商未按竞争性谈判文件要求的金额提交保证金或保函的；

（3）超出经营范围报价的；

（4）报价有效期不足的；

（5）谈判小组根据竞争性谈判文件检查响应文件提供的资格证明材料不齐全、不满足竞争性谈判文件的要求，并在谈判小组规定的时间未能补充齐全的；

（6）谈判小组根据竞争性谈判文件对响应文件的商务和技术部分进行初步审查，检查响应文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按竞争性谈判文件的要求作出相应的承诺的。

（7）报价明显不合理而供应商不能合理说明的；

（8）主要功能不满足用户需求书的要求以及商务有重大偏离或保留的。

（9）谈判小组认为未实质性响应竞争性谈判文件的要求；

（10）没有按时作最终报价、最终报价超过采购预算且采购人无法接受的；

（11）违反国家和地方政府采购、法规的。

2、谈判结束后，谈判小组对供应商的最终形成的响应文件、谈判承诺及最终报价等方面进行审查，评选出符合采购要求的有效供应商。

3、供应商数

有效供应商数必须达到法定家数，如果有效供应商数未达到法定家数，按废标处理。

三、报价的核对

谈判小组详细分析、核对价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

若用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准；

当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；（小数点明显标示错误的除外）

谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

四、推荐成交供应商

有效报价是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

如果有效报价达到3家或以上，谈判小组按报价由低到高对供应商进行排名，商务、技术条件均满足竞争性谈判文件要求时报价最低的供应商为本次竞争性谈判的成交候选人。

五、评审报告

（1）　谈判小组依据评审结果出具评审报告。

六、谈判、评审过程的保密性

接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与谈判评审无关的其他人透露。

从报价递交截止时间起到确定成交供应商日止，供应商不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

七、接受和拒绝任何或所有报价的权利

谈判人和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

- 变更技术方案的权利

在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

附表1

（HNZC2016-224-002）采购初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 企业营业执照、税务登记证、组织代码证、法人授权委托书 |  |  |  |
|  |  | 供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 响应文件递交情况 | 正本和副本的数量是否符合竞争性谈判文件要求 |  |  |  |
| 3 | 响应文件的有效性 | 是否符合响应文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 4 | 供应商应提交的相关文件 | 是否提交响应函、报价一览表、技术要求响应表。 |  |  |  |
| 5 | 保证金 | 是否提交保证金证明的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |
| 7 | 交付时间 | 是否满足竞争性谈判文件要求 |  |  |  |
| 8 | 实质性响应要求 | 技术、质量、服务是否均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求 |  |  |  |
| 9 | 其它 | 是否有其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                       日期

# Text boxes

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处