海南省政府采购文件

采购方式：公  开  招  标

采购编号：HNZC2016-071-002

项目名称：2014年、2015年陵水县农村义务教育薄弱学校改造装备类图书、书架采购项目

采 购 人：陵水黎族自治县教育与科学技术局

采购代理：海南政采招投标有限公司

2016年6月

目   录

第一章  投标邀请函 ……………………………………………

第二章  用户需求书 ……………………………………………

第三章  投标人须知 ……………………………………………

第四章  合同条款 ………………………………………………

第五章  投标文件内容和格式 …………………………………

第六章  评审方法和程序   ……………………………………

附表1、初步审查表

附表2、技术商务评分表

- 投标邀请函

海南政采招投标有限公司受陵水黎族自治县教育与科学技术局的委托，对（项目编号: HNZC2016-071-002、2014年、2015年陵水县农村义务教育薄弱学校改造装备类图书、书架采购项目）进行公开招标 ，现邀请国内合格的供应或制造商来参加密封投标。

一. 项目编号： HNZC2016-071-002

二. 招标项目及范围：2014年、2015年陵水县农村义务教育薄弱学校改造装备类图书、书架采购项目   一批不分包

1、名称：2014年、2015年陵水县农村义务教育薄弱学校改造装备类图书、书架采购项目

2、用途：工作需要

3、数量及分包：一批不分包（详见用户需求书）

4、简要技术要求或项目基本概况：陵水黎族自治县教育与科学技术局采购2014年、2015年陵水县农村义务教育薄弱学校改造装备类图书、书架采购项目，其他详见《用户需求书》

5、采购预算：2453760元

三. 供应商资格要求：

1、必须在海南省人民政府政务服务中心办理电子招投标企业信息登记，购买招标文件参加本项目，并按时提交投标保证金。

2、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，提供出版物经营许可证。

3、提供2016年任意三个月份的社保和税收证明。

4、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函。

5、投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则视为无效投标。

6、本项目不接受联合体投标。

投标时必须提交以上相关证明资料。

四. 招标文件的获取

4.1、发售标书时间：2016- 06 -29 -08:00— 2016- 07 - 05 -18:00。

4.2、下载标书地址：http://218.77.183.48/htms 。

4.3、标书售价

项目本身：招标文件每包售价100.0元；投标保证金的金额：10000元。

4.4、投标人提问截止时间：2016- 07 - 07 -18:00（北京时间）。

五. 投标文件和保证金的递交

5.1、投标文件递交截止时间： 2016- 07  - 19 – 09：30（北京时间）。

5.2、投标文件递交地址：http://218.77.183.48/htms 。

5.3、开标时间：2016年  07 月 19 日 09 时 30分

5.4、开标地点：海南省公共资源交易服务中心二楼207开标室。

5.5、保证金到账截止日期： 2016- 07 -19-  09：30（北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

5.6、公告发布媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、海南省人民政府网（www.hainan.gov.cn）、中国海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）、海南省人民政府政务服务中心网（http://www.hizw.gov.cn）。

六. 其他

1、必须在海南省人民政府政务服务中心企业信息管理系统（http://218.77.183.48）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（http://218.77.183.48/htms）下载、购买电子版的招标文件； 
2、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)；

七、采购人的名称、地址和联系方式

1、采购人名称：陵水黎族自治县教育与科学技术局

2、采购项目联系人： 徐光强

3、采购人地址：  陵水黎族自治县教育与科学技术局

4、联系电话：0898-83315018

八. 采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、代理机构名称：海南政采招投标有限公司

2、项目联系人：符章林

3、代理机构地点：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

4、联系电话：0898-68501524/13637571900

电子邮箱：fuzhanglin@163.com

传真：0898-68501527，邮编：570125

海南政采招投标有限公司

2016年6月

第二章   用 户 需 求 书

# 一、商务需求

1、招标项目名称、数量

| 序号 | 招标内容 | 数量 | 预算 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中小学图书 | 折扣率 | 2165160元 | （图书）根据采购方报送的每批订购图书书目数据尽快配送，20天内到书率不低于95%；30天内100%到书。 |
| 2 | 双柱双面书架 | 222个 | 288600元 | 30天 |

2、控制金额:超出控制金额将被当作无效投标处理；

3、交货地点：学校指定地点

4、验收方式：货物安装完毕后，由采购方组织验收，双方在验收单上签字盖章。

5、包装及运输要求：本次采购的货物和材料必须是全新的，所有货物运输到达现场时的包装必须是原厂完整的。

6、付款方式：货款由业主统一支付，经学校初步验收合格并经业主组织相关部门最终验收合格后一个月内付合同总金额的95 %,最终验收合格后一年内中标人没有违约和提供的货物无质量问题的情况下，余款一次性付清。付款凭国家正式税务发票。

7、售后服务：

1、要求提供图书的质量保证期为自交货验收之日起至十二个月之内。

2、在保证期内因货物本身的质量问题，要求应负责包退、包换、对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处置：

①更换：由中标人承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由双方合议定价。

③退货处理：要求应退还采购人支付的货物款，同时应承担该项目的直接费用。

3、质保期内，对于由图书本身引起并确认需由要求解决的问题，要求应负责处理解决。

# 二、技术参数

# 一、项目概括

1.本次采购的货物为2014年、2015年陵水县全面改薄教育项目装备类图书、书架采购项目，要求供应商必须具有独立法人资格，经营范围必须获得国家行政主管部门的许可。供应商必须保证所投货物为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货，投标设备为全新原装未启封的设备(未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹。)。供应商应根据采购文件所提出的设备技术规格、数量和服务要求。

2.要求投标人应提供的图书为正规出版社出版发行的各科类中文图书，按照采购目录和现采供货。保证所供应图书的内容，版本及进货来源的合法性，保证所供图书的质量、售后服务及进货来源的合法性。

3.供应商在满足图书供应等商务要求的基础上，还需提供以下服务：

（1）按学校的要求，提供送书到校、分类、编目、录入、图书贴条形码、埋磁条、上架、编制电子目录等服务。

二、图书及设备供应与服务要求

2.1 图书质量及采购要求

1.*中标人所提供的图书应绝对保证正版，不得出现任何盗版书、及劣质产品。若发现盗版图书，中标人应按图书定价的双倍赔付给采购人，若出现如缺页、倒装和污损等质量问题及非采购人订购等不符合本馆藏书要求的图书，可随时无条件（不论加工与否）退换；同时采购人还将定期对到馆新书进行印刷及装祯等质量抽查，连续两次抽查不合格率超过1%的供应商，采购人有权取消其中标资格。对采购人误订的图书应酌情予以退换，投标人须在投标文件中对此作出书面承诺。

2.*本次招标的图书以采购人提供的目录及现场采购为主，到货率必须达到95%及以上，并提供采购人书目中投标人能供货的图书的目录清单及对应单价。中标人不得擅自配送图书，对于目录及现采以外的图书，一律不接受。并按合同要求将图书免费送至采购单位指定地址。

3.*对于以下《重点采购出版社》，其图书到书率须保证95%以上，要求供应商任意挑选提供此次采购文件《重点采购出版社》名录中的出版社合作证明，提供不少于38个出版社的合作授权证明或采购协议原件，以保证图书的采购质量及供货率：

附件1《重点采购出版社》名录：

| 序号 | 出版社名称 | 序号 | 出版社名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二十一世纪出版社 | 21 | 辽宁教育出版社 |
| 2 | 江西美术出版社 | 22 | 安徽美术出版社 |
| 3 | 华中师范大学出版社 | 23 | 福建美术出版社 |
| 4 | 生活.读书.新知三联书店 | 24 | 合肥工业大学出版社 |
| 5 | 接力出版社 | 25 | 四川人民出版社 |
| 6 | 安徽少年儿童出版社 | 26 | 福建科学技术出版社 |
| 7 | 黄山书社 | 27 | 晨光出版社 |
| 8 | 人民文学出版社 | 28 | 希望出版社 |
| 9 | 河北少年儿童出版社 | 29 | 广东新世纪出版社 |
| 10 | 四川少年儿童出版社 | 30 | 四川天地出版社 |
| 11 | 长江少年儿童出版社 | 31 | 北京理工大学出版社 |
| 12 | 四川教育出版社 | 32 | 大象出版社 |
| 13 | 济南出版社 | 33 | 福建教育出版社 |
| 14 | 广西教育出版社 | 34 | 福建少年儿童出版社 |
| 15 | 江西教育出版社 | 35 | 福建海峡文艺出版社 |
| 16 | 福建人民出版社 | 36 | 海燕出版社 |
| 17 | 海峡文艺出版社 | 37 | 河南美术出版社 |
| 18 | 北京联合出版有限责任公司 | 38 | 上海科学普及出版社 |
| 19 | 华文出版社 | 39 | 百花洲文艺出版社 |
| 20 | 重庆大学出版社 |  |  |

4.*本次图书馆图书采购项目，是根据实际需求采购，为了体现投标方的实力及保证本次采购避免有盗版现象的出现，投标人在附件1《重点采购出版社》名录中任意抽取一个出版社一本投标样书，样书到位率95%以上（即38本）未提供样书或样书到位率低于95%按无效投标处理。

2.2 图书的运送及验收

2.1供应商按学校所订图书清单要求，提供分别包装运送到学校的免费服务，随书提供与货物数量、品种、价格相符的该批图书总清单和分清单，总清单内容包括：批次、总件（包）数、总种数、总册数、总码洋；图书发送完毕后，供应商应向甲方提供采购学校发书清单三份（甲方、乙方和学校各一份），发书清单包括：图书编码、图书名称、出版单位、码洋单价、册数、码洋总价等内容，并提供电子文档的发货清单至采购学校。

2.2供应商应以不损坏、不弄脏、不散包、不露图书、防湿和防破装卸标准运送图书至指定地点，送书途中和加工过程中造成的一切图书损毁由中标人负责。

2.3供应商在图书编目、加工及上架完好后，需打印两份图书财产单供采购学校核验，以作配书比率及复本量统计。不能供货部分经采购方同意，可按招标图书质量之要求调整该部分图书。

2.4供应商必须保证所供图书的版本与来源合法，并对其版本、知识产权、进货来源承担相应的法律责任。对于盗版图书，供应商必须无条件接受退货及相应赔偿责任。

2.5所有图书必须是符合本标书所要求的规格、参数，否则不予验收。

2.6图书及设备发送之前，供货商应预先电话通知采购方，以便采购方准备接货。

2.7 交货时由货物采购学校验收签字。

三、图书加工及编目要求

1.*中标人在提供采购图书的同时免费提供各学校采购图书的编目加工服务，图书数据按CNMARC标准编写的书目数据，编目数据以光盘方式提供，保证与图书馆所使用的管理系统实行无障碍连接，并可提供国图数据源的套录数据。并接受采购方的验收，不合格的中标方需无条件重编。

2.*为保证此次项目图书加工质量及售后服务，投标人至少需提供近2年完成省级公共图书馆或市县区教育局的编目合同一份，加工册书需达到30万册以上，提供中标通知书及合同。

3.图书加工要求：

3-1 中标人负责提供到馆加工、分编服务，人员数量由采购方依据图书购买量的多少确定，并由采购方对以上人员进行资质认定和业务考核，达到合格标准后再按照招标文件的要求对采购货物进行加工。要求中标人提供的加工编目人员相对固定。

3-2 中标人提供的加工人员须按照采购方加工流程要求，在采购方派出的专业人员指导、监督下进行图书拆包加工，并接受采购方的考核、检查，其准确率应保证在98%以上。对考核不合格人员采购方有权要求中标人更换。

3-3 中标人提供的编目人员须按照采购方分编细则要求，在采购方派出的专业人员指导监督下，自带相关设备和材料，进行图书分类、数据加工、打印书标、贴书标、贴书标膜、贴条形码、盖馆藏章、上架等工作，并接受采购方的考核、检查，其准确率应保证在98%以上。不合格的中标方需无条件重编。

4、图书加工要求详解：

1）贴条码：提供1张图书财产条码号,而且所提供的所有条码号都必须是同一长度的位数且条码号相同。所有条码号有教育部门统一制定代码，一张条码贴在书名页。

2）贴保护膜：为每本书的1张书标张贴护膜、保护膜规格必须与书标规格一致。

3）盖馆藏章：为每一本图书提供至少2个馆藏章,而且所盖的位置必须严格按照省级示范图书馆的要求, 统一盖在书名页条形码正上方盖一个，书侧盖一个。

4）分类：严格按照《中图法第四版》与《中图法第五版》及图书馆所提供的使用本，针对实际图书比例情况进行正确分类，所分类必须达到省级验收标准。

5）数据编目录入：严格按照《国际标准书目著录(ISBD)》和《中国文献著录标准(GB3792)》要求进行编目录入。必须完整地根据图书所提供的实际信息，将ISBN、物理媒体标志、作品语种、正题名、副题名、并列题名、丛书题名、分辑名、分辑号、卷册说明、卷册总价、主要责任者及国别年代、责任方式、出版年月、出版社、页码、尺寸、价格、分类号、索书号、装帧、版次、主题词与中图法第四版与第五版对应等准确地输入到图书馆管理软件中。

6）馆藏分配：根据图书馆情况、将馆内的图书严格按照不同读者对于不同图书和阅读要求，分配到相应的书库、而不能将所有的图书都归到同一个书库。

7）贴书标： 必须为每本已经编目录入后的图书提供至少1个书标，书标规格为30㎜*38㎜，白底红边，一张张贴于书脊距底端约2.5㎝处。

8）埋磁条：必须为每一本图书提供至少16厘米永久性钴基磁条，磁条埋于图书中间部位、不得有漏埋。

9） 排架：首先按中图法第四版分类号及所生成的索书号顺序，然后再根据馆内书架的布局以S型走向进行图书的排架。

10）张贴大架标：根据每一个架子上图书的分类号情况，为每个书架的侧面及正面提供贴写架标服务,大架标规格必须一致。

- *图书馆书架技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 性 能 说 明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双柱双面书架 | 规格为900×450×2000。书架均分为六层，每层最低净空高（去除上下层隔板厚度后）不小于300 mm，每层中间有防侧滑、后滑的隔档分隔。钢板厚度≥0.8mm； 书架为装配组合式结构。隔板、挂板应能沿立柱的垂直方向调整高度，立柱上挂板孔间距符合层数等分要求。外观设计精美，线条流畅。架体整洁美观。钢板精选优质冷轧钢板。紧固件为国标。塑粉选用优质静电粉末，亚光，浅驼灰色。焊接部位牢固，焊点均匀，无变形，烧焦烧穿现象。折弯到位且对边平行＜板材厚度2倍，色泽均匀一致无剥落、起泡、裂纹等现象。金属表面严格进行脱脂、除锈，酸洗，磷化等九道工序防腐处理。 | 222个 |

第三章    投 标 人 须 知

## 一、总则

1．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次招标投标活动。

2．合格的投标人

2.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标单位均为合格的投标人。

2.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备招标文件第一章“供应商资格条件”规定的条件。

2.3 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4． 法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

5．招标文件的约束力

5.l 投标人一旦购买了本招标文件并在7个工作日内未对招标人提出书面质疑，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.2 本招标文件由招标人负责解释。

## 二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  用户需求书

第三章  投标人须知

第四章  合同条款

第五章  投标文件格式

第六章  评审方法和程序

附表1 初步审查表

附表2 技术商务评分表

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清

若投标人对招标文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间15天前通知招标人，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一招标文件的投标人。

8．招标文件的更正或补充

8.l 在投标截止时间前十五天，招标人均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

8.2 对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的更正公告为准。

8.4 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函招标人。逾期不回的，招标人视同投标人已收到更正公告。

8.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

## 三、投标文件

9．投标文件的语言及度量衡

9.l 投标文件以及投标人与招标人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

9.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

9.3 除在招标文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

10．投标文件的组成

10．l 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五章“投标文件格式”要求）：

10.1.l 投标函、投标报价及相关证明文件。

10.1.2 投标人资格证明文件。

10.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

11．投标报价

11.1本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

11.2招标人不接受任何有选择的报价。

11.3 预中标人的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

12. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

13．投标保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额人民币：10000元 
   人民币。

13.2 投标保证金缴纳方式：

投标人必须在投标截止时间前将投标保证金按海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统提示提交到指定账户并注明汇款单位，投标人在投标截止时间前投标保证金未到达海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统指定账户，其投标将被拒绝。

13.3 投标保证金的退还

13.3.l 中标人：本项目在海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里发布中标通知书后，投标人需按照海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里的提示，上传相关资格证明文件后提交审核，审核通过后，投标保证金会在5个工作日内自动退还。

13.3.2 落标的投标人:本项目在海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里发布中标通知后，投标人需按照海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里的提示，上传相关资格证明文件后提交审核，审核通过后，投标保证金会自动退还。

13.3.3流标项目由招标人或招标代理机构出具项目流标情况说明书，省政务中心将自动退回其保证金。

13.3.4退保证金申请资料受理地点和收件地址：海口市国兴大道9号海南省政务服务中心308室。收件人:郑先生   电话：0898-65355520

13.4网址：http://218.77.183.48/site/notices/592.htm

13.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）中标人不按第29条规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

14．投标有效期

14.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

15．投标文件的数量、签署及形式

15.1 投标文件一式伍份，固定胶装。其中正本壹份，副本肆份。

15.2 提供电子word文档1份，并将U盘（U盘上请标明公司名称）密封在“唱标信封”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

15.3 投标文件须按采购文件的要求执行，每份投标书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

15.4 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

15.5 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

## 四、投标文件的递交

16．投标文件的密封及标记

16．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

16.2 投标专用袋（箱）上须按招标人提供的格式注明：

（l）采购编号及项目名称：

（2）分包号（如有的话）：

（3）投标人的名称、地址、联系人、电话和传真：

16.3 投标文件未按第 16.l和 16.2条规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

16.4投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

（1）从投标文件正本中复印的开标一览表；

（2）交纳投标保证金证明文件的复印件；

（3）投标函。

17．投标截止时间

17.l 投标人须在招标文件第一章规定的投标截止时间前将投标文件送达招标人规定的投标地点。

17.2 若招标人按8．5条规定推迟了投标截止时间，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

18．迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

19．投标文件的修改和撤回

19.l 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使招标人在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

19.2 投标文件的修改文件应按第15条规定签署，正、副本分别密封，并按第 16.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标人规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

19.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

## 五、开标及评标

20．开标

20.l 招标人按招标文件第一章规定的时间和地点开标。采购人代表、招标人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，招标人有权要求参加开标的代表持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

20.3 开标时，招标人、公证员（如有）或投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

20.4 若投标文件未密封，或投标人未按招标文件规定提交投标保证金（包括投标保证金不符合第13条规定），招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

20.5 按照第19条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

21．评标委员会

评标委员会由采购人的代表和有关专家共5人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，专家均从政府采购专家库中随机抽取产生。负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人。

22．对投标文件的资格性审查和符合性审查

22.l 资格性审查的内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件规定的条件

（2）投标文件递交情况：正本和副本数量

（3）投标文件签署情况

22.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件内容是否齐全

（2）对招标文件的响应是否存在重大负偏离

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

22.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。

22．3.1 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

22.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

22.4.l开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

22.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

22.4.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

23．投标文件的澄清

23.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

23.2 评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充，

23.3投标供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

23.4 并非每个投标人都将被询标。

24．评标及定标

24.1 招标人、评标委员会分别对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

24．2 评标委员会按招标文件“附则”中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

24.3 对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

25．评标过程保密

25.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

25.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，招标人将有专门人员与投标人进行联络。

25.4 招标人和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

## 六、授标及签约

26．定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在海南省人民政府网上公示。

27. 质疑处理

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

28．中标通知

28.l 定标后,招标人应将定标结果通知所有的投标人，并向中标人发出中标通知书。

28.2  中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复招标人，确认中标通知书已收到，并同意接受（若到招标人领取则无需回复）。

28.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

29．签订合同

29.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

30．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费由成交供应商向海南政采招投标有限公司支付。

第四章     合 同 条 款

合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

# 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

# 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

# 4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．付款方式

（1） 本合同签订后, 产品到货、安装、调试并经甲方验收后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在15个工作日内向乙方支付合同额金额的30％。

（2）自验收之日起满2年，如设备与售后服务没有问题，甲方向乙方支付合同金额的70％。

# 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后 6 0天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五章要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

# 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

# 21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

# 合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2016年    月    日（采购编号:HNZC2016-071-002、2014年、2015年陵水县农村义务教育薄弱学校改造装备类图书、书架采购项目）公开招标采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

# 一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 采购货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） ￥： |
| 甲方 | 联系人： 固定电话： |
| 乙方 | 联系人： 固定电话： |

二、交货地点：

# 三、付款：见用户需求书。

四、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为海南省经济仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

# 五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

# 六、 合同鉴证：集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

# 七、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）乙方的开标一览表及投标报价明细表；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

# 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购管理部门备案。

甲方：                    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一六年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一六年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

采购代理机构：海南政采招投标有限公司（盖章）

地  址：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

经办人：

二〇一六年   月    日

第五章   投 标 文 件 格 式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

## 一、投标函、投标报价及项目相关文件

1、投标函

海南政采招投标有限公司：

你们      号采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

（2）我们接受采购文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照采购文件第二章“投标人须知”第14条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（4）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（5）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（6）如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2、开标一览表

项目名称&采购编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 | 单项总价 | 交货期 |
| 1 | 中小学图书 | 折扣率： |  |  |  | 2165160元 |  |
| 2 | 双柱双面书架 |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名

注:① 投标报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

表内“序号”应与“用户需求书”中设备清单的“序号”一致

3、技术和服务要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关服务要求，并对所有技术规范和服务要求偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

| 序号 | 原技术规范和服务要求条款描述 | 投标人技术规范和服务要求条款描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标人名称（公章）：          法定代表人或被授权人（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“投标人技术规范和服务要求条款描述” 中列出所投设备的详细技术参数和服务要求情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

4、产品质量及服务承诺书

此承诺由供应商根据自身实际情况并结合招标文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：质量保证、售后服务体系、人员、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用等（分质保期内和期后两个时间段）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

5、项目验收方案

（格式自定）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

6、项目培训方案

（格式自定）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

注：①4－6项均须法定代表人或被授权人签字并加盖投标单位公章

②1－3项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查

二、资格证明文件

（以下内容必须提供，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查）

1、提供企业营业执照、税务登记证、组织代码证、出版物经营许可证(副本复印件加盖公章)

2、提供2016年任意三个月份的社保和税收证明。（复印件加盖公章）

3、投标保证金证明单据

4、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致海南政采招投标有限公司：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号:  ）项目的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的公开招标采购活动，并负责一切投标文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与招标文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：

职    务：                      身份证号码：

公司名称：        （公章）      营业执照号码：

法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：

职    务：                      身份证号码：

生效日期：20  年   月   日

注：本授权书内容不得擅自修改。

5、制造厂商授权书

海南政采招投标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号: 、项目名称       ）项目的公开招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签字）

职   务：

公   章：                       日   期：

注：1、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

2、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

6、近三年无重大违法记录声明函

海南政采招投标有限公司：

本公司声明如下：

本单位在参加（项目编号:  、项目名称）项目的政府采购活动近三年内，未有任何违法行为记录。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

三、其他资料

1、投标人概况：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。

2、投标人认为对其中标有利的其它书面材料。

第六章  评审办法和程序

一、评标办法

（一）评审规则

  - 评标办法采用综合评分法。

  - 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务（包括：验收方案、培训方案）的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

  - 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的总分，评分的算术平均值即为该投标人的合计得分。合计得分与投标报价份（投标报价的分值计算由招标人工作人员负责计算）相加得出综合得分。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选供应商。

（二）初步评审

1． 招标人、评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

  - 招标人、评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

  - 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

  - 无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标

- 投标人未按要求提供企业法人营业执照；

- 投标人未提交投标保证金或金额不足的；

- 投标有效期不足的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或投标价不是唯一的；

- 对招标文件的响应存在重大负偏离的；

（三）详细评审

本项目采用如下综合打分法，总分为100分，具体打分方法如下：

项目评定标准及评分表见评审评分表

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 55% | 45% |

1、价格占45分：将所有通过符合性筛选的投标报价中最低价为评标基准价，其价格分为满分（45分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×45分。

2、整个项目的技术商务分占55分，具体由评委根据投标人的投标文件中《技术要求响应表》及有关投标人的质量保证、售后服务说明等资料说明等情况打分。

其中价格评审按如下方法处理：

- 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

- 投标人在投标报价时，虽然报价未低于设备成本，技术参数、规格配置也符合招标文件的要求，但设备的实际应用情况（如精确度、稳定度和耐用度等）名不符实。经由三分之二（含三分之二）以上评标委员会成员以记名方式投票通过认定为名不符实的，其投标作无效投标处理。

- 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

  - 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

  - 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

附表1

（HNZC2016-071-002）采购初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 企业营业执照、税务登记证、组织代码证、法人授权委托书 |  |  |  |
|  |  | 供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件递交情况 | 正本和副本的数量是否符合采购文件要求 |  |  |  |
| 3 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 4 | 投标人应提交的相关文件 | 是否提交投标函、开标一览表、技术服务要求响应表 |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金证明的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |
| 7 | 交付时间 | 是否满足采购文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 8 | 样品 | 是否提供样品 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                       日期

附表2

（HNZC2016-071-002）技术商务评分表

| 评分 部分 | 评分细则 | 最高 得分 |
| --- | --- | --- |
| A报价部分 (45分) | 投标分报价得分=基准价/投标报价X价格权值（基准价为满足招标文件要求且投标价格或折扣最低的投标报价） 图书投报折扣：图书码洋的7.0折（含7.0折）-8.0折（含8.0折）区间范围内为有效标，否则投报无效。 注：图书报价占30分；书架部分占15分。 | 45分 |
| B 商务部分 (15分) | 1.进货渠道证明 | 1.与国内出版社有直接业务合作关系，数量达到100家（含100家）以上的，得3分；100家以下的不得分。 2.与重点出版社（招标书上所列出版社）有直接业务合作关系的数量达到30家并取得合作授权书证明得1分。每增加一家得0.5分，满分3分。30家以下不得分。 须提供合作出版社授权书证明原件，出版社合作授权证明（受托方）必须是投标人，否则不得分，未提供原件不得分。 | 6分 |
|  | 2.行业资信 | 1.投标单位属于省级或以上的教育装备行业协会会员企业得1分。(提供会员证书原件，未提供原件不得分)。 2.投标单位属于省级或以上的专业中小学图书馆协会会员企业得1分。(提供会员证书原件，未提供原件不得分)。 | 2分 |
|  | 3.服务业绩 | 针对投标人近二年与教育系统有合作关系的个数情况进行打分：达5个及以上的得3分；5个以下得1分。(须提供相关教育系统的证明材料复印件，投标人应提供合同或采购方出具的合作证明，以及用户方名称、联系人、联系电话)。 投标人须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查），评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利；未同时提供上述材料的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分；合同履行过程中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。 | 3分 |
|  | 4.投标企业信誉 | 投标人提供合作采购单位开具对投标人合作服务满意度证明或荣誉证明10份以上的（含10份）的，得3分；10份以下5份以上的（含5份），得1分；5份以下不得分。 (提供相关证明材料原件，未提供原件不得分)。 | 3分 |
|  | 5.网络在线服务 | 投标人拥有带公司域名的独立网站，须提供有效的网站首页截图（带网址）和选书、订书流程截图，(须提供网址、用户名、密码)得1分。 | 1分 |
| C 技术部分 (40分) | 1.招标文件的响应情况 | 根据投标人对招标文件招标内容及要求带*的响应情况，由评委根据投标人响应情况及提供的证明材料进行评议，完全满足招标文件得10分，不满足招标文件内容及要求的一项扣3分，扣完为止。 | 10分 |
|  | 2.到书率 | 1.投标人承诺20日内按照采购方《采购书目》到达98％（含98％）以上供货率的得2分，达到95％（含95％）以上的得1分，小于95%的不得分。 2.投标人承诺20日内按照采购方《选订书目》及《现采图书》到达98％（含98％）以上供货率的得2分，达到95％（含95％）以上的得1分，小于95%的不得分。 注：投标人需在投标文件当中提供详细承诺说明，未提供详细承诺说明分项不得分。 | 4分 |
|  | 3.图书编目加工能力 | 1.投标人提供近2年完成省级单位或县区市级教育系统编目单份合同且加工册数达到30万册得3分，每增加10万册加一分，满分5分。须提供中标通知书及合同原件，未提供完整原件材料不得分。注：必须注明合作单位名称、联系人、联系号码、以方便核查，以上证明材料需提供原件，未提供原件不得分 | 5分 |
|  | 4.图书编目及发行工作人员资质 | 投标人提供至少4名（含）省级或国家级编目资格证书得3分，须提供员工的身份证复印件、编目资格证复印件。（编目资格证或员工身份证证明材料原件备查）。 | 3分 |
|  | 5.图书质量保证 | 根据投标人应保证销售正版图书以及承诺对多订、重订、印刷质量问题的图书处理方式，退货条件承诺，由评委在0-2分之间打分。 | 2分 |
|  | 6.图书及书架样品情况 | 1.投标人任意挑选提供附件1《重点采购出版社》名录中的出版社发行的图书、一个出版社一种样书作为投标样品，提供不少于38个出版社38种样书并提供每个出版社的合作证明原件，此项满分3分；未按照以上要求提供不得分。 2.评委根据所供样书质量及提供的出版社合作证明评价按优、良、中、差等次。由评标委员会在0-2分之间打分。 3.评委根据书架的材质、外观、制作工艺以及展示的效果等情况进行横向评比出在0-2分之间打分。 注：未提供或提供样书少于规定数量的按照无效投标处理。 | 7分 |
|  | 7.投标人售后服务能力 | 投标供应商在本地有注册独立法人公司或有合作公司的得2分，否则不得分；（须提供营业执照及等相关证明材料，原件备查）。 | 2分 |
|  | 8.供货方案 | 投标人对本次采购实际情况制定的图书配送、运输时间计划、人员安排、图书编目加工、培训、交接、售后等可操作优化方案，措施科学有效的由评委进行横向评议并在0～2分之间打分。未提供者不得分。 | 2分 |
|  | 9.书架设备技术参数 | 1.根据投标人对招标文件招标内容及要求图书馆书架技术参数要求的响应情况，由评委根据投标人响应情况及提供的证明材料进行评议，完全满足招标文件得3分，不满足招标文件内容及要求的一项扣1分，扣完为止。 2.根据投标人对书架提供的挂板冷轧钢板≥0.8mm检验报告、立柱冷轧钢板检验报告、搁板检验报告的符合性和齐全性评委进行评议0-2之间打分。 注：投标人所提供的书架技术参数及相关检查报告未达到参数要求或提供不完整本项不得分。 | 5分 |
| 注：投标人应如实提供相关证明材料，评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。评标过程中如发现填报不实，本项不得分；如相关复印件模糊不清，视为未提供。合同履行过程中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。 |

为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人可针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码。

# Text boxes

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处