2014年生物多样性保护项目

# 询价文件

# 招标编号：HZ2016-247

甲级政府采购代理机构

采购人：海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年七月

目   录

第一章  询价邀请函	1

第二章  报价人须知	4

第三章 询价采购货物需求一览表	10

第四章 报价文件内容和格式	31

第五章 合同条款	36

初步审查表	38

# 第一章  询价邀请函

海南海政招标有限公司受海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处的委托，近期将对2014年生物多样性保护项目 (项目编号: HZ2016-247)组织询价采购，欢迎有兴趣的供应商参加报价。

一、项目名称、编号、内容及技术要求

1、项目名称：2014年生物多样性保护项目

2、项目编号：HZ2016-247

3、用途：海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

该项目建设10.0-13.0m海监执法快艇1艘，主要指标初定为（具体技术指标待设计论证计算后确定）：

总      长				        10.0-13.0m

型      宽				        3.0～3.2m

型      深				        1.50～1.60m

满载排水量                  5.0～6.9 t

航      速                  ≥25kn

续  航  力                  100 n mile

5、项目预算：￥950,000.00元

二、报价人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期社会保障缴费记录复印件）；

4、有良好的企业信誉且过去三年中不曾在任何合同中违约而被船东解除合同或有其他违法行为（提供声明）；

5、本项目不接受联合体投标。

三、询价文件的获取

1、时间：2016年7月26日至2016年7月28日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；

3、标书售价：￥100元/套（售后不退），报价保证金为：￥19,000.00元。

4、报价保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（有分包，则同时注明包号）。报价保证金需在投标截止时间一天前到账。

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

5、购买询价文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本、介绍信（或委托函）、委托人身份证原件备查，同时提供复印件和报价人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。

四、报价截止时间、地点

1、报价截止时间：2016年7月29日10：00；

2、开标时间：2016年7月29日10：00；

3、开标地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；

4、公告发布媒介： www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005

电话/传真：0898-68500660/68500661   财务：0898-68555187

项目联系人： 成诗雅

公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、地址：海南省万宁市人民中街乐园酒店附楼602房

2、联系人：林道明

3、联系电话：13307638138

海南海政招标有限公司

二○一六年七月

# 第二章  报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3报价人：已从招标代理机构购买询价文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2．适用范围

本询价文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3．合格的报价人

3.1 凡有能力按照本询价文件规定的要求交付货物和服务的报价单位均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本询价文件第一章的“报价人资格要求”规定的条件。。

3.3报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．报价费用

4.1无论报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．询价文件的约束力

5.1报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本询价文件中的所有条件和规定。

二、询价文件

6．询价文件的组成

6.l 询价文件由五部分组成，包括：

第一章  询价邀请书

第二章  报价人须知

- 询价采购货物需求一览表及技术要求

- 报价文件内容和格式

- 合同条款

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅询价文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按询价文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7．询价文件的澄清

报价人在收到询价文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截止一个工作日前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一询价文件的报价人。

8．询价文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改询价文件。修改通知作为询价文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2 当询价文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按询价文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟报价截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一询价文件的报价人。

三、报价文件

9．报价

9.1报价人应按询价采购货物需求一览表的要求报价。

9.2报价均须以人民币为计算单位。

10．报价保证金

10.1 报价保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账，报价人需在报价截止时间一天前办理保证金支付手续。

10.2 若报价人不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。

10.3 报价保证金的退还

10.3.l 成交人的报价保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

10.3.2 落标报价人的报价保证金将在招标代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

10.3.3如报价保证金为招标代理机构收取，则成交结果公告期满后，报价人应把报价保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理保证金退还手续；如保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤回期报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．报价有效期

11.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．报价文件的数量、签署及形式

12.1 报价文件一式肆份，正本一份，副本叁份。

四、报价文件的递交

13．报价文件的密封及标记

13．l 报价人应将报价文件密封在报价专用袋中，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：2014年生物多样性保护项目

项目编号：HZ2016-247

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14．报价截止时间

14.l 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

14.2 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、授标及签约

15．定标原则

15.1 询价小组由从省综合评标专家库中随机抽取相关专家和用户代表共三名组成，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

15.2 询价小组对报价文件的资格性和符合性进行初步评审，有以下情况的将不能通过初步评审：

- 报价人未能满足报价人资格要求的；

- 报价人未提交法人授权委托书的；

- 报价文件未按询价文件规定要求填写报价内容及签名盖章的；

- 报价人未按询价文件要求的金额提交报价保证金的；

- 报价有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 报价不是固定价或者不是唯一的；

- 报价内容有缺漏的；

- 不符合询价文件规定的其它条件。

15.3 询价小组将严格按照询价文件的要求对通过初步评审的报价人的报价文件进行评审，定标原则采用完全满足采购需求的前提下最低价中标法；

15.4询价小组根据评标办法推荐出三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。

15.5 招标代理机构将在政府采购指定网站媒体上公示成交结果。

16.关于政策性优惠

16.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*（1-2%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

16.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价*（1-1%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

16.3报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

16.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

16.3.2具体评审价说明：

1）报价人为小型或微型企业，其评审价=报价*（1-6%）；hzzb

2）报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=报价*（1-2%）。

16.3.3报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

17．成交通知

17.1 成交人收到成交通知后，须在规定时间到招标代理机构办理相关手续。

17.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

18．签订合同

18.l 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

18.2 询价文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

19．采购代理服务费

19.1本次采购活动采购代理服务费按国家相关规定向成交人收取。

# 第三章 询价采购货物需求一览表

项目名称：2014年生物多样性保护项目                                            项目编号：HZ2016-247

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 所投产品牌型号、规格配置 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.0-13.0m海监执法快艇 | 该项目建设10.0-13.0m海监执法快艇1艘，主要指标初定为（具体技术指标待设计论证计算后确定）： 总 长 10.0-13.0m 型 宽 3.0～3.2m 型 深 1.50～1.60m 满载排水量 5.0～6.9 t 航 速 ≥25kn 续 航 力 100 n mile 详细要求及配置见附件：10.0-13.0m海监执法快艇 |  | 艘 | 1 |  |  |  |
| 2 | 合计 | 小写：￥ 大写：人民币 |

工期：合同签订后                               日期：

报价人：（盖章）                                  授权代表签名：

注：1、本报价应包括船舶深化设计、所有货物、运输、安装、调试及售后服务等费用和一切应付的税费；

2、报价人要针对附录的技术要求填写技术及资质响应表，所有技术及资质指标必须全部满足，否则报价无效；

3、工期要求：合同签定后7个月内； 交货地点：采购人指定地点.

4、供货要求：所提供货物必须是全新、完整无缺的，且同时提供中国船级社颁发的船检证书（投标时须提供承诺函，否则投标无效）。

5、售后服务要求

提供2年（自设备调试合格之日起计）免费质量保证期，2年内免费整机保修服务（自项目验收合格之日起计）。在保质期满后，报价人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，报价人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

6、培训

中标供应商必须负责在现场对设备使用维护人员进行设备安装、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。

7、报价人中标后履约过程中，必须遵守国家有关法律的规定，如实提供检查所必须的材料，如有作假行为其报价将被拒绝，并报政府采购主管部门处理。

### 附件：10.0-13.0m海监执法快艇

一、项目名称

2014年生物多样性保护项目

二、项目清单

# （一） 项目建设的背景、意义和必要性

## 1  项目建设的背景

党的十八大提出了“提高海洋资源开发能力，发展海洋经济，保护海洋生态环境，坚决维护国家海洋权益，建设海洋强国”的宏观目标，国家海洋权益对国民主权的贡献率，必将发挥新的重大作用。

海南省管辖着200多万平方公里的蓝色国土，是全国管辖海域面积最大的省份。在十八大前夕召开的海南省海洋工作大会上，省委省政府发出号召，加快发展海洋经济，建设“海洋强省”，使海南从海洋大省向海洋强省转变。这与十八大报告的精神、与党中央的战略部署既不谋而合，又一脉相承。在贯彻落实“海洋强国”战略上，海南义不容辞。

海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区于1990年9月经国务院批准建立，位于万宁市南部离岸12公里海岛，主要由大洲岛大岭和小岭及周边海域组成，保护区面积70平方公里，保护对象为金丝燕、及其生态系统和生物多样性。海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处是海南省海洋与渔业厅直属、省财政全额拨款的正处级事业单位，主要从事区域内的生态环境保护、管理、执法等工作。

大洲岛国家级海洋生态自然保护区管辖海域面积较大，经常有渔船、渔民进入保护区从事非法捕捞，破坏了保护区的管理秩序，也破坏了正常的渔业生产秩序。保护区管理机构作为保护区的统一管理部门，需要对区内的渔业活动进行管理和执法。

## 2  项目建设的意义

（1）保护水生野生动物。大洲岛保护区是国内海岛生态系统保存最好的区域之一，加强这一区域生态的保护与管理对全国的水生野生动物保护工作有着重要的意义。

（2）保护区是重要的鱼类鸟类栖息地、索饵场和繁育所，生产力极高，世界海洋中40%的鱼类依存于珊瑚礁，珊瑚礁生态系统的健康状况直接决定了渔业资源的质量，保护珊瑚礁海域为鱼类繁殖提供了有利的条件。

（3）更好地打击国内外违规作业的渔船，规范大洲岛保护区的正常渔业生产秩序，保障渔民的合法权益，保障海洋资源又好又快发展有重大意义。

## 3  项目建设的必要性

大洲岛保护区管理处主要工作是查处违规进入保护区、破坏保护区和在保护区内采挖、破坏生态的的行为，组织协调保护区的重大执法行动，协助有关部门处理涉外事宜，工作任务较为繁重。大洲岛保护区现有海监执法艇1艘，在保护区管理及维权护渔工作上作出了积极的贡献。但年久失收，10.0米—13.0米米海监执法快艇的建设尚属空白，为了保障管辖海域海监执法任务顺利完成，维护我国海洋渔业权益，更好履行职责，急需新建一艘10.0米—13.0米海监执法快艇。

## 4  项目建设的可行性

（1）经济的迅速发展为加强海监执法管理装备提供了良好条件

改革开放以来，我国国民经济持续增长，科学技术不断进步，国家政局稳定，人民生活不断提高。尤其是当前，我国的经济结构战略性调整取得明显成效，经济增长质量和效益显著提高。国有企业建立现代化企业制度取得重大进展，已走出低谷，扭亏为盈，经济状况不断好转。私民营企业、中外合资企业迅速成长，生机蓬勃，成为国民经济的重要组成部分。农村政治稳定，农业经济稳步发展，粮棉油等主要农作物连续多年丰收。市场繁荣，物价稳定，进出口贸易额不断增长，国家税金收入大幅度增加。可以看到，我国国民经济正在驶入发展的快车道。

（2 ） 我国船舶工业已具备较先进造船的能力

船舶工业是国民经济的重要组成部分，更是国防工业的支柱产业之一。近20年来，我国船舶工业通过艰苦奋斗，发生了巨大变化，已成为国际造船业中的一支劲旅。

自改革开放以来，船舶行业从西方造船先进国家大规模地引进了船舶设计制造技术，以及船舶设备制造许可证或专利，大大提高了我国船舶设计制造水平。现在，我国自行设计制造的民用船舶已达到国际九十年代的先进水平。

（3 ） 借鉴成功经验、引进关键设备、建造新型海监船

10.0米—13.0米海监执法快艇搭载专业设备对船舶降噪、减振、耐波性和可操纵性等方面的设计建造提出了较高要求，虽然有一定的难度，但这些技术在国外已经被广泛采用，可以引进借鉴，且国内也有一定的研究和技术储备。尤其在军品设计方面，历来对这些性能较为重视，并且有许多成功的实践，已达到国外认可的高水平。

# （二）项目主要建设内容

新造10.0-13m监执法快艇主要用于海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区海监执法力量。其基本要求是：作为国家行使海监执法权力的公务船只，代表着国家的尊严和形象，在总体性能、功能要求和技术装备上应具有先进性和可靠性；以执行海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区巡航监管任务为主，为此应具有良好的稳性、船体强度和适航性；为有效地进行海上监督检查和应对周边紧急事态以及远距离航行，要求具有较高的快速性和灵活性；根据执法船的任务和性质特点，要求具有较强的专业性；外观设计应威武、庄严和美观，突出执法公务船的特征。

# （三）方案设计原则

（1）以确保完成本船的主要使命任务为主线，开展总体优化设计，突出船舶的主要总体性能和巡航执法、管理的能力，有效地维护我国的海洋渔业权益。

（2）在经费有限的情况下，首先确保主要的关键设备，必要时可引进国外成熟可靠的设备。贯彻安全可靠、经济实用、先进合理、维修方便的原则。

（3）总体、系统和各设备的设计及选用以满足用户安全可靠使用为首要目标。

（4）合理采用那些投入较少而又行之有效的成熟技术，力求使本船的综合性能兼优。

（5）充分注意可维修性，提供足够的维修空间和良好的维修条件。

（6）控制造价、降低全寿命期的费用，措施如下：

a、优化总体配置，合理确定设计裕度和使用裕度，避免因配置重复或所留的裕度过大而造成资源的浪费。

b、按经济规律办事，采用竞标等方式确定承造船厂及主要设备的供货商，严格控制造价。

c、除了控制造价、降低初投资外，在设计阶段注意对全寿命期的运行、保养费用及维修费用进行分析，力求降低全寿命期内的总投资。

（7）提高总体设计水平，改善船舶的综合技术性能

依靠成熟合理的总体设计技术提高船的综合技术性能，可减少许多不必要的辅助设施，节省平台的造价，更重要的是有助于船载取证调查、执法装备充分发挥它们的功能，在经济上可取得较高的效费比。

# （四）方案概况：

一）概述

1、船型、航区及用途

本船为单底、单甲板、混合骨架式结构，挂机驱动的折角型玻璃钢公务船，船体及上层建筑采用玻璃纤维增强塑料制造，按平静水域进行设计、建造。

2、主要设计规范

中华人民共和国海事局《沿海小型船舶检验技术规则》2016;

3、航区、类型

本船属海监执法艇，不要求夜航、雾航，按平静水域高速船进行设计。航行于万宁市大洲岛平静水域，单次航行时间不超过4小时，航行水域冬季不结冰。

4、主要参数

总    长               10.0米—13米

型    宽               3.0米—3.2米

型    深                1.55米—1.6米

设计吃水                0.50米—0.60米

航    速                >25kn（46.3km/h）

满载排水量             >5.0吨

航    区               平静水域

5、乘员

本船乘员为12人，其中船员2人。客舱内单人座椅均配安全带。

6、稳性

中华人民共和国海事局《沿海小型船舶检验技术规则》2016;

7、干舷中华人民共和国海事局《沿海小型船舶检验技术规则》2016;

8、续航力

本船配有600升油箱1个，以满足本船续航力的要求。油箱底部设有排污管道，将油箱底部的杂物污垢通过管道排到船体外。

9、舱室布置（详见：总布置图）

本船舱室划分如下:尾舱、乘客舱、艏尖舱。尾舱内设有发电机一台，供空调使用，乘客舱内设有船用水冷空调一台。

二）船体结构

1、设计依据

中华人民共和国海事局《沿海小型船舶检验技术规则》2016;

2、主要结构形式：混合骨架形式。

3、船体材料：采用中国船级社认可的玻璃纤维增强材料，胶衣树脂及不饱和聚脂树脂、乙烯基树脂。

4、成型工艺：本船主船体均采用传统的手糊成型。

三）船舶舾装

1、锚泊、系泊设备

本艇两舷设φ18吊环18只，φ57不锈钢单十字系缆桩4只；艏部设φ57不锈钢单十字系缆桩1只，φ12拖环1只。配有25kg大抓力锚1只，锚索为φ20mm锦纶索，长50m；艏艉设φ25mm长25m系缆索各1根。

2、舱室门、窗、盖

本船为半敞艇，客舱两侧设铝合金移窗，移窗采用钢化玻璃，挡风玻璃采用钢化夹层玻璃，外装2个DC12伏电动雨刮器，艉舱、艏尖舱各设一个玻璃钢风雨密舱盖，乘员舱内设有玻璃钢工艺孔，全船舱盖、检修口盖均与该处甲板平。

3、 全船设防滑甲板，护舷材为D型聚脲乙烯护舷材。

4、本船首尾栏杆、乘员舱区域设扶手，全船栏杆、扶手均采用316不锈钢光面管制作。

5、主舱内设驾驶座椅壹张配备安全带、驾驶台1个，沙发2套。

6、本船内装修采用标准装修，舱内顶部侧面加装隔热层；乘员舱侧壁及天花采用玻璃钢板,地板采用玻璃钢+船木地板。

四）消防、救生设中华人民共和国海事局《沿海小型船舶检验技术规则》20106;

1、本船船上设有明显的禁止烟火的标志。

2、本船乘员船尾部配有 一台舱底水泵以便舱室进水时进行抽水。

五）舷外挂机

本艇设有2台汽油舷外挂机，每台机器为四冲程200马力6缸，排气量为3352CC，单机额定功率147.1kW，最高转速5500rpm，12V直流电启动；挂机本身带有充电发电机，挂机运转时能自动对电瓶进行充电，艉部推进系统配套供应，具备前进-空档-倒退功能。

1、控制操舵装置

挂机及离合器操纵采用方向盘式/软轴式操纵装置，在驾驶台设有遥控操作装置，通过控制手柄，经遥控线对挂机进行调速、换向；通过停止开关对挂机进行遥控启动、停车。本机采用电动倾斜液压升降，在驾驶控制台上设有倾斜角度表及转速表，可对挂机运行状态进行监视，通过转动方向盘左右摆动艉部推进装置可改变船舶航向。

# 2、通风系统

本船艉舱设有2个Φ100mm进风、出风百叶各2-4只，航行时进行自然通风，以确保舱室不聚集可燃气体。

3、动力系统

3.1、燃油系统

挂机所使用的燃料为92#汽油。全船设有1只600L容量的汽油箱，位于乘员舱下方空舱，对挂机供油。

3.2、冷却水系统

挂机采用江水开式循环；江水由艉机吸入，经机带海水泵压至汽油机内，再达到主机排气管内，随尾气排出。

3.3、舱底水系统

本船设一台舱底泵，用于抽出各舱底的积水。

六）航行信号灯

1、：按中华人民共和国海事局《沿海小型船舶检验技术规则》2016;配置

2、磁罗经一台。

3、驾控台设车载DVD一台，具备收音功能，能接收气象信息。客舱配吸顶喇叭2只，主要参数：尺寸：5寸，音圈阻抗：6.4Ω，音圈尺寸：20芯，音盆锥体：PP盆，特性：全频，频率范围：75Hz~20KHz，灵敏度：85dB（1M/1W），额定功率：15W，最大功率：30W

。

4、设有一只DC12V 120dB型电笛，控制器装于驾控台。

5、测深手锤1只。

6、配有1支防水手电筒。

七）通讯导航设备

1、装有一套甚高频无线电话,主机装于驾控台,天线装于顶篷。

2、装有一套渔业电台，主机装于驾控台,天线装于顶篷。渔业电台技术指标：频率范围：27.5-39.5MHz，频道间隔；25KHz，频道数目：480个，调制方式：调频（16KOJ3E），工作电压：直流12V或24V，音频输出功率：≥2W，调幅收音机频率：500KHz-9999KHz

3、本船设喊话装置一套，顶蓬艏部设有1套长排警灯（内置扬声器），可实现对外　　喊话。

# （五）项目方案设计

# （六）项目建设期限

该项目建设期限为7个月。

# （七）主要设备清单

（1）设备清单表

| 序号 | 物料名称 | 参考规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 参考品牌、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、船体工程 |  |  |  |  |
| 1 | 产品胶衣 | 白色 | kg | 200 |  | 帝斯曼/亚什兰 |
| 2 | 硬质泡沫板 | 30*1220*2440 | 块 | 2 |  |  |
| 3 | 硬质泡沫板 | 40*1220*2440 | 块 | 2 |  |  |
| 4 | 硬质泡沫板 | 50*1220*2440 | 块 | 3 |  |  |
| 5 | 硬质泡沫板 | 70*1220*2440 | 块 | 7 |  |  |
| 6 | 硬质泡沫板 | 80*1220*2440 | 块 | 7 |  |  |
| 7 | 硬质泡沫板 | 100*1220*2440 | 块 | 2 |  |  |
| 8 | 不饱和聚酯树脂 | P61TV-956N | kg | 1500 |  | 有中国船级社认证的证书 |
| 9 | 乙烯基树脂 | 430LV | kg | 700 |  | 同上 |
| 10 | 表面毡 | M50 | kg | 50 |  | 同上 |
| 11 | 无碱短切毡 | EMC300～30KG/卷 | kg | 260 |  | 同上 |
| 12 | 无碱玻纤布 | EWR400～40KG/卷 | kg | 430 |  | 同上 |
| 13 | 无碱玻纤布 | EWR600～40KG/卷 | kg | 500 |  | 同上 |
| 14 | 无碱玻纤布 | EWR800～40KG/卷 | kg | 220 |  | 同上 |
| 15 | ±45°复合毡 | 225/600 | kg | 180 |  | 同上 |
| 16 | 0°/90°双轴向布 | 600 | kg | 150 |  | 同上 |
| 17 | 0°/90°复合毡 | 800/225 | kg | 310 |  | 同上 |
| 18 | 抛光蜡 | 3M～粗蜡～5936 | 瓶 | 10 |  |  |
| 19 | 抛光蜡 | 3M～细蜡～5928 | 瓶 | 4 |  |  |
| 20 | 脱模剂 | 科拉斯807～4L/桶 | L | 10 |  |  |
| 21 | 丙酮 | 25kg/桶 | kg | 25 |  |  |
| 22 | 钴水（促进剂） | 10% 钴～20kg/桶 | kg | 25 |  |  |
| 23 | 甲乙酮（固化剂） | 808～25kg/桶 | kg | 25 |  |  |
| 24 | 万能胶 | 皇冠～9KG/桶 | kg | 15 |  |  |
| 25 | 木方 | 杉木 | m2 | 15 |  |  |
| 26 | 原子灰 | 皇统～快干型～3.5kg/桶 | 桶 | 2 |  |  |
| 27 | 防污漆等 |  | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 发泡剂 |  | kg | 270 |  |  |
|  | 船体合计 |  |  |  |  |  |
| 二、船体舾装 |  |  |  |  |
| 2.1、锚泊系泊 |  |  |  |  |
| 1 | 马氏大抓力锚 | 25kg～CB57-77 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 锦纶绳锚索 | φ20，长50 破断负荷不小于29.4kN | 根 | 1 |  |  |
| 3 | 锦纶绳系船索 | φ25，长25 破断负荷不小于32kN | 根 | 2 |  |  |
| 4 | 不锈钢单十字缆桩 | 316 | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 不锈钢双十字缆桩 | 316 | 只 | 4 |  |  |
| 2.2、门窗盖 |  |  |  |  |
| 1 | 轻型铝质移窗 | 开口900×650×R80，参照HQ-211R 配铝质衬框 | 套 | 2 | 具体见订货图 | 珠海海琪 |
| 2 | 轻型铝质移窗 | 开口585/1365×650×R80，参照HQ-211R 配铝质衬框 | 扇 | 2 | 具体见订货图 | 珠海海琪 |
| 3 | 固定玻璃 | 6+6钢化夹胶 | 块 | 2 | 具体见订货图 | 珠海海琪 |
| 4 | 铝合金单开门 | 铝合金 | 扇 | 1 |  |  |
| 2.3、栏杆、扶手、梯子、桅杆、旗杆 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢栏杆、扶手 | 316 | 项 | 1 | 自制 |  |
| 2 | 不锈钢链条 | 316～φ10 | m | 5 |  |  |
| 3 | 钢质直梯 | C400*1100 CB/T73-1999 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 隔热玻璃棉 | δ50×32kg/m3 | m2 | 20 |  |  |
| 2.5、护舷安装 |  |  |  |  |
| 1 | 聚脲乙烯橡胶护舷 | D型 | m | 29 |  |  |
| 2 | 船舶密封胶 | MS-937 黑色～600ml/支 | 支 | 10 |  |  |
| 3 | 自攻螺丝 | 316～φ5*30 | 个 | 290 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三、配船用品 |  |  |  |  |
| 1 | 干粉灭火器 | MFZL5～5kg | 瓶 | 2 |  |  |
| 2 | 泡沫灭火器 | 9L | 瓶 | 2 |  |  |
| 3 | 消防桶 | 半圆形D300 | 只 | 2 |  |  |
| 4 | 太平斧 | 铸钢 | 把 | 1 |  |  |
| 5 | 救生衣 | HXY-A2 | 件 | 10 |  | 有中国船级社证书 |
| 6 | 救生圈 | B型～GB4302-84 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 救生浮索 | 30m/根 | 根 | 2 |  |  |
| 8 | 手划桨 |  | 个 | 2 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 四、航行信号设备 |  |  |  |  |
| 1 | 国旗 | 5号 | 面 | 1 |  |  |
| 2 | 小型号钟 | MZ-200 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 小型球体 | 黑色～φ300 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 小型号笛 |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 五、轮机部分 |  |  |  |  |
| 1 | 船用推进挂机 | F200GETX 200HP(147.1kW) | 台 | 2 | CCS型式认可证书 | YAMAHA |
| 3 | 挂机油门软轴 | 38英尺 | 根 | 2 | 随机带 |  |
| 4 | 挂机调档软轴 | 38英尺 | 根 | 2 | 随机带 |  |
| 5 | 舵机液压管 | 38英尺 | 根 | 2 | 随机带 |  |
| 6 | 远程仪表电缆线 | 40英尺 | 英尺 | 40 | 随机带 |  |
| 7 | 挂机操纵装置 | 控制器（双机型） | 套 | 1 |  | YAMAHA |
| 8 | 可移动式舱底泵 | Rule10 DC12V 8.4A 流量：7.57m³/h | 台 | 1 |  | 欧星 |
| 9 | 电子液位计 | KUS-S3E-250 L=250mm（带液位表） | 套 | 1 |  | 外购 |
| 10 | 油箱注入头 | DN40 （铜质） | 个 | 1 |  | 自制 |
| 11 | 防爆阻火呼吸阀 | ZFQ-1 DN25 | 个 | 1 |  | 外购 |
| 12 | 通风百叶 | ø100 | 个 | 2 |  | 自制 |
| 13 | 铜止回阀 | DN25 H11F-16T | 个 | 1 |  | 外购 |
| 14 | 铜止回阀 | DN40 H11F-16T | 个 | 2 |  | 外购 |
| 15 | 铜球阀 | DN25 Q11F-16T | 个 | 1 |  | 自制 |
| 16 | 铜球阀 | DN10 Q11F-16T | 个 | 3 |  | 外购 |
| 17 | 汽油箱 | 600L 箱体：1900mm*1050mm*300mm | 个 | 1 |  | 自制 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 六、电气部分 |  |  |  |  |
| 6.1、电源设备 |  |  |  |  |
| 2 | 充电机 | CDHD-30/12Ⅱ AC220V/DC12V 30A | 台 | 1 |  | 武汉航达 |
| 3 | 蓄电池 | 6-CQW-150 DC12V 150Ah | 块 | 2 |  |  |
| 4 | 稳压电源 | DC12V/DC24V 10A | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 岸电插座 | 威浦5802 AC220V 32A 配插头 | 套 | 1 | ≥IP56 | 上海威浦电气 |
| 6.2、配电设备 |  |  |  |  |
| 1 | 主配电板 | 供图订货 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 充放电板 | 供图订货 | 套 | 1 | ≥IP22 | 云浮蟠龙/浩云电气 |
| 3 | 航行信号灯箱 | HK7-12 | 块 | 1 |  | 同上 |
| 6.3、电力设备 |  |  |  |  |
| 1 | 电风扇 | 150mm DC12V 15W | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 雨刮器 | ZD系列 12V 30W | 套 | 2 |  |  |
| 6.4、通导设备 |  |  |  |  |
| 1 | 甚高频无线电话 | STR-6000D | 部 | 1 |  |  |
| 2 | 磁罗经 | CX-65 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 电动搜索灯 | SSD-1 DC12V 100W | 盏 | 1 |  | 浙江 |
| 4 | 车载CD | DC12V | 台 | 1 | 带收音功能 | 超音或同等 |
| 5 | 吸顶式扬声器 | VBO TF1268G 6” 6W | 只 | 2 |  |  |
| 7 | 测深锤 |  | 只 | 1 | 配船 | 市购 |
| 8 | 右舷灯 | CXH1-3 12V 25W | 盏 | 1 |  | 海星海事或同等 |
| 9 | 左舷灯 | CXH2-3 12V 25W | 盏 | 1 |  | 同上 |
| 10 | 桅灯 | CXH3-3 12V 25W | 盏 | 1 |  | 同上 |
| 11 | 环照灯 | CXH5-2 12V 25W 2红1白 | 盏 | 3 |  | 同上 |
| 12 | 艉灯 | CXH4-3 12V 25W | 盏 | 1 |  | 同上 |
| 13 | 电笛 | DC12V 120dB | 只 | 1 |  |  |
| 14 | 开关板 | 供图订做 | 块 | 1 |  |  |
| 15 | 警报装置 | CJB80BD DC12V 80W | 套 | 1 |  | 浙江利益安防 |
| 16 | 长排警灯 | LTF-9711 DC12V | 台 | 1 |  | 浙江利益安防 |
| 6.5、照明属具 |  |  |  |  |
| 1 | 舱顶灯 | CCD3-2 DC12V 25W | 盏 | 3 |  |  |
| 2 | LED筒灯 | DC12V 5W | 盏 | 2 |  |  |
| 3 | 手电筒 |  | 支 | 1 | 强光防水型，配船 | 市购 |
| 6.6、开关插座 |  |  |  |  |
| 1 | 2填料函水密开关 | HF2-2 | 个 | 1 |  | 海星海事或同等 |
| 2 | 3填料函水密开关 | HF3-1 | 个 | 1 |  | 海星海事或同等 |
| 3 | 水密开关带插座 | CZKF2-2 250V | 个 | 2 |  | 海星海事或同等 |
| 4 | 闸刀开关 | 250V 200A | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 电笛按钮 | MB-25 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 按钮开关 | KCD1-106/N 250V6A | 个 | 6 |  |  |
| 6.7、电缆及其它 |  |  |  |  |
| 1 | 船用电缆 | CEF/SA 2×16 | 米 | 25 |  |  |
| 2 | 船用电缆 | CEF/SA 2×4 | 米 | 10 |  |  |
| 3 | 船用电缆 | CEF/SA 2×2.5 | 米 | 50 |  |  |
| 4 | 船用电缆 | CEF/SA 2×1.5 | 米 | 70 |  |  |
| 5 | 船用电缆 | CEF/SA 2×1 | 米 | 110 |  |  |
| 6 | 船用电缆 | CEF/SA 6×1.5 | 米 | 10 |  |  |
| 7 | 船用电缆 | CEFR 1×70 | 米 | 25 |  |  |
| 8 | 岸电缆 | CEFR 2×4 | 米 | 25 |  |  |
| 9 | 舱室接线盒 | JXE-4 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 音响线 | 500# | 米 | 10 |  |  |
| 11 | 避雷针 | φ12×500 mm铜棒 | 支 | 1 |  |  |
| 12 | 紫铜接地板 | δ=3mm S=0.2m² ≈330mm*610mm | 块 | 2 |  |  |
| 13 | 双色接地线 | 1×2.5mm2 | 米 | 10 |  |  |
| 14 | 双色接地线 | 1×16mm² | 米 | 15 |  |  |
| 15 | 汽车灯泡 | DC12V 25W | 只 | 5 | 配船 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 七、各相应舱室的装潢费 |  |  |  |  |
| 1 | 客舱地板 | PVC防滑地板 | 套 | 1 |  | 广东 |
| 2 | 装修三甲板 | 4mm、5mm、9mm | 套 | 1 |  | 广东 |
| 3 | 侧壁 | 铝塑板/防火板 | 套 | 1 |  | 广东 |
| 4 | 天花 | 软包 | 套 | 1 |  | 广东 |
| 5 | 油漆 | 环保型 | 全船 | 1 |  | 广东 |
| 6 | 其他辅助材料及设备 | 方木、枪钉、小五金等 | 全船 | 1 |  |  |
| 八 | 设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 发电机组 | 发电机 额 定:2.8kw 后 备:3.3kw 功率因数: 1 频率:50Hz 电 压:220V 直 流:12V-8.3A 发动机 类 型: 4冲程空冷OHV汽油发动机 起动方式:手启 噪 音:65dB 其他 油箱容量:17L 连续工作时间:10hr 外形尺寸(mm):623*438*491 重 量(kg):约46 | 台 | 1 |  | 本项目船体上使用 |
| 2 | 船用水冷空调 | 合计18000BTU 分为BTU12000+ BTU6000两部分 详见“（2）船用水冷空调技术要求” | 台 | 1 |  | 本项目船体上使用 |
| 九 | 劳务人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 十 | 生产专用费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 图纸设计、生产施工设计 |  |  |  |  |
| 2 | 模具分摊费 |  |  |  |  |
| 3 | 船台及胎架费 |  |  |  |  |
| 4 | 上下排及试验、试航、油料费 |  |  |  |  |
| 5 | 运输及保险费 |  |  |  |  |
| 6 | 审图、船检、办证费 |  |  |  |  |
| 其他费用（管理费、利润、税金等） | 项 | 1 |  |  |

（2）船用水冷空调技术要求

BTU12000

| 电源 | Ph-V-Hz | 1Ph / 220V/50Hz |
| --- | --- | --- |
| 制冷 | 制冷量 | Btu | 12000 |
|  | 额定功率 | W | 1080 |
|  | 额定电流 | A | 4.9 |
|  | EER(能效比) | w/w | 3.2 |
| 制热 | 制热量 | Btu | 13000 |
|  | 额定功率 | W | 1140 |
|  | 额定电流 | A | 5.2 |
|  | COP（性能系数） | W | 3.3 |
| 最大运行电流 | A | 7.3 |
| 最大运行功率 | W | 1440 |
| 海水流量 | L/H | 950 |
| 风量 | m3/h | 420 |
| 除湿量 | (L/h) | 1.8 |
| 噪音 | dB(A) | ≤45 |
| 产品尺寸(长*宽*高) | mm | 572×390×365 |
| 安装尺寸(长*宽*高) | mm | 740×500×470 |
| 净重 | Kg | 29.5 |
| 毛重 | Kg | 33 |
| 冷媒种类 |  | R410a |
| 出风口尺寸 | Mm | φ150 |
| 蒸发器迎风面积 | ㎡ | 0.1 |
| 海水接口 | Mm | φ16 |
| 冷凝水接口 | mm | φ16 |
| 安装要求 | 安装空间根据上面附参数表安装尺寸(长*宽*高)适当增加； 空调需要四边紧固在地台上，风管尽量避免直角弯角，更不能压扁； 风道设计要求过渡平滑，风道转弯半径＞2倍风道直径，减少风量损失； 空调海水泵前设海水过滤器并定期清洗； 冷凝水管的最高点不能高于底盘出水口； 送风直径：150mm； 空调回风口有效面积≥310mmx360mm。 |

BTU6000

| 电源 | Ph-V-Hz | 1Ph / 220V/50Hz |
| --- | --- | --- |
| 制冷 | 制冷量 | Btu | 6000 |
|  | 额定功率 | W | 395 |
|  | 额定电流 | A | 1.8 |
|  | EER(能效比) | w/w | 4.4 |
| 制热 | 制热量 | Btu | 6500 |
|  | 额定功率 | W | 420 |
|  | 额定电流 | A | 1.9 |
|  | COP（性能系数） | W | 4.5 |
| 最大运行电流 | A | 3.0 |
| 最大运行功率 | W | 600 |
| 海水流量 | L/H | 450 |
| 风量 | m3/h | 250 |
| 除湿量 | (L/h) | 0.7 |
| 噪音 | dB(A) | ≤40 |
| 产品尺寸(长*宽*高) | mm | 441×270×280 |
| 安装尺寸(长*宽*高) | mm | 570×350×364 |
| 净重 | Kg | 18 |
| 毛重 | Kg | 20 |
| 冷媒种类 |  | R22 |
| 出风口尺寸 | Mm | φ100 |
| 蒸发器迎风面积 | ㎡ | 0.04 |
| 海水接口 | Mm | φ16 |
| 冷凝水接口 | mm | φ16 |
| 安装要求 | 安装空间根据上面附参数表安装尺寸(长*宽*高)适当增加； 空调需要四边紧固在地台上，风管尽量避免直角弯角，更不能压扁； 风道设计要求过渡平滑，风道转弯半径＞2倍风道直径，减少风量损失； 空调海水泵前设海水过滤器并定期清洗； 冷凝水管的最高点不能高于底盘出水口； 送风直径：100mm； 空调回风口有效面积≥200mmx250mm。 |

三、 质量保证

1 缺陷的责任及范围

本项目整体项目质保期为1年，自项目验收合格之日起1年内凡属乙方施工、工艺以及材料、设备质量而引起的缺陷、故障和损坏，由乙方负责免费修理或更换。

凡属甲方操作或保养使用不当造成的损坏、故障和缺陷以及易损零件的正常磨损，由乙方负责修复，甲方承担费用。

2 缺陷的通知

甲方在保修期内发现属于保修范围内的任何缺陷应迅速以传真或其他书面形式通知乙方，并说明损坏和缺陷的性质及程度。该通知的最后有效期为本船保修期满后7天（若以信函形式发出则以邮戳为准）。

3 缺陷的处理

3.1 本船的保修原则上应由乙方派人前往甲方码头维修。

3.2如本船在甲方码头无法进行修理，则由乙方运至乙方工厂进行修理。如乙方也不能修理解决，应在收到甲方书面通知后24小时内电告甲方，甲方可在就近船厂或维修站进行修理或更换机件。如修理或更换项目确属乙方保修范围，由甲方提供有关检验机构的检验证明和修理厂发票，其费用由乙方承担，更换下的零部件退回给乙方。

四、 知识产权

本合同所涉船舶知识权产权完全归甲方所有，甲方对本船相关技术设计图纸及资料享有所有权、使用权和修改权。

五、项目深化设计

报价人需根据项目需求，对船舶进行详细深化设计。

六、其他要求

1、报价人须有同类项目的承接经验，并具有ISO9001质量体系证书（船舶制造类）、中国船级社工厂认可证书；

2、产品的选型以技术先进、性能稳定、可靠性高、性能价格比好、能够满足所需技术指标要求、能够满足现场工作条件要求；

3、本项目最终验收后，在质量保证期内，中标供应商应对由于设计、开发、编制、工艺或选型等缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此发生的相关费用。

4、在交付使用之前，中标供应商应对提供的产品质量、规格、性能和数量进行精确和全面的检测，并出具证明产品与投标文件规定相符的证明书和质量检验证书。中标产品的品牌、型号、性能不得变更，如特殊原因确需变更，则要求证明替代品更优更好且价格不得变动。

5、交付使用前出现任何不合格情况，一律退换新品。在质量保证期内发生的软件损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除使用单位同意修复者外，应退换新品。

6、主要设备报价人必须提供知名品牌的最新系列产品，长期的售后服务点，响应到达时间小于24小时。主要设备的保养可在海南省内提供及保障。

7、培训：

成交供应商必须负责在现场对设备使用维护人员进行设备安装、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用

8、报价人的投标报价必须包含设计方案送审时所产生的费用，以及甲方人员参与相关外购设备的外厂检验、试验及验收是所产生的差旅费用。在采购人的码头交船，要负责安装调试，投标的价格要包含船造价、运输费、运输保险、锚固安装调试的各项费用。

9、报价人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

10、报价人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金。如中标人在实施过程中不按期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

# 第四章 报价文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序固定装订。

1、询价采购货物需求一览表（见第三章）

2、报价函（表1）

3、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资格证书复印件

4、法人授权书（表2）和授权代表身份证复印件

5、技术及资质响应表（表3）

6、企业纳税证明

7、社会保障缴费记录

8、同类项目业绩表（表4）

9、投标保证金缴纳证明（在保证金单据上必须注明项目名称）

10、产品彩页、技术白皮书等

11、投标人生产设备及设施介绍

12、项目组的工程技术人员介绍

13、技术部分（包括建造方案及深化设计、项目计划、质量保证、售后服务及培训等）

14、投标人认为需要的其它证明材料（可参照“评分表”所要求的证明材料来提供）

15、有良好的企业信誉且过去三年中不曾在任何合同中违约而被船东解除合同或有其他违法行为声明

16、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码

注：以上复印件需要加盖公章，原件备查。

### 表1、报价函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位组织的2014年生物多样性保护项目（项目编号为 HZ2016-247）的报价邀请函要求，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表报价人        （报价单位名称），提交报价文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受询价文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照询价文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

4、如果我方成交，我们将根据询价文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方成交，我方将支付本次询价的服务费。

报价人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表签字：  （签字或私章）          职务：

日期：

### 表2、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的2014年生物多样性保护项目（项目编号为：HZ2016-247）的询价活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、签订与成交事宜有关的合同；

3、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

受托人 （签名）

年     月     日

### 表3、技术及资质响应表

说明：报价人必须仔细阅读询价文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。报价人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该报价文件无效，该报价人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 询价文件技术要求 | 报价人响应情况 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

报价人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、报价人在“报价人响应情况” 中填写所投设备/项目的详细技术参数、资质或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据报价人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“报价文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“报价人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在报价人报价文件中的页码。

### 表5、同类项目业绩

项目名称：2014年生物多样性保护项目

项目编号：HZ2016-247

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目金额 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：                 授权代表（签字或私章）：

注：在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件

# 第五章 合同条款

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日                     项目（项目编号：HZ2016-247）询价采购结果及询价文件的要求,经协商一致,达成以下协议：

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | ¥ （大写） |

二、交货期：自签订合同起   天内。

三、付款：

双方协商。

四、违约赔偿

4.1 除4.2条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

4.2 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

五、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1.申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2.提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效：本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

七、合同鉴证：招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括：

1、本项目询价文件；

2、乙方的报价文件和询标时乙方的书面承诺（如有）；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方执两份，乙方、招标代理机构各执壹份，壹份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与报价文件的内容一致。

招标代理机构：

经办人：

年   月    日

### 初步审查表

项目名称：2014年生物多样性保护项目

项目编号：HZ2016-247

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 报价人1 | 报价人2 | 报价人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人的资格 | 是否符合报价人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 报价文件的有效性、完整性 | 是否符合询价文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 技术响应 | 报价人的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即报价无效） |  |  |  |
| 5 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 是否满足文件要求 |  |  |  |
| 7 | 交货期或工期 | 是否满足文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                              日期：