检验检疫仪器设备购置及运行维护专项（二）

询

价

通

知

书

项目编号：SCIT-HNZX-20160509

代理机构：四川国际招标有限责任公司

2016年05月

目     录

第一章  询价通知	3

第二章  询价须知	6

第三章  供应商资格证明文件	11

第四章  采购需求书	13

第五章  询价程序	29

第六章  合同专用条款（参考文本）	31

第七章  响应文件（格式）	35

# 第一章 询价通知

四川国际招标有限责任公司受中华人民共和国海南出入境检验检疫局的委托，对检验检疫仪器设备购置及运行维护专项（二）进行询价采购，特邀请合格的供应商参加该项目的报价。

一、项目编号：SCIT-HNZX-20160509

二、项目名称：检验检疫仪器设备购置及运行维护专项（二）

三、采购内容：

| 包号 | 采购品目 | 数量:台(套) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动电泳分析系统 | 1 |
| 2 | 1.全自动蛋白印迹仪 | 1 |
|  | 2.超声波细胞粉碎仪 | 1 |
|  | 3.体视显微镜 | 1 |
| 3 | 五分类血球计数仪 | 1 |

四、资金来源：自筹资金。

五、供应商资格条件：

1、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力（提供有效的企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（复印件））；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2015年度企业财务报表复印件）；

1.3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2016年任意1个月的依法缴纳税收证明和缴纳社保证明复印件）；

1.4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函原件）；

1.5、参加本次采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件）。

2、若非主要响应产品（全自动电泳分析系统）制造制造厂家，需提供制造制造厂家对主要响应产品的授权(提供制造制造厂家授权书和售后服务承诺函原件)。（1包）

若非主要响应产品（全自动蛋白印迹仪、超声波细胞粉碎仪、体视显微镜）制造制造厂家，需提供制造制造厂家对主要响应产品的授权(提供制造制造厂家授权书和售后服务承诺函原件)。（2包）

若非主要响应产品（五分类血球计数仪）制造制造厂家，需提供制造制造厂家对主要响应产品的授权(提供制造制造厂家授权书和售后服务承诺函原件)。（3包）

3、购买本项目询价通知书并缴纳询价保证金（提供询价保证金缴纳凭证复印件）。

六、领取询价通知书时间和地点

1、领取询价通知书时间：2016年06月01日至2016年06月03日（上午09:00-11:30，下午14:30-17:00，节假日除外），供应商应在规定的时间内到指定地点领取本询价通知书，如在规定时间内未领取询价通知书并缴纳询价保证金的供应商均无资格参加该项目的询价。

2、领取询价通知书地点：海南省海口市蓝天路名门广场北区C座1701室(四川国际招标有限责任公司海南分公司)。

3、供应商购买询价通知书时应携带以下资料：

供应商购买招标文件时应出示单位有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（若三证合一只需提供有效营业执照副本）介绍信、本人身份证复印件，请自带U盘拷取电子文档。供应商在填写报名登记表时，记录表中*号项（投标单位全称、公司地址、电话、购买日期、纳税人识别号、开户行及账号、购买单位代表、手机号码、邮箱）必须如实认真填写项目信息及供应商信息，若因错误信息给供应商的投标事宜造成影响的由供应商自行承担责任。（供应商欲变更报名登记的项目信息，请于保证金截止日前到我单位重新填写报名登记表）。

4、本询价通知书售价：人民币150元/包。

七、响应文件递交截止时间

2016年06月07日上午09：00（北京时间），逾期送达的文件拒不接收。

八、询价时间和地点

1、询价时间：2016年06月07日上午09：00（北京时间）。

2、询价地点：海南省海口市蓝天路名门广场北区C栋1701室（四川国际招标有限责任公司海南分公司）。

九、公告发布媒介：中国政府采购网、海南省财政厅网。

十、联系人及联系电话

采 购 人：中华人民共和国海南出入境检验检疫局

地    址：海南省海口市海秀西路165号

联 系 人：杨先生

联系电话：0898-68685228

代理机构：四川国际招标有限责任公司

海南分公司地址：海南省海口市蓝天路名门广场北区C座1701室

联 系 人：甘小姐

电    话：0898-68520848

传    真：0898-65340856

2016年05月

# 第二章  询价须知

1、适用范围

本询价通知书仅适用于本询价中所叙述项目的货物采购。

2、定义

2.1“采购人”系中华人民共和国海南出入境检验检疫局。

2.2“采购代理机构” 系四川国际招标有限责任公司。

2.3 “供应商”系指响应询价通知书要求，并提交响应文件的法人。

3、合格的供应商基本资格条件

3.1供应商应具备第一章第五节所述的资格条件。

3.2遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度。

4、询价费用

无论询价的结果如何，供应商自行承担所有与参加询价有关的全部费用。

5、充分、公平竞争保障措施

5.1供应商家数计算。

单包单品目：如果出现2家及以上供应商响应产品为同一品牌同一型号的响应产品，应以有效报价最低的供应商为唯一有效供应商。

5.2参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加报价，参加报价的也不能作为有效供应商。

5.3国家法律法规规定的其他相应条款。

6.询价通知书

6.1 询价通知书是采购人用以阐明所需提供的服务、询价的程序和评定成交供应商的标准、合同主要条款等内容的文件。

6.2 询价通知书的组成

（1）询价通知

（2）询价须知

（3）供应商资格证明文件

（4）询价项目及要求

（5）询价程序

（6）合同主要条款

（7）响应文件格式

6.3 供应商应详细阅读询价通知书的全部内容，并实质性响应询价通知书的要求。

6.4 供应商对询价通知书有任何异议的均应在递交响应文件截止时间1天前向询价小组或采购代理机构提出，在规定时间内未提出异议的视为完全认同本询价通知书的要求。

7、响应文件

供应商须按询价通知书的要求编写响应文件，对询价通知书提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件应包括但不限于下列内容：

第一部分：资格性响应文件

符合询价通知书第三章规定的资格证明材料。

第二部分：技术、服务性响应文件

包括响应函、技术或服务要求响应/偏离表、商务要求响应/偏离表、质量保证和售后服务承诺、服务计划及承诺、报价组成因素（参与响应的货物或服务清单）等文件。

8、报价

8.1所有报价一律以人民币报价，采购人不接受任何非人民币币种的报价。

8.2供应商报价应为完成本询价通知书中所要求的货物所应包括内容的所有价格。

8.3本项目预算价：1包：人民币49万元；2包：人民币57万元；3包：人民币40万元。

9、响应文件的数量、签署及形式

9.1响应文件分报价、商务和技术三部分。

9.2供应商递交的响应文件为一式三份，其中正本壹份，副本两份、电子版一份（U盘或光盘）、报价信封一份。响应文件正本应用不褪色的墨水中文书写或打印，并胶装成册。并在响应文件封面标明项目名称、项目编号、供应商名称以及 “正本”、“副本”、 “电子版”、“报价信封”字样。

9.3响应文件应由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的供应商代表按询价通知书的要求签字或加盖公章。

9.4 供应商应将《报价一览表》、《分项报价表》单独密封提交，并在信封上清晰标明“报价信封”字样。信封上应当注明采购项目名称、项目编号和供应商名称，封口处应加盖供应商印章。

9.5在递交响应文件截止时间后送达的任何响应文件将被拒绝。

10、响应文件的密封及标记

供应商应将响应文件密封在响应专用袋（箱）中，并在响应专用袋（箱）的封面上标明项目名称、项目编号、供应商名称以及 “正本”、“副本”、 “电子版”、“ 唱标信封”字样，封口处应加盖骑缝章。

11、询价保证金

保证金金额：1包：人民币8000元；2包：人民币10000元；3包：人民币6000元。

保证金到账截止日期：2016年06月07日上午09:00（北京时间）

询价保证金交款方式：询价保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交，所有递交方式均以到帐时间为准。

开户名:四川国际招标有限责任公司海南分公司

开户行:建行海口国贸支行

账  号:46001003636053010235

11.1  供应商应按询价邀请中规定的数额、方式及时间缴纳询价保证金。

询价保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购人在因供应商的行为受到损害时可根据第10.4条的规定不予退还供应商的询价保证金。

11.2  未按规定时间和数额交纳询价保证金的响应文件，应视为非响应性响应予以拒绝。

11.3  未成交供应商的询价保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还（不退现金）。为确保保证金的退还，请各供应商用正楷填写本询价通知书附件三“确认表”连同附件四资料在递交响应文件截止日期即询价当天，采购仪式结束后，递交给本采购代理机构项目工作人员。

成交供应商的询价保证金在成交供应商与采购人签订采购合同并按规定交纳了履约保证金后5个工作日内无息退还（不退现金）。退还时请返还采购合同（原件）1份及经采购方盖章确认的履约保证金缴纳凭证复印件（如要求）并确保已正常递交本询价通知书附件三“确认表”连同附件四资料后，到本采购代理机构财务部办理。

11.4  下列任何情况发生时，询价保证金将被不予退还：

11.4.1 供应商在有效期内撤回其响应文件的；

11.4.2 供应商在采购活动中有违法、违纪行为的；

11.4.3 成交供应商无正当理由不与采购人签订政府采购合同的；

11.4.4 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

11.4.5 成交供应商未交纳成交服务费的。

12、确定成交候选人

12.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

12.2采购人在收到询价报告后5个工作日内，按照询价报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

12.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：

（一）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

（二）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的；

（三）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

（四）其他不应确定成交供应商的情形。

成交候选供应商有本款情形之一的，采购人将确定后一位成交候选供应商为成交供应商。依次类推。无法确定成交供应商的，采购人将重新组织采购。

成交候选供应商以本款第（三）项放弃成交的，应当说明理由，但其询价保证金将被没收。后一位成交候选供应商报价与其差额比例超过15%的，采购人应当不予确定成交供应商，并重新组织采购。

13、成交服务费

以成交金额作为计算基数,参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定标准收取，发放成交通知书前由成交供应商向采购代理机构交纳代理服务费。

14、成交通知书

采购人按成交供应商候选人的排名顺序确定成交供应商，由采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

15、签订合同

15.1成交供应商应在领取成交通知书后30日内，按照询价通知书、响应文件以及询价过程中确定的事项与采购人签订采购合同。

15.2询价通知书、供应商提交的响应文件、询价中的报价、供应商承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同的组成内容。

16、验收

成交供应商与采购人应严格按照询价通知书中验收的标准进行验收。

17、政府采购政策功能

本次询价采购优先选购中华人民共和国财政部公布的《环境标志产品政府采购清单

》和《节能产品政府采购清单》的标的物。

17.1 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。
17.2 响应产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品参与报价，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书复印件。
17.3 响应产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品响应，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
17.4 询价通知书中提供的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能根据市场情况列出的品牌或型号，并不是限制条件。
17.5 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加报价的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业（2011）300号）。

18、质疑和投诉

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

19、联合体投标

本次政府采购活动不接受联合体投标。

# 第三章  供应商资格证明文件

一、供应商应提交的资格证明材料

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力（提供有效的企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（复印件））；

2、法定代表人授权书原件（注：①附法定代表人身份证明文件复印件，法定代表人参与报价时不需要提供；②被授权代表的身份证明文件复印件）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2015年度企业财务报表复印件）；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2016年任意1个月的依法缴纳税收证明和缴纳社保证明复印件）；

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函原件）；

6、参加本次采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件）。

7、若非主要响应产品（全自动电泳分析系统）制造制造厂家，需提供制造制造厂家对主要响应产品的授权(提供制造制造厂家授权书和售后服务承诺函原件)。（1包）

若非主要响应产品（全自动蛋白印迹仪、超声波细胞粉碎仪、体视显微镜）制造制造厂家，需提供制造制造厂家对主要响应产品的授权(提供制造制造厂家授权书和售后服务承诺函原件)。（2包）

若非主要响应产品（五分类血球计数仪）制造制造厂家，需提供制造制造厂家对主要响应产品的授权(提供制造制造厂家授权书和售后服务承诺函原件)。（3包）

8、购买本项目询价通知书并缴纳询价保证金（提供询价保证金缴纳凭证复印件）。

说明：

1）确定参加询价的供应商数量采用合格数量制，即询价小组对各供应商资格审查后，凡符合本询价通知书规定资格条件的，均进入参加询价的供应商名单。

2）供应商提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖供应商公章。

3）供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

4）若三证合一的供应商，只需提供营业执照复印件加盖供应商鲜章。

# 第四章  采购需求书

一、采购内容：

| 包号 | 采购品目 | 数量:台(套) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动电泳分析系统 | 1 |
| 2 | 1.全自动蛋白印迹仪 | 1 |
|  | 2.超声波细胞粉碎仪 | 1 |
|  | 3.体视显微镜 | 1 |
| 3 | 五分类血球计数仪 | 1 |

- 技术要求：

1包：

（一）全自动电泳分析系统

参考品牌一：德国Agilent

参考型号一：Agilent 2100

1、用途

1.1、自动完成核酸、蛋白样品的定性、定量分析和细胞双色荧光参数测定。

1.2、RNA 分子完整性指数（RIN）分析功能，用于RNA样品的质量控制。

1.3、可以完成对small RNA( 6-150nt)分子的定性，定量分析。

2、核酸蛋白定量分析仪主机

2.1、电脑接口：配备数据传输最为稳定的RS232 接口

2.2、方便使用的可拆卸式电极部件设计，易于日常维护

2.3、高度精确的激光激发荧光准确检测样品

3、蛋白分析性能

3.1分析时间：30分钟完成10个样本的分析

3.2、分析形式：允许对每个样本进行定性及定量同步分析

3.3、全自动蛋白分析功能，无需后续染色和脱色

3.4、样品消耗：4ul

3.5、灵敏度：1pg/ul（High Sensitivity Protein 250 Kit）

3.6、结果显示形式：可以显示为电泳图样形式以及峰值曲线格式

4、核酸分析性能

4.1、分析时间：30分钟完成12个样本的分析（安捷伦所有DNA Kit 和RNA 6000 Nano Kit）

4.2、分析形式：同步完成核酸样品的定性及定量分析

4.3、样品消耗：DNA　1ul，RNA　1ul

4.4、结果显示形式：可以显示为电泳图片形式以及HPLC格式

4.5、灵敏度：1ng/ul（DNA），10ng/ul(总RNA）。

4.6、RNA分析完毕直接输出RNA完整数（RIN）。

4.7、可对small RNA( 6-150nt)分子进行定性，定量分析（Agilent small RNA Kit）。

5、软件

5.1、软件可以控制所有全自动分析过程，并内建分析功能

5.2、峰或胶视图及样品信息显示，方便比对数据参数,可快速比较在一个芯片或多个芯片上的多达48个样本。

5.3、单个应用软件即可同时控制两台设备，并能同时快速监控每步运行情况

5.4、集成强大的全自动数据采集功能，可自动检测每个峰的分子量大小，根据内标进行校准后自动计算相对浓度，并能对每个峰在总浓度中的百分比含量进行自动计算，同时可自动计算两种RNA核糖体的比率（指示RNA的质量）。

5.5、可将多种结果的数据均可整合为统一的电子数据表进行输出

5.6、对于弥散的RNA，DNA及蛋白样品的分析功能

6、配置：G2939AA

6.1、2100电泳分析仪。 包括电极盒，软件， 电缆，启动站，vortexer， 测试芯片和启动服务。

6.2、原装电脑一台

6.3、耗材：配套试剂盒

参考品牌二：德国Qiagen

参考品牌二：QIAxcel Advanced

1、通量：带有12个分离微通道，只需一次上样可分析12－96个样本

2、功能：可进行DNA片段和RNA质控分析

3、使用LED光源，高灵敏度的光电倍增管（PMT）检测

4、上样形式：直接兼容96孔板、PCR管或12排管

5、采用预装式的，即插即用，无须手工配制凝胶，每轮分析后，仪器自动清洗毛细管，无须人工清洗

6、上样方式：仪器自动上样，无须人工点样

7、 运行时间：12个样品的DNA片段分析最快3-5分钟即可完成

8、上样体积小于0.1μl，上样后原样品不受影响，可直接用于下游应用

9、检测灵敏度：核酸0.1ng/ μl；

10、分辨率: 对<500bp的DNA片段，分辨率可达3-5bp

11、多种分析试剂盒可选，包括适用于DNA高分辨率分析、DNA快速筛查分析、大分子量DNA片段分析、RNA质量控制分析等应用

12、安全性：凝胶内核酸染色剂含量极低，且封闭灌装，运行前、后均对操作人员和实验环境不产生污染。运行后废弃物中有害物质含量低于0.01%，可以直接废弃处理

13、软件：提供中文版软件，可自动识别并显示卡夹种类及效期等信息；自动判断仪器状态，并监控舱门开闭、卡夹气压等关键参数，控制仪器正常运行

15、样品运行结束后，软件将自动处理、分析采集到的数据；结果可以用电泳峰型图或胶图格式对分析结果进行显示

16、可利用给定分子量标准品的信息，自动对被分析样品中所需片段的大小、浓度进行分析，并给出报告

17、实验结果可以各种形式导出，可导出图像格式文件、excel表格等

18、配置：

18.1 主机一台

18.2 仪器配置原装电脑一台

18.3 DNA分析卡夹一个

18.4 配套标准分子量一套

18.5 氮气瓶及减压阀一套

18.6 备件：DNA高分辨率分析卡夹、DNA快速筛查分析卡夹、大分子量DNA片段分析卡夹、RNA质量控制分析卡夹

说明：供应商每台响应的设备需完全响应技术参数（一）或技术参数（二），否则视为无效投标。

2包：

（一）全自动蛋白印迹仪

参考品牌一：瑞士Tecan

参考型号一：Tecan profitblot-48

1、技术参数：

1.1、环境要求：常温常湿
1.2、系统兼容性：开放系统，适用于所有国内外试剂
1.3、样本数量（样本槽）：≥48 个测试
1.4、样本检测位置：样本检测位置随意调节，样本槽抗静电处理
1.5、孵育时间设定：1~999min任意时间设定，增量一分钟；有持续模式

1.6、孵育温度：35℃～65℃范围可调

1.7、温度准确度：±1℃

1.8、冷却速度：6min内冷却至30℃以下
1.9、摇床速度：5种速度可选；
1.10、加样、清洗方式：专业全自动蠕动泵加液，实验前后无需人对泵体进行任何处理，无需人工对管道进行灌注，可同时处理3个样本
1.11、废液处理方式：专业蠕动泵排液（非真空泵），可同时处理3个样本
1.12、试剂存放位置：有独立，封闭的试剂存放位置，避免污染和人为干扰
1.13、界面显示：2行16字液晶显示,可监视仪器操作过程
1.14、清洗速度：48个样本用时3.5min
1.15、洗液瓶容量： 1000ml×1 Bottle
1.16、试剂瓶容量：250ml×5 Bottles（1个可选）
1.17、废液瓶容量：1×500ml; 1×2500ml ；
1.18、加样通道：7个（标准6个，可选1个）；
1.19、用户自定义可编程数：可储存20个程序
1.20、单程可编辑步骤： 59个步骤
1.21、操作语言：英文显示(配备中文说明书)
1.22、计算机接口：RS232C、USB接口，有远程诊断模式

2、配置：

| 货号 | Description EN | 中文描述 |
| --- | --- | --- |
| F059032 | INSTRUMENT PROFIBLOT T48 | 温控型全自动蛋白印迹仪 |

2.1、配件：

印迹仪由按键和显示装置，孵育槽，分配头，托盘支架，废液通道，吸液泵， 试剂瓶，废液瓶，半导体温控及其他附件组成。

2.2、耗材：试剂耗材完全开放，开放系统，适用于所有国内外试剂。

参考品牌二：美国MP

参考型号二：AutoBlot System 20

1、技术参数：

1.1、系统兼容性:开放系统，可用于所有免疫印迹膜条实验试剂盒;

1.2、加液、吸液系统:在封闭蠕动泵或真空泵系统中进行;

1.3、试剂分配体积范围:500μl～3000μl;

1.4、试剂分配精确度:10%（最小分配体积：100u1）;

1.5、孵育时间:单程序可设置24小时任意周期，增量1分钟，孵育结束仪器会发出自动报警;

1.6、测试样本数量:≥20个/次 ;

1.7、可编程序数目:≥10个

1.8、配套耗材:可以使用配套的孵育板，勿须另外购买;

1.9、液体通道:至少标准型5个、可选配1个;

1.10、废液泵:真空泵;

1.11、泵管位置:外置泵管，便于维护保养;

1.12、校正液:蒸馏水，无须另外配制;

1.13、生物安全要求:仪器全自动化操作，反应板槽一次性使用，反应板槽独立封闭，保护操作人员免受感染性样本的威胁;

1.14、摇床速度:有至少3种可选摇床速度;

2、配置：

2.1、主机一台

2.2、AutoBlot System 20杂交处理单位；

2.3、AutoBlot System 20操作说明书

2.4、瓶子/数量：1000ml 1个，500ml 1个，250ml 1个，125ml 3个

2.5、托盘：20条

2.6、1个电源和一套电源线;

2.7、一套管子；

2.8、一包管路接口配件

2.9、AutoScan PRO免疫印迹分析软件一套

3、耗材：试剂耗材完全开放，开放系统，适用于所有国内外试剂

（二）超声波细胞粉碎仪

参考品牌一：美国Qsonica

参考型号一：Qsonica Q700

1、技术参数：

1.1 直观的超大彩色LCD触摸屏控制，友好的操作界面

1.2 振幅的输出可在0-100％之间精确设定，提供更高的分辨率和精确的样品定位

1.3 可编程，根据需要设置处理时间、“Pulse On/Off”时间、振幅等，可连续运行10个不同的程序

1.4 脉冲模式，减少温度敏感样品增热

1.5 振幅、功率、探头温度、程序进度以及能量输出等同时显示

1.6 独特的自动调谐功能，能够根据实际安装的探头型号和样品温度的不同来驱动变频器，使得变频效果更准确、高效

1.7 过温、过载保护

2、配置：

2.1、主机  1台

2.2、转换器   1个

2.3、1/2”探头   1个

2.4、1/16”探头   1个

参考品牌二：美国sonics

参考型号二：VCX800

1、技术参数：

1.1、功率800W，处理样品体积为250ml至数升

1.2、风冷式变频器，有效保护变频器，延长使用寿命，同时隔离水汽灰尘和腐蚀性气体

1.3、微处理器控制，10小时定时装置，可以编制，最多可储存10个程序

1.4、自动频率控制，可变振幅控制，自动振幅补偿

1.5、实验实时参数显示，数字式显示实际功率

1.6、独立开关，1-59S脉冲激发装置，可自动调节工作和间歇时间

1.7、集成温度控制器防止样品过热，温度范围在1℃至100℃

2、配置：主机一台；变频器一台； 3mm探头一个，13mm探头一个

（三）体视显微镜

参考品牌一：德国ZEISS

参考型号一：Discovery V12

1、技术参数

1.2、光路设计：复消色差对比度校正望远镜式光路设计；

1.3、无级电动连续变倍，变倍比≥12.5 ：1；

1.4、总放大倍数：8X-350X.

1.5、大立体观察夹角，强立体感设计；

1.6、整机最大可扩展实现物方视场95.8mm；

1.7、3.5X和1.0X消色差物镜；

1.8、配备多功能透射光底座，以及LED长寿命照明光源；

1.9、配备带LED长寿命照明光源的双支照明光纤；

1.10、整机重量不低于35kg,面积不小于390x565mm，高度不低于520mm，保证极度的显微系统稳定性；

1.11、整机最大可扩展实现物镜工作距离253mm；

1.12、三目镜座：具备分光出口（100%：0/0：100%），

1.13、10X 23视场数的目镜;

1.14、电动变倍调节方式：无级连续变倍，电动调节，精度0.1倍。

1.15、焦距调节方式：连续精度调节；

1.16、高强度纤维材料调焦架，克服机械磨损误差，增强稳定性；

1.17、原厂同品牌专业显微镜CCD

1.17.1、分辨率：2560 (H) x 1920 (V) = 500万像素

1.17.2、芯片尺寸：1/2.5"

1.17.3、像素尺寸：2.2 µm x 2.2 µm

1.17.4、有效面积：5.7mm(H)X4.28mm(V)

1.17.5、曝光时间：100 µs up to 2 s

1.17.6、工作环境温度0° ... +50°

1.17.7、数据接口：USB3.0

1.17.8、光学接口：标准C型接口

1.18、原厂图像处理软件系统

1.18.1、图像处理软件平台：最新版本分析软件，图像分析处理、（形态分析、多图叠合图象运算、图象摒合）、测量分类。免费的功能升级，并对数码相机实行自动控制，图象处理工具如增强、编辑（修改）、注释、档案保存以及图像打印

1.18.2、配置景深扩展模块，能将较大的样品不同焦平面的图像组合成一个完整的图像。

2、配置

2.1 体视显微镜主机架1个

2.2  10x/23目镜一对

2.3  底座一个

2.4  三目底座一个

2.5  透射底座一个

2.6  3.5X物镜一个

2.7  1.0X物镜一个

2.8  双支光纤一对

2.9  CL 6000 LED 冷光源两个

2.10 数码CCD一个

2.11 景深扩展模块软件一套

2.12 联想E73Y 台式电脑一台（硬盘500G+128G固态，内存8G，独立显卡2G，CPU I7-4790S，23寸液晶显示器）

2.13 惠普LaserJet Pro CP1025 彩色激光打印机一台

参考品牌二：Leica

参考型号二：M125

1、技术参数：

1.1、工作条件

1.1.1、电源：AC220V  50Hz

1.1.2、环境温度：5~40℃

1.1.3、相对湿度：10~80%

1.2、主机技术指标：

1.2.1、最大放大倍数：64x—800x，最大分辨率≥864Lp/mm

1.2.2、光学系统：整体100％复消色差光学系统，研究级CMO光路设计

1.2.3、变倍比≥12.5 : 1，连续变倍；标准放大倍数8-100倍

1.2.4、10×目镜: FOV≥23，可调屈光度；

1.2.5、视场范围: Ø 30.7 mm —3.8mm

1.2.6、屈光度+5 —–5

1.2.7、1x平场复消色差物镜, 工作距离≥61.5mm，分辨率≥432Lp/mm

1.2.8、底座: 大型反射光底座，尺寸≥320mm(w)×417.3mm(d)×24mm(h)，配有防震脚

1.2.9、带环形光照明，40个高功率LED灯，可将色温稳定在5600K，可切换不同的照明角度，工作距离50-80mm；

1.2.10、抗静电表面涂层 2x10¹¹ Ω/mm², 放电时间<2 秒从 1000V 至 100V

1.2.11、三目观察筒，瞳间距50 mm—76 mm，50%/50%分光

1.2.12、电动420mm调焦立柱，带有粗调及细调，最大承重15kg，带有USDB接口及用于连接附件的3个端口；

1.2.13、外置式调焦控制器，可切换粗/细两档调焦，并可储存5个焦面位置；

1.2.14、可升级多种照明方式及显微操作

1.3、显微镜成像系统

1.3.1、与显微镜为同一品牌，不存在兼容性问题

1.3.2、有效像素：500万像素

1.3.3、芯片规格：1/2.3英寸彩色芯片

1.3.4、图像速度：全分辨率实时速度≥30 幅/秒（1920 X1080）

1.3.5、提供1x-12x的电子增益

1.3.6、像素大小：2.35um*2.35um

1.3.7、色彩深度：24位

1.3.8、曝光时间：0.5ms 到500ms

1.3.9、摄像头具有SD卡插口，可将图像、视频采集存储于SD卡内

1.3.10、具有HDMI接口，可与高清显示设备连接使用

1.3.11、相机独立开关

1.3.12、无需电脑，可直接连接高清显示设备进行镜下图像的实时预览、拍摄照片及动画(MP4)，并可实时回放，浏览.

1.3.13、标配红外遥控器，可用于图像与视频采集，并且控制摄像头，调节工作参数

1.3.14、也可连接电脑作为传统数字摄像头使用，提供同一品牌PC软件，可进行预览、拍照、图像处理及管理、简单测量及标注，升级更多科研模块等功能

1.4、图像采集、分析软件

1.4.1、显微镜、摄像头与控制软件为同一品牌，无兼容性风险

1.4.2、用户界面及操作方式符合人工学要求。可快速采集图象及大量数据集显示，直观的设定实验条件给快速设置和采集所属通道图象

1.4.3、具有测量功能

1.4.4、配蒙太奇软件，可将多个单层清晰图片合成整体为全清晰图片；

1.4.5、采图、高速图象采集. 完全控制照相机性能如曝光、增益、白平衡和伽玛值,；可实现图象采集、图象显示和管理，图象视窗在采集中显示及可复览、处理已保存的图像

1.4.6、可通过滑动杆作快速地在大量数据集中滚动、查找，实验树结构管理数据如储存、重新命名、拷贝、删除、输出为tif、avi、jpeg等。实验条件可保存、输出为并使用在另外的实验中应用。

1.4.7、多用户界面自定义设置；

1.5、显微镜主机、摄像头均为原厂进口产品，必要时需附上海关报关清单供查验。

1.6、售后服务体系通过ISO9001认证，服务流程标准化并可追溯维修记录。具有24小时400服务免费服务热线，可给用户在线解决故障以及应用问题。

2、配置清单：

2.1、主机一台

2.2、10x/23B目镜二个

2.3、50%永久分光三目镜筒一个

2.4、1.0倍平场消色差主物镜一个

2.5、电动聚焦，420mm行程一个

2.6、电动聚焦手轮控制器一个

2.7、大型反射光底座，带防震脚一个

2.8、LED5000环形照明光源一个

2.9、LED3000/LED5000光源供电电源一个

2.10、防尘罩/防静电一个

2.11、中国制式电源线二个

2.12、摄像及软件系统一套

2.13、C-型接头 HC 0.55x一个

2.14、LAS USB加密狗一个

2.15、LAS 专业3D接合模块 Montage一套

2.16、联想E73Y 台式电脑（硬盘500G+128G固态，内存8G，独立显卡2G，CPU I7-4790S，23寸液晶显示器）一套

2.17、惠普LaserJet Pro CP1025 彩色激光打印机一台

说明：供应商每台响应的设备需完全响应技术参数（一）或技术参数（二），否则视为无效投标。

3包：五分类血球计数仪

参考品牌一：希森美康

参考型号一：XS-1000I

1、技术参数：

1.1	血液分析仪总体要求：国际知名进口品牌全自动五分类血液分析仪

1.2	检测原理：WBC总数计数	 激光流式细胞技术+DNA/RNA核酸荧光染色

RBC,PLT 计数    双鞘流技术+阻抗法

HGB测定        SLS无氰化物血红蛋白检测法

1.3 检测光源：半导体激光

1.4 幼稚细胞检测：幼稚粒细胞采用核酸荧光染色法检测，并能提供定量参数(百分比和绝对值)；

1.5检测速度：CBC+Diff≥60个样本/小时；

1.6测试参数：（不包含图形）不少于28项参数

1.7白细胞五分类检测模式及用血量：全血模式用量≤20ul，实现CBC+Diff五分类

末梢血模式 用量≤20ul，实现CBC+Diff五分类

1.8试剂系统：必须包括稀释液、溶血素、染色液

1.9清洗液：仅需一种清洗试剂用于仪器的保养，以降低仪器的维护成本

1.10线形范围：WBC：0-400×109/L  RBC：0－8×1012/L

Hb：0-250 g/L      PLT：0-5000×109/L"

1.11精密度：WBC：≤3%   RBC：≤1.5%

Hb：≤1.5%   PLT：≤4%

1.12仪器数据存储量：	≥10000个检测结果

1.13质控和校准：	提供与仪器同品牌、原厂配套SFDA注册的质控品和校准品（提供相应的医疗器械注册证），有独立校准系统

1.14试剂管理：有试剂用量监测和提示功能

1.15报警提示功能：具有异常样本的提示报警功能

1.16操作系统及数据处理系统：windows XP系统，提供原厂配套的中文数据处理系统，通过中文操作系统、中文操作界面，实现中文报告单发放

1.17镜检提示功能：配套镜检规则软件系统，自动提示异常标本的镜检，并且能进行镜检规则的设定

1.18进样模式：带自动进样器，有自动进样模式、手动进样模式、末梢血预稀释进样模式

1.19实时在线网络质控功能：提供实时在线质控和远程监控服务(SNCS)，以及针对患者的支持实验室检测的质控服务

1.20重量：24Kg

1.21主机尺寸：32*50.3*313cm

2.1、配置：

2.1.1、主机（需含安装工具包，可正常开机，实现基本业务需求）1台

2.1.2、自动进样器1台

2.1.3、专用计算机（19寸液晶显示屏、中文操作软件、中文报告软件、远程故障诊断系统）、一台，黑白双面打印机一台

2.1.4、清洗剂2升

参考品牌二：贝克曼库尔特

参考型号二：LH750

1、技术参数：

1.1、白细胞五分类全自动血细胞分析仪，检测速度达到110 标本/小时。

1.2、自动进样时，一次性装载标本数：≥130份标本。（LH750：144个/次）

1.3、测定参数包括细胞计数，细胞分类，有核红细胞检测，网织红细胞检测等，≥31项白细胞分类原理要求使用VCS三维技术，同时分类在单一流式通道中对近于原态的细胞进行分析。

1.4、要求白细胞线性达到0.00 to 400.00 x 103 /µL，要求白细胞线性操作范围达到0.00 to900.00x103/µL。

1.5、全自动有核红细胞参数检测，无需耗费专门试剂。

1.6、要求网织红细胞检测为全自动操作，并且提供包括网织红细胞成熟度在内的至少7项网织红细胞相关参数。

1.7、要求有体液检测功能。

1.8、血小板检测要求有三次计数、延长计数、拟合曲线、脉冲编辑、重叠校正等至少5项技术确保检测准确。

1.9、要求具有自动进样器,自动混匀，闭盖进样，内置条码扫描器，在吸样的同时进行条码的扫描。

1.10、要求具有自动筛选需要显微镜复检的标本的功能，用户可自定义复检规则。

1.11、要求有原厂生产的校准品和质控品，要求校准品有溯源性。

1.12、提供免费的实验室间质量保证体系，并且质量保证体系的数据提交和结果返回可通过Internet完成。

1.13、用于细胞计数，白细胞五分类，幼稚细胞检测，有核红细胞的检测及日常维护，所需试剂不超过四种。

1.14、能检测预稀释标本并自动计算结果，稀释范围从1:1到1:5之间任意选择。

1.15、可提供白细胞分类群落24项定量参数便于对白系疾病进行研究。

2、配置：

2.1、主机（需含安装工具包，可正常开机，实现基本业务需求）1台

2.2、自动进样器1台

2.3、专用计算机（19寸液晶显示屏、中文操作软件、中文报告软件、远程故障诊断系统）1台，黑白双面打印机一台

2.4、清洗剂2升

说明：供应商每台响应的设备需完全响应技术参数（一）或技术参数（二），否则视为无效投标。

三、商务要求：

1、2包：

（一）、质量保证

1、所有货物必须是制造的全新产品、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。

2、货物外观清洁，标记编号字体清晰，明确。

3、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在响应文件中明确列出。

4、所有产品、货物出厂时需提供出厂合格证等质量证明文件。

5、所投的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。

（二）、交货时间和地点及付款条件

1、交货时间：自签订合同之日起75天内交货、安装调试并通过验收。

2、交货地址：海南国际旅行卫生保健中心。

3、付款条件：采用分期付款方式（合同签订之日起，供方在 15 个工作日内预付合同金额70%履约保证金到需方指定帐户；需方收到上述履约保证金和合同金额发票后，15 个工作日内完成办理合同金额货款支付手续；货物到货安装且经需方验收合格后，需方在15个工作日内向供方退还全部履约保证金）。

（三）、安装调试

1、仪器将于合同约定的时间内到货，工程师于7个工作日内（或其它客户约定的时间）现场开箱验收安装，并进行操作培训及维护保养说明，仪器所有技术参数经检验应符合询价通知书及其技术要求的具体指标，工作完成后请用户签收《现场工作报告》。

2、供应商应提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的技术文件，如:货物和附件装箱清单、货物质量合格检定证明文件、货物保修服务卡、货物中英文使用说明和维护手册等。

3、供应商须负责对采购人的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，学会为止。

（四）、售后服务要求

1、质保期1年，质保期自货物验收之日起计算，质保期内非人为损坏免费维修及更换。

2、供应商应提供满足货物质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在报价价格之内。

3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话2小时内响应，48小时内派工程技术人员上门维修且处理完毕。

4、对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上述的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

5、质保期内因采购人使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，供应商提供有偿服务。

6、保外维修承诺：仪器保修期满后，响应产品的制造制造厂家提供仪器使用期内的终身维修服务，采购人可支付必要的配件或耗材的费用和工时费用，对所更换的配件提供6个月保修。

7、技术支持服务：响应产品的制造制造厂家售后服务部或制造制造厂家授权代理商设有专门的应用技术工程师，提供相关领域的应用技术支持服务。对于与制造制造厂家的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

（五）验收：仪器设备到达最终用户后，由用户在制造厂家建议下提供安装验收条件，供应商应即时派人员前往验收，并且按出厂技术指标或询价通知书要求指标进行验收。

3包：

（一）、质量保证

1、所有货物必须是制造的全新产品、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。

2、货物外观清洁，标记编号字体清晰，明确。

3、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在响应文件中明确列出。

4、所有产品、货物出厂时需提供出厂合格证等质量证明文件。

5、所投的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。

（二）、交货时间和地点及付款条件

1、交货时间：自签订合同之日起60天内交货、安装调试并通过验收。

2、交货地址：三亚保健分中心。

3、付款条件：采用分期付款方式（合同签订之日起，供方在 15 个工作日内预付合同金额70%履约保证金到需方指定帐户；需方收到上述履约保证金和合同金额发票后，15 个工作日内完成办理合同金额货款支付手续；货物到货安装且经需方验收合格后，需方在15个工作日内向供方退还全部履约保证金）。

（三）、安装调试

1、到货后，接到采购人的通知，5个工作日内仪器制造厂派技术人员到使用部门的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训，仪器所有技术参数经检验应符合询价通知书及其技术要求的具体指标。

2、供应商应提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的技术文件，如:货物和附件装箱清单、货物质量合格检定证明文件、货物保修服务卡、货物中英文使用说明和维护手册等。

3、供应商须负责对采购人的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，学会为止。

（四）、售后服务要求

1、质保期1年，质保期自货物验收之日起计算，质保期内非人为损坏免费维修及更换。

2、供应商应提供满足货物质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在报价价格之内。

3、供应商必须提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话24小时内响应，72小时内派工程技术人员上门维修且处理完毕。

4、对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上述的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

5、质保期内因采购人使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，供应商提供有偿服务。

（五）验收：仪器设备到达最终用户后，由用户在制造厂家建议下提供安装验收条件，供应商应即时派人员前往验收，并且按出厂技术指标或询价通知书要求指标进行验收。

# 第五章  询价程序

1、询价小组及专家组成

采购执行机构组织实施询价采购活动应当成立询价小组，询价小组由采购人的代表和根据采购项目情况确定的技术或经济或法律类等有关专家三人以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二，负责本次采购项目的询价和评审工作。

2、询价组织

询价工作由我公司组织，具体询价事务由依法组建的询价小组负责。

3、询价程序

3.1 在供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人组织询价小组对递交响应文件的供应商进行资格性、符合性审查，确定参加询价的供应商名单。

3.1.1资格性检查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明、询价保证金等进行审查，以确定响应供应商是否具备报价资格。供应商响应文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效响应处理：

（1）未按照询价通知书规定交纳询价保证金的；

（2）不具备询价通知书第三章中规定的资格要求的；

（3）询价通知书规定的其他无效情形；

3.1.2符合性检查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。供应商响应文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效响应处理：

（1）报价产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目的要求，且采购人无法接受的；

（2）未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与询价通知书要求不一致，且采购单位无法接受的；

（3）未按照询价通知书规定的格式要求编制，且影响响应文件的资格性的；

（4）报价超出本项目的预算价，且采购人无法支付的；

（5）附有采购人不能接受的条件或者不符合询价通知书规定的其他实质性要求。

3.1.3 确定参加询价的供应商数量采用合格数量制，即询价小组对各供应商资格性、符合性审查后，凡符合本询价通知书规定资格性、符合性条件的，均进入参加询价的供应商名单。

3.2 对提供产品采购需求、质量和服务均能满足询价通知书规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

3.3 通过资格审查的供应商不足三家的，本次询价采购活动终止。

3.4 供应商响应文件满足或者高于询价通知书规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。

3.5 询价小组经审查，供应商响应文件不能满足询价通知书规定的采购项目最低要求的，或者询价过程中，询价小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，询价小组应当将该供应商淘汰，不允许参加报价。

询价小组淘汰供应商的，应当通知该供应商，并说明理由。

3.6 询价结束后，部分供应商响应文件优于询价通知书要求的，不能以此作为高价成交的依据，询价小组也不能接受其高价成交。

3.7 询价过程中，有下列情形之一的，询价失败：

（1）参加询价的供应商均被淘汰的；

（2）询价结束，供应商响应文件均不能满足询价通知书规定的采购项目最低要求的；

（3）其他无法继续开展询价或者无法成交的情形。

3.8 在询价中，询价的任何一方不得透露与询价有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4、确定成交供应商的标准

4.1 本次询价活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按报价从低到高确定成交供应商候选人。

4.2 供应商报价结束后，询价小组按照供应商的报价由低到高排序，推荐三名以上成交候选供应商。

4.3 询价小组推荐成交候选供应商后，应当向采购代理机构出具询价报告。

4.4 对于违反询价纪律的将可能被取消成交供应商资格或视为无效响应。

# 第六章 合同专用条款（参考文本）

合同编号： XXXX。

签订地点： XXXX。

签订时间： XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及四川国际招标有限责任公司检验检疫仪器设备购置及运行维护专项（二）（项目编号：SCIT-HNZX-20160508/1/2/3）的《询价通知书》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价通知书、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、货物要求

1、所有货物必须是制造的全新产品、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。

2、货物外观清洁，标记编号字体清晰，明确。

3、所有产品、货物出厂时需提供出厂合格证等质量证明文件。

4、所有货物必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合采购人要求的产品。

5、所有货物及设计、制造、测试和安装都应符合采购时已颁布的现行中国国家或国家认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。

6、货物响应本项目询价通知书的采购需求书中的技术参数。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：自签订合同之日起  天内交货、安装调试并通过验收。

2.交货方式：通过甲方验收。

3.交货地点：

- 付款方式

采用分期付款方式（合同签订之日起，乙方在15个工作日内预付合同金额70%履约保证金到甲方指定帐户；甲方收到上述履约保证金和合同金额发票后，15个工作日内完成办理合同金额货款支付手续；货物到货安装且经甲方验收合格后，甲方在15个工作日内向乙方退还全部履约保证金）。

六、质保期及售后服务要求

根据本项目询价通知书及供应商响应文件所响应的各包中，质保期及售后服务要求进行填写。

七、安装及调试:

根据本项目询价通知书及供应商响应文件所响应的各包中，安装及调试要求进行填写。

八、验收：

根据本项目询价通知书及供应商响应文件所响应的各包中，验收要求进行填写。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合询价通知书、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总价款的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，可向甲方所在地仲裁委员会提请仲裁。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任，若完全不能履行，可解除合同，双方自担损失。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、询价通知书、响应文件、成交通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式六份。甲、乙方双方各执两份，（监管部门）和采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 		    签约日期：XX年XX月XX日

见证单位：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：

地    址：

电    话：

传    真：

签约日期：XX年XX月XX日

# 第七章    响应文件（格式）

政府采购项目

响 应 文 件

（封面）

项目名称：

项目编号：

（正本/副本）

供应商名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

响应代表：          签字：

手机：                日期 ：201  年   月   日

一、响应函

致：四川国际招标有限责任公司:

根据贵方                        项目，项目编号为                的询价邀请，正式授权的下述签字人                    (姓名和职务)代表供应商                            (供应商的名称)，提交正本壹份，副本贰份。

据此函，签字人兹承诺如下：

- 按询价通知书规定缴纳询价保证金为人民币￥      元，(大写)              元。

（1）我们根据询价通知书的规定，承担完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部询价通知书，包括询价通知书修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（3）本报价有效期为自开标日起 60 日历日。报价有效期满之前均具有约束力。

（4）同意按供应商须知中关于不予退还询价保证金的规定。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

（7）如果我方成交，我方保证按照询价通知书的规定向贵方交纳成交服务费。

与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：

地址：

电话：                        传真：

邮政编码：

供应商代表姓名：               签字:

公章：

日期：        年      月      日

二、法定代表人授权书

致：四川国际招标有限责任公司

（供应商全称）法定代表人         授权  （响应代表姓名）为响应代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（项目编号       ）询价活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与开标、询价、签约等。响应代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。响应代表无转委托权。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

法定代表人：            性别：       身份证号：

响应代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：         职务：

详细通讯地址：            邮政编码：            电话：

附：法定代表人和被授权人(响应代表)身份证件复印件。

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

日     期：

## 三、制造厂家授权委托书

四川国际招标有限责任公司：

作为生产     （产品名称）      的                 （制造厂家全称），我企业在此授权                           （供应商）用我厂（公司）生产的产品参加              （项目编号：       ）采购活动，递交响应文件并签署购销合同。

我厂（公司）郑重承诺：成交后我企业将无条件按照授权所投品种在交易期内保证货物的货源和质量，如有违反，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及政府采购相关法规及条例承担法律责任。

授权期限为：2016年    月    日起至本次成交货物采购期结束。

购销合同规定的询价采购期限与本授权书的有效期限应一致。若购销合同规定的询价采购期限延期，本授权书期限自动顺延到询价采购期限届满。此授权书一经授出，在响应截止期后将不作任何修改。

制造厂家名称（盖章）

联系电话、传真：

法定代表人（签字）

日期：______年      月      日

供应商(盖章):

备注：1. 供应商也可提供制造制造厂家自有的授权格式文件。

2. 必须附售后服务承诺函。

四、承诺函

四川国际招标有限责任公司：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：             （盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：        年   月   日

五、无重大违法记录的声明函

四川国际招标有限责任公司：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加响应的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：             （盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：        年   月   日

六、供应商的基本情况表

1．供应商概况：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：        年   月   日

七、其他资格证明资料

1、供应商有效的企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（复印件）；

2、提供2015年度企业财务报表复印件；

3、提供2016年任意1个月的依法缴纳税收证明和缴纳社保证明复印件；

4、提供询价保证金缴纳凭证复印件。

说明：

1）供应商提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖供应商公章。

2）若三证合一的供应商，只需提供营业执照复印件加盖供应商鲜章。

八、技术响应情况表

项目编号/包号：                            项目名称：

| 序号 | 技术要求 | 响应文件技术响应情况 | 偏离/响应/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

注：1. 供应商须把采购需求书的技术要求列入此表。

2．按照采购需求书技术要求的顺序对应逐条应答。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其报价或中选资格。

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：        年   月   日

九、商务应答表

项目编号/包号：                            项目名称：

| 序号 | 商务要求 | 响应商务应答 | 正偏离/响应/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把采购需求书的商务要求列入此表。

2．按照采购项目商务要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其报价或中选资格。

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：        年   月   日

十、质量保证和售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 质量保证：

- 售后服务承诺：

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 十一、其他材料

项目名称：

项目编号：

供应商提供相应的技术参数使用说明材料。（格式自定）

附件一：

报价一览表

项目名称：                        项目编号：

| 包号 | 采购品目名称 | 数量 | 单位 | 报价总价 （人民币/元） | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 全自动 电泳分析系统 | 1 |  | 大写： 小写： |  |
| 2包 | 1.全自动蛋白印迹仪 | 1 |  | 大写： 小写： |  |
|  | 2.超声波细胞粉碎仪 | 1 |  |  |  |
|  | 3.体视显微镜 | 1 |  |  |  |
| 3包 | 五分类血球计数仪 | 1 |  | 大写： 小写： |  |

注：1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.以上报价必须包含货物运输、安装、调试、人工费、杂费等一切费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.其中交货时间须满足询价通知书要求。

4.此表另单独封装在一个信封中，作为报价之用。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字)：

日期：        年   月   日

附件二：

分项报价表

项目名称：                   项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 产品配件 | 数量 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价合计（人民币）： 万元，大写： |

注：1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

3、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：        年   月   日

附件三：保证金退还账户信息确认表

项目名称：

项目编号：

| 应退询价保证金 | 小 写： |
| --- | --- |
|  | 大 写： |
| 单位（盖章） | 单 位 名 称 |  |
|  | 开 户 行 |  |
|  | 账 号 |  |
|  | 联系人及电话 |  |

附件四：原交款、汇款凭证复印件

有关询价保证金收退的温馨提示：

1.询价保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交。供应商未按照询价通知书要求提交询价保证金的，响应无效。保证金提交以到账时间为准。请各报名供应商在规定时间内缴纳询价保证金，避免因银行退票等，出现保证金未按时到账等情况影响您的正常响应。

2.为了更好的退还保证金，请各供应商用正楷填写附件一“确认表”连同附件二资料在递交响应文件截止日期即询价采购当天，采购仪式结束后，递交给我司项目工作人员。

3.成交结果公告发布网站为：中国政府采购网、海南省财政厅网。

4.我司工作人员将在法定时间内通知成交的供应商领取成交通知书。成交供应商请在确认成交服务费已到账后（查询电话：0898-68520848），携带单位介绍信原件及领取人身份证复印件（原件备查）前往我司办理领取手续。

5.保证金退还程序：

未成交供应商：我司将在成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的询价保证金，各供应商可自行查账，若项目成交通知书发出后5个工作日没有收到保证金的，可拨打（查询电话：0898-68520848）查询。

成交供应商：我司将在收到成交供应商提供的①采购合同原件一份、②经采购方盖章确认的履约保证金缴纳凭证复印件、③保证金退还账户信息确认表之日起5个工作日内为您办理保证金退还手续。若提交资料后5个工作日内未收到保证金的，可拨打（查询电话：0898-68520848）查询。