招 标 文 件

采购方式：公  开  招  标

项目编号：HNZC2016-253-001

项目名称：儋州市公共资源交易平台硬件设备配置项目

采 购 人：儋州市人民政府政务服务中心

采购代理：海南政采招投标有限公司

2016年8月

目   录

第一章  投标邀请函 ……………………………………………

第二章  用户需求书 ……………………………………………

第三章  投标人须知 ……………………………………………

第四章  合同条款 ………………………………………………

第五章  投标文件内容和格式 …………………………………

第六章  评审方法和程序   ……………………………………

附表1、初步审查表

附表2、技术商务评分表

第一章    投标邀请函

海南政采招投标有限公司受儋州市人民政府政务服务中心的委托，对（项目编号: HNZC2016-253-001、儋州市公共资源交易平台硬件设备配置项目）进行公开招标 ，现邀请国内合格的供应或制造商来参加密封投标。

# 1. 项目编号： HNZC2016-253-001

# 2. 招标项目及范围：儋州市公共资源交易平台硬件设备配置项目   一批不分包

2.1．名称：儋州市公共资源交易平台硬件设备配置项目

2.2．用途：工作需要

2.3．数量及分包：一批不分包（详见用户需求书）

2.4．简要技术要求或项目基本概况：儋州市人民政府政务服务中心采购儋州市公共资源交易平台硬件设备配置项目，其他详见《用户需求书》。

2.5．采购预算：258.17万元，投标报价超出采购预算的视为无效投标。

# 3. 供应商资格要求：

3.1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件或三证合一）；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近三个月企业纳税证明或会计师事务所出具的2015年度财务审计报告）

3.3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近三个月社会保障缴费记录复印件）；

3.4、如投标人不是生产厂商，需按标书要求提供日夜型半球型网络摄像机、两通道功率放大器、46寸LCD液晶显示单元、多屏控制器、台式一体机电脑、台式电脑、视频管理软件、存储管理服务器、精密空调室内机、精密空调室外机、服务器端软件生产厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺函；

3.5．提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函。

3.6．投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则视为无效投标。

3.7．本项目不接受联合体投标。

# 4. 招标文件的获取

4.1．发售标书时间：2016-08-15 -08:00— 2016- 08-19 -18:00。

4.2．下载标书地址：http://218.77.183.48/htms 。

4.3．标书售价项目本身：招标文件每包售价100.0元；

投标保证金的金额：10000元。

4.4．投标人提问截止时间：2016- 08 - 23 -18:00（北京时间）。

# 5. 投标文件和保证金的递交

5.1．投标文件递交截止时间： 2016-09 -05 -14：40（北京时间）。

5.2．投标文件递交地址：http://218.77.183.48/htms 。

5.3．开标时间：2016年 09 月05日 14  时40 分

5.4．开标地点：海南省公共资源交易服务中心二楼202开标室。

5.5．保证金到账截止日期： 2016-09 - 05 – 14：40 （北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

5.6．公告发布媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）、海南省人民政府网（www.hainan.gov.cn）、海南省人民政府政务服务中心网（http://www.hizw.gov.cn）

# 6. 其他

6.1．必须在海南省人民政府政务服务中心企业信息管理系统（http://218.77.183.48）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（http://218.77.183.48/htms）下载、购买电子版的招标文件；

6.2.投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)；

7．采购人的名称、地址和联系方式

7.1.采购人名称：儋州市人民政府政务服务中心

7.2.采购项目联系人： 林先生

7.3.采购人地址：   儋州市中兴大街市政广场东侧

7.4.联系电话：0898-23329192

# 8. 采购代理机构的名称、地址和联系方式

8.1.代理机构名称：海南政采招投标有限公司

8.2.项目联系人：符章林

8.3.代理机构地点：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

8.4.联系电话：0898-68501524

电子邮箱：fuzhanglin@163.com

传真：0898-68501527    邮编：570125

海南政采招投标有限公司

2016年8月

第二章   用 户 需 求 书

一、交付时间与地点要求：合同签订后30天内。 地点：用户指定地点

二、付款条件：由双方协商

三、供应商资格要求：见投标邀请函

四、验收要求：按标书技术参数和国家行业标准进行验收

五、售后服务要求：整体售后质保期为2年。

六、本次招标主要建设内容：包括大厅硬件系统配套工程建设，开标室、评标室、监察大厅硬件设备配套，机房及配套工程建设，综合布线系统，多媒体信息发布系统等。

七、技术要求：

1、采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大厅大屏显示系统 |
| 1 | PH3 室内全彩屏 | 全彩LED屏，模块：192mm*96mm；屏体尺寸：长米2.88*高1.92米≈5.53平方米 1）驱 动 器件：采用LED专用驱动器件 2）驱 动 方式：P3屏1/16扫 3）换 帧 频率：≥60帧/秒 4）刷 新 频率：≥1200帧/秒 5）灰度 /颜色：红绿蓝各256级，可显示16.7M颜色 6）亮度：≥1200cd/m2 7）亮度调节方式：软件调节100级可调 8）视 频 信号：PAL/NTSC 9）视频输入/输出方式：八路输入/八路输出 10）控制系统采用： DVI显卡＋全彩控制卡 11）平均无故障时间：≥10000小时 12）寿 命：10万小时 13）平 整 度：任意相邻像素间≤1.5mm 模块拼接间隙<1mm 14）均 匀 性：像素光强、模块亮度均匀 15）电源开关：自动开关 16）开关电源负荷：5V/60A 17）计算机显示模式：800×600，1024×768 18）有效通讯距离：≤120m（超五类双绞线，无中继）， 多模光纤500m，单模光纤20km | 平方 | 5.53 |  |
| 2 | 屏组电源 | 5V40A，显示屏专用电源 | 个 | 65 |  |
| 3 | 接收卡 | 高刷新,低灰，高阶，高清屏专用卡 | 张 | 70 |  |
| 4 | 发送卡盒 | 外置同步异步集中发送控制盒支持远程接入 | 套 | 1 |  |
| 5 | 视频处理器 | 2路信号接入， | 台 | 1 |  |
| 6 | 钢结构架 | 含屏体钢架固定与包边装饰 | 平方 | 5.53 |  |
| 7 | 电源线 | RVV3*4mm，配电柜电源线 | 卷 | 3 |  |
| 8 | 电源线 | 2*2.5mm，屏体电源线 | 卷 | 2 |  |
| 9 | 功放 | 公共广播混音功率放大器具有5路输入通道和内置MP3播放器。 Mic1 具有幻象供电和 VOX 功能选择开关。输入2和3具有Mic和 Line灵敏度选择。 具有独立的2段音调调整和总音量控制。输出接口还包括前置信号输出。功率输出具有8ohm/16ohm/70V/100V 多种选择。 可适用于AC 110V和AC 240V电源。 具有24VDC电瓶供电接口。可使用DC24V 电源工作 输出功率：250W 音箱输出：8Ω,16Ω,70V,100V 内置 MP3 播放器 for SD/MMC/MS card, U-DISK。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 音箱 | 极高的灵敏度，高输出，高可靠性。 中音坚实强劲，高音层次清晰，明亮通透。音色表现出类拔萃。 全天候，防雨淋，防腐蚀，防虫蛀。 单元组成 Unit Form：5" X6 输入功率Input Power：60W 灵敏度S.P.L, 1w,1m：100dB 频率响应Frequency Response：100-18KHz 输入电压Input voltage ：100V/120V 尺寸Dimensions(mm)：970x154x126 重量Weight(kg)：10.5kg | 个 | 2 |  |
| 11 | 日夜型半球型网络摄像机 | 1. 具有200万像素CMOS传感器； 2. 最大分辨率1920x1080 3. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx 4. ▲红外补光距离不小于50米（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 5. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080 6. ▲在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，采用H.265编码，网口输出，清晰度不小于1100TVL（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 7. ▲支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 8. 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流2Mbps时，延时不大于80ms 9. 信噪比不小于58dB 10. 需具不小于105dB宽动态 11. 需支持字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能 12. ▲需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 13. ▲设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 14. 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低； 15. 音频采样率大于44.1kHz； 16. 需支持IK10防暴等级； 17. 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 18. 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作； 19. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； 20. 需支持本地SD卡存储，最大支持128G； | 台 | 12 | 提供厂家授权及售后服务承诺函 |
| 12 | 计算机 | CPU:英特尔 酷睿i5 内存：4G DDR3 显示器尺寸21.5英寸 显示器分辨率1920x1080 | 台 | 1 |  |
| 13 | LED控制系统 |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 配电系统 | 定制 10KW | 套 | 1 |  |
| 15 | 工程线缆 | 专业抗干扰工程线缆 | 批 | 1 |  |
| 二、评标室（3套） |
| 1 | 宽屏投影机 | 专业会议投影仪 4500流明，标准分辨率1280*800，对比度：2500：1，3LCD制式 | 台 | 3 |  |
| 2 | 电动幕布 | 16：10，带遥控，白塑，120英寸 | 套 | 3 |  |
| 3 | 投影机吊架 | 定制 根据现场尺寸（固定式），50－100MM | 套 | 3 |  |
| 4 | 液晶高清电视机 | 55"，LED背光，标准分辨率：1920*1080，国内知名一线品牌 | 台 | 3 |  |
| 5 | 流动电视机支架 | 加厚型，结构牢固、美观、移动方便，可放VCD等音响设备盒摄像头，同时液晶电视推车产品可以安装不同高度，广泛用于视像会议、展览管，商场等公共场所及普通家庭使用。 | 套 | 3 |  |
| 6 | 多媒体墙面板 | AC220V+RJ45+HDMI+Audio，采用高档模块，高档铝合金面板，哑光漆 | 只 | 9 |  |
| 7 | 翻盖式多媒体地插盒 | 含AC220V+VGA+AV+RJ45+RJ11，采用高档模块，高档铝合金面板，哑光漆，翻盖外壳采用拉丝不锈钢材质 | 只 | 54 |  |
| 8 | 高清视频会议终端（MCU） | 基本要求 1.采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构 2.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，能够和符合国际标准的产品互通 3.支持7×24小时长时间连续运行 接入能力 1.支持128kbps至8Mbps速率，速率任意可调； 2.支持在1Mbps带宽下实现1080P 30fps的活动视频, 支持在512Kbps带宽下实现720P 30fps的活动视频。 视频能力 1.支持ITU H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 HighProfile等视频编解码和H.264 SVC分层编码。 2.支持1080p 25/30 fps、720p50/60fps 、720p 25/30fps、4CIF 25/30fps、CIF 25/30fps等图像格式。 音频能力 1.支持G.711、G.719、G.722、AAC-LD、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.729等音频算法。 2.具备回声抵消、噪音抑制、自动增益等音频处理功能，支持全向式MIC，能够提供双声道立体声音效 双流功能:支持H.239和BFCP双流协议，支持双路720p 30帧/秒效果，或者1080p30+WXGA（1280×800）双流。 控制功能:支持遥控器、PC两种控制方式，便于用户在不同场景使用，终端支持PC控制台视音频监控功能，可实现广播源图像的监视和本地图像的监视、一键广播、会场截图，图像连贯流畅；支持本地、远程摄像机控制，可以对终端所配摄像机进行上、下、左、右、缩、放、预置位等调节 横幅功能:具备中文横幅功能，横幅的字体、颜色、背景色、是否滚动、位置均可自由设置 加密功能:支持H.235会议加密，支持128位的AES数据加密 业务功能要求 1.具备多种检测机制，能够实现自环检测、音频输入输出检测、网络测试、IP地址冲突检测、网络断线检测等功能，支持掉线重呼，支持抗丢包策略。 2.支持在活动视频上实时动态显示麦克和音响状态。 网络特性 1.经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过300ms。 2.设备支持抗丢包修复能力，丢包达到30%时，会议仍能够正常召开。 3.支持智能丢包重发、QoS机制，具备音频优先策略 视频输出接口：2×DVI/HDMI/YPrPb/SXGA，1×CVBS 音频输出接口：4×RCA左右声道输入，1×HDMI 网络接口:≥2个10/100 Base-T以太网口 | 台 | 3 |  |
| 9 | 高清摄像头 | 视频信号:支持高清视频信号： 1080p/30，1080p/25，1080i/60，1080i/50，720p/60，720p/50 接口 1.提供YPbPr模拟分量接口、DVI（HDMI）接口、广播级3G-SDI接口。 2.使用RS-232C（VISCA协议）接口，可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制。通过RS232级联接口，可连接多台摄像机。 镜头 1.支持不小于18倍光学变焦，f＝4.7～84.6mm 2.镜头采用不小于1/2.5" HD CMOS 3.不低于500万有效像素 4.水平视角：55°（广角端）到3.8°(远端) 5.云台动作其水平方向：≥±100º，其垂直方向：≥ ±30º 6.聚焦：支持自动/手动 7.支持不小于10个预置位，并可扩展到128个预置位 8.信噪比≥50Db （配与高清视频会议终端同一品牌） | 台 | 3 |  |
| 10 | 数字阵列麦克风 | 基本要求 1.支持8K/16K/32K/48K的采样率 2.支持灵敏度范围在-42db±2db之内 3.支持360度全向拾音范围，拾音半径至少8米 麦克风部署要求:支持手拉手串联 接口要求:支持MIC音频输入接口和2×L/R OUT、以太网、内置喇叭音频输出接口 供电:支持POE供电和外接电源供电 麦克风四个方向的拾音可单独开关，指向性更精确。自适应回声抵消（AEC），支持单声道、双声道的AEC （配与高清视频会议终端同一品牌） | 个 | 3 |  |
| 11 | 壁挂扬声器 | 规格: 8吋/2分频 颜色: 白、黑色可选 频率响应: 100Hz-18kHz 阻抗: 8Ω 额定功率: 150W 最大声压: 120dB SPL,128dB SPL peak 尺寸（高、宽、厚）：420*250*250mm 厂家具有：高新技术企业证书、省级著名商标证书、省级名牌产品证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书 | 只 | 6 |  |
| 12 | 两通道功率放大器 | 高强度结构机箱，与机架对称结构，装配快捷。 大能量线性供电，高效率环型变压器 独立模块结构，分辨率高，语音清晰细腻。 平衡、不平衡输入 立体声、单声道、桥接三种输出方式。 高灵敏度安全保护电路。 电源、保护、信号、削波LED工作状态指示。 削峰限幅、电源软启动系统。用继电器延时的电路机的软启动特性，从而保护了扬声器免 双Speaker和喇叭接线柱输出 高效率双风扇冷却通道 低噪音设计 输入电压：AC220V/50Hz ▲额定功率：600W输入灵敏度阻抗:500mv/20KΩ ▲输出功率:8Ω----2x200W 4Ω----2x350W 桥接8Ω----600W 频率响应:20Hz-20KHz 输入方式：卡龙母平衡输入，6.35插座输入 输出方式：音箱接线柱，音箱卡龙 ▲厂家具有：高新技术企业证书、省级著名商标证书、省级名牌产品证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、3C认证 | 台 | 3 | 提供厂家授权及售后服务承诺函 |
| 13 | 一进2出VGA分配器 | 1路输入，两路输出 | 台 | 18 |  |
| 14 | 16进8出VGA矩阵 | 400MHz RGB带宽 75欧输入输出阻抗 静电防护（所有输入输出端口均设置ESD静电防护） 液晶切换状态指示及查询 掉电现场保护 RGB同步切换 多组切换状态存储及快速调用 RGB分组切换 RGB捆绑切换 兼容增强的CREATOR2.0指令及EXTRON指令 支持ASCII字符命令和16进制格式命令 波特率可变设置1200bps--38400bps 软件ID码设定，便于多台矩阵级联 键盘的锁定及解锁 指令的锁定及解锁 底层软件的远程协助更新 高可靠电源保证7x24小时不间断工作 | 台 | 3 |  |
| 15 | 8路电源时序器 | 8路电源时序控制，每路延时1秒。 整机容量5KVA 。每路输出AC220V（10A）采用万能插座，适用各种类型插头。 MCU控制的智能化设计，具有多种控制模式和接口。 钥匙锁开关控制; REM IN (TTL) DC5V 控制和状态输出 标准RS232 串口 可选配的20A多级防电磁干扰滤波器,用于净化系统电源。来自荧光灯，调光器或无线发射器等设备产生的干扰信号会透过交流电源而泄露到音频，视频或控制系统中。滤波器可大大消除这些干扰源对于电源的“电磁污染”，从而保证系统工作稳定，提高性能。 | 台 | 3 |  |
| 16 | VGA电缆-15米 | 3+6 | 套 | 9 |  |
| 17 | VGA电缆-2米 | 3+6 | 套 | 3 |  |
| 18 | 无线鹅颈话筒 | U段，真分集，一拖二 | 套 | 3 |  |
| 19 | 无线手持话筒 | U段，真分集，一拖一 | 套 | 3 |  |
| 20 | 日夜型半球型网络摄像机 | 1. 具有200万像素CMOS传感器； 2. 最大分辨率1920x1080 3. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx 4. ▲红外补光距离不小于50米（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 5. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080 6. ▲在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，采用H.265编码，网口输出，清晰度不小于1100TVL（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 7. ▲支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 8. 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流2Mbps时，延时不大于80ms 9. 信噪比不小于58dB 10. 需具不小于105dB宽动态 11. 需支持字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能 12. ▲需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 13. ▲设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 14. 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低； 15. 音频采样率大于44.1kHz； 16. 需支持IK10防暴等级； 17. 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 18. 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作； 19. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； 20. 需支持本地SD卡存储，最大支持128G； | 台 | 6 | 提供厂家授权及售后服务承诺函 |
| 21 | 全向拾音器 | Ø 监听面积:10m2-50m2 | 个 | 6 |  |
| 22 | 设备机柜 | 27U，用于放置，大屏控制器、视频会议主机、音控设备等，600*600*1400 | 个 | 3 |  |
| 23 | 手机信号屏蔽器 | 高性价比全频型手机信号屏蔽器，可屏蔽2G/3G/4G/WIFI信号，进口芯片，金属外壳。适用于考场，会议室，教堂等场所。 | 台 | 3 |  |
| 24 | 其它安装配件 | 电源线、视频线、音频线、PVC线管等；XLR/RCA/TRS/VGA/SPK等接头； | 批 | 1 |  |
| 三、开标室（1）105平方米 |
| （一） | 大屏显示系统 |
| 1 | 宽屏投影机 | 专业会议投影仪 5100流明，标准分辨率1280*800，对比度：3000：1，3LCD制式 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电动幕布 | 150寸电动幕布,（带遥控），16：10，白塑 | 套 | 1 |  |
| 3 | 投影机吊架 | 定制 根据现场尺寸（固定式），50－100MM | 套 | 1 |  |
| 4 | 配电箱 | 墙面配电箱（含断路器等） | 套 | 1 |  |
| 5 | 日夜型半球型网络摄像机 | 1. 具有200万像素CMOS传感器； 2. 最大分辨率1920x1080 3. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx 4. ▲红外补光距离不小于50米（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 5. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080 6. ▲在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，采用H.265编码，网口输出，清晰度不小于1100TVL（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 7. ▲支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 8. 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流2Mbps时，延时不大于80ms 9. 信噪比不小于58dB 10. 需具不小于105dB宽动态 11. 需支持字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能 12. ▲需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 13. ▲设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 14. 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低； 15. 音频采样率大于44.1kHz； 16. 需支持IK10防暴等级； 17. 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 18. 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作； 19. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； 20. 需支持本地SD卡存储，最大支持128G； | 台 | 4 | 提供厂家授权及售后服务承诺函 |
| 6 | 全向拾音器 | Ø 监听面积:10m2-50m2 | 个 | 6 |  |
| 7 | HDMI 双绞线延长器 | 兼容VGA、YPbPr视频输出；通过拔码来区分信号处理，操作简单；支持最高图像分辨率1920x1080P@60Hz；画质优化增强功能；支持音频输出；3D降噪；点对点硬件无压缩实时转换；输出板卡具有防插错功能。 | 套 | 1 |  |
| 8 | HDMI高清电缆-2米 | 支持HDMI1.3，国内一线知名品牌 | 套 | 8 |  |
| 9 | 地面信息盒 | 内部模块任意配置，采用高档模块，高档铝合金面板，哑光漆，外壳为不锈钢拉丝面板 | 个 | 3 |  |
| （二） | 音频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂扬声器 | 规格: 8吋/2分频 颜色: 白、黑色可选 频率响应: 100Hz-18kHz 阻抗: 8Ω 额定功率: 150W 最大声压: 120dB SPL,128dB SPL peak 尺寸（高、宽、厚）：420*250*250mm 厂家具有：高新技术企业证书、省级著名商标证书、省级名牌产品证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书 | 只 | 4 |  |
| 2 | 两通道数字功率放大器 | 高强度结构机箱，与机架对称结构，装配快捷。 大能量线性供电，高效率环型变压器 独立模块结构，分辨率高，语音清晰细腻。 平衡、不平衡输入 立体声、单声道、桥接三种输出方式。 高灵敏度安全保护电路。 电源、保护、信号、削波LED工作状态指示。 削峰限幅、电源软启动系统。用继电器延时的电路机的软启动特性，从而保护了扬声器 双Speaker和喇叭接线柱输出 高效率双风扇冷却通道 低噪音设计 输入电压：AC220V/50Hz ▲额定功率：600W输入灵敏度阻抗:500mv/20KΩ ▲输出功率：2x500W/8Ω；2x700W/4Ω；桥接：1100W/8Ω 频率响应:20Hz-20KHz 输入方式：卡龙母平衡输入，6.35插座输入 输出方式：音箱接线柱，音箱卡龙 ▲厂家具有：高新技术企业证书、省级著名商标证书、省级名牌产品证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、3C认证 | 台 | 1 | 提供厂家授权及售后服务承诺函 |
| 3 | 数字音频媒体矩阵 | 具有8路(MIC/LINE)输入；8路输出； 输入每通道处理功能包含：前级放大器、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器(5段)、闪避器、自动噪声消除器、自动增益控制器、自动混音器、智能混音器、路由矩阵器、48V幻象供电器； 输出每通道处理功能包含：均衡器(8段)、延时器、反相器、分频器、滤波器、压限器； | 台 | 1 |  |
| 4 | 无线鹅颈话筒 | U段，真分集，一拖二 | 套 | 1 |  |
| 5 | 无线手持话筒 | U段，真分集，一拖一 | 套 | 1 |  |
| 6 | 8路电源时序器 | 8路电源时序控制，每路延时1秒。 整机容量5KVA 。每路输出AC220V（10A）采用万能插座，适用各种类型插头。 MCU控制的智能化设计，具有多种控制模式和接口。 钥匙锁开关控制; REM IN (TTL) DC5V 控制和状态输出 标准RS232 串口 可选配的20A多级防电磁干扰滤波器,用于净化系统电源。来自荧光灯，调光器或无线发射器等设备产生的干扰信号会透过交流电源而泄露到音频，视频或控制系统中。滤波器可大大消除这些干扰源对于电源的“电磁污染”，从而保证系统工作稳定，提高性能。 | 台 | 1 |  |
| （三） | 线材与配件 |  |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | （用于放置，大屏控制器、视频会议主机、音控设备等），27U，600*600*1400 | 台 | 1 |  |
| 2 | 专业音箱电缆 | 2*2.5mm2，无氧钢，国标，国内知名一线品牌 | 米 | 400 |  |
| 3 | 专业音频电缆 | RVVP2*0.5，国标，国内知名一线品牌 | 米 | 600 |  |
| 4 | VGA电缆 | 3+6，国标，国内知名一线品牌 | 米 | 200 |  |
| 5 | 双绞线 | 超五类，国标，国内知名一线品牌 | 箱 | 1 |  |
| 6 | 卡侬插头（公） | 三针，国内知名一线品牌 | 只 | 16 |  |
| 7 | 卡侬插头（母） | 三针，国内知名一线品牌 | 只 | 16 |  |
| 8 | 莲花插头 | 公头，国内知名一线品牌 | 只 | 20 |  |
| 9 | TRS接头 | 6.35，国内知名一线品牌 | 只 | 12 |  |
| 10 | 电源线 | 2.5mm2，国标，国内知名一线品牌 | 米 | 300 |  |
| 11 | 其它安装配件 | 电源线、视频线、音频线、PVC线管等；VGA/SPK等接头； | 批 | 1 |  |
| 四、开标室（2）66平方 |
| （一） | 大屏显示系统 |
| 1 | 宽屏投影机 | 专业会议投影仪 4500流明，标准分辨率1280*800，对比度：2500：1，3LCD制式 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电动幕布 | 120寸电动幕布,16：10（带遥控），白塑 | 套 | 1 |  |
| 3 | 投影机吊架 | 定制 根据现场尺寸（固定式） | 套 | 1 |  |
| 4 | 配电箱 | 墙面配电箱（含断电器） | 套 | 1 |  |
| 5 | 日夜型半球型网络摄像机 | 1. 具有200万像素CMOS传感器； 2. 最大分辨率1920x1080 3. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx 4. ▲红外补光距离不小于50米（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 5. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080 6. ▲在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，采用H.265编码，网口输出，清晰度不小于1100TVL（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 7. ▲支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 8. 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流2Mbps时，延时不大于80ms 9. 信噪比不小于58dB 10. 需具不小于105dB宽动态 11. 需支持字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能 12. ▲需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 13. ▲设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 14. 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低； 15. 音频采样率大于44.1kHz； 16. 需支持IK10防暴等级； 17. 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 18. 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作； 19. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； 20. 需支持本地SD卡存储，最大支持128G； | 台 | 4 | 提供厂家授权及售后服务承诺函 |
| 6 | 全向拾音器 | Ø 监听面积:10m2-50m2 | 个 | 4 |  |
| 7 | 设备机柜 | （用于放置，大屏控制器、视频会议主机、音控设备等） | 个 | 1 |  |
| 8 | HDMI 双绞线延长器 | 兼容VGA、YPbPr视频输出；通过拔码来区分信号处理，操作简单；支持最高图像分辨率1920x1080P@60Hz；画质优化增强功能；支持音频输出；3D降噪；点对点硬件无压缩实时转换；输出板卡具有防插错功能。 | 套 | 3 |  |
| 9 | HDMI高清电缆-2米 | 支持HDMI1.3，国内一线知名品牌 | 套 | 8 |  |
| 10 | 地面信息盒 | 内部模块任意配置，采用高档模块，高档铝合金面板，哑光漆，外壳为不锈钢拉丝面板 | 个 | 3 |  |
| （二） | 音频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂扬声器 | 规 格: 10吋/2分频 颜 色: 白、黑色 材 质: 塑料 频率响应: 100Hz-18kHz 阻 抗: 8Ω 额定功率: 150W 最大声压: 120dB SPL,130dB SPL peak 自带L形音箱壁挂，左右160°可调 连接方式：音箱卡龙 厂家具有：高新技术企业证书、省级著名商标证书、省级名牌产品证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书 | 只 | 4 |  |
| 2 | 两通道数字功率放大器 | 高强度结构机箱，与机架对称结构，装配快捷。 大能量线性供电，高效率环型变压器 独立模块结构，分辨率高，语音清晰细腻。 平衡、不平衡输入 立体声、单声道、桥接三种输出方式。 高灵敏度安全保护电路。 电源、保护、信号、削波LED工作状态指示。 削峰限幅、电源软启动系统。用继电器延时的电路机的软启动特性，从而保护了扬声器 双Speaker和喇叭接线柱输出 高效率双风扇冷却通道 低噪音设计 输入电压：AC220V/50Hz ▲额定功率：600W输入灵敏度阻抗:500mv/20KΩ ▲输出功率：2x500W/8Ω；2x700W/4Ω；桥接：1100W/8Ω 频率响应:20Hz-20KHz 输入方式：卡龙母平衡输入，6.35插座输入 输出方式：音箱接线柱，音箱卡龙 ▲厂家具有：高新技术企业证书、省级著名商标证书、省级名牌产品证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、3C认证 | 台 | 1 | 提供厂家授权及售后服务承诺函 |
| 3 | 数字音频媒体矩阵 | 具有8路(MIC/LINE)输入；8路输出； 输入每通道处理功能包含：前级放大器、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器(5段)、闪避器、自动噪声消除器、自动增益控制器、自动混音器、智能混音器、路由矩阵器、48V幻象供电器； 输出每通道处理功能包含：均衡器(8段)、延时器、反相器、分频器、滤波器、压限器； | 台 | 1 |  |
| 4 | 无线鹅颈话筒 | U段，真分集，一拖二 | 套 | 1 |  |
| 5 | 无线手持话筒 | U段，真分集，一拖一 | 套 | 1 |  |
| 6 | 8路电源时序器 | 8路电源时序控制，每路延时1秒。 整机容量5KVA 。每路输出AC220V（10A）采用万能插座，适用各种类型插头。 MCU控制的智能化设计，具有多种控制模式和接口。 钥匙锁开关控制; REM IN (TTL) DC5V 控制和状态输出 标准RS232 串口 可选配的20A多级防电磁干扰滤波器,用于净化系统电源。来自荧光灯，调光器或无线发射器等设备产生的干扰信号会透过交流电源而泄露到音频，视频或控制系统中。滤波器可大大消除这些干扰源对于电源的“电磁污染”，从而保证系统工作稳定，提高性能。 | 台 | 1 |  |
| （三） | 线材与配件 |  |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 用于放置，大屏控制器、视频会议主机、音控设备等，27U，600*600*1400 | 台 | 1 |  |
| 2 | 专业音箱电缆 | 2*2.5mm2，无氧钢，国标，国际知名一线品牌 | 米 | 400 |  |
| 3 | 专业音频电缆 | RVVP2*0.5，国标，国际知名一线品牌 | 米 | 600 |  |
| 4 | VGA电缆 | 3+6，国标，国际知名一线品牌 | 米 | 200 |  |
| 5 | 双绞线 | 超五类，国标，国际知名一线品牌 | 箱 | 1 |  |
| 6 | 卡侬插头（公） | 三针，国内知名一线品牌 | 只 | 16 |  |
| 7 | 卡侬插头（母） | 三针，国内知名一线品牌 | 只 | 16 |  |
| 8 | 莲花插头 | 公头，国内知名一线品牌 | 只 | 20 |  |
| 9 | TRS接头 | 6.35规格，国内知名一线品牌 | 只 | 12 |  |
| 10 | 电源线 | 2.5mm2，国内知名一线品牌 | 米 | 300 |  |
| 11 | 其它安装配件 | 电源线、视频线、音频线、PVC线管等；VGA/SPK等接头； | 批 | 1 |  |
| 五、监察大厅与封标室 |  |  |  |
| 1 | 46寸LCD液晶显示单元 | 1、 LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏，物理分辨率达到1920×1080，亮度达到520cd/㎡，对比度达到6000:1；物理拼缝≤3.5mm。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1;输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2。 2、 LCD拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏、漫游显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。 3、 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。 4、 LCD显示单元采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，用户可根据不同场景选择不同等级；采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置；支持支持3个夜景模式选择，使光线较暗场景的图像亮度得到改善。 5、 ▲LCD显示单元可选配内置解码引擎，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC取流解码显示；支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/9/16分屏显示；支持H264、MJPEG、MPEG4解码显示 . 提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明，加盖厂家公章或投标专用章。 6、 LCD拼接显示系统应能透明连接并控制第三方矩阵等外围设备和系统，开放大屏幕显示系统的相关协议和接口并免费提供接口软件的开发。 7、 LCD显示单元支持智能开机延时，可设置延时开机时间，显示单元根据自己的ID按照预定规则，顺序启动，减小瞬间脉冲电流，增强系统稳定性。 8、 LCD显示单元支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。 9、 LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求，使成本投入最小化。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明，加盖厂家公章或投标专用章。 10、 LCD显示单元支持将实时画面的一帧定格持续显示，满足用户特定情况下的细节观察，静止查看。 11、 ▲LCD可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明，加盖厂家公章或投标专用章。 12、 LCD显示单元支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。 13、 LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明，加盖厂家公章或投标专用章。 14、 LCD显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 15、 ▲LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明，加盖厂家公章或投标专用章。 16、 LCD显示单元为了使非标准分辨率的视频也可以全屏完美的显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 17、 ▲LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明，加盖厂家公章或投标专用章。 18、 LCD显示单元支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 | 台 | 4 | 提供厂家授权及售后服务承诺函 |
| 2 | 多屏控制器 | 1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2. ▲要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持4个HDMI接口，支持4路模拟音频输出，支持2路模拟视频输出。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明，加盖厂家公章或投标专用章。 3. 要求设备具备1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。 4. ▲设备支持外接电脑桌面解码输出。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明，加盖厂家公章或投标专用章。 5. ▲设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明，加盖厂家公章或投标专用章。 6. ▲设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1280×720、1920×1080、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明，加盖厂家公章或投标专用章。 7. .设备支持解码显示画面任意设置大小，并可通过客户端软件使显示画面在外接多个显示屏上随意移动并跨屏显示。 8. 设备支持视频图像轮巡输出显示。 9. 设备支持客户端或IE浏览器控制，对IPC解码显示输出。 10. 要求设备支持按1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显示，支持1x2,1x3, 1x4,2x1,2x2,3x1,4x1的拼接显示 11. ▲要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明，加盖厂家公章或投标专用章。 12. 要求设备支持软件客户端、控制键盘等对云台进行控制 13. 设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。 14. 要求设备支持场景保存功能，可以保存多个场景。 15. 设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。 16. 设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-20±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电阻测试；泄露电流测试等)。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明，加盖厂家公章或投标专用章。 17. ▲要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出32路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或20路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或16路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或8路分辨率为3840×2160(H.265），或8路分辨率为4096×2160(H.264）,或4路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明，加盖厂家公章或投标专用章。 18. 设备可接入1024×768、1280×1024、1280×720、1280×720、1920×1080、1920×1080、1680×1050、1366x768等的视频图像分辨率并进行显示。 19. 设备支持7工作日连续工作，不出现机械、电等故障。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的型式检验证明，加盖厂家公章或投标专用章。 | 台 | 1 | 提供厂家授权及售后服务承诺函 |
| 3 | 日夜型半球型网络摄像机 | 1. 具有200万像素CMOS传感器； 2. 最大分辨率1920x1080 3. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx 4. ▲红外补光距离不小于50米（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 5. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080 6. ▲在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，采用H.265编码，网口输出，清晰度不小于1100TVL（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 7. ▲支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 8. 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流2Mbps时，延时不大于80ms 9. 信噪比不小于58dB 10. 需具不小于105dB宽动态 11. 需支持字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能 12. ▲需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 13. ▲设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能（公安部型式检验报告证明，加盖厂家公章或投标专用章）； 14. 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低； 15. 音频采样率大于44.1kHz； 16. 需支持IK10防暴等级； 17. 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口； 18. 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作； 19. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； 20. 需支持本地SD卡存储，最大支持128G； | 台 | 6 | 提供厂家授权及售后服务承诺函 |
| 4 | 全向拾音器 | Ø 监听面积:10m2-50m2 | 个 | 6 |  |
| 5 | 设备机柜 | 用于放置，大屏控制器、视频会议主机、音控设备等，37U，600*600*1800 | 个 | 1 |  |
| 6 | 拼接屏地柜 | 定制 根据现场尺寸 落地安装 | 套 | 1 |  |
| 7 | 配电箱 | 墙面配电箱（含断路器） | 套 | 1 |  |
| 8 | 档案光盘刻录机 | 符合中国档案行业标准 | 台 | 1 |  |
| 9 | 操作台 | 现场定制 | 套 | 1 |  |
| 10 | 其它部分 |  |  |  |  |
| 11 | 数字音频媒体矩阵 | 具有8路(MIC/LINE)输入；8路输出； 输入每通道处理功能包含：前级放大器、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器(5段)、闪避器、自动噪声消除器、自动增益控制器、自动混音器、智能混音器、路由矩阵器、48V幻象供电器； 输出每通道处理功能包含：均衡器(8段)、延时器、反相器、分频器、滤波器、压限器； | 套 | 1 |  |
| 12 | 视频解码器 | 支持HDMI、BNC输出口解码输出；支持H.265、H.264、MPEG4等多种编码码流解码，最高支持1200W及以下分辨率的H.265/H.264码流解码，支持4K超高清输出 | 台 | 1 |  |
| 13 | 24口全千兆交换机 | 产品类型： 快速以太网交换机 应用层级： 二层 端口描述： 24个10/100/1000Base-T以太网端 | 台 | 1 |  |
| 14 | 线材与配件 |  |  |  |  |
| 15 | 专业音箱电缆 | 2*2.5mm2，无氧钢，国标，国际知名一线品牌 | 米 | 400 |  |
| 16 | VGA电缆 | 3+6，国标，国际知名一线品牌 | 米 | 200 |  |
| 17 | 双绞线 | 超五类，国标，国际知名一线品牌 | 箱 | 1 |  |
| 18 | 卡侬插头（公） | 三针，国内知名一线品牌 | 只 | 4 |  |
| 19 | 卡侬插头（母） | 三针，国内知名一线品牌 | 只 | 4 |  |
| 20 | 莲花插头 | 公头，国内知名一线品牌 | 只 | 4 |  |
| 21 | 电源线 | 2.5mm2，国标，国际知名一线品牌 | 米 | 150 |  |
| 22 | 其它安装配件 | 含电源线、视频线、音频线、PVC线管等；VGA/SPK等接头； | 批 | 1 |  |
| 六、办公设备 |  |  |  |
| 1 | 台式一 体机电脑 | 机型:商用计算机 CPU: I5-4590(CORE I5 3.3G 6M缓存) 主板：Intel H81 及以上 内存：4GDDRIII 显卡：1000Mbps以太网卡 操作系统：正版32位WIN7专业版或者旗舰版 ▲接口： 6个USB（其中至少2个接口前置，要求前置USB2.0接口分离放置，间距大于3cm,互不干涉） 硬盘：500G_7200RPM_SATA3 显示器:21.5LED液晶显示器 键盘鼠标：PS2防水抗菌键盘（键盘本身抗菌，非抗菌防尘键盘罩），需提供抗菌检测报告 光驱：DVD 网卡：集成网卡 系统安全：原厂同品牌一键恢复操作系统（非Windows自带功能）， 可保留出厂备份和用户自定义备份 安全机箱: 标准MATX立式机箱，顶置开关，不大于20L ▲产品通过恶劣供电检验认证，可实现主板直流供电拉偏±6%，电源交流输入电压165V至265V，通过湿度运行认证，最高可达40℃和90%RH，通过PAHs认证，提供以上证书复印件盖章文件 ▲认证：防腐认证，3C认证，整机防雷检测认证，国内自主创新产品认证证书，平均无故障时间（MTBF）不低于80万小时，提供以上证书复印件盖章文件 ▲制造厂商通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证，制造厂商获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，提供以上证书复印件盖章文件 ▲三年有限免费上门保修，全国联保，全省维修站不少于15家，提供厂家官网截图盖章文件，厂家获得客户联络中心标准体系CCCS认证证书，国家信息安全服务资质证书（安全工程类一级），信息技术服务管理体系ISO/IEC20000认证证书，厂家台式PC服务2012-2014任何一年获得过CCID服务满意度金奖，提供以上证书复印件盖章文件，须厂家提供针对本项目的售后服务承诺函原件。 参数确认：提供原厂商对以上所有要求的配置指标证明函盖章原件 | 台 | 26 | 提供厂家授权及售后服务承诺函 |
| 2 | 台式电脑 | CPU：Intel Core i5-6500 3.2G 4C 主板：Intel H110及以上 内存：配置 1X4DDR4 显卡：1000Mbps以太网卡 声卡：集成标准声卡 硬盘：500GB HD 7200RPM 2.5" SATA3 光驱：Slim Rambo光驱 网卡：集成10/100/1000M以太网卡 操作系统：正版32位WIN7专业版或者旗舰版 ▲显示屏： 21.5寸LED背光液晶显示屏（1920x1080），具备亮度调节物理按键； 键盘、鼠标：USB键盘、鼠标 接口：6个USB（至少2*USB 3.0）接口、串口 、DP-out输出接口 ▲电源：不大于150W 85Plus电源 ▲系统安全：智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；可通过蓝牙锁技术设置手机离计算机的远近来控制锁屏，有效防止机器被他人使用； 机箱：顶置提手，方便移动，防盗锁孔； ▲整机认证：3C认证、能源之星Energy Start 6.0认证，平均无故障时间（MTBF）不低于80万小时，提供以上证书复印件盖章文件 ▲制造厂商通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO9001系列质量管理体系认证，制造厂商获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，提供以上证书复印件盖章文件 三年有限免费上门保修，全国联保，全省维修站不少于15家，提供厂家官网截图盖章文件，厂家获得客户联络中心标准体系CCCS认证证书，国家信息安全服务资质证书（安全工程类一级），信息技术服务管理体系ISO/IEC20000认证证书，厂家台式PC服务2012-2015任何一年获得过CCID服务满意度金奖，提供以上证书复印件盖章文件，须厂家提供针对本项目的售后服务承诺函原件。 参数确认：提供原厂商对以上所有要求的配置指标证明函盖章原件 | 台 | 20 | 提供厂家授权及售后服务承诺函 |
| 3 | 黑白打印机 | 节能、环保；幅面:A4；打印分辨率1200*1200dpi；内存:标配256M；黑白打印速度35页/分；功能\详细配置:双面打印；打印介质厚度60－216gsm；CPU：533MHZ；USB2.0，10－100M网口，标准进纸容量250页＋50页多用途进纸器；鼓粉分离设计；打印方式(单面或双面)：双面；其它：最大月负荷69000印；保修情况：按厂商规定保修一年 | 台 | 19 |  |
| 4 | 彩色打印机 | 幅面:A4；打印分辨率1200*2400dpi；内存:256M；打印速度彩色打印速度18页/分，黑白打印速度18页/分；功能：支持手动双面打印；打印介质厚度60－163gsm；CPU：525MHZ；USB2.0,10-100M网口；标准进纸容量150页＋10手动送纸；鼓粉分离设计；支持无线WIFI打印；打印方式:单面打印； | 台 | 1 |  |
| 5 | 黑白复印机 | 功能：复印打印扫描，幅面:A3；输出速度:30张/每分钟；复印/打印分辨率:复印/扫描600*600DPI，打印1200*1200DPI；输稿器:标配110页A3自动双面进稿器；操作面板(显示屏）:彩色中文触摸屏；扫描功能:彩色扫描，扫描速度55页/分；纸盒、内存、硬盘容量:容纸（500+500+50）、4G内存、160G硬盘容量；详细:首张输出4秒，扫描速度黑白/彩色55页/分钟，预热23秒，双面器，两个出纸口，10—100M接口，电子分页，错位输出，PCL打印语言，扫描格式PDF、TIFF、JPEG、XDW，鼓粉分离，无载体，乳化聚合碳粉，LED扫描光源,连续复印999张 | 台 | 2 |  |
| 6 | 彩色复印机 | 功能：复印打印扫描，节能、环境标准认证情况:节能环保产品；幅面:A3；输出速度:黑白/彩色30张/每分钟；复印/打印分辨率：复印600DPI,打印1200*2400DPI；输稿器:标配110页A3自动双面进稿器；操作面板(显示屏）：8.5寸彩色中文触摸屏；扫描功能：黑白、彩色扫描，扫描速度70页/分钟；纸盒、内存、硬盘容量：容纸（500+500+90+原厂工作台）、2G内存、160G硬盘容量；详细配置：黑白首张输出4.9秒，彩色首张输出6.4秒，预热36秒，双面器，10-100M接口，PCL6打印言语，两出纸口，四鼓四粉，鼓粉分离，无载体，乳化聚合碳粉，LED扫描光源；其它：网络打印、网络扫描 | 台 | 1 |  |
| 7 | 手写屏 | 217 x 135 mm，压感级别 1024(仅笔尖），压感笔 压感笔（无橡皮擦），笔技术 无线无源，液晶模式 电磁授受感应方式，分辨率 100线/mm (2540 lpi），读取速率 133 点每秒，含连接线 | 台 | 24 |  |
| 8 | 针式打印机 | 打印方式 点阵击打式 打印方向 双向逻辑查找 打印针数 24针 可靠性 打印头寿命：4亿次/针 色带性能 600万字符 复写能力 7份（1份原件+6份拷贝） 缓冲区 256KB 接口类型 USB2.0，IEEE-1284双向并口 | 台 | 1 |  |
| 9 | 电脑高清摄像机头 | 防炫目镀膜镜头，免驱动安装，1600万像素 | 个 | 24 |  |
| 七、机房及配套工程 |
| 1 | 核心交换机 | 1.端口类型:48个10/100/1000Base-TP系列：4个千兆SFPX系列：4个万兆SFP+ 交换容量≥336Gbps 包转发率≥132Mpps | 台 | 1 |  |
| 2 | 24口接入交换机（POE） | 1.端口类型:百兆电口下行、千兆光口/电口上行2.端口数量:24FE+2GE COMBO 千兆SFP口可支持百兆SFP光模块3.性能:交换容量≥32Gbps；包转发率≥6.6Mpps; | 台 | 3 |  |
| 3 | 企业级路由器 | 1.体系架构:采用无阻塞交换架构 支持多核CPU 模块插槽≥6个；包转发能力≥2.5Mpps 固定路由端口≥3*GE，其中一个为光电复用接口 2.接口类型:支持FE、GE、155M POS/CPOS、622M POS、EPON/GPON、同异步串口、E1、T1、3G等接口 支持4G LTE接口，LTE可向下兼容3G | 台 | 1 |  |
| 4 | 24口接入交换机 | 1.业务插槽数:设备为1U盒式设备,满足19寸机架安装要求 2.端口类型:千兆电口或光口下行、上行 支持标准SFP, SFP+模块 3.端口数量:GE端口密度≥24(RJ45最大支持≥20,Combo支持≥4)电口和光口都支持端口休眠功能，，4.性能:整机背板交换容量≥256Gbps； 包转发率≥72Mpps; | 台 | 2 |  |
| 5 | 48口接入交换机 | 1.业务插槽数:设备为1U盒式设备,满足19寸机架安装要求 2.端口类型:千兆电口或光口下行、上行 支持标准SFP, SFP+模块 3.端口数量:GE端口密度≥48(RJ45最大支持≥44,Combo支持≥4) 电口和光口都支持端口休眠功能，4.性能:整机背板交换容量≥256Gbps； 包转发率≥72Mpps; | 台 | 2 |  |
| 6 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块 | 个 | 4 |  |
| 7 | 防火墙 | 接口:标准机架设备,标配不少于4个千兆电口，2个千兆光口，并含2个高速USB2.0接口，1个RJ45串口 性能:网络吞吐量≥3.0Gbps，七层吞吐量≥100Mbps，并发连接数≥1,000,000 网络特性:支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。支持链路聚合，上下行接口联动，802.1Q VLAN Trunk、access接口，子接口。支持静态路由，动态路由支持RIP，OSPF，支持基于5元组和应用类型的策略路由。 防火墙:支持基于八元组的访问控制规则，八元组包括源／目的IP，源／目的端口，源／目的区域，用户（组），应用类型，服务类型；应用识别支持的应用类型超过1000种，应用识别规则总数超过2800条； 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 入侵防护:入侵防护漏洞规则特征库数量在3900条以上；入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，危险等级，影响系统，对应CVE编号，参考信息和建议的解决方案； 支持对常见应用服务和数据库软件的口令暴力破解防护功能。 支持对常见应用服务和数据库软件的的弱密码扫描； 持同防火墙应用控制规则进行联动，针对攻击源IP进行临时封锁。 提供热点安全事件防护功能，对最新高危漏洞威胁进行自动预警提醒，并能够对漏洞进行自动探测和一键生成防护规则 | 台 | 1 |  |
| 8 | 视频管理软件 （集中监控应用管理平台） | ▲平台具备自主知识产权，须提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书复印件和省级经信委颁发的软件产品登记证书复印件，并加盖平台厂商公章或投标专用章。 (一) 视频监控应用功能 1、 支持视频实时预览主子码流切换：系统在预览实时视频图像时能够进行主子码流切换。 2、 支持视频实时预览多窗口显示：系统在预览实时视频图像时能够进行1、4、6、8、9、10、13、14、16、17、22、25多画面分割及全屏显示。 3、 支持视频实时预览自适应屏幕显示：系统在预览实时视频图像时能够自适应屏幕分辨率显示。 4、 支持语音对讲：系统能够与监控设备进行语音对讲。 5、 支持视频实时预览电子放大：系统在预览实时视频图像时能够对画面局部电子放大、3D电子放大。 6、 支持视频取流方式配置：系统配置监控点取流方式，根据配置取流媒体视频流或直接从设备取视频流，要求提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件（加盖平台厂商公章或投标专用章）予以证明。 7、 支持视频实时预览即时回放、单帧进退：系统在预览实时视频图像时能够即时回放到40秒前图像，并可进行单帧进退，要求提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件（加盖平台厂商公章或投标专用章）予以证明。 8、 支持视频实时预览抓图抓录：系统在预览实时视频图像时能够进行视频截图和视频片段截取，并保存到本地。 9、 支持视频轮巡预案执行：系统能够配置轮巡监控点，进行视频轮巡播放。 10、 ▲支持H.265设备接入：系统能够接入H.265编码设备进行解码和播放，要求提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件（加盖平台厂商公章或投标专用章）予以证明。 11、 支持视频实时预览断网重连：系统在预览实时视频图像时，监控点断网恢复后能够自动重连，要求提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件（加盖平台厂商公章或投标专用章）予以证明。 12、 支持监控点云台控制 ：系统能够对监控设备进行云台控制、预置位、自动扫描等。 13、 支持监控点查询：系统能够按树形组织结构显示监控点，可按照监控点名称进行模糊查询。 14、 支持录像存储：系统能够对录像进行设备存储、NVR存储、CVR存储。 15、 支持录像回放和下载：系统能够按照时间或事件类型检索历史视频，并可进行回放和下载。 16、 支持视频回放抓拍抓录：系统在回放历史视频时能够进行视频截图和视频片段截取，并保存到本地。 17、 支持视频回放电子放大：系统在回放历史视频时能够对画面局部进行电子放大。 18、 支持视频多画面回放: 系统在回放历史视频时能够进行单画面、多画面（4、9、16）及全屏显示。 19、 支持视频同异步回放：系统在回放历史视频时能够进行多画面同步回放、异步回放。 20、 支持视频分段回放：系统在回放历史视频时能够进行4、9、16路分段回放。 21、 支持视频回放控制：系统在回放历史视频时能够进行进度拖动、播放速度锁定、暂停、快进、慢进、单帧进、抓图等操作。 22、 ▲支持H.265视频回放：系统能够存储、解码、回放H.265编码设备录像，要求提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件（加盖平台厂商公章或投标专用章）予以证明。 23、 ▲支持实时视频双声道：系统一路实时视频包含左声道、右声道两路音频。要求提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件（加盖平台厂商公章或投标专用章）予以证明。 24、 ▲支持录像双声道：系统一路录像视频包含左声道、右声道两路音频，要求提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件（加盖平台厂商公章或投标专用章）予以证明。 (二) 大屏拼接控制功能 25、 支持视频上墙： 系统能够将监控点视频上墙，可实现画面分割、画面拼接、画面开窗、画面漫游，具有电视墙控制界面和电视墙同步解码预览。 26、 支持电视墙预案管理：系统能够配置电视墙轮巡预案。 (三) GIS应用功能要求 27、 支持GIS地图资源展示：系统在电子地图上展示监控点、报警输入、门禁点信息。 28、 支持GIS地图基本操作：系统放大、缩小、移动电子地图。 29、 支持GIS地图报警展示：系统通过点击地图上监控点图标，显示该监控点报警信息。 30、 支持GIS地图视频点播：系统通过点击电子地图上监控点图标进行实时视频预览。 (四) 平台运维功能要求 31、 支持运维管理：系统对服务器、设备运行情况进行监测和统计，可查看设备离线、在线工作状态。 (五) 手机客户端功能要求 32、 支持手机客户端视频操作：系统IOS、Android手机客户端能够接入视频监控资源，可实现视频实时预览、云台控制。 | 套 | 1 | 提供厂家授权及售后服务承诺函 |
| 9 | 存储管理服务器 | 1、 ▲控制器架构，单控制器应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，≥2个千兆网口，支持双系统（以公安部检测报告为准，加盖厂家公章或投标专用章） 2、 可接入 ≥16块 2T/3T/4T/6T/8T SATA磁盘，支持SATA、SAS混插，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 3、 应能提供RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；支持4个HDMI同时输出，支持4K高清分辨率输出； 4、 ▲应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；（以公安部检测报告为准，加盖厂家公章或投标专用章） 5、 应能接入并存储256Mbps视频图像，同时转发128Mbps的视频图像；同时回放64Mbps的视频图像； 6、 ▲应能支持不低于100MBps的图片并发输入，同时不低于100MBps图片并发输出（以公安部检测报告为准，加盖厂家公章或投标专用章） 7、 应能支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，35秒钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复（以公安部检测报告为准，加盖厂家公章或投标专用章）； 8、 ▲应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入 （以公安部检测报告为准，加盖厂家公章或投标专用章） 9、 ▲应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全（以公安部检测报告为准，加盖厂家公章或投标专用章） 10、 ▲可支持对单前端设备10路多流冗余存储（以公安部检测报告为准，加盖厂家公章或投标专用章） 11、 ▲在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署（以公安部检测报告为准，加盖厂家公章或投标专用章） 12、 可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性（以公安部检测报告为准，加盖厂家公章或投标专用章） 13、 应能支持报警预录功能，可预录报警触发前10分钟视频（以公安部检测报告为准，加盖厂家公章或投标专用章） 14、 应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像（以公安部检测报告为准，加盖厂家公章或投标专用章） 15、 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。（以公安部检测报告为准，加盖厂家公章或投标专用章） 16、 实时流检测，丢帧15秒以上则报警（以公安部检测报告为准，加盖厂家公章或投标专用章）； 17、 断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传两种（以公安部检测报告为准，加盖厂家公章或投标专用章）； 18、 ▲支持将大华、宇视、海康等主流厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流输出。（以公安部检测报告为准，加盖厂家公章或投标专用章） 19、 兼容GB/T28181国家标准，支持RTSP/ONVIF/PSIA/SDK等视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议；支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP等网络传输协议； | 台 | 5 | 提供厂家授权及售后服务承诺函 |
| 10 | 企业级硬盘 | 3.5英寸 4T 7200 64M SATA3.0 | 块 | 80 |  |
| 11 | 杀毒软件 | 网络企业版 1服务器端+1控制中心+100个客户端 （三年版） | 套 | 1 |  |
| 12 | 理线架 | 1U | 台 | 5 |  |
| 13 | 24口六类屏蔽配线架 | 24口，屏蔽 | 台 | 4 |  |
| 14 | 六类屏蔽网线 | 六类+屏蔽 | 箱 | 20 |  |
| 15 | 24口超五类配线架 | 24口 | 台 | 4 |  |
| 16 | 程控交换机 | 12进56出 | 台 | 1 |  |
| 17 | 机房地面工程 |  |  |  |  |
| 18 | 防静电活动地板 | 规格：加厚板基钢板，600mm×600mm×35mm，地板强度为:均匀载荷大于1200kg，集中载荷大于400kg，滚动载荷大于150kg。 | 平方 | 40 |  |
| 19 | 防静电活动地板安装费 | 300mm静电地板支架 | 项 | 1 |  |
| 20 | 防静电地板踢脚线 | 铝合金塑钢组合式无钉眼踢脚线，2000*80*15mm | 米 | 25 |  |
| 21 | 金属线缆桥架 | 200*150*1.2MM | 米 | 15 |  |
| 22 | 金属线缆桥架 | 200*100*1.2MM | 米 | 20 |  |
| 23 | 配电系统 |  |  |  |  |
| 24 | 配电箱 | 600*800*200 | 个 | 1 |  |
| 25 | 空气开关 | 225A | 个 | 1 |  |
| 26 | 空气开关 | 100A | 个 | 3 |  |
| 27 | 空气开关 | 25A 2P | 个 | 20 |  |
| 28 | 铜芯电源线 | ZR-BVV6m㎡ | 米 | 300 |  |
| 29 | 铜芯电源线 | ZR-BVV2.5m㎡ | 米 | 400 |  |
| 30 | 辅助材料 | 镀锌波纹管等 | 项 | 1 |  |
| 31 | 电源插座 | 8位16A机柜PDU插座 | 个 | 6 |  |
| 32 | 防雷系统 |  |  |  |  |
| 33 | 电源B级防雷箱 | 标称放电电流 ：40kA，最大通流容量：80kA，保护水平：1500V | 个 | 1 |  |
| 34 | 电源C级防雷器 | 标称放电电流 ：20kA，最大通流容量：40kA，保护水平：1500V | 个 | 2 |  |
| 35 | 等电位 | 定制 | 个 | 8 |  |
| 36 | 等电位母线、铜排 | 40×4mm | 米 | 45 |  |
| 37 | 精密空调 |  |  |  |  |
| 38 | 室内机 | 机房专用空调的制冷型式:机房专用空调机组采用的制冷型式为风冷型，每台机组含有一套制冷循环系统，每台机组含有一台压缩机。 机房专用空调的送风型式:机房专用空调机组采用下送风的送风型式，并采用独立的风机系统，风机的电机和风扇数量一致；为提高风机效率及可靠性，应采用AC后倾风机，风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性；机房专用空调机组的风机模块应能运行于机组内部实现送风运行，并根据现场条件下沉至静电地板空间内，以提高送风效果并实现节能。 机房专用空调的空调参数要求:总制冷量≥17.5KW，风量≥5000M³/H，显热比≥0.90，物理尺寸LXDXH≤750*700*1900MM 机房专用空调的蒸发器:机房专用空调机组采用大面积“/”型蒸发器，蒸发器的迎风面积应≥0.65 m2，并应采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构，增强换热效率。 机房专用空调的膨胀阀:采用热力膨胀阀控流，以适用环境以及热负荷的变化 机房专用空调的空气洁净度:机房专用空调机组应安装专业空气过滤器，空气过滤器应便于更换 机房专用空调的制冷剂:机房专用空调系统应为环保机型，应采用不破坏臭氧层，无温室效应的R410A环保制冷剂， 机房专用空调的电气性能:输入电压允许波动范围：220V±10%，频率：50HZ±2HZ 机房专用空调的控制系统: 1）采用多行中英文LCD液晶显示屏，可显示机房内主要参数。 2）可设定温度数值及主要部件工作值；计算主要部件的运行时间和启动次数，且能显示工作状况及实时数值；允许对主要部件手动控制。 3）具有全报警系统，并记录所有报警事件；具有报警闪烁提示功能；具有250条以上故障报警记录储存功能及断电数据保护功能。 4）具有多级密码保护功能。 5）具有手动开机及自动开机功能及来电自启动功能。 6）具有联动及群控功能，可使各机组自动轮换工作，以达到各机组灵活控制及工作时间基本相同 机房专用空调的监控性能 1）机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力 2）标配RS485接口，免费提供通讯协议 3）对设备运行参数的设置具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝 ▲投标产品应满足国家相关标准及认证要求，要求提供精密空调CCC认证。 ▲制造厂商应建设有精密空调专用焓差实验室，焓差实验室测试范围应能覆盖投标机型，实验室需具备相关权威机构的校准认可证明。 ▲制造厂商应具备ISO9001质量管理体系认证。 ▲投标产品应具备相关权威机构的第三方测试报告。 | 台 | 1 | 提供厂家授权及售后服务承诺函 |
| 39 | 室外机 | 1）27.2KW热换量，单制冷系统R410A冷媒，室外机组结构并具有良好的刚性，并做表面喷涂，以适应多种环境条件。 2）室外机组风机应采用无极调速控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度，以实现节能运行 | 台 | 1 | 提供厂家授权及售后服务承诺函 |
| 40 | 安装 | (1)含室内机安装及底座、室外机安装 （2）含20M室内机电缆、室外机电缆长度与安装距离相同 （3）含进水管3M及阀门、排水管5M：含反向油弯，管路支架，铺材（弯头、直接：氧气、乙炔、氮气） （4）含铜管、保温套管、制-冷剂、冷冻油及信号连接线： | 项 | 1 |  |
| 41 | 气体消防 |  |  |  |  |
| 42 | 七氟丙烷灭火装置 | 100L | 套 | 2 |  |
| 43 | 无管网机柜 | 100L | 套 | 2 |  |
| 44 | 连接管 |  | 套 | 1 |  |
| 45 | 灭火剂流通管路单向阀 |  | 套 | 2 |  |
| 46 | 驱动装置 | 启动瓶组 4L | 套 | 2 |  |
| 47 | 信号反馈装置 |  | 套 | 2 |  |
| 48 | HFC-227ea药剂 | 227ea药剂 | Kg | 90 |  |
| 49 | 气体灭火控制器 |  | 个 | 2 |  |
| 50 | 手动控制盒 |  | 个 | 1 |  |
| 51 | 声光报警器 |  | 个 | 1 |  |
| 52 | 放气指示灯 |  | 个 | 1 |  |
| 53 | 光电感烟探测器 | 环境温度：-10℃～50℃ ℃ 环境湿度℃：≤95% (40±2℃) 工作电压：DC24V(脉动) 发射距离：6~12米 报警电流：≤25mA 保护面积：80平方米 | 个 | 2 |  |
| 54 | 定温感温探测器 | 工作电压： DC24V （允许范围:DC18V～，30V）； 工作电流： 监视状态＜ 50uA @ DC24V ； 报警状态 1 mA ～，10 mA (与回路限流电阻有关) ； 工作指示： 监视状态红色指示灯每3～6秒闪烁一次，报警状态红色指示灯常亮； 使用环境： 温度: -10℃－+55℃，相对湿度: ≤95% (40℃±2℃,无凝露)； 外形尺寸： Φ100×40mm（直径X 高度）； 重 量：46g 执行标准：GB4715-2005； 保护面积：≤30m2 | 个 | 2 |  |
| 55 | 警铃 | 警铃 | 个 | 1 |  |
| 56 | 信号线 | RVVP2*1.5 | 个 | 200 |  |
| 57 | 保护管 | D20 | 米 | 100 |  |
| 58 | 门禁系统 |  |  |  |  |
| 59 | 指纹+卡门禁控制器 | 自成系统模板容量：1500枚，记录数：50000 | 套 | 2 |  |
| 60 | 出门按钮 |  | 个 | 2 |  |
| 61 | 电磁锁 |  | 把 | 2 |  |
| 62 | 感应卡 |  | 张 | 20 |  |
| 八、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 双绞线 | 超五类 | 箱 | 20 |  |
| 2 | 机架式光纤配线盒 | 48口 | 个 | 1 |  |
| 3 | 光纤跳线 | 3米 | 条 | 20 |  |
| 4 | 光纤耦合器 | 国产 | 个 | 20 |  |
| 5 | 超五类跳线 | 3米 | 根 | 100 |  |
| 6 | 六类屏蔽跳线 | 3米 | 根 | 100 |  |
| 7 | 六类屏蔽信息模块 | 双口、屏蔽 | 个 | 100 |  |
| 8 | 金属线槽 | 200*100*1.2MM | 米 | 160 |  |
| 9 | PVC管 | D25 | 米 | 2000 |  |
| 10 | 弹起式弱电地插盒 | 内部模块任意配置，采用高档模块，高档铝合金面板，哑光漆，外壳为不锈钢拉丝面板 | 个 | 9 |  |
| 11 | 开关电源 | 12V60A | 个 | 2 |  |
| 12 | 拾音器电源线 | RVVP3*1.0 | 米 | 700 |  |
| 13 | 机柜 | 服务器机柜 600*1100*2100 | 台 | 3 |  |
| 14 | 辅材 | 含铝合金上走线架； 精密空调、机柜、气体灭火设备散力架； | 批 | 1 |  |
| 九、信息发布系统 |
| 1 | 信息发布服务器 | 中央处理器：i5处理 内存：4*双通道，DDR3，DIMM插槽（支持1333/1066内存，最大支持32GB），8G内存 硬盘存储：128G固态盘+4TB机械硬盘 显示功能：集成Intel HD显示控制器，支持VGA/HDMI/DVI显示输出 扩展插槽：1*PCI-EXPRESS2.0,16x插槽，2*PCI-EXPRESS2.0,1x插槽，1*MINI-PCIE插槽（支持WIFI/3G上网模块） 音频功能：集成ALC662六声道高保真音频控制器，支持MIC/LINE-OUT/LINE-IN 存储功能：10*SATA硬盘接口（其中1个支持SSD硬盘） | 台 | 1 |  |
| 2 | 服务器端软件 | 支持现有IP网络，通过网络进行传输和通讯； ▲提供专业化的节目制作工具，能够在同一界面实现多种分辨率的同比例放大与缩小，为使用者提供全局化的布局方式； ▲能够实现对接入终端的精确监控，主要包括终端内存、硬盘、cpu，下载进度及播放内容，并提供图形化的直观展示效果，以方便管理； 支持多种视音频编码标准和图文格式。如： MPEG1/2/3/4、 WMV 、WMA、 Real 、Flash、JPEG、BMP、GIF、TIFF、Word、Excel、PDF、PPT等； 系统支持中文、英文多语言； ▲最少支持一机双屏异步显示，方便系统后期扩展； 支持动画flash、SWF，无需转换，直接本地播放； 支持中英文滚动字幕，多种显示模式供选择； 支持实时天气、新闻、日期时间、基金股票信息播放； 具有暂停、插播功能，具有定时下发节目内容，定时播放功能； 支持MMS/ASF/WMV等流媒体格式； 支持显示屏界面内容分区显示，实时播放音视频、图片、文字、FLASH、PPT等组合多媒体内容； 支持第三方软件运用和程序对接，兼容性强； 支持各种显示终端高清晰显示，自动适应显示终端最佳分辨率； 支持网络远程控制管理、系统自检自启动，远程自动升级； 支持本地或远程音视频播放，实现网络实时或定时上下载节目； 支持紧急节目和紧急字幕播放、并支持通过U盘等第三方存储设备进行节目紧急更新； 支持指定显示区域播放节目，用于控制LED全彩屏及拼接屏的同步显示。 系统采用用户名身份和密码认证，用户可分配具体操作权限，素材和节目表需要审核通过方可进行播放，能够实现部门、权限的独立划分； 系统可以对网络机播放机或者网络一体机可进行集中统一管理，设置每台播放器的属性和配置参数，支持终端的分组管理； 在软件界面直接监控终端的设备状态，并可以对播放内容进行实时监控，实现对终端的重启、远程开关机、音量调节等便捷操作； 系统含有节目管理模块，可以对播放内容实现可视化编辑修改，支持在界面上实现节目内容的重新组合，并且以所见即所得的方式进行编辑和预览； ▲支持不同比例显示终端，有系列编辑制作模版可自动套用； ▲支持一个屏幕可划分多个区域显示，区域大小可以任意拖拉设定，画面内容任意组合，即一个屏幕可同时显示音视频、文字、图像、天气等任意组合信息； ▲系统预留数据接口，可以实时的导入外部数据并灵活展现。网络实时数据如实时天气，实时新闻，股票基金汇率等；管理系统数据如OA、ERP；电视直播转播，实时流媒体，采集卡，视频监控信号等数据的接入显示； 系统支持液晶、等离子电视机、CRT显示器、LED屏、投影机、DLP拼接墙、液晶拼接墙、视频监视器等； 自由设置字幕信息的字体、字号、颜色、滚动速度、透明度等信息，支持播放节目的背景音乐的编辑； ▲可编辑每个节目的播放顺序、时间、次数，同时还能拥有多种播出方式，包括循环播放、立即播放、定时播放、永久播放，支持单个播放节目的播放时长和单次播放时的播放次数； 系统支持视频、音频、字幕、图片、实时字幕、实时图片、数字时钟、银行基金、利率、天气预报等多种类型的素材； 软件包含传输管理模块，支持对播放器节目下发进行管理，并支持立即传输与定时传输的分发方式，支持查看每个播放器传输列表与节目列表，支持自动重传和断点续传； 支持多种视音频编码标准和图文格式。如： MPEG1/2/3/4、 DVI、WMV 、WMA、 Real 、Flash、JPEG、BMP、GIF、Word、Excel、PDF、PPT等； 系统支持日志查询功能，查询播出单应用记录、播放器播出记录、用户登录操作记录等信息； 系统包含权限管理模块，允许为每个用户分配不同功能模块管理权限，允许为不同用户分配不同的播放器，不同的节目播放权限等； 系统支持二次开发接口，采用开放性的系统架构，提供全面扩展可能； | 套 | 1 | 提供厂家授权及售后服务承诺函 |
| 3 | 终端网络播放机 | CPU：D2550 内存：2GB 硬盘：320G 电源：220V输入、12V输出 网卡：百/千兆网卡 操作系统：Windows 7或xpe操作系统 具备良好的防病毒能力，维护方便 机身尺寸：166(W) x 48(H) x 157(D)mm 便捷化安装 是否支持无线：支持 I/O接口：四个USB 2.0，在网络不通的情况下，可以通过U盘等方式将节目导入播放 一个VGA 一个HDMI，显示效果可输出1920×1080常规分辨率外及1080P高清分辨率；支持一机双屏 1个RJ45网线口，一组音频输入输出 工作环境：温度：0 ~ 40 ℃ 、湿度：10% ~80% （相对湿度；无冷凝）、存储温：-40-60℃、存储湿度：10-95% 功耗设计：采用机身散热设计、低功耗工业设计，支持7×24小时应用 | 台 | 5 |  |
| 4 | 客户端播放软件 | 1、 操作响应时间：<1s 2、 平均每秒钟响应次数:<1 3、 100M网络环境，一台服务器可控制终端数：<=100 4、 并发下载连接数:>100 单个视频资料大小:<4G | 套 | 5 |  |
| 5 | 信息发布显示屏 | 32英寸，IPS显示屏，黑色金属边框，钢琴烤漆，良好的散热设计，支持7*24小时开机。 | 台 | 5 |  |
| 6 | 16口全千兆交换机 | 产品类型快速以太网交换机 应用层级二层 传输速率10/100/1000Mbps 交换方式存储-转发 背板带宽32Gbps | 台 | 1 |  |
| 7 | 音视频线材 | 国标，国内一线知名品牌 | 批 | 1 |  |
| 8 | 超五类双绞线 | 超五类双绞线 | 箱 | 2 |  |
| 9 | 音、视频接插头 | 3+6，带防拉 | 批 | 1 |  |
| 10 | HDMI高清电缆 | 支持HDMI1.3 | 根 | 5 |  |
| 11 | 电源线 |  | 批 | 1 |  |
| 12 | 强电墙面板 |  | 个 | 5 |  |
| 13 | 多媒体墙面板 | 通过光纤传输双重连接高分辨率的数字图像数据，延长距离为500米，直接连接PC 和显示器，支持DVI双通道。DVI光传输器系统包括一个信号发送器和一个接收器,将R.G. B信号及数据时钟信号通过四根多模光纤进行传输。 | 个 | 5 |  |
| 14 | PVC线槽及配件 |  | 批 | 1 |  |

投标人必须提供日夜型半球型网络摄像机、两通道功率放大器、46寸LCD液晶显示单元、多屏控制器、台式一体机电脑、台式电脑、视频管理软件、存储管理服务器、精密空调室内机、精密空调室外机、服务器端软件生产厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺函，并加盖生产厂商公章或投标专用章，否则投标无效。主要产品带▲的指标必须在所提供的产品说明书、彩页资料或权威机构出具的检测报告中明确反映满足要求，并加盖生产厂商公章或投标专用章，否则视为不响应。

第三章    投 标 人 须 知

# 一、总则

1. 名词解释

1.1招标人：指采购人及其委托的采购代理机构

1.2投标人：已从采购代理机构购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次招标投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备招标文件第一章“供应商资格条件”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5． 法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6．招标文件的约束力

6.l 投标人一旦购买了本招标文件并在7个工作日内未对招标人提出书面质疑，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6.2 本招标文件由招标人负责解释。

# 二、招标文件

7．招标文件的组成

7.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  用户需求书

第三章  投标人须知

第四章  合同条款

第五章  投标文件格式

第六章  评审方法和程序

附表1 初步审查表

附表2 技术商务评分表

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

7.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

7.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

8．招标文件的澄清

若投标人对招标文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间15天前通知招标人，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一招标文件的投标人。

9．招标文件的更正或补充

9.l 在投标截止时间前十五天，招标人均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

9.2 对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的更正公告为准。

9.4 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函招标人。逾期不回的，招标人视同投标人已收到更正公告。

9.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

# 三、投标文件

10．投标文件的语言及度量衡

10.l 投标文件以及投标人与招标人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

10.3 除在招标文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

11．投标文件的组成

11．l 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五章“投标文件格式”要求）：

11.1.l 投标函、投标报价及相关证明文件。

11.1.2 投标人资格证明文件。

11.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

12．投标报价

12.1本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

12.2招标人不接受任何有选择的报价。

12.3 预中标人的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

13. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

14．投标保证金

# 14.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额人民币：10000元 
   人民币。

14.2 投标保证金缴纳方式：

投标人必须在投标截止时间前将投标保证金按海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统提示提交到指定账户并注明汇款单位，投标人在投标截止时间前投标保证金未到达海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统指定账户，其投标将被拒绝。

# 14.3 投标保证金的退还

14.3.l 中标人：本项目在海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里发布中标通知书后，投标人需按照海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里的提示，上传相关资格证明文件后提交审核，审核通过后，投标保证金会在5个工作日内自动退还。

14.3.2 落标的投标人:本项目在海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里发布中标通知后，投标人需按照海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里的提示，上传相关资格证明文件后提交审核，审核通过后，投标保证金会自动退还。

14.3.3流标项目由招标人或招标代理机构出具项目流标情况说明书，省政务中心将自动退回其保证金。

14.3.4退保证金申请资料受理地点和收件地址：海口市国兴大道9号海南省政务服务中心308室。收件人:郑先生   电话：0898-65355520

14.4网址：http://218.77.183.48/site/notices/592.htm

# 14.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）中标人不按第30条规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

15．投标有效期

15.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

15.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

16．投标文件的数量、签署及形式

16.1 投标文件一式伍份，固定胶装。其中正本壹份，副本肆份。

16.2 提供电子文档1份，并将U盘（U盘上请标明公司名称）密封在“唱标信封”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

16.3 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

16.4 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

16.5 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

# 四、投标文件的递交

17．投标文件的密封及标记

17．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

17.2 投标专用袋（箱）上须按招标人提供的格式注明：

（l）采购编号及项目名称：

（2）分包号（如有的话）：

（3）投标人的名称、地址、联系人、电话和传真：

17.3 投标文件未按第 17.l和 17.2条规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

17.4投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

（1）从投标文件正本中复印的开标一览表；

（2）交纳投标保证金证明文件的复印件；

（3）投标函。

18．投标截止时间

18.l 投标人须在招标文件第一章规定的投标截止时间前将投标文件送达招标人规定的投标地点。

18.2 若招标人按9．5条规定推迟了投标截止时间，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

19．迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

20．投标文件的修改和撤回

20.l 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使招标人在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

20.2 投标文件的修改文件应按第16条规定签署，正、副本分别密封，并按第 17.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标人规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

20.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

20.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

## 五、开标及评标

21．开标

21.l 招标人按招标文件第一章规定的时间和地点开标。采购人代表、招标人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

21.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，招标人有权要求参加开标的代表持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

21.3 开标时，招标人、公证员（如有）或投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

21.4 若投标文件未密封，或投标人未按招标文件规定提交投标保证金（包括投标保证金不符合第14条规定），招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

21.5 按照第19条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

22．评标委员会

评标委员会由采购人的代表和有关专家共5人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，专家均从政府采购专家库中随机抽取产生。负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人。

23．对投标文件的资格性审查和符合性审查

23.l 资格性审查的内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件规定的条件

（2）投标文件递交情况：正本和副本数量

（3）投标文件签署情况

23.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件内容是否齐全

（2）对招标文件的响应是否存在重大负偏离

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

23.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。

23.3.1 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

23.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

23.4.l开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

23.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

23.4.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

24．投标文件的澄清

24.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

24.2 评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充，

24.3投标供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

24.4 并非每个投标人都将被询标。

25．评标及定标

25.1 招标人、评标委员会分别对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

25．2 评标委员会按招标文件“附则”中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25.3关于政策性加分

25.3.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.3.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.3.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

(1)中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

(2)具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

(3)投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。

如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

26．评标过程保密

26.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

26.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3 在评标期间，招标人将有专门人员与投标人进行联络。

26.4 招标人和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

# 六、授标及签约

27．定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在海南省人民政府网上公示。

28. 质疑处理

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

# 29．中标通知

29.l采购代理机构应按评审报告的评审结果向预中标供应商发出中标通知书。29.2  中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复招标人，确认中标通知书已收到，并同意接受（若到招标人领取则无需回复）。

29.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

30．签订合同

30.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

31．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费由中标供应商向海南政采招投标有限公司支付。

第四章     合 同 条 款

合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

# 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

# 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

# 4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

# 5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

# 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后 6 0天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五章要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

# 19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

# 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

# 21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

# 合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2016年    月    日（项目编号:HNZC2016-253-001、儋州市公共资源交易平台硬件设备配置项目）公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

# 一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 采购货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） ￥： |
| 甲方 | 联系人： 固定电话： |
| 乙方 | 联系人： 固定电话： |

二、交货地点：

# 三、付款：见用户需求书。

四、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为海南省经济仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

# 五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

# 六、 合同鉴证：集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

# 七、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）乙方的开标一览表及投标报价明细表；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

# 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购管理部门备案。

甲方：                    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一六年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一六年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

采购代理机构：海南政采招投标有限公司（盖章）

地  址：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

经办人：

二〇一六年   月    日

第五章   投 标 文 件 格 式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

## 一、投标函、投标报价及项目相关文件

1、投标函

海南政采招投标有限公司：

你们      号招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

（2）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照招标文件第三章“投标人须知”第15条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（4）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（5）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（6）如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

法定代表人或被授权人（签字）：

职务：

日期：

2、开标一览表

项目名称&项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 | 单项总价 | 交货期 |
| 交货地点： 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

投标人名称（公章） ：

法定代表人或被授权人（签字）：

注:①投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、网络布线实施、安装调试费等一切相关费用。

表内“序号”应与“用户需求书”中设备清单的“序号”一致

3、技术和服务要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关服务要求，并对所有技术规范和服务要求偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

| 序号 | 原技术规范和服务要求条款描述 | 投标人技术规范和服务要求条款描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标人名称（公章）：          法定代表人或被授权人（签字）：

注： 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“投标人技术规范和服务要求条款描述” 中列出所投设备的详细技术参数和服务要求情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

4、产品质量及服务承诺书

此承诺由供应商根据自身实际情况并结合招标文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：质量保证、售后服务体系、人员、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用等（分质保期内和期后两个时间段）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

5、项目验收方案

（格式自定）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

6、项目培训方案

（格式自定）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

注：①4－6项均须法定代表人或被授权人签字并加盖投标单位公章

②1－3项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查

# 二、资格证明文件

（以下内容必须提供，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查）

1、提供企业营业执照、税务登记证、组织代码证或三证合一 (副本复印件加盖公章)

2、提供2016年近三个月份的社保和税收证明。（复印件加盖公章）

3、投标保证金证明单据

4、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致海南政采招投标有限公司：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号: HNZC2016-253-001、儋州市公共资源交易平台硬件设备配置项目）项目的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的公开招标采购活动，并负责一切投标文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与招标文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：

职    务：                      身份证号码：

公司名称：        （公章）      营业执照号码：

法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：

职    务：                      身份证号码：

生效日期：20  年   月   日

注：本授权书内容不得擅自修改。

5、制造厂商授权书

海南政采招投标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号:HNZC2016-253-001、儋州市公共资源交易平台硬件设备配置项目）项目的公开招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签字）

职   务：

公   章：                       日   期：

注：1、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

2、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

6、近三年无重大违法记录声明函

海南政采招投标有限公司：

本公司声明如下：

本单位在参加（项目编号: HNZC2016-253-001、儋州市公共资源交易平台硬件设备配置项目）项目的政府采购活动近三年内，未有任何违法行为记录。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

# 三、其他资料

1、投标人概况：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。

2、投标人认为对其中标有利的其它书面材料。

第六章  评审办法和程序

一、评标办法

（一）评审规则

  - 评标办法采用综合评分法。

  - 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务（包括：验收方案、培训方案）的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

  - 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的总分，评分的算术平均值即为该投标人的合计得分。合计得分与投标报价份（投标报价的分值计算由招标人工作人员负责计算）相加得出综合得分。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选供应商。

（二）初步评审

1． 招标人、评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

  - 招标人、评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

  - 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

  - 无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标

- 投标人未按要求提供企业法人营业执照；

- 投标人未提交投标保证金或金额不足的；

- 投标有效期不足的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或投标价不是唯一的；

- 对招标文件的响应存在重大负偏离的；

# （三）详细评审

本项目采用如下综合打分法，总分为100分，具体打分方法如下：

项目评定标准及评分表见评审评分表

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

1、价格占30分：将所有通过符合性筛选的投标报价中最低价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分。

2、整个项目的技术商务分占70分，具体由评委根据投标人的投标文件中《技术要求响应表》及有关投标人的质量保证、售后服务说明等资料说明等情况打分。

其中价格评审按如下方法处理：

- 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

- 投标人在投标报价时，虽然报价未低于设备成本，技术参数、规格配置也符合招标文件的要求，但设备的实际应用情况（如精确度、稳定度和耐用度等）名不符实。经由三分之二（含三分之二）以上评标委员会成员以记名方式投票通过认定为名不符实的，其投标作无效投标处理。

- 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

  - 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

  - 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

附表1

# （HNZC2016-253-001）采购初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 企业营业执照、税务登记证、组织代码证、法人授权委托书 |  |  |  |
|  |  | 供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件递交情况 | 正本和副本的数量是否符合招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 4 | 投标人应提交的相关文件 | 是否提交投标函、开标一览表、技术要求响应表 |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金证明的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |
| 7 | 交付时间 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                       日期

附表2

（HNZC2016-253-001）技术商务评分表

| 一、技术部分评分原则（分值50分） |
| --- |
| 评分项目 | 分值 | 评分依据 |
| 产品技术、功能和资质要求响应 | 40 | 技术指标（含产品资质要求）响应情况，完全满足为满分，带▲的指标不满足每个扣3分，其它指标每个扣1分，扣完为止。 |
| 施工方案 | 10 | 根据投标人提供的施工组织方案、培训方案、团队建设及实施进度计划进行评分。 优：6-10分；良：3-5分；一般：1-2分 |
| 二、商务部分评分原则（分值20分） |
| 产品兼容性 | 6 | 产品兼容性：所投的日夜型半球型网络摄像机、视频管理软件、存储管理服务器、46寸液晶拼接屏、大屏拼接控制器为同一品牌产品，具有良好的兼容性。全部为同一品牌的得6分，不满足一个扣3分，扣完为止； |
| 产品资质 | 6 | 1、所投监控设备的生产厂商入围《全国电子信息行业优秀创新企业》，提供获奖证书并加盖原厂公章或投标专用章证明； 2、所投监控设备的生产厂商获得《国家创新型试点企业》，提供科技部证明材料的复印件并加盖原厂公章或投标专用章证明； 全部满足得6分，不满足一个扣3分，扣完为止； |
| 本地服务能力 | 2 | 投标人在项目所在地（儋州市）设有分公司或分支机构，注册满一年。提供住建部门备案的租房合同或工商注册加盖公章证明， 得2分。 |
|  | 6 | 投标人在项目所在地（儋州市）售后技术支持队伍人数9人及以上得6分，6-8人得2分，5人以下得0分。（提供在海南省近3个月的员工社保缴纳证明） |
| 三、投标报价评分原则 （分值30分） | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值 |

为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人可针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码。

# Text boxes

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处