政府采购询价

招标文件

# 采购项目：海南广播电视大学（各分校）云教室设备采购

# 采购编号：HNJY2016-12-5

# 海南省教学仪器设备招标中心

# 二○一六年九月

文件目录

一、询价邀请函

二、投标项目需求

三、询价须知

四、合同通用条款

五、合同条款及格式

六、投标文件格式

第一部分 询价邀请函

根据《中华人民共和国政府采购法》的规定, 我中心受海南广播电视大学的委托，现就该校（各分校）云教室设备采购 项目进行询价采购；该项目分2包：A包（预算：79.02万元）-云教室设备，B包（预算：54.0万元）-网络建设；（保证金：A包：8000元；B包：5400元），邀请符合资质条件单位前来报价投标。

一、项目名称：海南广播电视大学（各分校）云教室设备采购项目

二、采购编号：HNJY2016-12-5

三、采购方式：询价采购

## 四、供应商资格要求：（投标人必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有2016年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、必须提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；

4、投标人必须从事经营此类设备企业，具有相应的技术力量支持；

五、购买标书时间：2016年9月13日起至9月18日17:30时（正常上班时间：08：00~11：40，14：40~17：30），节假日除外。

六、标书售价及购买地址

标书售价：标书每包100元,标书售后不退。如欲邮购，请和我中心联系，我们将以快件邮寄，邮每套50元。标书售后不退。

购买标书时需提供以下证明资料及备案：

1、 法人营业执照复印件（加盖本单位公章）

2、 组织代码机构证书复印件（加盖本单位公章）

3、 税务登记证书复印件（加盖本单位公章）

地    点：海南省教学仪器设备招标中心

地    址：海口市蓝天路2-8号

电    话： 0898－66779294

传    真： 0898—66779720

七、招标及中标信息公布：

中国海南政府采购网：http://36.101.208.72:8080/

邮政编码：570206

八、购买标书银行帐户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：中国银行股份有限公司海口美舍河支行

银行帐号：266255028427

交投标保证金银行帐户：

开户银行： 建设银行海口国兴大道支行

银行帐号： 46001002537052500288

投标保证金应在递交投标文件截止时间之前存入采购代理机构指定账户并注明汇款单位、招标项目名称、项目编号，逾期不予以接受投标。

联 系 人：符女士

九、投标截止时间：2016年9月20日上午8：30时（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受）

十、开标时间： 2016年9月20日上午北京时间8：30时。

十一、开标地点：海南省教学仪器设备招标中心会议室

海南省教学仪器设备招标中心

2016年9月12日

# 第二部份　投标项目需求

# 本次招标为海南广播电视大学（各分校）云教室设备采购项目, 该项目分2包：A包（预算：79.02万元）-云教室设备，B包（预算：54.0万元）-网络建设。投标商应按照技术清单要求进行投标，不接受技术指标有负偏差的其它产品的投标。

# 一、投标时应注明所投产品的生产厂家、品牌型号、规格等，具体的配置需求如下：

# （1）A包云教室设备清单、技术参数：

| 序号 | 采购项目 | 参考规格型号和配置技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频终端 | ★高清视频终端必须与国家开放大学及海南广播电视大学云教室平台兼容。 终端要求采用嵌入式操作系统，分体式架构，非PC结构，产品稳定，能够支持7×24小时长时间开机运行。 支持H.323、SIP标准，能够和符合国际标准的产品互通。 支持ITUH.264、H.264 HighProfile视频编解码标准协议，提供第三方检测报告以证明。 支持G.711、G.722、AAC-LD、G.722.1、G.722.1C、G.728等音频算法；支持自动唇音同步、回声抵消及VAD语音激励检测技术。 支持1080p 25/30 fps、720p50/60fps 、720p 25/30fps、4CIF 25/30fps、CIF 25/30fps等图像格式。 支持H239双流，辅视频支持可支持WXGA（1280×768）、WXGA（1280×800）、WXGA（1366×768）、XGA(1280×1024)，XGA（1024×768），SVGA（800×600）及VGA（640×480）分辨率。 支持不少于3路高清视频输入接口及1路标清输入接口。支持不少于2路高清视频输出接口及1路标清输出接口。提供终端背板接口照片。 支持不少于3路音频输入，支持不少于2路音频输出，支持左右双声道立体声输出。 支持掉电重启后可自动加入会议，无需人工干预。 终端支持主席控制功能，系统的会议控制功能都可以在主席终端侧实现，包括：LSD令牌申请释放以及远遥、主席令牌的申请和释放、视频广播、选看会场、主席广播自己、强制终端退出会议、终端申请发言、终端列表显示、申请发言列表显示、与会终端数量统计、主席浏览等 终端支持扩展控制功能：点名发言、主席结束会议、主席添加/删除会场、主席静音/闭音/（全部/单个终端的声音控制）、主席延长会议时间、主席点名发言/自由讨论、主席查询会议时间、主席声控、主席支持自动广播/点名会场等。 支持自动轮询和手动轮询功能，当主会场发言时，主会场应能以自动或手动轮询方式切换选择其它分会场的画面进行浏览，而不影响主会场图像和声音向下广播。 终端应支持完善的NAT和防火墙穿越能力，请详细描述终端支持的防火墙和NAT穿越能力。 终端具备诊断功能。具备多级环回测试功能，PING功能、IP地址冲突检测，系统日志、上电自检、丢包指示、IP远程升级等功能。 支持与数字讲台实现融合，可以用数字讲台的控制终端进行视频终端设备的控制。实现一键开关机，一屏操控（开课，选看、广播等功能）。 设备具备抗丢包修复能力，当网络丢包率达到25%时，会议仍能够正常召开。提供第三方检测报告以证明。 终端具备高温告警功能。设备温度超过85摄氏度时界面上弹出告警提示框。 终端支持长时间不使用时，自动进入待机\关机状态且自动待机\关机时间可设置。 ★20.具备CCC认证证书，具备国家工业和信息化部入网证书（提供证书复印件，并加盖原厂公章） ★提供针对本项目（一年）原厂售后服务承诺书。 | 6 | 台 | 五指山分校2台，琼海、文昌、儋州、东方分校各1台。 |
| 2 | 65寸智能触摸一体机 | 内置一体机设计，一键式开关机，外部无电脑模块的连接线，简洁易用。 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能80%以上（需提供相关权威检测报告），并可通过敲击重新唤醒屏幕。 内置触摸中控功能菜单，将设备常用的信号源切换、声音调节、亮度对比度调整、图像分辨率调节等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷，避免繁琐操作。 自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机，节省能耗。 屏体类型：LED背光源， A规硬屏(不接受A-及以下标准，需提供液晶屏体原厂证明文件)。 显示尺寸≥65英寸，显示比例16:9，物理解析度1920×1080，对比度≥5000：1，可视角度≥178°（需提供相关权威测试报告证明屏幕可视角度达178°以上，保证学生观看效果）。 采用非接触式红外六点或以上触控技术，支持四点或以上同时书写。 嵌入式互动白板支持两人同时进行书写，且可调用视频、图片、音频等多媒体素材文件。 智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，屏幕会自动降低亮度，保护老师双眼健康。 在屏幕上可快速调出触摸快捷菜单，实现即时批注、截图、快捷白板等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学。 具备白板画中画功能，可在嵌入式白板软件中调取任意通道的画中画界面，方便预览到内置PC、视频展台等其他通道画面，可对画中画进行书写批注，同时可以双击画中画可进行通道快速切换。 采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。 处理器：Intel Core i5,主频为双核四线程2.1GHz或以上，内存：4G DDR3或以上配置硬盘：500G或以上配置。内置WiFi：IEEE 802.11n标准。 支持面板上内嵌式国家开放大学LOGO的定制制造。 为了能够有效防止教室内的灯光的反射炫目，要求屏幕安装反光贴膜。 16.★提供针对本项目（三年）原厂售后服务承诺书。 | 6 | 台 | 五指山分校2台，琼海、文昌、儋州、东方分校各1台。 |
| 3 | 便携式计算机 | ①节能、环境标准认证情况：是；②CPU及主板规格：i3-4000M处理器(2.4GHz,3MB)，英特尔HM86芯片组；③操作系统：WIN 7 BASIC；④内存：4GB DDR3 1600MHz；⑤硬盘规格：500GB SATA硬盘；⑥显示器及分辨率：14英寸HD LED 1366x768；⑦详细配置：DVD RAMBO、Nvidia Geforce GT720M，1GB独立显卡、6芯电池、摄像头、WIFI、90W适配器、黑色；⑧其他：指纹识别，蓝牙；⑨保修情况：3年部件和人工（系统电池1年）,3年有限上门 | 6 | 台 | 五指山分校2台，琼海、文昌、儋州、东方分校各1台。 |
| 4 | 高清摄像头 | 采用1/2.5英寸，500万象素的高品质HDCMOS传感器。 支持高清视频信号：1080p/60，1080p/50，1080p/30，1080p/25，1080i/60，1080i/50，720p/60，720p/50。 支持3G-SDI高清接口。 （支持HD-SDI(1.5G)高清接口。） 支持DVI高清串行数字信号接口 支持18倍光学变焦，f＝4.5～65.8mm。 支持10个用户可设置的预置位。 云台动作其水平方向：±170度，水平控制速度：1.7°~ 100°/s/秒；；其垂直方向：-30度～+90度。垂直控制速度：1.7°~ 69.9°/s/秒 支持通过摄像机来控制终端。 支持倒装。 支持自动/手动白平衡模式。 支持自动/手动聚焦和自动/手动校对光圈。 信噪比>50dB。 | 6 | 台 | 五指山分校2台，琼海、文昌、儋州、东方分校各1台。 |
| 5 | 全向数字麦克风 | 支持8K/16K/32K/48K的采样率。 支持灵敏度范围在-42db±2db之内。 支持360度全向拾音范围，拾音半径至少6米。 具备4个咪头。支持吊装，支持用数字讲台控制麦克的打开与关闭。 支持麦克音频输入接口和2×L/R OUT、以太网、内置喇叭音频输出接口。 支持内置喇叭，可进行中英文人声提示。 支持POE供电和外接电源供电。 为了能够适应特殊教室，要求支持多麦克串接，最高可支持三级串联。 | 12 | 台 | 五指山分校2台，琼海、文昌、儋州、东方分校各1台。 |
| 6 | 手持无线MIC | 收音头：动圈式收音头 指向性：心型指向性 频率响应：90Hz～16kHz 开路灵敏度：不小于-55 dB (1.7 mV) 开关：带锁定得磁控静音开关 输出端子：内置三针XLRM卡农公头 在本类型教室内配置1套。 | 6 | 套 | 五指山分校2套，琼海、文昌、儋州、东方分校各1套。 |
| 7 | 扬声器 | 供电方式 电源：220V/50Hz 额定功率 60W 纠错 频率响应 65Hz-20KHz 纠错 扬声器单元 2x4英寸 纠错 信噪比 85dB 纠错 失真度 0.5% 1W 1KHz 纠错 分离度 45dB 纠错 支持防磁功能纠错 | 6 | 对 | 五指山分校2对，琼海、文昌、儋州、东方分校各1对。 |
| 9 | 空调机 | 单相三匹柜式空调机 ①节能、环境标准认证情况:使用R22冷媒、节能、省电；②匹数：3P；③能效：国家3级节能；④冷暖型或单冷型：单冷；⑤定频或变频：定频；⑥功率：制冷7250W；⑦详细配置（含原配铜管长度）：原厂配送4米铜管，内机，主机，配遥控器；⑧其它：内机厚度仅为：500CM；⑨保修情况：整机保修6年 | 12 | 台 | 含高空安装调试。五指山分校4台，琼海、文昌、儋州、东方分校各2台。 |
| 10 | 设备安装 | 各种线材、辅材及云教室各个点安装调试费用等 | 6 | 间 | 五指山分校2间，琼海、文昌、儋州、东方分校各1间。 |

# （2）B包网络建设设备清单：

| 序号 | 采购项目 | 参考规格型号和配置技术参数及商务要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络建设 | 1、专线公网IP光纤， 2、网络出口大于10M, 3、年租费（两年）及网络建设费(按国家开放大学分校县级云教室至少需要1个固定公网IP地址和两个内网IP地址) 4、提供一套实施方案：具体布线配置、设备调试、人员配置、工程进度等相关内容； | 5 | 条 |
| 每条使用期：两年； 五指山分校、琼海、文昌、儋州、东方分校各1条专线。 |

二、其他要求

1、交货时间：自签订合同之日起30天内供货并安装完毕。

2、服务要求

2.1供货方应在本地设立相应的技术支持及售后服务网点，确保设备使用的用户能够得到及时优质的售后服务。

2.2设备在安装调试、现场测试、终验后的保修期满后，因涉及设备问题或出现用户无法自行处理的问题，供货方必须提供及时的后期技术支持。

2.3在保修期内和保修期外，提供7×24小时技术支持和服务，1小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，3小时内到达指定现场。

3、培训要求

报价人应对本项目建设的内容提供维护、操作使用、管理等方面的培训，使受训人员能基本掌握使用及简单维护，直至能熟练独立操作。

4、技术文件：报价人应提供货物的技术资料（根据设备清单要求）。

三、设备的安装调试、试运行和验收

- 本项目为交付设备承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人免费提供，买方将不再支付任何费用。

- 中标采购设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，中标人向采购人提请设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，采购人按中标人提供的仪器设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料。所有指标应与投标文件一致或在招标文件允许的范围内并符合响应的国家或行业标准以及符合用户的使用要求。如有损坏、缺件、翻新等情况，应按款额赔偿。

- 所有产品经安装、调试、技术培训、验收合格后，双方在《货物验收单》一式四份书面签字（盖章）验收。

四、技术资料

一）投标人应分阶段免费提供以下资料：

# 1、投标时

A、投标人简介

B、经营业绩简介

C、提供有中文版的产品设备样本简介和产品技术性能说明书（彩页）

D、产品设备清单

E、备件与工具清单

F、可选配件清单（不包括在总报价内）

G、技术服务与技术培训

H、设备制造厂商提供的有效销售、售后服务授权书（以项目需求中的具体要求为准）

# 2、设备到货时

A、产品设备硬件说明书（操作手册）、软件说明书（操作手册）

B、系统调试手册

C、系统各种设备的维修、保养手册

D、产品设备到货清单

E、产品出厂检验合格证书

F、原产地证书

G、中国商检部门出具的商检证书

3、系统验收时

A、系统调试报告

B、系统仪器设备保修证明

五. 工具

投标人应提供产品设备所带专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂，并在货物到货时同时提供给采购人，此价格应包含在投标价中。

# 六.备件

投标人应提供一个在正常情况使用下，保质期满后一年内可保证仪器设备正常使用的备件和材料清单，并标明其种类、生产厂、单价和总价，采购人有权决定全部或有选择的购买。

七.易损件

投标人应提供一个易损、易耗件清单，并标明用途、生产厂、常规使用寿命和单价。

八.售后服务

(一)在保质期以内，投标人在接到采购人的维修通知后，要求：技术服务机构在海南省内的，白天在12小时内，晚上在24小时内。

（二）在保质期满后，投标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，投标人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

九. 技术培训要求

可根据采购人要求免费为采购人技术人员提供系统操作、维护培训。

十. 交货地点：用户指定地点。

十一. 除投标文件明确外，未经采购人同意，中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

十二.签订合同： 中标人在收到《中标通知书》5天内与采购人签订合同。

# 第三部份　投标人须知

投标人应仔细阅读海南省教学仪器设备招标中心招标文件（包括技术部分要求）中所有的条款。

Ａ  说  明

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购中所叙述项目的教学仪器设备及服务采购。

1.2资金来源系政府财政资金

2、定义

2.1“采购人”系指业主

2.2“投标人”系指响应招标文件的、参加投标竞争的依法成立的制造商、代理商、供货商或其他组织。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的招标机构海南省教学仪器设备招标中心。

2.4“采购人”和“采购代理机构”统称“招标采购单位”

2.5“评标委员会”系指组建专门负责本次招标及其评标工作的临时性机构。

2.6“货物”系指所有的由投标人为满足招标文件要求而向招标方提供的仪器、设备、方案以其它有关技术资料和材料。

2.7“服务”系指投标人为满足招标文件要求而向招标方承担的运输、安装调试、人员培训、技术服务、售后服务、保险和其它类似的义务。

2.8“日期、时间” 系指公历日、北京时间。

2.9招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷通讯，包括传真发送。

2.10“合同”系指由本次招标所产生的合同或和约文件。

2．11招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

3、合格的投标方

3.1是响应招标文件，参加投标竞争，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

3.2投标方应遵守《中华人民共和国政府采购法》和有关的法律和招标条例。

3.3合同中提供的所有货物及其辅助服务，其来源均应符合招标文件要求而提供的设备、仪表、工具、备件、图纸和其他材料，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

4、纪律

4．1投标人不得串通作弊，以不正当的手段防碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

5、投标费用的承担

5.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标过程中的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# Ｂ　招标文件说明

6、“招标文件”的构成

6.1“招标文件”是用以阐明所需仪器设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部份组成：

(1) 投标邀请函；

(2) 投标项目要求；

(3) 投标人须知；

(4) 招标采购合同格式；

(5) 附件（投标文件格式、评标原则和步骤及评标方法）

7、 招标文件的澄清

7.1凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

# Ｃ  投标文件的编写

8、要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求提供“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性，以确保其投标对“招标文件”做出实质性响应。若投标方不能按招标文件要求提供与本标相关的文件、图片资料、证明材料，其投标书将视为不完整的标书，其投标可能被拒绝。

8.2投标文件的语言为中文。

8.3 投标文件的所有计量单位执行中华人民共和国的计量单位。

9、“投标文件”的组成

9.1“投标文件”应包括下列部份：

（1）投标书

（2）政府采购货物报价一览表

（3）技术参数图片资料（以设备清单要求为准）

（4）设备制造厂商提供有效的销售、售后服务授权书（以项目需求书要求为准）

（5）投标资格证明文件

（6）投标货物符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容

（7）投标保证金或保函

投标方应将“投标文件”胶装订成册。

10、 “投标文件”格式

10.1投标人应按“招标文件”中提供的“投标文件格式”填写投标书、“政府采购货物报价一览表”、和“售后服务计划”。投标人应分别在以上表格中注明提供的货物名称、型号规格、技术配置及参数、原产地（生产厂名）、数量和价格等（见附件格式）。

10.2投标人要对本“招标文件”中“招标采购项目设备清单及范围”所列的所有货物进行整体投标，不得将其中的内容拆开投标。

11、投标报价

11.1投标人应在“招标文件”所附的“政府采购货物报价一览表”（附件格式二）上写明投标货物的单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

11.2投标人应按上述条款的要求填写仪器设备报价。此报价作为招标方评标标准，但不能限制买方以其它方式签订合同的权力。

11.3投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

  - 11.4投标总报价表及投标分项报价表应包括：

总报价应包括投标人对每个分项下所提供设计、制造、采购、各项税费、交货、技术服务、技术培训、安装、调试、随机零配件、标配工具、运输保险、可靠性运行、预验收、最终验收及质量保证期期间的全部责任和义务及合同实施过程中不可预见费用等。投标人应将货物需求一览表中的所有项目在投标分项报价表上列出并逐项报价。如果投标分项报价表中有列出但未标价的项目，则将其视为已包含在其他项目的报价中，合同执行中不另予支付。

12、投标人资格的证明文件

投标人应填写并提交招标文件上所附的“资格证明文件”。

13、投标保证金

13.1 投标保证金为“投标文件”的组成部份之一，是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。

13.2 投标方应向招标方提供投标保证金。投标保证金应在递交投标文件截止时间之前存入采购代理机构指定账户并注明汇款单位、招标项目名称、项目编号，逾期不予以接受投标。

13.3未中标的投标人的投标保证金，采购代理机构将在发出《中标通知书》之日起5个工作日内予以原额无息退还。

13.4中标方的投标保证金，采购代理机构将在中标方签订合同并支付中标服务费后予以原额无息退还。财务联系电话：66757677

13.5发生以下情况投标保证金可能被没收

（1）在投标有效期内撤回其投标

（2）中标后的规定期限内未签合同

（3）中标未按合同金额的2%交纳履约保函

（4）中标后不执行向采购代理机构交纳中标服务费

14、投标有效期

14.1“投标文件”从开标之日起，投标有效期为60天。

14.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改“投标文件”。

15、“投标文件”的签署及修改

15.1投标方应准备一份正本和二份副本及电子文件（光盘），并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准；如果制造厂（商）提供的“产品图片资料”或“产品说明书”内容与投标文件中“政府采购货物报价一览表的技术规格”内容不一致的，以制造厂（商）提供的“产品图片资料” 或“产品说明书”为准。

15.2除投标人对错处作必要修改外，“投标文件”中不许有加行、涂抹或改写。

15.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

Ｄ   投标文件的递交

16、“投标文件”的密封和标记

16.1投标人应将“投标文件”正本和副本分别用信封密封，并在信封面上标明招标编号、投标货物名称，并注明及“正本”或“副本”。

16.2每一密封件封口上应注明“于  月  日之前不准启封”的字样，并加盖印章。

16.3“投标文件”需由专人送交。投标方应按招标文件中的规定进行密封和标记后，将“投标文件”按照“招标文件”中注明的开标时间和地址送至采购代理机构。

17、采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

Ｅ   开标和评标

18、开标

18.1采购代理机构在“招标公告”或“投标邀请函”规定的时间和地点公开开标。

18.2开标时，采购代理机构、投标人代表一起检查“投标文件”的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为“投标文件”正本中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。采购代理机构开标过程做唱标记录。

19、评标委员会

19.1评标委员会是依据《中华人民政府采购法》并结合招标采购货物的特点，组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构，其成员由有关技术、经济等方面的行业专家和招标人代表组成专家组成评标委员会，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人。评标委员会对“投标文件”进行审查、质疑、评估和比较。

19.2 评标期间，投标人应由法人代表或授权委托人应答必须的询标。

20、对“投标文件”的审查和响应性的确定

20.1开标后，采购代理机构将组织审查“投标文件”是否完整；是否有计算错误；采购代理机构所要求的投标保证金是否已提供；文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

20.2在对“投标文件”进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的“资格证明文件”审查投标方的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

20.3评标委员会将确定每份投标是否对“招标文件”的要求，做出了实质性的响应而没有较大偏离。实质性响应的投标是指符合“招标文件”的所有条款、条件和规定，且没有较大偏离或保留。较大偏离或保留系指影响到“招标文件”规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。招标方判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

20.4评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

22.5评标委员会允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

21、投标文件的澄清

21.1为了有助于对“投标文件”进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出质疑，并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任，按照采购代理机构通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

21.2重要的澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

22、评标原则和方法

22.1 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家及地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优”的原则进行，评委会对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

22.2评委会对每个“投标文件”的技术性能和投标报价进行评审。

22.3对其他内容进行分析评审：

⑴ 交货期；

⑵ 主要配件情况；

⑶ 设备验收情况；

⑷ 付款条件；

⑸ 投标人的资信情况和履约能力；

⑹ 投标人的供货状况及销售服务措施；

⑺ 投标人提供的其它优惠条件。

⑻ 投标货物一律按交货价评标。

22.7综合以上分析评审最后做出评标结论。

23、保密及其它注意事项

23.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、公平、择优地对待所有投标人。

23.2评标前后，采购代理机构将安排评委会与采购代理机构双方作技术和商务交流。评委会可能对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问。各投标人应予以认真答复。重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为“投标文件”的组成部分。

23.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

23.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

23.5 评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

24、初步评审

24．1评标委员会根据“投标文件初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“投标文件初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。

24．2评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

24．3在详细评审之前，评标委员会要审查份每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

初步审查表

招标项目：海南广播电视大学（各分校）云教室设备采购

招标编号：HNJY2016-12-5(A/B)

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性、完整性 | 符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏（包括是否有投标人授权代表签字和加盖公章） |  |  |  |
| 2 | 技术响应 | 技术参数是否全部满足标书要求 |  |  |  |
| 3 | 保证金 | 提交保证金 |  |  |  |
| 4 | 交货期 | 在招标文件规定的完成期限内完成 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标符合招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 其它 | 没有其它被招标文件中认定为无效投标的条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                                  日期：

24．4无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标：

1）投标人未提交投保证金或金额不足；

2）投标有效期不足的；

3）不符合合格投标人条件的；

4）投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

5）投标价不是固定价或投标价不是唯一的（除非《投标资料表》另有规定）；

6）单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标报价明显低于其他投标报价而投标人不能合理说明的；

7）不按要求填写投标报价表、规格及技术参数响应表，技术、商务有重大偏离或保留的；

8）投标人未按要求提供资格证明文件的（《投标资料表》另有规定的除外）；

9）投标人不是制造商，且未能按要求提供所投货物制造商出具的有效代理证或国内代理对该项目的正式授权书的（ “投标邀请函”或项目需求表没有要求提供的除外）；

10）投标人未能证实其具有长期的售后服务的能力并作出承诺的；

11 ）没有购买招标文件并报名者；

12）评标委员会认为投标未实质性响应招标文件的要求（如评委成员意见不统一时，采用投票表决）。

25、定标原则：经初步审查合格通过后，符合招标文件规定的产品技术、质量和服务要求，且报价最低者被确定中标（成交）供应商。

Ｆ　　授予合同

23、定标原则

23.1严格按照“招标文件”的要求和条件进行评标，择优定标。

23.2评标结束后，采购代理机构组织编写评标报告，采购人根据评标报告和授标建议书推荐的中标候选供应商确定中标人，并送报采购管理机关备案。

23.3如果中标人不能按照招标文件的要求及投标文件的承诺签订合同或中标人的投标文件与事实不符，采购人可以取消中标人的中标资格并将合同授予另一中标候选人，或者依法重新招标或采取其他采购方式。采购人对影响的投标人不承担任何责任。

24、中标通知

24.1评标结束后，根据评标委员会裁定的结果，由海南省教学仪器设备招标中心签发《中标通知书》。

24.2《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。中标人不与招标人按期订立合同的，其投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，应当对超出部分予以赔偿。

25、授予合同时变更数量的权力

采购代理机构在授予合同时，有权根据评标的情况，对“招标货物一览表”中列明的货物的数量和服务予以增加或减少，额度不大于10%。

26、签订合同

26.1中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，采购代理机构予以鉴证。

26.2、《中标通知书》中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

27、中标服务费

27.1中标方应向海南省教学仪器设备招标中心支付的中标服务费。

27.2中标服务费金额按中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]文件规定收取。

第四部份　合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．支付

合同生效后，｛免税自用进口设备由供货商自行办妥免税购汇批文， （买方提供有关证明文件），仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向业主提请仪器设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，货物验收合格后，卖方应按买方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“货物验收单”（注明发票呈码），国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；

10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五部分要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经采购代理机构鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

第五部份　合同条款及格式

买方：

卖方：

买、卖双方根据2016年 月  日2016年本级政府               （招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

二、设备（或软件）名称：

仪器设备（或软件）型号：

仪器设备（或软件）产地及厂家：

仪器设备（或软件）单价：

仪器设备（或软件）数量：

合同总价：

大写：

三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

卖方对所提供的设备须提供3年免费维修保养期，保养期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式：

为配合招标人紧急采购，设备及时到位的需求，中标供应商不得延误合同签订、设备交付时间。本项目必须在签订合同30天内发货到业主指定地点安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。

五、卖方应随设备向买方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：，合同签订后10个工作日内预付全款的30%，买方验收合格后7个工作日内付全款的65%，质量保证期满后7个工作日内付清余款。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

九、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十、本合同一式六份，买、卖、招标机构三方及财政采购监管部门各执一份，均具同等效力。

十一、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

买方：（盖章）                          卖方：（盖章）

地址：                                 地址：

定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

银行帐号：                             银行帐号：

2016年  月  日                       2016年  月  日

鉴证方：海南省教学仪器设备招标中心

地  址：海口市西沙路二号

鉴证方代表：

电  话：0898－66779294

2016年  月  日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

第六部份　投标文件格式

# 附件1

# 投 标 书

# 致：海南省教学仪器设备招标中心

根据贵方为                  项目的投标邀请                 （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                   （投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本二份。

⑴开标一览表

⑵售后服务计划

⑶设备技术配置和参数一览表

⑷规格响应表

⑸资格证明文件

⑹投标保证金支付证明，金额为              。

据此函，签字代表宣布同意如下：

⑴所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为            （人民币），即               （文字表述）。

⑵投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

⑶投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并

同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

⑷其投标自开标日起有效期为 60  个工作日。

⑸如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

⑹投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

⑺与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）：

日期：      年     月     日

全权代表签字：

附件2

# 报价一览表

# 项目名称：

投标人名称： （盖章）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 原产地及制造厂名及型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 交货期 | 免费质保期 |

大写：                                                 合计：

投标人代表签名：             职务：                          日期：

# 注：1、所有仪器设备用人民币元报价。

2、第6栏的单价应包括产品费用全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

4、将1份开标一览表单独装在信封中密封，供唱标使用。

附件3

设备配置及参数一览表

投标人名称:（盖章）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 型号规格及主要技术参数 | 性能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签名：             职务：                          日期：

附件4

规格响应表

投标人名称: （盖章）

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标型号规格及技术参数 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 注：1、参考规格填写买方要求。

# 2、投标规格2由投标人填写。

# 投标人签名：

# 附件5

售后服务计划

主要内容应包括：

1、公司简介；

2、已做工程简介；

3、维修技术人员情况；

4、应急维修时间安排；

5、维修服务收费标准；

6、主要零配件价格；

7、其它服务承诺。

附件6   资格证明文件（格式）

目     录

6.1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

6.2 组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

6.3 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

6.4法定代表人授权书（格式）

6.5投标人的资格声明（格式）

6.6社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

5.7依法缴纳税收的完税证明复印件（须加盖本单位公章）

6.8 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

6.9制造商的代理授权书（以项目需求书要求为准）

6.10要求的其它资格证明证书复印件（须加盖本单位公章）

## 附件6.1  法人营业执照的复印件

提供工商年检合格的营业执照副本复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件6.2  组织代码机构证书复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件6.3  税务登记证书复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件6.4                     法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 附件6.5  投标人的资格声明 （格式）

（须加盖本单位公章）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般员工：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

4、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

投标人盖章：____________________________

传真号：__________________

## 附件6.6 社会保障资金缴纳记录

近期企业社会保障资金缴纳社保证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

## 附件6.7  依法缴纳税收的完税证明

近期企业依法缴纳税收的完税证明（复印件加盖单位公章）

## 附件6.8  投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

（须加盖本单位公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

## 附件6.9  制造商的代理授权书

致：                            （招标人名称）

作为设在                    （制造商地址）的制造/生产               （货物名称和/或描述）的                     （制造商名称）在此以制造厂的名义授权                    （代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就项目名称             （项目编号为：          ）递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

根据招标文件的规定，我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造商名称：

（公章）

日期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

## 附件7 中标服务费承诺书（格式）

致：海南省教学仪器设备招标中心：

我们在贵公司组织的	      	项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：	       	），我们保证在签定合同的同时按招标文件的规定，以银行保函、转账或电汇方式，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

## 附件8  投标人认为需要提供的用于参与评审其他相关资料