麻醉机等

招标文件

招标编号：HZ2016-410

甲级政府采购代理机构

采   购   人：昌江黎族自治县人民医院

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年八月

目      录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	26

第五章 投标文件内容和格式	29

第六章  评审办法和程序	36

初步审查表	38

技术、商务评分表	39

# 第一章 投标邀请函

受昌江黎族自治县人民医院的委托，海南海政招标有限公司就麻醉机等（项目编号：HZ2016-410）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：麻醉机等

2、项目编号：HZ2016-410

3、用途：昌江黎族自治县人民医院工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目预算：200万元。

二、投标人资格要求 ：

1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人,必须提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证的复印件或者具有三证合一的工商营业执照的复印件（加盖公章、原件备查）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期任意三个月的企业纳税证明或会计师事务所出具的2015年度财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期任意三个月的社会保障缴费记录复印件）；

4、投标人如为生产制造商，须具有《医疗器械生产企业许可证》，如所投设备为进口产品，则须具有《医疗器械注册证》；

5、投标人如为产品代理商，须具有《医疗器械经营许可证》，且获得所投主要产品制造厂商针对本项目的授权；

6、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

7、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年8月22日至2016年8月26日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：100元/套（售后不退）。保证金金额：￥5,000.00元。

4、投标人提问截止时间：2016年9月6日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2016年9月12日前09:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年9月12日上午09：15—09：30；

2、开标时间：2016年09月12日上午09：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼202开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660     传真：0898-68500661

联系人： 白蕾/林嘉嘉

财务电话：0898-68555187

公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、联 系 人：蔡仁联

2、联系方式：13907663697

3、地址：昌江黎族自治县建设东路1号

海南海政招标有限公司

2016年8月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：昌江黎族自治县人民医院

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：麻醉机等

项目编号：HZ2016-410

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

麻醉机等

二、项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温等离子体灭菌器 | 1台 |  |  |
| 2 | 脉动真空灭菌器 | 1台 |  | 需要授权 |
| 3 | 体外碎石机 | 1台 |  | 需要授权 |
| 4 | 电动手术台 | 3张 |  |  |
| 5 | 电动手术台 | 1张 |  |  |
| 6 | 脑电双频谱指数测量仪 | 1台 | 进口 | 需要授权 |
| 7 | 麻醉机 | 1台 | 进口 | 需要授权 |

三、主要设备技术参数

以下参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分；带★的参数为关键性技术参数，如不满足则投标将被拒绝。

### （一）低温等离子体灭菌器

一、技术要求

1、灭菌技术：过氧化氢低温等离子体技术

2、用途：对畏热、畏湿及内窥镜等物品进行无菌处理

▲3、灭菌剂封装方式：卡匣式封装，每次使用精确定量

4、灭菌剂：58％过氧化氢溶液

5、每个卡匣灭菌锅数：标准灭菌模式，每个卡匣可灭菌≥6锅

▲6、灭菌舱形状：圆柱形

7、内舱容积165L

8、灭菌舱内筒直径≥510mm

▲9、灭菌舱筒深≥810mm

10、灭菌时间：标准程序灭菌时间在50分钟左右

11、灭菌温度：50-55℃

▲12、灭菌器主体采用316L不锈钢

二、灭菌效果

1、实验菌株：嗜热脂肪杆菌芽孢、枯草杆菌黑色变种芽胞

2、可用于内径1mm，长300 mm一端密封的不锈钢管腔的灭菌，（须提供疾控中心检测报告）

3、可用于内径1mm，长1000 mm一端密封的聚乙烯管腔的灭菌（必须提供疾控中心检测报告）

4、可对内径为≥1mm，长度≤500mm金属医疗器械管腔和内径≥1mm，长度≤2000mm的聚四氟乙烯等管腔类器械进行灭菌，可杀灭细菌芽孢。（提供中国人民解放军军事医学科学院检测报告）

5、经半周期灭菌程序验证达到无菌保证水平（SAL=10-6 cfu）

三、系统要求

1、操作界面：全中文液晶触摸屏式，一键操作；

2、打印系统：自带打印机，非热敏式，打印资料可长期保存；

3、灭菌仓门打开方式：门自动升降，具备红外线感应装置，人性化防夹手设计

4、可实现远程监控和升级

5、报警时除显示报警代码外同时显示故障内容。

▲6、射频发生器：采用13.56MHz射频发生器，确保低温状态下等离子密度更高

四、配置清单

| 低温等离子体灭菌器 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 中层隔板 | 个 | 1 |
| 底层隔板 | 个 | 1 |
| 打印纸 | 卷 | 5 |
| 化学指示卡（200张/盒） | 盒 | 1 |
| 化学指示胶带（20mm*50m） | 卷 | 1 |
| 特卫强灭菌袋（100mm*20m） | 卷 | 1 |
| 特卫强灭菌袋（150mm*20m） | 卷 | 1 |
| 特卫强灭菌袋（200mm*20m） | 卷 | 1 |
| 特卫强灭菌袋（250mm*20m） | 卷 | 1 |
| 特卫强灭菌袋（300mm*20m） | 卷 | 1 |
| 生物指示剂（BI，10支/盒） | 盒 | 1 |
| 过氧化氢卡匣（5个/盒） | 盒 | 1 |
| 卡匣回收盒(放入机内，随机发送) | 个 | 1 |
| 无纺布600mm*600mm（50片/包） | 包 | 1 |
| 无纺布800mm*800mm（50片/包） | 包 | 1 |
| 无纺布1000mm*1000mm（50片/包） | 包 | 1 |
| 灭菌记录本 | 本 | 1 |

### （二）脉动真空灭菌器

| 1 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 主体 |
| 1.1.1 | 容积： | 990L |
| 1.1.2 | ▲主体结构： | 环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。 |
| 1.1.3 | ▲焊接工艺： | 全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。 |
| 1.1.4 | 材质： | 内壳SUS304 不锈钢,≥5mm，夹套Q245R 碳钢，≥6mm。其中内壳316L选配，夹套316L，SUS304选配 |
| 1.1.5 | 设计压力： | -0.1/0.3Mpa |
| 1.1.6 | 设计温度： | 144℃ |
| 1.1.7 | 使用寿命： | 10年/20000次灭菌循环 |
| 1.1.8 | ▲夹套数量： | 环形加强筋结构，环形加强筋个数≥6个。多点进汽，进汽口数量≥6个。 |
| 1.1.9 | 主体保温： | 岩棉，厚度60mm |
| 1.2 | 密封门 |
| 1.2.1 | 门数量： | 双门 |
| 1.2.2 | 材质： | 门板SUS304不锈钢，齿板Q245R碳钢。其中材质均可在316L、SUS304、Q245R之间选配。 |
| 1.2.3 | ▲结构： | 与主体啮合齿数≥10个，门板加强筋板数量≥4个 |
| 1.2.4 | 动力方式： | 电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。 |
| 1.2.5 | 安全联锁： | 压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。 |
| 1.2.6 | 双门互锁： | 双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。仅适用于双扉灭菌器 |
| 1.2.7 | ▲门胶圈 | 圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。 |
| 1.3 | 管路系统 |
| 1.3.1 | 管路材质： | 不锈钢卫生级管路，卡箍链接 |
| 1.3.2 | 阀门数量： | 4个气动阀，3个电磁阀 |
| 1.3.3 | 泵： | 进口品牌，单级直连式水环真空泵 |
| 1.3.4 | 阀： | 原装进口气动阀和电磁阀，气动阀保证400万次无故障运行。 |
| 1.3.5 | 压变： | 原装进口，精度等级 |
| 1.3.6 | ▲蒸汽源： | 设备自带蒸汽发生器，蒸汽供给方便快捷。在此基础上，可增加外接蒸汽管路及进口 |
| 1.3.7 | ▲降噪系统： | 节水降噪装置 |
| 1.3.8 | ▲水回收装置： | 带有换热器冷凝水回收系统，节约能源 |
| 1.3.9 | 换热装置： | 进口品质板式换热器，换热效率高，使用寿命长 |
| 1.4 | 控制系统 |
| 1.4.1 | ▲PLC | 外壳：外壳采用碳钢材质，强度韧性高，抗干扰性强 程序容量：程序容量512K，数据容量512K(带电池备份) 网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多网络协议。 功耗：极低的功耗，最大5W，极低的对外电磁干扰（EMI） 通讯协议：带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件互联（WinCC、组态王、LabView等） 工作温度：工作温度在–10℃～+70℃范围内，可在恶劣的工业环境中稳定工作 |
| 1.4.2 | ▲屏 | 系统权限：系统可靠，操作分权限管理，更安全； 屏幕颜色：64K真彩触摸屏； 屏幕尺寸：8.4寸； 分辨率：分辨率为640 × 480； 容量：32M Flash和32M RAM。 防护等级：前面板 IP 65； 辅助功能：拥有主内存、用户内存，支持对U盘、移动硬盘等移动存储设备的数据读取。 通讯协议：支持RS-232、RS-422、RS-485、TCP/IP通讯。 |
| 1.4.3 | 记录方式： | 触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看； 热敏打印机记录：程序运行过程中的相关信息通过内置热敏打印机打印出来； 喷墨打印机记录：设备可选配监控电脑，程序运行中参数可以永久保存在电脑中，并通过外置喷墨打印机随时打印记录。 |
| 1.4.4 | 记录内容 | 灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均在热敏打印机和选配的监控电脑中存储，并可通过与电脑连接的喷墨打印机打印出来； 报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在打印纸上打印。 |
| 1.4.5 | ▲数据保存 | 热敏纸：长效热敏纸在适宜的环境下可保存5年； 电子数据：选配电脑监控的设备电子数据可永久保存、重复打印、随时查看。 |
| 1.4.6 | 权限管理 | 操作员：具有设备操作相关权限； 工艺员：具有设备操作和相关程序工艺参数调整的权限； 管理员：具有设备操作、程序参数调整和系统参数调整的所有权限。 |
| 1.4.7 | ▲安全保护 | 超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理； 门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。 |
| 1.5 | 程序系统 |
| 1.5.1 | ▲程序种类及数量 | 灭菌类程序：8套； 测试类程序：3套； 辅助类程序：2套。 |
| 1.5.2 | 程序名称： | 织物、器械、橡胶、重负载、快速、液体、自定义一、自定义二程序、BD、PCD、泄露测试、干燥程序和预热程序。 |
| 1.5.3 | ▲程序运行时间 | 标准循环≦55分钟。 |
| 1.5.4 | 脉动次数 | 3次，0～99次可设。 |
| 1.5.5 | 灭菌温度 | 121℃和134℃， 105～138℃可设。 |
| 1.5.6 | 灭菌时间 | 121℃ 20分钟， 134℃ 5分钟， 0～166分钟39秒可设。 |
| 1.5.7 | 干燥时间 | 8分钟和10分钟， 0～166分钟39秒可设。 |
| 1.6 | 物品装载 |
| 1.6.1 | 物品装载方式： | 标配消毒车搬运车装载，消毒车材质为SUS304。可在合理范围内订制层间距，搬运车标配碳钢喷漆。 |
| 1.6.2 | 材质： | 消毒车标配SUS304，可选配316L。搬运车标配碳钢烤漆，304、316不锈钢可选配 |
| 1.7 | 整体参数 |
| 1.7.1 | 腔体尺寸： | 610X910X1800 |
| 1.7.2 | 外形尺寸 | 1310X2070X1990/1310X2070X2040 |
| 1.7.3 | 设备重量： | 1400/1500 |
| 1.7.4 | 设备功率： kVA | 61 |
| 2 | 标准配置 |
| 2.1 | 主体 | 1个 |
| 2.2 | 导轨 | 1个 |
| 2.3 | 格栅 |  |
| 2.4 | 消毒车 | 1辆 |
| 2.5 | 搬运车 | 2辆 |
| 2.6 | 压缩气管 | 长度≥5米，直径≥8mm，材质为橡胶 |
| 2.7 | 快插接头 | 1个，连接形式一端为R1/4，一端为快插形式 |
| 2.8 | 棘轮扳手 | 1个，可顺时针和逆时针切换，实现手动开关门 |
| 3 | 可选配置 |
| 3.1 | ▲装载篮筐 | 535X380X195与535X380X100可选，并可接受订制用户需求的尺寸规格 |
| 3.2 | 压缩机 | 60L/120L可选 |
| 3.3 | 软化水/纯水系统 | 100L~2吨多种规格可选 |
| 3.4 | 追溯系统 | 与灭菌器同厂家的追溯系统 |

### （三）体外碎石机

设备用途：主要用于泌尿系结石碎石治疗。

技术参数：

▲1、成熟的冲击波发生器：透镜折射式电磁冲击波源（震波膜与电磁盘一体化设计），可与液电式兼容并提供产品注册证或检测报告证明。

⑴高压放电范围：11～16KV；

⑵高压放电电容储能53～128J。

▲⑶电磁冲击波聚焦透镜第二焦点高度130mm，可变焦距110mm，130mm，150mm；提供产品注册证或检测报告证明。

⑷第二焦点冲击波压力场参数：脉冲前沿≤0.5μS、脉宽≤1μS、焦斑范围径向±7.5mm，轴向－40~＋55mm，焦点压力：20～72MPa；

⑸冲击波发生器以焦点为圆心可作球面运动，可方便移离床下，与透视、手术使用时不干涉；

⑹能实现低能量、低剂量碎石。

▲2、定位系统：具备X线和B超双定位系统，提供产品注册证或检测报告证明。

X射线定位系统

⑴采用球面运动C臂单X线双向透视定位;

⑵X线球管使用电压：50～100KV;

⑶X线球管使用电流≤5mA；

⑷X线高压发生器50mA；

⑸高分辨率9吋影像增强器和进口高清晰度CCD摄象机；X光图像分辨率≥14LPM；

⑹大C臂的开口尺寸≥970mm

B超定位系统

⑴环冲击波源锥形多角度运动B超探头定位装置，具有电子自动测距功能，第二焦点距离电子数字直接显示；

⑵探头能对焦点作直线和环形运动，且定位误差≤±2mm；

⑶探头表面与第二焦点测距误差＜2mm；

3、操作系统

⑴带隔离室操作及床边操作系统；

⑵碎石病历记录系统：可存储图像、打印病历和图像，在网络支持下可进行远程会诊；

⑶平面直角1000线高清晰度监视器：末侦图像冻结、存储4级降噪功能；

⑷碎石能量可无级调节；

⑸碎石放电频率可在0.3～1.5秒／次之间自由调整；

⑹长寿命轻触式按钮控制；

⑺封闭式水加热、自动排气、恒温超温保护自动循环装置。

⑻预留接口，可选配病例管理系统

⑼预留接口，可选配PACS系统并提供PACS软件著作权证书

4、主机及治疗床

⑴治疗床及主机一体化设计，调节方便，精度高。

▲⑵大C臂可上下180°内旋转治疗，并向侧旋转90°离开治疗床，使治疗床独立成为泌尿工作手术床。

⑶治疗床可进行X、Y、Z三维方向运动；

⑷治疗床可向外倾斜转动一定角度；

⑸治疗床可相对水平面转动一定角度；

⑹C臂、小C臂运动时引起的第二焦点定位误差≤3mm。

⑺治疗床载重  130kg。

三、配置要求

⑴主机治疗床1套

⑵电气柜1台

⑶控制台1个

⑷床旁控制盒1个

⑸工具箱1个

⑹对讲系统1套

⑺硅胶水囊3个

⑻压腹带1条

⑼冲击波源（电磁式130mm）1套

⑽电容箱（电磁式空气触发）1个

⑾X线发生器（工频50mA高压发生器远志）1个

⑿X线球管（200mA远志）1个

⒀影像增强器（9寸）1个

⒁影像摄像机（40万像素WATEC）1个

⒂监视器（医用14寸CRT佳显）1个

四、技术服务要求

⑴维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

⑵供货方保证质保期内设备开机率≥95％，提供全套技术资料、操作手册、维修手册，

提供专用安装、维修工具和日常维修工具。

⑶供货方保证提供系统安装调试，应用培训。整机保修一年。保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。

五、产品及生产商重要资质及能力：

⑴制造商为国家级高新技术企业，提供证书。

⑵制造商国内拥有30个以上的售后服务网点，提供地址、联系人、电话证明材料。

⑶ 产品获得ISO9001、ISO13485质量体系认证，提供证书复印件。

⑷产品获得CE认证，提供证书。

⑸产品要求在国内有20家及以上同型号三甲医院客户，提供名称及联系方式。

### （四）脑电双频谱指数测量监护仪

一、参数要求

1.系统组成：市场主流品牌，原装单机。主机，数据转换器，患者联线，输液架固定器，电源线。

2.供电及散热：常规交流电源，具备风扇散热功能。

▲3.麻醉深度监测：实时监测BIS指数范围100~0（从完全清醒~无脑电信号）显示实时患者镇静、催眠程度。

4.信号质量指数（SQI）：范围0~100，实时监测记录信号质量。

5.肌电信号：肌电70~110HZ，实时监测，提供参考依据。

▲6.同屏脑电波显示功能：支持双导脑电图同屏显示，实时原始脑电波形及波形趋势描记。四个脑电极采集两条脑电波，起到滤波功能，抗电刀干扰。

7.爆发性抑制比率（SR）：范围0～100％，实时监测记录，为过深麻醉和镇静提供定量参考数据，保证麻醉安全。

8.实时观察脑电双频谱指数的变化趋势，显示整个麻醉过程中患者镇静、催眠程度的动态变化。

9.报警限制功能：可调设高、低限报警数值。

▲10.趋势平滑率：提供三种平滑率选择：10，15和30秒，满足不同科室，不同患者状态BIS的监测要求。

11.系统自检功能：主机、数据转换器、传感器顺序自检。

12.数据存储、导出功能：可存储1200小时的数据和72小时趋势图形；一个RS232端口，两个USB端口（A型和B型）。

13.显示窗口尺寸和类型：彩色触摸屏≤ 6.6英寸，节省手术室空间。

14.额肌电（EMG）及趋势图

15.BIS波形显示

16.BIS图表数据时间间隔可选：BIS数值每秒更新，有1、5、10、15、30和60分钟间隔可选

17.自动监测阻抗功能

18.事件标记功能

19.肌松监测柱状图显示

▲20.快速反应时间2-6秒（直接针对每一个个体），采用专用脑电极采集脑电，确保原始数据精确。

21.意识恢复的临床反映水平----麻醉深度监护仪系统的BIS指数能反映皮层和皮层下电活动，能较好的预测到意识的恢复，与临床情况一致。

二、配置要求

| 脑电双频谱指数测量仪配置（/套） | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| BISx数据转换器 | 1个 |
| 输液架固定器 | 1个 |
| PIC患者连接电缆 | 1根 |
| 内置充电电池 | 1块 |
| 电源线 | 1根 |
| 操作手册（中、英文） | 1套 |

### （五）电动手术台1

1 为全新原装进口或台湾主流产品.

2  床面至少由四部分组成:头部,背部,殿部,两片可水平及垂直定位腿部,各种床面调节全部由电动完成,以满足开展各种外科,妇产科,五官科等科室手术体位要求

3  为微电脑控制智慧型电动多功能手术床.

4  床板采用X光可透视材料,并可获的优良之影像品质.

5 优异的传动柱机构，能够安全平稳的提供床面纵向及横向倾斜等位置之切换。

6 床面尺寸:长度≥1950mm,头板至少可延长60mm，宽度500mm,

7 床面离地电动可调节高度,最低高度710mm最高高度1015mm

8 床面电动可调节横向倾斜(左右倾斜)角度21度

9床面电动可调节头高足低/头低足高位角度26度

10头部段可调角度范围为+60度至–90度.

11背部段角度电动可调范围为:上部60度,下部30度.

12 脚部:上下可调0度至90度,左右旋转0度至90度

▲13中央机械式刹车装置,方便的踏板操作方式，不锈钢T型基座，可坚固地固定床身

▲14复合体位,床面腰上位(∧)210度及腰下位(∨)120度这两个动作均可一键完成，使用方便快捷。

15床体表面材料为高级医用不锈钢,便于清洁消毒,耐冲击.

配置清单

头板                                1个

手板                                2个

腿板                                2个

手控器                              1套

麻醉布帘架                           1套

床垫                                1组

说明书                              1份

### （六）电动手术台2

1 为全新原装进口或台湾主流产品.

2  床面至少由四部分组成:头部,背部,殿部,两片可水平及垂直定位腿部,各种床面调节全部由电动完成,以满足开展各种外科,妇产科,五官科等科室手术体位要求

3  为微电脑控制智慧型电动多功能手术床.

4  床板采用X光可透视材料,并可获的优良之影像品质.

5优异的传动柱机构，能够安全平稳的提供床面纵向及横向倾斜等位置之切换。

6 床面尺寸:长度≥1950mm,头板至少可延长60mm，宽度500mm,

▲7床面可平移≥30CM，增加C型臂X光透视检查之范围

8 床面离地电动可调节高度,最低高度710mm最高高度1015mm

9 床面电动可调节横向倾斜(左右倾斜)角度21度

10床面电动可调节头高足低/头低足高位角度26度

11头部段可调角度范围为+60度至–90度.

12背部段角度电动可调范围为:上部60度,下部30度.

13 脚部:上下可调0度至90度,左右旋转0度至90度

▲14中央机械式刹车装置,方便的踏板操作方式，不锈钢T型基座，可坚固地固定床身

▲15复合体位,床面腰上位(∧)210度及腰下位(∨)120度这两个动作均可一键完成，使用方便快捷。

▲16、配备内置式肾桥，顶举高度≥121mm,肾桥为可X光透视材料

17 床体表面材料为高级医用不锈钢,便于清洁消毒,耐冲击.

配置清单

头板                                1个

手板                                2个

腿板                                2个

手控器                              1套

麻醉布帘架                          1套

床垫                                1组

说明书                              1份

### （七）麻醉机

基本要求：

原装进口、国际知名品牌。

呼吸机要求：

▲1. 气动电控型呼吸机，成人、儿童双模式设计，适用于成人、小儿所有年龄病人。

▲2. 标配呼吸模式：容量控制模式(VCV)、压力控制模式（PCV），压力限制模式(PLV)、同步间歇指令通气 (SIMV)、压力支持模式（PSV），手动/自主呼吸模式。反比通气、电子PEEP（CPAP）功能

3. 具有动态、静态综合潮气量补偿，动态潮气量补偿：0-30L/min，实时新鲜气体补偿，保证潮气量输岀准确。

▲4. 8.4〞中英文操作菜单，液晶触摸显示屏，可同屏显示设定参数、监测参数、波形及报警信息。

5. 设定潮气量：20-1500ml

呼吸频率：2-99次/min

吸呼比：2：1-1：4

电子PEEP：0-20cmH2O

触发灵敏度：3-15L/min

6．监测参数：

吸入潮气量，呼出潮气量，分钟通气量、新鲜气体、顺应性

呼吸频率，吸呼比

气道压力，峰压，平台压，PEEP

氧浓度

显示波形：压力-时间 流速时间波形

垂直压力条形图，界面切换不消失。

记录并显示手术时间。

7．报警：智能化声光报警系统，可显示报警原因和解决方案

潮气量：低限，关或15-1125ml         高限，关或25-1875ml

通气量：低限，关或0-24L/min         高限，关或1-25 L/min

氧浓度：低限，18%-109% 高限，19%-110%

低气道压力：>PEEP 4 cmH2O

压力限制：10-70 cmH2O（成人），10-30 cmH2O（小儿）

持续气道压力：1.5-30 cmH2O

8. 麻醉手术中具有计时及时钟显示功能

9. 呼吸机具有十六种预临床自定义模式

10. 具有心肺转流模式

三、回路要求：

1. 模块化设计,拆卸无需工具，可高温高压消毒

2. 高精度压差式近端流量传感器，精确快速，且非耗材，可以手洗或机洗，也可高温134℃消毒

3. 上升式风箱，小儿手术无需更换风箱。

四、挥发罐要求：

▲1.（互锁式）：符合人体工程学设计的立式浓度旋钮与刻度表盘，操作与观察直观方便

2. 双罐位设计，异氟醚、七氟醚挥发罐可选

3. 具有流速、压力、温度、气体组合等补偿功能，终生免维护。

▲4. 输岀精度：±0.15VoL﹪. 规格：容积：250ml，

五、主机：

1. 三气五管设计，具有笑氧联动装置。

▲2. 断电时，后备电池使用不小于120分钟。

七、售后服务

1. 要求厂家在广州设有分支机构，负责售后服务。

2. 整机从验收之日起，保修壹年终身提供免费维护，每季度至少到用户现场维护一次。

3. 免费提供操作培训，培训内容：设备的基本结构、性能，日常使用保养与，常见故障的排除，紧急情况的处理等。

配置清单

| 序号 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | BleaseFocus 麻醉机主机 宽大书写台面、侧扶手独立刹车、防缠线密封脚轮 | 1 |
| 2 | 呼吸机固定基座 | 1 |
| 3 | 微电脑高级气动电控麻醉呼吸机 8.4英寸液晶触摸屏、单色高分辨率 触摸屏与飞梭操作方式 小儿与成人双用户模式 潮气量动态和静态综合补偿功能 永久性高精度压差式传感器 电子PEEP、电子流量计 | 1 |
| 4 | 呼吸机软件功能 通气模式: 定容CMV、定压PCV、SIMV-VC+PSV、SIMV-PC+PSV、手动/自主通气模式 监测:容量及波形,压力及波形,氧浓度,顺应性 潮气量：20~1500ml 智能报警:容量,压力,氧浓度,回路或呼吸机异常 | 1 |
| 5 | 氧气组件 | 1 |
| 6 | 笑气组件 | 1 |
| 7 | 空气组件 | 1 |
| 8 | 氧级联流量计 | 1 |
| 9 | 笑气级联流量计 | 1 |
| 10 | 右旋开式储物抽屉 | 1 |
| 11 | 右旋开式储物抽屉 | 1 |
| 12 | 2公斤钠石灰CASII 型吸收器(白色） | 1 |
| 13 | 附件固定器 | 1 |
| 14 | 可重复使用吸收回路组件 | 1 |
| 15 | 5米NIST ISO标准氧气管路 | 1 |
| 16 | 5米NIST ISO标准标准笑气管路 | 1 |
| 17 | 5米NIST ISO标准标准空气管路 | 1 |
| 18 | 4号软膜面罩 | 1 |
| 19 | 挂钩 | 1 |
| 20 | DATUM 免校准型高精度异氟醚挥发器 | 1 |
| 21 | 压差式传感器 | 1 |
| 22 | 备用氧气源接口 | 1 |

四、交货期及地点

交货期：签订合同后国产设备60天内，进口设备90天内。

交货地点：采购人指定地点。

五、其它要求

1、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体项目提供不少于一年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供一年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

2、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

3、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日麻醉机等（项目编号:HZ2016-410）公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

- 合同标的及金额等

| 序号 | 名称 | 内容（规格） | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | （小写） |
|  | （大写） |

- 付款

双方协商。

三、违约赔偿

1.除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括：

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方执两份，乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资质证书复印件

6、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、同类项目业绩表（表5）

11、生产厂商授权书（表6）

12、技术部分（包括所投产品彩页、技术资料等，培训及售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码

注：以上复印件需要加盖公章。

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司：

根据贵单位麻醉机等（项目编号为HZ2016-410）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地    址：                               邮编：

电    话：                           传真：

授权代表：  （签字或私章）         职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：麻醉机等

项目编号： HZ2016-410    交货期：签订合同后国产设备  天内，进口设备 天内。

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表（签字或私章）：

注: 1、投标总金额包括本文件要求的货物、运输、所有服务和相关的税费。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的麻醉机等（项目编号为：HZ2016-410）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受  托  人  （签名或私章）

二0     年     月     日

### 表5、同类项目业绩

项目名称：麻醉机等

项目编号：HZ2016-410

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目金额 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：                 授权代表（签字或私章）：

注：在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件

### 表6、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-410的麻醉机等的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 工期或交货期不满足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2.技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3.价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术及商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1.1

### 初步审查表

项目名称：麻醉机等

项目编号：HZ2016-410

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期/交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 关键性技术要求 | 是否完全满足带★的指标（如有） |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表1.2

### 技术、商务评分表

项目名称：麻醉机等

项目编号：HZ2016-410

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格及技术性能 | 所投产品的规格、技术性能是否满足招标文件要求（带▲的参数指标有1-2个不满足则本项得分不能为优档，3个或3个以上不满足则本项得分不能为优档或良档） 优：40-45分，良：25-39分，一般：1-24分 | 45 |  |
| 2 | 设备品牌质量 | 根据所投主要设备的品牌质量、市场美誉度评比 优：8-10分；良：5-7分；一般：1-4分 | 10 |  |
| 3 | 售后服务和培训 | 售后服务承诺、服务措施及培训等 优：5分；良：3-4分；一般：1-2分 | 5 |  |
| 4 | 同类项目业绩 | 投标人2012年以来合同额200万以上同类项目成功案例，每个项目2分，最高10分(提供案例合同或中标通知书复印件，原件备查。) | 10 |  |
| 5 | 价格分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 6 | 合计 |  | 100 |  |