海建商业大厦中水回用工程

采 购 文 件

采购方式：询  价

采购编号：YSZZB-16S038

项目名称：海建商业大厦中水回用工程

采 购 人：海南省建筑工程总公司

采购代理：云南山重建设工程招标咨询有限公司

2016年10月

目   录

第一章    投标邀请函	3

第二章 用户需求书	5

主要技术参数	5

一、污水水量、水质及排放要求	5

1、污水水量	5

2、设计进出水水质	5

二、工艺设计	7

1、工艺流程	7

2、工艺设施	8

3、主要构筑物设计参数	8

第三章 工程报价清单	10

主要设备	10

第四章 投标人须知	11

一、总则	11

二、招标文件	11

三、投标文件	12

四、投标文件的递交	15

五、开标及评标	16

六、授标及签约	18

第五章  合同条款	20

第六章  投 标 文 件 格 式	21

一、	自查表	22

二、	投标函	24

三、	法人授权资料	25

四、	技术要求响应表	28

五、	资格证明文件	29

六、	经营活动中没有重大违法记录的声明函	30

七、	产品质量及服务承诺书	31

第七章  评 标 办 法（最低价中标法）	32

## 第一章    投标邀请函

云南山重建设工程招标咨询有限公司受海南省建筑工程总公司的委托，就以下（采购编号：YSZZB-16S038 ）海建商业大厦中水回用工程项目所需的设备及相关服务，组织询价采购，欢迎合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质

1、名称：海建商业大厦中水回用工程

2、用途：业务需要

3、数量及分包：一批不分包

4、简要技术要求或招标项目的性质：见《用户需求书》

二、供应商资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的企业法人，营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或统一社会信用代码证）合法有效,营业执照的经营范围需包含：环保设备、污水设备或污水处理设备或一体化污水处理设备。

2、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函。

3、必须在本公司报名并购买招标文件及按时递交了投标保证金的。

4、投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则投标文件将被拒绝。

5、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2016年10月27日起至2016年10月31日（上午9:00-12:00，下午14:30-17:00）

2、获取招标文件地点：海口市滨海大道9号南昌大厦三楼306室

3、获取招标文件方式：报名购买，出示投标单位法人授权的介绍信原件、营业执照副本原件、营业执照复印件（加盖公章）。

4、招标文件售价：人民币100元/包（售后不退）

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年11月3日15:00 时（北京时间）

2、投标截止时间、开标时间：2016年11月3日15:00时（北京时间）

3、开标地点：海口市滨海大道9号南昌大厦三楼会议室

五、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国政府采购网、中国海南政府采购网上发布。

六、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：云南山重建设工程招标咨询有限公司

采购代理机构地址：海口市滨海大道9号南昌大厦三楼306室

联系人:张工

联系电话：0898-66116533

七、保证金缴纳账户

账户名称：云南山重建设工程招标咨询有限公司海南分公司

开户银行：建行海口新港支行

帐    号：46001004536053002870

云南山重建设工程招标咨询有限公司

2016年10月27日

## 第二章 用户需求书

一、交货时间与地点要求：

交货时间：合同签订后10天内；

地点：用户指定地点。

二、付款条件：全部验收合格后付款。

三、供应商资格要求：见投标邀请函。

四、验收要求：按标书技术参数进行验收。

五、伴随服务要求：

六、用户的配合条件；

七、技术要求：

# 主要技术参数

# 一、污水水量、水质及排放要求

## 1、污水水量

根据客户提供的数据，污水量为5 m3/d。

## 2、设计进出水水质

（1）进水水质

由于用户没有提供相关原水水质，本方案参照国内外同类生活污水水质情况，设计污水进水水质如下表：

污水进水水质指标

| 项 目 | CODcr | BOD5 | 浊度 | 氨氮 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | ≤300mg/L | ≤150mg/L | ≤100（NTU） | ≤35mg/L | 6.0～9.0 |

（2）排放标准

确保各项指标达到出水水质需达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中城市绿化类标准：

达标要求

| 控制项目 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 189202002 |
| --- | --- |
|  | 冲厕 | 道路清扫、消防 | 城市绿化 | 车辆冲洗 |
| PH值 | 6～9 |
| 色度≦ | 30 |
| 嗅 | 无不快感 |
| 浊度（NTU）≦ | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 溶解性总固体 （mg/L）≦ | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 |
| 五日生化需氧量 （BOD5）（mg/L）≦ | 10 | 15 | 20 | 10 |
| 氨氮（mg/L）≦ | 10 | 10 | 20 | 10 |
| 阴离子表面活性剂 （mg/L）≦ | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| 铁（mg/L）≦ | 0.3 | — | — | 0.3 |
| 锰（mg/L）≦ | 0.1 | — | — | 0.1 |
| 溶解氧（mg/L）≧ | 1 |
| 总余氯（mg/L） | 接触30min后≥1.0 管网末端≥0.2 |
| 总大肠菌群数/ （个/L）≦ | 3 |

# 二、工艺设计

## 1、工艺流程

本项目污水B/C在0.5左右，可生化性好，结合同类水质处理工艺及实际工程运行经验。结合本项目实际情况，优先选用占地少、管理维护简单、运行成本低的污水处理方法，本项目采用微动力双效生物滤床设备处理。 微动力双效生物滤床设备采用高分子材料与高强度玻璃钢纤维复合制成。

工艺流程如下：

本污水处理设施采用一体化集成式污水处理设备，节约了建设资金的投入。设备采用微孔曝气装置，在运行过程中，大大减少了运行成本。

生活污水进入一体化集成式污水处理设备，经过一些列水解酸化、好氧、沉淀等作用，使污水得到净化，出水达标排放。

一体化集成式污水处理设备拟采用自动控制系统，手动切换相结合控制方式。系统设有自动、手动（即就地）两种方式，同时考虑应急措施及在事故突发状况下的各类自动保护措施。采用自动控制系统无需专人管理，只需一名兼职人员定期检查、维护即可。

一体化集成式污水处理设备中的污泥半年或一年左右清除一次，由环卫吸粪车吸走外运。

## 2、工艺设施

- 一体化集成式污水处理设备

包含酸化调节池、好氧曝气池、沉淀池。

调节池进行水量、水质的调节均化，并对来水进行一定的水解酸化作用，保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定，提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。

好氧池将污水进一步混合，充分利用池内高效生物填料作为细菌载体，在曝气搅拌环境中，污水经过厌氧、好氧以及硝化、反硝化等一系列生化反应，污水中的有机物含量大幅度降低，同时也使污水中的COD值降低到更低的水平，使污水得以净化。

设计特点：

该设备由主体、填料、曝气系统等部分组成。

以生物膜法为主，兼有活性污泥法的特点。

池中填料采用弹性立体填料，该填料具有比表面积大，使用寿命长，易挂膜，耐腐蚀不结团堵塞等特点。填料在水中自由舒展，对水中气泡作多层次切割，更相对增加了曝气效果，填料成笼式安装，拆卸、检修方便。

沉淀池的设置旨在分离生化处理后所产生的生物污泥，保证出水的SS稳定达标。在运行期间，进行污泥回流，能够提高生化池污泥浓度，缩短培菌与调试周期，增强生化处理效果,减少剩余污泥排放量。

本设计方案在沉淀池的结构设计上，采用斜板沉淀池，并辅以配水系统，以提高固-液分离效果，保证出水水质稳定。同时在沉淀池底部设置泥斗，将所产生的少量生物污泥回流至酸化调节池，剩余污泥定期抽走外运。

2） PLC自动控制系统

控制室主机PLC机采用名牌产品。PLC控制柜对所有系统内电器设备、动力设备进行集中控制，并按预先设定的程序发出指令对系统进行自动控制及监控。

## 3、主要构筑物设计参数

本工程蓄水池及设备间利用业主原有构筑物，一体化集成式污水处理设备为碳钢防腐结构。

（1）蓄水池

- 利用原有

- 主要设备：

污水提升泵，2台（1用1备）；

Q=1m3/h，H=18m，N=0.37KW；

（2）一体化集成式污水处理设备

- 尺寸：L×B×H=3100 mm×1500mm ×2000mm

- 数量：1座

- 结构：碳钢防腐结构

- 主要设备：

鼓风机，2台（1用1备）；

N=0.70kW；

搅拌系统，1套；

高效好氧生物填料，填料支架，1套；

高效曝气系统，1套；

污泥回流泵，2台（1用1备）

Q=1m3/h，H=18m，N=0.37KW

回用水泵（客户自行配置）

（5）设备房

- 利用原有

- 配套设备：

PLC控制系统，1台，微电脑可编程控制柜。

## 第三章 工程报价清单

## 主要设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水提升泵 | Q=1m3/h，H=18m，N=0.37KW | 2台 |  |  |  |
| 2 | 一体化污水处理 系统 | L×B×H： 3100 mm×1500mm ×2000mm 1座,防腐、加强处理 | 1套 |  |  |  |
|  | 搅拌装置 | / | 1套 |  |  |  |
|  | 高效好氧生物填料 |  | 1套 |  |  |  |
|  | 好氧填料支架 |  | 1套 |  |  |  |
|  | 高效曝气系统 | 曝气装置、管道 | 1套 |  |  |  |
| 3 | 曝气风机 | N=0.70kW | 2台 |  |  |  |
| 4 | 污泥回流泵 | Q=1m3/h，H=18m，N=0.37KW | 2台 |  |  |  |
| 5 | 自动控制系统 |  | 1套 |  |  |  |
| 6 | 管道阀门 | UPVC 等材质 | 1批 |  |  |  |
| 7 | 电线、电缆 | 两相电缆 | 1批 |  |  |  |
| 设备总价（含运费及安装调试费）：小写： ￥ 大写： |

## 第四章 投标人须知

## 一、总则

1．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次招标投标活动。

2．合格的投标人

2.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标单位均为合格的投标人。

2.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备招标文件第一章“供应商资格条件”规定的条件。

2.3 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4． 法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

5．招标文件的约束力

5.l 投标人一旦购买了本招标文件并在3个工作日内未对招标人提出书面质疑，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.2 本招标文件由招标人负责解释。

## 二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由七部分组成，包括：

第一章  投标邀请函

第二章  用户需求书

第三章 工程报价清单

第四章  投标人须知

第五章  合同条款

第六章  投标文件格式

第七章  评标办法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清

若投标人对招标文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间3天前通知招标人，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一招标文件的投标人。

8．招标文件的更正或补充

8.l 在投标截止时间前三天，招标人均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

8.2 对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的更正公告为准。

8.4 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函招标人。逾期不回的，招标人视同投标人已收到更正公告。

8.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

## 三、投标文件

9．投标文件的语言及度量衡

9.l 投标文件以及投标人与招标人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

9.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

9.3 除在招标文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

10．投标文件的组成

10．l 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五章“投标文件格式”要求）：

10.1.l 投标函、投标报价及相关证明文件。

10.1.2 投标人资格证明文件。

10.2 招标文件第二章中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

10.3 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

11．投标报价

11.1本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、合格验收、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

11.2招标人不接受任何有选择的报价。

11.3 预中标人的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

12. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

13．投标保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额人民币：1000.00元，在保证金单据上必须注明采购编号。

13.2 投标保证金可采用下列形式之一，并符合下列规定：

13.2.1 投标人必须在投标截止时间前一天上午11：00（北京时间）前将投标保证金划入或存入云南山重建设工程招标咨询有限公司指定账户并注明汇款单位（开户银行及账号见招标文件第一章），投标人在投标截止时间前一天上午11：00（北京时间）前投标保证金未到达云南山重建设工程招标咨询有限公司指定账户，其投标将被拒绝。

13.3 若投标人不按规定提交投标保证金，或提交保证金而未注明所报价的项目及分包号的，其投标文件将被拒绝接受。

13.4 投标保证金的退还

13.4.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还（除有特殊情况外）。

13.4.2 落标的投标人的投标保证金将在招标人发出中标通知书5个工作日内无息退还。

13.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）中标人不按第29条规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

14．投标有效期

14.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60日历天，投标有效期小于60日历天的投标文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

15．投标文件的数量、签署及形式

15.1 投标文件一式叁份，固定胶装。其中正本壹份，副本贰份。

15.l 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

15.2 投标文件正本文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

15.3 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

## 四、投标文件的递交

16．投标文件的密封及标记

16．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

16.2 投标专用袋（箱）上须按招标人提供的格式注明：

（l）采购编号及项目名称：

（2）分包号（如有的话）：

（3）投标人的名称、地址、联系人、电话和传真：

16.3 投标文件未按第 16.l和 16.2条规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

16.4投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

（1）从投标文件正本中复印的开标一览表；

（2）交纳投标保证金证明文件的复印件；

（3）投标函。

17．投标截止时间

17.l 投标人须在招标文件第一章规定的投标截止时间前将投标文件送达招标人规定的投标地点。

17.2 若招标人按8．5条规定推迟了投标截止时间，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

18．迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

19．投标文件的修改和撤回

19.l 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使招标人在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

19.2 投标文件的修改文件应按第15条规定签署，正、副本分别密封，并按第 16.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标人规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

19.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

## 五、开标及评标

20．开标

20.l 招标人按招标文件第一章规定的时间和地点开标。采购人代表、招标人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，招标人有权要求参加开标的代表持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

20.3 开标时，招标人、公证员（如有）或投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

20.4 若投标文件未密封，或投标人未按招标文件规定提交投标保证金（包括投标保证金不符合第13条规定），招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

20.5 按照第19条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

21．询价小组

询价小组由三人组成，其中采购人代表一名，其余二名均从政府采购专家库中随机抽取产生。负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人。询价小组下设评标工作小组，主要由采购代理机构工作人员组成，负责整理投标文件、统计评分等工作。

22．对投标文件的资格性审查和符合性审查

22.l 资格性审查的内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件规定的条件

（2）投标文件递交情况：正本和副本数量

（3）投标文件签署情况

22.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件内容是否齐全

（2）对招标文件的响应是否存在重大负偏离

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

22.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经询价小组三分之二以上无记名投票同意。

22．3.1 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

22.4 询价小组在初审中，对算术错误的修正原则如下:

22.4.l开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准

22.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

22.4.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

23．投标文件的澄清

23.1 在评标期间，询价小组有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按询价小组通知的时间和地点接受询标。

23.2 询价小组认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充，

23.3投标供应商不按询价小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

23.4 并非每个投标人都将被询标。

24．评标及定标

24.1 招标人、询价小组分别对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

24．2 询价小组按招标文件“附则”中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25．评标过程保密

25.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

25.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，招标人将有专门人员与投标人进行联络。

25.4 招标人和询价小组不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

## 六、授标及签约

26．定标原则

询价小组将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是询价小组出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在海南省财政厅、中国政府采购网上公示。

27. 质疑处理

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

28．中标通知

28.l 定标后,招标人应将定标结果通知所有的投标人，并向中标人发出中标通知书。

28.2  中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复招标人，确认中标通知书已收到，并同意接受（若到招标人领取则无需回复）。

28.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

29．签订合同

29.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

30．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费由成交供应商按国家收费标准向云南山重建设工程招标咨询有限公司海南分公司支付。

## 第五章  合同条款

具体合同内容由甲方及供货方商定

## 第六章  投 标 文 件 格 式

请投标供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、自查表

1.1  技术参数自查表

1.2  初步审查表

二、投标函

三、法人授权资料

3.1   法定代表人证明书

3.2   法人授权委托书

四、报价表

4.1	报价一览表

五、技术要求响应表

六、资格证明文件

6.1	营业执照副本（复印件）

6.2	税务登记证副本（复印件）

6.3   组织机构代码证副本（复印件）

6.4   投标保证金凭证（附采购代理开具的收据复印件）

6.5   其他有关招标的证明材料（复印件）

七、经营活动中没有重大违法记录的声明函

八、产品质量及服务承诺书

## 自查表

1.1技术参数自查表

| 序号 | 技术参数 | 证明文件 （如有） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
| …… |  | 见投标文件（）页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！投标供应商根据自查

结果向专家提供此项文件在投标文件中得准确页码。

1.2初步审查表

| 序号 | 评审分项 内容 | 证明文件（如有） | 自查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件（）页 | □通过 □不通过 |
| 2 |  | 见投标文件（）页 | □通过 □不通过 |
| 3 |  | 见投标文件（）页 | □通过 □不通过 |
| 4 |  | 见投标文件（）页 | □通过 □不通过 |
| 5 |  | 见投标文件（）页 | □通过 □不通过 |
| 6 |  | 见投标文件（）页 | □通过 □不通过 |
| 7 |  | 见投标文件（）页 | □通过 □不通过 |
| 8 |  | 见投标文件（）页 | □通过 □不通过 |
| 9 |  | 见投标文件（）页 | □通过 □不通过 |
| … |  |  |  |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！投标供应商根据自查

结论在对应的□打“√”，并提供此项文件在投标文件中准确的页码。

## 投标函

云南山重建设工程招标咨询有限公司：

你们      号招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。交货期：合同签订后10天内。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

（2）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照招标文件第二章“投标人须知”第14条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60日历天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（4）我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

（5）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（6）如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

（7）如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

## 法人授权资料

#### 3.1法定代表人证明书

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类_____________________________________

经营范围：                                              。

投标单位全称：（盖章）

法定代表人（签字）：

附：法人身份证（正反两面）

3.2法人授权委托书

法定代表人授权书

致云南山重建设工程招标咨询有限公司：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加云南山重建设工程招标咨询有限公司组织的（采购编号： 、项目名称）项目的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的询价招标活动，并负责一切投标文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与采购文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：

职    务：                      身份证号码：

公司名称：        （公章）      营业执照号码：

法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：

职    务：                      身份证号码：

生效日期：20  年   月   日

注：本授权书内容不得擅自修改。

四、报价一览表

项目名称：                       项目编号：

工程报价清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水提升泵 | Q=1m3/h，H=18m，N=0.37KW | 2台 |  |  |  |
| 2 | 一体化污水处理 系统 | L×B×H： 3100 mm×1500mm ×2000mm 1座,防腐、加强处理 | 1套 |  |  |  |
|  | 搅拌装置 | / | 1套 |  |  |  |
|  | 高效好氧生物填料 |  | 1套 |  |  |  |
|  | 好氧填料支架 |  | 1套 |  |  |  |
|  | 高效曝气系统 | 曝气装置、管道 | 1套 |  |  |  |
| 3 | 曝气风机 | N=0.70kW | 2台 |  |  |  |
| 4 | 污泥回流泵 | Q=1m3/h，H=18m，N=0.37KW | 2台 |  |  |  |
| 5 | 自动控制系统 |  | 1套 |  |  |  |
| 6 | 管道阀门 | UPVC 等材质 | 1批 |  |  |  |
| 7 | 电线、电缆 | 两相电缆 | 1批 |  |  |  |
| 设备总价（含运费及安装调试费）：小写： ￥ 大写： |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名

注:投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

## 技术要求响应表

技术要求响应表

| 序号 | 原技术规范 主要条款描述 | 投 标 人 技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

说明：投标人必须仔细阅读询价文件中所有货物技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

投标单位全称（公章）：            全权代表（签字）：

注：①、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

③、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投设备的详细技术参数情况。

④、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对

## 资格证明文件

#### 6.1	营业执照副本（复印件）

#### 6.2	税务登记证副本（复印件）

#### 6.3组织机构代码证副本（复印件）

（或统一社会信用代码证）

#### 6.4投标保证金凭证（附采购代理开具的收据复印件）

#### 6.5其他有关招标的证明材料（复印件）

## 经营活动中没有重大违法记录的声明函

云南山重建设工程招标咨询有限公司：

本公司声明如下：

本单位在参加（采购编号： 、项目名称）项目的政府采购活动近三年内，未有任何违法行为记录。

承诺人：（投标人公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

## 产品质量及服务承诺书

此承诺由供应商根据自身实际情况并结合采购文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：质量保证、售后服务体系、人员、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用等（分质保期内和期后两个时间段）

## 第七章  评 标 办 法（最低价中标法）

（一）评审规则

1.本项目评标办法采用最低价中标法。

2.采用最低价中标法的评标步骤：先进行资格性评审，再进行详细评审。只有通过资格性评审的投标人才能进入详细的评审。资格评审和详细评审通过的供应商报价最低的为第一中标候选供应商，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选供应商，并确定排名第一的中标候选人为中标人。

详见附表

附表一：

开标记录表

项目名称：

采购人：

招标人：

| 序号 | 投标人 | 是否按时递交投标文件 | 投标文件密封是否符合要求 | 投标保证金递交情况 | 投标报价（元） | 投标人签名确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

备注：以上记录为是或有的，打“√”；不是或无的打“×”。

附表二：

资格审查表

项目编号：

项目名称：

采购人：

| 序号 | 资格审查评议内容 | 投标人1 | 投标人2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的企业法人，营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或统一社会信用代码证）合法有效，营业范围是否符合要求。 |  |  |
| 2 | 投标保证金是否按要求缴纳。 |  |  |
| 3 | 投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。 |  |  |
| 4 | 是否满足交货期的要求。 |  |  |
| 5 | 无其它无效投标认定条件。 |  |  |
|  | 结 论 |  |  |

评委：                                          日期：

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

附表三：

详细评审表

项目编号：

项目名称：

采购人：

| 序号 | 投标人 | 规格型号 | 技术指标和要求 | 数量质量 | 售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

# Text boxes

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

生活污水

原有蓄水池

绿化回用

曝气

一体化污水处理系统

达标排放