# 警务通讯系统

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-484

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南省监狱管理局

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年十月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	5

第三章 用户需求书	12

A包需求书	12

附表1：项目硬件和软件	29

附表2：监狱办公、警务的移动应用软件	60

B包需求书	32

第四章 合同条款	44

第五章 投标文件内容和格式	47

表1、投标函	48

表2、开标一览表(A包)	49

开标一览表（B包）	50

表3、技术及资质响应表	51

表4、授权委托书	52

表5、生产厂商授权书	53

表6、投标人项目业绩表	54

第六章  评审办法和程序	55

初步审查表	57

技术、商务评分表（A包）	58

技术、商务评分表（B包）	60

# 第一章 投标邀请函

受海南省监狱管理局的委托，海南海政招标有限公司就警务通讯系统（项目编号：HZ2016-484）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：警务通讯系统，包括 ：

A包：项目建设

B包：项目监理

2、用途：海南省监狱管理局工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算为：A包：￥855万元；B包：15万元。

二、投标人资格要求

A包：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期3个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期3个月社保缴费记录复印件）；

4、本项目不接受联合体投标。

B包：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期3个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期3个月社保缴费记录复印件）；

4、具有信息系统工程监理资质证书。

5、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年10月11日至2016年10月17日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥200元/包（售后不退）。报名费用在开标现场缴纳。

4、投标人提问截止时间：2016年10月26日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2016年10月31日前10:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（有分包，则同时注明包号）。投标保证金为：￥5,000元/包。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年10月31日上午10：15--10：30；

2、开标时间：2016年10月31日上午10：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼202开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话： 0898-68500660、68500116；

传真：0898-68500661；     财务：0898-68555187

项目联系人： 白蕾/林嘉嘉

公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

联系人：王先生、宋先生

地址：海南省海口市琼山区椰海大道

电话：0898-65828568、65785093

海南海政招标有限公司

2016年10月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省监狱管理局

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：警务通讯系统

项目编号：HZ2016-484 （包号：   包）

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

### A包需求书

一、项目名称

警务通讯系统。

二、项目需求

## （一）建设目标和规模

### （1）本期建设目标

完成警务通讯系统管理平台和警务通对讲终端建设。

1、通过在海南省监狱系统建设警务通讯系统，为监狱提供安全可靠的通讯手段，确保系统内部上下联动、通讯畅通，实现全省范围内警务人员的统一调度指挥；实现报警信息、公告信息、集群对讲等移动应用；实现对警务通对讲终端应用、内容、信息的安全管理。

2、实现警务通对讲终端区分工作模式和备勤模式，体现“以人为本”的生产管理理念，加强监狱警务人员移动通讯的管理，提高监狱安全管理水平。

3、通过定制警务通对讲终端，解决警务人员监管区内通讯对讲问题，突发事件时能及时近距离采集现场音视频、进行执法记录，并将现场情况及时报告监控指挥中心和上级领导，避免不必要的纠纷，保护警务人员人身安全，快速调动警察力，增强监狱应对各种突发事件的能力。

4、通过与监狱综合业务管理平台的集成，实现办公、警务的移动应用，提高工作效率。

### （2）本期建设规模

1、在省监狱管理局和下辖的8所监狱建设一套警务通讯系统管理平台；

2、为8所监狱警务人员每人配置一台警务通对讲终端，共2570套；

3、对门禁系统进行升级改造，实现警务通对讲终端工作模式/备勤模式（双系统）的切换和终端持有人合法性验证。

4、开发警务通对讲终端用APP，通过警务通管理平台与监狱已有综合业务管理平台的集成，实现办公、警务的移动应用。

## （二）警务通讯系统建设方案

### 2.1系统组成和结构

警务通讯系统由警务通讯系统管理平台（配置监狱专用功能模块）、警务通对讲终端（安装移动客户端）、用于备勤/工作双模式激活切换的读卡设备以及监狱办公和警务移动应用等组成。

警务通讯系统管理平台，采用C/S架构。平台管理服务器、安全接入服务器、信息推送服务器部署在省局机房，省局管理平台客户端安装在管理人员的电脑上，通过防火墙接入省局外网。各监狱管理平台客户端安装在管理人员的电脑上，通过防火墙接入监狱外网，并通过外网访问部署在省局的管理平台。

警务通对讲终端由各监狱警务人员持有，警务通讯系统管理平台经外网和移动通信网络对警务通对讲终端进行管理。

RFID读卡器安装在各监狱AB门内A门出口和辊闸门入口。对监狱已建成的AB门门禁管理系统进行升级改造，实现警务通对讲终端双模式切换和持有人合法性验证。监狱AB门门禁管理系统部署在监狱内网，RFID读卡器只读取警务通对讲终端的设备串号和电话号、并触发警务通对讲终端进行双模式切换。

警务通对讲终端上安装的办公、警务移动应用通过安全接入服务器、内网防火墙访问各监狱综合业务管理平台的服务器。监狱办公、警务移动应用通过开发警务通讯系统与监狱综合业务管理平台集成，将原PC端应用移植至终端来实现。

### 2.2警务通讯系统管理平台架构

警务通讯系统管理平台部署在省监狱管理局（外网上），实现对终端工作区系统的全面管控，警务通对讲终端工作区系统的所有更新均由该系统控制：实现终端集中安全管控，实现移动办公应用的统一部署、应用更新的及时发布，实现内部消息的及时通知，实现文档按权限推送，设备遗失后全程锁定、擦除数据等，保证移动终端高效安全的使用。

警务通讯系统管理平台由移动安全接入组件（MSAG）、移动身份管理服务（IMS）、推送服务（NPNS）、移动设备管理平台（MDM）、监狱专用功能模块、平台管理客户端、警务通对讲终端客户端组成。

#### 2.3移动安全接入组件（MSAG）

该组件为监狱的移动应用提供数据安全传输与应用控制功能。

1、安全传输

移动安全接入组件作为安全网关服务部署在监狱应用服务之前，只有受信任的应用和链接才可以通过MSAG 访问监狱内部数据资源。同时，集成SDK 的移动应用与MSAG 服务的链接是建立在SSL 安全传输通道上，使用私有协议为数据加密，从而在移动应用APP与监狱服务之间建立了双层HTTPS的安全传输通道。

2、应用控制

MSAG Server 结合监狱对移动应用管理的要求，提供MAM （移动应用管理）应用接入控制功能。只有管理员授权的用户在使用监狱移动应用APP 时才能通过MSAG Server。

本组件主要用于在本项目的办公、警务移动应用开发，实现警务通讯系统与监狱综合业务管理平台之间的数据安全传输与应用控制。

#### 移动身份管理服务（IMS）

移动身份管理服务为监狱应用提供了统一身份认证管理，管理平台作为身份认证的提供者（Identity Provider， IDP）实现单点登录(SSO)，也就是以管理平台客户端为中心的一次登录，其他关联应用直接登录。管理平台支持多种单点登录协议，用Token的方式取代用户名／密码，用户无需记住多个应用的账号密码。

#### 消息推送服务（NPNS）

利用消息推送服务，开发者不用再维持应用服务器与警务通对讲终端之间的实时或轮询链接机制，在有业务需要时，调用唤醒接口即可。既有的业务逻辑仍保持原样，减少了移动互联网应用开发的投入和复杂度。

本组件主要用于省局和监狱向警务通对讲终端推送公告、通知、业务催办等信息。

#### 移动设备管理平台（MDM）

移动设备管理平台由监狱的IT管理员进行操作，可查看警务通对讲终端状态，下发策略/应用/文档，推送部署，对警务通对讲终端进行远程控制等，实现对警务通对讲终端的全面管理。

同时，移动设备管理平台还提供自助服务平台，警务人员可通过自己的移动设备管理平台账户密码登录自助服务平台，对自己名下的警务通对讲终端进行实时查看和管理，可极大的减少监狱 IT 管理员的工作量，提高管理效率。

本平台主要用于实现：对警务通对讲终端进行远程控制（如对遗失终端或状态异常终端进行远程锁定）、监控终端运行状态（是否开机）、终端配置管理、发布和推送APP、配合终端安装的移动客户端实现机卡互锁等管理功能，接受终端紧急报警信息等。

#### 监狱专用功能模块

监狱专用功能模块是根据监狱功能需要专门开发的应用功能模块，包括以下子模块：

监狱专用功能模块表

| 子模块名称 | 子模块主要功能 |
| --- | --- |
| 双系统切换模块（RFID刷机） | 与门禁系统配合，通过在RFID读卡器上刷机实现终端工作模式/备勤模式的切换。 |
| 地理围栏控制模块 | 通过GPS确定监狱监管区的地理围栏，实现通过终端定位控制终端进行工作模式/备勤模式的切换。 |
| 白名单控制模块 | 通话白名单，限制工作模式中通话功能。 |
| 未接来电提醒功能模块 | 终端退出工作模式后向终端推送在工作模式时未接来电和短信等信息。 |
| 自动关机功能模块 | SIM更换系统自动关机。 |
| 终端信息查询模块 | 在管理平台上查看监狱所有警务通终端当前的运行状态、位置等信息和保存至少6个月的状态记录。 |

#### 管理平台终端客户端

管理平台终端客户端安装在警务通对讲终端上，用以接收来自管理平台的查询、指令等各种信息，实现对警务通对讲终端、移动应用、文档、邮件、即时消息等各类移动办公相关内容的安全管控和远程控制。

警务通对讲终端双系统的安全设计

警务通对讲终端采用双系统/双域（工作模式/备勤模式）的安全容器设计。

安全容器有双重保证。首先，定制终端双域（工作模式/备勤模式）、双容器安全终端系统，基于SELinux、SE安卓安全隔离技术，将不同容器的数据和应用程序进行独立存储和运行，实现警务通对讲终端在工作模式时无法读取和使用备勤模式下载的应用和数据，在备勤模式无法读取和应用工作模式下的应用和数据，实现双系统的完全隔离，确保数据的安全。在警务通对讲终端进行双模式切换过程中，清除系统所有内存。工作模式下软件的所有数据均不在本机保存。

其次，管理平台终端客户端采用沙箱化方式设计。沙箱功能是为满足监狱对于数据（应用、文件、邮件、网页）有更高的安全要求而开发的功能，实现功能如下：

保证通道的安全，沙箱可以与VPN相连，以SDK 集成方式实现；

保证数据的安全，可以对沙箱内进行不允许复制，粘贴等功能；

为了全面保证监狱的数据安全，沙箱内可以使用安全浏览器，管理平台终端客户端等；

为了保证沙箱的易用性，可以进行SSO设置；

为了保证容器的品牌性，可以对容器进行监狱品牌标识的设置；

首次打开管理平台终端客户端，第一步是输入VPN的PIN码并调用证书登录VPN系统，管理平台终端客户端与VPN建立加密隧道，然后输入管理平台终端客户端的用户名密码、注册激活终端。客户端上有类似与安全容器上的VPN链接与断开的开关。以后再打开客户端时，输入PIN码后VPN自动采用证书方式连接，不需要再次输入客户端的用户名密码。客户端的应用中心打开下发的应用自动使用已经建立的VPN隧道，无需单独登录VPN。应用APP在客户端外隐藏。

#### 移动信息化开发平台

警务通讯系统管理平台通过开放SDK及API，第三方产品可以与移动设备管理平台（MDM）深度融合，实现数据安全隔离、身份统一管理、安全加密隧道等多种功能。移动设备管理平台可成为监狱移动信息化应用的入口，监狱通过移动设备管理平台实现对移动应用的统一安全管理。

移动信息化开发平台主要用于开发移动办公应用，实现警务通讯系统与监狱综合业务管理平台的数据安全隔离、身份统一管理、安全加密隧道等功能。

### 2.4警务通讯系统管理平台主要功能

警务通讯系统管理平台主要包括移动设备管理（MDM）、移动应用管理（MAM）、移动内容管理（MCM） 、移动平台服务组件（MSAG、MS）和移动应用套件（APP Suite）五大功能，从设备、应用、内容三个维度，实现对警务通对讲终端的全方位安全管控。

#### 移动设备管理（MDM）

警务通讯系统管理平台从设备准备、使用、淘汰的各个环节，提供完整的设备生命周期管理功能。包括设备管理、资产管理、配置管理、安全管理等，帮助监狱应对移动化进程中的设备分发、部署、配置、管理等问题。将IT管理能力扩展到移动终端，移动设备无论在任何地方，都必须遵守监狱设定的安全策略，接受监狱的统一管理。

- 用户及设备管理

警务通讯系统管理平台提供批量用户及设备导入功能，支持文件导入和LDAP/AD导入两种方式。管理员可将监狱 LDAP/AD 服务器中的用户导入管理平台某个用户组中，然后按照用户组、用户名关键字进行选择性导入。通过管理平台能方便地对所有用户及设备进行查询，实时了解用户及设备的详细情况，以便监狱对移动设备的监测和管理。如员工离职，管理员可将用户从管理平台中禁用并删除。用户可通过客户端或自服务平台设置通讯录自动同步功能。

- 配置管理

警务通讯系统管理平台提供配置管理功能，通过预定义好的配置文件，在终端激活后，自动向终端下发配置信息，并可通过修改配置文件在线对已激活的终端进行配置信息修改。

- 安全管理

警务通讯系统管理平台提供设备定位、锁定设备、数据擦除、淘汰设备、防卸载、事件日志等多种方式进行移动设备的安全管理。为防止Web 端访问被恶意破解，运营平台、管理平台和自服务平台提供可选的安全机制，如双因子认证，密码输入错误达到一定次数要求用户提供随机验证码或锁定该IP。

- 管理策略

警务通讯系统管理平台针对安卓设备，限制设置锁屏密码、配置网络（包含移动数据和Wifi）、禁用摄像头、禁用蓝牙，应用限制包括安全容器的启用/禁用、安全容器内应用的启用/禁用。

- 静态标签/动态标签

警务通讯系统管理平台可对设备创建标签，并根据标签进行消息推送、应用推送、策略下发、内容下发。基于设备标签，可突破组织架构的限制，对虚拟团队或跨部门组织进行统一管理。

设备标签包括静态标签与动态标签两类。静态标签是用户根据需要自定义的一组设备集合。动态标签是根据用户设定的一系列条件，自动筛选出来的设备，这个设备集合是根据当前筛选结果的不同，实时改变的。

支持对标签的分级管理，不同级别的管理员具有不同的标签操作权限。超级管理员能够查看所有标签，但只能使用自己创建的标签，对自己创建的标签进行修改、删除。普通管理员只能查看自己创建的标签，对自己创建的标签进行修改、删除。普通管理员只能将自己权限范围内所管理的用户或设备添加至标签中。

- 远程控制

支持对安卓设备的远程控制功能。管理员能够看到移动终端的动态界面，通过鼠标模拟移动终端的触摸操作，实现终端home 键、返回键、菜单键的操作，实现对移动终端的远程控制。基于远程控制功能，既避免了终端用户由于缺少专业技术难以解决问题的尴尬，又减少了将设备发送给管理员所造成的时间浪费，帮助管理员高效便捷地解决终端用户问题。

- 客户端防拆卸

防止用户本地卸载终端客户端，退出管理。

#### 移动应用管理（MAM）

管理平台提供监狱移动应用商店，实现移动应用获取、分发、管控、跟踪的全生命周期管理能力。能有效、安全地为监狱提供移动应用管理。

- 移动应用的统一分发和管理

管理平台提供监狱专用移动应用商店，管理员可通过监狱的应用商店进行应用上传、管理、分发等操作，实现监狱移动应用的统一管理。

管理平台提供远程推送功能，可设置为必装或按需。对于必装应用，系统会要求用户必须进行安装。如果用户不安装指定应用将重复推送程序，直到安装完成。

- 应用策略管理

为限制监狱警务人员使用不合规软件，可设置软件黑白名单。通过应用黑白名单策略，监控并限制用户使用不合规应用，在用户安装或运行匹配的应用时，将违规信息同步至管理平台，并可向用户推送警告信息。

- 应用数据安全

监狱应用包含很多敏感数据，涉及单位机密信息，如果不能得到有效防护，很可能造成数据泄漏。警务通讯系统管理平台为监狱提供一套SDK，用于管理和配置监狱的移动应用，实现应用的数据安全和应用的集中配置。开发者集成SDK后，可以通过SDK提供的AES256加解密接口提升移动应用产生数据的安全性，在应用层进行数据加密，在设备端将应用的离线数据加密存储在容器中，达到防止数据泄露的目的，而无需关注负责的安全技术。

集成SDK后的应用能够接受服务器推送的配置参数，用户安装应用后不再需要手工配置应用的各种参数（如服务器地址、端口、用户名等），系统会根据服务器的配置信息和MDM的用户和设备信息自动完成配置，在避免用户输入错误的同时也提升了用户体验；同时对于某些特定应用，可以将这些信息配置不展现给设备用户，通过隐藏配置信息提升安全性。

#### 移动内容管理（MCM）

警务通讯系统管理平台提供监狱文档向警务通对讲终端的自动分发功能，通过终端的客户端程序预览/下载、浏览、分享相应内容，实现监狱内部文件的移动管理。

文档可分为上级文档和部门文档两类，通过设置文档标签分配文档的下发对象。如上级文档设置一个面向所有用户的文档标签，部门文档设置按照用户组形成的文档标签。

文档分为本地文档和共享文档（管理员在管理平台添加的文档）。本地文档件可以实现文件夹管理（增加、删除、重命名），以及文件的删除、重命名、分享、简介。共享文档以列表方式展现，对于具备相应权限文件可以实现预览、下载、分享、简介。

#### 移动应用套件（APP Suite）

警务通讯系统管理平台提供移动应用套件，包括：

MEM（移动邮件管理）；

MIM（移动信息管理） ；

Security（移动杀毒）；

Safe Browser（安全浏览器）；

Safe Launcher（安全桌面）；

监狱用套件：集群对讲、一键报警等。

移动应用套件帮助监狱快速构建移动信息化基础能力，并能够配置安全套件的管控策略，实现对移动办公全流程的管理和控制。

### 2.5数据传输加密通道

为实现网络传输加密，采用VPN或底层应用框架加密机制，保证网络传输数据的安全，实现警务人员在移动办公时所使用的警务通对讲终端与服务端建立加密隧道，保证通讯安全。

移动应用通过SDK集成方式实现应用级的VPN功能，SDK工具包支持多种终端模式，包括控件类和不同操作系统客户端组件。将安全接入、终端、移动应用进行有机的结合，并在模块化组件的帮助下，保证相关接口的通用化和可拓展化，保证不同的应用按需访问其指定的业务内网。

警务通讯系统管理平台可以做到多层安全识别：警务通对讲终端IMEI号（设备串号）、电话号、SIM卡号共同确保身份的唯一性， MDM通过将这些信息发送到MDM server并通过数据库进行验证，任何一个信息和数据库的信息不匹配，都会被认定为认证不通过，只有所有的信息都成功匹配以后，才会被认定认证成功。

### 2.6警务通对讲终端

警务通对讲终端是本项目为警务人员配置的移动通信设备。安卓移动通信终端由于不支持双系统改造，无法实现双系统需求，不能作为警务通对讲终端使用，因此警务通对讲终端需向厂商定制，并进行双系统升级改造（刷机）。终端支持3G/4G网络，采用安卓系统，安装警务通讯系统管理平台终端客户端，接受管理平台的管理和控制，通过在监狱AB门的RFID读卡器刷终端，触发警务通对讲终端进行双系统（工作模式/备勤模式切换）切换。

#### 警务通对讲终端双系统

通过定制实现警务通对讲终端双域安卓系统（工作模式/备勤模式）。双域、双容器采用linux容器技术、SELinux、SE安卓安全策略，在终端上隔离出两个区域（工作域/备勤域），实现两个系统之间在程序、数据、内存等方面的完全隔离，确保两个系统之间的独立。

这样两个系统可以根据需要在不同场合使用，比如备勤系统用于监狱监管区外和工作系统用于监狱监管区内。两种不同的场合之间的数据和程序实现完全的独立和隔离，不能交换也不能共享。工作系统，通过警务通讯系统管理平台管理安全策略，控制终端相关接口（WIFI、USB、蓝牙）等开关，完全阻断所有可能外泄数据的通道。

#### 通过定制终端双系统实现的主要功能

- 实现警务通对讲终端双安卓独立系统，双系统（工作系统/备勤系统）程序、数据、内存的完全隔离；

- 实现工作系统apn锁定、备勤系统apn放开、防root安全加固、防攻击熔断保护、工作区短信锁定、SIM卡与手机互锁；

- 实现在工作模式禁用与监狱集团手机以外的所有电话通话（白名单号码除外，白名单数量不超过3个）和发送短信；

- 工作模式下，禁止终端持有人安装非管理平台授权的APP应用，禁止终端持有人删除管理平台设定的APP应用，禁用WIFI、蓝牙、红外等传输功能，开放录音和录像功能，禁止其他文件的拷贝（如：.txt、.doc等后缀文件名文件）。实现工作模式下产生的录音、录像文件在切换成正常模式时强制删除；在工作模式下禁用备勤模式下产生的录音、录像、照片和下载的应用、影音、文本、图像等文件。

- 通过安装APP应用实现语音对讲功能、集群对讲、一键报警等功能。

### 2.7警务通对讲终端双系统切换

#### 通过在RFID读卡器上刷机实现终端双系统切换

目前海南省的八所监狱已在监狱AB门建设掌静脉门禁系统，系统部署在监狱内网。门禁服务器和静脉服务器现共用一台PC机，安装在看守大队办公室。

警务通对讲终端支持RFID通信，可直接将警务通对讲终端作为介质进行刷卡。在监狱AB门的辊闸门入口和出口各安装一台RFID读卡器：即在辊闸门入口安装一台RFID卡读卡器用于进入监管区内刷机——触发终端从备勤模式切换至工作模式；在辊闸门出口安装一台RFID读卡器用于出监管区刷机——触发终端从工作模式切换至备勤模式。RFID读卡器通过RS485接入门禁系统客户端/静脉服务器，通过对门禁系统的升级改造实现对终端持有人的合法性验证。

1、进监管区双系统切换

警务人员进入监管区时，在看守警务人员的监督下在辊闸门入口的RFID读卡器上刷终端，读卡器发出提示音，触发终端切换至“工作模式”，门禁系统通过RFID读卡器读取终端的设备串号和电话号；然后警务人员在掌静脉终端上扫描掌静脉，掌静脉服务器将扫描信息发送至门禁系统。门禁系统通过对采集的终端设备串号、电话号、掌静脉信息、通行权限进行匹配比对，验证是否为同一人、是否拥有门禁通行权；若通过匹配验证，门禁系统联动辊闸门放行。门禁系统将RFID读卡器采集终端的设备串号、电话号、时间信息记录存档。

2、出监管区双系统切换

警务人员出监管区时在掌静脉终端上扫描掌静脉，掌静脉服务器将扫描信息发送至门禁系统；然后在辊闸门出口的RFID读卡器上刷终端，读卡器发出提示音，触发终端切换至“备勤模式”，门禁系统通过RFID读卡器读取终端的设备串号和电话号。门禁系统通过对采集的终端设备串号、电话号、掌静脉信息、通行权限进行匹配比对，验证是否为同一人、是否拥有门禁通行权；若通过匹配验证，门禁系统联动辊闸门放行。门禁系统将RFID读卡器采集终端的设备串号、电话号、时间信息记录存档。

#### 地理围栏与双系统切换设计

1、监狱监管区地理围栏的设置

地理围栏是指监狱监管区周界的GPS地理位置信息，即通过GPS定位确定监狱监管区的周界。通过采集监狱监管区周界的GPS位置信息，在警务通讯系统管理平台设定各监狱监管区的地理围栏。

2、管理平台对警务通对讲终端位置的获取

方式一：警务通讯系统管理平台借助运营商提供的“基于位置的服务”(Location Based Service，LBS)，经运营商的移动通信网络（如GSM网、CDMA网、WIFI热点）获取终端的实时地理位置信息（地理坐标）。

方式二：在警务系统管理平台的控制下，警务通对讲终端无论在备勤模式还是工作模式都强制开启GPS定位功能；管理平台经运营商的移动通信网络定期（如：6秒钟，可在平台设定时间间隔）向警务通对讲终端获取其GPS定位信息。

两种方式可在管理平台上进行选择，考虑到定位精度问题，建议采用方式二。

3、通过地理围栏实现双模式切换

管理平台将获取的终端地理位置信息与监狱地理围栏进行比对，若终端当前的地理位置在地理围栏内，平台通过运营商的移动通信网络向终端安装的平台客户端获取终端当前运行模式的状态信息，若终端运行在备勤模式（该情况发生在警务人员未在AB门的RFID读卡器上刷机，导致终端未从备勤模式切换至工作模式，或警务人员在备勤模式下关机后带入监管区再重新开机），则平台通过运营商的移动通信网向终端发送强制切换至工作模式的命令，强制终端切换至工作模式。

管理人员在管理平台上可查看监狱所有警务通对讲终端当前的工作状态、地理位置等信息并保存至少6个月的状态记录。

手机GPS定位精度在5~10米，但室内无法定位；LBS基站定位精度在50~300m，室内定位精度更低。各监狱AB门和警戒围墙（高墙）与监舍建筑、厂房等监管区内的建筑距离一般超过20米，因此本方案设计采用GPS定位方式作为终端双系统切换的补充手段。

### 2.8现场音视频采集和存储方案

#### 突发事件音视频采集方案

狱内发生突发事件时，现场带班干警指定1~2名干警开启警务通对讲终端的录像APP、用警务通对讲终端近距离对突发事件进行全程录像并存储在终端内。录像分辨率1080P@25。

在突发事件处理完后，干警通过USB线将警务通对讲终端的录像上传至监区指定的内网电脑，并在内网电脑保存录像2个月。按照警务通对讲终端双系统设计，干警出监管区通过AB门时警务通对讲终端从工作模式转换成备勤模式将强制清除工作模式下的像文件。

#### 包组干警与犯人谈话录音方案

根据监狱管理规定，包组干警每月应与犯人进行2次至少8分钟的谈话。

为避免犯人产生抗拒心理，包组干警避开犯人视线先开启警务通对讲终端的录音APP，再在与犯人谈话，谈话结束、犯人离开后再停止录音并存储在终端内。然后干警通过USB线将警务通对讲终端的录音上传至监区指定的内网电脑，并在内网电脑保存录音2个月。按照警务通对讲终端双系统设计，干警出监管区通过AB门时警务通对讲终端从工作模式转换成备勤模式将强制清除工作模式下的录音文件。

为保证录音音效，警务通对讲终端采样率不低于22KHz、12Bit采样、双声道录音。

### 2.9门禁系统升级改造

由于需通过在RFID读卡器上刷机来终端双系统切换，在监狱AB门门禁系统上需安装2台RFID读卡器；同时需对门禁管理软件进行升级改造，采集和记录RFID读卡器的读卡信息（终端的设备串号和电话号），并根据采集的信息与掌静脉信息进行匹配验证。

各监狱AB门的门禁服务器现安装在看守大队的办公室，采用PC机作为服务器，存在管理风险；看守大队的办公室在温湿度和环境卫生等方面也无法达到要求，容易造成故障、影响系统运行；用PC机做门禁服务器难以保证数据和系统的安全。因此需采购一台服务器，用于安装门禁系统服务器端，并部署在监狱机房，原PC机用于安装门禁系统客户端。

改造后的系统结构见图6-20：加装RFID读卡器后门禁系统图。

### 2.10办公、警务移动应用

监狱现有综合业务管理平台包括公文管理、办公管理、督办管理、信息管理、电子邮件、代办事宜、车辆管理、物品管理等办公和警务应用。监狱综合业务管理平台操作系统采用Windows Svr Std 2008、数据库采用Sql server 2008。本项目需将上述应用从PC端移植到警务通系统，开发警务通移动终端应用APP，实现办公和警务的移动应用。

通过警务通讯系统的安全接入组件实现警务通终端移动应用APP与监狱综合业务管理平台的安全接入管理；通过警务通讯系统的移动身份管理服务实现警务通终端移动应用APP与监狱综合业务管理平台的身份认证管理；通过警务通讯系统的移动应用管理实现通终端移动应用APP的统一获取、分发、管控、跟踪；通过警务通讯系统的移动信息化开发平台实现通终端移动应用APP的数据安全隔离、身份统一管理、安全加密隧道等多种功能。

本项目开发的监狱办公、警务应用如下表：

| 序号 | 应用名称 | 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公文管理 | 1.收文 |
| 2 |  | 2.发文 |
| 3 |  | 3.呈报文 |
| 4 |  | 4.会议纪要 |
| 5 |  | 5.公文模块 |
| 6 | 办公管理 | 1.个人办公 |
| 7 |  | 2.智能办公 |
| 8 |  | 3.行政办公 |
| 9 | 督办管理 | 1.督办内容登记 |
| 10 |  | 2.督办发送 |
| 11 |  | 3.催办 |
| 12 |  | 4.催办统计 |
| 13 | 信息管理 | 1.公文信息管理 |
| 14 |  | 2.政务信息管理 |
| 15 | 电子邮件管理 | 1.收件箱 |
| 16 |  | 2.发件箱 |
| 17 |  | 3.转发 |
| 18 |  | 4.草稿箱 |
| 19 | 代办事宜管理 | 1.代办显示 |
| 20 |  | 2.代办提醒 |
| 21 | 车辆管理 | 1.车辆登记 |
| 22 |  | 2.司机登记 |
| 23 |  | 3.车辆申请 |
| 24 |  | 4.申请状态 |
| 25 |  | 5.车辆审批 |
| 26 |  | 6.出车登记 |
| 27 |  | 7.车辆归还 |
| 28 |  | 8.查询统计 |
| 29 | 物品管理 | 1.物品信息 |
| 30 |  | 2.物品申购 |
| 31 |  | 3.申购物品入库 |
| 32 |  | 4.物品直接入库 |
| 33 |  | 5.库存管理 |
| 34 |  | 6.物品退回 |
| 35 |  | 7.物品报废 |
| 36 | 综合信息管理 | 1.资源管理 |
| 37 |  | 2.日志管理 |
| 38 |  | 3.个人设置管理 |

### 2.11主要业务应用设计综述

- 警务通终端双模式切换：定制终端，通过与门禁配合和管理平台的地理围栏功能来实现。

- 信息发布、消息推送、公告推送：通过管理平台向终端推APP送消息的方式来实现。

- 工作模式下录音录像：在工作模式下开放终端的录音录像功能和USB接口，通过USB接口将录音录像上传至监狱指定的内网电脑，并终端切换至备勤模式时强制删除工作模式产生的录音录像文件。

- 集群对讲、一键报警：通过安装APP实现。

- 工作模式通话白名单、未接来电提醒：通过管理平台和平台客户端实现。

- 警务通终端当前状态、位置信息：通过GPS定位和终端客户端实现。

- 办公、警务应用应用：通过在警务通讯系统上开发应用APP，与监狱综合业务系统集成来实现。

### 2.12数据库建设

本期项目数据库分两部分。一是对门禁管理系统系统数据库进行升级改造，二是警务通讯系统管理平台移动客户端需建设一个数据库。数据库软件采用免费的MySQL。

## （三）硬件系统要求

#### 服务器系统

本期项目的管理平台部署在省监狱管理局，需在省局配置1台平台服务器、1台安全接入服务器（MSAG服务器）、1台消息推送服务器（NPNS服务器）。其中安全接入服务器和消息推送服务器利用省局现有旧服务器，平台服务器和门禁系统服务器需新增购买。另外还想在各监狱机房部署1台门禁系统服务器（共8台）。

省局和各监狱安装平台管理客户端，需9台电脑，部署在省局和各监狱外网，通过防火墙接入互联网。平台管理客户端通过外网访问部署在省局的管理平台。该9台电脑利用各单位管理人员已有的外网电脑。

#### RFID读卡器

本期项目需在各监狱AB门的A门出口和辊闸门入口各部署1台RFID读卡器，省局备用2台，共18台。RFID读卡器用于警务通对讲终端双模式的切换和门禁系统采集终端信息、进行验证。

#### 警务通对讲终端

本期项目为省监狱系统警务人员配置2570台警务通对讲终端。安卓移动通信终端由于不支持双系统改造，无法实现双系统需求，不能作为警务通对讲终端使用，因此警务通对讲终端需向厂商定制，并进行双系统升级改造（刷机）。

主卡使用专用黑卡，实现机卡互锁功能，并可配合RFID射频技术实现备勤模式和工作模式的转换。

由于警务通对讲终端要配备双域、双容器安全移动终端系统，需采用定制终端。

1、定制终端选型

1）应支持全网通，带GPS、AGPS定位，以便通过地理围栏实现双系统切换；

2）应配置5.6~6"、1080P分辨率的显示屏，方便操作和开展移动业务应用；配置1600万像素后置摄像头/800万前置摄像、光学防抖，实现现场1080P高清视频采集，保证录像的清晰度；

3）为快速实现双系统切换、确保系统流程运行，满足音视频采集存储要求，需配置4GB RAM/64GB ROM；

4）应带指纹识别，以提高终端的使用安全性；

5）应采用最新的安卓系统或安兼容最新的安卓系统，避免过快更新系统；

6）无论是备勤模式还是工作模式，开机动画均应设计为有警徽图案和警察专用终端字样。终端应配置专用皮套，皮套背面印制警徽图案和警察专用终端。终端工作在工作模式时，桌面背景应为警徽且不能自行更换。

##### 终端更新换代方案

由于移动终端技术的技术快速发展，同时受终端电池寿命等因素影响，终端使用2~3年就可能需要更新换代。本项目的警务通对讲终端采用双系统设计、双系统文件完全隔离，因此更新换代时也需定制终端，并由本项目的承建单位对终端进行刷机，以支持双系统等功能，确保终端能接入警务通系统平台。

在本项目二期投产后，终端可以按购买流量和服务模式进行升级换代。

#### 存储系统

本期项目中的数据存储在各应用服务器和指定电脑上。

本期项目设计警务通系统管理平台服务器配置3块2T硬盘，RAID5阵列，实际可用存储空间大约4T，除去操作系统、管理软件、数据库、应用APP、OFFICE办公软件等，剩余空间超过2T，完全能满足存储2700台警务通对讲终端当前的运行状态、位置信息6个月的需求。

## （四）人员培训方案

### 4.1培训目的

为了保证项目建设质量，更好的满足海南省监狱管理局警务终端建设项目需求，提高项目管理、建设、运维、业务应用人员（业务、技术）水平，在项目建设前、建设中和建成后组织多方面、多层次的培训。

培训的主要目的是：

- 确保工程顺利实施；

- 确保设施安全可靠；

- 确保系统稳定运行；

- 确保用户掌握设备和系统应用。

### 4.2培训对象和培训内容

培训对象为海南省监狱管理局各级领导、工作人员、硬件维护人员、系统管理人员以及应用维护人员。具体如下：

中层以上领导：海南省监狱管理局和监狱各级领导。通过培训，使领导能掌握其日常工作所用系统各功能模块的使用。

警务人员：本期项目中警务通对讲终端使用人员。通过培训，能掌握终端日常工作所用系统各功能模块的使用。

硬件维护人员：负责相关硬件设备的日常维护、故障排除等工作。

系统管理人员：即在实施项目建设过程中主要参与全过程实施的各专业工程师与技术开发人员和系统维护人员，通过培训，掌握系统的基本维护和日常管理工作，当系统出现一般性问题时，通过培训的系统管理人员能及时解决问题，不影响系统的使用。

应用维护人员：当系统需要更新升级时，应用维护人员可以准确描述业务需求，使得开发的功能点能够更好的满足业务需求。

### 4.3培训方式

培训方式采用集中培训、现场培训、发放宣传材料等相结合的方式，针对不同层次的人员，开设不同的培训课程和确定培训方式。

1．集中培训方式

分别针对系统管理员、系统维护人员和系统操作人员，开设集中培训课程。重点是系统维护人员和系统管理人员，采用集中授课的方式，进行培训。

2．现场培训方式

重点针对系统管理员，通过在现场培训，深层次的掌握系统各设备的使用、维护、故障检修和各种日常操作等。

3．宣传材料方式

针对平时工作繁忙的大量普通干警，可以印制宣传材料在相应的职能部门向干警发放，促进其自学。

## （五）项目建设工期

项目工期为合同签订后6个月内，其中合同签订后2个月内交付终端设备。

## 三、项目建设内容清单

## 1、项目硬件和软件采购清单

| 序号 | 设备名称 | 主要性能、功能指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 警务通讯系统管理平台服务器 |  |  |  |
| 1 | 管理平台服务器 | Xeon E5-2620v3*2/32GB DDR4 2133 RAM/2TB*3 HDD/存八通道SAS RAID卡（1GB缓存）、支持RAID5/ DVD光驱/千兆网口*2/1+1冗余电源，操作系统CentOS 7.0.1406，数据库MySQL 5.6.25，WEB服务器 Tomcat 7 | 2 | 台 |  |
| 二 | 警务通对讲终端 |  |  |  |
| 1 | 警务通对讲终端 | 详见“警务通对讲终端技术要求” | 2570 | 台 |  |
| ２ | 黑卡 | RFID卡，2.4G，根据采购人要求定制 | 2800 | 张 |  |
| 三 | 警务通讯系统管理平台 |  |  |  |
| 1 | 警务通讯系统管理平台 | 采用基于OMA设备管理（DM）标准协议V1.1.2设计开发，针对监狱基于安卓系统的智能移动终端的所有移动设备、移动数据和应用程序，提供集中管理、安全保护和统一配置。含集群对讲、一键报警等专用套件。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 监狱专用功能模块 | ▲双系统切换子模块（RFID刷机）：与门禁系统配合，通过在RFID读卡器上刷机实现终端双系统切换。 地理围栏控制子模块：通过GPS确定地理围栏，实现通过地理围栏控制终端进行双系统切换。包括8所监狱围栏的GPS位置信息采集。 ▲白名单控制子模块：通话白名单，限制工作模式中通话功能。 未接来电提醒功能子模块：终端退出备勤模式后向终端推送在备勤模式时未接来电和短信等信息。 ▲自动关机功能子模块：SIM更换系统自动关机。 ▲通终端信息查询子模块：在管理平台上查看监狱所有警务通对讲终端当前的运行状态、位置等信息并保存至少6个月的状态记录。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 管理平台终端客户端License | 警务通对讲终端管理平台终端客户端 | 2700 | 套 |  |
| 4 | 终端设备双系统软件 | 实现双安卓独立系统/双系统文件完全隔离/工作系统APN锁定/备勤系统APN放开/防root安全加固/防攻击熔断保护/安全区短号锁定。含警务通对讲终端刷机。 | 2700 | 套 |  |
| 四 | 门禁系统改造硬件设备 |  |  |  |
| 1 | RFID读卡器 | RFID非接触式智能卡读卡器。 采用13.56 MHz非接触式（RFID）技术并符合ISO/IEC 18092 RFID标准， 能够支持Mifare&#174、ISO14443 A类和B类、FeliCa和RFID技术； 读卡距离：30-60mm；RS232/RS485/USB接口可选； 波特率：115200、57600、38400、19200、9600可选。 | 18 | 台 | 8所监狱一进一出各1台，2台用于南北监狱备用。 |
| 2 | 门禁系统服务器 | Xeon E5-2609v3*1/ 16G DDR4 2133 RAM/2×1TB HDD/千兆网口*2/DVD光驱/1+1冗余电源，Windows Svr Std 2008，MySQL 5.6.25。 | 8 | 台 | 8所监狱各1台 |
| 五 | 门禁系统改造软件定制 |  |  |  |
| 1 | 门禁管理系统升级改造 | 定制开发。增加通过RFID读卡器采集终端信息（设备串号、手机号）、与采集的掌静脉终端信息进行比对匹配，验证终端持有人的合法性等功能。 | 1 | 项 |  |
| 六 | 监狱办公、警务移动应用软件开发 |  |  |  |
| 1 | 监狱办公、警务移动应用软件开发 | 定制开发。通过与监狱综合业务管理台的集成，实现监狱办公、警务的移动应用。 | 1 | 项 | 软件清单参考以下功能模块要求 |

2.警务通对讲终端技术要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | ▲安卓 OS 6.0或兼容安卓 OS 6.0，支持[工作+备勤]双系统。 |
| 2 | 认证 | ▲双系统具备国家认可的相关检测报告。 ▲提供产品安全认证检验报告 |
| 3 | CPU | ▲CPU频率2.3Ghz以上（含） |
| 4 | 网络制式 | ▲中国移动、中国联通、中国电信全网通4G/3G/2G，双卡双待； |
| 5 | 存储 | 机身内存大于64G以上（含），运行内存不少于4G |
| 6 | 屏幕参数 | 大于等于6英寸，1080FHD |
| 7 | 摄像头 | 前置摄像头500万像素以上（含），后置摄像头1200万像素以上（含） |
| 8 | 电池容量 | 大于等于4000mAh |

四、其它要求

1、投标人必须在投标文件中说明选择警务通通讯系统所使用的移动通信网络，即明确选择移动、电信或联通三家运营商中的一家（如投标人是运营商，则使用该运营商的通信网络）.

2、由于移动终端更新换代快，投标人必须选用在2015年7月1日后上市的国产主流品牌产品。

投标时，投标人必须提交所投终端设备样品。

3、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）▲整体工程提供不少于二年的免费维护，设备按原厂商标准且不少于两年提供维护。

2）提供每周7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

4. 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。如核查发现中标候选人所投产品的资质证书与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

### B包需求书

一、监理范围

本包监理范围为警务通讯系统建设，即本招标文件A包的建设内容。

二、项目监理需求

2.1监理服务周期

本项目监理服务周期自签订合同之日起，至建设项目完成竣工验收。

2.2 监理范围

重点对项目建设过程中设备/材料的采购、设备安装调试、系统集成、软件开发及应用技术培训、试运行、测试、验收等全过程进行监督管理，从硬件监理、软件监理、系统集成监理等三个方面梳理该项目建设的工程监理应如何通过切实有效方式、方法、手段达到建设方所要求的深度、广度，最终实现工程监理的目标。实现对质量、进度、经费、变更的控制及合同管理和文档管理。当工程质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

2.3监理目标控制方案

以工程建设合同、监理委托合同、国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、工信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》）《海南省信息化管理条例》及有关法规、技术规范与标准、项目建设单位需求为依据，通过专业的控制手段，协助建设单位全面地进行技术咨询和技术监督，对工程全过程进行监督、管理、指导、评价，并采取相应的组织措施、技术措施、经济措施和合同措施，确保建设行为合法、合理、科学、经济，使建设进度、投资、质量达到建设合同规定的目标。

1)、监理质量目标控制

监理质量目标控制是监理技术服务的核心所在，也是监理单位综合实力的最好反映，所以做好监理质量目标控制方案，确保本项目建设质量能达到建设单位要求的质量目标。

确保本项目建设质量达到工程合同中规定的功能、技术参数等目标。

确保工程建设中的设备和各个节点满足相关国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、工信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》）、地方或行业质量标准和技术标准，按照承建合同要求进行基于总体方案的细化设计、开发、安装、调试和运行；系统集成和软件开发过程涉及用户需求调研分析、概要设计、详细设计、系统实现、系统测试和系统运行等比较复杂、制约因素多的工作内容，应该成为质量控制的重点；深化设计方案的确定、开发平台选定，也要进行充分论证。

要求监理在整个工程实施过程中做好对工程质量的事前控制，事中监督和事后评估，以确保工程质量合格。

投标人应针对本项目建设中软硬件设备采购、设备安装调试、系统集成、软件开发、工程培训等提出工程监理的质量控制原则、方法、措施、工作流程和目标。

2)、监理进度目标控制

确保本项目按合同规定的工期完工。

依据合同所约定的工期目标，在确保质量和安全的原则下，采用动态的控制方法，对进度进行主动控制，确保项目按规定的工期完工。

通过对本项目概要设计的分析、研究，提出针对本项目建设的、有代表性的信息工程监理进度控制的主要原则、方法、内容、措施、工作流程和目标。

3)、监理投资目标控制

协助用户控制本项目建设总投资在项目预算及审计范围内，减少项目建设中的额外开支。

以项目建设方和承建单位实际签订的合同金额为准，确保项目费用控制在合同规定的范围内。

在项目建设中，合理减少项目变更，保护建设单位的经济利益。

2.4工程监理重点难点分析

投标人应根据本项目建设的特点，从实际出发分析本项目监理工作的重点、难点，并根据分析的结果制定相应的监理工作规划、对策和策略，以便日后有针对性的开展建设工程的监理服务工作。

（一）项目组织及总体技术方案的质量控制

1、协助审查项目建设方的投标书、合同及实施方案；

2、在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，为采购人提供建议；

3、协助审查项目建设方提交的组织实施方案和项目计划等相关文档；

4、协助审查项目建设方的工程质量保证计划及质量控制体系；

5、参与制定项目质量控制的关键节点及关键路径。

（二）项目质量控制

1、组织措施：建立质量管理系统，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制责任。

2、系统集成质量控制

审核系统总集成方案；

对采购的硬件设备及网络环境的综合质量进行检验、测试和验收；

参与制定系统验收大纲；

对设备安装、调试进行验收；

对系统进行总体验收。

3、人员培训的质量控制

协助审查并确认培训计划，审定培训大纲；

监督审查建设方实施其培训计划，并征求采购人的意见反馈；

监督审查考核工作，评估培训效果；

协助审核并确认培训总结报告。

4、文档、资料的质量控制

监督审查建设方提供的设备型号、数量、到货时间以及设备的技术资料、系统集成和软件安装在实施过程中所有相关文件的标准性和规范化，在各项目验收时，应监督项目建设方提交符合规定的成套资料，包括印刷本和电子版。

对监理项目实施过程中的文档进行标准化、规范化管理，在监理项目验收时，应提交符合规定的监理项目的成套资料，包括印刷本和电子版。

（三）进度协调控制

1、组织措施：建立进度控制协调制度，落实进度控制责任。

2、编制项目控制进度计划：编制项目总进度计划和网络图。按各子系统实际情况进行编制，包括系统建设开工、设备的采购、设备的安装调试、软件的编制、试运行等各方面内容, 做到既要保证各子系统、各阶段目标的顺利实现，又要保证项目间、阶段间的衔接、统一和协调。

3、审查各子系统建设方编制的工作进度计划：分析系统建设进度计划是否能满足合同工期及系统建设总进度计划的要求，特别要对照上阶段计划工程量完成情况进行审查, 对为完成系统建设进度计划所采取的措施是否恰当、设备能否满足要求、管理上有无缺陷进行审查。要根据建设方所能提供的人员及设备性能复核、计算设备能力和人员安排是否满足要求等，分析判断计划是否能落实，审查建设方提出的设备供应计划能否落实。如发现供应计划未落实，应及时报告采购人，要求建设方采取应急措施满足系统建设的需求。

4、系统建设进度的现场检查：随时或定期、全面地对进度计划的执行情况跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决。加强系统建设准备工作的检查，在工程项目或部分工序实施前，对情况进行检查，要加强检查设备、人员安排、各项措施的落实情况，确保准备工作符合要求，不影响后续工程的进行。

5、进度计划的分析与调整: 要保证建设进度与计划进度一致，经常对计划进度与实际进度进行比较分析，发现实际进度与计划进度不符时，即出现进度偏差时，首先分析原因，分析偏差对后续工作的影响程度，并及时通知建设方采取措施，向建设方提出要求和修改计划的指令。

（四）投资控制

1、组织措施：建立健全项目管理组织，完善职责分工及有关质量项目管理制度，落实投资控制的责任。

2、审查设计图纸和文件，审查建设方的施工组织设计和各项技术措施，深入了解设计意图，在保证系统建设质量和安全的前提下尽可能优化设计。

3、严格督促建设方按合同实施，严格控制合同外项目的增加，协助采购人严格控制设计变更，制定设计变更增加工作量的报批制度；及时了解系统建设情况，协调好各方矛盾，减少索赔事件的发生。对发生的事件严格按合同及法律条款进行处理，认真进行索赔调解。

（五）合同管理

合同管理是加快系统建设进度、降低系统建设造价、保证系统建设质量的有效途径之一。通过合同管理，可以督促建设方在各个阶段按照合同要求保证设备、人员的配备及投入，保证各阶段目标按合同实施，减少索赔事件，控制系统建设结算等。具体要求如下：

1、以合同为依据，本着“实事求是、公正”的原则，合情合理地处理合同执行过程中的各种争议。

2、分析、跟踪和检查合同执行情况，确保项目建设方按时履约。

3、对合同的工期的延误和延期进行审核确认。

4、对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

5、根据合同约定，审核项目建设方的支付申请。

6、建立合同目录、编码和档案。

7、合同管理坚持标准化、程序化，如设计变更、延期、索赔、计量支付等应规定出固定格式和报表。合同价款的增减要有依据，合同外项目增加要严格审批制度。重大合同管理问题的处理，如大的变更、索赔、复杂的技术问题等，组成专门小组进行研究。不符合实际情况的合同条款及时向采购人报告，尽早处理，以免造成损失。

（六）信息、工程文档管理

在项目管理过程中，为了实现对进度、质量、投资的有效控制，处理有关合同管理中的各种问题，监理方需要收集各种有用的信息。信息的来源主要包括采购人文件、设计图纸和文件、建设方的文件、建设现场的现场记录（或项目管理日志）、会议记录、验收情况及备忘录等等。其中项目管理日志是进行信息管理的一个最重要的方面。项目管理日志主要包括当天的工作项目和工作内容、投入的人力和设备运行情况、计划的完成情况及进度情况、停工和返工及窝工情况。信息管理主要措施要求如下：

1、制定详细的信息收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，力求信息管理的标准化和制度化。由专人负责系统建设信息的收集、分类、整理储存及传递工作。信息传递以文字为主，统一编号，利用计算机进行管理，力求信息管理的高效、迅速、及时和准确，为系统建设提供及时有用的信息和决策依据。

2、在项目实施过程中做好工程监理日记和工程大事记。

3、做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档。

4、建立必要的会议、例会制度，整理好会议纪要，并监督会议有关事项的执行情况。

5、立足于建设现场，加强动态信息管理，对现场的信息进行详细记录和分析，做到以文字为基础，以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较，督促建设方的人员和设备到位，促使承包商按合同完成各项目标，从而实现对进度、质量、投资的控制。

6、建立完整的各项报表制度，规范各种适合本项目的报表。定期将各种报表、信息分类汇总，及时向采购人及有关各方报送。

7、监理项目验收时，应提交符合规定的有关工程的成套资料，包括印刷本和电子版。

（七）日常监理

- 掌握监理范围内涉及的各种技术及相关标准；

- 安排足够的监理人员，成立项目监理部，按工程需要派驻相应的专业人员进行项目现场监理，随时为采购人提供服务，总监理工程师必需专职于本项目；

- 制定工程管理的组织机构方案并协助采购人组建相关机构，并提供相关培训；

- 熟悉了解项目的业务需求，协助采购人对项目的目标、范围和功能进行界定，参与并协助项目的设计方案交底审核工作；

- 建立健全科学合理的会议制度，并予以贯彻落实；

- 建立健全科学合理的文档管理制度，制订开发过程中产生的各类文档制作、管理规范，并予以贯彻落实；

- 与采购方一起制定评审机制，在工程实施全过程中随时关注隐患苗头，如发现将会导致工程失败的情况出现时，应及时启动评审机制，组织专家对工程实施情况进行评审，对评审不合格的，应向采购方提出终止合同意见。此外，还应组织定期评审（阶段性评审、里程碑评审、验收评审），对评审结果为优的，提出奖励意见，评审不合格的，则向采购方提出处理意见；

2.5工程各阶段的监理规划、实施

投标人应对本项目从设计施工到项目竣工验收阶段制定一整套工程监理的工作流程，并叙述各阶段主要监理工作内容。

本项目监理工作主要分为设备/材料采购、施工阶段、验收阶段、质保期阶段等。

⑴、设备/材料采购监理

建设项目由承包单位承担设备/材料采购任务，工程监理单位在设备/材料采购阶段监理工作主要有：

- 审核承包单位的设备采购计划和设备采购清单；

- 订货进货验证；

- 组织到货验收；

- 鉴定、设备移交等；

⑵、施工阶段监理

1、开工前的监理

- 审核施工设计方案：开工前，由监理单位组织实施方案的审核，内容包括设计交底，了解需求、质量要求，依据设计招标文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成实施的障碍；

- 审核实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

- 审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行和监督；

- 审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；

- 审核实施人员：确认施工方提交的实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因；

- 审核《软件项目开发计划》。

2、施工准备阶段的监理

- 审批开工申请，确定开工日期；

- 了解承包商设备订单的定购和运输情况；

- 了解施工条件准备情况；

- 了解承建单位实施前期的人员组织、施工设备到位情况；

- 编制各个子项目监理细则；

- 签发开工令。

3、施工阶段的监理

- 审核软件开发各个阶段文件；

- 协助采购人组织软件开发阶段评审；

- 材料、硬件设备、系统软件的供货计划的审核；

- 材料、硬件设备、系统软件的进场、开箱和检验；

- 促使项目中所使用的产品和服务符合合同及国家相关法律法规和标准；

- 对施工各个阶段的安装工艺进行检查；

- 审核项目各个阶段进度计划；

- 督促、检查承建单位进度执行情况；

- 审查项目变更，提出监理意见；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；

- 按周（月、旬）定期报告项目情况；

- 组织召开项目例会和专项会议。

4、试运行阶段的监理

- 协助建设方确认项目进入试运行；

- 监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

- 进行试运行期系统测试，做出测试报告；

- 对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测；

- 进行试运行时间核算；

- 协助业主确认试运行通过。

⑶、验收阶段监理

1、验收阶段

依照海南省信息化管理细则，海南省验收管理办法约定执行。

- 对承建单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；

- 监督检查承建单位作好用户培训工作，检查用户文档；

- 组织系统初步验收；

- 审查承建单位提交的竣工文档；

- 参与项目竣工验收；

- 竣工资料收集整理齐全并装订，签署验收报告；

- 审核项目结算；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；

- 向建设单位提交监理工作总结；

- 将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交采购人；

- 系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

2、项目移交阶段

- 系统的设计方案、设计图纸和竣工资料的全部移交；

- 设备、软件、材料等的验收文档核实；

- 施工文档的移交；

- 竣工文档的移交；

- 项目的整体移交。

⑷、质保期阶段监理

监理单位承诺依据委托监理合同约定的工程质量保修期规定的时间、范围和内容开展工作主要有：

- 定期对项目进行回访，协助解决技术问题；

- 对项目建设单位提出的质量缺陷进行检查和记录；

- 对质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属；

- 检查承建单位质保期履约情况，督促执行；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见。

投标人应根据上述监理工作内容（但不局限于上述内容），分别制定详细的监理工作流程，使本项目的监理工作流程化、制度化。

4.6监理工作要求

1、监理工作制度要求

根据本项目的特色，本项目要求以现场监理为主要方式进行，在施工现场主要监理人员必须具备所从事监理业务的专业技术和类似系统经验，并具有丰富的项目管理经验。本次监理项目实行总监理工程师负责制，在整个项目建设期间，总监理工程师必须保证有三分之一工作日以上的时间到甲方现场，且必须在建设期间全程常驻至少一名监理工程师在甲方现场进行监理协调调度。监理公司应建立项目监理小组，负责整个项目的全程监理工作。监理人员的确定和变更，须事先经业主方同意。监理人员必须奉公守法，具有高度的责任心。

2、监理项目组织要求

工程监理组织形式应根据工程项目的特点、工程项目承包模式、业主委托的任务以及监理单位自身情况而确定，结构形式的选择应考虑有利于项目合同管理、有利于目标控控制、有利于决策指挥、有利于信息沟通。

要求投标人在报价方案中要明确工程监理的各项运作，包括监理人员的相关资料、职能分配、监理组织的构成及工作流程、各项监理工作的相关负责人等。

3、监理信息管理要求

投标人应制定有关本项目信息管理流程，规范各方文档并负责整理记录归档业主单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录等各种文档，并定期以监理月（周/季）报形式提交业主。包括下列监理工作：

1) 做好监理日记及工程大事记；

2) 做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

3) 做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；

4) 管理好实施期间的各类、各方技术文档；

5) 做好项目周报；

6) 做好监理建议书、监理通知书存档；

7) 阶段性项目总结。

投标人应针对项目特点，制定相应的信息分类表、信息流程图、信息管理表格、信息管理工作流程与措施，同时要求采用先进的项目信息管理软件对项目信息进行综合管理。

4、监理合同管理要求

本项目建设过程中会与承建单位签订各种合同，投标人应该针对项目特点制定合同从草案到签署的管理工作流程与措施，规范合同管理，并在具体项目合同执行时进行下列监理工作：

1) 跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

2) 对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3) 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4) 对合同终止进行审核确认；

5) 根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

要求对项目合同进行合理的管理，以完善整个项目建设的过程。

5、监理服务准则

遵照国家GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范W》、工信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定D》的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

- 执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

- 不收受被监理单位的任何礼金。

- 不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

- 遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

- 坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

- 坚持科学的态度和实事求是的原则。

- 在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成起担负的建设任务。

- 不泄漏所监理的项目需保密的事项。

6、监理依据

1）国家GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范W》、工信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定D》和海南省有关信息系统项目建设和监理管理规范；

2）建设单位与承建单位签订的承包工程合同

3）建设单位与监理单位签订的委托监理合同

4）本工程招标书、招标过程文件、各中标商的投标书

5）国家有关合同、招投标、政府采购的法律法规

6）部颁、地方政府的信息工程、信息工程监理的管理办法和规定

7）建设工程和信息工程相关的国家、行业标准和规范

8）建设工程和信息工程技术监督、工程验收规范

9）与工程相关的技术资料

10）其他与本项目适用的法律、法规和标准

11）国家、地方及行业相关的技术标准

7、安全保密要求

本项目要求投标人制定一整套工程监理安全保密制度，确定工程保密责任人，同时要求投标人：

- 按照国家、省、市的有关法规文件规定，要求监理履行保密责任，并与建设单位签订保密协议；

- 监理单位各级组织严格履行保密职责；

- 按照公司内部保密规定开展监理工作。

8、监理验收要求

- 审核监理方应提交的各类监理文档和最终监理总结报告，综合评估监理方在系统开发进度、质量把关、重难点问题解决、项目投资等方面的监理情况。只有文档齐全，系统开发工作中没有出现重大质量事故才予验收。

本监理工作的最终验收由委托方组织。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日警务通讯系统（项目编号:HZ2016-484）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

A包：

1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的 30%  ；

2、主要设备到货并经甲方验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 20%；

3、项目安装、调试并通过验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 45%；

4、项目验收通过后一年后无质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同剩余款项。

B包：

1、本合同签订后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付监理项目金额的 40% ;

2、所监理的项目验收通过后后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付监理项目金额的 50%

3、所监理的项目通过甲方组织的验收后三个月日后，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付监理项目金额的 10%。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3， A包）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和投标人资格要求中的所有材料复印件

6、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、生产厂商授权书（表5 A包）

11、所投产品彩页、技术资料等（A包）

12、同类项目业绩表（表6）

13、技术部分（包括设计方案、实施方案、售后服务、培训等）

14、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表(A包)

项目名称：警务通讯系统    项目编号： HZ2016-484

工期：合同签订后     个月内

| 序号 | 项目/设备名称 | 品牌型号、规格配置或要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有货物、运输、安装、集成、调试、试运行、服务、税等费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 开标一览表（B包）

项目名称：警务通讯系统    项目编号： HZ2016-484

| 序号 | 项目名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |
| 投标总价 | （小写） |
|  | （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的警务通讯系统（项目编号为： HZ2016-484 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-484的警务通讯系统的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

### 表6、投标人项目业绩表

项目名称：警务通讯系统    项目编号： HZ2016-484

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 签约时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人最低的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 包号 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| A包 | 70% | 30% |
| B包 | 85% | 15% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：警务通讯系统          项目编号： HZ2016-484

包    号：    包

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 关键性技术要求 | 带★的技术指标是否全面满足（如有） |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表（A包）

项目名称：警务通讯系统           项目编号： HZ2016-484

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体设计方案 | 系统整体方案的合理性、可行性、完整性 优：5分；良：3-4分，一般：1-2分 | 5 |  |
| 2 | 设备技术要求 | 硬件设备技术指标 | 完全满足得满分，带▲的指标每一项不满足扣3分，其它指标每一项不满足扣1分，扣完为止。 | 16 |  |
| 3 |  | 警务通对讲终端质量 | 根据所投终端的品牌知名度，国内市场占有率评比（根据2016年上半年IDC等第三方评估数据） 排名第一名：5分；第二名：3分；第三名：2分；其它：1分 | 5 |  |
| 4 | 软件技术要求 | 警务通讯系统管理平台技术方案 | 总体方案的合理性、可行性、完整性，各子系统模块是否功能完整，满足招标文件要求 优：4分；良：2-3分，一般：1分 | 4 |  |
| 5 |  | 应用系统技术方案 | 总体方案的合理性、可行性、完整性，各子系统模块是否功能完整，满足招标文件要求 优：4分；良：2-3分，一般：1分 | 4 |  |
| 6 | 服务能力评分 | 投标人采用网络能力要求 | 投标人所选用网络的运营商截至2015年年底的4G网络覆盖情况，按海口城区、三亚城区、博鳌城区、公共区域、主要交通干道、主要景点6个范围的4G网络覆盖率情况评分，每个范围的覆盖率排名，按第一名得2.5分，第二名得1分，第三名得0.5分的规则评分（以海南省通信管理局通报材料为证明依据）。 | 15 |  |
| 7 |  | 终端售后服务网点数量 | 投标人或其集团下属子公司在省内设立终端售后维修网点，网点数量25个及以上，得4分；12-24个，得2分；12个以下得1分。须提供各网点注册营业执照，且营业范围中须包含维修电子通讯设备业务，投标文件中须出具复印件加盖公章。 | 4 |  |
| 8 |  | 终端售后服务能力 | 投标人或其集团下属子公司获得开展售后服务授权的终端厂商数量，签约授权厂商15家以上，得3分；10-14家，得2分；10家以下得1分。须出具终端生产商授权合同的关键页复印件并加盖公章。 | 3 |  |
| 9 |  | 资质证书 | 投标人具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》得3分，否则0分 | 3 |  |
| 10 |  | 售后服务承诺 | 根据投标人的售后服务承诺、服务措施评比 优：5分；良：3-4分；一般：1-2分 | 5 |  |
| 11 | 同业项目业绩 | 2014年以来投标人或其集团下属子公司具有的投标人本次所投终端设备（必须是同品牌同型号）的业绩，单个项目总供货量排名第一名得6分，第二名得4分，第三名得2分，其它得1分（提供证明材料） | 6 |  |
| 12 | 价格评分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值。 | 30 |  |

评委：

### 技术、商务评分表（B包）

项目名称：警务通讯系统         项目编号： HZ2016-484

| 序号 | 项目名称 | 评分标准 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力情况 | 具有ISO9001质量管理体系认证证书，得3分，没有得0分； | 3 |  |
| 2 |  | 具有省级企业信用评价中心颁发的3A级信用等级证书，得2分，否则得0分； | 2 |  |
| 3 | 项目团队能力 | 总监取得信息系统注册监理师证书得2分； | 2 |  |
| 4 |  | 总监同时具有高级项目管理师资格证书、注册安全工程师执业资格证书以及监理工程师执业资格证书（人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部联合颁发）的，得5分；具有其中一个证书得1分；没有不得分。（提供最近3个月社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章）。 | 5 |  |
| 5 |  | 项目团队成员具有全国软考信息系统监理工程师专业资格证书的，每人0.5分，最高2分； （提供最近3个月海南本地社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章） | 2 |  |
| 6 |  | 项目团队成员具有良好的信息技术管理以及服务能力，获得ITIL基础认证证书(ITIL Foundation Certificate in IT Service Management)的，每个得1分，最高得3分，没有得0分。 （提供最近3个月社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章）。 | 3 |  |
| 7 |  | 项目团队成员具有注册信息安全专业人员（CISP）资格证书的，得2分，最高2分； （提供最近3个月海南本地社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章） | 2 |  |
| 8 | 案例 | 2013年以来投资额在1000万元以上的政府信息化建设项目工程监理案例，每个得1分，最多得8分（提供中标通知书以及合同复印件，加盖公章）。 | 8 |  |
| 9 | 本地化服务能力 | （1）在海南本地注册或设有分支机构，有固定的技术服务机构，得3分，否则得0分。（投标文件中需提供分支机构营业执照复印件加盖公章）。 | 3 |  |
| 10 |  | （2）本项目实施团队要求：本地实施团队人数在10人以上得5分；5-9人得3分；3-4人得2分；2人以下得1分。 （（提供最近3个月海南本地社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章） | 5 |  |
| 11 | 技术部分 | 监理工作内容响应情况，对本项目建设需求和范围的理解程度，针对本项目重难点的理解分析。按评估等级的百分比计算得分；优：9-10分；良：5-8分；一般：1-4分 | 10 |  |
| 12 |  | 监理各阶段措施及方法（准备阶段2分、项目实施阶段2分、测试阶段2分、验收阶段2分）。各子项系统分值专家根据实际情况精确到小数点后一位，即0.1为单位值。此子项漏缺则为0分 | 8 |  |
| 13 |  | 项目监理服务方案中分别对应质量、进度、投资、信息安全、知识产权五项控制，合同、信息两项管理，组织沟通协调的完整描述 优：9-10分；良：5-8分；一般：1-4分 | 10 |  |
| 14 |  | 监理单位的人员配备的合理性。 1、监理理单位对本项目的人员配备能否满足项目建设、监理人员岗位职责设置是否完整； 优：3分；良：1分；一般0.5分； 2、为了更好的协助业主单位做好投资目标控制，确保项目费用控制在合同规定的范围之内，项目实施团队成员中具有全国建设工程造价员资格证书（专业：计算机、网络设备及布线安装工程），得2分，最高得2分。（提供最近3个月海南本地社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章） | 5 |  |
| 15 |  | 监理服务响应和服务承诺。 优：3分；良：2分；一般：1分 | 3 |  |
| 16 |  | 针对本项目的合理化建议经专家核定的针对本项目确实有效的，每条1分，最高4分，没有得0分。 | 4 |  |
| 17 |  | 系统测试验收方案：系统设备安装调测及验收方案可行并与项目特点相符，方案中包含每个子系统正确的测试及验收方法。 优：9-10分；良：5-8分；一般：1-4分 | 10 |  |
| 18 | 报价评分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／投标报价)×价格权值×100%。 | 15 |  |
| 19 | 总分 | 100 |  |