海南省政府采购文件

采购方式：公开招标

项目编号：HXY2016-097R

项目名称：94辆公交车采购(二次招标)

分组包号：A包（10米级插电式油电混合动力

（慢充、含增程式）公交车辆）

采购单位：海口市公共交通集团有限公司

海南和信源招标代理有限公司编制

2016年10月

目      录

第一部分  投标邀请函	1

第二部分  投标人须知	3

（一）总则	3

（二）招标文件	4

（三）投标文件编制和数量	5

（四）投标文件的递交	7

（五）开标	8

（六）评标	8

（七）定标	13

（八）合同	14

第三部分  用户需求书	15第四部分  合同条款及格式	16第五部分  投标文件内容及格式	21

# 第一部分  投标邀请函

# 受海口市公共交通集团有限公司（以下简称“采购人”）的委托，海南和信源招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”）拟对94辆公交车采购项目（项目编号：HXY2016-097R）所需的货物及服务组织公开招标采购工作，兹邀请符合本次公开招标采购要求的投标人进行密封投标，有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、分包、数量及简要技术要求或招标性质：

1、项目名称：94辆公交车采购

2、用途：公交营运

3、分组包号：A包（10米级插电式油电混合动力（慢充、含增程式）公交车辆）

4、数量：74辆

5、简要技术要求或招标性质：详见《用户需求书》

二、投标人资格要求：（投标人必须具备以下条件并提交相关证明资料）

（一）若投标人为客车制造商的海南省经销商或全资子公司：

1、须提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件（或三证合一营业执照有效证件）；

2、须获得客车制造商（须符合以下若投标人为客车制造商的资格要求）针对本项目出具的授权书原件；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供2016年任意3个月的税收、社保记录凭证并加盖公章）；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、本项目不接受联合体投标。

（二）若投标人为客车制造商：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力，须提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件（或三证合一营业执照有效证件）；

2、投标人需提供由会计师事务所出具的近两年公司财务审计报告；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供2016年任意3个月的税收、社保记录凭证并加盖公章）；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

1、时间：2016年10月26日上午08:00至2016年11月1日17:00（北京时间）；

2、网址：http://218.77.183.48/htms；

3、售价：人民币￥300.00元/份（文件售后概不退），投标保证金为人民币￥10000.00元；

4、投标人提问截止时间：2016年11月2日17:30（北京时间）；

5、保证金到账截止时间：2016年11月15日上午9:30（北京时间），投标保证金的支付形式：网上支付，支付网址为：http://218.77.183.48/htms。

四、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、递交时间：2016年11月15日上午9:15至9:30（北京时间），逾期或不符合规定的投标文件恕不接收；

2、开标时间：报名成功后于系统的项目信息中查看；

3、开标地点：海南省公共资源交易服务中心二楼207室；

4、投标人务必在开标前将PDF格式及WORD格式的投标文件上传到网址http://218.77.183.48/htms，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：www.hainan.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn和www.hizw.gov.cn。

五、联系方式

采购人：海口市公共交通集团有限公司

地 址：海口市滨海大道157号港航大厦2楼

电 话：0898-68614536

联系人：陈先生

代理机构：海南和信源招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室

邮 编：570310

电 话：0898-65328224    传 真：0898-65328214

联系人： 黄先生

第二部分  投标人须知

（一）总则

1、适用范围

# 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是海口市公共交通集团有限公司。

2.2 “招标代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是海南和信源招标代理有限公司。

2.3 “投标人”系指实名购买招标文件拟参加投标和拟向采购人提供货物及相应服务的投标单位。其职责如下：

2.3.1 对招标文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳投标保证金；

2.3.3 按要求编制投标文件；

2.3.4 派投标代表投标（递交投标文件），参加开标活动，对评审小组就投标文件提出的问题进行澄清；“投标代表”系指在投标过程中代表投标单位处理投标事宜的人员，包括投标单位法定代表人或负责人及取得授权的投标单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就公开招标采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的投标人

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合招标文件规定的资质要求，有能力提供满足招标要求的相关货物及服务的法人实体。

2.5 “中标人”系指经评标委员会评审，并授予合同的投标人。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理机构按国家相关部门的规定标准向招标人收取招标代理服务费。

（二）招标文件

5、招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  投标人须知

第三部分  用户需求书

第四部分  合同条款及格式

第五部分  投标文件格式

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝或流标。

6、招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间15天前（逾期不受理）通知招标代理机构，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本招标文件的投标人。未对招标代理机构提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

7、招标文件的修改

7.l 在投标截止时间15天前，招标代理机构和采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，招标代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构和采购人确认。

7.3 为使投标人准备投标时有充分的时间对招标文件修改部分进行研究，招标代理机构和采购人可适当推迟投标截止时间。

7.4 本招标文件的解释权属于招标代理机构和采购人。

# （三）投标文件的编制和数量

8、投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

9、投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容（详见第五部分）：

10、投标文件编制

10.1 投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装。

10.2 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标承诺函》、《投标一览表》等招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

10.4 如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由投标人承担。

10.5 投标文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与投标人名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

10.6 投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

10.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

- 投标报价

11.1 本项目的采购预算金额为￥6088万元（不含国补），A包：4588万元；B包：1500万元，此预算仅做参考，不作为废标条件。

11.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

11.3 投标人应按投标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

11.4中标候选投标人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的中标候选投标人。

12、备选方案

本次招标只允许投标人有一个投标方案，否则视其投标文件无效。

13、投标保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，每个投标单位￥10000.00元。

13.2 投标保证金的支付形式：网上支付，支付网址为：http://218.77.183.48/htms，同时保证金单据上必须注明项目编号、项目名称。如投标人的投标保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收投标文件。

13.3 投标保证金的退还

13.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

13.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

13.4 发生下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

14、投标文件的有效期

14.1 投标文件应自开标之日起60个日历日内保持有效。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构和采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构和采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

15、投标文件的数量和签署

15.1 投标文件一式七份（正本一份，副本六份），固定装订（注：胶装）。投标一览表一份，独立信封密封。

15.2 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

15.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。

# （四）投标文件的递交

16、投标文件的密封及标记

16.l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本六份共一袋）及投标一览表（独立信封密封一份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“投标一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南和信源招标代理有限公司

项目名称：94辆公交车采购

项目编号：HXY2016-097R

分组包号：A包（10米级插电式油电混合动力（慢充、含增程式）公交车辆）

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

16.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

17、投标截止时间

17.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

17.2 投标人的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

17.3 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的投标截止时间为准。

17.4 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

（五）开标

18、开标

18.l 招标代理机构按“招标公告”或“投标邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

18.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

18.3 开标时，投标人授权代表将查验投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“投标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

18.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该投标人的投标文件。

# （六）评标委员会的组成和评标方法

19、评标委员会的组成和评标方法

19.1 评标委员会海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共7人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人，提交评标报告。

19.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标办法进行。评标委员会对投标文件的评审分为资格性和符合性审查、技术评审和商务评审。

19.3 本次评标采用综合评分法，满分为100分。

19.4 综合评分法评标步骤：先进行资格审查，再进行技术、商务部分的量化评审。只有通过资格审查的投标人才能进入量化评审。

19.5 资格审查：评标委员会根据国家相关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如投标人不具备投标资格，评标委员会可按投票方式决定是否作无效投标处理（详见附表1）。

19.5.1 评标委员会根据《资格审查表》对投标文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

（1）投标人未能满足投标人资格要求的；

（2）投标人未提交法人授权委托书的；

（3）投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

（4）投标有效期不满足的；

（5）交货期或工期不满足要求的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

（7）投标报价不是固定价或者投标报价不是唯一的；

（8）不符合招标文件规定的其它条件。

19.5.2 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

19.5.3 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

（1）投标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

19.6 量化评审

19.6.1 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

19.6.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）。

19.6.3根据财政部、环保总局文件2006年10月24日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号第五条规定政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品（需提供相关证明材料）。

19.6.4价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分（35分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（基准价／投标报价）×价格权值×100

19.6.5 技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术项 | 商务项 | 价格项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 25% | 35% |

19.6 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，对招标文件要求的响应情况进行评审和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

注：

1、技术项得分=（∑各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；

2、商务项得分=（∑各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；

3、价格项得分=（基准价／投标报价）×价格权值×100；

4、投标人综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留二位小数）。

（附表1）

资格审查表

项目名称：94辆公交车采购项目

项目编号：HXY2016-097R                                      分组包号：A包

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 投标文件数量 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 证明文件 | 提供投标车型纳入国家工业与信息化部《汽车产品公告》的证明文件。 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

(附表2)

凡在海口公交集团销售过20辆以上（含）混合动力公交车的客车制造企业，截止本次招标投标之日起未与海口公交集团签订核心动力系统延保协议的，商务分评标以0分计(以投标人提供延保协议为准)。

评分细则表

| 序号 | 评比项目 | 评比内容 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术项 （40分） | 1.1设备技术性能、规格配置响应等 | 完全满足用户需求的技术参数要求得满分，一项不满足得零分。 | 16分 |
|  |  | 1.2混合动力核心系统 | A、配置国产变速箱/离合器/其相关配套控制系统不得分。 B、采用增程式控制系统者得5分。 | 5分 |
|  |  |  | 全套电控系统、电池、电容高位布置得3分（不低于轮胎顶部水平线）；电池舱采用自动温控系统者得1分。 | 4分 |
|  |  |  | 驱动电机质保8年者得2分。 | 2分 |
|  |  |  | 动力电池每增加一度电（按整数计算）得0.5分，最高得2.5分。 | 2.5分 |
|  |  |  | 若采用超级电容并承诺8年质保者得2分。 | 2分 |
|  |  |  | 驱动电机/发电机防护等级达到IP56得1分，控制器防护等级达到IP67得1分。 | 2分 |
|  |  | 1.3CAN总线 | 采用5路CAN双模块总线的得3分，采用2路CAN单模块总线的不得分。 | 3分 |
|  |  | 1.4舒适性配 置 | 车身采用空气悬挂结构的得3分，采用板簧减震结构的不得分。 | 3分 |
|  |  | 1.5制动系统 | 若采用前盘后盘制动系统的得0.5分。 | 0.5分 |
| 2 | 商务项 （25分） | 2.1质量体系、企业实力、 获奖情况 | A、质量认证：投标人具有ISO/TS16949质量管理体系认证的得2分； B、产品认证：国家质检总局认证的中国名牌产品或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证得2分； C、三年来拟投标车型获得国家战略性创新产品奖项的得3分； D、三年来拟投标车型在国内城市公共汽车赛事中获奖的得2分。 | 9分 |
|  |  | 2.3满意度调查 | 自2013年以来，投标人如在海南省内保有20辆以上10米级及以上的本次拟投标技术路线的车型，投标人在开标时应出示由海南省内使用该技术路线公交车型的相关公交运营企业和维修企业分别出具书面证明，证明中须以百分制写明满意度，且需运营和维修企业负责人的签名或签章，本项得分按满意度百分比进行换算。运营满意度满分为4分，维修满意度满分为6分（销售台数以开标提供的销售合同原件为准） 如在海南地区没有销售，则以广东、广西地区20台以上10米级及以上的本次拟投标技术路线的车型满意度调查为准，要求同上。但两广地区运营满意度满分为3分，维修满意度满分为5分（销售台数以开标提供的销售合同原件为准）。 | 10分 |
|  |  | 2.4车型技术成熟度 | 拟投标车型系列在国内销量达到500台及以上得6分，达到200台得3分，低于200台不得分，其余按插入法计算（销售台数以开标提供的销售合同原件为准）。 | 6分 |
| 3 | 价格项（35分） | 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分（35分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=（基准价／投标报价）×价格权值×100 | 35分 |

（七）定标

20、定标

20.1 评标委员会依据对各投标文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据招标文件的规定，按综合得分由高至低的顺序向采购人推荐最高的前三名为中标候选投标人，排名第一的为中标候选投标人，排名靠后的前二名为备选中标候选投标人。

20.2 中标候选投标人因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选中标候选投标人依次递补为中标人。

20.3 中标人确定后，招标代理机构将在政府采购指定媒体上公示中标结果。

20.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会及有关工作人员自始至终均不得向投标人或其它无关的人员透露。

20.5 在评标期间，投标人企图影响采购人、招标代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

21、公告

招标代理机构将在指定的网站（海南省人民政府网www.hainan.gov.cn、海南政府采购网www.ccgp-hainan.gov.cn）上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。评标结果公告期为7个工作日。

22、质疑和投诉

22.1 如果投标人对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向招标代理机构提出质疑。

22.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对投标人的质疑进行回复，或投标人对招标代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

22.3 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

23、合同授予标准

除本须知第13.4条的规定之外，采购人将与中标人签订供货合同。

24、接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下，评标委员会、招标代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

25、签订合同

25.1 采购人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 采购人应在中标通知书发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。

26、付款

按照双方合同规定办理。

27、适用法律

采购人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分  用户需求书

一、采购清单表

| 序号 | 采购货物名称 | 规格 | 数量/单位 | 交货地点 | 报价范围 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10米级插电式油电混合动力公交车（慢充、含增程式） | 长度 ＜10700mm | 74辆 | 按招标方指定地点 | 包含整车、备件、专用工具、调试检验、技术培训、技术资料和运输保险等 | 自合同签订之日起35日内 |

## 基本原则

## 1、整车设计车辆性能安全可靠，节能环保，外形美观大方。力求在技术性能、结构和外观上达到国内一流、接近国际先进水平，并充分考虑公交线路运营的特点。

## 2、车辆必须纳入国家工业与信息化部《汽车产品公告》，符合海南省环保要求。

## 3、整车设计全过程应严格执行GB7258《机动车运行安全技术条件》及相关国家标准及行业标准和要求。

## 4、投标方必须提供投标车型由具备资质的第三方检测机构出具的检测报告。

## 5、投标人及拟投标车型须按照海南省商务及工信厅相关文件要求进行备案(此项仅供参考，不作为废标条件，备案中亦可，开标现场须出示备案资料)。

## 三、主要技术参数和功能要求

| 车型 项目 | 技术配置要求 |
| --- | --- |
| 一、整车尺寸总体要求 | ●外型尺寸：长度≤10700mm,宽度≤2500，高度≤3230 ●上车二踏步，前后乘客门一级踏步≤380mm。 ●前门＞700后门＞1200mm。前门内侧通道最窄处≥500mm。 |
| 二、整车核心动力系统 | ●要求在全工况下实现无级变速，具体所采用的技术路线由客车厂家自行设计，但应满足招标人取得海南省市两级相关新能源客车采购和运营补贴的具体政策性要求。 ●混合动力系统尽量简单可靠、易于维护。 |
| （1）发动机 | ●采用具有完整国家公告目录玉柴发动机，额定功率（132--162kw）；使用品牌共轨电控系统后置柴油发动机。设计排放系统SCR技术，达到国Ⅴ以上标准。功率满足需求并节能降耗。 ●安装工艺必须符合发动机厂方安装的技术要求，便于维护保养。并提供故障诊断电脑及软件（不少于2套并提供4条检测数据线）。售后服务版本。 ●起动机和发电机采用北京佩特莱起动机，防护等级要求达到IP55以上。 ●配置≥200升油箱。 |
| （2）各类控制系统、监测器件、控制元件、监控单元与电控模块 | ●所有电控元件与模块（含发动机电控系统模块）等全部要求质保8年。 ●全工况内要实现无级变速，整车与分项控制要充分考虑人车互动系统的各种特点，各种能量转换与控制要体现高效原则，做到逻辑合理，技术先进。 ●可根据需要，配置DC/DC给24V蓄电池充电。 ●防护等级要求达到IP66以上。 |
| （3）驱动电机/发电机 | ●优先采用电机直驱技术，直驱电机功率应满足线路需要。 ●驱动电机及发电机质保8年，控制系统和能量回馈系统质保8年。 ●防护等级要求达到IP66以上。 |
| （4）动力电池/超级电容 | ●电池选用国轩、春兰、万向、ATL、微宏、盟固利。 ●宜配备电池仓温度管理系统。 ●电池管理（BMS）系统须监控成组电池温度、单体电压，并有相应预警功能。建立故障报警、停机、断电等分级处理机制。 ●动力电池容量≥25kw·h要求8年质保。如中途出现单体容量衰减严重，不允许单片更换，须整体更换。第8年末时蓄电池的蓄电容量值应不低于85%。 ●若采用超级电容应不少于12组（单组48V，166法拉）且必须做到8年质保。 ●电池须高位布置，布置高度不低于轮胎顶部水平面。 |
| （5）变速箱/离合器/相关配套控制系统 | ●如配置两档变速器及控制系统，要求质保8年。 ●如配置多档变速箱（AMT）及控制系统，要求质保8年。 ●如有自动离合器及控制系统，要求质保8年。 ●配置液力自动变速器的，要求质保8年。 |
| （6）冷却系统 | ●根据使用地区气温情况配置管带式铜质≧42㎡散热器带膨胀水箱，低水位报警器工作可靠，散热管壁厚≥0.13mm。水箱放水开关便于驾驶员操作。散热器的进水口应在其底部。优先采用无刷电子风扇。防护等级不低于IP55。 ●进出水连接管采用成型铜管，在接口处采用耐热、耐压、耐油及抗老化的硅胶件柔性连接,防止渗漏，提高可靠性。水泵至散热器采用不锈钢管。 ●热管理系统需配置洛阳凯迈或苏州驿力ATS智能温控系统（装配方式要便于检修），发动机智能温控冷却系统要和发动机匹配。运行时水温85-90℃。此系统必须在新车出厂前系统供方与整车厂方配合调试达到技术要求。该热管理系统需配有CAN接口；其通迅协议应与车载CAN总线的协议一致。 ●在仪表盘显著位置以数字显示发动机、驱动电机水温、进气温度及超温报警系统。 ●整套ATS系统要求质保8年。 |
| （7）进、排气系统 | ●采用不锈钢进气引入管和筒形两级干式空滤器，应保证足够的发动机供气量。 ●中冷水箱应与发动机冷却系统相匹配。 ●排气系统通径＞102mm采用不锈钢材料，耐腐蚀，系统压降＜20Kpa。 ●排气管与发动机联接处应设有金属柔性管件联接，采用不锈钢材料。 ●消声器直进直出式，尾管向后微伸出后保险杠，尾管出口应制造美观。 |
| 三、车桥 |  |
| （1）前桥 | ●采用方盛或东风德纳≥6.5T前桥。要求质保8年，前桥盘式制动采用万安或瑞立产品。 |
| （2）后桥 | ●采用方盛或东风德纳≥11T新能源专用主减速器，减速器采用精磨齿，要求质保8年。 |
| （3）悬架 | ●采用科曼或东风低入口空气囊悬架（气囊采用固特异）减震结构，进口高度阀；也可采用前3后4板簧减震结构，前、后配稳定杆。 |
| （4）转向系统 | ●采用品牌电动液压助力转向系统，要求质保4年。 |
| （5）轮毂 | ●采用康迈或展欣免维护轮毂，要求质保8年。 |
| （6）驻车制动 | ●采用手控阀操纵，作用于驱动轴轮制动器。 ●车辆应有解除储能制动的外接气源快速接口。 |
| （7）制动系统 | ●采用双回路气制动系统，前盘后鼓式制动器（选用浙江万安或瑞立轮毂式制动）；系统中应有四回路保护阀、继动阀、快放阀、双向阀。气路系统中应装有干燥器，并能自动排放油水(配置扬州奥特瑞自动排水系统);制动管路采用尼龙管。 ●制动总泵的制动灯线路中应安装继电器保护开关，在手动制动和脚制动同时作用时，具有电流过载保护功能。 ●制动系低压报警灯、蜂鸣器单设，区别其它报警，并纳入仪表盘总线设计中。 |
| （8）润滑系统 | ●配置满足整车技术要求，高新品质的集中润滑系统。要求采用郑州奥特或上海流遍装置，要求质保8年。 |
| 四、轮胎 | ●充分考虑新能源公交车载荷量，配置米其林品牌公交专用子午轮胎 |
| 五、底盘电器与其它电控系统 |  |
| （1）底盘总CAN系统 | ●CAN总线选用郑州森鹏电子技术有限公司或哈尔滨威帝公司CAN总线系统；（5路总线：1、附件设备系统(低速50kb/s)。2、新能源系统(高速250kb/s)。3、智能调度系统(低速50kb/s)。4、动力系统(高速250kb/s)。5、车身模块系统(低速50kb/s)。总线通信，采用进口防水型电器插接件，总线应尽可能多的显示发动机、主驱动电机、ATS系统、BMS系统、客流计数等装置的数据信息，并提供故障诊断软件,直接显示故障类型。 ●硬件设备具有智能调度终端模块，能实现与智能调度平台通讯对接。 ●硬件设备自带CAN总线信息采集模块，主机厂需要提供车辆的CAN信息接口，包括、仪表车身信息、电机和电池管理系统等信息参数全部进入CAN总线系统。（主机厂需提供车辆系统、主驱动电机和电池管理系统等的信息CAN通讯协议，以便后期对车辆数据采集分析。） ●CAN总线要求8年质保。 |
| （2）照明、信号装置及其它电气系统 | ●满足本技术条件底盘电气系统的要求。 ●整车照明灯具8年之内必须符合车辆检测要求，否则无条件更换。 |
| （4）电控线束 | ●应取得整车生产厂家的配套认证，8年质保。 |
| （5）启动蓄电池（若有） | ●2个190Ah蓄电池，要求质保期为2年。 |
| 六、车 架 | 整车阴极电泳，要求8年质保。 |
| （1）车架结构 | ●半承载或全承载阴极电泳车架，要求8年质保。 |
| （2）拖 车 钩 | ●车架前部设有锁销式结构拖钩。 |
| （3）支 车 点 | ●车底左右两侧前、中、后适当位置设支车点，支车点应加固。 |
| （4）车身造型 | ●符合国际化大都市，以方基调、小圆角的欧式公交车为参考，尽可能显示豪华气派，线条简洁、车窗宽阔，两侧最后窗应为活动窗，造型新颖且具有时代感；应与原线路车辆车身造型相协调。 |
| （5）车身色彩图案 | ●由买方提供图案。 ●采用优质国产素色漆，全车进行喷涂烘烤漆工艺处理。 |
| （6）前围总成 | ●玻璃钢或薄钢板冲压成型。 ●前风窗垂直高度适当加大，采用爱尔法、福耀、长江双曲面全景夹胶安全玻璃。驾驶员侧装上下拉遮阳帘。 ●下围中间适当位置开有拖车钩孔。 ●拖车钩门采用下翻式铰链结构。美观大方，锁止可靠。 |
| （7）后 视 镜 | ●采用大视野丹阳益新镜面，图像清晰，无盲区，易更换，并保证能在站满乘客的情况下看清客门。 |
| （8）前后大小灯 | ●美观大方，便于维护。 |
| （9）前风窗玻璃刮水器 | ●刮水器质量保证期为三年。 |
| （10）整车玻璃 | ●采用爱尔法、福耀、长江玻璃 |
| （11）后围总成 | ●若电控舱采用集中后置式，在中间留出尺寸为180*40cm的透明玻璃，用于安装LED广告，并从电瓶处布置一条电源线（线缆要求直径不小于2.5mm2三芯铜线）至后挡风玻璃内侧（用于外接LED，具体可与买方咨询）。 ●后舱门采用气动支撑装置，设两个碰锁，舱门内设行程开关。 ●油、空滤器在机舱内布置应方便更换滤芯。 ●后电池舱布置要充分考虑散热效果；LED广告牌应与电池组之间要保持适当的散热间距，以确保电池舱的散热效果。 |
| （12）侧围外蒙皮 | ●预应力涨拉蒙皮，蒙皮内侧应有隔热减振措施。（质保8年）●裙门要有足够刚度防变形。 ●两侧车窗需配置美观大方的窗帘，材质为尼龙布，款式为长竖条折叠型（长度略短于窗框）。 ●侧窗安装需符合国家最新的规定要求。 ●全车侧窗安装需符合国家相关技术要求，选用爱尔法、福耀、长江玻璃。 |
| （13）顶 盖 | ●顶盖要做防漏水处理，顶盖内侧应有隔热减振措施。采用镀锌钢板。 ●顶盖应有水沿，水沿应连续延伸至侧窗下沿下，水沿应美观实用。 |
| （14）地 板 | ●地板铺盖物材料应具有阻燃性，其阻燃性应符合GB8624中5.1.2铺地材料B1-B级，S1-t0燃烧性能要求，氧指数大于或等于30%。按照2015年8月1日起实施的JT/T888-2014《公共汽车类型划分及等级评定》执行。 ●采用常州军越或江苏万航PVC系列耐水洗材料，厚度≥18mm，地板下支撑条要牢固。 ●采用优质防滑、阻燃、耐磨且与车厢内饰协调的耐高温、防滑、阻燃的地板革。采用地板接缝填补密封材料。地板要求防水性能好，质保8年。 ●后轮地板需做加厚设计，防止爆胎伤人。由此产生的伤人事故由整车厂承担终身全额赔偿责任。 |
| （15）车 门 | ●在车身右侧设2个乘客门，驾驶员不单独设门。 ●车门采用气动前单、后双内摆门，吊挂式门机构，传动机构、门泵及附件等工作可靠。开门转向杆防扶罩用铝材铆镶“严禁攀附，以防夹手”的标示，门下部的调整安装要达到防夹脚的安全要求。 ●传动机构、门泵及附件等终身提供免费保修及配件包换服务。 ●门泵采用金湖华明或淮安安达产品，门泵质保3年。 |
| （16）发动机后舱 | ●发动机后舱要预留有足够的检修空间，发动机舱门与后挡风玻璃之间位置要开设保证足够通风散热的栅格，以保证发动机通风散热良好。 ●发动机后舱与车厢底板及车身各部位要有良好的隔热、隔振、隔音材料处理，发动机后舱与车厢一定要保证密封。 ●发动机后舱内安装启动、熄火电控开关、检修照明灯及其开关。 ●车厢后仓与发动机隔热需做加厚处理。 |
| （17）启动蓄电池架 | ●蓄电池舱电池架应能拉出，以便检查和更换蓄电池。 |
| 七、车厢内配饰 |  |
| （1）内顶及侧围 | ●车厢内顶、侧围采用色彩清雅、整体协调和便于清洁，使用环保材料。车内顶配置顶风窗，紧急情况下须可作为安全出口使用。 ●车内顶处（距离前挡风玻璃1.25米）预埋外接视频广告电源，并在该处预留喇叭电源用于视频广告音频（具体可与买方咨询）。 |
| （2）电气线路设计安装要求 | ●发动机舱线束采用耐高温辐照阻燃铜导电线（125℃）。 ●中央电器控制盒采用郑州森鹏或新乡光明的前、后防火配电盒。电瓶线、线芯阻燃性能符合国家标准。 ●靠近电瓶处安装便于驾驶员操作的总电源开关（控正）。 ●各用电器线路设有相应的保险保护系统电气线路走向合理。导线应分色，有线号。线束要捆扎牢靠并有绝缘防护套，打有套号。 ●中控器应防尘防水，安装在车厢内。电器安装底板应为阻燃绝缘板。 |
| （3）扶 手 杠 | ●司机后侧窗、前门后到后门前侧窗、后门后两侧窗和仪表台乘客区位置（即前门）要安装不锈钢钢管防护栏杆。装配拉环。所有乘客侧窗配置窗帘，材质为尼龙布，款式为长竖条折叠型（长度略短于窗框）。 ●防护栏杆、立柱、扶手杆质量保证期为8年。 |
| （4）座 椅 | ●采用整体高档乘客座椅，座椅支架保修8年，椅面保修8年。座间距要符合《公共汽车分等级技术要求》，同向≥625㎜. ●老、弱、病、残、孕专座设于车厢内方便上下乘坐的位置，每车布置2个。在前轮凸起处设2～3排母子座。 |
| （5）仪 表 | ●仪表台应配装CAN总线仪表（七英寸，彩色显示屏仪表，三个模块和总线组合开关）。 ●各仪表和控制开关要可靠、耐用。 |
| （6）驾 驶 区 | ●驾驶区与乘客区用栏杆隔离。 ●驾驶员座椅美观、舒适、耐用，上下前后可调。 ●左侧加装茶杯托架1只。 |
| （7）工 具 柜 | ●在驾驶员后侧位置应设有工具柜800×400×350）。 ●在车厢后门（买方指定）增设垃圾筐架及垃圾桶（带有盖子类型）。 |
| （8）转向指示灯开关 | ●除在方向盘下的组合开关外，在仪表台上再设一套翘板开关，两套应能并用。 |
| （9）车内顶灯 | ●风道两侧各预留三个广告位(1000×300)。配备驾驶员可控灯光调节器，厢灯应符合夜间行驶要求，开灯时，前档玻璃不能产生眩目光，影响驾驶安全。 ●安装时，应配合视频监控系统安装，预设预埋监控线束。 ●广告灯箱尺寸要求：长1000mm*宽300mm。 |
| （10）车厢消防安全设备 | ●仪表台内应安装一键灭火按键。 ●车厢内便携式灭火器应放在车厢内的灭火器架上，灭火器固定架设置在车厢内不易与乘客发生干扰又易于提取的位置。灭火器架应固定可靠，方便打开。 ●需在适当的位置安装具有自主知识产权（需提供专利证书）的破玻器，一拖四；电动破玻器要求质保8年。并配置4只手持式破玻安全锤，并标注逃生玻璃敲击处。 ●电池舱、后舱、仪表台、车厢等部位要严格按照按照国家现行规范配备相应的灭火装置。 |
| （11）刷卡机具位置预留 | ●公交车前门、后门都必须预留刷卡机具安装位置和电源线； ●刷卡机具预留位置在安装刷卡机后不遮挡司机视线、不遮挡投币箱投币口，不影响乘客上下车通道，乘客上下车刷卡方便。 ●电源线直接受车辆总开关控制，不受车钥匙控制，供电电压24V。 ●电源线采用暗线方式进行布线。 |
| 八、车载空调 | ●投标人提供8年质保。 |
| （1）制冷系统 | ●采用上海松芝、广州精益或苏州同创的电动空调,节能效率高者优先选用。 ●要求选用3万大卡顶置独立式电动空调和配置无刷风机。 ●空调系统安装必须完全满足空调机生产厂（或供应商）的技术要求。 ●出风口在驾驶员头部上方的为可关闭及可调整式，其他为不可调整式。 ●空调出风口采用弥漫式。 ●顶置空调安装必须保证无水流入车厢蒙皮夹层内。 ●空调系统的管路及电路同侧布置安放；电气线路要与车辆的电气线路各自独立分开包扎与安装布置，电路、电器有效保护，防止冒烟着火事故。 ●在空调系统冷气管道接口处，应留有检修门，并采用旋钮锁紧。 注：车辆行驶中临时停车(如等红灯)时空调不能停机。 |
| 九、车载电子设备 |  |
| （1）投币箱 | ●配装郑州天迈（TM-QXS型）或上海鸿隆（HL-3型）不锈钢投币机。配小内胆，内胆必须质保8年。 |
| （2）音响视听系统 | ●配备车载收音机，支持MP3播放 |
| （3）车载一体机 | ●选用车载一体机，防护等级需达到IP56。具备GPS报站、6路视频监控录像、4G通讯模块、自带电源模块(当一体机断开车上的电源后仍能工作10分钟以上)、带CAN数据接口。需通过EMC检测(需提供检测报告)。 车载一体机及监控系统设备保用3年。 ●一体机电源需搭接于电源总开关（保证夜间停车时视频监控功能正常使用）。 ●报站功能要求如下： 1、联动四牌（车内电子LED屏，LED电子线路头尾腰三牌，前后路牌采用24×208点阵13字LED动态电子路牌，单个中文字高不小于196mm，字宽不小于160mm。侧路牌采用64×240点阵，后路牌带刹车、转向、进站提示功能。）。2、内存不少于300条线路语音内容，线路机动联通电子路牌。 3、支持双语报站。 4、双声道4个喇叭报站。 ●车内八字屏带有车内温度、时间和日期显示。工作电压：宽压18－32V直流电压。 ●电子路牌满足车厢内检修要求。 ●监视系统配置及功能要求： 1、一只7寸彩色液晶屏（带遮阳盖）。 2、六路4G车载一体机八分割画面输入（司机可控）。 ●六路4G车载录像系统配置及功能要求： 1、四路带拾音录像。 2、250G固态硬盘。 3、H264格式支持、PAL制式、NTSC制式。 4、支持单画面、多画面显示。 ●预留通讯接口协议。 ●视频录像系统功能要求： 1、车厢内5个CCD高亮摄像头（铸铝外壳带自锁功能），清晰度为700线、带红外夜视功能、车内内置拾音器。监视前门及投币机，监视中门上落客情况，监视车厢情况（安装位置：距离前挡风玻璃1.25米后），监视行车前方情况。 2、倒车摄像头1个（前行时实时录像、倒车时实时监控）。 |
| （4）电子信息设施 | 前、后门各安装一组郑州森鹏锥幕波束客流计数器。 |
| 十、随车相关文件资料及附件 | ●车辆出厂合格证、车辆技术一致性证书、车辆使用说明书、三包证书等文件。 ●车辆一级、二级保养项目作业指导书。 ●随车工具一套。（含发动机备件箱一套,详见清单） ●车辆各种配置使用说明书、主要配置维保教学光盘、整车电路图、维修指导手册等维修技术资料。 ●卖方负责免费制作安装。 ●其它随车用品。 |

注：1、本技术要求在确定中标单位后，招标人就车辆制造工艺及关键设备、零部件配置，可依据GB7258-2012《机动车运行安全技术条件》和CJ/T163-2002《城市客车分等级技术要求与配置》进行完善和补充并编制在购买车辆的技术协议和合同中。

2、供方负责在海口免费培训需方驾驶员。

四、验收标准和要求：

(一)车辆运输、保管及验收要求

1、车辆在未交付验收前的运输及保管、保险由投标方负责，直至车辆交付验收完毕。

2、车辆交付验收时，投标方必须要提供车辆、附件及与车辆有关的证件、牌证、票据、文件、技术资料清单，按清单验收。

3、车辆中属国内生产的总成件、零部件、材料必须要有国家有关部门的认证合格证，属国外生产的总成件、零部件、材料必须要有合法的进货渠道证明。除指定配置外，其它零部件必须选用国内一线品牌产品。

4、招标方与投标方及相关人员按照国家有关标准、合同、要求及有关附件进行验收，验收完毕后由招标方与投标方在验收报告上签名。

(二)车辆质量保证

1、投标方提供的客车及车辆中装配的总成、附件、零部件、材料必须是装配目前国内技术先进的、成熟的、原装的、全新的产品，并且必须要符合国家及该产品出厂的标准，要求提供各产品确认函和质量保证书。

2、在质保期内出现问题，中标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标人负担；超过质保期的中标人负责终身保修，只能收取工本费。因装置的质量问题发生争议，由海口市技术监督局或其指定的质量鉴定检验机构进行质量鉴定，鉴定费由中标人承担；属于制造缺陷造成的质量问题，由中标人自行承担全部责任。

3、如果卖方在收到买方通知后3天内没有弥补缺陷，买方可自行采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。因卖方质量问题造成停运，48小时后每停运一天赔偿600元，累计计算。

（三）其他要求

1、为了使公共汽车能够更好地满足海口公交系统的使用要求，本次投标由客车制造公司以整车形式投标报价。

2、投标方在投标时应针对交货计划表提供完整的供货方案。

3、车辆整体配置及总成水平先进，投标时投标方应提供如下系统工艺布置图及电子文档：

（1）完整的车体的尺寸图和效果图，车身标志统一为：海口公交集团

（2）车内布局图

（3）车体各侧面外观布局图

## 五、售后服务要求

1、供方接到需方报修电话（传真）后，2小时内到达指定故障现场。

2、故障报修后，供方需在6小时内排除故障。如遇特殊情况无法在时限内解决的故障，供方必须在该时限内向需方提出说明和处理故障的方案。

3、故障报修时间以需方传真时间为准，到达现场时间以《保修服务登记表》需方单位管理人员签字时间为准，故障排除时间以需方管理人员签字时间为准。

4、供方必须以书面形式明确各售后服务单位名称、联系人、投诉人联系电话。

5、为了使用户相关人员熟练操作和维护车辆，保证车辆的良好运行，卖方车辆质保期间及保后必须在买方维修公司进行维护保养，要提供操作和维护技术的培训服务，要求对用户的有关驾驶员、维修技工和技术管理人员进行全面的技术培训，对驾驶员的培训要求每人不少于两次（使用前、使用中）。

6、需方承诺故障发生后，在不影响道路交通的情况下，按照“不影响故障责任鉴定”的原则，尽可能保留必要的故障原始状态。

7、在海口市设有售后服务站且提供配件供应及应急措施。

8、承诺保修期后，对产品提供优惠服务。

第四部分  合同条款及格式

海口市公共交通集团有限公司94辆公交车采购项目

采购合同（仅供参考）

项目编号：    HXY2016-097R

# 项目名称：   94辆公交车采购

# 分组包号：        A包

# 合同编号：

甲方：海口市公共交通集团有限公司公交二分公司

乙方：          中标人

丙方：海口市公共交通集团有限公司

签订日期：      年    月    日

# 购车合同

甲方：海口市公共交通集团有限公司公交二分公司

乙方：

丙方：海口市公共交通集团有限公司

合同编号：

签订地点：

签订日期：   年  月  日

一、产品名称、商标、型号、单位、数量、价格、总金额

| 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10米级插电式油电混合动力(慢充、含增程式)公交车 |  |  | 台 | 74 |  |  | 含运费 |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币 （¥： 0.00 ） |

二、质量要求技术标准，供方对质量负责的条件和期限及服务承诺：

三、丙方为招标主体，并作为本合同标的的付款连带责任方，甲方为本次采购车辆的使用主体。

四、交货方式、地点、时间

1、交货方式：

2、交货地点：

3、交货时间：

五、运输方式及到达站港和费用负担：由供方负责。

六、验收标准、方法：按《技术协议》。

七、随机备品、配件工具数量及供应办法：见《技术协议》。

八、付款方式：

1、签订合同后3个工作日内预付货款的10%；挂牌手续完整，验收上牌后7个工作日内支付货款的20%；挂牌手续完整，验收上牌之日起分两年四期支付货款的50%，且第一期付款须以乙方获得国补并向丙方交齐申报省市补贴所需资料为要件，若因上述条件因故延后，则付款日期顺延至条件满足，支付后三期款项亦顺应后延；剩余的20%质保金在挂牌手续完整，验收报牌起满5年无未完结出现质保纠纷的情况下，15个工作日内一次性支付，不计利息。

2、购车发票要求：乙方给甲方开具机动车销售统一发票。

九、违约责任：

1、乙方未按期交货，应按每天每台车人民币1000元的标准计算违约金。

2、乙方在本合同规定的交货期满后15日内仍不完全履行其交货义务，应当双倍返还已收取的预付货款，甲方有权决定单方解除本合同，并有权要求供方赔偿因此给需方造成的损失（包括直接损失和间接损失）。

3、如乙方提供的车辆不符合《技术协议》规定的质量要求和标准，除应按照《技术协议》和《售后服务协议》承担保修等责任，若技术标准出现负偏离，还应按照合同总额的5%向甲方支付违约金。

4、乙方承诺，在交付车辆前10天，将车辆上牌所需的资料（车辆合格证、购车发票、车辆技术参数表、拓印资料、光盘目录纸）交付给甲方，并保证资料准确无误、拓印清晰。

5、乙方应保证提供的车辆安全装置符合国家法规要求，如发生安全事故，经认定属投标方责任的，按法律规定承担赔偿责任。

6、乙方应保证提供的车辆符合《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》要求，乙方保证能顺利获得国家补助资金，并提供完整、合规的获取国家补贴资金的车辆资料给丙方，并积极配合丙方获取省、市补贴资金。

6.1若乙方未能获得国补或未能及时提交已获取国补的相关资料而影响到省市补贴申报额，丙方将从购车余款中扣除相应的补贴金额。若购车余款不足以抵扣相应补贴金额的，乙方应当负责另行不足相应的金额。

6.2若乙方投标车型没有纳入新能源汽车推广应用工程推荐车型目录而使丙方无法获得运营补助（运营补助指《关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》（财建[2015]159号）），由乙方承担。

6.3若乙方或乙方投标车型在获得国补之日止，仍未能按照海南省工信厅及商务厅相关要求成功备案，因乙方或乙方投标车型无法备案而导致丙方无法获取省市补贴及运营补助，由乙方承担。

6.4乙方获得国补后，因海南省新能源购车省市补贴政策的调整而使得丙方未获得补贴，由丙方自行承担。

7、乙方中标车型因未纳入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》，全部车辆入户上牌所产生的车辆购置税由乙方承担。

九、解决合同纠纷的方式：

因本合同引起的争议应通过友好协商解决。如开始协商后三十日内未能解决争议，则争议任何一方应将争议提交海口市仲裁委员会，并按申请仲裁时其有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局，对三方均有约束力。

十、其它约定事项：

1、乙方负责在海口免费培训需方驾驶员；并接受需方派遣5人到乙方厂家进行维修技术的培训，至少5个工作日。

2、《技术协议》和《车辆售后服务协议》，作为本合同的附件，是本合同不可分割的一部分，与本合同具同等法律效力。

3、甲方如要求变更本合同（含《技术协议》和《车辆售后服务协议》），须向乙方发出书面通知。对本合同的任何变更，须经三方协商同意后，以书面方式订立，作为本合同的补充协议。

4、本合同经三方的法定代表人或三方合法授权的委托代理人签字盖章后生效，且持续有效，直至完成和实现本合同的所有条款及要求。

5、本合同一式陆份，三方各执两份。

甲方 单位名称（章）：海口市公共交通集团有限公司公交二分公司 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 电子邮箱： 开户银行： 帐 号： 邮政编码：

乙方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 电子邮箱： 开户银行： 帐 号： 邮政编码：

丙方 单位名称（章）：海口市公共交通集团有限公司 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 电子邮箱： 开户银行： 帐 号： 邮政编码：

# 第五部分  投标文件内容及格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价：

1、投标承诺函（表1）

2、法定代表人授权委托书（表2）

3、制造厂商针对本项目出具的销售授权书（表3，制造厂商投标无需提供）

4、资格申明信（表4）

5、投标一览表（表5）

6、投标车型模块式报价表（表6）

7、投标车型常用配件供应商名录（表7）

8、技术响应情况表（表8）

9、商务条款偏离表（表9）

10、技术方案说明

11、货物明细表（表10）

12、车辆售后服务、质量保证承诺书

13、售后服务维修人员联系表（表11）

14、满意度调查及车型技术成熟度

15、售后服务承诺（包括实施方案、服务承诺、培训等）

16、缴纳投标保证金凭证

17、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及相关资质证复印件

18、投标人简介

19、投标人认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

## （表1）

## 1.1 投标承诺函

致：海南和信源招标代理有限公司

根据贵单位94辆公交车采购项目A包（10米级插电式油电混合动力（慢充、含增程式）公交车辆）（项目编号：HXY2016-097R）的投标邀请函，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表投标人（投标人名称），提交纸质投标文件正本一式一份，副本一式六份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受招标文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按招标文件的要求投标。

2、本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向贵司缴纳投标保证金，如果获得中标并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次公开招标采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人名称：                （公章）  法定代表人：            （亲笔签名）

被授权人：              （亲笔签名）  职      务：

承诺日期：      年    月    日

（表2）

1.2 法定代表人授权委托书

致：海南和信源招标代理有限公司

（投标人名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：        职务：        代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就海口市公共交通集团有限公司的94辆公交车采购项目A包（10米级插电式油电混合动力（慢充、含增程式）公交车辆）（项目编号：HXY2016-097R）进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

投标人名称：              （公章）    营业执照号码：

法定代表人：          （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

被授权人：            （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

生效日期：      年    月    日

注：本授权书内容不得擅自修改。

（表3）

1.3 销售授权书

（制造厂商投标无需提供）

致：海南和信源招标代理有限公司

作为设在（制造厂商地址）的制造/生产（货物名称）的（制造厂商名称）在此以制造厂商的名义授权（投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加贵公司组织的94辆公交车采购项目A包（10米级插电式油电混合动力（慢充、含增程式）公交车辆）（项目编号：HXY2016-097R）招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就本次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按采购文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：                                （公章）

出具授权书的制造厂商名称：                  （公章）

制造厂商授权代表：                      （亲笔签名）

职    务：

授权日期：      年    月    日

注：

1、如投标人所投货物为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权书（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定；

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达；

3、制造厂商盖章可以为公章或授权专用章（需提供授权单位相关资料）

（表4）

1.4 资格申明信

致：海南和信源招标代理有限公司

为响应贵公司组织的94辆公交车采购项目A包（10米级插电式油电混合动力（慢充、含增程式）公交车辆）（项目编号：HXY2016-097R）货物及服务的招标采购活动，我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上符合招标文件对投标人的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

投标人名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

申明日期：      年    月    日

（表5）

1.5 投标一览表

（独立信封另密封一份）

| 车型 | 车辆长宽高(mm) | 单价(元，去掉国补) | 数量（辆） | 投标 总价（元） | 付款 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交付期 | 签订合同生效之日起 天内交付使用 |
| 投标总价（小写）： 投标总价（大写）： |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1.投标报价是包括了货物及其附件的采购、制造、检测、试验、运输、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及验收、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期保障等相关服务的全部费用。

2.所有价格系用人民币表示。

3.此表必须投标人代表签名和加盖公章,否则其投标无效。

4.如果单价和总价不符时,以单价为准。

5.上述唱标一览表以项目概述产品要求为准，投标方必须以唱标一览表的格式进行制作填报，不足部分可自行增加。

（表6）

## 1.6 投标车型模块式报价表

（按照标书整车主要技术要求模块填写）

| 序号 | 主要配置/配件名称 | 厂家 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 价格 | 质保 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整车核心动力系统 |
| 1 | 发动机总成 |  |  |  |  |  |
| 2 | 驱动电机总成 |  |  |  |  |  |
| 3 | 发电机总成 |  |  |  |  |  |
| 4 | 锂电池总成 |  |  |  |  |  |
| 5 | 超级电容总成 |  |  |  |  |  |
| 6 | 智能温控ATS冷却系统总成（无刷电子风扇） |  |  |  |  |  |
| 7 | 充电机 |  |  |  |  |  |
| 二、车桥 |
| 1 | 前桥总成 |  |  |  |  |  |
| 2 | 后桥总成 |  |  |  |  |  |
| 3 | 悬架 |  |  |  |  |  |
| 4 | 转向器 |  |  |  |  |  |
| 5 | 制动总泵 |  |  |  |  |  |
| 6 | 自动调整臂 |  |  |  |  |  |
| 7 | 润滑系统总成 |  |  |  |  |  |
| 三、轮胎 |
| 1 | 轮胎(含钢圈) |  |  |  |  |  |
| 四、底盘电器与其它电控系统 |
| 1 | CAN总线 |  |  |  |  |  |
| 五、车架/车身 |
| 1 | 骨架结构 |  |  |  |  |  |
| 2 | 前围总成 |  |  |  |  |  |
| 3 | 后围总成 |  |  |  |  |  |
| 4 | 地板 |  |  |  |  |  |
| 六、车厢內配饰 |
| 1 | 座 椅 |  |  |  |  |  |
| 七、制冷系统 |
| 1 | 制冷系统总成 |  |  |  |  |  |
| 2 | 压缩机总成 |  |  |  |  |  |
| 3 | 蒸发器 |  |  |  |  |  |
| 4 | 冷凝器 |  |  |  |  |  |
| 5 | 无刷电子风扇 |  |  |  |  |  |
| 八、公交车载电子设备 |
| 1. | 投币箱 |  |  |  |  |  |
| 2. | 音响视听系统 |  |  |  |  |  |
| 3. | 车载一体机 |  |  |  |  |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

3、总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填表；

4、“投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“投标一览表”中“投标报价总计”数。

注：如上述报价总额超出整车价格而整车生产厂家愿意下浮整车价格出售，招标人按相应的下浮比例向中标人采购车辆零配件。

付款方式说明：

## （表7）

## 1.7投标车型常用配件供应商名录（样本）

| 序号 | 配件名称 | 单价 | 供应商名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

（表8）

1.8 技术响应情况表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。投标人必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。

| 内容 | 货物名称 | 招标(参考)规格及技术参数 | 投标规格型号及技术参数 | 正负偏离（+/=/-） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 偏 离 |  |  |  |  |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投货物的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

（表9）

## 1.9商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 正负偏离（+/=/-） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

## （表10）

## 2.0技术方案说明

依据项目要求，提供产品选型说明：

1、方案设计说明；可以对原方案进行优化设计。

2、产品选型说明：详细说明产品配置、功能、主要技术参数及环保等方面的情况。

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

## （表11）

## 2.1货物明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 产地 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:投标人必须根据用户需求书的要求列出货物供货范围内的所以设备的明细清单。

投标人：                    （盖章）

授权代表（签名或盖章）：

## （表12）

## 2.2车辆售后服务、质量保证承诺书

内容包括:

（1）生产厂家的售后服务承诺；

（2）生产厂家的质量保证承诺书；

（3）投标人的质量保证承诺,确保所投产品能够享受厂家的售后服务等内容。

（注：中标人应按照我司所有质保要求与各模块或配件生产商共同出具联合质量保证承诺书各两份，一份招标人留存，一份维修分公司留存。）

投标人：                    （盖章）

授权代表（签名或盖章）：

## （表13）

## 2.3售后服务维修人员联系表

| 序号 | 投标方 | 维修服务 联系人 | 技术 职称 | 维修服务联系电话 （固定电话） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                    （盖章）

授权代表（签名或盖章）：

# （表14）

## 2.4满意度调查及车型技术成熟度

1、满意度调查：投标人出示由海南省内或广东广西两省省内使用该技术路线公交车型的相关公交运营企业和维修企业分别出具书面证明文件（此处提供原件扫描件），销售台数以开标提供的销售合同原件为准（此处提供原件扫描件）。

2、车型技术成熟度：拟投标车型系列在国内销量情况，销售台数以开标提供的销售合同原件为准（此处提供原件扫描件）。

投标人：                    （盖章）

授权代表（签名或盖章）：

2.5售后服务承诺

1、本附件内容由各投标人进行填写，应至少包括招标文件要求的服务内容的响应条件；

2、保修期应明确；

3、其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

投标人名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

承诺日期：      年    月    日

2.6缴纳投标保证金凭证

（复印件或扫描件）

2.7保证金退还申请书

## 致：海南省政府政务服务中心招投标管理处

## 我司于      年    月    日为海口市公共交通集团有限公司94辆公交车采购项目A包（10米级插电式油电混合动力（慢充、含增程式）公交车辆）（项目编号：HXY2016-097R）投标所提交的保证金人民币￥10000.00元，请贵处退还时划到以下账户：

| 开 户 名 称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行全称 |  | 联 系 人 |  |
| 银 行 账 号 |  | 联系电话 |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

## 日    期：        年      月      日

## 注：此申请书在中标通知书发出后，请提交至海南省政府政务服务中心招投标管理处，在提交此申请书时，请附上法人授权委托书及经办人身份证复印件（均需加盖公章），联系地址：海口市国兴大道9号海南省政务服务中心308室，联系人：郑科长，联系电话：0898-65355520。（请勿将此文放入投标文件中）

# Text boxes

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）