# 洋浦经济开发区公安消防支队器材装备项目

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-448

甲级政府采购代理机构

采   购   人：洋浦经济开发区公安消防支队

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年十一月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	27

第五章 投标文件内容和格式	32

第六章  评审办法和程序	38

初步审查表	40

技术、商务评分表	41

# 第一章 投标邀请函

受洋浦经济开发区公安消防支队的委托，海南海政招标有限公司就洋浦经济开发区公安消防支队器材装备项目（项目编号：HZ2016-448）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：洋浦经济开发区公安消防支队器材装备项目；其中包括：

A包：灭火器材；B包：水域救援类；C包：通信类；D包：其他器材；E包：高效能水系灭火剂

2、用途：洋浦经济开发区公安消防支队工作需要；

3、技术要求：见“用户需求书”；

4、本项目预算为：A包：￥2,697,850.00元；B包：￥530,200.00元； C包：￥650,000.00元；D包：￥343,180.00元； E包：￥2,100,000.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2015年至今任意三个月的企业纳税证明或者会计师事务所出具的2015年度财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2015年至今任意三个月的企业社保缴费记录复印件）；

4、所投货物必须是营业执照经营范围内的；

5、必须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；

6、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年11月16日至2016年11月23日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥200元/包（售后不退），投标保证金为：￥3000元/包。

4、投标人提问截止时间：2016年12月2日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2016年12月6日前10:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年12月6日上午10：15 -- 10 ：30；

2、开标时间：2016年12月6日上午10：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼202开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人：  林小姐

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、地址：海南省洋浦经济开发区洋浦大厦1218室

2、联系人：陈先生

3、联系电话：18976105299

海南海政招标有限公司

二〇一六年十一月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：洋浦经济开发区公安消防支队

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；

如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：洋浦经济开发区公安消防支队器材装备项目

项目编号：HZ2016-448   包号：  包

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定及与招标人约定应降低的相应比例向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

洋浦经济开发区公安消防支队器材装备项目

二、项目清单（注：各包按要求提供本包所要求样品的，没有提供样品或样品提供不全的将在技术商务评分表中加重扣分）

A包：

| 序号 | 器材名称 | 参考型号/规格配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中倍数泡沫 发生器（小型） | 解决了中倍泡沫动能低、射程小的问题，最好的发挥其灭火效果，增加喷射中倍泡沫的射程8-10倍，提高泡沫在燃烧表面的扩散速度，控制火灾的速度可以达到15-20平方米/秒。即在1-2分钟内可扑灭1000平方米火灾。与传统灭火设备相比，灭火时间可减少2-3倍，灭火效率提高了5-10倍。 水流量：2 L/s，中倍泡沫流量：8400 L/min,中倍泡沫射程：15 m，输入压力：8 bar，泡沫倍数：70，发泡能力：0.15L/s，重量：≤2.5 kg。 | 2 | 个 |  |
| 2 | 中倍数泡沫 发生器（大型） | 解决了中倍泡沫动能低、射程小的问题，最好的发挥其灭火效果，增加喷射中倍泡沫的射程8-10倍，提高泡沫在燃烧表面的扩散速度，控制火灾的速度可以达到15-20平方米/秒。即在1-2分钟内可扑灭1000平方米火灾。与传统灭火设备相比，灭火时间可减少2-3倍，灭火效率提高了5-10倍。 水流量：40L/s，中倍泡沫流量：96000 L/min,中倍泡沫射程：45-50 m，输入压力：8 bar，泡沫倍数：30-40，发泡能力：1.8L/s，长宽高：不大于1255*625*590mm ，重量：40-50 kg。 | 2 | 个 |  |
| 3 | 高压水带（80mm） | 25-80-20型.具有3C认证，并提供证书。聚氨酯衬里消防水带，具有耐高压、阻燃、耐油、耐腐蚀、特别轻、使用柔软方便等特点，单根长度质量比橡胶水带轻40%以上，单根长度可达100米以上，是减轻消防队员战斗强度、提高灭火战斗能力的新一代产品。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。80mm有衬里消防水带按CNCA—09C—045：2011《消防类产品强制性认证实施规则 消防水带产品》、《消防产品强制性认证监督工作手册》和GB 6246—2011《有衬里消防水带性能要求和试验方法》进行了检验，评定为合格。主要参数：水带带径直径：80mm标准工作压力：2.50MPa，爆破压力：6.51MPa，轴向延伸率5.5％，直径膨胀率5.5％，水带编织层由涤纶长丝编织而成,与衬里之间的附着强度37.5mm。外层红色，内衬进口聚氨酯。整条水带长20米。每根水带配有80型铜质卡式接口,并用机器将水带与接口绑扎，每个接口绑扎不少于3道，测试压力30公斤不脱口。水带表面带有反光条，便于夜间使用，并以颜色区分中队。（黄色70盘、蓝色70盘、红色30盘、白色30盘） | 200 | 盘 | （需按用户要求配置不同颜色水带） |
| 4 | 消防水带（65mm） | 20-65-20型.符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。具有3C认证，并提供证书。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。聚氨脂材料制成。内径：63.5mm；长度：20米；爆破压力：≥6.0MPa；轴向延伸率：≤8%；直径膨胀率：≤8%；附着强度：≥20N/25mm；衬里扯断伸长率大于编织层扯断伸长率。水带表面带有反光条，便于夜间使用，并以颜色区分中队。（黄色70盘、蓝色70盘、红色30盘、白色30盘）含免扎式卡式接扣。 | 200 | 盘 | （需按用户要求配置不同颜色水带） |
| 5 | 消防水带（80mm） | 20-80-20型.符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。具有3C认证，并提供证书。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。内径：76.0mm；长度：20米 ； 爆破压力：≥6.0MPa；轴向延伸率：≤8%； 直径膨胀率：≤8%；附着强度：≥20N/25mm；衬里扯断伸长率大于编织层扯断伸长率。水带表面带有反光条，便于夜间使用，并以颜色区分中队。（黄色70盘、蓝色70盘、红色30盘、白色30盘）含免扎式卡式接扣 | 200 | 盘 | （需按用户要求配置不同颜色水带） |
| 6 | 消防水带（80mm） | 20-80-20型.符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。具有3C认证，并提供证书。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。内径：76.0mm；长度：50米 ； 爆破压力：≥6.0MPa；轴向延伸率：≤8%； 直径膨胀率：≤8%；附着强度：≥20N/25mm；衬里扯断伸长率大于编织层扯断伸长率。水带表面带有反光条，便于夜间使用，并以颜色区分中队。（黄色30盘、蓝色30盘、红色20盘、白色20盘）含免扎式卡式接扣。 | 100 | 盘 | （需按用户要求配置不同颜色水带） |
| 7 | 水幕水带 | 也叫喷雾消防水带，是填补国内空白的特种消防水带，在一定水压作用下能均匀地喷出雾状水幕形成水墙，对火焰及热辐射起阻隔作用。用于阻挡或稀释有毒和易燃、易燃气体或液体蒸汽，具有一定阻燃、防穿刺性能。主要参数：标准工作压力：1.3MPa，水带口径直径65㎜，水带表面有规律排列喷射孔，孔口采用防腐抗锈金属材质铆合，且牢固不易破损撕裂。喷射孔之间相距35㎝，喷雾高度：10米，内衬进口聚氨酯，长度20m具有3C认证，并提供证书。65mm口径，13型，20m；芜湖、中华或水龙江山卡式接扣。 | 60 |  |  |
| 8 | 多空间移动炮 | 1、由炮体和炮座两个部分组成。炮座由组合夹具、固定基座构成。360°旋转消防接口。内置不锈钢球阀与炮体流道融为一体，球阀关闭时可以自锁，标识阀门开启（绿色）和阀门关闭（红色）。双压自动调压炮头，可以恒定出口喷射压力达到稳定射流的作用， 7bar 和4 bar两种喷射压力可任意调节。（可配原油罐专用夹具） 2、拱形把手与炮体焊接，流道内外烤蓝色粉末漆。进水口流道方向360°可调，炮体可以360°转动调节，炮头朝向0~80°调节，出水口流道可以360°转动调节，整体是全方位立体360°覆盖。炮体和炮座材质为经过硬质阳极氧化处理的铝合金材质。最大工作压力12 bar，额定流量2000L/min @7bar，炮体重10公斤。直流喷雾加装发泡管即打泡沫，五年质保，需配备泡沫发炮管。提供相关检测报告。 | 6 | 门 | ★须提供样品 |
| 9 | 移动水炮 （水力自摆） | 1、标配紧急时自动关断安全阀，内置机械阻尼装置，自动关断时保留阀门10%开度。不锈钢滑阀，阀门关闭时可以自锁。出水流量六档可以调节。水力自摆装置垂直可调角度（俯仰角） +10°~+86°，水平可调20°或30°或40°三个摆幅角。双压自动调压炮头，可以恒定出口喷射压力达到稳定射流的作用， 7bar 和4 bar两种喷射压力可任意调节。 2、360°旋转消防接口，进水口上下20°可调。流道内外烤蓝色粉末漆，内置整流器，标配安全带，可折叠式撑脚，碳化钨材料防滑钉。炮体材质为经过硬质阳极氧化处理的铝合金材质。最大工作压力12 bar，额定流量2000L/min @7bar，炮体重15.8公斤。直流喷雾加装发泡管即打泡沫，五年质保。需配备泡沫发炮管。进水口选用卡式快速接口。提供相关检测报告。 | 6 | 门 | ★须提供样品 |
| 10 | 移动水炮 | 1、由炮体和炮座两个部分组成，炮体与炮座采用快速插拔式连接。自动调压炮头，可以恒定出口喷射压力达到稳定射流的作用，立体梯形橡胶固定雾化齿。紧急自动关断安全阀，自动关断时保留阀门10%开度。 2、一字配握套把手，自动排水阀。 35°安全限位装置，大表盘防震压力表。手摇手轮操作俯仰角，俯仰角+35~+90°（垂直方向），同时炮体部分可以水平方向0~245°转动。360°旋转消防接口。标配安全带，可折叠式不锈钢撑脚，碳化钨材料防滑钉。双进口设计满足大流量条件，如单使用其中一个进水口进水时，另外一个进水口将自动关闭。流道内外烤红色粉末漆。炮体和炮座材质为经过硬质阳极氧化处理的铝合金材质。最大工作压力12 bar，额定流量4800L/min @7bar。直流喷雾加装发泡管即打泡沫，五年质保。需配备泡沫发炮管。进水口选用卡式快速接口。提供相关检测报告。 | 6 | 门 | ★须提供样品 |
| 11 | 手抬机动泵 | 采用单泵单程离心泵及碳纤维活片无油式真空泵（最大吸程约9米），抽真空时间： 1米吸程（0.2秒）；7米吸程（8.5秒）；吸水口：Φ90 mm；出水口：2*Φ65 mm（可转动90度）;流量：2050L/min/0.6MPa；1800 L/min/0.8MPa；1500 L/min/1MPa；发动机：卧式，双缸，电动，水冷，二冲程；输出功率：最大：52KW；转速：5 000 转/分钟；油箱容量： 18升（标准耗油量每小时约18升）；润滑供应： 自动混合比率供应；点火方式：飞轮永磁电机（C.D.I.）；起动系统：自动反冲系统，绳拉式。体积：不大于742mm×682mm×760mm；重量：≦ 94公斤，外接直流电可直接充电。 | 3 | 台 |  |
| 12 | 浮艇泵 | 动机型式：四冲程单缸风冷；最大功率：15HP(10.8KW)；启动方式：手/电启动/遥控启动；额定流量：45T/h ；最大流量：70T/h；额定压力：0.4mpa；额定扬程：40m；进水口径：80mm；出水口径：65mm；质量：≦63kg；体积：不大于760×760×450mm；发动机型号：TTP。启动电池：免维护环绕式12V13AH。 | 3 | 台 |  |
| 13 | 降温灭火弹 | 能够减低火场温度，达到控制火势及灭火目标。适用于建筑室内火灾、地下建筑火灾、船舱及其他密闭空间火灾。降温面积：150m3/个，启动时间10秒；降温时间：30秒；使用方式：投掷式，重量5KG,质保期15年。 | 10 | 个 |  |
| 14 | 水带护桥 | 橡胶材质，用于保护水带不受挤压，符合国家有关标准，体积：不大于长850mm，宽570mm，高80mm，重量≦33.5Kg，能承受大于50吨的重量。 | 30 | 副 |  |
| 15 | 消火栓扳手 | 地上消火栓扳手表面先涂F53-1红丹酚醛防锈漆，待干后再涂C04-42大红醇磁漆，油漆表面应平整光亮，不应有气泡、开裂、剥落和流痕。 消火栓扳手套筒壁厚应均匀，内外表面不应有裂纹和影响使用性能的斑疤等缺陷。在明显的地方应有永久性标志：型号、规格、生产厂名（或商标）。与室外消火栓必须匹配。 | 30 | 把 |  |
| 16 | 异型（径）接口 | 接口的弹簧疲劳寿命不低于10000次，除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，无损坏。 （1）80公转65母5个，65卡口转80公10个， 80卡口转80公10个，65卡口转65公5个。 （2）65卡口转80公10个，65卡口转80母10个，65卡口转65母5个，65卡口转65公5个，65公转80母10个，65公转80卡口5个，65母转80卡口5个，65卡口转80卡口5个。 （3）80母转80卡口8个。 （4）65卡口转65公30个，65卡口转80公30个，65卡口转80母20个，80公转65母20个，80卡口转80母20个，80卡口转65卡口20个,65卡口转65母20个，65公转80母20个。 | 273 | 个 |  |
| 17 | 新型泄压型消防分水器 | 能有效控制水流方向，自动泄放因水锤作用而产生的异常高压、维持火场供水系统工作压力，实现火场不间断供水。三分水式，承受压力不小于2MPa，进口通径80mm，出水通径65mm。提供相关检测报告。 | 20 | 个 | ★须提供样品 |

B包：

| 序号 | 器材名称 | 参考型号/规格配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防专用救生衣 | 本产品基本可以应对所有水面情况的激流救援型救生衣。独特的快速解脱系统可以确保救援者遇到特殊情况时迅速脱离。 1. 可产生22磅（相当于10千克重力）的浮力。经测试90KG成年人都可以获得足够的向上票浮力。 2. 激流救援型救生衣经过精心设计基本可以应对所有水面情况。 3. 适合胸围76至145厘米的使用者。8条可调节的固定带可以确保使用者舒适稳固。 4. 方形针织压力点和500D材质的面料使得激流救援救生衣的使用者可以应对任何困难情形。 5. 前置两个大容量口袋，可以装下GPS设备或者是无线电设备。塑料插扣和可调节尼龙织带可以确保操作时口袋不会误开。 6. 三个前置挂点使得使用者在使用和固定刀、口哨或者其他东西的时候都得心应手。 7. 背部有另外一个额外的挂点以及魔术织带可以放置频闪灯或者荧光棒，而且在PFD的前后一共缝制了6条高亮荧光带，这样在夜间或者光线黑暗的地方就可以提高作业者的可视性。 配备腿部固定带、配套快速解脱牵引绳： 用于救生衣PFD上面的牵引绳，带有O型环与快挂，整个织带具有良好的延展效果，用于PFD作业，紧急情况下，PFD可快速与该牵引绳分离。 背部按照用户要求喷涂“海南消防洋浦支队”反光标识。 | 30 | 件 | ★须提供样品 |
| 2 | 自带逃离装置浮力背心 | 此款个人漂浮设备对于急流救援技术人员非常有帮助，胸前两个大口袋可放置挂钩、网带、一个GPS定位装置或收音机。还有一个口哨按环，在右侧编织网带上可连接挂钩。背部有个接合点可挂荧光棒，另一个连接点可连接手电筒。表面材质为结实的500纤维度的尼龙材质，两侧有多处反光条。肩部和侧部都可调节。黄色， 漂浮能力：98N ， 重量：1.4kg。救援时可将安全绳挂钩在救生衣的后面，并配有在紧急情况下手动逃生的拉环，配备腿部固定带、快解牵引绳。 | 12 | 件 | ★须提供样品 |
| 3 | 救生套圈 | 当扔下套圈后，被救者可将套圈套在腋下，救援者拉动套圈，由于被救者的体重，连接环释放，套圈收紧，并紧紧套住被救者。该套圈具有浮力，可漂浮在水上。广泛应用于直升飞机的水上救援，陆地和水上交通工具上投掷救生套圈。 面料：500D Cordura, 带涂层。 泡沫材料：闭孔发泡料；D形环承重2272kg。 | 3 | 个 |  |
| 4 | 绳索套装 | 静力绳：静力救援绳直径12.5mm，断裂极限：38KN。8字结点拉力：2500KG。重量：101克/米。 动力绳：10mm动力单绳。经过干燥处理，可以用在冰雪环境下，两种颜色，可选长度60-70-80m。静态延展79%，动态延展33%，最大冲击力88kN，坠落次数7，绳皮滑动0mm，打结系数0.65。 配置：100米静力绳2条、50米动力绳2条、20米动力绳4条、4.5米动力绳4条。需提供绳索相关检测报告。 | 3 | 套 | ★须提供样品 |
| 5 | 防坠器 | 体积小、重量轻、自锁型坠落保护器适用8-13mm绳索，重量120g。产品符合相关行业标准。通过强制检验，提供相关检测报告。 | 6 | 个 |  |
| 6 | 双人防坠落带 | 大拉力可调节固定带，长度20－150CM,拉力19KN,宽度45mm。需提供相关检测报告。 | 6 | 个 |  |
| 7 | 牛尾绳 | 高强度扁带牛尾,不对称尼龙扁带作为定位系统，有两个长度不同的臂（30cm和60cm），特别适合悬挂作业和上升下降中的过节点。拉力22KN，重量90克。材质16MM宽尼龙带。满足EN354:2010-EN566:2006标准。需提供相关检测报告。 | 6 | 根 |  |
| 8 | 重力缓冲带 | 20cm标准势能吸收器，配合2米长保护连接挽索使用。坠落系数在1的情况下最长延展90cm，坠落系数在2的情况下最长延展160cm。重量：≦225克。需提供相关检测报告。 | 6 | 根 |  |
| 9 | 水面漂浮救生绳 | 水面救援。可漂浮于水面，标识明显，固定间隔处有绳结，不吸水，直径12mm，长度≥200米，破坏拉力18KN以上。绳两端须包扎处理。需提供相关检测报告。 | 3 | 根 |  |
| 10 | 螺旋救助绳 | 用于消防救援队员在开展进入、退出以及救助待救者等救助活动，也同时应用于消防员绳索渡过、坐席悬垂等训练科目，其直径为12毫米，螺旋式结构散热性能好，摩擦力小，特别适用于绳索渡过训练。性能参数：牵引力30KN；使用负荷0.5KN；重量（100m）9.6kg~9.9kg；溶点 215度；伸缩率 45%以内。提供相关检测报告。 | 200 | 米 |  |
| 11 | 消防救援 携行背囊 | 整套包括 携行背囊一个：体积80+10升；国内消防救援通用颜色，主料为强度高（径向≥2000N、纬向≥1800N）、耐磨、防水、防撕裂、900D尼龙牛津布；具有符合人体力学原理的肩带收紧系统和背负系统，存储空间大；主要存储单元可单独开启并可分为若干个区域；背负系统可拆卸，内配置航空铝杆；拆卸后方便清洗，配有统一的反光标识，并按用户要求喷涂“海南消防洋浦支队”反光标识。 军用指南针1个： 产品型号：高精度多功能军用指南针。 本产品是一款高精度多功能指南针。本产品使用的主要材料为锌合金。本产品自带读数目镜以及倾斜角换算表能够帮助使用者在户外旅游和登山越野等情况下精确高效的掌握当前位置，并且获得准确信息。 产品尺寸：不小于长度 8.5 厘米 宽度 5.8厘米 厚度 2.9厘米 重量：≥193克；材质：锌合金（指南针主体部分)；精度：正负一度。 产品功能：指南针，偏向角，基本定位，地图定位，测方位角，测目标宽度，测目标距离，目镜，倾斜角换算表。 产品包装：气泡袋，布包。 防潮垫1个 面料：190T涤丝纺涂PVC；背面：190T涤丝纺涂PVC；内置：高倍透气回弹海绵； 工艺：打点式带气枕可拼接；尺寸：≥183×57×2.5cm。 睡袋1个：消防救援通用颜色，涤纶尼丝纺；里料：170T塔夫绸；保温层：260克中空棉。 瑞士军刀1把： 参数：包括大刀、小刀、拔木塞钻、开罐器、3毫米小改锥、开瓶器、6毫米改锥、电线剥皮槽、钻孔锥、镊子、牙签、剪刀、多用途勾、指甲锉等； 急救包1个： 含不锈钢剪刀、体温计、一次性手套、碘酒棉棒、复方酒精湿巾、创口贴、H型创口贴、降温贴、自粘弹性绷带、救生口哨、急救手册、健康急救卡、医用绷带； 军用水壶（含饭盒）1个： 容量: 1.2L；材质: 铝；是否有保温功能: 不保温；是否可装沸水: 可装沸水；是否具备防腐涂层: 具备；瓶口: 宽口；出水方式: 直饮式；重量: 0.45KG 军用饭盒： 材质：纯铝；内表面为铝材本色，外表面为军绿色食品级烤漆，不含BPA； 单人帐篷1顶： 橘红色，重量不大于2.2kg，尺寸不小于长2.10米、宽0.7米、高0.90米，包装尺寸不大于0.67*0.14*0.14m，面料为420T涤纶防水牛津布，底布为防水牛津布，支架为铝管（强度高、重量轻）。 具有自发电和收音机功能的手电筒1个：强光照明（自带爆闪）、USB手机充电口、收音机、5V直流输入、台灯功能、指南针、音频扩音功能、声波驱蚊、挂钩功能、警报器、手摇发电功能；抗摔； JGT-119A6 功能特点1）应急照明：提供强光照明和闪烁报警两种照明模式。 2）报警器：声光报警功能。 3）手摇发电：能够手摇发电，并通过USB接口为手机进行 充电。 4）收音机：可收听FM、AM广播节目。 5）指南针功能：针对野外遇险或救援无法识别方向时，给 予帮助。 6）声波驱蚊：可在2米范围内提供声波驱蚊。 7）音频扩音：插上MP3播放器，应急灯就可成为一个外置 音响，使声音外放音量增大。 8）挂灯功能：通过底部挂钩，可将应急灯悬挂倒置，使 灯光向下照射，提供照明。 9）台灯功能：在夜晚可通过书灯照明进行阅读活动。 10）5V直流输入：具有5V输入接口，可外接直流电源充电。 多功能抢险救援工具1套： 功能概述： 铲：轮胎深陷时铲土；开山斧：披荆斩棘、驱蛇兽、砍柴；锄：挖帐篷排水沟、野菜、陷阱猎兽；锤：锤打帐篷钉、营地桩；锯：锯木；刀：野炊切菜、切肉、砍骨；火：镁棒取火；户外小刀：剥兽皮、刮鱼鳞、割绳索；开瓶器：开啤酒；剪：剪铁丝；钩：攀爬树木、山体；止血带：止血；破窗：紧急时砸汽车玻璃；救生哨：哨声求救；螺丝刀：一字十字螺丝刀；加力杆：拆卸轮胎时加力；量尺：量数据；警示灯：汽车停靠时可做警示灯，防止撞车；工作灯：汽车维修时可做工作灯使用；安全绳：捆、扎、安全防护、狩猎；铲面概述：国际知名品牌高碳不锈钢；硬度HRC50-52 抗拉强度：Mpa≥735 ；极限标准15T；连接轴：连接轴采用航空铝材，精密数控机床加工，抗拉强度达到Mpa350!内置加强型钢材,达到真正的削铁如泥；特殊的螺母，在螺母上新增的小钢片，让螺母与螺栓更稳固地集合，完全没有其他铲子松动的可能性。卡式结构在使用过程中形成30°、90°、180°，三种角度，可以用作钩、锄、铲等功能。 手柄： 多吉藏獒铲手柄采用优质航空铝材，表面阳极氧化，精密数控机床加工，手柄间结合度和稳定性极高，达到行业先进水平！手柄由优质航天铝材经过特殊工艺处理而成,手柄直径达到26mm；抗拉强度达到Mpa350, 护肘护膝1付 消防员抢险作业时的膝部和肘部防护。多层结构，有效防止硬物刺伤、划破。外层应采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料，内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料，固定装置可调节。重量：≤500g； 七合一哨子1个 产品尺寸：不大于长度9.7cm 直径2.8cm；颜色：军绿色；重量：≤70克；材质：ABS高强度抗摔耐高温工程材料；功能：1、标准军规高分贝求生哨（专利设计的发声内仓使得哨声更远更刺耳）；2、指北（南）针（高准确、清晰一目了然）；3、高精确温度计（更快更准确第一时间掌握当前温度）；4、求生反光信号镜（利用阳光反射原理向前来搜寻营救的人员说明自己目前所处的位置）；5、火种放大镜（在野外没有火种的情况下，可以利用阳光对放大镜聚焦的原理，将阳光折射到枯草、树叶上产生火种，总比“钻木取火”好吧～～呵呵～～）；6、高白光LED手电（在野外没有亮光的前提下，应急使用的照明系统、LED灯泡寿命10000小时）；7、密封仓（在出行前可以在里面放置自己的救生条：写上自己的姓名、地址、电话、血型等以便营救人员对您的情况进行第一时间的掌握）；8、尼龙挂绳（随身携带更加方便） 抢险救援手套1双：防穿刺手套； 雨衣1套：涤纶190T面料，网格内衬透气防沾身，颜色军绿色； 单兵水质净化器1套: 可立即将河水、雨水、湖水等天然水净化为直接饮用水。户外露营、旅游、探险、作业、地震洪水等自然灾害发生时的首选;99.9999%滤出水中的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、伤寒沙门氏菌菌、霍乱菌、军团菌。完全滤出水中的藻类、虫类、尘埃等悬浮物污染物。有效降低水中有害的重金属离子及有机微污染物的浓度。 3M 9332带阀折叠式防颗粒物口罩（头带式）--免保养防护口罩1个； 饮用水袋1个： 面料材质：TPU；颜色：军绿色；等级：一等品；容量：3L；适用季节：四季 | 30 | 套 | ★须提供样品 |

C包：

| 序号 | 器材名称 | 参考型号/规格配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆防水对讲机 | 1、符合DMR数字常规通信标准，能够数模兼容 2、一般规格 ： （1）信道容量：1000；（2）频率：350-400MHz；（3）尺寸：不大于131.5×63.5×35.2毫米；（4）重量： ≤370 克（1400mAh防爆FM锂电池）；（5）电源：7.2V （6）待机：模拟≥8小时，数字≥11小时（1400mAh防爆FM锂电池）；（7）符合MIL-STD-810C.D.E.F和IP57防护标准，具有7级防水、5级防尘；（8）配件采用IMPRES技术；（9）带液晶显示屏及键盘；（10）支持GPS；（11）支持多基站IP互联、单基站智能信道共享、超级容量多基站互联等拓展功能。（12）符合FM防爆Ex ib IIB T3 Gb(-20℃≤Ta≤+60℃)等级； 3、接收机： （1）频率：350-400MHz（2）信道间隔：12.5kHz/25kHz；（3）频率稳定性（-30℃，+60℃，+25℃）：+/-0.5ppm；（4）数字灵敏性：0.3uV(5%BER) ；互调：70dB （TIA603C）；（5）临近信道选择：60dB@12.5kHz，70db@25kHz；（6）杂散抑制：70dB； 4、发射机： （1）频率：350-400MHz；（2）频率稳定性（-30℃，+60℃，+25℃）：+/-0.5ppm；（3）输出功率：低功率1W；高功率4W；（4）临近信道功率：-60dB@12.5kHz，-70db@25kHz；（5）4FSK数字调制：12.5kHz数据7K60FXD，12.5kHz数据和语音:7K60FXE；（6）数字声音码器类型：AMBE+2TM；（7）数字协议，ETSI-TS102 361-1； 5、GPS （1）TTFF（首次定位时间）-冷启动：<60秒；（2）TTFF（首次定位时间）-热启动：<10秒；（3）水平精度：<10米； 通过美国(FM)标准认证，配备符合防爆(FM)的电池选件，可在Class I、II、III、Divlslon 1、Groups C、D、E、F、G环境下安全使用，每台均配备备用电池，须配备耳机。 | 100 | 部 | ★须提供样品 |

D包：

| 1 | 强酸、碱清洗剂 | 技术性能要求：可用于应急清洗手部及小面积皮肤表面因受酸碱腐蚀导致的伤害。专用的清洗药液体可同时清洗酸性或碱性物质，药液无失效期。容量：≥500 毫升；自重：≥0.5 公斤。 | 6 | 瓶 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 三合一强氧化洗消粉 | 含强过氧化还原物质。与水溶解后可对于各类酸、碱等物质进行表面体的剥离及分解，从而达到洗消的目的。 | 6 | 袋 |  |
| 3 | 三合二洗消剂 | 对地面、装备进行洗消，不能对精密仪器、电子设备及不耐腐蚀的物体表面洗消每袋500g。 | 6 | 袋 | ★须提供样品 |
| 4 | 有机磷降解酶 | 1、符合国家现行有关标准、规范。 2、可直接用于洗消被有机磷、液氯等有毒化学品污染的身体、装备、设施，修复被有毒化学品污染的空气、水源和土壤，特别适用于处理农药厂、化工厂、炼油厂爆炸、泄漏等突发事故。 3、性状：本品为黄色或淡黄色颗粒。 4、总酶活：7.6×108IU/kg；每盒的包装规格：100g/盒，每箱2盒。 5、洗消剂本身无毒、无腐蚀、无刺激，降解后产物无毒害，无二次污染。 6、将本品按照1：10000的配比浓度与水均匀混合，根据灾害范围及严重程度分别装入不同容积的消防车内形成水溶液洗消剂，直接进行喷洒洗消作业。 | 3 | 箱 |  |
| 5 | 消毒粉 | 1、符合国家现行有关标准、规范。 2、用于皮肤、服装、装备的局部消毒。可吸附各种液态化学品。3、主要成分为蒙脱土，不溶于水和有机溶剂，无腐蚀性。 4、500g/包。 | 6 | 包 |  |
| 6 | 危险警示牌 | 技术性能要求：规格为三角形状，金属制成，边长400毫米，表面红、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光材料。与标志杆配套使用。 | 10 | 套 |  |
| 7 | 警戒标志杆 | 技术性能要求：带挂耳；直径：Φ105；抗倾斜复式；重量：≤3KG；附着式；底座直径：Φ265；底座高度：60；抗倾复（抗折弯）角度：＞90°.底座加配重。配耳环。可与出入口标志牌、危险警示牌配套使用。 | 20 | 根 |  |
| 8 | 隔离警戒带 | 技术性能要求：灾害事故现场警戒,双面反光，每盘长度：120m，宽度：4cm，可多次重复使用。 | 50 | 盘 |  |
| 9 | 闪光警示灯 | 技术性能要求：类型为频闪型、光线暗时自动闪亮,频闪型透烟雾性强有三个调节档位光线暗时自动闪光。 | 20 | 个 |  |
| 10 | 消防过滤式自救呼吸器（含滤毒灌） | 用于灾害事故现场呼吸防护。能有效的滤除CO（一氧化碳）、HCN（氢化氰）和其它煅烧时所产生的有害气体和烟雾，并有阻燃隔热功能，能保护使用者不受伤害和死亡。防护时间>15（min）。生产日期必须为2016年6月以后。 | 60 | 个 |  |
| 11 | 综合式防毒面具滤毒罐 | 防烟式综合防毒滤罐，防护对象：氢氰酸、氯化氢、砷化氢、光气、双光气、氯化苦、苯、溴甲烷、二氯甲烷、路易氏气、芥子气、磷化氢等。新英湾中队：30个；特勤中队30个。必须为2016年6月后生产。 | 60 | 个 |  |
| 12 | 强制送风呼吸器滤毒罐 | 综合防毒滤罐，能防护 有机和无机气体及蒸气，酸性气体，氨及有机氨衍生物 ，颗粒物，与“巴固”强制送风呼吸器配合使用，必须为2016年6月后生产。 | 30 | 个 |  |
| 13 | 救生缓降器 | 性能符合《救生缓降器》GA413的要求。重量≤1.75公斤，匀速下降，起始重量为10公斤，最大负荷100公斤，下降速度正负差仅为0.12米/min.在下降过程中随时停止并进行悬空作业，可作为起重器（机） | 10 | 个 |  |
| 14 | 医药急救箱 | 当受到意外伤害时，在专业医生赶到之前可提供有效的紧急保护。配置：防水创可贴、医用消毒湿布、弹性绷带、医用胶带、烧伤敷料、三角巾、安全别针、无菌纱布、乳胶止血带、急救夹板、2医用剪刀、镊子等。 | 2 | 个 |  |
| 15 | 抢险救援腰带 | 牛皮材质，与抢险救援服配套使用。 | 60 | 条 |  |
| 16 | 自喷荧光漆 | 本品喷出后形成的漆膜具有荧光反光效果，标记救人位置、搜索范围、集结区域等。 | 30 | 罐 |  |
| 17 | 消防用荧光棒 | 用于黑暗或烟雾环境中一次性照明和标识使用。360°灯光提供全室照明，其他人可轻易识别您所在的位置；非可燃性，不会产生热气或者火花，轻型且简便的携带式设计可在任何环境供人使用；易于启动；零件不会腐蚀。 | 400 | 根 |  |
| 18 | 木制堵漏楔 | 采用松木经蒸馏、防腐、干燥、并经专门绝缘处理，防裂，不变形。适用范围： 用于各类孔、洞、裂缝压力较低的堵漏作业。适用性能： 适于温度在 —70℃至+100℃， 压力—10公斤/cm²至+8公斤/cm²的堵漏。组成部分：由圆锥形、三角形、梯形三种不同的规格共三箱，ABS防爆塑料专用工具箱。 | 10 | 套 |  |
| 19 | 救生照明线 | 多功能手提电源：采用消防红ABS工程塑料外壳制造的手提式12V移动直流电源，带有自充电的可拆卸强光手电筒及多个USB充电插口，带有电压电量显示表，重量为7Kg，侧下方内置充电器存放箱。 2.导向加强功能：线体导向装置有亮光、跑光、夜光三种导向模式。救生照明线自带不少于11只红色流动发光箭头，流动跑光装置采用最新纳米无缝联合技术，高度防水防尘绝缘，电源总开关开启后线体与所有流动跑光箭头同时发光，不停流动的红色箭头清晰指示火场逃生方向，每2米设有高亮度三角形夜光导向块，加强导向功能。 3.冷光源、高亮度的救生照明线具有功耗低的特点，每百米耗能小于等于15瓦，热辐射低，不产生高温，无需将发光线全部拉出就可通电使用，长期通电不自燃。 4.卷轴外置强光闪烁信号，可吸引逃生人员认清逃生出口，百米远距离清晰可见。 5.200米线常亮使用时间6-8小时以上，闪亮时间10-12小时，使用寿命10000小时以上，亮度达到50cdl/平方米以上，每100米线重小于等于3Kg。 6.救生照明线柔软、可折叠弯曲，折角可以为5度以下，不影响发光性能，弯曲可实现360度，长度200米。 7．配有铝制包装箱，方便运输。 8．提供国家消防产品检测中心出具的有效期内检测报告。 | 6 | 套 | ★须提供样品 |
| 20 | 指环切断器 | 用于消防119、公安110、医院急救120等应急救援部门，切割摘除破拆不慎套入手指、手腕等人体部位无法取下的戒指等物体。可切割不锈钢、铁、金、银、铜、铝、玉、瓷、玻璃及复合材料等。 可以电动、手动、台式、手持四种工作方式破拆戒指指环。 专业级精密微调指环戒指切割机用工作台： • 具有手指保护功能，突然接触切割片可以停止转动，最大限度免伤肌肤。• 采用交流220v转直流12v安全电压供电。• X、Y、Z三轴设计具有精细微调切割戒指深度，并有上下左右前后立切标尺提示。• 切割机90度、180度安装实现立切、横切 ．压铸铝合金及高强材料快速拼装结构，轻巧方便携带。 •专业级每秒30米线速度指环戒指切割机，台式手持两用设计。•搭配多种切割刀头，适合复杂切断工作使用。 指环戒指无电火花线切割： • 0.3毫米超细无电火花线切割丝可穿入肌肤与戒指之间的微小缝隙进行切割。• 由内向外的切割方式更加安全可靠。 手动指环戒指扩张器： • 五合一功能。 • 快速更换4种多角度扩张头，实现8种扩张钳摄工作方式 手动指环戒指切割斜口剪刀： • 采用SK7工具钢沖压制作，刀口高週波硬化处理，刀口锐利，更耐用。 • 防滑手柄搭配轻力弹簧，操作更舒适、便利。 配置微切割锉刀、多色隔离保护垫片、假手指模型、练习指环戒指等。 | 3 | 套 | ★须提供样品 |

E包：

| 序号 | 采购内容 | 数量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效能水系灭火剂 | 30 | 需要授权 |

主要技术参数及技术要求：

（一）产品总体描述（高效水系灭火剂）

水系灭火剂是一种由增稠剂、稳定剂、阻燃剂、发泡剂等多种成分组成的灭火剂，其灭火机理为：在灭火过程中，灭火剂在燃烧表面流散的同时析出液体对燃烧物进行冷却，吸收热量后的液体汽化带走相应热量，使燃烧物温度迅速降到燃点以下，并在燃烧物表面上形成水膜于泡沫层共同封闭燃烧物表面，屏蔽燃烧物表面的氧气，对燃烧物体产生窒息作用，阻止燃烧的继续。同时，灭火剂与燃烧物质发生化学反应，形成聚合物质，聚合物能有效地抑制或降低燃烧自由基的产生，破坏燃烧三要素，阻止燃烧。由于该灭火剂具有物理和化学灭火双重作用，与传统灭火剂相比，其灭火效率有着不可比拟的明显优势，并具有广谱灭火作用，可以扑灭A、B、C、E、F类火。该灭火剂还具有消烟和隔热等性能，阻燃隔热达3000℃以上。保质期不小于3年。配比度3%或6%，可加入淡水、海水、污水混合，无需特殊搅拌，便可达到良好的灭火效果。针对汽油、柴油、煤油、汽油与乙醇混合油等液体火灾有极好的灭火效果，并可带电扑灭强电（3.6万伏）和弱电火。

（二）产品主要性能参数

高效水系灭火剂。

比重：1-1.2g/cm2；

PH值（20℃）：6.5-9.0；

表面张力： ≤20 mNm/m；

凝固点：≤-5℃；

抗冻结、溶化性：无可见分层和非均相；

腐蚀率：Q235钢片：≤9mg/（d.d㎡）; LF21铝片：≤0.9mg/（d.d㎡）;

毒性：鱼的死亡率小于10.0%;

灭火能力：≥1A；≥55B;

控烟性：吸附火灾中70%的烟尘;

环保性：100%自然降解，对大气、土壤和水源均无任何污染;

贮存温度： -5℃～+55℃；

保质期：≥3年；

（三）产品执行标准

1、灭火剂应符合GB17835-2008标准；

2、产品必须提供3C认证证书、检测报告并标注3C标志。

（四）包装方式

1000Kg或200kg高密度聚乙烯塑料桶包装，并加有防撬窃盖。

（五）储存方式

产品应存放在阴凉、干燥的库房内，防止曝晒，贮存的环境温度为-5℃～+55℃

三、其它要求

1、交货期：交货期为签订合同之日后90天内交付。交付地点为：甲方指定地点。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）产品问题24小时内响应，48小时内上门服务，并在两天内修复，否则，必须提供备用装备器材。产品保修期不少于1年，终身维修。3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有装备超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

2）提供区域维修服务网络和技术保障能力情况，对售后服务进行承诺。

3）在保修期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号全新装备器材或者性能更加高级的替代产品。

4）每件产品必须提供至少一份纸质中文使用说明书和电子文档说明书。

3、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

4、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

第四章 合同条款

甲方：洋浦经济开发区公安消防支队

乙方：

为了保护供需各方的合法权益，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》有关条款，就乙方向甲方提供的….等装备及相关服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

一、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的组成部分：

1、2016年  月乙方参加洋浦经济开发区公安消防支队***采购项目的投标文件、招标文件、投标人提交的开标一览表和规格响应表、技术规格参数及配置表及合同条款；2、本合同条款

二、合同标的

1、本合同标的为包括设计、货物供应、安装、调试、培训、验收、技术服务，保质期保障等全部内容。

2、供货货物名称、型号、规格、数量及价格：

| 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 单项总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 元整； ¥ |

具体的供货范围、技术规格及技术参数详见招标文件和投标文件。

3、乙方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合本合同要求。

三、合同价格

1、合同总价：人民币（大写）： 元整（小写：¥ ）

2、合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险、装卸、标识以及乙方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务、保质期保障服务和器材送检等的全部含税费用。

四、合同货物的包装、交货、安装、调试及验收

1、合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，同时每类器材应分类包装。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2、交货时间：合同签订后九十天内交货。

3、到货及安装地点：

4、合同货物验收：合同货物安装调试完成并移交所有中（英）文使用说明书等资料文档后进行验收，每件货物须有产品出厂合格证、产品使用说明书、电子文档产品使用说明书、产品质量检验报告、批检报告和配件等。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏、不符合招标文件的技术要求或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，甲方有权终止合同，甲方有权要求乙方赔偿由此产生的所有费用，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同货物安装调试的成功完成，换货的相关费用由乙方承担。

5、货物的装卸：货物到达甲方指定地点后，由乙方负责货物装卸及发生的一切费用。

五、付款方式

合同货物到甲方指定地点交付并最终验收合格后，甲方在15个工作日内由甲方向乙方一次性支付合同总额的95%（￥ ），甲方扣留合同总金额的5%（￥ ）作为质量保证金，质保期满后产品没有质量问题且售后服务良好的（须提供质保期内每半年给相应装备配备的单位巡检的巡检记录，巡检记录须有支队级单位的盖章），质保金全额（无息）退还乙方。

六、质量保证

1、乙方提供的全部产品符合国家消防产品技术规范和相关产品标准，且都属于厂家原装正品产品，其质量、规格及技术特征符合招标和投标文件要求；

2、因货物的质量问题而发生争议，由国家消防装备质量监督检验中心进行质量鉴定。鉴定费用均由乙方承担；

3、三个月包换期，三年质量保证期。

七、售后服务

1、产品交付使用后，质保期内免费上门保修，终身免费维修保养。质保期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后即派员到现场维修。质保期外，乙方保证继续向用户提供所需零配件，免费安装；

2、乙方开通24 小时服务热线，提供7×24 小时技术服务，产品出现问题，故障响应时间不超过2小时，到达现场时间不超过8小时，一个工作日内无法排除故障，乙方在2个工作日内更换装备或备件；

3、所有装备质保服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方装备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

4、乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为技术原理、操作方法、日常的基本维护和保养与管理等，培训地点由甲方确定；

5、对出售供应的合同货物，乙方进行跟踪服务，定期巡检，每年不少于2次。

八、索赔

1、验收不合格，甲方有权根据验收情况或有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔，并将有关情况反馈给海南省消防总队及三亚市政府采购部门，列入政府采购不诚信单位，禁止乙方在一定期限内不得参加政府招投标工作；

2、在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用；

（2）根据货物低劣、损坏程度及甲方损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格；

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期壹年以上；

3、如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项及履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿.

九、违约与处罚

1、甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金；

2、乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同总金额的1%的违约金，如超过交货期30天的，甲方有权终止合同，并将乙方不良行为报有关部门备案，且要求由乙方赔付合同总金额的30%作为违约金；

3、乙方交付的货物不符合合同规定的或性能参数达不到招标文件要求的，甲方有权拒收和终止合同，且乙方需支付合同总金额的10%的作为赔偿金；

4、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的10%的违约金；

5、乙方未能按照故障响应时间履行售后维修、培训等服务的，每次甲方可扣留乙方的合同金额的1%，直至扣完质保金为止，但不能免除乙方应承担的售后服务承诺。

十、合同终止与法律诉讼

1、如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约行为的，另一方可立即终止本合同；

2、签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

十一、其他

1、本合同一式捌份，甲方执五份，乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

2、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲方（盖章）：   	                    乙方（盖章）：

洋浦经济开发区公安消防支队

甲方法定代表（签字）：     	          乙方法定代表（签字）：

委托代理人：                          委托代理人：

地址：                 	              地址：

邮政编码：     	                     邮政编码：

电     话：                           电    话：

传     真：                           传    真：

开户银行：                            开户银行：

开户账号：                            开户账号：

签约日期：     年   月    日　         签约日期：    年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、同类项目业绩（表5）

11、技术部分（包括技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

12、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：洋浦经济开发区公安消防支队器材装备项目    包号：  包

项目编号： HZ2016-448                     交货期/工期：合同签订后

| 序号 | 名称 | 配置参数型号/项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有货物、运输、服务及各种税费等费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的洋浦经济开发区公安消防支队器材装备项目（项目编号为： HZ2016-448 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：洋浦经济开发区公安消防支队器材装备项目         包号：  包

项目编号： HZ2016-448

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：洋浦经济开发区公安消防支队器材装备项目       包号：   包

项目编号： HZ2016-448

| 序号 | 评比项目 | 评价内容 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能 | 完全满足招标文件要求满分，其中技术指标不满足每个扣4分，扣完为止。 | 40 |  |
|  |  | 所投产品及提供的样品材质、做工、工艺对比： 1、材质、做工、工艺优良，性能突出的得6-10分 2、材质、做工、工艺一般的得1-5分 。各包按要求提供本包所要求样品的，按照本项以上两条评价细则评分；样品提供不全的扣5分，没有提供样品的不得分） | 10 |  |
| 2 | 售后服务及信誉 | 质保期比招标文件要求延长一年以上的得2分。没有满足以上条件的不得分。 | 2 |  |
|  |  | 提供2015年以来不少于4个不同单位的装备器材巡检记录，每少1份扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | 售后服务机构及机制健全，售后服务承诺详细周到、有培训计划等，且有在非海口区域设有售后服务机构的得2分，在海口设有售后服务机构的得3分。 | 3 |  |
| 3 | 配置 方案 | 产品配置优于招标文件要求的得2分（如比招标文件多配备易损配件的），不满足以上条件的不得分。 | 2 |  |
| 4 | 项目业绩及财务 | 项目业绩 | 消防装备合同达3份（含）以上的（带相应合同复印件且提供甲方的联系人及电话为准）基本分为2分，每增加1份增加0.5分，满分为3分。（注：未提供加盖公章合同复印件的算零分） | 3 |  |
|  |  | 财务能 力 | 财务能力优良，无欠账等不良财务记录的得3分 财务能力良的得2分 财务能力一般的得1分； | 3 |  |
| 5 | 产品授权 | 所投产品有制造商出具的授权（或国内的总代理出具的授权，但其必须出具制造商确认的总代理资格文件），得4分。 制造厂商直接投标的可得4份。既无授权书，又非制造商的本项目不得分。 | 4 |  |
| 6 | 投标报价 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 7 | 合计 | 100 |  |

评委：