海南省政府采购文件

采购方式：公开招标

项目编号：HXY2016-374

项目名称：视频监控系统

分组包号：A包（视频监控系统）

采购单位：白沙黎族自治县人民法院

海南和信源招标代理有限公司编制

2016年11月

目      录

第一部分  投标邀请函	1

第二部分  投标人须知	3

（一）总则	3

（二）招标文件	4

（三）投标文件编制和数量	5

（四）投标文件的递交	7

（五）开标	8

（六）评标	8

（七）定标	13

（八）合同	14

第三部分  用户需求书	15第四部分  合同条款及格式	16第五部分  投标文件内容及格式	21

# 第一部分  投标邀请函

# 受白沙黎族自治县人民法院（以下简称“采购人”）的委托，海南和信源招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”）拟对视频监控系统项目（项目编号：HXY2016-374）所需的货物及服务组织公开招标采购工作，兹邀请符合本次公开招标采购要求的投标人进行密封投标，有关事项如下：

一、招标项目的名称、分包、用途、数量及简要技术要求或招标性质：

1、项目名称：视频监控系统

2、分组包号：A包（视频监控系统）

3、用途：工作需要

4、数量：一批

5、预算金额：2228313.00元

6、简要技术要求或招标性质：详见《用户需求书》

二、投标人资格要求：（投标人必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供近3个月纳税证明或者2015年会计师事务所出具的财务审计报告复印件加盖公章）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（附近期连续3个月社保缴费记录复印件）；

4、具有计算机信息系统集成企业资质证书叁级（含）以上证书或信息系统集成及服务资质证书叁级（含）以上证书(复印件加盖公章)

5、投标人不是制造厂商的，其主要设备（详见用户需求书）必须获得制造厂商针对本项目出具的授权书原件；

6、 具有较强的本地化服务能力，非本地投标人应在本地设有分公司作为常驻技术、服务支持机构(需提供注册资料或办公场所证明材料，办公场所为租赁的必须提供房管部门出具的房屋租赁合同登记备案证明)；

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

1、时间：2016年11月25日上午08:00至2016年12月2日17:00（北京时间）；

2、网址：http://218.77.183.48/htms；

3、售价：人民币￥100.00元/份（文件售后概不退），投标保证金为人民币￥5000.00元；

4、投标人提问截止时间：2016年12 月5日17:30（北京时间）；

5、保证金到账截止时间：2016年12月15日上午9:30（北京时间），投标保证金的支付形式：网上支付，支付网址为：http://218.77.183.48/htms。

四、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、递交时间：2016年12月15日上午9:15至9:30（北京时间），逾期或不符合规定的投标文件恕不接收；

2、开标时间：报名成功后于系统的项目信息中查看；

3、开标地点：海南省公共资源交易服务中心二楼207室；

4、投标人务必在开标前将PDF格式及WORD格式的投标文件上传到网址http://218.77.183.48/htms，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：www.hainan.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn和www.hizw.gov.cn。

五、联系方式

采购人：白沙黎族自治县人民法院

地 址：白沙黎族自治县人民法院

电 话：0898-27710399

联系人：李先生

代理机构：海南和信源招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室

邮 编：570310

电 话：0898-65328224     传 真：0898-65328214

联系人：邢女士

第二部分  投标人须知

（一）总则

1、适用范围

# 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是白沙黎族自治县人民法院。

2.2 “招标代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是海南和信源招标代理有限公司。

2.3 “投标人”系指实名购买招标文件拟参加投标和拟向采购人提供货物及相应服务的投标单位。其职责如下：

2.3.1 对招标文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳投标保证金；

2.3.3 按要求编制投标文件；

2.3.4 派投标代表投标（递交投标文件），参加开标活动，对评审小组就投标文件提出的问题进行澄清；“投标代表”系指在投标过程中代表投标单位处理投标事宜的人员，包括投标单位法定代表人或负责人及取得授权的投标单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就公开招标采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的投标人

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合招标文件规定的资质要求，有能力提供满足招标要求的相关货物及服务的法人实体。

2.5 “中标人”系指经评标委员会评审，并授予合同的投标人。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理机构按国家相关部门的规定标准向中标人收取招标代理服务费。

（二）招标文件

5、招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  投标人须知

第三部分  用户需求书

第四部分  合同条款及格式

第五部分  投标文件格式

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝或流标。

6、招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间15天前（逾期不受理）通知招标代理机构，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本招标文件的投标人。未对招标代理机构提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

7、招标文件的修改

7.l 在投标截止时间15天前，招标代理机构和采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，招标代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构和采购人确认。

7.3 为使投标人准备投标时有充分的时间对招标文件修改部分进行研究，招标代理机构和采购人可适当推迟投标截止时间。

7.4 本招标文件的解释权属于招标代理机构和采购人。

# （三）投标文件的编制和数量

8、投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

9、投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容（详见第五部分）：

（1）投标资格证明文件（招标文件“投标邀请函”中“投标人资格要求”）

（2）投标承诺函

（3）法定代表人授权书

（4）销售授权书（制造厂商投标无需提供）

（5）资格申明信

（6）投标一览表

（7）投标报价明细表

（8）技术响应情况表

（9）中小企业声明函（非中小企业无需提供）

（10）售后服务承诺

（11）投标人简介

（12）投标人认为应该附上的其它文件、资料

10、投标文件编制

10.1 投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装。

10.2 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标承诺函》、《投标一览表》等招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

10.4 如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由投标人承担。

10.5 投标文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与投标人名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

10.6 投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

10.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

11、投标报价

11.1 本项目的采购预算金额为￥2228313元。

11.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

11.3 投标人应按投标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

11.4 中标候选投标人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的中标候选投标人。

12、备选方案

本次招标只允许投标人有一个投标方案，否则视其投标文件无效。

13、投标保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，每个投标单位￥5000.00元。

13.2 投标保证金的支付形式：网上支付，支付网址为：http://218.77.183.48/htms，同时保证金单据上必须注明项目编号、项目名称。如投标人的投标保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收投标文件。

13.3 投标保证金的退还

13.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

13.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

13.4 发生下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

14、投标文件的有效期

14.1 投标文件应自开标之日起60个日历日内保持有效。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构和采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构和采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

15、投标文件的数量和签署

15.1 投标文件一式五份（正本一份，副本四份），固定装订（注：胶装）。投标一览表一份，独立信封密封。

15.2 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

15.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。字迹应易于辨认，并应由投标公司的法定代表人或其委托代理人，在投标文件正本每页右下角必须签字和加盖投标公司（公章），副本可以复印正本，没有签字和盖章的文件将无法通过资格审查。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。

# （四）投标文件的递交

16、投标文件的密封及标记

16.l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本四份共一袋）及投标一览表（独立信封密封一份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“投标一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南和信源招标代理有限公司

项目名称：视频监控系统

项目编号：HXY2016-374

分组包号：A包（视频监控系统）

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

16.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

17、投标截止时间

17.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

17.2 投标人的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

17.3 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的投标截止时间为准。

17.4 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

（五）开标

18、开标

18.l 招标代理机构按“招标公告”或“投标邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

18.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

18.3 开标时，投标人授权代表将查验投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“投标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

18.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该投标人的投标文件。

# （六）评标委员会的组成和评标方法

19、评标委员会的组成和评标方法

19.1 评标委员会由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共5人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人，提交评标报告。

19.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标办法进行。评标委员会对投标文件的评审分为资格性和符合性审查、技术评审和商务评审。

19.3 本次评标采用综合评分法，满分为100分。

19.4 综合评分法评标步骤：先进行资格审查，再进行技术、商务部分的量化评审。只有通过资格审查的投标人才能进入量化评审。

19.5 资格审查：评标委员会根据国家相关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如投标人不具备投标资格，评标委员会可按投票方式决定是否作无效投标处理（详见附表1）。

19.5.1 评标委员会根据《资格审查表》对投标文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

（1）投标人未能满足投标人资格要求的；

（2）投标人未提交法人授权委托书的；

（3）投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

（4）投标有效期不满足的；

（5）交货期或工期不满足要求的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

（7）投标报价不是固定价或者投标报价不是唯一的；

（8）不符合招标文件规定的其它条件。

19.5.2 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

19.5.3 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

（1）投标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

19.6 量化评审

19.6.1 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

19.6.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）。

19.6.3根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供相关部门出具的证明材料，其参与评分的投标报价取值按投标报价的90%计（即按投标报价扣除10%后计算）。

19.6.4根据财政部、环保总局文件2006年10月24日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号第五条规定政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品（需提供相关证明材料）。

19.6.5 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（基准价／投标报价）×价格权值×100

19.6.6 技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术项 | 商务项 | 价格项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 36% | 34% | 30% |

19.7 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，对招标文件要求的响应情况进行评审和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

注：

1、技术项得分=（∑各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；

2、商务项得分=（∑各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；

3、价格项得分=（基准价／投标报价）×价格权值×100；

4、投标人综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留二位小数）。

（附表1）

资格审查表

项目名称：视频监控系统                  分组包号：A包（视频监控系统）

项目编号：HXY2016-374

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 投标文件数量 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

(附表2)

评分细则表

| 序号 | 评比项目 | 评比内容 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术项 （36分） | 设备技术性能(36分) | 完全满足招标文件要求满分，带★的技术指标不满足每项扣3分，其他指标不满足每个扣1分，扣完为止。 | 1-36 |
| 2 | 商务项 （34分） | 产品厂家资质（11分） | 如所投监控产品厂商在本地有稳定的技术服务支持人员（提供本地最近3个月的社保缴纳证明或代缴证明）本地服务支持人数40人(含)以上得5分，20-39人（含）得3分，10-19人（含）得2分，10人以下得1分，没有得0分。 | 0-5 |
|  |  |  | 如所投监控产品厂商获得2012、2013、2014、2015年度的《中国电子信息行业百强企业》，提供获奖证书复印件并盖章证明，满足的2分，否则0分 | 0-2 |
|  |  |  | 所投监控设备的生产厂商入围《全国电子信息行业优秀创新企业》，提供获奖证书并加盖原厂公章证明，满足的2分，否则0分 | 0-2 |
|  |  |  | 所投监控设备的生产厂商获得《国家创新型试点企业》，提供科技部证明材料的复印件并加盖原厂公章证明，满足的2分，否则0分 | 0-2 |
|  |  | 投标人资质(20分) | 具有国家级高新技术企业证书的得3分，没有的得0分；（需提供复印件证明文件，原件备查，不提供原件的不得分） | 3 |
|  |  |  | 具有ISO20000国际IT服务管理体系认证证书，有得3分，否则0分（需提供复印件证明文件，原件备查，不提供原件的不得分） | 3 |
|  |  |  | 具有CMMI三级或以上资质证书，有得3分，否则0分（需提供复印件证明文件，原件备查，不提供原件的不得分） | 3 |
|  |  |  | 投标人具有安防工程企业二级或以上资质证书，有得2分，否则0分（需提供复印件证明文件，原件备查，不提供原件的不得分） | 2 |
|  |  |  | 具有电子与智能化专业承包二级及以上资质证书，有得3分，否则0分（需提供复印件证明文件，原件备查，不提供原件的不得分） | 3 |
|  |  |  | 具有安全生产许可证，有得3分，否则0分.（需提供复印件证明文件，原件备查，不提供原件的不得分） | 3 |
|  |  |  | 具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性叁级及以上证书，有得3分，否则0分（需提供复印件证明文件，原件备查，不提供原件的不得分） | 3 |
|  |  | 售后服务 (3分) | 服务措施具体完整、可行性高、维修响应时间短、保障措施有力、定期巡察等措施，维修能力强，有专业技术人员。明确地提供售后服务机构或厂家、地址、电话、联系人等资料（0~2分） | 2 |
|  |  |  | 投标人本地技术服务能力，投标商设有售后服务机构及机制健全或代理售后服务机构，酌情打分。（0~1分） | 1 |
| 3 | 价格项（30分） | 报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权重×100 | 30 |

（七）定标

20、定标

20.1 评标委员会依据对各投标文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据招标文件的规定，按综合得分由高至低的顺序向采购人推荐最高的前三名为中标候选投标人，排名第一的为中标候选投标人，排名靠后的前二名为备选中标候选投标人。

20.2 中标候选投标人因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选中标候选投标人依次递补为中标人。

20.3 中标人确定后，招标代理机构将在政府采购指定媒体上公示中标结果。

20.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会及有关工作人员自始至终均不得向投标人或其它无关的人员透露。

20.5 在评标期间，投标人企图影响采购人、招标代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

21、公告

招标代理机构将在指定的网站（海南省人民政府网www.hainan.gov.cn、海南政府采购网www.ccgp-hainan.gov.cn）上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。评标结果公告期为7个工作日。

22、质疑和投诉

22.1 如果投标人对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向招标代理机构提出质疑。

22.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对投标人的质疑进行回复，或投标人对招标代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

22.3 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

23、合同授予标准

除本须知第13.4条的规定之外，采购人将与中标人签订供货合同。

24、接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下，评标委员会、招标代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

25、签订合同

25.1 采购人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 采购人应在中标通知书发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。

26、付款

按照政府采购有关规定办理。

27、适用法律

采购人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分  用户需求书

一、需求一览表

| 序号 | 名称 | 产品参数技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、邦溪法庭监控 |  |  |  |
| 2 | 200万网络红外枪 | 1、 具有200万像素 CMOS传感器； 2、 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明）； 3、★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx ，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）； 4、 红外补光距离不小于50米。（公安部型式检验报告证明）； 5、 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@30fps。（公安部型式检验报告证明）； 6、 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部型式检验报告证明）； 7、 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile。（公安部型式检验报告证明）； 8、★信噪比不小于59dB。（公安部型式检验报告证明）； 9、 需具大于100dB宽动态。（公安部型式检验报告证明）； 10、 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明）； 11、 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。（公安部型式检验报告证明）； 12、 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（公安部型式检验报告证明）； 13、 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明）； 14、 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。（公安部型式检验报告证明）； 15、★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明）； 16、★可开启或关闭智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明）； 17、 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。（公安部型式检验报告证明）； 18、 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）； 19、 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）； 20、 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。（公安部型式检验报告证明）； 21、 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）； 22、 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明）； 23、★需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。（公安部型式检验报告证明）； 24、★同一场景相同图像质量下开启智能编码方式后，码率可节约1/3。（公安部型式检验报告证明）； 25、 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明）； | 台 | 5 |
| 3 | 200万网络红外半球 | 1、 具有200万像素 CMOS传感器； 2、 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明）； 3、★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）； 4、 红外补光距离不小于50米。（公安部型式检验报告证明）； 5、 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@30fps。（公安部型式检验报告证明）； 6、 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部型式检验报告证明）； 7、 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有High Profile编码能力。（公安部型式检验报告证明）； 8、★信噪比不小于59dB。（公安部型式检验报告证明）； 9、 需具100dB宽动态。（公安部型式检验报告证明）； 10、 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明）； 11、 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。（公安部型式检验报告证明）； 12、 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（公安部型式检验报告证明）； 13、 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明）； 14、 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。（公安部型式检验报告证明）； 15、★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明）； 16、★可开启或关闭智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明）； 17、 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式、视频水印等功能。（公安部型式检验报告证明）； 18、 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）； 19、 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）； 20、 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。（公安部型式检验报告证明）； 21、 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）； 22、 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明）； 23、★需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。（公安部型式检验报告证明）； 24、★同一场景相同图像质量下开启智能编码方式后，码率可节约1/3。（公安部型式检验报告证明）； 25、★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明）； | 台 | 6 |
| 4 | 200万网络红外球 | 1、★摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置镜头支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于220mm（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 2、 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL 3、 红外距离不小于450米 4、★支持最低照度可达彩色0.0007Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 5、★具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 6、 信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms 7、 网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 8、 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为15%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 9、 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能 10、 支持宽动态不小于106dB（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 11、 支持区域遮盖功能，支持最多24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克 12、 支持水平手控速度不小于550°/S（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 13、 垂直手控速度不小于120°/S 14、 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90° 15、 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口 16、 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 17、 支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级 18、 支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能 19、 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 20、 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC 21、 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps 22、 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 23、 支持噪声过滤功能 24、 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 25、 车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加检测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为等信息 26、★支持行人、非机动车抓拍功能，非机动车抓拍，可对自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 27、★支持道路信息设置，道路信息可随球机转动变化显示（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 28、★支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 29、 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波 30、 具备较好的环境适应性，电压在AC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 31、 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ | 台 | 1 |
| 5 | 电源 | AC24V/3A | 个 | 1 |
| 6 | 红外枪支架 | 枪机配套支架 | 个 | 5 |
| 7 | 红外球支架 | 球机配套支架 | 个 | 1 |
| 8 | 32路增强型智能分析网络硬盘录像机 | 1)★支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆（以公安部检测报告为准）； 2) 支持录像打包时间1-300分钟可设置（以公安部检测报告为准）； 3) 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（以公安部检测报告为准）； 4)★支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式（以公安部检测报告为准）； 5) 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则（线、四边形、矩形、全屏）的录像，只播放触发规则的录像（以公安部检测报告为准）； 6) 支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表（以公安部检测报告为准）； 7) 支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表（以公安部检测报告为准）； 8)★可对视频画面叠加8行字符，每行可输入22个汉字（以公安部检测报告为准）； 9) 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（以公安部检测报告为准）； 10) 可接入总带宽不小于320Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准）； 11) 支持4屏显示输出视频图像，2路HDMI或2路VGA接口直接可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览；（以公安部检测报告为准）； 12)★支持1200W高清网络视频的解码显示（以公安部检测报告为准）； 13) 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能（以公安部检测报告为准）； 14) 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）（以公安部检测报告为准）； 15)★支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（以公安部检测报告为准）； 16) 支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像（以公安部检测报告为准）； 17) 支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏（以公安部检测报告为准）； 18) 可同时正放或倒放8路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准）； 19)★支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作；（以公安部检测报告为准）； 20) 支持走廊模式预览，可对画面顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览（以公安部检测报告为准）； 21) 支持接入带有人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片（以公安部检测报告为准）； 22) 支持接入带有车牌侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片（以公安部检测报告为准）； 23) 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，是预览画面无花屏、马赛克现象产生（以公安部检测报告为准）； 24) 支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像（以公安部检测报告为准）； 25) 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC编码格式的网络视频（以公安部检测报告为准）； 26) 支持接入加密硬盘，支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠（以公安部检测报告为准）； 27) 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC；（以公安部检测报告为准）； 28) 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口（以公安部检测报告为准）； 29) 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改（以公安部检测报告为准）； 30) 支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（以公安部检测报告为准）； 31) 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，可对任一录像文件添加自定义标签，单个文件最大支持64个标签（以公安部检测报告为准）； 32) 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像（以公安部检测报告为准）； 33) 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统（以公安部检测报告为准）； 34) 支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口（以公安部检测报告为准）； | 台 | 1 |
| 9 | 硬盘-监控级（4T） | 64MB缓存，7200转；SATA 6Gb/秒接口，1.5Gb/秒和3Gb/秒控制器 | 块 | 5 |
| 10 | 32寸显示器 | 32"寸，小于8ms极速响应，16:9显示模式，物理分辨率1920X1080， 高亮高清晰高对比度，广视 | 台 | 1 |
| 11 | 交换机 | ▲单台设备基本配置： 1.交换机主机一台； 2.固化百兆POE以太网电接口数量≥24个，千兆以太网电接口数量≥2个，千兆以太网光电复用接口数量≥2个； 主要技术参数： 1.▲交换容量≥60bps，转发率≥10Mpps； 2.最大VLAN数≥4K，支持最大端口聚合组：端口数/2，每个聚合组最大支持8个端口； 3.支持8K MAC，支持黑洞MAC，支持设置端口MAC学习最大个数； 4.支持灵活的队列调度算法，支持WRR、HQ+WRR队列调度算法；支持端口发送和接收方向的双向端口限速；每个端口支持4个输出队列； 5.支持POE+，整机最大输出功率≥370W，需提供生产厂商官网截图并加盖生产厂商项目授权章； 6.▲支持最大设备堆叠数量≥16台，需提供生产厂商官网截图并加盖生产厂商项目授权章； 7.支持基于流的包过滤，基于流的流量统计，基于流的重定向，基于流的优先级标记，支持基于流的限速，支持流量整形； 8.支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； 9.▲为了保障产品质量，要求提供第三方入网测试报告； 为了便于后期管理及维护，要求所投产品与核心交换机须同一品牌； | 台 | 1 |
| 12 | 网线 | 超五类双绞线 | 箱 | 3 |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 200 |
| 14 | 机柜 | 20U落地机柜 | 台 | 1 |
| 15 | 其他辅材 | 管材、管材连接件、插座、扎带、胶带等 | 项 | 1 |
| 16 | 二、七坊法庭监控 |  |  |  |
| 17 | 200万网络红外枪 | 1、 具有200万像素 CMOS传感器； 2、 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明）； 3、★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx ，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）； 4、 红外补光距离不小于50米。（公安部型式检验报告证明）； 5、 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@30fps。（公安部型式检验报告证明）； 6、 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部型式检验报告证明）； 7、 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile。（公安部型式检验报告证明）； 8、★信噪比不小于59dB。（公安部型式检验报告证明）； 9、 需具大于100dB宽动态。（公安部型式检验报告证明）； 10、 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明）； 11、 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。（公安部型式检验报告证明）； 12、 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（公安部型式检验报告证明）； 13、 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明）； 14、 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。（公安部型式检验报告证明）； 15、★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明）； 16、★可开启或关闭智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明）； 17、 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。（公安部型式检验报告证明）； 18、 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）； 19、 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）； 20、 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。（公安部型式检验报告证明）； 21、 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）； 22、 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明）； 23、★需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。（公安部型式检验报告证明）； 24、★同一场景相同图像质量下开启智能编码方式后，码率可节约1/3。（公安部型式检验报告证明）； 25、 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明）； | 台 | 22 |
| 18 | 200万网络红外半球 | 1、 具有200万像素 CMOS传感器； 2、 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明）； 3、★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）； 4、 红外补光距离不小于50米。（公安部型式检验报告证明）； 5、 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@30fps。（公安部型式检验报告证明）； 6、 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部型式检验报告证明）； 7、 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有High Profile编码能力。（公安部型式检验报告证明）； 8、★信噪比不小于59dB。（公安部型式检验报告证明）； 9、 需具100dB宽动态。（公安部型式检验报告证明）； 10、 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明）； 11、 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。（公安部型式检验报告证明）； 12、 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（公安部型式检验报告证明）； 13、 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明）； 14、 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。（公安部型式检验报告证明）； 15、★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明）； 16、★可开启或关闭智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明）； 17、 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式、视频水印等功能。（公安部型式检验报告证明）； 18、 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）； 19、 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）； 20、 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。（公安部型式检验报告证明）； 21、 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）； 22、 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明）； 23、★需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。（公安部型式检验报告证明）； 24、★同一场景相同图像质量下开启智能编码方式后，码率可节约1/3。（公安部型式检验报告证明）； 25、★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明）； | 台 | 12 |
| 19 | 200万网络红外球 | 1、★摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置镜头支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于220mm（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 2、 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL 3、 红外距离不小于450米 4、★支持最低照度可达彩色0.0007Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 5、★具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 6、 信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms 7、 网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 8、 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为15%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 9、 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能 10、 支持宽动态不小于106dB（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 11、 支持区域遮盖功能，支持最多24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克 12、 支持水平手控速度不小于550°/S（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 13、 垂直手控速度不小于120°/S 14、 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90° 15、 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口 16、 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 17、 支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级 18、 支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能 19、 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 20、 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC 21、 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps 22、 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 23、 支持噪声过滤功能 24、 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 25、 车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加检测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为等信息 26、★支持行人、非机动车抓拍功能，非机动车抓拍，可对自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 27、★支持道路信息设置，道路信息可随球机转动变化显示（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 28、★支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 29、 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波 30、 具备较好的环境适应性，电压在AC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 31、 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ | 台 | 1 |
| 20 | 电源 | AC24V/3A | 个 | 1 |
| 21 | 红外枪支架 | 枪机配套支架 | 个 | 22 |
| 22 | 红外球支架 | 球机配套支架 | 个 | 1 |
| 23 | 32路增强型智能分析网络硬盘录像机 | 1)★支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆（以公安部检测报告为准）； 2) 支持录像打包时间1-300分钟可设置（以公安部检测报告为准）； 3) 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（以公安部检测报告为准）； 4)★支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式（以公安部检测报告为准）； 5) 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则（线、四边形、矩形、全屏）的录像，只播放触发规则的录像（以公安部检测报告为准）； 6) 支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表（以公安部检测报告为准）； 7) 支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表（以公安部检测报告为准）； 8)★可对视频画面叠加8行字符，每行可输入22个汉字（以公安部检测报告为准）； 9) 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（以公安部检测报告为准）； 10) 可接入总带宽不小于320Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准）； 11) 支持4屏显示输出视频图像，2路HDMI或2路VGA接口直接可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览；（以公安部检测报告为准）； 12)★支持1200W高清网络视频的解码显示（以公安部检测报告为准）； 13) 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能（以公安部检测报告为准）； 14) 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）（以公安部检测报告为准）； 15)★支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（以公安部检测报告为准）； 16) 支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像（以公安部检测报告为准）； 17) 支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏（以公安部检测报告为准）； 18) 可同时正放或倒放8路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准）； 19)★支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作；（以公安部检测报告为准）； 20) 支持走廊模式预览，可对画面顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览（以公安部检测报告为准）； 21) 支持接入带有人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片（以公安部检测报告为准）； 22) 支持接入带有车牌侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片（以公安部检测报告为准）； 23) 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，是预览画面无花屏、马赛克现象产生（以公安部检测报告为准）； 24) 支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像（以公安部检测报告为准）； 25) 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC编码格式的网络视频（以公安部检测报告为准）； 26) 支持接入加密硬盘，支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠（以公安部检测报告为准）； 27) 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC；（以公安部检测报告为准）； 28) 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口（以公安部检测报告为准）； 29) 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改（以公安部检测报告为准）； 30) 支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（以公安部检测报告为准）； 31) 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，可对任一录像文件添加自定义标签，单个文件最大支持64个标签（以公安部检测报告为准）； 32) 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像（以公安部检测报告为准）； 33) 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统（以公安部检测报告为准）； 34) 支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口（以公安部检测报告为准）； | 台 | 2 |
| 24 | 硬盘-监控级（4T） | 64MB缓存，7200转；SATA 6Gb/秒接口，1.5Gb/秒和3Gb/秒控制器 | 块 | 16 |
| 25 | 46寸液晶拼接单元 | 1、★LCD显示单元需提供中国质量认证中心所出具的中国环保产品（II型）认证证书。 2、 LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；亮度达到512cd/㎡，对比度达到6000:1；物理拼缝≤5.3mm。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1;输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2。 3、 LCD拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏、漫游显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。 4、 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。 5、 LCD显示单元采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，用户可根据不同场景选择不同等级；采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置；支持支持3个夜景模式选择，使光线较暗场景的图像亮度得到改善。 6、★LCD显示单元可内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示，支持8路1080P网络解码。 提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 7、 LCD显示单元需提供IP6X防尘等级和抗震八级检测报告。 8、 LCD显示单元支持智能开机延时，可设置延时开机时间，显示单元根据自己的ID按照预定规则，顺序启动，减小瞬间脉冲电流，增强系统稳定性。 9、 LCD显示单元支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。 10、 LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求，使成本投入最小化。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 11、 LCD显示单元支持将实时画面的一帧定格持续显示，满足用户特定情况下的细节观察，静止查看。 12、★LCD可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 13、 LCD显示单元支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。 14、 LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 15、 LCD显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 16、★LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 17、 LCD显示单元为了使非标准分辨率的视频也可以全屏完美的显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 18、★LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 19、★LCD显示单元支持HDTVI同轴高清信号，带1入1出环通接口。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 20、 LCD显示单元支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 | 台 | 4 |
| 26 | 单元支架 | 大屏幕专用支架（壁挂） | 套 | 4 |
| 27 | 线缆 | 专用HDMI线缆 | 套 | 4 |
| 28 | 大屏辅材 | 辅材 | 套 | 1 |
| 29 | 数字高清视频解码器 | 1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2. 网络接口：设备具备，1个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输出，1个HDMI输出，1个BNC输出接口 3. 设备支持客户端与设备之间双向语音对讲。提供公安部出具的型式检验证明。 4. 设备支持客户端远程软件升级。提供公安部出具的型式检验证明。 5.★设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200，VGA接口输出；3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。提供公安部出具的型式检验证明。 6. 设备支持解码显示画面1,4,6,8,9,12,16画面分割显示、设备支持视频图像轮巡输出显示。设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。 设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。 7.★ 要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。提供公安部出具的型式检验证明。 8. 要求设备支持软件客户端对云台进行控制、设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。设备客户端支持添加、删除、修改用户功能、 9. 设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。提供公安部出具的型式检验证明。 10. 设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-10±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电流测试等)。提供公安部出具的型式检验证明。 11.★ 要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出16路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或10路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或6路分辨率为2560×2048（H.264/H.265），或4路分辨率为4096×2160（H.264/H.265）,或2路分辨率为4000×3000的视频图像（H.264/H.265）。提供公安部出具的型式检验证明。 | 台 | 4 |
| 30 | 电脑 | CPU ≥ i3-4170 内存 ≥4GB DDR3 硬盘≥500G SATA 显卡≥GT720 1G独显 光驱：DVD 网卡：千兆网卡 操作系统：Win10 显示器≥23英寸LED | 台 | 2 |
| 31 | 监控接入交换机 | ▲单台设备基本配置： 1.交换机主机一台； 2.主机固化百兆POE电口数量≥48个，千兆光口数量≥4个，千兆光电复用口数量≥2个； 主要技术参数： 1.▲交换容量≥64Gbps，转发性能≥13Mpps； 2.▲支持端口聚合，支持LACP链路聚合控制协议，最多支持128个聚合组，每个汇聚组支持最多8个端口，提供生产厂商官网截图并加盖生产厂商项目授权章； 3.支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，支持IS-IS，IS-ISv6，支持BGP，BGP4+ for IPv6，支持策略路由，ECMP，支持VRRP/VRRPv3； 4.▲支持通过标准以太网接口方式进行堆叠，提供生产厂商官网截图并加盖生产厂商项目授权章； 5.▲支持多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，提供生产厂商官网截图并加盖生产厂商项目授权章； 6. 为了保障产品质量，要求提供第三方进网检验报告和工信部进网许可证； 7.投标产品供应商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力。投标产品供应商必需通过知识产权管理体系认证，提供知识产权管理体系认证证书并加盖生产厂商项目授权章； 8.▲投标产品供应商在中国国内企业网（不含运营商）交换机市场近三年排名前三名,提供IDC数据引用授权书复印件，并加盖厂商项目授权章； 为了便于后期管理及维护，要求所投产品与核心交换机须同一品牌； | 台 | 1 |
| 32 | 监控核心交换机 | ▲单台设备基本配置： 1.实配交换机主机一台，交流电源模块数量≥2； 2.实配风扇模块≥2块； 3.整机固化千兆以太网电接口数量≥28个，其中千兆光电复用接口数量≥8个,万兆以太网光接口数量（支持千兆自适应）≥4个； 主要技术参数： 1.▲主机交换容量≥590Gbps，包转发率≥200Mpps； 2.业务扩展槽位数量≥1个，可扩展插槽2端口40GE板卡或8端口万兆板卡； 3.为适应未来云计算发展趋势，要求设备支持丰富的云计算数据中心特性，支持TRILL接口，提供生产厂商官网截图证明并加盖生产厂商项目授权章； 4.支持8KV业务端口防雷能力，提供生产厂商官网截图并加盖生产厂商项目授权章； 5.▲支持下一代安全插卡扩展，支持IPS、防病毒功能，提供官网选配信息截图证明，并加盖原厂项目授权章，安全插卡具有中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评EAL3+级》证书，须提供证书复印件，并加盖原厂家项目授权章。 6.支持IPv4静态路由，支持等价路由、策略路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP4，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 7.▲支持OPENFLOW 1.3，提供生产厂商官网截图证明并加盖生产厂商项目授权章； 8.支持流镜像，N:4端口镜像，本地和远程端口镜像； 9.支持通过标准以太网接口方式进行堆叠，提供生产厂商官网截图并加盖生产厂商项目授权章； 10.支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。无需软件授权； 10.▲投标产品供应商在中国国内企业网（不含运营商）交换机市场近三年排名前三名,提供IDC数据引用授权书复印件，并加盖厂商项目授权章； 11.▲为保证后期技术服务及安全管理水平，投标产品厂商需通过ISO20000 信息技术服务管理服务标准认证及ISO27001信息安全管理体系标准认证，提供ISO 20000信息技术服务管理体系证书、ISO 27001信息安全管理体系证书； 12.▲为了保证生产厂商开发能力,生产厂商需入围由国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核认定的《国家规划布局内重点软件企业》，提供相应证明文件,并加盖厂商项目授权章； 为了保障产品质量，须提工信部入网许可证； | 台 | 2 |
| 33 | 监控接入交换机 | ▲单台设备基本配置： 1.交换机主机一台； 2.固化百兆以太网电接口数量≥8个，千兆以太网电接口数量≥2个,千兆以太网光电复用接口数量≥2个； 主要技术参数： 1.▲交换容量≥64bps，转发率≥8Mpps； 2.最大VLAN数≥4K，支持最大端口聚合组：端口数/2，每个聚合组最大支持8个端口； 3.支持8K MAC，支持黑洞MAC，支持设置端口MAC学习最大个数； 4.支持灵活的队列调度算法，支持WRR、HQ+WRR队列调度算法；支持端口发送和接收方向的双向端口限速；每个端口支持4个输出队列； 5.▲支持最大设备堆叠数量≥16台，需提供生产厂商官网截图并加盖生产厂商项目授权章； 6.支持基于流的包过滤，基于流的流量统计，基于流的重定向，基于流的优先级标记，支持基于流的限速，支持流量整形； 7.支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； 8.▲为了保障产品质量，要求提供第三方入网测试报告； 9.▲为保证后期技术服务及安全管理水平，投标产品厂商需通过ISO20000 信息技术服务管理服务标准认证及ISO27001信息安全管理体系标准认证，提供ISO 20000信息技术服务管理体系证书、ISO 27001信息安全管理体系证书； 为了便于后期管理及维护，要求所投产品与核心交换机须同一品牌； | 台 | 4 |
| 34 | 光纤收发器 | 100兆单模光纤收发器 | 台 | 5 |
| 35 | 网线 | 超五类双绞线 | 箱 | 6 |
| 36 | 摄像机立杆 | 3.5米、横臂60cm、带避雷针、壁挂箱、地笼 | 套 | 6 |
| 37 | 立杆基座 | 水泥基座挖坑、回填 | 套 | 6 |
| 38 | 电缆沟 | 水泥路面开挖 | 米 | 800 |
| 39 | 光缆 | 室外单模6芯 | 米 | 800 |
| 40 | 光纤辅材 | 光纤尾纤、跳线、耦合器、熔接等 | 套 | 1 |
| 41 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 1500 |
| 42 | 机柜 | 20U落地机柜 | 台 | 1 |
| 43 | 其他辅材 | 管材、管材连接件、插座、扎带、胶带等 | 项 | 1 |
| 44 | 三、白沙法院监控 |  |  |  |
| 45 | 200万网络红外枪 | 1、 具有200万像素 CMOS传感器； 2、 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明）； 3、★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx ，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）； 4、 红外补光距离不小于50米。（公安部型式检验报告证明）； 5、 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@30fps。（公安部型式检验报告证明）； 6、 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部型式检验报告证明）； 7、 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile。（公安部型式检验报告证明）； 8、★信噪比不小于59dB。（公安部型式检验报告证明）； 9、 需具大于100dB宽动态。（公安部型式检验报告证明）； 10、 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明）； 11、 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。（公安部型式检验报告证明）； 12、 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（公安部型式检验报告证明）； 13、 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明）； 14、 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。（公安部型式检验报告证明）； 15、★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明）； 16、★可开启或关闭智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明）； 17、 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。（公安部型式检验报告证明）； 18、 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）； 19、 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）； 20、 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。（公安部型式检验报告证明）； 21、 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）； 22、 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明）； 23、★需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。（公安部型式检验报告证明）； 24、★同一场景相同图像质量下开启智能编码方式后，码率可节约1/3。（公安部型式检验报告证明）； 25、 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明）； | 台 | 91 |
| 46 | 200万网络红外半球 | 1、 具有200万像素 CMOS传感器； 2、 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明）； 3、★最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）； 4、 红外补光距离不小于50米。（公安部型式检验报告证明）； 5、 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@30fps。（公安部型式检验报告证明）； 6、 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部型式检验报告证明）； 7、 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有High Profile编码能力。（公安部型式检验报告证明）； 8、★信噪比不小于59dB。（公安部型式检验报告证明）； 9、 需具100dB宽动态。（公安部型式检验报告证明）； 10、 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明）； 11、 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。（公安部型式检验报告证明）； 12、 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（公安部型式检验报告证明）； 13、 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明）； 14、 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。（公安部型式检验报告证明）； 15、★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明）； 16、★可开启或关闭智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明）； 17、 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式、视频水印等功能。（公安部型式检验报告证明）； 18、 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）； 19、 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）； 20、 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。（公安部型式检验报告证明）； 21、 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）； 22、 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明）； 23、★需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。（公安部型式检验报告证明）； 24、★同一场景相同图像质量下开启智能编码方式后，码率可节约1/3。（公安部型式检验报告证明）； 25、★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明）； | 台 | 56 |
| 47 | 200万网络红外球 | 1、★摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置镜头支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于220mm（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 2、 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL 3、 红外距离不小于450米 4、★支持最低照度可达彩色0.0007Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 5、★具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 6、 信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms 7、 网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 8、 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为15%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 9、 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能 10、 支持宽动态不小于106dB（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 11、 支持区域遮盖功能，支持最多24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克 12、 支持水平手控速度不小于550°/S（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 13、 垂直手控速度不小于120°/S 14、 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90° 15、 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口 16、 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 17、 支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级 18、 支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能 19、 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 20、 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC 21、 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps 22、 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 23、 支持噪声过滤功能 24、 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 25、 车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加检测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为等信息 26、★支持行人、非机动车抓拍功能，非机动车抓拍，可对自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 27、★支持道路信息设置，道路信息可随球机转动变化显示（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 28、★支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 29、 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波 30、 具备较好的环境适应性，电压在AC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部型式检验报告为准，提供复印件加盖厂家公章或投标专用章） 31、 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ | 台 | 8 |
| 48 | 200万像素网络飞碟摄像机 | 1. 具有200万像素 CMOS传感器； 2. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明）； 3.★最低照度彩色：0.01 lx，黑白:0.001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）； 4.★红外补光距离不小于30米。（公安部型式检验报告证明）； 5. 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@25fps。（公安部型式检验报告证明）； 6. 在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为1Mbps，清晰度不小于1000TVL。（公安部型式检验报告证明）； 7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有High Profile编码能力。（公安部型式检验报告证明）； 8. 信噪比不小于55dB。（公安部型式检验报告证明）； 9. 支持不小于105dB宽动态。（公安部型式检验报告证明）； 10. 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明）； 11. 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。（公安部型式检验报告证明）； 12. 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（公安部型式检验报告证明）； 13. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明）； 14.★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测等功能。（公安部型式检验报告证明）； 15.★需支持智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明）； 16. 需具有数字降噪、自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。（公安部型式检验报告证明）； 17. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）； 18.★不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）； 19. 需具有1个RJ-45网络接口。（公安部型式检验报告证明）； 20. 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）； 21. 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。（公安部型式检验报告证明）； 22. 在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面。（公安部型式检验报告证明）； 23. 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。（公安部型式检验报告证明）； | 台 | 2 |
| 49 | 电源 | DC12V/2A | 个 | 149 |
| 50 | 电源 | AC24V/3A | 个 | 8 |
| 51 | 红外枪支架 | 枪机配套支架 | 台 | 91 |
| 52 | 红外球支架 | 球机配套支架 | 台 | 1 |
| 53 | 总控管理服务器 | 1.★平台软件必须有支持GB-T28181标准的联网模块检测报告证明，并提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心测试报告复印件证明材料。 2.★投标软件厂商需提供平台软件在中华人民共和国国家版权局的著作权登记证书。 3. 平台同时支持C/S客户端和B/S客户端架构，支持7*24小时不间断运行。 4. 支持用户通过现有PKI认证系统实现B/S客户端的登录以及C/S客户端的登录。 5.★平台支持视频监控、应急报警、门禁系统、民警巡视管理、周界控制、在押人员报告、智能分析等系统的接入，统一管理、统一联动，支持分层电子地图、多级导航，支持一机双屏、一机三屏等多种分屏方式。 6.★平台软件应具有各集成的子系统模块界面，如视频预览、录像回放、电子地图、监视屏控制、在押人员报告、门禁控制、应急报警、民警巡视管理、周界控制等界面，并应有各个子系统的报警汇总界面，适应不同用户的需求。 7. 平台软件应具有针对监管场所的特色功能，如警情管理，针对通过平台软件发现的违规违纪事件可进行抓拍抓录，并能进行警情案件登记、处理审批、发布、统计分析和趋势研判等操作。 8. 平台软件应支持多级的组织、区域机构，可按照多级树形方式选择所需的监控点， 9. 支持1/4/9/16 等多种画面分割方式同时监视一个或多个监控区域的监控画面，支持树上可以快速查询监控点、组织、区域名称，支持模糊查询。 10. 平台软件应支持分组轮巡设置、远程云镜控制、3D 放大、电子放大、抓拍、抓录等功能，支持即时回放、常规回放、分段回放和事件回放等多种回放方式。 11. 平台软件应支持视频切换上墙、视频轮巡预案设置等功能，支持预览视频、轮巡视频、报警搜索、回放视频上墙显示。 12.★平台软件应支持报警、门禁、对讲等信息的接收、过滤、处理、查询、显示和播报，支持以列表和走马灯的形式在软件界面上显示，并可在地图相应图标上以光圈闪烁的方式醒目提醒，支持远程布撤防操作，支持对设备或通道按计划布撤防或其他设备支持的自动控制。 13.★平台软件应支持多种报警联动策略，联动方式有：客户端联动（在押人员信息显示、报警视频图像弹出、报警信息显示、电子地图报警定位、应急预案提示）、报警联动抓图（配置报警点关联的视频进行抓图）、电视墙联动（报警视频图像、报警信息显示）、声光报警提示、云台联动、报警视频录像、报警事件语音播报等方式。 14. 平台软件应支持对巡视人员、巡视路线、巡视计划进行设置，并支持在电子地图上显示巡视次序，并标注巡视时间。 15. 平台软件应支持应急预案功能，支持预案配置和预案显示，支持查询预案显示和报警联动预案显示等两种显示方式。 16. 平台软件应具备严格的角色、用户、权限控制功能，支持集中授权、认证，支持精细化权限控制到通道，不同的用户登录的界面也有所不同 17. 平台软件应支持NTP 协议对全网设备时间同步，可设定自动校时的周期，也可以手动进行立即校时。 18.★平台软件应支持定时设备状态巡检，对异常情况记入日志并及时告警，检测对象包括网络摄像机、磁盘阵列、报警主机、对讲主机、门禁主机等核心设备。 19. 平台软件应支持记录报警日志、系统日志、操作日志，设备远程日志等数据，支持日志信息进行图表统计显示，支持将数据以 Excel、TXT 文件格式进行导出备份。 | 台 | 1 |
| 54 | 授权许可 | 授权许可key | 路 | 100 |
| 55 | 流媒体服务器 | 1.实配2U 机架式服务器； 1.▲处理器：配置1颗E5-2609v3处理器或者更高性能的处理器； 2.▲内存：配置1根8GB内存。要求：最大内存容量≥1.5TB，内存插槽数≥24； 3.硬盘：实配3*1TB通用硬盘模块，可支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘； 4.▲存储控制器：实配支持Raid 0/1/5/10的阵列控制器，支持带1GB缓存,支持8个SAS口； 5.▲板载千兆以太网接口数量≥4个，USB 3.0接口数量≥5个； 6.扩展插槽最高支持PCIe 3.0接口数量≥10个； 7.实配冗余电源模块，DVD-RW 可读写光驱，简易机架导轨； 8.▲支持3D精准的温度监控，配合风扇智能PID动态调速，实现风量按需分配，达到最佳的节能降噪； 9.▲具有自主可控的智能化服务器统一维护/管理工具，可实现查看设备信息、DHCP服务器；、BIOS/BMC支持主要配置参数的批量复制、支持P1级别OS批量安装、批量组件更新、服务器健康管理等功能，须提供界面截图并加盖生产厂商项目授权章； 为了便于后期管理及维护，要求所投服务器与核心交换机须同一品牌； | 台 | 3 |
| 56 | IPSAN网络存储系统 | 1. 完全自主产品，采用linux存储专用操作系统 2. 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32G 3. 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口；（以公安部检测报告为准） 4. 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能（以公安部检测报告为准） 5. 可接入2T/3T/4T/6T/8T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 6. 可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，并支持≥11级扩展柜级联扩展；（以公安部检测报告为准） 7. 应能提供RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 8.★应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；（以公安部检测报告为准） 9. 应能接入并存储640Mbps视频图像，同时转发512Mbps的视频图像；同时回放128Mbps的视频图像； 10.★应能支持不低于200MBps的图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出（以公安部检测报告为准） 11. 应能支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，35秒钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复（以公安部检测报告为准）； 12.★应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入 （以公安部检测报告为准） 13.★应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全（以公安部检测报告为准） 14.★可支持对单前端设备10路多流冗余存储（以公安部检测报告为准） 15.★可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；（以公安部检测报告为准） 16.★在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署（以公安部检测报告为准） 17. 可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性（以公安部检测报告为准） 18. 应能支持报警预录功能，可预录报警触发前10分钟视频（以公安部检测报告为准） 19. 应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像（以公安部检测报告为准） 20. 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。（以公安部检测报告为准） 21. 断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传两种（以公安部检测报告为准）； 22. 应能进行实时流检测，丢帧15秒以上则报警；（以公安部检测报告为准） 23. 兼容GB/T28181国家标准，支持RTSP/ONVIF/PSIA等视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议，支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP等网络传输协议； 24.★支持将主流厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流输出。（以公安部检测报告为准） | 台 | 1 |
| 57 | 60盘位IPSAN扩展柜 | 1536Mbps接入带宽, 4个千兆网口（可扩展4个千兆口 或 2个万兆口 或 2个8G FC接口）； 支持视频流和图片进行混合直写存储； 支持SMART IPC接入，支持存储智能信息，实现智能事件检索功能，精确定位重点事件，并可通过平台进行智能浓缩播放，有效节省客户时间。 4U机架式60盘位、单控制器、冗余电源、支持SAS/SATA硬盘；支持外接SAS扩展柜；【出货标配导轨】 64位多核处理器、4GB（标配，可扩展至32G）； RAID级别：RAID0、1、3、5、6、10、50、JBOD、Hot-Spare 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP | 台 | 1 |
| 58 | 硬盘-监控级（4T） | 64MB缓存，7200转；SATA 6Gb/秒接口，1.5Gb/秒和3Gb/秒控制器 | 块 | 50 |
| 59 | 46寸液晶拼接单元 | 1、★LCD显示单元需提供中国质量认证中心所出具的中国环保产品（II型）认证证书。 2、 LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；亮度达到512cd/㎡，对比度达到6000:1；物理拼缝≤5.3mm。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1;输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2。 3、 LCD拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏、漫游显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。 4、 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。 5、 LCD显示单元采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，用户可根据不同场景选择不同等级；采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置；支持支持3个夜景模式选择，使光线较暗场景的图像亮度得到改善。 6、★LCD显示单元可内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示，支持8路1080P网络解码。 提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 7、 LCD显示单元需提供IP6X防尘等级和抗震八级检测报告。 8、 LCD显示单元支持智能开机延时，可设置延时开机时间，显示单元根据自己的ID按照预定规则，顺序启动，减小瞬间脉冲电流，增强系统稳定性。 9、 LCD显示单元支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。 10、 LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求，使成本投入最小化。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 11、 LCD显示单元支持将实时画面的一帧定格持续显示，满足用户特定情况下的细节观察，静止查看。 12、★LCD可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 13、 LCD显示单元支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。 14、 LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 15、 LCD显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 16、★LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 17、 LCD显示单元为了使非标准分辨率的视频也可以全屏完美的显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 18、★LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 19、★LCD显示单元支持HDTVI同轴高清信号，带1入1出环通接口。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 20、 LCD显示单元支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 | 台 | 12 |
| 60 | 单元支架 | 大屏幕专用支架 | 套 | 12 |
| 61 | 单元底座 | 大屏幕专用底座[数量与列数相同] | 套 | 4 |
| 62 | 线缆 | HDMI线缆 | 套 | 12 |
| 63 | 大屏辅材 | 辅材 | 套 | 1 |
| 64 | 解码拼控一体云主机 | 1、★投标产品支持支持四风扇冗余，转速自动调整，并支持热插拔；双电源冗余，热插拔更换；具备具有液晶显示屏，可以查看系统状态。以公安部出具的型式检验报告为准。 2、 投标产品具备多种接口类型的输入/出板，可支持DVI、VGA、HDMI等接口输入,单板≥4路。可支持VGA、DVI、HDMI等接口输出，单板≥8路。以公安部出具的型式检验报告为准。 3、 投标产品的最多支持16块子屏组合拼接，支持1/4/6/8/9/16画面分割显示、支持画面漫游，最多可以开255个窗口，单屏最大支持16个漫游窗口。 4、 投标产品具备报警功能，有视频遮挡报警、视频丢失报警、移动侦测报警等功能。 5、 投标产品可支持解码xx路1080P，或xx路720P，或xx路4CIF以下分辨率； 6、★投标产品解码可支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG协议解码。以公安部出具的型式检验报告为准。 7、★投标产品支持无缝切换功能。以公安部出具的型式检验报告为准。 8、 投标产品支持场景功能，设置电视墙显示场景，可对场景快速切换、调用，支持配置、清空、复制、修改、切换等场景设置；可设置场景轮巡并配置预案。 9、★投标产品支持云台控制功能，支持外围云台设备控制，可实现8个方向、自动转动、光圈、镜头拉伸、转动速度、预置点、轨迹、巡航、电子放大、3D定位控制。以公安部出具的型式检验报告为准。 10、 投标产品支持支持8画面拼接, 支持32个画面漫游窗口, 支持16个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。 11、★支持各输出口同步轮巡显示。公安部出具的型式检验报告为准。 12、 支持滚动字符叠加功能，可跨屏幕、跨图像滚动显示并可设置相关参数。以公安部出具的型式检验报告为准。 13、 投标产品支持通道管理功能，支持多路前端IP设备通道管理。 14、 投标产品支持通过网络将计算机视频显示至电视墙。 15、 投标产品支持端口聚合绑定、NAT功能。 16、 投标产品支持信号预览功能，可实现电视墙预览功能，支持前端接入帧率25～60帧/秒。以公安部出具的型式检验报告为准。 17、 投标产品支持在输出通道上叠加图片, 位置可调. 18、 投标产品支持导入、导出配置文件，对参数批量配置；支持操作日志和工作日志，支持工作日志查询。 | 台 | 1 |
| 66 | 智能网络键盘 | 可控制255台智能网络矩阵 支持控制VGA/RGB/SDI/DVI/88HD等高清矩阵 支持255台网络解码器控制 可直接控制模拟快球、高清标清网络球机 支持DVR/NVR硬盘录像机控制，兼容主流厂家嵌入式 飞梭旋钮实现DVR/NVR录像回放和矩阵监点迅速切换 支持软件客户端控制，实现一键抓拍一键录像功能 提供网络接口、RS-485端口和一路继电器开关量输出。 支持摇杆/按键/液晶屏/端口的状态检测。 | 台 | 1 |
| 67 | 监控室装修改造 | 监控室根据大屏摆放位置进行装修改造，装修风格大屏与墙成同一平面，浑然一体 | 项 | 1 |
| 68 | 电脑 | I3、4G、500G、22寸 | 台 | 3 |
| 69 | 46寸液晶拼接单元 | 1、★LCD显示单元需提供中国质量认证中心所出具的中国环保产品（II型）认证证书。 2、 LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；亮度达到512cd/㎡，对比度达到6000:1；物理拼缝≤5.3mm。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1;输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2。 3、 LCD拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏、漫游显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。 4、 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。 5、 LCD显示单元采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，用户可根据不同场景选择不同等级；采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置；支持支持3个夜景模式选择，使光线较暗场景的图像亮度得到改善。 6、★LCD显示单元可内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示，支持8路1080P网络解码。 提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 7、 LCD显示单元需提供IP6X防尘等级和抗震八级检测报告。 8、 LCD显示单元支持智能开机延时，可设置延时开机时间，显示单元根据自己的ID按照预定规则，顺序启动，减小瞬间脉冲电流，增强系统稳定性。 9、 LCD显示单元支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。 10、 LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求，使成本投入最小化。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 11、 LCD显示单元支持将实时画面的一帧定格持续显示，满足用户特定情况下的细节观察，静止查看。 12、★LCD可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 13、 LCD显示单元支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。 14、 LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 15、 LCD显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 16、★LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 17、 LCD显示单元为了使非标准分辨率的视频也可以全屏完美的显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 18、★LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 19、★LCD显示单元支持HDTVI同轴高清信号，带1入1出环通接口。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 20、 LCD显示单元支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 | 台 | 4 |
| 70 | 单元支架 | 大屏幕专用支架（壁挂） | 套 | 4 |
| 71 | 线缆 | 专用线缆 | 套 | 4 |
| 72 | 大屏辅材 | 辅材 | 套 | 1 |
| 73 | 数字高清视频解码器 | 1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2. 网络接口：设备具备，1个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输出，1个HDMI输出，1个BNC输出接口 3. 设备支持客户端与设备之间双向语音对讲。提供公安部出具的型式检验证明。 4. 设备支持客户端远程软件升级。提供公安部出具的型式检验证明。 5.★设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200，VGA接口输出；3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。提供公安部出具的型式检验证明。 6. 设备支持解码显示画面1,4,6,8,9,12,16画面分割显示、设备支持视频图像轮巡输出显示。设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。 设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。 7.★ 要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。提供公安部出具的型式检验证明。 8. 要求设备支持软件客户端对云台进行控制、设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。设备客户端支持添加、删除、修改用户功能、 9. 设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。提供公安部出具的型式检验证明。 10. 设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-10±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电流测试等)。提供公安部出具的型式检验证明。 11.★ 要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出16路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或10路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或6路分辨率为2560×2048（H.264/H.265），或4路分辨率为4096×2160（H.264/H.265）,或2路分辨率为4000×3000的视频图像（H.264/H.265）。提供公安部出具的型式检验证明。 | 台 | 4 |
| 74 | 智能网络键盘 | 可控制255台智能网络矩阵 支持控制VGA/RGB/SDI/DVI/88HD等高清矩阵 支持255台网络解码器控制 可直接控制模拟快球、高清标清网络球机 支持DVR/NVR硬盘录像机控制，兼容主流厂家嵌入式 飞梭旋钮实现DVR/NVR录像回放和矩阵监点迅速切换 支持软件客户端控制，实现一键抓拍一键录像功能 提供网络接口、RS-485端口和一路继电器开关量输出。 支持摇杆/按键/液晶屏/端口的状态检测。 | 台 | 1 |
| 75 | 电脑 | CPU ≥ i3-4170 内存 ≥4GB DDR3 硬盘≥500G SATA 显卡≥GT720 1G独显 光驱：DVD 网卡：千兆网卡 操作系统：Win10 显示器≥23英寸LED | 台 | 1 |
| 76 | 46寸液晶拼接单元 | 1、★LCD显示单元需提供中国质量认证中心所出具的中国环保产品（II型）认证证书。 2、 LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；亮度达到512cd/㎡，对比度达到6000:1；物理拼缝≤5.3mm。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1;输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2。 3、 LCD拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏、漫游显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。 4、 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。 5、 LCD显示单元采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，用户可根据不同场景选择不同等级；采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置；支持支持3个夜景模式选择，使光线较暗场景的图像亮度得到改善。 6、★LCD显示单元可内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示，支持8路1080P网络解码。 提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 7、 LCD显示单元需提供IP6X防尘等级和抗震八级检测报告。 8、 LCD显示单元支持智能开机延时，可设置延时开机时间，显示单元根据自己的ID按照预定规则，顺序启动，减小瞬间脉冲电流，增强系统稳定性。 9、 LCD显示单元支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。 10、 LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求，使成本投入最小化。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 11、 LCD显示单元支持将实时画面的一帧定格持续显示，满足用户特定情况下的细节观察，静止查看。 12、★LCD可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 13、 LCD显示单元支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。 14、 LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 15、 LCD显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 16、★LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 17、 LCD显示单元为了使非标准分辨率的视频也可以全屏完美的显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 18、★LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 19、★LCD显示单元支持HDTVI同轴高清信号，带1入1出环通接口。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。 20、 LCD显示单元支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 | 台 | 4 |
| 77 | 单元支架 | 大屏幕专用支架（壁挂） | 套 | 4 |
| 78 | 线缆 | 专用线缆 | 套 | 4 |
| 79 | 大屏辅材 | 辅材 | 套 | 1 |
| 80 | 数字高清视频解码器 | 1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2. 网络接口：设备具备，1个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输出，1个HDMI输出，1个BNC输出接口 3. 设备支持客户端与设备之间双向语音对讲。提供公安部出具的型式检验证明。 4. 设备支持客户端远程软件升级。提供公安部出具的型式检验证明。 5.★设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200，VGA接口输出；3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。提供公安部出具的型式检验证明。 6. 设备支持解码显示画面1,4,6,8,9,12,16画面分割显示、设备支持视频图像轮巡输出显示。设备支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。 设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。 7.★ 要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。提供公安部出具的型式检验证明。 8. 要求设备支持软件客户端对云台进行控制、设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。设备客户端支持添加、删除、修改用户功能、 9. 设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。提供公安部出具的型式检验证明。 10. 设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-10±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电流测试等)。提供公安部出具的型式检验证明。 11.★ 要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出16路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或10路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或6路分辨率为2560×2048（H.264/H.265），或4路分辨率为4096×2160（H.264/H.265）,或2路分辨率为4000×3000的视频图像（H.264/H.265）。提供公安部出具的型式检验证明。 | 台 | 4 |
| 81 | 智能网络键盘 | 可控制255台智能网络矩阵 支持控制VGA/RGB/SDI/DVI/88HD等高清矩阵 支持255台网络解码器控制 可直接控制模拟快球、高清标清网络球机 支持DVR/NVR硬盘录像机控制，兼容主流厂家嵌入式 飞梭旋钮实现DVR/NVR录像回放和矩阵监点迅速切换 支持软件客户端控制，实现一键抓拍一键录像功能 提供网络接口、RS-485端口和一路继电器开关量输出。 支持摇杆/按键/液晶屏/端口的状态检测。 | 台 | 1 |
| 82 | 电脑 | CPU ≥ i3-4170 内存 ≥4GB DDR3 硬盘≥500G SATA 显卡≥GT720 1G独显 光驱：DVD 网卡：千兆网卡 操作系统：Win10 显示器≥23英寸LED | 台 | 1 |
| 83 | 网线 | 超五类双绞线 | 箱 | 2 |
| 84 | 摄像机立杆 | 3.5米、横臂60cm、带避雷针、壁挂箱、地笼 | 套 | 11 |
| 85 | 光纤收发器 | 100兆单模光纤收发器 | 台 | 11 |
| 86 | 监控接入交换机 | ▲单台设备基本配置： 1.实配交换机主机一台； 2.整机固化百兆电口数量≥24个，千兆电接口数量≥2个，千兆光电复用接口数量≥2个； 主要技术参数： 1.▲交换容量≥32Gbps，包转发率≥11Mpps； 2.最大VLAN数≥4K，支持最大端口聚合组：端口数/2，每个聚合组最大支持8个端口； 3.支持集中式MAC地址认证和802.1x认证，支持用户帐号、IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定，同时实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发； 4.▲支持最大16台设备混合堆叠，提供生产厂商官网截图证明并加盖生产厂商项目授权章； 5.▲支持IPv6 host，包括IPv6单播地址配置，ICMPv6，IPv6邻居发现协议（ND），IPv6静态路由，PINGv6，TCPv6，TFTPv6，TELNETv6，TRACERT v6； 6.须提供工信部进网许可证； 7.为保证后期技术服务及安全管理水平，投标产品厂商需通过ISO20000 信息技术服务管理服务标准认证及ISO27001信息安全管理体系标准认证，提供ISO 20000信息技术服务管理体系证书、ISO 27001信息安全管理体系证书； 8.▲投标产品供应商在中国国内企业网（不含运营商）交换机市场近三年排名前三名,提供IDC数据引用授权书复印件，并加盖厂商项目授权章； 为了便于后期管理及维护，要求所产品与投核心交换机须同一品牌； | 台 | 2 |
| 87 | 监控接入交换机 | ▲单台设备基本配置： 1.交换机主机一台； 2.主机固化百兆POE电口数量≥48个，千兆光口数量≥4个，千兆光电复用口数量≥2个； 主要技术参数： 1.▲交换容量≥64Gbps，转发性能≥13Mpps； 2.▲支持端口聚合，支持LACP链路聚合控制协议，最多支持128个聚合组，每个汇聚组支持最多8个端口，提供生产厂商官网截图并加盖生产厂商项目授权章； 3.支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，支持IS-IS，IS-ISv6，支持BGP，BGP4+ for IPv6，支持策略路由，ECMP，支持VRRP/VRRPv3； 4.▲支持通过标准以太网接口方式进行堆叠，提供生产厂商官网截图并加盖生产厂商项目授权章； 5.▲支持多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，提供生产厂商官网截图并加盖生产厂商项目授权章； 6. 为了保障产品质量，要求提供第三方进网检验报告和工信部进网许可证； 7.投标产品供应商需具备科学、系统的知识产权管理体系。能够全面保护、并系统管理知识产权，支撑企业的技术创新能力。投标产品供应商必需通过知识产权管理体系认证，提供知识产权管理体系认证证书并加盖生产厂商项目授权章； 8.▲投标产品供应商在中国国内企业网（不含运营商）交换机市场近三年排名前三名,提供IDC数据引用授权书复印件，并加盖厂商项目授权章； 为了便于后期管理及维护，要求所投产品与核心交换机须同一品牌； | 台 | 5 |
| 88 | 分监控中心交换机 | ▲单台设备基本配置： 1.实配交换机主机一台； 2.整机固化千兆电口数量≥24，千兆光口数量≥4； 主要技术参数： 1.▲交换容量≥256Gbps，包转发率≥40Mpps； 2.支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF，支持IPv4和IPv6双协议栈； 3.▲支持最大32台设备混合堆叠，提供生产厂商官网截图证明并加盖生产厂商项目授权章； 4.支持LACP、支持手工聚合，每个聚合组最大支持8个端口； 5.为了保障产品质量，须提供进网检测报告及工信部入网许可证复印件； 6.▲支持防雷等级4级（共模防护7KV）的专业防护,提供生产厂商官网截图证明并加盖生产厂商项目授权章； 7.支持L2～L4包过滤功能，可以匹配报文前80个字节，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL； 8.▲投标产品供应商在中国国内企业网（不含运营商）交换机市场近三年排名前三名,提供IDC数据引用授权书复印件，并加盖厂商项目授权章； 9.为了保证生产厂商开发能力,生产厂商需入围由国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核认定的《国家规划布局内重点软件企业》，提供相应证明文件,并加盖厂商项目授权章； ▲为了便于后期管理及维护，要求所投分监控中心交换机与核心交换机须同一品牌； | 台 | 2 |
| 89 | 核心交换机 | ▲单台设备基本配置： 1.实配交换机主机一台，交流电源模块数量≥2； 2.实配风扇模块≥2块； 3.整机固化千兆以太网电接口数量≥28个，其中千兆光电复用接口数量≥8个,万兆以太网光接口数量（支持千兆自适应）≥4个； 主要技术参数： 1.▲主机交换容量≥590Gbps，包转发率≥200Mpps； 2.业务扩展槽位数量≥1个，可扩展插槽2端口40GE板卡或8端口万兆板卡； 3.为适应未来云计算发展趋势，要求设备支持丰富的云计算数据中心特性，支持TRILL接口，提供生产厂商官网截图证明并加盖生产厂商项目授权章； 4.支持8KV业务端口防雷能力，提供生产厂商官网截图并加盖生产厂商项目授权章； 5.▲支持下一代安全插卡扩展，支持IPS、防病毒功能，提供官网选配信息截图证明，并加盖原厂项目授权章，安全插卡具有中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评EAL3+级》证书，须提供证书复印件，并加盖原厂家项目授权章。 6.支持IPv4静态路由，支持等价路由、策略路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP4，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 7.▲支持OPENFLOW 1.3，提供生产厂商官网截图证明并加盖生产厂商项目授权章； 8.支持流镜像，N:4端口镜像，本地和远程端口镜像； 9.支持通过标准以太网接口方式进行堆叠，提供生产厂商官网截图并加盖生产厂商项目授权章； 10.支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。无需软件授权； 10.▲投标产品供应商在中国国内企业网（不含运营商）交换机市场近三年排名前三名,提供IDC数据引用授权书复印件，并加盖厂商项目授权章； 11.▲为保证后期技术服务及安全管理水平，投标产品厂商需通过ISO20000 信息技术服务管理服务标准认证及ISO27001信息安全管理体系标准认证，提供ISO 20000信息技术服务管理体系证书、ISO 27001信息安全管理体系证书； 12.▲为了保证生产厂商开发能力,生产厂商需入围由国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核认定的《国家规划布局内重点软件企业》，提供相应证明文件,并加盖厂商项目授权章； 为了保障产品质量，须提工信部入网许可证； | 台 | 1 |
| 90 | 光模块 | sfp千兆单模光模块 | 块 | 12 |
| 91 | 监控接入交换机 | ▲单台设备基本配置： 1.交换机主机一台； 2.固化百兆以太网电接口数量≥8个，千兆以太网电接口数量≥2个,千兆以太网光电复用接口数量≥2个； 主要技术参数： 1.▲交换容量≥64bps，转发率≥8Mpps； 2.最大VLAN数≥4K，支持最大端口聚合组：端口数/2，每个聚合组最大支持8个端口； 3.支持8K MAC，支持黑洞MAC，支持设置端口MAC学习最大个数； 4.支持灵活的队列调度算法，支持WRR、HQ+WRR队列调度算法；支持端口发送和接收方向的双向端口限速；每个端口支持4个输出队列； 5.▲支持最大设备堆叠数量≥16台，需提供生产厂商官网截图并加盖生产厂商项目授权章； 6.支持基于流的包过滤，基于流的流量统计，基于流的重定向，基于流的优先级标记，支持基于流的限速，支持流量整形； 7.支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； 8.▲为了保障产品质量，要求提供第三方入网测试报告； 9.▲为保证后期技术服务及安全管理水平，投标产品厂商需通过ISO20000 信息技术服务管理服务标准认证及ISO27001信息安全管理体系标准认证，提供ISO 20000信息技术服务管理体系证书、ISO 27001信息安全管理体系证书； 为了便于后期管理及维护，要求所投产品与核心交换机须同一品牌； | 台 | 12 |
| 92 | 立杆基座 | 水泥基座挖坑、回填 | 套 | 5 |
| 93 | 电缆沟 | 水泥路面开挖 | 米 | 2500 |
| 94 | 光缆 | 室外单模6芯 | 米 | 2800 |
| 95 | 光纤辅材 | 光纤尾纤、跳线、耦合器、熔接等 | 套 | 1 |
| 96 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 3500 |
| 97 | 机柜 | 42U落地机柜 | 台 | 2 |
| 98 | 机柜 | 20U落地机柜 | 台 | 2 |
| 99 | 其他辅材 | 管材、管材连接件、插座、扎带、胶带等 | 项 | 1 |
| 100 | 系统集成 | 系统集成服务 | 项 | 1 |
| 备注：1、监控前端设备、监控后端设备、液晶拼接单元及解码设备需提供设备厂商原厂授权函；2、交换机网络设备及流媒体服务器需提供设备厂商原厂授权函 |

五、验收标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按招标文件技术参数进行验收。

第四部分  合同条款及格式

白沙黎族自治县人民法院视频监控系统项目

采购合同（仅供参考）

项目编号：       HXY2016-374

# 项目名称：    视频监控系统

# 分组包号：    A包（视频监控系统）

# 合同编号：

甲方：  白沙黎族自治县人民法院

乙方：          中标人

签订日期：      年    月    日

甲方：   白沙黎族自治县人民法院

乙方：          中标人

甲乙双方根据      年    月    日白沙黎族自治县人民法院视频监控系统项目（A包：视频监控系统）（项目编号：HXY2016-374）公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |

二、付款

1、本合同签订生效之日起    个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

2、采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

3、质保期满后没有质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额尾款。

三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在    天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

乙方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：      年    月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南和信源招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：   海南和信源招标代理有限公司   （盖章）

地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室

法定（授权）代表人：                        （签章）

# 签订日期：      年    月    日

# 第五部分  投标文件内容及格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价：

1、投标承诺函（表1）

2、法定代表人授权委托书（表2）

3、制造厂商针对本项目出具的销售授权书（表3，制造厂商投标无需提供）

4、资格申明信（表4）

5、投标一览表（表5）

6、投标报价明细表（表6）

7、技术响应情况表（表7）

8、现场勘察确认函（表8）

9、中小企业声明函 （表9, 非中小企业无需提供）

10、售后服务承诺（包括实施方案、服务承诺、培训等）

11、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及相关资质证复印件

12、投标人简介

13、投标人认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

## （表1）

## 1.1 投标承诺函

致：海南和信源招标代理有限公司

根据贵单位视频监控系统项目（A包：视频监控系统）（项目编号：HXY2016-374）的投标邀请函，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表投标人（投标人名称），提交纸质投标文件正本一式一份，副本一式四份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受招标文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按招标文件的要求投标。

2、本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向贵司缴纳投标保证金，如果获得中标并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次公开招标采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人名称：                （公章）  法定代表人：            （亲笔签名）

被授权人：              （亲笔签名）  职      务：

承诺日期：      年    月    日

（表2）

1.2 法定代表人授权委托书

致：海南和信源招标代理有限公司

（投标人名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：        职务：        代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就白沙黎族自治县人民法院的视频监控系统项目（A包：视频监控系统）（项目编号：HXY2016-374）进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

投标人名称：              （公章）    营业执照号码：

法定代表人：          （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

被授权人：            （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

生效日期：      年    月    日

注：本授权书内容不得擅自修改。

（表3）

1.3 销售授权书

（制造厂商投标无需提供）

致：海南和信源招标代理有限公司

作为设在（制造厂商地址）的制造/生产（货物名称）的（制造厂商名称）在此以制造厂商的名义授权（投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加贵公司组织的视频监控系统项目（A包：视频监控系统）（项目编号：HXY2016-374）招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就本次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按采购文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：                                （公章）

出具授权书的制造厂商名称：                  （公章）

制造厂商授权代表：                      （亲笔签名）

职    务：

授权日期：      年    月    日

注：

1、如投标人所投货物为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权书（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定；

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达；

3、制造厂商盖章可以为公章或授权专用章（需提供授权单位相关资料）

（表4）

1.4 资格申明信

致：海南和信源招标代理有限公司

为响应贵公司组织的视频监控系统项目（A包：视频监控系统）（项目编号：HXY2016-374）货物及服务的招标采购活动，我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上符合招标文件对投标人的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

投标人名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

申明日期：      年    月    日

（表5）

1.5 投标一览表

（独立信封另密封一份）

| 项目名称 | 视频监控系统 |
| --- | --- |
| 分组包号 | A包：视频监控系统 |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |
| 交付时间 | 合同签订生效之日起 天内。 |
| 备 注 |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、投标一览表应准确填写，若投标一览表与投标文件不符时，以投标一览表为准；

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

（表6）

1.6 投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

3、总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填表；

4、“投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“投标一览表”中“投标报价总计”数。

（表7）

1.7 技术响应情况表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★，否则视为不响应。投标人必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。

| 序号 | 货物名称 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投货物的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

（表8）

1.8 现场勘察确认函（格式）

（项目编号：HXY2016-374）

我公司于        年     月     日，对白沙黎族自治县人民法院视频监控系统项目（A包：视频监控系统）的现场进行了实地踏勘，对现场情况都进行了了解和确认，并编制（或绘制）了相关实施（或设计）方案。

踏勘单位：                   （盖章）       业主单位：                   （盖章）

踏勘单位代表签名：                          业主单位代表签名：

日期：      年     月     日                日期：      年     月     日

（表9）

1.9 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：附相关证明资料

2.0售后服务承诺

1、本附件内容由各投标人进行填写，应至少包括招标文件要求的服务内容的响应条件；

2、保修期应明确；

3、其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

投标人名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

承诺日期：      年    月    日

2.1 保证金退还申请书

## 致：海南省政府政务服务中心招投标管理处

## 我司于      年    月    日为白沙黎族自治县人民法院视频监控系统项目（A包：视频监控系统）（项目编号：HXY2016-374）投标所提交的保证金人民币￥000.00元，请贵处退还时划到以下账户：

| 开 户 名 称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行全称 |  | 联 系 人 |  |
| 银 行 账 号 |  | 联系电话 |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

## 日    期：        年      月      日

## 注：此申请书在中标通知书发出后，请提交至海南省政府政务服务中心招投标管理处，在提交此申请书时，请附上法人授权委托书及经办人身份证复印件（均需加盖公章），联系地址：海口市国兴大道9号海南省政务服务中心308室，联系人：郑科长，联系电话：0898-65203207。（请勿将此文放入投标文件中）

# Text boxes

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）