# 2016年消防车辆装备器材采购（消防车辆）

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-539-1

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海口市公安消防支队

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年十一月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	5

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	37

第五章 投标文件内容和格式	53

第六章  评审办法和程序	59

初步审查表	61

技术、商务评分表	62

# 第一章 投标邀请函

受海口市公安消防支队的委托，海南海政招标有限公司就2016年消防车辆装备器材采购（消防车辆）（项目编号：HZ2016-539-1）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：2016年消防车辆装备器材采购（消防车辆），包括：

A包：15吨水罐泡沫消防车

B包：15吨水罐车

C包：水罐消防车

D包：挖掘机、装载机

E包：推土机

F包：平板运输车

2、用途：海口市公安消防支队工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算为：A包：440万，B包：420万，C包：228万，D包：140万，E包： 70万，F包：50万。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证的复印件或者具有三证合一的工商营业执照的复印件，加盖公章、原件备查）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期任意三个月的企业纳税证明）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期任意三个月的社会保障缴费记录复印件）；

4、所投车辆都必须通过中国国家强制性产品（3C）认证或承诺在交车时提供中国国家强制性产品（3C）认证，随车配备的消防水带须具有3C认证；

5、A、B、C包投标人必须是车辆生产厂家；

6、必须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；

7、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

8、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年11月11日至2016年11月18日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005 。

购买招标文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和投标人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）

3、标书售价：￥150元/包（大写：人民币壹佰伍拾元整/包）（售后不退）。

招标文件购买的账户信息：

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

投标保证金为：￥5000.00元/包（大写：人民币伍仟元整/包）.

4、投标人提问截止时间：2016年11月29日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2016年12月2日 9:00  （北京时间）。

投标保证金的账户信息：

单位：海口市公共资源交易中心

账号：30201695000950 (A包)

30201695000957（B包）

30201695000958（C包）

30201695000959（D包）

30201695000974（E包）

30201695000975（F包）

地址：平安银行海口分行营业部

要求：供应商办理保证金手续时，请务必注明采购项目名称、编号，在“付款人”一栏中填写报投标单位名称（须与购买招标文件单位名称、参与投标的单位名称一致，否则自行承担投标被拒绝的风险）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件截止时间：2016年12月2日上午9：00；

2、开标时间：2016年12月2日上午9：00；

3、开标地点：海口市公共资源交易中心开评标会议室（海口市海甸五西路28号建安大厦附楼2楼会议室） ；

4、在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、公告发布媒介：本项目采购信息指定发布媒体为中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、海南省人民政府网（http://www.hainan.gov.cn/code ）、海口市人民政府网（http://www.haikou.gov.cn）和海口市公共资源交易网（http://www.hkcein.com）。

五、招标代理机构联系方式

名称：海南海政招标有限公司

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人：  林小姐

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、名称：海口市公安消防支队

2、地址：海口市兴丹路2号

3、联系人：吴先生

4、联系电话：0898-65230035

海南海政招标有限公司

二○一六年十一月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海口市公安消防支队

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

投标保证金为公共资源服务中心收取，则和公共资源服务中心办理退款手续，联系人：毛先生。联系电话：0898-66156091。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：2016年消防车辆装备器材采购（消防车辆）

项目编号：HZ2016-539-1    包号：   包

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

备注：1、电子版投标文件（PDF格式）的递交：电子版投标文件（PDF格式）密封，随纸质版投标文件一起递交，否则视为无效投标。

2、投标人提供的电子版投标文件（PDF格式）必须与纸质版投标文件的正本保持一致，否则自行承担由此带来的一切风险。

3、电子版投标文件一式两份。

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1投标人为小型和微型企业的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

# （A包需求书）

一、项目名称

2016年消防车辆装备器材采购（消防车辆）

二、采购清单

| 序号 | 车辆名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15吨水罐泡沫消防车 | 2辆 |  |

三、详细技术参数及技术要求

(一)底盘

采用国际知名品牌底盘，最高时速≥90km/h，V型6缸涡轮增压中冷柴油发动机，发动机功率≥320KW，排放量达到欧IV标准，配有尿素溶液罐须加满尿素溶液，尿素液罐和燃油箱加注口须配有滤网，比功率≥10，满载质量≤33吨，驱动型式6×4，接近角≥23°，离去角≥20°。优先选用自动变速箱，底盘原厂原装钢丝轮胎（含备胎1个）；智能制动系统，带防抱死（ABS）功能和加速防滑控制（ASR）功能，前后轮碟式制动器；底盘原厂原装全功率取力器，取力器须装有附加冷却装置，保证取力器油温、轴温满足要求，连续工作时间≥6h；底盘前端应设置拖钩，后端应设置牵引钩。底盘全免费维护保养2年，终身免费维修（不包材料）。

(二)驾驶室和乘员室

一）驾驶室

驾驶室成员数2人，左侧驾驶，配有驾驶员气悬可调座椅，副驾驶员座椅可折叠，电动门窗，上车踏板照明灯；配置电动调节可加热后视镜，驾驶员侧可加热广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜等，驾驶室内配有CD收音机，暖风/通风系统，空调系统，配置行车记录仪，装有带雷达测距报警功能的倒车影像系统，倒车时自动开启；仪表盘为图表式显示系统，国际标准公制单位，仪表板上应预留通讯设备、GPS导航设备的安装位置，当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接，预留车载电台电源24V接口2个、GPS定位12V接口2个、首车图传48V接口1个，配有科立讯DM880数模车载台一部。。驾驶室仪表板上或附近应有可安装五个以上的备用按钮和相应指示灯位置，驾驶室内应装有电源总开关，总开关切断后，除计时器外的所有用电器具都不能工作。总开关应安装在驾驶员坐在驾驶位置能够操作的位置。功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯；在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室、乘员室、器材门、泵房门、翻转踏板开启时指示警告灯亮。

二）乘员室

乘员室成员数≥4人，电动门窗，设有安全带，后排座椅与车辆行驶方向一致，同向座椅的座间距不小于650mm，相向座椅间距不小于1200 mm，座椅背后设有4具以上空气呼吸器架，内可嵌6.8—9L空气呼吸器支架（可调），有机械锁止机构将空气呼吸器锁住，机械锁止机构的解除手柄应在乘员方便接触处，手柄的大小应保证戴防护手套可操作（提供工艺实物彩色图片）。乘员室设有方便战斗员上下的门梯及扶手。车门的开启角度≥85º，能够在乘员室自如穿戴各种防护装备。乘员室门的启闭灵活，门锁保证戴防护手套可操作。上、下车踏板间距不大于270 mm,长度不小于200，深度不小于100 mm；踏板有照明,开关由车门控制，车门打开接通照明，车门关闭切断照明。踏板中间的水平照度不小于5 lx，踏板脚踏面应有防滑措施,与地面最近一级的离地距离不应大于500 mm。乘员室外表面不应有尖角和锐利的边缘，内部不应有尖角、锐利边缘、突出物等可能对人员造成伤害的形状，设有空调系统。（提供实物照片）

(三)上装

一）器材箱

框架采用高强度不锈钢型材和铝合金型材,铝合金蒙板，器材箱采用高强度铝合金型材骨架和铝合金，上装使用进口航空高强度粘结胶连接，铝合板厚度≥3mm；器材箱根据用户要求布置器材，要合理、紧凑、装夹牢固、取用方便；使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤、旋转或抽拉式的专用夹具固定所有随车器材（提供工艺实物彩色图片），箱体内储存的设备、器具均应设防护设施，不应使其内安装的电气线路、照明灯具、警示装置等受到机械损害；若上部部分器材因高度不方便存取时，应配备折叠式铝合金扶梯。卷帘门锁应开关方便、可靠，具承受10000次开启、关闭和锁止后，不应失效。每个器材箱内部照度不小于5 lx，开关由单个器材门控制，器材门打开接通照明，器材门关闭切断照明。器材箱两边根据使用需求设有脚踏板，面板选用≥3mm铝合金板，离地高度≤450cm，承重≥150kg，有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转。踏板放下后外侧朝向，有黄色警告灯闪烁，驾驶室内有声光提示。

二）泵房

位于车身后部,两侧装有卷帘门，内部设计方便人员进入维护，后泵房门也为铝合金卷帘门并设有锁定装置,内有照明灯；泵房两边设有脚踏板，踏板放下后外侧朝向，消防车前和后方应有黄色警告灯闪烁，驾驶室内有声光提示，在行车位置应有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转。离地高度≤450cm，承重≥150kg，主骨架及连接件选用不锈钢型材及材料，面板选用≥3mm铝合金板；泵房后部右侧设有折叠式铝合金爬梯，爬梯与车辆后壁之间安装有铝板，防止使用时损伤油漆。（提供工艺实物彩色图片）

三）罐体

1、水罐

容积≥12000L，液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接，液罐内设纵、横防荡板，罐体采用优质316不锈钢板，相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管，罐体顶板及侧板厚≥4mm，底板厚≥5mm，保质期10年；顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮450mm)，一侧固定，罐盖涂绿色；溢流口设有叠层式回水装置，直径≥80mm；设置一个带≥DN50不锈钢球阀的排污口，阀门应方便操作，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件；车辆左右两侧各设≥2个带DN80水罐注水口, 设有“水罐注水口”字样的标牌，标牌应永久性固定，配有带不锈钢滤网，注水管路应保证罐内水不会倒流，管路中不应有积水，注水口装有不锈钢或铜球阀，卡式雄80接扣，加防护盖。

2、泡沫罐

容积≥3000L，液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接，液罐内设纵、横防荡板，罐体采用优质316不锈钢板，相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管，罐体顶板及侧板厚≥4mm，底板厚≥5mm，保质期10年；顶部装有泡沫呼吸阀；顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮450mm)，一侧固定，罐盖涂黄色；溢流口设有叠层式回液装置，直径≥80mm；车辆左侧设置一个带DN65不锈钢球阀的排污口，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件；车辆后部设1个带DN65铜质球阀的外吸液口, 带不锈钢滤网，并配有65卡式铜质接口及铜质闷盖；车辆两侧各设1个带DN65铜质球阀的泡沫液罐补液口（可利用220V电动泡沫泵及DN65泡沫吸液管向泡沫罐加注泡沫），带不锈钢滤网，并配有65卡式铜质接口及铜质闷盖；液罐至泵管路采用DN50通径不锈钢管,并配有DN50不锈钢气动球阀；所有与之相关管路、阀类及设备等均采用不锈钢材质制作而成。泡沫罐加液口处或邻近位置应设有 “泡沫罐注液口”字样的标牌。在明显位置处应注明可使用的泡沫液类型，并用红色字体注明“不要将不同类型、不同企业的泡沫液混装”的警告性文字。标牌应永久性固定。

四）消防泵

1、水泵

原装国际知名品牌，大流量常压消防泵，压力1.0Mpa时，流量≥100L/S，机械密封轴封装置，泵系统管路、球阀均采用优质316不锈钢材料制作；泵房两侧各设有≥2个带手动蝶阀的DN150吸水口, 单侧吸水口应满足泡沫车额定压力和流量的要求。接口为快插式,装有阀门，配有滤网及闷盖；车尾左右两侧各设≥2个带不锈钢球阀DN80出水口,并配有80卡式接口及闷盖，出水阀应有指示启闭方向的指示标牌，在出水阀操作位置可见处应有“缓慢打开出水阀”的警示标牌，出水阀结构上应保证从开启至最大开度的时间应大于5 s。一个炮管路,不锈钢材料制作,并配有气动蝶阀；水泵向水罐注水管路采用DN65不锈钢管路,并配DN65不锈钢气动球阀；水泵设有放余水阀,操作方便。所有管路均经过喷丸除锈和消除焊接应力处理，在喷漆前进行整体电泳，确保漆面质量；进水管路喷涂为绿色，出水管路喷涂为红色，泡沫管路为黄色。

2、真空泵

与消防泵同一品牌，电动真空引水泵，额定电压：24V，直流吸深≥7m，引水时间≤80s，最大真空度≥85kPa。

3、泡沫比例混合器

全自动泡沫比例混合器，进口品牌，混合器的流量须满足水泵的流量要求，自动或手动选择3%或6%类型泡沫，1－10％无级电脑自动调节；0.1%的增、减幅度；液晶屏实时显示水、泡沫流量、泡沫混合比例。

4、水泵传动系统：高平衡精度传动轴，提供动平衡检验报告，采用专用中间支承连接。

5、喷淋保护装置：车辆底盘加装喷淋自保装置，防止火焰蔓延到车辆底部，保护车辆安全及降低底盘周围温度，保护车辆及人员，避免受到损伤。

五）消防炮

原装国际知名品牌，无线遥控水/泡沫两用炮，在1.0Mpa压力下，流量≥80L/S；水射程≥80m,泡沫射程≥70m；俯仰角≥-10°— +70°水平转角≥330°；可采用有线和无线遥控两种方式，无线遥控距离≥200米。消防炮的遥控信号不应对消防车其他控制系统和通讯系统的工作造成干扰。

六）仪表板及板上设备

1、炮控制系统、消防泵泡沫比例混合系统控制器为全套进口设备。

2、操作说明和标识：操作说明和标识应包括以下内容：消防泵额定流量和出口压力数值及操作说明；选用泡沫的类别（适用时）及混合比；消防泵出口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵进口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵转速显示及累计工作时间显示；水罐和泡沫液罐的液位显示；发动机水温显示；发动机机油温度显示；仪表板照明灯和开关；紧急停止按钮；冲洗标识和开关位置；面板上仪表及开关的用途说明牌。泡沫比例混合系统的控制调节应安装在操作仪表板处，便于人员操作。操作面板上应有水、泡沫管路系统简图及基本操作说明。

3、仪表：选用压力真空联用表、水位表、液位表、转速表。

★4、消防车所使用的计量仪表应采用中华人民共和国法定计量单位。所有独立的说明指示牌和标牌都具有耐候性和高附着力，能经受由于温度及气候的剧变所导致的不良影响，可保证10年内不会脱落或字迹模糊；所有操作开关及仪表均用中文标识贴予以标注(防水)。

七）电气系统

1、当消防车使用底盘空气制动系统的压缩空气作为气动阀等部件的气源时，应从底盘制造厂规定的取气部位取气，在取气口处安装便于操作人员控制的气阀，并在取气管路中安装和过滤器，底盘取气部位至压力控制阀之间的管路材料工作压力不得低于底盘储气筒工作压力的1.5倍，应与底盘制动系统管路相同而颜色不同。

2、位于驾驶室顶端的主警灯为长排频闪警灯,星际品牌或进品牌，配置200W警报控制系统；车厢两侧前、后部各安装一个红、蓝色频闪灯，数量应满足灯间的间距不大于3 m的要求；车厢后端顶部安装有一盏可360度转动的照明灯，应能360°回转，俯角大于或等于30°，仰角大于或等于70°。探照灯照度不小于消防车前照灯的照度。探照灯开关应安装在消防泵操作面板上。

3、设置消防车快速启动保障系统，自动充电、充气装置。不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落，电源接口设置在左侧时，应保证驾驶员上车时能随手拨掉。

（四）其他

1、底盘、消防泵、消防炮办理免税手续，整车须有3C认证或交车提供3C认证，须提供3C认证证书和型式检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告，需提供整车进口部件的相关证明材料。

2、各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，各种指示标牌为中文标识，泵室内操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识。

3、所有开关阀门具有中文标识；车身贴有进口3M反光安全标识。

4、消防车配备至少二个车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。

5、整车须符合GB7956.1-2014消防车第1部分通用技术条件、GB7956.3-2014消防车第3部分泡沫消防车的要求。

五、随车器材：

见附表。

消防车器材配备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带（含接口） | 条 | 20 | 国内知名品牌25-65-20 | 须有3C认证证书和3C标识 |
| 2 | 消防水带（含接口） | 条 | 20 | 国内知名品牌25-80-20 |  |
| 3 | 消防吸水管 | 条 | ≥4 | DN150/2m | 数量须达到水泵单侧吸水满足额定流量和压力的要求，同时配备不少于8米的消防吸水管软管。 |
| 4 | 泡沫吸液管 | 根 | 1 | ≥3 m | 尾端有过滤 |
| 5 | 多功能水枪 | 支 | 2 | 国际知名品牌 |  |
| 6 | 直流开关水枪 | 支 | 1 | 卡式接口 |  |
| 7 | 空气泡沫枪 | 支 | 2 | PQ16型 |  |
| 8 | 集水器 | 件 | 1 | 150/80×2 |  |
| 9 | 分水器 | 件 | 1 | FFS80/65×3 |  |
| 10 | 吸水管滤水器 | 只 | ≥2 | FLF150 | 每8米管配1个 |
| 11 | 异型异径接口 | 件 | 4 | 2个卡式雌80/内扣65、2个卡式雄80/内扣65、 |  |

四、售后服务要求：

1、产品问题24小时内响应，48小时内上门服务，并在两天内修复。产品质量保修期不少于1年，终身维修。3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有车辆、器材超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

2、提供区域维修服务网络，对售后服务进行承诺。

3、在保修期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号的零配件或者性能更加高级的替代产品。

4、所投车辆随车的一切设备和所投的其他装备如有国家相关行业标准的，均须符合相关行业标准。

五、交货期及地点

交货期：签订合同后360天内。

交货地点：海口市公安消防支队

六、质保期要求

所有包的整车质保期为1年，罐体的质保期为10年，底盘质保期为2年。

七、其它要求

1、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

# （B包需求书）

一、项目名称

2016年消防车辆装备器材采购（消防车辆）

二、采购清单

| 序号 | 车辆名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15吨水罐车 | 2辆 |  |

三、详细技术参数及技术要求

（一）底盘

采用国际知名品牌底盘，最高时速≥90km/h，V型6缸涡轮增压中冷柴油发动机，发动机功率≥320KW，排放量达到欧IV标准，配有尿素溶液罐须加满尿素溶液，尿素液罐和燃油箱加注口须配有滤网，比功率≥10，满载质量≤33吨，驱动型式6×4，接近角≥23°，离去角≥20°。优先选用自动变速箱，底盘原厂原装钢丝轮胎（含备胎1个）；智能制动系统，带防抱死（ABS）功能和加速防滑控制（ASR）功能，前后轮碟式制动器；底盘原厂原装全功率取力器，取力器须装有附加冷却装置，保证取力器油温、轴温满足要求，连续工作时间≥6h；底盘前端应设置拖钩，后端应设置牵引钩。底盘全免费维护保养2年，终身免费维修（不包材料）。

（二）驾驶室和乘员室

一）驾驶室

驾驶室成员数2人，左侧驾驶，配有驾驶员气悬可调座椅，副驾驶员座椅可折叠，电动门窗，上车踏板照明灯；配置电动调节可加热后视镜，驾驶员侧可加热广角后视镜，副驾驶员前侧广角后视镜，副驾驶侧下视镜，前望地镜等，驾驶室内配有CD收音机，暖风/通风系统，空调系统，配置行车记录仪，装有带雷达测距报警功能的倒车影像系统，倒车时自动开启；仪表盘为图表式显示系统，国际标准公制单位，仪表板上应预留通讯设备、GPS导航设备的安装位置，当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接，预留车载电台电源24V接口2个、GPS定位12V接口2个、首车图传48V接口1个，配有科立讯DM880数模车载台一部。驾驶室仪表板上或附近应有可安装五个以上的备用按钮和相应指示灯位置，驾驶室内应装有电源总开关，总开关切断后，除计时器外的所有用电器具都不能工作。总开关应安装在驾驶员坐在驾驶位置能够操作的位置。功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯；在驾驶室内安装指示警告灯，当驾驶室、乘员室、器材门、泵房门、翻转踏板开启时指示警告灯亮。

二）乘员室

乘员室成员数≥4人，电动门窗，设有安全带，后排座椅与车辆行驶方向一致，同向座椅的座间距不小于650mm，相向座椅间距不小于1200 mm，座椅背后设有4具以上空气呼吸器架，内可嵌6.8—9L空气呼吸器支架（可调），有机械锁止机构将空气呼吸器锁住，机械锁止机构的解除手柄应在乘员方便接触处，手柄的大小应保证戴防护手套可操作（提供工艺实物彩色图片）。乘员室设有方便战斗员上下的门梯及扶手。车门的开启角度≥85º，能够在乘员室自如穿戴各种防护装备。乘员室门的启闭灵活，门锁保证戴防护手套可操作。上、下车踏板间距不大于270 mm,长度不小于200，深度不小于100 mm；踏板有照明,开关由车门控制，车门打开接通照明，车门关闭切断照明。踏板中间的水平照度不小于5 lx，踏板脚踏面应有防滑措施,与地面最近一级的离地距离不应大于500 mm。乘员室外表面不应有尖角和锐利的边缘，内部不应有尖角、锐利边缘、突出物等可能对人员造成伤害的形状，设有空调系统。（提供实物照片）

（三）上装

一）器材箱

框架采用高强度不锈钢型材和铝合金型材,铝合金蒙板，器材箱采用高强度铝合金型材骨架和铝合金，上装使用进口航空高强度粘结胶连接，铝合板厚度≥3mm；器材箱根据用户要求布置器材，要合理、紧凑、装夹牢固、取用方便；使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤、旋转或抽拉式的专用夹具固定所有随车器材（提供工艺实物彩色图片），箱体内储存的设备、器具均应设防护设施，不应使其内安装的电气线路、照明灯具、警示装置等受到机械损害；若上部部分器材因高度不方便存取时，应配备折叠式铝合金扶梯。卷帘门锁应开关方便、可靠，具承受10000次开启、关闭和锁止后，不应失效。每个器材箱内部照度不小于5 lx，开关由单个器材门控制，器材门打开接通照明，器材门关闭切断照明。器材箱两边根据使用需求设有脚踏板，面板选用≥3mm铝合金板，离地高度≤450cm，承重≥150kg，有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转。踏板放下后外侧朝向，有黄色警告灯闪烁，驾驶室内有声光提示。

二）泵房

位于车身后部,两侧装有卷帘门，内部设计方便人员进入维护，后泵房门也为铝合金卷帘门并设有锁定装置,内有照明灯；泵房两边设有脚踏板，踏板放下后外侧朝向，消防车前和后方应有黄色警告灯闪烁，驾驶室内有声光提示，在行车位置应有锁止机构防止踏板受震动后自行翻转。离地高度≤450cm，承重≥150kg，主骨架及连接件选用不锈钢型材及材料，面板选用≥3mm铝合金板；泵房后部右侧设有折叠式铝合金爬梯，爬梯与车辆后壁之间安装有铝板，防止使用时损伤油漆。（提供工艺实物彩色图片）

三）罐体

1、水罐

容积≥15000L，液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接，液罐内设纵、横防荡板，罐体采用优质316不锈钢板，相关管路、阀类及设备均采用不锈钢无逢钢管，罐体顶板及侧板厚≥4mm，底板厚≥5mm，保质期10年；顶部装有快速锁紧和开启及卸荷装置的人孔盖(口径∮450mm)，一侧固定，罐盖涂绿色；溢流口设有叠层式回水装置，直径≥80mm；设置一个带≥DN50不锈钢球阀的排污口，阀门应方便操作，排出的淤物不应接触车身或底盘零部件；车辆左右两侧各设≥2个带DN80水罐注水口, 设有“水罐注水口”字样的标牌，标牌应永久性固定，配有带不锈钢滤网，注水管路应保证罐内水不会倒流，管路中不应有积水，注水口装有不锈钢或铜球阀，卡式雄80接扣，加防护盖。

四）消防泵

1、水泵

原装国际知名品牌，大流量常压消防泵，压力1.0Mpa时，流量≥100L/S，机械密封轴封装置，泵系统管路、球阀均采用优质316不锈钢材料制作；泵房两侧各设有≥2个带手动蝶阀的DN150吸水口, 单侧吸水口应满足泡沫车额定压力和流量的要求。接口为快插式,装有阀门，配有滤网及闷盖；车尾左右两侧各设≥2个带不锈钢球阀DN80出水口,并配有80卡式接口及闷盖，出水阀应有指示启闭方向的指示标牌，在出水阀操作位置可见处应有“缓慢打开出水阀”的警示标牌，出水阀结构上应保证从开启至最大开度的时间应大于5 s。一个炮管路,不锈钢材料制作,并配有气动蝶阀；水泵向水罐注水管路采用DN65不锈钢管路,并配DN65不锈钢气动球阀；水泵设有放余水阀,操作方便。所有管路均经过喷丸除锈和消除焊接应力处理，在喷漆前进行整体电泳，确保漆面质量；进水管路喷涂为绿色，出水管路喷涂为红色，泡沫管路为黄色。

2、真空泵

与消防泵同一品牌，电动真空引水泵，额定电压：24V，直流吸深≥7m，引水时间≤80s，最大真空度≥85kPa。

3、水泵传动系统：高平衡精度传动轴，提供动平衡检验报告，采用专用中间支承连接。

4、喷淋保护装置：车辆底盘加装喷淋自保装置，防止火焰蔓延到车辆底部，保护车辆安全及降低底盘周围温度，保护车辆及人员，避免受到损伤。

五）消防炮

原装国际知名品牌，无线遥控水炮，在1.0Mpa压力下，流量≥80L/S；水射程≥80m；俯仰角≥-10°— +70°水平转角≥330°；可采用有线和无线遥控两种方式，无线遥控距离≥200米。消防炮的遥控信号不应对消防车其他控制系统和通讯系统的工作造成干扰。

六）仪表板及板上设备

1、炮控制系统为全套进口设备。

2、操作说明和标识：操作说明和标识应包括以下内容：消防泵额定流量和出口压力数值及操作说明；消防泵出口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵进口压力显示(精度不低于2.5级）；消防泵转速显示及累计工作时间显示；水罐的液位显示；发动机水温显示；发动机机油温度显示；仪表板照明灯和开关；紧急停止按钮；冲洗标识和开关位置；面板上仪表及开关的用途说明牌。操作面板上应有水管路系统简图及基本操作说明。

3、仪表：选用压力真空联用表、水位表、液位表、转速表。

4、消防车所使用的计量仪表应采用中华人民共和国法定计量单位。所有独立的说明指示牌和标牌都具有耐候性和高附着力，能经受由于温度及气候的剧变所导致的不良影响，可保证10年内不会脱落或字迹模糊；所有操作开关及仪表均用中文标识贴予以标注(防水)。

七）电气系统

1、当消防车使用底盘空气制动系统的压缩空气作为气动阀等部件的气源时，应从底盘制造厂规定的取气部位取气，在取气口处安装便于操作人员控制的气阀，并在取气管路中安装和过滤器，底盘取气部位至压力控制阀之间的管路材料工作压力不得低于底盘储气筒工作压力的1.5倍，应与底盘制动系统管路相同而颜色不同。

2、位于驾驶室顶端的主警灯为长排频闪警灯,星际品牌或进品牌，配置200W警报控制系统；车厢两侧前、后部各安装一个红、蓝色频闪灯，数量应满足灯间的间距不大于3 m的要求；车厢后端顶部安装有一盏可360度转动的照明灯，应能360°回转，俯角大于或等于30°，仰角大于或等于70°。探照灯照度不小于消防车前照灯的照度。探照灯开关应安装在消防泵操作面板上。

3、设置消防车快速启动保障系统，自动充电、充气装置。不用时防水挡板应盖住插口，当消防车启动时能使充电插头自动脱落，电源接口设置在左侧时，应保证驾驶员上车时能随手拨掉。

（四）其他

1、底盘、消防泵、消防炮办理免税手续，整车须有3C认证或交车提供3C认证，须提供3C认证证书和型式检验报告，若整车主要部件与型式检验报告不符，须提供差异检验报告，需提供整车进口部件的相关证明材料。

2、各种仪表和装置的计量单位为中国计量单位，各种指示标牌为中文标识，泵室内操控盘所有参数显示、控制功能的操作，具有中文标识。

3、所有开关阀门具有中文标识；车身贴有进口3M反光安全标识。

4、消防车配备至少二个车轮制动块，在消防车满载状态停留在20％的坡道上，变速器置于空档位置，制动块放好并松开驻车制动时，车辆不得移动。

5、整车须符合GB7956.1-2014消防车第1部分通用技术条件、GB7956.3-2014消防车第3部分泡沫消防车的要求。

(五)随车器材：

见附表。

消防车器材配备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带（含接口） | 条 | 20 | 国内知名品牌25-65-20 | 须有3C认证证书和3C标识 |
| 2 | 消防水带（含接口） | 条 | 20 | 国内知名品牌25-80-20 |  |
| 3 | 消防吸水管 | 条 | ≥4 | DN150/2m | 数量须达到水泵单侧吸水满足额定流量和压力的要求，同时配备不少于8米的消防吸水管软管。 |
| 4 | 直流开关水枪 | 支 | 1 | 卡式接口 |  |
| 5 | 空气泡沫枪 | 支 | 2 | PQ16型 |  |
| 6 | 集水器 | 件 | 1 | 150/80×2 |  |
| 7 | 分水器 | 件 | 1 | FFS80/65×3 |  |
| 8 | 吸水管滤水器 | 只 | ≥2 | FLF150 | 每8米管配1个 |
| 9 | 异型异径接口 | 件 | 4 | 2个卡式雌80/内扣65、2个卡式雄80/内扣65、 |  |
| 10 | 异接径口 | 件 | 6 | 2个卡式雄80/雌65、2个卡式雌80/ 雄65、2个内扣80/65 |  |
| 11 | 吸水管同型接口 | 件 | 2 | DN150转100丝 |  |
| 12 | 吸水管扳手 | 件 | 2 |  |  |
| 13 | 地上消火栓扳手 | 件 | 1 | FB450 |  |
| 14 | 护带桥 | 副 | 2 | 橡胶FH80 |  |
| 15 | 橡皮锤 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 水带包布 | 件 | 4 | QT-SB/FP470 |  |
| 17 | 水带挂钩 | 件 | 4 | QT-SQ/FG600 |  |
| 18 | 消防斧 | 件 | 1 |  |  |
| 19 | 拉梯 | 架 | 1 | 铝质，9米 |  |
| 20 | 挂钩梯 | 架 | 1 |  |  |
| 21 | 单杠梯 | 架 | 1 |  |  |
| 22 | 干粉灭火器 | 具 | 1 | 2kg，ABC干粉 |  |
| 23 | 车轮制动块 | 块 | 2 |  |  |
| 24 | 多功能水枪 | 把 | 2 | TFT FQS125BCP | 具体参数如下 |
| 25 | 手抬机动消防泵 | 台 | 1 | V20ES | 具体参数如下 |
| 26 | 多功能救援梯 | 架 | 1 | D6224-2 | 具体参数如下 |

（六）随车器材主要技术参数及技术要求

1．多功能水枪参数（TFT FQS125BCP）

1.1 是一款直接发泡可调流量多功能消防水枪，打开一体化发泡管直接发泡，收起发泡管回到水流控制；

1.2 旋转消防接口，不锈钢球阀，直流/开花/喷雾/冲洗功能快速转换，金属固定雾化齿，金属表面硬质阳极氧化处理涂层，流线形设计流道且内壁光滑无阻，利用通径调节环设定额定工作流量（四档），低倍发泡；

1.3 流量：110、230、360、470L/min可调,五年质保。

2．手抬机动消防泵参数（V20ES）

2.1 V20ES，含吸水管、滤水器，水泵类型：单泵单程离心泵；2.2 真空泵：碳纤维活片无油式（最大吸程约9米）；

2.3 抽真空时间：1米吸程（0.7秒）；7米吸程（11.5秒）；

2.4 吸水口尺寸：Φ65 mm；

2.5 出水口尺寸：Φ65 mm（可转动90度）；

2.6 吸程3米 流量／压力	527升/分钟/0.5MPa。250升/分钟/0.8MPa；

2.7 标准喷嘴：Φ19 mm，Φ13 mm；

2.8 发动机类型：立式，单缸，手动，电动，风冷，二冲程；

2.9 输出功率：最大15PS=12KW；

2.10 转速规格：6,000 转/分钟；

2.11 油箱容量：3.5升（标准耗油量每小时约3.5升）；

2.12 润滑供应：分离吸油；

2.13 点火方式：飞轮永磁电机（C.D.I.）；

2.14 起动系统：电力起动，自动反冲系统，绳拉式；

2.15 长度：555mm；宽度：470mm；高度：532mm；重量：42 公斤；2.16 蓄电池：蓄电池12V，14Ah/10h。

3．多功能救援梯参数（D6224-2）

3.1 防腐蚀和防高压设计，可抗击35KV的电压，适用于带电作业，材料为玻璃钢；

3.2 主梯和副梯可拆分使用，配备挂钩、V形踏棍、脚部平衡系统等功能；

3.3 工作参数：承重能力：136公斤，闭合长度：3.7米，延伸长度：6.4米，最大触及高度：7.5米，梯级数：24级。

四、售后服务要求：

1、产品问题24小时内响应，48小时内上门服务，并在两天内修复。产品质量保修期不少于1年，终身维修。3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有车辆、器材超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

2、提供区域维修服务网络，对售后服务进行承诺。

3、在保修期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号的零配件或者性能更加高级的替代产品。

4、所投车辆随车的一切设备和所投的其他装备如有国家相关行业标准的，均须符合相关行业标准。

五、交货期及地点

交货期：签订合同后360天内。

交货地点：海口市公安消防支队

六、质保期要求

所有包的整车质保期为1年，罐体的质保期为10年，底盘质保期为2年。

七、其它要求

投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

# （C包需求书）

一、项目名称

2016年消防车辆装备器材采购（消防车辆）

二、项目需求

| 序号 | 车辆名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水罐消防车 | 4辆 |  |

- 底  盘

1、采用国内知名消防车用底盘，驱动型式：4×2；柴油发动机功率≥206kW，直列六缸、水冷、增压中冷柴油机；比功率≥10

2、发动机装有自动断油系统，该系统必须带有可切断系统工作的开关，在停车状态驱动大功率负载时其发动机的冷却系统应加装附加冷却系统，附加冷却系统的冷却水与发动机冷却水不能相混。附加冷却系统应保证在消防车设计的各种工况下都能将发动机温度控制在符合要求的范围内；

3、发动机功率≥206kW，功率输出装置在最大负载工况下持续工作时间＞4h，最高油温＜100℃；

4、排放标准不低于国Ⅳ标准。

底盘所对应的整车动力性、制动性、操纵稳定性、行驶平顺性、通过性、轴荷分布、燃料经济性、灯光信号及照明装置、安全防护设施等方面的性能应符合国家相关法规和标准的要求。

- 取力器

型式：夹心式（全功率取力），带强制式水冷，具有手动及电磁阀控制两种方式，驾驶室附设取力器工作指示灯，。

  - 驾驶室

双排座四开门，全钢框架焊接结构，座位为2+4设置，乘员室内饰为模具压制而成。

1、驾驶室和乘员室车门的开度应≥ 85°，乘员室的车门尺寸不得小于驾驶室车门的尺寸。

2、 驾驶室和乘员室（包括独立乘员室）的上下车踏板与地面最近一级的离地距离≤350 mm，并在适当的位置安装固定牢靠的上下车扶手和照明装置，材质为高强度型钢；蒙皮为铝合金板（阳极氧化处理），采用弹簧和门止口双重锁定，静载荷>150kg。

3、顶部安装警灯位置处应保证有足够的强度。

4、后排座位安装有空气呼吸器固定支架，并应预留有足够的空间以保证坐垫的深度及与前排之间的距离。

5、驾驶室和乘员室内部空间应满足国家相关标准的要求，二排座椅间应有良好的通过性。

6、对于可翻转式驾驶室，应采用双向液压举升缸，翻转角应不小于 45°，且必须安装可靠的保险装置以保证驾驶室翻起后不会自动落下。

7、功率输出装置装在驾驶室或乘员室下方时，两者之间必须采用隔热效果良好的材料隔离。

8、驾驶室仪表板

8.1、驾驶室仪表板上应预留警报器和通讯设备的安装位置。

8.2、在底盘保险丝盒处应预留一个消防系统保险丝盒，底盘的保险丝与消防系统的保险丝应分开。

8.3、驾驶室仪表板上除原车设备外,应加装有取力器控制开关及指示灯、100W警报器、警灯、爆闪灯开关、电台电源线桩头，并预留一定数量的备用按钮；功率输出装置的操纵按钮旁必须有中文指示和工作指示灯，按钮须有自锁功能；

9、乘员室内必须装有空调设备，能提供冷、暖风。

二）排气系统

1、 排气口不应朝着任何操作人员的方向。

2、 排气管不应布置在可能导致车辆部件或消防装置过热的地方。

3、 排气管尾部应安装消声器。

4 、在排气系统暴露的地方应设置保护装置以防止可能对操作人员带来的伤害

三）制动系统

1、当消防车使用底盘空气制动系统的压缩空气作为气动阀等部件的气源时，应从底盘储气罐上取气，并在取气端安装控制阀和过滤器，管路材料应与底盘制动系统管路相同而颜色不同。

2、制动管路及用气部件的气管不应与车架的刃边、撑杆、螺栓头或支架等接触。若无法避免，应采用护圈、波形管或橡胶夹片等保护措施。

3、制动管路及用气部件气管路每间隔不大于 600mm 应采用紧固措施与车架固定。

4、制动管路及用气部件气管路与排气管等发热部件的距离若小于 300mm，应采用隔热措施保护管路。

5、制动管路及用气部件气管路应避免接触蓄电池酸性液体等有害液体。尼龙管路不得涂漆。

- 容罐

1、 罐体结构

1.1 容量为≥6000kg，采用pp＆pcm高分子抗腐合成材料或采用不锈钢材料制造而成，罐内表面必须作防腐处理，罐体材料不应对所储液体造成不利影响。

1.2 若罐体与车体和车厢分开的话，罐体应使用支架或加垫等方式保证罐体不直接接触底盘。

1.3 罐内应装防荡板，防荡板隔出的容积不得大于 2m3 。

1.4 罐顶部应设置可供人员进出的人孔，人孔直径不小于 400mm，水罐人孔盖在罐内压力超过 0.1MPa 时可自动打开，带有快速锁紧及开启装置。

1.5 在罐内最低点应设置沉积淤物的积存区域。水罐应在积存区域中部有便于拆卸的螺塞。

1.6 罐内应设置能反映液位或液量的指示装置。

2 、罐与泵之间的输液管路

2.1 罐与泵之间的输液管路上应设置阀门。

2.2 若罐内输液管路的进口设置在淤物积存区或邻近部位，则应保证淤物或碎片不得进入泵内。当采用在输液管路上安装滤网来避免淤物或碎片时，滤网孔尺寸应符合 国家有关的规定。安装滤网后的输液管路应能保证消防车规定的流量和出口压力。

2.3 输液管路的通径

2.3.1 输液管路中的管道和阀门的通径，对水罐应能满足泵最大流量要求。

2.3.2 当车辆位于平地时，水罐与泵间的输液管路应能保证抽吸到 90％以上的罐内存水。

3 、注液装置：不少于4个注水口，1个后进水管路，连接水罐与水泵

3.1 从泵至水罐间的注水管路上应设置有调节流量的阀门，注水管路通径应≥65mm。

3.2 从车辆外部向水罐注水的管路通径应≥65mm，管路应保证罐内水不会倒流出水罐。与外部相连的接口不用时应加盖防护。

4、 溢液装置：水罐应在罐内设置通大气的溢水管路，溢水管路尺寸不小于输液管路尺寸的 30％。溢水管路应高出罐顶。

5、 标牌：在水罐注水口处应设有“水罐注水口”字样的标牌。标牌应可靠固定，不得因震动、高温、水淋及其它原因脱落。

- 消防泵及管路系统

采用国内知名品牌消防泵，该消防泵的性能应符合GB6245-2006中对车用消防泵的相关规定。消防泵的安装形式为后置式。水泵设有进水口，可从天然水源吸水或从液罐吸水；配有≥8m吸水管。

1、消防泵通过单侧吸水口进水应能达到消防车额定流量和出水压力。

2、消防泵在安装位置的最低处应设放余水阀，分别配有不锈钢球阀，阀的大小应保证 45s 内放尽泵内余水。

3、消防泵进出水管路进、出水管应采用耐腐蚀材料或采取防腐蚀措施。进、出水管的布置应便于泵及传动机构的维护和保养。

4、进水管路

4.1 进水口设在车辆两侧同时设置，且单侧进水口数量不得超过二个，至少一侧设有中压出水口，装载不小于30米中压卷盘及中压水枪。

4.2 每个进水口应设易拆卸的抗腐蚀滤网，滤网尺寸应符合 GB6245-2006 中5.1.5条规定。

4.3 进水管路内表面应平滑，转弯应采用圆弧过渡，不同尺寸的截面应采用锥形管连接。

4.4 进水管路在0.4MPa的压力下应能正常工作；在0.5MPa静水压下不得出现管路漏水、冒汗、密封件渗漏等现象；在0.6MPa静水压下不得破裂，不得产生影响正常使用的永久变形。试验时将进水管路各进口封闭，用试压泵向管内压水，达到试验压力后保持3min。

5、出水管路

5.1 出水管路应经静水压密封试验,试验压力为出水管路承受的最大工作压力值的1.1 倍。经标准试验，管路及各连接处不得出现渗漏。

5.2 出水管路应经静水压强度试验，试验压力为出水管路承受的最大工作压力值的1.5 倍。经标准试验，不得出现破裂和影响使用的永久变形。

5.3 应在出水管路正常安装的最低处设放余水阀，阀的大小应保证45s内能够放尽出水管路内的余水。阀的安装位置应保证人员在车边能够操作。

5.4 出水管路的尺寸和数量至少应保证在1.0MPa 出水压力下能够达到消防车规定的额定流量。

5.5 接水带的出水口中心距地面超过1.2m时，出水口指向应水平向下至少15°。

5.6 接水带的出水口中心距操作踏板上平面的高度≤1.2m。

5.7 出水管路中应安装单向阀，单向阀只允许压力水从消防泵流出，不允许外部的压力水流入消防泵。当没有流量时，单向阀可关闭出水管路和消防泵的连接通道。单向阀开启高度应能保证消防车额定流量。单向阀可独立自动开启和关闭，也可在开启和关闭出水阀时一并开启和关闭，此时除开启和关闭出水阀外不需有任何附加动作。

5.8 通过罐到泵房顶部有1个直径≥100mm的水炮管路。

6、出水阀

6.1 当出水管路中水压达到其最大工作压力时，采用手动启闭的出水阀开启和关闭力不超过20kg（不使用辅助装置）。 采用机动的出水阀按正常操作方法可开启和关闭。当出水管路中没有压力时，手动启闭的出水阀开启和关闭力不超过5kg。

6.2 出水阀应有明显易见的启闭标记，标记至少应标出开启出水阀的旋转方向并用汉字标出“开启”字样。

7、消防泵操作仪表板

若消防泵带有操作仪表板，仪表板应与消防泵或车身牢固连接，消防车行驶和水泵运转时不得有危及仪表正常工作的震动，所用仪表应符合标准的要求。仪表板上至少应有：泵进水口压力表（真空-压力二用表）；泵出水口压力表(取压口在单向阀后)；泵转速表；泵工作时计；仪表板照明灯和开关；各种仪表及开关的用途说明牌；消防泵操作说明。

8 、为使取力器在工作中应付各种复杂情况，管路中配有一冷却水管路，进出水管路中配有不锈钢球阀。

- 消防炮

采用国内知名品牌消防水炮，流量： 50L/s，射程：水≥60 m，压力：1.0MPa

消防水炮还应符合以下要求：

1、水炮的俯角应≤－15°；仰角应≥45°；

2、回转角应≥270°；

3、消防水炮和炮出水管路的法兰连接处上方应装有精度不低于 2.5 级的压力表；

4、消防水炮应有锁紧机构和支撑机构，锁紧机构能够在消防水炮喷射时将炮锁止在任何俯仰和回转角度。支撑机构在消防车行驶时能够可靠支撑消防水炮。

5、消防炮须符合GB19156-2003《消防炮通用技术条件》、GB19157-2003《远程遥控炮系统通用技术条件》等相关标准要求。

- 器材箱及泵房

材质：骨架为可调式高强度多孔板，蒙板为粘铝板（阳极氧化处理）。

结构：可调式多孔板结构，空间上下可调，牢固可靠，确保强度和刚度。蒙板为进口航空用高强度粘结胶粘结（无铆钉）。

开门：器材箱左右两侧、泵房左右后三侧均有铝合金卷帘门，轻便可靠，器材厢门应具有锁止功能，在人员需进出或取放设备、器具时能方便开启，在车辆运行和不使用时不得自行启闭。

- 电器系统

车顶前面配备长排警灯（位于驾驶室前顶端）；

车顶后部配有24V、60W照明灯1只；

车辆两侧上方配有欧式工作灯；下方安装安全标志灯，并符合GB4785规定；

警报器功率为100W；警报器、警灯、欧式灯电路为独立式附加电路，控制器件按装在驾驶室内。

- 喷  漆

大红色：驾驶室、器材箱、泵房、翻板

白色：前保险杠

油漆：进口美国杜邦公司烤漆或皱纹漆

- 整车造型

以车头外轮廓截面为标准，整车造型呈流线型；车尾转角处呈圆弧形造型；车顶高度与车头一致，车身与车头造型协调一致。

- 总体技术要求

- 所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志；

- 整车性能符合GB7956-2014《消防车性能要求及试验方法》的规定；

- 液罐质量符合GA39.4-92的规定;

- 整车外观美观大方,平整度符合GA39.4-92的规定;

- 所有焊接牢固、焊后打磨光整。

- 随车文件

底盘使用说明书（1份）

底盘维修手册(1份)

底盘质量保修卡((1份)

底盘合格证(1份)

随车维修工具清单(1份)

发动机号码托印件(1份)

底盘号码托印件(1份)

消防泵使用维修说明书(1份)

消防车使用说明书(1份)

消防车消防器材清单(1份)

消防车各系统水、电、气路图（1份）

消防车合格证(1份)

消防车跟踪服务卡(1份)

消防车交接清单(1份)

- 基本器材配置

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防水带 | 条 | 10 | 国内知名品牌20-65-20 |
|  | 消防水带 | 条 | 6 | 国内知名品牌20-80-20 |
|  | 消防吸水管 | 条 | 4 | DN150/2m |
|  | 直流开关水枪 | 支 | 2 |  |
|  | 直流开花水枪 | 支 | 2 |  |
|  | 集水器 | 件 | 1 | 150/80×2 |
|  | 分水器 | 件 | 2 | FFS80/65×3、FF80/65×2 |
|  | 吸水管滤水器 | 只 | 1 | FLF150 |
|  | 异径接口 | 件 | 4 | DN65内扣转DN80内扣 |
|  | 异型接口 | 件 | 4 | DN65雄式快速接口转内扣式 |
|  | 异型接口 | 件 | 4 | DN65雌式快速接口转内扣式 |
|  | 异型接口 | 件 | 4 | DN80雄式快速接口转内扣式 |
|  | 异型接口 | 件 | 4 | DN80雌式快速接口转内扣式 |
|  | 吸水管同型接口 | 件 | 1 | DN150转100丝 |
|  | 吸水管扳手 | 件 | 4 |  |
|  | 地上消火栓扳手 | 件 | 1 | FB450 |
|  | 地下消火栓扳手 | 件 | 1 | FBA800 |
|  | 护带桥 | 副 | 1 | 橡胶 |
|  | 水带包布 | 件 | 4 |  |
|  | 水带挂钩 | 件 | 4 |  |
|  | 消防斧 | 件 | 1 |  |
|  | 铁锹 | 件 | 1 |  |
|  | 铁铤 | 件 | 1 |  |
|  | 丁字镐 | 件 | 1 |  |
|  | 干粉灭火器 | 具 | 1 | 4kg，ABC干粉 |

四、售后服务要求：

1、产品问题24小时内响应，48小时内上门服务，并在两天内修复。产品质量保修期不少于1年，终身维修。3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有车辆、器材超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

2、提供区域维修服务网络，对售后服务进行承诺。

3、在保修期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号的零配件或者性能更加高级的替代产品。

4、所投车辆随车的一切设备和所投的其他装备如有国家相关行业标准的，均须符合相关行业标准。

五、交货期及地点

交货期：签订合同后180天内。

交货地点：海口市公安消防支队

六、质保期要求

所有包的整车质保期为1年，罐体的质保期为10年，底盘质保期为2年。

七、其它要求

投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

（D包采购需求书）

一、项目名称

2016年消防车辆装备器材采购（消防车辆）

二、采购清单

| 序号 | 车辆名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 1辆 |  |
| 2 | 装载机 | 1辆 |  |

三、详细技术参数及技术要求

（一）挖掘机

1、发动机

额定功率(kW/rpm) ： 118/2000；

2、外观

涂漆表面整洁、光整、无折皱；

焊缝均匀、无焊瘤、飞溅等缺陷；

3、外形尺寸

长×宽×高(运输状态)(mm) ：约9680×2980×3440；

履带板宽度（mm）：约3150

履带长度（mm）：约4250

轨距（mm）：约2380

4、驾驶室

手脚操作的主要操作装置应处于舒适装置；

手脚操作的次要操作装置应处于可及范围内；

踏板表面防滑；

操纵装置标志符号应采用GB/T8593.1和GB/T8593.2规定的符号，且便于操作员观看和识别；

司机座椅应舒适，可垂直和前后调节,司机室内电线和管路应做好保护措施；

装有能够制冷、制热空调；

驾驶室配备水杯托、破碎锤、照明灯；

5、作业性能

挖机吨位(t) ：约22；

工作重量(kg) ：约22000；

回转速度（rpm）：约11；

铲斗挖掘力(kN) ：约138；

履带总长度(mm) ：约4250；

最大挖掘半径(mm) ：约10280；

最大挖掘深度(mm) ：约6600；

最大挖掘高度(mm) ：约9600；

最大卸载高度(mm) ：约6730；

6、行驶能力

行走方式：履带式；

行走速度(高/低)(km/h) ：5.4/3.3；

爬坡能力：≥50%坡度；

7、随车文件

出厂合格证（1份）；

使用说明书（中文）（1套）；

出厂检验证书、测试报告、调整记录，检查保养手册（1套）；

其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等；

易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式）（1份）；

国家工程机械质量监督检测中心提供的型式试验报告（1份）；

8、总体技术要求

所有操作开关、仪表及机械均有符合规范的中文铭牌标志；

整车性能符合GB/T7586-2008《液压挖掘机试验方法》、GB/T9139《液压挖掘机技术条件》、GB16710.1《工程机械噪声限制》、JB6030-2001《工程机械通用安全技术要求》等相关标准；

9、随车器材

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | 固定在适当位置 | 2具 |
| 2 | 原车钥匙 | 原车钥匙 | 4把 |
| 3 | 备用灯泡 | 备用灯泡 | 1套 |
| 4 | 备用灯罩 | 备用灯罩 | 1套 |
| 5 | 备用保险 | 备用保险 | 1套 |
| 6 | 备用空气滤芯 | 与原车滤芯同规格、同品牌 | 1套 |
| 7 | 备用柴油滤芯 | 与原车滤芯同规格、同品牌 | 1套 |
| 8 | 备用机油滤芯 | 与原车滤芯同规格、同品牌 | 1套 |
| 9 | 油水分离器滤芯 | 与原车滤芯同规格、同品牌 | 1套 |
| 10 | 空调滤芯 | 与原车滤芯同规格、同品牌 | 1套 |
| 11 | 干燥罐滤芯 | 与原车滤芯同规格、同品牌 | 1套 |
| 12 | 备用机油 | 备用机油 | 1桶 |
| 13 | 随车维修工具 | 随车维修工具 | 1套 |

（二）装载机

1、发动机

功率：162KW/2200r/min

类型：6缸直列、水冷、4冲程、直喷式柴油机；

变速箱型号：DANA单涡轮转轴式电控换挡变速箱；

驱动形式：四轮驱动

燃油箱容量 （L）：300；

2、外观

涂漆表面整洁、光整、无折皱；

焊缝均匀、无焊瘤、飞溅等缺陷；

3、外形尺寸

尺寸（长×宽×高）（mm）：约8055×3480×2825

铲斗容量 （m³）：2.7～4.5

整机操作重量 （kg）：17000±300

4、驾驶室

手脚操作的主要操作装置应处于舒适装置；

手脚操作的次要操作装置应处于可及范围内；

踏板表面防滑；

操纵装置标志符号应采用GB/T8593.1和GB/T8593.2规定的符号，且便于操作员观看和识别；

司机座椅应舒适，可垂直和前后调节,司机室内电线和管路应做好保护措施；

装有能够制冷、制热空调；

5、作业性能

额定载重量 （kg）：约5000

最大举升高度（mm）：约5500

最大挖掘力(掘起力) （kN）：约172

最大牵引力 （kN）：约168

液压油箱 （L）：约220

铲斗宽度 （mm）：约3000

6、行驶能力

行走方式：轮胎式

最大行驶速度：大于等于40

轮胎规格：23.5-25

制动系统：四轮全液压钳盘式制动器

7、随车文件

（1）出厂合格证（1份）

（2）使用说明书（中文）（1套）

（3）出厂检验证书、测试报告、调整记录，检查保养手册（1套）

（4）其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等

（5）易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式）（1份）

（6）国家工程机械质量监督检测中心提供的型式试验报告（1份）（加盖公章）

8、总体技术要求

（1）产品出厂时必须在挖掘机的明显位置装有永久固定的标牌，并以不易抹掉的自己标明产品的生产单位、产品名称、产品型号、出厂编号、生产日期、工作质量。

（2）所有操作开关、仪表及机械均有符合规范的中文铭牌标志；

（3）所有操作开关、仪表及机械均有符合规范的中文铭牌标志；

（4）整车性能符合GB16710.1《工程机械噪声限制》、JB6030-2001《工程机械通用安全技术要求》等相关标准；

9、随车器材

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | 固定在适当位置 | 2具 |
| 2 | 原车钥匙 | 原车钥匙 | 4把 |
| 3 | 备用灯泡 | 备用灯泡 | 1套 |
| 4 | 备用灯罩 | 备用灯罩 | 1套 |
| 5 | 备用保险 | 备用保险 | 1套 |
| 6 | 备用空气滤芯 | 与原车滤芯同规格、同品牌 | 1套 |
| 7 | 备用柴油滤芯 | 与原车滤芯同规格、同品牌 | 1套 |
| 8 | 备用机油滤芯 | 与原车滤芯同规格、同品牌 | 1套 |
| 9 | 油水分离器滤芯 | 与原车滤芯同规格、同品牌 | 1套 |
| 10 | 空调滤芯 | 与原车滤芯同规格、同品牌 | 1套 |
| 11 | 干燥罐滤芯 | 与原车滤芯同规格、同品牌 | 1套 |
| 12 | 备用机油 | 备用机油 | 1桶 |
| 13 | 随车维修工具 | 随车维修工具 | 1套 |

四、售后服务要求：

1、产品问题24小时内响应，48小时内上门服务，并在两天内修复。产品质量保修期不少于1年，终身维修。3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有车辆、器材超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

2、提供区域维修服务网络，对售后服务进行承诺。

3、在保修期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号的零配件或者性能更加高级的替代产品。

4、所投车辆随车的一切设备和所投的其他装备如有国家相关行业标准的，均须符合相关行业标准。

五、交货期及地点

交货期：签订合同后180天内。

交货地点：海口市公安消防支队

六、质保期要求

所有包的整车质保期为1年。

七、其它要求

投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

（E包采购需求书）

一、项目名称

2016年消防车辆装备器材采购（消防车辆）

二、采购清单

| 序号 | 车辆名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 1辆 |  |

三、详细技术参数及技术要求

一、总体性能规格

推土机使用重量约                 17000kg

总体尺寸：长×宽×高 约         5140×3388×3032

发动机额定功率                  120kW/1850rpm

履带中心距约                     1880mm

履带接地长度约                   2430mm

履带板宽度约                     950mm

接地比压                   0.067MPa(510mm履带板)

爬坡性能不小于                   30°

最小离地间隙约                     400mm

最小转弯半径约                     4466mm

整机最大牵引力                   150KN

最大牵引效率                      65％

理论工作效率                     225m3/h

二、液力机械传动系统

液力变矩器：单级、单相、三元件，结构简单、传动效率高

变速箱：三个前进档、三个后退档、动力换档、行星齿轮、多片离合器、液压结合、强制润滑变速箱，操作快速轻便，传动效率高、可靠性高

各档速度（km/h）：

前进 Ⅰ档  0～3.29    Ⅱ档  0～5.82    Ⅲ档  0～9.63

后退 Ⅰ档  0～4.28    Ⅱ档  0～7.59    Ⅲ档  0～12.53

三、中央传动系统:

螺旋锥齿轮、一级减速、飞溅润滑，传动功率大，可靠性高、噪声低

四、转向及制动系统:

转向离合器型式：湿式、多片、弹簧压紧、常接合、液压分离式，操作省力，分离可靠

制动型式：湿式、带式、直接离合、液压助力、脚踏操作

转向和制动联动：液压联动式

五、终传动:

二级直齿轮减速、飞溅润滑式

链轮采用镶齿块结构，具有拆装、维修方便等特点

六、机架及行走机构:

机架：高强度钢板焊接成箱形结构，强度高

行走机构：平衡梁、八字梁、半刚性悬挂结构，

托轮：单侧2个

支重轮：单侧6个（单边支重轮4个，双边支重轮2个）

七、履带:

节距：约203.2mm

履带板宽：约510mm（可选装560mm、610mm、660mm）

履带接地长度：约2430mm

接地比压：约0.067MPa

八、液压系统

工作压力：14MPa

工作泵型式：齿轮泵

操纵阀型式：滑阀式

九、电气系统与空调系统

进口仪表，可靠性更高，显示更准确、直观

可选装冷暖两用空调，使工作环境更舒适。

十、操纵系统

变速、转向及油门操纵布置在左侧，工作装置操纵布置在右侧，减速踏板、制动踏板布置在地板上。所有操纵的布置充分体现了人体工程学原理，操纵简便、灵活，减轻了劳动强度。

十一、驾驶室

六面体结构，新型密封结构，外形美观、视野开阔、噪声低

可调角度的司机座椅，舒适性好

可加装结构合理、坚固耐用的防翻滚架

十二、推土铲

推土铲容量（直倾铲）：约4.5m3

铲刀宽X高：约3388X1149mm

铲刀最大提升高度：约1095mm

铲刀最大切土深度：约540mm

铲刀最大倾斜量：约400mm

十三、随车文件

出厂合格证（1份）；

使用说明书（中文）（1套）；

出厂检验证书、测试报告、调整记录，检查保养手册（1套）；

其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等；

易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式）（1份）；

国家工程机械质量监督检测中心提供的型式试验报告（1份）

四、售后服务要求：

1、产品问题24小时内响应，48小时内上门服务，并在两天内修复。产品质量保修期不少于1年，终身维修。3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有车辆、器材超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

2、提供区域维修服务网络，对售后服务进行承诺。

3、在保修期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号的零配件或者性能更加高级的替代产品。

4、所投车辆随车的一切设备和所投的其他装备如有国家相关行业标准的，均须符合相关行业标准。

五、交货期及地点

交货期：签订合同后180天内。

交货地点：海口市公安消防支队

六、质保期要求

所有包的整车质保期为1年。

七、其它要求

投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

（F包采购需求书）

一、项目名称

2016年消防车辆装备器材采购（消防车辆）

二、采购清单

| 序号 | 车辆名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板运输车 | 1辆 |  |

三、详细技术参数及技术要求

1、牵引车

1.1底盘

发动机：柴油发动机，功率≥260KW；

驱动： 4×2驱动；

国Ⅳ排放标准；

主燃油箱容积≥400L；

最高车速≥90Km/h；

承重≥18T（5T前桥,13T后桥）；

主减速比4.11；

1.2车辆外形

尺寸（长×宽×高）（mm）≥6100×2500×3030；

1.3驾驶室

配气囊减震司机座椅,空调,巡航系统,有兼容BDS(北斗)GPS卫星定位功能的行驶记录仪车载终端，顶部安装有长排警灯，内部带冷暖空调、收音机、倒车雷达影像、除原车设备外，应设置指示灯、警灯、不小于100W的警报器、爆闪灯开关；预留计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。

1.4轮胎：原厂标准配置，备用轮胎1个，必须是钢丝型,具有国家认证。

2.半挂车

长≥12.1米，宽≥3米，纵梁500mm，上翼板20×200mm，下翼板20×200mm,立板14mm。车轴总承重≥13T，车厢地板为5mm平板。

3. 随车文件

底盘使用说明书（1份）

底盘维修手册(1份)

底盘质量保修卡((1份)

底盘合格证(1份)

随车维修工具清单(1份)

发动机号码拓印件(2份)

底盘号码拓印件(2份)

4、随车器材

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | 固定在适当位置 | 2具 |
| 2 | 原车钥匙 | 原车钥匙 | 4把 |
| 3 | 备用灯泡 | 备用灯泡 | 1套 |
| 4 | 备用灯罩 | 备用灯罩 | 1套 |
| 5 | 备用保险 | 备用保险 | 1套 |
| 6 | 备用空气滤芯 | 与原车滤芯同规格、同品牌 | 1套 |
| 7 | 备用柴油滤芯 | 与原车滤芯同规格、同品牌 | 1套 |
| 8 | 备用机油滤芯 | 与原车滤芯同规格、同品牌 | 1套 |
| 9 | 油水分离器滤芯 | 与原车滤芯同规格、同品牌 | 1套 |
| 10 | 空调滤芯 | 与原车滤芯同规格、同品牌 | 1套 |
| 11 | 干燥罐滤芯 | 与原车滤芯同规格、同品牌 | 1套 |
| 12 | 备用机油 | 备用机油 | 1桶 |
| 13 | 备胎 | 备胎 | 1个 |
| 14 | 底盘随车工具 | 底盘随车工具 | 1套 |

四、售后服务要求：

1、产品问题24小时内响应，48小时内上门服务，并在两天内修复。产品质量保修期不少于1年，终身维修。3年内定期回访每年不少于2次，免费提供技术培训，并提供招标人要求的所有培训资料，所有车辆、器材超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

2、提供区域维修服务网络，对售后服务进行承诺。

3、在保修期内，同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号的零配件或者性能更加高级的替代产品。

4、所投车辆随车的一切设备和所投的其他装备如有国家相关行业标准的，均须符合相关行业标准。

五、交货期及地点

交货期：签订合同后180天内。

交货地点：海口市公安消防支队

六、质保期要求

所有包的整车质保期为1年。

七、其它要求

投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日2016年消防车辆装备器材采购（消防车辆）（项目编号:HZ2016-539-1）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

第一期：合同货物到采购人指定地点交付并完成设备安装调试，经采购人、中标供应商共同验收合格，采购人凭中标供应商开具的正式有效发票在十个工作日内向中标供应商支付合同价的95%；

第二期：合同价的5%作为质量保证金，待质保期满后，若无质量及售后问题，由中标供应商提出申请，采购人应在十个工作日内支付给中标供应商。（质保期自验收合格之日起计）。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、同类项目业绩（表5）

11、技术部分（包括所投产品彩页、技术资料等，培训及售后服务承诺等）

12、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：2016年消防车辆装备器材采购（消防车辆）

项目编号： HZ2016-539-1

包    号：   包                      交货期/工期：合同签订后   天内

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2)本报价已包含所有设备、运输、安装、调试、服务及相关税费等。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带★或▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留★或▲。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的2016年消防车辆装备器材采购（消防车辆）（项目编号为： HZ2016-539-1 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务、服务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：2016年消防车辆装备器材采购（消防车辆）         包号：   包

项目编号： HZ2016-539-1

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 电子版投标文件 | 电子版的投标文件是否满足招标 文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                       日期

附表2

### 技术、商务评分表（A、B、C包）

项目名称：2016年消防车辆装备器材采购（消防车辆）

项目编号： HZ2016-539-1

| 序号 | 评比 项目 | 评价 | 得分 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆技术性能 | 底盘、消防泵、消防炮、电器及控制设备等主要性能参数优于招标文件要求的得31-45分 | 31-45 | 45 |  |
|  |  | 底盘、消防泵、消防炮电器及控制设备等主要性能参数符合招标文件要求的得30分， | 30 |  |  |
|  |  | 底盘、消防泵、消防炮电器及控制设备等主要性能参数有一项不符合招标文件要求的得0分 | 0 |  |  |
| 2 | 车辆结构布局 | 车辆上装部位布局科学合理，贴近实战，满足消防员灭火救援工作快速展开需求的依据合理性可得1至5分（未提供车辆上装即器材箱的部局彩图的不得分，） | 0-5 | 5 |  |
| 3 | 制造工艺及用材 | 车辆制造工艺精良，器材箱用材结实耐用（须提供器材箱用材的彩图和截面图，未提供的不得分） | 0-5 | 5 |  |
| 4 | 售后服务及信誉 | 售后服务机构及机制健全，售后服务承诺是否详细周到、是否有培训计划等，供货商有区域售后服务网络，在用户所在地有完善的服务网络，有足够的技术保障。售后服务质量和信誉好，售后服务承诺优于标书要求 | 2-3 | 3 |  |
|  |  | 有售后服务机构，售后服务质量和信誉一般，售后服务承诺满足招标要求 | 1 |  |  |
| 5 | 质保 服务 | 整车质保期超过2年的得2分 | 2 | 2 |  |
|  |  | 整车质保期符合招标文件要求，但不足2年的的得1分，不符合招标文件的得0分 | 0-1 |  |  |
| 6 | 配置 方案 | 随车器材配置优于招标文件要求的得2分 | 2 | 2 |  |
|  |  | 随车器材配置符合招标文件要求得1分，不满足招标文件的得0分。 | 0-1 |  |  |
| 7 | 项目业绩及财务 | 项目业绩 | 2014年-2015年销售同类产品业绩良好，相应产品单份合同金额大于400万元人民币且达4份（含4份）以上的（带相应合同复印件加盖公章）得4分, 每增加1份合同的加1分，最高得6分 | 4-6 | 6 |  |
|  |  |  | 2014年-2015年相应产品单份合同金额大于400万元人民币且达2份（含）以上4份以下的得2分，销售业绩未达到以上要求或未提供合同复印件的得0分。 | 0-2 |  |  |
|  |  | 财务能 力 | 财务能力优良，无欠账等不良财务记录的 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 财务能力一般的得1分，财务能力较差的得0分。 | 0-1 |  |  |
| 8 | 投标报价（30分） | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 |  | 30 |  |
| 9 | 评比总得分（100分） |  | 100 |  |

### 技术、商务评分表（D、E、F包）

项目名称：2016年消防车辆装备器材采购（消防车辆）

项目编号：HZ2016-539-1

| 序号 | 评比项目 | 评价内容 | 得分 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能 | 优（所投产品质量、技术性能优于招标文件参数要求的，或采用更新换代产品的） | 21-40 | 40 |  |
|  |  | 良（所投产品质量、技术性能符合招标文件参数要求） | 15-20 |  |  |
|  |  | 差（所投产品质量、技术性能低于招标文件参数要求） | 0 |  |  |
| 2 | 设备品牌质量 | 根据所投主要设备的品牌质量、市场美誉度评比,优：8-10分；良：5-7分；一般：1-4分 | 0-10 | 10 |  |
| 2 | 售后服务及信誉 | 质保期比招标文件要求延长一年以上的得2分。没有满足以上条件的不得分。 | 2 | 9 |  |
|  |  | 2014-2015年至少有1年对同一个省份开展2次装备巡检，每次巡检单位不少于5家，每次巡检间隔不得少于2个月。满足以上条件的得4分。（不满足条件的或者未提供被巡检单位签名盖章的巡检记录的均不得分）。 | 0-4 |  |  |
|  |  | 售后服务机构及机制健全，售后服务承诺详细周到、有培训计划等，且有区域售后服务机构的得1分。 | 0-1 |  |  |
|  |  | 所投产品为厂家直接授权的代理商或为自主生产的得2分，不满足以上条件的得0分。 | 0-2 |  |  |
| 3 | 配置 方案 | 产品配置优于招标文件要求的得4分（如比招标文件多配备易损配件的），不满足以上条件的不得分。 | 4 | 4 |  |
| 4 | 项目业绩及财务 | 项目业绩 | 相应产品单份合同金额大于100万元人民币且达3份（含）以上的（带相应合同复印件且提供甲方的联系人及电话为准）基本分为2分，每增加1份增加1分，满分为4分。（注：未提供加盖公章合同复印件的算零分） | 2-4 | 4 |  |
|  |  |  | 经营状况一般，且2014年至今拥有销售该类产品业绩的（带相应合同复印件并加盖公章）有销售业绩的为1分，没有销售业绩的为0分。（注：未提供加盖公章合同复印件的算零分） | 0-1 |  |  |
|  |  | 财务能 力 | 财务能力优良，无欠账等不良财务记录的 | 2-3 | 3 |  |
|  |  |  | 财务能力一般的得1分，财务能力较差的得0分。 | 0-1 |  |  |
| 5 | 投标报价（30分） | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 6 | 合计 | 100 |  |