# `

# 汽车维修重点专业建设

# 招标文件

# 项目编号：HZ2017-250

甲级政府采购代理机构

采   购   人：东方市职业技术学校

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一七年五月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	40

第五章 投标文件内容和格式	45

第六章  评审办法和程序	52

初步审查表	54

技术、商务评分表	55

# 第一章 投标邀请函

受东方市职业技术学校的委托，海南海政招标有限公司就汽车维修重点专业建设（项目编号：HZ2017-250）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：汽车维修重点专业建设：

2、用途：东方市职业技术学校工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算为：￥2,600,000.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告复印件）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期社保缴费记录复印件）；

4、投标人非生产厂商的、需提供主要产品生产厂商针对本项目的授权书；

5、购买本招标文件并缴纳投标保证金。

三、招标文件的获取

1、时间：2017年5月5日至2017年5月12日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥200元/套（售后不退）。报名费用在开标现场缴纳。

4、投标人提问截止时间：2017年5月22日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2017年5月26日前08:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。投标保证金为：￥10,000元。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年5月26日上午8：15--8：30；

2、开标时间：2017年5月26日上午8：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼205开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005

电话： 0898-68500660、68500116；传真：0898-68500661； 财务：0898-68555187

项目联系人： 白蕾

公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、地  址：海南省东方市琼西路东方市职业技术学校

2、联系人：刘老师

3、联系电话：15008008652

海南海政招标有限公司

二○一七年五月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：东方市职业技术学校

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

3.4本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：汽车维修重点专业建设

项目编号：HZ2017-250

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

（投标人为小型、微型企业，同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠）

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

汽车维修重点专业建设。

二、项目清单

（以下参数中带★的参数为主要参数，如不满足则投标将被拒绝；带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分）

| 序号 | 设备名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能电焊机 | 采用国际领先技术，有微处理器控制，由于采用先进的数字化控制技术和人性化控制设计，操作时只需选择于焊接工作符合的档位即能达到最佳的焊接效果。 采用HUA有曲向硅钢片、100%的铜芯变压器；选用知名品牌DELXL、OMRON、Panasonic继电器；配有多个直拉三角片供直拉钣金时使用采用独特高精度时间调整系统整个焊枪采用尼龙材料制。 产品特点：独特的自动监测电网电压功能 1 具有焊机温度到达临界点时，焊机自动进行冷却状态 2可对不同的钢车身以及不锈钢等多种材料的车身进行修复 3具有多种钣金缩火、介子、直拉、点焊、压平、波拉线、螺柱、OT式拉圈、三角片等焊接功能 4该设备具有气体过滤及气体可跳功能 5具有单面点焊或选购双面点焊功能 6设计独有的电缆线挂架，带有前后伸缩功能，并可360度转动 7三角片直接点焊修复 8数字化液晶中英文图形显示 9大型拉力器及波形线焊接 10具有电流无极调节可任意选择功能 11具有10种记忆功能 技术参数： 输入电压：220/380V； 输入电流：60A； 输出功率：30KVA； 瞬间最大电流：9900A； 单面焊接厚度：1.0 1.5； 双面焊接厚度：3 3； 电极最大焊接点：7mm； 接入气源压力：6-10KG； 工作档位:无极可调； 电缆长度:2500 2500mm 2300 2300mm； 真空吸盘：180KG； 爪式拉力器：有； 直拉焊枪：有； | 1 | 台 |
| 2 | 气体保护焊 | 输入电压：AC 230-400V 单相或三相； 频率：50/60Hz； 额定最大输入电流：10.8A； 最大有效输入电流：9.6A； 输出电流电压：35A/17V-200A/24V；空载电压：20-30V；焊接电流：35-200A 暂载率：35%；绝缘等级：F；一元对应焊丝直径低碳钢实芯焊丝：Ф0.8、1.0mm；型式：一体式 电压调节级数：6档； | 1 | 台 |
| 3 | 外形修复机 | 移动方便,操作简单,输出功率大,具有碰焊拉伸、加热、收缩、薄板、点焊、螺柱、钢板切割、薄板焊接功能。正确使用该机,不需车辆解体、既能迅速将汽车修复,是汽车维修行业最理想的必备设备之一。 功能特点： 采用国际领先技术，由微处理器控制，由于采用先进的数字化控制技术和人性化控制设计，操作时只需选择与焊接工件符合的档位即能达到最佳的焊接效果 采用独特高精度时间调整系统 采用独特的自动监测电网电压功能 具有焊枪检测功能的开关,更全面了解机器使用状况 具有焊机温度到达临界时，焊机自动进行冷却状态功能 具有多种钣金缩火、介子、直拉、点焊、压平、波纹线、三角片等焊接功能数字化显示 配置专用的可变式焊枪和多功能拉力器配有多个焊接档位，可任意选择配有手动真空吸盘修复方式 | 1 | 台 |
| 4 | 等离子切割机 | 一、功能特点 新一代车身板件切割设备，适合现代车身上各种高强度钢板的切割。采用先进的逆变技术，切割高效、干净。切口齐窄、平滑，板件不会翘曲变形。受热区域小，不会降低钢板强度。体积小、重量轻，效节能；造型美观、安全可靠。外壳采用阻燃ABS材质，绝缘性能好有效防水，防触电，耐腐蚀。对厚钢板的切割十分方便、快捷、经济。可切割不锈钢、铜、铸铁、铝等金属；操作简单。 二、技术参数 电源：AC220V单相50/60Hz； 输入电流：30A；功率：6.6KVA；输出电流调节范围：10-40A；额定负载持续率：60%； 额定输入电源容量：4.8KVA；效率：85%；最大切割厚度：12mm； | 1 | 台 |
| 5 | 移动式无尘干磨系统 | 电压：220V60Hz，额定功率：1100W，使用气压：6bar，进气管内径：8mm，吸入功率：250W,集压桶容量：40-50L, | 1 | 台 |
| 6 | 无尘干磨工作站 | 抽吸喉管长度是500（mm），抽吸喉管直径是10（mm），容量是27（L），额定输入功率是1150（W），电源电压是220V，电源类型是交流电源，重量是22（KG） | 1 | 台 |
| 7 | 可调式快速整形架 | 电机功率：2x0.37 kw 滚轮宽度：100 mm 类型：可调式焊接滚轮架 输入电压：380 V 载重：5 重量：0.9 调速方式：电机变频无极调速 滚轮直径：250 mm 滚轮速度：0.5 r/min 适应焊接直径：250-2300 mm | 1 | 台 |
| 8 | 手提式整形杆 | 手提式整形杆 | 1 | 只 |
| 9 | 手动钣金工具盒 | 40342 | 1 | 个 |
| 10 | 钣金用打板 | 钣金用打板(21LV/255×125毫米) | 1 | 把 |
| 11 | 车门框校正工具套件 | 钣金专用：(21TV/255×125MM)钣金专用：(21TV/255×137MM)钣金专用：(2125/110×92MM)钣金专用：(21V5/110×48MM)钣金专用：(21VJ/110×48MM)撬板：L型/长：380MM,S型/长380MM，撬板：长600MM,撬板：长450MM | 1 | 套 |
| 12 | 液压组件套件 | 配置工具：10吨力，油压快速接头，方便切换，高品质液压油封。包括：分离式手压油泵浦，储油700C.C、承受20吨高压软管、10吨6″油压缸、扩张器组、5″接杆组、19″接杆组、10″接杆组、14″接杆组、双接杆头组、橡胶头座组、齿形承座、内牙座、趾型座、V型座、斜头座、平头座。 | 1 | 套 |
| 13 | 挡风玻璃胶电动切胶机 | 用途：专用于切割固化后玻璃胶 转数：20000转/分钟 进气口：1/4” 马力：0.22HP 气压：6.2KG/CM2 耗气量：4CFM特点：外形轻巧美观 | 1 | 台 |
| 14 | 挡风玻璃拆卸综合组 | 功能特点：可满足汽车风挡玻璃的拆装实训 包 括：钢丝、玻璃拆装工具、切胶刀、尖型切胶刀、胶钉起子各1个和2个钢丝固定把手。 | 1 | 套 |
| 15 | 挡风玻璃吸盘 | 功能优点：用于玻璃、钢板、塑料板等的提举、搬运。吸盘由耐油硅胶制做，精密成型，吸力强大，确保玻璃的安全移动。吸盘直径：125mm。垂直提举重量：40kg侧面提举重量：20kg | 1 | 个 |
| 16 | 百格刀 | 一、产品简介 用于测试涂层与基体间粘接质量的好坏，测试方便快捷，结构稳固，外形美观；使用全新铝相包装，刀齿采用合金工具钢精工磨削而成，确保划痕100%的均匀可见，使用寿命更长，精度远远高于同类线割产品。 二、技术参数 刀齿间距离：1mm，2mm；执行标准：GB/T9286-88、ISO2409-72、DIN53151切割刀；用途：通过十字切割法测定漆膜附着力的性能试验技术特征；以格阵图形切割并穿透漆膜，按六级分类评价漆膜从底材分离的抗性。配 置：百格刀1把、刀片共2片(刀片规格：1mm/6刃，1mm/11刃，2mm/6刃，2mm/11刃，可选择任意规格)、放大镜1个、毛刷1把、螺丝刀1把、说明一份。 | 1 | 把 |
| 17 | 自吸尘磨灰机 | 转数:10000RPM 偏心直径:5MM 底盘尺寸:5" | 1 | 台 |
| 18 | 自吸尘方磨灰机 | 转速：8000转/分钟 摆动幅度：5mm·耗气量：340升/分钟 工作压力：4.5～6.2巴·轴心公螺：5/16"·进气口径：1/4"· | 1 | 台 |
| 19 | 气动砂带机 | 砂带面积为窄长条形，可随意打磨工件或车体的弯角、缝或环孔位置；砂带尺寸：10*330mm；机身总长：290mm转速：16000转/分钟；进气口径：1/4"耗气量：360升/分钟；工作压力：6.3巴配2根砂带 | 1 | 台 |
| 20 | 轨道式打磨机套装 | 空载转速 4000（rpm） 工作压力 6.3kg 平均耗气量 0.11m3 进气口尺寸 6（inch） 建议气管内径 7（mm） 重量 0.7（kg） 用途（适用行业） 9 适用范围 广泛 外形尺寸 多重规格 | 1 | 套 |
| 21 | 气动钣金切割锯 | 空载转速：2500r.p.m驱动头尺寸：--切割能力：8MM切割厚度：1.4MM | 1 | 台 |
| 22 | 气动铲套装 | 功能 整形 活塞直径 3/4（mm） 活塞行程 92（mm） 冲击频率 2200（hz） 冲击能 92（j） 缸体直径 10.2（mm） 进气口尺寸 1/4（inch） 建议气管内径 8（mm） 工作压力 6.5（Mpa） | 1 | 套 |
| 23 | 气动冲孔折边机 | 冲孔厚度：1.4mm 冲孔直径：5mm 折边宽度：185mm 净重：1.0kg 使用压力：6.3kg/cm2 | 1 | 台 |
| 24 | 汽车车身校正仪 | 工作台长度：5600mm,工作台宽度：2200mm.工作台高度：520mm,液压系统最大工作压力：70Mpa(10000Psi)塔柱最大液压推力：95kN，动力气源压强范围：0.8Mpa,最大载重量：3500kg,平台材质：Q345锰板钢材，平台厚度：10mm,控制方式：气动 | 1 | 个 |
| 25 | 汽车车身电子测量系统 | 性能指标： 测量方式：三维测量 长度测量范围 (精度)：900—2650mm（±0.5mm） 高度测量范围（精度）：20—900mm （±0.1mm） 数据传输方式：无线蓝牙传输距离：10m 蓝牙工作频段：2.4GHz—2.48GHz,ISM BAND工作温度：-30℃—75℃ 存储温度：-40℃—85℃数据升级方式：网站直接下载 技术特点： 采用高精度位移传感器，测量精度高，使用方便； 中文操作界面使用方便； 配备多种种测量头，考虑各种碰撞及车身底盘情况，方便测量； 具备自主知识产权的数据库，包含国外五千多款车型数据及国内95%以上的车型数据，是目前电子测量系统车型数据最全、数据更新最快最方便的； 测量数据即时显示，测量结果可通过蓝牙传输至主机后与原车数据对比，方便事故车的评估以及维修即时检测，不受外界干扰，测量精度稳定； 适合各种维修环境使用，可配合举升机、校正平台、地八卦等设备使用，不受条件拘束； 可对车身底部尺寸、发动机舱、门框、风挡框架、行李仓等尺寸进行快速测量，并可以编辑储存测量报告，以方便对事故车的评估，以及事故车维修前、维修中、维修后的跟踪及了解维修状况，以作为事故车评估及维修依据。 | 1 | 个 |
| 26 | 吹尘枪 | 活塞材质：POM 接管口径：6（mm） 进气口尺寸：1/4（inch）工作压力：0.8（Mpa） | 1 | 把 |
| 27 | 钣金工具组套 | 七件钣金锤组套工具 1.墩形饭金衬铁2.铲形钣金衬铁3.弯形钣金衬铁4.扁形钣金衬铁 5.轻式缩减钣金衬铁6.鹤嘴精整钣金衬铁7.直面精整钣金锤 | 1 | 套 |
| 28 | 粘度计 | 技术参数：时间范围30s-100s流量杯容量：100ml环境温度范围：25±1℃ | 1 | 支 |
| 29 | 电动除漆除锈剂 | 动力：230V 50HZ 750W·转速：10000转/分钟·轴心公螺：M10×1.5 | 1 | 支 |
| 30 | 牵引器 | 用于大面积钣金凹陷; | 1 | 个 |
| 31 | 高速磨光机 | 输入功率 660（W） 空载速率 11000（rpm） 主轴直径 10（mm） 适用范围 本机器适合用来切割，研磨及刷磨 净重 1.4（kg） 电源线长 1.5（m） 额定电压范围 交流单相和直流50V以上250V及以下 | 1 | 台 |
| 32 | 气动除漆除锈机 | 功能 抛光 冲击能 2200（j） 耗气量 0.1立方每分钟 工具全长 250 排气方式 前排气 | 1 | 台 |
| 33 | 粘胶清除机 | 适用于清除车板上留下的双面胶、粘胶等杂质，不伤漆面·工作压力：6.5巴以上,耗气量：300升/分钟 ·转速：2500转/分钟 轴心母螺：5/16"毫米 | 1 | 台 |
| 34 | 微型抛光机 | 电机功率：0.75KW电压：三相380V转速：2850转/分钟电机频率：50 Hz工作额定：40%升温：75℃砂轮尺寸：直径250mm;厚度25mm;孔径32mm | 1 | 台 |
| 35 | 可调速电动抛光机 | 交流电220v转速: 3000转/分钟以上 | 1 | 台 |
| 36 | 气动抛光机 | 功能特点： 用于喷漆后打蜡、抛光处理等汽车美容工作，配有高效风冷系统的长寿命马达及过载保护，劲大、抗阻力强，噪音低，3个档位变速。转 速：1000-3000转/分；提供多用途打磨和抛光；热处理过的，高精度切割齿轮系统。高效滚珠轴承结构；功 率：AC230V 50Hz 1000W；轴心公螺：5/8"；附件：侧手柄、外挡板、扳手、M14/16法兰、180毫米柔性橡胶垫、羊毛球、砂纸盘。 | 1 | 台 |
| 37 | 钣金工作台 | 1．重型工作台桌面厚度50mm，120*60*80cm； 2．表面2mm厚度为高分子材料，桌面耐酸碱、耐磨、耐油； 3．桌面采用高压纤维板，使桌面更具有抗冲击力； 4．特别的圆弧桌角，不易撞击受损 ； | 4 | 台 |
| 38 | 前车门内架板 | 国赛系列 | 4 | 个 |
| 39 | 门板训练安装支架（右） | 国赛系列 | 8 | 个 |
| 40 | 烤漆房 | 功能简介： 烤漆房是一种给汽车表面进行喷漆染色并烘干的设备，它不但能对设备起到美观的作用，而且还能保护物品。可以防止物体在潮湿和灰尘的恶劣环境中遭到腐蚀，喷漆可以防止金属件被侵蚀，延缓塑料件的老化；同时可以通过喷漆上色对物体达到艺术化审美的设计风格，让物体外型更美观，带来更多的商业价值和视觉美感。烤漆房就是这种专业的设施通过技术处理对物体表面进行装饰、修复的重要设备。 整个烤漆房为拼装式结构。房体采用子母插式保温喷塑墙板，密封、保温性能好，房体侧面装有工作门，方便工作人员进出；铝合金包边大门，门中央装有观察窗，可随时观察房内动态。选用低噪音高风量风机，确保喷漆效果的完美性；优质不锈钢热交换器，换热效率高，使用寿命长。 外形尺寸：7000*5200*3370； 内径尺寸： 6900*3900*2650； 大门尺寸： 3000*2600； 喷漆 ：9KW； 喷漆总功率：30KW ； 电压： 380V | 1 | 套 |
| 41 | 调色机架 | 调色机架64头十64个搅拌盖头 | 1 | 台 |
| 42 | 色母 | PPG（24 色） | 4 | 套 |
| 43 | 调漆工作台 | 1500x750x1475(mm)方便于调漆车间摆放和日常整理及调漆工作 | 1 | 台 |
| 44 | 焊接工作台 | 产品性能：点焊.碰焊使用，可多角度旋转变换，方便钣金焊接操作；可拆卸，移动方便；适用于小块钢片的焊接（电阻点焊与惰性气体保护焊）以及钣喷教学焊接实操工作台。 | 1 | 台 |
| 45 | 通用方型干磨打磨机 | 300L /分钟 8500转/分钟 幅度：4.2mm 音量 80分贝 | 1 | 台 |
| 46 | 切削粗打磨机 | 适用于钣金旧漆，铁锈刷除，配有安全手柄，操作安全，配4寸砂碟，最大转速11000转/分钟 | 1 | 台 |
| 47 | 电子称 | 纠正不符的调配（可选重计算功能）· 特别用于恶劣环境条件下油漆调配· 耐溶剂腐蚀的机壳；· 键盘容易清洁· 可拆卸的圆形不锈钢秤盘，四周包边设计· 超强过载保护，侧向抗冲击· 带背景光的液晶显示器· 可换其他尺寸标准型号· 标准数字接口· 指定国家供应的变压器，额定电压90－264V，50－60Hz· 所有型号都达到认证标准，可使用于Zone 1和Zone 2 分辨力0.1g，量程7.5kg接口：可选USB； | 1 | 台 |
| 48 | 小样板喷漆柜 | 功能特点： 用于油漆色样烘烤 把需测色之油漆喷在调漆对色卡上，再放入烘烤箱烘烤10-15分钟，漆干后可测得最佳颜色。 不锈钢体、隔温层、电路双绝缘。4.装有自动定时器，以免破坏油漆原色 电源：AC220V，2支300W电阻式加热管。 | 1 | 台 |
| 49 | 油漆色样烘烤箱(KB6009) | 产品性能：把需测色之油漆喷在调漆对色卡上，再放入烘烤箱烘烤10-15分钟，漆干后可测得最佳颜色，全封闭色样烘烤箱，内置排风系统，双层托架，数字温度显示，自动控温。装有自动定时器，以免破坏油漆原色；电源220V长×宽×高（毫米）：外640×700×510；内350×350×350 | 1 | 台 |
| 50 | 标准光源对色灯箱KB6008 | 产品性能：标准中灰色吸光内框符合国际通用对色环境，分开记录每种光源名称及使用时间,采用微电脑控制切换方式,同时启动散热风扇,独特分散热功能,延长灯管和电子镇流器的使用寿命, 遵从目测颜色国际标准,通过国家CM检测。光源说明：D65国际标准人工日光灯 UV 紫外燈光源TL84光源CWF光源， | 1 | 台 |
| 51 | 油漆震荡器 | 振荡器PROSHAKER可混匀各种油漆。可振荡混匀0.5-5升的漆罐。任何地方都可安装。使用6-7Bar 125L/mn标准压缩空气供给设置。 | 1 | 台 |
| 52 | 喷枪清洗机 | 喷雾型/气动 | 1 | 台 |
| 53 | 脸部应急冲洗盆 | 1.脚踏开关。2.水向上喷出清洗眼睛及面部，无需动手。 3.配脚踏出水、手动出水双开关。4.有储物柜。5.进水口接口：φ1"，下水道连接口：φ1.25"。 | 1 | 台 |
| 54 | 红外线烤灯 | 红外线烤灯液压升降器,可以300度转动,独立开关 适用电源 200V-400V 50/60Hz 3×1100W 烘烤面积 1200×1000mm 温度:40℃-100℃ 设定时间:0min-60min 可调具有全自动安全过载保护功能 能独立控制每一组灯 | 2 | 台 |
| 55 | 底漆喷枪 | 口径:1.4-1.6.工作压力 2.5~3.0 巴 | 1 | 把 |
| 56 | 中途喷漆枪 | 口径1.5,1.7 ， 面漆 、清漆 工作压力 2.5~3.0巴 | 1 | 把 |
| 57 | 面漆枪 | 不锈钢 ，口径1.5,1.7 ， 面漆 、清漆 1.9,2.2，底漆 工作压力 2.5~3.0 巴 | 2 | 把 |
| 58 | 上壶喷枪架 | 产品性能：上壶喷枪专用，适用于商户喷枪，为装有漆料的上壶喷枪放置使用；配有放置漏斗的托架，方便添加涂料。材质：（不锈钢） | 4 | 把 |
| 59 | 下壶喷枪架 | 产品性能：可放置两把上壶喷枪或上下壶喷枪各一把，固定在烤房板上，方便操作。 | 4 | 把 |
| 60 | 防撞喷胶胶枪 | 配68010、68020、58022防撞胶使用 | 1 | 把 |
| 61 | 防撞胶光面喷胶枪 | 不同尺寸的喷嘴和软管 | 1 | 把 |
| 62 | 遮蔽纸切纸架 | 产品性能：用于喷漆施工中遮蔽纸、胶带等用品的快速配合取用，结构小巧，移动方便， | 1 | 台 |
| 63 | 保险杠架 | 产品性能：架子上放保险杠，方便工作可以折叠，运输方便。 | 1 | 台 |
| 64 | 双向钣喷架 | 产品性能：可多角度调整，方便钣喷操作；可拆卸，运输方便；规格：1140mm*900mm*6000mm；整体焊接式，固定于地面，结构牢固，人性化设计、操作、安装简单快捷；多功能性，可同时使用多种不同规格类型汽车，应用于汽车翼子板、车门等放置作业，外形美观实用新颖，结构合理，方便维护 | 4 | 台 |
| 65 | 上下壶喷枪架 | 可放置两把喷枪 | 4 | 台 |
| 66 | 涂膜光泽度仪 | WGG60 数显 便携式 车辆面积35*17mm | 1 | 台 |
| 67 | 涂膜铅笔式硬度仪 | BY型 铅笔规格6B-6H | 1 | 台 |
| 68 | 供气式全面罩 | 供气式 配佩釜快速接头 | 4 | 个 |
| 69 | 面罩 | 双活性炭滤芯，适合大强度作业；过滤油漆、有机化学品、灰尘等 | 10 | 个 |
| 70 | 前驱底盘综合实训台 | 产品简介： 本实验台选用捷达桥前桥总成、后桥总成、前悬架总成、后悬架总成、转向系统总成、大众离合器、前驱手动变速器、半轴及制动器、车轮实物的组成结构，充分演示传动、制动系统的工作过程及原理、作用及变化。能够满足对汽车前驱底盘系统的结构组成，工作原理，实践操作等教学所需。 组成结构： 前桥总成、后桥总成、前悬架总成、后悬架总成、转向系统总成、前驱手动变速器、车轮、驱动电机、刹车总泵、刹车分泵、刹车碟、离合器、变速器、等速半轴、挂档机构、可移动台架，配套使用说明书和实训指导书等。 功能特点： 1、用电机驱动，可实现离合、挂档、传动功能；2、采用可移动式架，带轮胎及控制台； 3、演示传动系统的工作过程；、演示汽车制动的原理、作用、变化；5、演示传动工作情况。 产品工艺： 1、带锁定的万向脚轮移动装置，移动自如，便于教学； 2、台架选用国标优质钢结构焊接，高档汽车高温烤漆处理，美观大方，经久耐用； 3、安装有关转动元器件的安全防护网； ★生产厂家提供授权书和售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 71 | 转向系及前桥总成 | 真实（翻新）大众捷达转向系及前桥总成，外观完好，零件齐全，满足学生对转向系及前桥结构的认知。 | 1 | 个 |
| 72 | 离合器总成 | 真实（翻新）桑塔纳离合器总成，外观完好，零件齐全，满足学生对离合器结构的认知。 | 1 | 个 |
| 73 | 传动轴总成 | 真实（翻新）宝骏传动轴总成，外观完好，零件齐全，满足学生对传动轴结构的认知。 | 1 | 个 |
| 74 | 后桥、悬架及车轮总成 | 真实（翻新）卡罗拉后桥、悬架及车轮总成，外观完好，零件齐全，满足学生对后桥、悬架及车轮结构的认知。 | 1 | 个 |
| 75 | 液压制动系统总成 | 真实（翻新）卡罗拉液压制动系统总成，外观完好，零件齐全，满足学生对液压制动系统结构的认知。 | 1 | 个 |
| 76 | 真空助力器总成 | 真实（翻新）轩逸真空助力器总成，外观完好，零件齐全，满足学生对真空助力器结构的认知。 | 1 | 个 |
| 77 | 气压制动系总成 | 真实（翻新）东风汽车汽压制动系统总成，外观完好，零件齐全，满足学生对汽压制动系统结构的认知。 | 1 | 个 |
| 78 | 方向机总成 | 真实（翻新）捷达方向机总成，外观完好，零件齐全，满足学生对齿轮齿条式方向机结构的认知。 | 1 | 个 |
| 79 | 自动变速器模型 | 一、功能特点 1.采用翻新佳美自动变速器总成(附件齐全)进行解剖，各零部件齐全，能够全面的展示变速器的内部结构和换档动力传递的整个过程。2.通过巧妙的解剖和各剖面喷涂不同颜色，使变速器内部的机械结构和相互之间的装配关系清楚的显现在外面。3.翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理。底部带有自锁脚轮，可移动式，方便教学。 二、基本配置(每台) 解剖自动变速器总成 ★生产厂家提供授权书和售后服务承诺函。 | 1 | 个 |
| 80 | 转向实验台 | 一、产品简介 该设备采用翻新大众捷达汽车前桥总成为基础，全面展示了动力转向系统、前桥悬架系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业学校和培训机构对汽车动力转向、前桥悬架理论与维修实训教学需要，完全满足对汽车前桥系统结构展示、工作模拟、拆装实训等教学功能。 二、功能特点 1.真实可运行的汽车转向系和前桥悬架部件，充分展示动力转向与独立悬架的组成结构。 2.由三相电机做动力源带动助力泵工作，操纵方向盘，真实演示汽车动力转向的工作过程。 3.实训台安装有压力表，实时显示转向时助力油压的参数变化。 4.车轮底部装有转角盘，可分别显示各轮转向角度。 5.实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。 三、技术规格 动力电源：三相四线(三相五线 380V±10% 50Hz)工作温度：-40℃～+50℃ 油 压 表：0～100kg/psi 三相异步电动机：电 压：AC 220V/380V 功 率：1.5KW 转 速：1400r/min 工作温度：-40℃～+50℃ 颜色：7032钢管：40*40*3mm 移动脚轮：100*50mm 四、基本配置(每台) 1. 前桥悬挂机构 2. 方向盘、转向柱、万向节、方向机、转向拉杆 3. 助力泵 4. 车轮 5. 油压表：0～100kg/psi6. 三相异步电动机：YT 90S-47. 三相漏电保护开关：DZ47LE-32 8. 转角盘(可选) 9 移动台架(带自锁脚轮装置)：1700×900×1100mm(长×宽×高) ★生产厂家提供授权书和售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 81 | 传动系统实训台 | 一、产品简介 该设备采用翻新大众时超（前驱动式）传动系统解剖实物为基础，全面展示传动系统的组成结构。 适合于汽车传动系统理论教学和拆装实训的教学需要。 二、功能特点 1.采用真实的传动系统部件，充分展示传动系统的组成结构。2.由单相减速电机带动减速机，电机带动变速器输入轴做低速运转，真实演示从变速器的输入轴到驱动轮的动力传递过程。3.实训台驱动部分加装安全防护罩。4.实训台提供了学员拆装传动系统的工作平台。 三、技术规格 ；动力电源：220V； 单相减速电动机：电压：AC 220V50Hz；功率： 50KW转速：15r/min；工作温度：-40℃～+50℃ 颜色：7032；管：40*40*3mm；移动脚轮：100*50mm； 四、基本配置(每台) 1. 手动变速器总成 2. 离合器 3. 主减速器 4 差速器 5. 半轴 6. 单相减速电动机 7. 驱动机构(带安全防护罩) 8. 漏电保护开关 9. 移动台架(带自锁脚轮装置)：1600×800×900mm (长×宽×高) ★生产厂家提供授权书和售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 82 | 自动变速器拆装实训台 | 功能特点： 1. 采用帕萨特自动变速器总成实物为基础，配套变速器拆装翻转架，满足变速器拆装检测维修实训要求。 2. 变速器附件完整齐全；内部清洗、外部翻新、美观耐用。 3. 大面积接油盘，做到工具，废油、零部件不落地；多功能连接夹具，适合于多种车型变速器，通用性强；变速器装置采用一体式承载自锁蜗杆结构，带锁止功能，确保可在任何角度翻转和自动锁止。 4. 台架采用磷化、烤漆等工艺，确保颜色亮丽过渡自然、漆面坚固不易掉色。 5. 配万向制动脚轮方便移动。 6.▲配套14件套帕萨特自动变速器专用拆装工具。 ★生产厂家提供授权书和售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 83 | 电控悬架实训台 | 一、产品简介 该设备采用翻新汽车空气悬架系统为基础，充分展示汽车空气悬架的组成结构和工作过程。适用于学校对空气悬架的理论和维修实训的教学需要。 二、功能特点 1.真实可运行的汽车空气悬架系统，充分展示汽车空气悬架系统的组成结构。2.操纵高度控制开关或调节任意悬架高度，空气悬架ECU控制压缩机、高度控制电磁阀、悬架减震器硬度控制器等执行元件工作，完成对空气悬架高度和减震器硬度的调节，真实演示汽车空气悬架系统的工作过程。3.实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车空气悬架系统的工作原理。4.实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测空气悬架系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。5.实训台面板上安装有故障指示灯和诊断座，可通过短接线闪烁故障码来实现系统的自诊断功能。6.实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。 三、技术规格 ；外接电源：交流220V±10% 50Hz； 工作电压：直流12V；工作温度：-40℃～+50℃；颜色：7032；钢管：40*40*3mm；移动脚轮：100*50mm； 面板机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门； 四、基本配置(每台) 1. 检测控制面板：装有各种检测端子以及彩色电路图；面板：950*900*4mm2. 空气悬架控制电脑(ECU)：原车3. 诊断座：原车4. 压缩机：原车5. 1号高度电磁阀： 原车6. 2号高度电磁阀： 原车 7. 高度控制继电器：原车8. 左右前悬挂控制执行器：原车9. 左右前控制传感器：原车 10. 左右后悬挂控制执行器：原车11. 左右后控制传感器：原车12. 转角传感器：原车 13. 移动台架(带自锁脚轮装置)：1200×1000×1700mm(长×宽×高) ★生产厂家提供授权书和售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 84 | 整车拆装实训车 | 一．产品简介 本整车拆装实训车以丰田考斯特原装进口汽车实物为基础，可解剖各系统关键部位，了解结构层次，可对汽车各系统进行原理与结构展示。适用于各类型院校及培训机构对汽车各系统结构理论和维修实训的实训教学需要。 二．主要用途 1．适用于各类型院校及培训机构对汽车各系统原理与结构展示教学需要。2．适用于汽车各系统的结构与原理认知、拆卸和装配检测提供标准参照物等教学需要。 | 1 | 台 |
| 85 | 实训车（新车） | 北汽幻速H2E 1.5L MT 经典型 长*宽*高：4520*1720*1785 轴距：2810 整备质量：1325（kg）发动机型号：BJ415A 发动机型式：直列四缸、双凸轮轴、多点电喷汽油发动机 最大功率（kw/rpm):75/6000最大扭矩(nm/ipm):135/3000-5000 排放标准：国五 转向系统：液压助力转向 座位数：7座 | 1 | 台 |
| 86 | 交互式智能一体机 | 显示模块参数： 1、屏幕显示尺寸：86 英寸 2、液晶屏类型：节能屏 A规液晶屏 3、显示色彩：24bit真彩（16.7M）；显示对比度：5000:1；亮度： 350cd/㎡；最大可视角：≈176° ▲4、为方便教师操作，要求全屏触控操作，物理按键数量＜2个 ▲5、提供具备CNAS资格的整机平均无故障10万小时的权威检测报告 触摸显示技术： 1、触摸技术：红外感应六点触摸技术； 2、首点响应速度8ms，连续点响应速度4ms ▲3、触控的书写响应速度：书写后在屏幕显示的响应速度小于25MS，肉眼几乎无法看出笔迹滞后，无延迟感。 输入输出接口： ▲1、前置接口：电脑接口USB3.0*1、USB2.0*1；多媒体USB*1；外接触控USB*1；HDMI*1； 6.5mm MIC in*1；2、其他接口输入：IEC*1、AV*1、YPBPR*1、VGA*1、DP*1、HDMI*2、3.5mm音频接口*1、USB touch*1、RS232*1、RJ45(WAN)*1、RJ45(LAN)*1、TF*1、多媒体USB3.0*2；3、其他接口输出：AV-out*1、 earphone out*1、同轴SPDIF out*1、WiFi*1 电性能： 伴音输出功率：≥15W*2；电源要求：220V~50/60Hz； 电源管理:待机＜1W；整机寿命：≥50000小时； 电脑参数： 1、采模块可拔插结构，主板采用标准ops 80针接口，方便其他此类电脑更换；CPU：Intel英特尔 Core酷睿 i5；内存：DDR3 1333MHZ 4G；硬盘：2.5寸 500G ；网口：10M/100M/1000M RJ45接口，支持wifi信号接收；输出： 1路HDMI输出、1路 VGA输出、4路USB、1路RS232 ▲2、提供内置电脑平均无故障时间（MTBF）10万小时且加盖CNAS公章的权威检测报告 整机稳定、易用性： 1、任意通道10点流畅批注； 2、在比较刺眼的任意背景下（也就是任意通道画面下），能识别老师是否在书写,自动开启护眼模式,平滑智能降低显示亮度,以达到保护操作者视力健康的作用； ▲3、电视支持双网口交换机功能，WAN口接入后，另一个lan口可环出给外接的其他电脑，方便外接有线网络。 4、在任意信号源通道下，在屏幕任意位置均可通过手势调取快捷操作菜单，方便老师操作 ▲5、嵌入式操作系统软件，在任意信号源通道下，快捷操作菜单功能包括信号通道切换、一键进入安卓主页，一键多程序运行预览，一键返回操作，一键切换无尘板书页，一键任意通道截屏，聚光灯，展台，遮幕，文档快速分类浏览，云上传、同步下载等教学功能，主要功能图标具备明显中文标识，提供与一体机同一品牌的国家版权局颁布的嵌入式软件计算机著作权登记证书，并提供官网截图证明加盖公司公章。 6、在任意信号源通道下，可一键切换到无尘板书页面，可支持常用的护眼绿板、黑板、护眼白板等 7、在任意信号源通道及无尘板书画面上，支持铅笔、荧光笔、图形自动识别笔、文字识别笔、十种以上不同颜色的切换使用，同时支持十人或以上用笔或手指等任何不透明物体进行流畅书写及操作 8、在任意信号源通道及无尘板书画面上，可对书写笔迹、手写识别的图形及文字、插入的图片进行放大、缩小、旋转、移动、撤销、重做、圈选擦除、全部擦除等操作 9、在任意信号源通道及无尘板书画面上书写批注后，可多指识别进行页面漫游，无限扩大批注版面 10、在任意信号源通道及无尘板书画面上书写批注后，支持手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 11、在任意信号源通道及无尘板书画面上书写批注后，可通过多指快速滑动一次性擦除所有笔迹。 12、在任意信号源通道下，同一通道背景可添加多页标注页面。可一键截屏保存任意通道的画面，保存的画面可自动覆盖到当前的信号上，且可对此画面任意或局部的放大、旋转、移动、删除、锁定位置、复制等操作 ▲13、在不打开任何软件（包括白板软件）时，操作者在书写批注时，只需要改变触控手势的形状就可以智能识别书写、局部擦除、全部擦除、画面漫游、鼠标单击、双击以及右键、上下翻页等操作，免去来回切换工具图标的繁琐操作 14、在任意信号源通道及无尘板书画面上书写批注，切换到鼠标时，笔迹自动隐藏，再切回笔批注时，原批注笔迹自动恢复 15、任意通道下，板书的内容（画笔轨迹、图形、图片、文字）可以保存为自定义文件，打开保存的文件内容可以再次编辑（平移、旋转、缩放） 16、电脑windows系统以及安卓系统均关闭时，交互平板仍可进行板书批注、切换不同背景颜色板书页面、常用的铅笔、荧光笔、图形自动识别笔、文字识别笔以及聚光灯，展台，遮幕等教学工具，可实现文档快速分类浏览，云上传、同步下载等功能 教学软件： ▲软件要求 1、为了提高教学效率，要求在同一界面下同时展现班班通教学软件集成的七大功能模块：云教学、云备课、在线资源库、校园通、移动授课，缺一不可。界面简单直观，无需多次打开多重菜单，方便老师一键快速打开所需的教学功能。需提供此教学平台软件与硬件产品同一厂商由国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 白板软件功能 1、界面简洁易懂，人性化交互性UI设计。 2、多种笔及填充：提供铅笔、钢笔、毛笔、激光笔、荧光笔、彩虹笔、对象笔、纹理笔等形式多样的电子板书笔，可实现区域和边框填充。 3、擦除功能：使用板擦可通过多种方式随时把屏幕上标注的字迹擦除,可以用传统的橡皮擦擦除，也可以用框选擦除，或者直接清空当前页。 4、教学主题背景：提供多种不同类别的教学背景模板，如五线谱、田字格、足球场等，适用不同学科的教学场景。 5、图形功能：可以绘制各种线型以及平面几何图形，具有直线、虚线、箭头、圆形、三角形、四边形、五角星、环形、批注、立体体、图形识别。 6、提供常用教学工具：放大镜、时钟、图表工具、拉幕、聚光灯、屏幕捕获、屏幕录制、黑屏肃静。 7、多学科工具模式：提供语文、数学、英语、物理、化学等学科工具，提供相应的 教学工具。 8、教学资源网站的教学素材库覆盖国内包括人教版、北师大版、苏教版、华师大版 等至少六种或以上主流的教材版本。 9、教育资源网站的教学素材库包括以下学科：小学语文、数学、科学；初中语文、 数学、物理、化学、地理、生物、历史；高中语文、数学、物理、化学、地理、生物、 历史等学科。 10、涵盖初、高中理、化、生三门学科所有实验，实验采用FLASH及3D效果制作，能充分直观体现实验的整个过程及注意要点，以及常见实验问题。能充分的解决一些实验设施不齐备或不方便实体操作的实验演示，满足学生参与实验、探究性学习的要求。 校园通功能 1、校长直播：在局域网，无需外网的情况下可以将校长讲话的音、视频图像、公开课的老师授课现场实时传送到校园内所有的pc显示终端，做到全校可同步收看校长演讲、开学典礼等现场情况 2、▲演示或授课内容可以是USB摄像头拍摄画面、网络摄像头拍摄画面、电脑屏幕画面或摄像头和屏幕合成显示的画面 3、▲平台支持图像质量高低、视频传输流畅度的设置，电脑的视频声音和演讲的麦克风声音可快速切换 4、▲提供与一体机同一品牌的国家版权局颁布的校园直播软件计算机著作权登记证书，并提供官网截图证明加盖公司公章。 大小屏互动系统 通过教师配备android 或IOS手机、平板能够实现与交互智能平板无线移动互动 1、软件支持开启电脑热点，方便周围手机、平板等设备上网 2、触摸板无线操作:用户可模拟鼠标键盘远程操作PC。 3、无线操作PPT播放:用户可无线打开PC端PPT，并进行幻灯片播放/退出/上下翻页操作。 4、同步PPT演示: 可以进行当前PPT内容的同步显示，可预览所有PPT页面的缩略图，并可快速定位并控制PC端智能平板播放PPT某一页，并实现远程批注。 5、无线实物投影:可以通过移动终端对学生作业等实物进行拍照，并快速上传到PC端展示； 6、具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片或课件自动划分类别，方便使用者快速找到相应文件，可在类别列表中将任一文件一键上传到电脑中并打开 7、▲提供与一体机同一品牌的软件著作权登记证书，提供官网查询截图证明加盖公司公章 会议控制系统 1、▲系统支持将多台电脑画面无线传输到大屏显示，视频、声音均可同步上传播放 2、▲自动列出网络上的用户ip和电脑名称，并可选择指定的ip或电脑自动切换到大屏显示 3、▲无线传输到大屏的电脑画面与内置电脑的桌面可一键快速切换 4、▲可通过一体机屏幕远程控制无线传输的外接电脑。 5、▲提供与一体机同一品牌的会议控制软件著作权登记证书，提供官网查询截图证明加盖公司公章。 集中控制系统： 1．Web版登录访问管理，系统采用B/S架构 2. 角色管理：可对一体机自定义创建、删除、编辑分组，并可按组的形式对一体机的状态进行查询和控制。 3.触摸功能控制：可对选定的多媒体交互一体机进行触摸功能启用和禁用的操作。 4、信息发布：可对校园局域网内的多媒体交互一体机发送即时滚动文字公告信息。 5、发送音频文件：可批量对选定的多媒体交互一体机发送打铃或紧急通知音频。 6、文件管理：管理一体机上传的文件和本地上传的文件，可上传、删除、下发文件 7、电视机控制：可单台或批量的对一体机中电视的信号源、图像模式、声音模式、音量的控制和设置，切换到制定TV频道。 8、文件分发：可按单台或批量的形式向一体机发送文件 9、网络Ghost：可远程批量对选定的多媒体交互一体机进行系统备份还原操作。 10、开关机控制：可对选定的多媒体交互一体机做即时或定时的开关机控制。定时开关机可实现单次、每日循环、每周循环、每月循环的定时控制。 11、电脑监控：可监控任意一台一体机CPU温度、内存、硬盘等使用情况，超出警戒值发出警告； 12、垃圾清理：可对一体机上的文件进行清理 13、软件置顶：可将同一品牌软件置顶呈现，如：白板软件等 14、系统报表：显示电视机和电脑常用信息（信号源、音量、是否开关机、内存使用状况等），并统计相关参数。 15、▲远程监控功能：可实时远程同时监控多台一体机的使用现状,并可实现9分屏图像同时监控 16、提供与一体机同一品牌的软件著作权登记证书 资质 ▲投标产品的生产企业为高新技术企业、知名品牌 ▲投标产品的生产企业获得国际权威机构颁发的软件能力成熟度模型CMMI-3认证证书 ▲投标产品板通过3C认证 ▲投标产品具有《软件企业认定证书》 ▲投标产品的生产企业连续四年获得中国教学装备行业协会会员单位 ▲投标产品的生产企业入围教育装备行业十大创新品牌 ▲投标产品生产厂家具备ISO9001质量体系认证\ISO14001\节能认证\职业健康体系认证 ▲投标产品的生产企业须提供省级或省级以上的守合同重信用企业的证书 ▲投标产品须提供省级或省级以上的高新技术产品认证证书 ▲投标产品必须通过QC080000有害物质过程管理合格证书 ▲投标产品的生产企业获得中小企业协会会员证书 ▲投标产品的生产企业获得企业信用等级AAA证书 ▲投标型号产品必须通过中国环境标志产品（I型）认证 ▲投标产品的生产企业须提供生产厂家生活污水、工业废气、厂界噪声环境检测报告 ▲投标产品需提供入围第十八期环境标志产品政府采购清单及第二十期节能产品政府采购清单截图证明 ▲投标产品的生产企业获得全国产品和服务质量诚信示范企业证书 ▲投标产品的生产企业获得全国质量检验稳定合格产品认证 ▲投标产品的生产企业获得市级或市级以上企业产品标准备案登记证书 技术参数中所有检测报告和资质原件备查 ★生产厂家提供授权书和售后服务承诺函。 | 3 | 台 |
| 87 | 移动一体支架 | 带自锁脚轮装置， 1.8 *0.28 * 1.2米 | 3 | 个 |
| 88 | 培训椅 | 培训椅，带写字板 | 70 | 把 |
| 89 | 汽车发动机拆装实训教学软件 | 汽车发动机构造与拆装实训软件 1、软件结构必需按照教学内容进行配套开发，进一步促进教学，提高教学效率。 ▲2、在软件设计方案上，系统应采用B/S模式研发、先进的Microsoft Visual Studio .Net开发平台。运用3ds Max进行零部件建模，采用Unity3d 动画引擎进行拆装实现。软件对同时使用用户数不设限。能支持局域网、校园网、Internet的布署。 3、系统必须采用大中型关系型数据库（MS SQL SERVER）对各项数据进行集中管理。 ▲4、软件结构模块必须集理论考试系统、AJR实训平台、AJR实训考试系统、知识共享平台、管理系统、帮助系统等于一体。其中AJR实训平台包括工具箱、实训、零件库三个主要功能模块。 5、系统应采用三层管理模式：管理员、教师、学生。 6、管理员可对用户权限、学生及教师账号进行实时管理与监控。包括教师管理、数据备份、系统维护等模块。 7、教师端可对学生用户后台进行管理，对所在系统的功能及数据信息进行维护、查看、添加等功能。包括用户管理、班级管理、实训设置、操作监控、在线考试、知识共享平台、帮助系统等模块。 ▲8、学生端包括：工具箱教学、AJR发动机整体介绍、零件库、拆卸安装视频（AJR）、拆装实训操作（AJR）、在线考试（理论和实训）、知识共享、帮助系统等模块。 ▲9、拆装实训是本平台的重点，它要求包括六大拆卸安装过程： ①外围部件拆卸 ②配气机构及气缸盖拆卸③活塞连杆组的拆卸 ④活塞连杆组的安装⑤配气机构及气缸盖安装⑥外围设备安装。 拆卸安装过程必须与教材所设定的拆装顺序完全对应。所涉及零部件必需在实物基础上进行三维建摸。拆卸安装实训采用Unity 3D进行设计实现。拆卸安装过程中系统能够对工具进行使用、用户错误操作能进行自动提示和指导。错误操作包括工具选择错误，工具参数设置错误，拆卸安装顺序错误等实际在拆卸安装可能出现错误情况。拆卸安装过程系统能进行暂停和恢复使用功能，方便跨课时教学。 10、系统要求提供运用3D技术与视频动画操作相结合来介绍工具仪器及拆装过程，让学生可以直观的体验汽车拆卸与安装的过程与细节。 11、软件必须有对Ajr发动机的整体介绍，即介绍大众AJR发动机基本知识，结构原理等理论基础知识。 ▲12、软件需包含工具箱教学，要求介绍AJR发动机拆卸安装过程中所要用的工具仪器，工具包括通用工具和专用工具两种。介绍每种工具时要分为5项内容： ①文字介绍②实物展示③3D展示④用法演示⑤使用注意点 13、软件需要提供完整的拆装实训训练，实训过程为：首先对实训内容和总体要求进行介绍；对拆装过程中的注意点、难点和要点进行单独介绍；进入实训。 ▲14、拆装实训过程中要求系统能实现将鼠标移动到零件上显示零件名称归属发动机哪个组成部分；鼠标移动到工具会给出该工具的名称和具体参数，对一些需要设置的工具点击工具可以设置；拆卸过程中出现错误时系统会提示错误，并给出正确的拆卸建议。 15、要求提供外围部件的拆卸、配气机构及气缸盖的拆卸、活塞连杆组的拆卸、活塞连杆组的装配、配气机构及气缸盖的装配、外围部件的装配的详细过程步骤指导。 ▲16、能提供具有自主版权的AJR发动机拆装真人演示视频，视频中要求配合声音对拆装过程中的难点、注意点进行详细讲解。难点、注意点主要包括配气机构的传动组拆卸、机体组件拆卸、气门组件拆卸、活塞连杆组拆卸、发动机曲轴飞轮组拆卸、发动机曲轴飞轮组安装、配气机构的传动组安装、气门组件安装、机体组件安装、活塞连杆组安装，相关视频超过100个。 ▲17、要求系统有零件库模块，通过3D形式展示AJR发动机组成的各个组成零件。 零件展示分两部分： ①零件的单独展示，学生可以通过鼠标对该零件进行缩放、移动、360度旋转查看等操作； ②零件在发动机所在位置展示，让学生可以清楚查看具体零件的安装位置，发动机表面零件在三维图上进行展示，对于发动机内部零件采用对外部零部件进行虚化透明化处理。 ▲18、系统要求提供考试模块，考试系统要求划分为理论考试和实训考试两个部分，理论考试题库要700道题目以上。 19、理论考试中由系统提供丰富的题库和大量试卷模板供教师开展考试。教师也可以对题库和试卷进行管理维护。系统能自动批阅试卷并对考试成绩进行统计分析，并能方便教师查看导出试卷、学生答卷、成绩表、分析表。 20、理论考试在教师端要求有考生管理、题库管理、试卷管理、考试管理、成绩管理等模块，在学生端有考生考试、在线练习、成绩查询等模块。 21、题库管理中，题目类型分为单选题、多选题、判断题和问答题。题目设定难易度、分数。教师可以对题库中的题目进行添加、修改和删除操作。 22、试卷管理中，要求试卷分为固定试卷和动态试卷两种类型。固定试卷是题目固定的一种考试类型，同一次考试所有考生的试题都相同（顺序不同）。动态试卷在考生进入考试时由系统根据教师设定的试卷要求进行自动生成试卷，增强考试的公平性和有效性。 ▲23、实训考试内容跟进课程设计划分6块，每个实训考试内容设定为150分，系统设定每个步骤的得分，教师可以对步骤得分进行维护。 24、具体实训考试内容必须包括外围部件拆卸 、配气机构及气缸盖拆卸、活塞连杆组的拆卸、活塞连杆组的安装、配气机构及气缸盖安装、外围设备安装。 ▲25、实训考试形式以三维动画游戏的形式展示给用户，采用Unity3D进行设计实现。考试过程中系统自动计分。对考生的工具选用、工具参数设定、拆装顺序等系统预设的项目进行计分。并能后台记录考生的详细错误信息，便于考试结果审核。并对考生的拆装过程进行完整的录制，提供回放功能。对整体考试成绩能够进行统计、分析、导出、打印归档等操作。 26、软件必须为本系统的所有用户提示一个关于汽车知识的知识库，知识库根据不同的知识内容进行分类管理，系统用户可以上传、下载知识库中的知识内容。 27、产品要有良好的模块设计和层次设计从而保证系统能实现低维护、升级成本。 28、系统要方便、易用，使操作者感到系统遵循大家熟悉的操作模式，提供更多的便利操作入口。系统操作流程清晰，操作简单。 29、能提供教学资源平台。 30、▲生产厂家具有独立法人资格，能够提供年检合格的营业执照； 31、▲具有高新技术企业证书； 32、▲具有CMMI三级证书； 33、▲具有软件企业认定证书； 34、▲具有信息安全管理体系认证证书； 35、▲投标软件产品必须具有软件著作权登记证书； 36、▲拥有配套教材及操作手册； 37、▲五年免费升级，终生免费维护； 38、▲汽车发动机构造与拆装实训软件在全国职业院校信息化大赛中获得一等奖证书。 39、★生产厂家提供授权书及售后服务承诺函。 | 1 | 套 |
| 90 | 汽车构造仿真教学软件 | 汽车构造仿真教学软件 ▲1.系统必须基于B/S架构和.NET技术，只需安装在服务器上，客户端访问无限制。 2.系统要求分三层权限管理，包括管理员端、教师端和学生端。管理员管理教师资料，教师建立班级学生以及实验的管理。 ▲3.教师端除可以管理班级、学生外，能够对实验进行完整的控制，不但可以添加学生、视频、习题、维修案例以及故障说明等内容，而且具有独立模块可以控制整个实验的步骤以及独立的模块直观的看到学生操作得分。 ▲4.系统不仅要包含汽车结构，还应包括汽车理论和检测维修两块内容。汽车理论包含汽车历史、设计理论、前沿技术、维修理论、专题设计、维修案例。汽车检测维修包含发控发动机、自动变通器、ABS制动、空调系统、电器设备等的常见问题与解决方法，还介绍如何检测仪器。 ▲5.系统内置全面的汽车视频介绍，教师可利用这些视频材料让学生进行理论课的巩固以及拓展。介绍内容包括：汽车史话、发动机概述、曲柄连杆结构、配气机构、润滑系统、冷却系统、点火系统、起动系统、汽油供给系统、柴油燃料供给系统、传动系统、行驶系统、转向系统、制动系统、汽车车身、电气设备。 ▲6.本系统从发动机、传动系、行驶系、转向系、制动系、汽车车身、电气设备、空调系统八个部分对汽车结构进行详细介绍和阐述。其中，传动系、行驶系、转向系、制动系四个模块属于底盘的四个组成部分，电器设备和空调系统则属于车身的部分。 7.汽车构造中要求从结构原理、三维零件、手动装配多方位的介绍各部件的使用。包含发动机、传动系、行驶系、转向系、制动系、汽车车身、电气设备、空调系统八个部分对汽车结构进行详细介绍和阐述。其中，传动系、行驶系、转向系、制动系四个模块属于底盘的四个组成部分，电器设备和空调系统则属于车身的部分。 8．汽车测检维修模块，集合了大量汽车故障测检仪器知识和故障实战案例。是汽车常见故障和实验操作和理论学习平台。 9．汽车理论模块为学生学习汽车各方面知识提供帮助，该知识库所有文章，可由教师进行添加和管理，为知识提供更新和查询的依据。 ▲10.设计理论模块图文并茂地介绍了汽车的设计理论，包括汽车动力性、动力装置参数选择、燃油经济性、操纵稳定性、制动系统等等。各块分别介绍了各使用特性的评价指标及评价方法，建立有关的动力学方程，分析汽车各个组成部件对各个性能的影响。 ▲11.系统必须以图片、动画、视频等形式介绍汽车的各个模块，通过动画的形式引导学生认识汽车各个部位的名称，用图文并茂的方式讲述汽车的发展历史、产业现状、知名厂商、汽车徽标等知识。 12.汽车结构模块必须按不同的系统划分后层层分解，用三维动画的形式展示汽车部件的立体图像，并介绍各部件的组成、功用及工作原理等。 13.要求提供各种零件让学生把汽车各部分零件以三维动画的形式模拟现实的装配过程将零件按顺序装配起来，从而有个比较直观的认识。 ▲14.软件包含五大模块：发动机、汽车底盘、车身、电气设备和汽车检测线教学。 ▲15.学生操作分两大块汽车结构和检测维修的学习，其中穿插理论学习以及视频讲解教学。本系统从发动机、传动系、行驶系、转向系、制动系、汽车车身、电气设备、空调系统八个部分对汽车结构进行详细介绍和阐述。其中，传动系、行驶系、转向系、制动系四个模块属于底盘的四个组成部分，电器设备和空调系统则属于车身的部分。 ▲16.汽车结构考核部分的核心内容是汽车知识、汽车案例以及在线考试系统，学生通过汽车理论知识和案例的学习，可以丰富平时的理论基础，同时，在线考试的应用，为教师和学生提供方便的模拟考试平台，既达到考核学生对知识的掌握情况，又可以提高教学效率。 17.要求设计理论模块图文并茂地介绍设计理论，包括汽车动力性、动力装置参数选择、燃油经济性、操纵稳定性、制动系统等。 18.测检仪器必须以图文的形式，向学生展示测检仪器的形状、种类、型号、使用说明等内容。 ▲19.检测维修中必须提供大于400个故障点，学生通过电子车用万能表、诊断仪等在每个分部原理图上测试电阻或电压，从而推断故障发生原因。 ▲20.要求教师端能够添加学生、视频、习题、维修案例以及故障说明等内容。 21.通过生动形象地视频演示，学生学习起来会更加轻松方便。 22.要求教师端具有独立模块可以控制真个实验的步骤以及独立的模块直观的看到学生操作得分。 23.案例知识是由教师在维修案例管理中进行添加，系统原始也自带一部分案例，提供给学生查看。维修案例模块提供了查询、查看功能。 24、能提供资源平台。 25、▲生产厂家具有独立法人资格，能够提供年检合格的营业执照； 26、▲具有高新技术企业证书； 27、▲具有CMMI三级证书； 28、▲具有软件企业认定证书； 29、▲具有信息安全管理体系认证证书； 30、▲投标软件产品必须具有软件著作权登记证书； 31、▲五年免费升级，终生免费维护； 32、★生产厂家提供授权书及售后服务承诺函。 33、▲具有配套的操作手册与实验指导手册。 | 1 | 套 |
| 91 | 气动干磨集尘器 | S145EPL | 2 | 台 |
| 92 | 气动干磨吸尘管子子 | 长度：5米 | 2 | 条 |
| 93 | 气动6寸磨灰机 | RH 153 | 2 | 个 |
| 94 | 气动6寸磨灰机 | RH156 | 2 | 个 |
| 95 | 伺服系统 | 1、以小功率指令信号去控制大功率负载； 2、在没有机械连接的情况下，由输入轴控制位于远处的输出轴，实现远距同步传动； 3、使输出机械位移精确地跟踪电信号，如记录和指示仪表等。 | 2 | 个 |
| 96 | 气动方型干磨机 | 规格RE21AL70-198mm | 2 | 个 |
| 97 | 干磨搭扣式手刨 | 规格70*125mm | 2 | 个 |
| 98 | 干磨搭扣式手刨 | 规格70*198mm | 2 | 个 |
| 99 | 工具车 | TR2 | 2 | 辆 |
| 100 | 接口 | Y型3通 | 2 | 个 |
| 101 | 干磨搭扣式手刨管 |  | 2 | 条 |
| 102 | 专用润滑油（） | VK32，规格：500ML | 10 | 瓶 |
| 103 | 三层工具车 | 规格75*34.5*74 | 2 | 台 |
| 104 | 油漆色样烤箱 | 电源：220V 2支300W电阻式加热管，规格 560*350*360mm | 1 | 个 |
| 105 | 调色灯箱 | 60012000 | 1 | 个 |
| 106 | 洗车枪工作台 | 38083000 | 1 | 个 |
| 107 | 叶子板喷涂架 | 90212020 | 2 | 个 |
| 108 | 烤漆房专用鼓式气管 | 36518000 | 2 | 个 |
| 109 | 喷板工位专用鼓式气管 | 3658000 | 2 | 个 |
| 110 | 调漆杯 | PP | 20 | 个 |
| 111 | 防护眼镜 | 7041000 | 30 | 个 |
| 112 | 抗稀释剂手套 | 7052000 | 50 | 双 |
| 113 | 乳胶手套 | 70510000 | 10 | 盒 |
| 114 | 经济型二节油水分离器 水性涂料专用 | 130252 | 1 | 个 |
| 115 | 4000环保省漆小修补面漆喷枪 | 198150 | 2 | 把 |
| 116 | 100 1.7口径底漆喷枪 | 145722 | 2 | 把 |
| 117 | 通用型气压调压表 （枪尾 | 27771） | 4 | 个 |
| 118 | 水性油漆吹风枪 | 1516标准型 | 2 | 个 |
| 119 | 耐溶剂泵式喷壶 | 127860 | 2 | 个 |
| 120 | 防毒口罩 | 面罩主体隔绝空气，起到密封作用；滤毒盒滤毒罐起到过滤毒气和粉尘的作用。主要用于含有低浓度有害气体和粉尘的作业环境。 | 10 | 套 |
| 121 | 砂网 | 国产6寸9孔 P80 | 50 | 张 |
| 122 | 砂网 | 国产6寸9孔 P120 | 50 | 张 |
| 123 | 砂网 | 国产6寸9孔 P180 | 50 | 张 |
| 124 | 砂网 | 国产6寸9孔 P240 | 50 | 张 |
| 125 | 砂网 | 国产6寸9孔 P320 | 50 | 张 |
| 126 | 砂网 | 国产6寸9孔 P400 | 50 | 张 |
| 127 | 砂网 | 国产6寸9孔 P500 | 50 | 张 |
| 128 | 手刨砂网 | 国产70*125 P80 | 50 | 张 |
| 129 | 手刨砂网 | 国产70*125 P120 | 50 | 张 |
| 130 | 手刨砂网 | 国产 70*125P180 | 50 | 张 |
| 131 | 手刨砂网 | 国产70*125 P240 | 50 | 张 |
| 132 | 手刨砂网 | 国产70*125 P320 | 50 | 张 |
| 133 | AC小比列尺 | 国产 | 50 | 把 |
| 134 | 猛龙菜瓜布 | 国产用于线纹处理,手磨使用,打磨,电路板清洁等360 | 20 | 片 |
| 135 | 猛龙菜瓜布 | 国产用于线纹处理,手磨使用,打磨,电路板清洁等1500 | 20 | 片 |
| 136 | 打蜡指示剂套装 | 国产 | 1 | 套 |
| 137 | 蓝色全能高效除油布 | 国产吸水性,去污性强结实,耐用,可重复使用耐溶剂/低掉屑 | 2 | 箱 |
| 138 | 粘尘布 | 国产对尘埃有绝对吸附效果，擦拭时无残胶，表面光滑无污染；无特殊气味、不与油漆、蜡、化学物品产生化学反应；不起毛球或散落纸粉，韧性强，不伤物体表面。 | 50 | 张 |
| 139 | 胶带 | 3520厚度：0.2mm粘着力：2100耐热：150°基材：PET无溶剂低挥发产品 极好的绝缘性能和模切性能透明类产品具有超高透明度黑色类及黑白类产品具有遮光性能 | 5 | 箱 |
| 140 | 枪王养护洗手膏 | 含细腻磨砂颗粒，能有效去除各类污渍，更蕴含羊毛脂、芦荟、荷荷芭油等天然成份，滋润保护肌肤，防止开裂，清新香气更有效去除异味，只留芳香。 | 5 | 瓶 |
| 141 | 纸漏斗 | 国产 | 1 | 箱 |
| 142 | 防尘口罩 | 用于含有低浓度有害气体和蒸气的作业环境，遭受毒气突然袭击时提供暂时性防护 | 50 | 个 |
| 143 | 免洗枪壶 | 能搅拌、添加、存储、喷涂的枪壶多种配料比例尺组件少,重量轻,易操作 | 1 | 盒 |
| 144 | 原子灰刮刀 |  | 10 | 把 |
| 145 | 原子灰 | 国产国产灰质细腻、易刮涂、易填平、易打磨、干燥速度快、附着力强、硬度高、不易划伤、柔韧性好、耐热、不易开裂起泡、满足面漆前底材表面的平整、平滑。 | 8 | 罐 |
| 146 | 防毒口罩 | 物料处理及打磨等作业时产生的粉尘的防护 | 10 | 套 |
| 147 | 护目镜 | 国产改变透过光强和光谱。避免辐射光对眼睛造成伤害 | 5 | 幅 |
| 148 | 罐子 | 国产1L | 20 | 个 |
| 149 | 罐子 | 国产2L | 20 | 个 |
| 150 | 浆盖 | 密封防漏 通气孔永不堵塞 倒漆口不易漏漆 、开口流畅 易掌握流量使用方便、经久耐磨1L | 10 | 个 |
| 151 | 浆盖 | 国产密封防漏 通气孔永不堵塞 倒漆口不易漏漆 、开口流畅 易掌握流量使用方便、经久耐磨4L | 10 | 个 |
| 152 | 原子灰搅拌板 | 国产 | 1 | 把 |
| 153 | 水性漆色母 | 国产双层面漆系统之底层色漆 | 1 | 套 |
| 154 | 色环图 | 国产可组成可见光谱的单色基本上是RGB模式全色度的饼状图。 | 2 | 张 |
| 155 | 2K高固固化剂 | 国产 | 4 | 罐 |
| 156 | 极品清漆 | 国产 | 4 | 罐 |
| 157 | 中涂底漆 | 国产 | 2 | 罐 |
| 158 | 万能原子灰 | 极易附着在铁、镀锌表层、铸铁、铝及FGRP(玻璃纤维)，具有很强的填充功能,易涂刮、易打磨. | 6 | 罐 |
| 159 | 固化剂 | 主要是与主体树脂交联,使固化后的物质达到一种理想状态 | 4 | 罐 |
| 160 | 稀释剂 | 一种为了降低树脂粘度，改善其工艺性能而加入的与树脂混溶性良好的液体物质 | 6 | 罐 |
| 161 | 连体防护服（一次性） | 阻燃人造木浆和防学整理制成的阻燃粘胶防面料，可以达到阻燃效果和耐学品穿透的作用 | 2 | 件 |
| 162 | 设备安装、培训费、地基、水、电线路、气线路、辅材、人工费 | 定制 | 1 | 项 |
| 163 | 发动机及翻转架 | 1.采用全新发动机系统总成，附件齐全，完整无损，包括发电机、起动机、喷油嘴、火花塞、燃油分配器、全部传感器、执行器等； 2.减速机构采用蜗轮蜗杆式制成，将发动机固定在翻转架上可以360度旋转，任意工作角度锁止，方便学生拆装实训； 3.台架采用国际钢材焊接制作，并高温喷塑处理，漆面坚固，带有万向自锁脚轮装置，移动灵活。 ★生产厂家提供产品授权书和售后服务函。 | 2 | 台 |
| 164 |  | 一.产品组成 丰田发动机总成、正时机构、进排气管等附件齐全；与对应发动机相匹配的翻转架。 二、性能要求 1.原厂发动机零部件，符合装车标准； 2.放在热磨合台上能正常运转； 3.翻转架：蜗轮箱采用蜗轮蜗杆；蜗杆与轴经过热胀冷缩原理装配，有自锁功能，安全可靠；钢结构机体；操作省力，无噪声，无漏油；可翻转360°；万向型联接发动机支爪，可调节，实用多种车型；行走脚轮采有高强度聚氨酯，内有轴承，直径90MM；蜗轮蜗杆箱顶部有存放小零件的零件盒，大面积接油盆（油盆用优质钢板焊接而成）：660×590×35mm(长×宽×深)；联接盘承重量：大于280㎏；中心距地高度：680㎜。 三、教学要求 1.配置满足对应发动机拆装与维修教学用课件； 2.对应车型维修手册（电子版和纸质版各1套）； 3.配备本设备能够开展的实训项目指导书。 ★生产厂家提供产品授权书和售后服务函。 | 6 | 台 |
| 165 |  | 1.采用大众桑塔纳发动机系统总成，附件齐全，完整无损，包括发电机、起动机、喷油嘴、火花塞、燃油分配器、全部传感器、执行器等； 2.减速机构采用蜗轮蜗杆式制成，将发动机固定在翻转架上可以360度旋转，任意工作角度锁止，方便学生拆装实训； 3.台架采用国际钢材焊接制作，并高温喷塑处理，漆面坚固，带有万向自锁脚轮装置，移动灵活。 ★生产厂家提供产品授权书和售后服务函。 | 5 | 台 |
| 166 |  | 产品组成发动机总成、正时机构、进排气管等附件齐全；与对应发动机相匹配的翻转架。 二、性能要求 1.原厂发动机零部件，符合装车标准； 2.放在热磨合台上能正常运转； 3.翻转架：蜗轮箱采用蜗轮蜗杆；蜗杆与轴经过热胀冷缩原理装配，有自锁功能，安全可靠；钢结构机体；操作省力，无噪声，无漏油；可翻转360°；万向型联接发动机支爪，可调节，实用多种车型；行走脚轮采有高强度聚氨酯，内有轴承，直径90MM；蜗轮蜗杆箱顶部有存放小零件的零件盒。外形尺寸：约1200×700×965㎜ 长×宽×高)，大面积接油盆（油盆用优质钢板焊接而成）：约660×590×35mm(长×宽×深)；联接盘承重量：大于280㎏；中心距地高度：680㎜；整机重量：约110㎏。 三、教学要求 1.配置满足对应发动机拆装与维修教学用课件； 2.对应车型维修手册（电子版和纸质版各1套）； 3.配备本设备能够开展的实训项目指导书。 ★生产厂家提供产品授权书和售后服务函。 | 2 | 台 |
| 167 |  | 1.采用1.6发动机系统总成，附件齐全，完整无损，包括发电机、起动机、喷油嘴、火花塞、燃油分配器、全部传感器、执行器等； 2.减速机构采用蜗轮蜗杆式制成，将发动机固定在翻转架上可以360度旋转，任意工作角度锁止，方便学生拆装实训； 3.台架采用国际钢材焊接制作，并高温喷塑处理，漆面坚固，带有万向自锁脚轮装置，移动灵活。 ★生产厂家提供产品授权书和售后服务函。 | 2 | 台 |
| 168 |  | 1.采用柴油发动机系统总成，附件齐全，完整无损，包括发电机、起动机、喷油嘴、火花塞、燃油分配器、全部传感器、执行器等； 2.减速机构采用蜗轮蜗杆式制成，将发动机固定在翻转架上可以360度旋转，任意工作角度锁止，方便学生拆装实训； 3.台架采用国际钢材焊接制作，并高温喷塑处理，漆面坚固，带有万向自锁脚轮装置，移动灵活。 ★生产厂家提供产品授权书和售后服务函。 | 3 | 台 |
| 169 | 小剪举升机 | 举升重量3000KG，马力：2hp，功率：1.5KW，电压：AC380V.50HZ，最大举升高度：2000mm，举升时间：APProx.20sec | 2 | 台 |
| 170 | 测量尺 | 二维测量尺本实用新型是一种测量二维空间的控制观测器，属施工测量辅助工具操作简易，提高了工作效率及测量的正确性。 | 1 | 个 |
| 171 | 汽车空调诊断仪 | 1.存储温度：-20 至 +35 ˚C 2.工作温度：-20 至 +60 ˚C 3.装电池状态下的工作温度：0 至 +45 ˚C 4.高压传感器：测量范围：0至40 bars分辨率：0.1 bars 5.低压传感器:测量范围：0 至12 bars分辨率：0.01 bars 6.制冷剂温度传感器 – K型热电耦夹TK1 to TK4:测量范围：-20 至120 ˚C 分辨率：0.1˚C，在夹子上设计全新的机械结构可以更牢固地锁定在管路上 7.空气温度传感器（THR 无线传感器）:测量范围：-20 至60 ˚C 分辨率：1 ˚C 8.空气湿度传感器（THR无线传感器）：测量范围：0 至100% 分辨率：1% 屏幕：TFT 彩色屏 480 X 272 像素 | 1 | 套 |
| 172 | 荧光检漏仪 | 紫外线泄漏检测试剂盒包括：强大的50 瓦/12 伏的紫外线灯，15 英寸蓄电池夹子。注射枪与R-134a 软管和R-12 适配器。四盒染料旋转墨盒，染料清洗剂的紫外线增强眼镜。（OEM 批准和SAE 认证的染料）。 | 1 | 个 |
| 173 | 电子式卤素检漏仪 | 1.灵敏度：3 克/ 年 2.真机械泵：是 3.可视泄漏指示等级：18（三色） 4.灵敏度等级：7 5.一键重启和键盘控制：是 6.静音按钮：是 7.电池测试：真实电压指示 8.电池寿命：大约30 小时 | 1 | 个 |
| 174 | 制冷剂鉴别仪 | 1.电源：12V直流电 2.尺寸约（cm）：27.94 X 22.86 X 11.43 | 1 | 套 |
| 175 | 制冷剂回收加注机 | 1.制冷剂类型：R134a，R12 2.真空泵：71L/M 3.工作温度：10-50° C 4.压缩机：3/8HP 5.额定电压：220V 50Hz 6.额定功率：300 W 7.额定电流：1.8-7 A 8.回收速度：400 G/Min 9.极限真空度：-30inHg | 1 | 台 |
| 176 | 风速计 | 1. 空气流量：0.40 – 30 米/ 秒; 精度+ / -3%;80–5900 英尺/ 分钟; 精度+ /- 3% 1.4–108 公里/ 小时; 精度+ / - 3%;0.9–67 英里每小时 ; 精度+ / -3%;0.8–58 节 精度+ / - 3 2. 距离比：30:1 3. 温度（红外）：- 58 至932° F 4. 空气温度：14 至140° F | 1 | 个 |
| 177 | 干湿计 | 1.温度范围（K 型探头）：-328-2501° F 2.距离点比例：30:1 3.红外温度计：-58-932° F 4.空气温度：14-140° F 5.相对湿度范围：0-100% 6.水气点：-90-140 ° F 7.湿球温度：-7-140 ° F | 1 | 个 |
| 178 | 双通道温度计 | 压差计有双通道输入，可测量HVAC(暖通/空调）系统的绝对压力、静态压力和压力差。内置11种度量单位，可储存最大、最小和平均数据，分析更方便。配备背光LCD 大屏幕显示。 | 1 | 个 |
| 179 | 汽车专用万用表 | 万用表 mmd540h 1、该测试仪符合： IEC 1010-1 EN61010-1。2、绝缘层：2级,双结缘层。 3、超电压类别：CATIII1000V/CATIV600V4、显示：4000 计数带显示功能的 LCD 显示屏。5、极性：自动(-) 负极指示6、超量程：显示“OL”标志。 7、低电量指示：当电池电压低于工作电压时，屏幕则会显示“BAT”标志。 8、测量速率：每秒2次。9、自动关机：如30秒内无任何操作，测试仪会自动关机。10、操作环境：在相对湿度< 70 %的情况下， 0 oC 至 50 oC (32 oF 至 122 oF)。 11、存储温度：在相对湿度< 80 %的情况下-20 oC 至 60 oC (-4 oF 至 140 oF)。 | 1 | 台 |
| 180 | 汽车故障电脑诊断仪 | 德国博世660 外部供电 100V~240V/50~60HZ 功率<10W 工作温度-10~45°C 存储温度-15~50°C 相对湿度<90% 输入电压DC7~32V Micro SD卡 可插拔Micro SD卡，4GB Micro Card 最大支持32GB 防护等级 IP30 CPU Cortex-A8 800MHZ主频 操作系统 Linux 显示器7'800*480LED 背光 真彩液晶 触摸屏7'电阻式触摸屏 | 1 | 台 |
| 181 | 皮带张紧表 | 测试范围3.38NM-20.33NM | 1 | 个 |

注：投标人如不是生产厂商则需提供上表中前驱底盘综合实训台、自动变速器模型、转向实验台、传动系统实训台、自动变速器拆装实训台、电控悬架实训台、交互式智能一体机、汽车发动机拆装实训教学软件、汽车构造仿真教学软件的生产厂商授权书。

三、其它要求

1、交货期：合同签订之日起7天内。

交货地点：由采购人指定地点。

2、投标人报价时需包括运输、安装等一切费用。

3、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）提供不少于一年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供一年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

4、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，将报政府采购主管部门严肃处理。

### 第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日汽车维修重点专业建设（项目编号:HZ2017-250）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的 30%  ；

2、项目安装、调试并通过验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 70%；

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。（如果甲方或乙方需要，则可在此增加合同份数）。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、投标人资格要求中的所有材料复印件

6、保证金缴纳证明复印件

7、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

8、社会保障缴费记录复印件

8、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

9、法人代表、授权代表身份证复印件

10、同类项目业绩表（表5）

11、生产厂商授权书（表6）

12、技术部分（包括方案、所投产品彩页、技术资料、售后服务、培训等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：汽车维修重点专业建设    项目编号： HZ2017-250

工期/交货期：合同签订后

| 序号 | 项目/设备名称 | 品牌型号、规格配置或要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有货物、运输、安装、集成、调试、试运行、服务、税等费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的汽车维修重点专业建设（项目编号为： HZ2017-250 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、投标人项目业绩表

项目名称：汽车维修重点专业建设    项目编号： HZ2017-250

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 签约时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

### 表6、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2017-250的汽车维修重点专业建设的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人最低的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：汽车维修重点专业建设

项目编号： HZ2017-250

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 关键性技术要求 | 带★的技术指标是否全面满足（如有） |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：汽车维修重点专业建设

项目编号： HZ2017-250

| 评分项目 | 评分标准及说明 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术评分 （50分） | 产品技术特性和性能 | 投标人提供的设备技术参数与招标文件中的参照技术参数进行点对点比较。 （1）完全满足或优于招标文件参数要求，提供齐全且严格符合招标要求的测试报告、证书等技术证明材料，得30分； （2）每有一项“▲号”指标不满足，每项扣5分； （3）其余指标项，每有一项不满足，每项扣2分，扣完为止； （重点考察是否提供齐全的生产厂家授权、测试报告、证书等证明材料。） | 30 |  |
|  |  | 投标人进行汽车发动机拆装实训教学软件及汽车构造仿真教学软件现场演示，是否符合用户要求。优得10分，良得5分，无演示得0分。 | 10 |  |
|  |  | 投标交互式一体机产品的生产企业应为高新技术企业，自主研发、技术创新，并提以下供相关证明文件 （每满足以下一条得5分）： （1）显示模块提供具备CNAS资格的整机平均无故障10万小时的权威检测报告； （2）提供内置电脑平均无故障时间（MTBF）10万小时且加盖CNAS公章的权威检测报告； | 10 |  |
| 商务评分（20分） | 投标人实力及管理水平 | 最近一年内实施过两次以上同类项目，提供中标合同复印件，原件备查；全部满足得6分，每缺一项扣3分。 | 6 |  |
|  |  | 投标人须具有较强的本地化服务能力，非本地投标人需在本地设立分支机构，作为常驻技术、服务支持机构(需提供营业执照及办公场所证明材料，办公场所为租赁的必须提供房管部门出具的房屋租赁合同登记备案证明)。满足条件得4分，不满足得0分 | 4 |  |
|  |  | 投标人交付时间，签订合同起; （1）提前1天交货。加1分； （2）提前2天交货，加3分； （3）提前3天以上交货，加5分； | 5 |  |
|  |  | 投标方案及产品实用性。 优得2分，差得1分，不提供者不得分。 | 2 |  |
|  |  | 提供完善的售后服务及培训计划。 优得2分，差得1分，不提供者不得分。 | 2 |  |
|  |  | 投标文件是否规范完整，便于检索、查阅，满足得1分，否则0分。 | 1 |  |
| 价格分（30） | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 总分 |  | 100 |  |

评委：