政府采购询价

招标文件

# 采购项目：洋浦经济开发区石化功能园区安全生产监管执法专业装备建设项目

# 采购编号：HNJY2017-42-7

# 海南省教学仪器设备招标中心

# 二○一七年七月

文件目录

一、询价邀请函

二、投标项目需求

三、投标人须知

四、合同通用条款

五、合同条款及格式

六、投标文件格式

七、采购清单

第一部分 询价邀请函

根据《中华人民共和国政府采购法》的规定, 受洋浦经济开发区安监局的委托，现就下述洋浦经济开发区石化功能园区安全生产监管执法专业装备建设项目进行询价采购。

一、适用范围：

# 本询价文件仅适用于洋浦经济开发区石化功能园区安全生产监管执法专业装备建设项目。

二、项目名称：洋浦经济开发区石化功能园区安全生产监管执法专业装备建设项目。

三、采购编号：HNJY2017-42-7

四、采购方式：询价采购

## 五、供应商资格要求：（投标人必须具备以下条件并提交相关证明资料）

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人（提供企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件）。

（2）提供2017年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭证。

（3）投标人的营业范围必须是包含本招标内容涉及的安全监管监测装备器材产品。

（4）投标人不是设备制造厂家的，带“★”的产品（详见需求表）必须获得设备制造厂家针对项目的授权书和售后服务承诺函，并提供盖有设备制造厂家的彩页样本，同时提供盖有设备制造厂家章的技术参数确认资料。

（5）本项目不接受联合体投标。

六、购买标书时间：2017年7月27日起至2017年7月31日17:30时（正常上班时间：08：00--12：00，14：30--17：30），节假日除外。

七、购买标书

标书售价：标书每包100元,标书售后不退。如欲邮购，请和我中心联系，我们将以快件邮寄，邮每套50元。标书售后不退。购买标书须提供：法人营业执照的复印件、组织代码机构证书复印件、税务登记证书复印件或三证合一营业执照复印件。

地    点： 海南省教学仪器设备招标中心

地    址： 海口市西沙路二号（蓝天路教育苑内）

邮政编码：570206

购买标书银行帐户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：中国银行海口美舍河支行

银行帐号：266255028427

交投标保证金银行帐户：

开户银行： 建设银行海口国兴大道支行

银行帐号： 46001002537052500288

八、联系方式：海南省教学仪器设备招标中心

购买及咨询标书电话：0898-66779294 ，0898-66742218

财务联系电话：0898-66757906

传真：0898-66779720 ；

采购信息及采购结果请查询：

中国海南政府采购网：http://36.101.208.72:8080/

九、递交投标文件时间 ：2017年8月3日上午8:00至8:30。投标截止时间：2017年8月3日上午8：30分（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受）

十、开标时间： 2017年8月3日上午北京时间8：30。

十一、开标地点：海南省教学仪器设备招标中心会议室。

十二、投标方应将“投标文件”胶装成册。为了方便开标、唱标，投标人应将“投标文件”的 “开标一览表（以包为单位）”和“技术参数规格表”多打印一份单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入“招标文件”正本的密封袋中。

十三、投标人需提交的资格证明文件

1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

2 组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

3 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

4法定代表人授权书（格式）

5投标人的资格声明（格式）

6提供2017年任意一个月的社会保障资金缴纳证明（须加盖本单位公章）

7提供2017年任意一个月的纳税证明复印件（须加盖本单位公章）

8 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

9投标保证金支付证明

重要提示：投标人应分别提交8000元投标保证金，投标保证金应在递交投标文件截止时间之前汇入所要求的银行账户，并注明项目名称和项目编号，单次使用，之前帐款不做抵扣。

海南省教学仪器设备招标中心

2017年7月27日

# 第二部分　投标项目需求

# 本次招标的项目

# 详细采购清单详见第七部分。本项目采购预算为80万元，投标价超过预算视为无效投标。采购清单详见附件。

二、其他要求

1、交货时间：自签订合同之日起30天内供货。交货地点：采购人指定地点。

2、本项目为询价采购，投标商应按照技术清单要求产品的要求进行投标，不接受低于招标规格的投标。

3、服务要求

3.1供货方应在本地设立相应的技术支持及售后服务网点，确保设备使用的用户能够得到及时优质的售后服务。

3.2设备在安装调试、现场测试、终验后的保修期满后，因涉及设备问题或出现用户无法自行处理的问题，供货方必须提供及时的后期技术支持。

3.3本项目产品设备质量的质保期从用户验收设备合格后至少12个月，若在质量保修期内发生重要设备损坏，该设备在更换或维修正常工作后延长一年的质量保证期。质保期内供货商须提供质量“三包”服务。

3.4在保修期内和保修期外，设备如有重大故障，供货方接到用户电话24小时后，必须及时赶到现场排除故障。

4、培训要求

报价人应对本项目建设的内容提供维护、操作使用、管理等方面的培训，使受训人员能基本掌握使用及简单维护，直至能熟练独立操作。

5、技术文件：报价人应提供货物的技术资料。

三、设备的安装调试、试运行和验收

- 本项目为交付设备承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人免费提供，甲方将不再支付任何费用。

- 中标采购设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，中标人向采购人提请设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，采购人按中标人提供的仪器设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料。所有指标应与投标文件一致或在招标文件允许的范围内并符合响应的国家或行业标准以及符合用户的使用要求。如有损坏、缺件、翻新等情况，应按款额赔偿。

- 所有产品经安装、调试、技术培训、验收合格后，双方在《货物验收单》一式四份书面签字（盖章）验收。

四、技术资料

一）投标人应分阶段免费提供以下资料：

# 1、投标时

A、投标人简介

B、经营业绩简介

C、技术服务与技术培训

D、设备制造厂商提供的有效销售、售后服务授权书

# 2、设备到货时

A、产品设备硬件说明书（操作手册）、软件说明书（操作手册）

B、系统调试手册

C、系统各种设备的维修、保养手册

D、产品设备到货清单

E、公安部出具的检测报告

3、系统验收时

A、系统调试报告

B、系统仪器设备保修证明

五. 工具

投标人应提供产品设备所带专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂，并在货物到货时同时提供给采购人，此价格应包含在投标价中。

# 六.备件

投标人应提供一个在正常情况使用下，保质期满后一年内可保证仪器设备正常使用的备件和材料清单，并标明其种类、生产厂、单价和总价，采购人有权决定全部或有选择的购买。

七.易损件

投标人应提供一个易损、易耗件清单，并标明用途、生产厂、常规使用寿命和单价。

八.售后服务

(一)在保质期满后，投标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，投标人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

九. 技术培训要求

免费为2—3位采购人技术人员提供系统操作、维护培训。

十. 除投标文件明确外，未经采购人同意，中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

十一.签订合同： 中标人在收到《中标通知书》5个工作日内与采购人签订合同。

# 第三部分　投标人须知

投标人应仔细阅读海南省教学仪器设备招标中心招标文件（包括技术部分要求）中所有的条款

Ａ  说  明

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购中所叙述项目的仪器设备及服务采购。

1.2资金来源系政府财政资金

2、定义

2.1“采购人”系指业主

2.2“投标人”系指响应招标文件的、参加投标竞争的依法成立的制造商、代理商、供货商或其他组织。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的招标机构海南省教学仪器设备招标中心。

2.4“采购人”和“采购代理机构”统称“招标采购单位”

2.5“评标委员会”系指组建专门负责本次招标及其评标工作的临时性机构。

2.6“货物”系指所有的由投标人为满足招标文件要求而向招标方提供的仪器、设备、方案以及其它有关技术资料和材料。

2.7“服务”系指投标人为满足招标文件要求而向招标方承担的运输、安装调试、人员培训、技术服务、售后服务、保险和其它类似的义务。

2.8“日期、时间” 系指公历日、北京时间。

2.9招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷通讯，包括传真发送。

2.10“合同”系指由本次招标所产生的合同或和约文件。

2．11招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

3、合格的投标方

3.1是响应招标文件，参加投标竞争，符合《政府采购法》第二十二条的规定，且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

3.2投标方应遵守《中华人民共和国政府采购法》和有关的法律和招标条例。

3.3合同中提供的所有货物及其辅助服务，其来源均应符合招标文件要求而提供的设备、仪表、工具、备件、图纸和其他材料，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

3.4招标文件采购需求中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制型，投标产品响应其指标性能要求即可。

3.5如果本项目注明接受进口产品投标的，仍可接受满足需求的国内产品参与竞争。所谓进口产品是指:通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关外的产品。

3.6如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

3.7政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

3.7.1关于小微企业（供应商）产品参与投标

①根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

②小型、微型企业作为联合体一方参与政府采购活动且《联合投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

③享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”（附件）。

小微企业（供应商）是指符合《小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供该企业制造的货物，由该企业承担工程、提供服务，或者提供其 他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

3.7.2 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

3.7.2.1节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。

3.7.2.2提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

3.7.2.3提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7.3 提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4、纪律

4．1投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

5、投标费用的承担

5.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标过程中的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# Ｂ　招标文件说明

6、“招标文件”的构成

6.1“招标文件”是用以阐明所需仪器设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部份组成：

(1) 投标邀请函；

(2) 投标项目要求；

(3) 投标人须知；

(4) 招标采购合同格式；

(5) 附件（投标文件格式、评标原则和步骤及评标方法）

7、 招标文件的澄清

7.1凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

# Ｃ  投标文件的编写

8、要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求提供“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性，以确保其投标对“招标文件”做出实质性响应。若投标方不能按招标文件要求提供与本标相关的文件、图片资料、证明材料，其投标书将视为不完整的标书，其投标可能被拒绝。具体商务格式详见第六部分 投标文件格式。

8.2投标文件的语言为中文。

8.3 投标文件的所有计量单位执行中华人民共和国的计量单位。

9、“投标文件”的组成

9.1“投标文件”应包括下列部份：

（1）投标书

（2）政府采购货物报价一览表

（3）技术参数图片资料

（4）设备制造厂商提供有效的销售、售后服务授权书

（5）投标资格证明文件

（6）投标货物符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容

（7）投标保证金或保函

投标方应将“投标文件”胶装成册，并填写“投标文件”。

9.2为了方便开标、评标，投标人应将“投标文件”的 “开标一览表（以包为单位）”和“技术参数规格表”再多打印一份单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入“招标文件”正本的密封袋中。（为方便评标，将“开标一览表”、“规格响应表”等文件制作成光盘电子文档或U盘，连同“招标文件”递交）

10、 “投标文件”格式

10.1投标人应按“招标文件”中提供的“投标文件格式”填写投标书、“政府采购货物报价一览表”、和“售后服务计划”等，投标人应分别在以上表格中注明提供的货物名称、型号规格、技术配置及参数、原产地（生产厂名）、数量和价格等（见附件格式）。

10.2投标人可对本“招标文件”中“招标采购项目设备清单及范围”所列的所有货物进行以包为单位投标，投标人可以全部投标，亦可选择其中一包投标。但不得将一包中的内容拆开投标。

11、投标报价

11.1投标人应在“招标文件”所附的“政府采购货物报价一览表”（附件格式二）上写明投标货物的单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

11.2投标人应按上述条款的要求填写仪器设备报价。此报价作为招标方评标标准，但不能限制甲方以其它方式签订合同的权力。

11.3投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

  - 11.4投标总报价表及投标分项报价表应包括：

总报价应包括投标人对每个分项下所提供设计、制造、采购、各项税费、交货、技术服务、技术培训、安装、调试、随机零配件、标配工具、运输保险、可靠性运行、预验收、最终验收及质量保证期期间的全部责任和义务及合同实施过程中不可预见费用等。投标人应将货物需求一览表中的所有项目在投标分项报价表上列出并逐项报价。如果投标分项报价表中有列出但未标价的项目，则将其视为已包含在其他项目的报价中，合同执行中不另予支付。

12、投标人资格的证明文件

投标人应填写并提交招标文件上所附的“资格证明文件”。

13、投标保证金

13.1 投标保证金为“投标文件”的组成部份之一，是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。

13.2 投标方应向招标代理机构提交投标保证金。

13.3未中标的投标人的投标保证金，采购代理机构将在发出《中标通知书》之日起5个工作日内予以原额无息退还。

13.4中标方的投标保证金，采购代理机构将在中标方签订合同并支付中标服务费后予以原额无息退还。

13.5发生以下情况投标保证金可能被没收

（1）在投标有效期内撤回其投标

（2）中标后的规定期限内未签合同

（3）中标未按合同金额的2%交纳履约保函

（4）中标后不执行向采购代理机构交纳中标服务费

14、投标有效期

14.1“投标文件”从开标之日起，投标有效期为60天。

14.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改“投标文件”。

15、“投标文件”的签署及修改

15.1投标方应准备一份正本和三份副本及电子文件（光盘），并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准；如果制造厂（商）提供的“产品图片资料”或“产品说明书”内容与投标文件中“政府采购货物报价一览表的技术规格”内容不一致的，以制造厂（商）提供的“产品图片资料” 或“产品说明书”为准。

15.2除投标人对错处作必要修改外，“投标文件”中不许有加行、涂抹或改写。

15.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

Ｄ   投标文件的递交

16、“投标文件”的密封和标记

16.1投标人应将“投标文件”正本和副本分别用信封密封，并在信封面上标明招标编号、投标货物名称，并注明及“正本”或“副本”。“投标文件”须进行胶装。

16.2每一密封件封口上应注明“于  月  日之前不准启封”的字样，并加盖印章。

16.3“投标文件”需由专人送交。投标方应按招标文件中的规定进行密封和标记后，将“投标文件”按照“招标文件”中注明的开标时间和地址送至采购代理机构。

17、采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

Ｅ   开标和评标

18、开标

18.1采购代理机构在“招标公告”或“投标邀请函”规定的时间和地点公开唱标。

18.2开标时，采购代理机构、投标人代表一起检查“投标文件”的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为“投标文件”正本中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。采购代理机构开标过程做唱标记录。

19、评标委员会

19.1评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》并结合招标采购货物的特点，组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构，其成员由有关技术、经济等方面的行业专家和招标人代表组成专家组成评标委员会，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人。评标委员会对“投标文件”进行审查、质疑、评估和比较。

19.2 评标期间，投标人应由法人代表或授权委托人应答必须的询标。

20、对“投标文件”的审查和响应性的确定

20.1开标后，采购代理机构将组织审查“投标文件”是否完整；是否有计算错误；采购代理机构所要求的投标保证金是否已提供；文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

20.2评标委员会将确定每份投标是否对“招标文件”的要求，做出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合“招标文件”的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到“招标文件”规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。招标方判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

20.3评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

20.4评标委员会允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

初步审查表

评委：                                                 日期

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（投标认定条件） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求（投标邀请函中的供应商资格要求） |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标保证金 | 是否提出交投标保证金证明的 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标价 | 投标价是否唯一 |  |  |  |  |  |
| 6 | 交货期 | 是否按照招标文件规定时间 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否有其它无效报价认定条件 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 结论 |  |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

21、投标文件的澄清

21.1为了有助于对“投标文件”进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出质疑，并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任，按照采购代理机构通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

21.2重要的澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

22、评标原则和方法：取满足招标文件要求最低报价供应商为预中标人。

Ｆ.授予合同

23、定标原则

23.1严格按照“招标文件”的要求和条件进行评标，择优定标。

23.2评标结束后，采购代理机构组织编写评标报告，采购人根据评标报告和授标建议书推荐的中标候选供应商确定中标人，并送报采购管理机关备案。

23.3如果中标人不能按照招标文件的要求及投标文件的承诺签订合同或中标人的投标文件与事实不符，采购人可以取消中标人的中标资格并将合同授予另一中标候选人，或者依法重新招标或采取其他采购方式。采购人对影响的投标人不承担任何责任。

24、中标通知

24.1评标结束后，根据评标委员会裁定的结果，由海南省教学仪器设备招标中心签发《中标通知书》。

24.2《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。中标人不与招标人按期订立合同的，其投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，应当对超出部分予以赔偿。

25、授予合同时变更数量的权力

采购代理机构在授予合同时，可根据采购人实际需求，对“招标货物一览表”中列明的货物的数量和服务予以增加或减少，额度不大于10%。

26、签订合同

26.1中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，采购代理机构予以鉴证。

26.2、《中标通知书》中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

27、中标服务费

27.1中标方应向海南省教学仪器设备招标中心支付的中标服务费。

27.2中标服务费金额按“中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]”文件规定收取。

28、履约保证金

28.1中标人在收到《中标通知书》后5个工作日内，应按照合同规定向招标代理机构提交由国内一家银行，或具有金融许可证的其他机构出具的金额为合同总价2%的履约保证金函、银行转帐支票或现金等。

28.2如果中标人拒绝按时提交履约保证金，视为放弃中标项目，应承担违约责任。

第四部分　合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、                                    及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．支付

合同生效后，｛免税自用进口设备由供货商自行办妥免税购汇批文， （甲方提供有关证明文件），仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向业主提请仪器设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，货物验收合格后，乙方应按甲方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“货物验收单”（注明发票呈码），国产设备、不免税自用进口设备：甲方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；

10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五部分要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，且乙方须向甲方支付合同总额10%的违约金；逾期交付的货物，从逾期之日起每日按合同总额1%的数额向甲方另加付违约金；国产仪器设备逾期15日（进口仪器设备逾期30日）以上时，甲方有权终止合同，如甲方损失超过违约金数额则乙方应按实际损失额赔偿；在货到验收之日起15日内仍不能按约定提供发票的，每日按未开具发票总额的1%支付违约金，并且乙方仍然负提供发票的责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．仲裁

18.l 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经采购代理机构鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

第五部分　合同条款及格式

甲方：

乙方：

甲乙双方根据2017年 月  日2017年本级政府               （招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

二、本合同总价及货物服务清单详见附表《采购清单》。

三、设备质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

乙方提供的设备必须严格按合同清单中的品牌及型号供货，必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。所提供的家具类产品也必须符合合同要求，否则甲方有权拒绝签收，所造成的损失由乙方承担。

乙方对所提供的设备须提供相应的免费上门维修保养期，保修期自甲方验收合格之日计算，附表一有具体注明的，以描述为准，未注明的，提供12个月保修期。本项目质量保证期，自验收合格之日起算，期限12个月。

保养期内非因甲方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责。乙方负责次日上门包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，乙方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，乙方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式：

所有设备在合同签订后30天内必须发货到业主指定地点安装调试，并培训后，由甲方负责验收。设备运送产生的费用，由乙方负责。

五、乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：甲方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：甲方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：

1、采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 95  %。

2、剩余5%为质量保证金，甲方自合同签订之日起一年后如服务无重大质量问题向乙方支付合同总额的5%。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

九、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

十、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

十一、本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行地人民法院管辖。

十二、本合同一式五份，买、卖、招标机构三方及财政采购监管部门各执一份，均具同等效力。

十三、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到乙方的履约保证金后，合同即生效。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

地址：                                 地址：

定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

银行帐号：                             银行帐号：

2017年  月  日                       2017年  月  日

鉴证方：海南省教学仪器设备招标中心

地  址：海口市西沙路二号

鉴证方代表：

电  话：0898－66779294

2017年  月  日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致，以双方签订时为准。

第六部分　投标文件格式

# 附件1

# 投 标 书

# 致：海南省教学仪器设备招标中心

根据贵方为                  项目的投标邀请                 （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                   （投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份。

⑴开标一览表

⑵售后服务计划

⑶设备技术配置和参数一览表

⑷规格响应表

⑸资格证明文件

⑹投标保证金支付证明，金额为              。

据此函，签字代表宣布同意如下：

⑴所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为            （人民币），即               （文字表述）。

⑵投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

⑶投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并

同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

⑷其投标自开标日起有效期为 60  个日历日。

⑸如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

⑹投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

⑺与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）：

日期：      年     月     日

全权代表签字：

# 附件2

# 政府采购货物报价一览表

# 项目名称：

投标人名称： （盖章）

| 序号 | 货物名称 | 品牌及技术参数 | 厂商 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

大写：                                                 合计：

是否小微型企业产品:是（   ）；否（   ）。

投标人代表签名：             职务：                          日期：

# 注：1、所有价格系用人民币表示。

2、第8栏的单价应包括全部安装、校正、测试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用

3、如果单价和总价不符时，以单价为准。

4、价格中应包括一切应付的税费。

5、投标商提供与本包相关的文件、图片资料、证明材料。若投标方不能按招标文件要求提供与本标相关的文件资料，其投标书将视为不完整的标书，其投标可能被拒绝，开标后不补交。

6、本项目为询价采购，投标商必须对本项目内所有的内容进行响应，不允许只对其中部分内容进行响应，否则视为无效报价。

附件3       规格响应表

投标人名称: （盖章）

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标型号规格及技术参数 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 注：1、参考规格填写甲方要求。

# 2、投标规格2由投标人填写。

# 投标人签名：

# 附件4

售后服务计划

主要内容应包括：

1、公司简介；

2、已做工程简介；

3、维修技术人员情况；

4、应急维修时间安排；

5、维修服务收费标准；

6、主要零配件价格；

7、其它服务承诺。

附件5

履约保函格式

履约保函

致：                 （采购人）

本保函作为贵方与政府集中采购中标人于  年  月  日就                   项目（以下简称“项目”）项下提供签订的       号合同履约保证金。            银行（以下简称银行）无条件地、不可撤消地保证本行、其继承和受让人无条件追索地向贵方以人民币支付总额不超过       元，即相当于合同价格的2%。

并以此约定如下：

1、中标人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方以后可能做出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补贵方认为对有缺陷货物（以下简称违约），只要贵方确实，无论中标人有何反对，本行凭贵方的书面违约通知，立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按该通知规定的方式付给贵方。

2、本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其他宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外都适用的可能免除本行责任的任何删除或其他行为，均不能解除或免除本行在该保证函项下的责任。

3、保证函在本合同规定的保证期满前完全有效。

出证行名称：

签字、盖章：

日     期：

## 附件6 资格证明文件（格式）

目     录

6.1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

6.2 组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

6.3 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

6.4法定代表人授权书（格式）

6.5投标人的资格声明（格式）

6.6 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

6.7制造商的代理授权书

6.8提供2017年任意一个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

6.9提供2017年任意一个月的纳税证明复印件（须加盖本单位公章）

## 附件6.1  法人营业执照的复印件

提供工商年检合格的营业执照副本复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件6.2  组织代码机构证书复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件6.3  税务登记证书复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件6.4                     法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

粘贴 法人、投标方代表身份证复印件

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 附件6.5  投标人的资格声明 （格式）

（须加盖本单位公章）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般员工：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

4、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

投标人盖章：____________________________

传真号：__________________

## 附件6.6 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

（须加盖本单位公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

## 附件6.7  制造商的代理授权书

致：                            （招标人名称）

作为设在                    （制造商地址）的制造/生产               （货物名称和/或描述）的                     （制造商名称）在此以制造厂的名义授权                    （代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就项目编号为：          招标文件递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

根据招标文件的规定，我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造商名称：

（公章）

日期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。由区域代理商出具的授权书，必须确保授权链的完整。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

## 附件6.8 社会保障资金缴纳记录

提供2017年任意一个月的企业社会保障资金缴纳社保证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

## 附件6.9  依法缴纳税收的完税证明

提供2017年任意一个月的企业依法缴纳税收的完税证明（复印件加盖单位公章）

## 附件7 中标服务费承诺书（格式）

致：海南省教学仪器设备招标中心：

我们在贵公司组织的	      	项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：	       	），我们保证在签订合同的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。收费标准按“中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]”文件规定收取。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

## 附件8 投标人认为需要提供的用于参与评审其他相关资料

附件9退还投标保证金申请函格式

致：海南省教学仪器设备招标中心

我方为            项目（项目名称、编号、分包号）投标所提交的保证金人民币         （注明大小写）元，请贵中心退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人（全称并加盖公章）：

日       期：

附件10  小型、微型企业声明函

小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

第七部分　采购清单

| 序号 | 设备名称 | 设备数量 （台/套） | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 履职基础保障能力 |  |  |  |
| 1 | 笔记本电脑 | 9 | 1、CPU类型：酷睿双核i7处理器 2、内存容量： 不少于8GB 3、硬盘容量：不少于1T 4、显存容量：独立显卡2GB 5、USB3.0： 3个 6、屏幕：不小于14寸 |  |
| 2 | 多功能一体机 | 2 | 1、技术类型：彩色激光 2、功能：打印、扫描、复印、传真 3、自动双面打印：支持 4、连接方式：有线，无线，有线&无线，USB等 |  |
| 3 | 投影仪 | 1 | 1、投影尺寸：60-100英寸 2、标准分辨率：1920X1080dpi 3、对比度：8001-10000:1 4、投影光源：超高压汞灯泡 5、变焦：1.3倍 |  |
| 4 | 复印机 | 1 | 1、技术类型：黑白激光 2、连接方式：有线，USB 3、耗材类型：一体式硒鼓 |  |
| 5 | 扫描仪 | 1 | 1、技术类型：便携式 2、分辨率：1200dpi |  |
| 二 | 现场监管执法能力 |  |  |  |
| 1 | 个人防护装备 | 9 | 1、防护服（按夏、冬配备各2套，需征求业主款式和尺寸） 2、正压式空气呼吸器 3、安全头盔 4、防护鞋（按夏、冬配备各2套，需征求业主款式和尺寸） 5、防爆手电筒 6、口罩、耳罩、眼罩 7、手套 |  |
| 2 | 安全监管执法终端 | 8 | 1.电池容量6500 mAh及以上。 2.7英寸屏幕及以上，分辨率1280*800。 3.后置800万像素+前置200万像素摄像头 4.防爆、防水、防尘（需提供防爆证书复印件加盖生产厂家公章，提供国家防爆电气产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章） 5、防护等级IP68并提供证明文件 5、装有安全监管应用软件。 | ★ |
| 3 | 执法记录仪 | 1 | 1、功能：夜视加强 2、拍摄角度：170°及以上 3、分辨率：1296P 4、内存：128G | ★ |
| 4 | 便携式打印机 | 2 | 1.便携式 2.支持无线网络打印 |  |
| 5 | 自救器 | 8 | 1、类别：呼吸防护 2、多种供氧方式 3、采用循环呼吸方式,呼出的气体通过清净罐中的CO2吸收剂,将CO2吸收,余下的氧气和减压器输出的氧气进入气囊通过口具吸入人体.与之前呼吸方式（指呼吸气流皆通过吸收剂）的自救器相比,具有呼吸阻力小,无粉尘吸入,不呛人,吸气温度低,呼吸舒适等优点 4、防护时间：使用时间为45分钟（中等劳动强度） 5、额定压力：20Mpa(200公斤) 6、安全阀门启压力：≤1Mpa 7、CO2吸收剂应装量：≥530g 8、投标时须提供煤安证检测报告复印件 | ★ |
| 6 | 红外测温计 | 2 | 1、类别：测温 2、量程：-50℃~1090℃度（需要厂家产品彩页作为证明文件） 3、测量精度：±1.5℃或1.5% 4、D:S物距比：20:1；（需要厂家产品彩页作为证明文件） 5、发射率：0.10~1.00连续可调（需要厂家产品彩页作为证明文件）； 6、最大值、最小值、平均值、温差值、高温报警设定，低温报警设定，12组数据存储 7、防爆：（需提供防爆证书复印件加盖生产厂家公章） | ★ |
| 7 | 便携式钢丝绳探伤仪 | 1 | 1、在线检测钢丝绳内外部断丝、磨损、锈蚀、变形、松股、跳丝、材质变化等各种缺陷功能。 2、产品符合GB/T21837-2008的要求，能检测局部损伤（LF）和金属横截面积变化（LMA），并在报告中直读出两项结果 3、利用以太网技术与RJ45接口或Wifi直接采样处理分析，具有在线声光报警与实时显示结果功能 4、局部缺陷的定性检测准确率：98% 5、断丝定性检测准确率： 100%； 6、断丝定量检测准确率：≥95%； 7、投标时须提供检测报告复印件 | ★ |
| 8 | 便携式烟气分析仪 | 2 | 1、测量CO气体浓度； 2、便携式； 3、可充电； 4、量程0-999ppm，精度＜±5%（F.S），最小读数1ppm，响应时间≤25秒 5、防爆（需提供防爆证书复印件加盖生产厂家公章，提供国家防爆电气产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章） | ★ |
| 9 | 激光测距仪 | 4 | 1.测量范围：0-100m 2、自带双水平泡 测量更精准； 3、水平与垂直双方向的水平仪设置，让用户在实际测量时可参照，测量更精准（需要厂家产品彩页作为证明文件）； 4、防爆型（需提供防爆证书复印件加盖生产厂家公章）。 | ★ |
| 10 | 声级计 | 2 | 1.频率范围：20Hz～12.5kHz 2.测量上限：>130dB（A） 3.本机噪声：<30dB（A） 4.符合标准：GB/T 3785-2010(IEC 61672:2002) 2级 5.显示：3位半LCD 6.输出接口：AC/DC 7.A/D采样频率：32kHz 8.积分功能：无 9.主要测量指标：Lp、Lmax 10.工作温度：0℃～40℃ 11.提供厂家盖章的制造计量器具许可证、计量器具型式批准证书、质量体系认证证书复印件 | ★ |
| 11 | 有毒有害气体检测仪 | 3 | 1、复合式气体检测仪，检测CO、H2S、NH3 2、检测气体：一氧化碳（CO）；量程：0-999ppm；精度：＜±5%（F.S）；最小读数1ppm；响应时间：≤25秒 3、检测气体：硫化氢（H2S）；量程：0-100ppm；精度：＜±5%（F.S）；最小读数：1ppm；响应时间：≤30秒 4、检测气体：氨气（NH3）；量程:0-100ppm；精度：＜±5%（F.S）；最小读数：1ppm；响应时间：≤50秒 5、防爆型（需提供防爆证书复印件加盖生产厂家公章） 6、提供国家防爆电气产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章 | ★ |
| 12 | 挥发性有机气体检测仪 | 2 | 1、防水、防尘 2、6插针迷你PID检测室，量程：0.1ppb到20000ppm（需要厂家产品彩页作为证明文件） 3、分辨率：0.1ppm 4、内设超过880+种气体 5、操作温度：-20~60℃，-4~140℉ 6、湿度：0~99% RH (无冷凝) 7、响应时间：T90＜2秒，锂电池长达24小时使用 8、可升级数据储存功能、可升级健康安全模式、可升级为ppb级 9、通过ATEX,IECEx，CUL认证并提供证书复印件。 | ★ |
| 13 | 个体放射剂量报警仪 | 3 | 1、剂量当量率：0.01μSv/h～10mSv/h； 2、灵敏度：>1.5CPS/uSv/h（相对于137Cs）； 3、相对误差：＜5%（在1mSv/h时）； 4、投标商提供质量体系认证证书复印件 | ★ |
| 14 | 监察装备专用箱 | 8 | 1、外部尺寸：623*447*244mm 2、可根据要求喷字 |  |
| 15 | 照度计 | 1 | 1、量程：20、200、2000、20000、200000 Lux；20、200、2000、20000 FC 2、光谱范围：320~730 |  |
| 16 | 便携式数字式测尘仪 | 1 | 1、适用范围：粉尘、扬尘、大气雾霾、空气灰尘、工业烟雾； 2、测量粒径档别： 0.5— 10µm粒子 3、检测灵敏度：0.001mg/m³；粉尘浓度测量相对误差：±10% | ★ |
| 17 | 便携式多参数气体检测报警仪 | 3 | 1、复合式气体检测仪，检测Ex、H2S、CO； 2、检测气体：硫化氢（H2S）；量程：0-100ppm；精度：＜±5%（F.S）；最小读数：1ppm；响应时间：≤30秒 3、检测气体：一氧化碳（CO）； 量程：0-999ppm；精度：＜±5%（F.S）；最小读数1ppm；响应时间：≤25秒 4、检测气体：可燃气体（Ex）；量程：0-100%LEL；精度：＜±5%（F.S）；最小读数：1% LEL；响应时间：≤15秒 5、防爆（需提供防爆证书复印件加盖生产厂家公章，提供国家防爆电气产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章 | ★ |
| 18 | 手持式未知物分析仪 | 3 | 1、探测距离：空旷地带可达100米 2、远距离炸药探测仪所能探测的炸药类物质如下： 2.1、军火弹药类：推进弹，散弹，用过的枪支，烟火，闪光弹，黑火药； 2.2、塑胶炸药类：塞姆汀塑胶炸药； 2.3、硝酸铵，硝酸钾，硝基类：黑索金，TNT，季戊炸药，硝化甘油炸药，混合硝基的炸药，苦味酸炸药，三硝基苯甲硝胺(用作炸药或弹药，海宋炸药，辛酸盐炸药，泥浆炸药，水凝胶炸药，感光乳剂炸药，氯酸盐/高氯酸盐（或酯）类炸药，橡胶炸药，硝酸酮类炸药，DNT，雷管，鞭炮。 4、探测角度：地上空旷地带45°以下，地上探测房屋在35°以下；地下探测深度达5米 | ★ |
| 19 | 卫星定位仪 | 5 | 1、GPS连续定位，数据实时上报； 2、防水、防尘； 3、投标时须提供质量体系认证证书 | ★ |
| 20 | 防雷综合测试仪 | 2 | 1、可用于电源避雷器(SPD)常规安全巡检和工程验收； 2、测试功能： 压敏电压、漏电流、绝缘电阻、放电管点火电压（直流火花放电电压）和放电管快速筛选、 导通性能测试等功能 | ★ |
| 21 | 无人监察机 | 2 | 1、飞行高度：500M； 2、飞行航程：5km； 3、无限连拍、智能返航、实时传送视频画面； 4、不低于1200万像素； 5、飞行器起飞降落时，起落架能自动收起和放下，最大限度扩大摄像机的视角，相机360度无遮挡拍摄； 6、屏幕尺寸（对角）不少于7英寸；遥控器自带高清图传 7、云台部分可拆式；可控转动范围：俯仰：-90°至 +30°，水平：±320°；结构设计范围：俯仰：-125°至 +45°，水平： ±330°；最大控制转速：俯仰：120°/秒，水平：180°/秒；三轴云台系统，360度无遮挡。 8、机身下面带下视超声波视觉系统，在室内可以定位 9、轴距:飞机轴距大于等于600mm 10、通过厂家的APP软件，能实时对相机参数进行调整，实时地图和雷达显示，可视化飞行地图和雷达设计，飞行数据（包括高度、距离、方向等）一目了然。 10、提供质量体系认证证书复印件、产品检验报告复印件 | ★ |
| 三 | 风险预警防控能力 |  |  |  |
| 1 | 视频会议系统 | 1 | 1、配置：包括视频会议终端、高清摄像头、2台50寸液晶电视、麦克风、遥控器、线缆； 2、技术指标： 2.1、采用分体式结构设计，摄像机与主机可分离安装； 2.2、至少12倍光学变焦倍数 2.3、视频编解码算法，应符合ITU H.261、H.263、H.264、H.264 High profile、H.264 SVC标准 2.4、支持ITU-T G.711、G.728、G.729A、G.722、G.722.1、G.722.1 Annex C、G.719音频编解码标准，为达到最佳声音还原效果和所投MCU配合可实现ITU-T标准 20KHz以上的宽带音频 2.5、支持使用PC插件通过IP网络连接方式发送双流（不使用视频线缆连接PC与终端主机），且双流图像可达720p 25帧/秒效果 2.6、支持通过鼠标、手写笔、触摸屏方式对双流内容进行标注，在点对点或多点会议中支持双流内容交互式标注，并支持对标注后的内容进行保存 2.7、支持通过iPad、Android Pad专用App对终端常用操作（呼叫、挂断、静音、音量调整）进行控制 3、会议速率：会议速率64Kbps—2Mbps之间动态可调 4、支持1920x1080p 50帧/秒的高清视频输出，至少支持10个以上摄像头位置预设 5、实现与省安监会议系统端口对接 | ★ |
| 四 | 事故调查处理能力 |  |  |  |
| 1 | 高清摄录望远镜 | 1 | 1、带显示屏 2、倍率：3-8倍 |  |
| 2 | 现场物证采集装置 | 3 | 指纹刷、胶带、显现剂、卷尺、手套、铅笔、物证瓶等 |  |
| 3 | 防爆照相机 | 1 | 1、防爆型，且适用于石油化工企业、油气罐区内使用。（需提供防爆证书复印件加盖生产厂家公章） 2、像素：2100万以上 3、镜头变焦：5倍光学变焦镜头以及10倍超解像变焦 4、有WIFI传输功能，智能手机无线遥控功能，自带强光灯 5、提供国家防爆电气产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章。 | ★ |
| 4 | 事故现场勘查箱 | 1 | 1、参考尺寸：460mm×360mm×160mm 2、可根据要求喷字 |  |
| 5 | 防爆摄像机 | 2 | 1、防爆型，且适用于石油化工企业、油气罐区内使用。（需提供防爆证书复印件加盖生产厂家公章、提供国家防爆电气产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章） 2、电池容量≧2850mAh 3、4K高清影像录制，分辨率≧3840x2160（需要厂家产品彩页作为证明文件） 4、内置Wi-Fi功能，可连接5台数码相机和摄像机。 | ★ |
| 6 | 多功能地下管线探测仪 | 1 | 1、无滤波：60Hz-6KHz； 2、滤波：60Hz-2.4KHz； 3、投标时提供国家级计量部门出具的测试证书 | ★ |
| 7 | 车载无线路由器 | 3 | 网络类型：3G、4G 类别：TD-LTE/FDD-LTE |  |
| 8 | 危险液体检测仪 | 1 | 1、1S内测试应答 2、有效监测距离：≤3mm | ★ |
| 五 | 法治宣传能力 |  |  |  |
| 1 | 专业扫描仪 | 1 | 1、便携式 2、分辨率：600dpi |  |
| 2 | 音频采集仪 | 3 | 1、音频播放格式：MP3 WMA WAV； 2、内存不低于32G |  |
| 3 | 安全生产流动宣传平台 | 1 | 1、立式广告机； 2、自动循环播放，可定时开关机，实现无人管理； 3、支持媒介类型CF/USB，可通过USB更新； 4、支持分屏显示。 | ★ |
| 4 | 专业照相机 | 1 | 1、单反相机 2、像素：2000-2999万 3、滤镜直径不小于72毫米 4、最大光圈不小于5.6毫米 |  |
| 5 | 投影系统 | 1 | 1、高清1080P投影机； 2、100英寸16比9电动幕布套装等投影光源； 3、超高压汞灯泡 |  |

说明：采购人有权对中标商提供的材料进行核实，如有发现虚假行为，将取消其中标资格。