采购清单

项目名称：2017年农村义务教育薄弱学校改造项目设备采购

项目编号：HNJY2017-55-19  B包

| 序号 | 货物名称 | 参考型号及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70寸教学触控一体机 | 1、集成触摸电视、模块化电脑主机等一体化内嵌设计；2、具有防尘、防水、防撞击设计；3铝合金时尚外观，金属黑拉丝氧化工艺，圆弧角防撞四边等边美观设计，前框铝框表面采用拉丝氧化工艺防止手汗或与空气的水汽引起的生锈问题；前面板带 8个功能按键；前制2个USB端口； 1个USB外置触摸屏接口(直接外接电脑使用)，方便连接外置笔记本电脑，以便老师自带电脑备课上课,同样具有触摸功能，实用快捷方便；产品和外壳同一品牌，以上的外观结构与附图一致；4、工业A级模组液晶屏，提供原厂相关证明；★5、屏幕尺寸（对角线）：70英寸（16:9）；6、背光类型：LED 背光；7、刷新频率：≥120Hz；8、对比度：≥4000：1；9、亮度：≥400cd/m2；10、色彩：10bit，≥16.7M；11、屏幕物理分辨率：≥1920×1080；12、格式及扫描方式： 支持1080P，逐行扫描；13、输入端口（不含PC端口）：≥1路VGA，≥1组YPbPr，≥2路HDMI，≥1路模拟电视RF，≥2路AV音频端口，≥1路VGA音频端口，≥2路AV，≥2路多媒体USB，≥1路音频同轴端口，≥1路前置PC USB（整机带PC时该端口有效）；14、输出端口（不含PC端口）：≥1路耳机音频输出，≥1路AV音频、视频输出（端口复用）；≥1路前置USB触摸输出端口(前置面板上)；★15、减少外界光线影响，同时具有较高的安全保护性，要求采用≥4mm高强度防划、防爆、防眩光钢化玻璃，并提供第三方专业检测机构测试报告；16、触控特性：要求6-10点红外技术，无需安装驱动和校准定位，无遮挡下同时识别6点的独立书写操作，触摸分辨率不少于32767*32767；17、光标响应速度：≥120点/s；★18、无触摸死点：进行单点或少于最高点数的多点遮挡后，仍能正常书写，不影响书写性能，投标时需提供现场演示；★19、触摸屏抗光性设计：用100K LUX照度的白炽灯进行直接照射，触摸功能正常使用，并提供专业机构独立第三方检测报告；★20、触摸屏防遮挡、损坏设计：任意四个测试点，每个测试点连续遮挡1—10个红外发射管，从未遮挡区域向遮挡区域进行多点连续划线，划线正常无断线现象，并提供专业机构独立第三方检测报告，投标时需提供现场演示；21、系统设计： WINDOWS系统，均可实现10点触控功能，同时支持白板书写功能，便于老师在多系统下进行授课，投标时需提供现场演示；22、批注功能：可在任意通道下实现批注功能，不仅可以批注文档还能对任意画面进行批注，并且具有保存、擦除等功能；23、电子白板功能：可实现电子白板功能，并且可在任意通道下打开，方便客户使用。可实现对画笔颜色、粗细、背景颜色更改，并可实现擦除、保存等功能； ★24、信号切换：触控信号切换菜单可以通过触摸屏手势、触摸屏菜单、前置按键、遥控器四种方式实现调出，方便用户使用，投标时需提供现场演示；25、童锁功能：按遥控器上专用按键，前置按键和触摸框功能失去作用，再按此按键或者关闭重启电源童锁解除；★26、具有双摸的网卡设计，可实现独立的有线和无线两种上网模式，可针对不同环境使用方便客户使用。采用无线WIFI设计，可进行无线连接，无需布线方便客户使用。具有WIFI热点功能，将有线的网络资源转化为无线网络资源，一机多用，节约用户成本，投标时需提供现场演示； 针对学校复杂的使用环境及海南地区高温高湿的天气因素，为保障机器的正常运行及师生的自身安全，要求产品具有以下设计要求： 静音设计：要求一体机整体在常规使用下，噪音等级≤18.5dB（A），并提供专业机构独立第三方检测报告；★28、浪涌防护设计：浪涌（冲击）抗扰度≥A级，并提供专业机构独立第三方检测报告；29、静电防护设计：静电放电抗扰度≥B级，并提供专业机构独立第三方检测报告；★30、防尘设计：设计等级要求≥IP6X，并提供专业机构独立第三方检测报告；31、防水设计：设计等级要求≥IPX5，并提供专业机构独立第三方检测报告；32、防盐雾设计：长期此环境下使用机器表面无起泡、锈蚀等现象，并提供专业机构独立第三方检测报告；★33、防撞击设计：用1000g钢球在1m高度进行自由落体撞击，防护玻璃表面无损伤破裂，并提供专业机构独立第三方检测报告；34、阻燃设计：要求3个一体机样品各进行10s、60s、120s的燃烧试验，样品燃烧时间均不超过15s。可有效避免产品意外燃烧，保证教生安全，并提供专业机构独立第三方检测报告；35、设计标准：采用国际Intel OPS标准超薄抽拔式电脑，集成于一体机内部，电脑供电与整机供电采用一根电源线实现整体供电，要求拆卸方便，便于售后维修；36、配置要求：（1）处理器：低功耗酷睿双核心四线程I3 CPU；内存容量：≥4GB DDR3,可扩充至8GB；固态硬盘: ≥250GB，SATA 2.5寸；（2）主芯片组：Intel HM76/QM77芯片组,或其他更优于的芯片组；主机接口：≥1路HDMI，≥2路USB3.0，≥1路千兆网卡，≥1路音频输入，≥1路音频输出；有PC启动键与复位键；（3）操作系统：32或64位中文版Windows嵌入式操作系统，安全易维护。★37、触控一体机支持教师用笔记本、台式电脑、平板电脑的桌面信号无线传输至教育一体机上显示，高传输带宽确保高清视频信号实时、延迟、点对点传输显示，需提供现场演示；★38、触控一体机具有无线回控功能，支持一体机触摸信号无线回传至平板电脑、笔记本电脑和台式计算机，通过触控一体机实现平板电脑、笔记本电脑和台式计算机的同步控制及显示功能，投标时需提供现场演示；★39、无线传输数据速率不低于300M/S；40、视频支持显示器显示格式：480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p；41、一体机的无线通讯功能。★42、售后服务：整机免费保修三年，三年免费上门服务。★43、其他要求：必须提供.CCC认证证书复印件（加盖厂家公章）；44、原厂售后服务7×24承诺函原件、供货函原件。45、提供产品参数确认函原件。●投标时提供厂家针对本项目的专项授权书原件。 | 套 | 4 |
| 2 | 白板软件 | ★1、触控一体机支持教师用笔记本、台式电脑、平板电脑的桌面信号无线传输至教育一体机上显示，高传输带宽确保高清视频信号实时、延迟、点对点传输显示。投标时需提供现场演示；★2、触控一体机具有无线回控功能，支持一体机触摸信号无线回传至平板电脑、笔记本电脑和台式计算机，通过触控一体机实现平板电脑、笔记本电脑和台式计算机的同步控制及显示功能。投标时需提供现场演示；★3无线传输数据速率不低于300M/S；4、视频支持显示器显示格式：480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p；★5、一体机的无线通讯功能；6、鼠标和书写批注状态一键切换：可提供明确的、突出的、并且唯一的图标或按钮来指示用户进行书写和鼠标两种状态的切换，清楚明了，实现鼠标和书写状态一键式切换。7、软件易用性：软件上的大多数按钮和图标都配有中文标题（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。8、书写标注功能：提供至少包括普通笔、工具笔、荧光笔、强调笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、铅笔、竹笔在内10种笔，毛笔字的书写要求具有笔锋，工具笔除了可书写外，还可以实现探照灯、放大镜功。能；强调笔闪烁后消失。9、擦除功能：能按需选择不同大小的板擦进行书写内容的擦除,并提供区域擦除和清屏功能。基本绘图功能能提供包括矩形、三角形、椭圆形、立方体、圆柱体在内的至少25种基本几何图形；能提供包括上箭头、下箭头、弧形箭头、丁字箭头在内至少25种箭头图形绘制；可实现上述图形的绘制、大小调整、旋转、删除、锁定、复制、图层调整、填充等常用功能。同时提供多种线条样式和透明度的设置功能。10、学科绘图功能：能按学科分类提供至少8门学科的绘图功能，提供绘制多种或多个原子结构图、地理图例与符号、各国国旗、天气符号、坐标系、光学符号、电学符号、力学符号、神经系统符号、运行系统符号、遗传学符号等。11、实验仪器绘图功能（投标时需现场演示）：能提供包括物理、化学等学科常用的实验仪器绘制功能，至少可绘制天平、显微镜、试管、酒精灯、启普发生器、量筒、三角架、木块等50种以上实验仪器。12、图形智能识别：能将手绘的图形自动识别成标准图形，能至少识别横线、竖线、正圆、椭圆、矩形、三角形、四边形、五边形等多边形。13、多边形绘制：提供多边形绘制功能，用户可以按自己的意愿绘制多边形的形状。14、文本：用户可以通过屏幕键盘输入中文、英文、数字、符号等，并可以进行简易编辑。15、手写识别：持手写识别功能，可以识别中文简体、英文、数字，并对输入文字的大小、颜色、字体、对齐格式进行编辑，并可以任意移动、旋转。16、插入表格：可按用户的需求插入不同行数、列数的表格，并可在表格中编辑文字等，可对表格进行缩放、旋转、颜色设置、删除、插入、复制等操作。17、对象编辑：能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制、粘贴、移动、放大、缩小、旋转、导出、克隆、锁定、导出为图片、超链接等编辑。18、页面功能（投标时需现场演示）：可新增页面、删除页面、浏览页面、保存页面和调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次修改；能导出保存为多种图片格式，如gif,jpg,bmp,png等。具备页面无限扩展功能，同时可以设置页面的显示比例，可以扩大和缩小页面。19、常用辅助工具：提供幕布、软键盘、定时器、探照灯、屏幕截图、放大镜、计算器、随机点名、刮奖区等至少10种以上的教学展示的辅助工具。20、教学工具：提供仿真教学工具:直尺、30º、45º三角尺、量角器、圆规，可在刻度边缘画直线，以上工具可移动、缩放和旋转；量角器、直尺和三角板提供双游标，方便用户测量使用。量角器可以画角度和弧度。21、专用学科工具：能按学科分类提供至少8门以上学科、40个以上专用学科工具，学科工具必须涵盖语文、数学、英语、物理、化学等学科，内容包括但不仅包括：汉语拼音、成语词典、英语词典、函数图像、三角函数图像、复数运算、光学实验、元素周期表、乐器工具等教学常用工具。22、背景功能：用户可以自定义页面背景的颜色和图案，提供多种常用颜色以及图案的背景供用户使用，能至少提供12种以上常见作业本，例如汉字田字格、拼音、课文、方格、英文、音乐五线谱等常用的教学背景模板。并可调整背景放置方式。23、喷桶功能：能对绘图的几何图形内封闭区域进行颜色填充（包括对地图、学科封闭图形进行填充）。24、电子白板教学应用软件放大镜：多倍数放大页面内容，放大后能自由移动放大镜。25、屏幕录制：能将上课的全过程进行录制和回放，包括支持录制屏幕内容和麦风声音。26、插入功能：可以插入图片、视频、音频、等文件。27、页面缩放和漫游：具备页面无限漫游、超大板书功能，可缩放页面、恢复当前页面的显示尺寸，无限新建板书，板书内容集中浏览及选择性保存功能。28、操作系统：支持WINXP,Windows vista,WIN7,WIN8系统。29、图片素材：能提供各种学科符号图片，包括数学、化学、物理、地理、生物等学科，包括平面几何图形、立体几何图形、化学实验装置等教学符号图片。学科符号图片数量至少600幅。30、学科素材：提供人物、动物、地图等教学过程需要用到的常用素材图片和数学、化学、物理、地理、生物等学科素材图片；图片格式是主流的图片格式例如jpg、gif等。学科素材图片至少7000幅。31、配套教学资源：与白板产品配套的资源要求按国内主流教材，提供树状知识点结构展现形式，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与主流教材大体保持同步。小学可提供至少小学科学、小学数学、小学语文、小学英语的教学资源，以及幼儿版的资源；初中或高中可提供至少数学、生物、化学、物理、地理学科的教学资源。资源类型应包括教学课件、声音、视频、动画课件、图片等多种形式；要求每个知识点都能提供相应类型的资源素材。32、配套实验软件：能配套提供仿真实验软件，并配备有高校、中学、小学和幼儿的多个实验；实现实验教学与电子白板教学完美结合；实验包括高中物理、高中化学、高中生物、初中物理、初中化学、初中生物、小学科学、卡诺图、数字逻辑、几何软件等，可以按主流教材的知识点用树状结构进行知识点的分类和展开；同时提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；中学实验数量不少于100个；幼儿实验不少于10个。33、文件功能：白板讲解过程形成的页面可以保存为单一文件，退出软件后，双击此文件可以直接打开。★34、导出文件：可把白板课件导出为word文件、PDF文件和EXE文件，也可以导出为图片文件，导出时可选择导出当前页面或全部页面。35、打印：打印白板页面内容，可预览打印的演示文件内容。36、保存批注到OFFICE，可把当前批注保存到当前打开的word、ppt和excel文件中。37、PPT标注和保存：能使用白板软件直接打开PPT文件进行演示，在演示过程中，可以通过白板软件上的按钮控制PPT上下翻页。对PPT的批注可以准确保存到PPT文件里面，再次打开PPT时，批注内容不错位，并且能独立对每个批注进行编辑和操作。38、支持连接摄像头/展台设备，可读取摄像头/展台设备的图像，支持截图、批注、缩放等功能。39、支持扩展桌面（多屏幕）：可在扩展屏幕上进行书写、绘图、白板工具以及全部功能的使用。40、支持多语言：支持多国语言及蒙古文、藏文等国内少数民族语言。★41、售后服务：软件免费保修三年，三年免费上门服务。★42、手机无线同屏传输功能: 能将(手机、平板、PC)的教学文档、图片、PPT文件等内容能通过无线方式跨平台同屏传输到教学一体机上，进行上课标注。方便老师用手机也能备课。★43、配套软件：<电子绘本软件＞（需要提供软件授权证书）。本软件适用于中小学智能电子绘本教学，能更好的供高中小学生的学习兴趣。44、投标时提供原厂售后服务7×24承诺函原件、供货函原件。45、提供产品参数确认函原件。●投标时提供厂家针对本项目的专项授权书原件。 | 套 | 4 |
| 3 | 一体机推拉绿板 | 基本尺寸：4000mm×1250mm(尺寸可定做)，可根据所配一体机适当调整，确保与一体机的有效配套。 整体结构：推拉板书写板分内外双层结构，外层为两块滑动板，内层固定书写板占据大框内整体面积，为一体机留有相应空间，固定书写板与一体机正面平齐。 ★自动调节液晶电视周边：新型双槽高档可调节边框，规格40*20mm，加厚外包反侧型ABS滑动定位角，规格45*23mm,流线双槽卡式设计，攻克了一体机与周边难以完全匹配的难题，保证一体机与周边边框无缝对接，即使一体机或者推拉黑板安装位置倾斜，通过此边框也可以完全校正。更重要的是解决了电视侧面线路可开启调节的困难。 板面：优质金属烤漆书写板面，采用专用教学黑板优质板面，墨绿色、亚光，厚度为0.2mm左右，漆膜硬度9H，漆层为0.025；无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，细腻平整、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、耐磨损、耐腐蚀、色调柔和、时尚美观，学生任何角度都能正常观看。表面粗糙度：Ra 1.6-3.2＆micro:m，光泽度：光泽度≤6﹪，符合 GB/T28231-2011《书写板安全卫生要求》，板面可吸附磁针、磁片，书写面规整光洁，色彩协调，亚光，干擦、可视效果佳，有效缓解学生视觉疲劳。 内芯材料：选用吸音、高强度、防潮阻燃聚苯乙烯板。 背板：选用采用优质防锈热镀锌钢板，机械化制作，流水线一次成型，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88；防止电子红外设备干扰，保护设备。厚度:0.2mm左右。 边框：采用豪华高强度工业电泳香槟色铝合金，模具挤压一次成型，大框规格 90mm×50mm。轨道上置隐藏双吊式滑轮，结构性解决滑轮受粉尘影响的情况，配有宽度≥30mm 的可放置粉笔和粉尘清理的多用槽，粉尘落入粉尘槽后不影响滑动板推拉；粉尘槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，防止粉尘垂直落地，杜绝粉尘或杂物进入滑道，影响滑动。边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光。 包角材料：采用抗老化高强度 ABS 工程塑料注塑成型。采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm 的圆角，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 书写板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组水平滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于 0.5mm，经久耐用。数目≥8 组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 ★缓冲垫：黑板边框内部两侧安装缓冲垫，防止活动黑板开启时撞击立框。 | 套 | 4 |
| 4 | 65寸教学触摸一体机 | 集成触摸电视、模块化电脑主机等一体化内嵌设计；2、具有防尘、防水、防撞击设计；3铝合金时尚外观，金属黑拉丝氧化工艺，圆弧角防撞四边等边美观设计，前框铝框表面采用拉丝氧化工艺防止手汗或与空气的水汽引起的生锈问题；前面板带 8个功能按键；前制2个USB端口； 1个USB外置触摸屏接口(直接外接电脑使用)，方便连接外置笔记本电脑，以便老师自带电脑备课上课,同样具有触摸功能，实用快捷方便；（产品和外壳同一品牌，以上的外观结构与附图一致）；4、工业A级模组液晶屏，提供原厂相关证明；★5、屏幕尺寸（对角线）：65英寸（16:9）；6、背光类型：LED 背光；7、刷新频率：≥120Hz；8、对比度：≥4000：1；9、亮度：≥400cd/m2；10、色彩：10bit，≥16.7M；11、屏幕物理分辨率：≥1920×1080；12、格式及扫描方式： 支持1080P，逐行扫描；13、输入端口（不含PC端口）：≥1路VGA，≥1组YPbPr，≥2路HDMI，≥1路模拟电视RF，≥2路AV音频端口，≥1路VGA音频端口，≥2路AV，≥2路多媒体USB，≥1路音频同轴端口，≥1路前置PC USB（整机带PC时该端口有效）；14、输出端口（不含PC端口）：≥1路耳机音频输出，≥1路AV音频、视频输出（端口复用）；≥1路前置USB触摸输出端口(前置面板上)；★15、减少外界光线影响，同时具有较高的安全保护性，要求采用≥4mm高强度防划、防爆、防眩光钢化玻璃，并提供第三方专业检测机构测试报告；16、触控特性：要求6-10点红外技术，无需安装驱动和校准定位，无遮挡下同时识别6点的独立书写操作，触摸分辨率不少于32767*32767；17、光标响应速度：≥120点/s；★18、无触摸死点：进行单点或少于最高点数的多点遮挡后，仍能正常书写，不影响书写性能，投标时需提供现场演示；★19、触摸屏抗光性设计：用100K LUX照度的白炽灯进行直接照射，触摸功能正常使用，并提供专业机构独立第三方检测报告；★20、触摸屏防遮挡、损坏设计：任意四个测试点，每个测试点连续遮挡1—10个红外发射管，从未遮挡区域向遮挡区域进行多点连续划线，划线正常无断线现象，并提供专业机构独立第三方检测报告，投标时需提供现场演示；★21、系统设计： WINDOWS系统，均可实现10点触控功能，同时支持白板书写功能，便于老师在多系统下进行授课，投标时需提供现场演示；22、批注功能：可在任意通道下实现批注功能，不仅可以批注文档还能对任意画面进行批注，并且具有保存、擦除等功能；23、电子白板功能：可实现电子白板功能，并且可在任意通道下打开，方便客户使用。可实现对画笔颜色、粗细、背景颜色更改，并可实现擦除、保存等功能； ★24、信号切换：触控信号切换菜单可以通过触摸屏手势、触摸屏菜单、前置按键、遥控器四种方式实现调出，方便用户使用，投标时需提供现场演示；25、童锁功能：按遥控器上专用按键，前置按键和触摸框功能失去作用，再按此按键或者关闭重启电源童锁解除；★26、具有双摸的网卡设计，可实现独立的有线和无线两种上网模式，可针对不同环境使用方便客户使用。采用无线WIFI设计，可进行无线连接，无需布线方便客户使用。具有WIFI热点功能，将有线的网络资源转化为无线网络资源，一机多用，节约用户成本，投标时需提供现场演示； 针对学校复杂的使用环境及海南地区高温高湿的天气因素，为保障机器的正常运行及师生的自身安全，要求产品具有以下设计要求：27、静音设计：要求一体机整体在常规使用下，噪音等级≤18.5dB（A），并提供专业机构独立第三方检测报告；★28、浪涌防护设计：浪涌（冲击）抗扰度≥A级，并提供专业机构独立第三方检测报告；29、静电防护设计：静电放电抗扰度≥B级，并提供专业机构独立第三方检测报告；★30、防尘设计：设计等级要求≥IP6X，并提供专业机构独立第三方检测报告；31、防水设计：设计等级要求≥IPX5，并提供专业机构独立第三方检测报告；32、防盐雾设计：长期此环境下使用机器表面无起泡、锈蚀等现象，并提供专业机构独立第三方检测报告；★33、防撞击设计：用1000g钢球在1m高度进行自由落体撞击，防护玻璃表面无损伤破裂，并提供专业机构独立第三方检测报告；34、阻燃设计：要求3个一体机样品各进行10s、60s、120s的燃烧试验，样品燃烧时间均不超过15s。可有效避免产品意外燃烧，保证教生安全，并提供专业机构独立第三方检测报告；35、设计标准：采用国际Intel OPS标准超薄抽拔式电脑，集成于一体机内部，电脑供电与整机供电采用一根电源线实现整体供电，要求拆卸方便，便于售后维修；36、配置要求：（1）处理器：低功耗酷睿双核心四线程I3 CPU；内存容量：≥4GB DDR3,可扩充至8GB；固态硬盘: ≥250GB，SATA 2.5寸；（2）主芯片组：Intel HM76/QM77芯片组,或其他更优于的芯片组；主机接口：≥1路HDMI，≥2路USB3.0，≥1路千兆网卡，≥1路音频输入，≥1路音频输出；有PC启动键与复位键；（3）操作系统：32或64位中文版Windows嵌入式操作系统，安全易维护。★37、触控一体机支持教师用笔记本、台式电脑、平板电脑的桌面信号无线传输至教育一体机上显示，高传输带宽确保高清视频信号实时、延迟、点对点传输显示，需提供现场演示；★38、触控一体机具有无线回控功能，支持一体机触摸信号无线回传至平板电脑、笔记本电脑和台式计算机，通过触控一体机实现平板电脑、笔记本电脑和台式计算机的同步控制及显示功能，投标时需提供现场演示；★39、无线传输数据速率不低于300M/S；40、视频支持显示器显示格式：480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p；41、一体机的无线通讯功能；★42、售后服务：整机免费保修三年，三年免费上门服务。★43、其他要求：必须提供.CCC认证证书复印件（加盖厂家公章）；44、投标时提供原厂售后服务7×24承诺函原件、供货函原件。45、提供产品参数确认函原件。●投标时提供厂家针对本项目的专项授权书原件。 | 套 | 104 |
| 5 | 白板软件 | ★1、触控一体机支持教师用笔记本、台式电脑、平板电脑的桌面信号无线传输至教育一体机上显示，高传输带宽确保高清视频信号实时、延迟、点对点传输显示。投标时需提供现场演示；★2、触控一体机具有无线回控功能，支持一体机触摸信号无线回传至平板电脑、笔记本电脑和台式计算机，通过触控一体机实现平板电脑、笔记本电脑和台式计算机的同步控制及显示功能。投标时需提供现场演示；★3无线传输数据速率不低于300M/S；4、视频支持显示器显示格式：480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p；★5、一体机的无线通讯功能；6、鼠标和书写批注状态一键切换：可提供明确的、突出的、并且唯一的图标或按钮来指示用户进行书写和鼠标两种状态的切换，清楚明了，实现鼠标和书写状态一键式切换。7、软件易用性：软件上的大多数按钮和图标都配有中文标题（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。8、书写标注功能：提供至少包括普通笔、工具笔、荧光笔、强调笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、铅笔、竹笔在内10种笔，毛笔字的书写要求具有笔锋，工具笔除了可书写外，还可以实现探照灯、放大镜功。能；强调笔闪烁后消失。9、擦除功能：能按需选择不同大小的板擦进行书写内容的擦除,并提供区域擦除和清屏功能。基本绘图功能能提供包括矩形、三角形、椭圆形、立方体、圆柱体在内的至少25种基本几何图形；能提供包括上箭头、下箭头、弧形箭头、丁字箭头在内至少25种箭头图形绘制；可实现上述图形的绘制、大小调整、旋转、删除、锁定、复制、图层调整、填充等常用功能。同时提供多种线条样式和透明度的设置功能。10、学科绘图功能：能按学科分类提供至少8门学科的绘图功能，提供绘制多种或多个原子结构图、地理图例与符号、各国国旗、天气符号、坐标系、光学符号、电学符号、力学符号、神经系统符号、运行系统符号、遗传学符号等。11、实验仪器绘图功能（投标时需现场演示）：能提供包括物理、化学等学科常用的实验仪器绘制功能，至少可绘制天平、显微镜、试管、酒精灯、启普发生器、量筒、三角架、木块等50种以上实验仪器。12、图形智能识别：能将手绘的图形自动识别成标准图形，能至少识别横线、竖线、正圆、椭圆、矩形、三角形、四边形、五边形等多边形。13、多边形绘制：提供多边形绘制功能，用户可以按自己的意愿绘制多边形的形状。14、文本：用户可以通过屏幕键盘输入中文、英文、数字、符号等，并可以进行简易编辑。15、手写识别：持手写识别功能，可以识别中文简体、英文、数字，并对输入文字的大小、颜色、字体、对齐格式进行编辑，并可以任意移动、旋转。16、插入表格：可按用户的需求插入不同行数、列数的表格，并可在表格中编辑文字等，可对表格进行缩放、旋转、颜色设置、删除、插入、复制等操作。17、对象编辑：能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制、粘贴、移动、放大、缩小、旋转、导出、克隆、锁定、导出为图片、超链接等编辑。18、页面功能（投标时需现场演示）：可新增页面、删除页面、浏览页面、保存页面和调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次修改；能导出保存为多种图片格式，如gif,jpg,bmp,png等。具备页面无限扩展功能，同时可以设置页面的显示比例，可以扩大和缩小页面。19、常用辅助工具：提供幕布、软键盘、定时器、探照灯、屏幕截图、放大镜、计算器、随机点名、刮奖区等至少10种以上的教学展示的辅助工具。20、教学工具：提供仿真教学工具:直尺、30º、45º三角尺、量角器、圆规，可在刻度边缘画直线，以上工具可移动、缩放和旋转；量角器、直尺和三角板提供双游标，方便用户测量使用。量角器可以画角度和弧度。21、专用学科工具：能按学科分类提供至少8门以上学科、40个以上专用学科工具，学科工具必须涵盖语文、数学、英语、物理、化学等学科，内容包括但不仅包括：汉语拼音、成语词典、英语词典、函数图像、三角函数图像、复数运算、光学实验、元素周期表、乐器工具等教学常用工具。22、背景功能：用户可以自定义页面背景的颜色和图案，提供多种常用颜色以及图案的背景供用户使用，能至少提供12种以上常见作业本，例如汉字田字格、拼音、课文、方格、英文、音乐五线谱等常用的教学背景模板。并可调整背景放置方式。23、喷桶功能：能对绘图的几何图形内封闭区域进行颜色填充（包括对地图、学科封闭图形进行填充）。24、电子白板教学应用软件放大镜：多倍数放大页面内容，放大后能自由移动放大镜。25、屏幕录制：能将上课的全过程进行录制和回放，包括支持录制屏幕内容和麦风声音。26、插入功能：可以插入图片、视频、音频、等文件。27、页面缩放和漫游：具备页面无限漫游、超大板书功能，可缩放页面、恢复当前页面的显示尺寸，无限新建板书，板书内容集中浏览及选择性保存功能。28、操作系统：支持WINXP,Windows vista,WIN7,WIN8系统。29、图片素材：能提供各种学科符号图片，包括数学、化学、物理、地理、生物等学科，包括平面几何图形、立体几何图形、化学实验装置等教学符号图片。学科符号图片数量至少600幅。30、学科素材：提供人物、动物、地图等教学过程需要用到的常用素材图片和数学、化学、物理、地理、生物等学科素材图片；图片格式是主流的图片格式例如jpg、gif等。学科素材图片至少7000幅。31、配套教学资源：与白板产品配套的资源要求按国内主流教材，提供树状知识点结构展现形式，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与主流教材大体保持同步。小学可提供至少小学科学、小学数学、小学语文、小学英语的教学资源，以及幼儿版的资源；初中或高中可提供至少数学、生物、化学、物理、地理学科的教学资源。资源类型应包括教学课件、声音、视频、动画课件、图片等多种形式；要求每个知识点都能提供相应类型的资源素材。32、配套实验软件：能配套提供仿真实验软件，并配备有高校、中学、小学和幼儿的多个实验；实现实验教学与电子白板教学完美结合；实验包括高中物理、高中化学、高中生物、初中物理、初中化学、初中生物、小学科学、卡诺图、数字逻辑、几何软件等，可以按主流教材的知识点用树状结构进行知识点的分类和展开；同时提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；中学实验数量不少于100个；幼儿实验不少于10个。33、文件功能：白板讲解过程形成的页面可以保存为单一文件，退出软件后，双击此文件可以直接打开。★34、导出文件：可把白板课件导出为word文件、PDF文件和EXE文件，也可以导出为图片文件，导出时可选择导出当前页面或全部页面。35、打印：打印白板页面内容，可预览打印的演示文件内容。36、保存批注到OFFICE，可把当前批注保存到当前打开的word、ppt和excel文件中。37、PPT标注和保存：能使用白板软件直接打开PPT文件进行演示，在演示过程中，可以通过白板软件上的按钮控制PPT上下翻页。对PPT的批注可以准确保存到PPT文件里面，再次打开PPT时，批注内容不错位，并且能独立对每个批注进行编辑和操作。38、支持连接摄像头/展台设备，可读取摄像头/展台设备的图像，支持截图、批注、缩放等功能。39、支持扩展桌面（多屏幕）：可在扩展屏幕上进行书写、绘图、白板工具以及全部功能的使用。40、支持多语言：支持多国语言及蒙古文、藏文等国内少数民族语言。★41、售后服务：软件免费保修三年，三年免费上门服务。★42、手机无线同屏传输功能: 能将(手机、平板、PC)的教学文档、图片、PPT文件等内容能通过无线方式跨平台同屏传输到教学一体机上，进行上课标注。方便老师用手机也能备课。★43、配套软件：<电子绘本软件＞（需要提供软件授权证书）。本软件适用于中小学智能电子绘本教学，能更好的供高中小学生的学习兴趣。44、投标时提供原厂售后服务7×24承诺函原件、供货函原件。45、提供产品参数确认函原件。●投标时提供厂家针对本项目的专项授权书原件。 | 套 | 104 |
| 6 | 一体机推拉绿板 | 基本尺寸：4000mm×1250mm(尺寸可定做)，可根据所配一体机适当调整，确保与一体机的有效配套。 整体结构：推拉板书写板分内外双层结构，外层为两块滑动板，内层固定书写板占据大框内整体面积，为一体机留有相应空间，固定书写板与一体机正面平齐。 ★自动调节液晶电视周边：新型双槽高档可调节边框，规格40*20mm，加厚外包反侧型ABS滑动定位角，规格45*23mm,流线双槽卡式设计，攻克了一体机与周边难以完全匹配的难题，保证一体机与周边边框无缝对接，即使一体机或者推拉黑板安装位置倾斜，通过此边框也可以完全校正。更重要的是解决了电视侧面线路可开启调节的困难。 板面：优质金属烤漆书写板面，采用专用教学黑板优质板面，墨绿色、亚光，厚度为0.2mm左右，漆膜硬度9H，漆层为0.025；无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，细腻平整、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、耐磨损、耐腐蚀、色调柔和、时尚美观，学生任何角度都能正常观看。表面粗糙度：Ra 1.6-3.2＆micro:m，光泽度：光泽度≤6﹪，符合 GB/T28231-2011《书写板安全卫生要求》，板面可吸附磁针、磁片，书写面规整光洁，色彩协调，亚光，干擦、可视效果佳，有效缓解学生视觉疲劳。 内芯材料：选用吸音、高强度、防潮阻燃聚苯乙烯板。 背板：选用采用优质防锈热镀锌钢板，机械化制作，流水线一次成型，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88；防止电子红外设备干扰，保护设备。厚度:0.2mm左右。 边框：采用豪华高强度工业电泳香槟色铝合金，模具挤压一次成型，大框规格 90mm×50mm。轨道上置隐藏双吊式滑轮，结构性解决滑轮受粉尘影响的情况，配有宽度≥30mm 的可放置粉笔和粉尘清理的多用槽，粉尘落入粉尘槽后不影响滑动板推拉；粉尘槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，防止粉尘垂直落地，杜绝粉尘或杂物进入滑道，影响滑动。边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光。 包角材料：采用抗老化高强度 ABS 工程塑料注塑成型。采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm 的圆角，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 书写板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组水平滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于 0.5mm，经久耐用。数目≥8 组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 ★缓冲垫：黑板边框内部两侧安装缓冲垫，防止活动黑板开启时撞击立框。 | 套 | 104 |