洋浦经济开发区公共管廊安全防护工程项目

招标文件

招标编号：HZ2017-387-1

甲级政府采购代理机构

采购人：洋浦经济开发区安全生产监督管理局

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一七年八月

目      录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

A包 用户需求书	11

B包 用户需求书	53

第四章 合同条款	62

第五章 投标文件内容和格式	66

第六章 评审办法和程序	74

初步审查表	76

技术、商务评分表(A包)	77

技术、商务评分表(B包)	79

# 第一章 投标邀请函

受洋浦经济开发区安全生产监督管理局的委托，海南海政招标有限公司就洋浦经济开发区公共管廊安全防护工程项目（项目编号：HZ2017-387-1）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：洋浦经济开发区公共管廊安全防护工程项目

A包：项目建设

B包：工程监理

2、项目编号：HZ2017-387-1

3、用途：洋浦经济开发区安全生产监督管理局工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目预算：A包：￥21,411,500.00元,B包￥406,000.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期3个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期3个月社会保障缴费记录复印件）；

4、投标人需提供参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明）；

5、A包接受联合体投标，联合体成员不得超过2名；

6、B包投标人必须具有信息系统工程监理资质证书；

7、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

8、本项目B包不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2017年8月10日至2017年8月17日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：http://218.77.183.48。

3、标书售价：A包200元/包，B包100元/包（售后不退），开标现场缴纳。

4、投标人提问截止时间：2017年8月21日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2017年8月31日前08:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称。保证金金额：A包10,000.00元，B包2,000.00元。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年8月31日上午08：15--08：30；

2、开标时间：2017年8月31日上午08：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼205开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询： http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660     传真：0898-68500661

联系人： 白蕾   财务电话：0898-68555187  公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、联系人：任伟东

2、联系电话：13086023144

3、地址：海南省洋浦经济开发区洋浦大厦1307室

海南海政招标有限公司

2017年8月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：洋浦经济开发区安全生产监督管理局

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

3.4 联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。综合评分的商务评分均以主投标人为考核对象。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：66529867。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：洋浦经济开发区公共管廊安全防护工程项目

项目编号：HZ2017-387-1  包号：  包

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构根据项目预算按计价{2002}1980号文相关规定向成交人收取。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

# A包 用户需求书

# 一、项目名称

洋浦经济开发区公共管廊安全防护工程项目

# 二、项目背景

为了更好的服务园区企业，洋浦经济开发区管委会协调修建了公共管廊。公共管廊的安全投用，方便了园区内化工炼油企业、仓储服务企业的原料、产品快速运输，为企业中长期发展带来实际的经济效益和良好的社会效益。

同时，洋浦经济开发区管委会、主管部门也意识到公共管廊在安全风险管理方面还存在一些问题有待进一步完善：

（一）安全管理责任不明晰

目前洋浦经济开发区公共管廊主要由洋浦控股、海南炼化、华信石油和国投福宝孚宝等四家企业分段建设，但是使用方涉及海南炼化、逸盛石化、中石化商储、中石化（香港）、实华嘉盛、汇智石化、汉地阳光、凯美特气、国投孚宝、华信石油等十几家企业，有的企业之间没有签订公共管廊安全管理协议，安全管理责任不明确，导致出现部分管廊管理真空。

（二）布局问题

由于公共管廊建设时各企业没有统一协调规划，均根据自身企业发展需要进行修建，造成管廊与周边滨海大道、莲花山、市政设施的距离较近。一旦临近设施、管廊管道发生火灾、爆炸事故；或者莲花山冲刷塌方、市政设施倒伏均可能引发次生灾害和二次事故。

（三）安全防护欠缺

公共管廊缺少相应的防护设施，容易产生外力撞击危害；同时由于管廊区域未封闭化管理，容易产生人为破坏及人员伤亡；地面未硬化存在雨水侵蚀或植被破坏隐患。

（四）无监测监控措施

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条规定，危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，建立监控体系，完善控制措施。

如果公共管廊发生事故（火灾、泄漏或倒塌）将会波及企业正常生产，甚至可能出现多米诺效应，引发临近装置、储罐发生连环爆炸燃烧，造成企业内部安全隐患。

因此，洋浦经济开发区管委会、主管部门安监局高度重视公共管廊安全防护工作，积极开展推进公共管廊安全防护建设。

# 三、建设目标

遵循开发区发展规划，依托洋浦管委会一体化应急平台，通过公共管廊安全防护建设，满足管廊沿线企业安全生产需要，保证周边居民安全，全面提升公共管廊管道保护和安全管理水平。

# 四、建设要求

## 4.1总体要求

### 4.1.1业务要求

本次公共管廊安全防护建设内容以公共管廊安全管控平台建设为核心，以视频监控、管道工艺参数监测、可燃有毒有害气体探测、气象监测为支撑，配套地面硬化、防护网/防撞栏等基础设施建设内容。建设实施范围围绕投用中的公共管廊，管道用于运输各类危险化学品。管廊使用方涉及海南炼化、逸盛石化、中石化商储、实华嘉盛、汉地阳光、国投孚宝、华信石油等十几家石化石油企业。

基于项目建设内容、实施范围、管廊运行现状综合考虑，本项目是一个专业性及技术性极强的建设项目。因此，投标人必须具有丰富的石油化工行业信息系统开发、实施经验，具备相应专业资质。为便于同海南炼化、中石化商储、实华嘉盛等中国石化体系企业对接配合，建议投标人获得中国石化安全管理体系认证。

### 4.1.2技术要求

按项目可行性研究报告、初步设计的规划，本次建设中的公共管廊安全管控平台需要与洋浦管委会一体化应急平台互联互通，实现数据共享与交换；视频监控、可燃有毒有害气体探测等建设内容均需要充分利用洋浦管委会一体化应急平台已有的软硬件资源，实现对公共管廊运行情况实时监控的目标。因此投标人应对洋浦管委会一体化应急平台充分了解，具备在其基础上进行整合和高度集成的能力。建议投标人实地考察洋浦管委会一体化应急平台现状，认真严谨评估工作量，确保本项目的功能设计可以“落地”，达到本次建设提升公共管廊管道安全管理水平的目标。

同时，管道工艺参数监测功能需要从管廊使用企业的工业控制系统（实时数据库、储运管控系统等）获取实时数据，因此投标人需要对石油化工企业的安全生产体系、应急措施、自动化系统、信息化系统有深刻的了解，具备和相应的实施经验。

## 4.2公共管廊安全管控平台

### 4.2.1建设内容要求

公共管廊安全管控平台是本次建设的核心，通过管控平台实现对公共管廊的基础数据及动态信息共享、资源整合，为公共管廊的安全管理提供有效支撑，为安全监管单位提供精准管控及智能决策服务，切实提高管廊安全运行管理能力，降低突发事件的发生概率。

洋浦公共管廊安全管控平台建设主要包括应用系统建设、数据库建设、技术平台建设。

#### 4.2.1.1应用系统建设

洋浦公共管廊安全管控平台应用系统主要包括大数据应用、管道动态监测管理、管廊环境监测管理、管廊气象监测、视频监控管理等功能。

##### 4.2.1.1.1大数据应用

大数据应用是基于大数据的分析功能，通过大数据平台，对与洋浦公共管廊安全相关的大量多种类的数据进行深入分析和挖掘，实现大数据时代管理数据和使用数据的目标，为公共管廊安全监管者提供各类管廊安全的大数据应用，将管廊安全管理从事后型转变为事前感知，减少事故发生概率。应用功能包括事故预测预警、管道预知性维护、危险识别、危害性程度分析、异常报警趋势分析等。

- 事故预测预警

通过对海量的管廊安全数据进行分析，分析和查找监测预警的季节性、周期性、关联性等规律、特征以及运行参数进行管廊安全事故的预测预警分析，有针对性地制定预防方案，提升源头治理能力，降低管廊事故的发生。

- 管廊预知性维护

网络、互连设备以及采集、监视和分析得到的大数据是预知性维护的基础。预知性维护可以利用很多种类型的数据，包括管道运行时间、温度、能源利用等数据来改善决策的制定和运行。当根据数据分析得出设备运行可能会出现问题时，监管人员及检修人员就可以及时进行干预，避免事故的发生。

- 危险识别、危害性程度分析

利用气体探测数据、管道工艺参数（温度、压力、流向）、视频参数监控及其它安全参数监测传感器监测到的管道工艺流程、管道设施、环境状况等各类安全参数、视频音频等信息，以及平台中的各类管道安全业务数据，进行危险识别分析以及危害性程度分析，为管廊的安全管控提供依据。

- 异常报警趋势分析

根据管廊各类安全报警的海量数据库，对异常报警数据进行周期性、关联性等特征分析，梳理掌握规律特点，建立大数据模型，可以对管道运行过程中的多个参数进行分析比对，自动生成各类安全异常报警变化周期性曲线，提供异常报警趋势分析，在管廊发生安全风险前预先分析，保障管廊运行安全。

##### 4.2.1.1.2管道动态监测管理

管道动态监测管理主要实现对公共管廊管道中介质流量、流速、压力、温度等工艺参数的监测，以便对管道输送的动态监管。通过物联网接入平台采集各个企业（海南炼化、华信石油、国投孚宝、逸盛石化、实华嘉盛、汇智石化、汉地阳光、凯美特气等九家企业）进出公共管廊管道实时工况、各工艺参数，在平时监控状态下或预警状态下，通过公共管廊安全管控平台对管道工艺参数进行实时数据监控或预警处理。

- 管道工艺参数数据接入

通过物联网接入平台采集各家企业进出公共管廊管道工艺参数（温度、压力、流量、流速等）的实时数据，形成管道工艺参数监测数据库。

- 管廊管道监控预警

通过电子地图上展现管廊管道的分布线路图，可实时监控查看某一管线的实时工艺参数数据。

系统实时分析管道的实时工艺参数数据，当数据超过预警报警阈值时，则发布预警消息。系统根据危险等级分别以不同颜色的报警灯和不同频率的报警声来报警，同时在GIS地图上高亮预警。

- 预警联动

系统支持与视频监控联动，当管道输送出现预警情况时，系统可关联展现该预警点位最近视频监控点，便于监管者快速调用摄像头查看预警位置具体情况。

系统支持与应急预案联动，当管道输送出现预警情况时，系统自动关联应急平台的应急预案库，从预案库匹配出相关的预案，供监管人员参考。

- 管道运行数据统计分析

可提供各种管道工艺参数监测统计报表，包括日报表、周报表、月均表、季报表、年报表，便于监管者统计分析查询。

- 管道信息可视化管理

使用电子地图、信息集成和综合展示技术，可提供对管道的基础信息、工艺参数、预警阈值以及地理经纬度的信息维护，通过图层形式展现各个企业在公共管廊的管道线路图，展示管道具体位置。可以设定不同危险等级的预警临界值，以不同颜色显示危险等级。

##### 4.2.1.1.3管廊环境监测管理

管廊环境监测管理主要实现对管廊区域有毒可燃气体浓度动态监测，帮助监管人员实时监测管道是否存在泄漏情况，避免“跑冒滴漏”现象，为管廊环境污染溯源、事故安全预警提供实时准确的监测数据。

- 有毒可燃气体监测数据接入

通过物联网接入平台采集在管廊沿线部署的各个气体探测仪的实时数据。

- 管廊环境监控预警

在电子地图上点击管廊区域某个气体数据检测点，可以实时查看监测的有毒有害气体浓度数据，以及在其他各监测点处实时显示各监测数据。

系统实时提取各个监测点的监测数据，当数据超过预警报警阈值时，自动发布预警消息，系统根据危险等级分别以不同颜色的报警灯和不同频率的报警声来报警，同时在GIS地图上高亮预警。

- 预警联动

与视频监控联动，当管廊环境出现异常情况情况预警，系统可关联展现该监测站点最近视频监控点，便于操作员快速调用摄像头查看预警位置具体情况。

与应急预案联动，当管廊环境出现异常情况情况预警，系统自动关联应急平台的应急预案库，从预案库匹配出相关的预案，供监管人员参考。

- 有毒可燃气体监测统计分析

提供相应的监测报表包括日报表、周报表、月均表、季报表、年报表，便于监管者统计查询。

系统提供趋势对比或时段对比分析报表，可对一个监测站点多个时间段内同一个因子监测数据的变化趋势；也可以对比两个不同时段同一监测站点，不同因子的平均值、最大值，通过列表和图表展示对比结果。

- 气体探测设备可视化管理

提供设备信息可视化管理，电子地图维护气体探测仪基础信息、部署点位、预警阈值，可以设定不同危险等级的预警临界值，以不同颜色显示危险等级。系统可提供对设备运行监控管理，可对个各个监测点的设备仪表参数、状态以及系统运行参数等信息的监控，并对异常信息进行提示。

##### 4.2.1.1.4气象监测管理

管廊气象监测管理是对气象监测点数据进行接收、汇总、统计、分析的模块，功能包括对气象指标动态实时监测、历史数据查询、报警数据查询、时段统计、曲线分析、测点管理、历史数据导入等多项功能。

- 气象监测数据接入

通过物联网接入平台采集在部署在管廊附近的气象站所采集的实时数据。

- 气象监控预警

在系统中对管廊气象数据的实时监控，气象全要素动态实时显示，部分要素动态曲线跟踪；当气象数据超过预警报警阈值时，系统自动报警（声音、颜色等）。

- 气象数据统计分析

统计分析模块提供自动生成各种气象数据的报表，提供可视化的统计分析曲线，提供任意时段的数据检索查询等功能。

##### 4.2.1.1.5视频监控中心

视频监控管理实现对管廊沿线全天候实时视频监控，通过存储视频影像资料，使监管部门能随时掌握管廊安全运作状况,视频监控结合管道传输监测、管廊环节监测的综合应用，便于监管部门及早发现管廊安全异常情况进行快速处理。

视频监控中心功能包括：监控设备管理，电子地图管理，抓拍管理，轮巡管理，巡航管理，设备控制，多画面显示，报警联动，音频配置语音对讲，录像、存储策略，录像资料查询、回放，权限分配机制等功能。主要功能描述如下：

- 视频实时监控

建立管廊沿线视频监控点与电子地图对应图层，系统可以直接显示摄像头位置、跟踪故障状态、调用监控图像、显示基本信息和回看录像。

- 报警联动

根据预先设定的预警联动条件，实现与管道输送异常预警、管廊环境异常预警的联动功能，当出现预警情况时，系统自动匹配并展现离预警点最近的视频监控点，同时自动录像形成对应的影像资料包，以便监管人员迅速查看了解情况并加以处理。

#### 4.2.1.2数据库建设

在公共管廊安全管控平台中，通过物联网接入平台采集的管廊安全数据的数据库为基础，共享交换洋浦一体化应急平台已经建设的数据库中的数据，在既有数据资源的基础上结合业务过程中的积累以及与外部的数据交换，建设公共管廊安全平台数据库，实现对公共管廊的基础数据及业务信息共享、资源整合，消除信息孤岛。数据库建设内容主要包括基础信息库、视频数据库、管道工艺参数数据库、气体监测数据库、气象监测数据库、模型数据库、空间数据库、预案数据库等八个主要数据库。

##### 4.2.1.2.1基础信息库

基础数据库主要用于存储企业基本信息、管道介质信息、预测预警信息和指挥协调过程信息。

##### 4.2.1.2.2视频数据库

视频数据库主要用于存储管廊沿线部署的各个视频监控设备所采集音视频图像信息，包括视频片段、图像、索引、标签、视频结构化描述等信息。

##### 4.2.1.2.3管道工艺参数数据库

管道工艺参数数据库主要存储采集各个企业在公共管廊管道传输介质的工艺参数的实时数据，包括介质流量、流速、压力、温度等工艺参数信息，以及数据采集时间、介质报警时间、报警频率等信息。

##### 4.2.1.2.4气体监测数据库

气体监测数据库主要存储管廊沿线各个气体监测仪所采集的有毒可燃气体监测实时数据，包括监测点位、监测时间、监测因子、监测因子单位、报警时间、报警频率等信息。

##### 4.2.1.2.5气象监测数据库

气象监测数据库主要存储气象监测仪所采集的气象环境监测的实时数据，记录包括记录管廊周边环境的温度、湿度、湿度、风速、风向、气压、等各项参数情况，同时也记录异常报警、报警时间、报警频率等信息。

##### 4.2.1.2.6模型数据库

模型数据库主要存储管廊安全防控大数据分析模型，通过安全管控需求已建立各种大数据分析数据模型，提取管廊大数据资源管理系统相关数据，进行安全大数据分析与可视化展示。

##### 4.2.1.2.7空间数据库

空间数据库主要存储空间地理信息库，对公共管廊的地理环境有关的各类空间数据实现输入、编辑、存储、管理、分析处理与显示；获取各类信息库，并以数字、文字、图形、图象方式显示结果；为管廊布置、设备点位、事故报警和处理，提供快速准确的现场地理信息。

##### 4.2.1.2.8预案数据库

预案数据库存储与公共管廊安全有关的各级各类安全生产、社会治安、医疗卫生、自然灾害应急预案。预案数据库与洋浦一体化应急平台连接，实现应急预案数据库的数据同步。

#### 4.2.1.3技术平台建设

洋浦公共管廊安全管控平台技术平台建设主要包括大数据管理平台、二维/三维平台、物联网接入平台、数据交换与共享平台等技术平台。

##### 4.2.1.3.1大数据管理平台

大数据平台是一个集数据接入、数据处理、数据存储、查询检索、分析挖掘、应用接口等为一体的基础服务平台。利用大数据的海量存储、高效计算的存储与处理架构，构建安全可靠、统一开放的大数据服务平台。通过整合各部门和企业的既有资源，快速接入内部和外部数据，从数据处理、分析、到展示，充分挖掘洋浦的数据潜力，提供交互式展示工具，提供统一的大数据服务。

大数据平台建设主要由基础设施层、数据层、业务应用层、应用服务层和数据标准规范体系五部分组成。

1、基础设施层

即园区基础设施支撑体系。它是支撑涉及企业、管委会、职能机构等的核心数据库及其应用系统管理、运行和维护的软硬件运行环境。主要包括网络、主机与服务器、存储系统、通讯、软件和平台、信息安全环境等。

2、数据层

核心数据库及其管理系统。包括数据实体、数据整理建库管理的一系列技术规范标准等以及核心数据库管理系统。数据实体是核心数据库的核心内容，是园区各专业或业务数据库系统或应用系统中抽取、调用形成的，用于资源监管、形势分析和辅助决策的核心数据。

3、业务应用层

各类信息的共享和制约，随应用系统流程而实时更新核心数据库信息，确保档案、数据库、现状一致。业务应用层各业务系统是应用服务层的基础。

4、数据应用服务层

应用服务是数据实体之上的管理和应用服务系统（或接口）。包括数据共享、数据浏览查询展示和数据调用等服务。

##### 4.2.1.3.2物联网接入平台

通过物联网服务接入平台将园区内各级各类传感器数据、仪器仪表数据、音视频数据等接入物联网数据交互服务器。屏蔽数据的异构型，对他们进行统一的存储、预处理和抽象，为各应用系统提供统一的接口标准，打破信息孤岛。主要包括如下几个部分：

- 数据库

数据库主要用来存放结构化数据，如仪器仪表数据、环境数据、报警数据、用户信息、权限信息、设备信息等。

- 中间件/服务程序

为整合物联网异构数据和异构业务，要求开发的服务程序符合SOA体系结构，采用松耦合设计，充分考虑系统的扩展性、兼容性。可以接入各类传感器数据、仪器仪表数据、音视频数据等，对这些数据进行抽象和预处理，向各个上级应用转发数据，并对数据进行一级存储。

- 二次开发接口

为应用开发提供完备的二次开发接口，包括SDK和Web Service两种方式，可以支持C++、C#、JAVA等主流的开发语言。

##### 4.2.1.3.3数据交换与共享平台

数据交换与共享包括洋浦管委会部门间信息资源交换与共享和政府与各企业之间的共享交换。系统须参照政务信息资源交换体系和政务信息资源目录体系有关标准、规范进行建设。

交换数据统一封装、统一表示，实现系统之间，不同网络之间、异构系统之间的数据交换与共享。数据共享与交换模式包括定时交换、实时交换与应用集成。

数据交换文件的类型有：文本、音频、视频等文件类型（实时图像采集、视频会议不是通过数据交换软件进行交换）。数据交换软件提供数据接入、数据适配、数据传输、数据转换和路由、交换过程监控、平台配置管理、日志管理等功能。

1）数据加载：采用多种数据加载方式，推荐XML文件格式和数据库加载方式。

2）数据适配：提供针对不同数据源数据的数据适配功能，包括文本、音频、视频等独立文件数据和异构数据库数据源等。

3）数据传输：提供数据传输的通道，并为数据传输的完整性、安全性提供保证，提供对大数据传输的支持。

4）数据转换与数据路由：提供配置数据转换规则及路由规则功能，可以根据用户的需求进行相应的定义。

5）交换过程监控：支持对整个数据交换软件中的交换过程进行监控，以保证交换的完整执行，同时在出现异常的情况下进行异常处理，保证数据交换的正确性。

6）平台配置管理：为数据交换软件提供配置管理功能，包括交换通道的建立、交换策略的选择。

### 4.2.2建设清单及技术要求

#### 4.2.2.1建设清单

| 序号 | 项目名称 | 设备名称或模块名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库系统 | 基础信息库 | 1 | 套 |
|  |  | 视频数据库 | 1 | 套 |
|  |  | 管道工艺参数数据库 | 1 | 套 |
|  |  | 气体监测数据库 | 1 | 套 |
|  |  | 气象监测数据库 | 1 | 套 |
|  |  | 模型数据库 | 1 | 套 |
|  |  | 空间数据库 | 1 | 套 |
|  |  | 预案数据库 | 1 | 套 |
| 2 | 应用系统 | 大数据应用 | 1 | 套 |
|  |  | 管道动态监测管理 | 1 | 套 |
|  |  | 管廊环境监测管理 | 1 | 套 |
|  |  | 视频监控中心 | 1 | 套 |
|  |  | 气象监测中心 | 1 | 套 |
| 3 | 技术平台 | 大数据平台 | 1 | 套 |
|  |  | 数据交换与共享平台 | 1 | 套 |
|  |  | 物联网接入平台 | 1 | 套 |
| 4 | 支撑平台 | 数据库服务器 | 2 | 台 |
|  |  | 应用服务器 | 2 | 台 |
|  |  | 存储 | 2 | 套 |
|  |  | 光纤交换机及配件 | 1 | 套 |
|  |  | 二维/三维平台 | 1 | 套 |
|  |  | 中间件 | 1 | 套 |
|  |  | 操作系统 | 4 | 套 |
|  |  | 数据库 | 2 | 套 |
|  |  | 双机软件 | 2 | 套 |
|  |  | 服务器机柜及配套 | 1 | 套 |

#### 4.2.2.2软件技术要求

投标人在系统建设时，各应用系统必须包含以下内容

| 序号 | 系统名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 公共管廊安全管控应用系统 |  |
| （一） | 大数据分析应用管理 |  |
| 1 | 事故预测预警 |  |
| 2 | 管道预知性维护 |  |
| 3 | 危险识别 |  |
| 4 | 危害性指数分析 |  |
| 5 | 异常报警趋势分析 |  |
| （二） | 管道动态监测管理 |  |
| 1 | 管道工艺参数数据接入 |  |
| 2 | 管廊管道监控预警 |  |
| 3 | 预警联动 |  |
| 4 | 管道运行数据统计分析 |  |
| 5 | 管道信息可视化管理 |  |
| （三） | 管廊环境监测管理 |  |
| 1 | 有毒可燃气体监测数据接入 |  |
| 2 | 管廊环境监控预警 |  |
| 3 | 预警联动 |  |
| 4 | 有毒可燃气体监测统计分析 |  |
| 5 | 气体探测设备可视化管理 |  |
| （四） | 气象监测中心 |  |
| 1 | 气象数据接入 |  |
| 2 | 气象监控预警 |  |
| 3 | 气象数据统计分析 |  |
| （五） | 视频监控中心 |  |
| 1 | 视频数据接入 |  |
| 2 | 视频实时监控 |  |
| 3 | 报警联动 |  |
| 二 | 数据库管理系统 |  |
| 1 | 基础信息库 |  |
| 2 | 视频数据库 |  |
| 3 | 管道工艺参数数据库 |  |
| 4 | 气体监测数据库 |  |
| 5 | 气象监测数据库 |  |
| 6 | 模型数据库 |  |
| 7 | 空间数据库 |  |
| 8 | 预案数据库 |  |
| 三 | 大数据管理平台 |  |
| 1 | 基础设施层 |  |
| 2 | 数据层 |  |
| 3 | 业务应用层 |  |
| 4 | 数据应用服务层 |  |
| 四 | 物联网接入平台 |  |
| 1 | 数据库设计 |  |
| 2 | 中间件/服务程序 |  |
| 3 | 二次开发接口 |  |
| 五 | 数据交换与共享平台 |  |
| 1 | 数据加载 |  |
| 2 | 数据适配 |  |
| 3 | 数据传输 |  |
| 4 | 数据交换与路由 |  |
| 5 | 交换过程监控 |  |
| 6 | 平台配置管理 |  |

#### 4.2.2.3硬件技术要求

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 处理器 E7-4820v4*2，内存 8根*16G DDR4，RAID 支持Raid 5 ，硬盘300G 15K*4 2.5"，光驱DVD，电源 冗余电源 ,双口HBA卡8GB*1 |
| 2 | 应用服务器 | 处理器E5-2690v4*2，内存 8根*8G DDR4，RAID 支持Raid 5 ，硬盘300G 15K*4 2.5"，光驱DVD，电源 冗余电源 ,双口HBA卡8GB*1 |
| 3 | 存储 | 1、双控制器模块化存储阵列；每个控制器 6 GB ECC Flash数据保护缓存； 每个控制器有4个8Gb/16Gb Fibre Channel(不包括SFP模块)； 最大支持64个主机； 支持SAS、SATA、SSD 磁盘混插； 支持512个LUN； 支持基于控制器的快照及复制 支持32位及64位Windows，Red Hat，SuSE Linux，Vmware； 冗余电源风扇 2、8Gb 多模光纤 SFP+ 模块 (4个) 3、2TB 6G SAS 7.2K LFF(3.5in) 自加密热插拔硬盘（12个） |
| 4 | 交换机及配件 | 24口交换机，16端口可用，多模光纤 SFP+ 模块 （16个） |

#### 4.2.2.4采购软件技术要求

##### 4.2.2.4.1二维/三维平台

具体服务和功能包括：

1、地图应用服务

通过开发基于web的地图浏览、定位、量测、属性查询、标注、统计、空间分析和专题图功能等，依托地理实体数据、影像数据、地图数据、交通道路数据、海图和海港三维模型数据等，为用户提供在线的、实时的地图应用服务。

2、数据接口服务

平台根据ISO标准体系和国标标准，提供标准接口服务包括网络地图服务(WMS)、网络要素服务(WFS)和网络覆盖服务(WCS)等。并能提供根据用户在线提出的个性化、非标准的服务申请，通过整理、加工、提取、分析等过程，形成最终结果并反馈的功能。

3、安全认证服务

对各级别用户使用各项服务的安全资格进行验证，确认用户可否取得授权调用相关服务。主要通过授权、模块化和接口控制。

4、地理编码服务

地理编码指将文字描述的地理位置转换为空间坐标的过程。文字方式描述的地理位置有多种形式，包括区域地名、通信地址、邮政编码、电话号码等，通过地理编码服务，可以把大量的利用文字描述的属性信息空间化。

5、元数据服务

通过提供元数据注册，依据标题、关键词、摘要、关键字、全文、空间范围、时间范围、数据类型等方式的元数据查询，元数据下载，以及数据的图形预览等功能，方便用户准确、全面的了解数据集情况。

6、数据发布服务

为了支持其他部门将自身可共享的专题信息以规定的形式发布为共享数据，供其他用户访问调用，提供专题数据的发布服务功能，数据发布时，要求以规定的形式(WMS、WFS等)进行，并将其数据的访问接口在平台上注册。

7、三维应用服务

通过服务平台为各用户提供应用服务。系统将以浏览器插件的方式提供三维环境下的浏览漫游、空间测距、搜索定位、信息标注、通视分析、视域分析、数据加载、模型加载等应用功能接口。

##### 4.2.2.4.2中间件

1、基本功能

支持Windows系列、Linux系列、UNIX等国内外主流操作系统，支持所有国内外主流的数据库：

2、性能要求

采用多线程工作模式，可利用硬件设备的多CPU资源。

支持过载保护功能，在系统负载超出既定阈值时，系统能够5进行自我保护。

3、安全服务

提供SSO服务。以对应用系统编程零侵入的方式实现统一认证和统一授权。在不对业务代码做任何修改的情况下，实现统一认证和授权；信息交互采用SSL协议，保证信息的安全性；采用缓存机制，减少业务系统访问SSO服务器的频率。

能够防御SQL注入攻击、跨站脚本攻击等网络攻击方式。

可以禁止不安全的HTTP方法，能够针对应用进行安全加固，能够阻止试图攻击的外部访问，使应用拥有更强的健壮性和安全性。

4、扩展性要求

提供基于微内核插件框架。服务插件以可插拔的方式进行优化组合，可针对不同的需求定制不同的版本，实现基础支撑环境的随需应变、快速构建。

可集成第三方LDAP服务器。应用所使用的类库包可以单独部署，允许多个应用同时共享一个类库。

5、集群与可用性

支持异构集群技术，当硬件平台或操作系统不是同一产品时，应用服务器应能建立异构集群。可将负载分布到多个应用服务器上；提供单机和多机环境下应用级的负载均衡功能，提供多种负载均衡的实现机制。可提供集群的故障恢复和故障迁移功能。

6、集成开发环境

提供与服务器无缝集成的开发环境。能够对Web应用应用进行编译、部署、运行和调试，并可以生成可部署的war/jar/ear包。

可自动创建方便持续集成与测试的工程目录结构及框架文件。自动选择增加所依赖的各种工具包的引用。可支持模块化的系统开发及部署，允许以独立的模块的形式扩展系统功能单元的实现。可为测试、打包、部署、运行调试等应用开发各阶段提供相应的工具支持，提供持续集成的系统开发环境。

7、事务支持

保证事务的完整性，支持事务的死锁检测并提供自动解除死锁技术。支持分布式的事务，能够跨越多种的资源类型。提供数据库连接池机制，具备连接配置向导；能够对连接进行健康性检查。

8、消息支持

提供内建的遵循JMS规范的企业级消息服务。提供存储转发的机制，从而提高远程消息传递方面的可靠性。支持多点传送技术，能够将大量的消息同时传递给多个接收者。支持异步消息I/O，以满足对消息持久的高性能需求。

##### 4.2.2.4.3操作系统

1、在本项目中所提供服务器操作系统产品必须为主流成熟的服务器操作系统并且是厂商当前最新版本；

2、支持各种主流的国内、国外硬件服务器产品，支持包括Intel及AMD x86/x86-64、Intel Itanium2硬件架构；

3、软件兼容性方面：支持主流数据库（Oracle、DB2、Sybase）及中间件产品(Weblogic、Websphere、Tomcat等)，提供对国产、国外主流数据库辅助安装工具支持，方便实现对数据库的安装与优化；

4、强大的群集支持功能：支持网络负载平衡群集、服务器群集和打印服务器群集；故障转移群集最大支持64个节点；

5、对称多处理支持：16路对称多处理(SMP)支持（最大320个逻辑处理器）；

6、远程桌面服务支持：包括远程桌面管理、远程桌面服务器、远程桌面连接代理；自身提供完整的负载均衡、高可用及会话保持功能;

7、加可靠安全的服务：支持所有用户远程访问服务凭据、证书服务、凭据管理、加密文件系统、Internet验证服务、Internet连接防火墙、IPsec支持、Kerberos V5协议支持、网卡聚合功能、SMB网络访问多路径支持；

8、操作系统必须具有厂家开放式授权许可。

##### 4.2.2.4.4数据库

1、基本功能

提供丰富的数据类型支持，提供丰富的内置函数，主要包括：数学函数、字符串函数、日期时间函数、聚集函数、大对象函数等。支持自定义存储过程/函数，支持触发器，支持视图。支持完整性约束，支持事务的4种隔离级别。

支持海量数据存储和管理，数据存储量为32T以上，单个大对象的最大容量要支持到4GB。并发控制支持表锁、行锁和页锁，具有大规模并发处理能力。

支持集中的数据库管理，提供远程跨平台数据库管理工具；提供良好的性能监控、调整手段；提供跨库、跨系统数据管理能力。

2、安全要求

支持强用户身份鉴别：为用户身份鉴别提供口令、指纹和Radius等多种身份鉴别方式，并允许系统管理员自行配置用户身份鉴别类型。

3、性能要求

支持多种索引，支持多种查询优化策略，支持存储过程优化、基于代价的查询优化、基于规划的查询优化，支持高效的自动数据压缩。支持物化视图，提供并行查询能力。支持一级及二级水平分区，提供64位运算支持。

4、图形化管理功能

DBA管理工具：对各数据库服务器上的数据库对象（如表、视图、约束、索引、触发器、序列、存储过程、用户、角色和权限等）提供相应的可视化管理。

交互式SQL查询工具：用于创建和执行SQL脚本。

数据迁移工具：主要是支持其它各种异构数据源（如各种关系数据库系统、Excel文件、文本文件）数据的迁移、转换以及合并。

数据库配置工具：数据库创建、数据库删除、设定启动数据库等。

逻辑备份和恢复工具：对数据库中的单个或一组对象执行备份和恢复操作。

物理备份和恢复工具：即对数据库物理文件的备份，支持完全备份和增量备份。

系统参数配置工具：能够方便地让用户直接配置数据库产品的关键参数，从而更好的适应不同的软硬件平台环境。

性能监测工具：性能监测工具提供对数据库运行状况和性能的监测、跟踪、统计以及控制，提供会话、SQL执行、系统缓存、系统I/O、事务与锁等方面的数据库运行状态和性能信息。

5、高级功能要求

完全支持Unicode字符集的存储和处理，实现对国际化字符集的支持，支持对多种语言的存储和访问；。

支持数据分区，并支持多种分区方式大量数据量优化处理技术。

支持全文检索，支持多种查询条件，包括：布尔查询、字段查询、通配符查询、相似度查询、模糊查询、邻近查询、范围查询等。支持服务器端结果集缓存，支持执行计划的手动干预。

具有自我管理和自动资源调整能力,能够根据数据库当前运行负载实现数据库性能参数的自动适配，避免复杂的手工数据库调优工作。支持多线程并发的数据导入方式。

6、兼容要求

支持主流厂商的硬件和操作系统平台，包括：Windows 、Linux、UNIX、Solaris等多种国内外主流的操作系统平台。

支持ANSI/ISO SQL 1992、SQL 1999和SQL 2003等标准，支持不限定并发用户数；支持多CPU并行的SMP扩展性。版支持最新的ODBC、JDBC、OLEDB/ADO和.Net Data Provider等数据库访问接口，并提供高性能的直接数据访问接口。支持嵌入式SQL。支持PB、Delphi、VB、VC、VS .NET、JAVA、XML、ADA等流行开发工具。支持IIS、Web Logic、JBoss、Tomcat等国内外主流应用服务器。兼容层次查询、同义词等实用功能。兼容PL/SQL过程语言,支持过程包（Package）、函数、动态SQL和变量。

7、可靠性要求

具备故障恢复机制，确保系统在出现系统崩溃、服务器掉电、存储介质错误等各种软、硬件故障时能够通过数据日志实现快速恢复。

支持根据数据库日志实现基于时间点的数据库恢复，从而实现对各种人为错误的高效修复。支持全量、增量、差异备份、恢复。

提供在线和离线备份和良好的容灾恢复功能。支持基于共享磁盘的双机热备解决方案。支持基于日志传输技术的双机热备解决方案。支持数据库集群。

8、支持2 Sockets CPU,数据库规模无限制。

##### 4.2.2.4.5双机软件

1、	支持Active-Active模式和Active-Standby模式；

2、	支持Windows 、Linux、SCO、Solaris、国产操作系统等操作系统。

3、	支持的应用系统: 数据库：Oracle、MSSQL、Sybase、DB42、MySQL、Informix等；邮件服务器：Coremail、MDaemon、Postfix、Domino等；Web服务器：IIS、Tomcat、Apache；文件服务器：Samba、FTP、NFS等；中间件应用：WebLogic、WebSphere等。

4、	支持的存储：SCSI/IPSAN/FCSAN/SAS等。

5、	支持虚拟MAC地址及虚拟IP地址映射的功能。

6、	可通过GUI安装和集中管理集群中的服务器。

## 4.3视频监控

通过建设数字化视频监控系统,对整个综合管廊沿线的日常运行情况进行实时监控,存储视频影像资料,便于及早发现异常情况,并结合视频系统进行日常监管和抢险救援指挥工作。

系统应采用开放式架构和先进的系统集成技术。该系统对所集成的各个子系统进行数据采集、联动处理和综合监视管理，是整个安防系统的核心和集成平台。系统应支持所有安防子系统的通讯协议，通过网络层进行软件集成，而非简单的硬件联动。

为系统的稳定性、可靠性以及维护管理，本系统所有设备（数字摄像机/解码器/系统管理主机/存储阵列等）宜采用同一厂家产品。

### 4.3.1前端监控点要求

本项目所有前端摄像机必须为防爆类型的摄像机，摄像机的防爆等级必须达到Ex d IIC T6等级，前端设备必须具备CNEX认证。

1）在管廊沿线部署防爆高清网络摄像机，尽量保障视野开阔。沿线设计153个固定枪式防爆网络红外摄像机；在路口等地点设置17台防爆网络红外云台摄像机，其中3台使用防爆热成像云台摄像机，合计170台前端摄像机；

2）前端摄像机间距约160米，设备采用专用支架固定在摄像机立杆上；

3）摄像机立杆高度为10米，每条立杆可安装1-2个摄像机，路面硬化时预埋地笼至地面并提前焊接接地扁铁引至路面正负零以上30CM，待立杆安装后与杆体良好压接（如具备焊接条件的，可考虑焊接）。杆顶安装避雷针，长度约60CM。

### 4.3.2监控中心要求

监控中心建设主要有以下内容：

1）建立一级数字视频共享平台，软件功能包括：监控设备管理，电子地图管理，抓拍管理，轮巡管理，巡航管理，设备控制，多画面显示，报警联动，音频配置语音对讲，录像、存储策略，录像资料查询、回放，权限分配机制，B/S网络浏览功能。

2） 架设解码服务器、存储服务器若干台（详见建设清单）。

3） 建立稳定的存储系统，7×24小时对实时图像监控进行录像存储。保存天数为90天。

4） 配置UPS电源，至少2小时后备时间，具备网络监控功能；

5） 全部图像可接入到洋浦应急中心的大屏显示系统；

6） 在洋浦应急中心设立工作站，可远程控制调度平台内全部资源。

### 4.3.3存储及备份要求

根据项目实际情况，所有摄像机按照1080P@25帧/24小时/90天全部集中存储在洋浦公安局监控中心机房的IPSAN存储系统中。存储结构采用网络集中存储，确保存储系统的可靠性，阵列数据保护采用Raid5。

本项目共有170路1080P摄像机，按照管理要求保存90天，需配置6T硬盘138块。

### 4.3.4信号传输要求

1）摄像机图像全部采用室外单模光纤传输；

2）在4个汇聚节点附近，设置4个光纤交接箱，每个配线箱引出一条96芯室外单模光纤到总交接箱内；按照每台设备使用2芯，备用2芯设计，每个交接箱内最多设计容纳48台设备信号接入；机房总交接箱设计容纳192路图像信号接入；光纤全部接入机柜内的光纤配线架内；

3）总交接箱位置设置在管廊起始位置（汉地阳光附近），在管廊防护网内设立室外交接箱和设备箱。总交接箱光信号经过光收发器（接收端）转换成电信号，经过汇聚交换机接入到核心交换机内，通过网络设备接入运营商网络；

4）总交接箱内安装箱式光纤收发器（接收端）和交换机、配线架、离线器，用于接入图像信号并通过室内单模光纤跳线和超五类网络跳线连接到交换机内；

5）接入信号的交换机与核心交换机核心交换机进行联通，并通过运营商专线传输到应急中心机房的监控服务器和存储系统内；

6）每个前端设备设立一个室外防爆电源箱，自每台设备内引出1条4芯室外单模光纤到临近的光纤交接箱内；

7）每个室外防爆电源箱内安装220V/10A漏电保护空开、电源防雷器、AC24V/5A开关电源（需匹配前端摄像机）、DC5V开关电源（需匹配光纤收发器）、光纤盒，耦合器、跳线、单模光纤收发器（发射端）；箱内设备地线全部与箱体良好接地；考虑到洋浦本地常年高温，可考虑使室外防爆电源箱内具备自动温度调节装置；

8）室外防爆电源箱引出超五类双绞线和电源线，通过摄像机立杆引入到摄像机内，线缆需穿镀锌钢管或软管防护。

### 4.3.5供电及其他要求

- 前端供电

1）在管廊沿途设计4个集中供电节点；

2）每个供电节点配置1台6KVAUPS设备。后备电池延长时间为2小时。

3）本项目由汉地阳光、金海浆纸、海南炼化储备库等企业或市政提供监控市电电源到集中供电UPS，监控设备集中供电电源均采用UPS电源供电，再通过地下管线沿管廊向两边设备供电，即每电源点在管廊上供电总长度约3公里；

- 系统信号及配电管线

1）在管廊上主干光缆和电缆均采用硬化路面内敷设的蜂窝管埋地敷设，在线缆引出位置预留检修手孔；

2）自手孔引出到集成设备箱的管线采用镀锌钢管明敷。

- 系统防雷与接地

1）系统接地分为强电接地和设备接地两部分；

2）每个UPS设备接入独立接地体；

3）每个前端设备集成箱内设备接地与箱体联合接地；

4）箱体、立杆应统一联合接地。

### 4.3.6建设清单及技术要求

#### 4.3.6.1建设清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定摄像机 | 防爆枪式彩转黑网络高清 | 153 | 台 |
| 2 | 云台摄像机 | 防爆枪式红外网络高清 | 14 | 台 |
|  | 云台摄像机 | 防爆热成像云台摄像机 | 3 | 台 |
| 3 | 固定摄像机支架 | 专用支架 | 153 | 套 |
| 4 | 云台摄像机支架 | 专用支架 | 17 | 套 |
| 5 | 专用电源 | AC24V 2A | 170 | 个 |
| 6 | 接入交换机 | 48口千兆 | 10 | 台 |
| 7 | 核心交换机 | 24口千兆（含2个万兆光纤模块） | 2 | 台 |
| 8 | 网络智能存储管理服务器 | 存储系统核心服务器 | 1 | 套 |
| 9 | 系统平台管理服务器 | 视频综合管理平台 | 1 | 套 |
| 10 | 接入许可（平台接入许可） | 专用系统并支持公共协议接入 | 200 | 套 |
| 11 | 网络存储主机 | 支持拓展 | 6 | 套 |
| 12 | 磁盘阵列 | 16盘位 | 1 | 套 |
| 13 | 视频解码器 | 全高清 | 4 | 套 |
| 14 | 存储硬盘 | 6T 企业级 | 138 | 块 |
| 15 | 网络机柜 | 42U（2米服务器机柜） | 4 | 台 |
| 16 | 网络机柜 | 24U | 8 | 台 |
| 17 | 机柜支架 | 定制 | 4 | 套 |
| 18 | UPS电源 | 6K在线式2小时 | 5 | 套 |
| 19 | 室外箱体基础 | 国标 | 5 | 套 |
| 20 | 室外防爆配电箱 | 国标 | 5 | 个 |
| 21 | 防爆电源分线盒 | 国标 | 85 | 个 |
| 22 | 空开 | 集中供配电防爆箱内配置 | 5 | 套 |
| 23 | 摄像机立杆 | 10米含地笼 | 85 | 套 |
| 24 | 室外防爆电源箱 | 400*500*200 | 85 | 套 |
| 25 | 防爆箱安装附件 | 连接管底座等 | 85 | 套 |
| 26 | 光纤收发器（发送端） | 工业级千兆单模 | 170 | 个 |
| 27 | 空开 | 国标 | 85 | 个 |
| 28 | 电源插座 | 国标 | 85 | 个 |
| 29 | 光纤配线盒 | 国标 | 85 | 个 |
| 30 | 防雷器 | 国标 | 85 | 个 |
| 31 | 光纤收发器（接收端） | 工业级千兆单模箱式 | 170 | 个 |
| 32 | 收发器箱体 | 双电源16位2U | 11 | 台 |
| 33 | 前端光纤交接箱 | 96芯容量 | 4 | 套 |
| 34 | 中心光纤交接箱 | 400芯容量（含基础） | 1 | 套 |
| 35 | 耦合器 | SC-SC | 1360 | 个 |
| 36 | 光纤尾纤 | 单模/1米 | 1360 | 条 |
| 37 | 光纤跳线 | 单模/3米 | 1360 | 条 |
| 38 | 网络跳线 | 超五类/3米 | 500 | 条 |
| 39 | 理线器 | 1U | 20 | 个 |
| 40 | 光纤配线架 | 1U/48口（满配） | 8 | 个 |
| 41 | 熔接 | 现场制作 | 1636 | 芯 |
| 42 | 超五类网线 | 4对非屏蔽双绞线 | 5 | 箱 |
| 43 | 室外铠装光缆 | 单模4芯 | 42100 | 米 |
| 44 | 室外铠装光缆 | 单模96芯 | 20000 | 米 |
| 45 | 线缆标识牌 | 定制 | 2000 | 个 |
| 46 | 设备标识牌 | 定制 | 300 | 个 |
| 47 | 主干电缆 | ZR-YJV22-0.6/1.0KV 3×16mm2 | 8000 | 米 |
| 48 | 分支电缆 | ZR-YJV22-0.6/1.0KV 3×10mm2 | 42100 | 米 |
| 49 | 接地线 | ZR-BVR-450/750V 10mm2 | 1000 | 米 |
| 50 | 管沟开挖及回填 |  | 7680 | 立方 |
| 51 | 蜂窝管 | 9*28 | 12500 | 米 |
| 52 | 检修手孔 | 70*90标准通信手孔 | 175 | 个 |
| 53 | DN25 | 国标 | 1500 | 米 |
| 54 | 安装辅材包 | 安全防护辅助材料 | 170 | 套 |
| 55 | 租赁光缆、机房等 | 一年期限 | 1 | 项 |
| 56 | 监控中心（软件平台） | 详见“安全管控平台功能模块描述” | 1 | 套 |

注：上述设备（摄像机、管理服务器、存储主机、解码器）如非设备生产厂家提供，需提供原厂家项目授权函，否则相关评分项时不得分。

#### 4.3.6.2硬件技术要求

（1）防爆枪式彩转黑网络高清主要参数如下：

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
| 1、 | 采用先进的防爆监控设备，护罩采用防腐蚀不锈钢316L； |
| 2、 | 图像传感器：1/2.8英寸 CMOS； |
| 3、 | 传感器总像素：约242万像素； |
| 4、 | 水平解析度：≥1000TVL； |
| 5、 | 最大图像尺寸：1920×1080； |
| 6、 | 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 7、 | 支持宽动态功能，支持图像防抖功能，支持数字降噪设置，支持镜像功能，支持强光抑制设置；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 8、 | 数字变倍：16倍； |
| 9、 | 日夜模式：自动ICR滤光片彩转黑； |
| 10、 | 焦距：4.5mm～135mm； |
| 11、 | 视场角：水平：67.8°～2.77°（近焦到远焦）； |
| 12、 | 近摄距：100mm～1000mm（近焦到远焦）； |
| 13、 | 光学变倍：30倍； |
| 14、 | 光圈值：F1.6～F4.4； |
| 15、 | 采用红外补光方式，补光距离≥100m； |
| 16、 | 可通过IE浏览器在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、温度显示和地理位置信息，具有8行字符显示，字体可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64像素、自适应等模式，字体颜色可设置；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 17、 | 支持三码流； |
| 18、 | 主码流分辨率及帧率：50Hz:25fps(1920×1080)、50fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720)，60Hz:30fps(1920×1080)、60fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720)； |
| 19、 | 子码流分辨率及帧率：50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)，60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)； |
| 20、 | 第三码流分辨率及帧率：50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720)，60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720)； |
| 21、 | 视频压缩：H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile； |
| 22、 | 音频压缩：G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2； |
| 23、 | 支持语音对讲； |
| 24、 | 支持多路访问功能，最多开启20个视频窗口进行画面浏览；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 25、 | 具有统计数据功能，可检测设备出厂至今运行时间、上电运行时间、高温环境下运行时间、低温环境下运行时间、ICR切换次数、红外灯启用时间、平均用户接入数统计；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 26、 | 智能检测：视频动态/遮挡检测,音频检测,网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测，存储卡状态检测,存储空间检测； |
| 27、 | 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、人员聚集等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤； |
| 28、 | 支持单场景/多场景/全景设置 ,支持目标过滤和灵敏度设置； |
| 29、 | 网络自适应功能，具有10%的抗丢包能力，在10%的网络丢包环境中，设备预览图像效果良好，不卡顿；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 30、 | 模拟接口：1路BNC接口； |
| 31、 | 网络接口：支持10M/100M 网络数据接口； |
| 32、 | 报警输入：1路开关量输入，1路输出； |
| 33、 | 音频输入：1路音频输入，1路音频输出； |
| 34、 | SD卡接口：内置Micro-SD 卡插槽，支持SD/SDHC/SDXC （最大支持64G），可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失； |
| 35、 | 防护等级：IP68，TVS 4000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准； |
| 36、 | 支持防暴性能，应能经受30J锐器工具冲击外壳3次，不应出现穿透洞口；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 37、 | 防爆标志：ExdIICT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃；（提供国家防爆电气设备防爆合格证及防爆合格检验报告复印件加盖公章） |

（2）红外防爆一体化云台摄像机主要参数如下：

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
| 1、 | 采用先进的防爆监控设备，护罩采用防腐蚀不锈钢316L； |
| 2、 | 图像传感器：1/2.8英寸 CMOS； |
| 3、 | 传感器总像素：约242万像素； |
| 4、 | 水平解析度：≥1000TVL； |
| 5、 | 最大图像尺寸：1920×1080； |
| 6、 | 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 7、 | 支持宽动态功能，支持电子防抖设置，支持数字降噪设置，支持镜像功能，支持强光抑制设置；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 8、 | 数字变倍：16倍； |
| 9、 | 日夜模式：自动ICR滤光片彩转黑； |
| 10、 | 焦距：4.5mm～135mm； |
| 11、 | 视场角：水平：67.8°～2.77°（近焦到远焦）； |
| 12、 | 近摄距：100mm～1000mm（近焦到远焦）； |
| 13、 | 光学变倍：30倍； |
| 14、 | 光圈值：F1.6～F4.4； |
| 15、 | 采用红外补光方式，补光距离≥100m； |
| 16、 | 支持云台控制； |
| 17、 | 水平范围：0°～360°连续旋转； |
| 18、 | 垂直范围：-90°～90°； |
| 19、 | 键控速度：水平：0.1°～40°/s ； |
| 20、 | 垂直：0.1°～40°/s； |
| 21、 | 调用预置点速度：水平：≥40°/s ； |
| 22、 | 垂直：≥40°/s； |
| 23、 | 预置点：300个； |
| 24、 | 自动巡航：8条, 每条可添加32个预置点； |
| 25、 | 自动巡迹：5条； |
| 26、 | 可通过IE浏览器在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、温度显示和地理位置信息，具有8行字符显示，字体可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64像素、自适应等模式，字体颜色可设置；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 27、 | 支持三码流； |
| 28、 | 主码流分辨率及帧率：50Hz:25fps(1920×1080)、50fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720)，60Hz:30fps(1920×1080)、60fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720)； |
| 29、 | 子码流分辨率及帧率：50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)，60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)； |
| 30、 | 第三码流分辨率及帧率：50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720)，60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720)； |
| 31、 | 视频压缩：H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile； |
| 32、 | 音频压缩：G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2； |
| 33、 | 支持语音对讲； |
| 34、 | 支持多路访问功能，最多开启20个视频窗口进行画面浏览；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 35、 | 具有数据查询功能，可查询设备出厂至今运行时间、累计上电运行时间、环境温度高于40℃条件下累计运行时间、环境温度低于-20℃条件下累计运行时间、ICR切换次数、水平及垂直旋转圈数、红外灯启用时间、用户累计登录次数；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 36、 | 智能检测：视频动态/遮挡检测,音频检测,网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测，存储卡状态检测,存储空间检测； |
| 37、 | 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、人员聚集等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤； |
| 38、 | 支持单场景/多场景/全景设置 ,支持目标过滤和灵敏度设置； |
| 39、 | 网络自适应功能，在15%的网络丢包环境中，可正常显示监视画面；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 40、 | 网络接口：支持10M/100M 网络数据接口； |
| 41、 | SD卡接口：内置Micro-SD 卡插槽，支持SD/SDHC/SDXC （最大支持64G），可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失； |
| 42、 | 防护等级：IP68，TVS 4000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准； |
| 43、 | 防爆标志：ExdIICT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃；（提供国家防爆电气设备防爆合格证及防爆合格检验报告复印件加盖公章） |

（3）防爆热成像云台摄像机主要参数如下：

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
| 热成像部分： |
| 1、 | 探测器像素：≥640*512； |
| 2、 | 像元大小：≤17μm； |
| 3、 | 光谱范围：7.5～13.5μm； |
| 4、 | 热灵敏度：≤50mK； |
| 5、 | 镜头焦距支持25mm、35mm、50mm可选； |
| 6、 | 支持多种探测距离可选：1）、最大探测距离（人：1.8m*0.5m，探测，识别，辩认）：1000米，250米，120米；最大探测距离（车：2.3m*2.3m，探测，识别，辩认）：3000米，720米，360米；2）、最大探测距离（人：1.8m*0.5m，探测，识别，辩认）：1300米，320米，160米；最大探测距离（车：2.3m*2.3m，探测，识别，辩认）：4000米，1000米，500米；3）、最大探测距离（人：1.8m*0.5m，探测，识别，辩认）：1800米，450米，220米；最大探测距离（车：2.3m*2.3m，探测，识别，辩认）：5000米，1400米，700米； |
| 7、 | 测温范围：测温范围：模式1：-40°C到550°C, 模式2：-40°到160°,测温精度Max(±2°,±2%)； |
| 8、 | 测温方式：设置256个测温预置点，每个预置点可设置点测温8个，区域测温8个，线测温1条；支持每个预置点（点+区域+线）最多8个同时测温； |
| 9、 | 支持白热，黑热，聚变，彩虹，金秋，午日，铁红，琥珀等14种伪彩可调； |
| 可见光部分： |
| 10、 | 图像传感器：1/1.9" CMOS； |
| 11、 | 水平解析度：≥1100TVL； |
| 12、 | 最低照度：彩色：0.001Lux @ (F1.5，AGC ON)，黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON)； |
| 13、 | 支持3D降噪，D降噪； |
| 14、 | 支持白平衡、支持电子透雾、支持时域空域3D降噪、支持背光补偿、支持宽动态、支持强光抑制； |
| 15、 | 支持数字变倍：16倍（最大480x） |
| 16、 | 聚焦模式：自动/半自动/手动 |
| 17、 | 镜头焦距：6mm - 180mm |
| 18、 | 变倍速度：大约4s |
| 19、 | 近摄距：100mm ~1000mm（近焦到远焦） |
| 20、 | 光学变倍：30倍 |
| 21、 | 光圈值：F1.5 - F4.3 |
| 22、 | 视频编码：H.264HighProfile/H.264MainProfile/M-JPEG |
| 23、 | 图像分辨率：热成像:主码流（1280*1024、1280*720） 辅码流（640*512、640*360）； |
| 24、 | 可见光：主码流（1920*1080、1280*720） 辅码流（D1、CIF）； |
| 25、 | 音频编码：G.711a/G.711mu； |
| 26、 | 图片编码：JPEG； |
| 27、 | 云台水平旋转范围：0°～360°连续旋转； |
| 28、 | 云台垂直旋转范围：90°～-90°； |
| 29、 | 云台键控速度：水平：0.1°～40°/秒，垂直：0.1°～40°/秒； |
| 30、 | 调用预置点速度：水平：0.1°～60°/秒，垂直：0.1°～60°/秒； |
| 31、 | 预置点支持128个； |
| 32、 | 自动巡航支持8条, 每条可添加32个预置点； |
| 33、 | 自动巡迹支持5条 |
| 34、 | 自动线扫支持5条自动线扫 |
| 35、 | 支持断电记忆； |
| 36、 | 支持电源异常检测； |
| 37、 | 支持图像防抖； |
| 38、 | 支持空闲动作，支持FD三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 |
| 39、 | 支持语音对讲； |
| 40、 | 同时预览用户数：最多20路（总带宽64M） |
| 41、 | 安全模式：授权的用户名和密码，以及MAC 地址绑定；HTTPS 加密；IEEE 802.1x 网络访问控制 |
| 42、 | 用户管理：最多32个用户，多级用户权限管理，分3级:管理员、操作员和只能浏览 |
| 43、 | 故障检测：网络断开检测，IP冲突检测，编码器状态检测，存储卡状态检测，存储空间检测 |
| 44、 | 支持单场景跟踪、多场景跟踪、全景跟踪三种跟踪类型；支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式；支持拌线入侵、区域入侵、电子围栏等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤；支持热成像烟火探测报警；支持热成像热点追踪； |
| 45、 | 支持1路BNC模拟接口输出； |
| 46、 | 网络接口：内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据； |
| 47、 | 支持报警输入7 路开关量输入，2 路报警输出； |
| 48、 | 1路音频输入，1路音频输出； |
| 49、 | 工作环境：温度-40~60℃； 湿度＜90%； |
| 50、 | 防护等级：IP68，TVS 4000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准； |
| 51、 | 采用先进的防爆监控设备，云台护罩采用防腐蚀不锈钢316L； |

（4）视频综合管理平台主要参数如下：

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
| 1、 | 采用Linux操作系统； |
| 2、 | 处理器采用Intel E3-1200 v3至强高性能四核处理器； |
| 3、 | 芯片组：Intel C222芯片组； |
| 4、 | 支持标配16G内存，4根内存插槽； |
| 5、 | 支持DDR3 1600/1333 UBF ECC内存, 最大可扩展至32GB； |
| 6、 | 网络控制器：集成高端千兆四口网卡，支持网络唤醒、网络冗余及负载均衡等网络特性； |
| 7、 | PCI I/O扩展槽：1根PCI-E 3.0 ×8插槽，支持多种扩展接口； |
| 8、 | 硬盘及其扩展：标配1块1T 3.5寸SATA系统硬盘，标配6个硬盘槽位 |
| 9、 | 内置2个2.5寸SSD/SAS/SATA硬盘槽位； |
| 10、 | 前置4个3.5/2.5寸SSD/SAS/SATA硬盘托架，支持热插拔； |
| 11、 | 硬盘控制器：可选八口SAS RAID卡，支持RAID 0/1/5/6等多种RAID级别； |
| 12、 | 多址模式：码流输入：800Mbps,码流转发：800Mbps,码流存储：800Mbps；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 13、 | 绑定模式：码流输入：1500Mbps，码流转发：1500Mbps，码流存储：1500Mbps；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 14、 | 支持500个IP,2000个通道接入； |
| 15、 | 支持1个VGA接口； |
| 16、 | 支持集成显示控制器，16MB显存； |
| 17、 | 支持4个RJ-45（100M/1Gbps）网络接口； |
| 18、 | 支持4个USB 2.0接口、2个USB 3.0接口； |
| 19、 | 支持双机热备功能；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 20、 | 支持N+M备份功能；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 21、 | 支持多网段、内外网接入；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 22、 | 支持组播方式接收设备码流； |
| 23、 | 支持自定义业务树，可生成多种组织结构业务树，可任意调整通道等节点顺序； |
| 24、 | 支持主动注册重定向，实现主动注册设备动态负载均衡； |
| 25、 | 支持预览打标； |
| 26、 | 支持热成像视频点测温； |
| 27、 | 支持即时回放； |
| 28、 | 支持通道回放模块切换，根据选中通道数自适应切换窗口分割； |
| 29、 | 支持预览画面叠加操作员信息、IP地址、操作类型； |
| 30、 | 支持中心服务异常下录像回放继续播放的保活机制； |
| 31、 | 支持存储解耦，当业务服务器宕机时，存储服务器存储不受影响； |
| 32、 | 支持录像定时补录； |
| 33、 | 支持切片回放； |
| 34、 | 支持通道预览模块切换，根据选中通道数自适应切换窗口分割； |
| 35、 | 支持全景云台，球机合成全景图片、自动定位到某个位置； |
| 36、 | 支持即时上墙； |
| 37、 | 支持回放上墙； |
| 38、 | 支持用户复用、冻结、有效期、有效时间段、MAC地址绑定； |

（5）网络智能存储服务器主要参数如下：

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
| 1、 | 视频存储阵列支持双系统，可在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当任何一个模式无法正常启动时，另外一个模式能正常工作； |
| 2、 | 采用48盘位专业存储设备； |
| 3、 | 采用linux操作系统，64位多核处理器, 4G高速缓存，可扩展128G高速缓存，单控制器； |
| 4、 | 具有2+1冗余电源、 |
| 5、 | 采用模块化、抽拉式、无线缆设计，保障了系统易维护性 |
| 6、 | 支持接入6T、8T、10T磁盘 ，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 7、 | 具有5个千兆RJ45网络接口，支持扩展4个千兆RJ45网络接口，或支持扩展2个万兆光口；可分别设置不同的IP地址，并具有负载均衡、容错模式、链路聚合功能模式 ； |
| 8、 | 支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持监控级和企业级硬盘创建RAID；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 9、 | 当RAID组内2块及2块以上硬盘发生故障或者出现硬盘丢失时，原RAID组内磁盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 10、 | 支持同时进行1024Mbps视（音）频码流存储，1024Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发；IPSAN工作模式下，存储带宽不小于2.7Gbps；；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 11、 | 可支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出； |
| 12、 | 支持快照功能，可通过浏览器设置母盘，并创建对应的子盘，数据可同时在母盘和子盘中存储； |
| 13、 | 支持母盘子盘数据复制功能，可将母盘中的数据完整复制到选定的子盘中，在复制过程中，对母盘的操作不受影响；（提供公安部检测报告 ） |
| 14、 | 当其中一组Raid损坏时，该Raid组上的前端通道可平均分配到其他Raid组中，实现负载均衡；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 15、 | 可在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当任何一个模式无法正常启动时，另外一个模式能正常工作；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 16、 | 在不增加任何外外围服务器硬件的情况上,可由存储设备直接进行虚拟化云系统部署（提供公安部检测报告 ） |
| 17、 | RAID出现损坏、降级时，支持日志和客户端报警 ；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 18、 | 具备MiniSAS和eSATA接口，支持esata备份功能，设备中的普通、动检、报警录像，可以下载到esata外接硬盘中用于备份 ；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |
| 19、 | 支持图片直存数据库恢复功能：当图片直存的数据库被破坏时,可进行恢复；（提供公安部检测报告复印件加盖公章） |

（6）核心交换机主要参数如下：

| 序号 | 基本特性 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | ≥598Gbps/5.98Tbps |
| 2 | 包转发率 | ≥222Mpps |
| 3 | 业务端口 | 24 个10/100/1000Base-T 自适应以太网端口，4 个万兆SFP+口 |
| 4 | 扩展插槽 | 1个 |
| 5 | IP路由 | 支持静态路由 支持 RIPv1/v2， RIPng 支持 OSPF， OSPFv3 支持 BGP4， BGP4+ 支持 IS-IS 支持等价路由，策略路由 |
| 6 | VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN 支持Port based VLAN 支持MAC Based VLAN 支持Protocol Based VLAN 支持Voice VLAN 支持IP subnet-based VLAN 支持GVRP |
| 7 | 镜像 | 支持流镜像 支持端口镜像 |
| 8 | 管理口 | 1个RJ-45 Console口 |
| 9 | 配置管理 | 通过Telnet或SSH进行本地或远程配置 通过Console口进行本地配置 支持标准网管 SNMPv3，并且兼容SNMP v2c、SNMP v1 支持系统日志、分级告警、调试信息输出 |
| 10 | 链路聚合 | 支持LACP |

（7）接入交换机主要参数如下：

| 序号 | 基本特性 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | ≥336Gbps/3.36Tbps |
| 2 | 包转发率 | ≥87Mpps |
| 3 | 业务端口 | 48 个10/100/1000Base-T 自适应以太网端口，4 个SFP |
| 4 | IP路由 | 支持静态路由 支持 RIPv1/v2， RIPng 支持 OSPF， OSPFv3 |
| 5 | VLAN | 支持Port based VLAN 支持Protocol Based VLAN 支持IP subnet-based VLAN |
| 6 | 镜像 | 支持流镜像 支持端口镜像 |
| 7 | 管理口 | 1个RJ-45 Console口 |
| 8 | 配置管理 | 通过Telnet或SSH进行本地或远程配置 通过Console口进行本地配置 支持标准网管 SNMPv3，并且兼容SNMP v2c、SNMP v1 支持系统日志、分级告警、调试信息输出 |
| 9 | 链路聚合 | 支持LACP |

注：上述参数中要求提供公安部检测报告检测报告、国家防爆电气设备防爆合格证及防爆合格检验报告的，需要提供检测报告复印件加盖公章。

## 4.4管道工艺参数监测

### 4.4.1建设内容要求

管道工艺参数采集系统采用B/S架构的工业组态软件技术实现，根据各个企业（海南炼化、华信石油、国投孚宝、逸盛石化、实华嘉盛、汇智石化、汉地阳光、凯美特气等九家企业）的工业控制系统的环境，安装部署数据采集前置机，定制开发数据采集管理系统。利用数据采集管理系统采集、存储、管理管道工艺参数（温度、压力、流量、流速等）的实时数据，并通过专用光纤传输到公共管廊安全管控平台，形成管道工艺参数监测数据库。

管道工艺参数采集系统功能包括数据采集管理、数据查询、数据传送管理、调度管理、日志管理等功能。

- 数据采集管理

数据采集管理根据各个企业工业自动化控制环境，进行定制开发，实现对各个企业在管廊管道传输介质的工艺参数的数据采集。

- 数据查询

系统存储企业管道传输介质各个工艺参数数据，并提供历史数据的查询功能，用户可通过系统查询管道工艺参数详细信息，支持记录查询搜索功能。

- 数据传送管理

可设置采集系统与公共管廊安全管控平台之间的通讯信息。当公共管廊安全管控平台的通讯信息发生变化时，用户可快速进行设置并调试，快速保障数据传送运行。

- 传送调度管理

提供对采集系统与公共管廊安全管控平台之间的数据传送同步频率的设置，可设置自动同步和手工同步，也可设置数据传送默认值等功能。

- 日志管理

系统记录采集系统运行、与对接系统之间的数据交换、故障等任何事件，用户通过查询日志，随时掌握系统运行状态。

### 4.4.2建设清单及技术要求

#### 4.4.2.1建设清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道工艺参数采集管理 | 包括数据采集管理、数据查询管理、数据传送管理、调度管理、日志管理等模块 | 9 | 套 |
| 2 | 数据采集前置机 | PC工控机 | 9 | 台 |
| 3 | 交换机 | 国产 | 9 | 台 |
| 4 | 防火墙 | 国产 | 9 | 套 |

#### 4.4.2.2软件技术要求

投标人在系统建设时，各应用系统必须包含以下内容：

| 序号 | 系统名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 管道工艺参数采集管理系统 |  |
| 1 | 数据采集管理 |  |
| 2 | 数据查询管理 |  |
| 3 | 数据传送管理 |  |
| 4 | 调度管理 |  |
| 5 | 日志管理 |  |

#### 4.4.2.3硬件技术要求

（1）数据采集前置机主要参数如下：

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机箱 | 4U，19”标准上架 |
| 2 | 扩展槽 | 5个PCI槽位,1个PCIe16X,1个PCIe1X |
| 3 | 处理器 | I3 2.6G |
| 4 | 内存 | DDR3 2G |
| 5 | 硬盘 | SATA500G |
| 6 | 光驱 | DVD-ROM |
| 7 | 显卡 | 集成 |
| 8 | 网络 | 主板集成Intel 10/100M/1000M自适应 |
| 9 | 键盘/鼠标 | 104键标准键盘 |
| 10 | 串口 | 2个RS－232串口 |

（2）交换机主要参数如下：

| 序号 | 基本特性 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 背板带宽 | 不小于32G |
| 2 | 包转发率 | 不小于9.6Mpps |
| 3 | 业务端口 | 24个10/100Base-TX以太网端口，2个 SFP千兆以太网端口，210/100/10000Base-T以太网端口 |
| 4 | VLAN | 支持Port based VLAN 支持Protocol Based VLAN 支持IP subnet-based VLAN |
| 5 | 链路聚合 | 支持LACP |
| 6 | 镜像 | 支持流镜像 支持端口镜像 |
| 7 | 管理口 | 1个RJ-45 Console口 |
| 8 | 配置管理 | 通过Telnet或SSH进行本地或远程配置 通过Console口进行本地配置 支持标准网管 SNMPv3，并且兼容SNMP v2c、SNMP v1 支持系统日志、分级告警、调试信息输出 |

（3）防火墙主要参数如下：

| 序号 | 基本特性 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口 | ≥4个GE |
| 2 | 运行模式 | 路由模式 透明模式 混合模式 |
| 3 | VPN | IPSec VPN SSL VPN |
| 4 | 配置管理 | 支持Web方式进行远程配置管理 通过Telnet或SSH进行本地或远程配置 通过Console口进行本地配置 支持标准网管 SNMPv3，并且兼容SNMP v2c、SNMP v1 |
| 5 | IP路由 | 静态路由 RIP v1/2 OSPF |
| 6 | NAT | 支持多个内部地址映射到同一个公网地址 支持多个内部地址映射到多个公网地址 支持内部地址到公网地址一一映射 支持源地址和目的地址同时转换 支持外部网络主机访问内部服务器 支持内部地址直映射到接口公网IP地址 |
| 7 | 入侵防御 | 支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS常等攻击的防御 支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御 |
| 8 | 病毒防护 | 基于病毒特征进行检测 支持病毒库手动和自动升级 |
| 9 | 日志统计 | 系统操作日志 防火墙日志 攻击防护日志 黑名单日志 NAT日志 |

## 4.5可燃有毒气体探测

### 4.5.1建设内容要求

洋浦公共管廊可燃有毒气体探测系统由三部分组成：

监测子站：在在公共管廊周边合理设置“监测子站”，“监测子站”可以检测TVOC氯气、氨气、硫化氢、氯化氢、苯、光气、氰化氢、甲苯、二甲苯、氯甲烷类、甲醛、甲醇、丙酮等多种有毒可燃气体。

网络通讯：监测子站通过远程数据传输方式将监测数据传输到公共管廊安全管控平台，形成有毒可燃气体监测数据库。

监控中心：通过公共管廊安全管控平台对管廊区域有毒可燃气体浓度监控，满足监管单位对管廊环境的安全监管要求。

根据到现场勘察管廊的实际情况，初步选出14个监测子站。

各监测点介质及传感器配置明细表如下：

| 编号 | 位置 | 传感器配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汇智石化厂大门管廊起点 | CH4传感器、TVOC传感器 |
| 2 | 凯美特气 | CH4传感器、H2传感器、TVOC传感器 |
| 3 | 汉地阳光 | CH4传感器、TVOC传感器 |
| 4 | 海南炼化北门（东） | CH4传感器、TVOC传感器 |
| 5 | 海南炼化厂区西北角 | CH4传感器、TVOC传感器 |
| 6 | 金海浆纸专用码头对面 | CH4传感器、TVOC传感器 |
| 7 | LNG厂区公交站附近 | CH4传感器、TVOC传感器 |
| 8 | LNG北侧 | CH4传感器、TVOC传感器 |
| 9 | 成品油保税油库大门对面 | CH4传感器、TVOC传感器 |
| 10 | 成品油保税库 | CH4传感器、TVOC传感器 |
| 11 | 逸盛石化二号门附近 | CH4传感器、TVOC传感器 |
| 12 | 原油商储 | CH4传感器、TVOC传感器 |
| 13 | 华信、国投孚宝企业之间 | CH4传感器、TVOC传感器 |
| 14 | 成品油码头 | CH4传感器、TVOC传感器 |

14个监测子站从附近视频监控点取电。

设备采用有线光纤传输与无线移动网络传输两种方式，来保证数据传输的稳定可靠。常态下主要使用有线传输方式，无线传输备用。当光纤线路出现故障导致数据无法传输，可快速切换至无线传输方式，保证数据传输连续不中断。

### 4.5.2建设清单及技术要求

#### 4.5.2.1建设清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多气体边界监控系统 | 传感器配置：1个CH4传感器、1个TVOC传感器 通讯方式：支持有线、无线传输方式 | 13 | 台 |
| 2 | 多气体边界监控系统 | 传感器配置：1个CH4传感器、1个H2传感器、1个TVOC传感器 通讯方式：支持有线、无线传输方式 | 1 | 台 |
| 3 | 服务器 |  | 2 | 台 |
| 4 | 监控中心 | 定制 | 1 | 套 |
| 5 | 双机软件 | 同公共管廊安全管控平台双机软件要求 | 1 | 套 |
| 6 | SIM卡 | 用于无线传输 | 14 | 张 |

注：上述设备（多气体边界监控系统）如非设备生产厂家提供，需提供原厂家项目授权函，否则相关评分项时不得分。

#### 4.5.2.2硬件技术要求

（1）监测子站主要技术要求如下：

1.	子站采用一体化设计，一台设备实现7种以上（含7种）气体监测；

2.	支持超过20种即插即用的智能传感器，位置可互换、支持离线标定；

3.	同时支持射线传感器、ppb 和ppm 的PID传感器、电化学毒气和氧气传感器、催化燃烧传感器、红外IR 传感器；

4.	TVOC检测分辨率达到10ppb；

5.	TVOC检测传感器须具有自主知识产权；

6.	TVOC传感器检测精度：±3%F.S （标定点处）

其他传感器检测精度：±2%F.S. （标定点处）

温度：±0.5℃

湿度：±3%RH

响应时间（T90） <15s （典型值）

7.	采样方式为泵吸式。

8.	支持ADHoc无线网络通讯，数据可实时传输，最大延时<5S

9.	支持以太网、光纤、3G/4G网、GPRS等多种通讯形式

10.	支持标准MODBUS对外通讯协议，支持上位机软件，并可接入第三方软件集成使用

11.	支持气象传感器，支持温湿度和风力风向探测

12.	可对样气进行除湿、除尘

13.	报警功能：气体浓度超限报警（支持二级报警）、系统运行状态报警

14.	工作温度-20° to 50°C（温度：±0.5℃），湿度为0% to 95%相对湿度（湿度：±3%RH）（无冷凝）

15.	工作电源为AC 220V，功率不大于50W（满载），具备电源状态指示

16.	可根据园区不同企业可能存在的有害气体的种类，可对仪器灵活配备不同传感器，至少支持以下类型：

| 气体名称 | 传感器 | 标准量程 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有机挥发物 | PID | 0～100ppm | 0.01ppm |
| 有机挥发物 | PID | 0～1000ppm | 0.1ppm |
| 可燃气 | LEL/IR | 0～100%LEL | 0.1%LEL |
| 二氧化碳 | IR | 0～50000ppm | 10ppm |
| 氧气 | O2 | 0～25%vol | 0.1%vol |
| 一氧化碳 | CO | 0～500ppm | 1ppm |
| 硫化氢 | H2S | 0～100ppm | 1ppm |
| 氯气 | Cl2 | 0～50ppm | 0.1ppm |
| 氨气 | NH3 | 0～100ppm | 1ppm |
| 二氧化硫 | SO2 | 0～20ppm | 0.1ppm |
| 氰化氢 | HCN | 0～50ppm | 1ppm |
| 一氧化氮 | NO | 0～250ppm | 1ppm |
| 二氧化氮 | NO2 | 0～20ppm | 0.1ppm |
| 磷化氢 | PH3 | 0～20ppm | 0.1ppm |
| 二氧化氯 | ClO2 | 0～1ppm | 0.01ppm |
| 环氧乙烷 | ETO-A | 0～100ppm | 0.1ppm |
| 环氧乙烷 | ETO-B | 0～10ppm | 0.1ppm |
| 环氧乙烷 | ETO-C | 0～500ppm | 1ppm |
| X、伽马射线 | CsI | 0～200 μSv/h | 0.01μSv/h |

注：PID传感器可检测苯、苯乙烯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二硫化碳、有机胺、TVOC等有机挥发气体。

（2）服务器主要技术参数如下

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 处理器E5-2620v4*1，内存 2根*16G DDR4，RAID 支持Raid 5 ，硬盘300G *3 2.5"，光驱DVD，电源 冗余电源 ,双口HBA卡8GB*1 |

## 4.6气象监测

### 4.6.1建设内容要求

目前洋浦经济开发区本地气象数据来源于儋州气象台，大多通过手工方式采集，在实时性和精确性方面难以满足公共管廊安全管理需要，因此本次建设安装1套自动气象观测站，部署在管廊附近，可实时精确的采集到气象环境数据。

气象站应采用一体化设计，专门为公共管廊周边环境季节性生态监测等开发生产的多要素自动气象站。可测量管廊周边的风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、太阳辐射量、太阳紫外线、土壤温湿度等常规气象要素。

对管廊环境气象监测参数如下：

（1）大气环境类：环境温度，相对湿度，大气压力，风速，风向，降水量，PM2.5等；

（2）太阳辐射类：紫外线辐射等；

（3）土壤参数类：土壤水势等。

（4）气象站技术指标如下：

| 名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | -50～+80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| 相对湿度 | 0～100% | 0.1% | ±2%(≤80%时) ±5%(>80%时) |
| 露点温度 | -40～50℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
| 风 向 | 0～360° | 3° | ±3° |
| 风 速 | 0～70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
| 降 水 量 | 0-999.9 mm | 0.1mm | ±0.4mm(≤10mm时) ±4%（>10mm时） |
| 土壤水势 | 0～-1500kPa | 1kpa | ±10kPa |
| PM2.5 | 0-500ug/m³ | 0.01m3/min | ±2% |
| 大气压力 | 550～1060hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
| 气象生态环境监测仪 | 二十气象参数 | 0.1 | 高精度 |
| 紫 外 线 | 0～500W | 1 W/㎡ | ≤5％ |

气象数据采用长距离无线传输。

### 4.6.2建设清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器 | 温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、土壤水势、PM2.5传感器 | 1 | 套 |
| 2 | 辐射表 | 太阳紫外辐射表 | 1 | 套 |
| 3 | 气象生态环境监测仪 | 数据采集密度1～60分钟 多种通讯方式:可通过S232/RS485/USB等。 | 1 | 台 |
| 4 | 软件 | 气象数据监测配套系统软件 | 1 | 套 |
| 5 | 安装配套设备 | 数据通讯及传感器连接电缆RS485，无线通讯模块 | 1 | 套 |
| 6 | SIM卡 | 用于无线传输 | 1 | 个 |
| 7 | 工控机 | 4U，19”标准上架\5个PCI槽位,1个PCIe16X,1个PCIe1X\I3 2.6G\DDR3 2G\SATA500G\DVD-ROM\集成主板\集成Intel 10/100M/1000M自适应 | 1 | 台 |

注：上述设备（传感器、辐射表、监测仪）如非设备生产厂家提供，需提供原厂家项目授权函，否则相关评分项时不得分。

## 4.7．工期、售后服务等要求

1、工期要求

自签订合同之日起10个月之内，中标人必须完成本项目的深化设计、设备订货、现场施工、软件开发、安装部署、初步验收、试运行、最终验收工作任务。

2、售后服务要求

本项目所有组成部分免费维护期不少于二年，免费维护期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。

免费维护期内提供至少1人的驻场服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，4小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

投标人必须提供详细的免费维护期内技术支持和服务方案，提供服务于本项目的各类分支机构、办事处及服务网点的具体分布、人员状况、联系方式。

3、培训要求

1）中标人须免费提供有关系统构成、基本原理、安装、运行和维护的现场操作培训；

2）培训教员：应对所提供的系统和产品具有操作和维护经验；

3）培训地点：设备安装地点或用户指定地点；

4）培训方式：面授及实际操作相结合；

5）培训资料：由中标人免费提供。

## 4.8其他要求

1、投标人应保证采购人在使用其提供的任何产品时，不受到第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等指控。如果任何第三方提出与投标人提供的任何产品有关的侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担因此发生的一切法律责任和费用。

本项目知识产品归采购人、中标人共有。

2 中标人提交验收申请，由采购人组织验收，验收组按照国家有关标准及招、投标文件中技术要求进行验收，并出具验收意见。中标人负责向验收组提交验收所需文件。

投标人在投标时须提供详尽的系统验收方案，包括但不限于验收方法、验收标准、验收内容等。

3投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人有权报政府采购主管部门严肃处理。

4 本项目实施过程中，由中标单位负责协助洋浦一体化应急平台现有的维保单位，确保现有系统应用能够正常使用，并做好与现有维保单位在本项目验收后的衔接工作。

5 投标人在投标方案的叙述中，须严格依据本《招标文件》的叙述进行投标，并详细列明对本《招标文件》各项条款的详细应答阐述。如投标人有更优的货物选型或技术方案，应另行在《合理化建议》中逐项叙述，但投标的货物标准不能低于招标的标准，也不能减少或改变招标文件所要求的各货物的数量。如果《合理化建议》中叙述的条款被用户接纳，则该条款与投标人的技术方案一起，同样作为投标人对本项目的技术方案承诺。《合理化建议》中所涉及的费用应包含在投标报价中。

本技术要求中涉及需要投标方所论述的内容为系统功能及技术的基本要求，招标人提供的货物及系统设计方案作为招标书的组成内容，投标人应根据实际情况和功能要求提出相应的详细设计解决方案。

为保证项目的工程质量，根据项目的特点，投标人须具有相应的资格。

所有在投标文件中没有显示出来，但在设计要求中所提及的设备、软件、材料，必须全部包括在本标内，由中标方供应和安装调试。没有明确说明，但在整体设备安装时，不能缺少的一切附属配件（无论这些设备和软件在本招标文件中是否明确提出），亦应包括在本标内，由中标人供应和安装。

# 五、其它要求

1、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对预中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等逐项核查或测试，如发现与其投标文件中的描述不一，将报政府采购主管部门严肃处理。

2、说明：请各投标人自行携带满足演示要求的电脑，演示现场不提供电脑及WIFI。每位投标人必须在20分钟内完成以上演示。详细演示内容见A包评分表。未按要求提供演示的，将在综合评分中不得分。

3、现场踏勘：为更好的理解采购人的实施意图和需求，以便进行成本测算，采购人组织投标人对项目现场进行实地踏勘（踏勘时间：2017年8月18日09:00，地点：洋浦经济开发区洋浦大厦1307室）；

采购人实地踏勘联系人：任伟东，联系电话：13086023144。

投标人踏勘现场时须携带在海南省政务服务中心报名的截图（加盖公章）和公司出具的介绍信（授权函）。

报价人有关踏勘费用自理。实地踏勘期间如发生意外事故由投标人自行负责，采购人及代理机构不承担任何责任或连带责任。

# B包 用户需求书

一、项目名称及监理范围

项目名称：洋浦经济开发区公共管廊安全防护工程项目。

监理范围：本包监理范围为洋浦经济开发区公共管廊安全防护工程项目，即本招标文件A包的建设内容。

二、项目技术需求

（一）建设项目概况

本项目建设内容如下：

公共管廊安全管控平台：搭建管廊安全综合性的信息平台，实现对公共管廊的基础数据及动态信息共享、资源整合，为安全监管单位提供精准管控及智能决策服务，实现公共管廊智能化安全管控。本部分建设包括大数据应用、管道动态监测管理、管廊环境监测管理、管廊气象监测、视频监控管理等5个模块。

视频监控：通过建设数字化视频监控系统,对整个综合管廊沿线的日常运行情况进行实时监控,存储视频影像资料,便于及早发现异常情况,并结合视频系统进行日常监管和抢险救援指挥工作。本部分建设主要包括部署170套防爆摄像机。

可燃有毒物质泄漏监测: 针对管廊的有毒可燃气体存在的区域实施防控，构建气、液体泄漏监测预警系统，实时监测管道是否存在泄漏情况。通过泄漏监测预警系统检测到的空气中气体浓度的变化，从而判断泄漏的大小及程度，同时根据泄漏级别进行远程报警，实现有毒可燃气体的预警预测。本部分建设主要包括在管廊沿线部署14套有毒可燃气体探测站。

管道工艺参数采集:实现对公共管廊管道中介质流量、流速、压力、温度等工艺参数的数据采集，获取各个企业进出公共管廊管道实时工况、各工艺参数，通过安全管控平台形成各类管廊安全的应用功能，满足监管部门对公共管廊安全监管要求。本部分建设主要包括部署9套管道工艺参数采集系统。

管廊气象监测:建设自动气象观测站，可实时精确的采集到气象环境数据。实现了管廊沿线灾害性天气全天候的监控情报，为研制管廊气象灾害的预警和预报服务提供了最重要的现场基础信息，为公共管廊沿线气象保障与安全管理决策提供支持。本部分建设主要包括部署1套气象监测站。

监理单位应对以上全部内容提供全程监理服务。

（二）项目监理目标

坚持以“质量第一、预防为主、用数据说话，科学、公正、守法”作为监理原则，以国家、省、市信息系统项目建设和监理的有关标准和规范为依据，对工程的各阶段实施监理，其监理目标主要包括：

1、投资目标：通过可操作的付款控制流程，为建设方付款提供足够的依据；制定相关的变更控制流程，严格控制系统建设过程中各类设计变更，保证建设方的投资的效果。

2、质量目标：实现合同和设计书中的各项功能，并符合设计书中的质量标准，将系统建设成一个先进、实用的信息化建设工程系统，同时保证系统的可靠性、安全性和高性能。

3、合同和项目管理目标：对项目的合同、各种文档以及项目的管理提供可靠的审核和质量保证。

4、文档管理目标：对项目文档进行标准化、规范化的制作和管理，确保建设项目实施过程中产生的全部文档及时、完整、有效。

（三）项目监理依据及参考的标准

1、建设单位与承建单位签订的承包工程合同；

2、建设单位与监理单位签订的委托监理合同；

3、本工程招标书、招标过程文件、各中标商的投标书；

4、国家有关合同、招投标、政府采购的法律法规；

5、部颁、地方政府的信息工程、信息工程监理的管理办法和规定；

6、建设工程和信息工程相关的国家、行业标准和规范；

7、建设工程和信息工程技术监督、工程验收规范；

8、与工程相关的技术资料；

9、其他与本项目适用的法律、法规和标准；

10、国家、地方及行业相关的技术标准。

（四）项目监理服务工作内容

1、监理要点

1.1质量控制

1）依据有关的招标文件、投标文件、合同和设计单位制定的技术规范书，审查、监督、控制项目建设的质量；

2）采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制软件工程质量；

3）组织软件工程质量、系统集成等质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；

4）项目建设期间采取旁站监理监督建设质量；

5）监督系统项目需求管理、配置管理的执行和控制情况，督促实施单位整改存在的问题；

6）参与系统软件开发工作的测试、集成、竣工验收和交接；

7）跟踪各子项目在质保期内的运行状况，督促实施方做好售后服务。

1.2进度控制

1）协助进行项目建设周期总进度目标的分析、论证；

2）审查各子项目的进度计划，并监督计划的执行；

3）编制项目实施各阶段、各年、季、月度的进度监理计划，并控制其执行，必要时调整进度计划；

5）审核设计方、施工方和材料设备供货方提出的进度计划/供货计划，检查、督促和控制其执行；

6）发现工程未能按计划进行时，要求项目承包商调整或修改计划，采取必要措施加快开发进度，以使实际项目进度符合合同的要求；

7）在项目实施过程中，每月进行计划值与实际值的比较，每月、季、年度提交各种进度控制监理报告和报表。

1.3变更控制

1）对项目变更进行严格控制，不能随意地进行变更；

2）监理对可能发生的风险以及可能引起的变更要保持预控能力，也应当具备快速反应能力；

3）对变更申请快速响应；

4）任何变更都要得到三方（建设单位、承建单位、监理单位）确认；

5）明确界定项目变更的目标；

6）加强变更风险及变更效果的评估；

7）及时公布变更信息；

8）选择冲击最小的方案；

9）执行制定完成的变更程序，对变更进行严格的控制。

1.4投资控制

1）动态管理、跟踪项目费用，进行费用控制和分析；

2）审查项目进度款申报；

3）严格控制和审查软件需求变更，核算成本和变化量，报采购人审批；

4）审核承建单位的工程量清单和工程竣工结算。

1.5合同管理

1）协助业主确定项目实施的合同结构；

2.）协助业主起草与项目有关的各类合同（包括设计合同、集成合同、开发合同、施工合同、材料和设备定货与安装调试合同等）；

3）参与各类合同谈判；

4）监督检查承建单位履行合同；

5）各类合同的跟踪管理（检查各方执行情况，提交合同管理报表与报告）；

6）协助业主处理各子项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；

7）合同整理与归档。

1.6信息管理

1）及时向采购人提交反映各子项目的动态信息和监理工作情况的项目文档；

2）建立全面、准确反映各子项目的软件开发各阶段状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

3）督促、检查承建单位及时完成各阶段设计文档、代码、会议纪要、变更单、问题跟踪单等资料的整理和归档工作；

4）审查承建单位的设计文档、变更单、问题跟踪单，审查承建单位与采购人之间的业务联系单、备忘录、电子邮件、传真、电话记录等，并加具处理意见；

5）当软件工程质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时向采购人报告，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

1.7组织协调

1）帮助采购人划分或澄清承建单位的工作范围和职责；

2）监督本项目各方履行职责，协调各方的工作关系；

3）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调本项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

1.8信息安全管理

1）督促承建单位建立完善的信息安全管理制度，数据备份制度；

2）组织信息安全事故的调查与处理；

3）建立信息化工程监理的信息安全管理工作目标和管理流程。

1.9项目文档管理

1）督促检查承建单位及时完成各阶段设计文档、程序代码、测试记录、变更记录、问题跟踪处理记录等文件的归档工作，按归档要求进行分类整理归档，按时完成竣工资料（包括监理工作方面的归档资料）验收。确保项目中各类文件传送的规范化、制度化，监理类文书资料管理的科学化、规范化；

2）监理方的文档管理人员，负责收集、管理监理工作各类文书资料，对监理工作文档、收发文签收登记等进行管理。

2、日常监理

1）掌握监理范围内涉及的各种技术及相关标准；

2）安排足够的监理人员，按工程需要派驻相应的专业人员进行项目监理，至少保证2名监理工程师在现场，随时为采购人提供服务，总监理工程师必需专职于本项目，需为投标单位社保人员；

3）制定工程管理的组织机构方案并协助采购人组建相关机构，并提供相关培训；

4）熟悉了解本项目各子项目的业务需求，协助采购人对项目的目标、范围和功能进行界定，参与并协助本项目各子项目的招标技术文件编制工作（包括各项目建设需求的整理编制工作）；

5）参与各项目的招投标工作，参与各项合同的起草、评审及谈判工作，并对合同的执行情况进行总体监督；

6）建立健全科学合理的会议制度，并予以贯彻落实；

7）建立健全科学合理的文档管理制度，制订开发过程中产生的各类文档制作、管理规范，并予以贯彻落实；

8）与采购方一起制定评审机制，在工程实施全过程中随时关注隐患苗头，如发现将会导致工程失败的情况出现时，应及时启动评审机制，组织专家对工程实施情况进行评审，对评审不合格的，应向采购方提出终止合同意见；

9）其他需要日常监理的事项。

3、过程监理

3.1实施过程中的监理

1）为保障项目全过程优质监理服务，投标单位应提供对本项目优质服务承诺；

2）编制监理大纲、监理规划、监理实施细则，提交给采购方审核；

3）根据相关项目的工作范围的要求，制定出详细的项目管理实施计划，主要内容包括项目计划管理、人员管理、进度管理、质量管理、变更与风险管理、合同管理、安全管理、知识产权管理、沟通与协调管理、评估与验收管理、文档管理、项目管理办法、承建单位管理办法等，提交给采购方审核，并依此进行过程管理；

4）审核承建单位的开工申请报告，对承建单位进行开工前检查；

5）根据工程的总体规划，与采购方联合对承建单位制定的工程总体实施方案、技术方案、实施策略、实施规范等进行审核评估，并提交审核意见及相关问题处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行；

6）检查工程采用硬件、系统软件是否符合采购文件或技术方案所确定的品牌、型号、规格和质量标准，提交相关验收清单和验收方法，依此严格审查验收采购的硬件、系统软件产品，保证所有硬件、系统软件都符合合同要求；

7）督促承建单位严格执行项目开发合同、国家相关技术标准、规范，对违反要求的及时向采购方报告，并提出处理方案。对工程中的难点、重点进行检查，做好分项验收工作；

8）对工程中各项目以及工程整体的进展状况进行评审及监控，定期检查汇报工程实际进度情况，审核承建单位的进度报告，对工程实施过程中各个阶段的实施成果进行评审和管理，并提交审核意见及相关问题处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行；

9）参与软件开发模型、开发环境的选择工作，监控软件开发过程质量；

10）监督需求管理、配置管理的执行和控制情况，督促软件开发单位整改存在的问题；

11）根据工程进度情况，对阶段测试方案进行评审，并根据测试方案对已完成部分进行测试，就发现的问题提出处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行；

12）管理项目的时间进度，监控项目计划的制定和执行，帮助预测、识别项目中出现的主要问题和面临的主要风险因素，并跟踪、协调解决各种项目问题和风险；同时配备车况良好的专用车辆供本项目使用，投标单位应充分考虑并响应；

13）对工程的重大变更进行审核和有效控制，提出相关变更处理方案及措施，以及监督方案和措施的执行，处理好各种变更及索赔事宜；

14）组织软件工程质量、系统集成质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；

15）发现质量问题时及时向采购方报告，并提出处理方案和措施，以及监督方案和措施执行；

16）每月编制监理月报向采购方综合报告和评价本月的质量和进度、合同执行情况、发生的重大事件、下月工作的计划、需要配合的事宜以及发生变化的可能性与应对措施；

17）其他需要监理的事项。

3.2验收过程中的监理

1）审核承建单位测试方案，对测试过程进行全程监控，确保交付质量；

2）协助采购人审批承建单位的验收申请，并制订工程验收计划；

3）协助采购人进行工程初验、试运行和终验工作，并负责督促和检查承建单位的整改工作；

4）各项目完工后根据相关合同督促承建单位将完整的原始实施技术资料移交给采购人，同时负责检查移交的文档，确保真实和完整；

5）复核确认或否决承建单位编制的工程结算、决算；

6）工程验收通过后，与采购人、承建单位三方共同签署验收报告；

7）出具监理总结报告；

8）其他需要监理的事项。

3.3售后服务中的监理

1）审核承建单位的售后服务（定期维护）计划，并定期检查承建单位是否按计划进行售后服务（定期维护）；

2）当出现质量问题时，鉴定质量问题的责任；

3）对质量问题的处理结果进行跟踪、评审，直至解决为止；

4）审查造成质量问题的费用清单，并根据相关责任认定费用由谁支付；

5）出具售后服务期的监理总结报告；

6）其他需要监理的事项。

三、项目商务需求

（一）项目工期

监理工期：自本工程开工建设至本工程建设验收完毕为止。

（二）项目服务人员要求

1）人员数量要求：监理方应拟派现场监理工程师，监理方应根据工程进度安排监理人员，在每个阶段至少保证2名以上专业监理工程师对本项目进行现场监理。

2）投标方拟投入本项目的项目负责人及项目团队成员应具有相关工作经验，其职称、学位、证书、资历等相关情况将作为评分的重要因素。

3）中标方不得随意更换项目负责人和项目组成员。

（三）投标报价要求

1）投标方应提供详细分项报价清单（含报价依据及其详细计算过程等）；

2）投标报价应以人民币为结算单位；

3）投标人应在投标文件中填报 “监理服务费构成明细报价”表，写明分项单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准。投标人对每种项目只允许有一个报价，采购单位不接受有任何选择的报价；

4）投标人的投标报价不得超过财政预算限额；

5）投标报价说明：投标人必须以项目预算为依据，严格按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）文件的规定进行报价(不考虑其他因素)。

6）投标人的投标总价为完成工程项目监理及招标文件或合同条款所规定的工作内容的各项费用，应包括人工、设备、项目管理、场地踏勘、监理费、利润、税金、包干预备费、政策性文件规定及招标文件、合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用；

7）投标总价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和，投标人应充分考虑项目至竣工验收、保修为止期间物价上涨、政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入报价；

8）投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复；

9）投标人不得期望通过索赔、签证等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险；

10）投标人投标报价总额一经中标后，即作为中标人与采购单位签订该项目合同的依据。

（四）项目管理要求

中标人在项目实施过程中，需对项目进行规范化管理，必须制定项目监理计划，包括项目组织、技术实施步骤、项目进度、保障措施，确保项目施工质量。

验收要求：按照国家法律法规和规范要求验收。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日洋浦经济开发区公共管廊安全防护工程项目（项目编号:HZ2017-387-1）公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

- 合同标的及金额等

| 序号 | 名称 | 内容（规格） | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | （小写） |
|  | （大写） |

本项目的合同价根据乙方中标价确定，采用固定单价合同的方式承包。

- 付款

A包：

1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的 30%  ；

2、主要设备到货，同时完成软件需求说明书、详细设计说明书后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的 30%  ；

3、软件系统上线后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的 20%

4、项目安装、调试并通过验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 17%；

5、项目验收通过后质保期无质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同剩余款项。

B包：

1、本合同签订后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付监理项目金额的 40%

2、所监理的项目验收通过后后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付监理项目金额的 50%

3、所监理的项目通过甲方组织的验收三年后，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付监理项目金额的 10%。

三、违约赔偿

1.除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括：

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方执两份，乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、投标人简介

5、投标人资格要求中的所有材料复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、所投产品彩页、技术资料等

11、同类项目业绩表（表5）

12、厂商授权书（表6）

13、投标保证金缴纳证明（在保证金单据上必须注明项目名称）

14、无重大违法记录的声明（提供声明）

15、技术部分(包括但不限于项目实施方案，项目组成人员、质量保证措施、服务及培训等)

16、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码

注：以上复印件需要加盖公章。

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司：

根据贵单位洋浦经济开发区公共管廊安全防护工程项目（项目编号为HZ2017-387-1）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的 60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地    址：                               邮编：

电    话：                           传真：

授权代表：  （签字或私章）         职务：

日期：

### 表2、开标一览表

### 开标一览表（A包）

项目名称：洋浦经济开发区公共管廊安全防护工程项目

项目编号： HZ2017-387-1        工期：自签订合同之日起  个月之内完成。

| 序号 | 项目/设备名称 | 品牌型号、规格配置或要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表（签字或私章）：

注: 1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有货物、运输、安装、集成、调试、试运行、服务、税等费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 开标一览表（B包）

项目名称：洋浦经济开发区公共管廊安全防护工程项目

项目编号： HZ2017-387-1

| 序号 | 项目名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |
| 投标总价 | （小写） |
|  | （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带★或▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留★或▲。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的洋浦经济开发区公共管廊安全防护工程项目（项目编号为：HZ2017-387-1）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受  托  人  （签名或私章）

二0     年     月     日

### 表5、同类项目业绩

项目名称：洋浦经济开发区公共管廊安全防护工程项目     项目编号：HZ2017-387-1

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目金额 | 签约时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：                 授权代表（签字或私章）：

注：在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件

### 表6、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2017-387-1的洋浦经济开发区公共管廊安全防护工程项目的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人最低的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 包号 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| A | 70% | 30% |
| B | 85% | 15% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1.1

### 初步审查表

项目名称：洋浦经济开发区公共管廊安全防护工程项目

项目编号：HZ2017-387-1

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期/交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表1.2

### 技术、商务评分表(A包)

项目名称：洋浦经济开发区公共管廊安全防护工程项目  项目编号：HZ2017-387-1

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案评比 | 对安全生产监督业务有深刻认识，全面理解安全生产工作的业务流程及特性，针对本项目特点，提出合理的解决方案，优得3分，良得2分，一般得1分。 | 3 |  |
| 2 |  | 现场实施方案内容切合实际情况，技术措施编制科学合理、条理清晰，安全管理措施清晰、合理、专业、规范，优得3分，良得2分，一般得1分。 | 3 |  |
| 3 | 硬件技术响应 | 对招标文件中关于技术指标要求有详细技术规格偏离表，全部满足的得9分，其中每不满足一项扣1分，扣完该项分数为止。 | 9 |  |
| 4 |  | 视频监控主要设备要求提供公安部检测报告、国家防爆电气设备防爆合格证及防爆合格检验报告的，全部提供为满分5分，缺少一项扣1分，扣完该项分值为止。 | 5 |  |
| 5 |  | 投标人拟用于本项目的气体探测仪核心传感器PID具有专利（需提供设备生产厂家提供的专利证书材料，并加盖公章），得5分。 | 5 |  |
| 6 |  | 投标人拟用于本项目的可燃有毒气体探测产品近3年具有化工园区公共管廊气体探测系统建设业绩（需提供业绩合同及合同清单、验收文件的复印件并加盖公章，原件备查），得5分。 | 5 |  |
| 7 |  | 提供所投主要产品（视频监控设备、有毒气体探测设备等，详见第三章清单后要求）原厂授权，全部提供为满分3分，缺少一项授权扣1分，扣完该项分值为止。（需提供授权证明并加盖公章）。 | 3 |  |
| 8 | 软件技术响应 | 投标人须进行现场软件操作演示如下功能（以确保软件系统建设质量的可靠性和投标人的资格的真实性）： | 12 |  |
|  |  | 1、基本信息展示：单击任何一条管线，可以查看该管线输送介质、管径、所属企业、投产时间等基本信息。 |  |  |
|  |  | 2、实时信息展示：综合展示任一管线的压力、温度、流量等实时信息。 |  |  |
|  |  | 3、视频监控展示：使用视频对管线关键位置进行监控。 |  |  |
|  |  | 4、数据分析展示：基于实际位置，自动检索周边（3km、5km、10km等）各类信息(如设备、物资、社会环境等)，可以计算距离，并根据距离、相关属性等进行重要程度排列，在地图上进行标示，为管理人员进行相关资源调配、决策提供依据。 |  |  |
|  |  | 演示上述全部功能且能提供演示软件应用业绩（需提供业绩合同、验收文件文件的复印件并加盖公章及最终使用用户证明人姓名、职务、联系方式（需由最终使用用户对上述证明文件加盖公章），原件备查）得满分（12分），有一项功能无法演示或不能提供软件应用业绩证明材料的得6分，有两项功能无法演示得3分，有三项（含）以上功能无法演示得0分。 |  |  |
|  |  | 说明：请各投标人自行携带满足演示要求的电脑，演示现场不提供电脑及WIFI。每位投标人必须在20分钟内完成以上演示。 |  |  |
| 9 | 实施团队 | 投标人拟用于本项目的项目经理具有高级项目经理证书得1分（需提供高级项目经理证书复印件、证书本人在投标人单位近六个月社保缴纳证明。原件备查。） | 1 |  |
| 10 |  | 投标人用于本项目的项目经理近3年实施过1个以上与本项目类似的管廊建设项目得1分。 | 1 |  |
| 11 | 公司资质证书 | 具有电子与智能化工程专业承包资质或建筑智能化工程设计与施工一级资质得2分，二级资质得1分。（需提供资质证明文件的复印件并加盖公章，原件备查） | 2 |  |
| 12 |  | 具有计算机信息系统集成壹级资质得2分，贰级资质得1分。（需提供资质证明文件的复印件并加盖公章，原件备查） | 2 |  |
| 13 |  | 具有CMMI软件开发管理体系五级证书得2分，四级得1分。（需提供资质证明文件的复印件并加盖公章，原件备查） | 2 |  |
| 14 |  | 具有安防工程企业一级资质证书得2分，贰级资质得1分。（需提供资质证明文件的复印件并加盖公章，原件备查） | 2 |  |
| 15 |  | 具有石化行业领域安全、环境与健康管理体系认证证书得1分。（需提供资质证明文件的复印件并加盖公章，原件备查） | 1 |  |
| 16 | 项目案例 | 投标人自2014年以来（以合同签订时间为准）拥有1000万以上石油化工行业油气工业管廊化工安全防护信息化建设业绩的每个得3分，满分9分。（需提供业绩合同、验收文件文件的复印件并加盖公章及最终使用用户证明人姓名、职务、联系方式（需由最终使用用户对上述证明文件加盖公章），原件备查） | 9 |  |
| 17 | 售后服务 | 售后服务响应评比：售后服务承诺优于招标文件要求，服务保障措施有力、资源充沛得1分。 | 1 |  |
| 18 |  | 人员培训计划与措施满足本项目要求，优得3分，良得2分，一般得1分。 | 3 |  |
| 19 |  | 非本地投标人在海南设有子公司或分公司或办事处作为常驻服务和技术支持机构（提供工商登记证明或行业主管部门的备案资料），有稳定的技术服务队伍（提供投标人近六个月技术人员在海南地区社保缴纳证明及缴费花名册复印件并加盖投标人公章，委托其他单位无效），得1分。 | 1 |  |
| 20 | 价格分 | 满足招标文件要求且价格最低的最终报价为基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=基准价／最终报价×价格权值×100 | 30 |  |
|  | 合计 |  | 100 |  |

### 注：联合体投标时，综合评分的商务评分均以主投标人为考核对象。

### 技术、商务评分表(B包)

项目名称：洋浦经济开发区公共管廊安全防护工程项目

项目编号： HZ2017-387-1

| 序号 | 评分项目 | 评分参考及范围 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监资历 | 总监必须为工信部和人事部认定的信息系统监理师资格，否则本项不计分。除此外同时具备以下资格：1、发改委颁发的咨询工程师；2、一级建造师（通信广电）；3、CISAW安全认证。满足以上三项得10分，满足二项得6分，其他不得分。（提供证明文件和公司社保证明材料，资格年限以获取证书时间为依据，不提供不得分） | 10 |  |
| 2 | 企业监理团队实力 | 考核投标人企业整体实力，监理团队中人员必须为工信部和人事部认定的信息系统监理师资格，否则本大项均不计分，除此外同时具备以下资格： 1）总监代表同时具备高级信息系统管理师和软件设计师、系统集成项目管理师的人员得5分； 2）监理团队人员同时具备通过软考颁发的高级程序员和网络设计师的人员得4分； 3）监理团队人员同时具备电子通信工程硕士及以上学历和CISP认证人员得4分； 4）监理团队人员同时具备网络工程师和造价工程师的人员得4分； 5）监理团队技术支持人员具有同时具备建设部颁发监理工程师和电子技术工程师职称的人员得4分。 （提供相关资格证明和公司社保证明材料，不提供不得分） | 21 |  |
| 3 | 对工程的理解 | 对项目的建设内容、目标、原则、特点的理解和分析。优得4分，良得3-2分，一般得1分； | 4 |  |
| 4 | 监理工作流程 | 提供监理工作流程的科学完善性，包括：评审、变更、进度、投资、质量控制等的监理流程。优得4分，良得3-2分，一般得1分； | 4 |  |
| 5 | 监理措施和方法 | 提供的监理措施的科学完整性；对网络、硬件设备、的监理方法的科学可行性。优得4分，良得3-2分，一般得1分； | 4 |  |
| 6 | 投标单位监理工作体系建设及管理 | 1、投标单位监理体系建设的科学完备性（包括：组织结构、人力资源、监理制度、监理设备等监理体系建设）优得4分，良得3-2分，一般得1分； | 4 |  |
| 7 | 针对本工程的监理重点难点分析和合理化建议 | 该工程项目的监理重点难点分析及应对措施，对项目的合理化建议的可行性打分。优得4分，良得3-2分，一般得1分。 | 4 |  |
| 8 | 投标人资质情况 | 投标人具有省级公安有关部门颁发的计算机信息系统安全服务资质或备案得4分； | 10 |  |
| 9 |  | 投标人具有发改委颁发的工程咨询资质（通信信息）得3分； |  |  |
| 10 |  | 投标人具有中国信息安全认证中心授权的cisaw安全管理培训机构得3分。 |  |  |
| 11 | 投标人实力 | 1、企业监理项目有获得国家科技进步奖的得5分； 2、企业为已发布的信息化国家标准规范的编写单位的得5分（提供相关证明文件，标准以已发布国家标准关键页证明） | 10 |  |
| 12 | 工程项目监理业绩 | 1、 投标人具有监理合同额100万元以上信息化建设监理案例，每个2分，最高10分； 2、投标人具有监理合同额100万元以上视频监控类建设监理案例并获得用户优良评价的，每有1个得2分，最高得4分。（提供监理合同关键页扫描或中标通知书） | 14 |  |
| 13 | 投标总价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15。 | 15 |  |
|  | 合计 |  |  |  |