# 琼中东五指山热带雨林国际生态旅游度假区项目

# 地热资源勘查及1:1000地形图测量

# 招标文件

# 项目编号：HZ2017-251

甲级政府采购代理机构

采购人：中交（琼中）五指山旅游开发建设有限公司

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一七年九月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	16

第五章 投标文件内容和格式	32

第六章 评审办法和程序	38

初步审查表	40

技术、商务评分表	41

# 第一章 投标邀请函

受中交（琼中）五指山旅游开发建设有限公司的委托，海南海政招标有限公司就琼中东五指山热带雨林国际生态旅游度假区项目地热资源勘查及1:1000地形图测量（项目编号：HZ2017-251）所需的相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：A包：琼中东五指山热带雨林国际生态旅游度假区项目地热资源勘查

B包：琼中东五指山热带雨林国际生态旅游度假区项目1:1000地形图

测量

2、用途：中交（琼中）五指山旅游开发建设有限公司工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目上限金额为：A包：2200000.00元 ；B包：540000.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件,加盖公章）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、投标人须具备国土资源部门颁发的地质勘查资质证书，资质类别和资质等级中含有水文地质、工程地质、环境地质调查乙级（含）以上资质（A包）；

5、投标人须具备国家测绘地理信息局颁发的测绘资质证书，专业范围包含工程测量乙级（含）以上资质（B包）。

6、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

7、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2017年9月6日至2017年9月13日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：http://218.77.183.48。

3、标书售价：200元/A包，100元/B包（售后不退），开标现场缴纳。

4、投标人提问截止时间：2017年9月15日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2017年9月27日前15:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称。保证金金额：￥5,000.00元/包。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年9月27日下午15：15--15：30；

2、开标时间：2017年9月27日下午15：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼207开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询： http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660     传真：0898-68500661

联系人： 白蕾  财务电话：0898-68555187  公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、联系人：柳剑锋

2、联系方式：18084669418

3、地址：琼中县营根镇金椰岛酒店8楼

海南海政招标有限公司

2017年9月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：中交（琼中）五指山旅游开发建设有限公司

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：66529867。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：琼中东五指山热带雨林国际生态旅游度假区项目地热资源勘查及1:1000地形图测量

项目编号：HZ2017-251    包号：  包

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2企业招标主管部门、监督部门由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构根据项目预算按计价{2002}1980号文相关规定向中标人收取。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

第一部分 A包用户需求书

一、项目名称

琼中东五指山热带雨林国际生态旅游度假区项目地热资源勘查。

二、项目内容

琼中东五指山热带雨林国际生态旅游度假区项目，100平方公里规划区、46.03平方公里规划协调区、8.44平方公里核心开发区。为了提高旅游区品位，有计划科学地开发地热水资源，在8.44平方公里核心区进行地热资源勘查，对地热资源进行摸底，查明地热资源分布，储量、地热水温度、化学成份，对地热资源量和开发利用潜力进行评价。

项目范围详见附件：琼中东五指山景区开发边界(附图一)

三、预期目标

按照相关规范要求，地热资源勘查的目的是基本查明调查区地层、构造形态、岩浆岩活动及地温异常分布等情况，尤其是查明区内断裂构造的基本特征和岩浆侵入情况。根据地温异常从而圈出3-5个地热异常靶区，选择2个理想的地热异常靶区增做物化探测量，确定2个地热试验钻孔，对地热异常靶区实施地热钻探验证，并进行抽水试验、井温测井及取样化验等地质工作，进一步圈定地热田，评价地热水温度、化学成份及其地质储量。

四、工作内容

1、收集勘查区有关的地热勘查成果及开发利用资料；

2、编制项目实施方案；

3、调查区1:10000基础地质测量（专项地质测量；专项工程地质测量、专项环境地质测量），面积8.44km2；

4、调查区1:2000水文地质调查，面积8.44km²；

5、山地工程：浅井3口，进尺为15m；探槽4个，总体积为13.0m³；

6、物化探（电法、放射性、化探）测量：

①视电阻率联合剖面法，约布置870个点；

②高密度电法，约布置500个点；

③放射性测量，面积约1km2；

④井温测量，约测134次；

⑤其它物探方法，视工作需要确定；

⑥化探测量，视工作需要确定。

7、岩矿试验：

①饮用水分析5件；

②矿泉水分析5件；

③薄片制作30片；薄片鉴定30片。

8、水文地质钻探

①水文地质试验孔2口，总进尺600m(单井进尺250～300m)。

②洗井10个台班；抽水试验10个台班。

9、编制成果报告及相关图件。

三、成果要求

完成地热资源勘查报告，提交成果纸质版6份，电子版1份，内容及格式符合有关技术规范、成果报批和管理的要求。

四、其它要求

1、工期：合同签订后90日历天。地点：采购人指定地点。

2、投标人应在合同签订后进行更为充分的需求调查，采购人在实施过程中，根据需要，可随时补充未尽事宜，并最终确定项目需求分析规格说明书，需求规格说明书及本招标文件一起将作为合同附件，中标方不得要求额外增加费用。

3、投标人必须提供详细的技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

提供2年提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

4、投标人必须根据所提供服务的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所提供服务的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

5、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低，明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，将报相关主管部门严肃处理。

6、现场踏勘：本项目招标采购单位不组织现场踏勘，投标人认为有必要，可以自行前去踏勘了解现场概况，具体合同履行面积以双方实测为准；投标人现场踏勘所发生的一切费用由投标人自己承担。

第二部分 B包用户需求书

一、项目名称

琼中东五指山热带雨林国际生态旅游度假区项目1:1000地形图测量。

二、项目内容

琼中东五指山热带雨林国际生态旅游度假区项目，100平方公里规划区、46.03平方公里规划协调区、8.44平方公里核心开发区。根据项目开发计划，现开展项目核心区8.44平方公里1:1000地形图测量。

项目范围详见附件：琼中东五指山景区开发边界(附图一)

三、工作内容

控制测量（E级GPS测量、导线测量）、地形测量。

四、成果要求

完成工程测量报告及相关图件，提交成果纸质版6份，电子版1份，内容及格式符合有关技术规范、成果报批和管理的要求。

五、其它要求

1、工期：合同签订后90日历天。地点：采购人指定地点。

2、投标人应在合同签订后进行更为充分的需求调查，采购人在实施过程中，根据需要，可随时补充未尽事宜，并最终确定项目需求分析规格说明书，需求规格说明书及本招标文件一起将作为合同附件，中标方不得要求额外增加费用。

3、投标人必须提供详细的技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

提供2年提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

4、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

5、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低，明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，将报相关主管部门严肃处理。

6、现场踏勘：本项目招标采购单位不组织现场踏勘，投标人认为有必要，可以自行前去踏勘了解现场概况，具体合同履行面积以双方实测为准；投标人现场踏勘所发生的一切费用由投标人自己承担。

第四章 合同条款

A包：合同通用条款部分

地热资源勘查合同

工 程 名 称 ：琼中东五指山热带雨林国际生态旅游度假区项目

地热资源勘查

工 程 地 点 ：海南省琼中黎族苗族自治县

合 同 编 号 ：

勘查证书等级 ：

委    托   人：

受    托   人：

签  订  日 期：

国家工商行政管理总局

甲方（委托人）：

乙方（受托人）：

委托人委托受托人承担琼中东五指山热带雨林国际生态旅游度假区项目地热资源勘查任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保地质调查质量，经委托人、受托人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工 程 概 况：

1.1 工 程 名 称： 琼中东五指山热带雨林国际生态旅游度假区项目地热资源勘查

1.2 工 程 建 设 地 点: 海南省琼中黎族苗族自治县

1.3 工 程 规 模 特 征: 8.44平方公里

1.4 地质调查任务（内容）与技术要求：   现行地质调查规范

1.5承 接 方 式 ：   总承包

1.6预 计工 作 量 ： 1:2000专项水文地质测量；1:10000其它基础地质测量（专项地质测量；专项工程地质；专项环境地质测量）；山地工程。选择2个理想的异常靶区增做物化探（电法、放射性、化探）测量；钻探工程2-3个试验孔，合计进尺约为600m；水文地质试验；岩矿试验及其它地质工作，进一步圈定地热田，评价地热水温度、化学成份及其资源储量。最终提交地热资源勘查报告。

第二条：委托人应及时向受托人提供下列文件资料并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）等批件（复印件）。

2.2 提供地质调查任务委托书。

2.3 提供地质调查工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供地质调查工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5委托人不能提供上述资料，由受托人收集的，委托人需向受托人支付相应费用。

第三条：受托人向委托人提交地质调查成果资料并对其质量负责。

受托人负责向委托人提交地质调查成果资料6份及电子版1份，委托人要求增加的份数另行收费。

第四条：开工及提交地质调查成果资料的时间和收费标准及付费方式。

4.1开工及提交地质调查成果资料的时间。

4.1.1本工程的地质调查工作计划90个工作日提交地质调查成果资料，可根据工程进度需要提供中间资料。由于委托人或受托人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2 地质调查工作有效期限以委托人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非受托人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程地质调查按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由委托人、受托人另行议定。

4.2.2本工程地质调查费中标价为      万元，大写        。实行包干制。

4.2.3合同生效后10天内,乙方向甲方出具合同总额5%的履约保函。

4.2.4合同生效后15天内，委托人应向受托人支付地质调查费的20%作为定金，计万元（本合同履行后，定金抵作地质调查费）；委托人按野外实际完成工程进度 50 %时，向受托人支付地质调查费的50 %的工程进度款，计      元；提交地质调查成果资料经评审验收后15天内，委托人应一次按结算价付清的余下全部费用。（委托人付款前受托人应向委托人提供相应金额的增值税专用发票）

第五条：委托人、受托人责任

5.1委托人责任

5.1.1委托人委托任务时，按第二条规定提供文件资料。

5.1.2委托人应及时为受托人协调地质调查现场出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），相关费用由受托人承担。

5.1.3地质调查过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，委托人应按实际发生的工作量支付地质调查费。

5.1.4由于委托人原因造成受托人停、窝工，除工期顺延外，委托人应支付停、窝工费（计算方法按6.1）；委托人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交地质调查成果资料）时，委托人应按每提前一天向受托人支付 0.00 元计算加班费。

5.1.5委托人应保护受托人的投标书、地质调查方案、地质调查报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经受托人同意，委托人不得擅自向与项目无关的第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，委托人应负法律责任，受托人有权索赔。

5.1.6本合同有关条款规定和补充协议中委托人应负的其它责任。

5.2受托人责任

5.2.1受托人应按国家技术规范、标准、规程和委托人的任务委托书进行地质调查，按本合同规定的时间提交质量合格的地质调查成果资料，并对其负责。

5.2.2由于受托人提供的地质调查成果资料质量不合格，受托人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若受托人无力补充完善，需另委托其他单位时，受托人应承担全部地质调查费用。

5.2.3在地质调查前，提出地质调查方案或组织设计，派人与委托人的人员一起验收委托人提供的材料。

5.2.4在现场工作的受托人的人员，应遵守委托人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.5本合同有关条款规定和补充协议中受托人应负的其它责任。

第六条：违约责任

6.1由于委托人原因造成的受托人停、窝工或来回进出场地，委托人除应付给受托人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给受托人来回进出场费和调遣费。

6.2由于受托人原因造成地质调查成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工地质调查费用由受托人承担。造成损失应赔偿其损失，应承担相应的法律责任，但不超过本合同的地质调查费用。

6.3合同履行期间，由于委托人要求解除合同时，受托人未进行地质调查工作的，不退还委托人已付定金；已进行地质调查工作的，完成的工作量在50%以内时，委托人应向受托人支付预算额50%的地质调查费计      万元；完成的工作量超过50%时，则应向受托人支付预算额100%的地质调查费。

6.4委托人未按合同规定时间（日期）拨付地质调查费每超过一日，应偿付未支付地质调查费的千分之一逾期违约金。

6.5由于受托人原因未按合同规定时间（日期）提交地质调查成果资料，每超过一日，应减收地质调查费千分之一。

6.6本合同签订后，委托人不履行合同时，无权要求返还定金；受托人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条：本合同未尽事宜，经委托人与受托人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其它约定事项                                                   。

第九条：本合同发生争议，委托人、受托人应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解，协商或调解不成时，委托人、受托人同意由  当地   仲裁委员会仲裁。委托人、受托人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

第十条:本合同自委托人、受托人签字盖章后生效。委托人、受托人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式 拾 份，委托人  肆 份，受托人肆 份。招标代理机构执壹份，另外壹份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方（委托人）名称：                          乙方（受托人）名称：

（盖章）                       （盖章）

法定代表人：（签字）         法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）         委托代理人：（签字）

联系电话：                联系电话：

开户银行：                开户银行：

银行帐号：                银行帐号：

日期：   年    月     日                     日期：   年    月     日

B包：合同通用条款部分

1:1000地形图测量合同

工 程 名 称 ：琼中东五指山热带雨林国际生态旅游度假区项目1:1000地形图测量

工 程 地 点 ：海南省琼中黎族苗族自治县

合 同 编 号 ：

测绘证书等级 ：

委    托   人：

受    托   人：

签  订  日 期：

国家工商行政管理总局

甲方（委托人）：

乙方（受托人）：

委托人委托受托人承担琼中东五指山热带雨林国际生态旅游度假区项目1:1000地形图测量任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保地质调查质量，经委托人、受托人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工 程 概 况：

  - 工 程 名 称： 琼中东五指山热带雨林国际生态旅游度假区项目

1:1000地形图测量

1.2 工 程 建 设 地 点: 海南省琼中黎族苗族自治县

1.3 工 程 规 模特 征: 8.44平方公里

1.4 地质调查任务（内容）与技术要求：   1:1000地形图测量

1.5承 接 方 式 ：  总承包

1.6预 计工 作 量 ：8.44平方公里，1:1000地形图测量

第二条：委托人应及时向受托人提供下列文件资料并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）等批件（复印件）。

2.2 提供工程测量任务委托书。

第三条：受托人向委托人提交工程测量成果资料并对其质量负责。

受托人负责向委托人提交工程测量成果资料6份及电子版1份，委托人要求增加的份数另行收费。

第四条：开工及提交工程测量成果资料的时间和收费标准及付费方式。

4.1开工及提交工程测量成果资料的时间。

4.1.1本工程的工程测量工作计划90个工作日提交成果资料，可根据工程进度需要提供中间资料。由于委托人或受托人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2 工程测量工作有效期限以委托人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非受托人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程测量按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由委托人、受托人另行议定。

4.2.2本工程测量费中标价为      万元，大写        。实行包干制。

4.2.3合同生效后10天内,乙方向甲方出具合同总额5%的履约保函。

4.2.4合同生效后15天内，委托人应向受托人支付工程测量费的20%作为定金，计    万元（本合同履行后，定金抵作工程测量费）；野外实际完成工程进度 50 %时，委托人向受托人支付工程测量费的50 %的工程进度款，计      元；提交工程测量成果资料15天内，委托人应一次性按结算价付清的余下全部费用（委托人付款前受托人应向委托人提供相应金额的增值税专用发票）。

第五条：委托人、受托人责任

5.1委托人责任

5.1.1委托人委托任务时，按第二条规定提供文件资料。

5.1.2委托人应及时为受托人协调工程测量现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题），相关费用由受托人承担。

5.1.3工程测量过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，委托人应按实际发生的工作量支付工程测量费。

5.1.4由于委托人原因造成受托人停、窝工，除工期顺延外，委托人应支付停、窝工费（计算方法按6.1）；委托人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交工程测量成果资料）时，委托人应按每提前一天向受托人支付 0.00 元计算加班费。

5.1.5委托人应保护受托人的投标书、工程测量成果文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经受托人同意，委托人不得向与项目无关的第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，委托人应负法律责任，受托人有权索赔。

5.1.6本合同有关条款规定和补充协议中委托人应负的其它责任。

5.2受托人责任

5.2.1受托人应按国家技术规范、标准、规程和委托人的任务委托书进行工程测量，按本合同规定的时间提交质量合格的工程测量成果资料，并对其负责。

5.2.2由于受托人提供的工程测量成果资料质量不合格，受托人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若受托人无力补充完善，需另委托其他单位时，受托人应承担全部工程测量费用。

5.2.3工程测量过程中，向委托人提出增减工作量或修改工程测量方案，并办理正式变更手续。

5.2.4在现场工作的受托人的人员，应遵守委托人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.5本合同有关条款规定和补充协议中受托人应负的其它责任。

第六条：违约责任

6.1由于委托人的原因造成受托人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给受托人来回进出场费和调遣费。

6.2由于受托人原因造成工程测量成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工工程测量费用由受托人承担。造成损失应赔偿其损失，应承担相应的法律责任，但不超过本合同的工程测量费用。

6.3合同履行期间，由于委托人要求 解除合同时，受托人未进行工程测量工作的，不退还委托人已付定金；已进行工程测量工作的，完成的工作量在50%以内时，委托人应向受托人支付预算额50%的地质调查费计      万元；完成的工作量超过50%时，则应向受托人支付预算额100%的工程测量费。

6.4委托人未按合同规定时间（日期）拨付工程测量费每超过一日，应偿付未支付工程测量费的千分之一逾期违约金。

6.5由于受托人原因未按合同规定时间（日期）提交工程测量成果资料，每超过一日，应减收工程测量费千分之一。

6.6本合同签订后，委托人不履行合同时，无权要求返还定金；受托人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条：本合同未尽事宜，经委托人与受托人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其它约定事项 1、按规范规定埋设固定桩标记 。2、现场实地交桩。

第九条：本合同发生争议，委托人、受托人应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解，协商或调解不成时，委托人、受托人同意由  当地   仲裁委员会仲裁。委托人、受托人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

第十条:本合同自委托人、受托人签字盖章后生效。委托人、受托人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式 拾 份，委托人  肆 份，受托人肆 份。招标代理机构执壹份，另外壹份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方（委托人）名称：                          乙方（受托人）名称：

（盖章）                       （盖章）

法定代表人：（签字）         法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）         委托代理人：（签字）

联系电话：                联系电话：

开户银行：                开户银行：

银行帐号：                银行帐号：

日期：   年    月     日                     日期：   年    月     日

合同专用条款部分

甲方（委托人）:

乙方（受托人）:

甲乙双方根据    年    月    日琼中东五指山热带雨林国际生态旅游度假区项目地热资源勘查及1:1000地形图测量（项目编号:HZ2017-251）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地热资源勘查 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1:1000地形图测量 |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

付款方式见合同通用条款部分的付款方式。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日未提供服务或提供服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟提供服务时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式拾份，中文书写。甲方、乙方各执肆份、招标代理机构执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、同类项目业绩（表5）

11、技术部分（包括技术及资质材料、项目实施方案、售后服务承诺等）

12、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：琼中东五指山热带雨林国际生态旅游度假区项目地热资源勘查及1:1000

地形图测量

项目编号： HZ2017-251    包号：  包            工期：合同签订后  日历天

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有服务、税等费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所提供服务的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的     （项目编号为： HZ2017-251 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、投标人项目业绩表

项目名称：

项目编号： HZ2017-251

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 签约时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 提供服务期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人最低的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 85% | 15% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：琼中东五指山热带雨林国际生态旅游度假区项目地热资源勘查及1:1000

地形图测量

项目编号： HZ2017-251              包号：    包

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期 | 是否满足招标文件要求（如要求） |  |  |  |
| 7 | 关键性技术要求 | 带★的技术指标是否全面满足（如有） |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表（A包）

项目名称：琼中东五指山热带雨林国际生态旅游度假区项目地热资源勘查

项目编号： HZ2017-251

| 序号 | 项目名称 | 评分标准 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理组织实施方案 | 方案思路新、针对性强，管理设想新颖、服务定位明确、可行，可根据以下几个方面综合评分： 1、目的任务符合总体要求，对目的任务进行了具体分解，对项目要解决的问题表述清楚（满分：5分）。优：5分，良：3分，一般：1分。 2、方案有较好的地质依据（对以往资料收集齐全，对以往成果评述准确，并充分利用，对区域地质特征进行中肯的分析，项目进行必要的野外踏勘）（满分：5分）。优：5分，良：3分，一般：1分。 3、工作部署、工作方法和技术方案：（共15分） (1)总体工作部署合理，工作阶段划分明确、依据充分，调查工作顺序合理（满分：3分）。优：3分，良：2分，一般：1分。 （2）工作部署能达到预期成果目标（满分：3分）。优：3分，良：2分，一般：1分。 （3）各项具体工作安排和工程布置的明确、依据充分，工作安排合理（满分：3分）。优：3分，良：2分，一般：1分。 （4）技术方案可行，工作方法选择得当，可操作性强（满分：3分）。优：3分，良：2分，一般：1分。 （5）调查工作质量要求明确，并符合相关规范（满分：3分）。优：3分，良：2分，一般：1分。 4、组织管理和质量保证：（共5分） （1）人员配置、管理是否合理，技术人员的水平是否熟悉相关业务，满足项目任务需要（满分：3分）。优：3分，良：2分，一般：1分。 （2）质量保证，措施完备（满分：2分）。优：2分，良：1分，一般：不得分。 | 30 |  |
| 2 | 同类项目经验 | 1、近5年以来，承担过财政出资的地热水调查评价同类项目，每1项得3分，满分15分。 （提供合同复印件，原件备查） | 15 |  |
| 3 | 项目团队实力 | 1、项目负责人（5分） 项目负责人承担过财政出资的地热水调查项目的，具有水工环地质高级职称得5分，中级职称得2分，满分5分。（以提供证书复印件为准，没有提供的不得分。） 2、技术人员（15分） 配备地质矿产、水工环地质、工程物探、岩土工程等四个专业技术人员各3名，配备不全不得分。四个专业人员具有中级及以上职称的得10分，全部都是高级及以上职称的得15分，满分15分。 3、钻探人员（10分） 1）钻探技术人员（5分） 具有探矿工程专业高级职称得5分，中级职称得2分，满分5分。 2）钻探工人（5分） 钻探工人需具有二级/技师职业资格，配备5名专业钻探工人得5分，配备4名专业钻探工人得3分，配备3名专业钻探工人得1分，满分5分。 提供人员职称证书复印件加盖公章，原件核验，无原件不得分。 | 30 |  |
| 4 | 其他评分因素 | 1、具质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得5分，不齐全不得分。 2、具备安全生产许可证得5分。 （提供证件复印件，原件备查） | 10 |  |
| 5 | 价格分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 15 |  |
| 6 | 合计 |  | 100 |  |

### 技术、商务评分表（B包）

项目名称：琼中东五指山热带雨林国际生态旅游度假区项目1:1000地形图测量                     项目编号: HZ2017-251

| 序号 | 项目名称 | 评分标准 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理组织实施方案 | 方案思路新、针对性强，管理设想新颖、服务定位明确、可行，可根据以下几个方面综合评分： 1、目的任务符合总体要求，对目的任务进行了具体分解，对项目要解决的问题表述清楚（满分：5分）。优：5分，良：3分，一般：1分。 2、工作部署、工作方法和技术方案：（共15分） (1)总体工作部署合理，工作阶段划分明确、依据充分，调查工作顺序合理（满分：3分）。优：3分，良：2分，一般：1分。 （2）工作部署能达到预期成果目标（满分：3分）。优：3分，良：2分，一般：1分。 （3）各项具体工作安排和工程布置的明确、依据充分，工作安排合理（满分：3分）。优：3分，良：2分，一般：1分。 （4）技术方案可行，工作方法选择得当，可操作性强（满分：3分）。优：3分，良：2分，一般：1分。 （5）测量工作质量要求明确，并符合相关规范（满分：3分）。优：3分，良：2分，一般：1分。 3、组织管理和质量保证：（共10分） （1）人员配置、管理是否合理，技术人员的水平是否熟悉相关业务，满足项目任务需要（满分：5分）。优：5分，良：3分，一般：1分。 （2）质量保证，措施完备（满分：5分）。优：5分，良：3分，一般：不得分。 | 30 |  |
| 2 | 同类项目经验 | 1、近10年以来，承担过1:500或1:1000地形测量项目，面积大于10平方公里的每1项得5分，面积大于5平方公里的每1项得3分，面积大于1平方公里的每1项得1分，满分10分。 2、获得国家优秀测绘工程奖的每项得10分，获得省级优秀测绘工程奖的每项得5分，满分15分。 （提供合同复印件，原件备查） | 25 |  |
| 3 | 项目团队实力 | 1、项目负责人（5分） 项目负责人具有测量高级职称的得5分，中级职称得2分，满分5分。（以提供证书复印件为准，没有提供的不得分。） 2、其他岗位人员（15分） （1）须配备四名测量专业技术人员，具有中级及以上职称的得5分，全部都是高级及以上职称的得10分，满分10分。 （2）配备1名注册安全工程师的得5分，满分5分。 提供人员职称证书复印件加盖公章，原件核验，无原件不得分。 | 20 |  |
| 4 | 其他评分因素 | 1、具质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得5分，不齐全不得分。 2、具备安全生产许可证得5分。 （提供证件复印件，原件备查） | 10 |  |
| 5 | 价格分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 15 |  |
| 6 | 合计 |  | 100 |  |