海南省信访视频接访系统

升级改造项目

# 竞争性磋商文件

# 招标编号：HZ2017-454

甲级政府采购代理机构

采 购 人：海南省信访局

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二0一七年九月

目   录

第一章  磋商邀请函	1

第二章  报价人须知	3

第三章 用户需求书	10

第四章 合同条款	23

第五章 响应文件内容和格式	26

第六章 磋商程序	32

初步审查表	35

技术、商务评分表	36

# 第一章  磋商邀请函

受海南省信访局的委托，海南海政招标有限公司就视频接访系统升级改造（项目编号：HZ2017-454）组织竞争性磋商，欢迎合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、项目情况

1、名称：海南省信访视频接访系统升级改造项目

2、用途：海南省信访局视频接访工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算：￥409,500.00元。

二、报价人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期三个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期三个月社会保障缴费记录复印件）；

4、提供参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；

5、投标人不是制造厂商的，其要出售的主要设备必须获得制造厂商针对本项目出具的授权书及三年质保函原件；

6、本项目不接受联合体投标。

三、磋商文件的获取

1、时间：2017年9月18日至2017年9月22日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；购买招标文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（以上证件复印件须加盖公章）。

3、标书售价：￥100元/套（售后不退），报价保证金为：￥8,000元。

4、报价保证金于2017年9月27日17:30:00前转入招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

四、递交响应文件截止时间、开启时间及地点

1、递交报价文件时间：2017年9月29日上午09：15～09：30；

2、报价截止时间：2017年9月29日上午09：30；

3、谈判时间：2017年9月29日上午09：30；

4、谈判地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002室；

5、中标结果请查询：www.hainan.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人： 成小姐           财务电话：0898-68555187

公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、联系人：吴先生

2、联系电话：13876371985

3、地址：海口市海府路59号1号办公楼

海南海政招标有限公司

2017年9月

# 第二章  报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省信访局

1.2 招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3 报价人：已从招标代理机构购买磋商文件并向招标代理机构提交响应文件的报价人。

2．适用范围

本磋商文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3．合格的报价人

3.1 凡有能力按照本磋商文件规定的要求交付货物和服务的供货商均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本磋商文件第一章“报价人资格要求”规定的条件。

3.3 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标

3.4 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.5 本项目不接受联合体报价。

4．报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．磋商文件的约束力

报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

二、磋商文件

6．磋商文件的组成

6.l 磋商文件由六部分组成，包括：

第一章  磋商邀请书

第二章  报价人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  响应文件内容和格式

第六章  磋商程序

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅磋商文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7．磋商文件的澄清

报价人在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间一个工作日前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一磋商文件的报价人。

8．磋商文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改磋商文件。修改通知作为磋商文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2 当磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，招标代理机构有权决定推迟报价截止日期，并将此变更书面通知所有购买了同一磋商文件的报价人。

三、响应文件

9．响应文件的组成

响应文件应按“第五章 响应文件内容和格式”要求编制。

10．报价

10.1报价人应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的响应文件中必须是统一的报价。

10.2报价均须以人民币为计算单位。

10.3报价时报价一览表须再单独用信封密封一份，否则将拒收响应文件。（此规定仅限在三亚市人民政府政务服务中心开标的项目）

11．磋商保证金

11.1磋商保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账，报价人需提前在报价截止时间一天前办理保证金支付手续。

11.2若报价人不提交磋商保证金，其响应文件将被拒绝接受。

11.3 磋商保证金的退还

11.3.l 成交人的磋商保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

11.3.2 落标的报价人的磋商保证金将在招标代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.3.3如磋商保证金为招标代理机构收取，则成交结果公告期满后，报价人应把磋商保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理保证金退还手续；

如保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：66529867。

11.4 发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤回期报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

12．报价有效期

12.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，磋商保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．响应文件的数量、签署及形式

13.1 响应文件一式肆份，固定装订。其中正本壹份，副本叁份。

13.2 响应文件须按磋商文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖报价人公章。

13.4 响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

四、响应文件的递交

14．响应文件的密封及标记

14．l 报价人应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：视频接访系统升级改造

项目编号：HZ2017-454

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

15．报价截止时间

15.l 报价人须在报价截止时间前将响应文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2 若招标代理机构推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下，采购人和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在报价截止时间后递交的响应文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、磋商、评标及签约

16．磋商

16.l 招标代理机构按磋商文件第一章规定的时间和地点进行磋商。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 报价人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对响应文件的处理不承担责任。

16.3 磋商时，招标代理机构或报价人代表将查验响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

16.4 若响应文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该报价人的响应文件。

17．磋商小组

招标代理机构从省综合评标专家库中随机抽取相关专家二名和用户代表一名组成磋商小组，其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。该磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

18.关于政策性优惠

18.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*（1-2%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

18.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价*（1-1%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

18.3报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

18.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

18.3.2具体评审价说明：

1）报价人为小型或微型企业，其评审价=报价*（1-6%）；hzzb

2）报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=报价*（1-2%）。

18.3.3报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

19.磋商和定标

19.1磋商、评分办法见“第六章 磋商程序”。

19.2磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者排名第一的成交候选人提供虚假材料或存在其它违规行为的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。如此类推。

19.3招标代理机构将在指定的网站上公告成交结果。

20．成交通知

20.1 成交人收到成交通知后，到招标代理机构处办理有关手续。

20.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

21．签订合同

21.l 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则磋商保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，报价人还应承担赔偿责任。

21.2 磋商文件、成交人的响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

七、其它

22．采购代理服务费

招标代理机构根据项目预算按计价{2002}1980号文相关规定向成交人收取。

23.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

# 一、项目名称

# 海南省信访视频接访系统升级改造项目

# 二、项目背景

# 中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》中指出“健全公开透明的诉求表达和办理方式，完善民生热线，视频接访，绿色邮政、信访代理等做法，更加重视群众来信尤其是初次来信办理，引导群众更多以书信、电话、传真、电子邮件等形式表达诉求，树立通过上述形式也能有效解决问题的导向”。

# 国家信访局视频信访系统是国家信访信息系统的一项重要应用拓展项目，是进一步落实信访工作制度改革，打造“阳光信访”的重大举措。该系统依托运营商专线，连通32个省级信访工作机构及国家各部委信访工作机构的集视频会议、视频培训、视频会商、视频接访、应急指挥调度为一体的非涉密系统，按照“分级建设、互联互通、技术先进、安全可靠”的原则，国家信访局视频信访系统将重点围绕“视频会议、视频培训、视频会商、视频接访、视频应急指挥调度”等五个功能进行建设。

# 各地各部门将按照《视频信访系统建设标准规范》完成与国家信访局及省、市、县信访工作机构视频信访系统的连接。计划将在今年内前，完成国家信访局与各省级信访工作机构的视频信访系统联调。各省辖区内的系统联调同步进行。

# 三、建设原则

- 先进性

- 系统设计行业一流，且切实可行并容易实现；

- 支持最新的国际标准和国内外有关的规范要求；

- 符合计算机、网络通讯技术和视频技术的最新发展潮流，并且是应用成熟的系统；

- 有符合潮流的独创技术。

- 实用性

- 系统操作应用灵活方便，易于掌握；

- 针对实际应用的特点，具有多种管理方式；

- 系统的各种功能贴近实际，便于常规应用；

- 系统设计符合工程的实际需要。

- 集成性

- 高度集成，体积小，重量轻，移动方便，便于连接；

- 在高度集成前提下，具有多种功能，便于相关设备接入；

- 可对系统中所有设备进行集中式的管理；

- 各设备的功能，在系统集成后能充分发挥，能一体化协作。

- 可扩展性

- 考虑今后的发展，留有充分的扩充余地；

- 便于融入新技术的发展带来的新功能；

- 灵活性

- 达到提高工作效率、节省人力物力和资源的目的；

- 提供符合国际标准的软件、硬件、通讯、网络、操作系统和数据管理系统等方面的接口和工具，使系统具有良好的灵活性、兼容性与扩展性；

- 系统自动化程度高，使用方便，操作简单。

- 安全性

- 结构、系统设计本身具备较高安全性；

- 系统各环节具备权限及访问控制机制；

- 支持各种加密系统；

- 可靠性

- 具备在规定条件和时间内完成用户所要求的功能的能力，能长期稳定的工作；

- 结构简单，支持冗余备份，可靠性高；

- 对工作条件和工作环境要求较低；

- 系统启动快，系统掉电后重新加电或网络传输中断后再恢复正常，迅速恢复系统工作；

- 系统具备各种级别的诊断及故障提示功能，便于诊断、维护。

- 经济性

- 系统运行后经济效应预算的可能收益；

- 对系统实施现场的特殊要求所产生的费用；

- 系统的扩展性。

# 四、建设目标

# 1、可实现国家信访局-省级信访工作机构-市/县级信访工作机构三级视频会议应用，达到高清音视频、高清双流的互联互通，能够广泛、及时、深入的将上级会议精神传达到各级信访部门。

# 2、可实现国家局信访局-省级信访工作机构-市/县级信访工作机构三级视频实时培训应用，达到高清音视频、高清双流的互联互通，可对信访工作机构工作人员提供远程业务培训和远程教学。

# 3、可实现国家信访局-省级信访工作机构-市/县级信访工作机构三级高清视频会商应用，达到高清音视频、高清双流的互联互通，能够实现各级信访工作机构针对重要或复杂信访事项进行双方或多方会商。

# 4、可实现与各信访工作机构的视频接访系统互通，满足可视化远程互动接访，支持电子证据、信访材料展示呈现。

# 5、重要接访和会议的全程录制与事后点播观看，对于重要信访事件的接访、重大突发事件的处理、对政府重要文件的传达、以及一些培训和交流工作，为了保证日后仍能保存为资料供大家查阅，视频接访系统不仅要具备实时接访及开会的功能，还要具备录制会议全过程，并能将录制资料保存、会后点播观看。

# 五、建设内容

本方案为实现与国家信访局互联的基本要求的小规模建设方案。此规模的优点在于设备数量较少从而投资预算小，工程建设工期短，在日后省信访大厅大楼建设完成后便于设备搬迁，如日后地市县级单位需要上联，则需要对相关的硬件及许可进行扩容即可。

具体规划如下：

海南信访中心机房部署高清MCU 1台、高清视频终端1台，其采用H.323及SIP国际标准通迅协议，系统具备多层级联功能，保证与国家信访系统实现无缝衔接，互联互通。

在中心还需部署1台接入交换机，用于MCU、视频终端的网络互联。1台PC操作终端，用于对MCU的控制和接访视频图像的控制。

# 设备清单

| 序号 | 分项名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清MCU | 1、10个端口容量，纯硬件电信级设备，未来购买许可升级可满足分屏模式下100点硬件端接入，通信协议：支持RTV、H.320协议 2、架构：一体式电信级架构，内嵌式模块化硬件结构，支持双电源冗余。 3、视频：支持H.264 AVC和H.264 SVC混合组会，视频分辨率还支持VGA、SVGA、XGA。 4、音频：支持 G.723.1、Siren™14和Siren™22，多方会议也可实现22KHz宽频立体声音效。 5、双流：主流和辅流可同时达到1080P50/60fps效果。 6、可靠性：支持双机热备不断会，N+N热备，还支持MCU资源池备份，即实现多台MCU之间内部处理资源的整合及备份。 7、端口容量：全动态资源分配，支持30个端口容量，可通过许可方式实现系统容量扩容，三年质保。 | 台 | 1 | 需要授权 |
| 2 | 高清视频终端 | 1个高清视频终端、1个12X摄像头、1个全向麦克风、1个遥控器、支持P+C双流、支持PPCIP、线缆，三年质保。 | 套 | 1 | 需要授权 |
| 3 | 三层交换机 | IP以太网交换机主机，24个10/100Base-T，4个千兆/百兆SFP上行口，2个Combo 10/100/1000Base-T,交流供电，三年质保。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 管理PC主机 | CPU：i5-6500 内存：4G 硬盘： 1T ，7200转 显卡：1G独显 光驱：DVD 网卡：千兆网卡 系统： Win7-64位 显示器：21.5英寸 | 台 | 1 |  |

六、技术参数要求（注：带 ▲ 的指标为重要指标，如不满足将在技术评审中加重扣分）

| 序号 | 分项名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清MCU | 硬件采用标准机架式结构，采用嵌入式操作系统，具有高度的稳定性和可靠性，支持7×24小时长期不间断运行。 必须支持H．323和SIP协议标准，可同时连接H.323及SIP两种不同协议的视频终端，并可实现互通。 ▲多分屏会议模式下，MCU容量满足10个1080P终端同时接入，或者支持20个720P终端同时接入，或者40个上下行对称的标清终端同时接入；具备同时召开10组以上对称1080P的16分屏会议。 ▲考虑到系统未来的扩容需求，在多分屏会议下单台MCU容量可扩容至最大满足25个上下行对称1080P60帧/秒终端同时接入，或者50个上下行对称1080P30帧/秒的终端同时接入，或者100个上下行对称的720P终端同时接入，标清会场数最大可同时接200路。 为了适应多变的视频会议环境，MCU必须支持在一个视频会议中无须断会，能够根据需求实时将1个1080P60帧/秒的接入端口转换成2个1080P30帧/秒接入端口或者转换成4个720P接入端口，也可以转换成8个标清接入端口，能够进行资源动态分配的能力。（“动态资源分配”能力需提供明确该项内容量化指标的信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的检验报告） 在召集视频会议前，无需预设各会场的分辨率和速率值，能够在会间智能、自主完成上述第5条中的端口转化工作，真正做到按需自动分配资源，保证系统资源的利用率的最大化。 必须支持混速、混协、混分辨率的会议；支持将高清、标清终端以不同速率接入到同一会议当中，且不会额外占用MCU端口资源。 ▲视频编解码支持H.263、H.263++、H.264 HighProfile 、H.264、H.264 SVC；（提供相关的官方资料截图以及官方资料链接） ▲支持H.264 AVC与H.264 SVC混合协议组会功能，在全网硬件终端采用AVC编码召开会议时，移动PAD和智能手机采用SVC编码加入会议。（“H.264/AVC与H.264 SVC混合协议组会”能力需提供明确该项内容量化指标的信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的检验报告） 视频设备支持最低呼叫速率64Kbps； 视频格式支持CIF、4CIF、VGA、SVGA、XGA、720P、720p50\60fps、1080p50\60fps的图像分辨率； ▲为了充分利用网络资源，在512K会议速率能够实现720p/30fps，1024K会议速率实现1080p/30fps动态高清视频质量。2M会议速率下实现1080P/60fps动态高清视频。（提供明确该项内容量化指标的信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的检验报告） 支持H.239以及SIP协议下的BFCP双流标准； 在双流中主路和辅路图像可同时使用H.264High Profile编码协议 MCU具备在1080p60帧/秒主流图像的同时支持辅流PC图像可达1080P30帧/秒的能力，并且能够向下兼容720P、XGA等内容格式； 支持高清双路1080P60帧/秒图像和内容视图，即主流和双流均可达到1080P60帧/秒的效果 ▲辅流最高支持1080P60帧/秒；支持动态双路视频流传输，可以向远端同时传送两路活动的视频图像，辅流支持H.264 HighProfile 协议，并且根据终端接收速率可以实现智能切换。（提供明确该项内容量化指标的信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的检验报告） 支持双流适配功能，在同一个会议中系统能够自动根据与会终端的双流能力自动匹配不同分辨率的双流画面。 具备会场预览功能，可通过WEB管理界面实时预览与会会场的音视频，便于会议控制人员对各个会场的情况实时监控，预览画面帧率可达到25fps。 ▲音频编解码支持G.711a/u、G.722、G.722.1C、G.719；支持20kHz或以上宽带音频编解码协议。 具备30种以上不同的高清分屏显示模式，且可在不中断会议的情况下随意切换。而且每个高清终端都可以传送高清1080p画面，同时也能够根据各个会场需要观看不同的分屏画面；分屏背景可更换； ▲应具备全编全解能力，可根据接入终端能力自动分配处理资源，对每一路接入码流均进行独立解码和独立编码处理，支持任意端口会场根据自己的情况使用任意的速率、协议参加会议；混速混协议会议对MCU容量无任何影响；（“全编全解”能力需提供明确该项内容量化指标的信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的检验报告） 支持断线重呼功能，会场终端非正常断线后MCU可以重新呼叫会场终端，简化会议管理操作。 具备语音激励、轮询模式、导演控制、演讲者模式等；模式间切换为轮询模式时，不必挂断会议；支持会议中部分或全部会场按指定顺序轮询，轮询会场顺序可调。 支持中文会场名功能，可以为每个终端会场叠加中文会场名称以标识各个会场，字幕大小可调 中文短消息，可以在会议中向各个会场实时广播中文短信息 支持部门或个人专用永久会议室。MCU支持100个以上的虚拟会议室，虚拟会议室可以单独设置密码，分配给相关部门和个人作为专用的视频会议室，各个部门或个人可以根据不同的虚拟会议室的号码召开单独的会议，各会议间互不干扰，且虚拟会议室不占用MCU接入容量。 支持中文横幅功能，能够根据实际应用需求进行动态调整，包括字体大小、背景色、字体颜色、字幕位置等（提供相关功能截图） 具备会场预览功能，可通过MCU管理界面上监视预览与会会场的音视频，便于会议控制人员对各个会场的情况实时监控，预览画面帧率可达到30fps；(提供给相关功能截图) ▲应支持双机热备，保证在重要会议时做到最高的可靠性。要求主、备MCU之间通过实时交换信息，无需中间设备或系统，实现热备自动切换，保证会议系统的MCU应急备份，双机热备会议自动恢复时间间隔应小于50秒。（“双机热备”能力需提供明确该项内容量化指标的信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的检验报告） ▲具备网络丢包恢复机制，与视频终端配合时，系统10％以下丢包率无任何影响，50％以内丢包率音声音仍能清晰流程。投标人提供有检验检测资质的第三方出具的测试证明材料（提供明确该项内容量化指标的信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的检验报告） 支持MCU资源池扩展方式，未来系统扩容只需将新增的MCU与本次的MCU加入到同一个资源池中，即可实现多台MCU之间的容量扩展和互备。 支持MCU的不同会议中的终端相互迁移，要求终端在不同会议中迁移时不会影响原有会议的召开 MCU支持中文WEB管理界面以及配置中文会议管理平台，支持B/S结构。 支持API组件，可进行二次开发后对会议室进行管理（如预约） 提供原厂商针对本项目的授权书原件； 原厂3年维保，提供原厂售后服务承诺函； 产品具备工信部电信设备进网许可证； 产品具备3C认证； |
| 2 | 高清视频 终端 | 与MCU为同一品牌，采用分体式结构设计，摄像机与主机可分离安装； ▲支持H.264 SVC标准；（需提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的检验报告） ▲还原效果须实现22KHz以上的宽带音频。（须提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的检验报告证明文件） ▲支持至少4个高清视频输入接口和4个高清视频输出接口，其中包含3G-SDI输入接口和3G-SDI输出接口,以便于接入兼容第三方镜头（提供彩页证明和接口背板截图）。 会议速率支持64Kbps—6Mbps； 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准； 同时支持IPv4、IPv6双协议栈，可实现IPv4和IPv6混合组网； ▲支持H.263、H.264、H.264 High Profile4、H.264 SVC等视频编解码协议； 支持G.711,G.722.1，G.728、G.719等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 本次配置支持1080p、720p高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式，并不通过MCU转码； ▲支持H.239和BFCP双流协议；辅流支持1080P60帧/秒效果（需提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的检验报告）。 ▲具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包率情况下能保证图像清晰、无马赛克；70%丢包率情况下，保证声音连续清晰（提供第三方权威机构的检测报告）； 扩展支持语音跟踪智能导播功能，使用双镜头，1个镜头照全景，1个镜头跟踪发言人特写，在多人发言讨论的情况无需人工操作，可在全景和发言人特写镜头间智能切换。 终端应支持三显功能；支持画中画功能，画中画的位置，主画面与画中画的位置可改变，支持人物视频1080P60帧。 支持手写双流系统，支持通过鼠标、手写笔、触摸屏方式对双流内容进行标注，在点对点或多点会议中支持双流内容交互式标注，并支持对标注后的内容进行保存。（需提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的检验报告）。 考虑到整套系统未来的扩展性，终端应支持扩展支持6点内置MCU功能，可以自行组建会议，无需占用MCU资源。 宝利通终端，从视频接口数量，麦克风级联数 支持IPAD软终端呼叫转移功能，并支持通过平板电脑对终端常用操作（呼叫、挂断、静音、音量调整）进行控制； 支持IPAD软终端呼叫转移功能，并支持通过平板电脑对终端常用操作（呼叫、挂断、静音、音量调整）进行控制； 为了满足会场内不同的与会者都能发送双流，终端能够通过网络将PC中的数据作为双流内容发送，双流内容能放大，摆脱VGA或HDMI线缆的束缚；与会者登陆终端时需要密码认证； 为了满足会场内不同的与会者都能发送双流，终端能够通过网络将PC中的数据作为双流内容发送，双流内容能放大，摆脱VGA或HDMI线缆的束缚；与会者登陆终端时需要密码认证； 支持通过平板电脑对终端常用操作（呼叫、挂断、静音、音量调整）进行控制 标配同一品牌PTZ云台高清镜头，支持至少12倍光学变焦倍数。 支持信号线对镜头直接供电，不用外接电源线。 支持遥控器电池通过USB进行充电，终端支持在遥控器电量不足是进行告警提示。 摄像头支持倒装； ▲标配同一品牌全向麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离不低于6m； 全中文支持：为方便管理员和用户使用，要求所有管理、操作界面全部采用中文。 支持通过镜头线传输视频、音频及控制信号。 ▲麦克风上具备声音开关按钮，并且具备静音状态显示；支持多个麦克风级联，扩展会场拾音范围。 支持在用户操作界面上设置显示多个快捷呼叫号码，方便用户日常使用。 支持镜头预置位功能，设置预置位时可保存位置图像，用户可根据图片预览预置位的实际位置，至少支持10个预置位。 摄像头支持100米线传输。（须提供工信部下属权威机构检测报告） 产品具备工信部电信设备进网许可证。 产品具备3C认证。 提供原厂商针对本项目的授权书原件。 原厂3年维保，提供原厂售后服务承诺函。 |
| 3 | 三层交换机 | 交流供电 交换容量≥255G； 转发性能≥41M； 主机固化千兆电接口≥24； 千兆光接口≥4； 实配多模千兆光模块≥2； 最大VLAN数(非VLAN ID)≥4094； 支持TR069零配置； 支持通过SFP端口进行堆叠，最多支持16台设备堆叠； 支持端口镜像、流镜像； 支持双向端口限速 、流限速，限速粒度≤16kbps； 支持以太网OAM； 支持CFD连通错误检测； 支持IPv4静态路由、RIP； 支持IPv6静态路由； ▲支持业务端口7KV防雷功能，提供官网截图证明或测试报告证明。 |
| 4 | 管理PC机 | CPU≥i5-6500 内存≥4G 硬盘≥ 1T ，转数≥ 7200转 显卡≥1G独显 光驱：DVD 网卡：千兆网卡 系统≥ Win7-64位 显示器≥21.5英寸 |

# 七、项目实施要求

1 基本要求

1）投标人需完成本项目所有招标产品的安装调试；

2）投标人需完成本项目所采购设备，并尽可能用户利旧的音视频设备的系统集成工作

2 其它实施要求

（1）要求投标人必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

（2）投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

（3）安装调试在设备到货后5个工作日内开始进行。所有设备均须由投标人送货上门并安装调试。

3 组织及人员要求

1）中标方应指派在项目中承担过主要工作，有实际项目实施经验的单位正式员工担任本项目负责人，负责开展项目设计、系统研发工作,中标方自合同签订之日期至项目验收通过后半年内,至少保障1名以上(含1名)项目组的技术人员在现场办公,以保障项目沟通、技术交流和顺利实施。

3）项目开展期间，中标人更换项目组成员必须事先得到采购方和监理方的同意，且更换后人员的经验和能力应不低于原项目建设人员。

4）在项目实施过程中，中标人对项目过程中的需求偏差、进度偏差，应按项目的变更管理流程，与采购方和监理方及时协商、确认和调整。

5）中标方应建立相应的项目组织体系并制定项目管理制度、工作方案、工作计划、阶段性总结和进度报告制度，控制本项目整体进度和质量，保证本项目工作的按期完成。

6）中标方须建立与采购方的周报告制度，将项目工作完成的内容、进度、问题等及时与招标人和监理方进行沟通汇报。

7）投标人应列出详细人员投入计划，包括人员姓名、专业资格、学历、项目经验，以及在本项目中担任的角色。

8）项目组成员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。

3 系统测试要求
系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

A、单项测试：单项产品安装完成后，由投标人进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

B、系统联机测试：视频会议系统安装完成后，由投标人和设备使用单位对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

C、系统运行正常，联机测试通过。

D、如商检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

E、投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

5 产品验收要求要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具 3C 认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

4 评审验收要求

1）项目建设期间各阶段的评审、验收工作均由招标单位组织完成。项目的验收包括初步验收和最终验收两个阶段。

2）项目初步验收，在完成了系统核心功能基础建设达到投标文件所规定的主要技术要求后，可以向招标人提交项目初步验收的申请，经招标人同意后组织开展项目的初步验收。

3）项目最终验收，达到了合同规定的全部设计要求，可以向招标人提出项目最终验收的申请，经招标人同意后组织开展项目的最终验收。

5提交成果要求

1）软件成果

投标人须向招标人提交完整的“软件安装包”和所有系统开发“完整可运行的源代码”。所有软件及相关技术成果版权均属于招标人，投标人未经招标人许可，不得转让、共享或提供给第三方。

2）数据库成果

投标人须向招标人提交标书所规定的完整的数据库和数据库设计相关文档。投标人未经招标人许可，不得拷贝、复制任何数据。投标人承诺对招标人所有文档、数据资料和成果均负有保密责任。

6 培训要求

投标人应提供针对于本系统的培训，包括对系统使用培训，系统管理和维护培训。

1）面向本项目的相关技术和管理人员提供系统集中培训，投标人负责培训所需的所有费用。

2）投标人要根据参加培训的人数安排培训教师的数量，及时解答培训学员实际操作中遇到的问题。

3）投标人应准备培训教材和培训资料，培训教材和培训资料的语言应为简体中文，招标人有权在系统内部使用这些培训资料。

4）除上述培训内容外，在系统部署阶段、系统运行期间若招标人有现场培训要求，投标人应根据实际情况协助招标人完成相关培训。

# 八、服务与保障

1、服务响应：提供7×24小时售后服务，包括邮件、电话、远程维护、驻点服务等方式。必须有足够的人员保障体系，并保证两小时响应，24小时之内解决问题。1）投标人应提供具体的售后服务方案，提供售后服务具体措施、应急措施等。投标人应成立专门的售后服务小组，提供完善周到的售后服务。投标人在投标响应文件中应提供详细的服务计划和服务承诺。2、在实际运行中为使系统更加完善，应提供小规模的新需求开发。

3、对投入运行的系统，3年内提供免费保修和运维质保服务。

4、在质保期内，投标人应免费升级所提供的应用软件，及时对系统的各项插件进行升级。因操作系统、电子签章、公文传输等相关办公软件升级，造成系统无法正常运行时，应尽快对系统进行整改，使其在现有的环境内正常运行。

5、在项目实施过程中，应采用规范的文档形式向采购人提交工作计划及总结报告。

6、要求根据甲方实际应用，设计一套科学完善的应急预案，对所有可能的故障或突发事件做出预估保障项目进展。

7、采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

# 九、安全保密

中标方必须和甲方签订保密协议，双方必须对合作过程中涉及的工作秘密、协议、业务需求、系统设计等内容和相关事宜保密。

十、其它要求

1、成交人要保持同本项目采购人的密切联系，遇有重大事项及时报告和反馈信息，尊重采购人的意见，接受项目采购方的提议、监督和指导。

2、工期：合同签订后6个月内。

3、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投主要货物（高清MCU、高清视频终端）的技术指标至采购人指定地点进行逐项测试，对资质证书等资料进行逐项核查，投标人必需3天内对测试及核查进行响应。如发现与其投标文件中的描述不一，将报政府采购主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

通用合同条款

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日海南省信访视频接访系统升级改造项目（项目编号：HZ2017-454）竞争性磋商结果及磋商文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总额（小写） |  | 大小写应一致 |
| 报价总额（大写） |  |  |

二、付款

1、本合同签订后5个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 40%  ；

2、设备安装、调试完成后5个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的40%；

4、系统建设完成并验收合格后甲方支付乙方工程款20%。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的15％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁：仲裁机构为海南经济仲裁委员会。

2、提起诉讼：诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与磋商文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括

1.合同通用条款和专用条款；

2.磋商文件及乙方的响应文件及磋商时的承诺文件；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招响应文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 响应文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资质证书复印件

6、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

11、提供参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）

12、生产厂商授权书（表5）

13、技术部分（包括但不限于技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

注：所有证件的复印件均需加盖公章，原件备查。

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司：

根据贵单位海南省信访视频接访系统升级改造项目（项目编号：HZ2017-454 ）的投标邀请函，正式授权下述签字人               （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地    址：                               邮编：

电    话：                           传真：

授权代表：  （签字或私章）         职务：

日期：

### 表2、报价一览表

项目名称：海南省信访视频接访系统升级改造项目

项目编号：HZ2017-454                交货期：合同签订后  个月内

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 报价总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 最终报价 | （小写）： |
|  | （大写）： |

投标人全称：（盖章）       全权代表（签字）：

注: 1、投标报价时，“最终报价”栏请先不要填写，谈判结束后授权代表在报价文件正本的此表格上填写最终报价；

2、报价一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：说明：报价人必须仔细阅读磋商文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能及资质要求条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。报价人必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加贵公司组织的视频接访系统升级改造（项目编号为：HZ2017-454）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受  托  人  （签名或私章）

二0     年     月     日

### 表5、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （报价人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2017-454的海南省信访视频接访系统升级改造项目及后续的合同磋商和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述报价人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按磋商文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

报价人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

# 第六章  磋商程序

一、评审原则

1、本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。

二、磋商程序和评审方法

1、磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，如发现响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的等内容，可以要求报价人做出必要的澄清、说明或者更正。报价人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、磋商小组根据附表1的内容，对响应文件进行初步评审，只有通过初步评审的报价人才能继续进行磋商程序。

除符合“政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法”第三条第四项情形的，通过初步评审的报价人必须不少于2家，否则磋商失败。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一报价人分别进行磋商。

4、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的报价人在规定时间内提交最后报价。最后报价是报价人响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的报价人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的报价人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的报价人的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.综合评分具体评审的内容详见（附表2），技术、商务及价格权重分配如下：

| 类别 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 90% | 10% |

7.价格分计算方法：

满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／最终报价)×价格权值×100

如报价人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对报价人的最终报价进行调整。

8. 综合评分及其统计：磋商小组成员对各报价人评分的算术平均值为该报价人的综合评分。综合得分最高的报价人为第一中标候选报价人，综合得分次高的报价人为第二中标候选报价人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

三、磋商、评审过程的保密性

1、接受报价后，直至成交报价人与采购人签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与磋商、评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果报价人试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与磋商、评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

附表1

### 初步审查表

项目名称：海南省信访视频接访系统升级改造项目

项目编号：HZ2017-454

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效报价认定条件） | 报价人1 | 报价人2 | 报价人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人的资格 | 是否符合报价人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 是否符合磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行报价，漏报其报价将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 磋商保证金 | 是否提交磋商保证金的 |  |  |  |
| 5 | 工期/交货期 | 是否满足磋商文件要求 |  |  |  |
| 6 | 报价有效期 | 是否满足磋商文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                              日期：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：海南省信访视频接访系统升级改造项目

项目编号：HZ2017-454

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术指标响应情况（45分） | 投标人提供的设备技术参数与招标文件中的技术要求比较，参数全部满足招标文件技术需求书的要求得45分；带“▲”的指标不满足每一个扣3分，其他指标不满足每个扣1分，扣完为止。 | 45 |  |
| 2 | 设备品牌质量（6分） | 根据所投主要设备的品牌质量、市场美誉度评比，优：5-6分；良：2-3分；一般：1分 | 6 |  |
| 3 | 总体设计方案 （5分） | 总体设计方案是否先进、合理、符合要求，各系统间的接口设计是否科学、规范、合理，功能是否完整，对客户需求的吻合程度，是否满足招标文件要求 优：5分；良：2-3分；一般：1分 | 5 |  |
| 4 | 深化设计方案（10分） | 依据深化设计方案是否先进、合理、符合信访接待大厅的要求，规范、合理，对客户需求的吻合程度。 优：8-10分，良：5～7分；一般：1～4分。 | 10 |  |
| 5 | 售后服务和培训 （6分） | 根据投标人的售后服务承诺、服务措施评比。（质保期、培训方案、提供服务等） 优：5-6分；良：3-4分；一般：1-2分 | 6 |  |
| 6 | 投标人资质和能力评分（14分） | 具有电子与智能工程专业承包资质证书得2分； 建筑智能化工程设计与施工资质证书得2分； ISO9001质量管理体系认证证书得1分； ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证证书得1分；ISO20000信息技术服务管理体系标准证书得1分； ISO14001环境管理体系认证证书得1分。 （提供证书复印件并加盖公章） | 8 |  |
|  |  | 具有较强的系统集成能力，企业获得信息系统集成及服务一级资质：3分，信息系统集成及服务二级资质：2分；信息系统集成及服务三级、四级资质1分（提供证书复印件并加盖公章） | 3 |  |
|  |  | 具有较强的音视频集成能力，并获得音视频集成工程企业一级资质：3分，音视频集成工程企业二级资质：2分；音视频集成工程企业三级资质1分，其他不得分。（提供证书复印件并加盖公章） | 3 |  |
| 7 | 投标人本地化服务能力（4分） | 具有较强的本地化服务能力，非本地投标人应在海南设有分支机构作为常驻服务和技术支持机构。（需提供本地注册证明） 满足得4分，不满足得0分。 | 4 |  |
| 8 | 价格评分 （10分） | 评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 | 10 |  |
| 9 | 合计 | 100 |  |

评委：