# 基于地理信息的智慧城镇规划设计技术集成与示范

# 三维模型数据购置

# 招标文件

# 项目编号：HZ2017-463

甲级政府采购代理机构

采购人：国家测绘地理信息局第七地形测量队

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一七年九月

目   录

第一章  投标邀请函 ……………………………………………  2

第二章  投标人须知 ……………………………………………  4

第三章  用户需求书 …………………………………………… 10

第四章  合同条款 ……………………………………………… 13

第五章  投标文件内容和格式 ………………………………… 16

第六章  评审方法和程序   …………………………………… 24

附表一、初步审查表

附表二、技术商务评分表

# 第一章 投标邀请函

受国家测绘地理信息局第七地形测量队的委托，海南海政招标有限公司就基于地理信息的智慧城镇规划设计技术集成与示范-三维模型数据购置（项目编号：HZ2017-463）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：基于地理信息的智慧城镇规划设计技术集成与示范-三维模型数据购置

2、用途：用于智慧城镇规划设计综合数据库建设。

3、技术要求：见“用户需求书。”

4、本项目预算：3,800,000.00元

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期社会保障缴费记录复印件）；

4、投标人需提供参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录的声明（提供声明原件）；

5、投标人须具有国家测绘地理信息局颁发的包含有地理信息系统工程业务的甲级测绘资质。

6、非本省投标人须向省测绘地理信息局申请测绘资质验证备案,并取得《海南省省外测绘地理信息单位验证登记证》（提供证书复印件）；

7、投标人具有省级（含）以上国家保密局颁发的涉及国家秘密的信息系统使用许可证；

8、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金。

三、招标文件的获取

1、时间：2017年9月28日至2017年10月11日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥300元/套（售后不退），投标保证金为：￥5000元。

4、投标人提问截止时间：2017年10月13日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2017年10月19日前09:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年10月19日上午09：15--09：30；

2、开标时间：2017年10月19日上午09：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼202开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：www.hainan.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn和http//www.hizw.gov.cn 。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660     传真：0898-68500661

联系人：白蕾

六、采购人联系方式

1、地  址：海口市白龙南路53号测绘大厦

2、联系人：林先生

3、联系电话：13807560499

海南海政招标有限公司

二〇一七年九月

第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：国家测绘地理信息局第七地形测量队

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

3.4本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

## 项目名称：基于地理信息的智慧城镇规划设计技术集成与示范-三维模型数据购置

项目编号：HZ2017-463

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

（投标人为小型、微型企业，同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠）

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

## 一、项目名称

## 基于地理信息的智慧城镇规划设计技术集成与示范-三维模型数据购置

## 二、项目概况

### （一）基本情况

国家测绘地理信息局第七地形测量队承担的国家科技支撑计划课题《基于地理信息的智慧城镇规划设计技术集成与示范》，需获取澄迈县老城经济开发区和金江镇总面积共100 平方千米三维模型数据，用于智慧城镇规划设计综合数据库建设。

## （二）基本工作内容

## 对澄迈县老城经济开发区和金江镇总面积共100 平方千米进行倾斜摄影测量，并建立航摄区域三维模型。具体工作内容如下：

（1）利用无人机或低空飞行器搭载多拼相机对实验区（澄迈县老城经济开发区和金江镇）100平方千米进行倾斜摄影，获取实验区多角度原始影像数据和影像对应的POS数据信息。

（2）利用RTK方法进行像控点测量，获取满足三维模型生产精度要求的像控点成果数据。

（3）利用后期三维模型生产软件对实验区影像进行全自动匹配、空三加密、纹理贴图等处理，经过人工干预和模型修复制作实验区三维模型数据，提交满足规范要求的实验区三维模型数据成果。

具体作业范围如下图：（招标方有权对实际航摄范围作出适当调整）

图 澄迈县老城经济开发区和金江镇范围示意图

（4）基于地理国情数据库对获取的三维模型数据成果进行发布。

## （三）基本技术依据

中标单位必须严格执行国家关于航空摄影测量的相关技术标准与规范，及下述三维地理信息模型数据产品生产等相关规范。

（1）《三维地理信息模型数据产品规范》（CH/T 9015-2012）；

（2）《三维地理信息模型数据生产规范》（CH/T 9016-2012）；

（3）《三维地理信息模型数据产品质量检查与验收》（CH/T 9024-2012）；

（4）《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影外业规范》（GB/T 7931-2008）；

（5）《航空摄影技术设计规范》（GB/T 19294-2003）；

（6）《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18134-2009）；

（7）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T 2009-2010）；

（8）《无人机航摄安全作业基本要求》（CH/Z 3001-2010）；

（9）《测绘技术设计规定》（CH/T 1004-2005）；

（10）《测绘技术总结编写规定》（CH/T 1001-2005）。

## 三、详细技术需求

## （一）基本技术要求

1、数学基础

（1）坐标系统

采用2000国家大地坐标系。

（2）高程系统

采用1985国家高程基准。

2、原始影像数据要求

（1）原始影像地面分辨率要求

原始倾斜影像分辨率不低于5cm。

（2）飞行质量要求

像片重叠度：航向重叠不低于80%，旁向重叠不低于75%。

摄区覆盖保证：航摄时有效像片范围至少超出航摄范围8条基线。

（3）原始影像摄影质量要求

每个镜头获取的原始影像纹理清晰、反差适中、颜色饱和、色调一致，无明显失真、偏色、影像发虚等现象。

3、三维模型成果技术要求

（1）三维模型精度要求

平面精度：模型相对于邻近控制点的平面位置中误差不大于0.5米。

高程精度：模型基准面高程相对于邻近控制点的高程中误差不大于0.3米。

（2）三维模型数据格式

三维模型数据格式采用.OSGB和.S3C格式。

（3）模型纹理要求

三维模型成果纹理必须色调均匀、清晰可辨、无缝拼接、过渡自然、不得有模糊的观感；

后期修补模型时，模型纹理应与实地情况相符，真实反映实际材质的图案、颜色和透明度。

（4）三维模型成果其他要求

三维模型成果不存在地物拉花、扭曲变形、道路起伏、大量模型漂浮物等现象；

城市建筑物和水体等模型不存在露面、镂空、黑洞等现象，保证模型完整性；

三维模型基底应与所处地形位置处于同一水平面上，与地形起伏相吻合；

三维模型成果满足在平台环境下的正常浏览和使用。

## （二）成果汇交要求

本项目全部产品需按照工期要求如期向采购方汇交，需提供以下资料：

1、原始数据成果

（1）倾斜摄影原始彩色影像数据（JPG格式）；

（2）原始影像对应POS数据；

（3）相机畸变参数文件；

（4）摄区完整情况图；

（5）像片中心点结合图；

（6）飞行记录表；

（7）航摄数据质量检查报告；

2、数据成果

（1）三维模型数据（OSGB和S3C格式）；

（2）实际三维模型成果范围文件，为shp 格式；

（3）可供浏览的软件程序。

3、文档资料

（1）航摄技术设计书（经甲方审核并加盖甲方公章）；

（2）技术总结报告；

（3）三维模型成果质量检查报告。

（三）项目工作要求

### 1、项目工期要求

## 完成期限：签订合同后30个自然天内提交成果。

## 投标人必须按照基于地理信息的智慧城镇规划设计技术集成与示范-三维模型数据购置项目的工作内容和工期要求，编制切实可行的项目执行计划，按期提交项目成果。

投标人须承诺在中标后签订合同前，用户有权要求投标人提供公司资质、合同的原件等资料原件进行检查（如果中标候选人在其投标人投标文件中声明具有），不能提供原件或资料与投标文件不符的，将依法报政府采购主管部门进行处理，由此引发的所有损失由中标人负责。

### 2、项目管理要求

## 投标人必须针对基于地理信息的智慧城镇规划设计技术集成与示范-三维模型数据购置项目的技术要求，结合任务区域实际情况，制订具体详细、可操作性强的项目管理方案，详细列明承诺参与的人员情况，项目实施阶段甲方有权将对承诺投入的人员进行检查。

### 3、成果质量保证

投标人必须针对项目的技术要求，提供完整的质量保证体系，确保成果达到相关技术标准的要求，并对质量保证的措施进行详细描述。

### 4、项目验收要求

本项目所有产品须通过采购人验收，验收标准以签订的合同为准。

## 四、其他要求

1、航摄区域空域申请由中标单位负责。

2、产品交付地点：海口。

3、本项目不接受转包和分包。

4、中标方应在合同签订后进行更为充分的需求调查，采购人在实施过程中，根据需要，可随时补充未尽事宜，并最终确定项目需求分析规格说明书，需求规格说明书及本招标文件一起将作为合同附件，中标方不得要求额外增加费用。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日基于地理信息的智慧城镇规划设计技术集成与示范-三维模型数据购置（项目编号:HZ2017-463）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

| 序号 | 项目名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |
| 投标单价 | （小写） |
|  | （大写） |

### 二、工期

乙方投标文件的承诺，且满足招标文件的要求。

### 三、付款方式：

中标后与采购人协商。

四、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。违约赔偿费的最高金额为合同金额。如果乙方延迟交货时间超过15天，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 六、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 七、合同鉴证

招标人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 八、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 九、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标人声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、投标人简介

4、营业执照或事业单位法人证书副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

5、授权委托书（表3，投标文件正本原件，副本复印件）

6、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或财务审计报告

9、社会保障缴费记录

10、参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录的声明函；

11、同类项目业绩表（表4），包括项目范围内现有数据资料情况说明

12、组织实施：项目组成人员（表5、表6）、质量保证措施、服务承诺、工期承诺等。

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对投标文件内容的审核，要求投标人针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码。

注：所有复印件均需加盖公章，原件备查

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表签字：               职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：基于地理信息的智慧城镇规划设计技术集成与示范-三维模型数据购置

项目编号： HZ2017-463               工期：

| 序号 | 项目名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |
| 投标单价 | （小写） |
|  | （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表（签字）：

注: 1、投标总金额包括测量、制证、建库和相关的税费；

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的基于地理信息的智慧城镇规划设计技术集成与示范-三维模型数据购置项目（项目编号:HZ2017-463）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签章）

受托人  （签名）

年     月     日

### 表4、投标人同类型项目一览表

项目名称：基于地理信息的智慧城镇规划设计技术集成与示范-三维模型数据购置

项目编号： HZ2017-463

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目金额 | 签约时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签字）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

### 表5、拟派本项目负责人、技术负责人及主要人员情况表

项目名称：基于地理信息的智慧城镇规划设计技术集成与示范-三维模型数据购置

项目编号： HZ2017-463

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 主要资历 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |

注：请附主要人员个人资格、学历等证明文件复印件。（此表不足可续）

投标人名称（盖章）：               授权代表（签字）：

### 表6、人员资历

项目名称：基于地理信息的智慧城镇规划设计技术集成与示范-三维模型数据购置

项目编号： HZ2017-463

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 毕业院校 |  | 专业 |  |
| 从事同类项目年限 |  | 从事项目经理年限 |  |
| 获得相关资质 |  |
| 已完成同类项目情况 |
| 建设单位 | 同类项目名称 | 规模（金额） | 时间 | 证明人 |

注：请附个人资格、学历等证明文件复印件。（此表不足可续）

投标人名称（盖章）：                授权代表（签字）：

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

### 三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2.技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分采用综合评分法计算。

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 90% | 10% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

### 附表1

初步审查表

项目名称：基于地理信息的智慧城镇规划设计技术集成与示范-三维模型数据购置

项目编号： HZ2017-463

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

### 附表2

技术、商务评分表

项目名称：基于地理信息的智慧城镇规划设计技术集成与示范-三维模型数据购置

项目编号： HZ2017-463

| 评分类别 | 评标项目 | 评分标准 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 60分 | 业绩 | 1. 投标人具有省级（含）以上“多规合一”系统建设经验得8分； 2、投标人具有省级（含）以上地理信息空间框架项目建设经验得8分； 3、投标人具有涉密地理信息系统开发案例得8分； 4、具有省级（含）以上地理国情数据库建设经验得8分； 5、具有地市级（含）以上三维规划信息系统项目建设经验得8分。 以上业绩须由投标人独立完成，属国家（省）下达任务的须提供相关文件或经费划拨证明、合法有效的技术设计书；非国家（省）下达任务的提供合同首页和大签页复印件。以上原件备查，证明文件不得重复使用。 | 40 |  |
|  | 技术支持 | 1、具有较强的本地化服务能力，非本地投标人在本地设有注册机构 (需提供注册资料或办公场所证明材料，办公场所为租赁的必须提供房管部门出具的房屋租赁合同登记备案证明)。有：得2分，否则不得分。 2、投标人在本地的技术、服务队伍人数（提供本地最近3个月社保缴纳记录复印件，原件备查）20人（含）以上得3分；20-10人得1分；否则不得分。 | 5 |  |
|  | 项目组人员 | 项目人员： 1. 拟派项目负责人同时具有高级工程师职称和注册测绘师资格得3分，否则不得分； 2. 项目成员具有测绘高级工程师职称人数10人以上7分，10—5人（含）4分；否则不得分； （提供以上专业技术人员相关职称证书以及在本地依法缴纳的社保证明，没有不得分。以上证明材料提供加盖公章的复印件，原件备查。） | 10 |  |
|  | 投标人实力 | 投标人具有数据库管理系统方面的计算机软件著作权证书得5分； | 5 |  |
| 技术部分 30分 | 技术方案 | 业务需求理解及综合分析程度，得3分； 技术方案完整、先进，目标明确，得3分； 项目进度组织合理，能够保证项目按期完成；人员投入、组织架构合理，项目人员技术实力能够保证项目的需要，在质量控制方面得当得4分。 | 10 |  |
|  | 售后服务数据质量保障方案 | 投标人承诺在项目所在地全县区域提供连续3年且每年不少于2次的免费影像更新（分辨率优于0.5米）服务同时提供2年5人（含）以上团队的驻场售后服务。如不能承诺，此项不得分。 | 10 |  |
|  | 数据及信息保密管理方案 | 投标人能确保项目全程在涉及国家秘密的信息系统内完成且提供完备的数据信息保密管理方案；如不能在涉及国家秘密的信息系统内完成本项目，此项不得分。 （提供承诺函） | 10 |  |
| 招标报价部分 10分 |  | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 10 |  |

评委：