海口市重点公共场所WiFi监管平台建设项目

招标文件

项目编号：HZ2017-464

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海口市科学技术工业信息化局

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一七年九月

目     录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	5

第三章 用户需求书	12

第四章 合同条款	40

第五章 投标文件内容和格式	43

第六章 评审办法和程序	49

初步审查表	51

技术、商务评分表	52

# 第一章 投标邀请函

受海口市科学技术工业信息化局的委托，海南海政招标有限公司就海口市重点公共场所WiFi监管平台建设项目（项目编号：HZ2017-464）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：海口市重点公共场所WiFi监管平台建设项目；

2、用途：海口市科学技术工业信息化局工作需要；

3、技术要求：见“用户需求书”；

4、本项目预算为：189.42万元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期社会保障缴费记录复印件）；

4、如投标人非生产厂商，则必须获得主要设备生产厂商针对本项目的授权书；

5、购买本项目的招标文件并缴纳投标保证金；

三、招标文件的获取

1、时间：2017年9月25日至2017年9月30日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：登录海口市公共资源交易网（http://www.hkcein.com）网站主页, 在“欢迎进入网上交易服务大厅”下面双击交易信息，选择“交易公告”，点击政府采购，下载采购文件。

3、标书售价：￥200元/套（大写：人民币贰佰元整）

（于开标现场缴纳，售后不退）。

4、报价保证金为：￥36,000.00元（大写：人民币叁万陆仟元整）

（请于2017年10月18日09:00:00前转入以下账号，缴纳保证金时请按包号缴纳，并注明包号）

开户行：建行海口友谊支行

账户名：海口市公共资源交易中心

账户：4600 1002 9360 5977 7777

5、投标人提问截止时间：2017年10月10日 17:00:00（北京时间）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年10月18日上午8：45--9：00；

2、开标时间：2017年10月18日上午9：00；

3、开标地点：海口市公共资源交易中心开评标会议室（海口市海甸五西路28号建安大厦附楼会议室，详见会议室门前标示，如有变动，另行通知）；

4、在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

（1）电子版投标文件（PDF格式）的递交：电子版投标文件（PDF格式）密封，随纸质版投标文件一起递交，否则视为无效投标。

（2）投标人提供的电子版投标文件（PDF格式）必须与纸质版投标文件的正本保持一致，否则自行承担由此带来的一切风险。

（3）电子版投标文件一式两份。

5、公告发布媒介：

本项目采购信息指定发布媒体为中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、中国海南政府采购网（http://www.ccgp-hainan.gov.cn/）、海口市人民政府网（http://www.haikou.gov.cn）和海口市公共资源交易网（http://www.hkcein.com）。

五、招标代理机构联系方式

代理机构：海南海政招标有限公司

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人：  白蕾

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、联系地址：西海岸长滨路东二街市政府新行政办公区18栋北4楼

2、联系人：王先生

3、联系电话：0898-68722498

海南海政招标有限公司

二〇一七年九月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海口市科学技术工业信息化局

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3投标保证金为公共资源交易中心收取，退款手续，联系人：毛先生。联系电话：0898-65250512。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：海口市重点公共场所WiFi监管平台建设项目

项目编号：HZ2017-464

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

备注：1、电子版投标文件（PDF格式）的递交：电子版投标文件（PDF格式）密封，随纸质版投标文件一起递交，否则视为无效投标。

2、投标人提供的电子版投标文件（PDF格式）必须与纸质版投标文件的正本保持一致，否则自行承担由此带来的一切风险。

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

### 一、建设目标

通过在城市重点公共服务区域新建无线WiFi热点，并对现有社会无线WiFi资源进行整合，实现主城区政府行政服务场所、城区主干道、交通枢纽、公园广场、文化体育、公立医疗机构、金融网点、宾馆酒店、商场超市及市域内重点旅游景点等十类城市人流量较大、驻留时间较长、移动设备使用率高、公共无线WiFi需求大的公共区域免费无线WiFi全覆盖。

在无线WiFi热点覆盖区域内，市民可通过手机、PAD等无线终端享受免费优质无线宽带上网服务。

通过建设一个WiFi监管平台建设，实现对海口市公共场所WiFi系统进行统一管理、统一认证、业务下发、流量分配、实时监控等。

### 二、建设内容

本项目建设一个WiFi监管平台建设，实现对海口市公共场所WiFi系统进行统一管理、统一认证、业务下发、流量分配、实时监控等。

建设内容包括：

1）出口防火墙

2）核心交换机

3）服务器接入交换机

4）网管系统

5）认证系统

6）日志系统

### 三、建设规范和标准

本系统项目的规划设计严格遵循国家有关部门政策法规，以信息技术行业的技术标准为参照标准。本系统涉及的标准规范包括但不限于下表所示的文件规定的标准。

1)《信息技术互连国际标准》（ISO/IEC11801-95）；

2)《信息技术、软件包质量要求和测试》（GB/T 17544-1998）；

3)《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB 8567-88）；

4)《计算机软件需求说明编制指南》（GB 9385-88）；

5)《计算机软件测试文件编制指南》（GB 9386-88）；

6)《计算机软件配置管理计划规范》（GB/T 12505-90）；

7)《计算机软件质量保证计划规范》（GB/T 12504-90）；

8)《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB 14394-2008-T）；

9)《ISO/IEC 20000-1:2011 信息技术-服务管理-第1部分：规范》；

10)《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2008）。

11) GB/Z 24294-2009信息安全技术基于互联网电子政务信息安全实施指南

12) GB/T 21052-2007 信息安全等级保护 信息系统物理安全技术要求

13)信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求

14)信息安全技术 信息系统安全保护等级定级指南

15)信息安全技术信息安全等级保护实施指南

16)信息安全技术 信息系统安全等级保护测评指南

17) GB/T 20271-2006  信息安全技术 信息系统通用安全技术要求

18) GB/T 20270-2006  信息安全技术 网络基础安全技术要求

19) GB/T 20984-2007信息安全技术 信息安全风险评估规范

20) GB/T 20269-2006  信息安全技术 信息系统安全管理要求

21) GB/T 20281-2006  信息安全技术 防火墙技术要求与测试评价方法

22) GB/T 20275-2006 信息安全技术 入侵检测系统技术要求和测试评价方法

23)其它适用于本项目设计的有关国家标准和规范

### 四、本项目建设方案

## 1、核心网络建设方案

### 1.1 组网方案微模块总体要求

1、核心网络

本项目配备2台高性能交换机作为整个网络的核心，且两台核心交换机可以虚拟为1台设备。核心交换机上各配备1块无线接入控制板，两块AC控制板采用1+1模式。配置2台服务器千兆接入交换机。

2、出口防火墙

配置2台万兆防火墙和用户行为审计设备用于保障网络安全。

3、服务器接入交换机

本项目配置一台24口千兆交换机作为网管系统、认证系统、日志系统等接入，上行可采用千兆或万兆。

### 1.2安全设计

1、出口安全规划：

防火墙

防火墙设备通过一组规则决定哪些流量可以通过而哪些流量不能通过防火墙。防火墙可以对边界路由器不能监控的流量进行更加深入地分析和过滤，并能够按照管理者所确定的策略来阻塞或者允许流量经过。

−	NAT

在边缘网络防火墙设备上通过NAT地址转换功能，供使用私网IP地址的网络用户访问公网。

−	URL过滤

在防火墙设备上配置URL过滤功能，对网络用户访问的URL进行控制，允许或禁止用户访问某些网页资源，达到规范上网行为的目的，避免带来病毒、木马、蠕虫等威胁攻击。

URL过滤技术可以根据不同的用户/组、时间段和安全区域等信息，对用户/组进行URL访问控制，达到精确管理用户上网行为的目的。

−	IPS

在防火墙上配置IPS功能，通过分析网络流量，检测入侵（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等），并通过一定的响应方式，实时地中止入侵行为，保护网络架构免受侵害。

### 1.3业务QoS保障设计

网络除了承载传统的WWW、E-Mail、FTP等数据业务，有可能还承载着视频点播、视频广告推送、语音电话等业务，这些业务有一个共同特点，即对带宽、延迟、延迟抖动等传输性能有着特殊的需求。比如视频点播需要高带宽、低延迟抖动的保证。语音业务虽然不一定要求高带宽，但非常注重时延，在拥塞发生时要求优先获得处理。

针对不同应用对带宽、时延、抖动、丢包率等的要求，本项目采用DiffServ调度满足高优先级业务需求。Diff-Serv（Differentiated Service）模型是一种多服务模型，它通过携带在报文头部的优先级参数（802.1P、DSCP等）来告知网络节点它的QoS需求，这样，Diff-Serv在提供服务时，可以为属于同一需求类别的分组提供同样的服务策略，而无需通过信令协议再去申请资源。

对于用户到服务器的上行流量，主要在AC上实施基于用户带宽控制；对于下行流量，由于存在视频流，需要进行应用识别和带宽保证，由数据中心交换机识别组播组，防火墙识别业务、有线侧DiffServe调度、无线侧VMM调度机制，保证高优先级业务的用户体验。

以视频业务为例的大致业务流程如下：

1）智能终端（智能手机或平板电脑）通过认证并获取WLAN网络使用权限；进而获取场馆为用户提供的各种业务，如新闻、赛事安排及视频等；

2）接入控制器对终端进行认证授权时，已经获取了用户相关的信息，包括用户名、密码和终端类型，并据此向AC下发基于该用户的网络访问权限及QoS策略；

3）视频业务流量通过AC业务板经由CAPWAP隧道到达AP，针对单播视频AP根据上有传递的QoS策略直接进行转发。针对组播视频则需要首先进行多播转单播，再在根据上有传递的QoS策略直接进行转发。

以上业务流程设计共同保证视频业务有线无线全路径统一的QoS，保障了客户体验。为实现以上业务设计，解决方案各组件需要的配置和设计如下：

- 数据中心交换机组播组识别

数据中心交换机根据组播组识别，给组播组的业务流标识DSCP优先级。组播业务需要保证较高优先级，一般DSCP设置为40，对应优先级为5。

- 防火墙业务识别

NGFW具备深度应用感知能力，通过对报文的载荷进行深度分析，例如深入分析报文特征、报文交互过程，结合使用多种识别方法，进行准确的应用协议识别。不但能够识别常用的协议如HTTP等，还可以识别承载于常用协议之上的其它应用，如facebook、WebMail、streaming video、IM等。对一些特殊的协议或者应用，用户还可以根据IP、端口、内容匹配等条件，配置自定义应用识别规则，进行识别。根据应用识别的结果NGFW不进行安全策略控制、QoS控制，还可以为报文进行QoS着色标记应用流量优先级，便于NGFW的上下行设备根据优先级标记来区分应用流量，完成QoS策略调度，实现基于应用的QoS保障。

- 有线侧DiffServ调度

有线侧设备包括核心交换机、接入交换机、AC设备和AP设备（有线侧）等， 这些设备组成DiffServ调度区域。

位于DiffServ域的设备，端口信任DSCP，通过队列调度、流量整形、拥塞避免等方式实施QoS策略，保证高优先级业务优先获得调度。例如，在下行方向，核心层交换机信任防火前标识的DSCP优先级，并在DiffServ域的每台设备上实施QoS调度；在上行方向，接入交换机信任AP标识的用户优先级DSCP，在DiffServ域的每台设备上完成上行QoS调度。

用户带宽控制在WLAN AC上完成，AC支持基于用户组配置每个用户的保证带宽（CIR）和峰值带宽（PIR）。在用户上线成功后，通过接入控制器，基于不同终端类型的用户，下发用户组策略到AC设备上，完成用户下行流量的带宽控制。

- 无线侧WMM调度

Wi-Fi多媒体标准WMM（Wi-Fi Multimedia）是一种无线QoS协议，无线空口上，WMM将数据报文通过优先级队列发送，每个优先级队列占用信道的机会不一样，从而保证语音、视频等应用在无线网络中有更好的质量。

WMM按照优先级从高到低的顺序分为AC（Access Category）-VO（语音流）、AC-VI（视频流）、AC-BE（尽力而为流）、AC-BK（背景流）四个优先级队列，保证越高优先级队列中的报文，抢占信道的能力越高。

在WLAN AP设备上，存在两个方面的优先级映射：上行无线到有线报文优先级映射、下行有线报文到无线报文优先级映射。

1）上行无线报文到有线报文的优先级映射

AP接收到无线终端发送的802.11（无线）数据报文后，将其转换为802.3（以太网）报文，然后向网络侧继续转发。如果需要重新标记DSCP，则在转发前需要修改报文的DSCP值。

2）下行有线报文到无线报文的优先级映射

AP接收到802.3以太报文后，将其转换为802.11报文，把报文中的DSCP优先级映射到无线报文优先级，并在空口上依据无线报文的优先级选择不同的WMM队列发送给用户终端。

### 1.4可靠性设计

1、网络出口

1)	两台核心交换机上热备布置，当其中一台出现故障时，流量自动切换到另外一台路由器上，保障业务不中断。

2)	在两台防火墙上配置双机热备份，工作在负载分担模式。当两台防火墙都正常工作时，网络的流量根据路由计算分担到不同的防火墙上；当其中一台防火墙故障时，流经这台防火墙的流量会自动切换到另外一台防火墙上，保证业务不中断。

2、核心层网络

在三层网络比较常用的可靠性技术为BFD。

从A到C之间的路径为主转发路径，当A检测到A到C之间的主路径出现链路故障时，快速切换转发下一跳至B，启用备份路径，A-B-C之间的路径为事先建立好的转发路径。

BFD是一种三层检测机制，对相邻转发引擎之间通道故障提供轻负荷、持续时间短的检测。这些故障包括接口、数据链路，甚至是转发引擎本身。BFD提供一个单一的机制，它能够用来对任何媒介、任何协议层进行实时地检测，并且检测的时间与开销范围比较宽。

BFD故障检测机制与以往的其他“Hello”检测机制相比，具有许多独到的优势。目前的网络路由协议一般采用慢Hello机制，在没有硬件帮助下，检测时间会很长（例如：OSPF需要2秒的检测时间，ISIS需要1秒的检测时间）。这对某些应用来说时间太长了，当故障发生时，故障感应时间越长代表着数据丢失量越大。BFD协议的出现，为上述问题提出了一种解决方案，BFD For 路由，就是将BFD和路由协议关联起来，通过BFD对链路故障的快速感应进而通知路由协议，从而加快路由协议对于网络拓扑变化的响应。

3、AC控制器

AC控制器作为WLAN的关键组件，负责AP管理、用户认证和无线流量转发等重要功能，因此AC控制器的稳定性设计就是不可忽视的问题。针对场馆高密场景有两种备份方式：

1）AC控制器采用N+1冷备份方式

2）AC控制器采用1+1热备份方式

## 2、网络可靠性解决方案

AC控制器作为WiFi的关键组件，负责AP管理、用户认证和无线流量转发等重要功能，因此AC控制器的稳定性设计就是不可忽视的问题。针对“公共场所免费WiFi”的具体场景，本方案采用N+1集群备份方式：

“公共场所免费WiFi”项目，通常都有很多个热点和应用场景，单个AC很难完全实现对各热点接入用户的认证和AP管理。通过在核心交换机上部署1块插卡AC控制器来进行统一管理和集中控制。为了保证网络的可靠性，本次总部AC之间采取1+1备份方式，任何一个热点AC发生故障，备份AC能够迅速完成切换，相应的AP和接入用户迁移到备份AC，从而保证网络稳定。

## 3、用户认证管理方案

本方案将在海口建设i-Hainan认证平台，支持海口市民网页用户名、微信、二维码、APP、手机短信等认证方式。

### 3.1认证功能设计

i-Hainan认证平台建设支持以下主要功能：

- 支持纯Web认证和客户端Portal认证；Portal页面支持定制；基于不同的WiFi SSID、终端操作系统推出不同的认证页面；

- 定制页面包括认证（或者注册）页面和处理结果页面。

- 定制注册页面的属性，包括是否显示、是否作为必填项、配置缺省值（用户姓名、证件号码和密码支持随机生成）、调整显示顺序、修改属性的显示名称。

- 支持RADIUS漫游认证，可对漫游用户在线查看和接入明细日志查询；可以和客户端配合提供快速认证，无需终端用户输入用户名和密码；支持无线的WAPI认证方式。

- 支持用户名、密码与用户IP、MAC、VLAN、设备IP、设备端口、主机名、域用户、SSID、AD域、硬盘序列号等多种元素的绑定认证；支持第一次认证成功时的自学习绑定属性功能。

- 支持在认证通过后下发用户的QoS给接入设备，由设备动态控制用户的访问网络权限。

- 支持用户同时在线数限制、最大闲置时长限制，支持黑名单限制接入、支持自动加入黑名单。

- 可基于用户角色、接入位置、接入终端类型等情境，向联动设备下发事先配置的接入控制策略，按用户不同的情境场景控制用户的网络使用行为。

- 支持提供接入用户网络拓扑，在拓扑上实现在线用户查询、强制下线、下发消息等功能，便于用户的管理。

- 服务器记录用户登录、登出设备以及各种行为日志。

- 支持查看在线设备管理用户的登录、授权策略、接入时间、接入时长、登录的设备等信息，并可强制将非法设备管理用户下线或加入黑名单。

### 3.2认证平台建设

1)	建设目标

此次认证平台整体设计目标为建立独立的i-Hainan无线网络认证平台，使该平台具有高稳定性、高性能、高安全性、扩展性好的系统，提供标准的、可方便扩展的认证接入系统，具体目标为：

- 支持多种型号网络设备接入。

- 支持多种认证登录方式（市民账号、微信登录、短信密码等）和集中式的认证和用户数据管理。

- 建设大容量数据仓库，支持准时实的运营监控、数据报表查询和运营分析，并支持未来的大数据分析。

- 建立安全隔离的业务系统，并保证内外网数据的隔离和正常高效的互访。

2)	系统设计

- 本次认证平台的系统构成中，前端APP、Portal、认证系统、认证数据库、场点管理系统、报表分析数据库（数据仓库）、监控平台、报表平台均部署在IDC中。

3)	系统模块

（1）认证模块

（2）场点管理系统

（3）运营监控系统

（4）报表系统

## 4、网络管理方案

根据企业网网络管理特点，网管采用B/S架构，瘦客户端，远程登录。WLAN功能模块组件化解耦，按需拆卸，便于在企业网不同场景下灵活组合，并能够提供二次开发和定制能力。

WLAN管理提供方便、快捷的WLAN设备配置功能，并提供向导式的业务配置，一站完成业务部署；实现端到端的可视化监控网络信息，并能直观地展示故障信息，快速定位解决问题。同时通过无线相关报表及多形式分类资源统计，为用户日常运维及网络调整提供了依据，极大提升网络管理效率。

### 4.1配置管理

WLAN管理，提供WLAN设备配置，通过在线确认（未授权AP上线）、离线部署（加部署离线AP）、自动上线（符合白名单的AP自动上线）三种形式方便、快捷完成AP与AC互通配置。

### 4.2网络监控

提供全网物理资源、统计类、性能等相关信息查看。

1）物理资源

2）资源统计

3）性能统计

4）用户接入历史查询

### 4.3WLAN业务拓扑

提供可视化网络监控，以拓扑图方式显示AC、AP、终端的业务逻辑关系， 并支持展示无线设备故障状态，同时提供告警查看的操作快捷入口。

1）WLAN 位置拓扑

2）WLAN无线网络安全检测

3）实时的无线定位功能

4）快速的AP故障恢复能力

### 五、采购货物及服务清单及要求

（一）投标人必须按照本节《海口市重点公共场所WiFi监管平台建设项目采购货物及服务清单》进行报价；投标人应充分考虑项目所需要的辅助材料或其他集成设备，如工程量清单中未列出或数量不足，投标人应给予补充，并计入投标总报价中。工程量清单中各设备或服务报价应合理，单项不得虚高或虚低。单项虚高或虚低的，项目实施变更时，采用有利于采购人的价格进行结算。

（二）中标人需根据国家行业标准、海南省政务信息化工程建设管理规范、本项目立项可研报告（如有）以及本标书要求，提供本项目货物的集成安装及培训，提供相关技术服务，配合采购人完成验收。

| 序号 | 分项名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出口防火墙 | 详见：六、主要产品技术需求 万兆光口:2，千兆电口：8，千兆光口：8，交流双电源；SSL VPN并发用户：95；IPSec VPN隧道：13000；虚拟防火墙数量：450；扩展插槽：6个；2年IPS，AV，URL过滤特性库升级；能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、内容安全统一界面进行安全策略配置 | 台 | 2 |  |
| 2 | 核心交换机 | 详见：六、主要产品技术需求 交换容量：30Tbps；包转发率：6000Mpps；主控引擎：2；独立交换网板：2，独立交换网板全故障时仍可以正常转发；整机业务板槽位数：10；支持每槽位转发能力：480G；独立风扇框数：2 ；后出风风道设计；16个万兆光，28个千兆光，36个千兆电口，2000个管理AP的授权 | 台 | 2 |  |
| 2.1 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 8 |  |
| 3 | 服务器接入交换机 | 详见：六、主要产品技术需求 交换容量：590Gbps，包转发率：220Mpps，支持模块化可插拔双电源 支持28个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆Combo SFP，4个万兆SFP+ 支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡 | 台 | 2 |  |
| 3.1 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 8 |  |
| 4 | 网管系统 | 详见：六、主要产品技术需求 能够以拓扑方式显示设备以及设备间的连接关系，拓扑上能够提供设备、链路的状态显示和刷新，能够提供设备和链路的信息，如：设备名称、设备IP、接口速率、带宽利用率等。系统需要支持7*24小时对全网设备告警的实时监控，并支持Email、SMS形式的告警通知，通知内容可以自定义。告警信息包含与故障关联的信息（如端口故障需关联呈现端口信息、故障信息、链路拓扑信息、历史流量信息、维护经验等） | 套 | 1 |  |
| 4.1 | 网管系统服务器 | 详见：六、主要产品技术需求 2*E5-2620 6核 CPU,4*8GB内存,2*600GB 2.5inch硬盘,DVD-RW,4*GE,2*460W 电源,滑道 | 台 | 1 |  |
| 4.2 | 网管系统（操作系统） | Windows Server 2012 R2-中文版-标准版-x86-64位-通用OEM-COA Lic-2物理CPU-2虚拟机实例-DVD-不含产品服务-无CAL | 套 | 1 |  |
| 5 | 认证系统 | 详见：六、主要产品技术需求 支持管理员和访客管理员手工创建访客账号功能，管理员可单个以及批量创建访客账号 支持微信对接方案。客户关注企业公众微信号后，可接入WiFi网络 支持公共二维码、审批二维码对接。公共二维码可分组管理，设置不同的权限；审批二维码可审计用户注册信息。微信认证时URL可以根据参数自动判断是否加密的URL，URL加密算法为：AES256加密算法，访客账号可通过WEB、短信、EMAIL等方式通知访客，针对短信方式，可对接短信网关或短信猫 | 套 | 1 |  |
| 5.1 | 认证系统服务器 | 详见：六、主要产品技术需求 单机服务器2*E5-2620 CPU,2*16GB内存,2*600GB 2.5inch硬盘,4*GE,LSI3008,2*460W 电源,滑道 | 台 | 1 |  |
| 5.2 | 认证系统（操作系统） | 操作系统软件-Microsoft Windows Server 2008 R2-中文版-标准版-5用户-64位-WinSvr2008 R2 Sta OEM COA Lic-Win Svr 2008 R2 Sta 光盘-无纸件资料-不含产品服务 | 套 | 1 |  |
| 5.3 | 认证系统（数据库软件） | Microsoft SQL Server 2008 R2-中文版-标准版-5用户-for Windows-64位-SQL2008R2 Std OEM COA Lic-SQL2008R2光盘-无纸件资料-不含产品服务 | 套 | 1 |  |
| 6 | 日志系统 | 详见：六、主要产品技术需求 支持SYSLOG、SESSION、SFTP、FTP静态文件、FTP动态文件、DataFlow多种日志采集方式。通过采集、分类、过滤、归并、分析、存储和监控应用系统或网元上报的日志，帮助管理员对海量日志进行管理，使管理员能及时了解网元的运行情况，跟踪网络用户行为，迅速识别并消除安全威胁。关键日志及时通知，管理员可以定制日志的关键字或一定类型、级别的日志阈值，当条件匹配时产生实时告警并通过短信、Email等方式进行通知。对NAT设备的会话日志进行采集和分析，获取NAT信息（包括目的IP地址、目的端口、NAT前源IP地址和协议等），结合用户数据源（如AAA服务器），从而满足安全审计和取证的需要 | 套 | 1 |  |

投标人必须提供主要产品：（出口防火墙、核心交换机、服务器接入交换机、网管系统服务器、认证系统服务器、网管系统、认证系统、日志系统）生产厂商针对本项目的授权书和服务承诺函，否则投标无效。主要产品带▲的指标必须在所提供的产品说明书、彩页资料或国家权威机构出具的检测报告中明确反映满足要求，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章，否则视为不响应。

### 六、主要产品技术需求

注：投标人需对下列技术需求做详细的逐点技术应答，投标人所投设备必须满足标书要求的基本配置需求，其中带▲的指标为重要指标，如不满足将在技术评审中加重扣分。

## 1、出口防火墙

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 设备实配 | 实配万兆光口≥2，千兆电口≥8，千兆光口≥8，交流双电源；SSL VPN并发用户≥95；满足以上接口情况下，冗余扩展插槽≥6个，IPSec VPN隧道≥13000；虚拟防火墙数量≥450；实配2年IPS、AV、URL过滤功能 |
| 接口要求 | 扩展插槽≥6个，支持并配置2个USB接口，支持硬件电口Bypass卡（提供设备满配照片，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |
|  | 最大接口数≥60个千兆接口+12个万兆接口 |
| 性能要求 | ▲吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥750万，每秒新建连接数≥28万 |
| 包过滤 | ▲能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、内容安全统一界面进行安全策略配置（提供功能截图，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章) |
| 路由功能 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议 |
| IPV6 | 支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议 |
| 协议识别 | ▲可识别应用层协议数量≥6000种（提供功能截图，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |
| 流量控制 | 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等 |
| 策略调优及冗余分析 | 支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余和失效策略，提供安全策略优化建议 |
| DDoS防护 | 支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略（提供功能截图，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |
| NAT | 支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP等 |
| 入侵防御 | 基于特征检测，支持超过3000种特征的攻击检测和防御 |
| 病毒防护 | 可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护 |
| 加密流量安全检测 | 支持HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量的安全检测。（提供功能截图，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |
| APT攻击防御 | 支持与云沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能。（提供功能截图，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |
| 多出口智能选路 | 可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式 |
| 可靠性 | 支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换（提供功能截图，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |
| 厂商资质 | ▲具有《TL9000》品质管理体系认证证书，提供证书复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章，以及在TL9000证书查询网站的链接与截图证明，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章 |
|  | 具有中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息安全服务资质证书》（安全工程类二级），提供证书复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章 |
| 产品资质 | ▲具有公安部颁发的第二代防火墙《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级），提供证书复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章 |
|  | 防火墙产品连续四年进入Gartner企业防火墙四象限，提供证明材料，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章 |
|  | 具有国家保密局测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》（万兆），提供证书复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章 |

## 2、核心交换机

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | 交换容量≥50Tbps |
| 包转发率 | 包转发率≥8000Mpps |
| 硬件 | ▲主控引擎≥2；独立交换网板≥2，独立交换网板全故障时仍可以正常转发；整机业务板槽位数≥10 |
| 设备实配 | ▲实配双主控，双独立交换网板,双电源，≥36个千兆电口，≥28个千兆光口，≥16个万兆光口，额外每台实配4个40G端口和集群线缆进行集群，且与业务所用板卡分离，提高可靠性。 实配AC功能，并配置2000个AP管理license |
| 槽位带宽 | 支持每槽位转发能力≥480G，提供权威第三方测试报告复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章 |
| 硬件要求 | ▲为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，独立风扇框数≥2 |
|  | ▲为了适应机柜并排部署，采用机箱（包括业务板卡区）后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章 |
|  | ▲支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗（提供截图说明，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |
| 虚拟化技术 | 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台，支持长距离集群。且用于虚拟化的端口与业务卡物理槽位分离，实配单向集群带宽≥160Gbps。 |
|  | 横向集群后，主控支持1+N冗余备份 |
|  | 支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，提供权威第三方测试报告复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章 |
|  | 支持纵向虚拟化技术，支持两层client，client子节点支持堆叠 |
| 无线管理 | ▲支持集成AC功能，实现对AP的接入控制、AP域管理、有线无线用户的统一认证管理，提供权威第三方测试报告复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章 |
| MAC | 支持整机MAC地址≥1M， MAC地址学习速率>8000个/s，提供权威第三方测试报告复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章 |
| ARP | 支持ARP表项≥256K, ARP学习速率≥1000个/s，提供权威第三方测试报告复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章 |
| VLAN | 支持4K VLAN |
|  | 支持1：1、N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN，支持Voice VLAN，支持 PVLAN 或类似技术 |
| 二层功能 | 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)， |
|  | 支持VLAN内端口隔离 |
|  | 支持1:1、 N:1、1:N端口镜像，支持流镜像，支持远程端口镜像（RSPAN）， |
| IP路由 | 支持IPv4路由转发表FIB规格≥512K，提供权威第三方测试报告复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章 |
|  | 支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 |
|  | 支持GR for OSPF/IS-IS/BGP |
|  | 支持策略路由 |
| 组播协议 | 支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping |
|  | 支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM |
| MPLS | 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS |
| 访问控制 | 支持ACL表项数量≥64K，提供权威第三方测试报告复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章 |
|  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |
|  | 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
| QoS | 支持SP、WRR、DWRR、SP+WRR、SP+DWRR等调度方式 |
|  | 支持5级H-QoS，提供权威第三方测试报告 |
| 安全性 | 支持DHCP Snooping trust， 防止私设DHCP服务器 |
|  | 支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard)，防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击 |
|  | 支持CPU保护技术 |
| 可靠性 | 支持G.8032标准以太环网协议，提供权威第三方测试报告复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章 |
|  | ▲支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性，提供权威第三方测试报告复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章 |
| 管理特性 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 |
|  | 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |

## 3、服务器接入交换机

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ▲交换容量≥590Gbps |
| 包转发率 | ▲包转发率≥220Mpps |
| 设备实配 | ▲实配≥28个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个复用的千兆Combo SFP，≥4个万兆SFP+ |
| 硬件 | ▲为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 |
|  | 支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡 |
| 二层功能 | ▲支持64K MAC地址，提供权威第三方测试报告复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章 |
|  | 支持4K个VLAN |
|  | 支持Guest VLAN、Voice VLAN |
|  | 支持MUX VLAN功能或类似技术 |
|  | 支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 |
| 三层功能 | 路由表≥16000 |
|  | 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 |
|  | 支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL |
| MPLS | 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE，提供权威第三方测试报告复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章 |
| 组播 | 三层组播组数≥2048 ； |
|  | 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； |
|  | 支持基于端口的组播流量统计； |
|  | 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM |
| 镜像功能 | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； |
|  | 支持流镜像； |
|  | 支持远程端口镜像（RSPAN）。 |
| QoS | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制； |
|  | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记； |
|  | 支持基于队列限速和端口整形功能 |
| 安全功能 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； |
|  | 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； |
|  | 支持黑洞MAC地址； |
|  | 支持CPU保护功能，提供权威第三方测试报告 |
| 堆叠 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 |
| 可靠性 | ▲支持G.8032标准以太环网协议，提供权威第三方测试报告复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章 |
| 虚拟化 | ▲支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章 |
|  | 纵向虚拟化的子节点交换机支持堆叠 |
| 管理维护 | 支持SNMPv1/v2/v3； |
|  | 支持网管系统、支持WEB网管特性； |
|  | 支持零配置部署，提供权威第三方测试报告复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章 |
| SDN | 支持Openflow 1.3标准 |

## 4、网管系统

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 系统使用B/S架构，支持组件化安装，可以根据业务需要按需选择安装。浏览器支持IE、FireFox、Chrome等主流浏览器。 |
| 实配 | ▲实配260个网络设备管理授权license，2000个无线AP管理授权license |
| 操作系统要求 | 系统使用Windows Server 2012 R2、Windows Server 2008 R2、Novell SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3等业界主流的操作系统。 |
| 数据库要求 | 系统使用SQL Server 2012、SQL Server 2008 R2、MySQL 5.6、Oracle 11g等业界主流的数据库。 |
| 系统管理规模 | ▲系统支持大规模网络管理能力，单套最多可以管理20,000台设备。 |
|  | 系统支持分级部署，下级网管数量最大可以支持500个，整网最多可以管理300,000台设备。 |
| 系统可靠性 | 系统支持双机部署，当主机down机时，可以迅速切换到备机，保证网络的持续监控。 |
| 系统安全性 | ▲系统需要使用主流防毒软件进行扫描（如Symantec、OfficeScan、Mcafee、Avira AntiVir、卡巴斯基等），保证系统未感染或嵌入病毒、木马。（提供官方病毒扫描报告复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章，扫描报告需包含以下内容：防病毒软件名称及软件版本、病毒库版本、扫描时间、扫描结果等。） |
|  | 系统提供用户的分权分域功能，为不同的用户分配不同的设备管理范围和操作权限；提供用户账号和密码的设置策略；提供登录IP地址段和登录时间的设置；支持在线用户查询，并能够强制在线用户退出。 |
|  | 系统提供系统日志、操作日志、安全日志。 |
| 系统开放性 | 系统需要提供丰富的北向接口（如SNMP北向接口、FTP北向接口等），以及Open API接口，提供告警、性能、资料等数据给上层OSS系统。 |
| 多厂商有线设备管理 | 系统需要支持华为、H3C、Cisco等厂商的主流款型的管理，可以提供拓扑、告警、性能、配置文件等基础管理能力。 |
| 拓扑管理 | 系统需要提供拓扑管理，能够以拓扑图方式显示设备以及设备间的连接关系，拓扑上能够提供设备、链路的状态显示和刷新，能够提供设备和链路的信息，如：设备名称、设备IP、接口速率、带宽利用率等。 |
|  | 系统支持拓扑图全屏、放大、缩放、鸟瞰图，支持拓扑背景图为GIS地图，支持拓扑图自动布局，支持拓扑对象按名称、IP、类型的快速查找。 |
| 故障管理 | ▲系统需要支持7*24小时对全网设备告警的实时监控，并支持Email、SMS形式的告警通知，通知内容可以自定义。 |
|  | 系统支持告警级别重定义、告警屏蔽、告警声音设置和告警相关性分析。 |
|  | ▲系统告警信息中需要包含与故障关联的信息（如端口故障需关联呈现端口信息、故障信息、链路拓扑信息、历史流量信息、维护经验等）。（提供截图证明，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章。） |
|  | 系统告警列表中无需分页即可最多呈现20,000条告警记录，供查询。 |
| 性能管理 | 系统支持基于任务的性能监控，7*24监控网络性能。通过设置不同的性能阈值，可生成4级不同阈值告警：紧急、重要、次要、提示。支持历史性能的比较查看。 |
|  | 系统支持实时性能数据查询。 |
|  | 系统支持性能数据收藏夹，可以把历史性能数据、实时性能数据保存到收藏夹，下次可以直接打开查看。 |
| 资源管理 | 系统提供多种设备资源发现方式，支持单台设备添加、按IP段添加、通过文件导入方式添加等。 |
|  | ▲系统需要支持交换机、WLAN、路由器、防火墙、视频监控、统一通信等设备的统一监控管理。 |
|  | ▲系统支持将有线、无线设备虚拟成一台设备进行管理，接入交换机、AP无须配置单独的管理地址，所有接入设备的管理均通过管理设备实现；支持接入交换机、AP的即插即用；支持通过查看管理设备的面板来查看整个网络的状态。 （提供截图证明，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章。） |
|  | 系统支持设备、机框、单板、子卡、端口等资源的快速查询和导出。 |
|  | 系统支持通过LLDP协议、CDP协议、MAC转发发现二层链路，支持通过IP地址发现IP三层链路。 |
|  | 系统提供网络非法接入终端管理，能够根据配置的IP、MAC的接入绑定规则，识别出非法的接入终端，当发现有异常终端接入时，可以通过Email通知。 |
|  | 系统支持全网范围内VLAN资源的创建和删除，支持以拓扑形式展示当前所有支持VLAN管理特性的设备及链路。 |
|  | 系统提供全局资源搜索功能，能够对设备、接口、有线终端、无线用户等资源进行搜索。 |
| 配置文件管理 | 系统提供全网设备的配置文件管理，可以提供即时和周期的配置文件备份，支持对已备份的配置文件进行基线化、恢复和比较功能。 |
| 零配置部署 | 系统提供全图形化的操作界面，从网络规划、配置生成、拓扑纠错、部署过程展示实现端到端的可视化操作，从流程上大大缩短部署时间。 |
| 设备软件管理 | 系统提供交换机、WLAN、路由器、防火墙设备的软件和补丁升级能力，支持防火墙的特征库升级。 |
| WLAN规划 | 厂商需提供专业的WLAN网络规划工具，该工具需要与本次投标的网络设备和网管系统同品牌。 |
|  | 通过厂商提供的WLAN网络规划工具规划的结果，支持向网管系统的导入，无须用户在网管系统中二次不放，大大提高部署效率。 |
| WLAN部署 | ▲系统支持友好的图形化配置界面，以树形结构方式直观的呈现WLAN 业务中各模板的引用/包含关系，便于用户理解和操作。（提供截图证明，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |
| WLAN监控 | 系统支持7*24小时WLAN网络监控能力，支持基于区域维度的拓扑可视化监控。 |
|  | 系统支持区域内用户的网络使用质量分析能力，并以区域维度进行信息汇聚（如区域内低速率用户占比、高丢包率AP占比、高掉线率AP占比等）在拓扑上呈现。（提供截图证明，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章。） |
|  | ▲系统支持从设备状态、网络资源、干扰、区域、业务类型各种维度展现无线网络状态。比如：AP信道利用率、按照区域统计AP与用户数、客户端射频类型统计、按照SSID统计接入用户数、用户接入历史查询等。 |
|  | 系统提供无线入侵管理，支持对非法AP的规则定义，规则包括信道（同频/邻频）、SSID、场强、探测AP数、接入用户关联、攻击行为，根据规则分类呈现并通过告警上报管理员；支持非法设备、非法客户端、攻击、干扰源的探测、显示；支持非法设备、非法客户端的反制。 |
|  | 系统支持节能策略管理，可立即或按周期关闭AP、射频、SSID。 |
| WLAN诊断 | ▲系统提供一键式诊断功能，从终端、SSID、AP、AC多个维度故障，快速诊断问题原因，并给出修复建议。（提供截图证明，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章。） |
| WLAN移动化运维 | 系统提供基于Android和IOS的APP，实现WLAN网络的移动化管理，支持区域维度的无线网络质量监控和一键式故障诊断。 |
| 模拟业务流检测 | 系统支持模拟报文监测能力，支持对网络中关键链路的丢包、时延、抖动等服务质量指标进行监测。 |
|  | 系统需要支持丰富的监测方式，监测方式包括：ICMP Echo/ICMP Jitter/UDP Echo/UDPJitter/TCP/Connect/SNMP/DNS/DHCP/HTTP/FTP/LSP Ping/LSP Trace；并支持多维度监测数据的对比查看。 |
| 流量分析 | 系统支持IP网络流量分析能力，支持通过NetFlow、NetStream、Sflow等协议对网络中的流量进行深入分析；业务感知能力，支持分析应用的流量，例如QQ、BT等。 |
|  | 系统支持不同纬度（设备、接口、应用、DSCP、主机、会话、接口组、IP组、应用组、DSCP组）的流量图表查看功能，并支持下钻一层深入详细分析流量数据；支持根据流程分析的条件直接创建流量取证任务。 |
|  | 系统基于源主机、源端口、目的主机、目的端口、协议、入接口、出接口、TCP-FLAG、下一跳的原始流量数据的查看功能，支持自定义过滤条件来过滤原始流量数据进行异常流量的定位；流量取证任务的结果支持文件导出，便于长期保存。 |
| 安全管理 | 系统支持安全业务分析能力，支持安全策略配置、安全事件分析（提供60种以上安全事件分析类型），并支持提供图形、表格维度的报表功能；报表内容需要覆盖：DdoS攻击报表、病毒报表、IPS报表、上网行为报表、流量报表。 |
|  | 系统支持全网安全事件分析功能、策略冗余分析和策略精简调优建议、提供设备策略健康度评估功能。 |

## 5、网管系统服务器

1. ▲国产品牌，非OEM产品，服务器厂商具备自主研发实力，提供100条以上2011年之后在国内申请的专利清单，提供证明文件复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章；

2. 2016年Q2中国区X86机架服务器发货量排名前四，提供IDC数据引用授权书证明，提供证明文件复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章；

3. ▲投标机型在spec网站上发布测试报告：CINT2006 Rates ≥ 531, CFP2006 Rates ≥478 ，提供截图证明，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章；

4.本次配置2颗处理器，主频≥2.4GHz，≥6核，三级缓存≥15M；

5.内存类型：支持ECC DDR4  RDIMM /LRDIMM内存插槽，内存槽位支持≥24个；

6.配置4根8GB DDR4内存，共32GB内存容量；内存保护支持ECC、内存镜像、SDDC、内存热备、Lockstep；

7. ▲配置2块600GB 10K RPM SAS硬盘，支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，投标型号支持≥28个热插拔2.5英寸硬盘槽位，提供官方材料证明文件复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章；

8.配置磁盘阵列卡，支持RAID0,1,10；

9.配置内置DVD驱动器；

10.板载网络接口支持GE端口或10GE电口或10GE光口，提供官方材料证明；本次配置1块4端口千兆电口网卡；提供证明文件复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章

11.支持PCI-E I/O插槽数≥9个（包括RAID卡）；

12.支持触控式LCD液晶诊断面板，提供官方材料证明文件复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章；

13. 长期工作环境温度支持5-45度，提供官方材料说明文件复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章；

14.配置460W交流双电源，提供配套的电源连接线；满配冗余风扇,支持单风扇失效；

15. ▲可管理和维护性:1）. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2）.具有图形管理界面及其他高级管理功能；提供软件著作权登记证书证明文件复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章；

16.支持linux系统内核panic时的内核栈信息记录和导出，以及提供给第三方应用的读写接口，便于第三方应用记录自定义信息，记录的系统故障数据，不会因系统重启和上下电而丢失，方便问题定位；提供官网发布资料，提供证明文件复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章；

17.支持最后一屏功能，当用户发现系统宕机后，可以通过网络登录iBMC查看宕机屏幕进行故障定位或者远程将宕机屏幕获取到本地进行查看，方便问题定位；

18.支持Windows，SLES，RHEL 操作系统；支持Vmware，Citrix虚拟化软件；

19. ▲中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书、CQC节能认证、能源之星认证、FCC、UL等国际及国内认证，提供证书复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章；

20.具备权威机构颁发的ISO28000体系证书，提供证书复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章；

## 6、认证系统

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 单台设备最大支持10000同时在线用户，整套系统最大支持100000用户数 |
| 实配 | ▲实配10000个接入认证授权license |
| 支持集中式分布式部署 | 支持集中式部署、分布式部署方案 |
| 高可用性 | 支持双机备份方案，支持逃生通道功能，能够在服务器宕机后能自动放开网络访问控制策略 |
| 客户端兼容性 | 客户端支持Windows7、8、8.1操作系统 |
| 支持多种身份认证源 | 支持本地账号密码认证，支持AD域服务器、LDAP服务器、第三方RADIUS服务器作为身份认证源进行联动认证 |
|  | 支持与CA/USBKey、RSA服务器联动认证 |
| 支持AD/LDAP用户同步 | ▲支持基于OU、用户组以及账号属性进行用户同步（提供功能截图，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |
|  | 支持多域环境，能够同时与多AD/LDAP服务器联动（提供功能截图，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |
|  | 支持角色动态匹配，把属性映射角色，通过角色进行授权（提供功能截图，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |
|  | 支持配置AD/LDAP账号认证负载均衡 |
|  | 支持AD/LDAP服务器逃生功能保证AD/LDAP服务器宕机情况下的高可靠性 |
| 支持用户组、角色管理 | ▲支持单个账号绑定多个角色（提供功能截图，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |
|  | ▲支持树形的用户组管理，以便与现网行政管理架构吻合方便管理（提供功能截图，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |
|  | 支持角色管理，管理员可基于用户角色进行授权管理（提供功能截图，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |
| 设备类型识别 | 支持SNMP、User-Agent、DHCP、MAC OUI等多种设备类型识别技术，能够识别出无线网络接入终端的类别、操作系统和厂商 |
| 设备分组管理 | 支持根据设备类型识别结果自动分组和手工分组功能 |
| 简单易用导航 | 采用向导的方式部署访客功能，降低系统部署和实施的复杂度。 |
| 支持访客账号创建 | 支持管理员和访客管理员手工创建访客账号功能，管理员可单个以及批量创建访客账号 |
| 支持微信认证 | 支持微信对接方案。客户关注企业公众微信号后，可接入WiFi网络 |
| 支持多媒体账号认证 | ▲支持对接facebook、twitter、google等社交媒体的账号。客户可以使用社交媒体账号直接接入WiFi网络（提供功能截图，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |
| 支持二维码认证 | 支持公共二维码、审批二维码对接。公共二维码可分组管理，设置不同的权限；审批二维码可审计用户注册信息。 |
| URL加密 | ▲微信认证时URL可以根据参数自动判断是否加密的URL，URL加密算法为：AES256加密算法 |
| 访客管理员账号 | 访客管理员可以是本地账号，AD\LDAP同步账号或者不同步账号账号（提供功能截图，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |
| 支持多种账号通知方式 | 访客账号可通过WEB、短信、EMAIL等方式通知访客，针对短信方式，可对接短信网关或短信猫 |
| Portal页面自定义管理 | 系统提供超过5套的默认模板，用户可自定义新模板 |
|  | 支持页面自定义，包括用户注册页面、注册成功跳转页面、用户登录页面、用户登录成功跳转页面、用户须知页面等 |
|  | 支持页面内容的自定义，包括页面显示字段、用户须知、LOGO以及广告图片/链接等 |
|  | 支持为每个认证页面配置认证后页面跳转策略，可选择跳转至原始页面和强制跳转指定页面 |
|  | 支持基于HTML编辑的高级定制功能，包括图片轮播，拖拽图片位置，附件下载，页面预览等功能 |
| PC/Phone页面自适应 | 系统支持分别定义PC/Phone终端的不同页面，终端显示时自动匹配合适页面，完美展现推送内容 |
| 多语言支持 | 推送页面支持简体中文、繁体中文、英文、德文、西班牙文、法文、葡萄牙文等多种语言 |
|  | 终端显示页面可根据本地语言显示不同页面 |
| 支持Portal页面推送策略管理 | 支持基于终端IP地址段、接入AP、设备类型、接入SSID等条件推送不同的Portal认证页面和注册页面 |
|  | 支持按不同时间推送不同的Portal页面 |
| 支持第三方接口 | 提供对外API接口，供第三方系统调用增加、删除、修改访客账号（提供功能截图，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |
| 支持统一身份认证 | 支持802.1x认证、MAC认证、Portal认证、安全网关认证、VPN认证等多种认证方式以实现有线无线、内外外网的统一认证 |
| 支持多种认证协议 | 支持PAP、CHAP、EAP-MD5、EAP-PEAP-MSCHAPV2、EAP-TLS、EAP-TTLS-PAP、EAP-PEAP-GTC等多种认证协议（提供功能截图，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |
| 支持基于5W1H的授权管理 | ▲支持基于用户/用户组/角色、位置接入、设备类型、设备组、接入时间、接入方式进行网络访问策略授权管理（提供功能截图，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |
|  | 支持多条授权策略的优先级管理，优先级高的授权策略会优先命中 |
| 支持MAC防仿冒接入 | 支持哑终端MAC认证接入场景下防止MAC地址仿冒接入功能，仿冒设备接入时能够识别接入设备真实的设备类型，对仿冒设备进行隔离或阻断接入 |
| 支持基于安全组的授权管理 | ▲支持对用户和业务资源划分到不同的安全组，管理员可基于安全组进行组间双向访问策略管理，包括用户安全组到业务安全组、用户安全组到用户安全组、业务安全组到用户安全组（提供功能截图，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |
| 支持安全组快速授权 | 支持基于场景的安全组快速授权方式，通过与网络拓扑结合，管理员可基于用户角色、接入时间、接入位置、设备类型、接入方式等条件快速设置网络访问策略 |
| 支持安全组策略的全网部署 | ▲支持安全组策略统一下发至全网的联动设备，保证用户在任何位置接入都能够获取相同的网络访问策略；支持增量同步以及同步状态查看（提供功能截图，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |
| 支持VIP用户体验保障 | ▲支持基于用户设置网络带宽，以及访问外网时的业务优先级，从而保障指定用户的网络访问体验（提供功能截图，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |
| 支持VPN组网的业务随行 | 除支持普通园区网外，针对大型BGP MPLS VPN组网，提供业务随行方案。针对不同VPN设置不同的用户策略。 |
| 支持基于IP定义业务流进行引流 | 支持基于源/目的IP地址段定义网络流量，以便引流至指定的安全设备进行安全监控 |
| 支持基于用户定义业务流进行引流 | 支持基于源/目的用户组定义网络流量，以便引流至指定的安全设备进行安全监控 |
| 支持安全资源中心管理 | ▲支持将指定安全设备设置为安全资源中心的资源，以便根据需要将指定的业务流量引流至安全资源中心进行安全监控（提供功能截图，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |
|  | 支持安全资源中心添加多个安全设备，可定义为防火墙、防毒墙、上网监控以及其他等角色，管理员将指定的业务流浪引流到安全资源中心进行安全监控 |
| 支持业务链编排管理 | 支持对指定业务流经过安全资源中心各安全设备的顺序进行编排 |
| 支持业务链拖拽排序 | 支持业务链各设备间通过拖拽操作进行排序操作，方便管理员维护，提高管理效率（提供功能截图，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章） |

## 7、认证系统服务器

1. ▲国产品牌，非OEM产品，服务器厂商具备自主研发实力，提供100条以上2011年之后在国内申请的专利清单，提供证明文件复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章；

2. 2016年Q2中国区X86机架服务器发货量排名前四，提供IDC数据引用授权书证明，提供证明文件复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章；

3. ▲投标机型在spec网站上发布测试报告：CINT2006 Rates ≥ 674, CFP2006 Rates ≥586 ，提供截图证明，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章；

4.本次配置2颗处理器，主频≥2.1GHz，≥8核，三级缓存≥20M；

5.内存类型：支持ECC DDR4  RDIMM /LRDIMM内存插槽，内存槽位支持≥24个；

6.配置2根16GB DDR4内存，共32GB内存容量；内存保护支持ECC、内存镜像、SDDC、内存热备、Lockstep；

7. ▲配置2块600GB 10K RPM SAS硬盘，支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，投标型号支持≥28个热插拔2.5英寸硬盘槽位，提供官方材料证明文件复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章；

8.配置磁盘阵列卡，支持RAID0,1,10；

9. 配置内置DVD驱动器；

10.板载网络接口支持GE端口或10GE电口或10GE光口，提供官方材料证明；本次配置1块4端口千兆电口网卡；提供证明文件复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章

11.支持PCI-E I/O插槽数≥9个（包括RAID卡）；

12.支持触控式LCD液晶诊断面板，提供官方材料证明文件复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章；

13.长期工作环境温度支持5-45度，提供官方材料说明文件复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章；

14.配置460W交流双电源，提供配套的电源连接线；满配冗余风扇,支持单风扇失效；

15.▲可管理和维护性:1）. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2）.具有图形管理界面及其他高级管理功能；提供软件著作权登记证书证明文件复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章；

16.支持linux系统内核panic时的内核栈信息记录和导出，以及提供给第三方应用的读写接口，便于第三方应用记录自定义信息，记录的系统故障数据，不会因系统重启和上下电而丢失，方便问题定位；提供官网发布资料证明文件复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章；

17.支持最后一屏功能，当用户发现系统宕机后，可以通过网络登录iBMC查看宕机屏幕进行故障定位或者远程将宕机屏幕获取到本地进行查看，方便问题定位；

18.支持Windows，SLES，RHEL 操作系统；支持Vmware，Citrix虚拟化软件；

19. ▲中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书、CQC节能认证、能源之星认证、FCC、UL等国际及国内认证，提供证书证明文件复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章；

20.具备权威机构颁发的ISO28000体系证书，提供证书证明文件复印件，并加盖生产厂商公章或投标专用章或投标授权章；

## 8、日志系统

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | ▲单机支持(双核Intel Xeon E5-2640 v3处理器；内存不少于32G；硬盘不少于12TB SATA |
| 加密的通信信道 | 客户端和服务器之间，采用私有协议进行通讯，或通过SSL协议进行保护；与设备的交互，通过SSH及SNMP V3来满足安全性的要求。 |
| 性能参数 | 最大等效节点数为1500个 |
|  | 二进制日志均值不少于250,000 EPS； |
|  | 当采集器运行在前置机模式时；二进制日志峰值为30,000EPS |
|  | 文本日志均值不少于15,000EPS； |
|  | 日志实时分析告警时间延误不超过10秒。 |
|  | SNMP Trap告警处理能力为200条/秒 |
| 审计和分析 | 日志存储：支持在线日志、转储日志二级存储的海量存储； |
|  | 日志策略：支持日志的过滤、归并、告警策略； |
|  | 日志采集方式：Syslog 、FTP/SFTP、WMI、NAT会话日志； |
|  | 日志分类：系统能够根据日志特征对防火墙的Syslog日志进行如下分类：攻击防范、流量监控、黑名单、地址绑定、操作命令、防火墙登录、包过滤、内容过滤和其它； |
|  | 日志查询：支持异步查询和细粒度的查询，查询条件可保存为模板，查询记录提供Excel、CSV、TXT文件导出方式； |
|  | 日志流量报表：支持流量实时统计、基础流量分析、应用流量分析、接口流量分析、P2P流量分析； |
|  | UTM特性报表：攻击行为和事件排行、邮件审计、即时消息、被阻挡应用排行（游戏、QQ、股票）、URL审计、防病毒审计和设备状态监控； |
|  | 日志分析报表：日志趋势分析、攻击防范分析、包过滤ACL触发规则排行、包过滤协议排行、内容过滤目的IP排行、内容过滤源IP排行；丰富的安全设备日志报表，全网日志审计,1200+应用，65000+网站分类 |
|  | 日志周期报表：支持用户自定义周期报表任务； |
|  | 报表格式：报表格式支持PDF、Excel、Html三种文件格式； |
|  | 用户权限管理：支持基于RBAC和三权分立原则； |
|  | 自身操作审计：系统能自动对每个用户的操作进行记录，并可由审计员进行审计； |
|  | 系统日志：系统能自动对运行过程中的故障及重要状态变化进行记录，方便管理员了解系统运行情况； |
|  | 系统支持语种：支持中文及英文操作界面 |
|  | 用户上网行为报表：支持对用户上网行为中的WEB访问、邮件收发、IM使用、上网时长进行统计和分析 |
|  | 用户威胁报表：支持对攻击、病毒等威胁事件的统计和分析。 |
| 安全态势感知 | 支持实时展示企业和区域的安全态势。可显示Top10高危资产，最新发生的10个安全事件，威胁度评分； |
|  | 支持针对选定区域的安全趋势。包括威胁地图，威胁度趋势，各种事件趋势； |
|  | 针对安全事件可配置短信和邮件通知； |
|  | 支持资产组的管理与配置； |
| 兼容性 | 要求与所选防火墙为同一品牌。 |

### 七、其它要求

1、建设工期：合同签订之日起45天内。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于两年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供两年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

3.投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，将报政府采购主管部门严肃处理。

# 第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日海口市重点公共场所WiFi监管平台建设项目（项目编号:HZ2017-464）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

### 一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容/品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

与采购人协商决定

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、生产厂商授权书（表5）

11、技术部分（包括技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

12、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2：开标一览表

项目名称：海口市重点公共场所WiFi监管平台建设项目

项目编号： HZ2017-464                交货期/工期：合同签订后

| 序号 | 名称 | 品牌型号、规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有货物、服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的海口市重点公共场所WiFi监管平台建设项目（项目编号为： HZ2017-464 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、生产厂商授权书

致 海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的项目编号为             的                                 项目的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或投标专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：海口市重点公共场所WiFi监管平台建设项目

项目编号： HZ2017-464

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期/交货期 | 是否满足招标文件要求（如有） |  |  |  |
| 7 | 关键性技术要求 | 是否完全满足带★的指标（如有） |  |  |  |
| 8 | 电子版投标文件 | 电子版的投标文件是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：海口市重点公共场所WiFi监管平台建设项目

项目编号： HZ2017-464

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体设计方案 | 依据设计方案是否先进、合理、符合要求，规范、合理，功能是否完整，是否满足招标文件要求等方面得出总体评分。（不符合招标文件要求的不能得优、良档评分）。优：5分；良：3～4分；一般：1～2分。 | 5 |
| 2 | 硬件设备部分 | 技术指标响应（含产品资质要求）响应情况，完全满足为满分，带▲的指标不满足每个扣3分，非▲的指标不满足每个扣1分，扣完该项分值为止。 | 30 |
| 3 |  | 为方便管理，所投的出口防火墙、交换机、服务器、网管系统、认证系统、日志系统为同一品牌的得2分，否则得0分 | 2 |
| 4 | 实施、培训方案 | 根据投标人提供的施工组织方案、培训方案进行评分。优：3分；良：2分；一般：1分。 | 3 |
| 5 | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务方案进行评分。优：2分；良：1分；一般：0.5分。 | 2 |
| 6 | 本地化技术、服务支持 | 项目组成员中，具有高级项目经理、国际PMP项目经理，具有两个证书得2分，具有一个证书得0.5分，没有得0分；（证书上若有公司名称须与投标人名称一致，需提供证书复印件并加盖公章。高级项目经理证书为工业信息化部或中国电子信息行业联合会颁发。提供证书人员本地近期3个月社保缴纳记录复印件，原件备查。） | 2 |
| 7 |  | 项目组成员中，具有所投交换机产品生产厂商颁发的网络认证工程师证书，每个得1.5分，最高得3分。（需提供证书复印件并加盖公章，原件备查。提供证书人员本地近期3个月社保缴纳记录复印件，原件备查）。 | 3 |
| 8 |  | 项目组成员中，具有ITIL基础认证，每个得0.5分，最高得2分。（证书上公司名称须与投标人名称一致，需提供证书复印件并加盖公章，原件备查。提供证书人员本地近期3个月社保缴纳记录复印件，原件备查）。 | 2 |
| 9 |  | 项目组成员中，具有IT服务项目经理、IT服务工程师，每个证书得1分，最高得2分（证书上公司名称须与投标人名称一致，需提供证书复印件并加盖公章，原件备查。提供证书人员本地近期3个月社保缴纳记录复印件，原件备查）。 | 2 |
| 10 | 投标人资质、实力（需提供证书复印件并加盖公章，原件备查） | 投标人获得国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类壹级）、信息安全管理体系认证证书(ISO/IEC27001)，同时具备得3分，具有一个得1分，否则得0分 （需提供证书复印件并加盖公章，原件备查） | 3 |
| 11 |  | 投标人是否具有软件企业认证和CMMI3以上（含CMMI3）认证证书，同时满足得2分，只有一个证书得0.5分，其它得0分 （需提供证书复印件并加盖公章，原件备查） | 2 |
| 12 |  | 投标人具有IT服务管理体系认证证书（ISO/IEC20000）、具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合成熟度叁级（含）以上证书，同时具备得2分，只有一个证书得0.5分，其它得0分（需提供证书复印件并加盖公章，原件备查） | 2 |
|  |  | 投标人获得全国售后服务先进单位荣誉证书，得4分，否则得0分（需提供证书复印件并加盖公章，原件备查）。 | 4 |
| 13 |  | 投标人获得中国软件行业协会颁发的AAA等级证书、企业信用评价中心颁发的信用等级证书 AAA级，同时具备得3分，具有一个得1分，否则得0分 （需提供证书复印件并加盖公章，原件备查） | 3 |
| 14 |  | 投标人获得ISO9000质量管理体系认证证书、ISO14001:2004环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，同时具备得3分，具有两个得1分，具有一个得0.5分，没有得0分 （需提供证书复印件并加盖公章，原件备查） | 3 |
| 15 |  | 投标人获得高新技术企业认定证书、高新技术项目认定证书，同时满足得2分，只有一个证书得0.5分，没有得0分 。（需提供证书复印件并加盖公章，原件备查） | 2 |
| 16 | 投标报价 | 基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝基准价/投标报价×价格权值 | 30 |

评委：