# 海南省拘留所信息化安防改造工程项目

# 招标文件

# 项目编号：HZ2017-425

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南省拘留所

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一七年九月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	5

第三章 用户需求书	12

第四章 合同条款	116

第五章 投标文件内容和格式	107

第六章 评审办法和程序	116

初步审查表	118

技术、商务评分表	119

# 第一章 投标邀请函

受海南省拘留所的委托，海南海政招标有限公司就海南省拘留所信息化安防改造工程项目（项目编号：HZ2017-425）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：海南省拘留所信息化安防改造工程项目

2、用途：海南省拘留所工作需要

3、技术要求：见“用户需求书”

4、本项目预算为：A包：￥5,076,569.04元；B包：￥126,914.23元。

二、投标人资格要求

A包：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供最近3个月企业纳税证明或2016年度会计师事务所出具的财务审计报告）。

4、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供最近3个月的社会保障缴费记录复印件）。

4、如投标人非生产厂商，需提供主要产品生产厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函(详见采购清单：“项目软硬件设备/材料技术性能指标描述及配置清单”)；

6、投标人参加本次采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明函；

6、购买本招标文件并缴纳投标保证金；

7、本项目不接受联合体投标。

B包：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供最近3个月企业纳税证明或2016年度会计师事务所出具的财务审计报告）。

4、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供最近3个月的社会保障缴费记录复印件）。

5、具有有效的信息系统工程监理资质丙级（含）以上证书；

6、购买本招标文件并缴纳投标保证金；

7、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2017年9月14日至2017年9月21日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：A包：￥300元/包，B包100元/包（售后不退）。报名费用在开标现场缴纳。

4、投标人提问截止时间：2017年9月25日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2017年10月23日16:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。投标保证金为：A包：￥10,000元/包，B包1000元/包。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2017年10月23日下午16：15-- 16：30；

2、开标时间：2017年10月23日下午16：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼205开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话： 0898-68500660、68500116；传真：0898-68500661； 财务：0898-68555187

项目联系人： 白蕾

公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、地  址：海南省海口市琼山区新大洲大道

2、联系人：肖香根

3、联系电话：13876056926

海南海政招标有限公司

二○一七年九月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省拘留所

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

3.4联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：海南省拘留所信息化安防改造工程项目

项目编号：HZ2017-425 （包号：   包）

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

（投标人为小型、微型企业，同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠）

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

（A包需求书）

一、项目名称

海南省拘留所信息化安防改造工程项目

二、项目概述

#### 项目背景

海南省拘留所隶属海南省公安厅，是安全防范等级要求极高的监管场所之一，信息化安防管理系统的建设对监管场所的安全防范、日常管理教育、劳动康复、心理矫正、深挖犯罪、依法办案等方面有着举足轻重的作用。实践证明，利用科技术手段辅助公安监管场所的管理，能及时了解和掌握拘留人员的言行，及时发现和制止事故的发生，确保监管场所的安全稳定。在“向科技要效率、向科技要警力、向科技要安全” 打造“平安监管”，“智能监管”这一大背景下，提高戒毒所安全管理和防范能力，改善文明执法和应对突发事水平是监管工作要急需解决的。为构建平安海南和国际旅游岛建设和保证社会的安全稳定奠定牢固基础。

#### 项目范围

项目建设主要提高拘留所安防监管信息化水平。安防监管系统需要覆盖的范围如下：

拘留所有3栋楼和2个广场，一栋为三层的监仓楼，总计有23个监仓，1个大门值班室，2个监区值班室，2个治疗室，1个药房，1个门诊部。建设要实现对各个监仓及功能室的综合布线及安防监管;一栋两层办公楼，建设要实现对各楼道与出入口的信息化及安防监管；一栋为员工家属住宅楼，建设要实现大门出入口处监控；2块广场分别为监区内操场和办公区停车场，均采用云台机芯监控设备，实现360度可旋转可变倍灵活监控。

针对在监区内设12个重要出入口部署门禁，采用双向认证模式。

#### 项目建设原则、目标、依据及内容

##### 项目建设原则

1，实用性与经济性的统一

坚持实用性第一的原则，系统应能最大限度地满足各项业务要求、满足系统管理人员、使用人员、督查人员的业务需求，能适应新技术的发展，同时还应努力降低建设费用，选择技术成熟和性能稳定、性价比高的产品，并尽可能地利用好现有设备，减少浪费。

2，合理性与先进性的统一

系统方案必须遵循系统工程的设计准则，在系统的合理性与技术的先进性之间取得均衡。应努力追求整个系统功能的科学合理，防止片面追求某一局部的高指标与先进性。在保证整个系统功能和性能的前提下，最大限度地采用成熟、可继承、具备广阔发展前景的先进技术。

3，标准化与开放性的统一

系统建设应尽量采用标准化、模块化设计并严格遵守相关技术的国际、国内和行业标准，以确保系统之间的开放透明性和系统之间的互连互通。考虑到整个系统是分期建设的，系统建设时，对有扩展要求的子系统，在建设和选用设备时，应在对未来业务的增长和扩容进行科学预测基础上进行余量设计，预留扩容和发展的空间。

4，可靠性和安全性的统一

整个系统采用具有高可靠性的总体建设，选用的设备自身应具有较高的安全可靠性，关键设备或关键部件应采取备份冗余设计，选用安全机制完善、安全级别较高的系统软件，使用具有可靠功能的专用网络安全产品。

5，易管理性和易维护性的统一

系统应易于管理和维护，借助网管、系统自诊断程序等专门工具，可方便地监控网络或其它设备的运行状态，以便及时解决出现的问题；计算机网络等信息基础设施的设计应采用简洁易用的体系结构，以降低系统运行维护费用。为确保产品的售后服务，原则上应选用技术成熟的国内品牌产品。

##### 目标

全面贯彻“统一标准，整体部署，逐步完善，信息共享”，探索创新和稳步推进相结合、服务拘留工作和社会的原则，体现“实用，可靠，经济，科学”的指导思想，升级改造省拘留所信息化安防系统，实现以现代信息技术手段为支撑，覆盖整个监管场所、办公区和家属区的网络互联互通、信息资源共享、标准规范统一、应用功能完备的信息化安防体系，建成以提高实际应用效能为核心，以视频监控报警应用为主体，监控系统、电视墙系统、紧急报警系统、电化教育系统等各类技术子系统相互融合一体的综合性管理系统，实现系统平台具备视频智能分析、视频质量诊断、网络运维管理等前瞻性应用技术，最终达到对被拘留人员的精细化管理，各类警情得到及时有效处置，应急指挥能够得到迅速响应的目标。

##### 标准规范依据

海南省拘留所信息化安防改造项目的建设是一个系统工程，包含政策标准、软件接口标准、基础数据元标准、数据交换格式标准、文档交换格式标准、信息分类编码标准、共享数据集标准、认证与授权和访问控制标准、安全技术标准等。

###### 建设依据标准

本系统严格遵循国家有关部门政策法规，以安防监控行业的技术标准为参照标准。本系统涉及的标准规范包括但不限于下表所示的文件规定的标准。

1.《全国监所信息化建设规划》

2.《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2016

3.《中华人民共和国公安部行业标准》GA/T 70-94

4. 《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》(GA/T 1127-2013)

5.《公共安全视频监控系统技术规范》海南省地方标准DB46/T 258-2013

6.《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2007

7.《建筑工程项目管理规范》GB/T 50326-2001

8.《综合布线系统设计标准》GB50311-2007

9.《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T 50311-2000

10.《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008

11.《电子计算机场地通用规范》GB/T 2887-2000

12.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002

13.《火灾自动报警系统设计规范》GB 50166-2007

14.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004

15.《安全防范工程技术规范》GB 50348

16.《入侵报警系统技术要求》GA/T 368-2001

17.《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007

18.《视频安防监控系统工程设计规范》 GB 50395-2007

19.《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367-200

20.《系统接地的形式及安全技术要求》GB14050-93

21.《关于发布<全国公安监管信息系统总体建设方案>的通知》公监管[2001]123号

22.《关于发放<金盾工程安全保障体系总体设计方案>的通知》公金盾[2002]45号

23.《关于印发<公安工作中国家秘密及密级具体范围的规定>的通知》公发(1999)5号

24.《全国监管中心信息化建设规划关于加强监管中心AB门建设的通知》武司【2009】160号

25.《海南省司法厅监所劳教场所综合智能安防系统技术规范及配备标准》、《海南省司法厅监所劳教场所应急指挥系统技术规范及配备标准》、《海南省司法厅监所劳教场所视频会议系统技术规范及配备标准》

26.《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

27.《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB 17859-1999

28.《数字化审讯（讯问）记录系统技术要求》	GA/T882-2014

29.《公安部关于印发<公安机关讯问犯罪嫌疑人录音录像工作规定的>通知》	公通字〔2014〕33号

30.其它适用于本项目设计的有关国家标准和规范。

##### 建设内容

本项目建设的主要内容包括：

- 监控系统建设

在所内新建179处前端监控点，69个监仓，大门值班室，2个监区值班室，2个治疗室，药房，门诊部，23个监仓卫生间，5处走道，4处巡视过道个，2处监区大厅，8处楼梯间，家属区及围墙周界30个，23个监仓放风仓

监区操场2个，办公区停车场共179个摄像，原有监控系统为模拟系统通过硬盘录像机接入新建数字系统中做到新旧系统的融合，并淘汰已建的部分故障设备；实现监仓内区域实现无死角视频覆盖和办公区、居住区周界覆盖。

监控系统配置磁盘阵列存储设备，采用1台64盘位大容量磁盘阵列存储监控区域内视频图像，满足30天以上视频录像存储需求。

- AB门及门禁系统建设

改建省拘留所监区大门AB门门禁系统及监区内部重要出入口门禁系统，采用网络架构门禁与生物识别对比检测技术，高度防伪，并在后端可接入视频与报警系统，可实现门禁异常报警与视频复合。

- 巡更系统建设

在监区内针对警员巡检路径建成12个指纹巡检感应终端，实现巡检流程化，降低漏巡风险。

- 电化教育系统建设

建成电化教育系统，包含前端解码输出与后端视频编码终端。针对每个监仓前端电视机进行视频内容管控，后端可提供电视机顶盒，录播，电脑等多种视频源。

- 接警系统建设

在监控中心与备勤楼之间建成一套可视化紧急报警装置，在监仓内急需警力支援时，可实现快速响应，视频复核等功能。

- 集控中心系统建设

在所监控中心建成3×4 LCD液晶拼接屏，并在屏体顶部增加LED文字信息发布屏，提升监控画面面积和清晰度，增加可观看监控画面数。LED文字信息发布屏可显示任意编辑信息，并联动报警情况进行通知。

- 多功能室建设

针对监所原有会议室进行多媒体功能室改造，包含室内装修，投影系统和声音系统建设，用于拘留所内部警员会议，教育学习，电化教育直播等。

- 综合管理平台

拘留所的信息化管理平台建设需要通过后端核心管理平台进行融合贯通管理，并根据自身业务及安防功能需求不同，添加不同模块。通过统一的综合管理平台软件，实现公安监管场所的监管业务及安防集成平台，对监管业务信息化应用功能进行整合性的开发，实现业务应用功能，对监控指挥中心对所有视频图像、报警事件、语音对讲、门禁巡更信息等的集中管理和应急处置，以及对所有视频图像、报警事件及狱情的记录和查询。

- 智能分析系统建设

智能分析系统设计多种视频智能分析技术，如视频行为分析技术、自动跟踪技术、智能透雾技术、视频质量诊断技术等，对公安监管场所周界围墙、监室、禁闭室、值班室等区域进行视频智能分析，以及对整个视频监控系统进行视频质量检测等应用。

- 机房建设

改造原有放置服务器和传输设备的办公室为拘留所基础骨干网络机房。搭建骨干网络，建设数据中心机房及综合布线，为信息系统的数据存储、传输、交换、安全提供基础设施和保障。

- 安全系统建设

主要对拘留所内部信息系统的服务器、客户端、视频监控等进行有效的安全防护，对网络建立初步的防护体系，完成基本的风险监测、安全审计、及时发现威胁、统一身份认证、边界安全接入等手段，全面保障视频专网系统的安全、稳定运行。

三、总体建设方案

#### 总体目标

拘留所监管场所信息化安防配套设施是一个多学科多功能的技术防范管理体系，其建设和发展应与拘留所监管场所监管信息系统无缝链接，与控制智能化、监控网络化、办公自动化紧密结合，与各大业务系统深度融合，发展成为管控结合的新型综合管理系统。

拘留所的信息化安防配套设施最终目标是实现以现代信息技术为支撑，建成覆盖整个公安监管场所的网络互联互通、信息资源共享、标准规范统一、应用功能完备的公安监管场所信息化体系。建成以视频监控报警应用为主体，将监控系统、应急警报系统、等各类技术子系统相结合的综合性管理系统。同时，融合先进的视频智能分析、视频质量诊断、网络运维管理等前瞻性应用技术，最终实现对羁押人员的精细化管理、各类警情及时有效处置、应急指挥迅速响应的目标。

以科学发展观和构建社会主义和谐社会理论为指导，全面贯彻“统一标准，整体部署，逐步完善，信息共享”，贯彻建设力度和社会可接受程度相结合、探索创新和稳步推进相结合、服务拘留所业务和服务社会相结合的原则，体现“实用，可靠，经济，科学” 的指导思想。以规范技术应用为重点，以增强技术设施的实际应用效能为核心，通过技术集成，建立和完善覆盖面广、资源共享、综合应用的各级安防系统的技术平台。

#### 总体设计方案

综合技防能力直接体现监管场所的管理水平，是监管场所信息化的重中之重，监管场所的综合管理系统的整体科学性就显得尤为重要。根据国家公安部，结合监管场所综合管理系统实际应用需求，提出了一套以监所安防集成平台为载体，综合集成了公安部《拘留所技术建设规范》中规定和监管用户方实际要求的各个安防应用子系统和业务子系统的总体集成方案。系统设计对监室的集成管理进行独立化模块化设计，使整个系统核心部分更加简洁易管理.

##### 系统总体拓扑结构图

系统总体拓扑结构图

##### 设备利旧

需利旧设备为原模拟监控系统（在用），原监控系统为模拟系统采用硬盘录像机进行存储和控制，通过硬盘录像机网络端口和新建数字监控系统进行融合进入监控管理平台进行统一管理。

四、本期建设内容

#### 监控系统建设

##### 系统概述

监控系统是拘留所监管场所智能化综合管理系统最主要的子系统之一，分为所区监控、公共活动区监控和周界环境监控等部分。系统在前端监控点位部署的设计时应根据公安监管场所的建筑布局，合理布置摄像机的位置，实时有效地对整个公安监管场所进行视频监控全覆盖和图像记录。监控前端的设计将结合公安监管场所实际监控需要选择合适的产品和技术方法，保障视频监控的效果。

拘留所监管场所的视频监控系统在本方案中全部采用数字高清网络摄像机，可显著提升监控画面的质量，将以前监控系统实现的“看得见”向现阶段的“看得清”跨越，更好地服务于拘留所监管场所管理人员，加强拘留所安防的监控力度；所有高清网络摄像机采集的拘留所视频监控数据采用大容量网络硬盘录像机的存储模式集中保存在总控中心的机房内。

##### 系统组成

本次项目规划在拘留所范围内升级和新建179个高清监控点位，包括76个200万像素半球、77个200万像素枪机、23个200万像素半球摄像机、3个200万像素球机。

##### 存储系统设计

###### 系统概述

根据用户的网络和实际应用情况，存储子系统的建设需满足如下要求：

1、实时视频图像信息存储时间不小于30天；

2、重点监控录像、案事件相关视频或其他重要的数据信息可以采用光盘、磁盘磁带等形式的一种或数种进行永久脱机保存。

###### 系统组成

拘留所存储系统根据上述存储需求，选用前端码流直存技术存储模式对实时视音频数据进行存储，选用IP SAN存储模式对报警视音频数据和业务数据进行存储，总共需要1台64盘位磁盘阵列。

###### 存储系统容量计算

存储子系统的容量与整个监控系统的实际需求和使用需求有着直接的关系，需求的存储空间大小可以通过计算公式直接计算出来，单路视频的存储容量计算公式为：

∑(TB)＝视频码流大小(Mb)×60秒×60分×24小时×存储天数÷8÷1024÷1024

根据存储容量计算公式可以计算出，如果以1080P图像格式存储，采用H.265格式，平均码流2Mps，单路摄像机视频图像存储30天，单路视频所需容量约为0.62TB，并考虑冗余，此次项目共需35块4TB硬盘。

###### 存储方案

前端监控设备以视频流的方式直接写入磁盘阵列，录像回放由磁盘阵列直接回放至客户端和解码器，录像不通过中转环节，回放可经过流媒体服务器也可不经过流媒体服务器进行直接回放；同时，考虑到视频图像存储数据的重要性，磁盘阵列采用冗余机制，以进一步保障存储数据的完整性和存储系统的持续运行。

提供配置、检索与回放的二次开发接口及控件，充分利用灵活对接的特点，兼容主流编码器及平台产品。

##### 网络设计

监控网络采用三层结构来设计：

- 接入层设计

对于各个接入点接入接入交换机的设计主要考虑支持高密度的接入、接入总带宽与上行带宽存在收敛比、线速两种模式，同时接入交换机一方面要求和核心层保持高速可靠连接，另一方面汇聚了大量的接入终端设备,该分层能够提供多重绑定功能的进一步控制；该分层的主要功能是为最终用户提供网络接入。

- 汇聚层设计

本期建设的接入交换机通过光纤连接到汇聚交换机，实现内部的数据交换。高性能汇聚交换机可以向用户提供高性能、高可靠、多业务的网络服务。

- 核心层设计

高性能核心交换机可以向用户提供高性能、高可靠、多业务的网络服务。

##### 系统主要设备技术性能指标要求

详见采购清单：“项目软硬件设备/材料技术性能指标描述及配置清单”要求。

#### AB门系统建设

##### 系统概述

对于监管场所本身的特殊性，其安防系统在安全可靠性方面的要求明显比其他行业高很多，这使得监管场所安防涉及的领域非常广泛，除了视频监控，还涵盖AB门、高压电网、报警、门禁、等方面，可以说无所不包。由拘留所公共场所和公共通道门禁，监控等子系统构成拘留所的第二级安全防范体系往往得不到重视，拘留所门禁建设管理现代化是保障拘留所安全的必要基础。

##### 系统组成

拘留所AB门采用四门控制器+人脸识别仪架构，通过四门控制器实现双门互锁功能。

##### 系统功能

监管场所AB通道门出入通道一般分为三个区域，A区，B区，以及AB间的过渡区域监管区(换卡区)，其中A区门禁由门A1 (A组门外为拘留所外)组成，由干警看守，B区门禁由门B1,B2,B3(门B3内拘留所里)组成，由干警看守，人员进入拘留所需在监管区换取具有B区权限才能进入B区从而进入，人员离开拘留所需在换卡区更换为具有A组卡权限的卡片离开拘留所。

门A1和门B1实现双门互锁(也可实现三门四门互锁)每次只能开一扇门(紧急开门为特殊功能)A1，B1之间形成一个封闭区域，当人员通行时，经过第一道门之后必须关好该门才能开启第二道门，这样有效的隔离通道内外两侧的空间，防止了犯罪分子尾随进入安全区域等情况的发生。

  - 双门互锁

通过在AB门设置双门互锁功能，可防止A门和B门同时打开的情况出现。只有A门和B门同时处于关闭状态时，才能打开其中一扇门，避免吸毒人员或外来人员趁机随意进出所区。互锁的双门可实现相互制约，提高系统安全性。

  - 防尾随设置

持卡人在通过AB门的时候，必须关上刚进入的门才能打开下一扇门。且可明确规定，持卡者若从A门进来，则必须从B门出去，刷卡记录必须一进一出严格对应，有效防止未经允许的人尾随持卡人进入，为实时监控某人何时处于某个区域提供有效证据。

  - 反潜回功能

系统可设定，进入所区的持卡人必须依照预先设定好的路线进出，否则下一通道刷卡无效。本功能与防尾随实现的功能类似，只是方式不同。配合双向读卡门点设计，系统可将某些门禁点设置为反潜回，限定能在该区域进、出的人员必须按照“进门→出门→进门→出门”的循环方式进出，否则该持卡人会被锁定在该区域以内或以外。

  - 胁迫报警功能

系统可设置胁破密码功能，当管理人员被劫持进入门时，可在读卡后输入事先约定的胁迫码进门。在入侵者不知情的时候，指挥中心能及时接收到此胁迫信息并启动应急处理机制，及时锁闭各重要大门，切实保障被胁迫人员的安全和整座监管场所的安全。

  - 一键控制门禁

所区内突发异常事件或报警事件时，指挥中心或AB门管理部门可一键锁死所有通道，防止任何人、车出入所区，直到危机完全解除之后才能打开所区大门。

  - 多种管理设备

AB门的管理将综合利用多种门禁设备，如门磁、门锁、带键盘的读卡器、开门按钮、指纹仪和闸门等，并结合视频监控系统、应急报警系统、视频智能分析系统、语音对讲系统等其它子系统，共同完成对AB门的全方位管理。

  - 门禁显示

门禁系统的内容显示可以分为报警信息显示和事件信息显示，报警信息主要针对门锁的非法打开、门锁长时间未关闭等，而事件信息主要显示门磁信息及读卡器刷卡信息。报警信息亦分为高、中、低三个级别，可以通过界面直接联动实时视频和录像，显示内容可按未处理报警、确认报警、误报报警、取消报警、当天报警和所有报警等几类进行选择显示。

当C/S客户端接收到门禁信息时，可联动显示门禁点位所在区域的摄像机并在C/S客户端上实时显示，并以图形化方式显示某一区域下的所有门分布和门状态，状态主要有开门、关门、门禁报警、门禁事件等。

平台支持在客户端上查看刷卡人的详细信息，如姓名、卡号、部门、职位、人员照片等内容，在C/S客户端上选择门禁通道时，可查看门禁通道关联视频。

  - 门禁处理

对于门禁系统中民警刷卡开门、门磁监控门禁开闭状态、按钮开门等上报的门禁报警或事件，值班人员需要对其进行门禁处理，门禁处理亦分为直接确认处理、描述确认处理、误报确认处理、取消报警处理等，并可对处理结果进行详细查看。

  - 门禁联动

平台支持多种门禁联动策略，如客户端联动（吸毒人员信息显示、报警视频图像、报警信息显示、电子地图定位、应急预案提示）、报警联动抓图（配置门禁通道关联的视频进行抓图）、电视墙联动（报警视频图像、报警信息显示）、声光报警提示、云台联动、报警视频录像、报警事件语音播报、EMAIL通知、短信发送。

  - 门禁查询

平台支持在B/S和C/S客户端上对门禁信息按查询类型、门禁类型和姓名/卡号进行门禁查询，并在门禁报警查询结果中直接回放录像，显示联动抓拍图片，刷卡人员信息，并可对查询到的报告信息进行导出操作，可导出本页的报告信息或所有的报告信息。

##### 系统主要设备技术性能指标要求

详见采购清单：“项目软硬件设备/材料技术性能指标描述及配置清单”要求。

#### 门禁系统建设

##### 系统概述

门禁控制系统是公安监管场所内管理系统的重要屏障，用于对所有进出所区的人员进行约束。在所区大门和各个所区通道门，以及通往各个工作区域的门区，都装有电子门禁控制系统。所有进出所区的人员，必须是合法人员，并且必须留下进出记录，便于出现事故后进行查询取证。

系统可以采用多种门禁管制方式（单向刷卡、双向刷卡），对使用者授于不同的进出权限，进行多级控制；同时对不同的区域及特定的门及通道进行进出管制，并可与视频监控、警报等系统进行联动。

##### 系统组成

本次拘留所门禁建设包含监区内10个管制区域门禁系统，采用人脸识别+指纹识别+卡片多种可选认证方式。产品采用一体机式架构，进门出门都需要进行识别认证，电控锁采用阴极锁模式断电上锁，能有效防止切断电源后门锁打开的情况。

##### 系统功能

在所区，门禁系统作为监管民警出入、羁押人员押送、货物运输的必经通道，是监管场所内部与外部连通的唯一通道，安全防范必须重点关注。

门禁系统结合生物识别系统，通过民警刷卡、人脸识别、指纹输入、值班民警手动控制等一系列安全操作来实现门禁安全管理，可完全杜绝误开门操作、民警卡被羁押人员拾到而导致羁押人员开启大门实施脱逃的情况发生。

##### 点位统计

| 门禁点位置 | 人脸门禁主机数量 |
| --- | --- |
| 外值班室 | 2 |
| 2楼办公室 | 2 |
| 1楼办公区入口 | 2 |
| 拘留门 | 2 |
| 监仓大门 | 2 |
| 1楼监区 | 2 |
| 1楼放风仓 | 2 |
| 2楼监区 | 2 |
| 2楼放风仓 | 2 |
| 3楼监区 | 2 |
| 3楼放风仓 | 2 |
| 3楼宿舍 | 2 |
| 3楼天台 | 2 |
| 总计 | 26 |

##### 系统主要设备技术性能指标要求

详见采购清单：“项目软硬件设备/材料技术性能指标描述及配置清单”要求。

#### 巡更系统建设

##### 系统概述

民警巡视管理系统的作用是规范、提示、辅助、记录和考核值班民警的巡视工作，便于民警掌握各监室被监管人员情况。民警巡视管理系统是公安监管场所内部管理的重要手段之一，可有效地监督巡视民警发现问题，解决问题。

##### 系统组成

巡视管理系统主要由前端巡视主机与巡更点和后端指纹发卡器配合巡视管理系统软件实现，巡视管理系统软件和集成应用平台进行整合联动。

系统设计在民警巡视线路上设定合理的检测点部署巡视一体机，在后端通过指纹发卡器对巡视民警的指纹进行登记记录，然后系统通过巡视管理系统软件事先设定好巡视人员、巡视路线和巡视计划等，当巡视民警定时在监区走廊、巡视通道等地进行巡视时，巡视记录能自动实时上传。系统根据巡视民警的巡视记录实时检查巡视人员实际巡视到位情况，并和实现设定好的巡视规则进行比较，如有异常立即联动报警提醒。

##### 点位统计

|  | 巡视点 | 指纹录入仪 |
| --- | --- | --- |
| 每条巡视通道 | 2 |  |
| 中心 |  | 1 |
| 小计：巡查总通道数（6） | 12 | 1 |

##### 系统主要设备技术性能指标要求

详见采购清单：“项目软硬件设备/材料技术性能指标描述及配置清单”要求。

#### 电化教育系统建设

##### 系统概述

拘留所作为国家的刑罚执行机关，担负着维护社会安宁和稳定，预防和减少犯罪的重要职能。是社会的窗口，反映了一个国家文明进步的程度，监管工作作为我国现代化建设事业不可分割的组成部分，必须与整个国家的现代化建设同步、与社会文明同步。

电化教育为羁押人员提供教育影片播放、强制插播指定电视节目和监所内部警员视频直播等功能。将一些讲座或者电视频道节目录制成教学视频，导入数字电视教育系统，羁押人员可以随时观看教育讲座；提供强制插播指定电视节目，拘留所管理人员可以强制控制羁押人员的电视终端播放特定的教育节目，一定程度上保证了教育质量；同时，提供内部警员视频直播功能，监所警员可以使用录播球机对指定或所有监仓进行实时视频直播；最后管理人员可以实时控制每个房间观看的视频节目，对羁押人员的电视终端，做到全局的掌控。

##### 系统组成

拘留所电化教育系统由监仓前端电视机、电教高清解码输出模块和后端音视频录播系统、高清视频编码终端组成。

高清视频编码终端可采集多种音视频源，包含电视机顶盒信号、电脑信号、DVD机信号；将信号源通过流媒体转发给每个监仓的前端解码输出模块然后投放上电视机。录播系统有高清录播球机与降噪拾音器组成，同样将音视频流通过流媒体将实时的现场画面与声音播放到每个监仓的前端电视机里。

拘留所监仓内电视机已经具备，故不再额外采购。

##### 系统功能

1，直播电视

直播电视即数字电视及卫星电视所提供的传统电视频道服务，数字电视教育通过对电视的数字化和网络化，直播电视在IP网络上通过组播的形式进行传输。使用独有的技术使得直播电视能快速切换，给用户带来快速的高清的用户体验。

数字电视教育系统可支持到1080P全高清效果，系统通过编码器或数字接收机的方式将信号接收并处理，并通过IP组播的方式传送出去。相比传统的机顶盒解码，再用调频器调频、混频的方式，数字电视教育直播电视功能有以下优点：

1) 不需要重复布线：所有直播信号通过网络发送，不需要再重复铺设同轴电缆(Cable线)。

2) 直播信号可提供给其他网络系统重复使用。

2，视频点播

电教系统能通过高清视频编码终端编码电脑视频源，播放电脑上的教育视频文件，实现对监所内羁押人员进行视频教学和以及适当的娱乐，包括教育影片、外面世界、人物传记、狱内宣传等。

3，视频直播

电教系统能连接录播视频采集前端和拾音器实现现场视频直播功能，监所内部警员可以随时对指定或全体监仓内羁押人员开启视频直播，实现对监仓内人员进行基础教育、思想教育、心理教育、法制宣传教育和劳动技能等多种类型教育。

4，终端观看内容权限管理

根据拘留所方的业务需求，管理人员可以实时控制每个房间观看的视频节目，对羁押人员的电视终端，做到全局的掌控。

##### 点位统计

拘留所总计23个监仓，每个监仓部署一台高清解码器，总计23台高清解码器。

拘留所后端设计2路视频编码终端，分别可接入电视机顶盒音视频源与电脑音视频源。

拘留所后端录播系统设计1路高清录播球机与1个全向数字降噪拾音器用于电教直播。

##### 系统主要设备技术性能指标要求

详见采购清单：“项目软硬件设备/材料技术性能指标描述及配置清单”要求。

#### 接警系统建设

##### 系统概述

公安监管场所智能化安防集成系统中，接警系统担负着在危险紧急情况发生时及时通知公安监管场所管理人员和武警的作用，对保障公安监管场所的安全稳定起着非常重要的作用。接警系统建设以满足相关规范要求及公安监管场所实际需求为根本出发点，采用网络式一键报警系统实现报警信息的上报。

##### 系统组成

拘留所接警系统由监控中心和大门值班室的紧急报警呼叫终端和民警备勤的接警管理机组成，采用纯网络架构，可实现音视频对话。

##### 系统主要设备技术性能指标要求

详见采购清单：“项目软硬件设备/材料技术性能指标描述及配置清单”要求。

#### 集控中心系统建设

##### 系统概述

集控中心可实现对视频监控系统的智能可视化展示，为执勤警员直观展现各个监管场所的视频，系统运行的状态等，且能通过视频矩阵灵活地实现各个业务系统视频的调用，分屏等功能。

##### 系统组成

###### 解码控制系统

在集控中心配置1台视频综合平台，实现大屏拼接、画面分割、视频镜头图像的输出上墙、切换、控制、显示、大屏拼接等功能。

###### 图像显示系统

大屏幕显示系统包括LED单色显示屏显示部分和46寸3×4 LCD液晶显示拼接屏组成。

集控中心设置在监仓一楼，长10米，宽10米，高3.2米。

本系统设计中，采用LCD3×4拼接控制解决方案，高2.8m，长4m，总面积11.2㎡。

##### 系统功能

###### 统一视频管理

视频综合平台具备混合前端接入能力，可接入模拟、数字、网络摄像机，实现编码压缩传输。

###### 解码拼接上墙

视频综合平台具备强大的解码能力，能对模拟、数字、网络视频图像进行解码上墙显示，同时对图像进行分割、拼接、漫游、叠加等操作，无需额外的解码、大屏拼控器等设备，系统简洁，操作维护方便，使用户可以聚焦于业务应用。

###### LCD拼接屏功能设计

- 多种信号混合显示功能

LCD拼接屏通过内置图像处理器和管理系统软件可实现灵活多变的信号处理显示功能，具有计算机VGA信号、网络信号同时混合显示的功能。全部信号均能够以开窗口方式任意位置、任意缩放、拖动、拼接、漫游、叠加显示，并达到完全动态实时。

- 多用户多级控制功能

系统允许一个工作人员或多个工作人员以集中控制、远程控制、同时控制等方式对拼接屏进行控制操作，具有多级权限控制，以满足不同用户对大屏显示的要求。

- 多种预案设置功能

系统可通过控制管理软件对用户常用显示信号和图像排布进行预案设定、保存处理及快速调用（预案功能），并且可以进行定时安排。操作人员在日常工作时，只需要对大屏幕进行显示预案的设计，大屏幕将按照预先的安排自行工作，操作人员不需要进行额外的操作，并可任意设定大屏幕自动开关机时间。

- 显示权限设置功能

系统可通过控制管理软件将显示屏划分为若干区域，划定的显示区域可根据需要进行修改。通过设置不同的权限，可设置指定人员操控指定的显示区域，便于整个显示屏的分区管理及操作安全。

###### LED显示屏功能设计

- 数据、时间信息显示功能

拼接屏两侧LED显示屏显示当日业务事件情况、实时业务情况、值班安排等情况，并实时显示时间和气象信息。

- 统一控制功能

所有LED显示屏均接受监控中心计算机的操控，并能根据需要灵活调整显示内容。

##### 系统主要设备技术性能指标要求

详见采购清单：“项目软硬件设备/材料技术性能指标描述及配置清单”要求。

#### 多功能室建设

##### 系统概述

在监所4楼原会议室进行多功能建设及改造，其中包含投影显示系统、扩声系统及房间装修。4楼会议室宽7.1米，长8.9米面积63.19平方米。

##### 多功能厅

会场配置情况如下：

面积：约63㎡

会场布局：

主要用途：交流会议，培训，信息发布。

功能：多媒体显示系统，音频扩声系统，全数字会议系统，音频处理、矩阵切换、中央控制。

1、显示系统：

根据会场实际使用环境设计一套投影显示系统，主要用于显示会议室文字、图片、视频画面信号等，视频接口可随时接入演讲者的笔记本电脑，同过在显示设备显示主讲内容。 通过机房DVD机、或者PC电脑可以播放常规媒体信息。

投影幕1套（150寸、在会场中央壁挂安装）；

投影机1台（3500流明、会议室天花顶板吊装）；

电动吊架1副（配合投影机吊装天花顶板）；

多媒体插座4个（含VGA、网口、音频、电源接口，桌面嵌入式安装）。

2、数字会议系统：

会议室设计数字会议系统，系统采用手拉手方式连接，发言单元采用便携式手拉手安装，外形美观，安装灵活，使用非常方便，而且布线量非常的少，不影响整体的装修布局。根据会议室布局和需求会议室单间设计如下：

1)数字会议主机1台（系统核心，控制、管理单元）；

2)主席单元1台（具有优先强切权限，桌面式放置安装）；

3)代表单元12个（桌面式放置安装）；

4)数字会议音频处理器1台（提升音质效果。增强拾音距离）；

5)会议延长线20米1根（用于单元和主机连接）；

3、专业扩声系统：

参考国家厅堂扩声设计标准一级进行设计，语言扩声系统一级标准要≥98dB，声场不均匀度要做到1kHz和4kHz时测量≤8dB；传声增益在125~4 kHz的平均值要≥-8dB。

1)设计2只300W主音箱（由1台2*500W功放驱动）音箱安装在会场正面2侧墙上。

2)现场声压级达到国家一级标准，满足现场会议扩声的使用需求

3)功放功率严格安装音箱功率的1.5备配置

4)16路4编组调音台、音频处理器各一台（给音频提供接口，处理音色效果）。

5)设无线话筒一套，用于会议主持、用移动发言等；

6)设置有DVD播放器一台用于常规音视频播放

4、信号切换系统：

在现代多媒体会议室，为了满足不同演示场合的需求，通常会具备多种不同的音视频信号源和显示终端。

信号源：

1)高清摄像机3台（需3路SDI接口）

2)2个带高清多媒体信息盒（需3路HDMI信号接口）

3)PC电脑、高清DVD（共需2路HDMI信号接口）

4)视频会议预留（高清信号待定）

显示设备：

投影机，（占HDMI信号1路，输出）

视频会议预留（高清信号待定）

因根据以上的输入信号源、 以及显示设备，配置了一台16进16出的混插矩，最为信号切换核心设备，具体置如下：

1)4路DVI输入板卡1块；

2)4路HDMI输入板卡1块；

3)4路HDMI输出板卡2块；

5、中控系统：

中央集中控制系统为智能多媒体会议室系统设计灵魂，集中了灯光、机械、投影及视音频控制手段于一体，为使用者提供简单、直接的控制界面，令使用者能方便地掌握整个空间环境各设备的状态及功能，本次会议设计：

1)一台网络中控主机，

2)一台电源管理器，

3)一套软件（软件由厂家结合实际需求现场编程），以及其他配套辅件等。

##### 系统功能

###### 显示系统

1、系统概述：

标准的、现代化的会议室，一套完整的视频显示系统是非常有必要的，现代化的会议室，视频显示系统设计的好坏非常重要，设计一套完整的，高标准的视频显示系统，解决了会议室视频资料显示、图片显示、视频显示、摄像跟踪显示等会议显示的需求，提高整个会议的效率；

2、系统功能

1）能将通常的视频源信号（DVD、VCD、VHS磁带、现场摄像、电脑网络信息、电子白板、实物展示等）进行显示；

2）能现场采集图像并同时混合同步音频信号；

3）能将不同的图像信息分别送入不同的屏幕系统，满足不同情况下的视频显示功能要求；

4）预留视频信号输入、输出接口；

5）预留AV、VGA、HDMI等接口；

6）能够分别将不同形式的视频信息如DVD、摄像机、笔记本、录像机等等视频信息显示到投影。

###### 会议系统

1、系统概述：

随着当今科技的飞速发展，老式的会议形式已无法适应现代化会议系统的要求。现代化的数字会议系统会议程序简单化、功能多样化，能够对会议实施控制、管理，包括声音传送稳定纯正，讨论清晰有序，使整个会议形式具有高效性。

一套较完整的数字会议系统大约包括以下几个主要方面：报到、发言、表决、会议扩声、资料显示、会议进程控制；会议摄像、会议多媒体资料展示，本系统首先完成会议报到、发言（表决选）和会议进程管理等三项主要功能，实现报到及时、无误、发言灵活、可控；表决迅速、准确；并为其他功能的扩充和升级提供标准化的接口，使整个接口具有较好的先进性和良好的兼容性，本次会议室设计采用数字会议系统。

2、系统功能

数字会议系统具有先进先出、普通模式、自由模式、申请发言多种模式管理，数字会议系统单元多元化，具有桌面式、嵌入式、讨论、带表决多种单元可选；发言麦采用咪头和配套的专业音频处理设备，有效的提高了话筒的拾音距离和啸叫处理能力，话筒的使用距离可以达到50-80CM的超远距离，两只话筒同时开启使用时不仅不会出现啸叫的现象，反而进一步增强话筒的拾音距离。数字会议系统配合专业的扩声设备和音频处理设备使用整个会场的效果更佳，拾音距离更远，音质更清晰，是各类会议室的最佳选择。

###### 扩声系统

1、系统概述：

音响扩声系统会议室的面积和使用功能，参考国家扩声厅级标准一级进行设计，会议室扩声系统的音响效果应能符合以上GYJ125厅堂扩声系统设计的声学特性指标中的语言扩声一级标准演讲时应能达到语言清晰、无失真、声压余量充分、声场分布均匀、无声反馈啸叫，声像定位正确。音响扩声系统主要由扬声器、功率放大器、音频处理设备、调音台、话筒、音源等设备组成。整个系统选用同类产品中音色优美的高档次音响器材为主组成音响系统，选用同类产品中技术最成熟、性能先进、使用可靠的产品型号，通过计算会议室的音响场地系数进行设计，保证会议室每个角落的声场听觉均匀，没有出现失真、偏音、混音、回响等不良音响效果；会议室的扩声系统主要由三大部分组成：声源、音频处理设备、功放及扬声器系统。

2、系统功能

通过对会议室的布局环境分析，对音响设备进行合理的布置与连接，并安装以上的音响设备，结合会议室对音响扩声系统的使用需求，整个音响扩声系统设计可实现以下使用功能

1）采用数字话筒前级处理器和数字周边处理器，设计多种工作模式，例如会议讨论模式，影音模式、节目模式、远程会议模式等，可根据不同的需要快速调节话筒前级处理器，满足不同模式的音响扩音；

2）采用多编组调音台，多路编组输出，解决会议室开展远程视频会议时远程音频与本地音频信号分组输出

3）预置多组出厂会场效果和工作模式，现场调试可下载直接使用，无需进行复杂调试，

4）采用软件调试和设置，可根据现场的环境、位置摆放、音箱摆放、会议的类型等进行预先设置和实时调节，系统可以与集中控制系统对接，通过集中控制系统进行管理；

5）根据会议类型设置压限效果，防止信号输出过大，带来过大的音频电流，烧坏音箱；

6）根据会议类型设置噪音门效果，滤波多余的噪音输入音响设备，产生噪音，影响音响扩声效果；

7）音箱采用一对一定阻传输方式，音箱与功放阻抗匹配，采用全频宽频音箱，还原出最佳的音质效果。

###### 矩阵系统

1、系统概述

标准的、现代化的会议室，一套完整的视频管理切换系统是非常有必要的，在现今视频系统发展从模拟视频向数字视频过渡，从标清信号向高清信号过渡的时期，各种视频源设备和各种视频显示设备采用了不同的编码技术和接口方式，因此在高清视频系统设计中必须详细了解各种视频信号的传输距离、编解码方式，否则视频信号将无法兼容和显示。会议室的信号源设备主要由多媒体会议桌插、地插，摄像机，DVD等组成，有了各种信号源，就形成了多个信号源，与多个显示设备之间的矩阵式选择关系。多路的电脑VGA信号、多路的视频信号和投影机、显示器之间，就形成了这样的关系，那么这两种设备之间，就必须有一种设备，它能够担负众多的显示信号源（输入）和众多的显示设备（输出）之间的任意组合（切换）；矩阵系统成为多媒体会议室必不可少的组成部分。

2、系统功能

由于遵循着不同的视频标准，这些信号的带宽、分辨率和传输距离存在很大的差异。目前大多数工程类所需要的高清系统在高清信号的传输上都存在非常严重的问题。采用IP传输存在着系统昂贵、延时长等问题，而监控系统所采用的模拟标清系统传输方式又不能够满足要求。这些都限制了真正的数字高清系统的实现。高清信号传输、切换系统是一套集信号转换、传输、控制等功能的信号处理系统。系统总体构架由模拟标清/数字高清信号转换解决方案、高清信号远距离传输解决方案、高清光纤矩阵切换解决方案组成，整套系统涵盖了视频处理的各个方面。整套系统从转换、传输、处理都是有ITC自主研发，完全摒除了由于不同厂商产品设备不兼容的情况。同时也为您接下来售后服务更便捷、更高效，我们是厂家，同时也是视频信号处理行业的龙头，同时我们的产品也是视频拼接、远程传输、视频处理等高清信号的完美结合体；

1)丰富的接口：信号转换接口丰富，转换更加灵活,支持输入VGA、VIDEO、YPbPr、DVI、HDMI、HD Baset  FIBER,支持输出VGA、VIDEO、YPbPr、DVI、HDMI、HD Baset  FIBER；

2)交互式处理1080P高清视频信号，支持3D：采用专业高清显示屏处理芯片，支持1080P高清视频输入\输出，支持标清视频信号输入，倍频高清视频信号输出；

3)自动电缆均衡功能：在1920x1080P@60分辨率下，为每路DVI、HDMI输入自动线缆均衡，可使输入端延长到20米（普通DVI、HDMI线材）；

4)控制信号远距离双向传输：控制信号双向传输，可传输红外、RS-232控制信号，传输距离达20公里；

5)远程距离传输高清1080P视频：简化布线，施工简单，只需单根网线或光纤，即可传输1080P高清无压缩视频信号和红外、RS-232控制信号，双绞线传输距离达100米，多模光纤传输距离300米，单模光纤传输距离20公里。

###### 中控系统

1、系统概述

中央集中控制系统为智能多媒体会议室系统设计灵魂，集中了灯光、机械、投影及视音频控制手段于一体，为使用者提供简单、直接的控制界面，令使用者能方便地掌握整个空间环境各设备的状态及功能。会议室中控系统设计一套中控主机，一套音视频切换矩阵，满足对会议室音视频进行实时切换调度，中控系统采用无线触摸屏进行操作，中控主机和无线触屏根据会议室时间使用情况，编辑运行控制程序，下载到中控主机和无线触摸屏进行控制运行，在无线触摸屏的控制线，达到音视频切换实时操控，解决繁琐操作；

2、系统功能

会议室的中央集中控制系统配置有中控控制主机、IPAD平板电脑、电源控制器、音量调节器等设备作为会议室的中央集中控制系统核心控制设备，实现对会议室的环境控制（空调温度控制、窗帘控制）、摄像机和投影机控制、投影幕和吊架升降控制、音视频切换控制、音量大小调节等功能，中控系统可以实现以下功能特点如下：

1)支持IPAD、Iphone、Android

基于IOS系统平台和Android系统平台，支持IPAD/Iphone/Android移动终端；采用app软件格式，根据使用需求可以个性diy编辑界面，控制界面程序支持自定义，支持编程图片，图形，文字，动画，2D/3D按键等个性化界面。

2)视频切换管理控制：

把各路视频信号输入输出接到高清混合切换矩阵的输入输出口，由于高清混合切换矩阵具有RS-232控制接口，中控主机可通过RS-232串口对高清混合切换矩阵的控制，可实现对视频输入/输出通道切换控制功能，实现工作人员无需到达机房，通过平板电脑即可实现对视频切换管理；

3)摄像机控制：

会议室配置有会议摄像头，中控主机通过串口RS-232或者串口RS485协议控制摄像机动作，通过级联摄像机控制端口，地址拨码分配，可实现由中控主机编程控制摄像头的转动，镜头变焦、聚焦等功能，并将信号输出到各类显示终端或录像设备等。还可以与数字会议系统进行对接，实现摄像跟踪功能，可以对讲话者进行特写。

4)投影机控制：

中控主机通过串口RS232协议或者红外发射棒控制投影机电源开关、显示画面切换等，投影机厂家会提供其投影机的外部通信协议代码，即俗称的中控代码。或者学习其红外遥控代码，然后写入中央控制系统主机，在工作人员操控触摸屏时，主机将控制代码发送给投影机，达到控制的目的。可在投影机的开关过程中加入延时，以保护投影机。

5)投影幕控制：

通过中控系统主机总线口CR-NET连接电源管理器控制电动幕布，在会议室不使用投影时，可一键联动电动幕布升起，保证了会场的整齐有序，电动幕布一般采用强电开关控制，通过电源控制器控制幕布的电机正反转，从而达到升降的效果。在触摸屏内逻辑指令中加入互锁，避免管理人员误操作损坏设备，管理方便快捷。

6)电源管理：

会议室的设备电源可以统一控制管理，实现一键全部设备电源开启和一键电源关闭，轻按触摸屏上“电源”按键，系统电源便会依次打开（按业内标准-AV讯号源、音视频矩阵、效果、均衡器，10秒后启动功放），关闭系统时执行相反程序。

7)音量控制：

会议室中控通过RS-232控制音量控制器可以方便调节会议室的话筒、DVD等设备音量大小，所有音量电平及数字百分比显示于触摸屏上，使用户对系统音量控制一目了然。

8)DVD播放机控制：

会议室所内的中央控制系统，可通过学习DVD播放遥控器的红外控制代码，录入中控主机，在与会人员操作触摸屏控制时，中控主机通过红外发射棒连接DVD播放器的红外接收口，对会场的音乐切换,音量大小进行调节，可实现所有遥控器功能的操作，不必随身携带遥控器。使多个遥控器的功能及触摸屏与一身，减少与会人员工作量。

##### 系统主要设备技术性能指标要求

详见采购清单：“项目软硬件设备/材料技术性能指标描述及配置清单”要求。

#### 综合管理平台及智能分析系统建设

##### 综合管理平台架构设计

###### 系统总体架构

平台系统采用C/S或B/S模式设计，采用Linux操作系统，模块显示直观，业务划分明晰，操作便捷，一步到位。采用全图形化界面、操作简单，符合用户常用的操作习惯。

平台软件系统符合GB/T 28181标准。

架构设计上，通过分离、分层、分级、分域、热备、负载均衡、云存储技术，从架构上保障了系统的稳定性、易扩展、易维护、易融合。

分离：媒体流和控制管理分离，根据数据量不同的特点定制开发，控制和数据处理独立，支持超大规模应用和灵活扩展；

分层：分为接入层、流媒体层、管理控制层、业务应用层，层与层之前通过标准协议通信，每层实现技术可独立演进，方便系统升级、扩展和新业务引入；

负载均衡：通过智能动态负载均衡算法，可在故障时快速有效承接。

###### 平台服务组成

综合管理平台采用模块化的设计理念，即中心管理服务、流媒体转发服务、存储服务、数据库服务、WEB服务、设备管理服务等模块化设计，模块内高聚合，模块间低耦合。

###### 平台应用

        - 视频监控应用

1、实时监控

功能概述：

通过实时监视功能，实现对监控网点全天候、全方位的视频监视功能。对监视目标进行实时、直观、清晰的监视，全天24小时均可观察到前端现场的监控状况。

2、录像管理

功能概述：

监控系统的建设除了实时监视和报警，防患未然外，还有一个重大的作用就是事发后有据可查，因此，录像的检索、连续流畅、多功能播放也是平台的一个很重要的功能。

3、视频上墙

功能概述：

电视墙管理，屏幕开窗、漫游、画面分割等操作；于此同时对于使用视频综合管理平台或解码器设备，可以直接拖动网络数字信号直接解码上墙，并将其保存为任务，方便后续调阅。

异常管理是针对报警信息的管理，具备报警配置功能；

报警配置：对报警信息的报警规则配置，包括：时间规律、报警来源、联动动作；对异常等级、报警通讯录、报警来源类型、报警上墙模板、联动等级管理等进行配置和管理。

异常联动动作的常见内容包括：异常等级、常规日志记录、计入异常统计、弹视频窗（有关联摄像头时）、上墙提醒、自动录像、手机短信通知、LED屏联动、声光电提醒、右下角弹窗、应急指挥预案启动等。

        - 设备管理应用

1、报警主机管理

功能概述：

对报警主机进行布放、撤防、旁路等操作，显示报警主机在线、离线、布放、撤防、旁路等状态，实时掌握报警情况，并进行确定处理。

2、门禁管理

功能概述：

门禁管理提供接收到的刷卡、报警信息罗列和查询过滤操作。界面显示所有已添加的门禁设备，显示的设备状态包括在线、离线、开门、关门和报警。

3、呼叫对讲管理

功能概述：

实现总控中心指挥话筒、分控中心寻呼话筒和监仓分机之间对讲呼叫功能，显示状态分为主叫和被叫两种，支持广播和语音投放功能。

###### 系统联动设计

平台除了可以实现各个安防子系统的统一管理外，更重要的，还可以实现视频系统与其他安防子系统的联动，将视频信息直观、便捷的优势体现在所有其他安防业务中。

- 报警与视频、电视墙、预案间的联动

在监管智能安防联动平台下，监管内各类手动报警器、拾音器报警子系统可与视频系统、电视墙实现联动，一旦发生报警，视频监控子系统将切换报警点图像上墙，同时弹出预先编辑好的报警处理预案，提示民警下一步处理流程。同时客户端显示告警图像、电子地图、告警类型等信息，使民警在最快时间内了解警情。

- 门禁与视频、报警间的联动

基于平台下，监管内的门禁子系统可以与视频子系统、报警子系统实现联动，门禁子系统记录所有人员进出的信息，为每一条门禁的进出记录留下实时的图像与视频资料。对于非法入侵事件，如门长时间没有关闭、多次输入错误、对门禁系统进行恶意破坏等，门禁系统会发出报警信息触发监控系统的一系列联动操作。

- 巡更与视频、报警、电子地图、电视墙间的联动

平台可以实现监管内的电子巡更子系统与视频子系统、报警子系统、电子地图子系统、电视墙等的联动，值班干警或是值班犯人在巡视点按钮登记时将自动触发视频监控系统进行图像抓拍和录像存储。如在规定时间内未有巡更记录，会通过巡更系统的报警信息触发监控系统的联动操作，自动弹出报警楼层楼道内视频图像在监控中心大屏显示。

##### 智能分析系统

###### 系统设计

智能分析系统由前段的摄像机和后端的智能分析服务器组成。

针对拘留所的环境，智能分析系统应用的环境如下所示：

| 应用领域 | 场景描述 | 算法 |
| --- | --- | --- |
| 监室防范 | 监室内犯人的行为，防范打架斗殴、自杀、自残、异常夜起等 | 打架斗殴、起身、攀高、离岗检测 |
| 周界防范 | 大门、围墙、警戒区域 | 穿越警戒线、警戒区域、进入 /离开识别、出现/消失识别、 弃置识别、滞留识别 |

###### 系统功能

- 绊线穿越识别

在视频画面中画一条虚拟警戒线，一旦监控视频画面中有人、车辆或者其他物体穿越这条警戒线，周界报警视频智能处理器可以自动发现并产生报警。跨越警戒线又分为单向跨越和双向跨越，单向跨越规定从某一个方向跨越警戒线才产生报警，而从另外一个方向出现跨越行为时不产生报警。

- 消失出现识别

在拘留所中的一些区域比如操场，指当有人，车辆或者物体出现在画面中的拘留所中设定的某个区域中，被认定为出现行为发生。出现识别与进入识别都是针对画面中的虚拟区域产生的分析识别，两者的区别在于进入识别强调的是物体从外部进入到区域；而出现识别强调物体突然出现在特定区域。

消失识别是针对出现识别而言的，当人、车辆或者物体突然从某个特定区域消失，即可产生消失识别。消失识别强调的是物体从特定区域中突然消失了，而离开识别强调的是物体从区域中离开的动作。当出现异常行为，智能视频分析系统就发出报警通知值班民警。

- 遗弃物品识别

在拘留所一些重要生产生活场所，当画面中某人遗弃某物体或者从某车上丢下一物体，都会产生弃置识别事件。监控人员第一时间发现不明包裹被遗弃，防止犯人通过一些不正当的手段传递违禁物品。

- 物品丢失识别

在拘留所一些重要生产生活场所，当视频画面中的某个物体被取走，即可产生取走识别事件。该物体应该存在，但是却被人偷走，智能化分析系统能够及时捕获这样的异常行为，智能视频分析系统就发出报警通知值班民警。特别有利于针对拘留所服刑犯人私藏、偷盗一些工具进行危害活动。

- 滞留徘徊识别

对于拘留所内部一些指定区域或者拘留所外围等其他地方，检测是否有可疑人、物体或车辆在指定的区域内长时间停留，当滞留或者徘徊时间超过预设值，系统将发出报警。智能分析系统则会对该类行为进行分析，产生报警，拘留所监控中心当即可以联系现场人员进行甄别处置，防止有人勘察拘留所的建筑结构等等信息。

- 打架斗殴识别

在拘留所生产生活场所出现打架斗殴情况，将产生一个打架斗殴识别事件，智能分析系统则会对该类行为进行分析产生报警。当出现异常行为，智能视频分析系统就发出报警通知值班民警及时处理问题防止事态进一步扩大化，有效加强管理。

- 人员聚集识别

在拘留所生产生活场所出现一定数量的人员聚集的时候，智能分析系统产生一个人员聚集的警报通知值班民警，监控中心当即可以联系现场人员进行甄别处置，将可能出现的异常情况消灭在萌芽状态，确保拘留所安全、犯人安全。

- 异常奔跑功识别

在拘留所的通道或者其他关键场所检测是否有人员快速运动，产生一个异常奔跑设别，当出现异常行为，智能视频分析系统就发出报警通知值班民警防止犯人逃离，有效防止突然逃跑，追逐打架等突发事件。

- 限高检测

当在押人员攀爬窗户、网罩时，应立即报警。限高报警设备应可预设报警时间，报警输出应与监控图像联动，报警记录作为监室动态自动记入拘留所管理信息系统数据库。

- 起身检测

在特定区域和时间内（如学习、休息、夜间睡觉时间），检测是否发生起身、随意走动等不按规定就寝的行为，立即提示监控值班人员注意。除对整个床铺范围内的起身事件检测外，针对拘留所的业务特点，提供对整个床铺中的感兴趣床铺位置进行单独检测。在应用后台中提供感兴趣床铺的单独数据统计功能，可供管教民警在次日查询统计结果及对应的事件录像，便于针对性了解服刑人员夜间动态。

##### 系统主要设备技术性能指标要求

详见采购清单：“项目软硬件设备/材料技术性能指标描述及配置清单”要求。

#### 中心机房建设

##### 概述

海南省拘留所机房拟建于本单位大楼三楼，把在原放置设备的办公室改造为传输和数据机房，面积24m²，层高3m。

建设总体原则:以确保电子信息系统安全、稳定、可靠地运行为基础，力求技术先进，经济合理，安全适用，节能环保。采用目前最先进的机房建设技术，适地用材，以求良好的性价比。

##### 建设内容

按照机房国家C级标准建设，实现机房无人值守。通过机房环境集中监控系统实现实现机房可靠的科学管理。

中心机房承担着整个拘留所的信息系统的传输、控制、网管、集中监控等功能，其安全、正常运行直接关系到整个拘留所业务的正常运行。

本次方案为拘留所核心业务稳定可靠的运行，建设一个高安全、高可用、高稳定、绿色节能又兼顾美观实用的中心机房。

工程主要内容包括：

- 模块化机房系统建设

- 动环监控

- 供配电系统

- 制冷系统

- 机房基础装修

- 气体消防系统

##### 设计依据

包括但不限于：

- 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

- 《电子计算机场地通用规范》GB/T-2887-2000

- 《计算站场地技术要求》GB2887-2000

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2006

- 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005版）

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

- 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

- 《建筑照明设计标准》GB50034-2004

- 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

- 《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》GB/T50311-2007

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2007

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

- 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005[附条文说明]

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

- 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

- 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007[附条文说明]

- 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007[附条文说明]

- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007[附条文说明]

- 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003

- TIA-942标准

##### 机房总体技术要求

本方案机房建设按照以下要求：

1)	温湿度

| 区域 | 温度 | 相对湿度 | 温度变化率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房 | 23 ±1 ℃ | 40%~55% | <5℃/H 不凝露 |

2)	尘埃：在静态条件下，每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数，少于18000粒。

3)	噪音：有人值守的主机房和辅助区，在电子信息设备停机时，在主操作员位置测量的噪声值小于65dB（A）。《城市区域环境躁声标准》：1类环境昼间低于55dB，夜间低于45dB。

4)	无线电干扰场强，在频率为0.15～1000MHz时，不大于126dB。

5)	磁场干扰环境场强不大于800A/m。

6)	在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值，不大于500mm/s2。

7)	地面及工作台面的静电泄漏电阻，符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。

8)	低压配电系统采用TN-S系统。

9)绝缘体的静电电位不大于1kV。

10)照明：机房>500LX，辅助机房>300LX，应急照明>30LX。

11)接地电阻<1Ω，零地压降<2V。

12) 要求防火、防水、防尘、防鼠、防害、防盗、防雷、防静电、隔热、保温。

13）电力负荷分配：三相电流不平衡度≤20%，三相电压不平衡度≤5%。

14）供电系统等级：B级。（稳态电压偏移范围±5%；稳态频率偏移范围±0.5Hz；电压波形崎变率4-8%；瞬间断电允许时间4-200ms。）

##### 机房平面规划

由于机房面积只有24平方米面积较小，依据现有需求，把机房分成两大块，工作间和机房。

机房内摆放一拖三模块化热通道机柜共3个，电池箱1个，消防气瓶箱1个和总配电柜1个。

##### 模块化机房系统

###### 概述

本系统机房采用微型模块化数据中心建设方案，满足目前24平方米小机房的建设，微型模块化数据中心包含1台12.5KW的行级空调、3个服务器机柜及配套封闭冷通道、1套20KVA UPS电源系统（负载按每个机柜小于4KW，后备时间2小时）及配套配电设备、1套动环监控系统。

本系统布置灵活，后期扩展方便，系统内配置应急风扇单元，确保制冷单元在市电掉电情况下仍维持一段时间内微模块内的空气循环。

###### 系统设计原则

- 通用性

本系统的设计符合国家设计标准。主要参考的国家标准和规范；

- 可靠性

设备具有良好的电磁兼容性和电气隔离性能，不影响其他设备正常工作；交流配电供电能统筹设计保证主设备的不间断供电；

- 稳定性

具有业界领先的技术、领先的制造和领先的品牌；严格的开发流程、出厂检验、来料质量控制最大程度的确保了产品的高稳定性；

- 安全性

符合高等级的抗扰度国际标准，工作安全可靠；

- 智能化设计

系统主设备UPS、空调、服务器电源管理系统、动力监控均采用智能化设计；

- 经济性

系统整体设计，可合理设计设备容量，减少设备成本；同时动力交流配电解决也降低了设备的额外成本，给后期设备维护带来一站式服务。

###### 机柜系统

本次方案微模块配备的服务器机柜主体结构为钢结构框架，自带一体化冷通道封闭，前门钢化玻璃单开门，后门双开网孔门；标配3对L型托架，线缆管理套件，盲板套件，机柜开孔率达75%，满足主设备的散热需求；侧板快速拆卸，满足带侧板并柜需求，杜绝机柜间的气流扰动。

###### 动环监控系统

机房或机柜环境量监控包括：温湿度，门磁，漏水，烟感，红外移动等。

多种告警通知方式：

- 短消息/电话/E-mail邮件

- 针对每个用户，定制告警通知方式：

- 可以按照设备类型/告警级别通知用户

可通过智能风扇控制器检测空调风扇电流，判断风扇运行状态，当运行不正常时，可通过专用端口打开，向封闭框顶部风扇单元供电，启动应急通风风扇。

- 完善的数据管理功能：

- 设备数据：设备主要数据查询

- 历史数据：历史数据查询

- 日志数据：日志数据查询

- 清除数据：清除历史数据和日志数据。

###### 供配电系统

供配电系统是整个机房的基础系统，供配电系统的可靠性要求极高。供配电系统的安全性、可靠性、可维护性是机房建设的重点。本次方案采用1台20KVA UPS电源，按照系统负载需求及现阶段机房机柜功耗经验值，每个机柜功耗估算为3-4KW，则机房总功耗为12KW，设计UPS后备时间为2小时。

###### 制冷系统模块

本次方案制冷系统采用1台12.5KW的行级空调，与机柜及空调封闭框组成封闭冷通道系统，系统制冷效率高，实际冷量需求几乎等同于设备的发热量，所以根据每柜的负荷4KW计算，本次模块化机房冷量需求为12KW，系统冷量可满足实际需求。

###### 系统主要设备技术性能指标要求

详见采购清单：“项目软硬件设备/材料技术性能指标描述及配置清单”要求。

##### 机房装修

按照国家有关规范和行业规范，根据现场实际条件，本期机房区装饰要求如下：

- 吊顶工程

拆除原始石膏板天花，顶面做防尘处理，吊顶采用600mm×600mm微孔铝扣板。

- 墙面工程

机房区域内各功能间墙、柱面装修目的是为了保证室内环境使用条件，创造一个舒适美观而整洁的环境，其材料选择应满足不易吸附尘、防火、防潮为宜。在高档、先进的机房中主要采用了以下几种材料做墙面：金属复合壁板、铝塑板等。

本次机房墙面采用金属复合壁板进行装饰。

为了机房安全及设备的运行安全，机房与外界连接的管线槽口处均采用专用防火泥封堵，符合消防规范技术要求和防止虫、鼠进入机房的要求。

- 地面工程

机房内区域地面均铺设防静电活动地板，地板安装高度为架空200mm。

机房敷设地板主要有两个作用：首先，地板的装饰性保证机房区域内地面洁净平整、不会起尘。此外，地板的抗静电功能也为计算机及网络设备的安全运行提供了保证。

- 系统设计及配置

（1）抗静电活动地板

机房区域内均铺设抗静电活动地板，抗静电活动地板符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。地板的种类较多。根据板基材、材料不同可分为：铝合金、钢质、复合木质刨花板、PVC等。地板表面则粘贴抗静电贴面。活动地板的不同选择直接影响机房的档次。

机房地面铺设钢质防静电地板规格600*600*35，高度200mm，四周墙脚装亚光不锈钢踢脚线。地板安装过程中，地板与墙面交界处，活动地板需精确切割下料。切割边需封胶处理后安装。地板安装后，用不锈钢踢脚线压边装饰。不锈钢踢脚线与不锈钢包框玻璃隔墙互相衬托，协调一致，效果极佳。

由于机房空调设计采用前送风方式，楼地面必须符合土建规范要求的平整度。防静电地板安装前地面需要进行防尘处理，达到不起尘的作用。抗静电地板具有受温湿度影响小，不易变形，表面坚固耐磨，性能和安全性检测符合EEC106指导性标准，防火性能按最高的防火标准设计和测试，当发生静电时，快速释放静电。地板铺设时要接缝严密、间缝顺直、整体平整度好。

抗静电地板安装时，同时安装静电泄漏系统。铺设静电泄漏地网，通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子封在一起，将静电泄漏掉。

- 门窗工程设计

机房设置单独出入口，当与其它部门共用出入口时，应避免人流、物流的交叉。机房内通道的宽度及门的尺寸应满足设备和材料运输要求。电子信息系统机房有设备搬入口，以满足设备运输要求。

本机房机房区做相关的门窗封堵，避免能耗浪费，节约运营成本，保障机房设备稳定运行。

所有机房外围墙面与外界连接的孔洞，如线槽、线管、风管穿越楼板处孔洞等在施工完毕后全部用防火材料封堵，防止有鼠害、虫害发生。

机房列间空调区域均进行严密封堵。进行防水、防尘、防潮处理。使计算机机房环境达到较高的洁净度。

- 应急照明

机房采用UPS供电灯具作为机房应急照明，即每组灯盘内取中间一个灯管接入UPS电源，当市电停电时，该灯管使用UPS供电。

###### 系统主要设备技术性能指标要求

详见采购清单：“项目软硬件设备/材料技术性能指标描述及配置清单”要求。

##### 气体消防系统

###### 系统概述

无管网自动灭火装置具有轻便、可移动、安装灵活的特点，外表美观，不破坏防护区内的整洁，火灾时能自动启动喷放灭火剂的灭火装置。喷射时间短，灭火速度快。启动方式为自动控制、手动电气控制二种。自动控制、手动电气控制可进行切换。一般情况下应使用手动控制，在保护区无人的情况下可以转换为自动控制。当自动控制和手动电气控制不能执行时，应采用机械应急手动控制。

###### 设计参数

1.设计环境温度      20℃

2.设计灭浓度        8%

3.系统设计用药量    按设计要求

4.喷射时间          10秒

5.浸渍时间          10分钟

6.响应时间          30秒

7.喷咀采用MPG全淹没喷咀

###### 防护区的划分及所需灭火剂用量

根据本工程实际情况，将在中心机房、电源配电房内，采用无管网灭火系统进行保护。

根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》，机房气体灭火设计浓度为8%。

药剂用量计算公式：

计算公式：错误！未找到引用源。

其中：

W——灭火设计用量或惰化设计用量（kg）

K ——海拔高度修正系数

V——防护区的净容积（m³）

S —— 灭火剂过热蒸汽在101KPa大气压和防护区最低环境温度下的比容（m³/kg），按公式计算：S=0.1269+0.000513·T，T为防护区内最低环境温度（℃）

C1—— 灭火设计浓度或惰化设计浓度（%），按表A中的规定取值

泄压面积计算公式：

计算公式：

其中：

错误！未找到引用源。  ——  泄压口面积（m²）

错误！未找到引用源。  ——  灭火剂在防护区的平均喷放速率（Kg/s）

根据机房面积及公式计算，采用七氟丙烷灭火系统，系统共需灭火控制器（一区）1套，七氟丙烷药剂51Kg，70L钢瓶柜1只。

###### 系统主要设备技术性能指标要求

详见采购清单：“项目软硬件设备/材料技术性能指标描述及配置清单”要求。

#### 安全系统建设

##### 建设目标

本次主要针对海南省拘留所视频专网在公安监管场所通信过程中存在的安全风险进行建设整改，旨在通过技术层面和管理层面形成安全保障体系全面保障视频专网系统的安全、稳定运行，从安全审计、访问控制、风险管控、数据安全提高系统整体的安全性，同时在基础防护措施之上引入全面的安全管理和安全服务策略，进一步提升系统的可靠性和应用安全性。

##### 建设需求

根据对海南省公安厅拘留所专网的现状分析，目前系统的安全需求如下：

1、区域边界隔离与接入安全

当前省拘留所网络没有严格划分区域，除公安专网前部署网闸外，其他的边界基本无任何防护，无法给各应用服务系统的安全运行提供保障。因此也就无法制定严格的访问策略，限制未经过许可的访问，决定允许或拒绝用户对受控系统进行资源访问；

2、缺乏网络入侵与病毒防护

区域边界无法对进出网的入侵行为进行监测防范，包含恶意代码、黑客攻击等，安全防护工作非常被动，主动防御、宏观安全监控更无从谈起

3、运维管理权限不清，有安全隐患

由于各个厂家内部应用众多，开发模式多样，因此难免会造成权限设计时考虑不周，造成权限漏洞，或给攻击者以机会；任意内网中的用户只要接入即可访问各种业务资源，缺乏必要的控制措施；系统数据有可能被篡改，缺乏安全保障。

4、系统漏洞和配置缺乏必要的控制措施

省拘留所中心内的系统应用众多、服务器众多，管理及维护方式也不尽相同，无法做到所有的系统实施统一的漏洞管理政策。同时，对于存在安全隐患的配置检查，也缺乏自动化的高效检查工具和控制手段。

##### 总体要求

遵循《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2008）规范要求，防火墙防病毒功能，达到边界隔离、接入端访问控制、入侵防护等安全防护效果，并对所有流量进行审计；通过运维审计系统可对网络设备的用户操作行为进行日志记录，且能够根据记录数据进行分析；通过日志审计系统可对网络设备的审计记录进行保护，避免受到未预期的删除、修改或覆盖；通过防病毒软件，防止用户终端和服务器的感染病毒，并通过入侵检测系统，在网络边界处监视以下攻击行为等。

##### 规范性引用文件

本规范的制订参照了以下规范和标准：

1、《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）》（公信通[2007]191号，2007年10月）

2、《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2008）

3、《城市报警与监控系统建设、管理、应用规范性文件汇编》（公安部科技信息化局, 2009年）

4、《公安信息通信网联网设备及应用系统注册管理办法》（公信通[2007]139号，2007年5月）

##### 总体安全建设方案

本方案从技术角度对市公安局视频专网的安全防护、检测、响应和恢复四种技术能力的规划建设，具体如下：

1）在服务器区部署一台下一代防火墙，并开启防入侵防病毒功能，达到边界隔离、接入端访问控制、入侵防护等安全防护效果，并对所有流量进行审计；

2）在运维区旁路部署方式在交换机上漏洞扫描系统，对WEB服务器、数据库服务器以及其他应用服务器定期进行漏洞扫描，可以有效评估各个系统的安全状况。通过漏洞扫描系统，实现第一时间主动对网络中的资产进行细致深入的漏洞检测、分析，并提供专业、有效的漏洞防护建议与相关厂商的补丁超链接地址。依据扫描报告中的解决方案实施相应的安全检查与安全加固工作，完成后可以通过再次评估，并通过邮件方式督促管理员直到解决问题为止；

3）在运维区旁路部署运维审计系统，开启这些审计功能并定期进行审计，对于及时发现网络攻击行为，追踪和确定攻击来源具有很大的帮助；

4）在网络上部署终端防病毒软件，防止用户终端和服务器的感染病毒。

##### 详细安全建设方案

1、网络出口应该部署1台防火墙，开启防入侵防病毒功能，对专网进行安全隔离，实现边界安全访问控制。满足《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2008）中“访问控制”要求。

2、安全运维区域应建设1套运维审计系统，通过运维审计系统可对网络设备的用户操作行为进行日志记录，且能够根据记录数据进行分析，并生成审计报表。满足《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2008）中“安全审计”要求。

3、安全运维区域应建设1套日志审计系统，通过日志审计系统可对网络设备的审计记录进行保护，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。满足《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2008）中“安全审计”要求。

4在安防网安装1套终端防病毒软件，防止用户终端和服务器的感染病毒，满足《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2008）中防病毒要求。

5、核心交换区域需要建立1套入侵检测系统，在网络边界处监视以下攻击行为：端口扫描、强力攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击和IP碎片攻击等；当检测到攻击行为时，记录攻击源IP、攻击类型、攻击目的、攻击时间，在发生严重入侵事件时提供报警。满足《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2008）中“入侵防范”要求。

##### 方案效果

通过对海南省拘留所网络系统安全防护现状的充分分析，结合业务系统的实际安全需求，对整个网络系统进行安全区域划分。同时通过部署下一代防火墙系统、漏洞扫描系统、运维审计系统，实现区域之间相互访问控制。具体效果如下：

- 提升网络安全整体防护水平。通过在边界部署防火墙系统，开启防入侵防病毒模块，加强内网出口及区域间应用管理、流量管理、病毒管理，保护视频和业务服务器区域隔离，免受黑客和病毒入侵。

- 完善安全管理建设。通过部署防火墙系统、漏洞扫描系统、运维管理系统，有效提升整体安全管理水平，对区域内的漏洞分布、病毒传播、安全态势感知等有一个直观的了解，并能敏捷迅速的对网内的脆弱性分布、威胁事件、实时攻击、事后补救进行有效管理。

##### 系统主要设备技术性能指标要求

详见采购清单：“项目软硬件设备/材料技术性能指标描述及配置清单”要求。

五、采购清单

本次项目所提供的设备/材料必须满足配置清单中技术性能指标描述及配置数量要求，并做详细的逐点技术应答，带▲的指标为重要指标，如不满足将在技术评审中加重扣分。

1、在以下设备/材料技术性能指标描述中，如明确提出须提供相关有效检验报告、证明文件或证书、截图材料复印件的，应在有效期内，没有提供或未能明确表明满足此条要求的视为此项负偏离，并按技术评分表要求规定扣分，但与表1不重复扣分。

2、投标人需提供的本项目的相关有效检验报告、证明文件或证书、截图材料，归类为表2。请投标人相应提供材料，并标明所在投标文件页码索引。

3、 提供相关有效检验报告、证明文件或证书上的日期，应在招标公告发布之前的才有效。

4、项目系统竣工验收前，将视情组织公安部认可的第三方检测机构对系统及设备进行符合性检测。

5、项目软硬件设备/材料技术性能指标描述及配置清单（表1）：

| 序号 | 名 称 | 设备/材料技术性能指标描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控系统建设 |  |  |  |
| 1 | 200万像素半球 | 1. 具有200W像素、CMOS传感器。 2. ▲最大分辨率1920x1080。（提供公安部相关机构有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 3. 在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 4. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 5. 具备音频输入 6. 支持H.265、H.264视频编码格式 7. 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 8. 红外补光距离不小于30米。 9. 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 10. 在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项 11. 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。 12. 具有黑白名单功能,支持MAC地址过滤功能。 13. ▲具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。（提供公安部相关机构有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 14. ▲摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（提供公安部相关机构有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 15. 支持IP67防护等级。 16. 支持IK10防护等级。 | 76 | 台 | 需提供设备制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺函, 并加盖设备制造商单位公章或投标专用章证明 |
| 2 | 200万像素枪机 | 1. 具有200W像素、CMOS传感器。 2. ▲最大分辨率1920x1080。（提供公安部相关机构有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 3. 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 4. 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001 lx。 5. 具备音频输入 6. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式 7. 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 8. 红外补光距离不小于50米。 9. 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 10. 支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，伽马进行设置。 11. 支持IP地址获取和IP地址搜索功能。 12. 具有黑白名单功能 13. ▲具有背光补偿、强光抑制、自动增益、3D降噪、走廊模式、感兴趣区域、SVC、断网续传、配置保存、断电保护、用户登录锁定、用户管理、远程管理、配置管理等功能。（提供公安部相关机构有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 14. 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 15. ▲支持IP67防护等级。（提供公安部相关机构有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） | 77 | 台 | 需提供设备制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺函, 并加盖设备制造商单位公章或投标专用章证明 |
| 3 | 200万像素全景半球 | 1. 具有200W像素、CMOS传感器。 2. ▲最大分辨率1920x1080。 3. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 4. 具备音频输入 5. 支持H.265、H.264视频编码格式 6. 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 7. 广角镜头，镜头焦距≦2mm。 8. ▲水平视场角不小于160°，垂直视场角不小于120°。（提供公安部相关机构有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章）。 9. 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 10. 在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项 11. 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。 12. 具有黑白名单功能,支持MAC地址过滤功能。 13. 具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。 14. ▲摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 15. ▲支持IP67防护等级。 16. ▲支持IK10防护等级。 | 23 | 台 | 需提供设备制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺函, 并加盖设备制造商单位公章或投标专用章证明 |
| 4 | 200万像素球机 | 1.具有200W像素、CMOS传感器 2.▲最大分辨率1920x1080。（提供公安部相关机构有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 3.▲最低可用照度:彩色0.01lux，黑白0.005Lux（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 4.▲信噪比：≥62dB（提供公安部相关机构有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 5.电子快门：1/1～1/30000s 6.透雾功能：支持 7.背光补偿：支持 8.宽动态：支持、动态范围：≥98dB 9.强光抑制：支持 10.数字变倍：16倍 11.最大焦距：≥130mm； 12.光学变倍：≥30倍； 13.红外补光距离：≥200m； 14.水平范围：0°～360°连续旋转 15.垂直范围：-20°～90° 自动翻转180°后连续监视 16.键控速度：水平：0.1°～200°/s ，垂直：0.1°～120°/s 17.调用预置点速度：水平：240°/s ，垂直：200°/s 18.预置点：300个 19.空闲动作：预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 20.视频压缩标准：H.265/H.264 21.智能分析：支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏等行为检测；支持多种触发规则联动动作 22.模拟接口：1.0V[p-p] / 75Ω, BNC头 23.SD卡接口：内置Micro-SD 卡插槽 24.工作环境：温度-45～70℃； 湿度＜95%； 25.电源电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 26.▲防护等级：IP67（提供公安部相关机构有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） | 3 | 台 | 需提供设备制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺函, 并加盖设备制造商单位公章或投标专用章证明 |
| 5 | 枪机支架 | 喷塑，墙壁安装支架 | 77 | 个 |  |
| 6 | 球机支架 | 喷塑，墙壁安装支架 | 3 | 个 |  |
| 7 | 拾音器 | 1.拾音范围 5-150平方米 2.超强线路音频传输技术，信号传输距离可达3000米。 3.频率响应 20Hz ～ 20kHz 4.-35 dB(10.0 mV e 1V at 1 Pa) 5.信噪比：80 dB （1 kHz 于 1 Pa） 6.指向特性 全方向 7.动态范围 80 dB（1kHz at Max dB SPL） 8.最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%) | 76 | 个 |  |
| 8 | 电源适配器 | DC12V 2A电源适配器 | 106 | 个 |  |
| 9 | 监控立杆 | 1.3.5米监控立杆，含基础 2.杆件安装后整体抗风等级应达到可抗50.1m/s以上的风力 3.抗震裂度：8度 | 8 | 个 |  |
| 10 | 台式电脑 | 英特尔酷睿I5或以上处理器，4G内存，1000GB硬盘，20寸液晶显示器，含键盘鼠标 | 1 | 台 |  |
| 11 | 网络视频存储服务器 | 1.专业存储设备，支持≥64盘位； 2.▲采用linux操作系统，2个控制单元（双控制器），2个64位四核处理器, 16G内存，可扩展32G；（提供公安部相关机构有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 3.设备具有4个电源模块、4个风扇模块，1个控制器模块，所有模块均支持热插拔，可不打开样机的外壳进行控制单元的插拔或更换； 4.▲支持接入6T、8T、10T磁盘 ，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔；（提供公安部相关机构有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 5.支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持监控级和企业级硬盘创建RAID； 6.当RAID组内2块及2块以上硬盘发生故障或者出现硬盘丢失时，原RAID组内磁盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； 7.支持智能数据存储功能，交通卡口的图片及数据（包括车标、车道、车速范围、车牌），行为分析的图片及数据（包括警戒线、警戒区、物品遗留、人脸检测）能 直接存入存储服务器，并能通过客户端进行检索、查看、下载图片及对应录像； 8.支持同时进行2048Mbps视（音）频码流存储，2048Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发；IPSAN工作模式下，存储带宽不小于8Gbps； 9.可支持不低于500MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出； 10.支持母盘子盘数据复制功能，可将母盘中的数据完整复制到选定的子盘中，在复制过程中，对母盘的操作不受影响； 11.支持快照功能，可通过浏览器设置母盘，并创建对应的子盘，数据可同时在母盘和子盘中存储； 12.支持集群功能：当发生故障时可在WEB日志和客户端报警提醒，当故障恢复后，可由备份服务器实现高速、中速、低速进行回传（1<M<N）； 13.当其中一组Raid损坏时，该Raid组上的前端通道可平均分配到其他Raid组中，实现负载均衡； 14. 可在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当任何一个模式无法正常启动时，另外一个模式能正常工作； 15.▲支持大容量文件系统可创建超过32TB以上文件系统 ；（提供公安部相关机构有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 16.▲RAID出现损坏、降级时，支持日志和客户端报警 ；（提供公安部相关机构有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 17.只允许白名单中的IP地址所对应的设备或平台对本机进行校时 ； 18.工作环境温度：0℃~40℃ 19.工作环境湿度：10%~80%（非凝露） 20.储存环境温度：-20℃~70℃ 21.储存环境湿度：5%~90%（非凝露） 22.工作海拔：-60m~5000m | 1 | 台 | 需提供设备制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺函, 并加盖设备制造商单位公章或投标专用章证明 |
| 12 | 监控硬盘 | 3.5英寸 4TB 128M 7200RPM/SAS | 35 | 块 |  |
| 13 | 接入交换机（POE) | 1.提供至少16口千兆电口+2个千兆光口，其中16个千兆电口支持30W POE+供电，非网管型POE交换机；支持POE/+,最大POE功率247W；最大功耗8.6W（不含POE）；防雷4KV/6KV;电源AC100~240V 50Hz~60 Hz 2.性能：包转发率≥26Mbps；端口缓存4M 3.▲防雷等级至少6KV 4.为方便统一管理，必须与核心交换机同一品牌 | 14 | 台 | 需提供设备制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺函, 并加盖设备制造商单位公章或投标专用章证明 |
| 14 | 汇聚交换机 | 1.≥24个10/100/1000Mbps光口，≥8个100/1000Mbps电口，≥2个扩展槽（非光模块） 2.交换容量≥255Gbps，包转发率≥150Mpps。（提供官网截图加盖设备制造商公章或投标专用章） 3.支持QinQ、Super Vlan、链路聚合、端口镜像。 4.支持DHCP Server；支持RIPng、OSPF，OSPF v3。 5.支持扩展ACL、专家级ACL ；802.1x和WEB认证/计费功能；支持抗攻击。 6.支持802.3az高效节能以太网络（EEE）技术。 7.▲所投产品支持ITU-TG.8032ERPS,并且链路故障的收敛时间≤15ms。（提供工信部出具的测试报告作为证明材料复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 8.▲整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤50W。（提供官网截图或第三方测试报告复印件并加盖设备制造商公章或投标专用章） 9.支持BFD与RIP联动技术 10.支持 IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping 11.支持虚拟化功能（非堆叠模块实现，不占用扩展槽），保留测试权利 12.支持静态路由，RIP，RIPng，等价路由。（提供官网截图和第三方测试报告，提供复印件并加盖设备制造商公章或投标专用章） 13.▲所投产品支持防雷等级≥6KV。（以第三方权威机构出具的测试报告为准，提供复印件并加盖设备制造商公章或投标专用章） 14.为方便统一管理，必须与核心交换机同一品牌 | 2 | 台 | 需提供设备制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺函, 并加盖设备制造商单位公章或投标专用章证明 |
| 15 | 核心交换机 | 1.≥28个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口，可提供2个扩展槽 2.▲性能：交换容量≥5.9Tbps，包转发率≥340Mpps。（提供官网截图并加盖设备制造商公章或投标专用章） 3.二层功能：支持4K 802.1Q 、protocol VLAN、QINQ、IGMP Snooping v1/v2/v3、堆叠、远程端口镜像。 4.三层功能：支持RIP、RIPNG动态路由协议；支持DHCP SERVER；支持BFD for RIP；支持虚拟化功能；支持手工隧道、ISATAP，自动隧道。 5.▲支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。（提供第三方权威机构测试报告复印件并加盖设备制造商公章或投标专用章） 6.要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能 7.▲所投产品必须涂装三防漆，提升设备防腐蚀能力，符合GB-T2423.51-2000标准。（提供第三方权威机构测试报告复印件并加盖设备制造商公章或投标专用章） 8.安全功能：扩展ACL、专家级ACL ；支持802.1x和WEB认证功能；支持抗攻击。 9.节能功能：支持802.3az高效节能以太网络（EEE）技术。 | 2 | 台 | 需提供设备制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺函, 并加盖设备制造商单位公章或投标专用章证明 |
| 16 | 光模块 | 千兆10公里单模双纤模块,不分收发,TX1310nm/1.25G,RX1310nm/1.25G,LC,10km,0～70℃,SFP | 40 | 块 |  |
| 17 | 网线 | 1.执行标准：YD/T 1019-2013, 提供泰尔实验室检测报告 2.提供2015年泰尔认证证书 3.要求提供ROHS认证证书 4.结构特性： a) 导体直径 ≥0.5mm 外 b) 外护套材料 PVC；外护套直径 约5.2mm c) 绝缘材料PE d）U/UTP结构 e) 外护套厚度 ≥0.55mm、 绝缘直径 0.88±0.02mm 5.机械特性： f) 弯曲半径 ≥42mm g) 施工温度 0～50℃、使用温度 -20～60℃ 6.电气特性： h) 绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km i) 单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m j) 导体间介电强度 d.c 1KV 1min a.c 0.7KV 1min k) 线对直流电阻不平衡 ≤%2.5 | 48 | 箱 |  |
| 18 | 电源线 | RVVP 2*1.5，纯铜，32*0.20mm；聚氯乙烯绝缘，平均厚度：0.6mm、聚氯乙烯护套，平均厚度：0.8mm | 4000 | 米 |  |
| 19 | 光缆 | 四芯单模，室外光缆 1.产品符合YD/T769-2010、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准 2.具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃环境下使用 3.松套管材料本身具有很好的耐水解性能和较高的强度 4.管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护 5.光缆采用双面涂塑光带提高光缆的抗潮能力 6.采用两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度 7.护套采用PE护套能够很好的防紫外线辐射 8.光缆在@1310nm时衰减≤0.36（dB/km）； 9.光缆在@1300nm时温度附加衰减（-20°~+60°）≤0.2 dB/km | 3000 | 米 |  |
| 20 | 管材 | PVC管或线槽 | 3000 | 米 |  |
| 21 | 报警信号线 | RVVP 2*1.5，纯铜，32*0.20mm；聚氯乙烯绝缘，平均厚度：0.6mm、聚氯乙烯护套，平均厚度：0.8mm | 3000 | 米 |  |
| 22 | 电锁信号线 | RVVP 4*1.0，纯铜，32*0.20mm；聚氯乙烯绝缘，平均厚度：0.6mm、聚氯乙烯护套，平均厚度：0.8mm | 300 | 米 |  |
| 23 | 镀锌线槽 | 150*50 | 400 | 米 |  |
| 24 | 壁挂机柜 | 1.600*600*1000 2.符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准 3.机柜采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、防锈纳米陶瓷化、纯水清洗、粉末静电喷塑 4.标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备 5.机柜采用框架结构，结构坚固，静载承重800KG（去除脚轮） 6.前门玻璃门和网孔门可选，后部网孔门。网孔门采用高密度平板六角通风孔，具有低风阻和高通风率，适合设备散热的应用需求 7.机柜可以满足顶部和底部两种方式的走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小。 8.机柜具有600mm和800mm两种宽度规格，其中800mm宽度的机柜后门为双开门，前部具有垂直理线槽道，便于垂直走线。 9.机柜标配风扇、6位10A电源、托盘、脚轮和支撑脚等配件 | 3 | 个 |  |
| 25 | 辅材 | 韩各类接头、插线板、轧带、跳线、光纤熔接等 | 1 | 批 |  |
| 二、AB门系统建设 |  |  |  |
| 1 | 门禁控制器 | 1.主处理器：采用双32位ARM核处理器 2.存储容量：32M 3.▲门锁控制：4路 4.▲门磁检测：4路 5.锁舌检测：4路、开门按钮：4路 6.▲外接读卡器：16路(8路RS485，8路韦根) 7.报警输入：8路、报警输出：8路 8.门超时报警：门禁开门时间大于“门超时时间”时，会产生超时报警。门超时报警需要设置 9.闯入报警：未经过刷卡或密码等方式闯入门禁时，会产生闯入报警 10.▲胁迫报警：使用胁迫卡进入，会产生胁迫报警 11.供电：AC 80-260V 12.功耗：≤5W（不含读卡器） 13.工作温度；-30℃～＋60℃、工作湿度:5%～95% | 1 | 个 |  |
| 2 | 人脸指纹门禁 | 1.▲集指纹和面部混合验证的≥3寸的触摸彩屏门禁终端，指纹与面部结合 2.▲集成高分辨率夜市红外和双摄像头功能，适应范围广，不受外界光线的影响，无论是在强光下还是黑暗中都能进行有效识别 3.软件平台:LINUX 4.指纹容量:2000枚 5.面部容量:1500张人脸 6.记录容量:100000 7.通讯方式:TCP/IP、RS485、USB host 8.报警功能：防拆报警，非法开门报警，门未关好报警，胁迫报警 | 4 | 个 |  |
| 3 | 灵性锁 | 仅支持钥匙开锁，通电开锁/断电上锁，支持故障报警 | 2 | 个 |  |
| 4 | 电锁电源 | DC12V 2A电源适配器 | 2 | 个 |  |
| 三、门禁系统建设 |  |  |  |
| 1 | 人脸指纹门禁 | 1.▲集指纹和面部混合验证的≥3寸的触摸彩屏门禁终端，指纹与面部结合 2.▲集成高分辨率夜视红外和双摄像头功能，适应范围广，不受外界光线的影响，无论是在强光下还是黑暗中都能进行有效识别 3.软件平台:LINUX 4.指纹容量:2000枚 5.面部容量:1500张人脸 6.记录容量:100000 7.通讯方式:TCP/IP、RS485、USB host 8.报警功能：防拆报警，非法开门报警，门未关好报警，胁迫报警 | 26 | 个 |  |
| 2 | 灵性锁 | 仅支持钥匙开锁，通电开锁/断电上锁，支持故障报警 | 13 | 个 |  |
| 3 | 接入交换机（POE) | 1.提供至少16口千兆电口+2个千兆光口，其中16个千兆电口支持30W POE+供电，非网管型POE交换机；支持POE/+,最大POE功率247W；最大功耗8.6W（不含POE）；防雷4KV/6KV;电源AC100~240V 50Hz~60 Hz 2.性能：包转发率≥26Mbps；端口缓存4M 3.▲防雷等级至少6KV 4.为方便统一管理，必须与核心交换机同一品牌 | 4 | 台 |  |
| 4 | 光模块 | 千兆10公里单模双纤模块,不分收发,TX1310nm/1.25G,RX1310nm/1.25G,LC,10km,0～70℃,SFP | 8 | 块 |  |
| 5 | 卡片录入仪 | 支持IC卡发卡，USB接口 | 1 | 个 |  |
| 6 | 电锁电源 | DC12V 2A电源适配器 | 13 | 个 |  |
| 7 | 台式电脑 | 英特尔酷睿I5或以上处理器，4G内存，1000GB硬盘，20寸液晶显示器，含键盘鼠标 | 1 | 台 |  |
| 8 | 网线 | 1.执行标准：YD/T 1019-2013, 提供泰尔实验室检测报告 2.提供2015年泰尔认证证书 3.要求提供ROHS认证证书 4.结构特性： a) 导体直径 ≥0.5mm 外 b) 外护套材料 PVC；外护套直径 约5.2mm c) 绝缘材料PE d）U/UTP结构 e) 外护套厚度 ≥0.55mm、 绝缘直径 0.88±0.02mm 5.机械特性： f) 弯曲半径 ≥42mm g) 施工温度 0～50℃、使用温度 -20～60℃ 6.电气特性： h) 绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km i) 单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m j) 导体间介电强度 d.c 1KV 1min a.c 0.7KV 1min k) 线对直流电阻不平衡 ≤%2.5 | 8 | 箱 |  |
| 四、巡更系统建设 |  |  |  |
| 1 | 巡更控制主机 | 1.铁箱型，带锁具及铰链转动结构，可承受80kg力，防暴性能优良 2.支持4个指纹巡更点接入 3.通讯方式：1路10/100M以太网（RJ45接口） 4.工作温度：-30℃-+60℃、工作湿度：≤95% | 6 | 台 |  |
| 2 | 指纹感应式巡更点 | 1.指纹认证响应时间≤0.5s，指纹识别时间≤1.5s 2.指纹认假率（FAR）≤0.00004％，指纹拒真率（FRR）≤0.15％ 3.指纹模块支持手指平面360度识别 4.支持卡、卡+指纹、指纹、卡或指纹、四种身份识别模式 5.支持防拆报警 ，内置看门口狗程序 6.所有连接端口均具备过流和过压保护 7.防护等级：IP54 | 12 | 个 |  |
| 3 | 指纹录入仪 | 发卡器支持标准USB接口供电与通信，即插即用。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 台式电脑 | 英特尔酷睿I5或以上处理器，4G内存，1000GB硬盘，20寸液晶显示器，含键盘鼠标 | 1 | 台 |  |
| 五、电化教育系统 |  |  |  |
| 1 | 高清解码器 | 1.单路高清视频解码器。支持H.264，输出接口1×HDMI，1×VGA，1×BNC 2.支持最高解码分辨率为QXGA（2048×1536） 3.解码性能为2×1080P、4×720P、9×D1和16×CIF； 4.支持解码第三方厂家国标码流； | 24 | 个 |  |
| 2 | 高清录播球机 | 1.设备应为高清高速球型网络摄像机，应采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定。 2.设备应采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素。 3.▲设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 4.设备应支持30倍光学变焦，焦距4.5-135mm，光圈F1.5-4.4。 5.▲设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比应不小于58dB，灰度等级不小于11级，延时不高于110ms，动态范围不小于102dB.（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章）" 6.支持三码流并发输出：可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。 7.▲设备应采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 8.设备最大应支持分辨率1920×1080，帧率60帧/秒。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 9.设备音频编码格式应支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。 10.▲支持水平范围：0°~355°，垂直旋转范围为-20°~90°，水平手控速度不小于550°/S，云台定位精度为±0.1°，支持256个预置位。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 11.设备应支持网络及SDI双输出。 12.设备应支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 13.▲设备应支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 14.设备应支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、时钟启动功能、3D定位、预置位冻结功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 15.设备应支持方位角度信息显示功能，可在监视画面上显示镜头的方位指向和角度信息。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 16.设备应支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 17.设备应支持断网续传功能，断网情况下，数据自动存储到本地SD卡，网络恢复后自动上传。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 18.▲设备应支持通过RS485接口外接温湿度仪可以视频图集外叠加温湿度信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 19. 设备应支持在丢包率为10%的网络环境下正常显示监视画面。支持客户端发送1000个数据，重复3次，每次丢包数应小于1个。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 20.▲设备应支持越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、徘徊检测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测、人脸抓拍智能分析功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 21.▲设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V接口。 22.设备应具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的符合GB/T 28181相关要求的型式检验报告"（提供复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） | 1 | 个 |  |
| 3 | 全向数字降噪拾音器及电源 | 高保真拾音器，高档互补型全向双电容咪头，适用于10～150平方米拾音范围，频率响应：20Hz～20kHz，阻抗：600欧姆非平衡，灵敏度：-30dB，信噪比：80dB 录播球机支架 高清高速球壁装支架，DC12V 2A电源适配器 | 1 | 个 |  |
| 4 | 录播球机支架 | 高清高速球壁装支架，用于IPC411/421室内系列（N0）产品的壁装 | 1 | 个 |  |
| 5 | 高清视频编码终端 | 1.单路高清编码器，H.265/H.264, 1920*1200/1080P/720P/D1/CIF， 2.支持1路DVI-I或BNC（CVBS或SDI信号）输入，1路HDMI环通输出，1× RS232，1× RS485，2×音频输入，1×音频输出，2×告警输入，1路告警输出。 | 2 | 个 |  |
| 6 | 接入交换机 | 1. 提供至少16口百兆电口+1个千兆光电复用口非网管型。 2.性能：背板带宽≥15Gbps 3.为方便统一管理，必须与核心交换机同一品牌 | 2 | 台 | 需提供设备制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺函, 并加盖设备制造商单位公章或投标专用章证明 |
| 4 | 光模块 | 千兆10公里单模双纤模块,不分收发,TX1310nm/1.25G,RX1310nm/1.25G,LC,10km,0～70℃,SFP | 4 | 块 |  |
| 7 | 台式电脑 | 英特尔酷睿I5或以上处理器，4G内存，1000GB硬盘，20寸液晶显示器，含键盘鼠标 | 1 | 台 |  |
| 8 | 录播显示器 | 19寸液晶显示屏 | 1 | 台 |  |
| 6 | 网线 | 1.执行标准：YD/T 1019-2013, 提供泰尔实验室检测报告 2.提供2015年泰尔认证证书 3.要求提供ROHS认证证书 4.结构特性： a) 导体直径 ≥0.5mm 外 b) 外护套材料 PVC；外护套直径 约5.2mm c) 绝缘材料PE d）U/UTP结构 e) 外护套厚度 ≥0.55mm、 绝缘直径 0.88±0.02mm 5.机械特性： f) 弯曲半径 ≥42mm g) 施工温度 0～50℃、使用温度 -20～60℃ 6.电气特性： h) 绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km i) 单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m j) 导体间介电强度 d.c 1KV 1min a.c 0.7KV 1min k) 线对直流电阻不平衡 ≤%2.5 | 7 | 箱 |  |
| 六、接警系统建设 |  |  |  |
| 1 | 接警管理机 | 接警管理机，按键及7寸高清触摸屏，集成视频查看、中心对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端紧急报警呼叫终端产品 | 1 | 台 |  |
| 2 | 紧急报警呼叫终端 | 支持一键报警、CMOS低照度130w像素视频采集、语音对讲、广播 | 2 | 个 |  |
| 3 | 声闪一体机 | 声光报警器（红/白双色外观） | 1 | 个 |  |
| 4 | 声闪一体机电源 | DC12V 2A电源适配器 | 1 | 个 |  |
| 七、集控中心系统建设 |  |  |  |
| 1 | 46寸液晶拼接屏 | 1.▲屏幕尺寸：46寸 2.▲分辨率：支持1920×1080(向下兼容) 3.亮度：≥500cd/m2 4.▲双边拼缝：≤3.5mm 5.显示色彩：1.67B Color/8bit 6.输入电源：AC90~264V(±5%),50/60Hz 7.待机功耗：≤1W 8.工作环境：温度：0℃~50℃ ，湿度：20%~90% 9.存储环境：温度：-20℃~55℃，湿度：5%~95% 10.信号输入：支持VGA(D-Sub15)、CVBS(BNC)、DVI-D、HDMI、RS232(RJ45)、USB多媒体(含升级功能) 11.信号输出：支持CVBS(BNC)(Q9头)、RS232(RJ45) | 12 | 块 | 需提供设备制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺函, 并加盖设备制造商单位公章或投标专用章证明 |
| 2 | 拼接屏支架（框架） | 拼接屏框架支架，金属材质，按需定制 | 12 | 个 |  |
| 3 | 拼接屏支架（底座） | 拼接屏底座支架，金属材质，按需定制 | 4 | 个 |  |
| 4 | 高清视频线缆 | 15米HDMI线缆 | 12 | 条 |  |
| 5 | 视频综合平台 | 1.▲支持刀片式音视频处理卡，可根据需求定制 2.主处理器：高性能嵌入式处理器 3.操作系统：嵌入式 LINUX 4.输入设备：前面板按键，键盘控制 5.解码最大支持分辨率：1200w 6.▲支持192个通道同时解码。H.264和H.265解码能力相同 7.▲支持48路1080P@30fps图像解码输出 8.输出显示分辨率：输出支持3840x2160,2560x1600，1920x1080,1280x1024,1280x720和1024x768分辨率 9.码流类型：复合流，视频流 10.▲视频输入口：2路DVI-I输入口，2路HDMI输入口 11.▲视频输出路数：12路 12.视频输出接口：HDMI输出 13.RS232：3个标准232接口（1个DB9接口，2个RJ45接口） 14.USB接口：3个USB 接口（1个USB2.0，2个USB3.0） 15.RS485：1个485接口 16.电源：AC 100V～127V，200V～240V，47 Hz～63Hz 17.功耗：≤180W 18.工作温度：-10℃~+55℃、工作湿度：10%～95% 86kpa～106kpa | 1 | 台 | 需提供设备制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺函, 并加盖设备制造商单位公章或投标专用章证明 |
| 6 | 单色LED显示屏 | 1.室内单色，像素间距：4.75mm 2.像素密度：44321点/㎡；亮度：≥500nits；视角：≥120°3.峰值功耗：≤500W/㎡ | 2 | 平方 |  |
| 7 | LED控制卡 | 1.控制点数：8192*128 4096*256 2048*512 2.区域支持的功能：图文/字幕/动画/农历/时间/模拟表盘/正负计时/温度/温湿度/噪声 3.高度最大带载16行，超过8行时宽度最大带载不超过32列 | 1 | 台 |  |
| 8 | LED显示屏支架 | LED屏支架，金属材质，按需定制 | 1 | 台 |  |
| 9 | 电源插板 | 插排，6孔 | 3 | 个 |  |
| 八、多功能室建设 |  |  |  |
| 1 | 电动影幕 | 150寸电动影幕，16：9 | 1 | 幅 |  |
| 2 | 投影机 | 1.流明：3500以上 2.分辨率1920X1080；对比度3000:1 3.LED光源； 4.灯泡寿命20000小时以上 | 1 | 台 |  |
| 3 | 投影机吊架 | 定制 | 1 | 套 |  |
| 4 | 弹起式多功能桌插 | 两个网络、一个3.5音频、一个视频、一个VGA、一个电源 | 4 | 个 |  |
| 5 | 专业功放 | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点 2▲.两声道功放有削波限幅器和次声波滤波器开关，在保护设备的同时提供更多的选择，保证音质 3.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用 4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作 5.▲输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2、立体声/并联4Ω:850W*2、桥接8Ω:1700W 6.信噪比:>105dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB) 7.分离度:≥80dB、失真度:＜0.05% 8.供电:~ 220V(50/60Hz) | 1 | 台 |  |
| 6 | 会议音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)160°(V)180° 6.高音：1""锥形高音单元×1 7.低音：8""低音×1 | 2 | 个 |  |
| 7 | 音箱支架 | 支架 | 2 | 个 |  |
| 8 | 16路带4编组调音台 | 1.输入通道：单声道8路，立体声4组，话筒接口幻像电源：+48V； ▲2.输出通道：2路主输出;4路编组输出;2路辅助输出;2路CD/TAPE输出;2路效果输出;1路立体声耳机输出； 3.频率响应：20～20KHz±0.5dB； 4通道串音：＜-90dB @ 1KHz； 5.信噪比(计权)：≥83dB @ 1KHz 0dB； 6.失真度：≤0.02% @ 0dB 1KHz； ▲7.内置21种DSP效果器，面板按键可选择； ▲8.主输出9段图示均衡： 9.电源供应及功耗：220V/50Hz,<100W | 1 | 台 |  |
| 9 | 数字会议主机 | 1.具有四种会议模式：FFIO（先进先出模式）；NORMAL（普通模式）；FREE(自由模式)；APPLY（申请发言） 2.发言人数限制功能：发言单元数量1、2、4、6可调，主席单元不受限制 3.▲超强的扩展限制功能；主机最多可连接128台发言单元，通过扩展最多可接入4096台发言单元 4."手拉手"电缆串接模式，便于安装和维护 5.音频处理采用数字均衡模块、降噪处理模块，使声音清晰透澈；两路音频输入，四路音频输出，连接周边设备 6.具有2组原音通道输出，可连接PA功放对发言者的讲话进行放大输出，也可连接卡座进行录音 7.具有2组录音通道输出，可以接设备进行录音 8.▲具有投票功能及数据管理功能，可与PC控制软件，其它会议系统、中控系统等设备配合使用，实现现代高科技会议 9.配合摄像跟踪系统可实现视像自动跟踪功能 | 1 | 台 |  |
| 10 | 主席讨论单元 | 1.专业大心型电容咪芯，极高的感度和语音清晰度，并带发言环形红、绿双色指示灯 2.红色灯环亮时，表示正在发言：绿色灯环亮时，表示申请等待发言 3.具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭 4.单元具有内置喇叭，耳机插孔，可以调节耳机音量 5.单元自带1.8米8芯连线，线材采用全线铝箔+水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰，以免产生“兹兹”的杂音 6.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V，属安全范围 7.主席单元不受发言人数限制 8.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能 9.麦克风频率响应:80Hz-16KHz,最大SPL: 100dB（3%门限），灵敏度: －46dBv/Pa 10.安装方式：桌面安装 | 1 | 台 |  |
| 11 | 代表讨论单元 | 1.专业大心型电容咪芯，极高的感度和语音清晰度，并带发言环形红、绿双色指示灯 2.红色灯环亮时，表示正在发言：绿色灯环亮时，表示申请等待发言 3.具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭 4.单元具有内置喇叭，耳机插孔，可以调节耳机音量 5.单元自带1.8米8芯连线，线材采用全线铝箔+水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰，以免产生“兹兹”的杂音 6.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V，属安全范围 7.麦克风频率响应:80Hz-16KHz,最大SPL: 100dB（3%门限），灵敏度: －46dBv/Pa 8.安装方式：桌面安装 | 12 | 台 |  |
| 12 | UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持） | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术 2.提供共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离 3.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示 4.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求 5.LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便 6.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰 7.红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步 8.频率指标 :640-830MHz、调制方式；宽带FM、频率响应:80-18KHz（±3dB）；工作距离：约100m 9.接收机指标：接收机方式；二次变频超外差、灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)；灵敏度调节范围:12-32dB μV 10.发射机指标：音头；动圈式麦克风、输出功率；高功率30Mw；低功率3Mw | 1 | 套 |  |
| 13 | DVD播放机 | 1.DVD播放机； 2.可播放碟片：DVD/SVCD/VCD/CD/CD-R/-RW/DVD-R/-R DL/-RW（Video Mode，VR Mode W/CPRM）DVD+R/+R DL/+RW（Video Mode） 3.视频特性：双制式纯影院逐行扫描（PAL/NTSC）108MHz/12-bit视频数/模转换器 4.音频特性：96kHz/24-bit；数码输出（Dolby Digital，DTS（DVD），MPEG Audio，Linear PCM） 5.动态范围控制（DVD)；数码输出：开启/关闭 6. 支持U SB接口；输出端口：色差视频输出；S-Video 输出；视频输出；音频输出；同轴数码输出光纤数码输出 7. 产品功耗：11W | 1 | 台 |  |
| 14 | 中控主机 | 1. 全面支持网络控制，内建网络接口，支持苹果ipad和安卓平台的移动设备通过wifi与主机通讯 2. Ipad和安卓平台的移动终端的编程方式全面兼容传统触屏编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换 3. 采用可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构 4. 采用最新32位内嵌式处理器，处理速度最高可达720MHz 5. 主机内置256MDPR及2GEMMC存储空间 6. 8路独立可编程串口，可双向传输RS232，RS485及RS422信号 7. 8路独立可编程IR红外发射口、8路弱电继电器控制接口 8. 8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路 9. 3个 NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用 10. 内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器 11. 支持双代码的控制，即一键发二种代码 12. 全制式环保电源(110V-240V) | 1 | 台 |  |
| 15 | 无线触摸屏 | 1.8英寸TFT真彩LCD显示屏，16：9高分辨率彩色（24位色深）宽屏高清晰显示 2.通过无线接收器与可编程中控主机单向通讯，无线传输距离达80米（无障碍） 3.操作界面可由用户自定义，PNG、JPG等常用图像格式； 4.支持手持移动使用 5.内置充电蓄电池，一次充电可连续使用8小时 6.采用高灵敏度电阻触屏，操作反应速度更快 | 1 | 台 |  |
| 16 | 无线接收器 | 1.标准中控网络接口，可直接与可编程中控主机联接 2.双10位ID拨码开关，支持ID码范围：04-99 3.射频频率433MHz 4.采用曼切斯特编码，极大的提高无线通信的可靠性 5.无线接收有效距离高达80米 6.支持多款无线触摸屏 7. 输入电源： 中控主机提供电源，供电DC24V | 1 | 台 |  |
| 17 | 8路电源控制器 | 1. 8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负责能力4400W/单路.配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能,载入容量： 单路功率20A 3.电源 ：中控主机提供电源，供电DC24V 4.控制方法 ：中控主机通过RS-232协议控制 | 1 | 台 |  |
| 18 | 系统编程软件 | 1.可根据现在环境，现场设备及客户要求进行定制编程 2.独立编程文件保存，可及时更换要求功能 3.操作简单，源文件方便保存，性能稳定 | 1 | 套 |  |
| 19 | 桌面液晶升降器 | 1.支持RS485控制，可单机使用和通过中控系统实现集中控制。 2.控制方式：手动、遥控、中控。 3.实现上升、下降、前仰、后仰；遥控最大距离为30米，显示屏倾仰角度≤15° | 13 | 套 |  |
| 20 | 19寸方形液晶显示器 | 1.光类型：CCFL 2.亮度：250 3.对比度：800 4.响应时间ms：5 | 13 | 台 |  |
| 21 | 16路混插矩阵 | 1.输入输出：最大支持16路信号输入，16路信号输出 2.插卡式结构：输入信号支持VIDEO、VGA、YPbPr、DVI, HDMI、3G-SDI、Fiber(光纤)、双绞线(HDBaseT)，输出信号支持HDMI、VGA 格式、DVI、双绞线(HDBaseT)、Fiber(光纤)，卡片式机构，极其容易扩展或更换 3.支持内嵌双向红外和RS-232控制信号切换功能（需配合双绞线或FB板卡及相应的传输器） 4.▲支持HDCP管理，可设置加密和解密HDCP内容，确保信号源正常显示 5.▲支持EDID管理，可存储8组EDID数据。允许读取输出设备EDID或存储的EDID并应用到 任意输入卡上，可以通过串口将EDID码发送到EDID存储区，可以通过串口读出当前输出口的EDID码 6.具有掉电记忆功能和现场记忆功能：带有断电现场保护功能；并可保存和调用10个切换状态 7.▲支持正向高速通道和内嵌控制信号分离切换模式 8.支持全高清：HDPC:1920X1200P@60_24bit,HDTV:1920X1080P@60_36bit 9.支持3D、HDMI 1.4、HDCP1.4、与及DVI 1.0协议。支持高色深，以及高达3.25Gbps速率 10.具有2路RS-232通讯接口 11.具有1路网络端口，可以通过以太网远程控制，支持8个用户同时连接 12.电源: 100V AC ~ 240V AC，50/60 Hz， 国际自适应电源 | 1 | 台 |  |
| 22 | 4路分量视频输入卡（高清HDMI矩阵输入板卡内嵌软件） | 1. 4路HDMI-A母接口输入 2.像素带宽：225MHz，全数字 3.接口带宽：3.25Gbps，全数字 4.支持EDID编辑功能 5.兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.4协议，DVI1.0协议 6.最大支持分辨率：HDPC:1920X1200P@60_24bit,HDTV:1920x1080p@60_36bit 7.即插即用，极其方便 | 1 | 块 |  |
| 23 | 4路HDMI音视频输入卡（高清HDMI矩阵输入板卡内嵌软件） | 1. 4路HDMI-A母接口输入 2.像素带宽：225MHz，全数字 3.接口带宽：3.25Gbps，全数字 4.支持EDID编辑功能 5.兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.4协议，DVI1.0协议 6.最大支持分辨率：HDPC:1920X1200P@60_24bit,HDTV:1920x1080p@60_36bit 7.即插即用，极其方便 | 2 | 块 |  |
| 24 | 4路DVI输入卡（高清DVI矩阵输入板卡内嵌软件） | 1. 4路DVI-D母接口输入 2.像素带宽：225MHz，全数字 3.接口带宽：3.25Gbps，全数字 4.支持EDID编辑功能 5.兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.4协议，DVI1.0协议 6.最大支持分辨率：HDPC:1920X1200P@60_24bit,HDTV:1920x1080p@60_36bit。 7.即插即用，极其方便 | 1 | 块 |  |
| 25 | 4路分量视频输出卡（高清无缝混插矩阵切换内嵌软件） | 1. 4路DB15接口输出 2.可选择VGA,CVBS,YPbPr任一种信号输出 3.最大支持分辨率：HDPC：1920x1200P@60_24bit； HDTV：1920x1080P@60_36bit 4.倍线输出可设置分辨率最大可达1920x1080P@60Hz 5.即插即用，极其方便 | 1 | 块 |  |
| 26 | 4路HDMI音视频信号输出卡（高清HDMI矩阵输出板卡内嵌软件） | 1. 4路HDMI-A母接口输出 2.像素带宽：225MHz，全数字 3.接口带宽：3.25Gbps，全数字 4.支持EDID编辑功能 5.兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.4协议，DVI1.0协议 6.最大支持分辨率：HDPC:1920X1200P@60_24bit,HDTV:1920x1080p@60_36bit； 7.即插即用，极其方便 | 2 | 块 |  |
| 27 | 4路DVI输出卡（高清HDMI矩阵输出板卡内嵌软件） | 1. 4路DVI-D母接口输出 2.像素带宽：225MHz，全数字 3.接口带宽：3.25Gbps，全数字 4.支持EDID编辑功能 5.兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.4协议，DVI1.0协议 6.最大支持分辨率：HDPC:1920X1200P@60_24bit,HDTV:1920x1080p@60_36bit。 7.即插即用，极其方便 | 1 | 块 |  |
| 28 | 音频处理器 | 1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.2输入6输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz~20KHz 3.每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式 4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种 5.输入通道可调噪声门 6.输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制 7.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁 8.可通过面板的SYSTEM键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态 9. ▲可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制，可通过WIFI连接电脑远程控制（通过外接串口转WIFI控制器（TS-880SU）实现） 10.可以通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用 11.可以分功能锁定，实现数据保密 12. ▲单机可存储30种用户程序 13. 频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)、信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu、失真度： ＜0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz、通道分离度： ＞88dB（1KHz） 14. 电源：AC110V~220V | 1 | 台 |  |
| 29 | 数字会议反馈抑制器 | 1.全新自适应算法，无需进行调试，精准可靠使用简单，能使系统增益提升9-15dB 2.内置压限功能，可使信号输入在大动态的情况下仍能保持高保真的信号输出 3.▲直通/啸叫抑制转换开关，能使音响系统在不用反馈抑制器的时候，采用一键控制，使操作更加简便 4.▲配置无线话筒接口，且输入信号强度可以通过电位器连续调节，使设备连接更方便 5.▲信号输入和输出有莲花座接口和卡侬座接口，使系统连接更方便 6.支持国际通用宽电源电压范围，达到AC100V~240V 7.线路输入接口：莲花座，卡侬座、无线话筒输入接口：φ6.3话筒插座、线路输出接口 ：莲花座，卡侬座 8.线路输入阻抗：非平衡：10KΩ，平衡输入20KΩ、无线话筒输入阻抗 ：1KΩ、线路输出阻抗： 50Ω 9.信噪比： ≥60dB 10.频响：50~14.50KHz±3dB 11.电源：AC100V~240V/50~60Hz国际通用电压 | 1 | 台 |  |
| 30 | 桌面式多功能信息盒 | 1.高级航空铝材,确保品质一流 2.面板表面采用精细铝拉丝工艺,奢华高贵 3.人性化细节设计,安装简易,操作简单 4.冷静黑和高贵金、银多种经典面板可供选择 5.多种模块化接口选择,可满足用户个性化需求 | 13 | 个 |  |
| 31 | 微孔铝扣天花板 | 600*600*0.8 | 63 | ㎡ |  |
| 32 | 铝合金天花收边条 | 收边条 | 40 | m |  |
| 33 | LED三管荧光格栅灯 | 600*1200 | 12 | 套 |  |
| 34 | 墙面乳胶漆 | 墙面粉刷 | 96 | ㎡ |  |
| 35 | 地面瓷砖 | 800*800 | 63 | ㎡ |  |
| 36 | L型办公桌 | 2000*2000 带2张办公椅 | 1 | 张 |  |
| 37 | 条形会议桌1 | 定制/L5000mm*W2000mm*Ｈ760mm | 1 | 张 |  |
| 38 | 条形会议桌2 | 定制/L1800mm*W450mm*Ｈ761mm | 4 | 张 |  |
| 39 | 椅子 | 定制/真皮座椅 | 25 | 张 |  |
| 40 | 机柜 | 42U机柜 | 1 | 个 |  |
| 41 | 辅材 | 镀锌线管、链接信号线 | 1 | 批 |  |
| 九、综合管理平台及智能分析系统建设 |  |  |  |
| 1 | 综合管理平台 | 1.▲软硬件一体化设计(含软硬件)，整机交付 2.▲操作系统：linux（提供公安部机关机构有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 硬件要求： 1. CPU：Xeon E5-2609v3 1.9G 15M 6C*2 2. 内存：8G DDR4 ECC REG 内存*2 3. 硬盘：1T 3.5吋 6GbSATA硬盘*2 4. 网口：4个千兆电口 5.软件要求： 1） 集成中心管理服务、流媒体转发服务、存储服务、数据库服务、WEB服务、设备管理服务，各服务模块化设计，模块内高聚合，模块间低耦合。 2） 支持视频监控应用，实现对监控网点全天候、全方位的视频监视功能。对监视目标进行实时、直观、清晰的监视。 3） 支持视频上墙应用，支持电视墙管理，屏幕开窗、漫游、画面分割等操作；于此同时对于使用视频综合管理平台或解码器设备，可以直接拖动网络数字信号直接解码上墙，并将其保存为任务，方便后续调阅。 4） 支持门禁管理应用，显示所有已添加的门禁设备，显示的设备状态包括在线、离线、开门、关门和报警。您可以根据设备状态筛选设备，可以对报警进行处理，可以支持第三方开门 5）支持综合搜索，可以基于人员、设备、区域三个纬度的综合搜索，通过综合搜索能够展示监室在押人员的基本信息，人员信息包括姓名、编号、照片、监室、是否重点犯等 6）可以实现展示监室的设备的基本信息，设备设施包括：技防类（电网、门禁、摄像头等），物防类（灭火器、防撞桩、栅栏等） 7）可以实现展示某个监区内各个监室的分布情况等。监室类区域信息包括带班领导、主管民警、分管民警、关押罪犯等 8）支持与在押人员信息输入，全局预览针对监所基本信息的预览；包括在押人员的数量、监室的数量、每个监室的在押人员数量、重点监室、监室详情、在押人员详情等信息。 9）对视频信息质量进行检测分析判断，针对视频图像清晰度、颜色、噪声、对比度、亮度等进行量化分析，对出现的视频模糊、偏色、低对比度、低亮度、高亮度、高噪声等异常现象进行检测分析，并通过对视频内容的智能分析，对出现的视频丢失、视频抖动、视频被移动遮挡、条纹干扰等异常现象进行检测分析 10）支持对点位总数、在线率、完好率变化进行实时统计，支持报表查看及导出 | 1 | 套 | 需提供设备制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺函, 并加盖设备制造商单位公章或投标专用章证明 |
| 2 | 数据库服务器 | 1. 操作系统：LINUX系统 2. CPU类型：Xeon E5-2609v4 1.7G 20M 8C*2 3. 内存：8G DDR4 2133 ECC REG 内存*2 4. 硬盘：1T 3.5吋 6Gb SAS硬盘*3（前置） 5. 网口：4个千兆电口 6. 1+1冗余电源 7. 支持配合综合管理平台使用 | 1 | 台 |  |
| 3 | 流媒体服务器 | 1. 主处理器：E5-2609V4 2. 操作系统：LINUX系统 3. 电源：支持热插拔、1+1冗余电源 4. 风扇：配置8个高速系统风扇 5.内存：配置8G DDR4 ECC REG 内存,4根插槽最大可扩展到32G 6. 硬盘个数：配置1块1T 3.5吋硬盘 7. 硬盘安装：最大支持扩展4块3.5/2.5 寸 SAS/SATA /SSD硬盘混插 8. 网口个数：8个100/1000Mbps 以太网口 9. 网口特性：支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性 10. 电源：200-240V～，50/60Hz，2A 11. ▲支持800Mbps的HLS接入、800Mbps的HLS转出 12. 支持2000个IP、5000路通道 13. ▲支持GB28181、ONVIF等协议接入 14. 支持综合管理平台配合使用，增强综合管理平台流媒体性能 | 1 | 台 | 需提供设备制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺函, 并加盖设备制造商单位公章或投标专用章证明 |
| 4 | 智能行为分析务器 | 1.支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品 2.遗留、物品搬移、物品保全、攀高、起身、离岗、剧烈 运动、声音异常等异常行为分析 3.支持视频丢失、条纹检测、亮度过亮、亮度过暗、噪声 干扰、偏色检测、清晰度异常检测、视频遮挡、场景变 化等视频异常检测 4.▲支持 24 路 1080P 分辨率摄像机同时接入分析 5.▲每路支持 10 条智能分析规则配置 6.能够对通道的所有智能配置信息进行导入和导出 | 5 | 台 | 需提供设备制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺函, 并加盖设备制造商单位公章或投标专用章证明 |
| 十、中心机房建设 |  |  |  |
| （一）模块化机房系统 |  |  |  |
| 1 | 机柜系统（1拖3） | 1.为保障设备的安全及可靠性，微模块配备的服务器机柜主体结构应为钢结构框架；封闭侧需采用玻璃门结构设计，非封闭侧需为网孔门设计，满足主设备的散热需求；侧板需能快速拆卸，满足带侧板并柜需求，以杜绝机柜间的气流扰动 2.服务器支撑单元必须满足以下技术规范要求，并逐项回复所提供产品的性能、指标； 1）投标产品需符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494；PART7、 GB/T3047.2- 92标准，兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准 2）投标产品需有很强的兼容性，所有满足EIA-310-D标准的设备都可以安装在机柜中 3）每个微模块支撑单元前后深度不大于1400mm，高度不高于2000mm 4）为确保散热效率，网孔门为六边形设计,开孔率需达75％ 5）▲每个微模块的总体设备静态载荷需大于4500Kg,需提供相应的第三方承重报告复印件并加盖设备制造商公章或投标专用章 6）▲微模块采用机柜应具备抗9级烈度地震能力，需提供权威第三方抗震测试报告复印件并加盖设备制造商公章或投标专用章 7）每个微模块顶部需提供应急出风口，上出线口和盖板； 8）支撑单元立柱可调，满足现场装配工艺一致性 9）每个微模块之间需提供连接套件,方便多个微模块并排安装时的紧凑美观 10）需满足欧盟RoHS环保指令（需提供RoHS承诺书）复印件并加盖设备制造商公章或投标专用章 11）微模块所有部件需可靠接地，确保操作安全，满足IEC60950-1-2005 12）微模块表面颜色为黑色（RAL7021）；静电喷塑表面附着力需满足GB/T9286-98标准二级或二级以上；硬度需满足GB/T6739-96标准2H或2H以上；耐冲击性采用GB/T1732-93标准进行测试；涂层厚度采用GB/T1768标准进行测试，60μm~80μm之间 13）微模块表面电镀处理需采用GB/T 2423.17-1993标准进行测试，外观不可见锈斑 | 3 | 套 |  |
| 2 |  | 封闭冷通道空调封闭框，配合列间空调用 | 1 | 个 |  |
| 3 | 动环监控系统 | 1.微模块管理系统整体功能要求：实现对微模块内的UPS系统、精密空调系统、温湿度、漏水、门碰系统进行实时遥测、遥信、遥控和遥调功能，记录和分析相关监控数据，实现远程异地监控；具备实时视频图像浏览功能；可通过远程电话、短信、E－mail邮件报警等灵活的告警方式，实现机房安全无人职守。 2.整个监控系统，需不超过1个IP地址，各类智能设备及传感器均通过串口通信方式接入监控主机，以节省内网地址资源 3.基于Web的远程监控功能，无需预装客户端软件，通过任意联网终端上的WEB浏览器即可查看整体监控信息 4.可提供远程代维服务 5.支持对多台空调的群控功能：轮巡、主备、层叠运行和避免竞争；可根据微模块内的温湿度传感器数据对空调进行联动控制 6.具备多种告警方式：短信、电话、E-mail邮件；用户可自定义短信和邮件内容；系统可定期发送关于微模块运行整体状态的短信和邮件；告警邮件发送支持SSL协议； 7.可设屏蔽告警时间段 8.具备告警管理功能，可对已处理的和未处理的告警分别管理 9.系统应具有不少于3级操作权限的划分和配置功能，只有取得相应权限时，才能进行相应操作 10.监控主机应可使用标准UTP线缆无缝接入微模块内各类智能设备和传感器。各传感器应无需外接电源，便于现场布线安装 11.支持设备的动态添加、删除和修改 12.具备干接点输出端子，可结合PLC功能提供输出控制信号 13.支持NTP协议校时功能 | 1 | 套 |  |
| 4 | UPS供配电系统 | 1. 20KVA纯在线式，双变换UPS产品，保证长期连续运行 2.主机为机架式塔式兼容式设计，可放于桌面或者19英寸标准机架上 3.▲具备分级下电功能，过载时先关闭次要负载以消除过载，保证重要负载供电质量，断电时提前关闭次要负载，延长重要负载的备电时间，现场或厂验验证该功能 4.设备应在下述条件下连续工作：环境温度为：0℃--40℃ 5.主机采用智能化全数字（DSP）控制系统进行控制信息处理 6.产品零部件紧固无松动，表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等现象，表面涂覆层不应起泡、龟裂和脱落，金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤 7.显示面板为LCD，能根据不同安装方式的操作进行调整； 8.说明功能的文字符号及功能显示应清晰端正，并应符合有关标准规定 9.主机输入要求： 1）输入额定电压：380Vac 2）输入电压范围为228 Vac -478 Vac 3）输入频率范围为：40Hz-70Hz； 4）输入功率因数：>0.99(满载时) 5）输入标配防雷浪涌冲击电路 6、整流器要求：采用IGBT高频整流技术 7）电池输入要求：并机时可以共用电池组 10.主机输出要求： 1）逆变器：采用全数字DSP控制IGBT逆变技术 2）电池模式下输出频率：50Hz 稳定度±0.05% 3）▲输出功率因数为0.9（提供投标产品同型号同容量泰尔认证测试报告数据，原件或加盖公章的复印件） 4）输出电压失真度：线性负载＜2％，非线性负载＜5％ 5）输出电流峰值系数：UPS所允许最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比≥3：1 6）满载时双变换模式工作效率：≥95％（提供投标产品同型号同容量泰尔认证测试报告数据，原件或加盖公章的复印件） 7）过载能力：过载105%-125% 运行5分钟，过载≤150%运行1分钟，大于150%运行200mS 8）市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0 ms 9）主机对电池有大功率充电能力，标配充电能力≥14A 10）旁路逆变切换时间：从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<1ms 11）噪音（距离设备1米处）：＜58dB(A) 12）支持软线并联运行方式，支持3+1并机，为避免电气插框的单点瓶颈故障，不得配置电气插框 13）标配同步双总线功能，在无需增加同步扩展设备的情况下可进行同步双总线方案配置 11.电磁兼容要求： 1）传导干扰符合YD/T 983-1998中5.1表2 “A级TPE电源端口传导骚扰限值”规定 2）电磁辐射干扰符合YD/T 983-1998中5.2表4 “A级TPE在10m测试距离的辐射骚扰限值”规定 3）抗干扰性能应符合YD/T 983-1998 中7.3表9“抭干扰性能最低测试等级和判定准则”的规定 12.告警保护功能： 1）输出短路保护：输出负载短路时，UPS应立即自动关闭输出，同时发出声光告警，但声音告警应能屏蔽和复位 2）输出过载保护：输出负载超过UPS额定负载时，应发出声光告警；超出过载能力时，应转旁路供电 3）过温度保护：UPS机内运行温度过高时，发出声光告警并自动转为旁路供电 4）电池电压低保护：当UPS在电池逆变工作方式时，电池电压降至告警点时发出声光告警，降至保护点时停止供电 5）输出过、欠压保护：UPS输出电压超过设定值时，发出声光告警并转为旁路供电 6）高压防护：市电高于主机输入范围，能切断市电输入，避免其它元器件受损 13.电池管理功能要求： 1）在电池管理方面，系统应能对电池的充电电流、过度放电保护等方面进行智能化控制。 2）具备低压脱离保护功能，在蓄电池低压时自动脱离负载 3）来电后UPS自动重启并对蓄电池进行恒压限流充电 4）电池组节数在30～40节之间可调，便于电池的利旧处理 13.安全性、可靠性要求： 1）外壳保护要求:UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻应≤0.1Ω 2）绝缘电阻: 环境温度在（22±5）℃, 环境湿度≤90%RH时，UPS的输入端、输出端对地施加500V直流电压时，绝缘电阻应＞2MΩ 3）绝缘强度：输入电路对地，输入电路对输出电路和输出电路对地应承受方均根值为1500V（或直流电压2121V）的50Hz正弦交流电压一分钟；信号控制电路对地应承受方均根值为500V的50Hz正弦交流电压（或直流电压707V）一分钟不击穿，不飞弧，漏电流小于20mA 4）对地漏电流：UPS机壳对地的漏电流应≤3.5mA 5）可靠性要求：UPS设备在正常使用环境条件下，平均无故障间隔时间MTBF应≥50,000h(不含蓄电池) 14.远程监控通讯能力要求： 1）具有干接点实现外部告警的功能，包括市电中断告警、UPS故障告警、转旁路模式告警等相关能反映UPS运行状态的告警 2）主机具有标准的USB通讯接口，采用国际标准通讯协议，并免费提供通讯协议，具有良好的开放性 3）主机提供智能监控卡插槽，可接入相关通讯卡，支持SNMP、RS485和MODBUS等通讯接口，并免费提供监控协议。其中，SNMP通讯卡应提供扩展端口，可以同时接入不少于4路温湿度传感器、4条智能型PDU，并能接入1路无线短信Modem，以实现无人值守情况下的远程即时告警 4）可通过SNMP通讯卡及配套软件，实现服务器自动安全关机功能 | 1 | 台 | 需提供设备制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺函, 并加盖设备制造商单位公章或投标专用章证明 |
| 5 |  | 机架式配电插框 | 1 | 个 |  |
| 6 |  | 电源分配单元(PDU) 12口/32A | 3 | 台 |  |
| 7 |  | 1. 12V/200AH，采用国际知名品牌电池，产品通过UL、CE、IEC认证 2.蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10，三次循环应达到C10 3.蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性 4.蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出 5.蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在1-15kPa范围内，开阀压力应在10-49kPa范围内 6.两个蓄电池之间连接条的压降，3I10时不超过8mV 7.电池组间互连接线应绝缘，终端电池应提供外接铜芯电缆至直流柜的接线板 8.电池以30I10的电流放电3min，极柱不熔断，其外观不出现异常 9. 蓄电池静置28天后容量保存率不低于98% 10.蓄电池的密封反应效率不低于96% 11.蓄电池需具有较强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电16h后，外观应无明显变形及渗液 12.蓄电池在-30℃和65℃时封口剂应无裂纹和溢流 13.▲极柱端子部位不得出现渗漏电解液现象，提供相关专利证明，证明文件复印件加盖设备制造商公章或投标专用章 | 20 | 个 |  |
| 8 | 制冷系统 | 1.每模块的精密空调系统制冷量：≥12.5KW 2.提供RS485或RS232通讯接口，满足监控需求 3.要求制冷单元设计为大风量、小焓差设计。要求提供总冷量、显冷量数据，控制显示器为全中文显示，具备满足±20%宽电压适应范围功能或选件。365天*24小时长期运行设计寿命不小于8年 4.要求可与在微模块内封闭使用 5、采用水平送风方式，正面送风，背面回风 6.制冷单元操作面板布置于回风侧（背面），以便机房管理人员无需打开封闭冷通道即可对空调进行查看、设置 7.技术要求： 1）械性能 a)外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理 b)操作及维修安全、方便，100%全正面维护 c）结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施 d）标牌、标记：应平整清晰。 2)电气性能 a)电气性能应符合IEC标准 b)输入电压允许波动范围：220/380V +20% -15%,可提供选件满足此功能，在此范围内要求机组正常工作 c)频率：50HZ ± 2HZ d)三相机组要求具备缺相自动监测、保护、告警功能 e)三相机组要求具备相序错误自动切换，并保障正常工作功能 3）适应环境 温度：室内 0℃~ +30℃；室外-30℃~ +45℃；湿度：≤80%RH 4）温度、湿度控制性能 a)应能按要求自动调节室内温度，具有制冷、除湿等功能。 b)温度调节范围：+17℃~ +28℃ c)温度调节精度：1℃（制冷量< 20KW）温度变化率< 5℃/小时 d)温、湿度波动超限应能发出报警信号 e)应为小温差出风温度设计，避免空调出风口近端设备凝露，避免过度除湿 5）机组性能 a) 制冷单元需提供的送风量不低于2500m3/h，提供机组风量数据。 b）应能应解决微模块内的高显热量负荷，具有高显热比，总冷量不低于12.5KW。提供机组总冷量、显冷量、显热比数据。 c) 应具有高效节能性，压缩机应采用高能效比的压缩机，COP ≥ 3，并要求压缩机设计在室内机组内，避免噪音问题。请提供24℃，50％RH工况整机能效比数据。 d) 应具有高可靠性运行应根据全年365天，每天24小时不间断运行设计； e) 平均无故障时间MTBF≥10万小时； f）噪音：制冷单元室内部分，2米处自由空间声压级 65dB(A)；制冷单元室内部分，2米处自由空间声压级 55dB(A) g) 空气洁净度：应安装中效空气过滤器，空气过滤器应便于更换，过滤网的过滤效率符合国标G3等级 h) 控制系统：大屏幕LCD全中文显示，应具有先进的微处理控制器，应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术，机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能 i）应具备来电延时自启动功能，延时时间1～240s可设 j）应具备休眠功能，可通过布置在微模块内发热量较高位置的传感器采集到的温湿度数据，联动关闭或开启压缩机、室内风机 k）应具备经济运行模式，可在用户设定的时间段内自动放宽温度控制精度，减少压缩机的启停次数;能记录各主要部件的运行时间，控制系统应具有多级密码保护功能,保存20条以上故障告警信息，具备内置电池，避免因系统断电导致告警记录及设定数据丢失 l）具备X台机组间主备切换以及轮流工作的联机功能 n）系统应具备接入微模块的主控平台接口，具备RS232和RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁) m）免费提供通讯协议；设备运行参数的设置 设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝 | 1 | 台 | 需提供设备制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺函, 并加盖设备制造商单位公章或投标专用章证明 |
| 9 |  | 精密空调室外机，满足-20~45℃室外温度时的散热需求。 | 1 | 台 |  |
| （二）机房装修 |  |  |  |
| 1 | 总配电柜 | 1.输入：80A/3P*1 2.输出：63A/3P*2，32A/3P*2，20A/2P*10，16A/1P*10 3.C级防雷，电源指示灯 | 1 | 套 |  |
| 2 | 防雷地网 | 定制,<1欧 | 1 | 项 |  |
| 3 | 不锈钢踢脚线 | H:100mm | 21 | m |  |
| 4 | 机房区原顶面防尘处理 | 防尘处理 | 24 | ㎡ |  |
| 5 | 微孔铝扣天花板 | 600*600*0.8mm | 24 | ㎡ |  |
| 6 | 铝合金天花收边条 | 75*30*30 | 21 | m |  |
| 7 | 电线 | BVR-4*16+1*10mm2 | 40 | 米 |  |
| 8 | 电线 | BVR-6mm2 | 40 | 米 |  |
| 9 | 电线 | BVR-2.5mm2 | 80 | 米 |  |
| 10 | 接地线 | BVR-6mm2 | 20 | 米 |  |
| 11 | 接地线 | BVR-10mm2 | 50 | 米 |  |
| 12 | 接地铜排 | 50*5*500mm | 2 | 块 |  |
| 13 | LED三管荧光格栅灯 | 600*600mm-18W | 4 | 套 |  |
| 14 | LED三管荧光格栅灯 | 600*1200mm-18W | 2 | 套 |  |
| 15 | 应急照明灯 | 2*2.5W | 3 | 套 |  |
| 16 | 墙面插座 | 86型 | 5 | 套 |  |
| 17 | 弱电线槽 | 200*100*1.2 | 10 | 米 |  |
| 18 | 强电线槽 | 400*100*1.2 | 10 | 米 |  |
| 19 | 窗户封堵 | 窗户封堵 | 1 | 项 |  |
| 20 | 防静电地板 | 600*600*35 | 24 | ㎡ |  |
| 21 | 墙面乳胶漆 | 墙面涂漆 | 70 | ㎡ |  |
| （三）气体消防系统 |  |  |  |
| 1 | 70L柜式七氟丙烷灭火装置 | 一个柜体，1个容量70L的瓶组，包含灭火剂储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、手动阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头 | 1 | 台 |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | 洁净气体，机房设计浓度8% | 51 | kg |  |
| 3 | 泄压口 | 安装在灭火防护区墙体宜外墙净高2/3上，平时呈关闭状态，当气体灭火系统对防护区实施灭火时，泄压装置在一定压力下自动打开泄压，确保防护区安全；当压力降低到一定值时，泄压装置自动关闭。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 点型光电感烟探测器 | 使用环境温度：-10°C~ +55°C；环境温度：≤95%RH（不凝露），工作电压：24V脉动电压，监视电流：≤0.35mA；报警电流：≤0.8mA | 1 | 只 |  |
| 5 | 点型感温火灾探测器 | 使用环境温度：-10°C~ +50°C；环境温度：≤95%RH（不凝露），工作电压：24V脉动电压，监视电流：≤0.35mA；报警电流：≤0.8mA，线 制：两总线（无极性）；总线长度：≤2000米（截面积1.0mm2铜质双绞线），报警确认灯：红色，巡检时闪亮，报警时常亮。 | 2 | 只 |  |
| 6 | 探测器底座 | 嵌入式结构，内置式底座，小巧、美观，无色差。独特的卡槽设计，与探测器拧合后牢固可靠。探测器180°可调整方向扣合，安装方便、迅速。安装底座时，不必考虑探测器指示灯的方位，安装简便、快洁 | 3 | 只 |  |
| 7 | 声光报警器 | 电子编址，内含CPU；声、光报警 | 1 | 只 |  |
| 8 | 警铃 | 电子编址，内含CPU | 1 | 只 |  |
| 9 | 紧急启停按钮 | 适用温度：-10℃~50℃；湿度：＜95%RH（不凝露）工作电压：DC16~32V； | 1 | 只 |  |
| 10 | 放气指示灯 | 适用温度：-10℃~50℃；湿度：＜95%RH（不凝露）工作电压：DC22~28V；工作电流：＜280mA | 1 | 只 |  |
| 11 | 气体灭火控制器1区 | 壁挂式，符合GB4717-2005、GB16806-2006；液晶汉字显示、菜单操作；容量96/128/192/288/384/484可选；32点联动键盘可 | 1 | 台 |  |
| 12 | 辅材（含线材、管材等） |  | 1 | 批 |  |
| 十一、安全系统建设 |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 多核AMP+架构，网络处理能力4G，并发连接≥180万，每秒新建连接6万/秒，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，另有1个扩展板卡插槽,1个Console口 | 1 | 台 |  |
| 2 | 防病毒系统 | 1. 客户端：与安全控制中心通信，提供控制中心管理所需的相关数据信息；执行最终的木马病毒查杀等安全操作；包含10台windows服务器授权和500点终端PC授权。 2. 支持网页访问部署、离线安装包部署、域推送等部署方式，可自定义部署通知邮件及部署通知公告 3. 支持自定义默认分组的终端默认功能模块,包括产品功能模块及实用工具等 4. 要求产品具备本地多引擎查杀能力，且引擎可配置； 5. 要求控制中心自身具有抵抗各种渗透攻击的安全机制； | 1 | 台 |  |
| 3 | 入侵检测系统 | 1. 标准型IDS，1000M吞吐；1U机箱，液晶屏，单电源，6个10/100/1000M自适应电口（其中1个管理口、5个业务接口）；1个扩展槽； | 1 | 台 |  |
| 4 | 运维审计 | 1. 采用专用千兆多核硬件平台和安全操作系统，外观：标准1U机架式，6个千兆电口,支持1个接口扩展槽位，内置2TB硬盘，冗余电源，支持液晶屏 2. 图形会话并发连接数≥100；字符会话并发连接数≥300 | 1 | 台 |  |
| 5 | 日志审计系统 | 1. 标准2U机架式。6个10/100/1000M Base-T电口(RJ45)。1个Console口，支持Console口管理。冗余电源。 2. 事件采集可达到20000EPS，事件关联分析可达到5000EPS，事件入库性能可达7000EPS，内置2TB磁盘存储空间。 | 1 | 个 |  |

6、本项目相关有效检验报告、证明文件或证书、截图材料索引表（表2）：

| 序号 | 名 称 | 提供相关的资质证书及证明文件 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、监控系统建设 |  |
| 1 | 200万像素半球 | 1. 最大分辨率1920x1080。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 2.具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 3.摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） |  |
| 2 | 200万像素枪机 | 1.最大分辨率1920x1080。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 2.具有背光补偿、强光抑制、自动增益、3D降噪、走廊模式、感兴趣区域、SVC、断网续传、配置保存、断电保护、用户登录锁定、用户管理、远程管理、配置管理等功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 3.支持IP67防护等级。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） |  |
| 3 | 200万像素全景半球 | 1.水平视场角不小于160°，垂直视场角不小于120°。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章）。 |  |
| 4 | 200万像素球机 | 1.最大分辨率1920x1080。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 2.最低可用照度:彩色0.01lux，黑白0.005Lux（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 3.信噪比：≥62dB（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 4.防护等级：IP67（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） |  |
| 5 | 网络视频存储服务器 | 1. 采用linux操作系统，2个控制单元（双控制器），2个64位四核处理器, 16G内存，可扩展32G；（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 2.支持接入6T、8T、10T磁盘 ，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔；（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 3.支持大容量文件系统可创建超过32TB以上文件系统 ；（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 4.RAID出现损坏、降级时，支持日志和客户端报警 ；（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） |  |
| 6 | 汇聚交换机 | 1.交换容量≥255Gbps，包转发率≥150Mpps。提供官网截图加盖设备制造商公章或投标专用章。 2.要求所投产品支持ITU-TG.8032ERPS,并且链路故障的收敛时间≤15ms,并提供第三方权威机构出具的测试报告作为证明材料复印件加盖设备制造商公章或投标专用章。 3.整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤50W，需提供官网截图或第三方测试报告复印件并加盖设备制造商公章或投标专用章。 4.支持静态路由，RIP，RIPng，等价路由，需提供官网截图和第三方测试报告，提供复印件并加盖设备制造商公章或投标专用章。 5.要求所投产品支持防雷等级≥6KV，以权威机构出击的第三方测试报告为准，提供复印件并加盖设备制造商公章或投标专用章。 |  |
| 7 | 核心交换机 | 1.性能：交换容量≥5.9Tbps，包转发率≥340Mpps，提供官网截图并加盖设备制造商公章或投标专用章。 2.支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行，必须提供第三方权威机构测试报告复印件并加盖设备制造商公章或投标专用章。 3.为提升设备适应环境的能力，保证寿命更长，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备防腐蚀能力，符合GB-T2423.51-2000标准，需提供第三方权威机构测试报告复印件并加盖设备制造商公章或投标专用章； |  |
| 8 | 网线 | 1、 执行标准：YD/T 1019-2013, 要求提供泰尔实验室检测报告 2、 要求提供2015年泰尔认证证书 3、 要求提供ROHS认证证书 |  |
| 二、门禁系统建设 |  |
| 1 | 网线 | 1、 执行标准：YD/T 1019-2013, 要求提供泰尔实验室检测报告 2、 要求提供2015年泰尔认证证书 3、 要求提供ROHS认证证书 |  |
| 三、电化教育系统 |  |
| 1 | 高清录播球机 | 1.设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 2.设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比应不小于58dB，灰度等级不小于11级，延时不高于110ms，动态范围不小于102dB.（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 3.设备应采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 4.设备最大应支持分辨率1920×1080，帧率60帧/秒。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 10. ▲支持水平范围：0°~355°，垂直旋转范围为-20°~90°，水平手控速度不小于550°/S，云台定位精度为±0.1°，支持256个预置位。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 12. 设备应支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 13. ▲设备应支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 14. 设备应支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、时钟启动功能、3D定位、预置位冻结功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 15. 设备应支持方位角度信息显示功能，可在监视画面上显示镜头的方位指向和角度信息。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 16. 设备应支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 17. 设备应支持断网续传功能，断网情况下，数据自动存储到本地SD卡，网络恢复后自动上传。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 18. ▲设备应支持通过RS485接口外接温湿度仪可以视频图集外叠加温湿度信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 19. 设备应支持在丢包率为10%的网络环境下正常显示监视画面。支持客户端发送1000个数据，重复3次，每次丢包数应小于1个。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 20. ▲设备应支持越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、徘徊检测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测、人脸抓拍智能分析功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） 21. ▲设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V接口。 21. 设备应具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的符合GB/T 28181相关要求的型式检验报告"（提供复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） |  |
| 2 | 网线 | 1、 执行标准：YD/T 1019-2013, 要求提供泰尔实验室检测报告 2、 要求提供2015年泰尔认证证书 3、 要求提供ROHS认证证书 |  |
| 四、综合管理平台及智能分析系统建设 |  |
| 1 | 综合管理平台 | 1.操作系统：linux（提供公安部有效检测报告复印件加盖设备制造商公章或投标专用章） |  |
| 五、中心机房建设 |  |
| 1 | UPS供配电系统 | 1、输出功率因数为0.9（提供投标产品同型号同容量泰尔认证测试报告数据，原件或加盖公章的复印件，不得提供虚假证明）； 2、满载时双变换模式工作效率：≥95％（厂家同时提供投标产品同型号同容量泰尔认证测试报告数据，原件或加盖公章的复印件，不得提供虚假证明）； |  |
| 2 |  | 1. 极柱端子部位不得出现渗漏电解液现象，提供相关专利证明。证明文件复印件加盖设备制造商公章或投标专用章 |  |

六、其它要求

1、工期：合同签订之日起3个月内。

2、投标人报价时需包括运输、安装、税费等一切费用。

3、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供两年的免费维护，设备按原厂商标准提供两年免费维护。

2）投标人必须承诺在两年的免费维护期内，须提供1人或以上技术人员驻地值班和现场维护检修服务。

3）提供两年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

4、 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，将报政府采购主管部门严肃处理。

5、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低，明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%，项目最终验收合格后支付到合同金额的80%，合同尾款在质保期满后无质量问题再支付。如中标人在实施过程中偷工减料、产品有重大质量问题、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

（B包需求书）

一、项目名称

海南省拘留所信息化安防改造工程项目

二、项目建设原则、目标及内容

见本章第一部分A包需求

三、监理工作依据

监理工作依据应包括以下依据：

3.1法律法规

投标人根据本项目建设需求和国家相关法律法规要求提出具体的法律法规名称。

1、国家GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、信息产业部信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》和海南省有关信息系统项目建设和监理管理规范；

2、国家有关合同、招投标、政府采购的法律法规；

3、其他与本项目适用的法律、法规和标准；

4、国家、地方及行业相关的技术标准；

5、部颁、地方政府的信息工程、信息工程监理的管理办法和规定。

3.2工程建设标准、规范

投标人根据本项目建设需求和国家相关法律法规要求提出具体的工程建设标准、规范名称，并明确本项目系统应参照工程建设标准、规范名称。

1、建设工程和信息工程相关的国家、行业标准和规范；

2、建设工程和信息工程技术监督、工程验收规范。

3.3与工程相关的技术资料

1、建设工程合同文件；

2、建设单位与承建单位签订的承包工程合同；

3、建设单位与监理单位签订的委托监理合同；

4、本工程招标文件、招标过程文件、各中标人的投标书。

四、监理技术要求

4.1监理服务周期

本项目监理服务周期自签订合同之日起，至建设项目完成竣工验收。

4.2 监理范围

重点对项目建设过程中设备/材料的采购、设备安装调试、系统集成、软件开发及应用技术培训、试运行、测试、验收等全过程进行监督管理，从硬件监理、软件监理、系统集成监理等三个方面梳理该项目建设的工程监理应如何通过切实有效方式、方法、手段达到建设方所要求的深度、广度，最终实现工程监理的目标。实现对质量、进度、经费、变更的控制及合同管理和文档管理。当工程质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

4.3监理目标控制方案

以工程建设合同、监理委托合同、国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、工信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》）《海南省信息化管理条例》及有关法规、技术规范与标准、项目建设单位需求为依据，通过专业的控制手段，协助建设单位全面地进行技术咨询和技术监督，对工程全过程进行监督、管理、指导、评价，并采取相应的组织措施、技术措施、经济措施和合同措施，确保建设行为合法、合理、科学、经济，使建设进度、投资、质量达到建设合同规定的目标。

1)、监理质量目标控制

监理质量目标控制是监理技术服务的核心所在，也是监理单位综合实力的最好反映，所以做好监理质量目标控制方案，确保本项目建设质量能达到建设单位要求的质量目标。

确保本项目建设质量达到工程合同中规定的功能、技术参数等目标。

确保工程建设中的设备和各个节点满足相关国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、工信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》）、地方或行业质量标准和技术标准，按照承建合同要求进行基于总体方案的细化设计、开发、安装、调试和运行；系统集成和软件开发过程涉及用户需求调研分析、概要设计、详细设计、系统实现、系统测试和系统运行等比较复杂、制约因素多的工作内容，应该成为质量控制的重点；深化设计方案的确定、开发平台选定，也要进行充分论证。

要求监理在整个工程实施过程中做好对工程质量的事前控制，事中监督和事后评估，以确保工程质量合格。

投标人应针对本项目建设中软硬件设备采购、设备安装调试、系统集成、软件开发、工程培训等提出工程监理的质量控制原则、方法、措施、工作流程和目标。

2)、监理进度目标控制

确保本项目按合同规定的工期完工。

依据合同所约定的工期目标，在确保质量和安全的原则下，采用动态的控制方法，对进度进行主动控制，确保项目按规定的工期完工。

通过对本项目概要设计的分析、研究，提出针对本项目建设的、有代表性的信息工程监理进度控制的主要原则、方法、内容、措施、工作流程和目标。

3)、监理投资目标控制

协助用户控制本项目建设总投资在项目预算及审计范围内，减少项目建设中的额外开支。

以项目建设方和承建单位实际签订的合同金额为准，确保项目费用控制在合同规定的范围内。

在项目建设中，合理减少项目变更，保护建设单位的经济利益。

4.4工程监理重点难点分析

投标人应根据错误！未指定书签。建设的特点，从实际出发分析本项目监理工作的重点、难点，并根据分析的结果制定相应的监理工作规划、对策和策略，以便日后有针对性的开展建设工程的监理服务工作。

（一）项目组织及总体技术方案的质量控制

1、协助审查项目建设方的投标书、合同及实施方案；

2、在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，为采购人提供建议；

3、协助审查项目建设方提交的组织实施方案和项目计划等相关文档；

4、协助审查项目建设方的工程质量保证计划及质量控制体系；

5、参与制定项目质量控制的关键节点及关键路径。

（二）项目质量控制

1、组织措施：建立质量管理系统，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制责任。

2、系统集成质量控制

审核系统总集成方案；

对采购的硬件设备及网络环境的综合质量进行检验、测试和验收；

参与制定系统验收大纲；

对设备安装、调试进行验收；

对系统进行总体验收。

3、人员培训的质量控制

协助审查并确认培训计划，审定培训大纲；

监督审查建设方实施其培训计划，并征求采购人的意见反馈；

监督审查考核工作，评估培训效果；

协助审核并确认培训总结报告。

4、文档、资料的质量控制

监督审查建设方提供的设备型号、数量、到货时间以及设备的技术资料、系统集成和软件安装在实施过程中所有相关文件的标准性和规范化，在各项目验收时，应监督项目建设方提交符合规定的成套资料，包括印刷本和电子版。

对监理项目实施过程中的文档进行标准化、规范化管理，在监理项目验收时，应提交符合规定的监理项目的成套资料，包括印刷本和电子版。

（三）进度协调控制

1、组织措施：建立进度控制协调制度，落实进度控制责任。

2、编制项目控制进度计划：编制项目总进度计划和网络图。按各子系统实际情况进行编制，包括系统建设开工、设备的采购、设备的安装调试、软件的编制、试运行等各方面内容, 做到既要保证各子系统、各阶段目标的顺利实现，又要保证项目间、阶段间的衔接、统一和协调。

3、审查各子系统建设方编制的工作进度计划：分析系统建设进度计划是否能满足合同工期及系统建设总进度计划的要求，特别要对照上阶段计划工程量完成情况进行审查, 对为完成系统建设进度计划所采取的措施是否恰当、设备能否满足要求、管理上有无缺陷进行审查。要根据建设方所能提供的人员及设备性能复核、计算设备能力和人员安排是否满足要求等，分析判断计划是否能落实，审查建设方提出的设备供应计划能否落实。如发现供应计划未落实，应及时报告采购人，要求建设方采取应急措施满足系统建设的需求。

4、系统建设进度的现场检查：随时或定期、全面地对进度计划的执行情况跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决。加强系统建设准备工作的检查，在工程项目或部分工序实施前，对情况进行检查，要加强检查设备、人员安排、各项措施的落实情况，确保准备工作符合要求，不影响后续工程的进行。

5、进度计划的分析与调整: 要保证建设进度与计划进度一致，经常对计划进度与实际进度进行比较分析，发现实际进度与计划进度不符时，即出现进度偏差时，首先分析原因，分析偏差对后续工作的影响程度，并及时通知建设方采取措施，向建设方提出要求和修改计划的指令。

（四）投资控制

1、组织措施：建立健全项目管理组织，完善职责分工及有关质量项目管理制度，落实投资控制的责任。

2、审查设计图纸和文件，审查建设方的施工组织设计和各项技术措施，深入了解设计意图，在保证系统建设质量和安全的前提下尽可能优化设计。

3、严格督促建设方按合同实施，严格控制合同外项目的增加，协助采购人严格控制设计变更，制定设计变更增加工作量的报批制度；及时了解系统建设情况，协调好各方矛盾，减少索赔事件的发生。对发生的事件严格按合同及法律条款进行处理，认真进行索赔调解。

（五）合同管理

合同管理是加快系统建设进度、降低系统建设造价、保证系统建设质量的有效途径之一。通过合同管理，可以督促建设方在各个阶段按照合同要求保证设备、人员的配备及投入，保证各阶段目标按合同实施，减少索赔事件，控制系统建设结算等。具体要求如下：

1、以合同为依据，本着“实事求是、公正”的原则，合情合理地处理合同执行过程中的各种争议。

2、分析、跟踪和检查合同执行情况，确保项目建设方按时履约。

3、对合同的工期的延误和延期进行审核确认。

4、对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

5、根据合同约定，审核项目建设方的支付申请。

6、建立合同目录、编码和档案。

7、合同管理坚持标准化、程序化，如设计变更、延期、索赔、计量支付等应规定出固定格式和报表。合同价款的增减要有依据，合同外项目增加要严格审批制度。重大合同管理问题的处理，如大的变更、索赔、复杂的技术问题等，组成专门小组进行研究。不符合实际情况的合同条款及时向采购人报告，尽早处理，以免造成损失。

（六）信息、工程文档管理

在项目管理过程中，为了实现对进度、质量、投资的有效控制，处理有关合同管理中的各种问题，监理方需要收集各种有用的信息。信息的来源主要包括采购人文件、设计图纸和文件、建设方的文件、建设现场的现场记录（或项目管理日志）、会议记录、验收情况及备忘录等等。其中项目管理日志是进行信息管理的一个最重要的方面。项目管理日志主要包括当天的工作项目和工作内容、投入的人力和设备运行情况、计划的完成情况及进度情况、停工和返工及窝工情况。信息管理主要措施要求如下：

1、制定详细的信息收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，力求信息管理的标准化和制度化。由专人负责系统建设信息的收集、分类、整理储存及传递工作。信息传递以文字为主，统一编号，利用计算机进行管理，力求信息管理的高效、迅速、及时和准确，为系统建设提供及时有用的信息和决策依据。

2、在项目实施过程中做好工程监理日记和工程大事记。

3、做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档。

4、建立必要的会议、例会制度，整理好会议纪要，并监督会议有关事项的执行情况。

5、立足于建设现场，加强动态信息管理，对现场的信息进行详细记录和分析，做到以文字为基础，以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较，督促建设方的人员和设备到位，促使承包商按合同完成各项目标，从而实现对进度、质量、投资的控制。

6、建立完整的各项报表制度，规范各种适合本项目的报表。定期将各种报表、信息分类汇总，及时向采购人及有关各方报送。

7、监理项目验收时，应提交符合规定的有关工程的成套资料，包括印刷本和电子版。

（七）日常监理

- 掌握监理范围内涉及的各种技术及相关标准；

- 安排足够的监理人员，成立项目监理部，按工程需要派驻相应的专业人员进行项目现场监理，随时为采购人提供服务，总监理工程师必需专职于本项目；

- 制定工程管理的组织机构方案并协助采购人组建相关机构，并提供相关培训；

- 熟悉了解项目的业务需求，协助采购人对项目的目标、范围和功能进行界定，参与并协助项目的设计方案交底审核工作；

- 建立健全科学合理的会议制度，并予以贯彻落实；

- 建立健全科学合理的文档管理制度，制订开发过程中产生的各类文档制作、管理规范，并予以贯彻落实；

- 与采购方一起制定评审机制，在工程实施全过程中随时关注隐患苗头，如发现将会导致工程失败的情况出现时，应及时启动评审机制，组织专家对工程实施情况进行评审，对评审不合格的，应向采购方提出终止合同意见。此外，还应组织定期评审（阶段性评审、里程碑评审、验收评审），对评审结果为优的，提出奖励意见，评审不合格的，则向采购方提出处理意见；

4.5工程各阶段的监理规划、实施

投标人应对本项目从设计施工到项目竣工验收阶段制定一整套工程监理的工作流程，并叙述各阶段主要监理工作内容。

本项目监理工作主要分为设备/材料采购、施工阶段、验收阶段、质保期阶段等。

⑴、设备/材料采购监理

建设项目由承包单位承担设备/材料采购任务，工程监理单位在设备/材料采购阶段监理工作主要有：

- 审核承包单位的设备采购计划和设备采购清单；

- 订货进货验证；

- 组织到货验收；

- 鉴定、设备移交等；

⑵、施工阶段监理

1、开工前的监理

- 审核施工设计方案：开工前，由监理单位组织实施方案的审核，内容包括设计交底，了解需求、质量要求，依据设计招标文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成实施的障碍；

- 审核实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

- 审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行和监督；

- 审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；

- 审核实施人员：确认施工方提交的实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因；

- 审核《软件项目开发计划》。

2、施工准备阶段的监理

- 审批开工申请，确定开工日期；

- 了解承包商设备订单的定购和运输情况；

- 了解施工条件准备情况；

- 了解承建单位实施前期的人员组织、施工设备到位情况；

- 编制各个子项目监理细则；

- 签发开工令。

3、施工阶段的监理

- 审核软件开发各个阶段文件；

- 协助采购人组织软件开发阶段评审；

- 材料、硬件设备、系统软件的供货计划的审核；

- 材料、硬件设备、系统软件的进场、开箱和检验；

- 促使项目中所使用的产品和服务符合合同及国家相关法律法规和标准；

- 对施工各个阶段的安装工艺进行检查；

- 审核项目各个阶段进度计划；

- 督促、检查承建单位进度执行情况；

- 审查项目变更，提出监理意见；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；

- 按周（月、旬）定期报告项目情况；

- 组织召开项目例会和专项会议。

4、试运行阶段的监理

- 协助建设方确认项目进入试运行；

- 监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

- 进行试运行期系统测试，做出测试报告；

- 对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测；

- 进行试运行时间核算；

- 协助业主确认试运行通过。

⑶、验收阶段监理

1、验收阶段

依照海南省信息化管理细则，海南省验收管理办法约定执行。

- 对承建单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；

- 监督检查承建单位作好用户培训工作，检查用户文档；

- 组织系统初步验收；

- 审查承建单位提交的竣工文档；

- 参与项目竣工验收；

- 竣工资料收集整理齐全并装订，签署验收报告；

- 审核项目结算；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；

- 向建设单位提交监理工作总结；

- 将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交采购人；

- 系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

2、项目移交阶段

- 系统的设计方案、设计图纸和竣工资料的全部移交；

- 设备、软件、材料等的验收文档核实；

- 施工文档的移交；

- 竣工文档的移交；

- 项目的整体移交。

⑷、质保期阶段监理

监理单位承诺依据委托监理合同约定的工程质量保修期规定的时间、范围和内容开展工作主要有：

- 定期对项目进行回访，协助解决技术问题；

- 对项目建设单位提出的质量缺陷进行检查和记录；

- 对质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属；

- 检查承建单位质保期履约情况，督促执行；

- 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见。

投标人应根据上述监理工作内容（但不局限于上述内容），分别制定详细的监理工作流程，使错误！未指定书签。的监理工作流程化、制度化。

4.6监理工作要求

1、监理工作制度要求

根据本项目的特色，本项目要求以现场监理为主要方式进行，在施工现场主要监理人员必须具备所从事监理业务的专业技术和类似系统经验，并具有丰富的项目管理经验。本次监理项目实行总监理工程师负责制，在整个项目建设期间，总监理工程师必须保证有三分之一工作日以上的时间到甲方现场，且必须在建设期间全程常驻至少一名监理工程师在甲方现场进行监理协调调度。监理公司应建立项目监理小组，负责整个项目的全程监理工作。监理人员的确定和变更，须事先经业主方同意。监理人员必须奉公守法，具有高度的责任心。

2、监理项目组织要求

工程监理组织形式应根据工程项目的特点、工程项目承包模式、业主委托的任务以及监理单位自身情况而确定，结构形式的选择应考虑有利于项目合同管理、有利于目标控控制、有利于决策指挥、有利于信息沟通。

要求投标人在报价方案中要明确工程监理的各项运作，包括监理人员的相关资料、职能分配、监理组织的构成及工作流程、各项监理工作的相关负责人等。

3、监理信息管理要求

投标人应制定有关本项目信息管理流程，规范各方文档并负责整理记录归档业主单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录等各种文档，并定期以监理月（周/季）报形式提交业主。包括下列监理工作：

1) 做好监理日记及工程大事记；

2) 做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

3) 做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；

4) 管理好实施期间的各类、各方技术文档；

5) 做好项目周报；

6) 做好监理建议书、监理通知书存档；

7) 阶段性项目总结。

投标人应针对项目特点，制定相应的信息分类表、信息流程图、信息管理表格、信息管理工作流程与措施，同时要求采用先进的项目信息管理软件对项目信息进行综合管理。

4、监理合同管理要求

本项目建设过程中会与承建单位签订各种合同，投标人应该针对项目特点制定合同从草案到签署的管理工作流程与措施，规范合同管理，并在具体项目合同执行时进行下列监理工作：

1) 跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

2) 对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3) 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4) 对合同终止进行审核确认；

5) 根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

要求对项目合同进行合理的管理，以完善整个项目建设的过程。

5、监理服务准则

遵照国家GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范W》、工信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定D》的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

- 执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

- 不收受被监理单位的任何礼金。

- 不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

- 遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

- 坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

- 坚持科学的态度和实事求是的原则。

- 在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成起担负的建设任务。

- 不泄漏所监理的项目需保密的事项。

6、监理依据

1）国家GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范W》、工信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定D》和海南省有关信息系统项目建设和监理管理规范；

2）建设单位与承建单位签订的承包工程合同

3）建设单位与监理单位签订的委托监理合同

4）本工程招标书、招标过程文件、各中标商的投标书

5）国家有关合同、招投标、政府采购的法律法规

6）部颁、地方政府的信息工程、信息工程监理的管理办法和规定

7）建设工程和信息工程相关的国家、行业标准和规范

8）建设工程和信息工程技术监督、工程验收规范

9）与工程相关的技术资料

10）其他与本项目适用的法律、法规和标准

11）国家、地方及行业相关的技术标准

7、安全保密要求

本项目要求投标人制定一整套工程监理安全保密制度，确定工程保密责任人，同时要求投标人：

- 按照国家、省、市的有关法规文件规定，要求监理履行保密责任，并与建设单位签订保密协议；

- 监理单位各级组织严格履行保密职责；

- 按照公司内部保密规定开展监理工作。

8、监理验收要求

- 审核监理方应提交的各类监理文档和最终监理总结报告，综合评估监理方在系统开发进度、质量把关、重难点问题解决、项目投资等方面的监理情况。只有文档齐全，系统开发工作中没有出现重大质量事故才予验收。

本监理工作的最终验收由委托方组织。

### 第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日海南省拘留所信息化安防改造工程项目（项目编号:HZ2017-425）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

A包：

1、预付款：合同生效后的一周内，甲方支付乙方 30 % 工程款；

2、主要设备到货并经甲方确认后的一周内，甲方支付乙方 30 %的工程款；

3、系统建设完成并试运行贰个月，系统验收合格后一周内，甲方支付乙方工程款35%；

4、余款5%作为质保金，质保期满无质量责任问题则无息付款。

B包：

1、本合同签订后15个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 50% ；

2、提交测评报告后15个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30%

3、项目整体验收合格后15个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 20%。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。（如果甲方或乙方需要，则可在此增加合同份数）。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质要求响应表（表3）

4、投标人简介

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、投标人资格要求中的所有材料复印件

6、保证金缴纳证明复印件

7、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

8、社会保障缴费记录复印件

8、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

9、法人代表、授权代表身份证复印件

10、同类项目业绩表（表5）

11、生产厂商授权书（表6）

12、近三年来无违法记录声明函（表7）

13、技术部分（包括所投产品彩页、方案、技术资料、售后服务、培训等）

14、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表（A包）

项目名称：海南省拘留所信息化安防改造工程项目

项目编号： HZ2017-425         工期/交货期：合同签订后

| 序号 | 项目/设备名称 | 品牌型号、规格配置或要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有货物、运输、安装、集成、调试、试运行、服务、税等费用；

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 开标一览表（B包）

项目名称：海南省拘留所信息化安防改造工程项目

项目编号： HZ2017-425

| 序号 | 项目名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |
| 投标总价 | （小写） |
|  | （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况，投标人必须如实填写，不得拷贝“招标文件技术参数/功能描述”要求，否则视为不满足。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的海南省拘留所信息化安防改造工程项目（项目编号为： HZ2017-425 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、投标人项目业绩表

项目名称：海南省拘留所信息化安防改造工程项目    项目编号： HZ2017-425

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 签约时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

### 表6、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2017-425的海南省拘留所信息化安防改造工程项目的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

### 表7、声明函

致：海南海政招标有限公司

为响应贵公司组织的海南省拘留所信息化安防改造工程项目货物及服务的招标采购活动，我公司声明：

在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人最低的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 包号 | 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| A包 | 权重 | 70% | 30% |
| B包 | 权重 | 80% | 20% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：海南省拘留所信息化安防改造工程项目          包号：  包

项目编号： HZ2017-425

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 关键性技术要求 | 带★的技术指标是否全面满足（如有） |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表（A包）

项目名称：海南省拘留所信息化安防改造工程项目

项目编号： HZ2017-425

| 序号 | 评比项目 | 评分内容及标准 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体设计方案要求 | 投标文件相比较，内容完整、条理清晰、技术方案完善，提供完整详细、符合实际的实施方案的，优：得3分；良：得1分；一般：得0分 | 3 |  |
| 2 | 技术性能指标要求 | 采购清单：项目软硬件设备/材料配置清单中设备/材料技术性能指标描述（含公安部相关检测机构出具的检测报告等产品资质文件及证明材料）响应情况，完全满足的得满分；带“▲”指标每一项不满足扣2分，不带“▲”指标每一项不满足扣1分，扣完为止。 | 45 |  |
| 3 | 投标人本地化售后服务能力要求 | 投标人具有较强本地化技术、服务能力，项目组中本地实施技术、服务人员 40人以上，得5分，20～39人的，得3分，1～19人的，得1分，其它不得分。（投标人提供上述人员在项目实施地最近连续六个月社保缴纳证明及缴费花名册并加盖投标人公章） | 5 |  |
| 4 | 投标人本项目管理团队能力要求 | 投标人负责本项目的技术负责人具有安防工程技术人员资格证书的，得1分。（提供身份证、证书及所在公司近期六个月社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章，原件备查） | 1 |  |
| 5 |  | 投标人负责本项目的项目经理同时具备省级安全技术防范行业协会专家证书和全国建设工程造价员资格证书的，得2分。（提供身份证、证书及所在公司近期六个月社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章，原件备查） | 2 |  |
| 6 | 投标人实力要求 | 投标人具有安防工程企业设计施工维护能力壹级证书的，得1分。（提供证书复印件并加盖投标人公章，原件备查） | 1 |  |
| 7 | 投标人施工运维能力要求 | 2014年以来，投标人具有安防系统工程项目案例，单项合同金额100万元以上的，得1分。（提供项目合同复印件并加盖投标人公章，原件备查） | 6 |  |
|  |  | 2014年以来，投标人具有视频监控类项目建设案例，得5分。（提供项目合同复印件并加盖投标人公章，原件备查） |  |  |
| 8 | 主要设备厂商实力 | 1、所投“200万像素半球”、“200万像素枪机”设备制造商具备CMMI 4（含）以上证书，得1分。（提供证书复印件并加盖设备制造商公章或投标专用章） | 3 |  |
|  |  | 2、所投“200万像素球机”设备制造商具备ISO9001质量管理体系认证证书，得1分。（提供证书复印件并加盖设备制造商公章或投标专用章） |  |  |
|  |  | 3、所投“网络视频存储服务器”设备制造商获得过中国电子信息百强企业和全国电子信息行业最具潜力企业，完全满足得1分（提供证书复印件并加盖设备制造商公章或投标专用章） |  |  |
| 9 |  | 1、所投交换机设备制造商管理规范，履约能力强，口碑优秀，提供国家工商行政管理总局颁发的“守合同重信用单位”，得1分（提供证书复印件并加盖设备制造商公章或投标专用章）。 2、所投交换机设备制造商管理规范，履约能力强，口碑优秀，连续3年获得由第三方权威机构出具的“服务满意度金奖，得1分（提供证书复印件并加盖设备制造商公章或投标专用章）。 | 2 |  |
| 10 |  | 所投精密空调设备制造厂商通过ISO9000系列认证，具备制冷设备类《全国工业生产许可证》，且投标空调产品具备CCC认证证书，节能认证证书、CE认证，满足得2分。（提供证书复印件并加盖设备制造商公章或投标专用章） | 2 |  |
| 11 | 报价评分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／投标报价)×价格权值×100%。 | 30 |  |
| 12 | 满分 |  | 100 |  |

评委：

### 技术、商务评分表（B包）

项目名称：海南省拘留所信息化安防改造工程项目

项目编号： HZ2017-425

| 序号 | 评比项目 | 评分内容及标准 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力情况 | 具有ISO9001质量管理体系认证证书，得2分，没有得0分； | 2 |  |
| 2 |  | 具有省级企业信用评价中心颁发的3A级信用等级证书，得3分，否则得0分； | 3 |  |
| 3 | 项目团队能力 | 总监取得信息系统监理师证书得2分； | 2 |  |
| 4 |  | 总监同时具有高级项目管理师资格证书、注册安全工程师执业资格证书以及监理工程师执业资格证书（人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部联合颁发）的，得5分；具有其中一个证书得1分；具有2个得3分，没有不得分。（提供最近3个月社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章）。 | 5 |  |
| 5 |  | 项目团队成员具有信息系统监理师资格证书的，每人0.5分，最高2分； （提供最近3个月海南本地社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章） | 2 |  |
| 6 |  | 项目团队成员具有良好的信息技术管理以及服务能力，获得ITIL基础认证证书(ITIL Foundation Certificate in IT Service Management)的，每个得1分，最高得3分，没有得0分。 （提供最近3个月社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章）。 | 3 |  |
| 7 |  | 项目团队成员具有注册信息安全专业人员（CISP）资格证书的，得2分，最高2分； （提供最近3个月海南本地社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章） | 2 |  |
| 8 | 案例 | 2013年以来投资额在1000万元以上的政府信息化建设项目工程监理案例，每个得1分，最多得8分（提供中标通知书以及合同复印件，加盖公章）。 | 8 |  |
| 9 | 本地化服务能力 | （1）在海南本地注册或设有分支机构，有固定的技术服务机构，得2分，否则得0分。（投标文件中需提供分支机构营业执照复印件加盖公章）。 | 2 |  |
| 10 |  | （2）本项目实施团队要求：本地实施团队人数在10人以上得5分；5-9人得3分；3-4人得2分；2人以下得1分。 （提供最近3个月海南本地社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章） | 5 |  |
| 11 | 技术部分 | 监理工作内容响应情况，对本项目建设需求和范围的理解程度，针对本项目重难点的理解分析。按评估等级的百分比计算得分；优：5-6分；良：3-4分；一般：1-2分 | 6 |  |
| 12 |  | 监理各阶段措施及方法（准备阶段2分、项目实施阶段2分、测试阶段2分、验收阶段2分）。各子项系统分值专家根据实际情况精确到小数点后一位，即0.1为单位值。此子项漏缺则为0分 | 8 |  |
| 13 |  | 项目监理服务方案中分别对应质量、进度、投资、信息安全、知识产权五项控制，合同及信息两项管理，组织沟通协调的完整描述，以上每项最多得2分，满分14分。 | 14 |  |
| 14 |  | 监理单位的人员配备的合理性。 1、监理理单位对本项目的人员配备能否满足项目建设、监理人员岗位职责设置是否完整； 优：3分；良：1分；一般0.5分； 2、为了更好的协助业主单位做好投资目标控制，确保项目费用控制在合同规定的范围之内，项目实施团队成员中具有全国建设工程造价员资格证书（专业：计算机、网络设备及布线安装工程），得2分，最高得2分。（提供最近3个月海南本地社保缴纳证明，社保缴纳单位必须与投标单位名称一致，加盖公章） | 5 |  |
| 15 |  | 监理服务响应和服务承诺。 优：3分；良：2分；一般：1分 | 3 |  |
| 16 |  | 针对本项目的合理化建议经专家核定的针对本项目确实有效的，每条1分，最高2分，没有得0分。 | 2 |  |
| 17 |  | 系统测试验收方案：系统设备安装调测及验收方案可行并与项目特点相符，方案中包含每个子系统正确的测试及验收方法。 优：7-8分；良：3-5分；一般：1-2分 | 8 |  |
| 18 | 报价评分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／投标报价)×价格权值×100%。 | 20 |  |
| 19 | 总分 | 100 |  |

评委：