高中部校园监控和校园广播系统（第二期）

# 询价文件

# 招标编号：HZ2017-532

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海口市琼山中学

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一七年十月

目   录

第一章  询价邀请函	1

第二章  报价人须知	3

第三章 询价采购货物需求一览表	9

第四章 报价文件内容和格式	18

第五章 合同条款	25

初步审查表	28

# 第一章  询价邀请函

海南海政招标有限公司受海口市琼山中学的委托，近期将对高中部校园监控和校园广播系统（第二期）项目 (项目编号: HZ2017-532)组织询价采购，欢迎有兴趣的供应商参加报价。

一、项目名称、编号、内容及技术要求

1、项目名称：高中部校园监控和校园广播系统（第二期）

2、项目编号：HZ2017-532

3、用途：海口市琼山中学工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、项目预算：：￥1,498,518.00元。

二、报价人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近一年内任意三个月的纳税证明或者会计师事务所出具的近一个年度财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近一年内任意三个月的社保缴费记录复印件）；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

5、购买本项目询价文件并缴纳投标保证金。

三、询价文件的获取

1、时间：2017年11月9日至2017年11月13日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；

3、标书售价：￥200元/套（售后不退），报价保证金为：￥10000元。

4、报价保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。报价保证金需在投标截止时间一天前到账。

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

5、购买询价文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和报价人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。

四、报价截止时间、地点

1、报价截止时间：2017年11月14日09：30；

2、开标时间：2017年11月14日09：30；

3、开标地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002；

4、公告发布媒介：www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005

项目联系人： 成诗雅

电话/传真：0898-68500661、0898-68500660

电子邮箱：hnhzzb@163.com

财务：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、地址：琼山区府城镇建国路56号

2、联系人：卢世宝

3、联系电话：13876268388

海南海政招标有限公司

二○一七年十一月

# 第二章  报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海口市琼山中学

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3报价人：已从招标代理机构购买询价文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2．适用范围

本询价文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3．合格的报价人

3.1 凡有能力按照本询价文件规定的要求交付货物和服务的报价单位均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本询价文件第一章的“报价人资格要求”规定的条件。

3.3投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的投标人不得参与投标。

3.4报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．报价费用

4.1无论报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．询价文件的约束力

5.1报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本询价文件中的所有条件和规定。

二、询价文件

6．询价文件的组成

6.l 询价文件由五部分组成，包括：

第一章  询价邀请书

第二章  报价人须知

- 询价采购货物需求一览表及技术要求

- 报价文件内容和格式

- 合同条款

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅询价文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按询价文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7．询价文件的澄清

报价人在收到询价文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截止一个工作日前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一询价文件的报价人。

8．询价文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改询价文件。修改通知作为询价文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2 当询价文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按询价文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟报价截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一询价文件的报价人。

三、报价文件

9．报价

9.1报价人应按询价采购货物需求一览表的要求报价。

9.2报价均须以人民币为计算单位。

10．报价保证金

10.1 报价保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账，报价人需在报价截止时间一天前办理保证金支付手续。

10.2 若报价人不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。

10.3 报价保证金的退还

10.3.l 成交人的报价保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

10.3.2 落标报价人的报价保证金将在招标代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

10.3.3如报价保证金为招标代理机构收取，则成交结果公告期满后，报价人应把报价保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理保证金退还手续；

如保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤回期报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．报价有效期

11.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．报价文件的数量、签署及形式

12.1 报价文件一式肆份，正本一份，副本叁份。

四、报价文件的递交

13．报价文件的密封及标记

13．l 报价人应将报价文件密封在报价专用袋中，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：高中部校园监控和校园广播系统（第二期）

项目编号：HZ2017-532

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14．报价截止时间

14.l 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

14.2 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、授标及签约

15．定标原则

15.1 询价小组由从省综合评标专家库中随机抽取相关专家和用户代表共三名组成，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

15.2 询价小组对报价文件的资格性和符合性进行初步评审，有以下情况的将不能通过初步评审：

- 报价人未能满足报价人资格要求的；

- 报价人未提交法人授权委托书的；

- 报价文件未按询价文件规定要求填写报价内容及签名盖章的；

- 报价人未按询价文件要求的金额提交报价保证金的；

- 报价有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 报价不是固定价或者不是唯一的；

- 报价内容有缺漏的；

- 不符合询价文件规定的其它条件。

15.3 询价小组将严格按照询价文件的要求对通过初步评审的报价人的报价文件进行评审，定标原则采用完全满足采购需求的前提下最低价中标法；

15.4询价小组根据评标办法推荐出三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。

15.5 招标代理机构将在政府采购指定网站媒体上公示成交结果。

16.关于政策性优惠

16.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*（1-2%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

16.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价*（1-1%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

16.3报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

16.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

16.3.2具体评审价说明：

1）报价人为小型或微型企业，其评审价=报价*（1-6%）；hzzb

2）报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=报价*（1-2%）。

16.3.3报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

17．成交通知

17.1 成交人收到成交通知后，须在规定时间到招标代理机构办理相关手续。

17.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

18．签订合同

18.l 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

18.2 询价文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

19．采购代理服务费

19.1本次采购活动采购代理服务费按国家相关规定向成交人收取。

# 第三章 询价采购货物需求一览表

项目名称：高中部校园监控和校园广播系统（第二期）

项目编号：HZ2017-532

| 序号 | 产品名称 | 技术要求、规格配置（详见附录） | 所投产品牌型号、规格配置 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出口网关 | 固化8个千兆电口，固化2个千兆光口，内置500G硬盘，内置风扇（流控及URL特征库免费升级，IPsec VPN免费 ，SSL VPN 免费赠送5个授权） |  | 台 | 1 |  |  | 需要厂家授权 |
| 2 | 核心交换机 | 配置包含： （主机）1×S8605E-Iseries （引擎）1×M8600E-CM （电源）2×RG-PA600I |  | 台 | 1 |  |  | 需要厂家授权 |
|  |  | 24端口千兆以太网电接口板（RJ45）+20端口千兆以太网光口（SFP,LC）+4端口万兆以太网光口（SFP+,LC） |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | 汇聚交换机1 | 28口SFP接口（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，2个模块化电源插槽，至少需要购买1个电源模块 |  | 台 | 4 |  |  | 需要厂家授权 |
|  |  | 交换机电源模块必配1块，支持1+1电源冗余 |  | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 万兆LC接口模块（62.5/125μm：33米；50/125μm：66米；模态带宽为2000MHz•km时传输300米），适用于SFP+接口 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 4 | 汇聚交换机2 | 28口SFP接口（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，2个模块化电源插槽，至少需要购买1个电源模块 |  | 台 | 1 |  |  | 需要厂家授权 |
|  |  | 1000BASE-SX mini GBIC转换模块（850nm） |  | 个 | 40 |  |  |  |
|  |  | 交换机电源模块，必配1块，支持1+1电源冗余 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 24口交换机（含12个POE口） | 24口10/100/1000M自适应电口(最多支持12口PoE供电或6口PoE+远程供电)，4口SFP非复用端口，每端口最大PoE功率输出30W，整机输出最大PoE功率为185W |  | 台 | 6 |  |  | 需要厂家授权 |
| 6 | 24口POE交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口(最多支持24口PoE供电或12口PoE+远程供电)，4口SFP非复用端口，每端口最大PoE功率输出30W，整机输出最大PoE功率为370W |  | 台 | 19 |  |  | 需要厂家授权 |
| 7 | 24口交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口交换机，4个SFP光口 |  | 台 | 31 |  |  | 需要厂家授权 |
| 8 | 无线控制器 | 下一代无线控制器，自带8个千兆电口，2个SFP复用口；默认支持32个AP，可通过扩展License最大控制224个AP；支持墙面式AP特性，墙面式AP最大可控数量翻倍)，标配一个电源，不可扩展 |  | 台 | 1 |  |  | 需要厂家授权 |
|  |  | WS系列无线控制器产品专用升级许可证License，每套可支持增加128个普通AP或256个墙面式AP的控制权 |  | 套 | 1 |  |  | 需要厂家授权 |
|  |  | 1000BASE-SX mini GBIC转换模块（850nm） |  | 个 | 2 |  |  | 需要厂家授权 |
| 9 | 放装AP | 室内无线接入点，双路双频，支持2条空间流，整机最大接入速率1167Mbps，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac同时工作，胖/瘦模式切换、WAPI、单电口上联、PoE和本地供电，（PoE和本地电源适配器需单独选购） |  | 个 | 124 |  |  | 需要厂家授权 |
| 10 | 室外AP | 室外增强型无线接入点，最大接入速率1750Mbps，内置X-sense定向天线，并支持天线内外置切换。802.11a/b/g/n/ac同时工作，胖/瘦模式切换、WAPI、PoE+供电（PoE+需单独选购） |  | 个 | 5 |  |  | 需要厂家授权 |
| 11 | 认证系统 | 硬件版本无需单独配置服务器；最高支持配置5000并发在线终端数授权 |  | 套 | 1 |  |  | 需要厂家授权 |
|  |  | 每个License增加500终端的授权许可 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 网络管理软件 | 智能网络指挥官基础组件，不含节点 |  | 套 | 1 |  |  | 需要厂家授权 |
|  |  | 智能网络指挥官拓扑管理组件，可提供拓扑展示 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | SNC 软件License，每个License可增加100个设备节点授权许可 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 智能网络指挥官无线管理组件，需配合Base和Topo组件使用 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | SNC-WLAN管理节点License，每个License可增加50个Fit AP节点授权许可，需配合WLAN组件使用 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | SNC-WLAN管理节点License，每个License可增加100个Fit AP节点授权许可，需配合WLAN组件使用 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 应用和存储服务器 | 1颗E5-2603v4 1.7GHz 6C 85W 15M处理器， 16GB内存，2块1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5 G3HS HDD热插拔硬盘， RAID卡：RAID 0/1/5，带1GB Flash， 4个千兆网口，DVD光驱，双冗余电源，导轨，三年保修 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 不间断电源 | 功率10KVA 在线式延时1小时 16节12V100AH电池 含接线铜排和电池箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 服务器机柜 | 42U服务机柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 机房环境监控系统 | 机房环境综合监测短信报警器 + 二个温湿度传感器 + 二个无线烟雾传感器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 机房装修 | 铝扣板吊顶，防静电地板、照明灯具开关等（按10个平方面积计算） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 灭火器 | 二氧化碳3Kg瓶装灭火器 |  | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 19 | 综合布线系统 | 材料包括六类双绞线、超五类双绞线、电源电缆、室内外光缆、网络机柜、网络模块、跳线等。 |  | 信息点 | 168 |  |  |  |
| 20 | 镀锌铁桥架 | 100mm*100mm*1.0mm，含桥接、连接配件 |  | 米 | 400 |  |  |  |
| 21 | 辅助材料 | 电缆电源线、跳线、配电柜、电源插座、扎带、PVC线管槽等辅助材料 |  | 批 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 | 小写：￥ 大写：人民币 |

交货期：合同签订后                              日期：

报价人：（盖章）                                  授权代表签名：

注：1、本报价应包括货物、运输、安装、测试、培训、售后服务等费用和一切应付的税费。

2、报价人要针对附录的技术要求填写技术及资质响应表，所有技术及资质指标必须全部满足，否则报价无效；

3、交货期：合同签订后30天内； 项目地点：采购人指定地点。

4、售后服务要求：

（1） 提供1年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，8小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内到达指定现场。

（2）免费质保期结束后，对产品继续提供完善而优惠的售后服务。

5、报价人中标后履约过程中，必须遵守国家有关法律的规定，如实提供检查所必须的材料，如有作假行为其报价将被拒绝，并报政府采购主管部门处理。

6、由于本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，因此报价人对本章的技术、功能及资质的要求必须全部满足或优于，否则报价无效。

7、其他要求

1）投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备、货物。

2）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3）投标人所投设备应符合中华人民共和国有关规范和安全要求；

4）投标人须负责投标货物的设计、制造、运输、验收、教学技术培训。

# 附录：

主要设备技术参数要求

## 出口网关

| 序号 | 参数指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 配置千兆电口≥8，支持独立管理口，配置千兆光口≥2，光口支持千兆、百兆自适应，内存≥2G，支持电口内置硬件Bypass模块。 | 支持 |
|  | 机标准1U设备，非X86多核硬件体系架构 | 支持 |
|  | 支持单硬盘插槽，内置硬盘容量≥500G，硬盘支持可插拔更换 | 支持 |
|  | 支持路由模式、桥接模式、旁路模式。 | 支持 |
|  | 支持静态路由、RIP(V1/V2)、OSPF等多种路由协议，支持DHCP Relay 、DHCP Server，支持NAT，支持多种NAT ALG，包括FTP、H.323、DNS等，支持QoS（PQ、CQ、FIFO、WFQ、CBWFQ等）。 | 支持 |
|  | 为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽、负载等多种方式。 | 支持 |
|  | 支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问，为防止虚假应标，提供设备配置界面截图 | 提供 |
|  | 支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理 | 支持 |
|  | 支持多线路捆绑技术，避免跨运营商的数据访问；实现丢包恢复；报文压缩，增加带宽容量。提供设备配置截图。 | 提供 |
|  | 支持NAT日志、URL日志记录，支持本地化至少60天日志存储和远程Web检索。 | 支持 |
|  | 支持中文WEB界面和CLI命令行配置、管理和监控，支持SNMPv1/v2。 | 支持 |
|  | 为方便vpn内部流量的限速，保证关键流量在vpn通道的使用，要求支持可视化vpn功能，vpn建立完成后能够自动生成拓扑图，可以查看vpn流量使用情况并对其进行限速，便于监控各接入单位设备在线状态实现统一运维。 | 支持 |
|  | 支持应用路由功能，支持基于WEB、P2P、视频等应用进行路由选择，为防止虚假应标，提供设备应用路由功能的配置界面截图并加盖原厂商章。 | 提供 |
|  | 支持基于应用优化、TCP优化、数据压缩、消除冗余数据的双边加速技术，提高用户的上网体验 | 支持 |
|  | 支持网络资源加速，可对指定网络资源提供热点资源本地化服务。为防止虚假应标，需提供配置及资源热点页面。 | 提供 |
|  | 配置要求：本次要求支持并实际配置IPSec VPN使用授权许可≥100个。 | 配置 |

## 核心交换机

| 序号 | 参数指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 模块化核心路由交换机，整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥3个 | 支持 |
|  | 设备性能：交换容量≥80T，包转发性能≥18000Mpps，提供官网截图并加盖厂商章。 | 提供 |
|  | 表项容量：整机ARP表项≥170K，整机MAC表项≥500K，提供中国泰尔实验室报告并加盖厂商章。 | 提供 |
|  | 接口扩展：支持配置POE线卡，整机支持40G接口数量≥30个。 | 支持 |
|  | 二层功能：802.11Q 4K,QinQ、SUPER VLAN；链路聚合，端口镜像。 | 支持 |
|  | 三层功能：支持DHCP SERVER；支持BGP4/4+、ISISv4/v6、OSPFv2/v3、VRRPv2/v3、支持BFD与RIP/OSPF/BGP联动；支持GR for RIP/OSPF/BGP/ISIS等；支持MPLS PE。 | 支持 |
|  | 数据中心功能：支持 N:1虚拟化，将多台物理设备虚拟为1台逻辑设备；1：N虚拟化：可将一台物理设备虚拟化为多台逻辑设备，各虚拟交换机间具备独立的转发表项及配置界面。 | 支持 |
|  | 设备配置：1+1冗余电源；千兆电口≥24个，千兆光口≥20个；万兆光口≥4个。 | 配置 |
|  | 投标设备原厂商技术水平应在国内同行业中居须处于领先地位，需提供中国教育装备行业协会会员证书。 | 提供 |
|  | 设备生产厂家在本地设有办事处以及售后服务机构，并且对于此次所选设备均在当地有备件。要求厂家≥3年质保； | 支持 |

## 汇聚交换机1

| 序号 | 参数指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 固化端口：≥28个10/100/1000Mbps光口，≥4个SFP+光口，≥8个千兆光电复用口，支持冗余电源。 | 支持 |
|  | 性能：交换容量≥5.9Tbps，包转发率≥340Mpps，提供官网截图并加盖厂商章。 | 提供 |
|  | 二层功能：支持4K 802.1Q 、protocol VLAN、QINQ、IGMP Snooping v1/v2/v3、堆叠、远程端口镜像。 | 支持 |
|  | 三层功能：支持RIP、RIPNG动态路由协议；支持DHCP SERVER；支持BFD for RIP；支持虚拟化功能；支持手工隧道、ISATAP，自动隧道。 | 支持 |
|  | 为提升设备适应环境的能力，保证寿命更长，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备防腐蚀能力，符合GB-T2423.51-2000标准，需提供第三方权威机构测试报告； | 提供 |
|  | 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。以第三方权威机构测试报告为准。 | 提供 |
|  | 安全功能：扩展ACL、专家级ACL ；支持802.1x和WEB认证功能；支持抗攻击。 | 支持 |
|  | 节能功能：支持802.3az高效节能以太网络（EEE）技术。 | 支持 |
|  | 设备生产厂家在本地设有办事处以及售后服务机构，并且对于此次所选设备均在当地有备件。要求厂家≥3年质保； | 支持 |
|  | 配置万兆多模光模块2个 | 配置 |

## 汇聚交换机2

| 序号 | 参数指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 固化端口：≥28个10/100/1000Mbps光口，≥4个SFP+光口，≥8个千兆光电复用口，支持冗余电源。 | 支持 |
|  | 性能：交换容量≥5.9Tbps，包转发率≥340Mpps，提供官网截图并加盖厂商章。 | 提供 |
|  | 二层功能：支持4K 802.1Q 、protocol VLAN、QINQ、IGMP Snooping v1/v2/v3、堆叠、远程端口镜像。 | 支持 |
|  | 三层功能：支持RIP、RIPNG动态路由协议；支持DHCP SERVER；支持BFD for RIP；支持虚拟化功能；支持手工隧道、ISATAP，自动隧道。 | 支持 |
|  | 为提升设备适应环境的能力，保证寿命更长，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备防腐蚀能力，符合GB-T2423.51-2000标准，需提供第三方权威机构测试报告； | 提供 |
|  | 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。以第三方权威机构测试报告为准。 | 提供 |
|  | 安全功能：扩展ACL、专家级ACL ；支持802.1x和WEB认证功能；支持抗攻击。 | 支持 |
|  | 节能功能：支持802.3az高效节能以太网络（EEE）技术。 | 支持 |
|  | 设备生产厂家在本地设有办事处以及售后服务机构，并且对于此次所选设备均在当地有备件。要求厂家≥3年质保； | 支持 |
|  | 配置千兆单模光模块40个 | 配置 |

## 24口交换机（含12个POE口）

| 序号 | 参数指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 固化（不依靠扩展模块）10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥28，POE供电端口≥12个、POE+供电端口数≥6个，交换容量≥250Gbps ，转发性能≥90Mpps | 支持 |
|  | 配置及日志存储等简化维护和管理，USB端口≥1个 | 支持 |
|  | 要求设备采用节能设计 | 支持 |
|  | 支持链路协测功能 | 支持 |
|  | 支持流镜像功能 | 支持 |
|  | 支持IPv4和IPv6的三层路由、RIP路由功能 | 支持 |
|  | 支持IPv4组播、IPv6组播 | 支持 |
|  | 支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust | 支持 |
|  | 支持IPv4 ACL，配置支持源/目的IPv6地址、源/目的端口的硬件IPv6 ACL，ACL80 | 支持 |
|  | 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取 | 支持 |
|  | 支持抗攻击，支持CPU限速功能 | 支持 |
|  | 所投设备能检测到攻击源，并将攻击源隔离 | 支持 |
|  | 支持Web认证功能，并和802.1X、IPv4/IPv6 ACL同时开启，防ARP欺骗、CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约 | 支持 |
|  | 要求所投设备具备良好的扩展性，要求所投设备支持堆叠且单向堆叠带宽≥2.5G | 支持 |
|  | 提供MAC地址认证功能，并能和安全管理系统联动实现MAC地址认证，使得打印机、VOIP电话这类设备能够通过自身MAC地址进行网络认证，访问网络。 | 支持 |
|  | 端口防雷能力不小于8KV | 支持 |
|  | 设备支持通过USB接口进行实体认证功能，保留测试权利。 | 支持 |

## 24口POE交换机

| 序号 | 参数指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化SFP非复用口≥4个 | 支持 |
|  | 交换容量≥3.024Tbps，转发性能≥126MMpps | 支持 |
|  | 投标产品所有电口均支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥12个，整机POE功率输出≥370W | 支持 |
|  | 投标产品可通过同一品牌的前端适配器实现常见的AC 24V、DC 12V等规格的非POE终端远程供电，提供所投产品官网截图（含链接）、实物照片并加盖厂商章。 | 提供 |
|  | 投标产品支持面板自带一键查看POE供电状态功能，提供所投产品官网截图（含链接）、实物照片并加盖厂商章。 | 提供 |
|  | 为提升设备适应恶劣环境能力，要求所投产品必须涂装三防漆，充分提升设备绝缘、防潮、防腐蚀、防霉、防盐雾等性能,提供官网截图 | 提供 |
|  | 支持IPv4和IPv6的静态路由 | 支持 |
|  | 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取 | 支持 |
|  | 投标产品支持单端口POE输出功率≥60W，提供所投产品官网截图（含链接）、文字说明并加盖厂商章 | 提供 |
|  | 为了灵活控制终端的工作状态，要求所投产品支持端口定时上下电操作，提供官网截图（含链接）； | 支持 |
|  | 为了保证良好的散热效果，要求所投产品支持智能调速风扇设计 | 支持 |
|  | 要求所投产品支持openflow 1.3协议，出具全球SDN测试认证中心出具的证书和测试报告详情页作为证明，并且在全球SDN测试认证中心官网的测试认证页面可以查询到此产品名称，同时提供截图。 | 提供 |
|  | 设备生产厂家在本地设有办事处以及售后服务机构，并且对于此次所选设备均在当地有备件。要求厂家≥3年质保； | 支持 |

## 24口交换机

| 序号 | 参数指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 固化（不依靠扩展模块）10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥28， | 支持 |
|  | 交换容量≥3Tbps ，转发性能≥126Mpps，提供官网截图并加盖厂商章。 | 提供 |
|  | 配置及日志存储等简化维护和管理，USB端口≥1个 | 支持 |
|  | 要求设备采用节能设计，提供第三方节能产品认证证书复印件。 | 提供 |
|  | 支持链路协测功能 | 支持 |
|  | 支持流镜像功能 | 支持 |
|  | 支持IPv4和IPv6的三层路由、RIP路由功能 | 支持 |
|  | 支持IPv4组播、IPv6组播 | 支持 |
|  | 支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust | 支持 |
|  | 支持IPv4 ACL，配置支持源/目的IPv6地址、源/目的端口的硬件IPv6 ACL，ACL80 | 支持 |
|  | 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取 | 支持 |
|  | 支持抗攻击，支持CPU限速功能 | 支持 |
|  | 所投设备能检测到攻击源，并将攻击源隔离 | 支持 |
|  | 端口防雷能力不小于10KV，提供第三方权威机构检测报告复印件及官网截图证明（含官网查询链接） | 提供 |
|  | 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。提供官网截图证明。 | 提供 |
|  | 提供MAC地址认证功能，并能和安全管理系统联动实现MAC地址认证，使得打印机、VOIP电话这类设备能够通过自身MAC地址进行网络认证，访问网络。 | 支持 |
|  | 设备支持通过USB接口进行实体认证功能，保留测试权利。 | 支持 |
|  | 设备生产厂家在本地设有办事处以及售后服务机构，并且对于此次所选设备均在当地有备件。要求厂家≥3年质保； | 支持 |

## 无线控制器

| 序号 | 参数指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 配置千兆电口数≥8；千兆光口数≥2个。 | 支持 |
|  | 最大可支持管理≥224个AP，本次配置160个AP管理权限。 | 支持 |
|  | 802.11转发性能≥8G，单台设备最大支持的在线无线用户数目≥6K，提供官网截图并加盖厂商章。 | 提供 |
|  | 要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式。 | 支持 |
|  | 支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证。 | 支持 |
|  | 支持根据用户需求定制化设计认证页面及用户自定义设计。 | 支持 |
|  | 支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络。 | 支持 |
|  | 提供工信部颁发的电信设备进网许可证复印件。 | 支持 |

## 放装AP

| 序号 | 参数指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 | 支持 |
|  | 支持mu-mimo | 支持 |
|  | 设备采用内置硬件智能天线 | 支持 |
|  | 支持2条空间流,单频最大接入速率867Mbps,整机最大接入速率1167Mbps | 支持 |
|  | 为方便远程办公，设备应能实现 Smart AP 功能，接入互联网的AP，可通过 L2TP VPN 与总部 AC 建立隧道，实现远程办公。 | 支持 |
|  | 一个全尺寸USB3.0接口 | 支持 |
|  | 防护等级 IP41 | 支持 |
|  | 发射功率≤20dBm | 支持 |
|  | 1个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电 | 支持 |
|  | 支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证，保留测试权利 | 支持 |
|  | 支持802.3af/802.3at/本地电源DC48V三种供电模式，整机功耗不大于12.95W，提供官网截图证明。 | 提供 |
|  | 设备布局紧凑，外观精巧，安装时能够紧贴墙面，边缘高度不大于38mm（长×宽×高） | 支持 |
|  | 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 | 支持 |
|  | 为方便远程办公，设备应能实现 Smart AP 功能，接入互联网的AP，可通过 L2TP VPN 与总部 AC 建立隧道，实现远程办公。提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告。 | 提供 |
|  | 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告。 | 提供 |

## 室外AP

| 序号 | 参数指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 支持标准的802.11ac协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 | 支持 |
|  | 提供1个标准的RJ45 console管理口；1标准的个SFP上联光口；1个标准的10/100/1000Base-T以太网上联接口与SFP复用，支持PoE受电； 1个标准的10/100/1000Base-T以太网下联接口。 | 支持 |
|  | 天线工作模式：同时具备内置定向智能天线和外置天线接口，可通过软件切换两种天线。 | 支持 |
|  | 外置天线接口：具备6个N-K型射频接口 | 支持 |
|  | 避雷方式：网口和天馈口均内置避雷器，不需外加防雷器 | 支持 |
|  | 蓝牙串口管理：具备蓝牙模块用于远距离登录控制台。提供设备操作手册和登录界面截图。 | 提供 |
|  | 整机支持8条空间流,2.4GHz单频最大接入速率≥800Mbps,5.8GHz单频最大接入速率≥1733Mbps，整机最大接入速率≥2533Mbps | 支持 |
|  | 避雷方式：网口和天馈口均内置避雷器，不需外加防雷器 | 支持 |
|  | 单个AP可支持≥32个SSID | 支持 |
|  | 设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，支持适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问。提供技术白皮书证明。 | 提供 |
|  | 支持MAC认证、Web认证、802.1X认证、PSK、WAPI认证，二维码认证。 | 支持 |

## 认证系统

| 序号 | 参数指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1U高度硬件化产品 | 支持 |
|  | 6个GE电口，1个RJ-45配置口，USB口≥2个 | 支持 |
|  | 认证页面合并：普通用户、短信、二维码、微信web认证合并 | 支持 |
|  | PEAP-Mschapv2认证支持多个不同AD域名认证 | 支持 |
|  | 支持使用用户名密码+手机号及短信获取的6位数随机校验码作为认证要素进行双因子认证。 | 支持 |
|  | 支持与数据库SQL SERVER、MySQL、ORACLE、DB2、PostgreSQL对接 | 支持 |
|  | 昵称认证：采用昵称代替用户名认证 | 支持 |
|  | 首次登陆账号激活，并强制修改密码。首次进行认证时，强制要求用户设置密保：手机号、邮箱账号、私密问答作为密保凭据任选其一。提供功能界面截图 | 提供 |
|  | 密保找回密码： ·通过自助服务平台修改密保信息时，需要提供原正确的密保信息，才能修改成功。 ·手机号作为密保凭据时，需要向原手机号发送短信校验码才能变更手机号。邮箱账号作为密保凭据时，需要向原邮箱账号发送校验码才能变更邮箱账号。私密问答作为密保凭据时，需要提供正确的答案才能变更密保答案。 | 支持 |
|  | 支持直接获取用户网卡的物理MAC地址，防止篡改MAC地址。提供功能截图 | 提供 |
|  | 支持兼容Cisco设备，进行radius属性自定义及下发。 | 支持 |

## 网络管理软件

| 序号 | 参数指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 要求投标产品采用纯B/S架构，用户无需安装客户端，通过标准浏览器就能完成对系统的访问，此次配置110个有线节点的管理授权；150个无线节点的管理授权 | 支持 |
|  | 支持通过WEB浏览器实现网管系统自身服务的重启、关闭；监控服务器自身的CPU、内存、网卡状态；支持在网页上获取系统运行日志，提供软件界面的功能截图 | 提供 |
|  | 支持透过WEBSERVICES接口，或者网管自身的资产、告警、性能数据 | 支持 |
|  | 能够通过模块化、组件化方式，实现对网络中的路由器、交换机、防火墙、WLAN等有线无线一体化管理。 | 支持 |
|  | 具备以图形化向导的方式提供ACL ，QoS快速部署管理，提供产品截图并加盖厂商章。 | 提供 |
|  | 在全屏方式下，具备动画形式 主动推送拓扑告警信息的演示功能。 | 支持 |
|  | 自动发现网络中的二、三层网络设备，可以自动构成网络拓扑图，支持当前拓扑图导出功能。 | 支持 |
|  | 对关键链路的实时状态具备智能检测功能，若状态发生变化，能够智能快速的定位故障点，并支持以多种告警形式通知管理员，以便使网络尽快恢复正常 | 支持 |
|  | 支持WeatherMap模式的流量模式拓扑图，提供软件界面的功能截图。 | 提供 |
|  | 支持广域网链路的拓扑发现，且支持在拓扑图中添加“建筑物”、“云”等虚拟节点。 | 支持 |
|  | 投标产品需要内置丰富的常见告警预定义类型，提供至少10种以上常见SYSLOG告警类型预定义清单，Trap预定义告警类型至少50种以上预定义清单，提供产品截图并加盖厂商章。 | 提供 |
|  | 支持通过上传图片实现节点图标自定义，提供软件界面的功能截图。 | 提供 |
|  | 为了保障用户前期的投资，要求支持与SAM\SMP\ESS注册对接，实现查询在线用户列表，包括用户名、IP地址、MAC地址等功能，提供项目成功案例或软件界面的功能截图，加盖厂商章。 | 提供 |
|  | 支持定期收集用户设备的IP、MAC、PORT映射表，当映射表发现异常时作为事件及时通知管理员。 | 支持 |
|  | 资质要求：软件产品登记证书。 | 提供 |
|  | 为方便统一管理，需与核心交换机同一品牌； | 支持 |

# 第四章 报价文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序固定装订。

1、询价采购货物需求一览表（见第三章）

2、报价函（表1）

3、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、保证金证明材料以及投标人资格要求中所要求的各类证书复印件

4、法人授权书（表2）和授权代表身份证复印件

5、技术及资质响应表（表3）

6、企业纳税证明

7、社会保障缴费记录

8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（表4）

9、生产厂商授权书（表5）

10、技术部分（包括产品技术资料、方案、证书、彩页等）

11、售后服务承诺及培训

12、报价人认为需要提供的其他材料

以上凡提供复印件的需加盖公章。

### 表1、报价函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位组织的高中部校园监控和校园广播系统（第二期）项目（项目编号为 HZ2017-532）的报价邀请函要求，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表报价人        （报价单位名称），提交报价文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受询价文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照询价文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

4、如果我方成交，我们将根据询价文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方成交，我方将支付本次询价的服务费。

报价人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表签字：  （签字或私章）          职务：

日期：

### 表2、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的高中部校园监控和校园广播系统（第二期）项目（项目编号为：HZ2017-532）的询价活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、签订与成交事宜有关的合同；

3、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

受托人 （签名）

年     月     日

### 表3、技术及资质响应表

说明：报价人必须仔细阅读询价文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。报价人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该报价文件无效，该报价人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 询价文件技术要求 | 报价人响应情况 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

报价人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、报价人在“报价人响应情况” 中填写所投设备/项目的详细技术参数、资质或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据报价人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“报价文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“报价人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在报价人报价文件中的页码。

### 表4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致：海南海政招标有限公司

为响应贵公司组织的高中部校园监控和校园广播系统（第二期）（项目编号为： HZ2017-532 ）货物及服务的招标采购活动，我司声明如下：

本项目招标公告前三年内，我司在经营活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等重大违法记录。

如有虚假，我司愿意接受相关处罚。

特此声明。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表5、生产厂商授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-XXX的高中部校园监控和校园广播系统（第二期）的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

### 第五章 合同条款

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日                     项目（项目编号：HZ2017-532）询价采购结果及询价文件的要求,经协商一致,达成以下协议：

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | ¥ （大写） |

二、交货期：自签订合同起   天内。

三、付款

1、本合同签订后5个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 30%  ；

2、提供的产品到货、安装完毕，项目通过验收并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的70%。

四、违约赔偿

4.1. 除4.2条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

4.2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

五、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1.申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2.提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效：本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

七、合同鉴证：招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括：

1.本项目询价文件；

2.乙方的报价文件和询标时乙方的书面承诺（如有）；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方执两份，乙方、招标代理机构各执壹份，壹份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与报价文件的内容一致。

招标代理机构：

经办人：

年   月    日

### 初步审查表

项目名称：高中部校园监控和校园广播系统（第二期）

项目编号：HZ2017-532

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 报价文件的有效性、完整性 | 是否符合报价文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 技术响应 | 投标人的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即报价无效） |  |  |  |
| 5 | 保证金 | 是否提交保证金 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 是否满足询价文件要求 |  |  |  |
| 7 | 交货期或工期 | 是否满足询价文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                              日期：