二级研判中心大屏显示系统项目

公开招标文件

采 购 人：海南省森林公安局

项目名称：二级研判中心大屏显示系统项目

招标编号：HNZH-2017-215

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2017年11月

目    录

第一章  投 标 邀 请 函	2

前 附 表	4

第二章  投标人须知	5

第三章 用户需求书	10

一、项目背景	10

二、建设内容	10

三、建设原则	11

四、建设目标	12

五、总体框架	12

六、建设清单	13

七、主要产品技术参数要求	16

第五章  投标文件内容和格式	23

第六章  评审办法和程序	33

一.总则	33

二. 评标程序	33

附表1：初步评审表	36

附表2：综合评分表	37

# 第一章  投 标 邀 请 函

海南政辉招投标代理有限公司（简称“招标代理机构”或“招标人”下同）受海南省森林公安局（简称“采购人”下同）的委托，就二级研判中心大屏显示系统项目编号（HNZH-2017-215）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

1、项目名称：二级研判中心大屏显示系统项目

2、招标编号：编号（HNZH-2017-215）

3、数    量：1批不分包

4、采购内容及详细技术参数要求详见：《用户需求书》

- 投标人资格要求（需在投标文件中提供以下相关资格证明材料）

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、必须提供2017年连续2个月的社保记录凭证和税收记录凭证（加盖公章）；

3、必须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（加盖公章）；

4、投标主要产品生产厂商具有较强的本地化服务能力，非本地投标人应在本地有分公司或办事处作为常驻服务和技术支持机构(需提供本地工商或商务部门注册资料，当地注册满叁年以上)。

- 招标文件的获取

1、发售标书时间：2017年 11月 07日— 2017年 11  月14日    。

2、发售标书地点：http://218.77.183.48/htms 。

3、标书售价

招标文件每套售价300 元；投标保证金的金额：20000 元。

4、投标人提问截止时间：2017年 11 月  16日17:30（北京时间）。

- 投标截止时间、开标时间及地点（北京时间）

1、投标文件递交截止时间：2017年 11  月  28 日  14:40  （北京时间）。

2、投标文件递交地址：http://218.77.183.48/htms 。

3、开标时间：2017年  11  月28日 14:40    （北京时间）。

4、开标地点：海口市国兴大道9号海南省公共资源交易中心（省政务中心旁）二楼   207  开标室。

5、保证金到账截止日期：2017年  11   月  28  日14:40 （北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

6、公告发布媒介：海南省人民政府政务服务中心网、海南省人民政府网和海南省财政厅网、中国海南政府采购网。

- 其他

1、必须在海南省人民政府政务服务中心企业信息管理系统（http://218.77.183.48）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（http://218.77.183.48/htms）下载、购买电子版的招标文件； 
2、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)。

- 招标代理机构联系方式

名称：海南政辉招投标代理有限公司

地址：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

联系人：符工

电话：0898-66557609     传真：0898-66557605

海南政辉招投标有限公司

2017年11月07日

## 前 附 表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 招标编号 | 二级研判中心大屏显示系统项目 HNZH-2017-215 |
| 2 | 采购人 | 海南省森林公安局 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 本项目的采购预算：3710600.00元。 投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。 |
| 5 | 交货期 | 签订合同后 90 天内 |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 7 | 投标文件有效期 | 自投标文件递交截止之日起 60 天内有效 |
| 8 | 投标保证金 | 保证金到账截止日期：2017年 11 月 28日 14:40（北京时间），投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金的金额为：20000.00元； |
| 9 | 投标文件的递交 | 投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)上传到http://218.77.183.48/htms网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子光盘。以纸质正本投标文件为准。 |
| 10 | 纸质投标文件份数 | 投标文件一式 伍 份，固定装订，正本 壹 份，副本肆份。 |
| 11 | 投标文件递交截止时间 | 2017年 11 月 28 日 14:40 （北京时间）。 |
| 12 | 开标时间及地点 | 2017年 11 月 28 日 14:40 （北京时间）； 海口市国兴大道9号海南省公共资源交易中心（省政务中心旁）二楼 207 开标室 |
| 13 | 付款方式 | 按合同约定执行。 |

# 第二章  投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省森林公安局

1.2招标人：海南政辉招投标代理有限公司

1.3投标人：系指符合本项目采购要求相应资质、向招标方提交投标文件的货物制造厂商或代理商。在投标阶段称为供应商，在签订和履行合同阶段称为中标方、供货方或卖方。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1投标人购买本招标文件后如在7天内未对招标人提出书面质疑，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.3 本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审办法和程序

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于投标截止时间15天前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

8．招标文件的修改或补充

8.l 在投标截止时间前15天，招标人可以书面通知的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的修改/补充公告为准。

8.3 投标人收到修改/补充公告后，应在1个工作日内以书面形式回复招标人，逾期不回者，被视为已收到修改/补充公告。

8.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了此招标文件的投标人。

三、投标文件

9．投标文件的组成

9.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

10．投标报价

10.1报价均须以人民币为计算单位。

10.2本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

10.4中标候选人的报价如超过采购预算而采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

11．投标保证金

11.1投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额详见须知前附表。投标文件须附有缴纳保证金的相关证明单据(银行回执单)。投标保证金采用网上支付形式。支付地址为：http://218.77.183.48/htms，保证金到账截止日期详见须知前附表。

11.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

11.3 投标保证金的退还

11.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后退还。

11.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标人发出中标通知书后退还。

11.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标人恶意串通的；

（5）向采购人、招标人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12．投标有效期

12.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．投标文件的数量、签署及形式

13.1 投标文件一式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。（同时提供投标文件电子光盘）

13.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。封面上应注明项目名称、项目编号、包号（如有）、投标单位名称、联系人和电话。

13.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

13.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

14．投标文件的密封及标记

纸质投标文件：

14.1投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。另唱标信封单独密封（内含“开标一览表”副本、电子版投标文件、投标保证金缴纳凭证和法人委托书）。封皮上均应写明：

致：海南政辉招投标代理有限公司

项目名称：二级研判中心大屏显示系统项目

招标编号：HNZH-2017-215

包    号：（如有）

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

14.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

15．投标截止时间

15.l投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)上传到http://218.77.183.48/htms网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子光盘。

15.2 若招标人推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

五、开标及评标

16．开标

16.l 招标人按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标人有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

16.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

16.4 若投标文件未密封，招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

17．评标委员会

受采购人的委托，招标人从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家 4 名和采购人代表1名组成评标委员会，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

18.评标

见“第六章 评审办法”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

19.2 招标人将在指定的网站（海南省人民政府政务服务中心网、海南省人民政府网、海南省财政厅网）上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向招标人提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l定标后,招标人应将定标结果通知所有的投标人。

21.2中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标人处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按相关规定收取，由中标人向海南政辉招投标代理有限公司支付招标代理服务费，代理费在完成招标代理后5个工作日内支付。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

## 一、项目背景

## 信息社会的到来,科学技术特别是信息技术的发展及其在警务工作中的广泛应用,已经对公安机关传统的警务运作方式提出了前所未有的挑战。其中，以情报信息主导警务则是当今国际、国内警务发展的主流和趋势，是公安机关应对日益严峻的社会治安形势的需要，也是公安机关“三项建设”成功与否的关键。在目前公安机关工作任务越来越繁重、警力又相对不足的情况下，更需要充分发挥情报信息的作用，增强预警、引领实战、指导防范，构筑“大情报、大信息”格局，引领公安工作走向现代化、信息化、正规化。

森林资源频频遭受不法分子的侵袭，他们或成群结伙，或单独行动，不同程度、不同方式地进行盗伐林木违法犯罪活动，严重影响周边地区林业生产和治安秩序。建设森林公安局统一的林区网络视频监控系统，对林区以及周边卡口,道路进行全方位的立体监控，拓宽林业治安防控面，力求对林区的各种突发事件能做到及时发现、快速预警、快速反应，也有利于事后倒查、追查，有效震慑林区中潜在违法犯罪分子，降低林区发案率。

海南省森林公安依托省森林公安省级监控平台，结合各个市县森林公安监控平台，组成了省、市、县三级联动的全方位立体监控系统，对林区、监测站、卡口等重点区域进行了重点监控，立体布防，在全省建立了上百个监测点，依托成熟的网络体系，形成了完整的监测数据中心，如何从这些海量的视频监测数据中筛选出有效的，关键性证据，为破案提供帮助，是本次建设内容重点。

研判分析，筛选特征后，怎样有效的提供给其他相关单位，并且和其他相关单位建立有效的互联、互通、互控，提高处理突发事件、应急事件的效率，也是本次建设重点 。

## 二、建设内容

本次建设内容是在全省新建的森林公安局（6个地方）建设情研判室，对每个警情研判室进行简单装修和显示控制建设，每个研判室尺寸为6.92m（长）*5.23m（宽）*3.07m（高），建设内容主要是每个研判室的装修和显示控制系统，装修主要是地面铺设木地板，铝扣板吊顶，大屏假墙建设，显示控制系统主要是建设一面无缝LED显示屏，尺寸为3.66m（长）*1.72m（高）。在研判室增加一台视频会议摄像机，主要用来和省级研判中心联动，应急。

图像处理系统是整个显示系统的核心控制部分，负责对不同的前端信号做高品质的图像处理，并将信号输出至全彩显示屏进行显示。

集中控制管理系统是实现在屏幕的单屏显示、整屏显示、画面任意拼接、漫游缩放及分割、跨屏显示、信号切换、场景设置、信号预览、虚拟LED等一系列功能。

## 三、建设原则

结合客户实际情况统筹规划，以需求为导向，采用高度集成和系统化的设计，将实用性与先进性相结合，具有安全性、易用性和前瞻性。

- 以需求为导向

系统设计的核心就是为客户提供全方位的、方便快捷的信息显示服务，应充分了解客户需求，结合屏幕安装现场和显示信号的实际情况进行设计。

- 高度集成

将计算机处理、LED全彩显示屏通信、视频显示及所有信息处理集成在统一的平台上进行集中控制，并通过通用的视频接口，提供了一个高度集成、同步控制的LED全彩屏显示系统。

- 系统化设计

突破传统设计模式，运用LED显示技术的科技内涵，综合运用视频信息处理技术、LED显示技术，充分体现LED显示产品的高科技含量，并通过不同的材料对比、和谐搭配，使得LED全彩显示屏突出现代感和人文科技特色。

多年的行业经验和先进技术为基础，对系统进行完善的细部设计，开发出量身订制的LED视频显示系统，并组织技术支持团队，配合系统的建设，进行必要的培训及运营支持等工作，把握好系统建设流程的每一个环节。

- 实用性与先进性相结合

LED全彩屏显示系统的各种设备和软件讲究实用，既满足现有的应用需求，又对未来需求有良好的扩展能力。

- 安全性

整体设计时，各部分关键线路、设备均采用相应的技术措施，充分考虑系统对安全和稳定的需求，保证系统安全可靠运行。

- 易用性

系统不仅能够充分满足客户的功能要求，而且系统和软件界面十分简洁，易于学习和操作，最大限度方便客户。

- 前瞻性

系统具有可扩展性，采用的硬件设备及软件系统具有足够的扩展接口，支持相应的协议和升级能力。随着应用的不断增长，系统在保证技术先进性的基础上，适度超前。

## 四、建设目标

海南省森林公安在全省市级或重点林区成立专门的森林公安研判室（指挥室）主要针对本市或重点林区的其卡口、道路、和周边进行布控，对来往行人和车辆轨迹进行研判分析，并且在各个研判室之间建立通道，形成“资源共享、精确研判、全省联动、同步指挥、正确决策、高效处置”的公安指挥网络格局。

## 五、总体框架

## 六、建设清单

| 研判室需求清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、大屏显示系统 |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 1) 类型：室内小间距P1.5 2) LED封装：国产铜线 3) 像素间距：＜1.60 mm 4) 像素密度：400576点/㎡ 5）亮度：800nits 6）视角：≥160° 7）刷新频率≥2400Hz 8) 峰值功耗 ≤800W/㎡ 9)整体分辨率：2304*1080 | ㎡ | 38 |
| 2 | LED全彩屏发送卡 | 带载分辨率1920*1200 | 台 | 12 |
| 3 | LED屏支架 | 钢制定做 | ㎡ | 5 |
| 4 | 线缆 | DVI-D电缆,单通道,24AWG,15m,黑 | 条 | 12 |
| 5 | 辅材 | 包括螺丝钉，固定配件等 | 项 | 6 |
| 二、大屏控制系统 |
| 1 | 显控一体机 1 | 19英寸标准7U机箱，3槽位机箱，单电源，单主控板。支持4路DVI输入和9路DVI输出，支持解码32路1080P，或64路720P，或128路4CIF以下分辨率。4路音频输入，1个DB15转BNC接口；音频输出：1个DB15接口，转8路BNC； | 台 | 6 |
| 2 | 显控一体机2 | 11U标准机箱，满足各种规模的监控需求；标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展；7槽位机箱，双电源适配器，单主控板；业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求，含1块8路HDMI输入、1块8路SDI输入、1块8路VGA输入，1块8路HDMI输出； | 台 | 1 |
| 3 | 平台软件 | 软硬一体，服务器一台加100路授权平台软件一套 | 台 | 1 |
| 4 | 控制电脑 | 屏幕尺寸： 23英寸；CPU频率： 1900MHz；核心/线程数：两核心/两线程；内存容量： 4GB；硬盘容量： 1TB；显卡类型： 独立显卡；显存容量： 2GB | 台 | 6 |
| 5 | 控制桌 | 订制双联台 | 张 | 6 |
| 三、其他 |
| 1 | 视频会议摄像机 | 技术参数： 1.200万像素5寸专用网络高清高速智能球机 2.图像传感器：1/2.8" Progressive Scan CMOS 3.有效像素：约320万像素 4.镜头焦距：4.7-94mm, 20倍光学 5.变倍速度：大约2.7秒(光学, 广角-望远) 6.接口类型：CVBS/HD-SDI/YPbPr/HDMI/RS485/RS232/3.5mm标准音频接入 | 台 | 6 |
| 2 | 吸顶音箱 | 1．额定功率：40W 2．阻抗：8Ω 3．灵敏度(1W/1M)：90dB±3dB 4．频率响应(-10dB)：90-20KHz 5．喇叭单元：8" x 1 1.5" x 1 | 台 | 36 |
| 3 | 功放 | 1.内置20位的DSP处理器、内置delay/repeat/Echo&Reverb功能、Echo&Reverb有单独音量控制； 2. 3话筒输入，话筒带高中低音调调节，3话筒有增益调节、Mic1带优先功能； 3.音源信号自动检测，可选择手动与自动模式； 4. 4路音源选择、带同步视频切换、声道切换功能； 5.额定输出功率：2×240W、输出阻抗：4~8Ω 6.效果器参数：ECHODELAY:80ms-240ms;ECHOREPEAT:1-12、REVERBDELAY:0ms-100ms;REVERBREPEAT:0.1s-2s 7.频率响应：EMC,DVD,VCD,BGM：20HZ（±3db）--20KHZ（±3db）、Mic：50HZ（±3db）--16kHZ（±3db） 8.信噪比：Mic:≥65db、音乐：≥70db 9.谐波失真:功放额定输出功率时的失真≤1% 10.供电电压~220V/50Hz | 台 | 6 |
| 4 | 双桌面式话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。 2.提供共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离 3.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 5.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰能同时显示信道号与工作频率。轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。 6.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 7．频率指标 :640-830MHz；频道数目: 200个；频道间隔: 250KHz 8.接收机指标：中频频率: 110MHz，10.7MHz；灵敏度 :12dB μV（80dBS/N) 9.麦克风指标：输出功率: 高功率30mW；低功率3mW；离散抑制: -60dB 10.红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步 | 套 | 6 |
| 5 | 信号放大器 | HD-SDI专用信号放大器,放大范围：150m | 台 | 12 |
| 6 | 线材 | HD-SDI专用线缆 | 条 | 6 |
| 7 | 辅材 | 包括转接头、连接线等 | 项 | 6 |
| 四、研判室简单装修 |
| 1 | 吊顶 | 乳白色烤漆、600mm*600mm*0.8mm、1.8微孔 | m2 | 216 |
| 2 | 专用龙骨 | 与铝合金天花配套 | m2 | 216 |
| 3 | 木地板 | 1.2强化复合木地板 | m2 | 216 |
| 4 | 门口收口条粘贴 | 铜条收口条 | 米 | 10 |
| 5 | 四周收边条粘贴 | 地板配套收边条 | 米 | 104 |
| 6 | 踢脚线 |  | 米 | 32 |
| 7 | 电源线 | 黑色、2芯2.5平护套软电线电缆、无氧铜材质 | 米 | 420 |
| 8 | PVC塑管 | PVC2.0 | 米 | 420 |
| 9 | 灯盘 | 格栅灯TBS068 3X18W | 个 | 48 |
| 10 | 墙面室内涂料 | 室内环保弹性涂料、拉毛工艺 | m2 | 324 |
| 11 | 电视墙 | 木制定做含门双面封防火板9mm、面贴铝塑板、不锈钢框 | m2 | 59 |
| 12 | 施工辅材 | 包括弯管器、钻头、钢丝、钢锯条、护口、防水胶、胶布、RJ45头、标签、切割片等材料 | 项 | 6 |
| 五、集成费 | 项 | 1 |

## 七、主要产品技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 1. ★投标产品平均无故障工作时间MTBF≥100,000小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟。提供检测报告证明并加盖厂家公章或投标专用章 2. 产品经过抗振、抗冲击、抗碰撞、跌落检测，且产品外观无损坏，能正常工作。 3. ★投标产品LED灯管表贴三合一，像素点间距＜1.6mm;灰度等级16bit。提供检测报告证明并加盖厂家公章或投标专用章 4. 投标产品的LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素构成，表贴三合一封装 5. 箱体要求：箱体采用压铸铝箱体设计，质量稳定可靠；屏幕表面做不反光处理，安装要求为箱体拼装，并且带后盖，表面平整无明显缝隙； 6. 投标产品水平和垂直视角≥160°； 亮度均匀性≥98%，色度均匀性≤±0.003Cx、Cy之内。 7. 投标产品亮度在100cd/㎡，灰度等级为14bit，刷新率2500Hz以上；亮度在200cd/㎡，灰度等级为≥14bit，刷新率≥2800Hz以上；亮度在500cd/㎡，灰度等级为16bit，刷新率≥3800Hz以上； 8. ★投标产品的显示单元亮度≥1200Nits（色温6500K，校正后），亮度调节0~1200cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，支持手动、软件两种调节方式，对比度≥6500：1;色温2500K~10000K可调;刷新率≥3840Hz。提供检测报告证明并加盖厂家公章或投标专用章 9. 投标产品的LED像素失控率≤1/200000，无连续失控点，呈离散状态。 10. ★投标产品具备20条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整；提供检测报告证明并加盖厂家公章或投标专用章 11. 投标产品支持逐点亮度、色度校正。 12. 投标产品控制方式采用同步控制,点点对应。 13. 投标产品可通过控制PC实现联网控制、远程唤醒、关闭等功能。 14. 投标产品屏幕具有拼缝微调节机构。 15. 投标产品具有抗高低温性能，在-10℃至50℃之间工作稳定正常。 16. ★投标产品散热采用无风扇散热、低噪音，且节能，典型功耗≤260W/㎡。提供检测报告证明并加盖厂家公章或投标专用章 |
| 2 | 显控一体机 1 | 1. 投标产品支持支持四风扇冗余，转速自动调整，并支持热插拔；双电源冗余，热插拔更换；具备具有液晶显示屏，可以查看系统状态。 2. ★投标产品主控板具有16个串口支持挂载128个RS485控制设备，具有7个RJ45网络接口、6个光纤接口、1个USB接口。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章） 3. 投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 4. 投标产品支持支持8画面拼接, 支持32个画面漫游窗口, 支持16个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。 5. 投标产品支持各输出口同步轮巡输出，支持多组轮巡同步切换。 6. 投标产品支持多个视频输出拼接画面上编辑字符信息功能，可跨屏幕、跨图像滚动显示并可设置相关参数。 7. ★投标产品音频编码功能：具备G.722、G.711u、G.711A、PCM格式编码选项。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章） 8. 投标产品支持通过网络将计算机视频显示至电视墙。 9. ★投标产品支持走廊模式功能。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章） 10. 投标产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差≤1ms。 11. 投标产品支持可以截取信号源的任何局部信息作为新信号源显示。 12. 投标产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 13. 投标产品支持网络协议设置，网络协议设置菜单具有RTP/RTSP/ONVIF/TCP/UDP/组播设置选项。 14. ★投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章） 15. ★投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章） |
| 3 | 视频会议摄像机 | 1) 视频输出支持1920×1080@30fps，1280×720@30fps，抓拍图片分辨力不小于1100TVL 2) 支持20倍光学变焦 3) ★支持最低照度可达彩色0.01Lux，黑白0.001Lux（提供检测报告证明并加盖厂家公章或投标专用章） 4) 信噪比≥55dB 5) 支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能 6) 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色、马赛克可选 7) 支持水平手控速度不小于400°/S，云台定位精度为±0.1° 8) 垂直手控速度不小于120°/S 9) ★水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-30°~90°（提供检测报告证明并加盖厂家公章或投标专用章） 10) ★支持1个RJ45网络接口，1个BNC输出接口，1个DVI视频输出接口，2路报警输入接口，1路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口（提供检测报告证明并加盖厂家公章或投标专用章） 11) 支持HD-SDI视频输出格式 12) 支持3D定位功能 13) 支持256个预置位，支持8条巡航扫描，支持5条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 14) 支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级 15) ★在IE浏览器下，可通过鼠标或遥控器拖动监视画面来实现云台转动和镜头变倍（提供检测报告证明并加盖厂家公章或投标专用章） 16) 支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能 17) 支持屏幕字符显示功能，最多支持8行字符显示，字体大小、颜色可设 18) 支持掉电记忆功能 19) 支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能 20) 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持64GB 21) 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域 22) ★支持采用H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/AAC/MP2L2（提供检测报告证明并加盖厂家公章或投标专用章） 23) 支持三码流同时输出，支持GB28181协议 24) 支持标准Onvif协议 25) 支持黑白名单功能 26) ★当监控的现场环境相对较嘈杂时，支持环境噪声的过滤（提供检测报告证明并加盖厂家公章或投标专用章） 27) ★支持区域入侵、越界入侵、人脸侦测、声强突变侦测，并联动报警（提供检测报告证明并加盖厂家公章或投标专用章） 28) ★当监控画面中有人员起立时，球机可跟踪该人员目标，人员坐下后停止跟踪并返回预置位（提供检测报告证明并加盖厂家公章或投标专用章） 29) 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-60℃ |
| 4 | 吸顶音箱 | 1．额定功率：40W 2．阻抗：8Ω 3．灵敏度(1W/1M)：90dB±3dB 4．频率响应(-10dB)：90-20KHz 5．喇叭单元：8" x 1 1.5" x 1 ★所投专业扩声系统的生产厂家需获得专业舞台音视频设计、安装及调试资质等级证书以及专业舞台音响设计、安装及调试资质等级证书，获得声频工程企业综合技术等级证书（须提供证书复印件加盖制造商公章） |
| 5 | 功放 | ★1.内置20位的DSP处理器、内置delay/repeat/Echo&Reverb功能、Echo&Reverb有单独音量控制； 2. 3话筒输入，话筒带高中低音调调节，3话筒有增益调节、Mic1带优先功能； 3.音源信号自动检测，可选择手动与自动模式； ★4. 4路音源选择、带同步视频切换、声道切换功能； 5.额定输出功率：2×240W、输出阻抗：4~8Ω ★6.效果器参数：ECHODELAY:80ms-240ms;ECHOREPEAT:1-12、REVERBDELAY:0ms-100ms;REVERBREPEAT:0.1s-2s 7.频率响应：EMC,DVD,VCD,BGM：20HZ（±3db）--20KHZ（±3db）、Mic：50HZ（±3db）--16kHZ（±3db） 8.信噪比：Mic:≥65db、音乐：≥70db 9.谐波失真:功放额定输出功率时的失真≤1% 10.供电电压~220V/50Hz ★生产厂家需通过涵盖音视频系统集成（数字会议、视频会议、智慧云系统、分布式管理系统、中控矩阵系统、专业音响）的设计和生产的IS09001标准质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证以及ISO18001职业健康安全管理体系认证和通过涵盖视频会议系统的开发和服务涉及的信息安全管理活动的ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系认证以及需通过涵盖音视频系统（软件、系统集成）设计、开发，信息系统硬件、软件运行维护相关的信息技术服务管理活动的ISO/IEC20000-1:2011信息技术服务管理体系认证证书、以及ISO10012测量管理体系认证书。以上每种证书必须在响应文件中分提供复印件加盖厂家公章，并附官网查询打印件 |
| 6 | 双桌面式话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。 2.提供共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 5.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰能同时显示信道号与工作频率。轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。 6.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 7.红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 8.中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 9.系统指标：频率指标 :640-830MHz；频道数目: 200个；频道间隔: 250KHz 10.接收机指标：中频频率: 110MHz，10.7MHz；灵敏度 :12dB μV（80dBS/N) 11.麦克风指标：输出功率: 高功率30mW；低功率3mW；离散抑制: -60dB 12.系统包括有一台主机+两台桌面式无线麦克 ★投标人所投产品制造商获得中国企业信用评估中心通过的“中国绿色环保产品”证书，证书需包含（公共广播、远程视频会议会议系统、高清录播系统及专业扩声产品音响）等系统字样，投标时需提供复印件加盖厂家公章（附官网查询打印件）提供网址备查。 ★投标人所投产品制造商通过CAQI全国质量稳定合格产品证书，证书需包含（消防广播、远程视频会议会议系统、专业音响）等系统字样；投标时需提供复印件加盖厂家公章（附官网查询打印件）提供网址备查。 |

第四章 合同条款（参考）

合同通用条款部分

（略）

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日                 （项目编号:       ）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等

| 序号 | 建设项目（设备） | 技术指标 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写） |
|  | （大写） |

二、项目建设进度及地点：

1、项目建设进度：

2、地点：采购人指定地点

三、付款方式

四、违约赔偿

按《中华人民共和国合同法》执行。

五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同鉴证

招标人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括：

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式六份，中文书写。甲方三份，乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标人声明：本合同标的经招标人依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标人：                      （盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章  投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

- 价格标的组成

- 开标一览表（表1）

- 报价明细表（格式自拟）

- 商务标的组成

- 投标函（表2）

- 法定代表人证明书（表3）

- 授权委托书（表4）

- 投标保证金证明单据

- 投标人简介：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。

- 投标人基本情况表（表5）

- 投标人资格要求证明文件：见第一章投标人资格要求

- 其他：如资质证书、获奖证书、类似项目业绩（表7）等

- 技术标的组成

- 规格、技术指标响应偏离表（表8）

- 产品质量及售后服务承诺书：

由供应商根据自身实际情况并结合招标文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：产品技术参数、质量保证、售后服务及体系、人员、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用等（分质保期内和期后两个时间段）

- 项目实施方案：包括项目协调与运行维护方案、质量保障体系方案、技术支持解决与服务方案等

- 投标人根据项目需要提供的其他技术支持文件（详见评分要点）

注：为了便于评委对投标文件内容的审核，建议投标人针对本招标文件第四章中“初步评审表”和“综合评分表”的各项编写响应页码索引表。投标文件中的复印件均必须加盖公章。

初步评审表各项页码索引表

| 序号 | 评审项 | 材料所在页码 （第 页） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |

综合评分表各项页码索引表

| 序号 | 评比项 | 材料所在页码 （第 页） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |

表1、开标一览表

项目名称：森林公安警情研判室显控系统建设

项目编号：   HNZH-2017-215

金额单位：元

| 森林公安警情研判室显控系统建设 |
| --- |
| 本项目投标总报价 （大小写一致） | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 交货期 |  |
| 交货地点 | 采购人指定地点 |

报价人全称：（盖章）       授权代表（签字）：

日期：

注: 1、投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包括项目产品的供货、运输、安装调试及相关服务，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

2、报价一览表格式不得自行改动。

3、本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

4、表内序号应与用户需求书中设备清单的序号一致。

表2、投标函

致：海南政辉招投标代理有限公司

根据贵司森林公安警情研判室显控系统建设（项目编号为             ）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交投标书正本一式壹份，副本肆份， “唱标封”1份。

根据此函，我们宣布同意如下：

  - 我方接受招标文件的所有的条款和规定。

  - 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

  - 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

  - 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

  - 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

  - 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

  - 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

  - 如果我方中标，我方将根据招标文件的规定递交履约保证金。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

开户名：

开户行：

账  户：

授权代表签字：               职务：

日期：

表3、法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：                  （签章）

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

表4、授权委托书

致：海南政辉招投标代理有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年   月   日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                       联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南政辉招投标代理有限公司组织的森林公安警情研判室显控系统建设（项目编号为：           ）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件

法定代表人  （签名）

受托人  （签名）

委托单位    （公章）

年     月     日

表5、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

表6：投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

表7、规格、技术指标响应偏离表

项目名称：森林公安警情研判室显控系统建设

项目编号：HNZH-2017-215

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

报价人全称（公章）：            授权代表（签字）：

日   期：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“用户需求书” 中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应.

表8　中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加     单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

# 第六章  评审办法和程序

## 一.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

## 二. 评标程序

1. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，评标按照下列工作程序进行：

（1）投标文件初审（初步评审表）；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价（综合评分表）；

（4）推荐中标候选人名单；

（5）编写评标报告。

2.评标细则及标准（详见附表2  综合评分表）

（1）本次综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、对招标文件的响应程度以及环保、节能、自主创新产品。

（2）除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分，全部评委打分的算术平均值即为该投标人的得分。

（3） 在评标过程中，投标文件响应招标文件出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

（4）实质性偏离是指投标文件未能响应招标文件的要求。以下情况属于实质性偏离：

投标文件中附有采购人不能接受的条件；

投标文件有上述情形之一的，在评标时视为：对招标文件要求有实质性偏离处理。

（5）非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

1） 文字表述的内容含义不明确；

2） 同类问题表述不一致；

3） 有明显文字和计算错误；

4） 提供的技术信息和数据资料不完整；

5） 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

6） 评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述1）~4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（6）在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

3.计算错误的修改

投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

（4）按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

4.评标专家在政府采购活动中须遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

| 评估因素 | 技术商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

5、综合评分统计及排名：

（1）技术商务分统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的技术商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术商务最终得分。

（2）综合得分：技术商务最终得分与投标报价得分相加得出综合得分。

6、推荐中标候选人

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据投标人综合得分由高到底进行排序，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选人，并标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

## 附表1：初步评审表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合招标文件第一章投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 保证金 | 是否按要求提交保证金证明的 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求（60天） |  |  |  |
| 5 | 实质性响应 | 所投产品能否满足本项目的采购需求，无重大负偏离 |  |  |  |
| 6 | 投标报价 | 投标报价是否满足招标文件要求 （报价有效、不漏项、不超出采购预算） |  |  |  |
| 7 | 交货期 | 是否符合招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其他无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

4、符合资格要求的投标人至少达到三家或以上，才能进入公开招标程序。

## 附表2：综合评分表

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、技术评分 |  |  |
| 1 | 投标人 | 技术指标要求 | 技术参数完全满足招标要求得满分，带★指标不满足每项扣5分，其它指标不满足每项扣1分，扣完为止。 | 40 |  |
| 2 |  | 技术方案要求 | 能结合项目要求，提出较完善的技术服务方案，能满足并高于招标文件的要求。方案设计合理、思路清晰、逻辑性强、升级扩展能力强、稳定性强，易用、易维护的、能兼容原有设备得5分，基本上满足招标文件的要求得3分；技术支持服务方案较差（技术支持服务方案较简单，重复罗列招标文件的要求）得0分。 | 5 |  |
| 二、商务评分 |  |  |
| 1 | 厂商 | 厂商要求 | 所投室内全彩显示屏厂家的产品生产符合国家安全生产标准，获得安全生产标准化一级或以上证书得5分，二级证书得4分，三级得2分，没有不得分 | 5 |  |
| 2 |  |  | 所投室内全彩显示屏厂家获得国家工商行政管理总局2014-2015年度“守合同重信用”企业证书，提供证明材料复印件并加盖厂家公章或投标专用章得5分，没有不得分 | 5 |  |
| 3 |  |  | 所投室内全彩显示屏厂家获得2013-2015年度大屏拼接品牌大奖。提供获奖证书复印件并盖章证明，有得4分，没有不得分 | 4 |  |
| 4 |  |  | 所投视频会议摄像机、室内全彩显示屏厂家针对本次项目出具项目授权书和售后服务承诺书（全有得2分、少1项得0分） | 2 |  |
| 5 |  |  | 所投室内全彩显示屏厂商获得《中国电子信息行业百强企业》，提供获奖证书复印件并盖章证明，有得3分，没有不得分 | 3 |  |
| 6 |  |  | 所投专业扩声系统（吸顶音箱、功放、双桌面式话筒）的厂家通过CAQI全国质量稳定合格产品证书，CAQI全国产品和服务质量诚信示范企业证书,CAQI全国公共广播行业质量领先品牌证书，证书需包含（消防广播、远程视频会议会议系统、专业音响）等系统字样； 本项三个证书全部提供得3分，少一项得1分。 投标时需提供复印件加盖厂家公章（附官网查询打印件）提供网址备查 | 3 |  |
| 7 |  |  | 所投专业扩声系统（吸顶音箱、功放、双桌面式话筒）的厂家家需获得中国绿色环保产品证书和中国节能环保产品证书，（须提供证书复印件加盖制造商公章）满足得3分，不满足得0分,投标时需提供复印件加盖厂家公章（附官网查询打印件）提供网址备查。 | 3 |  |
| 三、价格评分 |
| 1 | 报价 | 价格分 | 满足招标文件要求且最低价格的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

注：1、最低投标报价即实质性响应招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

2、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格参与评审。参加本项目投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本文件第五章表8）

（1）	根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，若投标人为中小微型企业的，需提供附件中小企业声明函。

（2）	本招标文件所称的中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

1）符合中小企业划分标准；

2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（3）	投标人提供《中小企业声明函》时，若投标人提供的是本企业制造的货物、承担的工程或者服务，则须提供投标人上一年度经审计的财务报表和人员情况；若投标人提供的是其他中小企业制造的货物，则须同时提供投标人以及其代理的制造商的上一年度经审计的财务报表及相关人员情况。

（4）	如果投标人按上述要求提供相关材料，证明其自身和其代理的制造商为小型或微型企业，经评标委员会认定后，可给予其投标价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。否则将不予价格上的优惠，按投标价进行价格评审。

3、评分分值及计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入。

4、评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，取各评委评分的算术平均数作为投标人的评标最后得分，并以此作为排序、推荐的基础。

5、评标委员会将按照评标最后得分由高到低的顺序对所有投标文件实质上响应招标文件要求的投标人进行排序；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分和投标报价均相同的，按技术指标优劣(技术得分由高到低)顺序排列。评标委员会将依次推荐排序为前三名的投标人为中标候选人。

# Text boxes

平962008.10