招标文件

采购方式：公开招标

项目编号：HNLZ2017-068-2

项目名称：核辐射应急监测设备、饮用水源地自动监测设备采购（二次招标）（C包：应急核辐射设备采购）

采 购 人：五指山市生态环境保护监测站

采购代理：海南立正招标有限公司

2017年11月

目   录

第一章  投标邀请函 ……………………………………………1

第二章  用户需求书 ……………………………………………3

第三章  投标人须知 ……………………………………………16

第四章  合同条款及格式 ………………………………………25

第五章  投标文件内容和格式 …………………………………37

第六章  评审方法和程序   ……………………………………48

附表1、初步审查表

附表2、技术商务评分表

第一章    投标邀请函

海南立正招标有限公司受五指山市生态环境保护监测站的委托，就核辐射应急监测设备、饮用水源地自动监测设备采购（二次招标）（C包：应急核辐射设备采购）（项目编号：HNLZ2017-068-2）所需的货物及相关服务，组织公开招标采购工作，欢迎合格的国内合格的投标人参加竞标报价，有关事项如下：

一、项目基本概况

1、名称：核辐射应急监测设备、饮用水源地自动监测设备采购

2、用途：工作需要

3、数量：一批分包（A包：太平水库子站及中心站、C包：应急核辐射设备采购）

4、包组：C包：应急核辐射设备采购

5、采购预算：C包：121.25万元 ，报价超出采购预算的视为无效报价。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立法人资格的国内企业（需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证、税务登记证复印件或三证合一的营业执照副本复印件也视为同等有效证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2017年任意1个月企业纳税和企业财务报表)；

3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2017年任意1个月社保缴费记录复印件并加盖公章）；

4、需提供参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、获取招标文件的时间：2017年 11 月 6 日至2017年 11 月 13 日（上午08:30－11:30，下午14:30－17:00，北京时间），节假日除外。

2、获取招标文件的地址：http://218.77.183.48/htms 。

3、获取招标文件的方式：网上下载。

4、招标文件售价：200元/份，开标现场支付。

5、保证金到账截止时间：2017年 11 月 27 日 10 时 30 分，保证金：8000.00元；

投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms 。

6、投标人提问截止时间：2017年 11 月 13 日17:00（北京时间）。

四、投标文件的递交

1、投标文件递交截止时间：2017年 11 月 27 日 10 时 30 分（北京时间）。

2、投标文件递交地址：海南省公共资源交易服务中心二楼 207 开标室。

3、开标时间：2017年 11 月 27 日 10 时 30 分（北京时间）

4、开标地点：海南省公共资源交易服务中心二楼 207 开标室。

五、采购信息及采购结果发布媒体

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）、海南省人民政府网（www.hainan.gov.cn）、海南省人民政府政务服务中心网（http://www.hizw.gov.cn）

六、其他

1、必须在海南省公共资源交易服务中心企业信息管理系统（http://www.ggzy.hi.gov.cn/G2）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（http://218.77.183.48/htms）下载、购买电子版的招标文件；

2、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件。

七、采购人的名称、地址和联系方式

1、采购人名称：五指山市生态环境保护监测站

2、采购项目联系人：李先生

3、采购人地址：五指山市

4、联系电话：13379984306

八、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、代理机构名称：海南立正招标有限公司

2、联系人：陈小姐

3、地址：海口市蓝天路35号名门广场北区A座605房

4、联系电话及传真：0898-65315652

电子邮箱：hnlzzb@163.com

第二章   用户需求书

一、项目名称：核辐射应急监测设备、饮用水源地自动监测设备采购

二、包组：C包：应急核辐射设备采购

三、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能能谱仪 | 1 | 套 |  |
| 2 | 非选频式电磁场强测量仪（2个探头） | 1 | 套 |  |
| 3 | 低能射线巡测仪 | 2 | 台 |  |
| 4 | 氡测量仪 | 1 | 台 |  |
| 5 | α、β射线表面污染检测仪 | 1 | 台 |  |
| 6 | 高量程γ剂量率仪 | 1 | 套 |  |
| 7 | 智能γ剂量仪 | 2 | 台 |  |
| 8 | 个人剂量报警仪 | 3 | 台 |  |
| 9 | 全密闭式核辐射防护服套装 | 3 | 套 |  |

四、技术参数

| 序号 | 采购品 目名称 | 参考规格和配置技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能能谱仪 | 一．产品简介： 便携式多功能能谱仪主要是为核素识别而设计，它的主要功能是测量天然放射性核素40K，226Ra，232Th以及人工放射性核素134Cs、137Cs在土壤表面及内部的活度，同时它还可以测量134Cs、137Cs、131I在水中、食品中、农业产品、林业产品中的活度，所有这些测量都不用样，而是可以直接测量结果。 除了有以上功能，还可以测量环境伽马辐射的剂量率，重要的是该款仪器内置的GPS设备可以把测量结果实时记录下来从而把GPS坐标与测量结果相互关联，能绘制放射性地图。 二．仪器功能： 仪器主机由抗温度变化、抗冲击、防尘防水的保护壳制成，能够实时测量当前放射性核素活度。 ★主机的探测器测量到的数据通过蓝牙传送到掌上电脑（平板电脑）上，通过掌上电脑可以看到实时被测的数据。蓝牙传输功能可使仪器主机与掌上电脑之间的距离达到10米，减少被测点对测量者的危害。 掌上电脑（平板电脑）内置的能谱处理软件可以显示放射性同位素的构成以及各种放射性元素的浓度及活度。 ★平板电脑版本的处理器还可以直接在上面看到测量结果与GPS坐标（地图）相互关联后的效果,能绘制放射性地图。 在“能谱-剂量”模式下还可以直接读出被测环境的伽马辐射的剂量率。 在内置的“计数测量”模式下可以搜索到放射性的异常变化 ★自动计算134Cs、137Cs放射源在土壤中的深度。 三．应用范围： 环境监测 核污染处理中的放射性监测 地质勘探 核废料监测 建筑材料及天然放射性产品的放射性监测 地表及设施的放射性勘探并绘制放射性地图 四.仪器主要参数 1. ★伽马探测器：（1）NaI（TI）φ63x63mm 2. ★能量范围： （1）50keV-3MeV 3. ★测量范围（对40K，226Ra，232Th） （1）2π：100-104Bq/kg （2）4π：50-104Bq/kg （对137Cs） （3）2π：4-3700kBq/m2 （4）4π：50-106Bq/m2 4. ★固有误差（比活度）：±20% 5. ★能量分辨率（对137Cs）：≤8% 统计粒子数≥5x104s-1 通道数：1024/512 8. ★测量范围：0.01-100uSv/h 9.固有误差（剂量率）：±20% 10.开机预热时间：1min 11积分非线性：最大1% 12.连续测量时间≥9h 13.连续测量不稳定性： ≤1% 14.工作温度： -20到50℃ 15.相对湿度： ≤95% 16.防护等级： IP67 17.数据接口： USB 18.尺寸 选配：手持式电脑： 100x250x60mm 19.测量单元尺寸： φ130x500mm 20.手持式电脑重量： 0.5kg 21.测量单元： 4.5kg 22.可选配中文操作软件将仪器内部信息通过软件传至电脑 | 1 | 套 | ▲进口设备，出具制造商或其指定的中国区总代理授权书以及售后服务承诺书（技术彩页须附上招标文件中涉及的该设备技术指标并加盖制造商或其指定中国区总代理公章） |
| 2 | 非选频式电磁场强测量仪（2个探头） | 1仪器用途 该设备主要用于测量在可能存在高强度电磁场的工作环境中电场、磁场强度。 2 配置要求 2.1主机 2.2射频探头1个 2.3工频探头1个 2.4管理软件1套 2.5彩色打印机1台 2.6三脚架、光纤等其他必要附件及配件 3 技术性能指标 3.1主机 ★3.1.1主机频率范围：最低频率≤1Hz，最高频率≥58GHz 3.1.2中文操作界面； ★3.1.3自动识别探头参数，易于操作，数据存储量≥5000个，具有历史记忆模式可连续存储8小时的测量结果和谱图。 ★3.1.4五种结果类型（三维全向，RSS）：实时值(Actual)；最小值(Min)；最大值(Max Hold)；平均值(Average)；最大平均值(Max Avg)； ★3.1.5存储：可存储不低于5000个数据；能够使用PC软件进行数据管理和进行评估。 ★3.1.6主机内置公众安全标准限值，实地测量结果可直接显示为“百分比标准”。 3.1.7主机具有报警功能，用户可自定义报警限值。 3.1.8具有定时记录的功能：可预设不低于24小时的时间开始记录，持续时间记录时间不少于80 小时，记录间隔时间：最低可选1s ，最高可选6 min，步长选择不少于10种。 ★3.1.9通过USB接口或光纤连接PC，且通过自带软件可对测量进行远程操作。 ★3.1.10测量单位：V/m, A/m,mW/cm2, W/m2, % 3.1.11更新速率：图表不低于200 ms, 数据不低于400 ms 3.1.12报警功能：用户可自定义报警限值 3.1.13敏感区域声音报警搜寻功能 ★3.1.14可采用光纤连接主机与探头，提高测量精度。符合标准《HJ681-2013》中要求，光纤长度不得小于5m。 ★3.1.15提供投标产品同一型号国家法定检测机构出具的检定报告。 3.1.16电池：镍氢可充电电池，2500mAh,充电完成时间2小时。 3.1.17运行时间：20小时（关闭背景光，没有GPS），12小时（常开背景光，没有GPS0），10小时（连接GPS接收器，关闭背景光）。 3.1.18仪器使用温度范围：-10℃~+50℃（操作），-30℃~+70℃（保存）。 3.1.19仪器使用湿度范围：5~95%，无冷凝。 ★3.1.20仪器尺寸：45×98×280mm（无探头和GPS接收器）， 3.1.21重量:550g（无探头和GPS接收器） 3.2射频探头 ★3.2.1频率范围：上、下限截止频率定义在-3dB时，下限≤105 kHz，上限≥3GHz ； 3.2.2频率响应类型：平坦频率响应； ★3.2.3测量范围：0.2~310V/m 3.2.4动态范围：≥64dB； ★3.2.5频响平坦度：在1 MHz ~ 1 GHz频段内≤±1.1 dB ；在GHz ~ 2.45 GHz频段内≤±±1.25 dB 3.2.7峰值损毁电平：不小于8kV/m； 3.2.8各向同性响应：≤±1 dB 3.2.9读数模式/空间评估：3个独立天线轴同时显示数据； 3.2.10仪器送国家法定检测机构检定计量点不少于以下17个频点：0.1MHz,0.2MHz,0.3MHz,1MHz,3MHz,10MHz,27.12MHz,100MHz,200MHz,300MHz,500MHz,750MHz,1000MHz,1800MHz,2450MHz,2700MHz,3000MHz。 3.3工频探头 ★3.3.1频率：最低≤2Hz，最高≥380kHz 3.3.2动态范围：≥104 dB ★3.3.3工频辐射测量仪与显示主机连接光纤不小于5m，以避免人员对测量的影响；； ★3.3.4探头能够独立测量并存储数据； 3.3.5测量范围：量程：可选低量程和高量程测量范围以保证测量结果的精确性。电场量程：低量程范围下限≤5mV、上限≥1000V/m，高量程范围下限≤0.5V/m、上限≥100kV/m；磁场量程：低量程范围下限≤0.3nT、上限≥0.1mT，高量程范围下限≤30nT、上限≥10mT； 3.3.6最大过载：电场200kV/m,磁场20mT； 3.3.7显示平均本底噪声：各向同性5mV/m&0.3nT;单轴向3mV/m&0.2nT； 3.3.8监测仪器探头支架硬采用不易受潮的非导电材质，确保监测仪器探头架设在地面上方不小于1.5m高度处； ★3.3.9平坦度：电场：在5 Hz ~400 kHz频段内≤±0.35 dB ；磁场：在5 Hz~40 Hz频段内≤±0.7 dB；在40 Hz ~100 kHz频段内≤±0.35 dB；在100 kHz~400 kHz频段内≤±0.7 dB； ★3.3.10线性度：≤±0.2 dB； 3.3.11 具有计权峰值模式，频率范围：1Hz~400kHz。 ★3.3.11频谱分析模式，用于鉴别污染源，可选频率范围：100Hz，200Hz，500Hz，1kHz，2kHz，10kHz，100kHz，400kHz（或优于此参数）； 3.7.12采样计算方式：三轴并行采样计算； 3.7.13校准数据存储方式：E2PROM； 3.7.14内电池：锂离子可充电电池； 3.7.15连续操作时间>9小时；充电时间<6小时； 4 技术文件 4.1 产品及其附件的装箱清单。 4.2 产品出厂质量合格检定证明文件。 4.3中国法定授权的计量检定部门出具的计量检定证书。 4.4用户手册、使用说明书（含软件），提供中英文版。 | 1 | 套 | ▲进口设备，出具制造商或其指定的中国区总代理授权书以及售后服务承诺书（技术彩页须附上招标文件中涉及的该设备技术指标并加盖制造商或其指定中国区总代理公章） |
| 3 | 低能射线巡测仪 | 1.★仪器有连续辐射剂量率、短期辐射剂量率、脉冲辐射、搜索放射源四种测量模式。 2.探测器： 塑料闪烁体(重金属混合物)：30×15 mm 3.环境剂量当量 ：10 nSv - 10 Sv 4.★连续辐射的环境剂量率当量 ：50 nSv/h - 10 Sv/h 短时辐射的环境剂量率当量 ：5 µSv/h-10 Sv/h 脉冲辐射剂量率：0.1µSv/h-10 Sv/h ,最小脉冲时间：10ns 5.★能量范围 ：0.015 –10MeV 6.137Cs能量响应灵敏度 from 15 keV to 60 keV ±35% from 60 keV to 3 MeV ±25% from 3 MeV to 10 MeV ±50% 7.★137Cs灵敏度 70 cps/μSv h-1 8.伴随性β辐射灵敏度: 3·10-7 µSv/h-1·Bq-1 9.操作模式设置时间：1min 10.连续操作时间 交流电或直流电 不少于24h 内置蓄电池 不少于24h 11.操作温度范围 ： -30 - +50℃ 12.持续和短时剂量和剂量率测量误差：±15% 13.校准误差：±5% 14.操作温度范围内补偿误差：±10% 15.相对湿度(+ 35°C) ≤95% 16.防护等级：IP54 17.重量： 0.9 kg 18.尺寸： 233×85×67 mm | 2 | 台 | ▲进口设备，出具制造商或其指定的中国区总代理授权书以及售后服务承诺书（技术彩页须附上招标文件中涉及的该设备技术指标并加盖制造商或其指定中国区总代理公章） |
| 4 | 氡测量仪 | 1、用途：用于测量空气中氡的浓度 2、配置要求 2.1主机 1台 2.2充电器 1个 2.3便携箱 1个 3、技术性能指标 ★3.1探测器：脉冲电离室，HV=750V;体积：0.6L。 ★3.2使用3Dα谱仪测量，灵敏度在 100Bq/m3氡气浓度情况下，计数为5cpm。 ▲3.3测量范围：2Bq/m3 ～ 30,000Bq/m3 ▲3.4测量周期：10分钟或者60分钟 ▲3.5存储器：存储20天的测量数据(10分钟测量周期的数据)。 3.6传感器：内置温度、压力和相对湿度传感器 3.7尺寸：175×615×120mm 3.8重量：4kg 3.9 电源：网电或者电池(≥10天) 4、必要的附件 保证正常运行所需的其它配件和附件。 5、技术文件 5.1装箱清单 5.2提供原产地证明文件和质量合格检定证明文件 5.3保修服务卡 5.4用户手册、使用说明书（含软件）和维护手册，提供中英文版。 5.5中国法定授权计量部门的计量检定证书（复印件）。 | 1 | 台 | ▲进口设备，出具制造商或其指定的中国区总代理授权书以及售后服务承诺书（技术彩页须附上招标文件中涉及的该设备技术指标并加盖制造商或其指定中国区总代理公章） |
| 5 | α、β射线表面污染检测仪 | 主要用途：用于直接测量αβ表面污染 仪器要求原装进口 ★1.探测器类型：ZnS涂层、薄膜塑料闪烁体探测器 ★2.探测器尺寸：170cm2 ； 3.报警方式：声光报警 ★4.单位：cps、Bq或Bq/cm2，当外接剂量率探头时显示n/μ/mSv/h α-β-γ测量采用集成光电倍增管，通过高电压和脉冲处理。 ★5.测量通道：内部：一种α通道和一个ßγ通道。 外部：两个脉冲输入 开始测量 测量通过启动按钮可以固定测量时间（>1秒） 连续测量 测量通过启动按钮自带计算功能（>1秒） 背景减除：可定义BG测量时间 测量电子：可以整合微控制器 6.键盘：键盘贴膜： 7. •开 - 关 •照明功能按钮 •2箭头按钮输入 报警：可单独定义每个核素 测量值显示：根据需要在CPS或核素特定 ★8.测量范围：CS-137β-γ：高达20000Cps（CS-137）α：高达2500 CPS（AM-241） ★9.显示范围：ß-γ 高达 50,000 cps (Cs-137) ，α 高达5,000 cps (Am-241) ★10.核素库：25个核素，并有重新设定，自动校正功能 11.本底扣除：扣除和不扣除本底可选，本底测量时间可设 12.测量时间设置：在菜单中可选择测量时间模式或者误差率值模式（仅限固定墙上或者擦拭测试使用），时间单位为秒 ★13.重量：小于等于750g（包含电池） ★14.显示：大尺寸LCD显示，128×64像素，带背景灯 ★15.电源：2节AA 1.5V碱性电池或NiMH充电电池可工作25小时 16.温度：-10℃～+40℃，备选-20℃ ★17.外壳：人体工程学塑料外壳 18.备选件 18.1墙壁固定装置：检测手部沾污 18.2 ABS便携箱 18.3擦拭配件：用于擦拭样品检测 18.4 样品尺寸：60/120mm 18.5试纸最大规格100×130mm 18.6外接剂量率探头 18.7外接管道探头（电缆线选配2米、5米、10米） 18.8 PD32 尺寸：Φ32mm×200mm 18.9 PD43 尺寸：Φ32mm×200mm 18.10 外接四面型探测器，尺寸：140×140mm或230×230mm 18.11 外接扁型探测器ESD170，尺寸：170cm2 18.12 软件：数据传输到计算机（串口RS232）；参数设置 地表测量辅助装置 18.13可根据客户需求定制各种体积及形状的特殊探测器 | 1 | 台 | ▲进口设备，出具制造商或其指定的中国区总代理授权书以及售后服务承诺书（技术彩页须附上招标文件中涉及的该设备技术指标并加盖制造商或其指定中国区总代理公章） |
| 6 | 高量程γ剂量率仪 | 长杆高剂量率测量仪 1、用途 长杆高剂量率测量仪用于环境中远距离γ辐射监测，或对高剂量率的辐射热点监测。 2 配置要求 2.1主机 2.2探测器 2.3操作长杆 2.4便携箱 2.5其它必要的附件及配件 3 技术性能指标 3.1ADF先进的数字化滤波技术，能自动适应探测器速度和辐射强度的变化 3.2采用主机+探头进行测量 3.3测量值可在主机上显示，也可连接计算机，下载到计算机上 3.4可以连接计算机，进行测量参数的设置 3.5主机 ★3.5.1探测器类型：正比计数管 ★3.5.2能量范围：30keV~4.2MeV ★3.5.3测量范围：10nSv/h~95mSv/h 3.5.4负荷容积：50Sv/h ★3.5.5角度依赖性：-75°~ +75°之间纵轴方向的单位内角度变化小于20% ★3.5.6灵敏度：2s-1/μSv/h 3.5.7重量：≤410g，不包括电池重量 3.5.8电池寿命：>250小时（不连接探头） >30小时（连接探头） 3.5.9工作温度：-30℃~+55℃ 3.5.10工作湿度：10%~95% ★3.5.11防护等级不低于IP 66 3.6长杆 ★3.6.1可匹配计数管、GM管、碘化钠、He - 3管等多种探测器 ★3.6.2高强度玻璃纤维长杆材料 3.6.3配有平衡杆，以方便长时间手持工作 ★3.6.4长度：可延长至少3.9米 3.6.5重量：<3.0公斤 3.7探头 ★3.7.1测量范围：0.5μSv/h~10Sv/h 3.7.2显示范围：10nSv/h~10Sv/h ★3.7.3能量范围：65KeV~3MeV ★3.7.4灵敏度（Cs-137）：低量程(0.1μSv/h-8mSv/h)：1.7cps/μSv/h 高量程(4mSv/h-10Sv/h)：0.017cps/μSv/h ★3.7.5探测器：能量补偿GM计数管 ★3.7.6角响应：-60º≤α≤60º 3.7.7尺寸：φ35mm ×185mm 3.7.8重量：≤0.25 kg 4 技术文件 4.1 产品及其附件的装箱清单 4.2 产品出厂质量合格检定证明文件 4.3中国法定授权的计量检定部门出具的计量检定证书（复印件） 4.4用户手册、使用说明书（含软件），提供中英文版。 | 1 | 套 | ▲进口设备，出具制造商或其指定的中国区总代理授权书以及售后服务承诺书（技术彩页须附上招标文件中涉及的该设备技术指标并加盖制造商或其指定中国区总代理公章） |
| 7 | 智能γ剂量仪 | 1配置要求 1.1主机 1.2便携箱 1.3其他必要配件及附件 2技术性能参数 ★2.1触摸式键盘及中文字符点阵式液晶显示 2.2 测量显示单位为国际统一单位μSv/h 及常用单位μR/h 两种 2.3具有电池欠压提示报警功能 ★2.4探测器：30mm×25mm，NaI(TI)晶体 ★2.5灵敏度：不小于350cps/μSv（137Cs） ★2.6能量响应：0.06～3.0MeV≤±30％（实际优于15％） ★2.7测量范围：0.01～200μSv/h 2.8读数显示：五位数字以μSv/h 为单位给出测量结果 2.9报警阈值：处理器内存给出0.25μSv/h、0.5μSv/h、2.5μSv/h、10μSv/h、20μSv/h、 100μSv/h、200μSv/h 供用户选择 2.10电池欠压报警：电池电压降至2.2V 时，显示器有中文“请更换电池”提示，并发出声响 2.11测量精度：以置信度95％时，一次读数：0－10.00μSv/h ≤± 5％；10－200.00μSv/h≤±10％ 2.12测量时间：每秒测量，显示当前3 秒平均值 2.13功耗：≤200mW 2.14使用环境：－10℃～＋50℃，相对湿度（在＋40℃温度下）98％的极限条件下，其相对误差10％ 2.15重量： 1.2kg 3 技术文件 3.1 产品及其附件的装箱清单。 3.2 产品出厂质量合格检定证明文件。 3.3中国法定授权的计量检定部门出具的计量检定证书。 3.4用户手册、使用说明书（含软件）。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 个人剂量报警仪 | 便携式γ辐射剂量仪 1、用途：同时测量中子、γ射线产生的剂量和剂量率 2、配置要求 2.1主机 1台 2.2必需的附件和配件 1批 3、技术性能指标 3.1探测器：能量补偿型GM管 ★3.2测量范围：5mR/h－10R/h , 0.05μSv/h—100mSv/h。 ★3.3超范围指示：1000R/h (10Sv/h) ★3.4能量范围（+/-30%）：45keV—1.3MeV 3.5Cs-137的计数率（662keV） 0.017cps per μR/h, 1.7cps per μSv/h 3.6Am-241的计数率（60keV） 0.020cps per μR/h, 2.0cps per μSv/h 4、必要的附件 保证正常运行所需的其它配件和附件。 5、技术文件 5.1装箱清单 5.2提供原产地证明文件和质量合格检定证明文件（复印件） 5.3保修服务卡 5.4用户手册、使用说明书（含软件）和维护手册，提供中英文版。 5.5中国法定授权计量部门的计量检定证书（复印件） | 3 | 套 | ▲进口设备，出具制造商或其指定的中国区总代理授权书以及售后服务承诺书（技术彩页须附上招标文件中涉及的该设备技术指标并加盖制造商或其指定中国区总代理公章） |
| 9 | 全密闭式核辐射防护服套装 | 1、★本产品是一种有效的辐射防护服在传统聚乙烯和聚氯乙烯材料的基础上融合了钽元素，钽在物质衰减系数、对抗γ、X线和β放射物都与铅相当； 2、防护服符合CBRN NFPA 1994/2007 2级防生化装备的全部的要求； 3、产品物理特性柔软，比铅制防护服穿着舒适，便于工作和手的活动，具有更好的散热性； 4、★产品是无毒的，对于使用者不会造成皮肤损害和吸入性危险，对于其销毁无特殊要求或环境限制； 5、本产品在对抗β线时提供了3倍防护，对抗低能量γ线时提供10倍防护； 6、★采用RST专利面料包含嵌入金属微粒和其他化合物能阻断X射线，低能量的γ射线和核发射其他类型； 7、使用纳米技术的专利，以保护在任何放射性核环境下工作的人； 8、采用先进的分子设计，防护服套装可以更好地保护并且有散热功能，给穿戴用户提供了一个凉爽的核心环境。 套装另外配备手套、靴套、面罩滤罐及原厂便携包。 9、★DEMRON由美国Lawrence Livermore National Laboratory执行测试，具体报告如下： 张力 工业测试 测定法式化合物 NFPA1994要求 DEMORTM-K效果 撕力 ASTMD5034 (抓取方法) 强破坏力 无 159lbs 91lbs 冲力 ASTMD5587 不规则四边形方法 强破坏力 无 40.9lbs 215lbs 化学渗透阻力 ASTMD5587 （球/环方法） 强破坏力 45lbs 149lbs 散热 ASTMF739对氨气的贯穿时间 （连续接触8小时测试） 对氨气的贯穿时间 ＞60分钟 ＞480分 张力 平均值，化学防护服120 （W/m2） 对氨气的贯穿时间 该值表示冷却装置中心温度最大热传递结果 10、技术参数 1.防护能力：防护γ、Χ、β、α射线；0.35mmPb 铅当量—100KVp X射线 2.防护核气溶胶 3.防护化学物质 3.1氯气防护时间 >480 min 3.2氨气防护时间 >480 min 3.3乙烷硫酸盐液体 >170 min 4.套装重量： 8 Kg 5.颜色： 黑色 | 3 | 套 | ▲进口设备，出具制造商或其指定的中国区总代理授权书以及售后服务承诺书（技术彩页须附上招标文件中涉及的该设备技术指标并加盖制造商或其指定中国区总代理公章） |

注：

- 以上配置技术参数中带“★”为关键指标参数，如不满足，则会严重扣分扣完为止；以上配置技术参数中带“▲”指标为必须完全响应条件，如没有按照参数要求提供文件，或提供的文件不齐全均将导致技术参数部分得0分。

- 以上产品需求中的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，主要目的是为了满足用户工作的基本要求，供应商可选用其他品牌的产品替代，但替代的产品中技术参数应满足或优于采购文件的要求。

五、其他服务要求

5.1工期与地点要求：合同签订后  90  天内完成系统所有建设内容并进入试运行。 地点：用户指定地点

5.2 质保期要求：要求由仪器制造厂提供至少壹年免费保修服务，终生维修，软件免费升级。

5.3验收标准及方法

5.3.1若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，既无行业标准又无行业标准的按生产厂家提供标准验收。项目提供的产品为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

5.3.2仪器制造商授权的技术人员在最终用户方现场开箱、安装、调试，协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，经最终用户同意签字才正式交付用户使用。

5.4 培训：为用户提供不低于2人有关仪器基本原理、仪器操作、仪器维护、设备维修以及数据处理等方面的专业培训。

5.5包装：外表面应有产品标志，包括制造厂商、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号。包装箱上应有“精密仪器”、“小心轻放”和防潮等标记。

第三章    投标人须知

## 一、总则

1. 名词解释

1.1招标人：指采购人及其委托的采购代理机构

1.2投标人：已从采购代理机构购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次招标投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备招标文件第一章“投标人资格条件”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5． 法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6．招标文件的约束力

6.l 投标人一旦购买了本招标文件并在7个工作日内未对招标人提出书面质疑，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6.2 本招标文件由招标人负责解释。

## 二、招标文件

7．招标文件的组成

7.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  用户需求书

第三章  投标人须知

第四章  合同条款

第五章  投标文件格式

第六章  评审方法和程序

附表1 初步审查表

附表2 技术商务评分表

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

7.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

7.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

8．招标文件的澄清

若投标人对招标文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间15天前通知招标人，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一招标文件的投标人。

9．招标文件的更正或补充

9.l 在投标截止时间前十五天，招标人均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

9.2 对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的更正公告为准。

9.4 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函招标人。逾期不回的，招标人视同投标人已收到更正公告。

9.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

## 三、投标文件

10．投标文件的语言及度量衡

10.l 投标文件以及投标人与招标人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

10.3 除在招标文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

11．投标文件的组成

11．l 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五章“投标文件格式”要求）：

11.1.l 投标函、投标报价及相关证明文件。

11.1.2 投标人资格证明文件。

11.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

12．投标报价

12.1本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

12.2招标人不接受任何有选择的报价。

12.3 预中标人的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

13. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

14．投标保证金

14.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额：8000.00元/人民币。

14.2 投标保证金缴纳方式：

投标人必须在投标截止时间前将投标保证金按海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统提示提交到指定账户并注明汇款单位，投标人在投标截止时间前投标保证金未到达海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统指定账户，其投标将被拒绝。

14.3 投标保证金的退还

14.3.l本项目在海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里发布中标通知书后，投标人需按照海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里的提示，上传相关资格证明文件后提交审核，审核通过后，投标保证金会在5个工作日内无息退还。

退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

14.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标人发出中标通知书5个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）中标人不按第30条规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（5）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

15．投标有效期

15.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

15.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

16．投标文件的数量、签署及形式

16.1 投标文件一式伍份，固定胶装。其中正本壹份，副本肆份。

16.2 提供与正本一致的电子文件（PDF格式）1份，并将U盘（U盘上请标明公司名称）密封在“唱标信封”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

16.3 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

16.4 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

16.5 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

## 四、投标文件的递交

17．投标文件的密封及标记

17．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

17.2 报价专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

（l）项目编号：

（2）项目名称：

（3）分包号（如有的话）：

（4）投标人的名称、地址、联系人、电话和传真：

17.3 投标文件未按第 17.l和 17.2条规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

17.4投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

（1）从投标文件正本中复印的开标一览表；

（2）交纳投标保证金证明文件的复印件；

（3）投标函。

18．投标截止时间

18.l 投标人须在招标文件第一章规定的投标截止时间前将投标文件送达招标人规定的投标地点。

18.2 若招标人按9．5条规定推迟了投标截止时间，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

19．迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

20．投标文件的修改和撤回

20.l 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使招标人在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

20.2 投标文件的修改文件应按第16条规定签署，正、副本分别密封，并按第 17.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标人规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

20.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

20.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

## 五、开标及评标

21．开标

21.l 招标人按招标文件第一章规定的时间和地点开标。采购人代表、招标人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

21.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，招标人有权要求参加开标的代表持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

21.3 开标时，招标人、公证员（如有）或投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

21.4 若投标文件未密封，或投标人未按招标文件规定提交投标保证金（包括投标保证金不符合第14条规定），招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

21.5 按照第19条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

22．评标委员会

评标委员会由采购人的代表和有关专家共5人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，专家均从政府采购专家库中随机抽取产生。负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人。

23．对投标文件的资格性审查和符合性审查

23.l 资格性审查的内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件规定的条件

（2）投标文件递交情况：正本和副本数量

（3）投标文件签署情况

23.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件内容是否齐全

（2）对招标文件的响应是否存在重大负偏离

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

23.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。

23.3.1 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

23.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

23.4.l开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

23.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

23.4.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

24．投标文件的澄清

24.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

24.2 评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充，

24.3投标投标人不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

24.4 并非每个投标人都将被询标。

25．评标及定标

25.1 招标人、评标委员会分别对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

25．2 评标委员会按招标文件“附则”中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25.3关于政策性加分

25.3.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.3.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.3.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

(1)中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

(2)具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

(3)投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。

如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

26．评标过程保密

26.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

26.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3 在评标期间，招标人将有专门人员与投标人进行联络。

26.4 招标人和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

## 六、授标及签约

27．定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在海南省人民政府网上公示。

28. 质疑处理

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

29．中标通知

29.l采购代理机构应按评审报告的评审结果向预中标投标人发出中标通知书。29.2  中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复招标人，确认中标通知书已收到，并同意接受（若到招标人领取则无需回复）。

29.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

30．签订合同

30.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

31．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费由中标人按国家收费标准向海南立正招标有限公司支付。

第四章     合同条款

合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

# 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

# 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

# 4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

# 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后 60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五章要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

# 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

# 21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

五指山市生态环境保护监测站核辐射应急监测设备、饮用水源地自动监测设备采购（二次招标）（C包：应急核辐射设备采购）项目

合同专用条款部分（仅供参考）

项目编号：HNLZ2017-068-2

项目名称：核辐射应急监测设备、饮用水源地自动

监测设备采购（A包：太平水库子站及中心站）

合同编号：

甲方：五指山市生态环境保护监测站

乙方：

签订日期：   年  月   日

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2017年    月    日五指山市生态环境保护监测站核辐射应急监测设备、饮用水源地自动监测设备采购（二次招标）（C包：应急核辐射设备采购）项目（项目编号：HNLZ2017-068-2）公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

# 一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额： | （大写） |
|  | （小写） |

二、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在    天内把货物运到指定地点。

三、付款：与采购人协商决定。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为海南省经济仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

# 八、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

# 九、合同鉴证：采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

# 十、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）乙方的开标一览表及报价明细表；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

# 十一、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购管理部门备案。

甲方：                    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一七年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一七年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招响应文件的内容一致。

采购代理机构：海南立正招标有限公司（盖章）

地  址：海口市美兰区蓝天路35号名门广场北区A座605房

经办人：

年    月     日

第五章   投标内容和格式

请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能影响对响应文件的评价：

1、投标函（表1）

2、法定代表人授权书（表2，响应文件正本原件，副本复印件）

3、制造厂商针对本项目出具的销售授权书（表3，制造厂商投标无需提供）

4、近三年无重大违法记录声明函（表4）

5、报价一览表（表5）

6、投标报价明细表（表6）

7、技术和服务要求响应情况表（表7）

8、售后服务承诺（表8）

9、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一的营业执照副本及相关资格证明材料

10、保证金缴纳证明复印件

11、投标人简介

12、投标人认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

（表1）

### 1、投标函

致：海南立正招标有限公司

根据贵单位核辐射应急监测设备、饮用水源地自动监测设备采购（二次招标）（C包：应急核辐射设备采购）项目（项目编号：HNLZ2017-068-2）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交纸质响应文件正本一式壹份，副本一式肆份。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第三章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

（表2）

2、法定代表人授权书

致海南立正招标有限公司：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海南立正招标有限公司组织的核辐射应急监测设备、饮用水源地自动监测设备采购（二次招标）（C包：应急核辐射设备采购）（项目编号：HNLZ2017-068-2）项目的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的公开招标采购活动，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与招标文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （签字或私章）           联系电话：

职    务：                                身份证号码：

公司名称：           （公章）             营业执照号码：

法定代表人：      （签字或私章）          联系电话：

职    务：                                身份证号码：

生效日期：20  年   月   日

注：本授权书内容不得擅自修改。

（表3）

3、销售授权书

（制造厂商投标无需提供，格式仅供参考）

致：海南立正招标有限公司

作为设在（制造厂商地址）的制造/生产（货物名称）的（制造厂商名称）在此以制造厂商的名义授权（投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加贵公司组织的核辐射应急监测设备、饮用水源地自动监测设备采购（二次招标）（C包：应急核辐射设备采购）（项目编号：HNLZ2017-068-2）招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就本次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按采购文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：                                （公章）

出具授权书的制造厂商名称：                  （公章）

制造厂商授权代表：                      （签字或私章）

职    务：

授权日期：      年    月    日

注：1、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

2、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

3、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

（表4）

4、近三年无重大违法记录声明函

海南立正招标有限公司：

我公司在参加本次政府采购项目核辐射应急监测设备、饮用水源地自动监测设备采购（二次招标）（C包：应急核辐射设备采购）（项目编号：HNLZ2017-068-2）投标活动中，作出如下承诺：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

三、提供的相关文件均真实、有效。

若查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，则招标人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果(包括经济损失)。

特此声明。

投标人全称（公章）：

法人代表或授权人（签字或私章）：

日期：2017年  月  日

（表5）

5、报价一览表

（独立信封另密封一份）

| 项目名称 | 核辐射应急监测设备、饮用水源地自动监测设备采购（二次招标）（C包：应急核辐射设备采购） |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |
| 交付时间 | 合同签订生效之日起 天内。 |
| 备 注 |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （签字或私章）

注：

1、投标一览表应准确填写，若投标一览表与投标文件不符时，以投标一览表为准；

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

（表6）

6、投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 产地/制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （签字或私章）

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

3、总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填表；

4、“投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“投标一览表”中“投标报价总计”数。

（表7）

7、技术和服务要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关服务要求，并对所有技术规范和服务要求偏离的条目列入下表，未列入下表的视作不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评标委员如发现有虚假描述的，该响应文件作废标处理。

| 序号 | 设备/货物名称 | 原技术规范和服务要求条款描述 | 技术规范和服务要求响应条款描述 | 偏离情况 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：             法定代表人或被授权人（签字或私章）：

注：

1、此表为表样，投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投货物的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

（表8）

8、售后服务承诺（投标人自拟）

1、本附件内容由各投标人进行填写，应至少包括招标文件要求的服务内容的响应条件；

2、保修期应明确；

3、其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或私章）：

承诺日期：20  年  月  日

9、相关资格证明材料

营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一的营业执照副本复印件及投标人资格要求中所要求的材料。

注：以上复印件加盖公章

10、保证金单据证明

(提供银行转款账单)

11、其他资料

1、投标人简介：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。

2、投标人认为需要的其它材料。

第六章  评审办法和程序

一、评标办法

（一）评审规则

  - 评标办法采用综合评分法。

  - 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，技术商务部分的量化评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

  - 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的总分，评分的算术平均值即为该投标人的合计得分。合计得分与投标报价份（投标报价的分值计算由招标人工作人员负责计算）相加得出综合得分。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选供应商。

（二）初步评审

1． 招标人、评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

  - 招标人、评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

  - 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

  - 无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标

- 投标人未按要求提供企业法人营业执照；

- 投标人未提交投标保证金或金额不足的；

- 投标有效期不足的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或投标价不是唯一的；

- 对招标文件的响应存在重大负偏离的；

（三）详细评审

评审小组在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，对投标人投标产品的技术、商务、价格三部分进行综合评审,总分100分,以综合得分前3名的投标人推荐为中标候选人。

1.量化评审内容

| 评分项目 | 技术、商务项 | 价格项 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

其中价格分采用低价优先法计算，以满足招标文件要求的所有投标报价最低值为评标基准价，价格分为满分（30分）。各投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100

2、评审小组对投标人的资格证明文件进行资格性及符合性审查，如投标人不具备投标资格，评审小组可根据有关法规直接作无效投标处理。资格审查的资料以招标文件中的《投标文件清单及相关要求》为主。

3、技术项得分=（∑各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；商务项得分=（∑各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；价格项得分按公式计算得出；

4、投标人综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留二位小数）；

5、评审结果按综合得分高低排序，排名前3名的投标人推荐为中标候选人。综合得分相同，依次序分别以投标报价、技术评价、商务评价的得分高低择优选录；

6、有下列情况之一的,投标人中标无效,上报上级主管部门,在一年内禁止参加政府采购活动：

6.1提供虚假材料谋取中标的；

6.2不实质疑，影响政府采购工作的。

附表1

初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件递交情况 | 正本和副本的数量是否符合招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 4 | 投标人应提交的相关文件 | 是否提交投标函、开标一览表、技术要求响应表 |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金证明的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |
| 7 | 交付时间 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                       日期

附表 2

技术商务评分表

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技术、商务项 | 70 |
| 1 | 技术指标和功能要求（54分） | 完全满足招标文件要求得满分，“▲”标条款任何一条不满足本项（技术参数54分）得0分；有“★”的指标不满足每个扣5分，其余指标不满足每个扣2分，直到扣完为止。 | 54 |
| 2 | 售后服务及商务(12分) | 售后服务及培训：优4-6分，良1-3分。 | 6 |
|  |  | 质量保证保修：优4-6分，良1-3分。 | 6 |
| 3 | 标书制作（4分） | 标书制作规范，编制完整、详细、清晰，便于查阅。优4分，良2-3分，一般1分。 | 4 |
| 二、价格项 | 30 |
| 1 | 价格分（30分） | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |
| 总分 |  | 100 |

# Text boxes

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处