招 标 文 件

采 购 人：昌江黎族自治县人民医院

项目名称：加强专科能力建设设备（腔镜能量

平台、呼吸机、麻醉机）

招标编号：HNZH-2017-294

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2018年1月

目    录

第一章  投 标 邀 请 函	2

前 附 表	4

第二章  投标人须知	5

第三章  用 户 需 求 书	10

主要设备参数	.........................................................................................................................22

第四章 合同条款	10

第五章  投标文件内容和格式	42

第六章  评审办法和程序	51

第一章  招标公告

海南政辉招投标代理有限公司（简称“招标代理机构”或“招标人”下同）受昌江黎族自治县人民医院（简称“采购人”下同）的委托，就加强专科能力建设设备（腔镜能量平台、呼吸机、麻醉机）（招标编号HNZH-2017-294）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：加强专科能力建设设备（腔镜能量平台、呼吸机、麻醉机）

2、项目编号：HNZH-2017-294

3、用途：工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、本项目总预算：￥1600000.00元。（其中A包预算：￥1000000.00元；B包预算：￥600000.00元）

6、包段：A、B包

二、A、B包投标人资格要求 ：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件(如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可)；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2017年任意一个月份缴税证明）；

3、需提供2017年任意一个月份缴纳社保证明；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、购买本项目招标文件并按时递交投标保证金；

6、本项目不接受联合体投标。

7、投标人必须对所投标段（包）内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则投标文件将被拒绝。

三、招标文件的获取

1、发售标书时间：2018年1 月4 日08:30:00 — 2018年1月11 日17:30:00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：300元/包（售后不退），开标现场缴费。

4、投标人提问截止时间：2018年1月11日 17 : 30（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2018年1月24日 09: 30（北京时间）前，投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号、项目名称以及包号。A包保证金金额：￥10000.00元；B包保证金金额：￥10000.00元。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2018年1月24日 09: 30（北京时间）前；

2、开标时间：2018年1月24日 09: 30（北京时间）；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼207开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、公告媒体： 中国海南政府采购网、中国采购与招标网、海南省人民政府政务服务中心网。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

电  话：0898-66557609              传真：0898-66557605

联系人：梁女士                     电子邮箱：hnzhztb@163.com

海南政辉招投标代理有限公司

2018年1 月4 日

## 前 附 表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及招标 编号 | 加强专科能力建设设备（腔镜能量平台、呼吸机、麻醉机） HNZH-2017-294 |
| 2 | 采购人 | 昌江黎族自治县人民医院 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 本项目总预算：￥1600000.00元。（其中A包预算：￥1000000.00元；B包预算：￥600000.00元） |
| 5 | 项目交付使用时间要求 | A包、B包：自签订合同之日起进口设备90天内，供应商必须完成本项目的全部工作任务，包括工程的最终验收工作。 |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 7 | 投标文件有效期 | 自投标文件递交截止之日起 60 天内有效 |
| 8 | 投标保证金 | 保证金到账截止日期：2018年1月24日 09: 30（北京时间）前， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。 各包投标保证金分别为： A包保证金金额：￥10000.00元； B包保证金金额：￥10000.00元。 |
| 9 | 投标文件的递交 | 投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)上传到http://218.77.183.48/htms网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子光盘。 |
| 10 | 纸质投标文件份数 | 投标文件一式伍份，固定装订，正本 壹 份，副本肆份。投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件，独立密封。 |
| 11 | 投标文件递交截止时间 | 2018年1月24日 09: 30（北京时间）前。 |
| 12 | 开标时间及地点 | 2018年1月24日 09: 30（北京时间）前 ； 海南省人民政府政务服务中心二楼207室（海口市国兴大道9号）。 |

# 第二章  投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：昌江黎族自治县人民医院

1.2招标人：海南政辉招投标代理有限公司

1.3投标人：系指符合本项目采购要求相应资质、向招标方提交投标文件的货物制造厂商或代理商。在投标阶段称为供应商，在签订和履行合同阶段称为中标方、供货方或卖方。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1投标人购买本招标文件后如在7天内未对招标人提出书面质疑，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.3 本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审办法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于投标截止时间15天前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

8．招标文件的修改或补充

8.l 在投标截止时间前15天，招标人可以书面通知的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的修改/补充公告为准。

8.3 投标人收到修改/补充公告后，应在1个工作日内以书面形式回复招标人，逾期不回者，被视为已收到修改/补充公告。

8.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了此招标文件的投标人。

三、投标文件

9．投标文件的组成

9.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

10．投标报价

10.1报价均须以人民币为计算单位。

10.2本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

10.4中标候选人的报价如超过采购预算而采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

11．投标保证金

11.1投标保证金是参加本项目投标的必要条件，投标保证金额及到账截止日期，详见招标公告。投标文件须附有缴纳保证金的相关证明单据(银行回执单),投标保证金采用网上支付形式，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

11.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

11.4 投标保证金的退还

11.4.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后退还。

11.4.2 落标的投标人的投标保证金将在中标公示结束后退还。

11.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标人恶意串通的；

（5）向采购人、招标人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12．投标有效期

12.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．投标文件的数量、签署及形式

13.1 投标文件一式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件，独立密封。

13.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

13.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

14．投标文件的密封及标记

纸质投标文件：投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件，独立密封。

14．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。投标文件电子光盘单独密封。封皮上均应写明：

致：海南政辉招投标代理有限公司

项目名称：加强专科能力建设设备（腔镜能量平台、呼吸机、麻醉机）

招标编号：HNZH-2017-294

包    号：    包（    包号名称     ）或 项目本身

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

14.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

15．投标截止时间

15.l投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)上传到http://218.77.183.48/htms网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子光盘。

15.2 若招标人推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

五、开标及评标

16．开标

16.l 招标人按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标人有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

16.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

16.4 若投标文件未密封，招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

17．评标委员会

受采购人的委托，招标人从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家 4 名和采购人代表 1名组成评标委员会，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

18.评标

见“第六章 评审办法”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

19.2 招标人将在指定的网站（海南省人民政府政务服务中心网、中国海南政府采购网）上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向招标人提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l定标后,招标人应将定标结果通知所有的投标人。

21.2中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标人处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按相关规定收取，由成交供应商向海南政辉招投标代理有限公司支付。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章  用 户 需 求 书

## 一、项目概况

1、项目名称：加强专科能力建设设备（腔镜能量平台、呼吸机、麻醉机）

2、招标编号：HNZH-2017-294

3、采购单位：昌江黎族自治县人民医院

- 交付时间：A包、B包：自签订合同之日起90天内，供应商必须完成本项目的全部工作任务，包括工程的最终验收工作。

- 付款方式：按照合同约定的付款方式付款

## 二、投标人资格要求

见招标公告

## 三、验收要求

由采购人组织人员负责验收。

## 采购清单

A包：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机（进口） | 2部 | 70万元 |
| 2 | 麻醉机 （进口） | 1部 | 30万元 |

B包：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腔镜能量平台 （进口） | 1套 | 60万元 |

A包：呼吸机技术要求

一、基本要求：

1、适用于成人的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。

★2、先进的流量自适应系统，高精度的采样频率﹥2000次/秒。

3、时间常数阀门控制技术，将病人呼气开始时做功减到最低，伺服反馈控制系统跟踪病人细微的变化。

★4、超声流量传感器，非耗材，气体呼出部分可拆卸并能高温消毒（134℃），以防交叉感染。

★5、不小于12英寸彩色触摸控制屏幕，屏幕视角可调整。同屏显示两个环三道波形.

★6、可开机自检，进行系统顺应性补偿。

7、不小于60分钟内置后备可充电电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

二、呼吸模式

1、控制模式：流量自适应容量控制（ VC）、压力控制（PCV）、 压力调节容量控制（PRVC）

2、支持模式：持续气道正压（CPAP）、压力支持模式（PSV）

3、同步间歇指令通气（SIMV），该模式应能叠加VCV、PCV、PRVC 、PSV。

4、窒息后备通气（Back-up Ventilation）

三、呼吸机参数要求

1、潮气量：容量控制100～2000ml，压力控制100～2000ml

2、分钟通气量：0.5～40L/min

3、压力范围：0～100 cmH2O

★4、PEEP：0～50cmH2O

5、呼吸频率：4～100次/分（控制时），1～60次/分（SIMV）

6、吸呼比：1：10～4：1

7、触发方式：流量触发灵敏度：0～2L/min

压力触发灵敏度：-20～0cmH2O

8、吸气上升时间：0～20%（一个呼吸周期）或0～0.4S

★9、吸气终止切换时间：1～70%（压力支持时峰值流量）

四、监测要求

1、压力、容量、流量波形；压力—容量环、容量—流量环，能同屏显示。

2、呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼气末压力、呼气末流速、（吸入和呼出）潮气量、（吸入和呼出）呼出分钟通气量、自主吸气时间/呼吸周期、吸呼比、O2浓度、气源压力、电池电量、大气压力。

★3、肺功能监测：totalPEEP、（静态和动态）肺顺应性、肺弹性、（病人和机器）呼吸功、时间常数、P0.1、浅快呼吸指数。

五、报警要求

1、智能分级（声光提示）报警系统，提示产生报警原因及排除故障建议。

2、气道压力上下限报警。

3、分钟呼出通气量过高、过低报警。

4、窒息报警。

5、呼吸频率过高、过低报警。

6、O2浓度报警。

7、供气压力报警。

8、电池报警。

9、技术报警。

六、配置要求

1、一体化设计的主机、显示器和车架，1套

2、Fisher & Paykel湿化器，1套。

3、可重复使用硅胶呼吸管道和模拟肺，1套。

4、机械臂和湿化器固定架，1套

5、空气压缩机       1台

A包、麻醉机技术要求

★一、原装进口、国际知名品牌。

- 呼吸机要求：

1. 气动电控型呼吸机，成人、儿童双模式设计，适用于成人、小儿所有年龄病人。

★2. 呼吸模式：容量控制模式(CMV)、压力限制模式(PLV)、同步间歇指令通气 (SIMV)+压力支持模式（PSV），手动/自主呼吸模式。

3. 具有动态、静态综合潮气量补偿，保证潮气量输岀准确。

★4. 中英文操作菜单，8.4〞液晶触摸显示屏，可同屏显示设定参数、监测参数、波形及报警信息。

★5. 设定潮气量：20-1500ml

呼吸频率：2-99次/min

吸呼比：2：1-1：5.0

电子PEEP：0-20cmH2O

6．监测参数：氧浓度、呼出潮气量、顺应性、峰压、平台压、平无压、波形等。

7．报警：智能化声光报警系统，可显示报警原因和解决方案

★8. 麻醉手术中具有计时及时钟显示功能

9. 呼吸机具有十六种预临床自定义模式

10. 具有心肺转流模式

三、回路要求：

1. 模块化设计,拆卸无需工具，可高温高压消毒

★2. 近端流量传感器，精确快速，非耗材，可高温消毒。

3. 上升式风箱，小儿手术无需更换风箱。

四、挥发罐要求：

1. 双罐位设计，标配异氟醚或七氟醚挥发罐

2. 具有流速、压力、温度、气体组合等补偿功能，终生免维护。

★3. 输岀精度：±0.15VoL﹪.

五、主机：

1. 两气四管设计，具有笑氧联动装置。

2. 断电时，后备电池使用不小于90分钟。

七、售后服务

1. 要求厂家在当地设有分支机构，负责售后服务。

2. 整机从验收之日起，保修壹年终身提供免费维护，每季度至少到用户现场维护一次。

3. 免费提供操作培训，培训内容：设备的基本结构、性能，日常使用保养与，常见故障的排除，紧急情况的处理等。

| 麻醉机配置 |
| --- |
| 序号 | 产 品 描 述 | 数量 |
| 1 | BleaseFocus麻醉机 宽大书写台面、侧扶手 独立刹车、防缠线密封脚轮 | 1 |
| 2 | BleaseFocus 麻醉机系统 | 1 |
| 3 | 麻醉呼吸机 | 1 |
| 4 | 呼吸机固定基座 | 1 |
| 5 | 微电脑高级气动电控麻醉呼吸机 8.4英寸液晶触摸屏、单色高分辨率 触摸屏与飞梭操作方式 小儿与成人双用户模式 潮气量动态和静态综合补偿功能 永久性高精度压差式传感器 电子PEEP、电子流量计 | 1 |
| 6 | 呼吸机软件功能 通气模式: 定容CMV、SIMV、手动/自主通气模式 监测:容量及波形,压力及波形,氧浓度,顺应性 潮气量：20~1500ml 智能报警:容量,压力,氧浓度,回路或呼吸机异常 | 1 |
| 7 | 氧气组件 | 1 |
| 8 | 笑气组件 | 1 |
| 9 | 中国制式套件 | 1 |
| 10 | 氧级联流量计 | 1 |
| 11 | 笑气级联流量计 | 1 |
| 12 | 右旋开式储物抽屉 | 1 |
| 13 | 右旋开式储物抽屉 | 1 |
| 14 | 2公斤钠石灰CASII 型吸收器(白色） | 1 |
| 15 | 附件固定器 | 1 |
| 16 | 可重复使用吸收回路组件 | 1 |
| 17 | 呼吸机中国制式套件 | 1 |
| 18 | 5米NIST ISO标准氧气管路 | 1 |
| 19 | 5米NIST ISO标准标准笑气管路 | 1 |
| 20 | 4号软膜面罩 | 1 |
| 21 | 挂钩 | 1 |
| 22 | DATUM 免校准型高精度异氟醚挥发器 | 1 |
| 23 | 压差式传感器 | 1 |
| 24 | 备用氧气源接口 | 1 |

B包、腔镜能量平台技术要求

| 腔镜能量平台技术要求 |
| --- |
| 使用范围：用于开放和腔镜手术中组织切割、凝血以及不超过7mm的血管、淋巴管、组织束的安全永久闭合。 |
| 可兼容国产和进口各厂家的电极板等消耗附件。 |
| 一. | 主机要求 |
| ★1.1 | 10.4寸的彩色液晶显示屏，可以清晰直观的显示出操作过程。接口模块夜光式设计（4个输出端口，一个中性接口）。 |
| ★1.2 | 全模块化设计：要求有全模块、全软件。具有医院手术的所有模块，含有LEEP刀，超声刀，等离子等多种功能。 |
| 1.3 | 语言调控：具备中文菜单，方便操作。 |
| 1.4 | 智能插座：自动识别手持器械，并自动设置相应的主机参数。 |
| ★1.5 | 智能变频的主机技术：具有先进的变频发生器（300/400/600KHZ）,可根据组织阻抗变化调节功率输出。整机微电脑控制，可升级。 |
| 二. | 功能及模式要求 |
| 2.1 | 可预设程序99组。 |
| 2.2 | 单极模式：具备单极切割模式≥6种、单极凝血模式≥10种。 |
| 2.3 | 双极模式：具备双极切割模式≥5种、双极凝血模式≥5种。 |
| ★2.4 | 闭合大血管功能：对7mm的血管、淋巴管和组织束进行安全永久的闭合及切割，并且有欧盟官方的认证。内置功能软件。 |
| 2.5 | 多功能腔镜器械：可以在一把器械上完成切割、凝血、分离组织、结扎血管的功能，可重复使用、高温高压消毒。 |
| 2.6 | 双输出接口：独立的两个单极手控国际标准输出端口，可同时连接两支刀笔，并可同时使用两只刀笔进行凝血。 |
| 2.7 | 演示模式；具有演示模式，方便医生护士熟悉主机功能。 |
| 2.8 | 具有一体化病人监控系统，该系统要能自动调节以适应特定的组织阻抗，当使用双片式中性电极板时，系统能对电极实施持续监控，一旦发现电极与病人的皮肤没有充分接触则发出报警信号，同时自动停止输出。主频幕实时显示电极板连接保护状态。 |
| 2.9 | 具有开机自检功能确保系统时时处在最好的工作状态。 |
| 2.10 | 适用于外科手术。 |
| 2.11 | 适用于妇科手术。 |
| 2.12 | 可兼容国产和进口各厂家的电极板等消耗附件，降低使用成本。 |
| 2.13 | 可升级为氩气刀。 |
| 2.14 | 可选配双极等离子电切(PK刀功能)。 |
| 三 | 功率要求 |
| 3.1 | 电切功率≥350W，可调。 |
| 3.2 | 电凝功率≥150W，可调。 |
| ★3.3 | 双极功率0-120W，可调最小功率可调为0.1W。 |
| 四 | 其他功能要求 |
| 4.1 | 网络接口，方便主机升级和维修，可与计算机相连。 |
| 4.2 | 具备故障错误代码显示功能，可储存最近1000次工作信息。 |
| 4.3 | CAN界面适合智能OR系统一体化。 |
| ★4.4 | 附件输出接口4个（2个单极+2个双极），附件即插即用，具有智能识别，有“夜光设计”插座照明。 |

第四章 合同条款(参考)

甲方：

乙方：

甲乙双方根据      年    月    日            项目公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |

二、付款

1、本合同签订生效之日起    个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

2、采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

3、质保期满后没有质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额尾款。

三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在    天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲   方：						         乙   方：

签字盖章：						         签字盖章：

法人/授权代表：				         法人/授权代表：

日    期：						         日    期：

开户银行：						         开户银行：

账    号：						         账    号：

招标人：海南政辉招投标代理有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章  投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

- 价格标的组成

- 开标一览表（表1）

- 报价明细表（表2）

- 技术要求响应表（表3）

- 商务标的组成

- 投标函（表4）

- 法定代表人证明书（表5）

- 授权委托书（表6）

- 制造厂商授权书（表7）

- 无重大违纪声明（表8）

- 投标保证金证明单据

- 投标人简介

- A、B包投标人资格要求证明文件：详见第一章 招标公告“投标人资格条件”如：

- 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件(如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可)；

- 其他：如类似项目业绩等

- 技术标的组成

- 产品质量及服务承诺书：

由供应商根据自身实际情况并结合采购文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：产品技术参数、项目培训、质量保证、售后服务

- 投标人认为需要提供的其他材料

注：为了便于评委对投标文件内容的审核，建议投标人针对本招标文件第六章中“综合评分表”的各项编写响应页码索引表。投标文件中的复印件均必须加盖公章。

投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件。

表1、开标一览表（参考）

项目名称：

招标编号：

包    号：    包（    包号名称    或项目本身  ）

金额单位：元

| 序号 | 内容 | 合计价格 （金额单位：元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |
| 本项目投标总报价（大小写一致） | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 本项目交付使用时间 | 自签订合同之日起 天内，供应商必须完成本项目的全部工作任务，包括工程的最终验收工作。 |

报价人全称：（盖章）       授权代表（签字）：

日期：

注: 1、投标总金额包括本招标书中要求的所有服务的费用，如果投标方采用进口设备，可以报免税价，招标方负责提供免税进口手续，投标所报价格须包含运输、保险、清关等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

2、报价一览表格式不得自行改动。

3、投标总报价超过该包采购预算的将视为无效投标。

表2、报价明细表（参考）

项目名称：

招标编号：

包    号：    包（    包号名称   或项目本身   ）

金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号、规格 | 原产地及制造厂名 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2)相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

(3)总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列；

(4)本表中“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标总计”数。

报价人全称：（盖章）                授权代表签字

表3、技术要求响应表（参考）

项目名称：

招标编号：

包    号：    包（    包号名称    或项目本身    ）

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，招标方有权要求投标方在投标后进行产品测试，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理，并没收投标保证金。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

报价人全称（公章）：            授权代表（签字）：

日   期：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“用户需求书” 中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

表4、投标函

致：海南政辉招投标代理有限公司：

根据贵司             项目（招标编号：       ）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），提交    包投标书正本一式壹份，副本肆份。

根据此函，我们宣布同意如下：

  - 我方接受招标文件的所有的条款和规定。

  - 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

  - 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

  - 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

  - 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

  - 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

  - 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

开户名：

开户行：

账  户：

授权代表签字：               职务：

日期：

表5、法定代表人证明书（参考）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：     职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：                  （签章）

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

表6、授权委托书（参考）

致：海南政辉招投标代理有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年   月   日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                       联系方式:

兹委托受托人          代表我方参加海南政辉招投标代理有限公司组织的

项目（招标编号：     ）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件

法定代表人  （签名）

受托人  （签名）

委托单位    （公章）

年     月     日

表7：制造厂商授权书（参考）

海南政辉招投标代理有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）制造/生产的            （货物名称），                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述产品参加海南政辉招投标代理有限公司组织的        项目（招标编号：       ）的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签字）

职   务：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商投标则无需提供此授权书。

表8、无重大违法记录的声明函

海南政辉招投标代理有限公司：

本公司                   参加                      的采购活动，现承诺：

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

## 投标日期:

# 第六章  评审办法和程序

一、评审办法

- 评审办法：综合评分法。

- 综合评分法评审步骤：先进行初步评审，再进行详细评审（技术、商务和价格评审）。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（ 附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 交货期或工期不满足要求的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术、商务和价格的评审打分。

2.技术评分和商务评分：

具体评审的内容详见 附表1。

3.价格分：基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝基准价/投标报价×价格权值（基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）

4.技术、商务及价格权重分配

A、B包：

| 评估因素 | 技术商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

5、综合评分统计及排名：

（1）技术商务分统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的技术商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术商务最终得分。

（2）综合得分：技术商务最终得分与投标报价得分相加得出综合得分。

6、推荐中标候选人

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据投标人综合得分由高到底进行排序，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选人，并标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

7 、本项目采购预算金额为人民币160万元，各包投标人报价如超过各包预算的将作为废标处理。本项目采购预算已经有关部门核准，为保证产品质量，投标人不能低于成本价恶意报价，如投标人的报价过低（低于采购预算的80%），则投标人应当在投标文件中对其价格构成的合理性予以说明，并提供相关证明材料。未能作出合理说明或其说明未通过评审委员会全体成员一致认可的，则该低价将被视为低于成本报价，价格分为零分。
（2）如中标人的报价低于各包采购预算的80%，则采购人有权要求中标人在签订合同时提供中标金额10%的履约保证金，如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理；同时付款方式为：项目整体验收合格后10个工作日内，向中标人支付合同总价80%，项目整体验收合格3个月后，向中标人支付合同总价20%；原履约保证金直接转为质保金，项目整体验收合格满1年后，由中标人提出申请，经采购人确认在此期间产品质量良好、且使用正常的，采购人在15个工作日内退还，如果此期间产品出现质量问题而中标人不及时更换的，采购人有权从质保金中取得补偿。

附表1             初 步 评 审 表(A、B包)

项目名称：                                        招标编号：

项目单位：                                        日  期：2017年  月  日

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 企业营业执照、法人授权委托书；投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件递交情况 | 正本和副本的数量是否符合招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 4 | 投标人应提交的相关文件 | 是否提交投标函、开标一览表、技术要求响应表 |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 是否按要求提交投标保证金证明的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |
| 7 | 交付时间 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 投标报价 | 投标报价是否满足招标文件要求（报价有效、不漏项、不超过采购预算） |  |  |  |
| 9 | 其它 | 是否有其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

A包技术、商务评分表

项目名称：                                        招标编号：

项目单位：                                        日  期：2017年  月  日

| 序号 | 评比项目 | 评比内容 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术项（60分） | 1、设备技术性能、规格配置响应等 | 投标人提供的设备技术参数与招标文件中的参照技术参数进行点对点比较。完全满足招标文件要求得60分,不满足带“★”项技术参数的每项扣6分,不满足其他技术参数的每项扣2分,直到扣完为止。 | 1-60 |
|  | 商务项（10分） | 1、售后服务评比；优5-7分，良3-4分，一般1分 | 1-7 |
|  |  | 2、投标文件编制水平 根据投标文件的制作规范性、提供资料是否齐全和文字是否清晰等情况在0—3分之间赋分，如标书中出现大量非招标文件要求的投标人材料或严重错误，影响评委阅读的，该项不得分。 | 0-3 |
| 2 | 价格项（30分） | 报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100 | 30分 |

评委签字：

B包技术、商务评分表

项目名称：                                        招标编号：

项目单位：                                        日  期：2017年  月  日

| 序号 | 评比项目 | 评比内容 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术项（60分） | 1、设备技术性能、规格配置响应等 | 投标人提供的设备技术参数与招标文件中的参照技术参数进行点对点比较。完全满足招标文件要求得60分,不满足带“★”项技术参数的每项扣6分,不满足其他技术参数的每项扣2分,直到扣完为止。 | 1-60 |
|  | 商务项（10分） | 1、投标人提供的售后服务评比：优5-6分，良2-3分，一般1分 | 1-6 |
|  |  | 2、投标人提供自2015年以来达到200万元以上的类似项目业绩，每个项目2分，最高4分（提供合同复印件，原件备查）本项最高得4分。 | 0-4 |
| 2 | 价格项（30分） | 报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100 | 30分 |

评委签字