第五部分  用户需求书

一、需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准型庭审主机 | 1、完全采用嵌入式操作系统，高集成度、低功耗，主机内部集成高清视频采集、数字切换矩阵、图像合成、集中控制、智能混音、数字音频处理语音激励摄像联动、高清编解码、大容量存储、流媒体服务器、庭审录像管理等功能于一体： | 6 | 台 |
|  |  | 2、★5路高清信号输入(支持3G-SDI/HD-SDI信号接口的高清摄像机，SDI摄像机具有无压缩,低延迟等优势)，4路DVI输出。 |  |  |
|  |  | 3.15路音频信号、2路DVI（兼容VGA）视频信号和1路高清视频信号输入接口；配置4路音频信号、4路高清视频信号输出接口，能满足话筒、示证设备和其他配套设备的音视频信号无损输入输出连接需要。并可扩展。 |  |  |
|  |  | 3、2路千兆网络接口（一主一备）。 |  |  |
|  |  | 4、集中控制：具备RS232/RS485/LAN控制接口。 |  |  |
|  |  | 5、★高清编码：6路1080p/720p/UXGA/WXGA/SXGA/XGA高清视频实时编码，码流500KB-10MB可调，每一路均支持双码流(1080p/720p/XGA+D1)同步直播与存储，视频编码格式：H.264(MPEG-4 Part10)，音频编码格式： AAC；支持多路2/4/6/8多画面合成编码输出。 |  |  |
|  |  | 6、高清解码：支持2路1080p/720p/XGA高清视频实时解码，视频格式：MPEG-4，H.264；音频格式：AAC、MP3等立体声双声道。 |  |  |
|  |  | 7、文件存储格式：音视频文件采用最高院规范的MP4，可通过配置进行选择；支持单独存储一份音频文件，音频文件格式为AAC。 |  |  |
|  |  | 8、主机存储容量：主机内置硬盘备份存储容量2TB。 |  |  |
|  |  | 9、录像存储模式：主机同时支持实时网络存储与本地存储。还可选配置支持书记员电脑备份存储 |  |  |
|  |  | 10、媒体传输协议：主机支持RTSP，RTMP两种流媒体传输协议，可通过配置进行选择。 |  |  |
|  |  | 11、直播点播模式：主机支持单播与组播，可通过配置进行选择。 |  |  |
|  |  | 12、并发能力要求：主机系统包含的流媒体服务器系统，在单播配置模式下，具备支持100人同时观看庭审高清视频的单播或点播。 |  |  |
|  |  | 13、网络远程管理：主机完全支持IE浏览器直接访问，可通过Web方式进行参数设置、远程控制、状态监控、集中管理、软件系统升级等。 |  |  |
|  |  | 14、★主机内置数字音频处理器，具备强大的自适应声反馈消除、自动降噪、回声消除等处理能力，可有效抑制啸叫，保证音量均衡、音质清晰。具有音量可视化控制界面。 |  |  |
|  |  | 15、★高清庭审主机的具有针对数字法庭的运维服务管理体系（ISO20000）认证证书复印件加盖厂家印章。 |  |  |
|  |  | 16、★高清庭审主机的具有针对数字法庭系统研发的信息安全管理体系（ISO27001）认证证书复印件加盖厂家印章。 |  |  |
|  |  | 17、★高清庭审主机的生产厂家具有软件企业产品开发成熟度3级认证（CMMI3）或以上资质。 |  |  |
|  |  | 18、★高清庭审主机品牌参加法院评测，提供入围资格证明复印件加盖厂家印章。 19、★生产厂商开具针对本项目的授权书 |  |  |
| 2 | 少年法庭庭审主机 | 1、完全采用嵌入式操作系统，高集成度、低功耗，主机内部集成高清视频采集、数字切换矩阵、图像合成、集中控制、智能混音、数字音频处理语音激励摄像联动、高清编解码、大容量存储、流媒体服务器、庭审录像管理等功能于一体。 | 1 | 台 |
|  |  | 2、★5路高清信号输入(支持3G-SDI/HD-SDI信号接口的高清摄像机，SDI摄像机具有无压缩,低延迟等优势)，4路DVI输出。 |  |  |
|  |  | 3、15路音频信号、2路DVI（兼容VGA）视频信号和1路高清视频信号输入接口；配置4路音频信号、4路高清视频信号输出接口，能满足话筒、示证设备和其他配套设备的音视频信号无损输入输出连接需要。并可扩展。 |  |  |
|  |  | 4、2路千兆网络接口（一主一备）。 |  |  |
|  |  | 5、集中控制：具备RS232/RS485/LAN控制接口。 |  |  |
|  |  | 6、★高清编码：6路1080p/720p/UXGA/WXGA/SXGA/XGA高清视频实时编码，码流500KB-10MB可调，每一路均支持双码流(1080p/720p/XGA+D1)同步直播与存储，视频编码格式：H.264(MPEG-4 Part10)，音频编码格式： AAC；支持多路2/4/6/8多画面合成编码输出。 |  |  |
|  |  | 7、高清解码：支持2路1080p/720p/XGA高清视频实时解码，视频格式：MPEG-4，H.264；音频格式：AAC、MP3等立体声双声道。 |  |  |
|  |  | 8、文件存储格式：音视频文件采用最高院规范的MP4，可通过配置进行选择；支持单独存储一份音频文件，音频文件格式为AAC。 |  |  |
|  |  | 9、主机存储容量：主机内置硬盘备份存储容量2TB。 |  |  |
|  |  | 10、录像存储模式：主机同时支持实时网络存储与本地存储。还可选配置支持书记员电脑备份存储 |  |  |
|  |  | 11、媒体传输协议：主机支持RTSP，RTMP两种流媒体传输协议，可通过配置进行选择。 |  |  |
|  |  | 12、直播点播模式：主机支持单播与组播，可通过配置进行选择。 |  |  |
|  |  | 13、并发能力要求：主机系统包含的流媒体服务器系统，在单播配置模式下，具备支持100人同时观看庭审高清视频的单播或点播。 |  |  |
|  |  | 14、网络远程管理：主机完全支持IE浏览器直接访问，可通过Web方式进行参数设置、远程控制、状态监控、集中管理、软件系统升级等。 |  |  |
|  |  | 15、★主机内置数字音频处理器，具备强大的自适应声反馈消除、自动降噪、回声消除等处理能力，可有效抑制啸叫，保证音量均衡、音质清晰。具有音量可视化控制界面。 |  |  |
|  |  | 16、★高清庭审主机提供具有针对数字法庭的运维服务管理体系（ISO20000）认证证书复印件加盖厂家印章。 |  |  |
|  |  | 17、★高清庭审主机的具有针对数字法庭系统研发的信息安全管理体系（ISO27001）认证证书复印件加盖厂家印章。 |  |  |
|  |  | 18、★高清庭审主机的生产厂家具有软件企业产品开发成熟度3级认证（CMMI3）。 |  |  |
|  |  | 19、★高清庭审主机品牌参加法院评测，提供入围资格证明复印件加盖厂家印章。 20、★生产厂商须开具针对本项目的授权书 |  |  |
| 3 | 无线控制屏 | 屏幕尺寸：8英寸，电容式多点触摸屏。 | 7 | 台 |
|  |  | 网络连接：WIFI无线或射频428-438MHz（配套提供信号接收设备） |  |  |
|  |  | 聚合物锂电池，正常使用强度续航时间大于10小时 |  |  |
|  |  | 控制功能：支持双向控制、庭审控制，信号切换，支持控制庭审视频直播，支持画中画视频功能。 |  |  |
| 4 | 强电控制器 | 8路电源控制，支持可编程控制和时序控制，每路延时时间可自由定义，支持定义为延时1秒。 | 7 | 台 |
|  |  | 整机容量5KVA，每路输出AC220V（10A）。 |  |  |
|  |  | 采用标准RS232串口控制。 |  |  |
|  |  | 20A多级防电磁干扰滤波器。 |  |  |
| 5 | 庭审应用软件 | 书记员应用软件 | 7 | 套 |
|  |  | 1. 支持网络控制：通过TCP/IP网络，实现所有数字庭审相关的操作控制，包括一键开庭/一键闭庭、庭审录像开始/暂停/结束、证据信号切换、笔录归档、法庭设备控制等操作。完全集成在同一操作界面上。 |  |  |
|  |  | 2. ★信息自动同步：完全支持与审判流程管理软件、电子档案软件的无缝整合，开庭时书记员软件可根据案号自动获取案件基本信息、庭审排期信息、审判人员信息等；庭审结束后，可将最终庭审笔录自动同步到审判管理软件系统、电子档案系统中，与音视频记录文件一起进行归档。 |  |  |
|  |  | 3. ★笔录输入与校对：书记员软件采用C/S构架，支持离线开庭，采用WORD方式进行笔录输入，支持调入WORD笔录模版文件；完全支持亚伟速录机；庭审结束后，根据笔录自动打点标记，在庭审录像回放时可快速定位与笔录对应的音视频，实现笔录同步校对。笔录文件存储格式：DOC。（提供截图并加盖厂商印章）。 |  |  |
|  |  | 4. 状态监控：书记员软件具备全程监控庭审主机的实时工作状态能力，包括：录制音量大小、视频录制质量、集中 |  |  |
|  |  | 存储与主机备份存储的状态、网络连接状态等等并以直观的图形、文字进行状态展现，当出现异常时，能自动报警。充分保障录制与存储的可靠。 |  |  |
|  |  | 5. 支持独立音频文件下载。 |  |  |
|  |  | 6. 书记员软件本身具备按归档需要刻录庭审实况光盘的功能。 |  |  |
|  |  | 7.提供与使用单位其他应用软件的接口，同时在项目维保期内根据用户录播及存档工作需要进行定制修改。 |  |  |
|  |  | 法官应用软件 |  |  |
|  |  | 1.★采用C/S构架支持离线开庭，通过与书记员客户端通讯，获取实时的笔录信息和电子证据信息，支持对笔录进行法官批注，可对当事人的笔录批注查看、可查看本案历史笔录，对电子证据进行批注，支持审理纲要、法规查询、当庭直播监视、庭审指导等。 |  |  |
|  |  | 当事人应用软件 |  |  |
|  |  | 1.采用C/S构架支持离线开庭，向当事人提供法庭审判过程实时笔录查看、笔录标注、己方证据预览和展示控制、展示证据批注。2.具备实时显示书记员的笔录输入，可设置自己翻页或者下拉来看笔录文件。 |  |  |
|  |  | ★所投产品生产厂商开具针对本项目的授权书 |  |  |
| 6 | 显示屏带支架 | 国产 19英寸宽屏，16：10，分辨率 1440 x 900，响应时间 5ms，亮度 300cd/m2，50000:1（动态对比度）， 可视角度 170/160，VGA接口。带符合VESA标准75mm或100mm安装孔 | 30 | 台 |
| 7 | 证人席电视机带支架 | 32寸、1920×1080分辨率， | 3 | 台 |
|  |  | VGA，USB，HDMI接口 |  |  |
|  |  | 灰度响应时间：8ms、显示色彩16.7M。 |  |  |
|  |  | 含支架底座。可调整液晶显示器到一个合适的角度，可上下移动调整角度，可水平摆放。 |  |  |
| 8 | DVI矩阵 | 8*16 DVI矩阵 | 7 | 台 |
|  |  | 具备RS232通讯接口，支持电脑、中控同时控制或级连控制。具有设备面板切换功能，支持与红外遥控器配合，进行远程红外遥控切换功能 |  |  |
|  |  | 完全兼容复合视频、S－视频、分量视频、HDTV、RGsB、RGBHV超宽带技术设计，400M（－3dB）的满载RGB视频带宽。 |  |  |
| 9 | 交换机 | 产品类型 快速以太网交换机 | 7 | 台 |
|  |  | 应用层级 二层 |  |  |
|  |  | 背板带宽 32Gbps |  |  |
|  |  | 包转发率 24Mpps |  |  |
|  |  | 端口结构 非模块化 |  |  |
|  |  | 电源电压 输入电压：AC 100-240V，50/60Hz 最大电压：AC 90-264V，47/63Hz |  |  |
|  |  | 端口描述 下行端口：16个10/100/1000Base-TX以太网端口上行端口：与下行口共用 |  |  |
|  |  | 电源功率 ＜10W |  |  |
| 10 | 法官电脑 | 触摸屏一体机，商用触控一体电脑 | 3 | 台 |
|  |  | 23.8英寸IPS广视角防眩光高清10点触摸屏 |  |  |
|  |  | i5 7500/4GB/1TB/2G独显 |  |  |
|  |  | 其他：有线鼠标键盘、独立显卡（显存2GB）、集成声卡。 |  |  |
| 11 | 示证电脑 | 配置：B250 PCI/ Intel Core i5-7400 3.0G 4C / 4GB DDR4/SATA 1T(7200转)/SATA DVD刻录/集成千兆网卡/ GT730 1GB D5 64b HDMI 独立显卡/USB浮岛式键盘/USB光电鼠标/Windows10 home 64位中文版/中小企业应用16A版/前置4口USB3.0/ 180W 85% ATX电源 /三年有限保修及上门（不含显示器）。 | 4 | 台 |
| 12 | 功放 | 1、★两组音源输入；四路标准TRS1/4” 话筒输入、话筒高、低音音调调节。 2、独特的波形削峰限制技术，高保真大功率输出。 3、具有VOD通讯接口，方便与电脑系统联机操作。 4、★中文显示界面，遥控操作、关机记忆、可限制音乐最大音量。 5、★额定功率：立体声2×150W/8Ω 2×220W/4Ω； 6、频率响应：线路20Hz-20KHz ±1dB，话筒40Hz-15KHz +1/-3dB； 7、额定输入灵敏度：线路 -10dB±1dB ， 话筒 -30dB±1dB ； 8、输入阻抗（非平衡）： 线路 10KΩ ，话筒 3KΩ； 9、音调特性：线路高音10KHz、低音100Hz 升降10dB，话筒高音6KHz、低音100Hz 升降8dB； 10、线路输出： L/R ≥0dB，SW ≥+4dB； 11、失真度： ≤0.3%；信噪比（A计权）：≥85dB； 12、净尺寸（宽×高×深）： 430×130×330； 13、★获得中国国家强制性产品3C认证复印件加盖厂家印章 14、★为保证产品的优良品质，提供省级及以上电子产品监督检验机构出具的第三方检验报告复印件加盖厂家印章。 | 5 | 台 |
|  |  | 15、★生产厂家具有国家安全生产监督管理部门颁发的安全生产标准化企业资质证书复印件加盖厂家印章 16.★生产厂商开具针对本项目的授权书 |  |  |
| 13 | 全景摄像机 | 采用1/2.8英寸、223万有效像素的 HD-CMOS传感器，原装SONY芯片，支持1080p60/50、1080p30/25. 1080i60/50、720p60/50、720p30/25、HD1等多种高清分辨率视频输出。 | 4 | 台 |
|  |  | 支持HD-SDI、YPbPr、HDMI高清视频输出。 |  |  |
|  |  | 自动聚焦镜头，20倍光学变焦。配备云台。 |  |  |
|  |  | 最低照度：0.02Lux(彩色)@F1.6. 0.002Lux(黑白)@F1.6，信噪比：≥50dB，支持日夜彩色黑白转换（IR-CUT双滤光片）。OSD菜单功能，RS-485控制接口。 |  |  |
|  |  | 宽范围快速云台，水平角度：±180度、速度：150度/秒，垂直角度：-30度到+90度、速度：120度/秒。支持256个预置位。 |  |  |
| 14 | 枪式摄像机 | 采用1/2.8英寸、≥200万像素的HD-CMOS传感器，原装SONY芯片，支持1080p60/50、1080p30/25. 1080i60/50、720p60/50、720p30/25、HD1等多种高清分辨率视频输出。 | 4 | 台 |
|  |  | 支持HD-SDI、YPbPr、HDMI高清视频输出。 |  |  |
|  |  | 自动聚焦镜头，20倍光学变焦。 |  |  |
|  |  | 最低照度：0.05Lux(彩色)@F1.6. 0.01Lux(黑白)@F1.6，信噪比：≥50dB，支持日夜彩色黑白转换（IR-CUT双滤光片）。OSD菜单功能，RS-485控制接口。 |  |  |
| 15 | 庭前发布 | 尺寸：22英寸 | 3 | 台 |
|  |  | 分辨率：1920*1080 |  |  |
|  |  | 色彩：16.7M |  |  |
|  |  | 对比度：2000：01：00 |  |  |
|  |  | 响应时间：2S |  |  |
|  |  | 内存存储：8G |  |  |
|  |  | 支持局域网/广域网 |  |  |
|  |  | 网络接口：网络10M/100M |  |  |
|  |  | ★支持自动同步显示开庭案件信息及庭审公告； ★支持开庭视频展示。 |  |  |
| 16 | UPS | 国产品牌 | 7 | 台 |
|  |  | 3KVA，2.4KW |  |  |
|  |  | 主机电池一体，内置电池 |  |  |
|  |  | 断电支持时间10分钟 |  |  |
| 17 | 实物展台 | 1. 像素：500万像素； | 2 | 台 |
|  |  | 2. 变焦：整机变焦5倍； |  |  |
|  |  | 3. 解像度：1000线； |  |  |
|  |  | 4. 全金属机身，坚固耐用； |  |  |
|  |  | 5. 非USB独立电源供电，保证画面质量； |  |  |
|  |  | 6. 1080P动态视频预览达到30帧/秒； |  |  |
|  |  | 7. 对焦/白平衡：自动/手动； |  |  |
|  |  | 8. 接口：HDMI输出*1，VGA输入*1，VGA输出*2，USB*1； |  |  |
|  |  | 9. 拍摄区域：不小于A3幅面； |  |  |
|  |  | 10. 基础按键不少于9个，一键完成输出图像的放大，缩小，旋转，拍照，方便呼出菜单，设置各项参数的调节； |  |  |
|  |  | 11. 独立电源供电，保证画面质量；镜头，底板支持物 |  |  |
| 18 | 话筒 | 1.换能方式：电容式 | 41 | 支 |
|  |  | 2.频率响应：100Hz-16KHz |  |  |
|  |  | 3.灵 敏 度：-40dB±2dB（at 1KHz） |  |  |
|  |  | 4.阻抗： 2KΩ |  |  |
|  |  | 5.指向特性： 超心型指向性 |  |  |
|  |  | 6.麦克风拾音头的最佳拾音距离是离音头60cm。 |  |  |
|  |  | 7.抗RF射频干扰，减少手机等信号对会议的影响；音质清晰自然，灵敏度高，拾音效果佳，品质卓越；采用可拆御咪仓，旋转即可拧下便于更新与维修；固定式充电背板； 8.★为保证产品的优良品质，提供省级及以上电子产品监督检验机构出具的第三方检验报告复印件加盖厂家印章。 |  |  |
| 19 | 一拖二无线话筒 | 1、频率范围：640.5-690.5MHz 2、 调制方式：宽带FM | 4 | 套 |
|  |  | 3、 可调范围：20MHz |  |  |
|  |  | 4、 信道数目：64 5、信道间隔：250KHz |  |  |
|  |  | 6、频率稳定度：±0.005%以内 |  |  |
|  |  | 7、动态范围：100dB |  |  |
|  |  | 8、最大频偏：±45KHz |  |  |
|  |  | 9、音频响应：80Hz-18KHz(±3dB) |  |  |
|  |  | 10、综合信噪比：>105dB |  |  |
|  |  | 11、综合失真： ≤0.5% |  |  |
|  |  | 12、★为确保产品辐射不超标，对人体安全，无线麦克风必须通过工信部无线电管理局无线电产品型号核准（提供证书复印件加盖厂家印章)； 13、★为保证产品的优良品质，提供省级及以上电子产品监督检验机构出具的第三方检验报告复印件加盖厂家印章。 |  |  |
| 20 | 音箱 | 1、额定/峰值功率：80W / 320 W | 18 | 个 |
|  |  | 2、额定阻抗：8Ω |  |  |
|  |  | 3、特性灵敏度：92dB/W/m |  |  |
|  |  | 4、输出声压级：112dB/W/m(Continues) 118dB/W/m(Peak) |  |  |
|  |  | 5、额定频率范围:50~ 20KHz |  |  |
|  |  | 6、扬声器单元： LF: 8英寸 HF: 1英寸丝膜高音 |  |  |
|  |  | 7、箱体材料：15mm中密度纤维板 |  |  |
|  |  | 8、输入接口：接线盒 |  |  |
|  |  | 9、吊挂点：专用壁挂 |  |  |
|  |  | 10、箱体尺寸(mm)：430(H) ×263(W)× 243(D) |  |  |
|  |  | 11、净重(kg)：6.5 12、★为保证产品的优良品质，提供省级及以上电子产品监督检验机构出具的第三方检验报告复印件加盖厂家印章。 |  |  |
| 21 | 显卡 | 接口类型：PCI-E 2.0 | 12 | 块 |
|  |  | 核心型号：GeForce GT210 |  |  |
|  |  | 核心频率：520MHz |  |  |
|  |  | 显存类型：GDDR3 |  |  |
|  |  | 显存容量：1G |  |  |
|  |  | 显存位宽：64-bit |  |  |
|  |  | 显存频率：1200MHz |  |  |
|  |  | 显存共享：不支持 |  |  |
|  |  | VGA接口：1个 |  |  |
|  |  | DVI接口：1个 |  |  |
|  |  | HDMI接口：1个 |  |  |
|  |  | 最大分辨率：2560×1600 |  |  |
| 22 | 线材及辅材 | 10米、15米、20米规格成品DVI线材及弱电线材、线槽及配件等 | 7 | 套 |
| 23 | 系统施工费 | 法庭地面开槽布线、地面回填、垃圾清单及设备安装、调试等 | 7 | 套 |

注：投标报价以人民币报价包含户指定地点的运输、所有装卸、保修、利润、各项税费。中标后不再增加其他费用。

二、验收标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按询价通知书技术参数进行验收。