用 户 需 求 书

一、采购内容: PCR实验室叶酸试剂采购

1、设备清单及数量

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚甲基四氢叶酸还原酶基因检测试剂盒 | 24人份/盒 | 人份 | 29016 | 否 |
| 2 | G6PD基因检测试剂盒 | 21人份/盒 | 人份 | 5000 | 否 |
| 3 | 全血DNA磁珠纯化试剂盒 | 200人份/盒 | 人份 | 50000 | 否 |
| 采购预算金额 | 大写：伍佰玖拾陆万贰仟陆佰肆拾元整（人民币） （￥5962640.00元）所有投标报价不准超过此预算 |

二、技术参数

一、亚甲基四氢叶酸还原酶基因检测试剂盒

- ▲样本要求：不超过1mlEDTA抗凝全血即可完成检测；

- ▲试剂盒组分：含检测所需的所有试剂组分，包括阳性质控品和阴性质控品，并且依据参考值标准，阴阳性质控判断准确；

- ▲灵敏度：最低检测限≤0.5ng/μl；

- ▲特异性：检测特异性强，对其他位点无非特异性扩增；

- ▲准确度：经临床样本验证准确度＞99％；

- ▲适用仪器：普通荧光定量PCR仪即可完成检测，无需添置其他辅助设备；

- ▲注册证要求：取得国家三类医疗器械注册证，适用于基因检测用途；

- ▲通量要求：单台96孔荧光PCR仪每3小时检测量不得低于93个样本（需提供资料和测算方法）；

- ▲防污染要求：操作步骤简单，单管PCR反应，产物无需后续处理，全封闭检测，结果直接判读；

- 试剂有效期：≥9个月；

- 包装体积和规格：单位体积小，存储所需空间小（要求提供产品外包装，平均单个试剂体积最小的得分）；

- 结果判读：结果仪器自动判读，人工判读为辅；

- 临床验证样本数量：临床双盲对照实验数≥1000例；

注：▲标示为基本参数，要求全部满足，未标示的为附加参数，不做硬性要求。

二、葡萄糖6磷酸脱氢酶基因突变检测试剂盒

▲1.能够涵盖常见的7个位点。（能够定性检测中国人常见突变位点，分别为：G1388A、G1376T、A95G、C1311T、C1024T、G871A、C1360T 。

2.准确率高：检测准确率为100% 。

3.特异性强：检测特异性为100% 。

▲4.最低检出量：DNA最低检测限度为5×103copies/ml。

▲5. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶基因突变检测试剂盒需采用基因芯片法 。

6. 检测结果与金标准（克隆测序法）阴性符合率需达98%以上、阳性符合率需达90%以上。

▲7.具备有效产品注册证 。

8.操作简便、阅读简单直观，当天可出具报告 。

9. 重复性好：10次反复，阴阳性结果无差异 。

▲10.检测通量大：满足单次检测通量达到72个 。

▲11.普通仪器即可操作，不需要专用仪器设备 。

三、全血DNA磁珠法纯化试剂

1、是基于磁珠技术的DNA纯化试剂盒，配合自动磁珠提取纯化系统使用，可以自动化的从血液类样品如全血、血清、血浆等样品中快速提取样品DNA。产物可以直接用于PCR、qPCR、酶切、测序、杂交等后续分子生物学检测；

2、灵敏度高：磁珠法是目前灵敏度最高的核酸提取方法；

3、操作简便：配合自动磁珠提取纯化系统使用，避免大部分的手工操作；

4、稳定性高：稳定从样品中提取核酸，避免手工操作，增加实验的可重复性和稳定性；

5、速度快：根据使用仪器不同，可在45分钟内自动化一次平行处理96份样品；

6、便捷性：每种液体加样量不超过600ul。

四、交货期

本项目交货期为：30日历天。