# 第三章 用户需求书

海南省南渡江河道采砂规划修编要求

一、规划修编河道范围：

南渡江干流松涛水库大坝下游至入海口段，长度约 206km。

二、规划要求

1、调查、收集、整理、分析规划河段所在流域范围内的气象、水文、地形、地质、生态环境、社会经济、涉河工程以及采砂管理等方面的资料。分析论述规划河段水文、气象、泥沙、洪涝等关键要素。

2、收集规划河段以往的河道地形图、固定断面资料，不同时期的河道特这资料和以往河道演变分析成果等，并按规划需要对对规划河段进行河道纵横断面补充测量，测量成果坐标系统采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准，地形图比例不小于1:10000。

3、分析论述规划河段所在区域的地形地貌、地层岩性特征，河谷结构，岸坡形态和类型，河床沉积物的组成及来源，着重查明砂、砂砾层的颗粒组成、质量、储量、分布范围。

4、收集规划河段所在流域的水文站的水、沙观测资料，调查、复核规划河段河道采砂状况和存在的主要问题、对河道采砂影响分析及对环境影响进行分析评价。通过现状河段断面测量成果及已有地形图，调查、复核规划河段河道水文、泥砂特性及床砂质，分析河道演变及趋势、泥砂补给情况。

5、通过踏勘、测量、勘察、钻探、取样分析等手段调查、复核原规划划定的禁采区、保留区和可采区的情况，并针对有变化的区域进行调整或重新分区，确定控制开采量、开采控制高程及禁采期等。

6、采砂规划要合理兼顾上下游左右岸，协调处理好防洪、排涝、交通航运、涉河工程、灌溉、供水、生态环境等方面的关系。

7、对修编后的规划方案进行采砂影响分析（包括对河势稳定和防洪安全影响分析；对通航安全影响分析；对涉水工程正常运用的影响分析），对生态环境的影响等。